中国科学院动物研究所农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室仪器设备采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号： OITC-G180300613

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2018年5月

第五部分  投标邀请

第五部分   投标邀请

日期： 2018年5月 30 日

东方国际招标有限责任公司受   中国科学院动物研究所  委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对  中国科学院动物研究所农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室仪器设备采购项目  进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：中国科学院动物研究所农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室仪器设备采购项目

招标编号：  OITC-G180300613

项目联系方式：

项目联系人： 赵倩

项目联系电话： 01068290511

电子邮箱： qzhao@osic.com.cn

采购人联系方式：

采购单位：中国科学院动物研究所

地址：           北京市朝阳区北辰西路1号院5号

联系方式：          01068290511

代理机构联系方式：

代理机构：东方国际招标有限责任公司

代理机构联系人：赵倩  010-68290511

代理机构地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室

一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

| 包号 | 货物名称 | 数量 （台/套） | 简要技术规格 | 是否允许采购进口产品 | 采购预算 （人民币万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被动式无线射频监测系统 | 1 | 详见招标文件 | 是 | 102 |
| 2 | 光合作用仪 | 1 | 详见招标文件 | 是 | 129 |
| 3 | 快速反应停留仪 | 1 | 详见招标文件 | 是 | 130 |
| 4 | 昆虫行为动力学超敏监测系统 | 1 | 详见招标文件 | 是 | 100 |
| 5 | 三维高分辨活细胞工作站 | 1 | 详见招标文件 | 是 | 400 |
| 6 | 台式扫描电子显微镜 | 1 | 详见招标文件 | 是 | 194 |
| 7 | 样品处理系统 | 1 | 详见招标文件 | 是 | 110 |
| 8 | 密集式刀片服务器 | 1 | 详见招标文件 | 否 | 181 |
| 9 | 自动相机观测系统 | 1 | 详见招标文件 | 否 | 160 |

投标人可对其中一个包或多个包进行投标，须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，评标、授标以包为单位。

- 投标人的资格要求：

- 符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求” ；

- 在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体；

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标；

- 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 按本投标邀请的规定获取招标文件；

- 本项目不接受联合体投标；

- 投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、招标文件的发售时间及地点等：

预算金额：  1506  万元（人民币）

时间：  2018 年 5月 30  日 09:00 至  2018  年6月 7 日 17:00(双休日及法定节假日除外)

地点：www.o-science.com；北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层02室

招标文件售价：￥600.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：登录东方在线www.o-science.com注册并购买。

四、投标截止时间：   2018  年  6 月  20 日下午1:30

五、开标时间：   2018  年  6月 20  日下午1:30

六、开标地点：

北京市朝阳区北辰西路1号院中国科学院动物研究所B105会议室

七、其它补充事宜

1、投标文件递交地点：北京市朝阳区北辰西路1号院中国科学院动物研究所B105会议室

2、招标文件采用网上电子发售购买方式：

1）有兴趣的投标人可登陆“东方在线”（http://www.o-science.com 招标在线频道），完成投标人注册手续（免费），然后登录系统浏览该项目下产品的“技术指标”，已注册的投标人无需重新注册。招标文件售价：每包人民币600 元。如决定购买招标文件，请完成标书款缴费及标书下载手续。

2）投标人可以电汇的形式支付标书款（应以公司名义汇款至下述指定账号）。

开户名称：东方国际招标有限责任公司

开户行：招商银行北京西三环支行

账  号：862081657710001

3、以电汇方式购买招标文件和递交投标保证金的，须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效）。

4、公告期限：5个工作日

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

第六部分  投标人须知资料表

第六部分   投标人须知资料表

本表是对招标文件第一册“投标人须知”的具体补充和修改，如与招标文件各部分内容有差异，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人： 中国科学院动物研究所 采购代理机构：东方国际招标有限责任公司 |
| 1.3 | 合格的投标人资格： 1）符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求” ； 2）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体； 3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标； 4）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 5）按本投标邀请的规定获取招标文件； 6）本项目不接受联合体投标； 7）投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 （注1） |
| 6.3 | 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址： 接收方式：传真或电子邮件或邮寄 联系部门：招标部 联系电话：赵倩 010-68290511 传真：010-88517351 电子邮箱：qzhao@osic.com.cn 通讯地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室 |
| 7.1 | 投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，否则其投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。 |
| 9.5 | 投标人须以“技术需求逐条应答表（格式见附件5）”逐条说明所提供货物和相关服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应或申明与技术规格条文的正负偏离。 |
| *10.6 | 10.6.1本项目允许采购进口产品，进口产品与服务报CIP指定到货港美元、欧元、英镑、日元或人民币价（不含关税、增值税）； 10.6.2 国产产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。 10.6.3上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。 |
| 11.1 | 投标保证金金额：各包采购预算金额的1.5%。 投标保证金形式：电汇、银行保函或中国投资担保有限公司出具的担保函。 (1) 投标保函有效期应同投标有效期；如投标保证金采用银行保函形式，则必须采用本章所附的“投标保证金的银行保函格式”中的条款及格式，否则投标被拒绝（“投标保证金的银行保函格式”详见附件9）；投标人应承担投标保函开具、递交、退还、通知及核印等产生的一切相关银行费用。 (2) 使用电汇形式的，投标保证金必须从境内银行账户转出，且在投标截止时间前汇到招标代理机构账户，否则投标被拒绝： 投标人应于投标截止期前将全额投标保证金转入下述指定账号, 并应将“投标保证金电汇凭证/投标保函”单独密封，在投标时与“投标一览表”同时递交。 开户名（全称）：东方国际招标有限责任公司 开户银行：招商银行北京西三环支行 帐号：862081657710001 注：须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效） |
| 12.1 | 投标有效期： 150天 |
| *13.1 | 投标文件：正本：1份 副本：5份 电子版：1份。（正本投标文件的扫描件，PDF格式，与纸质版一致） |
| 19.4 | 投标无效的情形： （1） 投标人未提交投标保证金或形式不符或金额不足的； （2） 投标有效期不足的； （3） 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （4） 未提供法定代表人授权书的； （5） 未提供制造商授权书的(进口货物适用)； （6） 投标人有违法违纪行为，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题； （7） 投标文件中提供虚假或失实资料的； （8） 投标报价超过采购预算的； （9） 投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的； （10）招标文件中明确规定不接受进口产品参加投标的，投标人提供进口产品的； （11） 不符合法律、法规和招标文件中*号条款规定的。 |
| 19.5 | 19.5.1在任何时候，如果发现投标人以低于成本价的价格恶意竞争时，将导致废标。 19.5.2 投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。 19.5.3投标报价不得超出采购预算（即最高限价），否则投标将被拒绝。 投标报价如为外币，按以下公式换算为人民币，换算后的人民币价格若高于采购预算，投标将被拒绝： 换算后人民币价格=投标报价（外币）×汇率 说明：汇率为开标时中国银行公布的外币对人民币的现汇卖出价 |
| 21.3 | 评标方法：综合评价打分法 具体评分标准详见附表。 |
| 24.1 | 确定中标候选人的原则为：按综合评价得分排名确定 |
| 28.1 | 如中标产品为国产产品，中标人即为国内合同卖方 如中标产品为进口产品，中标人应授权产品国外厂商或国外厂商指定的境外公司作为外贸合同卖方 |
| 29.1 | 履约保证金：不适用 |
| 30.1 | 中标商在收到中标通知书后5日内，须向采购人代理支付中标服务费： 1、中标服务费支付给采购人的招标采购代理，即东方国际招标有限责任公司，收取标准为国家计委招标代理服务费暂行标准[2002]1980号文件中规定货物收费标准，具体比率为： 中标金额 （人民币万元） 比率 100以下 1.5% 100-500 1.1% 注：中标服务费按差额定率累进法计算。 |

注1：

1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。
2）信用信息查询截止时点：同投标截止期，即查询投标人截止到投标截止期的信用信息记录。
3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
4）信用信息的使用规则：如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其投标将被拒绝。

附表：评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，详细评分标准如下：

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 根据《财政部关于加强政府采购货物和服务 项目价格评审管理的通知》的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分 =（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 商务 部分 （8分） | 1、商务条款应答响应情况 商务条款应答有负偏离得0分，商务条款应答无偏离或正偏离得2分 | 2 |
|  | 2、投标人的相关业绩（每提供一个在投标截止日起近3年内相同产品项目合同案例加1分，最高不超过6分，案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明） | 6 |
| 技术 部分 （60分） | 1、技术指标条款响应情况 技术指标评审基准分为55分，评委根据技术指标的偏离情况进行评审； 标记为“*”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝； 标记为“#”的指标是重要技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减5分； 无标记的指标是一般技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减3分； 凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 注：投标人在响应技术条款时，应提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供印刷资料或检测报告；印刷资料或检测报告出现与技术规格响应不一致；或无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可。 投标人对标记为星号（“*”）的关键技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不提供技术支持资料的，视为不满足招标文件要求，其投标予以拒绝。 | 55 |
|  | 售后及技术支持服务方案 不满足招标文件要求的得0分；基本满足招标文件要求的得1分；完全满足和优于招标文件要求的3分 | 3 |
|  | 培训方案 不满足招标文件要求的得0分；基本满足招标文件要求的得1分；完全满足和优于招标文件要求的2分 | 2 |
| 其他 (2分) | 投标人所投设备获得相关节能、环保认证情况： （1）节能产品：投标产品列入了财政部最新公布的节能产品政府采购清单，得1分；否则0分。 （2）环保产品：投标产品列入了财政部最新公布的环境标志产品政府采购清单，得1分；否则0分。 投标人需提供清单相关页、对应产品型号，否则不予承认。 | 2 |

注：

1、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，如投标产品被认定为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品（须提供相关证明文件，小微企业提供《中小企业声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》），可在上述第1项价格评分中，对该产品的价格给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、对于投标文件中未对招标文件要求做明确响应的技术参数或技术条款视为不满足招标文件要求。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

4、对非单一产品采购的项目包，在各包中确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

第七部分  合同特殊条款

第七部分   合同特殊条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。

1.2   买方：本合同买方系指：

卖方：本合同卖方系指：　中标人

1.5   项目现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：项目现场

13.3  交货时间要求:详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

交货地点要求：项目现场

18.4 质量保证期：详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

20.1  付款方式：

对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；

对于进口产品，采用即期不可撤消信用证等国际贸易支付条件支付：

90%凭合同要求单据支付；

10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被动式无线射频监测系统 | 1 | 详见技术规格 |
| 2 | 光合作用仪 | 1 | 详见技术规格 |
| 3 | 快速反应停留仪 | 1 | 详见技术规格 |
| 4 | 昆虫行为动力学超敏监测系统 | 1 | 详见技术规格 |
| 5 | 三维高分辨活细胞工作站 | 1 | 详见技术规格 |
| 6 | 台式扫描电子显微镜 | 1 | 详见技术规格 |
| 7 | 样品处理系统 | 1 | 详见技术规格 |
| 8 | 密集式刀片服务器 | 1 | 详见技术规格 |
| 9 | 自动相机观测系统 | 1 | 详见技术规格 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包 被动式无线射频监测系统

- 工作条件：

1.1 见总则第3条。

1.2 工作电源可使用汽车用铅酸蓄电池，各系统工作电压≤48V。

*1.3 工作环境温度-15(～40(C。

1.4 全系统防水等级≥NEMA–4。

- 设备用途：

2.1在自然条件下对森林鼠类介导的种子命运进行无偏监测，建立新的鼠类-种子互作研究方法。

2.2通过个体识别和即时信息读取记录，研究草原群居鼠类的家族结构以及贮食、繁殖等行为模式。

- 技术规格：

3.1 固定式PIT标签读取系统

3.1.1 环形天线系统

*3.1.1.1 尺寸：至少两种型号的环形天线。小型天线直径：30cm～50cm；大型天线直径：3m～5m。

3.1.1.2标签感应距离：沿天线径向朝周围各方向感应PIT标签的距离。小型天线≤10cm；大型天线≤20cm。

*3.1.1.3 扩展性：不同型号天线均可依靠加长线缆与主机系统相连并正常工作。加长线缆长度≥20m或具有相同延长效果。

3.1.2 主机系统

*3.1.2.1 读取能力：至少可以同时读取由同一个天线感应到的两个近距离放置的不同身份的PIT标签。

3.1.2.2存储能力：可以存储一定量读取的PIT标签身份数据。内存容量≥4MB。

3.1.2.3 模块化：多个不同型号天线均可与同时主机系统连接并同时正常工作。同时连接的天线数≥12个。

3.1.3 能源系统：使用汽车电池即可供电，工作电压≤48V。

3.1.4 处理软件：系统需配置数据处理软件，便于与电脑连接并处理数据。

3.1.5 防水等级：防护箱防水等级≥NEMA–4。

3.2 便携式PIT标签读取系统

3.2.1天线系统

3.2.1.1 尺寸：两种天线形式。探雷器型天线杆长可调节，以保证170cm左右成人可不弯腰探测位于地面的PIT标签；手持型天线全长≤30cm。

3.2.1.2标签感应距离：探雷器型天线≥15cm。

3.2.2 主机系统

3.2.2.1 存储能力：可以存储一定量读取的PIT标签身份数据。内存容量≥4MB。

3.2.2.2 模块化：不同型号天线均可与主机系统连接并正常工作。

3.2.3 能源系统：内部电源供电，可反复充电，工作电压≤36V。

3.2.4 防水等级：系统防水等级≥IP67。

3.2.5处理软件：系统需配置数据处理软件，便于与电脑连接并处理数据。

3.3 PIT标签：至少两种类型，可同时被固定式PIT标签读取系统通过连接的任何一个环形天线同时读取。

- 产品配置要求：

4.1 被动式无线射频监测系统　　1套

4.1.1 固定式PIT标签读取系统　　2台

4.1.2 便携式PIT标签读取系统　　2台

4.1.3 不同类型PIT标签　　≥200个

4.2 其他保证仪器设备正常运行和常规保养所需的附件、专用工具或耗材。请参考总则第2.1条。

- 选购附件、备件及消耗品：

5.1 请参考总则第2.2条。

5.2 请分别提出设备保修期满后延长保修期半年、1年、2年、3年的报价。

- 技术文件：

6.1 请参考总则第1.2条。

6.2 一套中文或英文说明书在合同签订后45天内提供给用户。另一套完整的中文或英文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

6.3 请参考总则第2.3条。

- 技术服务：

7.1 设备安装调试（请参考总则第2.4条）

7.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后5个工作日内执行安装、调试，直至达到验收指标。

7.1.2 每台仪器的安装调试-验收期不应长于5个工作日。

7.2 技术培训（请参考总则第2.5条）

7.2.1 在用户所在地对用户进行1人、为期10个工作日的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.3 保修期：提供至少2年的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

- 订货数量：

1套

- 交货地：

中国科学院动物研究所

- 交货日期：

签订合同后3个月内

第2包  光合作用仪技术规格

一、设备用途：

主要用于从事植物叶片光合作用、蒸腾作用、呼吸作用和叶绿素荧光等相关研究。

二、光合仪技术规格：

1.  分析器：

  - #分析器位置：红外分析器必须位于叶室头部，以实现参比室和样品室测量的同步性，  如果位于主机内部将造成时滞和压力梯度造成的误差；

  - CO2分析器：量程0-3000 µmol mol-1；

  - CO2信号噪声：400 μmol/mol时，信号噪声RMS ≤0.1 μmol/mol@4s信号；

  - H2O分析器：量程0-75mmol mol-1；

  - H2O信号噪声：20 mmol/mol时，信号噪声RMS ≤0.01 mmol/mol@4s信号；

  - *气体流速：叶室内流速0-1400 µmol s-1，整体流速680-1700 µmol s-1；

- 主机压力传感器：

  - 测量范围：50~110 kPa；

  - 准确度：≤0.4 kPa；

  - 分辨率：1.5 Pa；

  - 信号噪声：平均≤0.004 kPa@4s信号；

- 叶室压力传感器：

  - 压力差测量范围： -2~2 kPa；

  - 分辨率：≤1 Pa；

  - 信号噪声：≤1 Pa@4s信号；

- 光量子传感器：

  - 数量：包括内置与外置共两个；

  - 探测器：硅光电探测器；

  - 灵敏度：5~10 µA /1000 µmol m-2 s-1；

- 温度：

  - 工作温度：0~50℃；

  - 存储温度：-20℃~60℃；

  - 叶室温度控制范围：≥环境温度的±10℃；

- 主机

  - 存储：内存≥512M，存储≥8G；

  - 仪器可以直接联入局域网，实现远程诊断功能；

- 荧光：

  - #调制频率： 1 Hz~250 kHz；

  - 活化光输出：总光强0~3000 µmol m-2s-1；

  - 蓝光输出： 0~1000 µmol m-2s-1；

  - 红光输出： 0~2000 µmol m-2s-1；

  - *饱和光强：0~16000 µmol m-2s-1；

  - 饱和闪光类型：具有MPF多相闪光技术，可测得更加真实的Fm’值；

  - 荧光信号温度依赖性：≤0.24% / ℃；

  - 叶绿素荧光成像仪技术规格：

- 操作温度  0-40℃

- 操作湿度 5-95% 非凝结

- #光源：红光：617 nm，蓝光：450 nm

- 饱和脉冲光强： ≥ 4000 µmol·m-1·s-1

- 最大连续活化光： ≥ 2000 µmol·m-1·s-1

- CCD镜头：分辨率: 720×560像素；有效像素大小：8.6µm×8.3µm

- #叶绿素荧光参数：F , Fo, Fo’, Fs, Fm, Fm’, Fp, FtDn, FtLn, Fv, Fv'/ Fm'，Fv/ Fm ,Fv',Ft,ΦPSII, NPQ_Dn, NPQ_Ln, Qp_Dn, Qp_Ln, qN, qP，QY, QY_Ln, Rfd, ETR等50多个叶绿素荧光参数，每个参数均可显示二维荧光彩色图像。

- *成像区域：≥ 116 cm2

- 可折叠面板，亮光黑瓷漆，减少光折射反射等影响，

- 散热装置为大流量的交流风机

- 可对植物叶片、植物组织、藻类、苔藓、地衣、整株植物或多株植物、96孔板、384孔板等进行成像分析。

- #系统控制程序与分析软件：内置实验程序：Fv/Fm、Kautsky诱导效应、荧光淬灭分析、光响应曲线等；用户自定义程序：利用菜单中的向导程序模版，可自由创建新的实验程序；自动重复分析：可设置一个实验程序自动无人值守循环成像测量，重复次数及间隔时间客户自定义，成像测量数据自动按时间日期存入计算机（带时间戳）；快照（snapshot）模式：通过快照成像模式，可以自由调节光强、快门时间及灵敏度得到清晰突出的植物样本稳态荧光和瞬时荧光图片。

四、产品配置

基本配置LI-6800F包含：主机及分析器一套，标准叶室（含光源3x3cm光源）一套，荧光叶室一套，三脚架一套，充电电流3节，充电器一个，配件箱一个，小苏打三瓶，干燥剂三瓶，CO2钢瓶三盒，说明书。6800-17L小植物叶室（含6x6cm光源）一套，6800-19自制叶室套件一套。

叶绿素荧光成像系统主机一套，计算机一台，FluorCam系统控制和数据分析软件一套。

五、技术文件

供方提供光合作用仪和各叶室使用说明书以及叶绿素荧光成像系统说明书各一份。

六、技术服务

技术人员到现场免费安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员。

从仪器验收合格之日起向用户免费提供24个月的维护服务。

七、订货数量：一套。

八、目的港：北京机场。

九、交货日期：签订合同后3个月内

第3包 快速反应停留仪

- 整体要求：

该设备用于快速反应的动力学研究。检测功能：能够进行快速混合下的紫外吸收光谱，荧光光谱、荧光偏振各向异性光谱、圆二色光谱属性的检测。能够提供优质的售后服务，包括用户培训、仪器维护等。能够持续提供优价耗材，具有稳定客户群并在已有的客户中具有良好的评价和信誉度。

2、本单位可提供的环境及电源：

2.1 环境温度为20±5℃，相对湿度70%以下；

  - 电源：220V 单相10A-15A，不需要独立地线。

3、技术性能指标及规格要求

#3.1  快速反应停流仪能实现吸收光谱、荧光光谱、荧光偏振各向异性光谱、圆二色光谱属性等光学属性的停流检测模式功能，包含静态光谱扫描功能 。

3.2  混合方式：双路混合，三路混合两种模式。

*3.3 驱动方式：气动混合，软件全自动控制。

3.4  光源：150W氙灯，及150W汞氙灯 。

3.5 光源稳定性 (0 to 10s)：<0.001AU (氙灯)

#3.6 标配停流检测样品观测池：20-25 µL 之间。

#3.7标配样品池含双光程：2 mm和10 mm。

#3.8最小死时间（对于20µL检测池）：优于 1.2 ms（以水体系检测）。

* 3.9 时间分布有对数分布、分段分布、线性分布等多种模式设置。

3.10  序列混合延迟时间: 可设置时间大于20毫秒到600秒, 软件控制选择和设定，不需转换硬件如更换loop。

3.11 样品内管路材质：所有的结构都应可抗酸碱与化学品腐蚀，材质有玻璃、石英、硅胶、PTFE等。

3.12可分析时间分辨吸收光谱和时间分辨荧光光谱。

3.13 荧光光谱和荧光偏振各项异性光谱的可调波长范围:不窄于185-850 nm。

*3.14.圆二色光谱的分光方式：双偏振式棱镜方式。

3.15.圆二色光谱的有效可检测波长范围: <170-900 nm, 单检测器。

3.16. 波长准确度：170nm-500nm范围内优于于±0.1nm，500nm-1200nm范围内不低于±0.5nm。

3.17. 校准要求：在全波长范围 170-900nm多点校准（ 不少于10个校准点），波长和光信号（横坐标和纵坐标） 皆可校准。

3.18. 光谱带宽可调节范围：不小于0～>22nm。

3.19.CD 噪音水平: 0.07mº @175nm， 0.02mº @ 185nm，0.03mº @ 200nm ；

0.040 mº @ 500 nm；0.09 mº @ 750nm； (2 second oversampling, 1nm 带宽)。

#3.20.CD测量范围：不低于±9000 m°。提供公开数据证明文件。

3.21..电子控温系统（帕尔帖式，含循环水浴及磁力搅拌）温度范围：不低于-40℃-100℃； 准确度：±0.1℃； 精密度：±0.01℃。

#3.22.圆二色检测样品位置光束（光通量）：≥1.5X1013photons/sec (180nm，1nm 带宽条件下)。

#3.23. 在180 nm检测蛋白质样品并获取有效数据时，吹扫气体用量：不大于5升/分钟 。提供公开测试数据及测试条件。

4、仪器功能配置要求：

4.1 反应动力学停流混合装置：两路混合系统和三路混合系统1套。

4.2 静态圆二色光谱主机1套。

4.3 荧光偏振各项异性检测模块1套。

4.4 时间分辨荧光发光光谱检测模块1套。

4.5 淬灭停流模块 1套。

4.6 帕尔帖电子控温变温装置 （含控温循环水浴 （-20到100°C））1套。

4.7 样品池6个（0.5mm, 1.0mm, 10.00mm 各2个），带证书, 德国Hellma. 配套对应的垫片、夹具及支架。

4.8 相应的数据处理软件包，包括多级反应的数据计算模型，包含至少10种以上的反应模型；1套。

4.9 工具套件及备件包1套。

4.10  截止滤光片组：包含 10个滤光片。

4.11 控制和数据分析工作站，含不低于i5,500G，4GB，23寸液晶显示器，正版windows操作系统1套。

5、技术文件

5.1 设备制造厂商提供的销售授权书（原件），质量认证书；

5.2设备制造厂商提供的售后服务承诺书原件；

5.2 交货时提供中文版和英文版的仪器设备样本简介、产品技术性能说明，以及系统软件操作简介

5.3 交货时提供仪器设备详细清单、各项技术参数，以及具体参数的测试条件

5.4 交货时提供仪器硬件操作手册和软件使用手册

5.5 交货时提供系统各种设备的维修、保养手册

5.6 交货时提供仪器验收标准

5.8 交货时提供仪器设备装箱清单

6、技术服务条款

6.1开箱验收

供方应在合同生效后30天内向用户提供详细的安装准备条件及安装计划。仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内，由设备管理部门，合同购置单位，销售单位共同进行开箱验收，检查设备在运输过程中有无损坏、丢失，附件、随机备件、专用工具、技术资料等是否与合同、装箱单相符，并填写设备开箱验收单，存入设备档案，若有缺损及不合格现象应立即向有关单位交涉处理，索取或索赔。

6.2 设备安装调试（请参考总则第2.4条）

6.2.1 开箱验收后执行安装调试直至达到验收指标（该指标应不低于招标标书所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，投标商必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。

6.2.2 仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

安装，调试，验收期供方人员的旅费、食宿及其他费用由供方自理。供方安装人员对现场安装安全负有责任。

6.3  技术培训（请参考总则第2.5条）

6.3.1 安装调试及应用培训：由专业工程师负责安装、调试。培训内容包括：基本原理、结构、操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除等。

6.4 保修期：提供1年全机免费保修，保修期自验收合格，双方签字之日起计算。在保修期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。保修期满前1个月内卖方应负责对用户的仪器进行一次免费的，全面的检查，并写出正式报告，如发现问题或潜在问题，应在保修期内将问题解决。保修期内出现因质量故障而导致仪器停用的时间应从保修期内扣除。所有修理或更换的部件均顺延享受一年保修期。

6.5 维修响应时间：卖方应在8小时内对用户的服务要求作出响应，一般性问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，得到用户的认可后，在预定的期限内解决问题。否则，卖方应赔偿由此而造成的损失。

6.6 软、硬件升级：卖方应负责仪器操作软件终身免费升级，并优惠提供与之相关的硬件升级。

7. 订货数量： 一台

8. 目的港：北京机场

9. 交货日期：   签订合同后3个月内。

第4包 昆虫行为动力学超敏监测系统

- 工作条件：

1.1 见总则第3条。（如无特殊要求）

1.2 环境温度0°~35℃ 。

1.3 具有一定抗冲击性能 。

- 设备用途：

2.1昆虫运动力学与运动行为分析。

2.2 捕捉高速运动下昆虫运动行为和轨迹，利用图像序列中相邻两帧间的差别,提取出昆虫的特征点。

- 技术规格：

3.1高速同步摄像系统一套（由三台高速摄像机组成）

3.1.1＊全画幅分辨率不低于百万像素，且任何单边像素点不低于1000个；

3.1.2最快快门速度不慢于2微秒；

3.1.3＊正方形CMOS芯片，单一像素点尺寸不小于20x20微米；

3.1.4#最快拍摄速度不慢于100,000fps;

3.1.5#内存容量不小于32GB，内存可支持不少于60个分区设置；

3.1.6#主机体积不大于120x120x100 mm³；

3.1.7#生产厂商应在中国大陆地区设立全资现地法人分公司；提供中文技术服务，同时可以在中国大陆地区完成升级、维修等全部售后服务工作；

3.1.8具备生产厂商针对此项目单一授权文件（不接受代理商转授权）；

3.1.9摄像系统分辨率及速度要求：，

#两台摄像机要求百万像素辨率下拍摄速度不低于1,000幅每秒；

#壹台摄像机要求百万像素辨率下拍摄速度不低于6,000幅每秒；

3.2 软件要求

3.2.1软件可同步连接并控制多台高速摄像机；

3.2.2具备根据客户需要调整：分辨率、采集速度、亮度、翻转、缩放等功能；

3.2.3数据输入：支持AVI、AVI2.0、BMP、TIFF、JPEG、RAW、RAWW、FTIF等文件格式；

4. 系统配置要求：

4.1主机系统：高速同步摄像系统主机1套（含3台高速摄像机）

4.2镜头套件：105mm定焦微距镜头3只；24-85mm变焦镜头3只；50mm定焦镜头2只

4.3支架套件：055+410型号三脚架及云台 3套

4.4光源套件：LED无频闪光源 2套

4.5同步套件：数据及控制同步套件1套；触发同步套件1套

4.6装运套件：防震装运箱 3只

5. 选购附件、备件及消耗品：（请参考总则第2.2条）

6.  技术文件：

6.1 请参考总则第1.2条。

6.2一套中文或英文说明书在合同签定后45天内提供给用户。另一套完整的中文或英文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

6.3 请参考总则第2.3条。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试（请参考总则第2.4条）

7.1.1 仪器到达用户所在地并接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

7.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

7.2  技术培训（请参考总则第2.5条）

7.2.1 在用户所在地对用户进行1人、为期2周的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.3 保修期：至少提供2年的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：一套。

9. 目的港：北京机场

10. 交货日期：签订合同后3个月内。

第5包 三维高分辨活细胞工作站

1. 工作条件：

  - 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

  - 适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

2.设备用途：

由高速双转盘共聚焦扫描头、激光耦合器、超高灵敏度探测器、研究级全自动倒置荧光显微镜、X-Y闭环控制电动伺服载物台、CO2培养室、精确同步控制器、光活化装置，图像工作站和相关软件组成。满足细胞动力学、发育生物学、信号转导、光致细胞凋亡自由基释放、囊泡运输、蛋白表达分析、胞内离子信号、荧光共定位。能够长时间观察并记录活细胞，组织的生理变化过程。

3.技术规格：

  - 转盘共聚焦单元

    - #增强型微透镜双转盘，精准对齐的微透镜转盘和共聚焦针孔转盘，针孔直径40um和25 um；满足不同物镜的共聚焦成像效果，支持激光光波长400nm-800nm，发射波长420nm-850nm，可升级685nm等近红外激光

    - *最大转速≥5000转/min，支持最大采集速度≥400帧/秒

    - #扫描视野≥13mm X 13mm, 扫描分辨率≥2048 X 2048

    - 配有硬镀膜405/488/561/640，405/488/561/685，440/514/561/637激光专用二向色镜三组，分别用于405nm，440nm，488nm，514nm，561nm，637nm，685nm激光成像，可以电动自动切换

    - 两组≥8位电动高速滤片转轮装置，满足放置所有滤光片, 用于不同探针成像之间的快速切换；切换时间≤40ms, 保证多通道荧光快速切换成像。

    - 单带通滤光片， 中心波长450nm, 带宽50nm，用于DAPI， BFP等探针成像

    - 单带通滤光片, 中心波长525nm, 带宽50nm，用于FITC, GFP等成像

    - 单带通滤光片, 中心波长600nm, 带宽50nm，用于RFP，mCherry等

    - 单带通滤光片, 中心波长700nm, 带宽75nm，用于CY5，Alexa647等成像

    - #全视野成像均匀度≥94%

    - 具有双相机接口, 可同时接EMCCD和sCMOS探测器, 可利用两个探测器进行GFP/RFP同时成像

    - #电动1.0X，2.0X光学变倍

  - 超高分辨成像

    - #内置超高分辨GPU算法，实时超高分辨成像模块, 可以利用GFP/RFP等常规探针获得实时获得超高分辨率图像, 最佳分辨率50-150nm，在共聚焦, 宽场荧光成像模式下均可以实现。

  - 高灵敏成像探测器

    - sCMOS 芯片面积≥13.3mm X 13.3mm，有效像素2048X 2048，正方形像素尺寸：6.5um X 6.5um

    - 峰值光电转化效率QE≥82%

    - 最大采集速度≥100帧/秒@2048 X 2048，≥400帧/秒@2048 X512

    - #最低读出噪音≦0.9e.

    - 具有12bit低噪音，12bit 高动态范围, 16bit低噪音输出, 方便减少数据量，提高信噪比，增加动态范围等条件下切换使用

    - *EMCCD芯片，光电转换效率QE ：>95%@575 nm；有效像素阵列：1024 x 1024；正方形像素尺寸：13um×13um

    - 帧频：≧25帧/秒 (FPS), 1024 x 1024 分辨率

    - 转换精度：≧ 16 bit@所有速度

  - 激光耦合单元及激光器

    - 激光器光路耦合，模块式激光耦合器，并且采用精准冷却模式。 长寿命固态激光器。

    - #采用多模光纤照明技术，具有均匀光斑调制器，保证高的光通过效率比单模光纤设计高3倍以上及激光照明光斑均匀度≥90%，用于共聚焦及宽场激光照明成像。

    - 激光输出模式：单线/多线混合，光谱范围：400-650nm, 输出功率连续可调

    - 激光开关可与相机曝光自动同步，保证激光只在相机曝光时间打开，相机读取时间可自动关闭，最大程度减小激光对样品损伤。保证相机曝光与转盘转速自动匹配，防止图像出现转盘旋转条纹

    - 固体激光器：波长：405nm, 光束出口功率：≥100mW

    - 固体激光器: 波长：488nm, 光束出口功率：≥150mW

    - 固体激光器: 波长：561nm, 光束出口功率：≥100mW

    - 固体激光器：波长：637nm, 光束出口功率：≥140mW

  - 研究级全自动倒置荧光显微镜

    - 电动6孔物镜转盘、具有自动齐焦复位功能、电动聚光镜、电动滤色镜转盘，，电动荧光光闸, 电动DIC检偏镜滤块。

    - 透射光照明光源：长寿命LED，寿命≥20000小时，可通过软件自动开关，开关时间≦1ms, 可通过TTL信号控制高速开关，光强通过软件连续可调

    - 具有目镜观察筒, 目镜成像视野≥22mm

    - 显微镜内置电动调焦驱动马达，最小步进：25nm，调焦速度≥10HZ, 调焦限位，电动从聚焦位置移出/复位功能。配有闭环Z轴闭环反馈伺服控制器：IR激光监测，由系统软件控制，实时反馈，防止热漂移而造成的显微镜焦面离焦

    - 具有硬件850nm近红外焦点防漂移装置，不影响Cy5，Cy7等染料成像，采集软件完美控制，具有连续模式和采集时间前对焦模式，保证长时间观察样品焦面的稳定性

    - 聚光镜：电动多功能聚光镜，分辨率：N.A. 0.55 工作距离≥28mm, 内置DIC棱镜，保证DIC棱镜自动切换

    - 荧光光源：长寿命金属卤素灯光源，使用寿命≥2000小时，可用于DAPI，GFP，RFP等成像

    - 宽场荧光系统，配有：荧光滤色镜转盘：电动6孔转盘式荧光滤色镜盒，内装光闸，配有以下荧光滤块：

    - 蓝紫滤色镜组: DAPI, Hoechst, AMCA, Alexa Fluor 350

    - 绿色滤色镜组: FITC, GFP, rsGFP, BODIPY, Alexa Fluor 488

    - 红色滤色镜组: TRITC, RFP, Cy3, MitoTracker Red, Alexa Fluor 568

    - 物镜

10x物镜, 平场全复消色差NA≥0.45, WD ≥3mm

20x物镜, 平场全复消色差 NA≥0.8, WD ≥0.4mm

25x长工作距离水镜，NA≥0.95，WD≥2mm

40x物镜, 平场全复消色差 NA≥1.3, WD ≥0.22mm

63X物镜, 平场全复消色差 NA≥1.4, WD≧0.14mm

100X物镜, 平场全复消色差 NA≥1.44, WD≧0.1mm

    - 闭环线性编码反馈X-Y电动伺服载物台，步进精度：≦ 20 nm; 重复精度：≦ 300 nm; 行程：114 mm x 76 mm, XY轴最大速度≥30 mm/s

    - #具有压电陶瓷piezo z轴快速调焦装置，行程150um，具有模拟电压输出控制，扫描100um范围, 20层Z-stack≤0.6s

  - 活细胞培养系统

    - 可控制，底部，顶部，物镜三重加热，温度精度0.1%

    - 可利用100% CO2输出5% CO2或利用5%预混CO2，CO2浓度设定精度0.1%， 控制精度≤0.25%

    - 利用软件可根据室温不同进行校准，具有触摸屏实时显示功能

    - #可以主动控制湿度，湿度可调控范围50%-95%，精度1%

  - 图形工作站

    - 双路CPU, 16C

    - 内存RAM: 96GB 内存

    - 硬盘: 4x 1TB (2TB RAID-0) + 512GB SSD系统驱动盘+1TBSSD 缓存驱动盘

    - #高性能双显卡，均为8GB显存

    - 显示器：30英寸monitor, 2560x1440 resolution

  - 图像采集软件

    - 高速获取活细胞图像，可以控制周边硬件高速获取图像并进行同步的相关分析，可以多通道实时预览

    - 自动控制功能包括： 控制电动显微镜：包括电动z调节、物镜切换、聚光镜附件、透射光光强、激发滤色镜快速切换、快速光闸、荧光激发光强等。多维显微成像快速控制：x，y，z，t，λ及多位点等多维控制，大视野3D图像拼接，实现多时间、多标荧光、z序列以及多位置的自动采集和处理。

    - #具有XYZT 4D实时显示功能，3D GPU计算实时去卷积功能, 包含共聚焦和宽场成像算法，可以实现XY分辨率140nm, Z分辨率280nm

    - 具有超分辨功能，可以利用普通的荧光样品实现50-150nm的超分辨成像，软件可以实时成像，无需后期处理。

    - 荧光定量实时数据显示

    - 可对数据进行分类管理，建立检索并进行标注，并支持多线程运行。

    - 可以打开所有著名厂家的共聚焦和宽视场显微的3D、4D图像原始格式，自动识别各个采集图像软件获得的采集数据。

    - 有最大强度投影，混合投影，普通阴影，阴影投影和最小强度投影5种模式，对切片，切面，图像库，Surpass正交面，Surpass斜切面和Surpass体积进行渲染。

    - 正交以及任意角度斜切时可以自由选择保留不变的通道和需要被切割的通道。

    - 可通过surfaces 或者 spots 对图像进行3D渲染和展示

    - 可显示标尺，并能在3D图像后面显示标度网格，为图像提供其结构尺寸信息。

    - 自带的影像编辑功能，能轻而易举地创建电影，展示实验结果。

支持超大数据，可打开单帧1T的图像

  - 高性能气浮防震台，参考尺寸：1800mm x 900mm x 800mm

- 产品配置要求

  - 转盘共聚焦单元，1台；sCMOS图像探测器，1台；EMCCD图像探测器，1台；sCMOS图像探测器；激光耦合单元及激光器，1套；研究级全自动倒置荧光显微镜，1台；活细胞培养系统，1套；图像采集软件，1套；气浮光学平台，1台；

  - 备件

静音气泵，1台；

  - 其他附属设备

图形工作站，1台

  - 其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。

擦镜纸，1盒；物镜油，2瓶

- 选购附件、备件及消耗品

- 技术文件：

  - 一套中文或英文说明书在合同签定后45天内提供给用户。另一套完整的中文或英文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

- 技术服务：

  - 设备安装调试

    - 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

    - 每台仪器的安装调试-验收期不长于10个工作日。

  - 技术培训：在用户所在地对用户进行1人、为期2周的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

  - 保修期：提供3年整机免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，负责排除。

  - 维修响应时间：卖方在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方赔偿相应损失。

  - 软、硬件升级：卖方免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：

一套

9. 目的港：

北京机场

10. 交货日期：

签订合同后3个月内

第6包 台式扫描电子显微镜

一、主要用途

扫描电镜 (SEM) 广泛地应用于金属材料和无机非金属材料 (化学、化工、石油、地质矿物学、橡胶、纺织、水泥、玻璃纤维) 等检验和研究。在材料科学、金属材料、陶瓷材料、半导体材料、不导电材料、含水含油材料、多孔材料、化学材料等领域，进行材料的微观形貌、组织、成分分析。

新一代的光电联用扫描电镜克服了以往扫描电镜视野范围窄、寻找样品不方便的缺点，可以直接在光镜下寻找样品可直接无缝切换至电镜高分辨模式。作为证据报告，可同时输出光镜直观图和电镜高分辨结果，便于对比。

作为最新一代机型，对安装环境要求大大降低，摆脱了对附属设备如空压机、氮气、循环水的依赖，有电源即可安装，因此可以直接布置到现场，无需专业实验室。

二、设备要求及技术规格

1.工作条件

1.1 电源：能在 220V±10 ％，50Hz，32A，10欧姆独立电线供电条件下连续工作。

1.2 环境：能在15 ～ 25 ℃，相对湿度小于60％环境下运行。

1.3 整机无需循环水、空压机及氮气，除电源外无需任何辅助设备。

1.4 磁场：低于0.3μT

1.5 震动：低于3 (m (P-P)

1.6 场地要求有中标商提供完成

2指标要求

2.1 分辨率

2.1.1高真空模式分辨率：≤1.5nm(30kV),4nm (1kV)

2.1.2分析模式下分辨率：≤3.0nm(15KV，束流：1nA)

2.1.3 低真空模式分辨率：≤1.8nm(15kV)

2.1.4放大倍率：

光镜模式：1-12X

电镜模式：5X-600,000X[以128mm×96mm作为显示尺寸计算]或14X-1,680,000X[以358×269作为显示尺寸计算]

也可以在软件界面自定义输出显示尺寸，自由切换放大倍率数值。

光镜电镜无缝转换(Zero Mag)

2.2真空系统

2.2.1 全自动电磁阀门，无须空气压缩机

2.2.2采用三级真空系统：机械泵、分子泵、离子泵

2.2.3 具有低真空模式：压力值10-150Pa范围内可调，经由透镜差动抽气功能

2.2.4高低真空模式切换在60秒内完成

2.3电子光学系统

*2.3.1	电子枪：肖特基（Schottky）热场发射电子枪，至少保证三年寿命

2.3.2束流控制：光阑角度控制透镜控制束斑尺寸, 非常方便地，连续地调节束流。无需手动切换光阑

2.3.3 分析束流：不低于20nA

2.3.4 样品室内零磁场，可观察磁性样品

2.4样品室和样品台

2.4.1样品尺寸：直径可达200mm，高度可达90mm

2.4.2样品交换方式：大开门式，无需使用氮气泄真空

2.4.3快速编码驱动样品台：样品移动速度不低于3mm/s

2.4.4 最大样品重量：2kg可XYZRT五轴全方向移动

2.4.5 样品台行程：X轴125mm,Y轴:100mm,Z轴：80mm;T轴:10~+90°R轴:360°

2.4.6 具有超规格样品限位功能

2.4.9 样品室具有11个附件接口

2.5探测器及成像系统

2.5.1二次电子探测器: 可形成二次电子像

2.5.2多分割背散射电子探测器:可形成成分像、形貌像和阴影像

2.5.3 一体化可变焦光学CMOS相机，像素：不低于120万像素，图像分辨率：2560 × 1920 pixels

*2.5.4成像模式：同时得到二次电子像、背散射电子像、光学显微镜图像、三种图像任意对照图像，二者比例混合像或四种图像方便进行对比。

2.5.5 样品室观察相机：可观察样品仓内部情况

2.6 数字图像记录系统

2.6.1 图像处理：最大5120 x 3840像素，使用蒙太奇功能时，可拓展至无限。

2.6.2 图像显示：单幅图像显示或4幅图像同时显示 (四活动窗口)

2.6.3 图像记录: TIFF，BMP或JPEG

2.6.4 自动记录数字电影 (.avi) 功能

2.6.5具有Charge Free跨行积分扫描模式，可将样品受到电子束的损伤和电荷积累降到最低

2.7 软件及计算机控制系统

2.7.1 配有23英寸触控显示器，通过点击显示器即可操作电镜

2.7.2 计算机采用市场主流配置（随供货时间变化），win10 64系统

2.7.3 应具有样品台实时图像导航功能

2.7.4 应具有双击鼠标移动样品功能

2.7.5 应具有鼠标拖曳式放大及对中功能

*2.7.6应具有自动图像拼接功能，在一体化光镜下寻找并完成超大视野图像的自动拼接

2.7.7应具备数据显示（加速电压、放大倍数、微标尺、工作距离、日期、时间、真空度、探头种类）

2.7.8应具备标注功能（图形类(圈、矩形、箭头、测量线)、文字等）

2.7.9应具有测量功能，能测量试件的长宽高、直径、周长、面积等，可实时测量。

2.7.10 应提供内嵌式的实时导航功能，可用图像告知操作员用户下一步的操作，以及根据不同样品类型，自动推荐操作条件。

2.8 全自动离子溅射仪

2.8.1 溅射法：磁控型

2.8.2 工作压力：20Pa或更低

2.8.3 靶标：PT（标准）；金靶（可选）

2.8.4 样品台：直径为64毫米

2.8.5 真空室：120 mm（直径）×100 mm（高）

2.8.6 压力监视器：Pirani 真空计

2.8.7 定时器：数字显示 1 to 300秒

2.8.8 带机械真空泵

2.9 备件

随机提供标准附件及工具和消耗品1套（导电胶带2卷、样品托若干、机械泵油1L等）。

三、保修服务及交货期

1.技术服务：

售后服务：要求供货厂家在中国至少设有五家以上的固定维修站，并配备专业维修工程师和应用工程师，能提供及时有效的售后服务。

2.预安装：合同正式签字生效后，卖方负责对买方的电镜实验室进行预安装 (主要包括磁场、振动测试等)，同时提供电镜的安装要求和用户需要准备的安装条件和物资。卖方工程师费用由卖方承担。

3.安装与调试：仪器到达用户所在地后，根据买方的通知，卖方在2周内安排仪器的安装调试，直至达到验收指标。

4.技术培训：在用户现场对用户进行2人为期3-5天的培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、调试，数据处理、基本仪器维护，故障排除等。

5.保修期：卖方对电镜主机系统提供两年保修服务，保修期从仪器验收合格、双方签署验收报告之日算起。保修期内，仪器的零配件费用、人工费用、差旅费用 (耗材除外) 均由卖方承担。因使用环境及人为因素造成设备损坏不在保修范围之内。

6.维修响应时间：卖方承诺在24小时内对用户的服务要求做出响应。需要在现场解决问题的，在5个工作日内到达仪器现场。重大问题或其他无法迅速解决的问题应在两周内提出明确解决方案。

7.保修期过后：设备供应商承诺对设备提供终身维修服务。

8. 订货数量： 一台

9. 目的港：北京机场

10. 交货日期：   签订合同后3个月内。

第7包 样品处理系统

一、 用途

*用于净化分离含痕量、超痕量农产品（粮食、蔬菜、水果）和含油、脂肪等复杂基质样品（肉类、水产品、乳蛋类），可进行预浓缩-GPC净化-浓缩-SPE固相萃取在线联机，各部分也可单独使用。自动化程度高，配置灵活，适于农产品检测、食品检测、环境检测及生命科学领域，以提高分析的灵敏度与准确性，同时延长色谱柱使用寿命的样品前处理系统。

二、 工作条件

2.1 电源：AC 210V～240V，50Hz～60Hz；

2.2 环境温度：15-35度；

2.3 环境相对湿度：5％～85％；

2.4 可连续不间断24h工作。

三、 技术指标

3.1 凝胶净化系统主机

凝胶净化系统可高度自动化完成样品进样、分离净化、目标组分收集等系列操作，GPC净化工作站完成数据采集、数据保存和管理等一系列操作。

#3.1.1输液泵：高精度双柱塞串联输液泵,流量范围： 0.001-10. 000mL/min, 流量重复性： 0.08％RSD, 流量准确度：±1％。

#3.1.1.1最大工作压力：6000psi,具有脉冲阻尼器控制压力脉动。

#3.1.2 检测器：可调波长紫外检测器，可调波长范围：190-600nm，波长准确度：1nm，波长精度：0.2nm

3.1.3精密注射泵

3.1.3.1可实现0.1ml-10ml完全上样。

3.1.3.2通过注射泵对必要管路进行可设体积和次数的清洗降低交叉污染

3.1.3.3配置10mL注射泵，准确度0.1％

3.2. 全自动液体处理器

*3.2.1可以实现样品自动进样和组分自动收集，支持有序进样和随机采样的功能，GPC和SPE可以两部分单独使用也可以组合成联机系统使用。

#3.2.2 XYZ轴自动进样器和馏分收集液体处理器，可以放置4个样品瓶架且样品瓶架的位置和类型可以自由设定。配置样品托盘32位20ml进样架，24位60ml收集架，90位2ml收集架,可以程序设定任意一个进样及收集位置

3.2.3浸入式流动清洗，清洗工作台可对进样针进行内外自动清洗。具有隔垫穿刺功能，有效防止溶剂挥发。

3.2.4人为触碰机械臂后，无需重新校准位置，设备可自动归位校正进样针，减少仪器意外故障率

3.2.5三针结构，进样、收集及清洗流路相互独立，避免交叉污染。

3.2.6废液报警检测装置

采用非接触式废液传感器，当废液到达设定值后，会通过蜂鸣器提示废液已满，需要更换废液桶，更加方便智能。

3.3 凝胶净化柱

3.3.1 50/50乙酸乙酯/环己烷高效不锈钢柱（20*300mm）一根，在保证分离效果的前提下，减少样品净化时间和溶剂体积

3.3.2采用符合EPA标准的S-X3凝胶净化填料，标准70g填料填装，满足凝胶柱上样量需求，中压填装技术进行填装分离更加迅速。

3.3.3净化能力验证：根据EPA3640A方法进行设备校正，满足方法要求及分离度前提下，25min完成样品净化，减少有机溶剂浪费，节约时间。

3.4 全自动在线定量浓缩系统

*与凝胶净化系统和固相萃取系统联用或单独使用，利用加热、氮吹、真空对样品进行快速浓缩，实现无人照看，令繁琐的浓缩过程变得简单。设备外观具有工作状态指示灯，清楚显示各步骤工作状况，远距离可视。

3.4.1浓缩腔：浓缩杯容量80ml，锥形底部设计，完全转移样品自动清洗，清洗体积和次数可设定。

3.4.2光学抗干扰液位传感器精确定容，不受样品颜色影响，定容体积：蒸干或预设体积（0-24ml），具有四种溶剂置换功能。

3.4.3 加热模块：全接触式加热方式温度控制更准确快速，杯体受热均匀，防止底部加热产生的爆沸现象

3.4.3.1  PID控温方式，温度控制更加稳定并实时显示温度值，控温范围：室温~100℃，控温精度：±0.1℃

3.4.4 真空模块：抗腐蚀内腔，抽气速率：50L/min，最大真空度：-0.85bar

3.4.5 氮吹模块：特殊设计的吹扫口，涡旋式吹扫方式

3.4.6 转移、定容：四种溶剂自动置换，氮气压出式完全自动转移样品，定容准确度：<1%，定容重复性：<0.5%

3.4.7具有定量浓缩与定时浓缩两种浓缩模式，且两种模式都可以做到溶剂置换及定容功能。

3.4.8 凝胶净化系统，自动液体处理器，浓缩模块，一体化设计。优化流路。

3.5全自动固相萃取主机

#3.5.1联机时单通道运行，独立使用时可以同时进行4个样品上样，连续处理60个样品, 可使用1ml，3ml和6ml SPE柱；也可使用1ml，3ml和6ml免疫亲和柱，如黄曲霉毒素柱等。

3.5.2液体加载模式：采用自动活塞切换式低压密闭技术、双重隔离气栓技术以及与各阀门间的相互切换，实现溶剂和样品的加载；流速控制准确，无额外消耗品，避免了溶剂混合现象，提高了样品的回收率和重现性。

*3.5.3处理能力：自动实现小柱转换、润洗、进样、干燥、淋洗、洗脱等功能；每一步骤均可实现多步处理过程；同一个SPE柱可以实现多组分收集；可以连续运行多个不同的萃取方法，无需人员介入，实现昼夜运行。

3.5.4氮气吹扫模块：配备氮气吹扫模块，用户可以选择使用氮气进行SPE小柱的吹干；满足不同标准方法的要求。

3.5.5流速范围: 0.1-120mL/min，流量精度: 0. 1%,精确、平稳的控制流速；高的流量精度，保证了优秀的样品回收率。

#3.5.6溶剂数量：标配8种溶剂，满足多种萃取方法需要，使用不同萃取方法时，避免经常更换和浪费溶剂。

3.5.7支持多柱串联，不是简单的两根小柱直接连接，而是具有独立的流路，尤其适合组合化学的方法研究和开发。

3.5.8可实现样品的完全上样，具有自动喷淋清洗样品瓶功能，并将清洗液完全转移至固相萃取小柱中，没有样品损失。

3.6工作站Windows XP/7 操作环境

3.6.1可对凝胶净化主机，全自动液体处理器，定量浓缩主机，SPE主机进行反控

3.6.2具有定时收集、分段收集、判峰收集、判电压收集、及其组合方式六种收集模式。

3.6.3 可在线控制和在线修改所有参数，满足突发情况的实验需求。

3.6.4具有批处理功能，可进行批表编辑、插入、删除、保存、暂停等功能。

3.6.5数据采集、数据校正、数据处理及报告，数据输出到Word或Excel中进一步处理

3.6.6具备溯源功能 可根据日期查看工作日志。

3.6.7中英文双语界面，可自由切换。

3.6.8具有一键式启动、定时预约运行方法及关机功能，做到低碳节能，延长氘灯等耗材的使用寿命，降低维护成本。

四、技术服务条款

4.1交货期：合同正式签约后3个月内交货。

4.2交货地点：用户指定地。

4.3质保期：仪器设备免费保修2年。

4.4售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场维修。

4.5技术资料：免费提供中文版软件说明书及内置式英文原版硬件软件手册。

4.6培训：免费提供该仪器设备现场培训。

五、配置清单

1. 一体式凝胶色谱分离模块 1套

系统内置以下部件：

一个精密双柱塞精密输液泵

一个精密注射泵

集成溶剂回收功能的流路管理系统

可变波长紫外检测器

高效不锈钢凝胶净化柱

2. 全自动液体处理器 1套

全自动定量浓缩系统

系统包含以下部件：

精密控温加热腔体

具有浓缩杯清洗功能的旋窝吹扫组件

浓缩杯（80ml溶剂）

流路控制系统

正压负压控制模块

实时运行状态指示

循环水冷却器

3. 四通道全自动固相萃取系统 1套

系统包含以下部件：

一个SepLine-S4 全自动固相萃取系统主机

一个SepLine-S4 四通道固相萃取6ml柱仓

一个SepLine-S4 四通道固相萃取系统流路管理系统

4.净化浓缩系统基本控制软件 1套

5.启动包 1套

1）20ml 32位瓶架2支

2）60ml 24位瓶架2支

3）2ml90位瓶架1支

4）20ml圆底隔垫瓶、瓶垫、瓶盖 100支/套

5）60ml圆底隔垫瓶、瓶垫、瓶盖 100支/套

6）2ml样品瓶、瓶垫、瓶盖 100支/套

7）AS Plus 600托盘及安装螺钉

8）AS Plus 600进样针、清洗槽及废液管

9）250mL清洗瓶4个

10）250mL清洗瓶底座4个

11）软件加密狗

12）网线

13）电源线

14）氮吹、真空气路 6m

15）VP50 Plus 无油真空泵

16）串联空气冷凝器

17)氮气管路转接头

18）6ml 500mg C18 固相萃取小柱 30支/包

19）反向镊子

20)不锈钢双通

6. 配件包

不锈钢管1/16“o.d.×0.03“id mm 0.5m

FTFE管 1.6mm × 0.5 mm 1.5m

PEEK 接头 2pcs

不锈钢接头及韧环 2set

法兰工具

法兰接头2pcs

工具盒

7. 计算机 G630/2G/500G/DVD/19寸宽屏显示器 XP系统 1套

高清摄像头组件（包含摄像头及支架）

六、订货数量：一套。

七、目的港：北京机场。

八 交货日期：签订合同后3个月内。

第8包 密集式刀片服务器

## 工作条件：

1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

1.2 适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.3 配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

1.4 如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

## 设备用途：

2.1 仪器、设备的用途和整体性能

拟采购的服务器需要满足高性能生物学计算和大数据存储。目前我们农业虫鼠害国家重点实验室有70%以上的课题组在进行基因组、转录组、蛋白质组学以及环境适应性、生态学等数据分析工作，要求仪器具有胖节点计算能力，同时能够保证存储140T以上的数据。

2.2 仪器、设备的配置、各组成件

整个仪器应当包含胖节点，刀片计算节点，登录和管理节点，存储IO节点，存储阵列，交换机，并行文件系统，作业调度系统以及整体机柜。

## 技术规格：

### 3.1 刀片计算节点

3.1.1 * 处理器类型 采用英特尔Intel Xeon Gold处理器，每颗处理器物理核心数≥12，且主频≥2.6GHz；

3.1.2 * 内存条 每节点配置不少于192GB DDR4内存，频率≥2666MHz，主机实配内存槽位不少于16个，需提供主板实物图片；

3.1.3 硬盘 每节点配置1块不小于240 GB SSD 硬盘；

3.1.4 # InfiniBand卡 每个节点≥1个双端口56Gb Infiniband适配卡；

3.1.5 # 以太网端口 每个节点≥2个万兆以太网端口；

3.1.6 # I/O模块 包含一个万兆以太网IO模块，需为刀箱内每节点分配两个以上独占的万兆端口；

3.1.7 管理功能 主板集成远程管理，支持硬件故障检测，电源、电压、风扇监控，温度监控，远程开关机，报错日志管理，提供KVM-OVER-IP功能。

### 3.2 四路胖节点

3.2.1 * 处理器类型 采用英特尔Intel Xeon Gold处理器，每颗处理器物理核心数≥12，且主频≥2.6GHz；

3.2.2 * 内存条 每节点配置不少于768GB DDR4内存，频率≥2666MHz，主机实配内存槽位不少于48个，需提供主板实物图片；

3.2.3 硬盘 配置不小于4T的SAS硬盘，可分为多块；

3.2.4 #Raid卡 不小于1G缓存；

3.2.5 # InfiniBand卡 每个节点≥1个双端口56Gb Infiniband适配卡；

3.2.6 # 以太网端口 每个节点≥4个千兆以太网端口；

3.2.7 管理功能 主板集成远程管理，支持硬件故障检测，电源、电压、风扇监控，温度监控，远程开关机，报错日志管理，提供KVM-OVER-IP功能。

### 3.3 八路胖节点

3.3.1 * 处理器类型 采用英特尔Intel Xeon 处理器，每颗处理器物理核心数≥16，且主频≥2.0GHz；

3.3.2 * 内存条 每节点配置不少于1.5TB DDR4内存，频率≥2666MHz，主机实配内存槽位不少于96个，需提供主板实物图片；

3.3.3 硬盘 配置不小于4T的SAS硬盘，可分为多块；

3.3.4 #Raid卡 不小于1G缓存；

3.3.5 # InfiniBand卡 每个节点≥1个双端口56Gb Infiniband适配卡；

3.3.6 # 以太网端口 每个节点≥4个千兆以太网端口；

3.3.7 管理功能 主板集成远程管理，支持硬件故障检测，电源、电压、风扇监控，温度监控，远程开关机，报错日志管理，提供KVM-OVER-IP功能；

3.3.8 性能指标 TPC-E测试值不小于11000，提供测试截图。

### 3.4 登录管理节点

3.4.1 * 处理器类型 采用英特尔Intel Xeon 处理器，每颗处理器物理核心数≥10，且主频≥2.2GHz；

3.4.2 * 内存条 每节点配置不少于128GB DDR4内存，频率≥2666MHz；

3.4.3 硬盘 配置不小于2T的SAS硬盘，可分为多块；

3.4.4# Raid卡 支持RAID0/1；

3.4.5 # InfiniBand卡 每个节点≥1个双端口56Gb Infiniband适配卡；

3.4.6 # 以太网端口 每个节点≥4个千兆以太网端口；

3.4.7 管理功能 主板集成远程管理，支持硬件故障检测，电源、电压、风扇，温度监控，远程开关机，报错日志管理，提供KVM-OVER-IP功能；

3.4.8 性能指标 TPC-E测试值不小于6500，提供测试截图。

### 3.5 存储IO节点

3.5.1 * 处理器类型 采用英特尔Intel Xeon 处理器，每颗处理器物理核心数≥10，且主频≥2.2GHz；

3.5.2 * 内存条 每节点配置不少于128GB DDR4内存，频率≥2666MHz；

3.5.3 硬盘 配置不小于2T的SAS硬盘，可分为多块；

3.5.4 #Raid卡 支持RAID0/1；

3.5.5 #HBA卡 每个节点≥1块双端口16Gb HBA卡；

3.5.6 # InfiniBand卡 每个节点≥1个双端口56Gb Infiniband适配卡；

3.5.7 # 以太网端口 每个节点≥4个千兆以太网端口；

3.5.8 管理功能 主板集成远程管理，支持硬件故障检测，电源、电压、风扇，温度监控，远程开关机，报错日志管理，提供KVM-OVER-IP功能。

### 3.6 存储阵列

3.6.1 * 控制器 配置冗余控制器，缓存不少于64GB；

3.6.2 光纤端口 配置不少于8个16G光纤端口，满配光模块；

3.6.3 * 硬盘 配置不少于140TB存储SAS企业级硬盘，块数不少于20块；

3.6.4 外形 机架式存储，高度不大于2U，提供实物图。

### 3.7 Infiniband交换机

3.7.1 * 交换机型 配置至少36个56Gb FDR InfiniBand端口；

3.7.2 线缆 配置原厂线缆。

### 3.8 以太网交换机

3.8.1 * 交换机型 千兆以太网交换机，标配不少于48个千兆以太网端口，以及不少于4个万兆端口；

3.8.2 线缆 配置原厂线缆。

### 集群管理系统

3.9.1 总体要求 HPC集群软件，包括集群管理软件，集群监控软件，作业调度软件，计费软件，编译软件，MPI库软件和IB网络管理软件等功能。支持一体化人工智能，提供图像识别、语音识别、文字识别、深度学习和自然语言等人工智能解决方案；

3.9.2 用户界面 提供一个统一的图形界面来简化高性能计算的操作：图形化界面分为管理员界面和用户界面；

3.9.3 自动化部署 所有集群软件可被快速部署和自动配置，安装过程中无需手动干预，通过网络同时给集群中的节点安装操作系统，支持多种机型的同时部署，各个节点的安装互不影响；可以同时针对不同的节点分发不同的系统镜像与定制软件包；安装前可指定系统最终IP、主机名等，自动适应各节点间的软硬件配置；

3.9.4 集群管理 提供集群硬件系统发现，硬件配置和控制，远程开机/关机，远程登陆，远程查看硬件警告信息，集群软件部署（包括操作系统和HPC集群软件的部署）；提供并行shell和并行拷贝，可以进行IP管理，Hosts管理，进程管理，服务管理等；支持集群公告的发布；

3.9.5 状态监控 提供全方位的状态监控功能，图像化实时显示集群作业、队列、网络，存储、内存、CPU等使用状态，显示作业量历史趋势，实时显示集群节点的忙闲状况。用户在监控集群整体运行状态的同时，也可具体监控各节点的运行状态；

3.9.6 资源管理和作业调度 作业管理：包括作业的提交（包括界面提交，脚本提交和命令行提交），作业状态显示，修改，移除，挂起（hold），释放（release），重新运行等；队列管理：包括队列创建，显示，修改，移除；路由队列；队列资源管理：包括添加新节点到队列，设置节点在队列中属性，显示队列中节点状态，节点的健康状态检查等；调度策略: 支持先进先出，公平共享，回填，抢占，资源预留，节点访问限制等多种策略，并支持自定义策略；

3.9.7 用户和账户管理 支持通过web界面进行用户/组管理，包括集群用户/用户组的创建，显示，修改和删除；支持通过web界面进行账户的管理，包括账户的创建，显示，修改和删除；账户金额的充改退；账户汇率的修改；交易历史记录查询；计费功能：按CPU被使用时间计费；

3.9.8 深度学习框架 支持Caffe、Tensorflow、Tensorflow等主流框架；

3.9.9 其他 提供群集管理软件著作权证书。

### 并行文件系统

3.10.1 要求采用并行文件系统。

### 机柜

3.11.1 要求机柜含配套PDU及KVM。

## 产品配置要求

4.1刀片计算节点			10台

4.2四路胖节点（768GB）	2台

4.3八路胖节点（1.5TB）	1台

4.4登录节点				1台

4.5存储IO节点			2台

4.6存储阵列				1台

4.7Infiniband交换机		1台

4.8以太网交换机			1台

4.9作业调度系统			1套

4.10并行文件系统			1套

4.11机柜					1套

## 技术服务：

5.1 技术培训： 仪器到位后可提供每年至少一次的上门技术培训课；

5.2 保修期： 3年，能适当延保；

5.3 维修响应时间： 24小时内

︰

## 订货数量：

1台（套）

## 交货地：

北京中国科学院动物研究所

## 交货日期：

签订合同后3个月内。

第9包 自动相机观测系统

1.工作条件：

1.1 所供货物工作条件

1.2  自动相机

工作温度：-20℃~+60℃；

工作湿度：5%~95%（不结露）

2.设备用途：

用于野外长期监视和记录害鼠及其天敌的全天候数码自动相机，具备超长时间待机瞬间启动拍摄，并存储图像文件和原始图片文件通过4G-LTE移动网络远程传输，远端后台数据库保存显示记录等功能。

3.技术规格：

3.1 自动相机

*3.1.1影像格式：AVI，分辨率至少满足1280 x 720与640 x 480两档；VIDEO长度：1-60秒，可设定；

*3.1.2 PIR感应到拍照时间（触发拍照速度）：PIR感应时间可达0.25-0.4秒，到完成拍照不慢于0.6秒；

*3.1.3支持通过手机网络设置单机的邮箱信息及参数；支持通过4G网络（山区环境以移动信号为佳）发送图片到邮箱；

3.1.4 单机电源：可配置12节5号碱性电池或可充电电池，保证野外超长工作时间（6个月以上）；

3.1.5单机防盗配置：1个专用防护铁盒；不少于2个安全锁；

3.1.6定时拍照功能：ON/OFF；CMOS感应器；不少于500万像素；

3.1.7自动控制日夜型光学红外镜头，F≤3.1，FOV≥50°；影像白天彩色、晚上黑白或全天侯彩色；940nm的LED灯；不小于2.1 寸的彩色显示屏；

3.1.8 单机配置2个不小于32G的高速内存卡。

3.1.9 密封性高，防水值不低于IP 66。

3.1.10工作温度范围：-20 ~ +60°C；工作湿度范围：5% - 95%；

3.1.11单子套系统配置GPS定位仪：具有北斗及GPS双卫星定位模块，可连续跟踪12颗卫星或以上，单点定位精度在3米以内（2D RMS），实时差分精度在2米以内；配置Android系统4.2或以上，可安装Android系统APP应用；运行内存不少于1G，总容量不低于16G（可扩展容量）；配备蓝牙，wifi通讯模块；配备拍照和录音等功能；轻便易携带，整机重量(含电池）不超过400克；液晶显示屏4-5寸；三防设计，坚固耐用、防水抗震。

3.1.12单子套系统配置移动存储硬盘：2TB移动硬盘，累积容量不少于20TB。

4.产品配置要求

  - 产品主体部分说明

    - 自动相机观测系统：每子套含60台自动相机,共计8子套。

  - 要求的附件、专用工具和消耗品

    - 每子套系统配置GPS定位仪2台；

    - 每子套系统配置2TB移动存贮硬盘5个

5.  技术文件：

5.1 请参考总则第1.2条。

5.2 请参考总则第2.3条。

6.  技术服务：

6.1 设备安装调试（请参考总则第2.4条）

6.1.1  卖方在最终用户处现场安装、调试，调试后验收时要在接到通知后48小时内达到验收现场。

6.1.2  安装调试时不少于两次卖方技术人员到达现场指导或答疑。

6.2  技术培训 (请参考总则第2.5条)

6.2.1  卖方根据买方提出的安装计划，在协商时间内抵达指定现场进行技术培训，培训最少两次。

6.2.2  无需出国培训

6.3 保修期，非人为损坏质保期为验收后2年。

6.4 维修响应时间：维修响应即收到返修产品半个月内修复返回。

6.5 要求卖方提供随时的固件升级服务

7. 订货数量：

采购数量：	1套（共计8子套。内含480台自动相机，16台GPS定位仪，40个2TB移动存储硬盘）

8. 交货地：

中国科学院动物研究所

9. 交货日期：

签订合同后3个月内。