中国科学院动物研究所

干细胞与生殖生物学国家重点实验室芯片合成仪采购项目

招  标  文  件

采购编号：HSZT2020HG/067

采   购   人：中国科学院动物研究所

采购代理机构：北京华盛中天咨询有限责任公司

日        期：2020年05月22日

目   录

第一部分  投标邀请	1

1.1 招标项目情况	1

1.2 投标人资格	1

1.3 招标文件发售	2

1.4 公告期限	2

1.5 开标	2

1.6 采购人相关情况	3

1.7 采购代理机构相关情况	3

1.8 采购项目需要落实的政府采购政策	3

1.9其他	4

第二部分  投标人须知	5

2.1 投标人	5

2.2 招标文件	5

2.3 投标文件	6

2.4 投标文件的递交	9

2.5 开标	10

2.6 评标	11

2.7 确定中标	18

2.8 代理服务费	20

2.9 保密和披露	20

第三部分  采购内容及要求	21

第四部分  合同格式及主要条款	22

第五部分  投标文件内容及式样	35

5.1 资格审查证明文件	37

5.2 符合性审查证明文件	39

5.3 技术响应文件	60

5.4 投标文件包装封面	61

# 第一部分  投标邀请

北京华盛中天咨询有限责任公司（以下简称“采购代理机构”）受中国科学院动物研究所（以下简称“采购人”）委托，就中国科学院动物研究所干细胞与生殖生物学国家重点实验室芯片合成仪采购项目组织国内公开招标，欢迎合格的供应商前来进行密封投标。

## 1.1 招标项目情况

1.1.1项目名称：中国科学院动物研究所干细胞与生殖生物学国家重点实验室芯片合成仪采购项目

1.1.2 采购编号：HSZT2020HG/067

1.1.3 项目资金来源：财政资金

项目预算：人民币199万元

最高投标限价：人民币199万元

1.1.4 招标内容：

遴选1家供应商为采购人提供如下设备采购，允许采购进口产品。

| 包号 | 采购设备名称 | 数量 （台/套） | 最高投标限价 （人民币：万元） | 是否允许采购进口产品 | 项目用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芯片合成仪 | 1 | 199 | 是 | 科研 |

具体内容及要求详见招标文件第三部分“采购内容及要求”。

## 1.2 投标人资格

1.2.1 具备《政府采购法》第22条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.2 截至投标文件递交截止时间前，供应商不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、以及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被禁止参加1-3年政府采购活动的供应商（处罚期限尚未届满的）。

1.2.3 法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得共同参加本招标项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效。

1.2.4 本项目不接受联合体投标，不允许转包，不允许将部分项目分包。

## 1.3 招标文件发售

1.3.1 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

1.3.2 集中发售时间：自2020年05月23日至2020年05月29日，每天（法定节假日除外）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

1.3.3 集中发售地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室（西直门文慧桥西南角）。

1.3.4招标文件售价：人民币800元；招标文件售后不退。

1.3.5 供应商在购买招标文件时须向采购代理机构提供以下材料：（1）法人授权委托书原件1份（须附法定代表人和授权代表身份证件复印件并加盖供应商公章）；（2）营业执照或法人证书复印件1份并加盖供应商公章；注：为减少人员聚集，疫情防控期间通过邮件报名的方式，除在邮件中提交前款要求提交的相关资料扫描件，还须在邮件中注明采购项目名称、采购编号、报名单位名称、纳税人识别号、联系人、联系电话、电子邮箱、由报名单位公司账户汇出的加盖公章的汇款凭证扫描件或网上转账截图。

## 1.4 公告期限

公告期限为5个工作日。

## 1.5 开标

1.5.1 投标文件递交、截止的时间和地点

1.5.1.1 递交时间：2020年06月12日上午9:00-9:30。

1.5.1.2 截止时间：2020年06月12日上午9:30，超过截止时间递交投标文件将不予受理。

1.5.1.3 递交地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1108会议室。

1.5.2 开标时间和地点

1.5.2.1 开标时间：2020年06月12日上午9:30，届时请各投标人派代表出席开标会议。

1.5.2.2 开标地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1108会议室。

## 1.6 采购人相关情况

采购人名称：中国科学院动物研究所

采购人地址：北京市朝阳区北辰西路1号院5号

采购人联系方式：曲老师，010-64807155

## 1.7 采购代理机构相关情况

开户名称：北京华盛中天咨询有限责任公司

开户银行：中国建设银行北京铁道专业支行

银行账户：11050137360000000469

邮政编码：100044

联 系 人：张静超 孙丽丽

电    话：010-62278948-628/627

传    真：010-62277461

电子邮箱：hsztzbdl@126.com

地    址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室（西直门文慧桥西南角）

## 1.8 采购项目需要落实的政府采购政策

1.8.1 中小微型企业、促进残疾人就业、监狱企业有关政策

若投标人按照工信部颁发的“中小企业划型标准”属小型、微型企业，或按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定属于残疾人福利性单位的，或属于监狱企业的（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），其投标报价扣减6%后再计入投标报价得分的评审（不累计扣减）。

若本项目所有投标人均属小型、微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，按原报价进行评审。

1.8.2 节能环保要求

1.8.2.1 鼓励节能政策

在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕19号公布的节能产品政府采购品目清单中的产品。

1.8.2.2 鼓励环保政策

在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕18号公布的环境标志产品政府采购品目清单中的产品。

1.8.3 信息安全要求

信息安全产品投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。

## 1.9其他

有新冠肺炎疫情接触史及身体发烧等症状的投标人代表无法进入开标现场，谢绝参与开标活动。请投标人代表自觉做好个人防护，必须佩戴口罩，听从工作人员引导，主动配合体温检测和安保人员组织的信息登记。若受新冠肺炎疫情和防控政策影响，开标安排有调整变化，我们将及时发布变更公告。

# 附件：采购内容及要求

# 芯片合成仪采购内容及要求

# 1、工作条件：

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋60℃和相对湿度小于90％的环境条件下运输和贮存。

1.2  适于在电源220V（±10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.3  配置符合中国有关标准要求的插头

2、设备用途

采用全自动非接触式点对点压电原理进行生物微阵列芯片合成，可进行大量的核酸、抗体、蛋白质或者多肽的检测，为基因组、蛋白质组学等研究领域提供了革新性的研究技术。

# 3、技术规格：

3.1 采用全自动非接触式点对点压电原理进行生物微阵列芯片合成，完全自动化操作,精确快速完成生物芯片合成,无须人工值守；

3.2 适用于核酸、蛋白、细胞等多种类型的生物芯片合成，制备快速、高通量及高相容性；

3.3 配备高精度点样机械臂：点样钢针通道数≥4，具备电动自动反馈功能。

3.4 机械臂定位精度≤0.05mm，保证在不同基质上进行精确定位点样，并可实现在同一位置重复点样的功能。

*3.5 最大制备通量≥12玻片；点对点制备量≥2400点；在每平方厘米芯片上可实现≥110点的样品量；

*3.6单点最小体积≤200nl，精确度（CV值）：0.5uL＜5%；0.1uL＜10%；

3.7 平均每个合成循环的时间≤40分钟；

3.8 单点最大制备量≥1ml；

#3.9 标准微孔板位：标准96孔板、384孔板、深孔板和试剂槽等；

#3.10 孔板、耗材完全开放，可与市场上大多数仪器匹配使用；

3.11 生物芯片的基片性质不受限制，可在玻片、尼龙膜、硅片等不同基片上进行合成，有效扩展了合成基片的选择性；

3.12 使用核酸、蛋白、细胞等进行合成；

3.13 可进行原位PH值监测，用于有效测定芯片合成制备溶液的PH值；

3.13.1 测量范围： pH：0.00-14.00，mV： 0±1800mV；

3.13.2 最小显示单位：0.01 pH，l mV，0.1℃；

3.13.3 温度补偿范围：0.0-60.0℃；

3.13.4 电子单元基本误差： pH≤±0.01 pH，mV≤±0.1％FS；

3.13.5 温度补偿器误差≤±0.01 pH；

3.14 可进行原位溶解氧浓度、溶解氧饱和度、电极电流及温度测量，用于有效测定芯片合成制备溶液的氧浓度测定；

#3.14.1 测量范围：溶解氧浓度：0.00-19.99mg/L；溶解氧饱和度：0.0-199.9%； 温度：0.0-40.0-℃；

3.14.2 自动温度补偿范围：0.0-40.0℃；

3.14.4 基本误差：溶解氧浓度≤±0.10 mg/L；溶解氧饱和度≤±2.5%；温度≤±0.3℃；

3.14.5 仪器重复性≥0.20 mg/L；

3.15 以点对点方式进行生物微阵列芯片合成，合成速度可根据样品的不同物理特性分别选择，具有多种其它操作模式，合成过程中位置精确无误，有效减少样品间差异；

# 3.16多种预操作程序建立，保存用户每次芯片合成习惯，更加人性化设计，更方便用户进行操作；

# 3.17采用直观的图形化界面显示基片摆放、试剂消耗体积、基片的局部使用；

# *3.18需配备动态/静态显微成像模块：具备自由直线、多边形、同心圆等多种测量工具，可实现点到点距离、不同角度、不同点长度、不同周长及面积的精确测量；动态分辨率≥200万，1920x1080；静态分辨率≥600万，3264x1836；

# 3.18.1 采用CMOS传感器，大小≤1/2.8"

# 3.18.2 录像帧率≥30@S卡，fps30@PC

# 4、产品配置要求：

4.1  合成仪主机           1套

4.2  高精度机械臂         1套

4.3  系统专用软件         1套

4.4  系统工作站           1套

# 5、选购附件、专用工具和消耗品

无

# 6、技术文件

# 6.1提供仪器原厂说明书以及安装包，不含任何任何附加费用。

# 6.2卖方在签订合同后的60天内提供一套完整的电子版仪器操作说明书，包括仪器的使用说明，安装及操作手册，这些文件均含在投标总价里。

# 7、技术服务

7.1 设备安装调试

接到用户安装通知后，48小时内安排技术人员上门安装调试直至达到验收指标，所有安装、调试工作自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由我方承担；若用户无特殊要求，仪器到达买方指定地点后，五个工作日内调试安装完成。

7.2  技术培训

仪器应用、实验设计、数据分析、故障诊断等几个方面长期提供及时的支持与服务。提供仪器终身培训支持，由厂家培训过的专业技术人员随时提供服务，满足采购人实验室的长期技术需求。仪器硬件技术支持也由专项工程师进行咨询和指导；实验方面我司也配备了针对建库经验丰富的相关工程师，可为相关问题提供具体解决方案。

7.3 保修期1年，质保期自验收合格日起算。

质保期内所有因更换或维修产品而导致产品停止运行的时间应从质保期内扣除，质保期截止日期相应顺延。

质保期内，提供免费保修、定期维护和免费升级软件等服务，出现质量问题时，免费包修、包换、包退；因产品质量问题所发生的费用以及给用户造成的损失，由我司承担和赔偿。

质保期内产品需要技术升级时，提供产品免费升级服务。

7.4 维修响应时间

在接到采购人的故障信息或者需求信息后，2个小时内响应并到达现场给出解决方案。每季度定期对所有仪器进行维护、检查和调试，包括备用机，保证备用机随时可投入使用。（实验室条件必须达到仪器官方正常运行条件）

除了定期对仪器进行检查维护，另外在采购方任何时候需要进行检查维护时，从接到需求时开始计算，一般故障4小时内维修完毕，疑难、严重故障12小时内维修完毕。

7.5 要求卖方提供的其它技术服务内容（如软、硬件升级要求等）

卖方应免费向用户提供仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

# 8、订货数量

一套

# 9、货物送达目的港：

中国科学院动物研究所用户指定地点。

# 10、交货日期：

采购合同正式签订后3个自然月内交货。

# Text boxes

华盛报（标）字[2020]第200217-01号