厦 门 大 学

招 标 文 件

采购项目

流式细胞分选仪（二次）

采购编号：XDZB2018-A-042

厦门大学招投标中心

2018年5月22日

第一章投标邀请

厦门大学招投标中心受学校采购领导小组的委托，以公开招标形式就医学与生命科学学部流式细胞分选仪二次（XDZB2018-A-042）项目进行采购，欢迎具备相应资格条件的供应商参加投标。

- 采购编号：XDZB2018-A-042

- 供货地点：厦门大学翔安校区

- 采购预算：400万（USD600000）（最高限价，含报关报检、代理费等）

- 投标截止和开标时间：2018年6月12日上午9:00

- 报名截至：投标人必须在2018年6月1日下午5点（节假日除外）前以传真或邮件方式进行报名（需注明公司名称、投标项目、联系人及电话等并加盖公章），逾期视为放弃竞标机会。

- 开标地点：厦门大学会议室（厦门大学嘉庚主楼714房间）

- 本批采购的咨询联系人

技术方面的问题请联系：

莫老师  18959212501

招投标报名等方面的问题请联系：

郑老师 (招投标中心)  zss@xmu.edu.cn

电话：0592-2181872、2181873、2186100转605

传真：0592-2181872、2181873、2186100转608

厦门大学招投标中心

2018年5月22日

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 医学与生命科学学部流式细胞分选仪 |
| 2 | 递交投标文件时应出示的证件 | 法定代表人授权委托书（投标人代表不是法定代表人）、投标人代表身份证复印件； |
| 3 | 是否允许生产厂家以外的投标人投标 | 是 |
| 4 | 代理商应提交资料 | 详见招标文件 |
| 5 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 6 | 投标人应提交的 商务文件 | *投标书； *法定代表人授权委托书； *营业执照副本复印件，并加盖投标人公章； *财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 财务状况报告指年报（至少包含同一时期的资产负债表、利润表、现金流量表），或季报（至少包含同一时期的资产负债表、利润表），或基本开户银行出具的资信证明。 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料主要是供应商税务登记证（国税、地税）以及缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据，缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 *参加政府采购活动前3年内（开业不足三年的，自开业以来）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； *廉政承诺书 *投标人所在地检察院开具的无行贿犯罪记录证明材料 *经信用中国信息查询，投标人无失信信息记录及经中国政府采购网查询，没有在被禁止参加政府采购活动处罚期内 投标人认为需要提供的其他商务资料。 |
| 7 | 投标人应提交的 技术文件 | *开标一览表； *投标货物数量、价格表； *投标货物技术偏离表； 培训及售后服务方案； 投标人服务项目偏离表； 6、投标人认为需要提供的其它说明和资料。 |
| 8 | 投标人自行编写的 技术文件 | 应包括但不仅限于以下内容： 1）投标设备数量、配置说明； 2）技术响应方案； 3）技术参数应答； 4）公开发行的投标产品彩页或产品技术参数说明； |
| 9 | 投标保证金额 | 有 |
| 10 | 是否接受可选择或可调整的投标和报价 | 否 |
| 11 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 否 |
| 12 | 现场踏勘 | 无 |
| 13 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 14 | 投标文件份数 | 投标文件一式7份（其中正本1份，副本6份） |
| 15 | 是否允许进口产品投标 | 是 |
| 16 | 控制价 | USD600000 |
| 17 | 其他要求 | 详见招标文件要求 |

商务部分应答索引表

|  | 项目 | 投标人应答内容 | 在投标文件中所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 有或没有 |  |  |
| 2 | 开标一览表 | 有或没有 |  |  |
| 3 | 法定代表人授权委托书 | 有或没有 |  |  |
| 4 | 营业执照、税务登记证、企业法人代码证书 | 有或没有 |  |  |
| 5 | 投标人相关资质证明材料 | 有或没有 |  |  |
| 6 | 财务状况报告 | 有或没有 |  |  |
| 7 | 依法缴纳税收的相关证明材料； | 有或没有 |  |  |
| 8 | 依法社会保险费的相关证明材料； | 有或没有 |  |  |
| 9 | 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 有或没有 |  |  |
| 10 | 廉政承诺书 | 有或没有 |  |  |
| 11 | 投标人所在地检察院开具的无行贿犯罪记录证明材料 | 有或没有 |  |  |
| 12 | 经信用中国信息查询，投标人无失信信息记录或经中国政府采购网查询没有在被禁止参加政府采购活动处罚期内。 | 有或没有 |  |  |
| 13 | 付款方式描述 | 有或没有 |  |  |
| 14 | 交货时间承诺函 | 有或没有 |  |  |
| 15 | 投标货物数量、产地及价格明细表 | 有或没有 |  |  |
| 16 | 投标货物技术规格说明书等技术文件 | 有或没有 |  |  |
| 17 | 投标货物技术规范偏离表，对招标设备技术规格要求逐条应答 | 有或没有 |  |  |
| 18 | 制造厂商针对本项目投标的授权函原件； | 有或没有 |  |  |
| 19 | 生产厂商出具的售后服务承诺书、服务标准和年限 | 有或没有 |  |  |
| 20 | 货物制造商在用户所在地区设有售后服务机构的相关证明 | 有或没有 |  |  |
| 21 | 用户所在地区常设服务机构 | 有或没有 |  |  |
| 22 | 代理资质证明 | 有或没有 |  |  |
| 23 | 投标设备检测报告 | 有或没有 |  |  |
| 24 | 同类型规模项目成功案例合同1-N（参见评分标准中的说明和具体要求） | 有或没有 |  |  |
| 25 | 投标人自行编写的技术文件 | 有或没有 |  |  |
| 26 | 投标货物配件、耗材、选件表和特殊工具及备件清单； | 有或没有 |  |  |
| 27 | 投标货物售后培训、维修和服务计划表（货物技术支持和售后服务的程序、内容及措施）； | 有或没有 |  |  |
| 28 | 设备生产厂家售后服务网点明细表 | 有或没有 |  |  |
| 29 | 培训方案 | 有或没有 |  |  |
| 30 | 服务项目偏离表 | 有或没有 |  |  |
| 31 | 售后服务提供方 | 设备生产厂商提供全部服务、提供部分服务或售后服务全部由投标人（为代理商时）提供 |  |  |
| 32 | 是否完全满足招标文件要求的供货周期 | 是或否 |  |  |
| 33 | 为本项目提供的其他优惠服务 | 有或没有 |  |  |
| 34 | 其他说明和资料 | 有或没有 |  |  |

注：上表1-20项为投标人必须填写项目，其他项目投标人视情况增减。

第二章  采购项目说明及要求

- 采购项目说明

| 合同包 | 货物名称 | 数量 | 参考技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 流式细胞分选仪 | 1台 | 详见附件1 |

二、投标要求

  - 在满足招标技术参数前提下，投标人可提供更高的配置，并在技术偏离表中注明。

  - 投标人须保证所投标产品为正规渠道合法产品，享有正规售后服务，所提供的产品在供货前提供相关证明材料。供应商必须承诺提供原厂安装、集成及调试服务。若投标产品为进口设备，供应商必须提供销售授权书。

  - 供应商必须提供详细产品配置及彩图。供应商所提供的货物必须是全新的原装正品，每个包装箱内的清单、中文使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料应齐全。

  - 投标人必须提供投标人营业执照有效复印件以及投标人法定代表对投标代表的授权书原件。

  - 投标代表必须为投标单位员工，需提供身份证明及医社保缴交证明材料，投标代表必须参加开标会。

  - 投标人须提供2016-2017年(不足的，自营业以来），依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。主要是供应商税务登记证（国税、地税）以及缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据，缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

  - 投标文件必须包含投标书、开标一览表、投标货物简要说明一览表、售后服务承诺、投标产品的投标授权书（投标人为经销商或代理商）及本招标文件要求的其他主要内容，以上材料均须加盖投标人公章。

  - ★投标文件不允许活页装订，否则将视为无效投标。

  - 在本地区应设有售后服务维修机构，厂家或授权经销商应建立定期回访制度，投标文件中须有关售后服务方面的陈述。

三、投标保证金

投标人必须在开标前一天将投标保证金8万元，汇入以下帐号：厦门大学4100021709024904620工行厦大支行。未汇投标保证金的投标文件将被视为无效。

3.1投标保证金退还：

①未中标的投标人在公示期结束后十个工作日内予以退还；

②中标人在签订合同后十个工作日内予以退还；

③我校将把投标保证金退回现金存款凭证上标注的“交款人”的银行账户，开标当天请提交交款人的账号信息（注明户名、卡号及开户银行“**银行**分行**支行”）。

3.2有下列情况之一者投标保证金不予退还：

①在投标过程中弄虚作假或参与串标者；

②投标人出现其他严重违法和违规行为。

四、投标报价要求

1、投标总报价为本次招标货物安装调试完毕，经用户验收小组验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、产品检验检测、安装调试、施工配合费、税收以及售后服务等费用。

2、原装进口产品以外币报价（按CIP  XIAMEN）。

五、合同签订

中标供应商接到中标通知后，持中标通知书与用户签订技术和服务协议后再和厦门大学资产与后勤事务管理处签订合同。招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件均作为签订技术和服务协议、合同订立的基础。

六、验收条件

- 安装前，采购人用户对货物的品牌、数量、包装等方面进行验收。供应商提供的所有单独包装的货物均应具有原始的完好的标准包装。如遇交付前已拆封的货物，采购人用户有权拒绝或要求更换。

- 采购人用户根据货物装箱单进行货物主件及附件等的验收。供应商交货时，必需提供所有产品原厂或总代理出具的供货证明。

- 中标供应商根据招标要求进行设备安装、调试后，由采购人用户进行使用性能方面的验收。

- 验收时中标供应商代表必须在场。验收合格后，中标供应商凭用户出具的验收合格书至厦门大学资产与后勤事务管理处根据合同规定办理付款手续。

七、付款条件

用户验收小组验收合格交付使用的十五个工作日内付货款的100％。其中进口免税货物：100%不可撤销信用证，80%见单即付，20%验收合格后付。

八、售后服务要求

  - 投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

  - 本批招标货物要求供应商对整机提供原厂商的售后服务，所有货物要求最短质保期一年（采购参数中有明确保修年限要求的按具体要求保修），终身维护。

  - 中标产品若发生故障，中标供应商须在4小时内到达现场，最迟12小时内修复；特殊情况在24小时内无法修复的，保修期内中标供应商应予以更换同配置设备或提供同档次代用设备。在维护期内应予提供代用设备或提供设备可正常运转的措施。

  - 中标供应商应为采购人用户提供设备操作使用及维护的培训服务，所需的费用应包含在投标报价中。

第三章 投标人须知

第一节  说明

- 投标资格

根据“中华人民共和国政府采购法”，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其它条件。

- 招标文件规定的其他资格要求。

二．定义

1、“货物”系指卖方按招标文件规定须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、材料、工具、手册及其它有关技术资料。

2、“服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训及其它类似的义务。

三．中标服务费

中标人须向招标人交纳合同总金额的1.0%作为中标服务费，中标服务费在合同签订后的10天内汇入以下帐号：厦门大学  4100021709024904620 工行厦大支行。

四．投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标结果如何，采购人和用户均无义务和责任承担这些费用。

第二节  招标文件说明

一．招标文件主要包括以下内容：

1．投标邀请

2．招标项目说明及要求

3．投标人须知

4．投标文件格式（第四章）

二．招标文件的澄清、修改或时间变更

1．招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将依法以书面形式通知所有招标文件收受人。

该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

2．招标人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

第三节  投标文件的编写

一．要求

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性及准确性，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全的响应。

二．投标语言及计量单位

（一）投标人和招标人就投标交换的文件和来往信件，应以中文形式书写。

（二）招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（三）投标报价以人民币为货币单位（招标文件另有要求的除外）。

三．投标文件的组成

㈠ 投标文件应包括下列部分：

1．投标书、开标一览表等；

2．投标资格证明文件；

3．投标货物符合招标文件规定的证明文件、技术响应文件和投标人认为需要加以说明的其他内容。

㈡ 投标人应将文件装订成册，并填写投标文件目录或资料清单。

四．投标文件格式

㈠投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表及投标价格一览表，注明提供货物的名称、数量和价格等（见附件）。

㈡填写投标价格表时应注意下列要求：

1．技术规格中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

2．技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附件服务的费用。

3．配套设备或设施的数量和费用。

五．投标人资格证明文件

㈠投标人必须在投标文件中提供以下证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件：

1．投标人的工商营业执照有效复印件壹份。

2．法定代表人对投标代表的授权书（原件）壹份。

㈡投标人必须是投标货物的制造商或经销商或代理商，进口产品投标人为经销商或代理商的，须提供相关的证明文件。

㈢投标人须提供具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明文件。

㈣投标人近两年来相关案例的业绩，特别是在高校及本省、市的案例。

六．投标货物符合招标文件规定的技术响应文件：

㈠投标人须提交证明其提供的货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

㈡上述文件可以是文字资料，图纸和数据，并须提供：

1．货物主要技术性能和配套设施建设的详细描述。

2．保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料。

3．规格技术参数偏离表。

七．投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

八．投标文件的签署及规定

㈠投标文件分正本壹份和副本陆份，分别封装。在每一份投标文件及封袋上要明确注明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有差异，以正本为准。

㈡投标文件封口处须加盖投标人印章或由投标代表签名，并标明采购编号、投标项目。

㈢投标文件正本和副本须打印并经正式授权的投标代表签字。

㈣除投标人对错处做必要的修改外，投标文件中不允许有加行涂抹。

㈤以电报、电话、传真或电子邮件等方式的投标概不接受。

    - 投标文件的递交

一. 所有投标文件都必须在投标截止时间之前，将投标文件密封后送达投标地点。招标人拒绝接受投标截止时间后送达的投标文件。

三．投标人可在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

四．投标人对投标文件的修改或撤销应密封递交，并在封面注明“补充、修改投标文件”或“撤销投标”字样。

第五节 开标和评标

一．开标

㈠招标人在招标公告或投标邀请函规定的时间或另外确定的时间和地点进行公开开标，投标人和用户可派代表参加。

㈡开标时，先查验投标文件密封情况，确定无误后拆封唱标。主要公开投标文件正本“开标一览表”内容以及招标人认为必要的其它内容。

㈢开标时，开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不相符的，以开标一览表（报价表）为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

㈣开标时，设开标记录员一名，如实记录开标过程发生的事件及唱标主要内容。

㈤开标时，设开标监督员一名，监督开标程序是否正确，唱标人是否如实公布投标文件主要内容。

㈥澄清

唱标结束后，经开标会主持人同意，投标人代表可就错唱或漏唱的内容要求澄清。澄清要求以开标会现场为准，招标人不接受开标会后的任何澄清要求。

二、评标

㈠招标人将根据招标采购项目特点组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、比较和评价。

1．资格性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的证明文件、资格文件、等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出完全响应。

3．澄清有关问题。评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面形式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4．比较和评价。评标委员会按招标文件中规定的方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．投标文件属下列情况之一的，评标委员会将在资格性、符合性检查时作为无效投标处理：

⑴投标文件无投标人法人授权代表签字和加盖公章的；

⑵未按招标文件的要求作有效签署的；

⑶不具备招标文件中规定资格要求的；

⑷不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

㈡评标办法

本次招标采用综合评分法评标。首先，由评标委员会根据招标文件要求，审核各投标文件是否合格、有效，凡不符合要求和未能实质性响应招标文件要求的投标文件均不进入评议程序。如果发现下列情况之一的，其投标将被拒绝而作为废标处理：

1. 投标文件未密封或采用活页装订；

2. 未加盖法人公章或未经法定代表人（或其委托代理人）签字的；

3. 未按招标文件规定的格式填写或投标报价一览表等关键内容字迹模糊不清的；

4. 未实质性响应本文件中带★号的条款要求的；

5. 不符合法律法规和不能满足招标文件提出的实质性要求和条件；

6. 投标文件中提供虚假或失实资料的；

7. 投标报价超过本项目最高控制价，采购人不能支付的。

在投标文件符合资格性审核后，采用以下对其进行评分办法。

评标方法： ( 综合评分法 □ 最低评标价法

二、评标标准： 首先按照评标程序的规定对各投标人的资格性以及符合性做出评审，只有资格性检查和符合性检查合格的投标文件才能进入综合评分。评标委员会各位评委依据评分标准以及各项权重，就每个合格投标人的投标文件及其对招标文件要求的响应情况进行综合比较和评价，统计每个通过审核的投标人的技术、商务、价格得分。 （一）具体的评标标准。 1、通过评标委员会资格性、符合性审核，有三家或三家以上符合专业条件要求并对招标文件作实质性响应的投标人，则依照以下标准和权重进行评分： 备注：由于评分主要根据投标文件提供的资料进行，投标人须自行承担由于资料提供不全、错漏、或者无效而导致的不利评审，并对自身提供的投标文件、资料的真实可靠性负责，所有证明材料均应加盖投标人公章。若因投标人提供的投标文件资料存在弄虚作假情况，评标委员会有权取消其中标资格。 2、评标委员会对所有投标人的投标文件的评审，都采用相同的程序和标准。 3、本项目不接受以联合体形式投标。 4、参加评标的相关人员，不得将有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及会影响评标工作的一切情况，透露给任何一位投标人或与上述评标工作无关的人员。 （二）推荐中标候选供应商名单。 1、中标候选供应商数量：三个。 2、中标候选供应商排列顺序。经投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价评标程序后，按以下办法推荐中标候选供应商名单的排列顺序： □采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 (采用综合评分法的，按评审后的综合得分由高到低顺序排列；综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术因素得分由高到低顺序排列；综合得分、投标报价及技术因素得分均相同的，按商务因素得分由高到低顺序排列；综合得分、投标报价、技术得分和商务得分均相同的，按投标文件提交的先后顺序排列。

| 序号 | 评分界定 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术因素（满分70分） 投标产品※指标不满足1项扣3分，其它指标不满足扣1分。 标注★为基本要求，不符合该项要求，可判别标书产品不符合要求；。 |
| 一 | 光路系统 （13分） | ★1. 激光及检测器配置：配置5根固态激光器，激光波长为355nm、405nm、488nm、561nm、640nm，配置不少于18个PMT（光电倍增管）；可根据需要增配激光器。 ★2. 激光功率为355nm≧50mW，405nm≧80mW，488nm≧ 50mW、561nm≧50mW、640nm≧100mW。 ★2.升级能力：开放光学平台，7个Pinhole，最高可升级至7根激光，并可同时激发。 ※3. 激发及分选方式：采用石英杯激发，非空气式激发，保证光路稳定性，保证仪器操作的简便性。 ※4．光路设计：激光光路固定化，无需人工调试校正光路，开机即可使用。 ※5. 信号收集方式：光信号收集系统采用三角形及八角形全反射收集光路的设计，降低光信号损失，提高灵敏度。 ※6. 信号检测方式：光纤传输荧光信号，非空气中传导。 7. 仪器符合环保要求：仪器可自动供压，不需要额外的供气装置。不需要水冷却系统。 ※指标不满足1项扣3分，最多扣12分；其它指标不满足1项扣1分，最多扣2分。 | ★为基本要求 |
| 二 | 分析、分选性能（24分） | 1．分析速度:不低于100,000 细胞/秒。 ※2．荧光检测灵敏度：FITC < 90 MESF， PE <30 MESF； 3．最小检测颗粒：≤0.5μm 4．液滴震荡频率：可以达到10万颗液滴/秒。 5．分选速度：可以达到70,000个细胞/秒。 ※6．具有两路和四路分选功能，可支持定量克隆分选系统，将定量细胞定位分选在微孔板或载玻片等客户自定义收集装置上。 ※7. 喷嘴不少于4种规格，包括70 micron(左右),100 micron(左右)等, 并可根据需求添置喷嘴。 ※8．具有无菌分选模式，支持5.0ml微量管、流式管、15ml离心管进样，并具有进样端样本过滤器。 ※9．分选液滴精度不小于16等分。 ★10.满足分选纯度> 98%；回收率 80%以上。 11．软件自动计算液滴时间延迟：装有红色二极管激光器的系统系统可以自动实时监测液滴时间延迟，软件自动确定液滴延迟时间，确保分选的极高纯度。 ※12．液流自动监测功能：液流断点自动监测，自动监测细胞堵塞。 13．全程鼠标控制系统，所有仪器的调整、设置均无需触摸仪器或显示屏，适合传染性极强的样本检测或分选。 ※指标不满足1项扣3分，最多扣18分；其它指标不满足1项扣1分，最多扣6分。 | 24 |
| 三 | 液路系统 （6分） | ※1．采用低压高速分选模式，压力范围5~85psi(左右)，保护易损伤细胞。 2．一体化流线型液流管路设计，确保分选细胞的活性。 3．独立的液流车设计，包括不锈钢鞘液桶、用于关机的不锈钢乙醇桶、废液桶等。 4. 仪器在进样后能自动冲洗进样针内外，减少残留，消除交叉污染。 ※指标不满足1项扣3分，最多扣3分；其它指标不满足1项扣1分，最多扣3分。 | 6 |
| 四 | 生物安全 （2分） | 1．仪器一体化设计，符合国际生物安全标准。 2．全封闭一体式分选仓，光滑无直角内壁，方便清洁。 不满足1项扣1分，最多扣2分。 | 2 |
| 五 | 信号和数据处理系统 （7分） | 1．信号处理：电子死时间为0sec，全数字信号。 2．荧光信号补偿方式：任意荧光间补偿, 既可以硬件补偿, 也可以软件脱机补偿，完全实现网络补偿 3．信号脉冲处理：任意参数的脉冲信号高度(Height), 面积(Area), 宽度(Width)检测以及比率检测 4．配备原装数据处理工作站一套：品牌工作站, 双核处理器、独立显卡、内存：3GBRAM；数据存储：硬盘≧500 GB; DVD或CD-ROM； 网络：Ethernet; FireWire；显示器、打印机：两个21英寸液晶显示器,彩色激光打印机 ※5．软件：正版流式细胞仪操作软件，终身免费升级，该软件能自动计算液滴时间延迟。 ※指标不满足1项扣3分，最多扣3分；其它指标不满足1项扣1分，最多扣4分。 | 7 |
| 六 | 优惠部分 （7分） | 除标书要求配置和服务外，根据提供的优惠内容和方案 最优方案得7分，一般的得1分，其他得0分。 | 7 |
| 七 | 服务部分：维保、保障、和培训及其它 （11分） | （1）保修期内售后服务方案：服务响应时间；售后服务队伍情况，列出服务的组织机构、人员名单、资质；技术人员上门巡检保养的时间及内容等；维保期内的软件免费升级；维保期外在不涉及硬件更改情况下供应商软件免费升级，第三方软件可另行协商确定。 （2）保修期后服务方案：技术支持、产品升级、零配件供应、维修服务。 最优方案得2分，一般的得1分，其他得0分。 | 2 |
|  |  | 保修提供5年，得6分。每少1年减2分 保修低于3年（不含3年），得0分。 | 6 |
|  |  | 培训方案：提供至少3人现场使用等培训。 （1）具有完善的培训方案：培训目标明确、培训安排合理、培训内容全面、培训资源和能力情况。 （2）提供后期科研技术和开发等支持。 最优方案得3分，一般得1分，其他0分。 | 3 |
| 2、价格因素（满分30分） |
| 各有效报价得分 = 30×（最低有效报价÷有效投标人报价）。 评标委员会发现投标人的整体报价或部分设备报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，可要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，评标委员会将否决其投标。 | 30 |

注：1、投标人必须为所参与投标的货物的制造商或者为有销售授权的代理经销商。本项目不接受联合体投标。

2、对于投标文件中未对招标文件要求做明确响应的技术参数或技术条款视为不满足招标文件要求。

3、评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

第六节   定标

一、招标人不能保证最低报价的投标可以中标。

二、定标后的5个工作日内，招标人以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》，中标方应按中标通知中规定的时间与用户签订技术和服务协议。

第四章  投标文件格式

格式1     投标书

致  厦门大学招投标中心

根据贵方为                     （采购编号）招标项目及服务的投标邀请，投标代表                                        （全名、职务），经正式授权并代表投标人                                        （投标人名称）按招标书规定提交投标文件正本1份和副本6份。

⑴投标书、开标一览表、系统配置清单及投标价格一览表。

⑵资格证明文件

⑶按投标人须知要求提供的全部文件

据此函，投标人同意遵守如下条款：

1、投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

2、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、投标自开标之日起有效期为90个日历日。

4、投标人同意提供按照招标人可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

5、与投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                           邮编：

电话：                           传真：

投标代表姓名，职务

投标人全称（加盖公章）

日期               年          月             日

格式2    开标一览表

投标人全称（加盖公章）

采购编号：

| 合同包 | 货物名称 | 型号规格 制造商 | 数量 | 单价 | 合价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标代表签字                            职务

日        期

格式3投标货物简要说明一览表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格及配置 | 性能说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标代表签字：

日        期：

格式4    规格、技术参数偏离表

投标人全称（加盖公章）

表一：

合同包：

| 采购要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 投标响应对应的页码 | 偏离说明 |

表二

| 偏离情况汇总 |
| --- |
| 合同包/品目号 | 技术星号条款相应情况 | 星号条款响应对应的页码 | 正偏离数 | 正偏离对应项目 | 负偏离数 | 正偏离对应项目 |
|  | 是/否 |  |  |  |  |  |

注：1、投标人提交的投标文件中应将投标货物或服务项目按采购要求的技术、商务、服务等要求逐条列明，说明投标响应情况。

2、投标人应保证投标响应情况的正确性、真实性，投标人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

投标人代表签字：

日      期：

格式5   制造商出具的授权书（参考格式）

厦门大学招投标中心:

我方                             （制造商名称）是按

（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在

（制造商地址）。兹指派按                 （国家）的法律正式成立的，主要营业地点设在

（投标人地址）的                            （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效有活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方           （招标编号）招标邀请关于                    （招标项目名称）要求提供的由我方制造的               （货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予                             （投标人）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认                    （投标人）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于         年    月    日签署本文件，                     （贸易公司名称）于         年    月    日接受此件，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造商名称（加盖公章）：

正式授权签字代表  姓名、职务和部门：

格式6    法定代表人授权书（原件）

兹有                      （单位名称）的法定代表人        （姓名）授权      （被授权人姓名）为厦门大学                   政府采购项目的投标代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：　　　　　　　　　　　职务：

投标单位详细地址：

邮政编码：                               E-mail:

联系电话／传真号码：

投标人全称（加盖公章）：

年　　月

格式7     售后服务承诺

致：厦门大学招投标中心

根据贵方为　　　　　　　　　　采购项目的投标邀请，我司对该项目做出如下售后服务承诺：

（内容根据采购文件要求自拟）

投标人全称（加盖公章）：

年　　月　　日

格式8报名函

致厦门大学招投标中心

根据贵方为_____________（招标编号）采购项目及服务的投标邀请，我单位已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我单位确认参加贵方招标编号：___________招标投标(如有合同包，请写明要投标的合同包)。

投标代表：_____________________

联系电话：_____________________

投标人全称（加盖公章）：

年　　月　　　日

投标人廉洁诚信自律承诺书

厦门大学招投标中心：

为配合加强厦门大学招投标采购活动中的廉政建设，共同防止发生违法违纪行为，体现厦门大学采购工作公开、公平、公正、诚实信用的原则，本投标人在参与贵校的修缮工程、货物与服务采购活动中，自觉遵守法律、法规，并作如下廉洁自律承诺：

1.不向采购人、评委和采购工作相关人员请客、送礼、行贿和送回扣，不以各种名目私下给以上人员或单位赠送有价证券和进行各种赞助，如自愿表示对学校给予其他形式优惠，将在投标书、承诺书或合同书中标明。

2.不与其他投标人串标、围标、抬标，控制投标价格等违法行为。

3.不排挤其他投标人或以不正当竞争为目的而以低于成本报价投标。

4.不伪造、借用、盗用、转让、或将资质(格)借与他人参与投标。

5.不违规将中标项目转标、分标；确保项目经理在报名、资格审查、投标、开标、评标、施工过程中身份一贯制。

6.不给责任人的违法违纪违规行为说情、解脱或托人说情等变相干扰公正处理。

7.自觉遵守厦门大学开标、评标现场工作纪律和采购的有关规定，不私下接触评审专家，不干扰正常的开标评标秩序。

若未履行上述承诺，自愿取消投标和中标资格、至少一年内不能参加厦门大学任何投标；造成损失的，学校保留通过法律进行追究的权利。凡属违法违纪的，按照国家和学校有关规定视情节进行党纪政纪处理或交由司法机关处理；凡因个人原因造成损失或影响项目进展的，由个人承担责任，并视情节接受处理。

自愿接受参与本项目招投标各方的互相监督，对发现的问题及时报告。

投标人盖章：

法定代表人签名：

投标代表（项目经理）签名：

20     年    月    日

附件1  高端超高速分选型流式细胞仪技术参数

一、光路系统

1．激发及分选方式：石英杯激发或空气激发，保障高回收率和细胞活性，保证仪器操作的简便性。

2．激光及检测器配置：配置5根固态激光器，激光波长为355nm、405nm、488nm、561nm、640nm，配置不少于18个PMT（光电倍增管）；可根据需要增配激光器。

3. 激光功率为355nm≧50mW，405nm≧80mW，488nm≧ 50mW、561nm ≧50mW、640nm≧100mW；

4．升级能力：开放光学平台，7个Pinhole，最高可升级至7根激光，并可同时激发

5．光路设计：激光光路固定校准，无需人工调试校正光路。

6. 信号检测方式：光纤传输荧光信号。

7.此仪器符合环保要求：仪器可自动供压，不需要额外的供气装置。不需要水冷却系统。

二、分析、分选性能

1．分析速度:不低于100,000 细胞/秒。

2．荧光检测灵敏度：FITC < 100 MESF， PE < 100 MESF；荧光分辨率：CV <3%。

3．具有在线和脱机补偿功能，全矩阵补偿。

4．液滴震荡频率：可以达到10万颗液滴/秒。

5．分选速度：可以达到70,000个细胞/秒。

*6．具有两路和四路分选功能，可支持定量克隆分选系统，将定量细胞定位分选在微孔板或载玻片等客户自定义收集装置上。

7. 喷嘴不少于4种规格，包括70 micron,100 micron等, 并可根据需求添置喷嘴。

8．具有无菌分选模式，支持1.0ml微量管、流式管、15ml离心管进样，并具有进样端样本过滤器。

9．分选液滴精度大于或等于2等分，满足分选纯度> 98%；回收率 80%以上。

10．软件自动计算液滴时间延迟：系统可以自动实时监测液滴时间延迟，软件自动确定液滴延迟时间，确保分选的极高纯度。

11．液流自动监测功能：液流断点自动监测，自动监测细胞堵塞。

12．全程鼠标控制系统，所有仪器的调整、设置均无需触摸仪器或显示屏，适合传染性极强的样本检测或分选。

三、液路系统

1．低压（5~80psi）高速分选模式，保护易损伤细胞。

2．一体化流线型液流管路设计，确保分选细胞的活性。

3．独立的液流车设计，包括不锈钢鞘液桶、用于关机的不锈钢乙醇桶、废液桶、辅助清洁液桶等用于自动无菌分选液路的处理。

4. 仪器在进样后能自动冲洗进样针内外，减少残留，消除交叉污染。

三、生物安全

1.仪器一体化设计，符合国际生物安全标准。

2.全封闭一体式分选仓，光滑无直角内壁，方便清洁。

四、信号和数据处理系统

1．荧光信号补偿方式：任意荧光间补偿, 既可以硬件补偿, 也可以软件脱机补偿，完全实现网络补偿

2．信号脉冲处理：任意参数的脉冲信号高度(Height), 面积(Area), 宽度(Width)检测以及比率检测

3．配备原装数据处理工作站一套：品牌工作站, 双核处理器、独立显卡、内存：3GBRAM；

数据存储：硬盘≧500 GB; DVD或CD-ROM；

显示器、打印机：两台21英寸液晶显示器,，彩色激光打印机

4．软件：正版流式细胞仪操作软件，终身免费升级，该软件能自动计算液滴时间延迟。

五、系统配置

1. 超高速流式细胞分选仪主机1台

2. 五根激光器含：355nm、405nm、488nm、561nm、640nm。

3. 克隆分选装置一套

3. 喷嘴一套：70um、100um等不同规格各一个，至少共四个。

4. 数据处理工作站一套：含电脑主机及分析软件

5. 21寸显示器

6. 彩色激光打印机一台

7. 5Kv稳压电源一台

售后要求：

- 自用户验收合格当天起，由厂家提供整机至少5年免费保修（含激光器），每年至少提供一次上门维护服务。保修期满后终身免费维护保养，更换零配件只收配件费，不收上门费、人工服务费。

- 安装后两星期内安排专职工程师上门培训，包括仪器的基本原理、操作应用、仪器的维护和保养知识，确保仪器正常使用。