第一包：高速分选型流式细胞仪

| 仪器名称 | 数量 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 高速分选型流式细胞仪 | 1台 | 1. 激光器参数：标配≧3个激光器：必须包含488nm、640nm及405nm激光器； 2. 检测器参数：≧11色荧光和前向散射光； 3. 激发光路系统：稳定的固化激光光路，无需人工调校光路； 4. 激发模式：采用石英杯激发模式； 5. 荧光检测灵敏度：FITC; ≤100 MESF，PE; ≤30 MESF； 6. 最大分析速度: ≧70,000个细胞/秒； 7. 分选特性：最大分选速度≧50,000个细胞/秒，可同时进行≥4路分选，分选纯度≧98%； 8. 单文本信号储存能力≧1亿个细胞； 9. 标配≧3喷嘴，喷嘴大小型号规格可以更换； 10. 具单克隆分选功能：可实现6-384孔板收集，可自定义任意矩阵； 11. 具备全自动液滴延迟校准系统； 12. 液流断点监控系统，分选全程的液流监控，自动调节； 13. 液流系统包含：鞘液桶2只、废液桶1只、酒精桶1只、清洁液桶3只，可实现高温高压灭菌； 14. 整个液路系统具有自动清洗消毒功能，可实现细胞无菌分选； 15. 分析软件：自动获取数据并可脱机进行全数字化分析、处理，软件免费升级。提供可在个人电脑上安装使用的离线分析软件。 |

第二包： 化学发光成像系统

| 仪器名称 | 数量 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 化学发光成像系统 | 1台 | 1. CCD参数：CCD尺寸≥1英寸，图像分辨率≥800万像素，真实物理像素≥600万，具有像素合并功能； 2. 光圈≥F/0.70，采用自动定焦镜头，量子效率≥75%； 3. 动态范围≥5个数量级，满阱电子数≥90000；DNA检测可达pg级，蛋白检测可达fg级； 4. CCD制冷温度≦20℃； 5. 配备侧壁白光及透射白光，用于照明以及考马斯亮兰或银染的蛋白胶、胶片或膜； 6. 配备红绿蓝三色激发光装置，满足多种激发光源的需求； 7. 全自动控制滤光片轮； 8. 配有≥3个专用窄波发射滤光片及1个凝胶成像滤光片； 9. 带有样品位置感应器，系统自动感应样品位置，无需反复对焦； 10. 具有图像失真自动校准功能； 11. 标配图像采集及分析软件，具有一键获取成像技术； 12. 配有自动，手动，连拍三种曝光模式； 13. 具有自动生成Marker图像功能，自动合并信号图像； 14. 可拍摄彩色Marker图像，非添加伪彩。 |