## 第四章  采购需求

### 1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

招标人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

### 2.招标产品技术规格、要求和数量

2.1基本要求

2.1.1所投产品功能需满足使用需求，技术先进、成熟，性能可靠；

2.1.2所投产品需具有成功使用的案例，并产生较好的社会效益。

2.2技术要求

水色版自动太阳光度计（数量：8台，预算：480万元）

*1.设备配置12个观测波段，分别为 400, 412.5, 442.5, 490, 510, 560,620, 665, 779, 865, 937, 1020 nm ，测量太阳天空月亮及水面不同角度，全时观测运行。
   *2.易携带安装，自动瞄准，内置GPS自动确定时间经纬度，太阳能供电，可自动传输数据等。
   *3.数据处理控制箱带触摸屏幕带背光，除满足自动化外，还可以手动操作进行各种参数的精细化测量和多种设置。测量数据可通过控制箱显示屏直接读取，并且直接与计算机串口进行长距离（≥100m）数据通讯，实现监测数据传输、存储和处理。同时存储在内置 SD 卡，也可通过 USB、无线电、GPRS 导出数据。
   4. 探测器：硅探测器探测紫外（UV）和可见光谱，增强硅探测器（InGaAs）探测红外（IR）。
   5. 工作温度：-30℃到+70℃。

6. 电源：外接太阳能供电和 220V 交流电，光学头有内部电池提供，步进马达有外部电池提供，内外部电池可由太阳能板或 220V 交流电充电，仪器整体功率小于 2W。

7.半波宽度：10nm，总视场角:太阳瞄准光筒 1.3 度；天空瞄准光筒 1.3 度。

8.附设湿度传感器在全自动测量状态能探测到降雨，控制箱可置光度计于停机状态以保护仪器的光学系统。

*9.步进马达系统具有方位和测量高度角两个自由度，由时间方程来控制太阳及月亮的初跟踪，用四象限探测器系统作精密跟踪，精度优于 0.01 度。

*10.太阳、月亮及水面跟踪方法：双轴步进马达自动跟踪太阳及月亮并多角度测量天空。

11. 数据输出和传输：控制箱显示屏直接读取；计算机串联接口输出及无线电传输、GPRS 传输等多种传输模式；大 SD卡内部存储，至少十年以上，防止数据丢失。

12. 全球气溶胶监测网统一使用的标准仪器，测量数据有可比性。

★注：投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。