招 标 公 告

北京国际工程咨询有限公司受北京工业大学的委托，对北京工业大学17内涵发展定额-211工程-高精密微纳样品制备及表征公共平台项目进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。

一、项目名称：北京工业大学17内涵发展定额-211工程-高精密微纳样品制备及表征公共平台

二、招标编号：BIECC-ZB4243

三、招标内容：采购高精密微纳样品制备及表征公共平台相关设备一批，用于学校科研及教学建设（名称、数量等如与招标文件有误差以招标文件为准；具体内容见招标文件）

| 包号 | 名称 | 是否接受进口货物及免税 | 分包（分项）控制金额 (万元) | 所属项目名称与编号（CA） | 项目总预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 聚焦离子束电子束双束系统、时间分辨固态微结构动态成像系统 | 接受进口，免税 | 1552.5 | 17内涵发展定额-211工程-高精密微纳样品制备及表征公共平台 XM-0000014204171013344 | 2262.163638 |
| 02 | 透射电镜光电学样品杆、透射电镜样品台控制系统 | 部分接受，进口免税 | 170 |  |  |
| 03 | 多通道电化学工作站、光催化系统、光催化测试系统 | 部分接受，进口免税 | 108.1367 |  |  |
| 04 | 精密电源电表、离子束电子束双束灯丝等、紫外可见分光光度计 | 部分接受，进口免税 | 162.094938 |  |  |
| 05 | 样品预处理系统、原位双倾热电样品杆、小型气相沉积系统 | 部分接受，进口免税 | 269.432 |  |  |
| 简要技术要求： 01包：聚焦离子束电子束双束系统-用于金属、半导体、电介质、多层膜结构等固体样品上制备微纳结构；高质量定点TEM样品制备；离子束刻蚀、离子束沉积、电子束沉积；可进行磁性金属样品的沉积等功能；时间分辨固态微结构动态成像系统-加速电压：20kV～200kV，加速电压要求全程连续可调。 02包：透射电镜光电学样品杆-保证透射电镜原有的分辨率（非球差校正）；透射电镜样品台控制系统-兼容透射电子显微镜及球差校正透射电子显微镜。 03包：多通道电化学工作站-配置安装5个测试通道，5个交流阻抗EIS测试模块，可以同时对5个样品进行测试；光催化系统-质量流量计流量自动控制1～500ml/min；光催化测试系统-系统可进行光解水制氢、光解水制氧及常压光催化还原CO2等反应。 04包：精密电源电表-主机具备功率分配的功率管理功能；离子束电子束双束灯丝等-安装后电子枪灯丝寿命＞1年；紫外可见分光光度计-波长准确性：≤±0.1nm。 05包：样品预处理系统-系统极限真空为10-6Pa数量级；原位双倾热电样品杆-样品漂移率：≤0.5nm/min；小型气相沉积系统-烃气管线，¼英寸管。 |

四、合格投标人

1. 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

2. 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3. 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4. 投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5. 投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6. 遵守国家有关法律、法规、规章和北京市政府采购有关的规章。

7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包号的政府采购活动。

8. 为本项目某包采购需求提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其它政府采购活动。

9. 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商没有资格参加本项目的政府采购活动。

10.投标人所投货物如涉及到节能产品、环境标志产品、信息安全产品，应遵守相应政策法规的规定。

11.本项目有不接受进口产品投标的内容（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），详见招标文件第八章。

12.投标人必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格参加本项目投标。

五、购买招标文件时间、地点：

1．购买时间：招标公告发布之时起至2017年10月23日（节假日除外）,上午9:00至11:30，下午1:00至4:30（北京时间）。

2．地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室。

3．招标文件售价：

本项目标书按包出售，人民币200元/包（电子文档下载地址：www.biecc.com.cn，进入主页后在页面中点击“标书下载”），招标文件售后不退。

若邮购，须加付EMS费100元人民币。请按下述地址汇款，汇款单上应注明汇款用途、所购招标文件编号及包号，然后将汇款单复印件、购买单位名称、纳税人识别号、详细通讯地址、电话、传真及联系人、拟投标包号等信息传真（或邮件）给北京国际工程咨询有限公司，北京国际工程咨询有限公司收到传真（或邮件）后将尽快以EMS方式将招标文件邮寄给购买方。在购买文件截止时间前，汇款没有到账或未收到购买文件的招标编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，不予登记。

4．购买文件说明：

（1）购买文件时须出示以下材料：

a.营业执照副本复印件，加盖公章。

b.法定代表人授权书原件（法定代表人签字并加盖公章）及复印件、被授权人身份证原件及复印件。

（2）复印件在购买文件时交给代理机构留存。

（3）如需邮购招标文件的，应将上述材料的扫描件随购买文件的汇款信息、公司信息等一同发至北京国际工程咨询有限公司的邮箱。

（4）未按照要求提供相应材料的，不予出售招标文件。

5．其他：

（1）本项目本次分5个包进行招标，投标人需按所投包数缴纳购买招标文件的费用；

（2）投标人在购买招标文件时须明确登记并只能按投标前所登记包号进行投标。投标人在购买招标文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

六、投标截止时间及开标时间、地点：

1．投标截止时间及开标时间： 2017年11月6日上午9：30（北京时间）

2．开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第五会议室

七、需要落实的政府采购政策：

1. 促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。

2. 优先采购节能产品、环境标志产品等。

八、其它：

1．投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期递交文件恕不接受。

2．届时请投标人派代表参加开标仪式。

3. 如本公告内容和招标文件内容不一致，以招标文件为准。

4. 本公告的公告期限至2017年10月23日。

九、评分方法：综合评分法。

采购人：北京工业大学

地  址：北京市朝阳区平乐园100号

联系方式：67391606

招标代理机构（项目联系人）：北京国际工程咨询有限公司

地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层611

邮  编：100083

开户行：华夏银行北京学院路支行

账  号：10242000000002546（接收账户为“北京国际工程咨询公司”；注：不含“有限”）

联系人：蔡轩

电  话：82376706

传  真：82370881

电子邮件：jowena@163.com

北京国际工程咨询有限公司

2017年10月16日