# 招标公告

- 受北京理工大学委托，国信招标集团股份有限公司对北京理工大学扫描式激光测振仪采购 （招标编号：GXTC-18630127）进行国内公开招标。欢迎国内合格的投标人参加投标。

- 采购项目的名称、预算金额（或最高限价）

项目名称：北京理工大学扫描式激光测振仪采购

资金来源：财政资金

预算金额：241万元人民币

- 采购人的采购需求；

本招标项目共分为1个包。投标人必须对招标货物（/服务)同一包内所有货物进行投标，不允许只投标其中的一部分，否则作为无效标处理。各包主要内容如下：

| 序号 | 名称 | 数量（台套） | 主要规格 | 交货期 | 交货地点 | 是否接收进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫描式激光测振仪 | 1 | 见公告附件 | 合同生效后4个月内 | 宇航楼105室 | 是 |

- 采购项目执行政府采购政策

- 对小微企业的产品给予价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；

- 优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在采购期间内属于有效的“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”范围）。

- 投标人的资格要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（一）至（六）的规定，即：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和/或重大税收违法案件当事人名单的供应商、被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），无资格参加本项目的采购活动。

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

- 本项目不接受联合体投标。

- 向采购代理机构购买了招标文件并登记备案，否则无资格参加本次投标。

- 本项目要求投标文件采用胶装,否则其投标将被拒绝。

- 投标人的特定资格条件：投标人须具有由制造商出具的项目授权（仅限进口产品）

- 获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

凡有意参加投标者，请于2018年6月25日至2018年7月2日（每天9:00-11:30，13:30-16:00，周六、周日及法定节假日除外），持投标人授权委托书（原件）和被授权人身份证（出示原件，并需留存一份复印件）（加盖公章），至北京市海淀区四季青常青路和泓四季六号楼国信招标办理报名并获取招标文件。

招标文件售价：人民币500元/本，售后不退。若邮购，须加付EMS费人民币100元。请按下述国信招标集团股份有限公司的地址汇款，汇款单上应注明汇款用途、所购文件的招标编号，然后将汇款单复印件、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人传真给我公司。我公司收到后将尽快用特快专递将招标文件邮寄给贵方。

- 公告发布媒介及公告期限

本招标公告在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上发布。

公告期限：自中国政府采购网发布公告之日起5个工作日。

- 投标截止时间、开标时间及地点

投标截止时间、开标时间：2018年7月16日9时30分

投标文件递交和开标地点：北京市海淀区中关村南大街5号北京理工大学逸夫楼四层408会议室

- 采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

采 购 人： 北京理工大学

地    址：北京市海淀区中关村南大街5号

联 系 人：刘老师

电    话：010-68913281

采购代理机构：国信招标集团股份有限公司

执行机构：国信招标集团股份有限公司北京第四招标分公司

地址：北京市海淀区四季青常青路和泓四季六号楼国信招标二层

联 系 人：张修荣、张肃

电    话：010-87235193、87235190

邮    编：100195

传    真：010-87235165

电子信箱：gxzbbjf@163.com

保证金专用户：

开户名称：国信招标集团股份有限公司北京第四招标分公司

开户银行：招商银行北京分行中关村支行

银行账号：110909099010201

标书款、服务费户：

开户名称：国信招标集团股份有限公司北京第四招标分公司

开户银行：交通银行北京世纪城支行

银行账号：1100 6066 8018 8000 05173

请投标人在汇款时务必注明所投标项目的招标编号及款项用途，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。

公告附件：

- 设备主要用途

扫描式激光测振系统主要用于在外场及室内非接触状态下，测量机械设备、精密器件、复合材料、压电材料、大型结构等结构整体及其零部件在振动情况下，各部位的振动状态、振幅大小及频率响应、各阶频率振型、传递涵数等，并能分析出共振点的位置，将结果以图表、图形的形式显示出来。

扫描式激光测振系统能帮助科研人员在几分钟的短时间内，获取目标成千上万点的振动特性和各阶振型。故能极大的提高工作效率，是模态测量方面的一个极大进步。

- 技术参数及功能要求

#1）振动速度范围： 最大: ±10米/秒, 最小速度分辨率等于或优于0.01微米/秒(每Hz带宽上)速度测量档位不少于13个，档位不少于：1mm/s、2 mm/s、5 mm/s、10 mm/s、20 mm/s、50 mm/s、100 mm/s、200 mm/s、500 mm/s、1000 mm/s、2000 mm/s、5000 mm/s、10000 mm/s

#2）频率测量范围： 0—1MHz

3）激光扫描角度：X方向: 50度; Y方向: 40度，角度分辨率≦0.002°，最大扫描速度：30点/秒，可以进行一维振动模态扫描测试

4）成像系统: 采用实时彩色高清CCD成像系统，具有20倍光学变焦范围，12倍数字变焦，变焦倍率在计算机软件上可以随意设置，以方便在不同尺寸的目标上定义测量区域

5）扫描点数: 1到512X512点及以上

6）FFT: 12800线。扫描过程中，所有点的振动以频谱方式逐点存储

#7）工作距离： 0.125米-50米，能够测量结构的各阶频率及幅值等

#8）激光功率: 氦氖激光，波长633nm，功率小于1mW 激光扫描过程中自动聚焦，红色可见光，对人眼安全

9）激光图象扫描控制：视频图像设置，变焦及聚焦，激光手动及自动聚焦

10）数据采集及分析功能：数字滤波，信号平均，实时积分或微分；信号增强模式，用于减小光学丢失噪声；在目标图像上显示任意频率下的振型、任意点的频谱、传递函数、实部、虚部、相位等。

11）数据存贮格式：*.svd格式、ASCII格式、UFF格式以及动画或其它图片格式

12）数据管理系统：高性能工控机一台,8G内存,1T硬盘, DVD(可写),USB口，网卡,24寸液晶显示器，每通道采集频率最大为1MHz，Win7及以上操作系统

#13) 参考采集通道数1个，每个通道的采集分析频率不低于1MHz，采集通道还可以采集力锤、加速度传感器、角度传感器等其他传感器信号。信号发生器通道1个，频率不低于1000KHZ，可产生正弦、正弦扫描、SWEEP等信号，这些信号可用于激励被测试结构

14）有触发功能，可进行外部触发扫描控制

- 设备配置及技术要求

3.1扫描式激光头一个

3.1.1激光功率≦1mW，激光自动聚焦，波长为633nm，红色可见光，对人眼安全

3.1.2 扫描角度不小于50°x 40°；扫描角度分辨率好于或等于0.02°

3.1.3 摄像头：扫描式激光头内置有摄像头，其光学变焦倍率不小于20倍，数字变焦倍率不小于12倍，变焦倍率可在计算机软件上随意设置，可在不同尺寸的目标上定义测量区域

3.1.4存储温度：−10℃～65℃，使用温度：5℃～ 40℃

3.1.5重量：小于10Kg

3.2数据处理前端1个

3.2.1 数据处理前端应内置数字解码器和信号发生器

3.2.2 数字解码器的技术要求

3.2.2.1速度档位数13个

3.2.2.2最小速度测量档位为1mm/s，最大为10m/s

3.2.2.3 频率测量范围0Hz～1MHz

3.2.2.4 分辨率0.01 um/s/1Hz带宽

3.2.2.5 最大测量速度10m/s

3.2.3参考输入通道要求

3.2.3.1 一个参考输入通道，用于数据采集

3.2.3.2 采集通道的信号输入方式：±10V模拟电压

3.2.3.3 通道最大采样频率：2MHz以上

3.2.3.4 通道有效分析带宽：1MHz

3.2.3.5 通道接口：BNC接口

3.2.4  一个信号源通道输出

3.2.4.1  一通道信号源输出，可做为激振器、体积声源等源信号的输入

3.2.4.2  最大输出信号带宽：100kHz以上

3.2.4.2  电压输出范围：±10V

3.2.4.4  输出波形：随机、白噪声、扫描正弦、正弦以及用户自定义任意时域波形

3.3数据管理系统1台

3.3.1 数据管理系统包括工控机、PSV控制采集分析软件、液晶显示器

3.3.2 工控机：16G内存,1T硬盘, DVD(可写),USB口，网卡，1路D/A用于扫描控制，3路A/D用于数据采集, Win7操作系统或以上操作系统，64位嵌入式系统

3.3.2 二十四寸液晶显示器

3.3.4 PSV控制采集分析软件的技术要求

3.3.4.1可进行扫描控制包括：视频图像设置，手动及自动聚焦激光，速度量程，滤波设置等

3.3.4.2可设置扫描参数，扫描点数，扫描频率等测量参数

3.3.4.2 通道可设置的最大采样频率：2MHz以上

3.3.4.3通道可设置的有效分析带宽： 可达1MHz

3.3.4.4可设置数据采集平均次数

3.3.4.6可对测量数据进行微积分设置

3.3.4.7可对激光的采集通道进行散斑跟踪设置

3.3.4.8当采集的信号信噪比不好时，可设置重新测量

3.3.4.9采集通道可采集加速度、角度、力，速度，位移等信号

3.3.4.10采集通道可设置IEPE

3.3.4.11具有信号增强模式，用于减小光学丢失噪声

3.3.4.12 具有任意波形信号发生器

3.3.4.13数据获取功能：数据频域获取，数字滤波，信号平均，实时积分或微分

3.3.4.14 数据分析功能，即在目标图像上显示任意频率下的振型，任意点的频谱，传递函数，实部，虚部，相位等，结果可保存为图片或动画

3.3.4.15数据存储格式: *.svd格式、ASCII格式、UFF格式

3.3.4.16具有专业布点功能，即任意改变某区域扫描密度，任意增加扫描点的功能，激光自动聚焦

3.3.4.17 具有高密度扫描和快速定频扫描功能

3.3.4.18可对采集通道进行软硬件滤波设置

3.4 三脚架一个

3.4.1三脚架可以任意调节方向

3.4.2 具有三脚架云台，用于固定激光扫描头

# 3.4.3三脚架总高度1.7米以上