改善办学保障条件-设备购置-科技综合楼新组培中心基本实验条件建设

（新竣工楼配套）政府采购项目招标公告

采购人名称：北京农学院

采购人地址：北京市昌平区回龙观镇北农路7号

采购人联系方式：010-80799475

采购代理机构全称：北京国际贸易公司

采购代理机构地址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号

采购代理机构联系方式：010-65072273/65912602

采购项目名称：改善办学保障条件-设备购置-科技综合楼新组培中心基本实验条件建设（新竣工楼配套）

招标编号：0686-1841B1261086Z

项目采购预算：人民币2,000,000.00，投标人不能拆包分包投标。

采购方式：公开招标

采购期限：5工作日

采购需求：

| 序号 | 名称 | 数量 (台/套) | 备注 | 具备功能 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗瓶机 | 1 |  | 控制系统为微电脑芯片控制技术，程序选择采用轻触式耐酸碱钢化面板。内置18个标准程序及79个用户自定义程序，每个清洗程序之间为独立存在，不为相互组合而来，三级操作管理；可升级手机无线控制仪器参数和监控清洗数据 | 合同签订后60天内 |
| 2 | 分光光度计 | 1 |  | 杂散光：﹤0.2%T(220nm，NaI340nm，NaNO2) <0.2%T(220nm,NaI; 340nm,NaNo2) |  |
| 3 | 人工气候箱 | 4 |  | 光照度μmol/m²/s（lux）：0~320（22000）6级可调 |  |
| 4 | 制冰机 | 1 |  | 制冰量:约130kg/天（环境温度20℃，水温15℃时）≥110Kg/天（环境温度30℃，水温25℃） |  |
| 5 | 立式冷藏箱 | 4 |  | 箱内温度：2-8℃ |  |
| 6 | 药品冷冻保存箱 | 4 |  | 箱内温度范围：-20~ -40℃ |  |
| 7 | 层析柜 | 1 |  | 温度范围：1-10℃ |  |
| 8 | 脱色摇床 | 1 |  | 外观尺寸：约370×335×145mm |  |
| 9 | 摇床 | 6 |  | 最大容量：1000ml×6或500ml×9或250×12（固定夹具） |  |
| 10 | 手掌离心机 | 1 |  | 转速：800-14500rpm（100rpm递增） |  |
| 11 | 漩涡混合器 | 2 |  | 温度要求：15-30℃ |  |
| 12 | 排管离心机 | 9 |  | 最高转速（rpm）：不小于6800 |  |
| 13 | 臭氧发生器 | 15 |  | 电极冷却方式：风冷 |  |
| 14 | 植物培养箱 | 4 |  | 分辨率：0.1℃ |  |
| 15 | 金属浴 | 1 |  | 标配加热孔数量：4 |  |
| 16 | 万分之一电子天平 | 1 |  | 最大称量值：≥110g |  |
| 17 | 千分之一电子天平 | 1 |  | 可读性：≤0.001g |  |
| 18 | 电子天平 | 1 |  | 精度：≤0.1g |  |
| 19 | 电子分析天平 | 1 |  | 最大秤量：≥1600g |  |
| 20 | 水浴锅 | 2 |  | 单列双孔水浴锅，功率（kw）：1.2，控范围及温度误差：RT+5-100℃±1℃，操作室尺寸（mm）310*180*120 |  |
| 21 | 磁力搅拌器 | 6 |  | 每个搅拌子最大处理量: 0.4 L |  |
| 22 | 电磁炉 | 20 |  | 尺寸：约380*296*45mm |  |
| 23 | 微波炉 | 10 |  | 温度要求：15-30℃ |  |
| 24 | 紫外灯 | 1 |  | 紫外灯具阻热材料外壳，可高强度抗冲击，无高温产生，长时间使用后灯头产生温度可以手持，也可面朝下放置在工作台也不会损坏工作台 |  |
| 25 | 温湿度记录仪 | 1 |  | 电容湿度探头量程：0~+100％RH |  |
| 26 | 组培手推车 | 6 |  | 外形尺寸：600*400*860mm |  |
| 27 | 铝型材组培架 | 90 |  | 培养系统可强力分解污染物，具有实时消毒、高效杀菌、净化空气和祛除异味的功能，杀菌效果须提供国家权威部门出具的检测报告证明。 4.5搁板采用一体式铝箔隔热层板，隔热耐水，有效杜绝层板带静电、自潮自涨等，适用各种环境 |  |
| 28 | 植物图像数据采集设备 | 1 |  | 像素：≥2600万 |  |

采购用途：实验室用

简要技术要求：

| 设备名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 洗瓶机 | 外壳材质：304不锈钢，内腔材质：316L不锈钢，清洗容积≥190L，外形高度＞1200mm，可放置双层篮架，仪器内部可以存储4桶5L装清洗剂， |
| 分光光度计 | 光度范围： -0.3～3.0Abs； 基线漂移： 0.001Abs/h(500nm, 0Abs预热2小时后) 0.0008Abs/h(500nm, 0Abs预热2小时后)； |
| 人工气候箱 | 控温范围、精度、波动度：0~50℃、±0.1℃、±0.1~±1℃（空载，20℃，50％RH） 光照度μmol/m²/s（lux）：0~320（22000）6级可调 |
| 制冰机 | 贮冰量：约28kg（自然落下：约19kg） |
| 立式冷藏箱 | 内温度：2-8℃ 有效容积：≥380L |
| 药品冷冻保存箱 | 箱内温度范围：-20~ -40℃ 有效容积：≥270 L |
| 层析柜 | 温度范围：1-10℃ 控温精度：±0.5℃ 内容积：≥700L |
| 脱色摇床 | 功率：35W |
| 摇床 | 振荡频率：20-350转/分 20-350rpm 最大容量：1000ml×6或500ml×9或250×12（固定夹具） |
| 手掌离心机 | 最大相对离心力：≥14000xg 转速：800-14500rpm（100rpm递增） |
| 漩涡混合器 | 精度偏差：±5% 重复性偏差：±1% |
| 排管离心机 | 温度要求：15-30℃； 湿度要求：20-80%； |
| 臭氧发生器 | 温度要求：15-30℃； 湿度要求：20-80%； |
| 植物培养箱 | 分辨率：0.1℃ 光照强度：0-15000Lx（分六级可调） |
| 金属浴 | 标配加热孔数量：4 温度精度（37℃以下）：≤±0.5℃ |
| 万分之一电子天平 | 可读性：≤0.1mg； 最大称量值：≥110g； |
| 千分之一电子天平 | 动态图形显示直接显示天平已使用的称量范围； |
| 电子天平 | 尺寸（宽*长*高）mm：约290x184x184 秤盘尺寸（mm）: 170x190 |
| 电子分析天平 | 最大秤量：≥1600g 可读性：≤0.01g |
| 水浴锅 | 单列双孔水浴锅，功率（kw）：1.2，控范围及温度误差：RT+5-100℃±1℃，操作室尺寸（mm）310*180*120 双列六孔水浴锅，功率（kw）：1.2，控范围及温度误差：RT+5-100℃±1℃，操作室尺寸（mm）500*310*120 |
| 磁力搅拌器 | 每个搅拌子最大处理量: 0.4 L 搅拌转速范围: 0-1100 rpm |
| 电磁炉 | 尺寸：约380*296*45mm 线圈盘：188mm匀火线圈盘 |
| 微波炉 | 操作方式：微电脑式 底盘类型：转盘式 |
| 紫外灯 | 温度要求：15-30℃； 湿度要求：20-80%； |
| 温湿度记录仪 | 电容湿度探头量程：0~+100％RH。 分辨率：0.1％RH，0.1℃/0.1℉ |
| 组培手推车 | 工作温度：0~40℃ 工作湿度：相对湿度≤90% |
| 铝型材组培架 | 培养系统可强力分解污染物，具有实时消毒、高效杀菌、净化空气和祛除异味的功能，杀菌效果须提供国家权威部门出具的检测报告证明。 诺书)。 |
| 植物图像数据采集设备 | 像素：≥2600万 |

具体要求详见招标文件。

投标人的资质及资格要求：

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1）在中华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任的能力, 有生产或供应能力的本国供应商；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）参加本次政府采购活动前三年内，未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明

7）本项目不接受联合体投标；

8）法律、行政法规规定的其他条件；

采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中产品。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。

（3）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。

招标文件发售时间：2018年7月19日至2018年7月26日(节假日除外)，上午9时至11时；下午1时至4时（北京时间）。

招标文件发售地点：北京市朝阳区建国门外大街甲三号，北京国际贸易公司406房间

招标文件售价：人民币200元；现场购买；招标文件售后不退。未购买招标文件不得参加投标。

注：购买招标文件时，须提供以下资料： 1、企业营业执照副本；2、法人代表委托授权书及被授权人身份证；3、组织机构代码证；4、税务登记证；以上资料携带原件及复印件，复印件加盖公章留存，原件备查。三证合一企业无须提供上述3/4两项。

递交投标文件时间：2018年8月 9 日13时30分（北京时间）

投标截止时间：2018年8月 9 日13时30分（北京时间），逾期送达或不符合密封规定的投标文件，恕不接受。

开标时间：2018年8月  9 日13时30分（北京时间）

开标地点：北京市昌平区北农路2号华北电力大学国际交流中心第一会议室

评标方法和标准：综合评分法，评分标准详见招标文件。

开户名：北京国际贸易公司

开户行：广发银行北京京广支行

银行账号：9550880025670600193

项目联系人：  郑捷

联系电话及传真：010-65072273/665912602/65071948

北京国际贸易公司

2018年7 月 19  日