中国医学科学院放射医学研究所

2017年科研修购项目“放射损伤机制、防护和临床救治关键科学问题和技术研究平台建设项目”设备政府采购

招 标 文 件

天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司

2017年5月

中国医学科学院放射医学研究所

2017年科研修购项目“放射损伤机制、防护和临床救治关键科学问题和技术研究平台建设项目”设备政府采购

招 标 文 件

招 标 编 号: FZK2017-1-152号

招标单位：中国医学科学院放射医学研究所（盖章）

法定代表人：（盖章）

代理单位：天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司（盖章）

法定代表人：（盖章）

2017年5月

目  录

第一部分   招标公告	3

第二部分 投标须知	5

第三部分  技术规格及要求	 。

第四部分    合同协议书	25

第五部分  合同一般条款	26

第六部分   合同特殊条款	33

第七部分  投标文件的格式(附件)	34

第八部分  评标办法	58

第一部分招标公告

2017年科研修购项目“放射损伤机制、防护和临床救治关键科学问题和技术研究平台建设项目”设备（招标编号：FZK2017-1-152号）政府采购招标公告

受中国医学科学院放射医学研究所委托，天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司将以公开招标方式，对2017年科研修购项目“放射损伤机制、防护和临床救治关键科学问题和技术研究平台建设项目”设备政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

一、项目名称和编号

1.项目名称：2017年科研修购项目“放射损伤机制、防护和临床救治关键科学问题和技术研究平台建设项目”

2.项目编号：FZK2017-1-152号

二、项目内容

本次招标为一个包7台套设备（不进行标段拆分）、大小鼠呼吸代谢活动检测仪

一台；多模式微孔板检测仪一台；激光共聚焦显微镜一台；小动物单光子发射计算机断层扫描仪一台；厌氧/微需氧工作站一台座；荧光显微镜一台；植入式生理信号遥测仪一台；本次招标预算约为：900万人民币、本次招标只接受进口产品投标。

三、供应商资质要求：具有独立法人资格、有生产上述设备的许可证或有生产商对本次投标唯一授权的经销商（注册资本金150万元及以上），报名时请携带营业执照副本原件及复印件（盖公章）、授权委托书原件、身份证原件。

四、获取招标文件时间、地点、方式及招标文件售价（应以附件形式提供招标文件电子版下载）

1.报名并获取招标文件时间、地点及招标文件售价：2017年5月11日至2017年5月17日，每日9：00-16：00（法定节假日除外）

2.获取招标文件的地点：在天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司（天津市广东路广顺道2号302）

3.获取招标文件的方式：现场领取

4.招标文件的售价：1000元人民币标书一经售出，所收费用概不退还。

五、投标时间及地点、开标时间及地点

1.提交投标文件时间：2017年6月1日9：30

2.提交投标文件地点：在天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司（天津市广东路广顺道2号2楼）

3.开标时间：2017年6月1日9：30

4.开标地点：在天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司（天津市广东路广顺道2号2楼）

六、项目联系人及联系方式

1.联系人：  吴清

2.联系电话：85682241

七、采购人的名称、地址和联系方式

1.采购人名称：中国医学科学院放射医学研究所

2.采购人地址：天津市南开区白堤路238号

3.采购人联系人和联系电话：吴清、85682241

八、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1.采购代理机构名称：天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司

2.采购代理机构地址：天津市广东路广顺道2号

3.采购代理机构联系电话：28220120、联系人：刘兆存

4.采购代理机构邮政编码300204、电子邮箱1024743882@qq.com、汇款银行及账开户银行：渤海银行天津围堤道支行

账    号：2000609146000198

开户行行号318110000098

开户行清算号4807

九、质疑方式：供应商认为招标文件存在倾向性、歧视性条款，损害其合法权益的，可以在获取招标文件之日起7个工作日内，且在投标截止之日前，以书面形式向天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司提出质疑，逾期不予受理。供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在质疑答复期满后15个工作日内，向同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

附件：招标文件电子版下载

中国医学科学院放射医学研究所

天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司

2017年5月10日

### 第二部分 投标须知

#### 前 附 表

| 项号 | 条款号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 招标人：中国医学科学院放射医学研究所 项目名称：2017年科研修购项目“放射损伤机制、防护和临床救治关键科学问题和技术研究平台建设项目” 地点：天津市南开区白堤路238号 质量标准：达到国家设备规范合格标准。 招标范围：具体要求及规格详见第三章。 交货时间：自合同签订后90天交货。 |
| 2 |  | 合同名称：2017年科研修购项目“放射损伤机制、防护和临床救治关键科学问题和技术研究平台建设项目” |
| 3 |  | 资金来源：中央财政。 |
| 4 |  | 投标人资质要求：具有独立法人资格、有生产上述设备的许可证或有生产商对本次投标唯一授权的经销商（注册资本金150万元及以上），。 |
| 5 |  | 招标文件发售时间：2017年5月11日~2017年5月17日。 招标文件领取地点：天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司。（天津市广东路广顺道2号）。 招标文件每份售价人民币1000元，售后不退。 联系人：刘兆存 联系方式：28220120 传真电话： 28220120。 招标人联系人： 吴清 联系方式： 85682241 |
| 6 |  | 投标有效期：自投标截止之日起60天 |
| 7 |  | 投标保证金： 人民币玖万元整。 |
| 8 |  | 投标人报价依据：本项目采用固定总价一次包死合同形式，不再做任何调整。 |
| 9 |  | 投标文件份数：正本一份、副本三份（电子文件一套） |
| 10 |  | 投标文件递交至：天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司2楼。（天津市河西区广东路广顺道2号）。 递交时间：2010年8月22日上午9:00-9:30时（北京时间） |
| 11 |  | 投标截止日期：2017年6月1日上午9:30时（北京时间） |
| 12 |  | 开标时间：2017年6月1日上午9:30时（北京时间） 开标地点：天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司2楼。（天津市河西区广东路广顺道2号）。 |
| 14 |  | 评标办法：综合评分法。具体详见第八部分 |

### 一.总则

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标活动中所述项目的货物及服务采购。

2.定义

2.1“招标人”系指提出项目、进行招标的法人或其他组织，亦称买方。

2.2“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

2.3“招标代理机构”系指具备相应资格,受招标人委托,从事本次招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

2.4“中标人”系指最终与招标人签订合同的投标人，亦称卖方。

2.5“货物”系指卖方根据招标文件规定须向买方提供的一切产品及服务。

3.项目说明

3.1项目说明:

3.2资金来源: 中央财政。

3.3招标范围: 2017年科研修购项目“放射损伤机制、防护和临床救治关键科学问题和技术研究平台建设项目”设备政府采购。具体技术规格及要求详见第三部分。

3.4交货时间：自信誉卡到达供货商帐号之日起90天交货。

3.5交货地点：天津市南开区白堤路238号。

3.6付款方式：100%信用证，甲方留10%质保金。

3.7设备报价包含外贸代理、银行手续、录入、存储、清关、商检、保险、运输等所有费用。

3.8本项目的外贸代理由采购方选定的外贸公司来办理相关业务。

4.合格的投标人

4.1、投标人必须是在中华人民共和国注册的且具备独立企业法人资格，有独立承担民事责任的能力和良好技术实力。有能力提供招标货物及服务的制造商或经销商均为合格的投标人。

4.2、资格要求: 具有独立法人资格、有生产上述设备的许可证或有生产商对本次投标唯一授权的经销商注册资金在150万及以上。

4.3、投标人必须遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉记录和相关的资质。

4.4、投标人生产或销售的产品必须符合中国政府规定的技术标准及相关标准。

4.5、投标人所投产品的生产或销售应具备相类似产品的业绩（提供业绩表、用户及数量表等，并附相关合同复印件）。

4.6、投标人不得以任何方式干扰招标、开标、评标工作的正常进行；不遵守开标、评标秩序，或作出其它任何企图影响评标工作的行动的，将取消其参与评标的资格。

5.投标费用

5.1投标人不论中标与否自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业价格给予6%的扣除（供应商自身为小型或微型企业则给予6%的扣除，否则不予扣除，同时小微企业须提供《中小企业声明函》（中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），未提供《中小企业声明函》的将不给予价格扣除。

### 二.招标文件说明

1.外部条件说明

1.1除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

2.招标文件的澄清

2.1投标人对招标文件如有疑点可要求澄清，但应在招标文件发出后5天内按招标文件或投标邀请函中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真）通知到招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清。

3.招标文件的修改

3.1在投标截止15日前，招标人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式通知所有购买招标文件的每一投标人，对方在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

3.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，如有必要，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人。

3.3招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

### 三.投标文件的编写

1.要求

1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容,按招标文件的要求提供投标文件,并保证所提供的全部资料的真实性,以使其投标对招标文件做出实质性响应,否则,其投标可能被拒绝，每个标段单独编制、单独装钉、包封。

2.投标语言及计量单位

2.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往信件,应以中文书写。投标人所提供的一切证明材料，外文资料要附有中文翻译且以中文为准。

2.2除在招标文件的技术规格中另有规定外,计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

2.3提供各种文件复印件应字迹清晰，加盖单位公章并注明与原件一致。

3.投标文件的组成

3.1投标文件至少应包括下列部分:

1).投标书、开标一览表、投标价格表以及货物简要说明一览表；

2).投标资格证明文件；

3).投标货物符合招标文件规定的证明文件及投标人认为需加以说明的其它内容；

4).投标保证金：玖万元人民币，投标截止日前将投标保证金交到招标代理并取得收据，开标时投标单位提供保证金收据。。

5）所投标产品的产地、技术参数、型号、用途、安装、使用说明。

6）设备的技术资料、专用工具、备品、备件。

7）技术培训及计划。

8）相关售后服务等。

3.2投标人应将投标文件装订成册,并填写“投标文件资料清单”。

4.投标文件格式

4.1投标人应按照招标文件中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标价格表及货物简要说明一览表,注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等(附件1—4)。

4.2投标人应对本招标文件“招标货物一览表”所列的所有货物进行投标。

4.3 投标文件必须采用A4纸，普通胶装。

5.投标报价（以人民币报价）

5.1投标人应按招标文件附件的投标价格表格式(附件3)填写投标货物的单价和投标总价。如果单价与总价有出入,以单价为准。大写与小写有出入，以大写为准 。投标人对每种货物只允许有一个报价,招标人不接受有任何选择的报价。

5.2投标价格表填写时应注意下列要求:

1).技术规格中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

2).技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；

3).卖方提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价包括制造、组装该货物所使用的进口零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其它税（有关税和其它税不分别填写，计入货价内即可）。

6.投标货币

6.1投标书、投标价格表及开标一览表中的报价一律以人民币填报。

7.投标资格及资格证明文件

7.1投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（见附件7），作为投标文件的一部分。

7.2投标企业营业执照副本原件或复印件且在有效期内。

7.3法人授权委托书原件及被授权人身份证复印件（并交验身份证原件）。

7.4如投标人（是产品经销商）不同时为产品制造商，则投标人需提供制造商出具的针对本次设备招标的投标授权书。

7.5各种实验报告、鉴定报告复印件，产品的样本说明书等技术资料，获奖产品的证明复印件。

# 8. 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

8.1投标人须提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应性文件，作为投标文件的一部分。

8.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

# 1).货物主要技术性能的详细描述；

2).一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格供货来源资料；

3).规格、技术参数偏离表（附件5）。

8.3本招标文件的技术规格及要求中所指出的工艺、材料和设备的标准、商标或样本目录号码的参考资料仅系说明并非进行限制。投标人可提出替代标准、商标或样本目录号码，并填写投标人推荐的选择清单（格式见附件6），但该替代应相当于或优于招标文件技术规格的规定。

9.投标保证金

9.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

9.2投标人应向招标人提交玖万元人民币的投标保证金。

9.3投标保证金用于保护本次招标免受因投标人的行为而引起的风险。

9.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。投标保证金可以是汇票、支票或现金。

9.5投标保证金按下列要求汇寄招标代理机构帐户：

单位名称：天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司

地    址：天津市河西区广东路广顺道2号

邮    编：300204

开户银行：渤海银行天津围堤道支行

账    号：2000609146000198

开户行行号318110000098

开户行清算号4807

9.6未中标的投标人的投标保证金，招标人在发出《落标通知书》后七日内予以无息退还。

9.7发生以下情况投标保证金将被没收：

1).开标后投标人在投标有效期内撤回投标；

2).如果中标人未能做到：按时签订合同、按规定提供履约保证金。

10.投标有效期

10.1投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

10.2特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

11.投标文件的签署及规定

11.1投标文件正本一份和副本三份，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

11.2投标文件正本和副本须打印并由经正式授权的投标人代表签字。

11.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人签字。

11.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### 四.投标文件的递交

1.投标文件的密封和标记

1.1投标人应将投标文件正本和副本分别密封，并标明招标编号、投标货物名称及正本或副本。

1.2为方便开标唱标，投标人应将正本中的投标书、开标一览表和投标保证金再单独密封一份，内容应于投标文件一致,密封与标识符合上述规定,如需有电子版投标文件应与其密封在一起,并在信封上注明“投标书”字样，单独递交。

1.3每一封信封上注明“于          之前（指招标文件中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样。

1.4如投标文件由专人送交，投标人应将投标文件按1.1—1.3中的规定进行密封和标记后，按招标文件注明的地址送至招标代理机构。

1.5如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层密封。

1).内层的封装与标记同1.1—1.3规定；

2).外层装入1.1及1.2所述全部内封资料，并注明招标编号、货物名称、招标人名称、地址、邮政编码。同时应写明投标人的名称、地址，以便将迟交的投标文件原封退还。

1.6如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

2.递交投标文件的截止时间

2.1所有投标文件不论派专人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标人在招标文件中规定的投标截止时间之前送至招标人。

2.2出现因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

3.迟交的投标文件

3.1招标人拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

4.投标文件的修改和撤销

4.1投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标人须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

4.2投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按第四条（投标文件的递交）规定进行编写、密封、标注、和递送，并注明“修改投标文件或撤销投标”字样。

4.3投标截止时间以后不得修改投标文件。

### 五.开标和评标

1.开标

1.1招标人按规定的时间和地点公开开标。投标人派代表参加。

1.2开标时，参加开标的投标人代表应携带营业执照副本原件或复印件、法人授权委托书、法定代表人或授权委托人身份证、（经销商提供制造商出具的针对本次设备招标的投标授权书）（具体要求应与前4.3资格要求相符）等证件，交招标人核验。核验不合格的投标人不能进入评标阶段。

1.3投标人少于3家时，招标人重新组织招标，重新组织招标仍少于3家，按有关规定采用其他方式采购。

1.4各投标单位核查投标文件的密封情况，确认无误后当众拆封，宣读“投标书”的内容，以及招标人认为合适的其它内容并记录。

1.4投标文件有下列情况之一的，作为无效投标文件不得进入评标：

1.4.1投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

1.4.2投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章及企业法定代表人或授权委托人印章，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书的；

1.4.3投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

1.4.4开标时，未按规定提供营业执照副本（原件）或复印件、法人授权委托书（原件）、授权委托人身份证（原件）、经销商未提供制造商出具的针对本次设备招标的投标授权书等证件之一或各证件单位名称不一致的。

2.评标

2.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。评标采用保密方式。

3.保密

3.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

3.2投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

### 六. 授予合同

1.定标准则

1.1评标委员会根据投标人总得分由高到低的顺序推荐前三名作为中标候选人，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的前三名中标候选人顺序确定中标人。获得最高分的投标单位为中标单位。当获得最高分的投标单位放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

当出现两个或两个以上投标单位获得同等最高得分时，由评标委员会以不记名投票多少的方式确定中标候选人排序。

1.2招标人不承诺最低报价的投标为最终中标，优先考虑品质高的设备。

2.资格最终审查

2.1招标人将审查投标人的财务、技术、生产和供货能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。

2.2如果确定该投标人无条件圆满履行合同，招标人将按排序对下一个投标人资格作出类似的审查。

3.中标通知

3.1评标结束10日内，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》。如果《中标通知书》不能在10日内发出，则发出时间不应超过投标有效期。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

3.2招标代理机构在发出《中标通知书》的同时，向落标的投标人发出《落标通知书》，并退还其投标保证金。

3.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。

4.授予合同时变更数量的权利

4.1招标人在授予合同时有权对“招标货物一览表”中规定的货物数量和服务予以在+    %增加或减少。

# 5.签订合同

5.1中标人应在自《中标通知书》发出之日起30日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

5.2招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

# 6.中标服务费

6.1中标服务费按国家计委“计价格[2002]1980号”及国家发改委“发改办价格[2003]857号”文件中关于货物招标有关规定向中标人收取。

## 第三部分  技术规格及要求

大小鼠呼吸代谢活动检测仪

技术参数：

★1.配备专门的动物饲养笼，尺寸规格：259 (D) x 234 (W) x 209 (H) mm，同时可满足大鼠、小鼠长期进行实验。

2.配有独立的饮食、饮水装置，可监测动物的饮食、饮水消耗量。

★3.氧气消耗量检测：检测范围在：2 -100%；检测分辨率不小于0.01%；检测线性率达到：+/- 0.2%；偏移率不超过：+/- 0.2% (24 hours)。

★4.二氧化碳生成量检测：测量范围为：0-10%；检测分辨率不小于0.01%。

5.控制流量：每个通道的流量可以独立显示与调节，调节范围：0-2.5 L/Min。

★6. 代谢研究可与动物跑步机兼容，测量在运动状态下大鼠、小鼠的生理代谢水平。

7. 活动量检测，采用重力感应技术对动物水平运动进行检测，可检测到动物的站立行为，并自动记录数据。

8.数据采集软件包括校准程序，数据结构表格化，数据处理方便快捷。

9.可自由设置采样时间。在连续检测时，可自由设置采样时间间隔，并进行循环数据采集记录。时间间隔可设置范围为： 1 到 999 s。

10. 信号输出要求：控制面板为BNC母口插口；O2输出： 10mV /%，范围0-1V；CO2输出：100mV+（100 mV/%CO2），范围：0.1-1V。

多模式微孔板检测仪

一.用途：

1.1、可进行无需洗涤均相酶联免疫检测，包括代谢类、免疫类、肿瘤类、心血管类等生物标志物检测；
1.2、可进行受体/配体结合、蛋白/蛋白、蛋白/DNA，小分子与蛋白相互作用检测；
1.3、可进行G蛋白偶联受体研究，激酶检测；
1.4、可进行报告基因分析，细胞增殖、毒性、凋亡检测等；
1.5、可进行酶联免疫分析（ELISAs），酶活、酶动力学检测，生化核酸、蛋白定量等；
1.6、可进行高通量药物筛选，信号通路，表观遗传学等研究。

二．工作条件

电源：AC 220/240V, 50～60Hz

温度：室温

三．技术参数

- 检测模式：Alpha增强发光亲近均相检测，超灵敏化学发光检测，时间分辨荧光检测，四光栅荧光检测，紫外可见光吸收检测，Label free无标记检测

- Alpha增强发光亲近均相检测系统包括AlphaScreen和AlphaLISA分析技术，可应用于表观遗传学，激酶，蛋白相互作用和GPCR检测和无需洗涤的均相免疫分析

- Alpha检测
★3.1采用680nm固态激光光源，激光输出功率 >200 mW 
3.2 检测灵敏度：<100 amol（25uL,phosphorylated bio-peptide,kinase assay,384孔板）
★3.3可同时提供原厂Alpha检测试剂盒及特殊应用定制化服务

- 发光检测
4.1  采用独立专用检测器，独立光路，检测器可以直接在微孔板的孔口检测，减少信号损失和串扰，提高化学发光的检测效率和灵敏度
4.2  检测灵敏度：< 10 pM ATP（稳定发光，96和384孔板）

- 时间分辨荧光检测

★5.1激发选用置320 nm/340 nm滤光片/二向色镜优化组合滤光片，发射光通过光栅分光，以适应各种波长检测要求

5.2 检测灵敏度：<6 amol/孔（384孔板）

- 荧光检测
6.1  四光栅光路，激发双光栅、发射双光栅，光栅带宽≤5nm
★6.2 光谱扫描范围：230-850nm，步长递增量可达0.1nm

  - 荧光检测灵敏度：<1fmol FITC（96和384孔板）

- 光吸收
7.1 波长范围230-1000nm，具有全波长扫描功能，步进0.1nm
7.2 光吸收线性范围：0-4 OD，检测精度：≤0.1%

- Label free无标记检测：专用独特设计光路，采用波导光栅技术，通过光学生物传感器，检测动态质量重分配（DMR）造成的折射信号的波长变化，实时反映分子生化样本或活细胞样本的生物/生理活性

- ★检测时间（96孔板）：Alpha：≤54s，发光：≤51s，荧光：≤63s，时间分辨荧光：≤50s

- 仪器可对检测样本进行温度控制，温控范围：(室温+3) ~ 65 ºC，温度均一性(±0.5ºC@37 ºC)

- 仪器具有线形、圆形、双轨道三种振荡形式，三档速度可调，振幅、振荡时间可任意设定

- 仪器内置电脑和17’’触摸屏，软件已经预安装在电脑内，可以通过触摸屏即可以进行操作，软件具有曲线拟合，本底校正，比值计算，CV%，Z值分析等功能

激光共聚焦显微镜技术参数

- 设备用途：该设备用于获取清晰、高质量的以及高分辨率的共聚焦荧光图像，可用于观测固定细胞，活细胞，动植物组织的深层结构， 得到清晰锐利的多层Z 平面结构 （光学切片）。

- 功能：该设备是一个高效型的线性扫描成像共聚焦显微镜系统，利用光谱分光的方式将可见光信息拆分以得到需要收集的光谱信息，并用针孔来阻挡非焦平面信息，来获取清晰的Z轴图像。

- 设备参数：

  - 激光器系统

3.1.1 系统要求：由4个独立激光器组成，要求每个激光器都有独立的引入光纤，匹配每根激光谱线，在保证得到清晰图像的同时为了更有效地保护系统整体的稳定性及减少激光对光学部件的损伤，要求所有激光器功率≤10mW。

3.1.2 激光器组成，所有激光器均必须选择固态激光器：

固态激光器405nm

固态激光器488nm

固态激光器561nm

固态激光器640nm

    - 激光光强控制要求：激光谱线的切换时间不高于5微秒，调节步进不高于0.01%。

3.2 扫描检测系统及检测成像通道

*3.2.1  扫描器与显微镜一体化设计，一体化像差及色差校正。所有扫描器组件都直接耦合，无光纤连接。

3.2.2	共聚焦针孔采用复消色差校正

3.2.3  主分光方式：小角度入射二向色镜分光或AOBS分光。

*3.2.4 采用X、Y轴独立的双镜扫描，扫描为线性扫描。

3.2.5  扫描方式：xy，xyz，xyt，xyzt，xz，xt，xzt， x，xy，xyz，xyt，xyzt，xz，xt，xzt，直线扫描，剪切扫描

*3.2.6在所有扫描方式下，均可以同时一次性进行360°任意旋转扫描线的方向，同时可以变倍以及移动扫描区域的中心。旋转、变倍、移动中心均可以实时（扫描过程中）进行。

*3.2.7  扫描光学变倍：最小变倍范围≤0.5 x；步进0.1 x；在任何扫描速度下都可以保证步进0.1 x的连续变倍

*3.2.8  扫描分辨率：可以在4 x 1至6000 x 6000之间自由选择。所有通道同时使用时，各通道均可达到至少6000 x 6000的分辨率，及16位灰度级（65536个灰度级）

3.2.9  可同时满足以下面扫描速度指标：≥8幅/秒（512x512像素，16位）

3.2.10 	一次实验中单次扫描可以实现三个荧光检测通道同时成像，如果一次实验设置分次扫描，分次扫描次数不限

*3.2.11利用双通道平行扫描方式完成光谱成像，扫描过程无荧光信号损失；光谱分辨率精度不低于1nm。

3.2.12	中间像平面扫描视野对角线≥ 18mm

3.2.13	一个可用于明场和DIC的透射光检测通道。

3.2.14	具有实时计算器系统（Real time combi ）监控扫描过程、同步及数据采集，可选择使用16位或8位A/D转换的动态范围。

  - 显微镜

3.3.1 研究型全自动倒置显微镜，高效率V型光路设计。

*3.3.2 必须国际标准齐焦距离45mm，显微镜内置电动调焦驱动马达，内置聚焦步进精度≤10nm。

3.3.3 显微镜透射光源： LED光源，采用与透射光检测器一体化部件，电子控制方式切换

3.3.4 荧光附件：复消色差荧光光路，长寿命金属卤素等荧光光源，六位电动滤色镜转盘，电动光闸，含UV、B、G激发滤色镜组件 ，通过TFT电子触控屏系统控制显微镜并显示工作状态。

3.3.5全套微分干涉部件（DIC），有与不同数值孔径的物镜一一对应的棱镜。

3.3.6目镜一对：10X，视场数≥23

3.3.7复校色差物镜组：

10x干镜，数值孔径≥0.45；

*20x干镜，数值孔径≥0.8，工作距离≥0.55mm；

40x干镜，数值孔径≥0.75 ；

3.3.8 配有专业共聚焦显微镜系统防震装置，系统专用UPS稳定电源。

  - 全数字化控制软件及数据分析软件系统

    - 所有软件系统必须能在正版Windows 7版本以上操作系统平稳运行。

    - 全数字化控制软件包：允许用户通过计算机全权操控显微镜及相关操作，具体要求软件能实时、灵活控制激光器、扫描检测系统、电动显微镜全部功能，控制数据的获取和同步化，并能进行长时间实验采图（如：时间序列成像、空间序列成像及多维组合成像等）。可进行复杂的实验设计，如FRAP、离子浓度测量实验等。

3.4.3  多维扫描模式取图：能实现任意线（直线，曲线）扫描、面扫描、拼接扫描，Z轴堆栈扫描、波长扫描、时间序列扫描、旋转扫描以及X、Y、Z、t、λ，θ、I、A等多维组合扫描，如3D、4D的全部功能。

3.4.4  实时ROI扫描：能实现允许用户任意定义形状，包括但不限于矩形、多边形、圆形、不规则圆形区域扫描等，ROI不少于99个，并能圆滑地圈出细胞轮廓进行区域扫描所要求的全部功能，且对于FRAP以及Uncaging实验等可选择不低于99个区域进行工作。

    - 解串色功能：能实现光谱解拆分，解决标本自发荧光问题。

    - 光谱解拆分（Unmixing）方式：应提供包括但不限于在线、离线、自动、互动等多种方式进行。

    - 图像显示：除基本的正交XY、XZ、YZ显示外， “2.5D”，时间系列线扫描显示、投影显示以及动画显示等，并具有图像处理功能。

    - 图像分析：提供共定位分析（Colocalization）、直方图分析等；对剖面的测量，包括测量长度、角度、表面、亮度等。

    - 图像逻辑操作：必须具备以下基本功能，包括图像叠加addition、图像减影subtraction、 图像放大multiplication、图像分割division、Ratio算法检测离子浓度、Shift图像分割算法、Filtering图像滤波算法（low pass低通滤波，median中值滤波，high pass高通滤波等），可自定义滤镜。

    - 荧光强度校正：应具有荧光深度校正功能，并能对Z轴进行补偿。

    - 荧光共定位定量分析：对多重荧光图像能进行共定位定量分析。

    - 图像存档、输出：提供多种文件格式，包括但不限于如TIF、BMP、JPG、PSD、PCX、GIF、AVI、Quicktime等。

    - 要求能做到3D切割，旋转显示。

- 产品配置：

整套设备由固体激光器、扫描系统、倒置荧光显微镜、计算机主机、显示器、共聚焦专用软件、Newport防震台，UPS组成。

- 售后服务：

设备售后服务必须为厂家技术工程师进行安装、调试、培训，产品保修期1年

小动物单光子发射计算机断层扫描仪招标参数

- 技术性能指标

  - SPECT系统参数：

    - *探测器数量：不少于2个

    - 高性能PMT及全数字化电路SPECT探测器

    - 探测器晶体厚度不低于9 mm

    - *光电倍增管总数：≧100个

    - SPECT能量范围支持20-600 keV，可实现125I、131I、99mTc、177Lu等多核素成像

    - SPECT能量分辨率9.5% @ 99mTc

    - 支持LIST-mode采集位置、能量与时间信息

    - *小鼠准直器满足：分辨率不低于0.85 mm且灵敏度不低于3,750 cps/MBq

    - *大鼠准直器满足：分辨率不低于1.1 mm且灵敏度不低于1,500 cps/MBq

    - 具备多针孔(multi-pinhole)准直器技术且支持准直器更换

    - *系统支持平行孔准直器

    - *视野FOV直径不低于200 mm，系统支持从小鼠至猴成像，可实现对大鼠和小鼠的成像。

    - 系统支持最高灵敏度13,000 cps/MBq＠亚毫米分辨率

    - 系统支持最高空间分辨率不低于0.5 mm

    - *SPECT支持螺旋式扫描

    - 轴向视野(AFOV) 5-28cm 可调

    - 体积灵敏度高于80,000 cps/MBq/mm3

    - *可通过全静止模式进行快速动力学动物扫描，单个床位全静止模式小鼠成像视野不低于5 cm3且大鼠成像视野不低于50 cm3

    - 可基于CT对SPECT进行衰减校正

    - *可基于CT对SPECT进行散射校正

    - SPECT系统可支持升级为SPECT/MRI及PET/SPECT/CT系统

2．配置

2.1 主机及配件

2.1.1 SPECT单光子计算机断层扫描系统主机1套

2.1.2探测器2个

2.1.3多孔小鼠全身高分辨率高灵敏度准直器2个

2.1.4多孔大鼠高分辨率高灵敏度准直器2个

2.1.5 MultiCell™小鼠动物舱1个

2.1.6 MultiCell™大鼠动物舱1个

2.1.7 SPECT用标准QC模型套装1个

2.1.8 CT用标准QC模型套装1个

2.1.9安装工具包

2.20其他系统安装和正常工作所需的相关配件及耗材。

2.2数字处理系统

2.2.1图像获取主控制台工作站1套

2.2.2多模态图像获取授权软件1套

2.2.3 3D图像重构授权软件

2.2.4动物舱与监视系统

3．算法与软件配置

3.1*基于Monte-Carlo算法进行光子移动建模、衰减校正与散射校正

3.2基于Monte-Carlo算法进行针孔边缘渗透建模

3.3*基于Monte-Carlo算法进行准确几何学校正

3.4基于多GPU调整OSEM重建

3.5*图像获取与重建同时进行

3.6专用图像获取、重建、多模态融合与定量分析软件

3.7*后处理软件配置至少两个正版授权

3.8输出数据符合国际DICOM 3.0与 CRF 21 part 11协议

- 工作站

4.1具备两台高端工作站

4.2具备GPU组进行图像处理

- 选配件支持范围与指标

5.1支持选配猴成像舱

5.2动物成像舱无外露管道

6.  技术服务

6.1安装：厂商授权的技术人员在最终用户方现场开箱、安装、调试，协同用户一起进行验收，直至仪器技术指标经验收合格，出具验收报告，并经最终用户签字后正式交付用户使用。

6.2保修：一年两次校准与贰年保修

6.3 培训：免费提供现场培训，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。

6.4 厂家长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。

厌氧/微需氧工作站参数

仪器的基本功能

用于微生物的连续培养，传代，培养基转换和观察等工作的工作站，可直接在工作站的厌氧环境中进行操作，无需离开厌氧环境拿出工作站外再进行操作。

技术参数及指标

1. 工作站面板：

由丙烯酸板制造，保温、保湿性好，工作站的前面板与顶部面板、底部面板无缝链接，避免微生物在缝隙处滋生，由下向上倾斜，便于观察与操作。

2. 工作站尺寸

2.1 外部占地面积不大于0.53平方米，内部工作空间不小于96升

*2.2  工作站侧面板可拆，方便放入大型仪器和实验器皿，侧面带有水槽泄压系统，保证不会因为内部压力过大机器爆炸。

3. 转移匣

*3.1带有标准的、位于操作室外部的转移匣，转移匣不可占用操作室空间，不能镶嵌在前面板上，以免遮挡视线，双手进入和物品进入工作站不可共用通道，避免交叉污染。

3.2转移匣体积不小于2L；

3.3培养皿进入转移匣后，要经过氮气吹洗的过程，将转移匣内的氧气全部驱除，才可打开转移匣内门将培养皿转入操作室内；

3.4转移匣转移时间≤15秒（转移匣可在15s内达到0%氧气条件）

4. 工作站各指标控制范围

4.1温度控制范围：室温+5℃-45℃，可选配增加到55℃.精度0.1℃

4.2湿度控制范围：室内湿度-85%

*5．裸手操作系统：带有袖子的裸手进入系统。进入工作站的袖套系统必须经过抽真空避免空气进入，套袖轻薄无需充放氮气就能够进入工作站，快速方便。

6．侧面板可拆卸，方便快速放入大型仪器或实验器皿，方便深度彻底清洁。

7．带有温度和低压报警系统

8．带有活性炭过滤系统，用于除去挥发性气体。

9．带有钯催化剂，能够消灭工作站内残存的痕量氧气。

10．带有厌氧指示条；在纯厌氧的环境下呈白色，从有0.1%氧气开始变为粉色，起到实时监控厌氧环境的作用。

11．可选配单皿进入系统，非抽屉式，无需推杆，位于工作站的左侧板上且不可占用工作站内部空间

12．可以选配内部电源插座

13．操作室内部配有日光灯用于日常照明，另配有节能荧光灯用于检测

14．配有自动湿度控制装置

*15．操作室内部带有感应温度的精确温度探头、湿度传感器、压力感应器和真空泵，操作室内压力实时数字显示，保证压力在安全值内。

16．兼具有在工作站内直接培养和直接操作（传代、换液、观察等）两种功能，是培养兼操作一体机。

17．首次使用排除空气方法：先充定量氮气，再自动调节气体组成；不采用先抽真空再充氮气的过程，以防工作站由于外界压强过大造成破裂的危险。

18．可选配接厌氧罐功能，可在转移匣上直接连接厌氧罐，并可对厌氧罐进行抽真空充氮气的操作，使厌氧罐达到厌氧状态。可同时将培养瓶或培养皿放入工作站和厌氧罐内培养，以更加简化培养过程，该功能直接内置在仪器的转移匣上。

19．气体供应：双气供应（一瓶氮气，一瓶混合气）

20．生产厂家具有ISO认证资格

21.带有脚踏板控制工作站内部光源或转移匣氮气吹洗，也可控制套袖抽真空。

*22.厌氧工作站品质要有上千篇高品质论文支持。

荧光显微镜

用途：多荧光通道条件下的多种全自动细胞成像应用

- 技术指标

- 仪器类型：无目镜全自动倒置细胞成像系统，至少可进行明场、相差、彩色明场和荧光成像等4种观察模式

- 光学系统：无限校准光学系统，45 mm等焦距离的RMS螺纹物镜

- 无目镜, 通过高清显示屏直接控制成像软件，观察样本和采集图片，所见即所得

- *无需暗室，在自然光实验环境下即可进行荧光样本的观察和图片采集

- 5位电动物镜转盘，前悬挂式控制，可选配1.25-100×各种高NA值物镜以及油镜

5.1 长工作距离平场消色差相差物镜4×（NA≥0.13，WD≥16.9 mm）

5.2 长工作距离平场半复消色差物镜10×（NA≥0.3，WD≥8.5 mm）

5.3 长工作距离平场半复消色差物镜20×(NA≥0.45，WD≥7 mm)

5.4 长工作距离平场半复消色差物镜40×(NA≥0.65，WD≥2 mm)

- 相差环至少适用于：4×、10×、20×、40×物镜

- 聚光镜工作距离：≥60 mm，≥4位转轮，至少包括1个通光孔径和3位相环

- 透射光光源：LED高能固态冷光源，使用寿命不低于5万个小时，即开即用，光强度可调，调节后可自动记忆

- *落射荧光光源：至少包括4个LED高能固态冷光源，必须兼容DAPI（Ex 357/44 nm）、GFP（Ex 470/22 nm）、RFP（Ex 531/40 nm）和Texas Red（Ex 585/29 nm）；即开即用，使用寿命不低于5万个小时，光强度可调，调节后可自动记忆

- *显微镜可容纳不少于4个荧光光源，后期使用时必须有Cy5，Cy7，CFP和Qdot等不少于20种荧光通路可供选配

- 滤光片：硬质滤光片

- *检测器：标配双照相机，1个单色高灵敏度高分辨率 CMOS（物理输出像素不低于130万，QE值≥77%，最大成像速度不低于120fps，成像分辨率不小于1320x1040，USB3.0数据输出口）；和1个彩色高灵敏度高分辨率CMOS（物理输出像素不低于320万，成像分辨率不小于2080x1550，USB3.0数据输出口）

- *载物台：电动X-Y精密扫描载物台，可移动范围≥120 mm × 80 mm，亚微米级别分辨率

- *适用样本容器：配有可更换的容器适配器，必须适合直接观察实验室常用的6-1536孔微孔板、培养皿、培养瓶、荧光切片和细胞培养玻片等细胞和组织样本

- LCD显示器：配备至少23英寸高清彩色触摸屏；显示分辨率≥1920 × 1080像素；倾斜度可调

- 图像采集，可通过鼠标和显示屏操作完成以下操作

16.1  自动切换观察视野，自动聚焦和手动调焦

16.2  一键采集和存储单通道和/或多通道叠加图

16.3  支持Z offsets锁定功能，允许同一视野不同光通道之间分别调整最合适的焦平面，调节后可自动记忆

16.4   必须配备Z轴扫描成像，在Z轴浮动的上下焦距范围内捕获一系列的高分辨率图像，可以通过自定义逐层捕获的层量或者每个Z轴层面的距离来确定所捕获的图像数量，最后合成高分辨率的多层面的图片

16.5  通过设置程序进行自动化延时成像，可同时进行不少于384个视野的自动聚焦和自动拍摄，最后对于这段时长内拍的照片制作成一段动态成像的AVI格式的视频

16.6  *通过设置程序进行图像分割和拼接，支持低倍镜预览模式和高倍物镜下对局部区域进行图像分割捕获拍照，重新拼接成高分辨率的完整图像，扫描拼接的区域支持不规则边界设定

16.7  支持Z轴层扫、大图拼接和延时成像的随意组合和叠加

- 获取的图像：可输出单色和彩色图片，普通图像分析软件即可打开，也可输出延时AVI和实时录像AVI格式视频文件

- *成像速度：96孔板单通道扫描≤1.5min/板，3通道扫描≤4.5min/板

- 可配合活细胞工作站使用，通三气进行生理或缺氧条件下的细胞培养和观察

- 可配备荧光定量分析软件，分析单个细胞、全视野和全孔荧光强度和图像，进行专业存储和管理图片数据

- 计算机：外部PC，配备16GB RAM及Microsofit Windows 7专业版操作系统，可与触摸屏显示器和仪器配合操作

- 输出端口：多个USB 3.0和USB2.0端口以及DVI端口，支持直接输出至USB和连接至大屏幕进行教学演示

植入式生理信号遥测仪

用途：用于长时间(几天、几周或几个月)测量清醒无束缚的小型或大型动物的心电、呼吸、脑电、体温和压力、活动度等生理参数。使用此系统可以保证动物在笼内自由活动，不需要麻醉或束缚，这样测量到的生理信号更能反映自然状态下的动物生理状况。选择不同型号的植入子即可适用不同动物的各种生理信号，还可以根据需要扩展检测小鼠、大鼠、猫兔、猴、狗、猪、羊等不同种动物的生理信号。

1. 主机系统：

1.1 主机输入通道：可同时监测8只动物的的生理信号，动物类型包括狗、猴、大鼠、小鼠等。

1.2 遥测系统的硬件和采集分析软件为同一生产制造商

1.3 软件能配置身份认证模块，会配套身份认证卡，不同实验人员根据自身职责不同，可设置不同的软件操作权限，便于实验管理，保证数据保密性。

1.4信号接收器: 接收植入体信号, 供电和数据通讯均通过网线进行, 易于安装.

1.5具备环境压力参考功能、

1.6  每个主机有8个数模信号采集通道

1.7  16位A/D转换

1.8  采样率: 最大10,000点/秒/通道

1.9  低通滤波：10-3000Hz

1.10  高通滤波：0.075-30Hz

1.11  信噪比： <30µV p/p @ 1kHz

1.12  共模抑制比CMRR: ≥ 90dB @ 60Hz with 51kΩ, 0.047µF source imbalance

2. 数据采集分析软件:

2.1实时记录和显示波形, 兼容Windows XP Pro和Windows 7 英文版专业级操作系统

2.2可记录分析呼吸，血压, 心电, 体温, 活动度等多种生理信号

2.3可灵活设置数据分析图表—原始信号, 衍生参数, 参数趋势图, 多参数分布散点图.

2.4逐一波形分析,可显示分析的成功率

2.5根据采集得到的ECG模板可生成模板库，自行进行比对分析

2.6可实行异常心电图监测

2.7血压分析参数: 自动生成血压波形，可自动计算收缩压，舒张压，舒张末压，平均动脉压、+dP/dt and -dP/dt max，收缩时程，舒张时程，平均压力，左心室压，平均动脉压等。

2.8分析结果可自动导出至Excel或Access, 便于进行统计分析.

3. 遥测部分:

3.1植入子以无线电频率发射信号，有抗干扰设计, 各信号参数可进行再校准。

★3.2植入体非间断性采集数据，可连续不间断工作至少60天。

3.3植入时长: 6－9个月（不同型号）

3.4磁性开关: 植入体可完全关闭以节省电能

3.5血压参数为通过导管直接测得的血管压或心室内压，非间接测量计算得出，数据客观真实，不受外界其他因素影响。

3.6生物电电极: 医用不锈钢螺旋电极（可拉伸），导线长度: > 10cm

3.7植入体外部材料: 硅酮聚合物，具有高度的生物相容性

3.8信号发射: 发射超低功率、全向无线电信号，对动物完全没有电磁损伤。

★3.9植入子非一次性使用，提供专业的植入体以旧换新服务，可对植入子进行：更换电池，内部电子器件的校准，外部生物相容性材料的更换，压力导管/导线的更换等全套更新,并且换新后拥有新的ID号和保质期；

★3.10 由生产制造商直接提供手术培训

## 第四部分    合同协议书

本协议由       （以下简称“买方”）与      （以下简称“卖方”）于   年    月
    日在中华人民共和国天津市签署。

鉴于买方拟采购                        并通过    年    月   日的中标通知书接受卖方以人民币     元（人民币     元整）为本项目所作的投标，双方达成如下协议：

- 本协议所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。

2、本合同由下列文件构成：

（1）本合同协议书；

（2）合同条款；

（3）合同附件；

（4）合同附录；

（5）中标通知书；

（6）招标文件、投标文件及澄清文件；

3、上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有异议之处，以上面所列顺序在前为准。

4、考虑到买方将按下列规定付款给卖方，卖方在此立约，保证全面按合同规定履行义务，包括接受买方对工程项目的有关管理规定，配合安装调试施工单位的工作。

5、考虑到卖方将全面按合同规定履行义务，买方在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给卖方。

为此，各方代表在此签字并加盖公章，之后本协议即生效，本协议正本     份，副本     份，双方各执正本      份，副本    份。

买方：

签约代表：

时间：

地址：

联系电话：

卖方：

签约代表：

时间：

地址

联系电话：

### 第五部分  合同一般条款

一.总则

1.定义

1.1 “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签定的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和合同部分的所有其它文件组成。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时买方应支付给卖方的款项。

1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

1.4“服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

1.5“买方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。

1.6“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8“验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2.适用范围

2.1条款适用于本次招标活动。

3.原产地

3.1系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4.技术规格和标准

4.1项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

5.专利权

5.1卖方须保障买方使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

二.运输与保险

1.包装

1.1除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于长途海运或空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

1.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

2.运输标记

2.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

1).收货人名称；

2).合同号；

3).发货标记；

4).目的港；

5).货物的名称、品目号、箱号；

6).毛重/净重（公斤）；

7).尺寸（长×宽×高，以厘米计）。

2.2凡重达两吨或两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用英文或中文，以国际或国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等，以方便装卸和搬运。

3.装运条件

3.1卖方的交货价合同：

1).方应在合同规定的交货期前    天以电报、传真、或电传通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥运日期。同时，卖方应以特快专递寄给买方详细交货清单一式   份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项；

2).卖方负责安排内陆运输，并承担运输和保险等运杂费用；

3).有关运输部门出具的货物提单日期应视为货物的交货日期。

3.2卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

4.装运通知

4.1卖方应在货物装运完成24小时内以传真通知买方合同号、货物名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、载运船只名称和启运或启航日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸超过12米长，2.7米宽和3米高卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

5.保险

5.1在合同条件下，由卖方办理保险，以合同货币按发票金额的110%投保“一切险”，并注明货物到达后倘若发生残损情况，须向到货地之商品检验局申请检验。

6.技术资料

6.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方就准备的与合同设备或仪器相符的技术资料，于合同生效后45天内寄送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

6.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

三.价格与支付

1.支付

1.1除另有规定外，可采用下列付款方式之一种付款：

1).不可撤销的信用证付款；

2).托收付款；

3).电汇付款。

1.2除另有规定外，合同生效后，买方向卖方支付    %定金，货物验收后支付   %货款，质量保证期后支付其余5%货款。

2.价格

2.1除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

3.税费

3.1政府根据现行税法向买方征收的与履行本合同有关的一切税费由买方支付。

3.2政府根据现行税法向卖方征收的与履行本合同有关的一切税费由卖方支付。

4.履约保证金

4.1除另有特殊约定外，卖方应在合同签定后30天内，向买方提交按合同货币提供合同总价10%的履约保证金，履约保证金的有效期至货物质量保证期满。履约保证金应由经中国人民银行批准在境内营业的银行开具。

4.2如卖方提供的履约保证金按规定格式以银行保函的形式提供，与此有关的费用由卖方负担。

4.3如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

四.检验与质量保证

1.质量保证

1.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后30天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

1.2除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后12个月。

2.检验

2.1卖方应让制造商在发货之前，对货物有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给支付银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

2.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

五.有关违约事宜

1.延期交货与核定损失额

1.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货（不可抗力除外），在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将由付款银行从议付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

2.不可抗力

2.1签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2.2受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天将有关当局出具的证明文件用特快专递寄给对方审阅确定。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

3.索赔

3.1卖方对所供货物与合同要求不符要负有责任，买方在规定的检验、安装、调试和验收测试期内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

1).卖方同意卖方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的金额付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用；

2).根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格；

3).更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

3.2如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的更长的一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从货款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

4.违约终止合同

4.1在补救违约而采取的任何其它措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30天内（或经买方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

1).卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物；

2).卖方未能履行合同项下的任何其他义务。

4.2一旦买方根据第4.1款终止部分合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

5.破产终止合同

5.1当卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同，该终止合同以不损害或影响买方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

6.变更通知

6.1买方可在合理时间内向卖方发出书面通知，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

1).合同项下需为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

2).装运方式和包装方式；

3).交货地点；

4).卖方须提供的服务。

6.2若上述变更超过了合理时间通知卖方，则合同交货价格、交货进度要进行合理调整。上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更通知后30天内根据本款提出调整的实施意见。

7.转让与分包

7.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

7.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

8.仲裁

8.1在执行本合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好的协商解决，经协商在60天不能达成协议时，应提交仲裁；

8.2贸易合同争端的仲裁应由当地工商行政管理局根据其仲裁程序和暂行规定进行；

8.3仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力；

8.4除另外有裁决外，仲裁费应由败诉方负担；

8.5在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

六.其它事项

1.适用法律

1.1本合同应按中华人民共和国的法律解释。

2.计量单位

2.1 除技术规格中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

3.通知

3.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

4.合同文件及资料的使用

4.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇佣人员提供有关情况，所提供的情况仅限于合同必不可少的范围内。

4.2除非执行合同需要，在事先未得到买方同意的情况下，卖方不得使用第4.1款中所列的任何文件和资料。

4.3除合同本身以外，4.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有的副本）退还买方。

5.合同生效及其它

5.1除非合同中另有说明，本合同经双方签字并在买方收到卖方的履约保证金后，即开始生效。

5.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其它相关服务。

5.3商务合同应包括用户最后确认的价格条款和付款方式。

5.4合同正本两份，买卖双方各执一份。

### 第六部分   合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

## 第七部分  投标文件的格式(附件)

1.投标书  …………………………………………………………………………  (附件1)

2.开标一览表  ……………………………………………………………………  (附件2)

3.投标价格  ………………………………………………………………………  (附件3)

4.货物简要说明一览表 …………………………………………………………   (附件4)

5.规格、技术参数偏离表…………………………………………………………  (附件5)

6.投标方推荐的选择清单…………………………………………………………  (附件6)

7.关于投标方提供货物的资格证明文件  ………………………………………  (附件7)

(1).关于资格的声明函   ……………………………………………………… (附件7-1)

(2).制造商的资格声明 ………………………………………………………… (附件7-2)

(3).贸易公司(作为代理)的资格声明   …………………………………………(附件7-3)

(4).制造商出具的授权函    ……………………………………………………(附件7-4)

8.投标人法定代表人资格证明书   ………………………………………………(附件8)

9.法人代表授权书   ………………………………………………………………(附件9)

10.投标人简介   ………………………………………………………………… (附件10)

11.各种证件的复印件 …………………………………………………………… (附件11)

12.服务承诺书 …………………………………………………………………… (附件12)

13.商务差异表 …………………………………………………………………… (附件13)

14.对合同条款的响应一览表 …………………………………………………… (附件14)

15.投标保证金     ……………………………………………………………… (附件15)

16.履约保证金函   ……………………………………………………………… (附件16)

17.关于诉讼   …………………………………………………………………… (附件17)

18.其它需提供的有关文件和资料   …………………………………………… (附件17)

19.招标文件之补充修改文件确认函 …………………………………………… (附件18)

附件1

### 投 标 书

致：天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司

根据贵方为                            项目(招标编号：           )的货物采购及服务的招标公告，签字代表：         职务：       经正式授权并代表投标方                     地址                             )，提交下述文件正本     份和副本一式     份：

1.开标一览表；

2.投标价格表；

3.货物简要说明一览表；

4.资格证明文件；

5.按投标须知中有关“投标文件的组成”规定要求，提供的全部文件；

6.按贵方规定提交投标保证金，金额为______________________________。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.附投标报价表中规定的应提供和缴付的货物投标总价为（小写） ____，（大写）_______。

2.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.其投标自开标日起有效期为_______________个日历日。

5.如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料,同意贵方不一定要接受最低投标报价是中标的唯一标准。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标方名称：______________________________________

(公    章)：  ____________________________________

地址：                     _______________________

邮编：               ______________________    ___

电话：_                     ______________________

传真：_____               ___________    _________

投标方代表姓名、职务（印刷体）：___________________

全权代表签字：______________________

日期：_______  _年_______月_______日

附件2

开标一览表（格 式）

投标方名称：

招 标 编号：

| 分包号 | 序号 | 货物名称规格 | 数量 | 原产地及制造厂名 | 投标报价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标总价：                          投标方代表签字：

职    务：                          日          期：

注：1.此表与投标书正本和投标保证金一同装在一单独的信封内密封。

2.此表“序号”栏应根据“招标货物一览表”该货物的序号填写。

附件3

### 附件3

### 投标价格表

投标方名称：                      招标编号：              货币单位：

| 1 | 投标货物序号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物名称 |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |
| 4 | 数量 |  |  |  |  |
| 5 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |
| 7 | 易损件价 |  |  |  |  |
| 8 | 专用工具价 |  |  |  |  |
| 9 | 技术服务费 |  |  |  |  |
| 10 | 安装调试费 |  |  |  |  |
| 11 | 检验培训费 |  |  |  |  |
| 12 | 运输 |  |  |  |  |
| 13 | 保险 |  |  |  |  |
| 14 | 其它 |  |  |  |  |
| 15 | 投标总价 |  |  |  |  |

投标方代表签字：

日          期：

注：1、第1栏投标货物序号系指“招标货物一览表”中该货物的序号。

2、所有价格应按投标方须知第13条规定的货币单位填写。

3、投标总价=（栏目5+6+7+8）×数量+9至14的各项费用。

4、选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

附件4

### 货物简要说明一览表

投标人名称：                        招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格及主要技术参数 | 数量 | 性能说明 | 品牌/厂家/产地 | 单价 | 总计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

日          期：

附件5

### 规格、技术参数偏离表

投标人名称：                        招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方人代表签字：

日          期：

附件6

### 投标人推荐的选择清单

1.设备序号和名称：

2.商标、规格型号：

3.推荐的选件内容：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造国和厂商 | 单价 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.推荐理由：

投标人代表签字：

日          期：

注：如有样本和介绍资料，请在“推荐理由”中说明。

附件7

### 关于投标人为            项目提供货物的资格证明文件

目   录

须  知  ………………………………………………………………………………….36

7.1关于资格的声明函……………………………………………………………………37

7.2制造商的资格声明……………………………………………………………………38

7.3制造商出具的授权函…………………………………………………………………43

须   知

1.1制造商本人投标时，应填写和提交此后规定的7.1、7.2，以及提供其它有关资料。贸易公司（或代理）投标时，应填写并提交下面规定的全部表格，以及其它有关资料。

1.2对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

1.3资格文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。

1.4投标人提供的资格文件将由招标人及买方应用，并据此进行评价的判断，确定投标人的资格和履约能力。

1.5投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

1.6全部文件正本 1 份，副本 3 份，按投标人须知中有关规定封装。

### 附件7.1

关于资格的声明函

天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司：

关于贵方__________年______月______日第____________________(招标编号)投标邀请，本签字人愿意参加投标,提供招标货物一览表中规定的_______________(序号)_________________________(货物名称)，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

1. 我方的资格声明正本   份，副本   份。

2．本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的，并附有我方银行(银行名称)出具的资信函附后。

授权签署本资格文件人：

签字：      _______________________

签字人姓名、职务(印刷体)：_________

电话：      _______________________

传真：       _______________________

附件7.2

制造商的资格声明（只需制造商提供）

- 制造商名称及概况：

  - 制造商名称：

  - 总部地址：

传    真：

电    话：

邮    编：

  - 成立日期或注册日期：

  - 实收资本：

  - 最近资产平衡表（到        时为止）。

    - 固定资产：

    - 流动资产：

    - 长期债务：

    - 流动债务：

    - 净    值：

附：近三年经会计师事务所审计的审计报告及加盖会计师事务所公章的财务报表（资产负债表、损益表及现金流量表）

  - 主要负责人姓名：

- 与投标提供货物有关情况

  - 关于制造商所提供货物的生产设施及其它情况：

工厂名称和厂址

正在生产的货物

年生产能力

职工（雇员）人数

  - 制造商不生产而从其它生产厂得到的主要零部件：

| 外购零、部件名称 | 生产厂名称和地址、邮编 |
| --- | --- |

C．制造商生产投标货物的经历（包括：年限、项目所有人、额定能力、商业营运起始日期等）。

D．最近三年该类货物在国内外主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址、邮编 | 销售货物名称 |
| --- | --- |

附:业绩支持性文件(如合同、中标通知书等复印件)

3．最近三年的营业总额：

| 年度 | 国内 | 出口 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- |

4．易损件供应商的名称和地址、邮编：

| 易损件、部件名称 | 供应商名称、地址、邮编 |
| --- | --- |

附件8

### 生产商对本次投标唯一授权书

（经销商提供，正本里放原件，副本里可以是复印件）

、

附件9

### 投标人法定代表人资格证明书

投标人名称：

地      址：

法定代表人姓名：            性别：          年龄：      职务：

系                                       的法定代表人前往参加                             的投标活动及签订合同事宜，特此证明。

投标人：（盖章）                        上级主管部门：（盖章）

日期：      年    月    日             日期：       年     月    日

附件10

### 法定代表授权书

致：天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司

本授权书声明：注册于                 （国家或地区）的                     （投标人名称）的在下面签字的                 （法人代表姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                  （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                    项目招标（标书编号：             ）的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权于       年      月     日签字生效，特此声明。

（后附被授权人身份证）

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

职务：

被授权人（签字）：

职务：

### 附件11

### 投标人简介

投标人应对企业情况做详细介绍并列表说明：

生产能力；

工艺设备（列表）；

厂房及监测手段；

组织机构及人员（框图）；

质量保证体系等。

| 投标人：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或 授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

### 附件12

### 各种证件的复印件

至少包括以下内容：

营业执照复印件、税务登记证复印件、银行出具的资信证明、各类相关资质、荣誉证书等、业绩合同副本复印件及用户评价。

（所有提供的证件复印件应加盖单位公章并注明与原件一致，且内容清楚、可辨）

### 附件13

### 服务承诺书

投标人的服务承诺书至少应包含但不限于下列几项：

1.投标人对自己提供服务“三包”的说明；

2.投标人为保证服务的组织保障；

| 投标人：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或 授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

### 附件14

### 商务差异表

| 序号 | 招标文件编号 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 | 其余全部响应 |  |  |

说明：投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件的要求，有差异的，则在差异表中写明实际响应的具体内容。

| 投标人：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或 授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

### 附件15

### 对合同条款的响应一览表

| 序号 | 合同条款条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

说明：1、投标人必须对应招标文件的第二部分合同条款应答并按要求填写上表。

2、对完全响应的条目在上表相应列中标注“O”，对有偏离的条目在上表相应列中标注“X”。

| 投标人：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或 授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

附件16

### 投标保证金

致：天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司

本保函作为                           （投标人名称）（以下简称投标人）对标书编号为：            的                  项目招标提供的投标保证金。               （开具银行名称）无条件地、不可撤销地具结保证本行或其后继者和其受让人，一旦收到贵方提出的下述任何一种事实的书面通知，立即无追索地向贵方支付总额为        元的保证金：

1．从开标的时间起到投标有效期满前，投标人撤回投标；

2．投标人未能按中标通知书的要求开具可接受的履约保证金。

3．在收到中标通知后30天内，投标人未能按中标通知书的要求与买方签订合同；

本保函自开标日起    个日历日内有效，并在贵方和投标人同意的任何延长的有效期内保持有效，而只需通知本行，除非贵方提前终止或解除本保函。

出证银行名称：（公章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：   年   月   日

附件17

### 关于诉讼

投标人应说明在近3年及现在正执行的合同中发生的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。

### 其它需提供的有关文件和资料

## 附件18

### 招标文件之补充修改文件确认函

致：天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司

我单位已收到下面所列的贵方所发出的招标文件（标书编号：                  ）之修改补充文件，并在此确认我方在本投标报价中已考虑和包含了修改补充文件中的要求。

我方已收到的修改补充文件有：

1、

2、

……

（投标文件正本此页后附每次确认函回执的原件，副本此页后附该原件的复印件）

| 投标人：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或 授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

## 第八部分  评标办法

## 1.前言

1.1本工程采取公开招标方式选择生产商或供货商。为保证招标“公开、公平、公正”，根据国家有关设备采购招标投标的法律、法规及有关方针、政策，结合本工程的特点，制定本评标办法，实行评标的规范化、标准化、科学化。

1.2本评标办法仅适用于本次招标。

1.3本评标办法的解释和修订权属采购人。

## 2.评标依据

2.l评标工作严格执行《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家七部委12号令），以及国家和地方颁布的有关法令、法规。

2.2评标的依据是招标文件及其补充通知、投标商的投标文件及其澄清文件以及本评标办法。

2.3本次评标采用综合评分法。

## 3.评标机构

3.1招标委员会

由招标人和招标代理机构组成招标委员会.负责组织本项目招标的评标工作，根据评标委员会提交的评标报告，向招标人汇报评标工作情况及推荐中标候选人名单。

3.2评标委员会

评标委员会的组成：本项目由技术、经济等方面的专家和招标人或招标代理机构的代表组成。本次评标委员会由7人组成，其中招标人2人，在招标专家库中通过随机抽取的技术、经济等方面的专家5人。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估、比较最后每个评委进行独立打分。

评标委员会的职责主要是：

（l）根据评标标准和办法及招标文件要求，对投标文件进行认真评审和比较，并对评标结果签字确认。

（2）向招标人提交书面评标报告，推荐排序的中标候选人。

### 4.评标人员应遵守的原则和纪律

4.1评标原则

4.1.1评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

4.1.2对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

4.1.3评标将采用综合评分法，严格按照招标文件的要求和评标标准及办法进行。

4.1.4根据招标文件规定的各项综合评价标准通过评审打分排序推荐出三名中标候选人。

4.1.5评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

4.1.6评标委员会拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

4.2评标纪律

4.2.1评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；

4.2.2评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得向任何投标人或与评标工作无关的人员透露与评标有关的任何情况；

4.2.3封闭评标期间，评委不得独自与外界接触，个人的通讯工具均应交由招标监督人员集中保管。需要和外部联系应通过招标监督人员联系。

## 5.评标办法

5.1初步评审及报价复核

5.1.1初步评审将对开标时有效的投标文件进行。根据招标文件，招标人及组织的评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性的响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

下列情况属于重大偏离：

（1）投标人提供的设备技术参数与招标人要求不符的。

（2）投标人提出招标人不能接受的条件的。

（3） 投标人的投标文件不能满足招标文件要求的。

重大偏离超过3项以上的投标文件视为未能对招标文件做出实质性响应，作废标处理。

5.1.2对没有重大偏差的投标文件，根据招标文件的规定，审查投标文件是否按照招标文件要求编制，所提交的文件是否完整（包括承诺书），是否有计算错误。若单价金额与总价金额有出入，则以单价金额为准；若文字大写表示的金额与数字表示的金额不一致，则以文字大写表示的金额为准。按上述修正错误的方法，调整投标书中的投标报价，经投标单位确认后的调整报价对投标人起约束作用，若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将被拒绝，作废标处理。

5.1.3评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标的实质性内容。拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标，作废标处理。

5.1.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身，而不靠外部证据。

5.1.5在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的,该投标将作废标处理。

5.1.6评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的或所有投标报价均过高时，可以否决所有投标。评标委员会经评审，认定投标人以低于成本报价竞标的，其投标将作废标处理。

5.1.7评标委员会初步评审后，将投标人的投标界定为废标后，因有效投标不足三家，经招标人同意，评标委员会可继续进行详细评审。经详细评审评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决所有投标，招标人应当依法重新招标。

5.2详细评审

| 评审项目 | 价格评审 | 资信评审 | 产品评审 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30 | 25 | 45 |

| 评审项目 | 评审细则 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 产品 评审 | 对招标文件上实质性条款响应情况 | 全部响应：10分；有1项细微偏差减2分；减到零分为止。（主要技术参数有偏差为无效标） | 10 |
|  | 技术参数、性能指标、是否满足招标文件货物一览表中的要求是否有参数偏差 | 达到招标文件要求的技术参数、性能指标得6分；技术参数、性能指标优于招标文件参数每增加一项加3分、最高加9分；不满足招标文件参数为无效标 | 15 |
|  | 产品配置范围是否满足招标文件要求 | 满足：4分，保质期外免费赠送易损件增加一项加2分最多加6份、不满足：有1项减2分；减到零分为止。 | 10 |
|  | 产品质量、节能及安全环保、 | 质量：达到国家标准1分，达到世界先进水平2分； 节能：满足设备规定的节能产品2分；安全环保：提供的设备在安全、防护、环境保护达到相关标准要求2分 | 6 |
|  | 交货期 | 满足招标文件要求，得2分；优于招标文件要求的，每提前7天加1分，最高加2分）； | 4 |
| 资信 评审 | 企业实力和销售业绩 | 主要考察生产企业注册资本、近三年营业额和企业技术人员的技术力量 | 3 |
|  | 售后服务水平（质量保证周期及免费维修周期） | 3年及以上得8分，3年以下减少1年扣2分；扣完为止 | 8 |
|  | 安装调试、技术培训服务 | 满足且完善周到的得7分，能够满足招标要求的得5分，基本满足的得3分，不满足的得0分 | 7 |
|  | 付款方式 | 满足招标人要求的得2分；不满足的得0 分 | 2 |
|  | 投标人ISO9001认证 | 有：得5分，无得0分 | 5 |
| 价格 评审 | 投标报价得分=30*评标基准价/投标报价 （注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价） 1依据国家相关政策小微企业投标报价优惠8%即投标100万元相当于92万元。 2依据国家相关政策绿色环保企业投标报价优惠4%即投标100万元相当于96万元。 3当投标报价低于预算价30%的、投标单位在开标现场须向评标委员会提供书面报价依据、否则评标委员会有权确定投标报价低于成本价、按无效标处理, 设备报价包含外贸代理、银行手续、录入、存储、清关、商检等所有费用。 | 30 |

所有评委对投标单位评分的加权平均值作为投标单位得分

得分分值保留小数点后两位，第三位按四舍五入方式取舍。

5.3综合评审

评标委员会每位评委根据上述评标办法首先对投标文件资信标和技术标分别进行评审打分，签字确认后，提交给评标委员会负责人, 评标委员会负责人在商务分和技术分综合汇总表上汇总每位评委的得分，取评委得分的算术平均值，分别计算出各投标人的商务和技术综合得分，然后，根据报价评分办法计算出符合规定的投标人的总综合得分，经核对无误后，评标委员会全体成员签字确认。

W=C + M

W    某投标人的综合得分

C    某投标人的投标报价平均得分

M   某投标人的产品、资信投标平均得分

注:总得分保留小数点后两位，小数点后保留值按四舍五入方式取舍。

5.4编写评标报告

评标委员会完成评标后，应向招标委员会提交书面评标报告，评标报告应当如实记载以下内容：

- (1) 基本情况和数据表；

- (2) 评标委员会成员名单；

- (3) 开标纪录；

- (4) 符合要求的评标一览表；

- (5) 废标情况说明；

- (6) 评分比较一览表；

- (7) 评审后将投标人按总得分从高到低排序；推荐前3名中标候选人；

- (8) 签订合同前要处理的事宜；

- (9) 澄清、说明、补正事项纪要；

(10) 签订合同时要注意的事宜。评标报告应由评标委员会全体成员签名