江苏大学多控制板材成形试验设备招标公告

江苏大学因教学科研需要，拟购置如下仪器设备，经费已经落实到位，欢迎合格的潜在投标人参与报名并接受资格预审。

本次招标信息如下：

- 招标编号：JSDXZBCG2017020

- 项目名称、数量、技术参数与要求：多控制板材成形试验设备1套（详见附件一）

- 本次采购不接受联合体投标。

- 合格的投标人

  - 符合国家相关法律及学校采购管理办法等的规定；

  - 具有独立法人资格、具有独立订立合同的民事能力且信誉良好；

  - 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的成功经验和相应能力；

- 资格审查：

  - 资格审查方式：资格预审。

  - 资格审查时间：2017年3月24日15：00，请参加的单位提前15分钟到达现场。

  - 资格审查地点：江苏大学行政2号楼3楼302室。

- 资格审查时潜在投标人需提供的材料：

  - 营业执照正本或副本的复印件（加盖单位公章）；

  - 法人代表授权委托书原件（格式见附件二）；

  - 法人代表身份证复印件（加盖单位公章）；

  - 法人授权代表身份证复印件（加盖单位公章），带原件；

  - 制造商必须具有国家计量器具制造许可证明、ISO9000质量管理体系等系列证书；非生产厂家需提供产品销售代理授权证明（非生产厂家投标须提供针对本项目唯一的专项授权书原件和复印件，或投标人取得的产品代理证书复印件（加盖单位公章））；

  - 提供投标人2014年以来同类项目销售合同复印件2份（加盖单位公章）。

- 招标文件获取及售价：

  - 资格审查合格单位超过三家单位，资格审查结束当场发放，资格审查合格单位不足三家单位，我校重新组织招标；

  - 招标文件售价：人民币200元。售后不退。

- 投标截止时间及开标时间、开标地点：详见招标文件。

- 与本次招标相关的事宜请按下列通讯方式联系：

  - 技术咨询：江苏大学机械工程学院　　　  王老师　13815483092

商务咨询：江苏大学国有资产管理处      刘老师  0511—88790072

江苏大学实验室与设备管理处  张老师  0511－88791357

  - 联系地址：江苏省镇江市学府路301号行政2号楼4楼418室

江苏大学国有资产管理处

2017年3月17日

附件一：多控制板材成形试验设备

- 技术参数指标

- 可试板材厚度：金属板0.5~5mm

- 深拉伸厚度：0.2~3mm

- 板材最大宽度：180mm

- 杯突示值误差：±0.01mm

- 杯突测量分辨力：0.001mm

- 冲压力：300kN

- 冲压力有效测量范围：6kN~300kN

- 冲压力示值误差：±1%

- 冲头行程：120mm

- 冲压速度：（0~300）mm/min

- 最大夹紧力：300kN

- 夹紧力相对误差：±2%

- 夹紧活塞行程：38mm

- 标准冲头规格：标准杯突冲头Sφ20±0.05mm

- 系统自动采集杯突试验时板料变形的序列视频图像，基于数字图像相关法技术，自动计算板料成形的三维全场应变，从而生成成形极限曲线 FLC。

16）模具配置：拉深试验模具；扩孔试验模具；锥杯试验模具；凸耳试验模具；刚性胀形试验模具；杯突试验模具。

17）为保证检测值的可靠性，夹紧力均采用液压传感器及力值数字显示，冲压力采用力传感器及力值数字显示。冲压深度由瑞士ELCO直线光栅及控制器组成。

二、可以完成的实验项目和主要配置

A、主机需采用液压夹紧、伺服冲压，冲压速度可预先设定，杯突夹具装卸试样方便，试样送入后，按自动按钮即可完成夹紧、冲压，试样出现裂纹自动停车，并且易于观察裂纹，并有峰值记忆功能，即最大冲压力、变形高度自动记忆。

B、需配置BVE三维全场变形及德国Balser高速相机、应变测量系统

C、采用美国ABB电机和日本进口比例阀及油泵源，美国Paiker密封元件保证液压系统

D、显示屏采用640×480-65536色TFT真彩液晶，人机界面友好。可显示实时的杯突破裂曲线以及冲压力、夹紧力和冲压深度。

三、售后服务承诺以及付款条件

- 供应商必须在使用者的实验室内免费安全调试仪器直至仪器符合技术性能为止，调试验收通过后至少有24个月保修期，终生负责维修；

- 制造商应当免费提供安装、培训及验收等过程中所有的服务；

- 出现问题或故障时，能在24小时内响应用户投诉，72小时内提出解决方案。

- 付款条件：设备安装到位并验收合格后付款90%，10%作为质保金一年后付清。

附件二：

法人代表授权委托书

（投标单位全称）__________________________法定代表人（姓名）____________授权（全权代表姓名）____________为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）_______________________________项目的投标，招标编号为________________，其在招标中的一切活动本单位均予承认。

法定代表人签字：______________

单位公章：

二0一七年______月______日

全权代表姓名：_________________________________________

职　　　　务：_________________________________________

详细通讯地址：_________________________________________

传　　　　真：_________________________________________

电　　　　话：_________________________________________

手　　　　机：_________________________________________

邮　　　　箱：_________________________________________

邮　　　　编：_________________________________________