中国科学院北京综合研究中心植物效率分析仪、倒置生物显微镜、浮游生物鉴定系统、纳米粒度及Zeta电位分析仪采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G190220369

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2019年4月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 参考品牌 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植物效率分析仪、倒置生物显微镜、浮游生物鉴定系统、纳米粒度及Zeta电位分析仪 | 无 | 1套 | 签订合同后1个月内 | 北京国际机场 | 中国科学院北京综合研究中心 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。以上参考品牌不做限制条款，仅供参考。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V、380V （(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

一、招标范围

植物效率分析仪、倒置生物显微镜、浮游生物鉴定系统、纳米粒度及Zeta电位分析仪

二、技术要求

植物效率分析仪等设备主要用于环境样品的检测和机理测定，基于项目所需，拟定的验收指标如下：

（一）植物效率分析仪

（1）存储数据，存储8000个以上的测定参数、存储1000个荧光动力学曲线全数据；

（2）光源，红色二极管聚光光源，波长最大峰在650 nm，谱线半宽22 nm，叶片表面最高光强度>3000µmol/（m2s），光强在0~100%范围之间有100个选择档次；

（3）记录时间，自行设置记录时间，从1-120秒有120个选择档次；

（4）数据传输及分析，内设功能强大的数据传输及分析软件，并可根据研究需要预设各种测定程序；

（5）测定种类，可测定宽叶、窄叶、针叶、藻类、地衣、苔藓及叶绿体的荧光；

（6）可选配新型的液体样品探头，与主机联用可使灵敏度扩大100倍，适用于测定浓度较稀的藻类样品或叶绿体悬浮液的荧光；

（7）镍氢充电电池，电池使用时间长达8小时。存储测定参数至少5000以上、存储荧光动力学曲线全数据800个以上；要求波长最大峰在650nm，谱线半宽22 nm，叶片表面最高光强度>3000µmol/（m2s）。自行设置记录时间必须满足1-120秒。

（二）倒置生物显微镜

（1）CKX53 机架，带三目观察筒、载物台延伸板；

（2）带右手柄机械载物台；

（3）相差滑块，包括调中工具；

（4）相差环板；

（5）对中望远镜；

（6）4X 万能平场半复消色差相差物镜, NA0.13, 工作距离17mm；10X 相差物镜, NA 0.25, 工作距离10mm；

（7）20X 长工作距离相差物镜, NA 0.4, 工作距离3.2mm；40X 长工作距离相差物镜, NA 0.55, 工作距离2.2mm；

（8）绿色反差滤光片；

（9）500 万像素高性能彩色显微数码成像系统；

（10）0.5X C 型适配器。

（三）浮游生物鉴定系统

（1）F210浮游生物计数软件、软件加密器1个；

（2）联想一体电脑（全国联保）：双核CPU/4G内存/1T硬盘/21.5"彩显，Windows 7或Windows 10；专业显微摄像头、C型转接口；

（3）F210摄像头参数：科研级彩色CMOS相机；

（4）传感器型号/尺寸：SONY Exmor传感器 6.3M/IMX178(C)；1/1.8"英寸；像素：2.4x2.4μm；G光灵敏度；动态范围信噪比：425mv with 1/30s；0.15mv with 1/30s；FPS/分辨率：15@3072x2048；26@1536x1024；曝光时间：0.244ms~2000ms；

（5）数据接口：USB3.0。

（四）纳米粒度及Zeta电位分析仪

（1）粒度测量范围：0.3nm-10000nm

（2）粒度测量敏感度：0.1mg/mL溶菌酶

（3）粒度最少样品量：10uL

（4）粒度最短测量时间：1秒

（5）Zeta电位测量功能：与粒度测量同时进行

（6）检测器：阵列检测器

（7）温度控制：-5－110℃。