    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超快速液相色谱质谱联用仪 | 1套 | 合同签订后的12周内交货 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

# “超快速液相色谱质谱联用仪”

1 设备名称：

超快速液相色谱质谱联用仪

2 数量：

1套

3 设备用途说明：

用于小分子有机物的定性定量高灵敏度分析测定，并支持作为微流控的检测器，实现细胞代谢物的实时在线高灵敏分析。

4 技术要求及参数：

详细见：技术性能指标表。

加“*”条款为必须满足的条款，不得偏离。

5 配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质谱主机1套 | 套 | 1 |
| 2 | 控制软件1套， | 套 | 1 |
| 3 | 启动包1套， | 套 | 1 |
| 4 | 输液泵2套， | 套 | 2 |
| 5 | 混合器 2套， | 套 | 2 |
| 6 | 柱温箱 1套 | 套 | 1 |
| 7 | 高压流路切换阀1套， | 套 | 1 |
| 8 | 脱溶剂管1套 | 套 | 1 |

6 技术服务条款：

售后服务要求：

- 投标方需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

- 投标方售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

- 投标方免费提供技术支持热线电话。

- 投标方免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

- 投标方提供仪器设备的免费保修期一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

- 投标方提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

- 投标方提供配套软件两年的免费升级服务。

培训要求：

- 为保证投标方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于招标方的运行维护，必须对招标方培训合格的维护和管理人员。

- 投标方负责对招标方提供五次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

7 包装要求：

应使用崭新坚固的木质包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

8 交货日期：

合同签订后的12周内交货

- 到货口岸及交货地点：

深圳口岸/中国科学院深圳先进技术研究院

10 验收标准：

- 仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

- 卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。

- 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

11 其它

对仪器设备生产厂家要求：

- 厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

- 厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

附：技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 超快速液相色谱质谱联用仪的应用范围：针对小分子有机物，可以实现快速定性定量检测功能。同时可以作为微流控分析的末端检测器，实现细胞代谢物在线的分析检测。要求系统具备超高灵敏度，超快速扫描速度的能力。 |
| 2 | 性能指标 | 超快速液相色谱质谱联用仪 需要满足： |
|  |  | 1液相色谱部分： |
|  |  | 1.1泵系统 |
|  |  | 1.1.1流速范围：0.0001~5.0000ml/min，0.1ul/min 步进 |
|  |  | 1.1.2最高耐受压力：不低于 19000psi |
|  |  | 1.1.3流速准确性：±1.0 % |
|  |  | 1.1.4流速精确度：0.065 % RSD |
|  |  | 2质谱部分： |
|  |  | 2.1基本指标： |
|  |  | 2.1.1质量范围：m/z 2-2000 |
|  |  | #2.1.2扫描速度：不低于29000 Da/sec |
|  |  | 2..1.3质量稳定性：不超过0.05amu/12h |
|  |  | 2.1.4动态线性范围：不低于107 |
|  |  | 2.1.5交叉污染（串扰）：< 0.003% |
|  |  | 2.1.6最小延迟时间：不超过1 msec |
|  |  | 2.1.7最小驻留时间：不超过0.8msec |
|  |  | #2.1.8正负极转换时间：不超过6msec |
|  |  | 2.1.9MRM速度：不少于555通道/sec |
|  |  | #2.1.10灵敏度（ESI）： 正离子：1pg 利血平， MRM（609->195） ，S/N >700000:1（RMS）； 重复性：氯霉素，0.01ppb，6次重复进样，20ul进样，CV ≦ 2% |
|  |  | 2.2 离子源 |
|  |  | 2.2.1离子化：标准配置加热脱溶剂离子化功能，辅助气体温度可到500℃，有独立的加热模块进行加热，提高离子化效率，适应宽的HPLC流速,提高抗污染能力。 |
|  |  | 2.2.2溶剂耐受：适用于100％有机相到100％水相，能耐用一定浓度的缓冲液 |
|  |  | 2.3 离子导入系统 |
|  |  | 2.3.1要求采用加热毛细管设计，无需卸真空即可更换，减少日常维护工作量 |
|  |  | 2.3.2全新设计的离子透镜，在保证灵敏度的同时，有效地去除了背景噪音 |
|  |  | 2.3.3要求采用双四极杆或类似技术,增加离子传输效率，提高灵敏度，便于清洗维护 |
|  |  | 2.4 质量分析器： |
|  |  | 2.4.1结构：含碰撞池的三重串联四极杆 |
|  |  | 2.4.2材质：金属钼制双曲面四极杆 |
|  |  | 2.4.3预四极杆：Q1和Q3均带预四极杆 |
|  |  | 2.5工作站： |
|  |  | 2.5.1界面友好，易于使用，工作站基于windows 7系统，数据传输基于主流的网络协议，确保数据真实可靠。 |
|  |  | 2.5.2可以使用同一工作站控制所有色谱和质谱系统，进行数据采集和分析处理； |
|  |  | 2.5.3自动MRM优化：不需要注射泵可MRM自动优化，高效便利。 |
|  |  | 2.6 兼容性： |
|  |  | *2.6.1要求质谱能与现有的微流控分析系统对接，并实现软件控制，数据读取分析。 |
|  |  | 2.6.2 质谱可以共用现有微流控的自动进样器，既可以完成微流控的细胞分析，也可以完成常规药物的小分子定量分析。 |
| 3 | 软件 | 友好的操作界面 |
| 4 | 调试培训服务 | 1.至少一次现场免费培训 |
|  |  | 2.满足24小时热线服务 |
| 5 | 其他要求 | 1.提供质谱测试分析的必备附件(调谐液) |
|  |  | 2.系统使用说明书及培训文档 |
|  |  | 3.订单确认后1个月内需要提供设备的安装条件 |