公开招标文件

项目编号：GXZC2023-G1-005075-GXDC

项目名称：2023年材料科学与工程一流学科仪器设备建设项目

采购人：桂林理工大学

采购代理机构：广西达成咨询有限公司

2024年1月   日

目    录

第一章 公开招标公告	3

第二章 采购需求	7

第三章 投标人须知前附表	39

第四章 评标办法及评分标准	71

第五章 合同主要条款格式	75

第六章 投标文件格式	84

# 第一章 公开招标公告

项目概况 2023年材料科学与工程一流学科仪器设备建设项目招标项目的的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年 月 日9：30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2023-G1-005075-GXDC（代理编号：GXDC-ZB-2023-245）

政府采购计划编号：广西政采[2023]26374号

项目名称：2023年材料科学与工程一流学科仪器设备建设项目

预算总金额（元）：8430000.00

采购需求：

标项一

标项名称：2023年材料科学与工程一流学科仪器设备建设项目A分标

数量：不限

预算金额（元）：1300000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

(1)应用范围：可测量材料的热电偶效应系数和电导率。系统通过镀金红外加热炉精确控制温度；再通过对样品加热生成一个温度梯度，可自动测量探针间产生的电动势，获得热电偶效应系数；并可同时通过四探针法测量电导率。

（2）热电偶效应系数测量。

具体内容详见招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同之日起180个工作日内到货并全部安装调试合格完毕。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

标项二

标项名称：2023年材料科学与工程一流学科仪器设备建设项目B分标

数量：不限

预算金额（元）：7130000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

1.频率范围：10MHz~44GHz。

2.端口数：2。

3.频率分辨率：≤0.2Hz。

具体内容详见招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同之日起90个工作日内到货并全部安装调试合格完毕

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2023年   月   日至2023年  月  日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“政采云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到政采云系统获取）。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在政采云平台编制及上传投标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年  月  日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：“政采云”平台电子开标大厅

开标时间：2024年  月  日 09:30

开标地点：本项目将在“政采云”平台电子开标大厅解密、开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.申请人的资格要求的补充说明：

（1）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

（2）供应商不得参加响应的情形：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.本项目需要落实的政府采购政策

①政府采购促进中小企业发展；本项目非专门面向中小企业采购。

②政府采购支持采用本国产品的政策。

③强制采购政府采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

④政府采购促进残疾人就业政策。

⑤政府采购支持监狱企业发展。

3.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://www.glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

4.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台（www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “政采云”平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在“政采云”平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：95763 ）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：桂林理工大学

地址：广西桂林市建干路12号

项目联系人：顾晨

项目联系方式：0773-5895090

2.采购代理机构信息

名称：广西达成咨询有限公司

地址：桂林市秀峰区滨江路18号

项目联系人：毛崇文

项目联系方式：0773-3569998

广西达成咨询有限公司

2023年  月  日

# 第二章 采购需求

Ⅰ.说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定。

2. 投标产品均为小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价。

3. 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

5.根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（国家互联网信息办公室工业和信息化部公安部财政部国家认证认可监督管理委员会公告2023年第1号)的规定，采购标的中包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求证明材料（加盖投标人公章（或电子签章）），否则投标无效。

6.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。投标人不满足实质性要求的，按投标无效处理。

7.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

8.权利保障：投标人必须保证所提供的标的涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，投标人负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究投标人的法律责任，其不利后果由投标人全部承担。

9.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

Ⅱ.采购需求一览表

A分标

| 一、采购标的及技术需求 |
| --- |
| 项号 | 标的的名称 | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 热电效率测试系统 | （一）主要技术参数要求： 1.主机技术参数要求： ▲(1)应用范围：可测量材料的热电偶效应系数和电导率。系统通过镀金红外加热炉精确控制温度；再通过对样品加热生成一个温度梯度，可自动测量探针间产生的电动势，获得热电偶效应系数；并可同时通过四探针法测量电导率。 (2)热电偶效应系数测量： ①热电偶效应系数测量方法：静态直流方式； ▲②热电偶效应系数测量精度：≤±7%。（投标人于投标文件中必须提供所投产品满足此项技术需求要求的相关有效证明材料复印件，包含但不限于彩页、官网和功能截图等证明材料，并加盖投标人电子签章，否则，投标无效。） (3)电阻测量： ①电阻测量方法：四点法方式； ▲② 电阻测量测量精度：≤±7%。（投标人于投标文件中必须提供所投产品满足此项技术需求要求的相关有效证明材料复印件，包含但不限于彩页、官网和功能截图等证明材料，并加盖投标人电子签章，否则，投标无效。） (4)温度控制 ①控制方法：PID方式； ▲②加热方式：红外线加热炉，镀金抛物面铝合金制成；6 根 5 英寸石英灯管，加热区长不小于135mm，总长不小于230mm； ▲③温度范围：室温～980℃。（投标人于投标文件中必须提供所投产品满足此项技术需求要求的相关有效证明材料复印件，包含但不限于彩页、官网和功能截图等证明材料，并加盖投标人电子签章，否则，投标无效。） (5)样品尺寸：固体 2～4 mm 方型或圆型，长度 6～22 mm。 (6)电极单元：电极由热电偶和氧化铝陶瓷管组成管；样品夹在两个电极之间，进行测量样品的温度差和电压差。 (7)探针测试间距：4、6、8 mm 三种。 (8)气氛：高纯氦气。 2.程序控温单元 (1)温度控制点：样品气氛温度和样品两面温度差； ▲(2)设定温度的 step 值：软件设置无限制； (3)通信端口：RS-232C； ▲(4)控制热电偶：加热炉温度控制：JIS R 型；温差控制：JIS K型； (5)控制电流：AC 控制。 3.电器控制单元 ▲(1) 数字多功能测试仪：检测上下端加热区的温度信号和两个电极间的电压差信号。 (2) 测量方式：扫描方式。 (3) 通讯方式：GPIB。 4 .气氛控制单元： 配备机械泵，机械泵速度≥17L/min。 5.数据处理单元 (1) 带有操作系统的计算机控制单元与显示器； (2) 测量条件输入： ① 电阻率测试的电流设置：手动和自动两种方式； ② 电阻率测量法：极性反转/阶跃； ▲③ 电流设置：可通过 V-I 曲线获取电阻率测量最优电流。 ▲(3) 数据分析功能：热电偶效应系数、电阻率、功率因子的计算及其图形显示 ▲(4) 电阻率测量重分析功能：可通过在软件修改样品形状、尺寸和探针间距进行重分析。 6.低温腔附件要求： ▲（1）温度范围：-100℃到 180℃ （2）热电偶效应系数测量精度：≤±10% （3）电阻测量测量精度：≤±10%。 | 1 | 套 |
| 2 | 气淬炉 | （一）总体要求： 1.设备有开门断电功能。 2.采用双层壳体结构并带有风冷系统。 3.炉膛材料采用高纯氧化铝纤维，炉膛表面涂有高温氧化铝涂层。 （二）主要技术参数要求： ▲1.长期工作温度：1050℃。 2.控温热电偶：K型热电偶。 3.加热区尺寸：≥190mm。 4.升温速率：≤10℃/min。 5.加热元件：电阻丝掺钼铁铬铝。 6.PID自动控温系统。 ▲7.智能化≥28段可编程控制。 8.默认DB9 PC通讯连接端口。 9.控温精度：±1℃。 ▲10.氧探头测量温度范围: 650-1350℃。 ▲11.输出信号：氧电势输出0-1150mV（传输距离不大于50m）。 12.热电偶：S型。 ▲13.氧含量测量范围：10-23PPM-20.9％（氧百分比含量）。 14.系统安装环境：氧探头环境温度-20-120℃。 15.传感器主体材料：304 SS。 16.最高工作温度：200℃ (392℉) (0% RH时)。 17.滤网顶部：不锈钢。 18.单输出：4至20 mA 回路供电（相对湿度或露点）。 19.露点精度：-20至40℃（-4至104℉）±1.0℃；-20℃（-4℉）以下±3.0℃。 20.相对湿度精度：15至40℃（59至104℉）±1％RH，0至90％RH（无冷凝）；15℃（59℉）以下或40℃（104℉）以上±2％RH。 | 1 | 套 |
| 二、商务要求表 |
| （一）免费保修（维护、升级）期及售后服务要求 | 1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于 1年（免费保修期从设备验收合格之日起计算，项目要求及技术需求中规定的，按规定执行）。免费保修期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身维修服务。 2.免费送货上门，免费按采购人要求安装调试，免费技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。 3.售后服务要求：①免费保修期内接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；②若产品自带软件的，则须提供免费保修期内免费升级服务。③其余按厂家承诺执行。 |
| （二）核心产品 | 本标项核心产品为第1项货物：“热电效率测试系统”。 |
| （三）合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起25日内签订。 |
| （四）交付时间及地点 | 交付时间：自签订合同之日起180个工作日内到货并全部安装调试合格完毕。 交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |
| （五）履约保证金 | 在合同签订之前，中标人按中标金额的5%向采购人交纳履约保证金。【如中标供应商为中小微企业的，按中标金额的2%收取】 履约保证金交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金指定账户【开户名称：桂林理工大学，开户银行：中国银行桂林分行，账号：613257488744】。中标人须按上述规定的金额、方式将履约保证金转入桂林理工大学账户。否则，不予签订合同。中标人履行完合同约定的权利义务（包括免费保修服务等）事项后7个工作日内，由中标人向履约保证金收取单位办理退还手续（不计利息）。 |
| （六）付款方式 | 交货验收合格后，中标人开具全额发票（教学科研类国产设备必须开具增值税专用发票）给采购人，采购人收到发票后10个工作日内一次性付清100%的合同价款（无息）。如中标人提供由银行出具的等额预付款保函（保函有效期应涵盖合同约定的交货期和验收合格期）给采购人，采购人自收到银行保函后即支付相应的预付款；所有设备通过最终验收（校级验收）, 中标人开具全额发票（教学科研类国产设备必须开具增值税专用发票）给采购人后10个工作日内，采购人退还中标人提供的预付款保函（无息）。 |
| （七）规范标准 | 1.采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 3.采购项目需求有其他要求的按其要求。 |
| （八）包装和运输 | 1.原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由中标人自行承担。 |
| （九）保险 | 若投标人为本标项标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由投标人自行承担。 |
| （十）质量要求及验收标准 | 1.质量标准： （1）投标人于投标文件中对所有产品的技术参数要求作出的响应和承诺应当真实、有效。 （2）中标人所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号必须与投标文件承诺相一致，技术参数等必须符合招标文件规定及投标文件承诺。 （3）本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。投标人所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好、无破损、符合国家有关质量标准、制造厂家合格产品出厂质量标准的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 2.产品到货后，采购人现场根据招标文件要求、投标文件承诺及上述质量标准逐条对应进行核验（含测试或试运行），核验不合格的，采购人不予验收，有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任并向采购人支付合同金额的30%违约赔偿金。 3.设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 4.因产品质量问题等发生争议的，将交由国家认可并具有检验检测资质的第三方机构进行检验，若检验结果的各项参数指标不满足招标文件要求及投标文件承诺的，所有产生的费用由中标人承担，并承担政府采购虚假投标的相关法律责任。 |
| ▲（十一）其它要求 | 1.本标项政府采购预算金额为人民币壹佰叁拾万元整（￥1300000.00），报价超采购预算的，投标文件作无效处理。 2.本标项货物均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 3.本项目执行时如遭遇国家相关政策因素加征关税，凭政府出台征收该设备关税的相应文件和缴纳关税税额凭证予以办理合同补充协议，增加关税部分差价。 4.以上《项目要求及技术需求》中的“▲”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。 5.以上《项目要求及技术需求》中未标注“▲”的技术参数发生实质性负偏离达5项（含）以上的，作投标无效处理。 |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |
| （一）项目安装方案 | 1.投标人根据采购需求及自身情况，于投标文件中提供相应的项目安装方案，具体内容包含但不限于：①对项目组织方案及流程；②时间进度安排；③人员配备方案；④确保项目按期完成的措施等。 注：上述项目实施评分详见第四章“评标办法及评标标准”。 |
| （二）售后服务 | 1.售后服务方案：投标人根据采购需求及自身情况，于投标文件中提供售后服务方案，具体内容包含但不限于：①故障出现解决方案；②定期维护方案；③技术培训方案；④免费保修（维护）期外维修方案等。 注：上述售后服务评分详见第四章“评标办法及评标标准”。 |
| （三）履约能力 | 投标人自2020年1月1日以来的具有同类项目业绩情况。 注：上述履约能力加分详见第四章“评标办法及评标标准”。 |
| （四）政策性加分条件 | （1）节能产品分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品，相应予以加分。 （2）环境标志产品分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，相应予以加分。 注：上述政策性加分详见第四章“评标办法及评标标准”。 |

B分标

| 一、采购标的及技术需求 |
| --- |
| 项号 | 标的的名称 | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 矢量网络分析仪 | ▲1.频率范围：10MHz~44GHz（投标人于投标文件中必须提供所投产品满足此项技术需求要求的相关有效证明材料复印件，包含但不限于彩页、官网和功能截图等证明材料，并加盖投标人电子签章，否则，投标无效） 2.端口数：2。 ▲3.频率分辨率：≤0.2Hz。 4.频率准确度：±1*10-7。 5.端口1谐波抑制（典型值）： ≤-68dBc（0.01GHz~4GHz） ≤-70dBc（4GHz~44GHz） 6.端口2最大输出功率（典型值）： ≥+15dBm（10MHz～44GHz） ▲7.系统动态范围（典型值）： ≥135dB（0.5～30GHz） ≥130dB（30～35GHz） ≥127dB（35~44GHz） 8.有效方向性（典型值）： ≥59dB（0.01～2GHz） ≥54dB（2～20GHz） ≥47dB（20～44GHz） 9.有效源匹配（典型值）： ≥45dB（0.01～2GHz） ≥36dB（2～20GHz） ≥31dB（20～44GHz） 10.有效负载匹配（典型值）： ≥58dB（0.01～2GHz） ≥55dB（2～20GHz） ≥51dB（20～44GHz） ▲11.中频带宽：1Hz~28MHz。 12.幅度迹线噪声： ≤0.003dBrms（0.5~44GHz） 13.相位迹线噪声： ≤0.02degrms（0.5～26.5GHz） ≤0.03degrms（26.5～44GHz） ▲14.最大扫描点数：200001。 15.幅度显示分辨率：0.001dB/div。 16.相位显示分辨率：0.001°/div。 ▲17.具有时域测量功能，可确定器件、夹具或电缆中不连续位置并进行分析。 ▲18.测试电缆3.5mm-2.4mm接头，长度≥1.5m，两根。 ▲19.配置符合国标GB7265.2-87的固体电介质微波复介电常数的谐振腔。 ▲20.测试范围：(r(：12～100 ，tan((：5.0(10-5 ～ 2.0(10-3。 ▲21.测试误差：¦((r(/(r(¦ ( 2.0 % ，¦(tan((¦ (8%(tan((+2(10-5 。 ▲22.配置标准测试样品（蓝宝石样品*2块）。 | 1 | 套 |
| 2 | 塑料微型加工成型实验系统 | ▲1.用料少,一次最大循环量≤10 ml（g）。 2.为可拆卸式，选用耐高温抗氧化材料，表面涂层，加强耐磨性、表面抗氧化性，提高使用寿命。 3.腔体使用S136等耐腐蚀模具钢。 4.伺服电机，电压220V，功率≤730W，转速: 10～300(转/分钟)。 5.加热功率≥1900W；总功率≥2600W；升温速度快。 ▲6.加热区≥7个，仪表温度控制，最高使用温度380℃，控温精度±2℃。 PLC控制，手动操作。 7.物料在型腔内可多次循环，聚合与熔融时间可控制。 8.腔板可打开，模具可自由更换，模具材料：耐高温耐腐蚀材料。热处理HRC45-50，外表面做特氟龙处理。 9.气压流量大，速度可调。 ▲10.一次投料量：20g-500g，加料段轴心有冷却功能。 11.最大生产速度4m/min。 ▲12.能与学校现有的设备配套连接使用，否则不予验收。 | 1 | 套 |
| 3 | 哈克流变仪 | 1.机架总成要求：采用高强度一体化机架，304不锈钢桌面，配置专用接料装置，一体化高承重避震脚轮。 2.驱动总成要求：主电机：≥3kW伺服电机，专用伺服驱动器，减速机：专用伺服电机减速机，自润滑系统。 3.扭矩传感器要求：非接触式、无磨损、免维护。 4.传动总成要求：采用高强度一体成型齿轮箱，高精密齿轮。 5.密炼室总成要求：高强度、耐腐蚀密炼板、密炼转子，加热/冷却方式：加热棒加热/压缩空气冷却。 6.加料总成要求：采用304不锈钢旋转式加料斗，压料杆，配标准压锤。 7.安全保护装置要求：配置急停按钮，双点动按钮，操作安全。 8.测控系统要求：配置控制程序及测控软件。 9.控制系统要求：计算机可编程控制器与上位测控系统组成，具有温度、转速自适应控制、过程参数的图文显示等传统控制系统无法实现的特殊功能，极大地提高了系统的人性化、智能化与安全性。 10.熔体测量系统要求：温度测量：0-400℃。 11.密炼腔容积：≥50ml。 12.转速：0-187.5rpm。 13.转子速度比：3：2。 14.扭矩测量范围：0-200Nm。 15.扭矩测量精度：≤0.6%FS。 16.操作温度：室温-350℃。 17.温度控制精度：±1℃。 | 1 | 套 |
| 4 | 光学3D表面轮廓仪 | （一）主要产品特点要求： 1.采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和优异的3D重建算法组成测量系统，保证测量精度高。 2.具备隔振系统，能够有效隔离频率2Hz以上绝大部分振动，消除地面振动噪声和空气中声波振动噪声。 3.具备一体化操作的测量分析软件，测量与分析同界面操作，无须切换，测量数据自动统计，实现了快速批量测量的功能。 4.可视化窗口，便于用户实时观察扫描过程； 5.结合自定义分析模板的自动化测量功能，可自动完成多区域的测量与分析过程。 6.几何分析、粗糙度分析、结构分析、频率分析、功能分析五大功能模块齐全。 7.一键分析、多文件分析，自由组合分析项保存为分析模板，批量样品一键分析，并提供数据分析与统计图表功能。 8.可测依据ISO/ASME/EUR/GBT等标准的多达300余种2D、3D参数。 9.集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄，可快速完成载物台平移、Z向聚焦、找条纹等测量前工作。 （二）主要技术参数要求： 1.光源：白光LED。 2.影像系统：≥1000×1000。 3.干涉物镜：10×，（2.5×，5×， 20×，50×，100×）。 4.标准视场：≥0.98×0.98㎜。 5.物镜塔台：3孔手动。 6.XY位移平台： 尺寸：≥320×200㎜； 移动范围：≥130×100㎜； 负载：≥10kg； 控制方式：电动。 7.水平调整：±5°。 8.Z轴聚焦： 行程：≥100㎜。 控制方式：电动。 9.Z向扫描范围：≥10㎜。 ▲10.Z向分辨率：≤0.2nm。 ▲11.可测样品反射率：0.1%~100%。 12.粗糙度RMS重复性：≤0.005nm。 13.台阶测量：准确度≤0.5%，重复性≤0.1% 1σ。 （三）售后及技术服务： ▲1.原厂生产，能够提供高效、专业的售后和技术服务。 2.能提供实验技术培训，包括操作培训、应用培训以及维护培训等。 | 1 | 套 |
| 5 | 小动物活体荧光成像系统 | （一）应用范围要求： 1.小动物体内发光成像，适用于荧光素酶标记的肿瘤学基础研究、报告基因表达成像、基因治疗以及药物筛选、药效与剂量评价等。 2.小动物体内荧光成像，适用于可见光、近红外一区、近红外二区等各种荧光标记物在体内的分布及代谢示踪、小鼠血管分布、心跳监测、呼吸频率监测等实验。 3.小动物结构成像，适用于骨折、骨肿瘤等相关研究。 （二）主要技术指标要求： 1.CCD成像单元 （1） CCD芯片：高灵敏度科学级冷CCD。 （2）灰 度 值：≥16 bit。 ▲（3）分 辨 率：≥1000×1000。 （4）暗电流：≤0.00015 e-/pixel/s 。 （5） F≤0.95广角镜头，自动聚焦。 （6）成像视野连续可调，最大可至255mm×209mm，通过载物台上下移动实现，可满足5只小鼠同时成像。 （7）设备不用返厂即可升级红外二区模块（投标人于投标文件中必须提供所投产品满足此项技术需求要求的相关有效证明材料复印件，包含但不限于彩页、官网和功能截图等证明材料，并加盖投标人电子签章，否则，投标无效。）。 2.多功能成像暗箱 ▲（1）全新设计暗箱，面板带有呼吸指示灯，可根据设备状态显示不同效果，实现仪器运行状态的实时监控（投标人于投标文件中必须提供所投产品满足此项技术需求要求的相关有效证明材料复印件，包含但不限于彩页、官网和功能截图等证明材料，并加盖投标人电子签章，否则，投标无效。）。 （2）配有温控载物台，温度25-40℃可调节，可沿X轴和Z轴自动移动。 （3）配备专门的接口，用于外接动物气体麻醉装置等。 3.荧光单元 ▲（1）可见光区域具有≥20个LED激发光源位置，配备≥5种LED光源，每种光源配备相应的滤光片，寿命长，更换方便。（投标人于投标文件中必须提供所投产品满足此项技术需求要求的相关有效证明材料复印件，包含但不限于完整的清晰实物图片等证明材料，并加盖投标人电子签章。）。 ▲（2）可见光区域具有≥12位发射滤光片轮，配备≥5种带通发射滤光片，最多可同时装载10个发射滤光片。近红外区域具有≥6位发射滤光片轮，配备≥5个发射滤光片，波长为840，1075，1175，1300和1500，配备全自动软件控制，自动切换。 ▲（3）采用四合一光纤通路，可同时连接四个激光光源，激光光源：≥10W激光光源，配备808nm，980nm两个激光器，可定制其他波长。 ▲4 .高灵敏度细胞标记鉴定模块(投标人于投标文件中必须提供所投产品满足此项技术需求要求的相关有效证明材料复印件，包含但不限于完整的清晰实物图片等证明材料，并加盖投标人电子签章。) （1）检测器：超高速单光子PMT。 （2）灵敏度：≦10amol ATP或≦20zmol 荧光素酶。 （3） 线性范围：≧7个数量级。 5.多功能气体麻醉系统 （1）气体输出量：0-1 L/min。 （2） 麻醉气体输出浓度：0-5%可调。 （3）适用麻醉剂：异氟烷。 （4）配备专用的气体麻醉接口及5通道面罩，出气均匀，单路可控，用于实验动物在成像时的麻醉。 ▲（5）系统具备小鼠固定装置及黄白双色照光源，用于尾静脉注射辅助操作。 （6）尾静脉注射装置、空气泵、挥发罐、流量控制、废弃回收等装置一体化集成，减少管路长度，节省试剂。 7.软件 （1）支持单张拍摄/多张拍摄/序列拍摄模式，清晰地显示叠加影像、明场图像、发光图像、荧光图像或X-ray图像，自动将X-ray图像与发光或荧光图像进行叠加。 （2）软件自动存储以拍摄时间加自定义命名内容为后缀的原始数据，即拍即存，无需繁琐的存储操作及担心数据丢失。 （3）具有多种伪彩用于荧光强度的表达。 （4）批量化导入/导出数据功能，导出图片、原始数据和excel表等多种方式可选，即可导出当前图片，也可自定义多张导出，数据处理更加方便。 （5）量化分析功能，以动物体表每秒离开一平方厘米组织并辐射成一个立体角的光子数(p/s/cm2/sr)或发射光子(p/s/cm2/sr)/激发强度(uw/cm2)进行定量，可自动或手动获取荧光及发光信号强度。 （6）丰富的像素合并功能，≥7种像素合并功能，适合于低信号的检测实验，能有效地提高检测灵敏度。 （7）强大的多图分析功能，可对多张图片一键同时处理分析及组合导出，实现纵向实验结果快速处理，确保成像结果分析条件一致。 （8）可以进行表面线形的光强度对比，自动评估感兴趣的区域强度变化趋势。 ▲（9）图像具备3D峰值显示，实现数据立体化（投标人于投标文件中提供所投产品包括但不限于该项功能要求的软件运行截图佐证，并加盖投标人电子签章。）。 （三）售后与技术服务 ▲1.原厂生产，能够提供高效、专业的售后和技术服务。 2.能提供实验技术培训，包括操作培训、应用培训以及维护培训等。 3.能够提供各种荧光材料以及细胞、病毒的标记服务。 | 1 | 套 |
| 6 | 3000kN微机控制电液伺服压力试验机 | （一）主要技术参数 ▲1.最大试验力：3000kN。 2.试验机级别：0.5级。 3.有效测力范围：最大试验力的1%～100%。 ▲4.试验力分辨力：500000码，全程不分档，全程一个分辨力。 5.试验力示值相对误差：±0.5%。 6.加荷速率：600N/s～58kN/s。 7.立柱间有效距离：≥600mm。 8.上下压板间最大距离：320mm。 9.上下压板尺寸：≥300×300mm。 10.电动丝杆升降速度：≥240mm/min。 11.工作活塞最大行程：100mm。 12.活塞位移最大速度：60mm/min。 （二）设备主要配置 1.主机 （1）主机一台(整体框架式压力试验机主机)。 （2）3000kN负荷传感器一只（高精度柱式负荷传感器）。 （3）防护罩一套。 2.油源系统 （1）≥5L/min油源一台。 （2）直动式伺服控制阀，内啮合齿轮泵，电机，溢流阀，以及快退阀、风冷器、滤油器、压力表、空气滤清器、卡套式管接头等附件，304不锈钢无缝钢管，镀锌油箱。 3.测控系统 ▲（1）数字控制器一套；【控制器参数：力、变形的测量分辨率不小于等于满量程的1/1000000 , 采样频率可高达5000Hz；（投标人于投标文件中提供所投产品国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告原件扫描件证明佐证，并加盖投标人电子签章，否则，投标无效），8路24位高精度A/D数据采集系统，3路光电编码数字信号采集系统。R232通讯，通讯速率为115Kb/s，采用全速模式，批量传输方式。采用自适应PID控制算法，实现力、位移、变形平滑切换。控制器设有三个A/D通道、五个QEI数字通道、一个通讯道和一个D/A控制通道，通道频带宽度≤100Hz、为多种参数的测量预留了足够的通道。24位A/D全码转换，不小于1000000码的分辨率，测力系统相对分辨力≤0.05%】。 （2）软件控制系统一套。 （3）微机控制电液伺服压力试验机专用试验软件一套。 4.标准试验器具 （1）定制压缩夹具一套。 （2）随机工具一套。 （3）内密控位移编码器一套。 | 1 | 套 |
| 7 | 轧机 | 1.轧制原材料：铜，铝合金板坯或其它合金板坯。 2.轧机规格：两辊轧机Φ260×400mm。 3.轧制速度：轧制速度0—5-60m/min。 ▲4.轧制力：≥1200KN。 5.最大开口度：60mm， 最薄轧板厚度 0.3~0.5mm。 6.压下速度0-2.8mm/S 。 7.轧制线标高：+900mm。 8.操作方式：从左到右。 | 1 | 套 |
| 8 | 真空高频感应熔炼炉 | （一）主要产品特点要求： 1.可熔炼各种合金，最大熔炼量可达1kg(按Fe密度算）。 ▲2.最高熔炼温度可以达到2000℃。 3.配有二次加料机构，可在真空或气氛保护环境下进行二次加料。 4、安装高温搅拌机构，可在气氛环境下对熔炼样品进行高温搅拌，使熔炼更加均匀。 ▲5.真空度可达10-6Torr(采用分子泵系统）。 （二）主要技术参数要求： 1.真空腔体要求： （1）真空腔体采用SS304不锈钢制作。 （2）真空腔体尺寸： ≥Φ315mm × 315mm。 （3）仓门上有石英观察窗口（直径≥Φ120mm），便于观察样品。 （4）具备摇动手柄，可摇动坩埚，用于在气氛保护环境下对样品进行浇铸。 （5）具备一个KF25和一个KF40接口在腔体后部用与连接机械泵。 （6）具备接口在腔体左侧，用于连接分子泵系统。 （7）带有坩埚倾倒装置，可用于将样品浇注到水冷铜模或石墨模具中。 （8）具备水冷铜模。 （9）顶部具备一个KF25接口，用于连接手动二次加料机构，可在熔炼期间往熔炼坩埚中加入3种材料。 2.高温搅拌机构及温度控制系统要求： （1）高温搅拌机构，可在气氛环境下对熔炼样品进行高温搅拌，使熔炼更加均匀。 （2）搅拌桨材质：氮化硼。 （3）转速：0-200rpm(可调）。 （4）具备一根热电偶嵌入在石墨坩埚壁内，用于测量和控制熔炼温度，最高可测量温度为2000℃ 采用PID方式调节温度，可设置≥30段温度段。 （5）升温速率：室温-1000度（1度/秒）1000-1600（0.5度/秒）控温精度可达：+/-3℃。 3.气氛保护要求： （1）炉体设计可通入高纯Ar气，气压可达0.02MPa。 （2）设备上安装有机械压力表测试范围为-0.1MPa-0.15MPa。 （4）设备上安装有浮子流量计（0.2-2L/min）,用于调节进气流量。 （5）真空度：≤10-6Torr(采用分子泵系统）。 | 1 | 套 |
| 9 | Blue Box 视觉应变仪 | （一）基础技术指标要求： ▲1.应变测量精度：≥50με，位移测量精度：≥1.5μm。 ▲2.应变分辨率：≥1με，位移分辨率：≥0.1μm。 ▲3.应变量程：0.01%--2000%。 4.工作电压：220V。 5.工作温度：5－40 ℃。 6.通讯方式：数字信号或模拟信号。 ▲7.设备结构：一个相机实现三维测量。 （二）核心技术指标要求： 1.Blue Box视觉应变仪相机： （1） CMOS 图像传感器，单色； （2）最大分辨率：≥4024×3036Pixel ； ▲（3）全幅采样频率：≥32Hz。 2.工业镜头： （1） MV 160mm； （2）视野范围：≥160mm*84mm。 3.光源：三维测试专用光源 4.固定支架： （1）材料：铝合金； （2）承重：≥10kg。 5.Visual Extensometer 测量分析软件 ▲（1）可实现单目三维变形和应变测量分析。 （2）可实现单目三维的图像导入。 （3）可实现测量范围内的变形和应变测量。 （4）可实现任意方向的变形和应变测量。 （5）可实现多标距的变形和应变测量。 ▲（6）可支持C++\Ccharp语言的软件嵌入式通讯。 （7）可支持模拟信号通讯。 （8）可支持以图表形式显示测量结果。 （9）可将测量数据导出为excel文件。 6.标定板：匹配测量范围。 ▲7.单目三维集成光路系统（投标人于投标文件中必须提供所投产品满足此项技术需求要求的相关有效证明材料复印件，包含但不限于彩页、官网和功能截图等证明材料，并加盖投标人电子签章，否则，投标无效。） （1）配备单相机三维测试光路系统，可实现单目三维图像采集。 （2）配备三个光学调整平台，要求实现X、Y、Z三维方向位移的调整，调整精度不低于0.1mm。 （3）配备三个光学调整平台，要求实现Y向旋转角度的调整，调整精度不低于0.1度。 （4）配备光学平台固定装置，可布置三个光学平台，用于平台的安装和调整。 8.Visual Strain Gauge测量分析软件 ▲（1）可直接通过图形界面进行单目三维标定、测量和计算分析（投标人于投标文件中提供所投产品包括但不限于该项功能要求的软件运行截图佐证，并加盖投标人电子签章。）。 ▲（2）支持导入单目三维图像进行三维标定单目三维标定、测量和计算分析。 ▲（3）可基于单目三维图像计算获得全场三维位移、应变（投标人于投标文件中提供所投产品包括但不限于该项功能要求的软件运行截图佐证，并加盖投标人电子签章。）。 （4）可基于三维位移和应变场生成试件表面全场应变分布图，并以彩色云图形式显示。 （5）可基于全场位移和应变分布图布置任意点和截面线的测量分析。 （6）可基于全场位移和应变以等同线形式显示彩色云图。 （7）可采用测量模块和映射模式显示彩色云图。 （8）可以获得任意局部位置的应变随加载变化时间历程曲线，并能输出excel文件。 （9）可支持全场点云数据导出。 ▲（10）可统计全场点云数据，做测量点数、最大值、最小值、平均值、方差值的计算和显示。 ▲（11）具有应变片创建功能，可自定义应变片大小。 ▲（12）具有一健应变片模式，可实现对全场一键划分为应变片。 （13）可实现测量区域的放大、缩小和平移。 （14）可实现对分析区域的矩形选择和多边形选择。 （15）可支持种子点的自动移动。 （16）可实现任意两点之间变形的测量。 （17）可实现对散斑质量的评估和平均灰度梯度设置。 （18）可实现在图表中对测量图像的动态调整。 （19）可导出应变场和图表的PDF报告。 （20）可导出应变场和图表的视频报告。 ▲9.试验机通讯模块 （1）软件模拟信号通讯模块； （2）模拟信号控制器。 10.图形分析系统： （1）高品质图形分析系统。 | 1 | 套 |
| 10 | 立式离心铸造机 | 1.配 ≥7.5KW 变频调速电机。 2.转速 0-1800r/min。 3.可生产工件外径φ100-φ300mm，内径φ50mm 以上，重量50kg以下。 4.配安全防护罩。 5.配浇口。 6.配液压顶出装置。 | 1 | 套 |
| 11 | 超声扫描显微镜 | （一）设备基本功能要求： 能扫描材料内部的杂质颗粒、内部裂纹、分层缺陷、空洞、气泡、空隙等等；软件具备缺陷分析、空洞尺寸和百分比功能。 （二）主要技术参数要求： ▲1.超声波带宽范围：10-300 MHz。 ▲2.传感器频率范围：10-150 MHz。 3.X、Y轴行程范围：≥400 x400mm。 4.Z轴行程范围：0~100mm。 5.XY轴马达：高速线性马达。 ▲6.扫描模式：具备以下扫描模式：A-Scan（点扫描）、B-Scan（纵向扫描）、C-Scan（横向扫描）、多层断层C扫描、多重门限扫描、表面跟踪扫描、连续扫描、顺序扫描、自动扫描和透射扫描等。 ▲7.扫描范围：≥395×395mm。 8.XY轴机械重复定位精度：±1微米。 9.最高扫描速度：1000mm/s。 10.XY轴扫描分辨率：5um/pixel。 11.扫描设置：标准扫描、插值扫描。 12.自动对焦：Z轴具备自动对焦功能，在扫描同种产品时，设备可自动对焦到设定界面。 13.自动扫描：调用程序后自动聚焦开始扫描。 14.虚拟切面：B扫描能够显示出样品纵向切面的实际图像，能够显示出器件内部剖面实际翘曲情况或缺陷的深度分布；对疑似缺陷位置做B扫描，得到B扫描图像所需时间不超过2秒。 15.测量功能： （1）自动缺陷面积测量； （2）可选自动分层相位测量。 16.缩放、平移和自动回恢复功能：Zoom和PAN模式，扫描图片复位再建功能，扫描完成后自动储存仪器扫描参数和扫描图片，无需人工操作，所有的C-SAM参数和设定可自动恢复和重设。能一键存储保存所有的扫描参数，可在下一次扫描时调用 17.显示装置：2台≥27寸宽屏平板显示装置，1台可同时显示操作设置系统和扫描图像；1台可放大查看之前的扫描图片。 ▲18.图像分辨率：≧16000*16000 pixel，最小精度5um/pixel 19.多幅图像显示：图像显示和分析软件包，能一次显示多幅图像。 20.操作系统和软件：操作系统 Windows，中文，专用图像分析软件。 21.文本功能：文本注释、覆盖功能，图像层叠显示。 22.着色功能：缺陷标记红色。 23.参数修改：扫描过程中可随时修改增益、门宽、扫描速度和延迟参数等设定。 24.图像分析软件： （1）指定区域内自动计算空洞等所占的百分比，可根据产品的实际轮廓（圆形，矩形，不规则形，客户绘制形状）进行空洞缺陷面积百分比统计分析。 （2）可在一个窗口同时显示至少10个不同位置的波形情况。 （3）可提供空洞缺陷尺寸列表并输出报告，点击列表中任一行可显示该缺陷在扫描图像上的 X/Y 区域，便于进一步分析和定位缺陷等，给出空洞百分比报告。 25.空洞计算分析软件： （1）图像同步产生和显示检测焊接层空洞率分布状况及空洞大小，检测结果分析功能； （2）计算所有空洞面积所占整个焊接界面层的百分比； （3）最大缺陷空洞面积所占整个焊接界面层的百分比。 26.表面跟踪功能： （1）表面跟踪线可以根据需要随意上下，左右移动，可任意改变跟踪范围，并且可以改变表面跟踪线所跟踪的A-扫描正负波形，解决由于样品不平造成的图像不准确，可以通过改变跟踪A-扫描正负波的形式解决相位检测中的着色不准确问题。 （2）可选择跟踪产品表面反射波的第一个波，避免因产品表面不平整带来的杂波影响。 27.ADC卡采样频率：1GHz/秒，2G 内存，带散热风扇。 28.工控机配置：不低于Intel六核处理器，CPU 3.2GHz，≥32GB 内存，≥256G SSD + 1T 机械硬盘，高速图像卡， Windows 10-64 位操作系统，USB 及网络接口，2 台≥ 27" LCD显示装置，配置防静电操作台，尺寸≥1500 * 750mm。 29.分析报告：扫描后可生成扫描分析报告，报告中包含：最终扫描图片、各种扫描参数设置、样品的A扫描波形图等。 30.多层C扫描：扫描层数没有限制,最小时间窗口1ns，并可独立设置不同层面的厚度。 31.多重门限扫描：可单独对每一层设置，可得到多张不同层面的C扫描图片。 32.设置扫描程序：可设置扫描程序，程序中允许包括多个C扫描窗口，多个等间隔C扫描窗口，多个不等间隔C扫描，数不受限制。 33.界面订制：可根据客户需求设置界面风格和中文显示，能够扫描过程中实现多图显示，自动计算不同材料飞行时间和厚度。 34.探头回位方式：可根据需求设定：如探头在XY方向上都回到Home位置。 35.扫描轴移动方向：可自主选择XY轴移动方向：如 XY轴同时移动，或 X轴/Y轴先动。 36.系统自我保护功能：开机后软件、硬件自检、自我校准；具有故障或良好状态提示；具有Z轴对焦限位保护功能，可避免换能器（探头）因误操作与样品发生撞击；独立急停按钮。 | 1 | 套 |
| 12 | 导热系数测试仪 | （一）工作条件 1.环境温度：10-40℃。 2.相对湿度：20-70%。 3.电源规格：220V(AC)，50Hz。 （二）技术规格要求： 1.测试原理：激光闪射法。 2.仪器结构：垂直式结构，氙灯光源在下，红外检测器在上。 ▲3.温度范围：室温~490℃。（投标人于投标文件中必须提供所投产品满足此项技术需求要求的相关有效证明材料复印件，包含但不限于彩页、官网和功能截图等证明材料，并加盖投标人电子签章，否则，投标无效。） 4.升温速度：最快50℃/min。 5.炉体带外围冷却装置：配置带制冷功能的恒温水浴，温度稳定性0.03℃。 6.氙灯能量：10J/pulse，软件控制，功率可调。 ▲7.脉冲宽度：10μs~1500μs，程序控制连续可调。（投标人于投标文件中必须提供所投产品满足此项技术需求要求的相关有效证明材料复印件，包含但不限于彩页、官网和功能截图等证明材料，并加盖投标人电子签章，否则，投标无效。） 8.使用红外检测器，进行非接触式的样品表面温升信号测试。 9.具有自动控制的红外镜头调节系统，可调节红外传感器视场，排除样品支架的干扰信号，提高测试结果的准确性。 10.数据采集速率：2 MHz。 ▲11.具备脉冲修正技术，可以提高比热的测量精度。（投标人于投标文件中必须提供所投产品满足此项技术需求要求的相关有效证明材料复印件，包含但不限于彩页、官网和功能截图等证明材料，并加盖投标人电子签章，否则，投标无效。） ▲12.热扩散系数测量范围：0.1~2000mm2/s。 ▲13.导热系数测量范围：0.1~4000W/mK。 ▲14.热扩散系数重复性：±2%。 15.热扩散系数准确度：±3%。 16.比热测定重复性：±3%。 17.比热测定准确度：±5%。 ▲18.自动进样：样品位数≥16位（12.7mm直径样品）。 19.测试气氛：氧化性、惰性、动态或静态。 20.软件：中英文界面，软件自动选择最佳数据分析模型，有多种模型可选，包括增强Cape-Lehmann模型、辐射修正模型、多层模式分析模型等。 （三）配置要求： 1.闪射法导热仪主机，1台。 2.中英文操作及分析软件，1套。 3.恒温水浴，1台。 4.红外检测器，1个。 5.标准样组件，1套。 6.样品支架：可容纳四片12.7mm圆形样品，4套。 7.石墨喷罐：200ml，5个。 | 1 | 套 |
| 二、商务要求表 |
| （一）免费保修（维护、升级）期及售后服务要求 | 1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年（免费保修期从设备验收合格之日起计算，项目要求及技术需求中规定的，按规定执行）。免费保修期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身维修服务。 2.免费送货上门，免费按采购人要求安装调试，免费技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。 3.售后服务要求：①免费保修期内接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；②若产品自带软件的，则须提供免费保修期内免费升级服务。③其余按厂家承诺执行。 |
| （二）核心产品 | 本标项核心产品为第12项货物：“导热系数测试仪”。 |
| （三）合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起25日内签订。 |
| （四）交付时间及地点 | 交付时间：自签订合同之日起90个工作日内到货并全部安装调试合格完毕。 交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |
| （五）履约保证金 | 在合同签订之前，中标人按中标金额的5%向采购人交纳履约保证金。【如中标供应商为中小微企业的，按中标金额的2%收取】 履约保证金交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金指定账户【开户名称：桂林理工大学，开户银行：中国银行桂林分行，账号：613257488744】。中标人须按上述规定的金额、方式将履约保证金转入桂林理工大学账户。否则，不予签订合同。中标人履行完合同约定的权利义务（包括免费保修服务等）事项后7个工作日内，由中标人向履约保证金收取单位办理退还手续（不计利息）。 |
| （六）付款方式 | 交货验收合格后，中标人开具全额发票（教学科研类国产设备必须开具增值税专用发票）给采购人，采购人收到发票后10个工作日内一次性付清100%的合同价款（无息）。如中标人提供由银行出具的等额预付款保函（保函有效期应涵盖合同约定的交货期和验收合格期）给采购人，采购人自收到银行保函后即支付相应的预付款；所有设备通过最终验收（校级验收），中标人开具全额发票（教学科研类国产设备必须开具增值税专用发票）给采购人后10个工作日内，采购人退还中标人提供的预付款保函（无息）。 |
| （七）规范标准 | 1.采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。 3.采购项目需求有其他要求的按其要求。 |
| （八）包装和运输 | 1.原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由中标人自行承担。 |
| （九）保险 | 若投标人为本标项标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由投标人自行承担。 |
| （十）质量要求及验收标准 | 1.质量标准： （1）投标人于投标文件中对所有产品的技术参数要求作出的响应和承诺应当真实、有效。 （2）中标人所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号必须与投标文件承诺相一致，技术参数等必须符合招标文件规定及投标文件承诺。 （3）本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。投标人所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好、无破损、符合国家有关质量标准、制造厂家合格产品出厂质量标准的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 2.产品到货后，采购人现场根据招标文件要求、投标文件承诺及上述质量标准逐条对应进行核验（含测试或试运行），核验不合格的，采购人不予验收，有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任并向采购人支付合同金额的30%违约赔偿金。 3.设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 4.因产品质量问题等发生争议的，将交由国家认可并具有检验检测资质的第三方机构进行检验，若检验结果的各项参数指标不满足招标文件要求及投标文件承诺的，所有产生的费用由中标人承担，并承担政府采购虚假投标的相关法律责任。 |
| ▲（十一）其它要求 | 1.本标项政府采购预算金额为人民币柒佰壹拾叁万元整（￥7310000.00），报价超采购预算的，投标文件作无效处理。 2.本分标采购的第12项号产品“导热系数测试仪”已按规定办妥进口产品采购审核手续，该产品可选用进口产品，但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），报价为人民币报价且为免税价（免进口设备的关税及增值税，若供应商选用进口产品竞标的用人民币之外的其他货币报价或不为免税价的，响应文件按无效处理）。同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除成交价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品最后报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。除第12项号产品外，本分标其他产品不接受进口产品投标。 3.投标人选用进口产品投标的，投标人于投标文件中必须提供所投产品生产厂家或生产厂家在中国境内设立的的全资子公司（或控股公司）出具的针对本项目本产品的授权书原件，否则，其投标文件按无效处理。 4.本项目执行时如遭遇国家相关政策因素加征关税，凭政府出台征收该设备关税的相应文件和缴纳关税税额凭证予以办理合同补充协议，增加关税部分差价。 5．以上《项目要求及技术需求》中的“▲”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。 6.以上《项目要求及技术需求》中未标注“▲”的技术参数发生实质性负偏离达5项（含）以上的，作投标无效处理。 |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |
| （一）项目安装方案 | 1.投标人根据采购需求及自身情况，于投标文件中提供相应的项目安装方案，具体内容包含但不限于：①对项目组织方案及流程；②时间进度安排；③人员配备方案；④确保项目按期完成的措施等。 注：上述项目实施评分详见第四章“评标办法及评标标准”。 |
| （二）售后服务 | 1.售后服务方案：投标人根据采购需求及自身情况，于投标文件中提供售后服务方案，具体内容包含但不限于：①故障出现解决方案；②定期维护方案；③技术培训方案；④免费保修（维护）期外维修方案等。 注：上述售后服务评分详见第四章“评标办法及评标标准”。 |
| （三）履约能力 | 投标人自2020年1月1日以来的具有同类项目业绩情况。 注：上述履约能力加分详见第四章“评标办法及评标标准”。 |
| （四）政策性加分条件 | （1）节能产品分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品，相应予以加分。 （2）环境标志产品分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，相应予以加分。 注：上述政策性加分详见第四章“评标办法及评标标准”。 |

# 第三章 投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 5 | 投标费用：投标人投标期间与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外），不论投标结果如何，均应自行承担。 |
| 6 | 联合体投标：本项目不接受联合体投标 |
| 7 | 7.1本项目不允许转包。 7.2本项目不允许分包。 |
| 8.1 | 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评标报价相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： □依次按投标报价低的优先、带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。 □随机抽取； □…… 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： ☑依次按投标报价低的优先、货物基本分高的优先、项目安装方案分高的优先、售后服务分高的优先、履约能力分高的优先、政策分高的优先、免费保修（维护）期长的优先、交付时间短的优先、故障响应时间短的优先顺序推荐； □随机抽取； □…… |
| 9.4 | 递交质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西达成咨询有限公司桂林分公司， 联系人：毛崇文，联系电话：0773-3569998。 通讯地址：桂林市秀峰区滨江路18号广西达成咨询有限公司。 业务时间：每天上午9时00分至12时00分，下午15时00分至17时 30分，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字（或电子签名）的，必须按要求签字（或电子签名）并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2023年1月以来任意1个月的依法缴纳税收的凭据原件扫描件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件。可以提供依法缴纳税的承诺函（格式自拟））；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2023年1月以来任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）原件扫描件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件。可以提供依法缴纳社会保险费的承诺函（格式自拟）]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告（2021年以来任一年度的财务报表复印件，或者2023年以来银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股股东信息表、投标人直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.联合体协议书（格式后附，详见“其他文书、文件格式”）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理；招标文件载明不接受联合体投标或投标人非联合体的，请忽略） 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： （1）以上标明“必须提供”的材料属于原件（或复印件）扫描件的，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字（或电子签名）的，必须按要求签字（或电子签名）并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 （2）第1-6项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。（招标文件载明不接受联合体投标或投标人非联合体的，请忽略） （3）分公司参加投标的，应当取得总公司授权。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.售后服务方案（格式后附）；包含但不限于：①故障出现解决方案；②定期维护方案；③技术培训方案；④免费保修（维护）期外维修方案等； 6.售后服务人员相关有效证明材料（格式自拟）； 7.投标人的履约能力相关证明材料； 8.投标人情况介绍（格式自拟）； 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于原件（或复印件）扫描件的，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名）的，必须按要求签字（或者电子签名）并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.“技术要求”中要求必须提供的相关有效证明材料；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.设备性能配置清单（格式后附）； 4.“技术要求”中除必须提供的相关有效证明材料以外的其他有效证明材料； 5.项目安装方案（格式后附）；包含但不限于：①对项目组织方案及流程；②时间进度安排；③人员配备方案；④确保项目按期完成的措施等； 6.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于原件（或复印件）扫描件的，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名）的，必须按要求签字（或者电子签名）并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标人必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，根据“采购需求”中“招标需求（项目要求及技术需求）”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺（即：投标报价表），否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。 |
| 16.3 | 本项目投标报价是履行合同的最终价格，包括投标标的（包括备品备件、专用工具等）的价格，投标标的包装、运输、装卸、送货上门、安装、调试、系统对接、检验、验收、售后服务、技术服务、培训、保险、税金和招标文件要求提供的所有伴随服务、并保证仪器正常运行等费用和税费；以上费用乙方须综合考虑在报价中，甲方不再支付其他任何费用。 |
| 17.1 | 投标有效期：120日，有效期不足的投标文件将被拒绝。 |
| 19 | ☑本项目不接受电子备份投标文件。 |
| 20.1 | 投标文件提交截止时间：详见招标公告。 投标地点：详见招标公告。 |
| 22.1 | 开标时间：详见招标公告。 开标地点：详见招标公告。 |
| 23.3（1） | 电子投标文件解密时间：30分钟 |
| 23.3（2） | 宣布的内容：投标人名称、投标价格。 |
| 24.3 | 政采云平台已与“信用中国”平台做接口，资格评审专家可直接在线查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 24.4 | 采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。 查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html） 审查流程： （1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面； （2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息； （3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论； （4）将相关资料作为评审资料打印存档。 |
| 25.1 | 评标委员会的人数：5人。 |
| 27.3 | 评标方法。综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评标标准。 |
| 38 | 39.1履约保证金金额：按中标金额的5%交纳。【如中标供应商为中小微企业的，按中标金额的2%收取】。 39.2履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 39.3履约保证金递交方式及相关要求 39.3.1履约保证金采用银行转账交纳方式的，中标人在签订合同前交至采购人指定账户并且到账。 39.3.2履约保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，中标人在签订合同前，向采购人提交支票、汇票或本票原件。 39.3.3履约保证金采用银行、保险机构出具的保函交纳方式的，中标人在签订合同前，向采购人提交保函原件。 39.3.4履约保证金指定账户 开户名称：桂林理工大学； 开户银行：中国银行桂林分行； 银行账号：613257488744。 |
| 40.1 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起25日内签订。 |
| 40.2 | 签订合同携带的资格证件：中标人接到中标通知书后，向采购人出示营业执照副本原件、单位授权委托书及委托代理人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。 |
| 41.1 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 42.1 | 代理服务费：本项目的采购代理服务费按照附件一中的货物招标类费率下浮60%计算，计算基数为中标金额。在领取中标通知书前，中标人应向招标代理机构一次性付清采购代理服务费。 |
| 42.5 | 解释权：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 42.6 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子数据为表现形式的印章、签名，可用于签署电子投标文件，电子印章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

附件一：

代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

## 一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指广西达成咨询有限公司。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“配套（售后）服务”是指包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8实质性要求：标注“▲”号项的要求为实质性要求，“▲”系指“采购需求”中实质性要求的技术指标（或服务要求）、主要功能及招标文件规定的其他项目条款，即最低采购需求标准。

2.9“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或“正偏离”的情形。

2.10“允许负偏离的项目” 是指“采购需求”中不带“▲”的项目条款。

2.11投标文件对招标文件中的实质性条款应当作出无偏离或正偏离响应，实质性条款不允许负偏离。

2.12技术参数或配置缺项漏项的，或商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书。

5.投标费用

投标人投标期间与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外），不论投标结果如何， 均应自行承担。

6.联合体投标：本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不允许分包。

8.特别说明：

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.质疑和投诉

9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉（“投诉书”格式见附表2）。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

9.3投标人针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

9.4递交质疑函方式：以书面形式

（1）质疑联系部门及联系方式：广西达成咨询有限公司桂林分公司，联系人：毛崇文，联系电话：0773-3569998。通讯地址：桂林市秀峰区滨江路18号广西达成咨询有限公司。

（2）业务时间：每天上午9时00分至12时00分，下午15时00分至17时30分，双休日和法定节假日不办理业务。

## 二、招标文件

10.招标文件的构成

(1) 第一章 公开招标公告；

(2) 第二章 采购需求；

(3) 第三章 投标人须知；

(4) 第四章 评标方法及评标标准；

(5) 第五章 合同主要条款格式；

(6) 第六章 投标文件格式。

11.招标文件的澄清与修改

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2投标人必须实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标文件无效的，由投标人自行承担责任。

11.3当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

11.4招标文件的澄清或者修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布。

11.5采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14．投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16．投标报价

16.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写。

16.2投标人必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，根据“采购需求”中“招标需求（项目要求及技术需求）”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺（即：投标报价表），否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

16.3本项目投标报价是履行合同的最终价格，包括投标标的（包括备品备件、专用工具等）的价格，投标标的包装、运输、装卸、送货上门、安装、调试、系统对接、检验、验收、售后服务、技术服务、培训、保险、税金和招标文件要求提供的所有伴随服务、并保证仪器正常运行等费用和税费；以上费用乙方须综合考虑在报价中，甲方不再支付其他任何费用。

16.4质量保证

中标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。

因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由中标人承担。

17．投标有效期

17.1 投标有效期：120日，有效期不足的投标文件作为投标无效处理。

17.2投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18. 投标文件的编制

18.1投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

18.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“政采云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

18.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

19.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

20.投标文件的提交

20.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云”平台。

20.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.投标文件的补充、修改与撤回

21.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“政采云”平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

21.2“政采云”平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

21.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

## 四、开 标

22.开标时间及地点

22.1开标时间及地点：详见“投标人须知前附表”

23. 开标程序

23.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

23.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

23.3开标程序

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。

如招标文件规定不接受备份电子投标文件，投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理；如招标文件规定接受备份电子投标文件，投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，采购代理机构收到投标人送达的电子备份投标文件后将电子备份投标文件按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人未在规定时间内解密或者解密失败，且未按规定提供电子备份投标文件或者提供的电子备份投标文件无效或者电子备份投标文件无法解读的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在“政采云”平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”。

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

## 五、资格审查

24. 资格审查

24.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

24.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

24.3政采云平台已与“信用中国”平台做接口，资格评审专家可直接在线查询：

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询起止时间：投标截止时间前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

24.4采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

24.5在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的；

（2）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

（3）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的；

（4）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（5）未按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的；

（6）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（7）资格证明文件不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；

（8）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（9）未提供招标文件中要求必须提供项的；

（10）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

24.6资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

## 六、评 标

25.评标委员会组成

25.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，成员人数应当为5人以上（含5人）单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

25.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

25.3采购代理机构应当基于“政采云”平台抽（选）取评审专家。

26. 评标方式及评标依据

本项目采用不公开方式评标；评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审,招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

27.评标原则和评标办法

27.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，收受利害关系人的财物或其他好处。

27.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

27.3评标方法。综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

27.4评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.评标程序

28.1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行商务、投标报价、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

28.2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

28.2.1在商务文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人（负责人/自然人）或其授权委托代理人签字（或电子签名）,或未提供法定代表人身份证明、委托时未提供法定代表人（负责人/自然人）授权委托书、未提供投标声明的；

（2）投标代表人未能出具有效身份证明或与授权委托人身份不符的；

（3）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（5）投标有效期、交货时间、免费保修、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（6）未提供招标文件中要求必须提供项的；

（7）未满足招标文件实质性要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2.2在报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（3）具有选择性投标报价的；

（4）投标人未就本项目的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

28.2.3在技术文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）未标注“▲”的技术、性能指标或功能项目发生实质性负偏离达5项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

28.3 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.4澄清补正

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人/自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.5比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标办法及评分标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

（5）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29. 评委表决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

30.投标文件修正

30.1投标文件报价出现前后不一致的，执照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

30.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

31.评标过程的监控

评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

32.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

## 七、中标和合同

32.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

33.中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

34.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

35.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

36.采购代理机构无义务向未中标投标人解释未中标原因和退还投标文件。

37. 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

38.履约保证金

38.1履约保证金金额：按中标金额的5 %交纳。【如中标供应商为中小微企业的，按成交金额的2%收取】。

38.2履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

38.3履约保证金递交方式及相关要求

38.3.1履约保证金采用银行转账交纳方式的，中标人在签订合同前交至采购人指定账户并且到账。

38.3.2履约保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，中标人在签订合同前，向采购人提交支票、汇票或本票原件。

38.3.3履约保证金采用银行、保险机构出具的保函交纳方式的，中标人在签订合同前，向采购人提交保函原件。

38.3.4履约保证金指定帐户

开户名称：桂林理工大学；

开户银行：中国银行桂林分行；

银行账号：613257488744。

38.3.5 履约保证金退付方式：

（1）退还方式如下：

中标人履行完合同约定的权利义务（包括免费保修服务等）事项后，由中标人向履约保证金收取单位办理退还手续（不计利息）。

①采用银行转账方式的，以转账方式退回到中标人银行账户。

②采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到中标人银行账户或由中标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。

③采用银行、保险机构出具的保函方式的，由中标人代表持相关授权证明材料向采购人办理保函原件退还手续。

（3）中标人在签订合同后存在违约情形的，履约保证金或保函原件不予退还。保函形式的采购人按相关规定由出具保函的银行、保险机构承担供应商违约赔付责任，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（4）在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自负。

备注：

（1）履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。

（2）采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

39.验收证明存档：采购人应当及时对采购项目进行验收，中标人应于交货验收合格后将一份《政府采购项目合同验收报告》交由采购代理机构存档。

40.签订合同

40.1签订合同时间：中标通知书发出后二十五日内。中标人应按规定的时间与采购人签订合同。

40.2签订合同携带的资格证件：中标人接到中标通知书后，向采购人出示营业执照副本原件、单位授权委托书及委托代理人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

40.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

40.4中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

41.政府采购合同存档及公告

41.1根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。

41.2政府采购合同双方签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档，采购代理机构在收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

## 八、其他事项

42.其他事项

42.1代理服务费: 本项目的采购代理服务费按照以下货物招标类费率下浮60%计算，计算基数为中标金额。在领取中标通知书前，中标人应向招标代理机构一次性付清采购代理服务费。

42.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

42.3采购代理机构银行账户（用于交纳代理服务费）：

开户户名：广西达成咨询有限公司雁山分公司

开户银行：中信银行桂林分行营业部

账    号：8113001013500228983

42.4采购资金来源：一般公共预算拨款 。

42.5解释权：本招标文件的解释权属于采购代理机构。

42.6 其他事项详见“投标人须知前附表”。

### 附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                   邮编：

联系人：                                 联系电话：

委托代理人：

联系电话：

地址：                                    邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□谈判文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“委托代理人”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                         邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

委托代理人：                                   联系电话：

地址：                                         邮编：

被投诉人1：

地址：                                         邮编：

联系人：                                       联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                                        联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“委托代理人”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：

| 桂林理工大学货物和服务院级验收报告单 |
| --- |
| 根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ）提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下： |
| 申购单位 |  | 行政实验室 （科室） |  |
| 项目负责人（签名）: | 设备管理人（签名）: |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 验收方式： | ☑自行验收 □委托验收 |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） | 数量 | 金 额 （万元） |
| (可增行） |  |  |  |  |
| 合计 |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |
| 实际供货日期 |  | 验收日期 |  |
| 验收具体内容（按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收） | 在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求 |  |
|  | 提供的质量保证证明材料是否齐全 |  |
|  | 应有的配件及附件是否达到合同约定 |  |
|  | 其他内容 | (可增附页） |
| 验收小组 意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： |  |
|  | 签字： |  |
| 验收小组 |  |
|  | 姓 名 | 工作单位 | 职 称 | 专业方向 | 本人签名 |  |
| 小组负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 小组成员 |  |  |  |  |  |  |
| 小组成员 |  |  |  |  |  |  |
| 小组成员 |  |  |  |  |  |  |
| 小组成员 |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： | 学院（部门）分管领导签字或盖章： |  |
| 联系电话： 年 月 日 | 年 月 日 |  |

| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桂林理工大学货物校级验收报告单 |
| 申购单位 |  | 合同编号 |  |
| 项目名称 |  |
| 合同金额（万元） |  | 校级验收日期 |  |
| 验收方式 | ☑自行验收 □委托验收 |
| 学院（部门）级 验收审核情况 |  |
| 抽测情况 |  |  |
| 验收结论 |  |  |
| 参加验收人员 |  |
| 姓名 | 工作单位 | 职称 | 专业方向 | 本人签名 |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： |  |
| 或受邀机构的意见（盖章）： |  |
| 设备主管部门意见： |  |
| 年 月 日 |  |

# 第四章 评标办法及评分标准

一、评标原则

(一)评标委员会组成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上（含5人）单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标文件进行评分。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

| 序号 | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（满分30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采【2022】30号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人所投标全部产品厂家被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者小型和微型企业，且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予4%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-4%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 |
| 2 | 技术分（满分30分） | 评委根据招标文件“第二章 采购需求”中“项目要求及技术需求”的规定，对投标人投标文件所承诺技术响应情况按以下规则计分： （1）投标文件对“项目要求及技术需求”的响应无负偏离的得24分，满分24分。 （2）投标文件对“项目要求及技术需求”中非实质性要求（即未标注“▲”项条款）的条款有负偏离的，得分=该项满分分值（24分）-累计扣分分值（即：有一项负偏离的扣2分，最多扣6分。 （3）正偏离加分：投标人所投本项目对招标文件“项目要求及技术需求”中技术参数发生正偏离，并经评委独立审核确定的，每有1项加1分，本项目最多得6分。 |
| 3 | 项目安装方案分（满分12分） | 评委根据投标人提供的“项目安装方案（包括但不限于以下评审因素：①对项目组织方案及流程，②时间进度安排，③人员配备方案，④确保项目按期完成的措施等）”内容的可行性、针对性进行独立评审并独立打分。 一档（0分）：未提供安装方案或方案内容不齐全的； 二档（3分）：四项评审因素有一项内容经评审可行、具有针对性的； 三档（6分）：四项评审因素有二项内容经评审可行、具有针对性的； 四档（9分）：四项评审因素有三项内容经评审可行、具有针对性的； 五档（12分）：四项评审因素内容完整，经评审均可行、具有针对性的。 |
| 4 | 售后服务分 （满分14分） | 评委根据投标人提供的“售后服务方案（包括但不限于以下评审因素：①故障出现解决方案；②定期维护方案；③技术培训方案；④免费保修（维护）期外维修方案等）”内容的可行性、针对性进行独立评审并独立打分： 一档（0分）：未提供售后服务方案或方案内容不齐全的； 二档（4分）：四项评审因素有一项内容经评审可行、具有针对性的； 三档（7分）：四项评审因素有二项内容经评审可行、具有针对性的； 四档（10分）：四项评审因素有三项内容经评审可行、具有针对性的； 五档（14分）：四项评审因素内容完整，经评审均可行、具有针对性的。 |
| 5 | 履约能力分（满分12分） | 投标人自2020年1月1日以来的具有同类项目业绩的（业绩以中标、成交通知书或合同为准，并能清晰反映所销售的产品名称、数量、金额，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算1个业绩），每提供1个业绩得2分，最多得12分。 |
| 6 | 政策分（满分2分） | （1）节能产品分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章或电子签章]，得1分。非节能产品的不得分。 （2）环境标志产品分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章或电子签章]，得1分。非环境标志产品不得分。 |
| 总得分=1+2+3+4+5+6。 |

三、推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按评标报价由低到高顺序排列；得分相同、投标报价、评标报价均相同的，则以下方式排列：依次按技术分、项目安装方案分高的优先、售后服务分高的优先、履约能力分高的优先、政策分高的优先、政策分由高到低的顺序排列并推荐中标候选人。

（2）采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人商为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当递交履约保证金而在规定的期限内未能递交的，采购代理机构可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

（4）排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推。

四、其他

1．评标委员会应按招标文件公布的评标方法和标准进行评标，不得擅自更改招标文件的评标方法和标准。

2．在评审过程中，评标委员会任何人不得对某个投标供应商发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

3．采购代理机构或现场监督人员发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按规定的评标方法和标准进行，或其他不正常行为的，应当及时制止和纠正。如制止无效，应及时向同级政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门依照法律、法规规章作出处理。

# 第五章 合同主要条款格式

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购人（甲方）:桂林理工大学                     采购计划文号：

供应商（乙方）:

项目名称：                                      项目编号:

签订地点:  广西桂林                             签订时间:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

标项一：

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （合计金额）大写： 人民币（¥ ） |

2.本项目投标报价是履行合同的最终价格，包括投标标的（包括备品备件、专用工具等）的价格，投标标的包装、运输、装卸、送货上门、安装、调试、系统对接、检验、验收、售后服务、技术服务、培训、保险、税金和招标文件要求提供的所有伴随服务、并保证仪器正常运行等费用和税费；以上费用乙方须综合考虑在报价中，甲方不再支付其他任何费用。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号必须与投标文件承诺相一致，技术参数等必须符合招标文件规定及投标文件承诺。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。乙方所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好、无破损、符合国家有关质量标准、制造厂家合格产品出厂质量标准的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

3.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

4.乙方应按采购文件规定或投标（响应）文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

7.为确保产品质量和服务，供货时乙方必须向甲方提供所投标项所有投标产品生产厂家针对本项目产品出具的售后服务承诺书原件，生产厂家工程师必须免费上门安装调试。

第四条　货物包装、发运及运输

1.乙方提供的货物均应按采购文件规定或投标（响应）文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

4.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内，进口设备必须提供报关单。

第五条　交付

1.交货时间：                      【按乙方投标（响应）文件中承诺的不超过采购文件要求的时间】；交付地点：广西桂林市甲方指定地点。乙方需在规定的交付期限内将货物送达甲方指定的地点，同时通知甲方货物已送达。

2.乙方提供不符合采购文件规定或投标（响应）文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方应当按照投标（响应）文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间、地点：由甲方指定。

第七条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到货物安装调试后符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后，由甲方确认货物满足验收条件后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收合格后由甲乙双方签署验收报告单，甲乙双方各执一份，验收费用由乙方负责。如因甲方现场实施条件不能满足设备安装实施导致乙方不能正常按时履行合同约定的，由甲乙双方协商设备安装完成工期及验收时间，并免除逾期交货违约金责任，但法律另有规定的除外。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。

6.在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7.甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决。

8.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

9.验收要求：

1.质量标准：

（1）乙方于投标文件中对所有产品的技术参数要求作出的响应和承诺应当真实、有效。

（2）乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号必须与投标文件承诺相一致，技术参数等必须符合招标文件规定及投标文件承诺。

（3）本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。乙方所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好、无破损、符合国家有关质量标准、制造厂家合格产品出厂质量标准的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

2.产品到货后，甲方现场根据招标文件要求、投标文件承诺及上述质量标准逐条对应进行核验（含测试或试运行），核验不合格的，甲方不予验收，有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任并向甲方支付合同金额的30%违约赔偿金。

3.设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。

4.因产品质量问题等发生争议的，将交由国家认可并具有检验检测资质的第三方机构进行检验，若检验结果的各项参数指标不满足招标文件要求及投标文件承诺的，所有产生的费用由乙方承担，并承担政府采购虚假投标的相关法律责任。

第八条　付款方式

1.当实际使用数量发生变化时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标（成交）单价进行计算（使用量变更导致合同变动部分的金额不得超过本采购合同金额的10%，且另需签订补充合同）。

2.付款方式：交货验收合格后，乙方开具全额发票（教学科研类国产设备必须开具增值税专用发票）给甲方，甲方收到发票后10个工作日内一次性付清100%的合同价款（无息）。如乙方提供由银行出具的等额预付款保函（保函有效期应涵盖合同约定的交货期和验收合格期）给甲方，甲方自收到银行保函后即支付相应的预付款；所有设备通过最终验收（校级验收），乙方开具全额发票（教学科研类国产设备必须开具增值税专用发票）给甲方后10个工作日内，甲方退还乙方提供的预付款保函（无息）。

第九条　履约保证金

1.履约保证金金额：按中标金额的5%收取（如中标供应商为中小微企业的，按中标金额的2%收取）。

2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

3.履约保证金递交方式及相关要求

（1）履约保证金采用银行转账交纳方式的，乙方在签订合同前交至甲方指定账户并且到账。

（2）履约保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，乙方在签订合同前，向甲方提交支票、汇票或本票原件。

（3）履约保证金采用银行、保险机构出具的保函交纳方式的，乙方在签订合同前，向甲方提交保函原件。

（4）履约保证金指定账户

开户名称：桂林理工大学；

开户银行：中国银行桂林分行；

银行账号：613257488744。

4.履约保证金退付方式、时间及条件：

（1）乙方履行完合同约定的权利义务（包括免费保修服务等）事项后7个工作日内，由乙方向履约保证金收取单位办理退还手续（不计利息）。

（2）乙方在签订合同后存在违约情形的，履约保证金或保函原件不予退还。保函形式的甲方按相关规定由出具保函的银行、保险机构承担供应商违约赔付责任，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由乙方自负。

5.履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  售后服务及质保期

1.乙方应按采购文件规定的产品名称、生产厂家、品牌、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标（响应）文件中承诺的不超过采购文件要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。

3.在免费保修（维护）期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件要求、投标（响应）文件承诺和本合同所附的《售后服务承诺书》，为甲方提供售后服务。

5.货物免费保修（维护）期：按乙方投标文件中承诺的不少于招标文件要求的免费保修（维护）期限。

6.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项（见合同附件）。

7.上述的货物免费保修期为     年（免费保修期自设备验收合格之日起计算，若乙方投标（响应）承诺免费保修期超过采购文件要求年限的，按其承诺执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、生产厂家、品牌、规格型号、技术参数等不符合投标（响应）文件承诺或质量不合格的，应在2日内及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过7天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标（响应）文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8.乙方于响应文件中必须对所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。验收前，甲方现场根据采购文件要求及响应文件承诺对各项参数逐条对应进行核验，核验或检测数据不符合甲方要求及响应文件承诺的指标的，甲方有权终止合同执行并全部退货，由此造成甲方经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任并向甲方支付合同金额的30%违约赔偿金。如有异议，将交由国家认可并具有检验检测资质的第三方机构进行检验，若核验结果的各项参数指标不满足甲方要求及响应文件承诺的指标要求，所有产生的费用由成交供应商承担，并承担政府采购虚假竞标的相关法律责任。

第十三条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十五条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十六条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条　签订本合同依据

1.中标（成交）通知书；

2.乙方提供的投标(响应)文件、应答文件；

3.采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；

4.标准、规范及有关技术文件；

5.双方约定的其他合同文件。

第十八条　本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方两份、乙方一份、采购代理机构一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字并盖章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话：0773-5895090 | 电话： |
| 电子邮箱：zbk@glut.edu.cn | 电子邮箱： |
| 开户银行：中国银行桂林分行 | 开户银行： |
| 账号：6132 5748 8744 | 账号： |
| 邮政编码：5410044 | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1．供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2．售后服务具体事项： |
| 3．保修期责任： |
| 4．其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章 投标文件格式

电子投标文件

项目名称：

项目编号：

所投标项：（若本项目未划分标项的，请忽略）

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

## 一、报价文件

### 1.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

### 2.投标函格式：

投标函

致：采购人名称：

根据贵方项目名称（项目编号：            ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                  （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人[签字或者电子签名]:___________

投标人[电子签章]：

年    月     日

### 3.开标一览表

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                    标项：

投标人名称：                                            单位：元

| 项号 | 标的的名称 | 生产厂家（制造商） | 品牌 | 规格、型号 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章或电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字（或电子签名），否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或电子签名），否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人[签字或电子签名]

投标人[电子签章]：                      日期：    年   月   日

### 4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

## 二、资格证明文件

### 1.资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

### 2.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）

### 3.投标人依法缴纳税收的相关材料（2023年1月以来任意1个月的依法缴纳税收的凭据原件扫描件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件。可以提供依法缴纳税的承诺函（格式自拟））；（必须提供，否则按无效投标处理）

### 4.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2023年1月以来任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）原件扫描件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件。可以提供依法缴纳社会保险费的承诺函（格式自拟）]；（必须提供，否则按无效投标处理）

### 5.投标人财务状况报告（2021年以来任一年度的财务报表复印件，或者2023年以来银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年））；（必须提供，否则按无效投标处理）

### 6.投标人直接控股股东信息表、投标人直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例(%) | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

（1）直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

（2）本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

（3）供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人[签字或电子签名]：

投标人[电子签章]：

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

（1）管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

（2）本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

（3）供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人[签字或电子签名]：

投标人[电子签章]：

### 7.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人公章或电子签章并由联合体各方法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人（电子签章）：

年    月    日

### 8.联合体协议书（格式后附，详见“其他文书、文件格式”）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理；招标文件载明不接受联合体投标或投标人非联合体的，请忽略）

### 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

## 三、商务文件

### 1.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

### 2.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称[电子签章]

年    月     日

### 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面原件扫描件

投标人名称[电子签章]

年        月        日

### 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）

法定代表人授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面原件扫描件

我已在下面签字，以资证明。

投标人[电子签章]：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

委托代理人（签字或者盖章或者电子签名）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

法定代表人授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面原件扫描件。

牵头人法定代表人[签字或者盖章或者电子签名]：

牵头人[电子签章]：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

### 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

商务要求偏离表

标项：

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 投标人对应“招标文件商务要求”的详细承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）免费保修（维护、升级）期及售后服务要求 |  |  |  |
| （二）核心产品 |  |  |  |
| （三）合同签订时间 |  |  |  |
| （四）交付时间及地点 |  |  |  |
| （五）履约保证金 |  |  |  |
| （六）付款方式 |  |  |  |
| （七）规范标准 |  |  |  |
| （八）包装和运输 |  |  |  |
| （九）保险 |  |  |  |
| （十）质量要求及验收标准 |  |  |  |
| ▲（十一）其它要求 |  |  |  |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人[签字或者电子签名]：

投标人[电子签章]：

日  期：

### 6.售后服务方案（格式后附）；包含但不限于：①故障出现解决方案；②定期维护方案；③技术培训方案；④免费保修（维护）期外维修方案等；

售后服务方案

一、故障出现解决方案

二、定期维护方案

三、技术培训方案

四、免费保修（维护）期外维修方案等

……

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                               年    月    日

### 7.售后服务人员相关有效证明材料（格式自拟）；

### 8.投标人的履约能力相关证明材料；

### 9.投标人情况介绍（格式自拟）；

### 10.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。

## 四、技术文件：

### 1.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

### 2.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

技术偏离表

标项：

| 项号 | 标的的名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术需求实质性响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人[签字或者电子签名]：

投标人[电子签章]：

日 期：

### 3.“技术要求”中要求必须提供的相关有效证明材料；（必须提供，否则按无效投标处理）

### 4.设备性能配置清单（格式后附）；

设备性能配置清单

标项：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则作无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人[签字或者电子签名]：

投标人[电子签章]：

日  期：

### 5.“技术要求”中除必须提供的相关有效证明材料以外的其他有效证明材料；

### 6.项目安装方案（格式后附）；包含但不限于：①对项目组织方案及流程；②时间进度安排；③人员配备方案；④确保项目按期完成的措施等；

项目安装方案

包含但不限于：

一、项目组织方案及流程，

二、时间进度安排，

三、人员配备方案，

四、确保项目按期完成的措施等

……

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

### 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

### 五、其他文书、文件格式

联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人：	（签字或者电子签名）

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人：	（签字或者电子签名）

……

年 	月 	日

《中小企业声明函》（格式）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商[电子签章]：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

《残疾人福利性单位声明函》（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

年    月    日：

注：残疾人福利性单位在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

《广西工业产品声明函》（格式）

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：《广西工业产品声明函》必须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖投标人公章。