招标公告

国信招标集团股份有限公司受中国特种设备检测研究院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对埋地管道防腐层状况检测仪等三项设备采购项目进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：埋地管道防腐层状况检测仪等三项设备采购项目

项目编号：GXTC-1750135

采购人联系方式：

采购人：中国特种设备检测研究院

地址：北京市朝阳区和平街西苑2号

联系方式：王亚雄 ，010-59068103

代理机构联系方式：

代理机构：国信招标集团股份有限公司

执行机构：国信招标集团股份有限公司北京第三分公司

代理机构联系人：焦俊、李茂，010－87235133、87235123

代理机构地址：北京市海淀区四季青常青路5号院6号楼（鑫泰大厦院外铁轨旁）

一、招标项目性质、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质：

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量（套） | 用途 | 简要技术要求 | 是否允许进口产品投标 | 预算金额（万元） | 是否为核心设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 埋地管道防腐层状况检测仪 | 4 | 检测 | 检测埋地管道防腐层失效位置 | 是 | 46 | 否 |
|  |  | 防腐层状况检测仪 | 1 | 检测 | 动态范围: 140dB；选择性: 120dB/Hz；发射机工作范围: 30km (19 miles) | 否 | 15 | 是 |
|  |  | 管道防腐层状况检测仪 | 1 | 检测 | 探测范围0~20m，测量精度：定位和测深≤±25%深度，电流测量≤±25%，缺陷点定位≤±5% | 否 | 15 | 是 |

二、供应商（或投标人）的资格要求：

（1）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的企业法人；

（2）如所投产品为进口产品，则需制造商授权，厂家和其授权代理商均可投标。若为代理商投标则需出具所投主要产品所属厂家针对本项目的直接授权函厂家包括其在国内的独资公司。接受厂家代理商针对本项目的转授权，但需提供上述代理关系的证明。）；

（3）埋地管道防腐层状况检测仪所投产品的原产地均应来自中华人民共和国国内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的合格来源国。（进口产品指通过中国海关报关验放进中国境内且产自关境外的产品）；防腐层状况检测仪、管道防腐层状况检测仪不接受进口产品参加投标；

（4）按本招标公告的规定获取招标文件；

（5）本项目不接受联合体投标；

（6）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标；

（7) 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（8）投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（9）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

三、招标文件的发售时间及地点等：

预算金额：76万元（人民币）

时间：2017年12月12日09:00至2017年12月19日16:30(双休日及法定节假日除外)

地点：北京市海淀区四季青常青路5号院6号楼（鑫泰大厦院外铁轨旁）、http://aqsiq.infosyss.com

招标文件售价：￥500.00元，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：现场购买及网上电子发售购买

四、投标截止时间：2018年1月3日 9:30时（北京时间）

五、开标时间：2018年1月3日 9:30时（北京时间）

六、开标地点：

北京市海淀区四季青常青路5号院6号楼（鑫泰大厦院外铁轨旁）。

七、其它补充事宜

1、公告期限：5个工作日

2、招标文件售价：500元/包，售后不退。

3、投标人须以包为单位对该包中的全部内容/品目进行投标，不得拆分，不完整的投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。

4、招标文件采用现场购买及网上电子发售购买方式，若网上购买则：

（1）有兴趣的投标人可登陆网址（http://aqsiq.infosyss.com），按照《操作指南》的程序完成投标人注册手续（免费），经复核后成为在册用户，然后登录系统浏览该项目相关包下产品的“技术指标”，已注册的投标商无需重新注册。如决定购买招标文件，请根据《操作指南》的指导完成标书款缴费及标书下载手续，并与招标机构进行确认。

（2）投标人可以电汇的形式支付标书款，在开标现场向国信招标集团股份有限公司索取标书款发票。

（3）现场购买的投标人务必尽快完成网上报名；网上报名的潜在投标人如需纸质招标文件，可以持标书款支付凭证，到国信招标集团股份有限公司北京第三分公司[北京海淀区四季青常青路5号院6号楼（鑫泰大厦院外铁轨旁）国信招标公司1层]领取纸质招标文件。

5、代理机构银行财务信息：

标书款、服务费账户：

开户名称：国信招标集团股份有限公司北京第三分公司

开户行：中国工商银行股份有限公司北京四季青支行

账  号：0200245309201124106

行   号：102100024537

投标保证金账户：

开户银行：招商银行世纪城支行

户    名：国信招标集团股份有限公司北京第三分公司

账    号：110920865010201

行    号：308100005301

备注：以电汇方式购买招标文件、递交投标保证金、支付中标服务费须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、设备品目号及用途。

6、特别说明：

1.为实现电子开标，本项目须采用电子投标专用软件制作《开标一览表》《投标分项报价表》及《技术需求逐条应答表》；

2.相关软件操作问题可咨询010-68180298/68282210，联系人：李卫学。

7、详细技术要求见公告附件。

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展；监狱企业视同小微企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）政府采购鼓励采购节能环保产品。

国信招标集团股份有限公司

2017年12月12日

第1包 品目1-1

防腐层状况检测仪等技术规格

| 序号 | 指标类型 | 条款号 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、 | 埋地管道防腐层状况检测仪 |
| 2 |  | 1 | 应用范围： |
| 3 |  | 1.1 | 埋地管道防腐层破损点检测、整体质量检测。 |
| 4 |  | 2 | 工作条件： |
| 5 |  | 2.1 | 使用温度范围：-20℃～+50℃ |
| 6 |  | 2.2 | 发射机可使用12-60V直流电源供电，也可使用100~240V,50Hz交流供电，29.4V锂离子充电电池。 |
| 7 |  | 3 | 技术指标 |
| 8 |  | 3.1 | 总体要求 |
| 9 | * | 3.1.1 | 本系统实现用于埋地钢质管道的位置，走向，埋深； |
| 10 | * | 3.1.2 | 能够实现管道防腐保温层整体质量状况检测与评估功能； |
| 11 | * | 3.1.3 | 能够实现管道防腐保温层破损点检测功能； |
| 12 |  | 3.2 | 技术要求 |
| 13 |  | 3.2.1 | 埋地管道外防腐层状况检测仪 |
| 14 | * | 3.2.1.1 | 对管道路由定位、测深精度为≤±2.5%深度；深度范围0~20m； |
| 15 | * | 3.2.1.2 | 对管道外防腐层破损状况评估，电流精度: ≤± 2.5%； |
| 16 | * | 3.2.1.3 | 对管道外防腐层破损点定位，并能准确记录破损点的位置，精度为≤±5cm； |
| 17 |  | 3.2.1.4 | 发射机150W大功率，质量方式输出，自动阻抗匹配； |
| 18 | * | 3.2.1.5 | 输出电流信号，多种可选频率的电流信号：三频输出3A,双频输出4A,单频输出4A; 16种输出频率：单频128Hz等4种，双频3+128Hz等4种，三频3+6+128Hz等8个，兼容PCM+设备。 |
| 19 |  | 3.2.1.6 | 能够输出3Hz，4Hz，6Hz，8Hz ，98Hz，128Hz，512Hz ，640Hz等的三种混频电流信号 |
| 20 |  | 3.2.1.7 | 防水标准IP54; |
| 21 |  | 3.2.1.8 | 发射机供电电源：100~240V交流电，12~60V直流电，20~60V阴保整流电源；接收机电源：可更换碱性电池； |
| 22 |  | 3.2.1.9 | 免费软件升级，不需要更改硬件； |
| 23 |  | 3.2.1.10 | 自动化检测，GPS实时定位，至少8小时连续工作时间； |
| 24 |  | 3.2.1.11 | 5Hz超宽带滤波器，更强的干扰能力 |
| 25 |  | 3.2.1.12 | 实时显示电流曲线图，现场分析管线电流数据；实时显示ACVG曲线图，直观分析A支架测量数据； |
| 26 |  | 4 | 质保期： |
| 27 |  | 5 | 交货期：3个月 |
| 28 |  | 二、 | 防腐层状况检测仪 |
| 29 |  | 1 | 应用范围： |
| 30 |  | 1.1 | 金属管道探测 |
| 31 |  | 1.2 | 外防腐层破损点检测 |
| 32 |  | 2 | 工作条件： |
| 33 |  | 2.1 | 长输埋地 |
| 34 |  | 2.2 | 厂区 |
| 35 |  | 3 | 技术指标 |
| 36 |  | 3.1 | 精度±5% |
| 37 |  | 3.2 | 具有管线定位、测深、电流测量和电流方向功能； |
| 38 | * | 3.3 | 配套专业软件可对任意长度管道防腐层状况进行评估； |
| 39 |  | 3.4 | 配上A字架可对防腐层破损点定位在几厘米之内 |
| 40 |  | 3.5 | 发射机有过压、过载和过热保护 |
| 41 | * | 3.6 | 具备以下功能： （1）新建：基础卷（B）、结果卷（R）、重组卷（S）。执行检测数据处理功能，然后进行管道注释、管道设施录入、以及数据保存，完成一次测量结果的初步处理工作。 （2）打开：基础卷（B）、单频分段图（S）、双频对比图（D）、三频对比图（T）。完成从已有数据文件中进行图形查看的功能，其中图形功能具有显示普通图、分段图（单频分段图、双频对比图、三频对比图）、不同方法对比图等;对图形的分段目的是评估各管段的防腐层状况及解算绝缘电阻Rg。 （3）工具：包括:(1)电阻计算：完成包括Y-Rg单频正演、C-Rg及L-Rg双频反演、LC-Rg三频反演等方法的管道防腐层绝缘电阻值Rg的计算。 （4）系统设置：设定本系统运行所须的一些参数，包括综合、基础卷选项和图形及分段； （5）必备兼容性：检测数据可以直接导入软件，适用于系统Windows 10和ESTEC 9.0或以上版本；； （6）辅助功能：自动生成检测数据下载软件。 （7）办公软件兼容：支持Excel，Word格式的导入导出 （8）知识产权：软件必须正版，要求提供软件著作权证书原件或复印件加盖公章，并出具承诺函（基本内容要求：必须满足或者高于以上要求，如产生侵权行为，投标人自行承担一切后果，采购人保留追究相应责任的权利）。 |
| 42 |  | 4 | 技术服务（供参考）： |
| 43 |  | 4.1 | 设备安装、调试和验收： |
| 44 | * | 4.1.1 | 仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。 |
| 45 |  | 4.2 | 技术培训要求 |
| 46 |  | 4.2.1 | 安装验收期间，在用户所在地对用户进行1日仪器操作和日常维护的现场培训。 |
| 47 | * | 4.3 | 保修期：保修期3年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修。 |
| 48 |  | 4.4 | 质量保证期结束后，卖方有责任对买方的设备提供良好的维保服务，并在投标文件中说明指定维保代理人的情况。 |
| 49 |  | 4.5 | 售后服务要求 |
| 50 |  | 4.5.1 | 保修期后的服务：能够提供产品配件的供应。 |
| 51 |  | 5 | 包装和运输 |
| 52 | * | 5.1 | 卖方负责设备的包装，包装箱必须坚固，并做到防潮、密封，防水、防火、防锈和防震，并防止因运输而发生损坏，适于海、陆、空运输。包装材料必须符合中国进口动植物检验检疫的有关规定。供货资料里需包含产品合格证、软件著作权证书、操作维护说明书等。 |
| 53 | * | 6 | 交货期：3个月 |
| 54 |  | 三、 | 管道防腐层状况检测仪 |
| 55 |  | 1 | 应用范围： |
| 56 |  | 1.1 | 金属管道探测 |
| 57 |  | 1.2 | 外防腐层破损点检测 |
| 58 |  | 2 | 工作条件： |
| 59 |  | 2.1 | 长输埋地 |
| 60 |  | 2.2 | 厂区 |
| 61 |  | 3 | 技术指标 |
| 62 |  | 3.1 | 精度±5% |
| 63 |  | 3.2 | 具有管线定位、测深、电流测量和电流方向功能； |
| 64 | * | 3.3 | 配套专业软件可对任意长度管道防腐层状况进行评估； |
| 65 |  | 3.4 | 配上A字架可对防腐层破损点定位在几厘米之内 |
| 66 |  | 3.5 | 发射机有过压、过载和过热保护 |
| 67 | * | 3.6 | 具备以下功能： （1）新建：基础卷（B）、结果卷（R）、重组卷（S）。执行检测数据处理功能，然后进行管道注释、管道设施录入、以及数据保存，完成一次测量结果的初步处理工作。 （2）打开：基础卷（B）、单频分段图（S）、双频对比图（D）、三频对比图（T）。完成从已有数据文件中进行图形查看的功能，其中图形功能具有显示普通图、分段图（单频分段图、双频对比图、三频对比图）、不同方法对比图等;对图形的分段目的是评估各管段的防腐层状况及解算绝缘电阻Rg。 （3）工具：包括:(1)电阻计算：完成包括Y-Rg单频正演、C-Rg及L-Rg双频反演、LC-Rg三频反演等方法的管道防腐层绝缘电阻值Rg的计算。 （4）系统设置：设定本系统运行所须的一些参数，包括综合、基础卷选项和图形及分段； （5）必备兼容性：检测数据可以直接导入软件，适用于系统Windows 10和ESTEC 9.0或以上版本；； （6）辅助功能：自动生成检测数据下载软件。 （7）办公软件兼容：支持Excel，Word格式的导入导出 （8）知识产权：软件必须正版，要求提供软件著作权证书原件或复印件加盖公章，并出具承诺函（基本内容要求：必须满足或者高于以上要求，如产生侵权行为，投标人自行承担一切后果，采购人保留追究相应责任的权利）。 |
| 68 |  | 4 | 技术服务（供参考）： |
| 69 |  | 4.1 | 设备安装、调试和验收： |
| 70 | * | 4.1.1 | 仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。 |
| 71 |  | 4.2 | 技术培训要求 |
| 72 |  | 4.2.1 | 安装验收期间，在用户所在地对用户进行1日仪器操作和日常维护的现场培训。 |
| 73 |  | 4.3 | 保修期：保修期3年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修。 |
| 74 |  | 4.4 | 质量保证期结束后，卖方有责任对买方的设备提供良好的维保服务，并在投标文件中说明指定维保代理人的情况。 |
| 75 |  | 4.5.1 | 售后服务要求 |
| 76 |  | 4.5.1 | 保修期后的服务：能够提供产品配件的供应。 |
| 77 |  | 5 | 包装和运输 |
| 78 | * | 5.1 | 卖方负责设备的包装，包装箱必须坚固，并做到防潮、密封，防水、防火、防锈和防震，并防止因运输而发生损坏，适于海、陆、空运输。包装材料必须符合中国进口动植物检验检疫的有关规定。供货资料里需包含产品合格证、软件著作权证书、操作维护说明书等。 |
| 79 | * | 6 | 交货期：3个月 |

配置清单

| 序号 | 配置清单内容 |
| --- | --- |
| 一、 | 埋地管道防腐层状况检测仪 |
| 1 | 发射机 4台 |
| 2 | 接收机 8台 |
| 3 | A 支架 8个 |
| 4 | A 支架连线 8条 |
| 5 | 直流电源线 4条 |
| 6 | 交流电源线 4条 |
| 7 | 其他标准配置 4套 |
| 8 | 使用说明书，包括用户操作手册、维修手册及相关图纸等。 |
| 9 | 产品合格证、操作维护说明书等。 |
| 10 | 装箱清单。 |
| 二 | 防腐层状况检测仪 |
| 1 | 发射机 1台 |
| 2 | 接收机 2台 |
| 3 | A 支架 2个 |
| 4 | A 支架连线 6条 |
| 5 | 直流电源线 2条 |
| 6 | 交流电源线 1条 |
| 7 | 4 块发射机锂电池 4块 |
| 8 | 锂电池充电器 2台 |
| 9 | 地针及接地线 2套 |
| 10 | 埋地钢质管道防腐层检测数据处理系统 （适用于系统Windows 10和ESTEC 9.0或以上版本 1套） |
| 11 | 技术资料 |
| 12 | 使用说明书，包括用户操作手册、维修手册及相关图纸等。 |
| 13 | 产品合格证、软件著作权证书、操作维护说明书等。 |
| 14 | 装箱清单。 |
| 三 | 管道防腐层状况检测仪 |
| 1 | 发射机 1台 |
| 2 | 接收机 2台 |
| 3 | A 支架 2台 |
| 4 | 连接线 6条 |
| 5 | 发射机专用电池 3套 |
| 6 | 专用电池充电器 2台 |
| 7 | 直流电源线 2条 |
| 8 | 地针及接地线 2套 |
| 9 | 埋地钢质管道防腐层检测数据处理系统 （适用于系统Windows 10和ESTEC 9.0或以上版本 1套） |
| 10 | 技术资料 |
| 11 | 使用说明书，包括用户操作手册、维修手册及相关图纸等。 |
| 12 | 产品合格证、软件著作权证书、操作维护说明书等。 |
| 13 | 装箱清单。 |

验收标准：验收依据以合同文本和招标的承诺函为准。