    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 交付地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 先进光刻工艺仿真平台 | 1套 | 详见技术规格书 | 中国科学院微电子研究所用户指定项目现场 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非投标性投标予以拒绝。

    - 技术规格书

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标文件时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标文件中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标文件中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4 关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标文件中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标投标一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体要求

第1包：先进光刻工艺仿真平台

（一）技术要求：

一、产品名称、数量：

先进光刻工艺仿真平台、1套。

二、用途：

光刻中的光学临近效应修正（OPC）和光源掩模联合优化（SMO）工作，既可以完成DUV光刻中传统方法OPC和SMO，也可以完成DUV光刻中的基于反演光刻（ILT）的OPC和SMO，还能够从基础物理原理与化学原理出发，精确的模拟光刻过程，包括光刻机曝光过程中的光学行为，光刻胶中发生的光学，光化学反应，化学反应的行为。OPC工作通过优化掩模图形，使得光刻生产中最终的光刻胶形貌得到优化，提高光刻质量，SMO功能则能够同时优化光刻中的掩模和光源，进而提高光刻质量。OPC和SMO都是用来挖掘光刻机极限性能，保证光刻质量的重要光刻工艺/技术，需要通过相应的OPC/SMO仿真软件进行仿真得出优化过后的掩模和光源，交付掩模厂制造掩模，调节光源成为优化后的光源，最后将光源和掩模组合起来在光刻机中一起进行生产。

三、技术规格要求：

1、软件平台方案

所提供的先进光刻仿真平台软件必须满足如下总体要求：

1.所必需的光刻仿真设计软件功能如下：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | DUV SMO OPC 仿真平台 | 套 | 1 | 3年 |
| 1 | DUV集成开发仿真环境 | 套 | 1 | 3年 |
| 2 | 光源掩模协同优化（DUV SMO）技术 | 套 | 1 | 3年 |
| 3 | 光学临近效应修正（DUV OPC）技术 | 套 | 1 | 3年 |
| 4 | ILT反演光刻技术(DUV) | 套 | 1 | 3年 |
| 5 | DUV 光刻严格仿真 | 套 | 1 | 3年 |
| 6 | 软件说明书 | 本 | 1 | 3年 |

#### 2、软件关键模块功能需求详述

| 编号 | 技术指标名称 | 序号 | 技术指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 1 | 既可以完成DUV光刻中传统方法OPC和SMO，也可以完成DUV光刻中的基于反演光刻（ILT）的OPC和SMO，还能够从基础物理原理与化学原理出发，精确的模拟光刻过程，包括光刻机曝光过程中的光学行为，光刻胶中发生的光学，光化学反应，化学反应的行为。应满足以下要求： （1）该公司已有在市场流通或者即将推向晶圆厂用户的商用平台产品，切实解决DUV光刻工艺中遇到的难题，提高工艺窗口； （2）与业界通用的其他光刻仿真平台之间有通用的数据接口； （3）支持最新的DUV光刻机，在硅片生产前可对IC设计版图进行仿真模拟和优化，优化结果与光刻机设置条件连接，光刻机根据优化的结果实时调整，从而保证IC设计版图的可制造性，以及IC制造的工艺窗口最大化。 （4）平台能够从基础物理原理与化学原理出发，精确的模拟光刻过程，包括光刻机曝光过程中的光学行为，光刻胶中发生的光学，光化学反应，化学反应的行为。 |
| 2 | 性能指标 | 1 | DUV集成开发仿真环境，同时支持DUV光刻技术 |
|  |  | *1.1 | （1）平台需具备掩模相关的优化与验证界面； （2）支持查看、编辑版图； （3）具备衔接量测（Metrology CD-SEM）模块的接口； （4）支持自定义工作流程的功能，便于多个项目的管理。 |
|  |  | 1.2 | 平台需具备与其他模块的接口。 |
|  |  | #1.3 | 平台需具备不同类型掩模图形和结构的光学成像仿真功能。 |
|  |  | 1.4 | 平台需具备光刻工艺叠层、以及硅片(wafer) 复杂形貌的光学仿真功能。 |
|  |  | 1.5 | 平台需具备与光刻规则检查模块、错误分析模块的接口。 |
|  |  | 2 | 光源掩模协同优化（DUV SMO）模块 |
|  |  | *2.1 | 平台需具备根据需求可灵活定义掩模优化recipe，以及灵活定义优化目标函数，以进行特殊参数的优化 (焦深，归一化对数斜率NILS，掩模误差增强因子MEEF，边缘放置误差EPE，…)的功能。 需支持基于参数或者像素的优化， 以及深紫外光刻机的功能更新。 |
|  |  | 2.2 | 平台需具备在光源掩模协同优化过程中，获得满足制造性要求的掩模图形的功能。 在每次迭代计算的过程中，每一步优化拥有详细的记录。 |
|  |  | 2.3 | 平台需支持多种光源掩模协同优化的功能：平衡速度与质量。 |
|  |  | 3 | 光学临近效应修正（DUV OPC）模块 |
|  |  | *3.1 | 光学临近效应修正的recipe 能够灵活调整，包括图形边沿识别（Identification）, 边沿分割（Dissecation），量测点重定向（Retarget), SRAF 添加，MRC（Mask Rule Check）等功能。 |
|  |  | 3.2 | 平台拥有将较大掩模分割后单独进行OPC修正优化，再将优化后结果拼接功能 |
|  |  | 3.3 | 平台需支持多种优化策略：平衡速度与质量。 |
|  |  | 4 | ILT反演光刻模块 |
|  |  | #4.1 | 平台需具备根据目标图形特征像素化优化版图的功能。 平台需具备修正处理离轴阴影效应和透镜狭缝变化的功能。 需支持对掩模复杂度的控制，以获得图形质量和优化自由度的平衡，及调整优化方案，牺牲优化速度来提高优化后图形的质量（复杂度越高，质量越好），或者适当降低优化后图形的质量，提高优化效率。二者的平衡要能够通过优化方案的挑选得到自由控制。 |
|  |  | 4.2 | 平台需具备为获得最佳效果，可提供掩模图形多个参数的优化修正的功能。优化参数包括图形尺寸，图形分布，可制造性，优化迭代次数等。 |
|  |  | #4.3 | 平台需具备利用流水线技术，提高运行效率50%以上。流水线技术为软件工程中广泛使用的技术，在大容量数据处理中，可以将一个模块的输出数据（容量大），通过适当分割，先交给下一个模块处理，而不用等待本模块将所有数据处理完后再交给下一个模块。可以提高软件的运行速度。 |
|  |  | 5 | DUV 光刻严格仿真软件 |
|  |  | 5.1 | 平台能够从基础物理原理与化学原理出发，精确的模拟光刻过程，包括光刻机曝光过程中的光学行为，光刻胶中发生的光学，光化学反应，化学反应的行为。 |
|  |  | 5.2 | 能够利用晶圆的曝光数据校准光刻胶模型。 |
|  |  | 5.3 | 平台需具备在光源掩模协同优化过程中，获得满足制造性要求的掩模图形的功能。在每次迭代计算的过程中，每一步优化拥有详细的记录。 |
| 3工艺参数和特色 |  | *6.1 | 模型拟合均方根误差一维图形小于2nm，二维图形小于10nm |
|  |  | 6.2 | 模型验证误差一维图形小于3nm，二维图形小于12nm |
|  |  | *6.3 | OPC修正误差一维图形小于2nm，二维图形小于10nm |
|  |  | 6.4 | 后OPC修正结果符合光刻掩膜制造数据规则 |
|  |  | 6.5 | 在OPC修正程序运行中，可随时添加CPU以加速修正过程。 |
| 4 | 调试培训服务，详细内容见第六节，技术服务要求 | 1平台的安装和调试 | 安装版本为公司能提供的平台版本的最新稳定版本，持续更新，或在在告知并得到同意的情况下，提供合作的开发版本。 |
|  |  | 2培训 | 平台成功启动后， 提供示例项目，演示平台功能，并开展软件使用的培训。包括平台启动运维培训，使用界面培训、DUV SMO 集成开发环境及流程培训、DUV OPC 集成开发环境及流程培训、ILT反演光刻技术培训。 |
|  |  | 3远端和现场的技术讨论 | 双方协商后，以不少于每两周一次，进行定期的技术会议，交流问题 对于平台的工作问题，远端工程师提供答疑，响应时间不能超过48小时。 |
| 5 | 其他要求 | 1 | 用户在购买软件有效期间，买方有权免费获得该软件的最新版本。 |
|  |  | 2 | 可以免费获得官网的技术资料。 |
|  |  | 3 | 可加入官方的用户技术论坛。 |

四、产品配置要求：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | DUV SMO OPC 仿真平台 | 套 | 1 |
| 1 | DUV集成开发仿真环境 | 套 | 1 |
| 2 | 光源掩模协同优化（DUV SMO）技术 | 套 | 1 |
| 3 | 光学临近效应修正（DUV OPC）技术 | 套 | 1 |
| 4 | ILT反演光刻技术(DUV) | 套 | 1 |
| 5 | DUV 光刻严格仿真 | 套 | 1 |
| 6 | 软件说明书 | 本 | 1 |

五、技术服务要求：

### 1技术培训

为帮助对方在前期建立相应的科研软硬件平台和培训相应的技术人员，需为对方提供如下内容的技术服务及培训相应技术人员：

#### 1.1 新用户培训：

投标人将为采购人技术人员提供完善的技术培训，使采购人能对投标人的平台产品有一个全面的了解，并能在今后的科研工作中能独立操作并能熟练应用。培训内容包括，鉴于疫情培训可以改线上线下兼顾:

| 序号 | 描述 | 采购人要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台运行系统平台培训 | 系统平台介绍 系统级平台工具培训 产品级平台工具培训 重点培训各个功能接口的调用 | 远程培训/甲方现场 每次培训不少于8小时 |
| 2 | SMO/OPC 开发环境及流程培训 | SMO/OPC 产品背景介绍，产品原理及功能培训，操作实践指导 | 远程培训/甲方现场 每次培训不少于8小时 |
| 3 | SMO/OPC 建模培训 | SMO/OPC 建模方法独立培训， SMO/OPC 产品中用到的模型与优化的原理，功能培训，操作实践指导 | 远程培训/甲方现场 每次培训不少于8小时 |
| 4 | ILT反演光刻技术培训 | ILT反演光刻技术原理介绍 ILT反演光刻产品背景介绍功能培训操作实践指导 | 远程培训/甲方现场 每次培训不少于8小时 |

#### 1.2  新版本产品发布及培训

当投标人平台产品升级或有新功能发布时，投标人须及时为采购人提供平台升级及平台培训:

| 序号 | 描述 | 采购人要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SMO/OPC新功能发布培训 | SMO/OPC最新进展凝缩为新的版本，每年至少一次重要版本升级。 委派工程师1个月内(线上或线下)对采购人人员进行培训 | 远程培训/甲方现场 每次培训不少于8小时 |
| 2 | ILT 反演光刻新功能发布培训 | ILT反演光刻技术最新进展凝缩为新的版本，每年至少有一次重要版本升级。委派工程师1个月内对采购人人员(线上或线下)进行培训 | 远程培训/甲方现场 每次培训不少于8小时 |

### 2验收要求

采购人对投标人提供的产品有如下验收要求：

| 序号 | 描述 | 采购人要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件与硬件联合调试 | 硬件平台搭建完成，所有平台产品在硬件平台上可独立运行，不会导致硬件死机，支持Unix 和Linux 操作系统，调试和设置软件使其能够运行在SGE 分布式运算系统中，调用多台服务器的硬件资源。 |  |
|  |  | 服务器端： 各个平台均按照要求完成平台安装。 各授权均按采购人要求安装完成采购人IT工程师在投标人人员指导帮助下能对服务器进行检查及简单维护操作(操作系统，数据库和应用平台等) |  |
|  |  | 客户端： 客户端安装完成，采购人工程师可在投标人人员指导帮助下连接服务器，启动程序，运行简单的演示程序。启动分布式运算演示程序。 |  |

3售后服务

投标人须拥有售后服务团队，对产品提供完善的售后服务和技术支持。

| 序号 | 描述 | 采购人要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有专职的售后技术支持人员 | 投标人须拥有专业的售后服务团队，对产品提供完善的售后服务和技术支持。 |  |
| 2 | 软件升级 | 提供新发布的软件版本，频率至少每年一次。 |  |
| 3 | 故障排除 | 48小时内响应，排除软件故障。 |  |
| 4 | 更新软件资料 | 更新软件最新功能的介绍等相关材料，以及部分功能的详细说明与培训资料。 |  |
| 5 | 远端和现场的技术讨论 | 双方协商后，以不少于每两周一次，进行定期的技术会议，交流问题。对于平台的工作问题，远端工程师提供答疑，响应时间不能超过48小时。 |  |

#### （二）商务要求：

一、交货日期：

合同签订后的30个工作日内供货方应该向采购方进行软件的安装调试，license的安装调试，系统整合，运营维护。

于中国科学院微电子研究所验收，在安装调试后（ 90 ）天（自然日）内完成。

# 运输条款：软件安装包可提供网络下载，如出现邮寄存储介质（光盘或u盘），运输费用由投标人支付。

二、付款方式：

收货后，产品安装调试，完成验收后，30个工作日内付全款的40%：

收货后第二年，距离第一次付款12个月后，30个工作日内付全款的30%；

收货后第三年，距离第一次付款24个月后，30个工作日内付全款的30%。

三、是否允许采购进口产品： 是 。