第一包采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为中国中医科学院广安门医院配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。供应商应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目供应商为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能、环保政策：依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

二、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 眼底激光 | 详见技术参数 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：合同签订后一个月内，具体以合同签订时商议为准

- 采购项目（标的）交付的地点：中国中医科学院广安门医院指定地点

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务期限要求

1. 主机系统自设备安装、调试、验收合格之日起12个月，镜头和手术器械自设备安装、调试、验收合格之日起12个月，保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

2. 供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

3. 供应商和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

4. 供应商和制造商还需要提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额2.5%的承诺函并加盖单位公章。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

五、采购标的的验收标准

1. 供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

3. 供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 供应商需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖供应商和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如供应商技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“*”号的技术参数，供应商须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于供应商提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖供应商和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由供应商承担。

- 供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 供应商在准备投标文件时，须按招标文件提出的格式要求，标明招标编号、包编号、货物名称、产品型号和具体指标。

- 投标所用的产品样本应包括产品的主要性能、技术参数、适用范围以及外形图样、安装尺寸等。图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰。

- 供应商除须填写招标文件给出格式的文件作为投标的一部分外，还应提供或编写必要的说明性信息，包括但不限于：项目实施的方案、技术服务方案、培训方案、售后服务方案和承诺等，作为对本章相关内容的技术响应。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。供应商投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

第二包采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为中国中医科学院广安门医院配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。供应商应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目供应商为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能、环保政策：依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

二、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2-1 | 医用双开门冷藏箱 | 详见技术参数 |
|  | 2-2 | 医用低温保存箱 |  |
|  | 2-3 | 超低温冰箱 |  |
|  | 2-4 | 冷链监控系统 |  |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：合同签订后一个月内，具体以合同签订时商议为准

- 采购项目（标的）交付的地点：中国中医科学院广安门医院指定地点

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务期限要求

1. 主机系统自设备安装、调试、验收合格之日起12个月，镜头和手术器械自设备安装、调试、验收合格之日起12个月，保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

2. 供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

3. 供应商和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

4. 供应商和制造商还需要提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额2.5%的承诺函并加盖单位公章。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

五、采购标的的验收标准

1. 供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

3. 供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 供应商需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖供应商和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如供应商技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“*”号的技术参数，供应商须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于供应商提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖供应商和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由供应商承担。

- 供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 供应商在准备投标文件时，须按招标文件提出的格式要求，标明招标编号、包编号、货物名称、产品型号和具体指标。

- 投标所用的产品样本应包括产品的主要性能、技术参数、适用范围以及外形图样、安装尺寸等。图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰。

- 供应商除须填写招标文件给出格式的文件作为投标的一部分外，还应提供或编写必要的说明性信息，包括但不限于：项目实施的方案、技术服务方案、培训方案、售后服务方案和承诺等，作为对本章相关内容的技术响应。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。供应商投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

- 采购标的技术规格及要求

品目一 ：医用双开门冷藏箱   数量：1

- 采用立式设计；

- 有效容积＞150升；

3、箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，数字显示，分辨率0.1℃；

4、风冷，需具有测试孔；

5、不锈钢内胆设计；

6、需具备多层可调搁架设计；

7、大视角发泡电加热玻璃门体设计，真空双层玻璃，32℃、85%湿度下无凝露；

8、报警功能：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警），带远程报警接口，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）；

9、配备稳定可靠的压缩机和风机；

10、具有后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度48小时需求；

11、箱内不少于5个高精度传感器；

12、具备自关门设计；

13、需具备多层内门设计；

14、箱内需设置照明灯，外部具备独立灯开关；

15、可选配圆盘温度记录仪、USB接口；

16符合国家相关质量管理标准，具有产品质量合格证、CE认证、医疗器械注册证。

# 品目二：医用低温保存箱   数量：1

1、温度范围-10°C～-30°C可调节，控温精度0.1℃；

- LED显示箱内温度，显示精度0.1℃；

*3、风冷、需具备自动化霜设计，特性点温度均匀性需≤±3℃；

*4、需具备自动热气除霜系统及化霜水处理系统

*5、需具有故障报警功能：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警等；

*6、需具备报警历史查询功能：可查询上次报警过程中的最高温度、最低温度、平均温度及报警持续的时间；

*7、需具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警，远程报警接口；

*8、需具备多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等；

*9、需采用HC环保制冷剂和制冷系统

*10、需采用PT100或同等精度的传感器;

*11、需配备后备电池，断电后持续报警并显示箱内实时温度48小时以上；

*12、需具备门体90°自关门功能

*13、内胆不锈钢，外壳喷涂钢板设计；

*14、需具备一体式手把门锁，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及挂锁；

*15、保温层厚度≮90mm，不少于3个内门，外门至少3层密封；

16、需具备≮5层可调不锈钢搁板；

17、需具备测试孔；

18、需具备万向脚轮+底脚设计

19、需具备特殊平衡孔模块设计

*20、需配置USB接口，可保存不少于10年数据。

二、技术要求及配置：

2.1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz

2.2、样式：立式

2.3、有效容积≥420L

*2.4、外部尺寸：≯950*920*1900mm

*2.5、内部尺寸：≮685*610*1028mm

# 品目三：超低温冰箱   数量：5

一、技术要求及配置：

1.1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz；

1.2、样式：立式；

*1.3、有效容积≥700L；

1.4、温度控制：微电脑控制，温度数字显示，,箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆；

*1.5、安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；

*1.6、显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能；

1.7、门：外门1个，内门4个；具备可调节搁架；

1.8、外门四层内门一层，共5层密封结构设计：密封性更好；气囊结构设计。存取物品温度回升小；

1.9、隔热层：航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，隔热层厚度≮25mm；

1.10、双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂；

*1.11、压缩机需质量可靠，EBM低噪音节能风机；

*1.12、需采用双锁结构设计,带暗锁，同时可用挂锁；

1.13、需具备测试孔；

*1.14、可选配网络接口，选配智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态，并短信报警；可选配USB数据记录功能；

1.15、可选配样本资源管理信息化系统；

*1.16、25℃环温时，降温速度≤6小时

1.17、25℃环温时，单日耗电量≤12KW/24h，

*1.18 需具备门体平衡孔设计 ；

1.19、提供同类产品的省内用户名单。

二、售后服务及其他：

2.1 维修：

2.1.1 设备验收合格后整机保修≥3年，终身维修；

2.1.2 维修响应时间为24小时内到院排除故障；

2.2 培训：免费提供操作培训和维修培训。

三、安装及验收要求：

3.1安装地点：业主制定地点；

3.2安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成；

3.3安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；

3.4验收标准：应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准。

# 品目四：冷链监控系统   数量：1

功能要求：一套完整的系统，用于3台冰箱的温度监控。

1、用途：系统温度监控,失控报警；

2、技术规格及要求：整套系统必须具备第三方评测机构出具的系统验收合格报告；软件具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书； 提供有效的证书复印件加盖公章；

*3、电源：220V/50HZ，5V DC直流输出模块供电,所有采集模块具有后备电池，能够在发生断电事故时保证采集模块仍然正常运行≥48小时；中继模块保证正常运行4小时以上，以确保服务器能够检测到温度超限并及时报警。

4、现场温度采集模块具备LCD液晶屏幕显示，能够显示实时温度、无线工作状态、电池电量等信息，以便使用人员更好的维护系统监控系统运转。

5、信号传输方式：无线传输

6、当设备温度超过设定的范围、模块断电、模块不采集数据、他通讯中断等故障发生时，系统能够通过预先设定的模式报警。报警方式有电脑对话框报警、电脑声音报警、邮件报警、手机短信报警、电话语音报警，每个报警功能可自由设置延时报警时间；

7、可通过多种方式查询历史记录，如：设备编号、设备名称、标准温（湿）度、规格型号、起始时间及结束时间等；

8、具有报表功能，可以由用户自由选择时间点打印，也可导出为EXCEL表格存储；

9、具有温度曲线的显示、绘制、打印功能，图形可以自由的进行缩放，并能反映相应点的温（湿）度值，能对失控温度进行标注；

10、可实现对不同楼层、不同房间冰箱、冰柜、或者外出移动运输车，处于单位外部仓库的统一监测；

11、用户登陆操作必须有相应授权，具备超级管理员、管理员和普通用户三级权限，用户所有操作全部有日志记录；

12、系统基于B/S架构模式，支持多种windows操作系统平台，即只需在一台服务器电脑上安装软件，局域网内所有电脑不需安装软件即可通过http协议根据权限访问服务器查看冷链设备的温度和历史记录；

13、系统基于B/S架构模式，任何用户通过授权的方式，打开浏览器即可随时随地查询设备温（湿）度数据；

14、整套温（湿）度监控系统具备国家科学技术成果委员会的鉴定证书；提供有效的证书复印件加盖公章；

15、温度采集模块精确范围：-200℃～+150℃，国家计量科学研究院测试结果的误差不超过1℃，出具测试报告书；湿度采集范围：5%～95%；

16、可扩展数据中心采用GIS管理技术，可以实时展现用户的地理位置、科室房间冰箱布局图，可以在第一时间对故障设备进行位置定位。

第三包采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为中国中医科学院广安门医院配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。供应商应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目供应商为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能、环保政策：依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

二、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3-1 | 共览显微镜 | 详见技术参数 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：合同签订后一个月内，具体以合同签订时商议为准

- 采购项目（标的）交付的地点：中国中医科学院广安门医院指定地点

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务期限要求

1. 主机系统自设备安装、调试、验收合格之日起36个月，镜头和手术器械自设备安装、调试、验收合格之日起36个月，保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

2. 供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

3. 供应商和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

4. 供应商和制造商还需要提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额2.5%的承诺函并加盖单位公章。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

五、采购标的的验收标准

1. 供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

3. 供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 供应商需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖供应商和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如供应商技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“*”号的技术参数，供应商须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于供应商提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖供应商和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由供应商承担。

- 供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 供应商在准备投标文件时，须按招标文件提出的格式要求，标明招标编号、包编号、货物名称、产品型号和具体指标。

- 投标所用的产品样本应包括产品的主要性能、技术参数、适用范围以及外形图样、安装尺寸等。图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰。

- 供应商除须填写招标文件给出格式的文件作为投标的一部分外，还应提供或编写必要的说明性信息，包括但不限于：项目实施的方案、技术服务方案、培训方案、售后服务方案和承诺等，作为对本章相关内容的技术响应。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。供应商投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

- 采购标的技术规格及要求

- 基本要求

  - 五人共览功能；

  - 工作条件：电压波动范围220V--240V；工作温度范围0℃--40℃；环境湿度≦85%。

- 技术规格

  - 照明装置：12V、100W卤素灯照明；

  - 明场照明物镜视野边缘照度不低于中央照度的95%；

  - 内置三组滤色镜片；

  - 配备起偏镜、检偏镜偏光观察装置；

  - 无限远光学系统，齐焦距离≥45mm；

  - 放大倍数：10倍--1000倍；

  - 聚光镜：摆动式聚光镜，适用于1X--100X物镜，NA最大值≥0.9；

  - 焦距微调装置：左右手微调旋钮可互换，微调焦精度≤0.1mm；

  - 载物台：支持双片单手操作；横向行程≥70mm，纵向行程≥50mm；

  - ★载物台运动手轮高低位置和扭矩均可调节；

  - 目镜观察角度可调，达到人机功效；

  - 目镜放大倍数为10X，视野≧25mm，双侧目镜屈光度均可调节；

  - 教学指针颜色至少有红色、绿色两种；指针方向可360度旋转；

  - 五个观察视野亮度一致（可测量）；

  - 物镜转盘不少于6孔；

  - 物镜系统：

16.1高级平场消色差物镜1倍，N.A.≧ 0.04；

16.2高级平场半复消色差物镜4倍，N.A.≧0.13；

16.3高级平场半复消色差物镜10倍，N.A.≧0.30；

16.4高级平场半复消色差物镜20倍，N.A.≧0.50；

16.5高级平场半复消色差物镜40倍，N.A.≧0.75；

16.7高级平场半复消色差物镜100倍，N.A.≧1.30；

  - 照相系统：

17.1全画幅CCD/CMOS芯片，规格≧36mmX23mm；

17.2物理像素≧1500万；

17.3图像采集速度：1500万像素分辨率≧6帧/秒，150万像素分辨率≧42帧/秒；

17.4最长曝光时间不小于60秒，最短曝光时间不大于100毫秒；

*17.5拍照成像视野对角线不小于目镜视野；

17.6机身设置拍摄键，可以实现实时快速拍摄；

17.7配置平板电脑一台，预装原厂专业图像处理软件；

  - 图象处理软件至少具备如下功能：笔触控，基本测量，分屏，拼图，注释，打印报告。

- 售后服务：

  - 仪器验收后保修三年（耗材除外）；

  - 维修响应时间在24小时之内；

  - 保修期内更换部件为原厂全新件；

  - 软件免费升级。

第四包采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为中国中医科学院广安门医院配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。供应商应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目供应商为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能、环保政策：依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

二、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4-1 | 二氧化碳培养箱 | 详见技术参数 |
|  | 4-2 | 离心机 |  |
|  | 4-3 | 生物安全柜 |  |
|  | 4-4 | 漩涡混合器 |  |
|  | 4-5 | 低温超速离心机 |  |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：合同签订后三个月内，具体以合同签订时商议为准

- 采购项目（标的）交付的地点：中国中医科学院广安门医院指定地点

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务期限要求

1. 主机系统自设备安装、调试、验收合格之日起36个月，镜头和手术器械自设备安装、调试、验收合格之日起36个月，保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

2. 供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

3. 供应商和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

4. 供应商和制造商还需要提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额2.5%的承诺函并加盖单位公章。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

五、采购标的的验收标准

1. 供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

3. 供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 供应商需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖供应商和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如供应商技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“*”号的技术参数，供应商须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于供应商提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖供应商和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由供应商承担。

- 供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 供应商在准备投标文件时，须按招标文件提出的格式要求，标明招标编号、包编号、货物名称、产品型号和具体指标。

- 投标所用的产品样本应包括产品的主要性能、技术参数、适用范围以及外形图样、安装尺寸等。图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰。

- 供应商除须填写招标文件给出格式的文件作为投标的一部分外，还应提供或编写必要的说明性信息，包括但不限于：项目实施的方案、技术服务方案、培训方案、售后服务方案和承诺等，作为对本章相关内容的技术响应。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。供应商投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

- 采购标的技术规格及要求

品目一 ：二氧化碳培养箱　   数量：1

1、传感器和加热方式：热导传感器，气套式；

* 2、尺寸和容积：外部尺寸≥600*700*900（mm）内部尺寸：≥490*520*660（mm）；容积：≥170L；

3温度/浓度控制范围：温度为室温以上5—50度；CO2浓度为0—20%；

*4温度/浓度控制精度：温度为±0.1度；浓度为±0.15%；

5门：外门1个，内门1个；

6报警装置：设定温度自动报警器、二氧化碳浓度自动报警器、温度上限报警器，多个气体/传感器/加热器报警器；

7温度/浓度显示：微电脑处理器控制的数字显示控制面板；

8电源条件：220V，10A；

9耗电量：≯282W；

10、标准配置：

10.1 CO2培养箱： 1个；

10.2 架子：3个；

10.3增湿盘： 1个；

10.4进气软管：1个。

# 品目二：离心机   数量：1

- 最大离心力：  ≮12,100 × g；

2、转速：	800 – 13,400 rpm (100 rpm 递增)；

3、可用转子：	≥2；

4、最大容量：	≮12 x 1.5/2.0 mL离心管；

5、加速时间：	≤13 s；

6、减速时间：	≤12 s；

7、计时器：	15  秒  - 30  分钟可调；

8、噪音水平：	＜ 49 dB(A)；

9、电源：	230 V, 50 – 60 Hz；

10、最大功率：	≤70 W；

11、尺寸（长×宽×高）：	≤22.6 × 23.9 × 13.0 cm；

12、开盖高度：	≮25 cm。

# 品目三：生物安全柜  数量：1

- 排风量:≥30%排风；；

2、高效过滤器的漏过比率:≤0.005%

3、风  速：流入气流平均风速：＞0.5m/s；

下降气流平均风速：0.25-0.5 m/s；

4、噪 音： ≤62dB(A)；

5、振动半峰值：	≤3μm（rms）；

6、光 照 度：≥1000LX；

7、显 示 屏：液晶+遥控器；

8、电 源：单项交流220V/50Hz；

9、正常功耗:≤0.85kw；

10、最大功耗:≤1.85kw（包括两个备用插座1000W）；

11、重   量	:≤290Kg；

12、工作区尺寸；≥910x600x680mm	；

13、装置外形尺寸：≤1100x800x2200mm	；

14、送风过滤器规格及数量：≥910x500x35mmx①；

15、排风过滤器规格及数量：≥295x440x90mmx①；

16、荧光灯/紫外灯规格及数量	：20w×②/20w×①	；

17、适用人数:单人单面。

# 品目四：漩涡混合器   数量：2

1、工作模式：点动/连续模式；

2、振动方式：圆周；

3、振幅：≥6mm；

4、转速范围：0-3000rpm可调；

5、转速调节方式：旋钮刻度调速；

6、仪器尺寸≯(WXHxD)107mm x 146mm x 166mm；

7、保护等级：IP21。

# 品目五：低温超速离心机   数量：1

1、加 / 减速时间不大于15秒；

2、背光液晶显示屏；

3、不少于 5个独立程序按键，存储常用程序不少于50个；

4、 需关盖时具备自动锁盖功能，具备自动识别转子失衡功能；

*5、最大转速不小于17500rpm, 最大离心力不小于30000x g；

6、转子和附件可高温高压灭菌(121 °C, 20 分钟) ；

7、 需具备自动识别转子和转子转速功能；

*8、具备缓慢加 / 减速离心功能；

*9、需具备单独的“Short Spin”瞬时离心按键；

10、需具备单独的离心力/转速转换按键；

11、 噪音小于55dB(A)；

*12、 所有转子在最高速运行时,均能维持4°C；

13、  离心结束后,可继续制冷；

14、 具备快速制冷功能: 可在无样品情况下,将转子和整个腔体迅速降到设定温度；

*15、 具有快速制冷编程功能:可从设定时间开始快速制冷；

16、 离心设定时间为30秒至99分钟，可连续离心。

第五包采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为中国中医科学院广安门医院配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。供应商应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目供应商为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能、环保政策：依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

二、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5-1 | 有创呼吸机 | 详见技术参数 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：合同签订后三个月内，具体以合同签订时商议为准

- 采购项目（标的）交付的地点：中国中医科学院广安门医院指定地点

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务期限要求

1. 主机系统自设备安装、调试、验收合格之日起36个月，镜头和手术器械自设备安装、调试、验收合格之日起36个月，保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

2. 供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

3. 供应商和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

4. 供应商和制造商还需要提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额2.5%的承诺函并加盖单位公章。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

五、采购标的的验收标准

1. 供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

3. 供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 供应商需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖供应商和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如供应商技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“*”号的技术参数，供应商须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于供应商提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖供应商和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由供应商承担。

- 供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 供应商在准备投标文件时，须按招标文件提出的格式要求，标明招标编号、包编号、货物名称、产品型号和具体指标。

- 投标所用的产品样本应包括产品的主要性能、技术参数、适用范围以及外形图样、安装尺寸等。图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰。

- 供应商除须填写招标文件给出格式的文件作为投标的一部分外，还应提供或编写必要的说明性信息，包括但不限于：项目实施的方案、技术服务方案、培训方案、售后服务方案和承诺等，作为对本章相关内容的技术响应。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。供应商投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

- 采购标的技术规格及要求

（一）设备用途：

1.用于急诊重症监护室（EICU),呼吸重症监护室（RICU),外科重症监护室（SICU),综合重症监护室（ICU)，新生儿监护室（NICU）儿科监护室（PICU）等各种重症监护室，为儿童和成人患者提供呼吸支持， 监测和治疗。

（二）功能要求：

*1. 屏幕≥12寸彩色触摸屏，全中文菜单，具备屏幕亮度随环境自动调节功能及屏幕旋转功能。

*2. 驱动方式：气动电控。

*3. 呼出端流量传感器可永久使用，且可整体拆卸消毒。

4.具备雾化功能

（三）参数要求：

1. 模式及呼吸方式；

1.1 容量控制 VCV；

1.2 压力控制 PCV；

#1.3 压力调节容量控制PRVC；

1.4 自主呼吸 SPONT；

1.5 压力支持通气 PSV；

1.6 同步间歇指令（压力控制）＋压力支持（SIMV(PC) + PS）；

1.7 同步间歇指令（容量控制）＋压力支持（SIMV(VC)+PS）；

1.8 同步间歇指令通气(PRVC)＋压力支持通气SIMV(PRVC)+PSV；

1.9 持续气道正压 CPAP；

1.10 窒息后备通气；

*1.11 无创通气；

*1.12 自动模式：Automode（）；

1.13 容量支持模式：VS。

2.设置参数

2.1 吸气峰流速0—190L/min；

2.2 吸气压力0—110cmH2O；

2.3 吸气上升时间0—0.3秒；

2.4 最高呼吸频率≥90次/min；

2.5 PEEP 0—45cmH2O；

2.6 吸入气氧浓度21—100Vol%；

*2.7 触发方式同时具有压力触发和流量触发两种触发方式；

2.8  呼气触发灵敏度可以调节；

2.9  SIMV呼吸周期可以调节。

3. 监测功能

3.1 同屏显示压力、流速、容量三个波形和压力容量环、流量容量环两个环；

3.2 语言要求：全中文操作界面，中文报警；

3.3 肺功能参数监测：

3.3.1 静态顺应性、动态顺应性；

3.3.2 吸气阻力、呼气阻力；

3.3.3 呼吸功:病人做功、呼吸机做功；

3.3.4 时间常数；

3.3.5 浅快呼吸指数；

3.3.6 口腔闭合压（P0.1）；

3.3.7 弹性；

3.3.8 总PEEP。

3.4 通气参数监测：输送氧气浓度、吸气末端压力、呼气末端压力、平台压力、平均气道压力、峰值压力、呼出每分钟通气量、自主呼出每分钟通气量、呼出潮气量、自主呼出潮气量、呼吸频率、呼吸比等。

4. 报警功能

4.1 分级报警，全中文提示报警信息；

4.2 报警事件记录；

4.3 气道压力高、低报警；

4.4 呼出潮气量过高过低报警；

4.5 呼吸频率过高报警；

4.6 分钟通气量高、低报警；

4.7 窒息报警，并可设置各种窒息通气模式及参数确保病人安全。

5. 其他功能

5.1 自检功能：开机自检全面自检；

5.2 肺复张工具：SI（肺牵张指数）；

5.3 吸痰支持功能；

5.4 电池工作时间≥60分钟。

（四）配置要求：

1. 呼吸机主机：一台；

2．空气压缩机：一台；

2. 台车（mini型台车）：一台；

3. 湿化器（F&P MR810）：一套；

4. 硅胶管路：一套；

5. 支撑臂：一个；

6. 高压空气、氧气管：各一根；

*7.后备电池：两块。