    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 到货口岸 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态热机械分析仪 | 1套 | 合同签订后的16周内交货 | 深圳口岸 | 深圳先进电子材料国际创新研究院 |
|  | 核磁共振波谱仪 | 1套 | 合同签订后的10个月内交货 | 深圳口岸 | 深圳先进电子材料国际创新研究院 |
|  | 模流分析软件 | 1套 | 合同签订后的两周内交货 | 深圳口岸 | 深圳先进电子材料国际创新研究院 |

注：

- 投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

2、核心产品：动态热机械分析仪

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物应是成熟全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220/380（±10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

品目1

动态热机械分析仪

1 设备名称：

动态热机械分析仪

2 数量：

1套

3 设备用途说明：

动态力学分析仪通常又称为动态热机械仪或粘弹谱仪，用于当材料在周期变化的应力作用下，测定其模量（刚性）和阻尼（能量磨耗）的特性。可以定性、定量地表征材料的粘弹性能。它测量的材料性能包括：模量、阻尼、玻璃化温度、软化温度、固化速率和固化度、粘度、凝胶点、抗冲击性、蠕变、应力松弛等。通过测定可以得到储能模量、损耗模量、存储/损耗柔量、相位角（Tanδ）、复合模量、复合/动态粘度、蠕变柔量、松弛模量等数据。

4 技术要求及参数：

详细见：技术性能指标表。

5 配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态力学分析仪主机系统 | 台 | 1 |
| 2 | 湿度控制箱 | 件 | 1 |
| 3 | 22N和225N力值传感器 | 套 | 1 |
| 4 | 空气冷却系统 | 套 | 1 |
| 5 | 夹具 | 套 | 1 |

6 技术服务条款：

售后服务要求：

- 投标方需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

- 投标方售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

- 投标方免费提供技术支持热线电话。

- 投标方免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

- 投标方提供仪器设备的免费保修期主机一年，配件一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

- 投标方提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

- 投标方提供配套软件至少三年的免费升级服务。

培训要求：

- 为保证投标方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于招标方的运行维护，必须对招标方培训合格的维护和管理人员。

- 投标方负责对招标方提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

7 包装要求：

应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

8 交货日期：

合同签订后的16周内交货；

- 到货口岸及交货地点：

深圳口岸/深圳先进电子材料国际创新研究院

10 验收标准：

- 仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

- 卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。

- 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

11 其它

对仪器设备生产厂家要求：

- 厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

- 厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

附：技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 用于当材料在周期变化的应力作用下，测定其模量（刚性）和阻尼（能量磨耗）的特性；可以定性、定量地表征材料的粘弹性能；可以测量的材料性能包括：模量、阻尼、玻璃化温度、软化温度等；通过测定可以得到储能模量、损耗模量、存储/损耗柔量等数据。 |
| 2 | 性能指标 | *1、最大动态力值：≥500N；力值精度达到或优于0.006N。 |
|  |  | *2、动态热机械分析仪频率范围至少为：0.01Hz-100Hz 力学疲劳频率范围至少为：0.00001Hz-300Hz。 |
|  |  | *3、Tanδ灵敏度达到或优于≤0.0001；Tanδ分辨率达到或优于0.000015。 |
|  |  | #4、测试模量精度达到或优于±1%。 |
|  |  | 温度范围至少为：-150℃~600℃，控温精度达到或优于±0.1℃。 |
|  |  | #7、控制及分析软件至少需包含以下功能： (1)控制软件可进行多频扫描测试、温度扫描测试、频率扫描、时间扫描测试、疲劳测量、在阶梯温度下进行恒定频率或者步进频率扫描、应变振幅和静态应变扫描测试； (2)软件含有时温叠加数字曲线软件模块、松弛和延迟（蠕变）测试软件模块、滞后分析软件模块在内的专业DMA测试软件； (3)通过测试可获得以下性能数据：材料的杨氏模量、剪切模量、黏度、刚度、损耗角、损耗因子、柔度、主曲线等； (4)至少可实现如下波形，如：正弦波、方波、三角波、线性波、复合波。 |
|  |  | 8、设备适用于表征橡胶，弹性体，纤维，塑料，复合材料等新材料的粘弹性属性，包括静态力学行为和滞后、内耗两类动态力学行为。 |
|  |  | #9、可测定材料在不同动、静态荷载条件下的刚度（模量）、内耗（生热）、玻璃化转变、疲劳、老化等特性，获得与材料结构、分子运动、加工与应用、使用性能等方面的特征参数。 |
|  |  | *10、仪器无需液氮，仅使用空气制冷系统就实现高温到零下100 °C或更低。 |
|  |  | #11、动态应变范围至少为：±0.0005mm~ ±6.5mm； 位移分辨率达到或优于：≤1nm； 50Hz下最大位移不小于：±6.5mm； 100Hz下最大位移不小于：±1.0mm。 |
|  |  | 12、试样夹具至少包括：压缩样品夹具、拉伸样品夹具、三点弯样品夹具、剪切样品夹具、单/双悬臂样品夹具各一套。 |
|  |  | 13. 计算机配置不低于i5 CPU，4G内存，1TB盘。 |
| 3 | 调试培训服务 | 1.至少一次现场免费培训 |
|  |  | 2.满足24小时热线服务 |
| 4 | 其他要求 | 1.系统使用说明书及培训文档 |
|  |  | 2.订单确认后1个月内需要提供设备的安装条件 |

品目2

核磁共振波谱仪

1 设备名称：

核磁共振波谱仪

2 数量：

1套

3 设备用途说明：

核磁共振波谱仪，是对各种有机和无机物的成分、结构进行定性分析的最强有力的工具之一，有时也可进行定量分析，在材料、化学、生物、制药等方面都有广泛的应用。

4 技术要求及参数：

详细见：技术性能指标表。

5 配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁体主机 | 套 | 1 |
| 2 | 机柜 | 套 | 1 |
| 3 | 常温探头 | 套 | 1 |
| 4 | 自动进样器 | 套 | 1 |
| 5 | 塑料转子 | 个 | 24 |
| 6 | 陶瓷转子 | 个 | 1 |
| 7 | 仪器操作软件 | 套 | 1 |
| 8 | PC工作站和打印机 | 套 | 1 |
| 9 | 专用工具 | 套 | 1 |
| 10 | 涡旋式空压机 | 套 | 1 |
| 11 | UPS电源 | 套 | 1 |

6 技术服务条款：

售后服务要求：

- 投标方需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

- 投标方售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

- 投标方免费提供技术支持热线电话。

- 投标方免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

- 投标方提供仪器设备的免费保修期为一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

- 投标方提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

- 投标方提供配套软件(在硬件支持的前提下)一年的免费升级服务。

培训要求：

- 为保证投标方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于招标方的运行维护，必须对招标方培训合格的维护和管理人员。

- 投标方负责对招标方提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

7 包装要求：

应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

8 交货日期：

合同签订后的10个月内交货；

- 到货口岸及交货地点：

深圳口岸/深圳先进电子材料国际创新研究院

10 验收标准：

- 仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

- 卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。

- 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

11 其它

对仪器设备生产厂家要求：

- 厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

- 厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

附：技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 核磁共振波谱仪，主要用于可液体进样的材料、小分子等的成分分析和分子结构鉴定。 |
| 2 | 性能指标 | 一、超导磁体需满足 |
|  |  | 1、具有低液氦与液氮消耗、高稳定性、高均匀性、抗干扰超屏蔽超导磁体或自屏蔽磁体，低温匀场线圈：≥9组，室温匀场线圈：≥36组，磁场漂移：≤ 5 Hz／小时 |
|  |  | *2、液氦维持时间：≥ 180天 |
|  |  | *3、液氦消耗速率：≤ 13ml／小时； |
|  |  | 4、5高斯强度处横向距离：＜ 0.6 米 |
|  |  | 5、有液氦液面自动监视和最小液面自动报警装置 |
|  |  | 二、射频发射系统需满足 |
|  |  | 6、射频通道数：2个 |
|  |  | 7、各通道具有的功能：各通道有独立的观测、去偶、信号接收、模数转换功能； |
|  |  | 8、双通道频率发生器数字频率合成，每个通道合成频率范围 5-1280 MHz； |
|  |  | 9、频率分辨率：≤0.005Hz |
|  |  | 10、相位分辨率：≤0.006度 |
|  |  | 11、双功放系统 |
|  |  | 12、质子最大输出功率：≥100W |
|  |  | 13、多核最大输出功率：≥500W |
|  |  | 14、频率,相位,幅度的设置时间：≤ 12.5纳秒 |
|  |  | #15、幅度控制≥90dB |
|  |  | 三、接收及采样需满足 |
|  |  | *16、最大谱宽：≥7.5 MHz |
|  |  | 17、接收中频≥1.852 GHz |
|  |  | 18、每个通道独立的高速ADC，采样速率≥240 兆次/秒 |
|  |  | 19、6KHz谱宽有效动态范围＞23Bit |
|  |  | 四、氘数字锁场及梯度匀场系统需满足 |
|  |  | 20、自动／手动匀场系统 |
|  |  | 21、精确的氘梯度自动匀场 |
|  |  | #22、支持多溶剂峰（如吡啶）自动锁场； |
|  |  | *23、Z方向射频脉冲梯度场： 梯度场最大电流：≥10A |
|  |  | 五、高精度变温控制单元需满足 |
|  |  | *24、控温范围：-150℃―+600℃ (低温实验可以另配低温附件)； |
|  |  | *25、精度＜±0.1℃ |
|  |  | 26、利用核磁共振热电偶功能，准确测量并自动控制样品温度 |
|  |  | 六、探头需满足 |
|  |  | 27、1H/19F-（15N-31P） Z梯度场多核二合一探头 |
|  |  | 28、检测核：1H和19F, 共振频率在31P-199Hg、17O-109Ag之间的所有核 |
|  |  | 29、1H分辨率（旋转）≤ 0.6 Hz (1％ CHCl3) |
|  |  | 30、1H 线型 (旋转) ≤ 6/12 (1% CHCL3) |
|  |  | 31、13C分辨率 (旋转)≤ 0.2 Hz （ASTM） |
|  |  | 32、13C 线型（旋转）≤ 3/5Hz （ASTM） |
|  |  | 33、*1H灵敏度≥ 850:1(0.1％ EB) 13C 灵敏度≥ 300:1(ASTM) 31P灵敏度≥ 250:1(TPP) 15N灵敏度≥ 40:1 (90% formamide) 19F灵敏度≥ 700:1 (90% TFT) |
|  |  | 34、90度脉冲宽度 1H ≤ 8μs (0.1% EB sample) 19F ≤ 10μs (TFT sample) 13C ≤ 9μs (ASTM sample) 31P ≤ 12μs (TPP sample) 15N ≤ 15μs (90% formamide sample) |
|  |  | 35、加Z-方向梯度场线圈≥50高斯/cm |
|  |  | 36、探头变温范围: -150℃— +150℃ (低温实验可另配低温附件) |
|  |  | 37、探头全自动调谐和匹配附件：必须配备能调所有观测核的全自动调谐和匹配附件 |
|  |  | 38、探头具备观测1H去偶后的19F图谱功能 |
|  |  | 39、满足有机化学、生物化学、药物化学等方面的结构分析和性能研究，可用于可溶性有机物、蛋白质、多糖等物质的分子结构和分子间相互作用研究；可进行氢、碳、氮的多共振实验。 |
|  |  | 七、工作站和打印机需满足 |
|  |  | 40、PC工作站配置不低于： CPU：intel至强四核高端处理器，16GB内存，2 TB硬盘，1G独立显卡，24英寸宽屏液晶彩色显示器，网卡，DVD刻录机， Windows10（64位）系统或Linux系统，激光打印机一台 |
|  |  | 八、数据处理软件需满足 |
|  |  | 41、快速多维采样处理软件许可证一个 |
|  |  | 42、在线服务软件：包括在线使用帮助、NMR技术指导、实验手册等， |
|  |  | 43、脉冲程序模拟软件 |
|  |  | 44、核磁数据处理软件许可证一个 |
|  |  | 45、实验数据（原始数据及分析结果）可存为通用格式，能被其它NMR软件读取，并能导入Microsoft Office 软件。 |
|  |  | 九、配置附属设备需包含 |
|  |  | 46. 设备专用工具 |
|  |  | 47. 涡旋式空压机，带过滤器和、储气罐和干燥器 |
|  |  | 48. UPS电源，容量不小于6KVA,1小时 |
| 3 | 调试培训服务 | 1.至少一次现场免费培训 |
|  |  | 2.满足24小时热线服务 |
| 4 | 其他要求 | 1.系统使用说明书及培训文档 |
|  |  | 2.订单确认后1个月内需要提供设备的安装条件 |

品目3

模流分析软件

1 设备名称：

模流分析软件

2 数量：

1套

3 设备用途说明：

模流分析软件，属于有限元计算及分析工具的一个重要分支。主要用途是对塑胶行业的加工工艺、材料参数、成型经验进行数据化的管理、记录和分析。对于常规制程，如：一般射出成型、双色成型等传统工艺仿真准确率达90%，而对于特殊制程/新制程，如：IC封装领域等特殊模块可进行讨论性开发。

4 技术要求及参数：

详细见：技术性能指标表。

5 配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 模流分析软件 | 套 | 1 |
| 1 | 通用方案架构 | 套 | 1 |
| 2 | 前处理平台 | 套 | 1 |
| 3 | 后处理平台 | 套 | 1 |
| 4 | 网格处理插件 | 套 | 1 |
| 5 | 流动分析模块 | 套 | 1 |
| 6 | 熟化分析模块 | 套 | 1 |
| 7 | 热分析模块 | 套 | 1 |
| 8 | 翘曲分析模块 | 套 | 1 |
| 9 | 应力分析模块 | 套 | 1 |
| 10 | 有限元分析接口 | 套 | 1 |
| 11 | 压缩成型模块 | 套 | 1 |
| 12 | 毛细底部填胶模块 | 套 | 1 |
| 13 | 黏弹性分析模块 | 套 | 1 |
| 14 | 平行运算 | 核 | 16 |

6 技术服务条款：

售后服务要求：

- 投标方需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

- 投标方售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

- 投标方免费提供技术支持热线电话。

- 投标方免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

- 投标方提供软件提供浮动lisence 数量1个，终身使用，免费升级维护期1年，包含软件补丁升级及相关技术文档。

- 投标方提供该软件的标准操作案例、操作手册及培训讲义资料等。

- 定期回访及技术答疑。

培训要求：

- 为保证投标方所提供的软件安全、可靠运行，便于招标方的运行维护，必须对招标方培训合格的维护和管理人员。

- 投标方负责对招标方提供至少两天现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握软件的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

7 交货日期：

合同签订后的两周内交货；

8到货口岸及交货地点：

深圳口岸/深圳先进电子材料国际创新研究院

9 验收标准：

- 软件光盘运抵安装现场后，买方将与卖方共同安装验收，如卖方届时不派人来，则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损，买方有权要求卖方负责更换。

- 软件维保期自最终安装验收合格后开始，为期一年；保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果软件发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。维保期内，提供软件补丁，技术文档等；以上都应是免费的。

10 其它

- 厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

- 厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

- 产生的所有成果归买方所有，如软件发生侵权与买方无关。

附：技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 模流分析软件主要用途是对塑胶行业的加工工艺、材料参数、成型经验进行数据化的管理、记录和分析。要求对于常规制程，如：一般射出成型、双色成型等传统工艺仿真准确率达90%，对于特殊制程/新制程，如：IC封装领域等特殊模块可进行讨论性开发。 |
| 2 | 性能指标 | 支援语言包括简体中文 / 繁體中文 / English |
|  |  | 作为软件开启分析的主体框架，软件运作需要通用方案架构维持。 |
|  |  | *3. 前处理平台包含模型导入、网格制作、网格修复、网格导出等功能。 |
|  |  | 后处理平台内部包含成型机台库、材料数据库等资料；同时支持成型条件设定、计算参数、分析求解、结果显示、自动报告输出等功能。 |
|  |  | 网格处理插件可用于IC封装情景下的IC各类属性设定、金线设计、边界条件设定等。 |
|  |  | 流动分析模块可对熔胶材料进行流动分析求解，可计算流动波前时间、流动波前温度、包封位置、缝合线位置、充填压力等。 |
|  |  | 熟化分析模块基于设定的熟化时间进行模具内部及熔胶内部温度场计算，可求解熔胶的熟化转化率。 |
|  |  | #8. 热分析模块允许使用者设定不同的加热系统（如加热丝、加热棒）进行模座边界条件内的热平衡分析，获取模内温度实时状态信息。 |
|  |  | *9. 翘曲模块分析可用于预测产品脱模后的变形。 |
|  |  | 10. 应力分析模块可用于金线偏移、导线架偏移、双向流固耦合计算；同时包含后熟化分析过程中力学边界条件设定。 |
|  |  | *11. 有限元分析接口用于输出后处理分析结果，如：初始应力、初始应变、保压阶段温度、冷却结束温度、缝合线角度等结果。支持一般有限元分析软件，常用包含：ANSYS、Abaqus、Nastran等。 |
|  |  | 压缩成型模块可模拟压缩工艺，包含模内压缩、非流动性底部填胶、嵌入式晶圆级封装等；支持料块预热模拟、压缩速度跟压缩力控制。 |
|  |  | 毛细底部填胶模块支持毛细底部填胶和成型底部填胶；分析模式支持无限模式跟守恒模式（现场模式）。 |
|  |  | #14. 黏弹性分析模块用于仿真后熟化变形过程中产品内部残余应力随时间跟温度场变化的黏弹性变形行为，可输出最终后熟化变形位移及应力。 |
|  |  | 15. 压缩成型模块用于模拟压缩工艺，包含模内压缩、非流动性底部填胶、嵌入式晶圆级封装等；支持料块预热模拟、压缩速度跟压缩力控制。 |
|  |  | 16. 最大支持平行运算核心数为16核心。 |
| 3 | 调试培训服务 | 1. 提供5天不限人数的现场培训；含一年内因人员异动所需教育训练 |
|  |  | 2.满足24小时热线服务 |
| 4 | 其他要求 | 1.系统使用说明书及培训文档 |
|  |  | 2.软件一年免费升级保修服务 |