公开招标文件

（货物类）

委托编号：440000-201811-156007-0587

项目编号：GZSW18156HG4081

项目名称：广东海洋大学水产学院实验室设备采购项目

委托单位：广东海洋大学

招标机构：广州顺为招标采购有限公司

2018年12月

温馨提示

一、报名：

1、潜在供应商须按招标文件及公告要求报名

2、公告期间，供应商必须在广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）完成用户注册（供应商）。

二、投标/报价：

1、投标/报价文件应按顺序编制页码。

2、请仔细检查投标/报价文件是否已按采购文件要求盖章、签字、签署日期。

3、请正确填写《开标/报价一览表》。

三、投标/报价保证金及中标/成交服务费：

1、投标/报价供应商请注意区分投标保证金及中标/成交服务费收款帐号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标/成交服务费存入中标/成交通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

2、投标/报价保证金必须于投标/报价文件递交截止时间前到达采购代理机构的账户（收款人名称、开户行及账号见招标文件）。由于转账当天不一定能够到账，为避免因投标/报价保证金未到账而导致投标/报价被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

四、其他：

1、如招标文件有澄清、修改或者延期的，我司会在相关媒体上发布公告，并以电子邮件的形式通知所有报名及购买招标文件的供应商。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

目录

第一章 投标邀请	4

第二章 供应商须知	6

第三章采购人需求	14

第四章  开标、评标和定标	23

第五章 合同格式	32

第六章投标文件格式	37

# 第一章 投标邀请

广州顺为招标采购有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东海洋大学(以下简称“采购人”)的委托，就以下政府采购项目进行公开招标，邀请合格的国内供应商参加投标。有关事项如下：

- 招标项目简介

  - 项目名称：广东海洋大学水产学院实验室设备采购项目

  - 项目编号：GZSW18156HG4081

  - 项目类别：货物类

  - 项目预算：￥733,429.00元（包1：￥336,429.00元；包2：￥397,000.00元）

  - 采购内容及用途：见第三章采购人需求。

本项目已按照国家和省有关规定履行项目审批手续并获得批准，采购项目的资金来源已落实，项目的招标方式和范围已经财政部门批准。

  - 交货期：见第三章采购人需求。

- 供应商资格要求

1、	投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）；

3、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；（以本项目投标截止当天采购代理机构查询结果为准，该查询结果打印页面与项目档案一起存档）

4、本项目不接受联合体投标。

符合以上资格条件的供应商以公开报名方式确认其投标资格。请携营业执照复印件加盖公章到采购代理机构报名（如需邮寄，请与代理机构工作人员联系）。

- 报名及购买招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

  - 报名及购买招标文件时间：2018年12月18日至 2018年12月27日上午09：00－12：00，下午14：00－17：00(北京时间，节假日除外，不少于5个工作日)。

  - 报名及购买招标文件地点：广州顺为招标采购有限公司（详细地址：广州市环市中路205号恒生大厦B座501室）。

  - 招标文件售价：人民币310元/套，标书售后不退，国内邮购须另加60元人民币。

- 递交投标文件时间、投标截止及开标时间、开标地点

  - 递交投标文件时间：2019年1月8日14：00 ～14：30。

  - 投标截止及开标时间：2019年1月 8日14：30。

  - 开标地点：广州市环市中路205号恒生大厦B座501室（广州顺为招标采购有限公司）。

- 采购信息发布及结果公告网站

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、广州顺为招标采购有限公司网站（www.gzswbc.com）。

- 本公告期限（5个工作日）自 2018年12月18日至2018年12月25日止

- 采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

  - 采购人

采购人名称：广东海洋大学。

地址：

联系人：

  - 采购代理机构联系方式

名称：广州顺为招标采购有限公司。

地址：广州市环市中路205号恒生大厦B座501室。             邮编：510010。

采购项目联系人：李小姐。

电话：020-83592216。

传真：020-83595411。

E-mail：gzswbc08@163.com。

# 第二章 供应商须知

供应商必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

## 定义

### 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

### 采购代理机构：采购代理机构是依法设立、从事采购代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

### 供应商：是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

### 采购合同：是指由采购人和供应商签订的规定双方权利和义务的协议。

## 一般要求

### 投标的费用

### 不论投标的结果如何，供应商应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

### 本次招标向中标供应商收取招标代理服务费，招标代理服务费不在分项报价表中单列。

### 采购代理机构参照广东省物价局粤价函〔2013〕1233号规定的收费标准，按照中标总金额以差额定率累进法（如下表）计算，向中标供应商收取招标代理服务费，具体标准如下（若按本标准计算的服务费低于5000元时，按5000元收取）：

| 费率类别 中标金额（万元人民币） | 招标费率 |
| --- | --- |
| 100以下部分 | 1.5% |
| 100-500部分 | 1.1% |
| 500-1000部分 | 0.8% |
| 1000-5000部分 | 0.5% |
| 5000-10000部分 | 0.25% |
| 10000-100000部分 | 0.05% |
| 1000000以上部分 | 0.01% |

### 招标文件的澄清和修改

### 采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，按规定在相关媒体上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的供应商，报名及购买招标文件的供应商在收到澄清或修改通知后应按要求以书面形式予以确认，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。采购代理机构将拒绝没有对澄清修改文件予以书面确认的供应商的投标。

### 根据采购的具体情况，采购代理机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间3天前，将变更时间在指定媒体上发布公告，并通知所有当时已报名及购买招标文件的投标人。

### 知识产权

### 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

### 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

### 纪律与保密事项

### 供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 在确定中标供应商之前，供应商不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

### 在确定中标供应商之前，供应商试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

### 获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开标后，供应商应归还招标文件中的保密文件和资料。

### 由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

### 关于关联企业

法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

### 关于中小微企业投标

### 中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。

### 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

### 根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，满足要求的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

## 询问、质疑及投诉

### 询问：

供应商对政府采购活动事项（采购文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。书面方式询问包括但不限于传真、信函（格式附后）。联系方式见《邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

### 质疑

供应商对招标文件、采购过程和中标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及有关法规的规定，向相关部门书面提出。供应商提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。

（1）供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面纸质原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告发布之日。

（2）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（3）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

（4）质疑函应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（5）质疑文件提交方式：供应商为自然人的，由自然人本人携带身份证明原件、质疑函原件和必要的证明材料到现场提交。供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表携带身份证明原件、法人营业执照（或事业单位法人登记证）等注册登记证书原件、质疑函原件及必要的证明材料到现场提交。供应商委托代理人提出质疑的，还应当提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（6）质疑受理部门：广州顺为招标采购有限公司。

（7）提交质疑文件地点：广州市环市中路203号恒生大厦B座501室。

（8）采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，对质疑回复等文件的送达方式为现场取件、邮寄或电子邮件（采购代理机构指定邮箱为：gzswbc08@163.com），供应商收到质疑回复后应在质疑回复函送达回执上签收确认。

（9）质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

（10）政府采购供应商质疑函范本、政府采购供应商投诉书范本可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)或广州顺为招标采购有限公司网站（www.gzswbc.com）下载专区自行下载。

（11）质疑联系方式

质疑受理机构名称：广州顺为招标采购有限公司

质疑受理机构地址：广州市环市中路205号恒生大厦B座501室

质疑受理机构电话：020-83592216

质疑受理机构传真：020-83595411

（12）投诉联系方式（符合《政府采购供应商投诉处理办法》要求）

投诉受理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

投诉受理机构地址：广州市仓边路26号8楼

投诉受理机构电话：020-83188580、83188586、83188500、83188511

投诉受理机构传真：020-83357559

## 四、投标文件

### （一）投标文件的构成

    - 投标文件须按照第六章的要求装订成册。

    - 投标文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由供应商承担。

    - 投标文件数量：正本1份，副本5份，WORD格式电子文档1份（电子文档要求U盘或刻录光盘， WORD格式，不留密码，无病毒，不压缩，密封提交）。

    - 所有投标文件（除特殊规格的图纸等外）应按A4规格制作。

### （二）投标文件的编写

### 供应商应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，报同级财政部门处理。

### 招标文件中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

### 除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

### 投标文件报价的编写要求

### 供应商必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。

### 投标文件报价包含货物的（含相关配件、附件、安装、材料）价款、税费、运输费、装卸费、配送、加工、保险费用及其技术和售后服务费等等一切有关费用，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，供应商不得再向采购人收取任何费用。

### 供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

### 采购货物中如包含进口免税产品，根据《科学研究和教学用品免征进口税收规定》，采购人可享受其教学用仪器设备的进口货物免征进口关税和进口环节增值税、消费税待遇。若供应商所报货物设备（含零部件或制作材料）原产地为中华人民共和国境外地区而须进口的应专项单列报价，投标总价应不包括进口关税和进口环节增值税、消费税的免税价(包括交货给采购人验收合格后交付使用及与货物设备进口有关的一切费用)。供应商可按国家外汇主管机构公布的外汇汇率牌价折算为人民币报价，并在投标文件中注明汇率折算标准及其换算方法。

### 只允许供应商有一个投标方案，否则将被视为无效投标（允许报多个投标方案的除外）。

### 投标文件以及供应商与招标人就有关投标的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

### 投标文件须编页码。

### （三）投标文件的签署形式

### 投标文件正本必须打印，并按要求签字、盖章，副本可以是投标文件正本复印，正本与副本不符，以正本为准。

### 投标文件一般不得涂改和增删，如有涂改和增删之处，必须加盖公章或由法定代表人签字或授权代表签字。

### （四）投标文件的装订、标记和密封

### 供应商编制的投标文件应按招标文件的要求装订成册，正本、副本封装完好。

### 封套上建议按以下顺序标明如下字样：

收件人： 广州顺为招标采购有限公司 项目名称：广东海洋大学水产学院实验室设备采购项目 项目编号：GZSW18156HG4081 投标子包：// 供应商名称： 供应商地址、联系人、电话及电子邮箱 在规定的开标时间2018年 月 日 午 :30之前不得启封

### 投标保证金、退投标保证金说明函放入开标信封内，在信封上应标明项目编号、供应商名称。

### 采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

### 如果未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

### （五）投标文件的递交

### 所有投标文件应在投标截止时间前送达采购代理机构开标地点。

### 采购代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

（1）投标截止时间以后送达的。

### 采购代理机构不接受电报、电话、传真方式投标。

### （六）投标文件的修改与撤回

### 供应商在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容为投标文件的一部分，与原投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

### 供应商补充、修改投标文件的书面材料（应有授权代表签字或加盖公章），须密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“补充、修改投标文件”和招标项目编号。

### 撤回投标应以书面形式通知采购代理机构，并有法定代表人或投标授权代表的签字和加盖公章。

### 在投标截止时间之后，采购代理机构不接受供应商对投标文件做任何修改及撤回。

### （七）投标有效期

自投标截止之日后90天(特殊情况除外)。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行，同时，投标保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并无息退还投标保证金；同意延期的供应商其权利与义务相应延至新的截止期。

### （八）投标保证金

### 供应商应交纳投标保证金：包1：人民币陆仟伍佰元整（￥6,500.00元）；包2：人民币柒仟元整（￥7,000.00元）。

### 投标保证金应为人民币，可采用银行转账（建议方式）、支票、银行汇票或采购代理机构认为可以接受的方式

### （1）采用银行转账方式的，应在投标截止时间之前到达采购代理机构保证金账户；

### 户名：广州顺为招标采购有限公司。

### 银行：中信银行广州天河支行。

### 账号：7443200182800008344。

### 用途：                 项目投标保证金

### （2）采用银行保函（或《政府采购投标担保函》）提交的，应符合下列规定：

### 1）采用采购文件提供的格式或采购代理机构接受的其他格式；

### 2）由中华人民共和国境内的银行出具的银行保函或专业担保机构出具的政府采购投标担保函（为进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解企业资金短缺压力，根据政府采购信用担保相关政策的精神，本项目欢迎投标（报价）供应商使用融资担保手段）；

### 3）有效期超过响应有效期30天。

### 对于中标供应商，投标保证金将保持全部的约束力，直到中标供应商与采购人签订了合同。

### 采购代理机构在中标通知书发出后的五个工作日内按采购代理机构规定程序无息退还未中标供应商的投标保证金。采购代理机构收到中标供应商提交的合同后五个工作日内无息退还其投标保证金。

### 采用非电汇方式交投标保证金的供应商，须凭保证金收据到采购代理机构办理手续。

### 以电汇、银行转帐形式交纳保证金的，投标保证金一律退还至投标人对公账户，投标人须准确填写《退保证金说明》，以免影响保证金退还。

### 若有下列情况之一，供应商或中标供应商的投标保证金不予退还并上交国库：

1）	投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

2）	中标供应商在规定期限内未签订合同。

### 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### （九）投标样品（本项目不适用）

### 本项目如要求提交投标样品的，采购代理机构在收取样品时没有对样品外观进行验收及性能测试，对样品的破损或质量概不负责。

### 由于采购代理机构存放样品的空间有限，采购活动结束后，未中标人提供的样品，应当在收到采购代理机构退还投标样品通知后7日内取回，否则视同投标人不再认领，采购代理机构有权进行处理。

### 中标人提供的样品，由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的证据。

### 五、适用法律

采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其配套的法规、规章、政策。

# 第三章采购人需求

注：1、本《用户需求书》中，带▲号条款为重要条款，不满足（负偏离）将影响技术评审对应得分；带★号条款为实质性响应条款，不满足（负偏离）将导致投标无效。

2、投标人可以投一个或者多个包组，但应对包组内所有招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

一、项目概况

1、项目名称：广东海洋大学水产学院实验室设备采购项目

2、预算金额：￥733,429.00元，投标报价不得超出采购预算金额，否则将作无效标处理。

3、采购内容：

| 包号 | 包组名称 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室设备 | 1批 | ￥336,429.00元 |
| 2 | 显微镜设备 | 1批 | ￥397,000.00元 |
| 合计 | ￥733,429.00元 |

二、采购清单

包1：实验室设备

| 序号 | 货物名称 | 主要配置、技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热灭菌器 | 1.灭菌：105℃- 135℃(0.019 - 0.212MPa)； 2.加热：45℃- 104℃(0 - 0.015MPa)； 3.保温：45℃ - 95℃； 4.最大压力：0.263MPa； 5.温度显示：数字式； 6.压力显示方式及传感器：模拟式:双孔平衡式压力传感器系统，可做均衡压力试验，水质消解实验； 7.压力显示范围：0 - 0.4MPa； ★8.系统整体安全设计要求：具备4个服务程序F1自清洗程序、F2安全阀有效测试程序、F3正压和真空漏气测试、F4 B-D测试程序；银光条提示设备运行状态，无需靠近巡查设备运行引导状态；所有设定参数语音引导用户操作，更加便捷；人性化设计的压力表和安全阀快拆连接，无需工具便可拆卸安装。内置安全阀1年和压力表6个月校验语音提醒服务程序。夹套蒸汽置换腔体结构，可快速达到饱和蒸汽并使腔内蒸汽温度均匀。 9.水位传感器：电导法全自动低水位传感器，水位低一定值自动报警停机，无需从外部人工观察； 10.温度传感器：分离式：位于腔体中部，与加热圈分离，实时探测腔内实际温度，不受加热圈温度影响； 11.延时启动：可设置1-99小时自动启动； 12.加热功率：≥1.5kW； ★13.安全装置： 13.1防烫设计:腔盖、台面由热绝缘塑料制成，可以防烫 13.2安全联锁装置:同时具备高压联锁、低压联锁、高温联锁三重安全保护。 13.3解锁温度以上无法启动，低压未释放完全无法开锁开盖。 13.4缺水保护:配备干烧温控保护,防止干烧,缺水自动切断加热，同时水位传感器配高压水泵随时补胆内用水。 13.5过压三重保护:配备安全阀、高压保护开关、压力传感器,压力异常,能泄压并锁定加热断电降温降压，并报警提示。 13.6过温与升温保护:若出现超过设定的温度或升温异常,能加热断电并报警提示。 13.7具有过流,短路保护,漏电保护 13.8闭盖检查系统:系统自动检查腔体闭盖和联锁状态紧情况,如腔盖未联锁完成,无法启动工作 13.9后台安全测试程序:可定期提醒,并可对系统的安全性以及安全防护措施进行检测. 14.显示范围加热 ： 1 - 99小时，1 - 999分钟(可变：0:01 - 9:59/10 - 99)； 15.腔体尺寸：≥Φ350 x 580H mm； 腔体容量： 16.有效内部容量：≥44升 ； 17.腔体内部容量：≥36升； 18.腔体材料：SUS304； 19.主体尺寸：≥(宽x深x高)682x600x886mm(投影深度为574mm)； 20.功率消耗：1.5kW (1,290kcal/h) ； 21.附件：不锈钢提篮：1个、(≥Φ300x182H mm)； | 1台 |
| 2 | 紫外可见分光光度计 | 1.光学系统：单光束，1200条/毫米衍射光栅 2.光谱带宽: 4 nm 3.波长范围：200-1000 nm 4.波长精度: ±2 nm 5.波长重复性：≤1nm 6.波长可读性：0.1nm 7.透射比准确度: ±0.5%T 8.透射比重复性：≤0.2%T 9.杂散光: ≤0.5%T ∧220 nm，340 nm 10.稳定性: ≤0.004 A / 30min / 500 nm (after 30min warmup) 11.测量范围：0-125%T、-0.097-2.70 A、0-1999C 12.光 源: 钨灯、氘灯 13.显 示：LCD (2*20 带背光) 14.数据输出: RS-232C 15.分析软件：支持 16.检测器: 硅光二极管 17.比色皿架: 10 mm 18.比色皿：石英比色皿 10mm/ 2只，玻璃比色皿 10mm/ 4只 19.电 源: AC 220V/ 50Hz 300W 20.外形尺寸：≥440*370*200 mm 21.重 量: ≥17 kg | 2台 |
| 3 | 深水中型浮游生物网 | 1.网长：280cm 2.网口内径：50cm 3.头锥部：帆布制 4.上圈内径50cm，下圈内径72cm 5.网圈：Φ10mm粗，304不锈钢制 6.网衣：孔径0.160mm 7.网底管：304不锈钢制，铜制底阀/球阀底阀 | 4个 |
| 4 | 深水小型浮游生物网 | 1.网长：280cm 2.网口内径：37cm 3.头锥部：帆布制 4.上圈内径37cm，下圈内径50cm 5.网圈：Φ10mm粗，304不锈钢制 6.网衣：孔径0.077mm 7.网底管：304不锈钢制，铜制底阀/球阀底阀 | 4个 |
| 5 | 深水大型浮游生物网 | 1.网长：280cm 2.网口内径：80cm 3.网圈：Φ10mm粗，304不锈钢制 4.网衣：孔径0.505mm 5.网底管：304不锈钢制，铜制底阀/球阀底阀 | 1个 |
| 6 | ■冷冻干燥机 | 1.采用单机（高品质压缩机）混合制冷技术，制冷迅速，冷阱温度低，吸附水分能力强。 2. 冷阱兼作物料预冻室，无需配置低温冰箱。 ★3. 彩色触摸屏作为人机界面，曲线和数字形式实时显示物料温度和冷阱温度，数字显示真空度； 4. 主机配有USB通讯接口,可通过计算机控制设备的开关及运转. 5. 带加热搁板，可预置搁板升温曲线，智能控温，实现升华过程的自动化。 6. 主机与真空泵间采用快卸法兰连接 7. 采用防返油真空泵。 8. 主机可实现搁板层层控温。 ★9.冻干量：普通型 (用于散装物料）：冻干面积：0.18㎡， 物料盘尺寸：Φ240mm*20mm共4层，物料盘间距：50-70mm可调节； 10.冷阱温度：≤-62℃(空载) 11.搁板控温范围： -40℃~+45℃,控温精度：±1℃ 12.极限真空度：≤10Pa（空载） 13.最大捕水量：≥6Kg 14.标配DSC-3型控制器 15.主机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥630×580×970 16.整机功耗：≤1900VA 17.适用电源： 220V、50HZ | 1台 |
| 7 | 真空抽滤泵 | 1.抽气速度20L/Min，压力真空度≥0.095Mpa 50mbar | 5台 |
| 8 | ■高速冷冻离心机 | ★1.最高转速：≥20300r/min 2.最大相对离心力：≥28800×g 3.定时范围：0 ~ 99min 4.转速精度：±10r/min 5.加/减速率：1~9档 6.电机：变频无刷电机 7.温控范围:-20℃~+40℃ 8.电源：AC 220V 50Hz 15A 9.整机噪音：≤55dB 10.重量（不含转头）：约70Kg 11.外形尺寸：约760×555×378mm（L×W×H） 12.配置包括：主机、12×1.5/2.2ml角转子、12×10ml角转子。 技术要求： ★1.采用全触摸5寸彩屏显示，操作方便简洁，显示清晰明了； 2.除电子锁外还设有应急按钮，在断电的时候也可以进行门盖开关； 3.采用六边形腔体连接，将电路板全部悬挂起来，具有很好的防潮效果； 4.离心腔采用304不锈钢材料具有良好的耐腐蚀作用，经久耐用； ★5.采用三角连接杆电机固定方式，将电机牢牢地固定在底部，使电机能高速平稳的运转； 6.门盖进行开模设计，将密封程度做到最好，大幅度的减少噪音，提高制冷效果； ★7.采用高质量压缩机-可靠性高，制冷非常稳定，并进行最佳冷冻腔体连接技术及恒温自控冷冻系统，使降温极为迅速，并大大延长压缩机寿命，能更快更好的达到制冷效果； 8.冷凝器为四排管散热，加大压缩机的散热面积，延长压缩机的使用寿命； 9.设计前开孔技术，整机维修方便。 10.配有专用工具，轻松旋转即可完成转头更换。 11.采用双层内凸盖设计，与离心机内腔完全吻合，美观大方，大幅度减少噪音。 12.本产品质保三年，要求提供厂家售后服务及质量保证承诺书。 | 1台 |
| 9 | 网线耐磨试验仪 | 1、测试试样数：10根 2、往返次数：约30次/min 3. 非接触式光电开关检测试样磨断情况，磨料选择市面上标准砂轮辊子磨料，取材方便，磨料安装结构方便定期更换 ★4、数据输出项目：最大值、最小值、平均磨擦次数、磨擦次数变异系数、单次值 5、输出方式：显示 6、砝码重量：125g、250g、500g、750g 7、磨料：油石 | 1台 |
| 10 | 微型潮位仪 | 1.测量深度范围：10/20/50m 2.水位测量精度：满量程的0.5% 3. 分辨率：0.01m 4. 温度量程：0-40℃ 5. 温度精度：±0.1℃ 6. 温度分辨率：：0.01℃ 7. 采样频率：0.25；0.5；1；2；4Hz 8采样间隔：1；2；5；10；15；30min 9. 通讯：R5-232 ★10.存储：8M Flash，约30万组数据 | 1台 |
| 11 | 手持式测深仪 | 1.读数范围2-260英尺（0.6-79m）； 2.防水：50m； 3.频率200khz，波束角24度； 4.电源：标准的9V的干电池（间隔10s的读数可以读500次）； 5.尺寸：约7.7*1.7英寸（198*42mm）； 6.重量：约300g； | 2台 |
| 12 | 水下照度计 | 1、测量范围：0-200,000 lx，分4档量程，自动换档； 2、测量误差：≤±4% (符合国家一级照度计标准)； 3、色修正系数：K=0.98-1.02 (400-760nm波长)； 4、余弦修正精度： 30°,≤±2%；60°，≤±5%；80°，≤±12%； 5、疲劳误差：≤±1%；6、示值再现性误差：≤±1%；LCD显示。 | 2台 |
| 13 | 数显自动恒温不锈钢电热板 | 1、输入电压：220V 50Hz 2、输出功率（w）：2000 w 3、控温范围（℃）：RTC~380℃ 4、控温精度（℃）：+/-3 5、温度控制方式：无级调温 6、加热区域尺寸（mm）长×宽：约400×300 7、外形尺寸（mm）长×宽×高：约400×300×150 8、连续工作时间：＞480小时 9、材 质：不锈钢面板 10、防腐程度：良好 | 12块 |
| 14 | 冷冻设备 | 1、类别：双开门 2、白色，LED显示 3、制冷方式：风冷 4、控制方式：电脑式 5、制冷类型：压缩机制冷 6、定频/变频：定频 7、总容积(升)：约321 8、冷冻室(升)：约87 9、冷藏室(升)：约234 10、冷冻能力(kg/24h)：11 11、能效等级：1级 12、耗电量(KWh/24h)：0.71 13、制冷剂：R600a 14、制冷循环：双循环 | 3台 |
| 15 | 电子天平1 | 产品必须为高质量，高稳定性，技术先进、市场占有率高 1、可读性：0.001g 2、量程：220g 3、秤盘尺寸：115cm 4、重复性(≤±g)：0.001 5、线性(≤±g)：0.002 6、平均响应时间：1s 7、校准方式：内校 | 1台 |
| 16 | 电子天平2 | 产品必须为高质量，高稳定性，技术先进、市场占有率高 1、可读性：0.0001g 2、量程：120g 3、秤盘尺寸：90cm 4、重复性(≤±g)：0.0001 5、线性(≤±g)：0.0002 6、平均响应时间：1s 7、校准方式：内校 | 1台 |
| 17 | 抽湿机 | 1、除湿量：58L/D 2、适用面积：50-75㎡ 3、功率：980W 4、产品净重：约30Kg 5、空气循环量：850㎡ 6、除霜方式：自动 7、排水方式：水箱或软管连续排水 8、温度控制及显示方式：微电脑控制，LED显示 | 3台 |

包2：显微镜设备

| 序号 | 货物名称 | 主要配置、技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■体视显微镜 | 1、描述：连续变倍显微镜 2、光学系统：采用先进的独立光学系统，光路稳定可靠，清晰度高，成像质量好。 3、放大倍数：7X-45X，可扩展至5X-180X，连续变倍 ★4、变倍比： 6.5：1或 6.3：1 5、变倍范围：1—4.5×连续变倍， ★6、观察头：45°倾斜，瞳距 54mm-75mm； 7、目镜：目镜WF10×，视场范围≥20mm 8、光源：100-240V宽电压设计，上下超高亮度LED光源。 ★9、调焦托架：SZMA1调焦镜架,调焦手轮松紧可调，升降范围50mm 10、整机质保：五年 11、所采用零部件和生产过程，需对有害物质过程管理进行严格控制，符合中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（令第32号）的要求，提供证明材料。 ▲12、质量要求：变倍时像平面的横向位移≤0.002mm、总放大率误差不超过0.1%、左右光学系统出瞳高度差≤0.003mm、左右系统放大率差≤0.02% 提供国家光学仪器质量监督检验中心出具的检测报告并逐一说明 | 55台 |
| 2 | 显微镜头（40倍） | 生物显微镜用40倍物镜 消色差，数值孔径0.65，工作距离0.6mm，带防撞弹簧。 | 300个 |
| 3 | 显微镜头（100倍） | 生物显微镜用100倍物镜 消色差，数值孔径1.25，工作距离0.14mm，带防撞弹簧。 | 100个 |

注：（1）以上设备清单名称中带“■”标识的为核心产品。

（2）提供的所有核心产品品牌均相同，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，经评委会审查，投标人家数少于3个的，本项目作废标处理。

（3）提供的核心产品品牌均相同，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（4）本项目采购的是本国产品，不允许进口产品参与投标。

三、设备的一般要求

- 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

- 中标人应将关键主机设备的采购人手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同签订后30天内交货，并安装调试完毕。

2. 交货方式：中标人送货上门，所有费用由中标人承担。

3. 交货地点：广东海洋大学湖光校区。

五、付款方式

1．全部货物安装完毕并经验收合格交付采购人使用后，在30个工作日内采购人凭合同款的全额发票先支付合同总价的95%，余下5%作为质量保证金，验收合格之日起一年后如无质量问题，则于30个工作日内不计利息付给中标人； 质保期内如设备发生非人为故障，中标人须免费上门检修，免费更换零件，设备经维修后一个月内出现相同故障，中标人须将整机更换同一档次设备。中标人不履行售后服务的，质保金不予退还。如果采购人损失大于质保金，采购人仍可追究中标人经济责任。

六、质保期及售后服务要求

1．本合同的质量保证期（简称“质保期”）为 壹 年（采购清单中另有要求的，以采购清单中的要求为准），自全部货物验收合格并交付采购人使用之日起计算。质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。

2．质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3．对采购人的服务通知，中标人在接报后10分钟内响应，2小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

4．在质保期内，中标人违反本条第3项约定，或者拒不提供售后服务的，采购人除没收质保金外，还可依本合同第九条第1项之约定追究中标人的违约责任。

5．中标人在投标文件售后服务方案中的承诺优于本合同约定的，中标人应按其承诺履行售后服务义务。

七、安装、调试与培训

1．中标人应派有资质的技术人员到采购人指定地点完成合同项下货物的安装及调试工作。

2．中标人技术人员在采购人现场进行安装及调试，所产生的一切费用由中标人负责。

3．如因中标人责任造成的延期，所有因安装及调试延期而产生的费用由中标人负责。

4．中标人进行安装及调试时，须对安装及调试场地内的其它设备、设施有良好的保护措施。

5．技术培训：设备调试过程中，中标人技术人员应负责对采购人人员进行维护保养及技术操作方面的相关培训，培训时间不少于两天。

八、验收

1．中标人安装调试结束后，认为达到使用要求的，应向采购人提出书面验收申请。采购人无异议的，应在接到申请书的7个工作日内组织验收。

2．采购人组成验收小组和中标人按国家有关规定、规范共同进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。甲、乙双方应就验收过程、验收项目和验收结论作出详细的书面记录，经双方签字确认后作为验收依据。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。对验收或鉴定确认不合格的货物，中标人应在7个工作日内采取措施使之符合合同约定的质量标准，否则采购人有权拒收。

- 设备测试中如发现功能上不符合采购人需求和合同时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

- 设备验收要求对各个单项产品的测试和整体测试以及试运行，均达到采购人需求要求的性能和产品技术规格中的性能，并实现系统正常运行后进行。

- 中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。

- 产品规格、型号、技术参数、产地须与合同、招标文件规定一致，若出现不符，中标人及时办理退换货并负责承担全部费用及由此给采购人造成的全部损失。

# 第四章  开标、评标和定标

## 开标

  - 采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。。

  - 开标时，应当由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封。经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读供应商名称和《开标一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

  - 做好开标记录，开标记录由各投标人代表签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 评标

  - 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从政府采购专家库随机抽取的专家组成，其中专家人数不少于评委会成员总数的三分之二。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

  - 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购人、采购代理机构和政府采购监管部门也可以要求该评审专家回避：

1.	本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2.	任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3.	曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4.	是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5.	评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6.	同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过两名；

7.	其他可能影响评审工作公正性情形。

  - 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

### 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

### 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

### 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

### 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

### 不同投标人的投标文件相互混装；

### 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - 本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 40分 | 30分 | 30分 |

## 评标程序

  - 供应商资格、符合性审查

- 采购人或采购代理机构将根据《供应商资格审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性进行评审，审查每份投标文件是否满足投标人资格要求。

- 评标委员会根据《符合性审查表》（附表二）内容逐条对投标文件进行符合性评审，审查每份投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。

- 只有全部满足《投标人资格审查表》及《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足上述所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

- 提供相同品牌产品（非单一产品采购的，以核心产品为准）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

  - 技术评审

### 由评委对所有有效投标文件的技术响应方案进行审核和分析，填写附表三：《技术评分表》

  - 商务评审

### 由评委对所有有效投标文件的商务响应进行审核和评价，填写附表四：《商务评分表》

  - 价格评审

    - 投标报价错误的处理原则：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

（2）以上修正后的报价应当经投标人采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，并对投标人产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    - 政府采购政策性扶持（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）：

（1）投标人为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予X1的价格扣除（X1的取值范围为6%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×X1；

（2）投标人为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予X2的价格扣除（X2的取值范围为2%～3%），即：评标价＝核实价×(1－X2)；

（3）本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

（4）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；

（5）本条款中（1）（2）两种修正原则不同时使用。投标人认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除；

（6）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

（7）残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

    - 评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

    - 计算价格评分：各有效投标人的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标人的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（基准价÷评标价）×30。

  - 评标总得分及统计：

### 各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。

### 评标总得分=技术评分＋商务评分＋价格评分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

  - 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

### 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

  - 中标候选供应商推荐

### 本项目推荐两名中标候选供应商。将各有效投标人按其评标总得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：1）节能产品；2）环保产品；3）投标报价（由低到高）；4）技术评分（由高到低）。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

## 定标

### 根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

### 采购结果确认后，采购代理机构将中标结果在相关媒体进行公告。

### 中标结果公告后，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》。

### 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。中标供应商放弃中标的，应当依法承担法律责任。

# 附表一：供应商资格审查表

资格性审查表

| 序号 | 评审内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合供应商资格要求： 1、 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）； 3、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；（以本项目投标截止当天采购代理机构查询结果为准，该查询结果打印页面与项目档案一起存档） 4、本项目不接受联合体投标。 |  |
| 2 | 资格证明文件齐全 |  |
| 3 | 投标保证金已足额提交 |  |
| 结 论 |  |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

# 附表二：符合性审查表

符合性审查表

| 序号 | 评审内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期满足招标文件要求（90天） |  |
| 2 | 投标文件符合招标文件的式样和签署要求 |  |
| 3 | 满足“用户需求书”中的实质性条款要求 |  |
| 4 | 投标报价没有超出采购预算(包1：￥336,429.00元；包2：￥397,000.00元) |  |
| 5 | 投标报价是固定唯一价 |  |
| 6 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人能在规定时间内应评标委员会要求证明其报价合理性。 |  |
| 7 | 投标文件实质性响应招标文件要求，且无经评委认定为无效标的 |  |
| 结 论 |  |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

# 附表三：《技术评分表》

技术评分表（包1）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分参考及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度 | 20分 | 考查有效投标供应商投标产品的技术参数响应程度。 完全满足或优于用户需求技术参数要求，得20分。 “▲”号参数每负偏离一项扣5分，一般参数每负偏离一项扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 技术、服务及货物运输方案 | 10分 | 根据投标人货物技术、服务及运输等方案的合理性、可操作性，及对采购人配合内容的要求等。 对比最优得10分，其次以3分递减，最低得0分。 |
| 3 | 产品质量及安全保证措施 | 5分 | 有合理可行的维护计划、完善的质量保证体系、质量保证及服务承诺等。 投标人质量保证措施、方案具体详实、可行性高：5分； 投标人质量保证措施、方案基本完整、可行性一般：3分； 投标人质量保证措施方案较差：1分。 |
| 4 | 安装、调试及检验验收方案 | 5分 | 横向对比各投标供应商安装、调试及检验验收方案。 对比最优得5分，其次以1.5分递减，最低得0分 |
| 合计 | 40分 |  |

注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

技术评分表（包2）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分参考及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度 | 20分 | 考查有效投标供应商投标产品的技术参数响应程度。 完全满足或优于用户需求技术参数要求，得20分。 每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 技术、服务及货物运输方案 | 10分 | 根据投标人货物技术、服务及运输等方案的合理性、可操作性，及对采购人配合内容的要求等。 对比最优得10分，其次以3分递减，最低得0分 |
| 3 | 产品质量及安全保证措施 | 5分 | 有合理可行的维护计划、完善的质量保证体系、质量保证及服务承诺等。 投标人质量保证措施、方案具体详实、可行性高：5分； 投标人质量保证措施、方案基本完整、可行性一般：3分； 投标人质量保证措施方案较差：1分。 |
| 4 | 安装、调试及检验验收方案 | 5分 | 横向对比各投标供应商安装、调试及检验验收方案。 对比最优得5分，其次以2分递减，最低得0分。 |
| 合计 | 40分 |  |

注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

# 附表四：《商务评分表》

商务评分表（包1、2）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分参考及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约能力 | 3分 | 提供2016、2017年度经会计师事务所或税务师事务所审计的财务报告和财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表） 对比最优得3分，其次以1分递减，最低得0分 无第三方审计：0分 |
| 2 | 拟投入本项目技术服务人员 | 5分 | 考查有效投标人的技术服务力量（包括人员数量、资质、学历等），提供拟投入本项目服务支撑人员在本公司任职的外部证明材料（加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》或单位代缴个人所得税税单）。 第一名得5分，每在此基础上递减一名扣2分，扣完为止。 |
| 3 | 同类项目业绩 | 15分 | 2013年以来（以合同生效时间为准）完成过同类项目经验，合同金额不低于本项目预算金额。 每提供一个合同关键页复印件得1.5分，最高得15分。 |
| 4 | 企业信誉 | 2分 | 考查有效投标人企业信誉，提供政府或第三方机构颁发的有关企业诚信的证明材料或银行信用等级证明得2分；不提供不得分。 |
| 5 | 售后服务 | 5分 | 横向对比有效投标人本地服务能力、质量保证期、保修期、服务响应时间以及售后服务点的技术力量。 对比最优得5分，其次以2分递减，最低得0分。 |
| 合计 | 30分 |  |

注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

# 第五章 合同格式

广东省政府采购

合　同　书

采购编号：

项目名称：

广东海洋大学设备采购合同

甲  方：广东海洋大学

乙  方：

根据                     的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号、规格 | 生产产地 | 数量 | 单价（人民币/元） | 合计（人民币/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价：人民币 （￥ ） |

注：货物名称内容必须与报价文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

1．合同总价：人民币            （元）。

2．合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

三、设备要求

- 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

- 乙方应将关键主机设备的甲方手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同签订后30天内交货，并安装调试完毕。

2. 交货方式：乙方送货上门，所有费用由乙方承担。

3. 交货地点：广东海洋大学湖光校区。

五、付款方式

1．全部货物安装完毕并经验收合格交付甲方使用后，在30个工作日内甲方凭合同款的全额发票先支付合同总价的95%，余下5%作为质量保证金，验收合格之日起一年后如无质量问题，则于30个工作日内不计利息付给乙方； 质保期内如设备发生非人为故障，乙方须免费上门检修，免费更换零件，设备经维修后一个月内出现相同故障，乙方须将整机更换同一档次设备。乙方不履行售后服务的，质保金不予退还。如果甲方损失大于质保金，甲方仍可追究乙方经济责任。

2．开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

六、质保期及售后服务要求

1．本合同的质量保证期（简称“质保期”）为 壹 年（采购清单中另有要求的，以采购清单中的要求为准），自全部货物验收合格并交付甲方使用之日起计算。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。

2．质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3．对甲方的服务通知，乙方在接报后10分钟内响应，2小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

4．在质保期内，乙方违反本条第3项约定，或者拒不提供售后服务的，甲方除没收质保金外，还可依本合同第九条第1项之约定追究乙方的违约责任。

5．乙方在投标文件售后服务方案中的承诺优于本合同约定的，乙方应按其承诺履行售后服务义务。

七、安装、调试与培训

1．乙方应派有资质的技术人员到甲方指定地点完成合同项下货物的安装及调试工作。

2．乙方技术人员在甲方现场进行安装及调试，所产生的一切费用由乙方负责。

3．如因乙方责任造成的延期，所有因安装及调试延期而产生的费用由乙方负责。

4．乙方进行安装及调试时，须对安装及调试场地内的其它设备、设施有良好的保护措施。

5．技术培训：设备调试过程中，乙方技术人员应负责对甲方人员进行维护保养及技术操作方面的相关培训，培训时间不少于两天。

八、验收：

1．乙方安装调试结束后，认为达到使用要求的，应向甲方提出书面验收申请。甲方无异议的，应在接到申请书的7个工作日内组织验收。

2．甲方组成验收小组和乙方按国家有关规定、规范共同进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。甲、乙双方应就验收过程、验收项目和验收结论作出详细的书面记录，经双方签字确认后作为验收依据。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。对验收或鉴定确认不合格的货物，乙方应在7个工作日内采取措施使之符合合同约定的质量标准，否则甲方有权拒收。

- 设备测试中如发现功能上不符合甲方需求和合同时，将被看作性能不合格，甲方有权拒收并要求赔偿。

- 设备验收要求对各个单项产品的测试和整体测试以及试运行，均达到甲方需求要求的性能和产品技术规格中的性能，并实现系统正常运行后进行。

- 乙方应负责在项目验收时将设备的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付甲方。

- 产品规格、型号、技术参数、产地须与合同、招标文件规定一致，若出现不符，乙方及时办理退换货并负责承担全部费用及由此给甲方造成的全部损失。

九、违约责任与赔偿损失

1．乙方未能交付货物的，应按合同总价的5%向甲方支付违约金。

2．乙方交付的货物、提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

3．乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物、提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价5‱的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，乙方还应按合同总价的5%向甲方作出赔偿。

- 甲方无正当理由拒收货物，甲方向乙方支付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按实际拖欠货款金额的5‱向乙方偿付违约金。

- 乙方交付的任一项货物如若侵犯第三方包括知识产权在内的权利，由此产生的责任和损失，第三方向甲方追究的，都应由乙方承担，乙方不得以任何理由加以拒绝。

- 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、不可抗力

任何一方由于属于《中华人民共和国合同法》所规定的不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1．本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

- 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式 6 份，甲方  4  份，乙方 2 份。

3．合同签订地：广东海洋大学湖光校区。

：

# 第六章投标文件格式

目录

1.	自查表	38

2.	报价表	41

3.	投标函	43

4.	资格证明文件	44

5.	财务报表	52

6.	同类项目业绩介绍	52

7.	一般商务条款偏离表	53

8.	实施计划	54

9.	供应商认为有必要说明的其他资料	57

10.	投标产品资料	57

11.	产品适用政府采购政策情况表	58

12.	中标服务费支付承诺书格式	60

13.	唱标信封	61

14.	退投标保证金说明	61

15.	开票资料说明函	62

16.	资格性审查材料（请按下列顺序装订）	63

广东省政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称：

日期：   年   月   日

## 自查表

#### 1.1	资格性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 （详见《资格性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3. 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；（以本项目投标截止当天采购代理机构查询结果为准，该查询结果打印页面与项目档案一起存档）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 5.已登记报名并获取本项目采购文件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

1.2    符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 1.投标有效期满足招标文件要求（90天） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2. 投标文件符合招标文件的式样和签署要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3. 满足“用户需求书”中的实质性条款要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4. 投标报价没有超出采购预算 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 5. 投标报价是固定唯一价 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 6. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人能在规定时间内应评标委员会要求证明其报价合理性 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 7. 投标文件实质性响应招标文件要求，且无经评委认定为无效标的 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

1.3	“★”条款自查表

| 序号 | “★”条款要求 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |

注：1. 本表应列出所有★号条款的响应情况，请供应商自行填写。

2. 此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

#### 1.4  技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

#### 1.5  商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

## 报价表

#### 2.1	开标一览表（包   ）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

[货币单位：人民币元]

| 包号 | 包组名称 | 投标保证金 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人民币陆仟元整 | 大写： 小写： |  |

投标人（单位公章）：

日期：2018年    月    日

注：

1、填写此表时不得改变表格的形式；如有其他特殊说明事项，可在“备注”栏内明确表述。

2.2	投标分项报价表

项目编号：

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地/生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 分项价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 小写： 大写： |
| 保修期内的服务项目 |  |
| 其他 |  |
| 备注 |  |

说明：供应商在此表中漏报、少报的费用，均视为已隐含在投标总价中，招标人无须再向供应商支付投标总价之外的任何费用。

投标人名称（盖章）：

法定人代表人或授权代表（签字）：

日期：     年   月    日

注：1、所有分项价格应按本招标文件的规定要求填写，均为含税价。

2、本表之投标总价应为各分项价格之和，并须与《开标一览表》之投标总价相一致。

3、选购件价项不包括在本报价表内，应另附表分项单报。

4、所有产品应填写生产厂家并配有中文名称。

## 投标函

投标函

致：广州顺为招标采购有限公司/广东海洋大学

我方审阅了贵方的（项目名称）项目编号：（项目编号）的招标文件的全部内容，现提交我方的投标文件。

我方（供应商全称）授权（授权代表姓名）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的项目招标的有关活动，并对进行投标。

签字代表在此声明并同意

1.我方愿意遵守招标公司招标文件中的各项规定，提供符合“用户需求”所要求的全部内容，投标总价为人民币           元。

2.我方同意本投标自投标截止日起90天内有效。如果我方的投标被接受，则直至合同终止时止，本投标始终有效。

3.我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

4.	我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

5.我方理解，最低报价不能成为中标的唯一理由。

6.我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《合同》中的全部条款并按照招标文件的要求向贵公司足额缴纳招标代理服务费。

7.我方保证，招标人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向招标人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.所有有关本次投标的函电请寄：                              。

地址：                    		邮政编码：

电话：                    		电子邮箱：

投标人（法人公章）：     		授权代表姓名（签字）：

日期：

备注：本投标函内容不得擅自删改。

## 资格证明文件

#### 4.1

#### （1）营业执照副本（复印件）

#### （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)相关信息的截图（截图内容详见“供应商资格要求”）

#### （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）

#### （4）最近三个月的社保缴纳证明

#### （5）最近三个月的纳税证明

#### （6）最近三个月的财务报表（资产负债表、利润表及现金流量表）

#### （7）《诚信投标声明》（附件格式）。

#### 附件：

诚 信 投 标 声 明

广州顺为招标采购有限公司：

关于贵公司发布的                        项目（采购文件编号：     ）的采购项目，我单位愿意参加投标并在此声明：

（一）我单位具有独立承担民事责任的能力；

（二）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

我单位若有违反本承诺内容的行为，被采购人、采购代理机构发现或被他人举报查实，将无条件接受政府采购监管部门作出的取消投标资格、中标资格、不良行为记录的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.2	法定代表人证明书

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

____________现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：________________

附：代表人性别：        年龄：        身份证号码：                 。

注册号码：                     企业类型：________________

经营范围：                                                      。

投标人（盖章）：

地址：

法定代表人（签字或签章）：

职务：

#### 4.3	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广州顺为招标采购有限公司/广东海洋大学

本授权书声明：           是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现任职务           ，有效证件号码：                         。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就                     项目采购（项目编号：                  ）的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年    月     日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：

地址：

法定代表人（签字或签章）：

职务：

被授权人（签字）：

职务：

说明：

1.	法定代表人亲自签署“投标函”的，则无需提交本表。

2.	“投标函”由委托代理人签署的，须提交本授权委托证明书（加盖单位公章及法定代表人的亲笔签字或签章，缺一不可）。

3.	非法人投标的，负责人指《营业执照》上载明的负责人。

#### 4.4	对合同条款的应答

（两种情况请选择一种应答，在     上打“√”）

合同条款全部满足

1、不同意的合同条款（请列出修改意见）

2、其余合同条款全部满足。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

#### 4.5 联合体共同投标协议书（资格要求为“本项目不接受联合体投标”时不可选）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1. 作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2. 联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3. 如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目部分，（乙公司全称）负责本项目部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员　（公司全称）　为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额　　%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式份，随投标文件装订份，送采购人份，联合体成员各一份；副本一式份，联合体成员各执份。

甲公司全称：（盖章）	乙公司全称：（盖章）	……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）	法定代表人（签字或盖章）	法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日	　　年　　月　　日	　　年　　月　　日

注：1．联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

#### 4.6 资格性审查要求的其他资质证明文件

1.……

2.……

3.……

#### 4.7	名称变更

供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

#### 4.8	中小企业声明函（供应商认为其为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于       行业，有从业人员         人，最近一年营业收入为          元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 4.9	残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

#### 4.10	投标人获得认证或企业信誉证书一览表

| 序号 | 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

要求：请提供本表所列的证书资料。

## 财务报表

供应商根据评审表的要求提交经独立会计师事务所出具的审计报告及经审计的财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表等）。

## 同类项目业绩介绍

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 完成时间 | 项目单位联系人电话 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

## 一般商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 是否偏离（优于/无偏离/负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、供应商必须将全部非“★”商务条款参数按顺序填写

2、请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

投标人名称（盖章）：

日期：    年    月    日

## 实施计划

8.1	技术方案

8.1.1 “★”技术条款响应表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 是否偏离（优于/无偏离/负偏离） | 说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 2 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 3 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 4 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 5 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 6 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 7 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 8 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须将全部“★”技术条款参数按顺序填写

#### 2、请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明；须提供证明材料的，请注明证明材料所在页码。

8.1.2 “▲”技术条款响应表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 是否偏离（优于/无偏离/负偏离） | 说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 2 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 3 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 4 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 5 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 6 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 7 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 8 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须将全部“▲”技术条款参数按顺序填写

2、请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明；须提供证明材料的，请注明证明材料所在页码。

8.1.3 一般技术参数响应表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 是否偏离（优于/无偏离/负偏离） | 说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 2 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 3 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 4 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 5 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 6 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 7 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 8 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商必须将全部非“★”、非“▲”技术条款参数按顺序填写

2、请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明；须提供证明材料的，请注明证明材料所在页码。

8.1.3	设备技术特点说明及详细方案（如有）

8.1.4	项目整体验收计划（如有）

8.1.5	供应商认为必要说明的其他内容（如有）

#### 8.2  服务承诺

| 序号 | 主要内容（包括但不限于以下内容） | 投标文件响应 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期限长短 |  | 见投标文件（）页 |
| 2 | 服务响应时间 |  | 见投标文件（）页 |
| 3 | 技术保障能力 |  | 见投标文件（）页 |
| 4 | 维护运行的技术指导能力 |  | 见投标文件（）页 |
| 5 | 提供服务的便利性 |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：供应商自行编制

#### 8.3 项目人员安排

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

#### 8.4 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签订合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |

#### 8.5 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据《用户需求书》的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

#### 8.6 其它重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）

## 供应商认为有必要说明的其他资料

## 投标产品资料

| 序号 | 主要内容（包括但不限于以下内容） | 投标文件响应 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品技术说明（如有） |  | 见投标文件（）页 |
| 2 | 投标产品经权威测试机构检测的性能报告（如有） |  | 见投标文件（）页 |
| 3 | 投标产品获得的相关的荣誉证书及相关质量证书（如有） |  | 见投标文件（）页 |
| 4 | 投标产品用户一览表（如有） |  | 见投标文件（）页 |
| 5 | 其他须提交文件（如有） |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

## 产品适用政府采购政策情况表

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |
| 环境标志产品 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 | 认证证书编号 | 使用价值量占总金额比重 （累计 %） |
| 节能产品 |  |  |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《分项报价表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

- “节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第　期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖供应商公章）：

（1）属“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布；

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 中标服务费支付承诺书格式

中标服务费支付承诺书

致：广州顺为招标采购有限公司

如果我方在贵司组织的             招标中获得中标（采购项目编号：       ），我方保证在收取《中标通知书》前，按招标文件规定向贵司交纳中标服务费。

特此承诺！

投标人名称和地址：

电话：

传真：

投标人名称（签章）：

投标人法定代表人或授权代表签字：

日期：   年   月   日

## 唱标信封

#### 13.1 开标一览表

#### 13.2 投标函

#### 13.3 法定代表人授权书

#### 13.4 投标保证金交付凭证复印件

#### 13.5 退保证金说明（正本）

## 退投标保证金说明

如投标单位保证金由其他单位代缴的,代缴单位在缴交保证金的同时应提交盖有代缴单位和投标人公章的证明(原件一份放于正本，另一份放于唱标信封里)。

致：广州顺为招标采购有限公司

我方为                                           投标[采购文件编号为：        ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

投标人（公章）：

日       期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，投标人须保留此表 ）

付款申请表 付款内容 付款金额： 元 ￥ 已付金额： 元 ￥ 付款方式： 1.现金； 2.支票； 3.转账 ； 4.保函； 5.其它（电汇）； 资金来源： 保证金 备注： 经办及审批 申请人： 采购部门负责人： 合同管理人员审核 财务部门审核

## 开票资料说明函

广州顺为招标采购有限公司：

本公司 （供应商名称） 在参加贵公司举行的[项目名称]（项目编号为：[项目编号]）中如获成交，招标代理服务费发票则按以下选择进行开票：

| 发票类型 （请在对应的“□”打“√”，且只能选择其中一项） | □增值税普通发票 | □增值税专用发票 |
| --- | --- | --- |
| 如选择“增值税专用发票”，则投标时必须提供以下资料信息： 1、一般纳税人资格认定税务通知书或其他可证明具有该项资格证明文件的复印件，加盖单位公章； 2、客户的开票资料（单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行全称及账号），加盖单位公章。 |

附：缴纳招标代理服务费账号：

| 收款人名称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行 |  |
| 账 号 |  |

温馨提示

- 投标时，必须确认“缴纳招标代理服务费”开具的发票类型。

- 投标人中标后，我司将按该投标人所递交的投标文件中《招标代理服务费承诺书》确认的发票类型作为开具发票类型的依据；若投标人投标时未确认，则视为开具增值税普通发票。

- 因投标人投标时确认的发票类型有误或未确认，我司将不予更换发票类型。

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：      年   月   日

## 资格性审查材料（请按下列顺序装订）

16.1《政府采购法》第二十二条:

1)	具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）

2)	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供该证明材料）

3)	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供该证明材料）

4)	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（近期纳税证明复印件及社保证明）

5)	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）

6)	法律、行政法规规定的其他条件。

16.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准，并将查询结果截图打印并加盖公章）

16.3投标人须在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询信用记录，并将查询结果截图打印并加盖公章

（相关证明文件附后）

……

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：      年   月   日

# Text boxes

乙 方：

地 址：

签约代表：

电话：

签约时间：      年  月   日

签约时间：2015年  月   日

甲方：广东海洋大学

地址：广东湛江湖光岩东

签约代表：

电话：0759-2383130

签约时间：      年  月   日

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。