鼓楼区政府采购

货物和服务项目

招 标 文 件

招标编号：2017-FZSG198

下达编号：鼓楼财购计[2017051]号

项目名称：实验室设备采购

招标人：福州市鼓楼区疾病预防控制中心

招标代理人：福建中实招标有限公司

二○一七年六月

# 目   录

| 第一章投标邀请………………………………………………………………… | 03 |
| --- | --- |
| 招标货物一览表………………………………………………………………… | 05 |
| 第二章投标人须知……………………………………………………………… | 27 |
| 投标人须知前附表……………………………………………………………… | 27 |
| 一、说明………………………………………………………………………… | 35 |
| 二、招标文件…………………………………………………………………… | 36 |
| 三、投标文件的编写…………………………………………………………… | 37 |
| 四、投标文件的提交…………………………………………………………… | 40 |
| 五、投标文件的评估和比较…………………………………………………… | 41 |
| 六、定标与签订合同…………………………………………………………… | 45 |
| 第三章招标内容及要求………………………………………………………… | 47 |
| 第四章政府采购合同…………………………………………………………… | 50 |
| 第五章投标文件格式…………………………………………………………… | 56 |

注：本招标文件78页，请购买招标文件的投标人自行核对，如发现缺、损等情况，自领取招标文件之日起两日内向招标代理人提出，否则，由此造成的一切后果由投标人自负。

第一章  投标邀请

我司受福州市鼓楼区疾病预防控制中心委托，对实验室设备采购的下述货物进行国内公开招标，现欢迎国内合格的供应商前来提交密封的投标文件。

- 招标编号：2017-FZSG198

- 招标货物名称、数量及主要技术规格：见后附“招标货物一览表”

- 招标文件购买(办理报名手续)时间：2017年06月22日至2017年06月28日(公休、法定节假日除外)，每天上午8：00～12：00，下午15：00～18：00北京时间。未购买招标文件并登记备案的潜在投标人无资格参加投标。递交投标文件时投标人的名称需与报名时登记的名称一致，除能提供工商管理部门出具的单位名称变更证明外，否则代理机构将拒绝接收投标文件。各投标人除须向福建中实招标有限公司购买招标文件办理报名手续外，还须于招标文件购买时间内办理CA并登陆福州市鼓楼区政府采购网(http://fzgl.fjzfcg.gov.cn)进行网上注册、报名，绑定CA卡后方可进行上传电子版投标文件。具体详见(http://fzgl.fjzfcg.gov.cn) 办事指南，CA电话：0591-968975。

- 招标文件售价：人民币50元/本，如需邮寄另加50元特快专递费，福建中实招标有限公司不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责。

- 招标文件购买地点：福州市华林路201号华林大厦2212室。

- 投标文件递交截止时间和开标时间：2017年07月12日14：30时（北京时间）。投标人应在此之前将密封的投标文件送达，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接受。

- 投标文件递交和开标地点：福州市华林路201号华林大厦22层福建中实招标有限公司开标大厅。投标文件由招标代理人的工作人员接收。

- 投标人对本次招标活动事项提出疑问的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式与本招标代理人联系，“应知其权益受到损害之日”的解释以《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条的规定为准。

- 以上如有变更，我公司将通过下列媒体通知，请各潜在投标人及时关注：

  - 中国政府采购网    （http://www.ccgp.gov.cn）

  - 福建省政府采购网  （http://cz.fjzfcg.gov.cn）

  - 鼓楼区政府采购网	（http://fzgl.fjzfcg.gov.cn）

    - 招标代理人：福建中实招标有限公司

    - 地  址：福州市华林路201号华林大厦2212室

    - 邮  编：350003

    - 电  话：0591-87767686/87767687转624

    - 传  真：0591-87813238/87845818

    - 联系人：沙万利

    - 电子信箱：fjzszb@163.com

| 报名费、中标服务费汇入账户 | 投标保证金汇入账户 |
| --- | --- |
| 开户名：福建中实招标有限公司 | 开户名：福建中实招标有限公司 |
| 开户行：交通银行福州华林支行 | 开户行：建行福州华林支行 |
| 账 号：351008040018000752005 | 账 号：35001614900052502011 |
| 财务联系人：0591-87767686-621 徐小姐、0591-87767686-601 小柯 |
| 传真：0591-87845818 |
| 注：1.投标人认真审查清楚相应账号，投标保证金缴错账号而产生的一切后果由其自行承担。 2.转账单或电汇单上需注明“具体招标编号和项目名称的投标保证金”。 |

附：                    招标货物一览表

| 合同 包 | 项目名称 | 数量 | 最高限价(元) | 投标保证 金(元) | 技术参数、性能、配置、数量等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 实验室设备采购 | 1批 | 2093600 | 41000 | 详见附件一 |
| 交货地点：福州市鼓楼区疾病预防控制中心指定的地点。 |
| 交货期：合同签定后60个日历日内必须供货调试完毕验收合格后交付招标人使用。 |
| 付款方式：全部货物到齐安装调试完毕且经招标人验收合格正常运行后付80%的合同款，中标人对招标人使用人员的操作、维修、保养等方面进行现场培训，直至能独立操作后，且设备运行无质量问题再支付15%的合同款,5%的余款作为质保金于质保期后支付。 |
| 备注： 1、投标人对合同包内所有品目号内容报价时必须完整。评标与授标以合同包为单位。 2、投标人报价应以包括货物所涉及的有关项目的所有费用，包括：货物制造、包装、运输、装卸、保险、税票、线材及上门安装调试、备品备件、专用工具、特殊工具、验收、培训、保修费、安装配合费等一切费用。 3、根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库［2008］248号)要求，本次采购的货物中的品目号1-1生物安全柜、1-2生物显微镜（双目）、1-3生物显微镜（三目带CCD）、1-4离心机1、1-5离心机2、1-10微量振荡器、1-11超纯水机、1-12 1/万天平、1-13 1/千天平、1-16紫外可见分光光度计、1-17气相色谱仪、1-18离子色谱仪、1-19 PH/选择电极、1-20散射浊度仪、1-21干燥箱，已经过了专家组论证，获得了财政部门的审批，允许进口产品进行投标，同时满足采购需求的国产产品亦可以参与本次采购活动［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在中国海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品除外］；除以上设备，其他设备均不接受进口产品投标。 |

附件一：

| 品目号 | 品目名称 | 主要技术参数及要求 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 生物安全柜 | 4英尺宽，生物安全柜 技术参数: 1.1气流模式:30%外排，70%循环； 1.2内部尺寸(W×D×H): 1200×627×780mm； 1.3外部尺寸(W×D×H): 1300×800×1568mm； 1.4 HEPA 过滤效率:最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于 99.995%； 1.5工作台面材料:不锈钢一体成型； 1.6噪音:≤ 67dB； 1.7独立双风机系统:可自动独立调节进风风量及层流速度，确保稳定风速和风量； 1.8风速测定:风压来测定风速，准确全面地反应安全柜进气和排气风速； 1.9前窗完全关闭后，风机可继续工作，并自动降低下降风速70%； 1.10 UV灯管可定时操作（0-24小时定时控制）； 1.11前窗清洗位置:前窗玻璃可下滑到人手臂位置上，操作者可站在安全柜外的无污染区，无需将头探入安全柜就能彻底清洗安全柜； 1.14侧壁采用真空设计:侧壁采用真空设计，无开孔。即使侧壁由于碰撞发生破裂，也不会造成外泄和污染； 1.15控制面板信息:时间显示，风速显示(下降风速,进风风速)，总工作时间显示，定时器，UV灯工作时间，实时显示整个柜体的状态（包括运行是否安全，是否需要检修）； 1.16不锈钢内壁柜体经SFDA YY 0569-2005标准认证； 2.配置：主机，紫外灯，荧光灯，两个搁手架，可调高度支架。 | 2 | 136000 |
| 1-2 | 生物显微镜（双目） | 用途：双目生物显微镜，可观察普通染色的切片观察； 1．工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2．主要技术指标 2.1 生物显微镜 2.1.1 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 2.1.2 载物台：钢丝传动，无齿条结构， 尺寸为：120×132mm；行程为：76mm（X）×30mm（Y）； 2.1.3 调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。 2.1.4 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片； 2.1.5 照明系统：20000小时寿命LED光源； 2.1.6 双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20； 2.1.7 目镜：10X，带眼罩，视场数≥20； 2.1.8 物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。 2.1.9 物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8）、10X（N.A.≥0.25W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12）； 2.1.10 防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理； 2.1.11 所采用光学元件均为环保无铅玻璃 3．基本配置： 3.1 生物显微镜主机，1套 3.2 透射明场照明系统，1套 3.3 平场消色差物镜4X—100X（4个），1套 3.4 必配的附件、配件、专用工具、消耗品等； 4．可选择的附件、配件及消耗品； 4.1 8CC镜油。 | 1 | 9500 |
| 1-3 | 生物显微镜（三目带CCD） | 用途：可观察普通染色的切片观察。 1．工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2．主要技术指标 2.1 生物显微镜 2.1.1 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 2.1.2 放大倍率：40-1000倍 2.1.3 载物台：钢丝传动，无齿条结构，尺寸为188mm × 134mm，活动范围为X轴向76mm × Y轴向50mm，双片标本夹 2.1.4 调焦机构：载物台垂直运动由滚柱（齿条—小齿轮）机构导向，采用粗微同轴旋钮，粗调行程每一圈为36.8mm，总行程量为25mm，微调行程为每圈0.2mm，具备粗调限位挡块和张力调整环 2.1.5 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A.≥1.25，带有蓝色滤色片 2.1.6 照明系统：内置6V30W卤素灯，内置透射光柯勒照明； 2.1.7 三目观察筒：视场数≥20，瞳距调节范围为48-75mm，铰链式； 2.1.8 目镜：10X，视场数≥20 ； 2.1.9 物镜转盘：与显微镜机身固定的4孔物镜转盘 2.1.10 物镜： 平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1）、10X（N.A.≥0.25）、 40X（N.A.≥0.65）、100X（N.A.≥1.25）； 2.1.11 防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理； 2.1.12 所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识； 2.2 显微成像系统 2.2.1 图像芯片：彩色 CMOS； 2.2.2 芯片类型：MT9T001P12STC 2.2.3 芯片尺寸：1/2 inch (6.55 mm×4.92 mm) 2.2.4 分辨率（最大）:2.048×1.532 pixels 2.2.5 像素尺寸：3.2×3.2 µm 2.2.6像素融合：2X, 3X, 4X ， A/D ：10-bit 2.2.7曝光时间：57 µs 至750 msec 2.2.8实时帧速： 10 fps at 2.048 x 1.532 pixels (@ full resolution) 28 fps at 1,024×768 pixels (@ binning 2X) 37 fps at 680×512 pixels (@ binning 3X) 49 fps at 508×384 pixels (@ binning 4X) 2.2.9数据传输：USB 2.0 ，接口：C型 2.2.10色彩配置文件：Olympus real-time ICC color profiles ，配图像采集分析软件一套。 2.2.11外观尺寸 ：48.6 mm (H)×44 mm (W) ×21 mm (D) 3．基本配置： 3.1 生物显微镜主机，1套 3.2 透射明场照明系统， 1套 3.3 平场消色差物镜4X—100X ，1套 3.4 卤素灯泡，6V30W，2个 3.5 显微成像系统 ，1套 | 1 | 25000 |
| 1-4 | 离心机1 | 最大容量：32×0.2mL离心管 最大相对离心力不小于21,130×g(15,000 rpm) 4款不同转子可选择 具有PTFE涂层铝合金转子，耐化学腐蚀性更强； 自动转子识别和自动转子失衡检测，离心更安全； 快速锁定转子盖：旋转1/4圈可快速打开或锁紧转子； 气密性转子，由独立的第三方检验机构进行测试并认证，符合IEC1010-2-020 annex AA标准； 从零加速至最高转速时间和从最高转速减速至零的时间：15 秒/16秒； 单独的瞬时离心按键，方便操作； 单独的rpm（转速）/ rcf（相对离心力）转换按键，便于操作； 具备定速计时功能，可在达到设定转速后才开始计时。 转子和附件可高温高压灭菌 (121 ℃, 20 分钟) ，保护操作人员安全 ； 具备软刹车功能，防止样品重悬； 离心计时：30 秒至9 小时59 分钟，可连续离心； 采用动态压缩机控制技术，降低振动，保护样品； 温控范围：-10 ℃ 至40 ℃，即使在最高转速也可保持 4 ℃； 快速预冷功能，从室温（21 ℃）降至 4 ℃仅需8 分钟； 持续制冷功能：离心结束后仍可保持设定温度； ECO 自动待机功能， 1、2、4或8 小时无使用后自动待机，降低能耗（离心过夜可减少40%能耗），延长压缩机使用寿命； 内置冷凝水槽，避免冷凝水积聚，防止腐蚀； 离心机盖静音设计，噪音水平低<48 db； 配置： 离心机主机一台； 24×1.5/2.0mL铝合金角转子一个； | 1 | 75000 |
| 1-5 | 离心机2 | 最大相对离心力：3,000×g（4,400 rpm）； 占地面积小，适用于每个工作台； 超静音运行，提高环境舒适度； 开盖高度低，方便装载和拿出样品； SOFT 软刹车功能，适用于细胞梯度离心； “At set RPM” 定速计时功能，达到设定转速后才开始倒计时； 参数锁定功能，防止意外修改参数； 不锈钢转子腔体，防锈、易于清洁； 自动失衡识别功能，确保最佳的离心安全性； 噪音：<45 dB； 温度设定范围：-9 °C 至40 °C； FastTemp 功能，可以快速预冷腔体； Standby Cooling 待机冷却功能：盖子关闭时，保持5702R转子温度为设定温度； ECO 自动待机功能，8 小时无使用后自动待机，降低能耗，延长压缩机使用寿命； 内置冷凝水槽，避免冷凝水积聚，防止腐蚀； 两个快速程序调用按键，可储存常用离心程序； | 1 | 85000 |
| 1-6 | 恒温培养箱 | 1、电源：AC220V 50HZ； 2、控温范围：RT+5～65℃； 3、温度分辨率/波动度：0.1℃/±0.5℃； 4、温度均匀度：±1.5℃(37℃时)； 5、工作环境温度：+5~35℃； 6、输入功率：400W； 7、容积：≥80L； 8、内胆尺寸：(mm)W×D×H：500×400×400；外形尺寸：(mm)W×D×H：780×530×560； 9、模糊PID控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值为99小时59分。 10、强制对流的风道系统能提高温度响应速度，改善温度均匀性和减少温度波动。 11、箱门内层有一层玻璃门，观察方便明了，玻璃门打开时，微风循环和加热自动停止，无温度过冲之弊。 12、镜面不锈钢内胆，电热膜加热方式，加热速度快，使箱内均匀加热。 13、独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。(选配) 14、可配打印机或RS485接口， 用于连接打印机或计算机， 能记录温度参数的变化状况。(选配) 15、循环风扇速度大小可自动控制，当箱内温度处于恒温状态时，速度会减小，循环风速会调整到适宜细胞成长的风速，避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发。 16、多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能。 17、可预设7段63步可编程序，每段9步，每段设置时间1～99小时59分。 配置： 主机1台；载物托架2块。 | 2 | 8000 |
| 1-7 | 霉菌培养箱 | 1、控温范围：0～60℃； 2、温度分辨率：0.1℃； 3、温度波动度：高温±0.5℃ 低温±1.0℃； 4、温度均匀度：±1.5℃（测试点为25℃）； 5、电源电压：AC220V 50HZ； 6、工作环境温度：+5～30℃； 7、输入功率：450W； 8、内胆尺寸(mm)W×D×H：400×350×500，外形尺寸(mm)W×D×H：530×560×1080； 9、载物托架（标配）：2块； 10、定时：1～5999min； 11、采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内搁板间距可调。 12、 优质压缩机，采用环保制冷剂（R134a），高效率、低能耗、促进节能。 13、微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，波动少，带定时功能。 14、循环风扇速度三档调速控制，避免了试验过程中由于风量过大而导致样品的挥发。 配置： 主机1台；载物托架2块。 | 1 | 7800 |
| 1-8 | 恒温水浴箱 | 技术要求： 1.1采用不锈钢内胆、烧杯孔可任意改变大小。 1.2高精度微电脑控制器，控温精确可靠。 1.3超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护。 2、技术参数： 2.1电源电压：AC220V 50HZ 2.2消耗功率：1500W 2.3控温范围：RT+5～99℃ 2.4恒温波动度：±0.5℃ 2.5跟踪报警：±2℃ 2.6容积：≥14.8L 2.7内胆尺寸（mm）W×D×H：450×300×110 2.8定时范围：1～5999min 2.9备注：双列六孔 | 2 | 2400 |
| 1-9 | 低温冰箱（-20度） | 1,功能描述：可用于保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等，适用于科研所、电子、化工、血站、医院、防疫站及畜牧系统。 2，工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。 3，有效容积：≥262L。 4，微电脑控制，控温精度1°C，大屏幕LED 显示，观察方便。 5，外部尺寸：产品高度≤1660mm ，内部高度≥1400mm。 6，功率：≤90W。 7，显示：采用微电脑处理控制系统，数字显示箱内温度。速冻按键可实现快速降温。 8，设定温度在-10℃～-25℃/-40℃范围内调节，箱内温度均匀度误差±3°C 以内。 9，多种故障报警（高温报警、低温报警、传感器故障报警）两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）。 10，门体挂锁设计，方便用户更换挂锁，避免通用门锁，保证存储物品安全。 11，密封：高密度超厚保温层，厚度≥85mm；可拆卸式密封条，保温效果更好。 12，材料：机器箱壳采用优质冷轧钢板喷粉；内胆采用PS 板吸附材质，有效防菌，并,便于用户使用中对内部清洁。 13，抽屉：≥7 个抽屉设计，便于用户分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响。 | 1 | 15000 |
| 1-10 | 微量振荡器 | 1：设计紧凑的通用型的小型振荡器，适用于小型容器和酶标板的振荡。: 2：可安装多种垫片，垫片自动检测 3：连续工作或点动功能 (使用标准垫片) 4： 两种工作模式：:模式 A (安全模式，仪器自动检测标准垫片) 使用标准垫片点动工作时，最大转速 3,000 rpm；使用其他垫片时，速度只能达到 1,300 rpm。 模式 B (无垫片检测)：使用各种垫片速度均能达到 3,000 rpm。 5：转速稳定； 坚固的锌合金外壳 6：周转直径4.5 mm 7：允许震荡承重量(含夹具)0.5 kg 8：最小转速 (可调节)200 rpm 9：速度范围0 - 3000 rpm 10：运行方式连续运转 11：点动功能 是 12：用酶标板工作 是 配置：主机1台，标准垫片1台 | 1 | 5500 |
| 1-11 | 超纯水机 | 1. 参数 1.1超纯水参数 1.1.1电阻率：18.2 MΩ.cm@25℃ 1.1.2 TOC:<5ppb 1.1.3流速: >0.5L/min 1.1.4颗粒物（>0.22um）：<1/ml（配有0.22μm除菌终端过滤器） 1.1.5微生物：<0.1cfu/ml（配有0.22μm除菌终端过滤器） 1.2纯水参数 1.2.1离子截留率>94 % 1.2.2有机物截留率 （分子量 > 200）>99 % 1.2.3细菌及颗粒>99 % 1.2.4流速5L/h@25℃ 2.直接从自来水产生Ｉ级超纯水和Ⅲ级试剂用水，为一体机设计。水质优于中国国家标准GB/T6682-2008标准，符合美国CAP.ASTM.NCCLS标准。 3. 出水监测电阻率仪采用套筒式设计，增大有效点击表面积且减小电极间距， 3.1电阻率仪电导池常数0.02cm-1, 3.2温度灵敏度为0.1℃， 3.3以温度补偿和非温度补偿两种模式显示， 3.4设计符合USP＜645＞。 4. 集成式纯化柱设计，包含预处理，反渗透膜和离子交换树脂； 4.1纯化柱前需要有加压泵，保证用户进水水压，从而保证流量和纯水质量； 4.2预处理柱子填料主要有：活性炭.深层过滤芯.高分子聚合物；活性炭的重要功能是吸附有机物，在纯水生产系统中，其中主要作用是去除自来水残留的氯，保护后端昂贵的反渗透膜。特殊材料做成的高分子聚合物可以有效降低自来水中钙镁离子的含量，而深层过滤的滤芯可以大量去除可能使反渗透膜面临穿孔风险的颗粒物。 4.3特殊的RO膜设计，无需酸碱清洗，维护更简单；离子交换柱容量1L，包括0.5L特制离子交换树脂Jetpore和0.5L高级离子交换树脂Organex，Jetpore具有动力学结合性能好.容量高.超低有机污染物溶出等特点，特别为超纯水设备而定制。 Organex在Jetpore树脂去除有机物的基础上，进一步除去痕量有机污染物，达到TOC值维持在高精密仪器分析的实验要求。 5. 配有185/254nm双波长紫外灯，有效降低TOC水平，高品质紫外灯寿命高达2年。 6. 配置30L水箱，系统内部定期自动循环，以保证稳定的水质。水箱采用PE材料，是经过多种材料反复试验.对比，选择溶出性最低的材质。 7. 彩色液晶显示器图形数值直观显示电阻率.水温，水箱水量，纯化柱更换提示等信息。系统内附“快速参考指南”和“用户手册”提供了关于系统操作和维护的更多信息。 8. 系统维护简单，嵌入抽出式纯化柱方便.快速地更换耗材，几分钟内即可完成更换。 配置：水机主机1台,30L水箱1个，终端过滤器1个 | 3 | 195000 |
| 1-12 | 1/万天平 | 1.量程：≥220g 2.可读性：0.1mg 3.重复性：0.1mg 4.线性：0.2mg 5.智能彩色触摸屏； 6.直观的自解释图标及纯文本的中文用户界面； 7.全新的滑屏操作界面，操作更方便.快捷； 8.MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Excel，无需任何软件，并可设置数据输出间隔； 9.机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁； 10.采用完全可拆卸的防风罩设计（适用于带防风罩的天平）； 11.监管锁功能可锁定菜单，防止设置被篡改； 12.更多的应用程序：密度.百分比.检重.峰值保持.计数.不稳定状态测量等； 13.可自动识别连接的打印机型号，实现数据打印功能； 14.下部吊钩称重； 配置：主机1台 | 1 | 11600 |
| 1-13 | 1/千天平 | 1.量程：≥310g 2.可读性：1mg 3.重复性：1mg 4.线性：2mg 5.智能彩色触摸屏； 6.直观的自解释图标及纯文本的中文用户界面； 7.全新的滑屏操作界面，操作更方便.快捷； 8.MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Excel，无需任何软件，并可设置数据输出间隔； 9.机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁； 10.完全可拆卸的防风罩设计，使得清洁更方便.更彻底（适用于带防风罩的天平）； 11.监管锁功能可锁定菜单，防止设置被篡改； 12.更多的应用程序：密度.百分比.检重.峰值保持.计数.不稳定状态测量等； 13.可自动识别连接的打印机型号，实现数据打印功能； 14.下部吊钩称重；. 配置：主机1台 | 2 | 15600 |
| 1-14 | 原子吸收分光光度计 | 一.测定系统： 1.光学系统须具备：火焰：光学双光束 石墨炉：电子双光束； 光学双光束/电子双光束自动切换，三维全反射聚焦光学系统（无透镜聚焦）； 2.燃烧器/石墨炉须自动切换：火焰/石墨炉一体机，火焰/石墨炉自动切换； 3.测定波长范围：185～900nm 4.单色器 ：象差校正型 Czerny-Turner 装置 5.光栅刻线条数：≥1800条/mm 6.带宽须为：0.1 , 0.2, 0.4, 0.7，1.0, 2.0nm（≥6档自动切换）； 7.检测器：高灵敏度光电倍增管 8.背景校正在火焰或石墨炉模式下都必须具有两种扣背景方式： A.高速自吸收：自吸收频率不低于100Hz； B.高速氘灯法；氘灯频率不低于1000Hz。空心阴极灯频率不低于500Hz； 9.灯座数：≥8 灯座(其中有两个灯座既可用于普通空心阴极灯，也可用于高性能空心阴极灯）； 10.进口高性能空心阴极灯：7只（可安置于8灯座上指定位置），高性能空心阴极灯最佳辅助电流自动优化设定； 11.点灯方式：发射，NON-BGC，BGC-SR，BGC-D2； 12.基线稳定性：不大于0.004Abs/30min； 13.软件环境：Microsoft Windows 2000/xpTM/7(32位)； 14.参数设置：WizAArd 法； 15.测定方式：火焰连续法，火焰微量进样法，石墨炉法； 16.浓度转换方式：校准曲线（可选择 1次，2次，3次函数）； 标准加入法/简化标准加入法 （1次函数）； 17.重复测定：最多20次重复； 显示平均值，标准偏差 （SD）和相对标准偏差 （RSD） 根据标准偏差(SD)和相对标准偏差（RSD）值自动排除异常值； 18.基线校正：采用峰高和峰面积的偏移量校正方法，自动校正基线的漂移； 19.峰数据处理范围：峰数据处理范围，可选峰高和峰面积方式。 20.灵敏度校正：通过灵敏度比较，自动校正校准曲线； 21.表格数据处理功能：采用重量因子，稀释因子，定容因子和校正因子计算实样浓度。 装载参数：有模板功能 22.多任务功能：测定过程中，可以使用MS Office等其他软件； 23.步骤/结果显示：MRT 工作单 （MRT：测定结果表）； 24.结果打印：汇总报告 25.QA/QC：相关系数.%RSD.ICV/ICB.CCV/CCB.PB.LCS.SPK.PDS.DUP .QA/QC 检查后，可选择暂停.标记或继续分析 26.重新测定：可选择是否重新测定。 自动进样器对未知样品自动稀释后重新测定 （火焰微量进样法.石墨炉法） 27.电子记录和电子签名：注册ID/密码用户管理 用户级别限制赋予的权限 ，日志记录.追踪审核.电子签名 二.火焰规格 1.类型：气冷预混合型 2.燃烧头：10 cm钛制 （5cm钛制，用于 N2O-C2H2 火焰，选购件） 3.雾化器：Pt-Ir 毛细管，特氟隆喷嘴，陶瓷撞击球（可用于氢氟酸） 4.雾化室：经过特殊处理的聚丙烯 5.位置调节：安装了原子化器自动切换装置AAC ；前后上下位置自动调节；自动搜索最优燃烧器高度 6.角度调节：0～90度 7.流量控制：燃气流量设置自动可调 （0.1 L/min 增量），助燃气流量设置手动可调，自动搜索最优气体流量 8.安全性能：自动漏气检查，根据C2H2 自动切换流量空气/N2O； 火焰监控器.防止误用燃烧头.气体压力监控器.废液水位监控器.停电安全熄火功能 .仪器内风扇故障时自动停止检测； 9.灵敏度：2μg/mL Cu的吸光度：0.35Abs±0.1A Cu的检出限：≤0.004μg/mL； 重现性: ≤1% 10.加热温度范围：室温～3000°C； 11.加热控制法：干燥：电流控制方法（带温度自动校正功能）； 灰化/原子化：光学温度控制方法； 12.加热参数设置： 最大升温速率：≥3000°C/秒 最多20 段； 加热方式：斜坡/阶梯 内部气体类型：2路切换； 高灵敏度设置； 石墨炉浓度富集循环：最多20 次； 最优石墨炉程序搜索功能； 内部气体流量：0～1.5 L/min,气体控制精度：0.01L/min； 13.检出限：Pb ≤1.0pg (即，检出限≤0.05μg/L, 进样量20 μL）, Cd≤ 0.06pg (即，检出限≤0.003μg/L, 进样量20 μL)； 14.安全性能：冷却水流量监控器.气体压力监控器；过电流保护（断路器和光学探头双重监测）.石墨炉冷却块检查 15.石墨炉位置调节：安装了原子化器自动切换装置AAC， 燃烧头/石墨炉的马达驱动自动切换， 前后上下位置自动调节 四.自动进样器和石墨炉性能要求： 1.火焰和石墨炉可通用：一机两用，能同时在火焰和石墨炉上的使用 一台自动进样器主机既可用于火焰分析也可用于石墨炉分析 2.功能：原点检测功能；自动清洗功能；自诊断功能；随机编排； 3.最大样品个数：试剂用8个 样品60个(都可以随机编排) 4.样品容器：样品容器15mL(火焰专用试管)或 2mL(石墨炉专用样品小瓶)； 5.试剂容器：40mL(火焰专用试管)或试剂容器 20mL(石墨炉专用试管)； 6.喷管清洗：溶剂排出方式（石墨炉测定时） 溶剂吸引方式（火焰测定时）； 清洗液瓶：2L； 五.自动进样器在石墨炉上使用时的性能要求： 1.采样功能：稀释功能 试剂添加功能 2.注射器：250 μL 3.进样量：2～90 μL 4.重现性：1% R.S.D(20μL时) 5.交叉污染：清洗口0.0001以下 混合口0.00001以下 6.混合口清洗：溶剂排出方式 .样品共洗方式 7.混合功能：使用混合口.可混合最大容量为600μL 8.添加试剂数：最多4液体,可设定样品.试剂的进样顺序（非混合时） 9.可混合液体数：工作曲线法：最多5液体 标准加入法：最多6液体 10.自动稀释再测定：根据工作曲线对未知样品的结果进行判断。能够外延法时，根据进入工作曲线的范围自动计算稀释倍数进行稀释。不能外延法时，稀释倍数一律为10倍 六.配置: 1.原子吸收分光光度计主机，1台 2.火焰燃烧头高度自动调整装置，1套 3.石墨炉分析装置，1套 4.光学双光束/电子双光束装置，1套 5.火焰与石墨炉自动切换装置，1套 6.自动进样器（火焰与石墨炉共用），1套 7.自动搜索最优燃烧气流量装置，1套 8.原装高密石墨管（可使用≥300次），5套 9.原装热解石墨管 （可使用≥300次），5套 10.空压机，1套 11.冷却循环水，1套 12.元素灯（铜.铁.铝.镉.锰.锌.铅元素）， 共7支 13.自动进样器的样品，试剂及试剂瓶，1套； 14.高效雾化器（Pt-Ir毛细管，特氟龙喷嘴，陶瓷撞击球（改性氧化铝），高耐腐蚀）1套； 15.开机启动工具包及相关说明书等， 1套 16.钢瓶气2瓶（符合实验室分析仪器使用的乙炔气和纯度为99.999％氩气，包含对应气体瓶.进口捷锐减压阀各1套）； | 1 | 265000 |
| 1-15 | 原子荧光分光光度计 | 1、用途 主要用于水、食品、药品、农产品、化妆品等样品中As、Hg、Se、Sb、Bi、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au元素的痕量分析。 2、系统配置要求 2.1 仪器类型：全自动内置式双顺序注射泵原子荧光光度计 2.2 配置内容 2.2.1原子荧光光度计主机 2.2.2自动进样器（极坐标自动进样器不少于160位） 2.2.3主机自带进口专用四位阀1个，三位阀2个（提供报关证明） 2.2.4数据处理系统、专用中文操作软件 3、工作条件 3.1 环境温度：15℃～35℃ 3.2 相对湿度：25-85% 3.3 适用电源：220V（AC），50Hz 4、技术性能指标要 4.1光学系统： 短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统 4.2光源系统：采用特制高强度空芯阴极灯，仪器可以自动识别能量自动配比并可调；双通道或以上，可单元素分析测定，也可以多元素分析测定。 4.3进样系统：全自动内置式双顺序注射进样系统，能够进行自动稀释，在线精确调节还原剂进样量（样品及还原剂都是注射器进样）。 4.4采用单个样品盘不少于160位极坐标自动进器（外置）。 4.5具备关于氢化物发生法的在线消除还原剂气泡装置：有效解决还原剂产生的气泡，提高仪器测定的稳定性； 4.6 反应系统：化学气相发生气液分离器装置及除水装置，具有二级气液分离装置，采用注水式二级液封，无封闭构造，方便使用。 4.7具备氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱:通过对有毒元素的吸附和化学处理，实验室不容易被污染并与排风装置共同作用确保操作人员的安全。 4.8 具有进口专用四位阀和三位阀，使用寿命长，且不易老化。（需提供照片佐证） 4.9自动单点配标准曲线，曲线的线性系数>0.999，在线更改进样量 4.10气路系统：气路模块化设计，流量通过计算机控制，流量准确，气路安全 4.11测量精度： RSD≤0.8% 4.12预留升级接口，与液相色谱等装置联用可做As、Se、Sb、Hg等元素形态分析及价态分析 4.13可升级专用气态汞检测装置，可实现空气中超痕量汞的测定；配专用水中超痕量汞检测装置，可检测海水、地表水中超痕量汞（检出限≤0.002µg/L） 4.14预留升级接口可升级固、液态直接进样测镉仪，与原子荧光连用直接检测固体，液体中镉含量。(提供彩页佐证及检测报告) 4.15预留升级接口可升级固、液态直接进样测汞仪，与原子荧光连用直接检测固体，液体中汞含量。(需提供相关产品型号及彩页佐证) 4.16检出限（DL）：硒、碲、铋、砷、汞等元素≤0.01µg/L；冷原子测汞≤0.001µg/L；镉≤0.001µg/L， 固态镉≤0.02ppb， 固态汞≤0.01ppb 4.17采用标准的RS-232接口/RS-485通讯口； 4.18线性范围： 三个数量级； 4.19中文专用操作软件：适用于XP/win7的中文窗口操作软件，具有专家系统提供培训式仪器参数选择、优选方法推荐和操作指南。 5.配置清单如下： 序号 主机标准配置 数量 01 双道原子荧光光度计仪器主机 1套 02 160位自动进样器 1套 03 进样反应系统（注射泵） 1套 05 专用编码空心阴极灯（砷、汞灯各1支） 2支 06 密闭式石英炉原子化器 1套 07 二级气液分离器 1支 08 烟囱 1个 09 石英炉芯 1个 10 点火炉丝 3根 11 调光器 1个 12 氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱 1个 13 电源保险丝 3个 14 电源线 1根 15 接口电缆 2根 16 专用安装工具 1套 17 系统操作软件光盘 1套 18 仪器使用说明书 1本 19 软件操作手册 1本 20 实用分析方法手册 1本 21 电脑及打印机 1套 | 1 | 190000 |
| 1-16 | 紫外可见分光光度计 | 1．光学系统：双光束 2. 分光器：切尼尔—特纳单色器使用低杂散光衍射光栅 3. 测试波长范围：190~1100nm 4. 波长准确性：±0.1nm（656.1nmD2），±0.3nm（全范围） 5. 波长移动速度：≥6000nm/min；波长扫描速度：≥3000-2nm/min 6. 波长重复精度：≤±0.1nm 7.谱带宽度：≤1nm 8. 杂散光：≤0.02% 9. 测光类型：吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E） 10. 测光范围：吸光度：-4~4 Abs 透射率0.0 ~400% 11 基线平滑度：±0.0006Abs以内（700nm）光源点亮1小时后 12. 噪声：≤0.00005Abs以内（700nm） 13. 漂移：≤0.0003 Abs/h以内（700nm）光源点亮1小时后 14. 光源：20W卤素灯和氘灯，内置光源位置自动调整机构 15. 检测器：硅光电二极管 16. 配置专业软件可在Windows系统下操作，具备扫描.时间驱动.波长编程.浓度测定及方法储存等功能，可控制主机的运行。 17. 可根据各种应用需要安装多种附件，比如温度控制恒温池架.微量流通池.吸样器.多联池架.长光程池架.粉末样品架.等等。 配置: （1）紫外可见分光光度计主机 1台 （2）10mm石英比色皿 2个 （3）紫外软件 1套 （4）长光程池架 1套（其中1台可加配） | 2 | 146000 |
| 1-17 | 气相色谱仪 | 柱温箱： 1.1温度范围：室温+4℃～450℃ 1.2温度偏差：2℃以内 1.3内容积：≥13.7L 1.4温度准确度：设定值（K）的±1%（可0.01℃校准） 1.5室温变化相关性：<0.01℃/℃ 1.6程序段数：20阶21平台（可用降温程序） 1.7最大升温速度：≥250℃/min 1.8冷却速度：450℃～50℃在3.4min以内（室温25时） 2. 进样口 2.1温度范围：室温+5℃～450℃ 2.2升温设定：1℃步 2.3同时安装数：≥3单元,每个单元独立控温； 2.4进样单元种数：可以安装双填充柱、单填充柱、分流/无分流； 3．毛细管，分流和无分流并用 3.1（分流和无分流并用方式） (1)压力设定范围：0～1035kpa (2)程序段数：7段（可用降压程序） (3)程序比率设定范围：—400～400kpa/min (4)分流比设定范围：0～9999.9 (5)全流量设定范围：0～1250ml/min (6)校正功能：可保持柱温箱升温中的柱平均线速度（只限毛细管柱时） 4. 检测器单元 4.1检测器同时安装数： ≥4单元,保证后期可以升级到4个检测器. 4.2．电子捕获检测器（ECD） （1）最高使用温度：≥ 400℃ （2）最小检测量：≤4.4fg/s(γ-BHC) （3）动态范围： 104 4.3. 氢火焰离子化检测器（FID） （1）最高使用温度：≥450℃ （2）最小检测量： ≤1.5×10-12g/s ( 十二烷 ) （3）动态范围： 107 5.软件功能 5.1数据采集和数据解析 采用一体化的数据结构。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。 5.2报告制作 高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。 6. 液体自动进样器 6.1 样品位：≥18位 7.顶空进样器 7.1 样品流路温度：室温+10℃至225℃； 7.2 样品瓶数量：≥20位 7.3 加热孔数量：≥6个样品瓶位旋转托盘 7.4载气控制：通过GC内置的AFC电子控制 7.5样品瓶加压控制：通过GC内置的APC电子控制 7.6漏气检测：所有顶空瓶漏气检测功能 7.7 顶空进样器是和本次气相一同使用,需能完全兼容(包括软件). 8 配置清单 8.1 气相色谱仪主机(含FID检测器、柱温箱) 1套 8.2 ECD检测器 1套 8.3 分流不分流进样口 2个 8.4气路附件 1套 8.5原装工作站 1套 8.6 ≥18位自动进样器 1套 8.7 ≥20位的顶空进样器 1套 | 1 | 520000 |
| 1-18 | 离子色谱仪 | 数量：1台 应用范围：适用于样品中阴阳离子、有机酸和有机胺类物质的分析 技术要求 离子色谱系统，包括高压泵，内置电动六通阀，保护柱，分析柱，阴离子抑制器（淋洗液通道和再生通道完全独立）和电导检测器。 泵：高性能/低脉冲低压双柱塞泵，采用化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路。适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。 流速范围：0.00-5.00 mL/min，无需更换泵头。 最大压力：35 MPa(5000 psi). 流速最大误差：<0.1%. 流量精密度：<0.1%. 压力脉冲：小于系统压力的1.0%. 色谱分析柱 原厂生产的高效高容量阴离子分离柱及保护柱 1套，色谱柱须采用聚合物填料，耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，为保证充分的柱效，柱交换量不小于320μeq/根，耐受2 mL/min及以上的流速。以上参数均需提供仪器制造商官方网站可供下载的色谱柱手册截图。 抑制器 原厂生产阴离子自动电解连续再生微膜抑制器1 套，无需外加硫酸进行轮流再生，不需使用蠕动泵，不存在泵和泵管等易耗品。 电导检测器： 类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号，提供具有电导输出的色谱图。 电导池体积：≤1.0 μL。 全程信号输出范围：0-10000 μS. 检测器分辨率：≤0.0047nS/cm。 检测器耐受最大压力：≥8Mpa，提供软件截图或仪器制造商官方网站可供下载的所投产品的样本截图。 信号采集频率：不低于80Hz，提供实际软件操作截图。 软件: 操作界面模拟Microsoft®office操作系统易于学习和操作。 基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据；可以实现样品及标样的数据图形化显示，可以以棒状图、散点图、折线图、气泡图等形式显示数据点的趋势与离散度。（需提供软件截图）。 可通过升级兼容第三方仪器，可升级至网络版软件，操控第三方气相色谱和液相色谱仪器。 离子色谱用自动进样器 具有40个以上进样瓶物理位置的自动进样器 上样速度：0.1-5.0 ml/min 样品瓶带有样品瓶盖，自动进样器带有样品盘保护罩 样品瓶带有单独的过滤芯瓶盖，避免样品交叉污染。 配置清单 离子色谱仪主机 1套 阴离子色谱柱 1套 阴离子保护柱 1套 阴离子微膜抑制器 1套 自动进样器 1套 气体调节阀 1套 电脑 打印机 | 1 | 330000 |
| 1-19 | PH/选择电极 | 1.大屏幕LCD可显示同时pH或mV值，以及温度.电量.模式和校准信息等图标。 2.可自动识别USA/NIST/DIN缓冲液。 3.可查阅校准结果。 4.可使用AA电池或电源适配器 5.防护等级IP54 6.PH：测量范围：-2.00 – 16.00 分辨率：0.1, 0.01 相对精度：±0.01 校准点：最多3点 7.mV/RmV ：mV测量范围：±1600.0mV 8.RmV测量范围：±1999.9mV 9.分辨率：0.1 10.相对精度：±0.1mV 11.有RmV校准 12.温度范围：-5 - 105℃，分辨率：0.1，相对精度：±0.1 13.手动或自动温度补偿 14.可存储50条数据 15.可温度校准 配置：pH台式主机1台，电极支架1个，电源适配器1个，三合一pH电极1支，溶液套装1套（pH4.7.10缓冲液，储存液，清洗液，各60mL） | 1 | 7200 |
| 1-20 | 散射浊度仪 | 1、具有实验室浊度仪的优越性能，又可用于实验室的水质分析，可广泛应用于饮用水、废水、纯水、工业水及环境水的浊度值测量。 2、采用双检测光学系统，可补偿样品颜色、光波动以及杂散光引起的测量误差； 3、信号平均模式的设计，补偿了样品中处于光路上的颗粒漂移而引起的读数误差。浊度测试可在1分钟之内完成，测量过程快速而简便； 4、灵敏的故障自诊断功能，可及时提醒使用者发现并排除仪器故障； Ratio光学技术与微处理技术的完美结合，大大提高了仪器的精确度、灵敏度和可靠性。 5、采用便携式设计，经济型，适用于中小水厂，工业用户，饮料厂，水产养殖，游泳池，卫生疾控，医院等部门的浊度测量。 6、技术参数：符合标准：满足USEPA方法180.1的要求 量程：当小数点位置自动变化时，为0-1000NTU； 7、当手动选择测量范围时，为0-9.99、0-99.9和0-1000NTU 测量模式：NTU 分辨率：在最低测量范围时为0.01NTU 电源要求：四节五号碱性电池或可选择整流器； 8、操作温度：0到50℃， 重量：520g， 重复性：（0-1000 NTU）不大于1% ，零点漂移：±1.5 % F.S. 示值稳定性：±1.5 % F.S. 线性误差：1%； 9、配置要求：便携式浊度仪主机1台、2个样品池、100mL校准液（4000NTU）、用户手册。 | 1 | 11000 |
| 1-21 | 干燥箱 | 配置：主机1台；不锈钢隔板2块；出厂校准证书1份；说明书1份。 1. 体积：内腔体积≥161升。 2. 材质：不锈钢内腔，不锈钢材质1.4301（ASTM 304）。箱体外部：压花不锈钢外列面，后部采用镀锌钢板。 3. 对流方式：箱体中部内置风扇，强制对流获取良好均一温度。 4. 温度： (1) 加热元件布置在4面冲压成型的U型槽，实现优异的4面加热； (2) 新鲜空气进入箱体前预先在加热腔内预热，保证不影响箱体内的温度均一性； (3) 一个四线制Class DIN A PT100温度传感器； (4) 控温范围：高于环境温度10℃～+300℃，温度设置精度为0.1； (5) 设置点等待功能：保证只有所有测量点均达到温度后才开始计时保温时间。 5. 操作方便性 (1) 触摸屏控制的显示操作面板，所有参数均可以单手操作，方便易懂； (2) 通过电子式控制调节排风门，来混合预热的新鲜空气。 6. 数据记录 (1) 内部数据记录器，存储容量至少10年； (2) 数字计时器：在1分钟到99天23小时之间调节； 7. 远程控制 (3) 可通过以太网连接电脑，用于读取箱体数据； 8.直接温度校准：无需电脑连接，可以直接在触摸屏上实现三点温度校准功能。 9.报警 可设定的温度过高报警和超过箱体最大设定温度10度的自动报警。 | 1 | 33000 |
| 尺寸允许偏差±10% |

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：实验室设备采购 招标人名称：福州市鼓楼区疾病预防控制中心 项目内容：详见“招标货物一览表” 招标编号：2017-FZSG198 |
| 2 | 3.1 | 投标资格标准： (1)投标人应是有能力提供本次招标货物及服务，具有投标项目经营范围的独立法人资格的国内供应商，须提供有效的企业法人营业执照、税务登记证复印件（若为三证合一的，可只提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照副本复印件）。 (2)根据《关于在政府采购活动中开展行贿犯罪档案查询工作的通知》(闽检发[2014]7号)文件规定，投标人须提供其住所地或本项目业务发生地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件（原件或查询平台的在线打印件胶装在投标文件技术商务部分正本中，副本可用复印件）。对于投标文件中未提供行贿犯罪档案查询结果告知函原件或者查询结果有行贿犯罪记录的投标人，其投标无效。 (3)投标人应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料： a. 投标人提供经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明或财务报表、近期依法缴纳税收和依法缴纳社保资金的证明材料，投标人依法免税或不需要缴纳社保资金的应提供证明；还需提供投标人代表在投标单位最近三个月的社保缴费证明材料（社保窗口或从社保系统或其他缴费系统中打印的有盖章（含电子章）的社保缴纳证明材料，若入职不足三个月的，提供劳动合同复印件及实际缴纳月数的社保证明）】 b. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法、失信记录的书面声明，信用记录以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）信用信息查询结果为准，并提供查询截图； c.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 （①投标人提供办公场所的产地证明材料；②参与本项目所必需的设备清单列表，本项目主要人员名单列表及其具备相应专业技能的证明材料或用工合同等。) 本项目不接受联合体参与投标。 （5）投标人为经销商的应取得药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营企业许可证》；投标人为生产厂商的应取得药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产企业许可证》。投标人须提供所投低温冰箱（-20度）应具备《医疗器械注册证》，并附《医疗器械注册登记表》。 投标人未按投标资格要求提供证明材料的，或投标文件中的资格描述与证明材料不一致的，视为资格条件不符合。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后90个日历日。 有效期不足的其投标无效。 |
| 4 |  | 投标文件递交地址：福州市华林路201号华林大厦22层福建中实招标有限公司开标大厅 接收人：沙万利 投标截止时间：2017年07月12日14：30时 |
| 5 | 12 | 本批招标的投标保证金额详见“招标货物一览表” 投标人须从其基本账户将保证金以转账、电汇（非现金）形式于投标文件递交截止时间前交至福建中实招标有限公司指定账户，保证金以投标文件递交截止时间前到账为准，可以转账、电汇形式提交，不接受汇票、现金，不接受个人转账或电汇。退还保证金以公对公形式转账或电汇，不以现金方式退还。 |
| 6 | 19.1 | 评标标准和方法：本项目以综合评分法进行评审。详细评标标准与方法见附件A。 |
| 7 |  | 招标服务费：中标人应在领取中标通知书的同时按省物价局（闽价[2002]服610号）文件规定的比例向招标代理人缴纳招标服务费。 |
| 8 | 23.1 | 招标项目行政监督部门：鼓楼区财政局采购监督管理办公室 |
| 9 |  | 最高限价：本次招标货物设有最高限价，最高限价详见“招标货物一览表”，投标报价超过最高限价的投标文件无效。 |
| 10 |  | 本次招标拒绝进口产品参与投标。 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在中国海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品除外。 |
| 11 |  | 实质性响应（无效投标）条款： 1. 第二章投标人须知涉及的无效投标条款 3.8：不符合上述要求的投标人视为投标无效。 8.1：各投标人应仔细阅读招标文件所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性及准确性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。各投标人若提供虚假资料，一经发现将不予退还其全部保证金；虚假资料若在评标过程中发现，还将视为无效投标；若在评标后发现，还将取消其中标资格；并根据本文件和相关法律法规追究其相关责任。 10.3：投标文件的投标报价部分和技术商务两部分须单独装订，分册密封投标，否则将视为无效标。 11.1：投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将视为其投标文件无效。 12.6未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。 13.1.4投标人未按上述编制、装订等规定提交投标文件的，视为投标文件无效。 13.7：未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被视为无效。 13.8：招标文件中要求投标人提供的资格证明文件及相关材料的复印件（证书、证件必须在有效期内）应加盖投标人公章，并注明“与原件一致”，否则视为该复印件无效。 14.1：投标人应将纸质投标文件的投标报价标部分正副本全部密封，技术商务标部分正副本全部密封，包装袋上应标明招标编号、投标人名称、投标货物名称及“投标报价标”和“技术商务标”字样。投标文件未密封将导致被拒收。 14.5：投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件，将被拒收。 14.7：投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标将被视为无效。 14.9投标人必须在投标截止前登录http://fzgl.fjzfcg.gov.cn网站进行电子投标：具体内容包括网上报名、填写保证金，并进行电子报价、上传投标文件（和纸质一样分为技术部分和商务部分。具体规定第13条）、响应评分模板（综合评分法）。否则视为无效投标。所有投标人必须在http://fzgl.fjzfcg.gov.cn进行注册，并经绑定CA卡后才能进行投标活动。 17.2(6)：如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，将被认定为无效标并没收其投标保证金。 17.3.1：资格性检查。 17.3.2：符合性和重大偏差检查。 19.3：若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。 19.4：根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发{2007}51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库{2004}185号）的规定，计算机设备(台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机)、输入输出设备(激光打印机、针式打印机、液晶显示器)、制冷空调设备、镇流器(管型荧光灯镇流器)、生活用电器(空调机、电热水器)、照明设备(普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯)、电视设备、视频监控设备中的数字硬盘录像机、监控电视墙（拼接显示器）、监视器、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品，本次采购货物中如有属政府强制采购节能产品的，投标产品必须是最新一期《节能产品政府采购清单》内产品，并提供最新期《节能清单》节选及相应型号节能证书，否则投标无效。 若属于财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》内非政府强制采购节能产品的，在同等条件下，优先采购清单中的产品。若采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围，但在最新一期节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。 19.6：根据闽财购[2016]37号文件要求，评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可视为投标人相互恶意串通投标，并做出其投标无效的决定： (1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； (2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； (3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； (4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。 (5)不同投标人的投标文件相互混装； (6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 2. 投标人技术部分总得分少于PT技术部分总分值50%的视为技术不响应，投标无效。 上述条款投标人有一项不符合者、未按要求提供证明材料的、或投标文件的描述与证明材料不一致的，均视为无效投标。 |
| 12 |  | 废标条款： 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定,在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标： (一)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； (二)出现影响采购公正的违法、违规行为的； (三)因重大变故，采购任务取消的。 (四)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。 |

附件A评审标准与方法

本项目均采用综合评分法，评标委员会将对通过资格及实质性响应性审查的各合格投标人根据以下标准和方法进行评议和评分。评标委员会将严格按照招标文件的要求实行两阶段评标，第一阶段技术商务部分评标（投标报价标部分投标文件在技术商务标部分评分结束前密封保管）；第二阶段投标报价标部分评标。最终根据两阶段评标汇总推荐综合得分最高的为中标候选人。若综合得分有相同的最高分，则在综合得分相同的投标人中按报价优惠顺序推荐中标候选人，若综合得分和报价均相同的，则在综合得分和报价均相同的投标人中按技术质量得分高低顺序推荐中标候选人。

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标，对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。

计算分数时四舍五入取小数点后两位。主要评标因素如下：

各部分评分分值分布如下：

PT：技术部分           满分40分

PB：商务部分           满分15分

PF：报价部分           满分45分

PP: 优惠加分部分       满分：根据规定的加分幅度

最终得分为各个评委的算术平均值。

综合得分P＝PF＋PB＋PT+PP

具体分值及评分因素分布如下：

| 评分 部分 | 评分细则 | 最高 得分 |
| --- | --- | --- |
| PT 技术部分 (40分) | T1根据各投标人所投设备技术性能以及对招标文件各项基本要求（招标货物一览表及技术要求中设备采购清单、具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投产品完全满足招标文件技术规范及要求的，得34分，技术参数中每负偏离一项扣3分。投标货物的技术响应情况必须在《技术偏离表》中完整体现。（满分34分） | 34 |
|  | T2.根据各投标人所投货物提供详细、合理、齐全的主要件和关键件清单(包括主机、附件、备品备件、专用工具等)，满足招标文件的基本要求，并符合该产品的实际配置情况由评委进行横向评议并在0～3分之间打分。 | 3 |
|  | T3.投标产品彩页资料完整且能佐证所投标产品的技术参数及功能的得3分；彩页资料或复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能的得1.5分；提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能不得分。 | 3 |
|  | 投标人技术部分总得分少于PT技术部分总分值50%的视为技术不响应，投标无效。 |
| PB 商务部分 (15分) | B1.根据投标人商业信誉以及财务状况、企业经营年限等方面情况在0-2分之间进行打分。 | 2 |
|  | B2 根据投标人提供的2014年1月至本次投标截止日期（日期以验收报告为准）投标人所完成的与本次招标相类似销售业绩情况进行打分，每提供1份单项合同≥200万元的业绩得1分。(需提供投业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查），否则不得分。） | 1 |
|  | B3服务保障体系 | B3.1根据各投标人的售后服务承诺、维护响应计划进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式等方面，在0～3分之间进行打分。未提供明确的本项不得分。 | 3 |
|  |  | B3.2投标货物质保期比招标要求每增加1年的加1分，满分3分。 | 3 |
|  |  | B3.3根据投标人针对本项目提供的售后维护机构(应提供机构合法营业证明，地址、规模说明)和技术人员 (应提供联系方式、职务、具体负责事项)配备情况在0-3分之间打分。 | 3 |
|  |  | B3.4根据投标人提供的培训计划内容及承诺，在0～3分之间打分。 | 3 |
| PF报价部分 (45分) | 投标人的投标总价经修正后，计算出报价评标价，评委将按下列方法计算合格投标人的报价部分得分。 PF=(Fn/F)×45分 PF：投标人的投标总价得分 F：各合格投标人报价（即经修正后的投标总价） Fn：评标基准价即合格投标人中的最低报价 | 45 |
| PP:优惠加分部分 | 投标人的投标产品满足下列条件的将给予技术项和价格项的同时加分，具体加分幅度详见以下规定： |
|  | 同一合同包内的节能、减排、环境标志产品各报价总金额占本合同包报价总金额 | 20%及以下 | 价格评标项：价格评标项标准总分值4%的加分 |
|  |  |  | 技术评标项：技术评标项标准总分值4%的加分 |
|  |  | 20%-50% (含50%） | 价格评标项：价格评标项标准总分值6%的加分 |
|  |  |  | 技术评标项：技术评标项标准总分值6%的加分 |
|  |  | 50%以上 | 价格评标项：价格评标项标准总分值8%的加分 |
|  |  |  | 技术评标项：技术评标项标准总分值8%的加分 |
| 评标备注条款： (1)根据（闽财购{2008}31号）文件的规定，对于列入非强制性节能（发改委发布）、减排、环境标志（环保部门发布）产品等最新期政府采购清单（国家级）内的投标产品将给予一定评审优惠（若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标货物不享受优惠政策）。 (2)所投产品为以上目录内产品的，应提供相应型号清单目录节选及该型号的对应证书，在“节能(非强制类产品)、减排、环境标志统计表”中对清单内的投标产品单独报价（计算出上述产品在该合同包中的总价格）。未按上述要求进行投标的，评标时将不予进行优惠加分。 (3)根据榕政综〔2016〕71号文件，优先使用《福州市名优产品名单》产品,若在招标文件公示期间，如有新的政府采购优惠政策文件发布，将按新的文件中规定的优惠政策执行。所投产品入选《福州市名优产品名单》的，须提供该相关证明材料，加盖投标人公章并标注所在位置。 (4)本项目为非专门面向中小企业采购。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标时应提交本办法规定的《中小企业声明函》，并提供符合财库[2011]181号文件和工信部联企业[2011]300号文件规定的相关证明材料（详见本招标文件第五章中小企业声明函），否则不予认定。若《中小企业声明函》所声明的内容不实的，则按提供不真实材料处理，其投标保证金不予退回。凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 |
| 其他注意事项： (1)投标人须在投标文件中对以上评分细项内容逐项真实、完整地进行书面应答及作出承诺。 (2)评标标准和方法中所涉及到的如技术支持材料、机构设置证明、业绩证明材料等一切需要投标人提供的相关有效证明材料，投标人必须认真分类并装订成册，做好标识以方便评委会逐条对应评议。未提供相关证明材料的，评委将有可能作出不利于投标人的评议和评分。 (3)投标人针对评标办法的承诺（描述）和证明材料不一致的，评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并以不利于投标人的内容为准进行评审。投标人的澄清、说明采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性的内容。投标人按要求进行澄清的，招标人以澄清内容为准进行验收；投标人未按要求进行澄清的，招标人以投标描述、证明材料中有利于采购人的内容进行验收。 (4)投标人的投标文件响应内容若出现前后不一致的情形，评标委员会有权做出对投标人不利的认定。评标委员会将以低标准进行评审，若中标则签合同时将按高标准执行。 (5)评审时，评委会发现电子投标文件和纸质投标文件的同一内容有不一致的，以电子投标文件内容为准。 |

一、说明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “招标人”系指福州市鼓楼区疾病预防控制中心。

2.2 “招标代理人”系指福建中实招标有限公司。

2.3 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交本次投标文件的供货商或制造商。

2.4 “货物（或产品）”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人

3.1有能力提供本招标文件所述服务，符合本招标文件对投标人资格标准要求且已实质性响应招标要求的投标人。

3.2投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3一个投标人只能提交一份投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加同一合同项下的投标：

(1) 单位负责人、法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司存在直接管理、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司管理、直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目（同一合同项）下的投标。

3.5投标人和投标产品的经营活动（包含：设计、销售、安装及运维等）涉及到须经国家行政许可的（如3C），应获得许可。

3.6投标代表在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

3.7投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件（投标代表是法定代表人无需），并提供法定代表人和投标代表的身份证正、背面复印件。

3.8注：不符合上述要求的投标人视为投标无效。

4. 投标费用

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

二、  招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

⑴ 投标邀请

⑵ 投标人须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 合同主要条款

⑸ 投标文件格式

5.2本招标文件中所列的工艺、图纸、材料和设备的专利、配置、技术参数、性能、标准、商标、名称、设计、原产地或生产供应商等要求仅系说明并非限制。投标人可提出替代标准，但替代标准必须高于或等于本文件要求，并在《技术偏离表》中做出详细说明。

5.3除非有特殊需要，招标文件不单独提供本项目使用地的自然环境、气候条件、公有设施、配套设施等情况，投标人若对以上情况要求了解，经招标人同意后，可以到使用地勘查，否则将被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6. 招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式通知招标代理人。招标代理人将视情况在投标截止时间15个日历日内将不标明来源的书面答复发给已购买招标文件的所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布澄清公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

6.2投标人对本次招标活动事项提出疑问的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式与本招标代理人联系，“应知其权益受到损害之日”的解释以《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条的规定为准。

6.3投标人对招标文件提出质疑,应在规定时间内提交由法定代表人或授权代表（提供授权函）签署的书面原件并携带相关资料及企业营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件（加盖投标人公章，原件备查，若无法提供原件或与原件不符的，视为虚假质疑）送达招标代理人。

6.4质疑的内容须提供事实依据，投标人在规定时间内未提出异议的,视为认同本招标文件中所有条款，今后将无权提出任何异议。

7. 招标文件的修改

7.1至投标截止日期前15日，招标代理人可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电邮或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本须知第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、  投标文件的编写

8. 要求

8.1各投标人应仔细阅读招标文件所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性及准确性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。各投标人若提供虚假资料，一经发现将不予退还其全部保证金；虚假资料若在评标过程中发现，还将视为无效投标；若在评标后发现，还将取消其中标资格；并根据本文件和相关法律法规追究其相关责任。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标，但不得对单一合同包中的货物拆分投标。招标人不接受有任何可选择性的报价，每一种货物和每一合同包只能有一个报价。总报价应为投标项目送达招标人指定地点、经招标人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、项目实施、运输、采购保管、安装铺设、调试、产品检验检测、税收、保险、售后服务、招标服务费、验收费、安装铺设所需的线材、维修所需的工具、备件及清单、随机赠品、促销品、说明书、其他相关技术资料等所有费用。

8.3中标人应保证招标人和招标代理人不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控，如果出现任何第三方提出指控，中标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿招标人和招标代理人的损失。

8.4在合同履约期间，由于中标人与任何第三方之间的纠纷，影响到合同履约的，中标人需承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿招标人和招标代理人的损失。

8．5投标人不得以任何形式向与本项目无关的其他单位或人员提供招标文件及所附的有关资料，如违反，必须赔偿招标人和招标代理人的所有损失，且招标人和招标代理人保留追究法律责任的权力。

9. 投标文件的语言

9.1招标文件中载明的资格或技术商务要求中涉及的投标人提供的证明文件原件属于非中文描述的，投标人必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。未按要求提供中文译本的，将认定为该项资格或技术商务要求不符合。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖投标人公章。

9.2各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成（至少应包括下列部分）

10.1报价部分（具体组成内容详见第五章报价部分目录）

10.2技术商务部分（具体组成内容详见第五章技术商务部分目录）

10.3投标文件的投标报价部分和技术商务两部分须单独装订，分册密封投标，否则将视为无效标。

11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将视为其投标文件无效。

11.2特殊情况下招标代理人可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理人规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理人缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。若为联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以转账或电汇形式提交，不直接接受现金或汇票；投标人在缴纳保证金时必须以其基本账户缴纳，不得以投标代表个人的名称缴纳。

12.5投标人在交纳投标保证金时，必须严格按规定的金额交纳，不得多交或少交，并在办理交纳手续时必须注明招标编号、项目名称，若因多交、少交或未标明招标编号、项目名称而引起查询不到，其后果将由投标人自行承担。

12.6未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.7招标代理人将在中标通知书发出之日后五个工作日内予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。

12.8中标人在全额缴纳招标服务费并签订合同后，中标人凭采购合同副本退还其投标保证金，招标代理人以电汇、转账方式原额无息退还投标保证金。

12.9投标保证金的有效期与投标有效期一致。

12.10若中标人因故未签定合同或未履行合同的，招标服务费将不予退还。

12.11发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人开标后且在投标有效期内撤回投标，或虚假承诺；

（2）提供不真实的或伪造相关投标资料；

（3）不接受招标文件中有关规定，对其投标价格有误之处的修正；

（4）恶意干扰招投标活动，不听劝阻的；

（5）若投标人被评标委员会认定为串通投标的；

（6）中标人未按规定缴纳招标服务费或履约保证金（若有）

（7）中标人未能做到：按中标通知书要求的日期签订合同；或按招标文件规定和投标文件承诺履行其义务。

上述不予退还投标保证金的情况给招标人或招标代理人造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

13.1投标人须按投标文件电子模板格式编制和上传投标文件。

13.1.1电子投标文件要求技术部分独立编制：技术部分所有内容不得有体现投标人名称、具体人名、电话号码、页眉、页脚、投标人的成功案例等可以判定投标人的内容，上传电子投标文件技术部分时，应将其隐藏；文字部分必须选用宋体四号黑色字体，并详细填写投标人产品技术参数相关内容、正负偏离表，所有内容不得使用底色、边框、特殊符号等标识做修饰，所附证明材料不得加盖投标人公章或体现投标人信息。（请各投标人特别注意）。

13.1.2电子投标文件的其他部分（含价格部分、商务部分和附加部分等）应当按照招标文件要求编制，并标明项目编号、投标人名称、投标项目名称等字样。（请各投标人特别注意）

13.1.3投标人在上传电子投标文件的同时提交纸质投标文件(正本一份，副本二份)，纸质投标文件必须用A4幅面纸张打印胶装，应编制封面、目录、页码，副本可以用正本的完整复印件。

13.1.2投标人在上传电子投标文件的同时提交纸质投标文件正本一份，副本二份；纸质投标文件分投标报价标部分、技术商务标部分两册装订，投标报价标和技术商务标须分别单独密封包装。所有纸质投标文件必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，并加盖骑缝章，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。投标人需提供投标文件的电子版（doc格式）一份，并封装在投标报价标中。纸质投标文件与电子投标文件的价格部分、商务部分须一致；纸质投标文件与电子投标文件的技术部分实质性响应须一致，但电子投标文件的技术部分必须符合本须知第13.1.1条规定。

13.1.4投标人未按上述编制、装订等规定提交投标文件的，视为投标文件无效。

13.2 投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签署并加盖公章，如由后者签署，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写，并由法定代表人或其授权代表（投标代表）签署，盖投标人公章（以非投标人公章加盖的视为无效章，下同）。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理人的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被视为无效。

13.8招标文件中要求投标人提供的资格证明文件及相关材料的复印件（证书、证件必须在有效期内）应加盖投标人公章，并注明“与原件一致”，否则视为该复印件无效。

四、 投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1投标人应将纸质投标文件的投标报价标部分正副本全部密封，技术商务标部分正副本全部密封，包装袋上应标明招标编号、投标人名称、投标货物名称及“投标报价标”和“技术商务标”字样。投标文件未密封将导致被拒收。

14.2 每一密封处均应注明“于开标时间之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并签署或盖章。投标文件未按上述要求标记的将导致投标被拒绝。

14.3投标文件由专人送交，投标人应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表注明的时间地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理人将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件，将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理人。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标将被视为无效。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标人将依法重新组织招标或者采取其他法定方式采购。

14.9投标人必须在投标截止前登录http://fzgl.fjzfcg.gov.cn网站进行电子投标：具体内容包括网上报名、填写保证金，并进行电子报价、上传投标文件（和纸质一样分为技术部分和商务部分。具体规定第13条）、响应评分模板（综合评分法）。否则视为无效投标。所有投标人必须在http://fzgl.fjzfcg.gov.cn进行注册，并经绑定CA卡后才能进行投标活动。

五、  投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

15.1 本项目将在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理人主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。

15.3开标时，由招标代理机构和投标人的CA卡共同解密已上传的电子投标文件，由招标人监督人员和投标人代表检查纸质投标文件的密封情况，对符合要求的投标文件按照提交电子投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序），由开标会主持人或唱标人宣唱各投标人的报价，唱标内容为“开标一览表”内容或招标代理人认为需要宣唱的内容。招标代理人对唱标内容作开标记录，由投标人代表签字确认，投标代表未到场确认或当场提出异议的，视同认可开标过程及开标记录。

16．评标委员会

16.1招标代理人根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和招标人代表组成，成员为五人以上（含五人）单数组成，专家人数不少于总成员数的三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评标委员会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被不予退还其投标保证金。

17.1评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细（分项）表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3)投标文件中货物（服务）的应标数量若少于招标文件规定采购数量的，以总价为准，并修改数量和单价。

(4)若(1)与(2)冲突，以(1)为准。

(5)若出现更正方法矛盾的情形，则按对“有错”投标人不利的方法进行更正。

(6)如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，将被认定为无效标并不予退还其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效。

17.3.2符合性和重大偏差检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：（一）实质性影响合同的范围、质量和履行；（二）实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；（三）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标无效。凡有下列情况之一者，属于重大偏差，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

- 投标文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的；

- 未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章；或签字人未经法定代表人有效授权委托的，或投标文件中有代签名、虚假签名、加盖虚假印章、盖章不符合要求等情况；

- 未按规定提交投标保证金的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

- 投标人提交的是可选择的报价；

- 投标文件中提供虚假或失实资料的；

- 项目完成期限超过招标文件规定

- 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

- 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

- 投标人附有招标人不能接受的条件；

- 一个投标人不止投一个标；

- 投标文件组成不符合招标文件要求的；

- 不符合招标文件中规定的其它实质性要求的条款。其他实质性要求的条款可由评标委员会一致讨论确定。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18.投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.2细微偏差澄清：投标文件实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。评标委员会可以书面要求投标人在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按法定的澄清程序执行。无法补正或不允许补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该投标人的认定。对细微偏差的不利认定标准将在本章投标人须知前附表第6项所述“评标标准与方法”中做出规定。

18.3其他澄清：招标文件规定的其他须澄清情况。

19. 比较与评价

19.1评标委员会将对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能等），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发{2007}51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库{2004}185号）的规定，计算机设备(台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机)、输入输出设备(激光打印机、针式打印机、液晶显示器)、制冷空调设备、镇流器(管型荧光灯镇流器)、生活用电器(空调机、电热水器)、照明设备(普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯)、电视设备、视频监控设备中的数字硬盘录像机、监控电视墙（拼接显示器）、监视器、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品，本次采购货物中如有属政府强制采购节能产品的，投标产品必须是最新一期《节能产品政府采购清单》内产品，并提供最新期《节能清单》节选及相应型号节能证书，否则投标无效。

若属于财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》内非政府强制采购节能产品的，在同等条件下，优先采购清单中的产品。若采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围，但在最新一期节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。

19.5出现同一品牌同一型号产品参与投标情况的认定方法和标准

若本项目采购的货物中单个合同包内为单一品目或有明确投标产品主件的，出现多家投标人用同一品牌同一型号产品参加同一个合同包投标情形的，将作为一家投标人计算。投标产品主件会在“招标货物一览表”中表明（若有）。投标时发现上述情况，评标委员会按照以下原则确认有效投标人：

(1)对同一品牌同一型号产品参加投标的各家投标人响应的技术指标参数部分进行比较审查，如不同投标人的产品技术指标参数描述不一致，应明确技术指标参数的真实性和唯一性，以最符合技术指标参数真实性和唯一性的投标人为有效投标人。

(2)如不同投标人对同一品牌同一型号产品技术指标描述基本一致，评标委员会将确认符合资格要求和技术商务符合性要求且同品牌同型号产品的报价最低者为有效投标人。最低报价相同的情况下，按资格标准高低、商务服务优劣、技术指标响应情况顺序择优确定。

19.6根据闽财购[2016]37号文件要求，评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可视为投标人相互恶意串通投标，并做出其投标无效的决定：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

19.7评标委员会将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.8在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标人或招标代理人将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、  定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

21. 中标通知

21.1评标结束后，评标结果经招标人确认后，招标代理人方将在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示，同时招标代理人将向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，提交由法定代表人或授权代表（提供授权函）签署的书面原件并携带相关证明材料及企业营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件并加盖投标人公章（原件备查，若无法提供原件或与原件不符，视为虚假质疑）送达招标代理人。

21.2《中标通知书》发出同时将落标通知没有中标的其它投标人。

21.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

22.签订合同

22.1招标人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起的规定时间内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律法规规定承担相应的法律责任。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3招标人在合同履行中，需追加或减少与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.招标项目行政监督部门及质疑

23.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

23.2当投标人认为其权益受到损害需要提出质疑时，应在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内书面向招标人、招标代理人提出质疑；招标人、招标代理人在收到质疑后7个工作日内做出书面答复；质疑供应商对招标人、招标代理人的答复不满意，或招标人、招标代理人未在规定时间内作出答复，投标人可以在答复期满后15个工作日内书面向投标须知前附表第8项所述招标项目行政监督部门投诉。

第三章  招标内容及要求

- 与本次招标的相关要求

1.1本批采购为整体采购，投标人可对招标货物一览表中所列的所有货物进行报价，不得将合同包的内容或数量拆分报价。报价应分单价、小计和总价。

1.2报价须提供投标产品的详细清单及具体品牌、型号、详细技术参数、性能说明和功能介绍、数量等。以上货物的说明情况须在附件《投标货物详细说明一览表》中体现。

1.3投标人须提供相关资质证明文件，包括投标人和所投货物相关资质认证情况，并保证文件的真实性、有效性。

1.4中标人不得转包他人，若发现转包，招标人有权终止协议，且中标人必须赔偿由此给招标人带来的一切损失。

1.5投标人提供的货物必须是原厂原包装，制造标准、安装标准及技术规范等必须符合相应的国家标准，行业标准及规范要求。

1.6投标人认为有利于招标人的招标要求之外的优惠条款应单独列明。

- 技术服务要求

2.1安装和调试

2.1.1由中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，中标人负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付招标人使用。

2.1.2货物包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标人负责。

2.1.3货物包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和当地的气候特点，以及露天存放的需要。

2.1.4中标人负责组织专业技术人员进行货物调试时，招标人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

2.2培训

中标人应结合验收检验的不同阶段，免费对使用人员的操作、维修、保养等方面进行现场培训，直至能独立操作；培训所需费用由中标人承担。

- 质保期和售后服务要求

3.1投标人须提供自最终验收合格之日起至少为一年的免费质保期（技术参数中已注明质保期的除外）及免费上门保修服务，终身维护服务。质保期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由供应商负责包修、包换。

3.2在质量保证期内货物运行发生故障时中标人在接到招标人故障电话通知后2小时内电话响应，4小时内到达用户现场进行货物故障的维修。

3.3质保期后，中标人应提供或指定维护机构对货物进行定期维护和修理，能在招标人提出问题后一日内给予答复，并在一周内派人到现场进行货物故障的维修。

3.4质保期后，中标人仍应负责提供终身维修服务，对货物在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取配件的成本费。投标人在投标文件中必须明确承诺。

3.5投标人应有完善的售后服务保证体系，并设立维修服务机构，得以完成上述维保任务。投标文件中应列明售后服务网点的分布、人员(数量、职称、学历、工作经验、专长)、货物或配件(名称、数量、型号规格、使用年限等)情况等。

3.6投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

- 中标通知书领取：

中标人在接到招标代理人通知的3个工作日内前往指定地点领取中标通知书，逾期未领取的后果自负。

- 合同签订

中标人接到中标通知书后，应在30个日历日内持中标通知书与招标人签订购销合同，逾期未签订合同的视为自动放弃中标资格，按照有关法律规定承担相应的法律责任。招标文件条款及附件、中标人的投标文件及相关澄清文件内容均为合同的基础。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

- 交货期、交货地点：详见“招标货物一览表”

7、货物的检验、验收

7.1检验依据：货物的验收标准、制造标准、安装标准及技术规范等有关资料，应符合设备制造厂商的产品验收标准、相应的中华人民共和国国家标准及设备出厂标准，以及本招标文件要求的技术要求。中标人所供产品在噪音、废气排放等应符合国家有关环保标准。

7.2检验程序：货物检验分出厂检验、安装调试检验与最终验收三个阶段。

7.2.1出厂检验：

中标人在本合同货物交付给合同签订单位后，必须向合同签订单位提交《产品质量合格证》。

7.2.2	安装调试检验（初验）

中标人在货物到货之前须提供一份详细的货物清单及验收方案报告。中标人应以书面形式通知招标人所要完成的工作和准备、进行验收的项目种类及验收开始时间，此通知书需经招标人认定后方可执行。招标人与中标人一起对所验收的项目进行测试。招标人可要求抽样送第三方检测机构检测。

货物安装调试过程，中标人应作详细检验记录，并将检验记录提交给招标人。

7.2.3	最终验收

货物安装调试和试运行结束后，中标人与合同签订单位按招标文件以及合同相关条款要求并组织政府采购专家一同对货物进行验收，验收结果应符合合同签订单位使用要求，若发现未符合招标文件及合同条款要求，需立即进行整改并通过最终验收。合同签订单位在验收过程中，为保证货物用材质量，有权随机对货物进行破坏性抽检，被破坏的货物由中标人承担。

7.3验收所发生的一切费用由中标人承担。

- 专用工具

中标人必须向招标人提供安装和维修所需的特殊专用工具一套并附清单，其费用包括在投标总价内。

- 付款条件：详见“招标货物一览表”

第四章    政府采购合同（参考文本）

注释： 《政府采购合同》，本文条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

福 州 市 鼓 楼 区 政 府 采 购

合

同

书

福州市鼓楼区政府采购合同

甲方(采购人)：                            签定地点：

乙方（中标人）：                            签定日期：      年   月   日

按照福州市鼓楼区政府采购办公室委托                        （招标单位）举行的招标编号为：                               的招标结果，乙方    年   月   日中标，甲、乙方按照招标文件、投标文件及相关文件达成如下协议

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量单价 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含设备制造和供应、技术资料费、包装、到达采购人指定目的地的运输、装车、保险、卸货、安装（含付给土建工程施工单位的总包配合费、土建配合费、监检费）、预埋、调试技术服务、最终验收前的保管、检验、技术服务费用、税金（含关税）、技术培训、售后服务等一切费用，本项目为交钥匙工程）：人民币 （¥： ） |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：

2.2交货地点：

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1货物交货付款

付款前卖方应提供文件如下：

a.质量保证期内，已无质量保证规定的未了事件的证明文件；

b.正式发票。（需提供货物的正式增值税发票及相关建安发票）

上述买方延期付款（正当拒付除外），应向卖方赔偿违约金，违约金按银行同期贷款利率支付。买方以银行转账方式向卖方支付价款。

5、质量要求及验收标准

5.1货物应为生产厂家原装全新产品并检验合格，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及甲方的要求做好售后服务工作。

5.2货物的验收标准、制造标准、安装标准及技术规范等有关资料，应符合设备制造厂商的产品验收标准、相应的中华人民共和国国家标准及设备出厂标准，以及本招标文件要求的技术要求。

5.3乙方应确保设备的安装调试、验收合格后，与甲方共同签署设备检验合格证书。

5.4乙方应提供设备制造厂商的出厂检验报告、合格证书、原产地证书及海关整套设备报关文件复印件（若是进口产品），并加盖乙方法人公章。

5.5乙方所供产品在噪音、废气排放等应符合国家有关环保标准。

5.6乙方必须在有关文件发出之前对其设备进行全面的检查和测试，并出具证明其所有检测结果。

6、安装调试、技术服务、人员培训

6.1乙方必须负责设备至买方工地现场的运输及安装，其费用包含在合同总价中。

6.2乙方必须负责设备在买方工地现场的安装启动、操作、调试和测试，经甲方验收合格后交付使用，负责对操作人员关于的操作培训，并承担由此而发生的一切费用。

6.3乙方应能长期提供优良的技术支持及备品备件的优惠供应，并按投标文件中售后服务承诺及培训计划进行。

7、技术资料

乙方应向甲方提供以下中文技术资料：

1.出厂明细表(装箱单)；

2.出厂检验报告和合格证书；

3.使用说明书；

4.电气原理图；

5.电气接线图；

6.电气元件代号说明书；

7.安装手册；

8.操作手册（中英文版）；

9.维修手册；

10.货物安装、调试维修线路原理图；

11.安装自检报告；

12.零部件目录；

13.相关文件、支持程序软盘或光盘；

14.合同中要求的其它文件资料。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后     个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后    小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交     天，按迟交货物金额的    ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的     ％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期  天，乙方应按迟交货物金额的     ％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达     以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的     ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后5天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向福州市仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式六份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执三份，具有同等效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

第五章  投标文件格式

注:本附件所有格式仅供制作投标文件时参考，投标人应根据行业特点结合本次招标的技术规格要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

价格部分与技术商务部分两部分须单独装订，分册密封投标，否则投标无效。

投  标  文  件

（正本/副本）

项目名称：

招标编号：

（价格部分）

投标人全称(加盖公章)：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表（印刷体）：          签署：

手机：                日期 ：201  年   月   日

目    录

- 开标一览表………………………………………………………………（页码）

- 相关证明材料（若有）…………………………………………………（页码）

开标一览表

招标编号：                                    项目名称：                                       货币单位：人民币/元

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌 | 型号、规格 | 制造商全称 | 数量 | 单价 | 小计 | 投标保证金金额 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包（）报价总价(国内现场交货价)： 元整（大写）￥ （小写）。 |

注：1.当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

2.交货期是指合同签定当日至所有货物安装可以交付招标人验收需要的工作日。

投标人全称（加盖公章）：

投标代表签署：

日期：

## 节能(非强制类产品)、减排、环境标志统计表(若有)

招标编号：                                     单位：人民币/元

| 合同包号 | 本合同包内属于节能(非强制类产品)、减排、环境标志的情况 |
| --- | --- |
|  | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 认证种类 |
|  | 本合同包内属于节能产品的报价总金额： |
|  | 本合同包内属于环境标志产品的报价总金额： |

注：

1.此表所述：节能产品系指列入国家发改委最新公布的当期《节能产品政府采购清单》产品；环境标志产品系指列入环保部最新公布的当期《环境标志产品政府采购清单》产品。

2.此表以合同包为单位，不同合同包请分别填写，同一合同包请按照该合同包的品目号顺序分别填写。

3.若投标人所投合同包内有货物属于节能、环境标志产品的，请依据上述清单进行统计、计算：

3.1若单项货物同时取得节能、环境标志等二项或多项认证的，根据同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除之要求，该项货物的金额只能统计、计算1次。

3.2统计、计算时应按本招标文件    要求提供证明材料(属于投标人资格或实质性响应证明文件的，如强制节能产品政府采购清单等，必须在技术商务部分提供，报价部分可不必提供)，并按要求准确统计、计算，否则不予认可。

3.3提供相应型号清单节选及投标型号的对应证书。

3.4若无货物属于上述各项清单目录产品的，则无需填写此表。

投标人全称（加盖公章）：

投标代表签署：

日期：

## 中小企业声明函（若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本投标人同时满足以下条件:
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为      （请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本投标人参加贵单位组织的      项目采购活动，其中
  （ ）     (请填写：投标的合同包、品目号、货物名称及内容)是由本投标人制造的货物，并由本投标人提供服务；
   （ ）     (请填写：投标的合同包、品目号、货物名称及内容)是由     （请填写：中型、小型、微型）企业        (请填写：制造企业名称)制造的货物。

投标人根据实际情况填写完毕后并在相应的内容项打“√”

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

投标代表签署：

日期：

注：

1、本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

2、请附上级主管部门证明函以及投标人近2个月的社会保险缴纳证明材料（需加盖社保主管部门的公章，以示真实性）；若投标产品为投标人代理而非自身生产的，还须提供投标产品生产企业的小证明函以及近2个月的社会保险缴纳证明材料（需加盖社保主管部门的公章，以示真实性）。

3、若投标人及其投标产品不符合中小企业划分标准的，则无需填写此表。

小、微企业生产产品清单(若有）

招标编号：                               项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（加盖公章）：

投标代表签署：

日期：

价格部分与技术商务部分两部分须单独装订，分册密封投标，否则投标无效。

投  标  文  件

（正本/副本）

项目名称：

招标编号：

（技术商务部分）

投标人全称(加盖公章)：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表（印刷体）：          签署：

手机：                日期 ：201  年   月   日

目    录

- 投标书……………………………………………………………………（页码）

- 商务技术评标项对照表…………………………………………………（页码）

- 投标货物详细说明一览表………………………………………………（页码）

- 技术偏离表………………………………………………………………（页码）

- 商务偏离表………………………………………………………………（页码）

- 质量保证和售后服务承诺书……………………………………………（页码）

- 售后服务机构情况表……………………………………………………（页码）

- 法定代表人授权书………………………………………………………（页码）

- 投标人的资格证明文件…………………………………………………（页码）

- 关于资格的声明函………………………………………………………（页码）

- 投标人的资格声明………………………………………………………（页码）

- 法人营业执照、税务登记证……………………………………………（页码）

- 招标文件要求提交的其它资料…………………………………………（页码）

- 投标保证金提交说明函…………………………………………………（页码）

- 招标服务费承诺书………………………………………………………（页码）

- 退还投标保证金申请函…………………………………………………（页码）

投 标 书

致：福建中实招标有限公司

根据贵方为  （项目名称）的投标邀请（招标编号）:            ，本签署代表（全名、职务）被正式授权并代表投标人（投标人全称）提交下述文件正本一份和副本    份。

（一）报价标部分

- 开标一览表

- 相关证明材料（若有）

（二）技术商务标部分

- 投标书

- 商务技术评标项对照表

- 投标货物详细说明一览表

- 技术偏离表

- 商务偏离表

- 质量保证和售后服务承诺书

- 售后服务机构情况表

- 法定代表人授权书

- 投标人资格证明文件

- 投标保证金

- 招标服务费承诺书

- 招标文件和法律法规要求提交的其他文件

- 以       方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。

据此函，签署代表宣布同意如下：

- 我方愿意积极参与本项目的投标，并保证遵守招标文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

- 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

- 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 本投标文件自开标日起投标有效期为：投标截止期结束后90个日历日

- 如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理人不予退还投标保证金。

- 我方同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人全称（加盖公章） ：

地址：                            邮编：

电话：                  传真：

投标代表（印刷体）：           签署：

手机：                  日期 ：201  年   月   日

商务技术评标项对照表

招标编号：                           合同包：                                 项目名称：

| 项号 | 评标内容 | 对照内容 | 证明资料 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | B1 |  |  |  |  |
|  | B2 |  |  |  |  |
|  | B3 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 技术部分 | T1 |  |  |  |  |
|  | T2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

注：投标人必须将投标文件中的相关内容按上述要求进行填写，以便评委进行评标，未按上表格式逐条填写导致条理不清，解释不明的，评委可能做出不利于投标人的评判。

投标人全称（加盖公章）：

投标代表签署：

日期：      年     月

投标货物详细说明一览表

招标编号：                          项目名称：

| 合同包/ 品目号 |  | 货物名称 |  | 品牌型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物的详细配置、技术参数、性能等说明： |

注：投标人应写明报价所有货物的详细配置、技术参数与性能等。

投标人全称（加盖公章）：

投标代表签署：

日期：

技术偏离表

招标编号：                                        合同包：

| 序号 | 招标文件规定的技术要求 | 投标响应的技术要求 | 偏离详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的投标文件中与招标文件的技术部分应逐条列在偏离表中。

投标人全称（加盖公章）：

投标人代表签署：

日期：

商务偏离表

招标编号：                          项目名称：

| 合同包 | 品目号 | 招标文件规定的商务要求 | 投标响应的商务要求 | 偏离详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的投标文件的商务部分响应内容应逐条列在偏离表中。

投标人全称（加盖公章）：

投标人代表签署：

日期：      年     月     日

质量的保证和售后服务承诺

致：福建中实招标有限公司

我方参与招标编号为           的 （项目名称）的第      合同包货物提供以下质量保证和售后服务承诺：

投标人全称（加盖公章）：

投标人代表签署：

日期：

售后服务机构情况表

招标编号：                          项目名称：

| 售后服务机构名称 |  |
| --- | --- |
| 售后服务人员情况 |
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 职称 | 学历 | 工作年限 | 主要专长 |
| 维修设备及配件情况 |
| 设备或配件名称 | 数量 | 规格 | 使用年限 | 备注 |

投标人全称（加盖公章）：

投标人代表签署：

日期：

法定代表人授权书

致：福建中实招标有限公司

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标代表姓名）为投标代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

特此授权！本授权书自出具之日起生效。

投标代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人签署：

投标代表签署：

日     期：

附：法定代表人和被授权人身份证件（正反双面）

投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

致：福建中实招标有限公司

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签署人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），本签署人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

投标人全称（加盖公章）：

投标人代表签署：

日期：

投标人的资格声明

1．投标人概况：
       Ａ．投标人全称：                               
       Ｂ．注册地址：                                 
       Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

实收资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合本项目招标文件第二章投标人须知3.3至3.4条款规定的要求。

3．投标货物近年在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称 | 地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 法人营业执照、税务登记证见下附件。

5、招标文件投标人须知前附表第2项要求提供的其他资格证明文件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人全称（加盖公章）：

投标代表签署：

日      期：       年        月        日

相关资格证明文件

致：福建中实招标有限公司

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照     (正/副)本复印件，该执照已经年检，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证        (正/副)本复印件，该证件真实有效。

现附上由              （检察机关名称）出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件。

投标人2015或2016年度经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明、近期依法缴纳税收和依法缴纳社保资金的证明材料。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法、失信记录的书面声明；

（注：法人营业执照、税务登记证等相关证明文件需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投标人全称（加盖公章）：

投标代表签署：

日      期：

招标文件投标人须知前附表第2项要求提供的其他资格证明文件。

注：检察机关开具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件须放入正本。

声明函

投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法、失信记录的书面声明，格式自拟。（提供查询截图复印件）

投标人全称（加盖公章）：

投标代表签署：

日      期：

投标保证金提交说明函

致：福建中实招标有限公司

根据我方参与贵方组织的“  项目名称   ”（招标编号：       ）项目的招标文件要求，我司向贵方账户汇入（转入）以下金额款项作为我方的投标保证金。并附上转账凭证（电汇凭证）；

| 序号 | 所投合同包 | 提交投标保证金金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一 |  |
| 合计 |  |
| 投标保证金凭证复印件粘贴处 |

投标人全称（加盖公章）：

投标代表签署：

日      期：

招标服务费承诺书

致：福建中实招标有限公司

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：          ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，并在我方货款中双倍扣除招标服务费，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人全称（加盖公章）：

投标代表签署：

日 期：

退还投标保证金申请函

致：福建中实招标有限公司

我方参与贵方组织的“       项目名称     ”（招标编号：       ）项目合同包        的投标，我方以(同城转账、异城电汇、现金银行缴款)形式向贵方账户缴纳投标保证金（大写        元）（小写￥      元）,因(中标、未中标)，请贵公司将相关款项结清后给予办理退还，并退还到我方以下账户中：

投标公司全称：

开户行全称：

账号：

备注：我司如获中标将在合同签订后3个工作日之内将合同送至中实招标公司备案，以便中实招标公司能及时退还我司投标保证金，逾期未送达的责任由我司自行承担。

投标人全称（加盖公章）：

投标代表签署：

投标人手机：

日      期：

注：投标人退还保证金时，应将此函（加盖公章）传真至0591-87845818，经办人电话：87767686-613，招标代理人方按招标文件要求第二章第12点要求给予办理退款手续。