荆楚理工学院部门采购询价单

| 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国产高效液相色谱仪（HPLC) | 1 泵系统 1.1 串联式双柱塞往复泵 主泵头容量47uL，副泵头容量23uL 1.2 流量范围 0.001mL/min～10.000mL/min，递增率0.001mL/min 1.3 流量准确度 ±1％ (Water, 1mL/min, 8MPa) 1.4 *流量精密度 ≤0.06%RSD或0.02minSD（其中较大值为准） 1.5 压力范围 0～40MPa（400bar） 1.6 压力脉动 ±0.08MPa（水，1.0 mL/min，8MPa送液时） 1.7 流动相数量 高压梯度：最大3 种溶液，低压梯度：最大 4 种溶液 1.8 梯度混合准确度 ±1%，不随反压变化 1.9 梯度混合精度 0.1%RSD 以内，不随反压变化 1.10 柱塞清洗 手工清洗 1.11 设定范围 0-100% 0.1%增量 1.12 安全措施 漏液传感器，高压、低压限制 2 紫外可见检测器 2.1 光源 氘灯 2.2 波长范围 190～700nm 2.3 波长重现性 0.1nm 2.4 波长准确度 ±1nm 2.5 *噪声 ±0.25 ×10 -5 AU 2.6 *漂移 ± 1×10 –4 AU / h 2.7 线性范围 2.5AU(ASTM) 2.8 带宽 8nm 2.9 波长准确度 ±1nm 2.10 波长重现性 ±0.1nm 2.11 池长，池容量 10 mm, 12μL（标准） 2.12 检测器功能 双波长检测、比例色谱（峰纯度）输出、停泵波长（UV）扫描、时间程序 2.13 安全措施 漏液传感器 2.14 信号输出 两通道 3 手动进样器 3.1 带位置传感开关 3.2 含 20μL定量环，带信号启动线，安装面板，启动工具 4 数据处理系统（液相色谱工作站） 5 柱温箱 5.1 温度范围 室温-99.9˚C 5.2 恒温误差 ±0.1˚C 5.3 重复性 ±0.1˚C 6 其它 6.1 色谱柱 4.6 x150mm C18色谱柱 1根 6.2 保护柱 配套保护柱套、保护柱芯（2个） 6.3 电脑 台式双核处理器 6.4 抽滤瓶 容量1L 6.5 超声波清洗器 2L 溶液槽 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 大 写 |  |
| 交货地址 | 荆楚理工学院 | 交货时间 | 合同约定为准 |

服务承诺：

法人代表：               授权代表：                 联系方式：                            供应商（盖章）：

年   月   日

注：1、参与报价的供应商，需将企业工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、相关资质证书复印件加盖公章以及所投产品

的详细介绍，连同询价单一并送到荆楚理工学院招投标办公室（行政楼A301）。

2、所供货物必须保证质量达到采购人的要求，保证按时交付使用；报价包含采购、运输、安装、调试、辅材及其他服务费用、各项税金等，必须低于市场平均价格，且报价合理。

3、供应商因自身原因造成的投标失败，供应商将担负因此而造成的一切责任和后果。

4、此次采购只选取一家供应商为成交单位，成交标准即所有设备报价之和最低则确定为成交供应商。若所报价格超出此次的采购预算，采购人不能支付的，将重新采购。

5、付款方式：合同约定为准。

联系人：杨老师 18986973168