公开招标文件

项目编号：0724-1701D82N2106

采购项目名称：肇庆市高要区人民医院采购医疗设备项目

国义招标股份有限公司编制

发布日期：2017年6月22日

温馨提示

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间之前30分钟内。

- 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。

- 投标人请注意区分邮购标书、投标保证金及中标服务费各收款帐号的区别。务必将保证金按招标文件的要求存入指定的投标保证金缴纳账户，切勿将款项转错账户，以免影响投标及保证金退还的速度。中标服务费存入指定的中标服务费缴费账户。

- 投标保证金必须于投标截止时间前到达招标文件指定的投标保证金缴纳账户（开户行及账号见《投标人须知》）。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名及密封。

- 请正确填写《开标一览表》，并与《投标保证金缴纳凭证》一同封装在单独的唱标信封当中。多包项目请仔细检查包号，包号与包名称必须对应。

- 招标项目内或所投包号内有多项设备或报价内容的，应加总后报总价。

- 如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 购买了招标文件的公司，请在开标前3日以书面形式通知采购代理机构是否参加投标。

（以上提示内容仅作一般事项提醒，如与实际招标项目要求有不一致，以招标文件为准）

一、为使项目中标结果顺利公告，请已购买招标文件的供应商登录“广东省政府采购网”(http://www.gdgpo.gov.cn)供应商注册栏目进行供应商账号注册操作（已注册过账号的供应商请忽略此信息）。

供应商注册流程图

| 事项 | 内容 |
| --- | --- |
| 注册办理材料 | 需准备原件的彩色扫描件：营业执照或法人登记证、税务登记证、社保登记证、开户银行许可证、法定代表人身份证、机构管理员身份证、组织机构代码证等。如证书合并，可统一上传营业执照，证书编号统一使用统一社会信用代码。 |
| 受理部门、地点 | 广东省财政厅政府采购监管处 广州市越秀区仓边路 26 号 8 楼 |
| 适用范围 | 在广东省范围内参与或从事政府采购活动的供应商 |
| 办理时间 | 周一至周五工作时间 |
| 咨询电话 | 020-83345601、83726197、83188500 |
| 办理期限 | 2 个工作日 |
| 注意事项 | 审查机构在收到供应商注册申请起2个工作日内，对供应商网上提交的信息和资料进行符合性、完整性和准确性审查。系统自动将审查机构意见以邮件形式通知供应商，审查未通过的，供应商应及时上网修改完善后重新提交审查。 |

二、为使项目中标结果顺利公告，请已购买招标文件的供应商登录肇庆市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhaoqing.gov.cn/zqfront/）进行注册登记。

目      录

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  合同格式

第五部分  投标文件格式

第一部分 投标邀请函

各（潜在）投标人:

国义招标股份有限公司受（肇庆市高要区人民医院）的委托，对（肇庆市高要区人民医院采购医疗设备项目）进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人投标。

一、项目编号：0724-1701D82N2106

二、采购项目名称：肇庆市高要区人民医院采购医疗设备项目

三、采购预算：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 采购预算（元） | 采购总预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式彩超 | 1台 | ¥875,000.00 | ¥8,168,400.00 | * |
| 2 | 血液净化仪 | 1台 | ¥448,000.00 |  | * |
| 3 | 纤维支气管镜 | 3条 | ¥567,000.00 |  | * |
| 4 | 血气分析仪 | 1台 | ¥298,000.00 |  | * |
| 5 | 输液泵 | 16台 | ¥129,600.00 |  | * |
| 6 | 六通道注射泵 | 16套 | ¥464,000.00 |  | * |
| 7 | 床头功能带（吊塔） | 16套 | ¥3,024,000.00 |  |  |
| 8 | 多功能病床 | 16张 | ¥1,200,000.00 |  |  |
| 9 | 塑钢病床 | 255张 | ¥1,162,800.00 |  |  |

经政府采购管理部门同意，本项目标注“*”采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品，其他产品采购本国产品。详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏或超出采购预算，将导致投标无效。

- 投标人资格：

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、具备有效的授权证明资料（如投标人为代理经销商）；

3、所投产品具备有效的医疗器械注册证明（如国家有相关规定）；

4、具备医疗器械经营许可证副本（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如

投标人为制造商）（如国家有相关规定）；

5、不接受联合投标体投标。

6、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。

五、招标文件由招标代理机构发售。有兴趣的投标人可在2017年6月22日至2017年7月12日每天（节假日除外）9:00至11:00，14:30至16:30 (北京时间)到以下地址购买招标文件，本招标文件每套售价为150元人民币，售后不退。

购买招标文件时，提供以下证明文件（邮购方式应先传真以下资料）：

1、法定代表人/负责人资格证明书、法定代表人/负责人授权委托书；

2、营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章）；

3、供应商应在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询情况证明（报名时请提供两个网站的信用记录查询结果打印页面并加盖公章），如有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条件的供应商，不应参与本次政府采购活动，否则在查核后将被拒绝）；

招标文件购买方式：

# (1)前往以下地址购买

# 国义招标股份有限公司肇庆分公司

地址：肇庆市端州区二塔路康美健健康生活城301室

联系人：伍小姐

电话：86 758 2553120

传真：86 758 2553120

国义招标股份有限公司1楼购标室

地址：广州市东风东路726号1楼购标室

电话：86 20 37860612

传真：86 20 37860611

联系人：吴小姐

(2)邮购（电汇时，请注明项目编号）

户 名：国义招标股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司广州体育东路支行

帐 号：120905690610808

电话：86 20 37860613

传真：86 20 37860611

联系人：林小姐

# 注：国内邮购招标文件者应加50元人民币作特快专递费（如电汇购买招标文件，请以公司账户汇出并注明招标编号）。招标代理机构将用航空快递及时寄去招标文件，但在任何情况下招标代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任。（供应商自行到肇庆分公司领取招标文件的，可免人民币50元的特快专递费，并在电汇底单中表明“自取招标文件”）。

六、投标截止时间（北京时间）：2017年7月13日10时0分0秒(注9时30分开始受理投标文件)

七、投标文件送达地点：高要区府前大街9号肇庆市高要区公共资源交易中心评标室（投标文件应由投标人授权代表亲自送达投标地址，采购代理机构将不接受其它形式递交的投标文件）

八、开标时间（北京时间）：2017年7月13日10时0分0秒

九、开标地点：高要区府前大街9号肇庆市高要区公共资源交易中心评标室

十、采购人及采购代理机构的联系方式：

采购代理机构联系人： 陈邦涛、陈菲      采购人联系人：何先生

电话： 020-37860561/37860559           电话： 0758-2290481

传真：　020-87768283                   传真： 0758-2290481

联系地址：广州市东风东路726号17楼    联系地址：广东省肇庆市天宁北路72号

邮编：510080                           邮编：526040

银行及账户信息：

（1）电汇邮购招标文件缴费账户：

收款人：国义招标股份有限公司

开户银行：招商银行广州体育东路支行

银行账号：120905690610808

（2）投标保证金缴纳账户：

收款人：国义招标股份有限公司

开户银行：招商银行广州体育东路支行

银行账号：120905690610703

（3）中标服务费缴费账户：

收款人：国义招标股份有限公司肇庆分公司

开户银行：中国银行肇庆建设二路支行

银行账号：628857747648

十一、本项目监管部门联系方式：

肇庆市高要区政府采购管理办公室

联系人：吕先生、梁先生

联系电话：0758-8399518

国义招标股份有限公司

2017年6月22日

第二部分　采购项目内容

- 投标人资格：

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、具备有效的授权证明资料（如投标人为代理经销商）；

3、所投产品具备有效的医疗器械注册证明（如国家有相关规定）；

4、具备医疗器械经营许可证副本（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商）（如国家有相关规定）；

5、不接受联合投标体投标。

6、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。

- 用户需求书：

（一）、便携式彩超技术参数

1、货物名称: 便携式彩超。

2、数量:1台。

3、设备要求: 整机为国际知名品牌，最新版本。

4、设备用途:心脏/腹部/妇产科/肌骨/小器官/新生儿/术中/神经及血管等。

5、主要技术及系统概述:

5.1、技术参数及要求:

▲5.1.1、整机重量：≤4.0kg（包含一个电池及一个探头）；

5.1.2、整机一体式操作面板，防泼溅背光键盘；

▲5.1.3、触摸面板操作，非轨迹球操作，防尘、防异物；

▲5.1.4、专业的防病毒操作系统；

5.1.5、电池连续使用时间：≥2小时，待机时间：≥4小时；

5.1.6、LCD彩色液晶显示屏≥10英寸；

▲5.1.7、冷启动时间≤15秒,模式切换时间≤3秒；

5.1.8、物理通道数：≥128通道；

5.1.9、灰阶: ≥256；

5.1.10、系统动态范围: ≥165dB；

5.1.11、显示模式: B，2B，B/C，B/D，B/M，B/C/D；

5.1.12、具双幅及无间隙显示、测量；

5.1.13、成像模式:

5.1.13.1、二维；

5.1.13.2、M模式；

5.1.13.3、彩色血流多普勒；

5.1.13.4、彩色能量多普勒；

5.1.13.5、方向性彩色能量多普勒；

5.1.13.6、组织谐波成像；

5.1.13.7、脉冲多普勒；

5.1.13.8、连续多普勒；

5.1.13.9、经颅多普勒；

5.1.13.10、组织多普勒；

5.1.13.11、心电图；

5.1.13.12、血管内中膜自动描记。

5.1.14、成像技术：

▲5.1.14.1、多波束复合成像技术，可适用于心脏模式；

5.1.14.2、高分辨率成像技术；

5.1.14.3、高分辨率彩色成像技术；

5.1.14.4、自适应成像技术；

▲5.1.14.5、穿刺针显像增强技术，三种进针角度可调，并支持左右翻转。

5.1.15、图像优化功能：

5.1.15.1、一键优化；

5.1.15.2、2D模式：Gen（一般）、Res（分辨率）、Pen（穿透力）模式可调；

5.1.15.3、Color、PW模式：High（高速）、Med（中速）、Low（低速）模式可调。

▲5.1.16穿刺引导：平面内穿刺引导线，平面外穿刺引导线。

5.2、成像速度:

5.2.1、二维显示帧频:全视野,18cm深度时,≥ 50 帧/秒；

5.2.2、彩色显示帧频:全视野,18cm深度时, ≥15帧/秒；

5.2.3、频谱多普勒：

5.2.4、最高测量速度：PW血流速度最大约至10m/s，CW血流最高速度约至16m/s；

5.2.5、最低测量速度：3mm/s，取样宽度及位置范围：1-12mm。

5.3、测量和分析:

5.3.1、常规测量：2D测量，M-Mode测量，Doppler手动/自动描记测量；

5.3.2、测量软件包：心脏、妇科(Gyn)、IMT、OB （产科）、眼窝、小器官、经颅多普勒 (TCD)

血管测量软件包。

5.4、图像存储与回放:

5.4.1、 Loops 存储/回放；

5.4.2、存储空间：静态图像 ≥8000幅；

5.4.3、支持DICOM存储，可连接电脑工作站存储。

5.5、探头规格:

▲5.5.1、可兼容探头类型：小凸阵探头、超高频线阵探头（15MHz）、小儿相控阵探头、经食

道探头、腔内探头、术中探头等；

▲5.5.2、探头出厂通过1米跌落试验（提供证明文件）；

▲5.5.3、触点式（非针孔式）插头连接，支持热插拔；

5.5.4、可兼容3探头连接端口，可同时连接3个探头。

5.6、外部扩展连接:

5.6.1、LCD复合视频输出 (NTSC/PAL)；

5.6.2、USB输出，可外接U盘；

5.6.3、S端、Ethernet 、VGA 输出；

5.6.4、ECG输出，可扩展心电图；

5.6.5、电源要求：交、直流两用电源供电方式。

（二）、血液净化仪技术参数

1、治疗模式：

1.1、连续性血液净化治疗：

1.1.1、缓慢连续超滤；

1.1.2、连续静脉静脉血液滤过；

1.1.3、连续静脉静脉血液透析；

1.1.4、连续静脉静脉高通量透析。

1.2、间断性血液净化治疗：

1.2.1、血液滤过；

1.2.2、血液透析；

1.2.3、高通量透析。

1.3、血浆治疗：

1.3.1、血浆置换；

1.3.2、血浆吸附/灌注。

2、治疗参数：

2.1、血液参数：

▲血流量范围：0 ~ 480ml/min。

2.2、液体参数：

▲2.2.1、透析液流量：0 ~ 18000ml/h；

▲2.2.2、置换液流量：0 ~ 12000ml/h；

2.2.3、净超滤量：0 ~ 2000ml/h；

2.2.4、称重范围：0 ~ 25kg；

2.2.5、液体平衡精确度：±30g（在置换液流量2000ml/h、超滤率500ml/h、CVVH连续治疗8h情

况下）；

▲2.2.6、温度范围：25 ~ 40℃。

2.3、血浆治疗参数：

2.3.1、可置换血浆量：100 ~ 12000ml/cyc；

2.3.2、血浆流速：0 ~ 60ml/min。

3、监测系统

3.1、压力监测：

3.1.1、动脉压范围：-400 ~ +300mmHg；

3.1.2、静脉压范围：0 ~ +400mmHg；

3.1.3、滤器前压范围：0 ~ +500mmHg；

3.1.4、滤器下降压范围：100 ~ +350mmHg。

3.2、超滤量/血流量比监测，防止过度超滤。

3.3、静脉压报警范围自动跟踪设定。

3.4、可设置、预告换袋时间。

3.5、自动判断、提示和报警滤器的血凝情况。

3.6、有报警代码，能提示产生报警的原因及故障排除建议。

4、系统结构

4.1、8”以上液晶屏幕。

4.2、具有中文软件界面。

4.3、具备控制和监测双电脑系统。

4.4、一体化大功率平板式加热装置，加热范围25-40℃可调。

▲4.5、单称称重系统：一体化称重系统，精度为30g内。

5、耗材

▲5.1、管路和滤器可分离，方便在治疗中随时更换滤器，并可有效节约成本。

5.2、配套管路（包括透析液管、超滤管）带接头，以便与各种滤器连接。

▲5.3、再循环模式：透析时，透析液可循环使用，可减少无菌透析液的消耗。

6、其它功能

6.1、完全自动的预冲及自检程序。

6.2、治疗中无需更换管路和重新自检，即可改变治疗模式。

6.3、管路和滤器自动排气功能。

6.4、可自动调节动脉壶、静脉壶、超滤壶液面。

6.5、滤器可上下反转，便于排气。

6.6、准备阶段，关机记忆4小时；治疗阶段，关机和断电后保留数据30分钟。

（三）纤维支气管镜技术参数

1、技术参数：

1.1、项目用途：在经口、鼻插入的鼻腔、咽喉以及上呼吸道部位的诊断、治疗中使用。

1.2、产品形式：软性喉镜。

▲1.3、可以连接不同种类的光源装置：（1）、台式冷光源； （2）、便携式冷光源 。

1.4、全封闭防水设计，可全浸泡消毒。

▲1.5、先端部圆弧设计，先端部直径小于插入管直径。

1.6、具有硬镜通用接口，可接进口及国产内窥镜摄像系统。

2、具体参数：

2.1、视野角≥100度；

2.2、景深≥3-50mm；

2.3、弯曲角度：上≥180度．下≥130度；

▲2.4、先端硬性部径：≤4.8mm；

2.5、软性插入管部径：≤4.9mm；

▲2.6、钳道内径：≥2.0mm；

2.7、 有效长度≥600mm；

2.8、 全长≥880mm。

3、LED便携式冷光源：

3.1、LED便携式光源：≥3V  1.5W；

▲3.2、使用CR123A/DL123A锂电池，电池工作时间≥10小时，

（四）、血气分析仪技术参数

1、设备基本性能和要求：该设备应用于血气分析，可进行血气、电解质、代谢物等参数的同时测定，体现当前血气检测最先进水平，精准度高、稳定性好、检测快速、操作维护保养简单方便。

2、▲可直接测定的参数应包括以下9项：PH、PCO2、PO2、Hct、Na+、K+、Ca++、葡萄糖Glu、乳酸Lac。各参数可根据临床需求自定义灵活组合，在不需要进行某项测试的操作或某项测试发生故障时可关闭，不影响其它指标测定。

3、计算参数包括以下18项：Ca++（7.4）、HCO3-、HCO3-std、TCO2、BE (ecf)、BE(B)、SaO2、THbc、A-aDO2、pAO2、paO2 /pAO2、RI、CaO2、CvO2、CcO2、a-vDO2、Qsp/Qt、P50；且能根据体温计算：PH、PCO2、PO2。

4、测定参数可报告范围：PH：6.80 ~ 7.80、PCO2：5 ~ 115 mmHg、PO2：0 ~ 760 mmHg、Na+：100 ~ 200 mmol/L、K+：0.1 ~ 20.0 mmol/L、Ca++：0.10 ~ 5.00 mmol/L、Glu：1.1 ~ 27.8 mmol/L、Lac：0.3 ~ 15.0 mmol/L、Hct：15 ~ 65% 。

5、▲使用包含电极、管路、定标液、废液袋等在内的一体化分析包，无其它耗材；电极免保养，无需单独更换电极。

6、▲测试项目及测试量根据分析包的不同可进行选择，无需升级仪器；且能提供75、150、300、450、600等多种测试量的分析包。

7、▲具有机内智能化质控系统：质控品集成在分析包内，以高频率主动进行实时、连续的质量控制，及时发现问题，自动识别错误并纠错，自动生成质控报告

8、消耗品（包括试剂包、质控液等）均可常温储存，无需冷藏。

9、测试时间：吸入样本后≤100秒出结果。

10、标本用量≤150uL，标本类型可选择动脉血、静脉血、毛细血管血及其它液体。

11、进样方式：自动吸样，避免手工注入样本失误而引起的浪费。进样区安装有LED照明灯，方便夜间进样操作，不影响病人休息。

12、定标：全自动1点、2点定标及手动定标，全自动进行液体、气体二种方式定标；定标时不消耗测试液，不影响测试人份数。

13、仪器自带数据存储功能，可存储3000例以上的病人数据和质控数据，并带有标准CD刻录机，无限量地增加数据存储量。

14、仪器具有剩余人份数和分析包效期提示功能。

15、配备无线网络，内置远程联网软件，直接通过IE浏览器即可对仪器进行远程控制：查看及打印病人结果、质控结果，查看仪器及分析包的状态，2点定标等。

16、配备蓝牙条码枪，扫描快速精确，带DVD刻录光驱及USB接口，可随时进行数据拷贝

17、▲全中文操作菜单，彩色触摸显示屏≥10.4英寸，内置教学视频。

18、内置打印机，并可外接其它打印机。

19、须具有以下接口：打印端口，网络接口，RS232接口，条形码阅读器接口，可连接HIS/LIS系统。

（五）、输液泵技术参数

▲1、输液器可通过标定，使用任何品牌输液器。

▲2、标配具备先进技术的药液检测夹，保证输液精度。

3、流速范围：1.0-1200ml/h 或 1-400滴/分钟	递增：0.1ml/h(速率为1.0-99.9ml/h时) 1ml/h(速率为100-1200ml/h时)。

4、自动计算功能：预置输液量及时间后，自动计算出输液速率。

5、流速精确度：±5%（符合EN/IEC60601-2-24标准）。

6、容量范围：0.0-9999.9ml，1ml递增。

7、快推容量：1-1000.0ml，1ml递增。

8、KVO速率：1ml/h(流速≤10ml/h时)；3ml/h(流速＞10ml/h时)。

9、可设置时间范围为1.0min-1999min，1min递增。

10、多种模式可选：速度模式、时间模式、容积模式。

▲11、开机时可自动记录上次使用模式，减少工作量。

12、压力模式：3档预设，低档≤60kPa 中档≤100kPa 高档≤150kPa；气泡传感器灵敏度：50u。

▲13、有在线滴定功能，注射过程中可直接改变流速，满足更多临床需求。

14、有止液夹以及自流报警系统，更好防止自流及回流现象。

15、输注控制：阻塞压力预警，输注结束报警，气泡报警，流速异常报警，空瓶报警。

▲16、电池8hour长待机时间，电池充电自动中断保护。

17、双CPU数据传输快，更好确保输注精度。

▲18、设备运行后可自动锁屏，避免误操作，更好保证输注安全。

▲19、设备可以存储近5000条注射、报警等历史记录，方便数据管理。

▲20、获得具备先进技术认证，保护医护人员以及病人安全。

21、符合标准：EN/IEC 60601-1，EN/IEC 60601-2-24，EN/IEC 60601-1-8，IEC 60529：2001。

22、电压/电源：1）交流电：220V,50HZ; 2)外接低压电源：12V-15V救护车直流电；3）大容量锂电池。

23、防水：IP×4。

（六）、六通道注射泵招标参数

▲1、自动识别注射器药液量，方便操作，确保精准输注。

▲2、可使用、识别任何厂家5，10，20/30，50/60ml注射器规格。

▲3、流速范围：0.1-1800 ml/h 且50ml:0.1-1800ml/h；30ml:0.1-1200ml/h   20ml:0.1-800ml/h；

10ml:0.1-400ml/h；5ml:0.1ml-200ml/h所有规格以0.1ml/h递增。

4、精确度：最大容量1L的液体注射24h为±3%（符合EN/IEC60601-2-24标准）。

5、容量范围：0.0-1999.9ml，0.1ml递增。

6、多种模式可选，速度模式、时间模式、剂量模式。

7、可设置时间范围为1.0min-1999min，1min递增。

▲8、剂量模式下药物量0.1-999.9mg，0.1mg递增。有两种剂量单位0.01-99.99ug/kg/min，0.01递增

0.01-99.99mg/kg/h，0.01递增，病人体重0.1-99.9kg，0.1kg递增	100-300kg，1kg递增。

9、快推速度为50ml:0.1-1800ml/h；30ml:0.1-1200ml/h；20ml:0,1-800ml/h；10ml:0.1-400ml/h，

5ml:0.1ml-200ml/h，所有规格以0.1ml/h递增。

10、可显示药液残留量，方便临床观察。

▲11、有在线滴定功能，注射过程中可直接改变流速，满足更多临床需求。

12、KVO：1.0ml/h或最近一次的输注速度，取两者中最小值，保护患者输注安全。

▲13、电池8hour@25ml/h更长待机时间，电池充电自动中断保护。

14、双CPU数据传输快，更好确保输注精度。

▲15、设备可以存储近5000条注射、报警等历史记录，方便数据管理 。

▲16、设备运行后可自动锁所有按键，避免误操作，更好保证输注安全。

17、可根据实际需求，叠加成双通道、三通道等，一根电源线集中供电。

▲18、获得国际知名安全体系认证，保护医护人员以及病人安全。

▲19、符合标准：EN/IEC 60601-1，EN/IEC 60601-2-24，EN/IEC 60601-1-8，IEC 60529：2001。

20、报警：多种报警形式，含声、光及明确的闪动符号报警；提示报警；

预报警；完成报警；排空报警；低电池报警；注射器脱落报警；堵塞报警等形式。

21、电压/电源：1）交流电：220V,50HZ; 2)外接低压电源：12V-15V救护车直流电；3）大容量锂电池。

22、防水：IP×4  。

23、尺寸/重量：（长/宽/高）约230 X 150 X 125 mm / 约2kg。

（七）、床头功能带（吊塔）技术参数

1、整体技术要求：

1.1、医用塔桥制造商需取得经医疗器械质量管理和通用要求标准化技术委员会制定，采用国际标准产品标志证书，采用标准要求为国际标准编号：ISO13485：2003;  ISO9001：2008，提供相关证书证明。（提供相关证书）

1.2、桥身长2800～3000mm（实际尺寸以用户现场实测为准）。

1.3、气电供应管路简洁、电气通道分离；可左右移动距离500mm。

1.4、吊塔吊桥箱体旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统。

1.5、每个塔净负载重量：≥150kg。

▲1.6、设备托盘采用78±1mm弧长圆角设计，托盘拉手采用450±1mm弧长设计，更适合终端箱移动控制

和旋转，并最大程度防止撞击伤害。（提供实物图片，实物做为验收标准）

1.7、托盘高度可调，周边配有标准10×25mm导轨；使护理人员操作得心应手；四角弧线，并有防撞保

护设计；

▲1.8、箱体和塔身均采用大圆角流线型设计，外形美观、防撞，有利于层流净化和消毒,箱体采用190X410±5mm柱体设计，使病房空间能充分利用。（提供实物图片，实物做为验收标准）

1.9、抗冲击设计，吊塔吊桥在承受200N的动态冲击后，带电部分应不可触及，各类终端仍符合要求，

保护装置应该保持完整。(提供国家检测机构相关文件)

1.10、吊塔吊桥主体材料要求为铝合金，承重型材厚度为15mm，确保产品不变形，抗腐蚀能力强，表面

处理采用静电喷涂；吸顶式安装，稳定牢固。

▲1.11、为确保产品质量及兼容性能，售后服务更有保障，中心供氧供气系统终端提供SFDA证，中心供氧

供气系统终端与吊塔吊桥同品牌。

1.12、为防止吊塔吊桥活动部件滑动对人员或设备造成伤害，所有吊塔吊桥均须配有良好的刹车系统，

保证产品不产生漂移。(提供国家检测机构相关文件)

1.13、吊塔吊桥内部采用气电分离式设计，并符合四倍承重系数安全负载要求，以保证使用安全。(提供 国家检测机构相关文件)

1.14、所有吊塔吊桥上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气

源管路必须在内部不能外露，保证吊塔吊桥在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

1.15、气体终端的标识要采用ISO规定的颜色，不同种类气体终端的插口颜色不同，以防误操作；插拨

次数≥20000次；具有通、断、拨三位一体功能；有带气维修功能，维修方便。

1.16、为了更好地服务于临床，确保产品兼容性及售后服务，吊桥可升级配置重症监护临床信息管理系

统软件，重症监护临床信息管理系统软件与吊塔同品牌。（提供计算机软件著作权登记证书）

2、配置要求（每套）

2.1、横梁：2800～3000mm（实际尺寸以用户现场实测为准）  1条。

2.2、照明灯2个。

2.3、干区吊柱式终端箱（设备塔）1个

2.3.1、设备托盘：3个

2.3.2、气体终端：氧气*1个、压缩空气*2个；

2.3.3、电源插座（国标10A）：6个；

2.3.4、接地端子：2个；

2.3.5、网络接口：RJ45 1个；

2.3.6、抽屉1个。

2.4、湿区吊柱式终端箱（输液塔）1个

2.4.1、设备托盘：3个；

2.4.2、气体终端：氧气*1个，负压吸引*2个；

2.4.3、电源插座（国标10A）：6个；

2.4.4、不锈钢可调输液杆、注射泵组合架1个；

2.4.5、不锈钢杂物篮1个；

2.4.6、抽屉1个。

（八）、多功能病床技术参数

1、整体技术要求：

1.1、整床采用优质冷轧钢焊接成型，塑料部分采用优质ABS及PP，优质PP床头尾板及四片护栏。

1.2、医疗专用马达：具有静音、恒速、速度快慢可调、抗电磁、抗干扰；符合IP66防水要求，符合医

疗应用上的重要安全规范，如IEC60601-1、UL/ EN60601-1和国际知名安全体系认证规范等。（提供相关证明文件）

1.3、背板安装阻尼杆，可在快速复位时，有效控制下落的速度，保证病人安全。

▲1.4、背板拥有32度角度警示功能，床板状态存储功能，可有效减少护理人员的工作量，让患者处于更

舒适安全的体位。（提供警示功能相关证明文件）

1.5、具有同步联动功能（即背膝联动时，膝部先升起，然后背部马上同步上升），背部上升时，背板呈

C型上升途径，能有效降低长期卧床病人患褥疮的可能性，防止体位下移。

1.6、可拆卸式床头尾板，采用聚丙烯树脂材料一体吹塑成型，并配有防撞轮装置。

1.7、护栏：

1.7.1、当护栏内部受力，无法打开，必须从外部向内压，方可打开护栏。有效防止病人在床上时

私自打开护栏下床而造成的坠床。（提供实物图片证明文件）。

1.7.2、采用分体式升降设计，前片和后片护栏间隙缩小，无需配备护栏挡板，可随床体的功能同

时动作，最大限度的保护患者的安全。

1.7.3、护栏的上部呈易于握持的形状,并且上面有防滑设计的小弧形凹槽分布，可作病人起立时的

助力棒。给患者进行检查或治疗时，可将护栏收纳到床板下面。

1.7.4、前侧护栏内侧镶嵌病人控制器，有体位记忆按键；后侧护栏外侧镶嵌护士控制器。（提供实

物图片证明文件）

1.7.5、前后护栏配装滚珠角度显示装置，可随时查看各板块角度，方便医护人员确认。

▲1.7.6、护栏调节机构：配装缓冲杆，并且采用双挂钩方式设计，运行顺畅，安全稳定可靠。（提供

双挂钩设计图片证明文件）

1.8、为有效预防传统机械按键失效的问题，病床应配备手控器及触摸式屏幕操作系统。

▲1.9、病床触摸屏操作系统具有以下功能：

1.9.1、触摸屏尺寸≥10英寸，为避免弯腰，减少劳动强度，方便取下操作，采用悬挂式放置，

禁止采用固定式安装在床体上面；可以图形化显示各种姿态变化、各种报警信息、病人信息等。（提供

实物图片证明文件）

1.9.2、可以供医护人员对床体姿态进行调节，如床体功能锁止，外围操作锁止，一键椅位，电动

CPR等功能。

1.9.3、可实现床头牌数字化，并可随时修改及更换，更加环保、便捷。

1.9.4、可以升级实现与同一制造商提供的重症监护临床信息管理系统软件互联，实现ICU数字化，

信息共享，操作更加直观、快捷，流程更加优化，提高护理质量和医院整体效率，有效减轻医护人员

负担。（提供计算机软件著作权登记证书）

1.10、床面处于水平位置时，任意部位承受≥1700N（≥173.5kg）的重物，且当背板、大腿板折上时，

各框面分别承受≥765N（≥78kg）和≥510N（≥52kg）的重物，不得产生永久性变形。(提供省级

医疗检测机构的检测报告)

1.11、电动病床的有害进液防护程度需达到IPX4。(提供省级医疗检测机构的检测报告)

1.12、电动病床床身框对角线长度之差应≤1mm，病床平稳平置后的床面四角高低之差应≤3mm。

(提供省级医疗检测机构的检测报告)

1.13、床体配备手动CPR开关，在紧急情况下，可使背板快速调整到初始状态。

1.14、电动CPR警示功能，提示护理人员及时调整床体高度及角度，保持安全状态，防止不必要的摔伤。

1.15、病床采用中控脚轮刹车警示设计，提示护理人员及时保持床体的安全状态。

1.16、具备床尾延伸功能，采用单手操作机构，安全可靠，操作方便，充分考虑不同患者的实际需求。

（提供床尾延伸功能图例证明文件及单手操作图例证明文件）

1.17、床体配装夜灯，方便护理人员在夜晚等暗环境时明确床体位置，并且可手动启动也可设置自动启动，亮度三级可调，可有效保障护理人员和设备的安全。（提供亮度调节证明文件）

1.18、床体配置四个引流钩，单个可承受最大15KG的重物。

1.19、床体四角配置一体化防撞轮，可插装输液杆及仪器插杆。（提供实物图片证明文件）

1.20、床体配置急停开关，可在紧急情况下，中断床体所有动作。

1.21、脚轮：采用国际知名品牌优质医用双面树脂脚轮，具有锁定、自由、定向三段式中央控制装置，防腐蚀、耐酸性佳，直径≥125mm。（提供图片和进口报关证明文件）

1.22、规格

1.22.1、床体规格（长*宽）：≥2175mm(L)*990mm（W）（含床头尾板护栏）。

1.22.2、床体高度：450mm≤床面至地面距离≤810mm。

1.22.3、床体承重:≥250公斤。

1.22.4、马达数量：≥4个直流电机。

1.22.5、床体倾斜：≥14 º±2º。

1.22.6、背板上升：≥75 º±5º。

1.22.7、腿板上升：≥45 º±5º。

1.22.8、小腿板上升：≥20 º±2º。

1.22.9、床尾延伸：≥150mm。

2、配置要求（每台）：

2.1、整体床体1个；

2.2、输液杆架1个；

2.3、海绵床垫1个；

2.4、餐板1个。

(九）、塑钢病床技术参数

1、整体技术要求：

1.1、规格：床面长≥1920mm、全长≤2210 mm，床面宽≥820mm、全宽≤960mm，高度约500mm。

1.2、焊接工艺：采用先进精密焊接机器人自动焊接。

1.3、金属表面处理：采用（电泳＋粉末）复式喷涂，管壁内也有油漆保护，保证产品内外涂层厚度达

到一致。

1.4、结构及材质：

1.4.1、床框主架采用30*(50-70)mm、壁厚≥1.5mm优质碳钢管+粉体喷涂工艺，表面光滑，无毛刺，

耐腐蚀，耐褪色。

▲1.4.2、床面板采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板整体一次冲压成型，凹面设计，表面静电喷塑处理，床

面板上具有冲压凹型透气孔，凹型透气孔须为类椭圆形，其尺寸为长轴58mm±2mm，短轴25mm±2mm，

透气性强，有效防止褥疮，亦兼有防滑功能。（提供图片证明文件、实物作为验收标准）

1.4.3、涂料采用绿色健康环保产品，涂料对微生物大肠杆菌和金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%。

（提供相关检测报告）

1.5、床头床尾板：

1.5.1、采用优质PP材料，弧线形设计，坚固耐用，美观大方；带锁定装置，可快速拆卸，稳定可

靠，易清洗，不褪色，安全无毒；可兼作CPR功能，尾板外侧有病人信息卡插槽；四角带防撞轮。

1.5.2、床头/尾板组件必须能经受沿着床纵轴方向并在随机文件规定为运输手持/推点的位置或者

头脚组件最高端的中央施加450N静力冲击试验时，不得有永久性变形或丧失正常使用功能。   ▲1.6、病床每侧护栏：

1.6.1、长度≥1000mm，D型铝合金扶手，厚度≥1.4mm，表面硬化处理；

1.6.2、D型扶手与病床框架连接至少有五支铝合金支柱，近床头端与D型扶手连接的支柱（该支柱

为主竖杆，其它支柱为辅竖杆）装有锁紧装置，要求主竖杆上的锁紧装置插入类三角形的锁紧孔

的方式来保持主竖杆竖立，在按压控制手柄时，解锁脱离，主竖杆带动辅竖杆折叠，实现此功能

零件数量＜4个，结构简单、安全可靠；（实物作为验收标准）

1.6.3、要求主竖杆内径≤11.0mm，主竖杆外径≥18.5mm，辅竖杆厚度≥1.4mm，以保证足够的强度；

（提供图片证明文件，实物作为验收标准）

1.6.4、从外部延与D型扶手垂直的方向（与病床的床面板平行、垂直于头脚端的方向）施加50Kg

的力拉护栏，扶手支柱的偏移量＜5mm；（实物作为验收标准）

1.6.5、耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高出床垫，可防止床垫移位。

1.7、手摇装置：

1.7.1、摇把：两组摇把，万向节联轴结构，采用不锈钢管加ABS强化塑料材料，以精铸钢件相连，

支撑力强，高耐磨，永不生锈；不用时折叠在收藏盒内，防积尘，不易生锈；具有牢固灵活，无

噪音，操作轻松自如，使用寿命长等优点。

1.7.2、有过摇保护装置,过摇保护装置在手摇柄处，具有离合装置，即使用力过猛，也不会使摇杆

及相关部位的连接部件损坏。

1.7.3、床面整体高度调节配有助力气弹簧，平稳安全，轻松省力。

1.8、功能:

1.8.1、背部上升倾斜角度：0-70°±5°。

1.8.2、腿部上升倾斜角度：0-40°±5°。

1.8.3、最大承重：≥240KG。

▲1.9、脚轮：直径≥5英寸万向及双轮全制动复位脚轮四个，四轮带刹车功能，防静电、静音效果好、制动能力强，转动应灵活、可靠，空载时移动应力应不大于23N，脚轮与床架装配应牢固，掣动后病

床不能有相对滑动，方便推行及控制。(提供省级医疗检测机构的检测报告)

1.9.1、脚轮主架和轮芯采用强承载能力的优质材质,保证产品优良的耐油性、耐磨性、耐药性和耐化学品性，保证脚轮的使用寿命。

1.9.2、轮面材质采用耐磨TPU，具有优良的耐油、耐水、耐药性和耐霉菌的特性，同时还具有良好的减震降噪的作用。

1.9.3、脚轮内部配备精密轴承，有效的降低了噪音，并提高了脚轮整体的顺畅度。

1.10、餐板：ABS伸缩餐板，可伸缩骑跨在护栏上，不用时挂于床尾。

1.11、床垫：尺寸与病床配套，医学专用床垫，内褥为高密度海绵+高密度棕板，海绵经过防虫处理，棕板经过高温高压处理；外包优质防水布，液体不渗透表层、易擦拭、有透气性，带拉链，可拆洗。可根据床的背部、脚部、腿部升降而弯曲。

1.12、背部底板采用双支撑卸力结构，均分散压力，最大限度减少螺杆受力，有效延长及病床的使用寿命。

1.13、床体对角配置输液架插孔≥4 个，配有多功能插孔、可扩展性强，方便临床使用。

1.14、挂架：病床两侧设附属吊架，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋。

1.15、配有杂物架，可放置面盆等物品。

1.16、输液架：配不锈钢可伸缩输液杆，四爪头挂钩，不锈钢管制作，两节式设计，轻松操作即可达到输液高度，任意调节，操作方便。

2、整体配置要求（每张）：

2.1、床体          1个

2.2、床头柜        1个

2.3、输液杆架      1个

2.4、床垫          1个

2.5、餐板          1个

注：标注“▲”的条款为评标时的重要技术参数，不满足者将会被严重扣分，不作为无效投标条款。

三、商务需求：

1.供货要求：合同签订后的两个月内到货（与用户需求书相矛盾的，以用户需求书的要求为准）

2.经验要求：投标人企业在经营范围内投标，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录

3.项目预算：详见投标邀请函

4.报价要求：投标人应报货交采购人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）人民币含税价，并按开标一览表及投标明细报价表进行明细报价。

5.完工期：到货十天内完成安装调试。

6.质保期（服务期）：售后服务为生产厂家负责,主机保修期限2年，整机保修期限2年，并提供终身维护（与用户需求书相矛盾的，以用户需求书的要求为准）。

7.验收要求：设备到货验收后，必须免费安装调试至能正常使用，并免费培训操作。

8.售后服务：对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

9.付款方式：合同签订后付合同总额的30%，验收合格六个月后支付合同总额的60%，余下10%作为质保金并于一年后付清。

第三部分　投标人须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请函中所述项目的政府采购。

1.2本项目招标公告及文件产生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，争议应提交广州仲裁委员会按其仲裁规则在广州进行仲裁。

2. 定义

2.1“采购人”是指：  肇庆市高要区人民医院  。

2.2“监管部门”是指：  肇庆市高要区政府采购管理办公室  。

2.3“采购代理机构”是指：国义招标股份有限公司。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，采购代理机构。

2.5本项目采购标的品目类别：其他服务类

2.6合格的投标人

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人。

2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

3）在采购代理机构登记并购买了招标文件。

2.7 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物、工程和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府采购文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “工程”是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

3.3 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及符合招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定执行，具体如下：

招标代理服务收费按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。中标金额的各部分费率如下表，本项目类型为货物招标：

| 类 型 费 率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 50000-100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 100000-500000 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 500000-1000000 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |
| 一次招标代理费最高限额 | 人民币350万元 | 人民币300万元 | 人民币450万元 |

例如：某设备招标代理项目中标金额为300万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（300-100）万元×1.1%=2.2万元

合计收费=1.5+2.2=3.7（万元）

中标人在收到中标通知书前向采购代理机构缴纳中标服务费，以电汇方式缴纳，交费帐户为：

收款人：国义招标股份有限公司肇庆分公司

开户银行：中国银行肇庆建设二路支行

银行账号：628857747648

用    途：“ (项目编号) ”成交费

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件组成：

1) 投标邀请函

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、设备参数及服务需求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位对其收到的书面的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。投标人在收到上述澄清答复后，应立即向招标采购单位回函确认。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该修改作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。投标人在收到上述修改通知后，应立即向招标采购单位回函确认。

7.2招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，并将变更时间书面通知所有已购买招标文件投标人。

三、投标文件的编制

8．投标的语言及计量

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.2 除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每个包的要求分别装订和封装。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或政府采购监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

10.3如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1 如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。

11.2投标人应按照招标文件“第二部分 采购项目内容”中规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的相应内容，否则将导致投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 投标报价应为投标人完成本项目全部内容所需费用的含税价（包括但不限于人工、保险、伴随服务、拟投入工具及材料、各类税费以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

11.4 每种规格货物或每项标准服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体投标

13.1 本项目不接受联合体投标。

13.2 如招标项目接受联合体投标的，则组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行，并提供《联合体共同投标协议书》（格式见附件）。

14. 投标人资格证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于《资格性及符合性检查表》中所列要求。

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件，包括但不限于投标文件的各组成部分。

16. 投标保证金、履约保证金、融资担保

16.1投标保证金

16.1.1投标人应按招标文件规定的金额、形式和时间缴纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.1.2投标保证金缴纳金额、形式和时间：

（1）投标保证金金额为￥81,684.00元。

（2）投标保证金以银行转账或银行汇款方式，在投标截止时间前到达以下指定账号；或以金融机构、担保机构出具的保函的形式提交。

投标保证金缴纳账户：

收款人：国义招标股份有限公司

保证金开户行：招商银行股份有限公司广州体育东路支行

帐  号：120905690610703

投标人须在汇款或转帐附言标注本次项目编号，同时详细填写附件《投标保证金缴纳凭证》，并将汇款底单复印件附在《投标保证金缴纳凭证》中，连同《开标一览表》一起密封在单独的唱标信封内递交，以便办理投标保证金的退还手续。

（3）保证金以到达上述保证金账户为准，投标人应按以上所述方式及时间提交投标保证金，采购代理机构不承担投标人的投标保证金未能及时到帐的风险。

（4）投标人以投标担保函的形式缴纳投标保证金的，须于投标文件中提供金融机构、担保机构出具的保函，保函样本格式参照招标文件第五部分－投标文件格式“2.3《投标保证金缴纳凭证》”。

投标人提交担保函原件作为《投标保证金缴纳凭证》，并将担保函复印件连同《开标一览表》一起密封在单独的唱标信封内递交，以便进行公开唱标。

16.1.3凡未按规定缴纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.1.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还，投标保证金以投标担保函形式提交的，中标通知书发出后担保责任终止；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还，投标保证金以投标担保函形式提交的，质疑和投诉处理完毕后担保责任终止。从投标截止时间至投标有效期结束的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

16.1.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后五个工作日内不计利息原额退还（中标人应在签订采购合同后两个工作日内交采购代理机构备案）。

16.1.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

（1）中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

16.2履约保证金

16.2.1采购人可根据采购合同履行需要，要求中标人在采购合同签订前提交履约保证金。

16.2.2履约保证金缴纳金额、形式

履约保证金数额不超过采购合同金额的10%，采购人可根据履行合同的实际需要，在以上范围内规定履约保证金具体金额。

履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约担保函样本格式参照招标文件第五部分－投标文件格式附表。

16.2.3履约保证金在中标人履行完采购合同主要义务后，采购人按照合同约定原额退还，履约保证金以履约担保函形式提交的，担保责任终止。

16.3融资担保

16.3.1融资担保，是指专业担保机构为中标人向银行融资提供的保证担保。

16.3.2中标人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为本项目采购合同履约进行融资。

17. 投标有效期

17.1投标文件应在开标之日起90天内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2特殊情况下，招标采购单位可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改报价文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式八份，其中正本一份和副本七份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，法人证明及法人授权证明均应在投标文件中提供（格式见附件）。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

18.4电子文件，投标人必须随投标文件同时提交一套全部投标文件内容的电子文件（U盘或光盘，无病毒），电子文件必须装于独立的信封，信封上注明“电子文件”。其中所有文件不做压缩处理、不留密码，所有文件用WORD或EXCEL格式处理（资质文件及证书等可扫描以图片格式提交）。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封、标记和递交

19.1投标人应将《开标一览表》与《投标保证金缴纳凭证》单独密封提交，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 所有信封外包装上应当注明采购项目名称、项目编号、包号和“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章或签字。具体格式如下：

投标文件 收件人：国义招标股份有限公司 招标编号： 项目名称： 投标人名称(加盖公章)： 在（招标文件中规定的投标截止时间）之前不得启封

19.3如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

19.4 招标采购单位在《投标邀请函》中规定的地点和投标截止时间之前接收投标文件，超过截止时间后的投标为无效投标，招标采购单位将拒绝接收。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标采购单位。从投标截止时间至投标有效期结束的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标与授标

21. 开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。

22.3 本次评标采用综合评分法方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

23. 投标文件的初审

23.1投标文件的初审包括资格性审查和符合性审查。评标委员会将依法审查投标文件是否实质上响应了招标要求。具体审查内容详见《资格性及符合性检查表》。只有实质性响应的投标文件才能进行后续的比较与评价，否则将作无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.2 评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.3评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

23.4 评标委员会对各投标人进行初审的过程中，对被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标人代表，以让其核证、澄清事实，但不得通过补充文件改变其初审不合格或无效投标的结果。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字（或加盖投标人的印章）的书面形式做出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的比较和评价

25.1 评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对初审合格的投标文件进行商务和服务评估，综合比较与评价。

26. 授标

26.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，推荐中标候选人名单，并提出书面评标报告。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

26.3 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

六、质疑及投诉

27. 质疑及投诉

27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

质疑受理机构名称：国义招标股份有限公司

质疑受理机构地址：广州市东风东路726号8楼

质疑受理联系人：郭女士

质疑受理机构传真：020-37860713

质疑受理机构传真：020-87768283

27.2 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向广州市财政局政府采购管理办公室投诉。

七、 合同的订立和履行

28. 合同的订立

28.1 采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。如果第一中标候选人放弃中标或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其中标资格，并没收其投标保证金。在此情况下，由招标采购单位报同级的财政监督部门批准后，招标采购单位可顺序选择第二中标(成交)候选人，或重新采购。

29. 合同的履行

29.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

29.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照规定备案。

八、适用法律

30. 招标采购单位及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

30.1 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人投标时需注意：

30.1.1 本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

30.1.2 参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》（格式见第五部分 投标文件格式）。否则不予认可。

30.1.3 政府采购货物时要求，投标人应提供满足要求的货物的政策适用性说明表（格式见第五部分 投标文件格式），否则不予认可。

30.1.4 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

31.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。存在以上情形的供应商应主动予以回避，否则自行承担相应的法律责任及后果。

31.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

九  评标方法、步骤及标准

根据政府采购的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

31.评标方法

本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按技术、商务和价格三部分分别打分的方式进行评分，三项总分为100分，其中技术得分占60分，商务得分占10分，价格得分占30分，以评标总得分最高的投标人作为第一中标候选人，得分排名第二的为第二中标候选人

32.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初审

《资格性及符合性检查表》

发现下列情形之一的投标文件将确定为无效投标：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 按招标文件规定的金额和办法缴纳了投标保证金 |
| 2 | （1）投标报价未超过本项目最高限价 （2）对本项目的全部内容进行投标报价 （3）投标报价不低于成本价,且是唯一确定的 |
| 3 | 准入条件： （1）提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天 （2）提供《关于资格的声明函》 （3）符合《政府采购法》第二十二条规定的条件 （4）提供有效的营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章） （5）经政府采购管理部门同意，本项目标注“*”为采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品，其他产品采购本国产品。 （6）提供有效的授权证明资料（如投标人为代理经销商） （7）提供所投产品的医疗器械注册证及其附表 （8）提供医疗器械经营许可证副本（如投标人为代理经销商）/医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商） （9）本项目不接受联合投标体投标 （10）投标人没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商的政府采购活动信用记录自查承诺函及证明材料 |
| 4 | 提供法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书(原件) |
| 5 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 6 | 投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注*号条款）条款不产生偏离（投标文件中技术参数、功能或其他内容优于采购要求部分不视作偏离） |
| 7 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求 |
| 8 | 符合法律、法规规定的其他实质性要求 |

（二）比较与评价

1、技术评价：

| 评审项目 | 评议内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 | 所投产品对用户需求书中带▲号的重要技术参数的符合性 | 20 | 所投产品技术参数全部满足用户需求书中带▲号的重要技术参数，得20分； 所投产品技术参数满足用户需求书中带▲号的重要技术参数数量占全部带▲号的重要技术参数数量的比例在80%～100%的（不含100%），得12-20分(不含20分)； 所投产品技术参数满足用户需求书中带▲号的重要技术参数数量占全部带▲号的重要技术参数数量的比例在80%以下的（不含80%），得0-12分(不含12分)。 所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。 |
|  | 所投货物技术参数及性能、配置与技术规格参数的符合性 | 20 | 完全满足用户需求书中不带▲号的一般技术参数，得20分 部分满足用户需求书中不带▲号的一般技术参数，得10-20分(不含20分) 基本不满足用户需求书中不带▲号的一般技术参数，得0-10分(不含10分) 所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。 |
|  | 所投货物的先进性及稳定性、可靠性 | 6 | 由评委对各投标人的货物进行评议及打分，优5-6分、良1.5-5分(不含5分)、一般0.5-1.5分(不含1.5分)。 |
|  | 投标人提供售后服务的内容(包括质保期、维护保养方案等)比较 | 6 | 由评委对各投标人的提供的售后服务内容(包括质保期、维护保养方案等)是否完善具体，各阶段服务计划是否详尽进行综合评议及打分，优5-6分、良1.5-5分(不含5分)、一般0.5-1.5分(不含1.5分) |
|  | 所投货物制造商的生产水平及知名度、在中国的业绩比较 | 8 | 由评委对各投标人的货物制造商的生产水平及知名度、在中国的业绩进行评议及打分，优6-8分、良3-6分(不含6分)、一般0.5-3分(不含3分) |

2、商务评价：

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分档次及依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 中 | 差 |
| 1 | 合同条款的响应性 | 1 | (1分) | (0～1分) | (0分) |
| 2 | 投标人的财务状况 | 2 | (1.5～2分) | (1～1.5分) | (0～1分) |
| 3 | 投标人的业绩和信誉 | 4 | (2.5～4分) | (1.5～2.5分) | (0～1.5分) |
| 4 | 投标人的资质水平和履约能力 | 3 | （2~3分） | （1~2分） | （0~1分） |

3、价格评价：

（1）对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）：

- 投标供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为6%），即：评标价＝核实价（经初审进行必要的更正后的投标价）－小微企业产品核实价×C1；

- 投标供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予C2的价格扣除（C2的取值为2%），即：评标价＝核实价（经初审进行必要的更正后的投标价）×(1－C2)（本项目不适用该条款）；

- 本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

- 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系（本项目不适用该条款）；

- 本条款中两种修正原则不同时使用。

（2）评标价的确定：经投标文件初审进行必要的价格更正及按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

（3）计算价格评分：各有效投标供应商的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分＝（基准价÷评标价）×价格权重数值

4、综合比较与评价：

根据每个投标人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个投标人的综合得分：

W＝[Cmin/C]×价格权重数值（30） ＋ T ＋ M

其中：

W       某个投标人的综合得分；

C       某个投标人的实际投标价格；

Cmin    通过符合性审查，满足招标文件要求的投标文件中的最低投标价；

T       某个投标人的技术评审得分；

M       某个投标人的商务评审得分；

注：T、M均为所有评委评分的算术平均值。

（三）推荐中标候选人名单

评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，推荐综合得分次高的投标人为第二中标候选人。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人。

第四部分　合同格式

政府采购

合 同 书

（货物类）

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额为（大写）：          元（￥         元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

五、付款方式

合同签订后付合同总额的30%，验收合格六个月后支付合同总额的60%，余下10%作为质保金并于一年后付清。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为2年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

代表：                            代表：

签定地点：

签定日期：   年     月    日      签定日期：   年     月     日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第五部分　投标文件格式

货物类项目投标文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 《开标一览表》应与《保证金缴纳凭证》同时单独封装在唱标信封中。

政府采购

投标文件

（正本/副本）

项目编号：

采购项目名称：

投标人名称：

日期：             年      月      日

一、自查表

1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保证金（投标保证金缴纳凭证） | 按招标文件规定的金额和办法缴纳了投标保证金,提供《投标保证金缴纳凭证》 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 投标报价 | 1)投标报价总金额未超过本项目采购预算 2)对本项目的全部内容进行报价 3)报价不低于成本价，且报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | / |
| 准入条件 | （1）提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天 （2）提供《关于资格的声明函》 （3）符合《政府采购法》第二十二条规定的条件 （4）提供有效的营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章） （5）经政府采购管理部门同意，本项目标注“*”采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品，其他产品采购本国产品。 （6）提供有效的授权证明资料（如投标人为代理经销商） （7）提供所投产品的医疗器械注册证及其附表 （8）提供医疗器械经营许可证副本（如投标人为代理经销商）/医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商） （9）本项目不接受联合投标体投标 （10）投标人没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商的自查承诺表及证明材料 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 法定代表人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 投标文件签署、盖章 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 | □通过 □不通过 | / |
| 实质性响应招标文件中“*”号条款的技术、商务要求 | 投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注*号条款）条款产生偏离 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |

注：投标人应当根据服务及商务评审打分内容提供相应的证明材料，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，并影响投标人的得分。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

二、资格性文件

2.1 投标函

（采购人/采购代理机构）：

依据贵方采购项目名称（项目编号) 项目的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本   份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 服务部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起九十天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳中标服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：采购人/采购代理机构：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

粘贴法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：采购人/采购代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

粘贴代理人身份证复印件

2.3投标保证金缴纳凭证

投标保证金转帐/汇款声明函

致（采购人/采购代理机构）：

（投标人全称) 参加贵方组织的、项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过银行转帐/银行汇款形式缴纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

3. 退还保证金时请按以上内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

附：

（粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件）

注：1.投标人投标时，应当按招标文件要求缴纳投标保证金。投标保证金可以采用银行转账或银行汇款形式缴纳。投标人应详细填写本文件，并按要求粘贴凭证复印件，连同开标一览表一起封装在单独的密封开标信封中，以便项目结束后办理投标保证金的退回手续。

2.招标采购单位在中标通知书发出后五个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日内无息退还中标人的投标保证金。

3.银行汇款单据备注栏应填写：“投标人公司名称+项目编号后4位数+包号保证金”字样，如：“XXXX公司+0881+包2保证金”

政府采购投标担保函

（适用于投标保证金以保函形式提交）

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

2.4关于资格的声明函

致：（采购人/采购代理机构）

关于贵方采购项目名称:        （项目编号：        ）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

      - 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力

（相关证明文件附后）

本单位保证全部投标文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

  - 政府采购活动信用记录自查承诺函及相关网页证明

国义招标股份有限公司：
    关于本企业信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中企业信用信息、“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”的网上查询，截至规定的投标截止时间，我司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中，同时提供信用记录查询结果的打印页面(具体详见后附网页打印)。特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

备注：网上信用记录须打印放投标文件中，招标采购单位将对函件内容及网页证明的真实性和有效性进行审查、验证，如有造假或情况不一致，将导致投标无效！

2.6 其他资格证明文件

一、营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章）

二、医疗器械注册证及其附表复印件（如国家有相关规定）

三、医疗器械经营/生产许可证副本

附表1：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的，且招标文件规定应提供的情况）

（招标采购单位）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方项目编号为               、项目名称：      的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.联合体成员 （公司全称） 为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额   %的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）（本项目不适用）。

5.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

6.我方于      年  月  日签署本文件， （投标人名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年   月   日

投标人也可提供有效的经销商证书或代理商证书。

附表2：

政策适用性说明表

| 序号 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商 (开发商) | 制造商 企业类型 | 节能 产品 | 环保标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价 在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2、“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第 期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标供应商公章）；

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布；

3、 最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

投标人代表签字及盖公章：

附表3：

中小企业声明函（可选）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   ___（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加                        项目（项目编号：     ，包号：    ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他   ___（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于     行业，有从业人员    人，最近一年营业收入为    元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字及盖公章：

注：1、本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、如果投标人不是中小企业的，可不提供该中小企业声明函。

附表4：

政府采购履约担保函

（适用于履约保证金以保函形式提交）

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

三、商务部分

3.1投标人综合概况

一、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营范围、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要经营项目等。

3) 投标人应提供近  年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、售后服务机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 设在广东省内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |

三、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

四、规章管理制度一览表（所列制度均为目前仍在执行的制度，包括质量保证体系和操作管理制度等,提供附复印件并加盖公章）

| 序 号 | 相关规章管理制度名称 | 开始执行时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

五、其它重要事项说明及承诺(请扼要叙述)

# 六、中标服务费承诺书（格式）

国义招标股份有限公司：

本   （投标人名称）   公司在参加在贵司进行的   （项目名称）  (项目编号：            )招标中如获中标，我司保证在领取“中标通知书”前，按本项目投标人须知相关规定向贵司缴纳 “中标服务费”。

如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额的200%由采购人在支付我司的合同款中代为扣付。

特此承诺。

另关于我司缴纳中标服务费后开具中标服务费发票的事宜，我司声明如下：

A：如需开具增值税普通发票，请于下方（ ）打“√”，并提供资料

（    ）请向我司开具中标费的“增值税普通发票”，开票信息如下：

1、我司工商注册名称为：                   ；

2、纳税人识别号（国税）/或统一社会信用代码：    （请填写）

B：如需开具增值税专用发票，请于下方（ ）打“√”,并提供资料

（    ）请向我司开具中标费的“增值税专用发票”，开票信息为：

1、我司工商注册名称：    （请填写）

2、纳税人识别号（国税）/或统一社会信用代码：    （请填写）

3、注册地址：    （请填写）

4、办公电话（固话）：    （请填写）

5、开户银行及账号：    （请填写）

6、一般纳税人资格证书/或加盖了税务局“增值税一般纳税人”条章的国税登记证扫描件/或在所属国税局网站的查询结果截图（截图后附）

中标单位联系人：          ， 手机号：             ;

单位地址：          电话：           传真：           。

特此声明。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

3.2商务条款响应表

（1）实质性商务条款（“*”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“*”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

4.当招标文件中设置了“*”项商务条款时适用此表。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

（2）非实质性商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 供货要求：合同签订后的两个月内到货（与用户需求书相矛盾的，以用户需求书的要求为准） |  |  |
| 5 | 经验要求：投标人企业在经营范围内投标，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录 |  |  |
| 6 | 报价要求：投标人应报货交采购人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）人民币含税价，并按开标一览表及投标明细报价表进行明细报价。 |  |  |
| 7 | 完工期：到货十天内完成安装调试。 |  |  |
| 8 | 质保期（服务期）：售后服务为生产厂家负责,主机保修期限2年，整机保修期限2年，并提供终身维护（与用户需求书相矛盾的，以用户需求书的要求为准）。 |  |  |
| 9 | 验收要求：设备到货验收后，必须免费安装调试至能正常使用，并免费培训操作。 |  |  |
| 10 | 售后服务：对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。 |  |  |
| 11 | 付款方式：合同签订后付合同总额的30%，验收合格六个月后支付合同总额的60%，余下10%作为质保金并于一年后付清。 |  |  |
| 12 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

四、技术部分

4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 产地品牌型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标文件中还应后附以下材料，否则评标委员会有权认为所投产品不符合要求：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“*” 项）响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”的“*” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“*” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

4.当招标文件中未设置“*”项技术条款时，应在此表中直接填写：本项目未设置“*”项技术条款。

5.所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

（2）非实质性技术条款响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

4.所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

4.9技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

五、价格部分

5.1开标一览表

投标人名称：

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 内容 | 设备名称 | 产地品牌型号 | 数量 | 单价 （人民币） | 投标总价 （单位：人民币） 大写及小写 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价 |  |  |  |  |  |
| 2 | 各种税费 |  |
| 3 | 运输费 |  |
| 4 | 其他费用 |  |
| 合计总价 （单位：人民币） 大写及小写 |  |
| 5 | 投标保证金 | 详见随附《保证金缴纳凭证》 |
| 6 | 投标有效期 | 自开标之日起90个公历日 |
| 7 | 备注 |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与《保证金缴纳凭证》封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

5.2投标明细报价表

采购项目名称:                                           项目编号：

| 一、货物、设备及材料类详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、报价汇总：人民币 元（以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准） |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标总价内） |
| 分 项 | 名 称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：以上内容必须与技术方案中所介绍的内容以及《开标一览表》一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日