# 投标邀请

中钢招标有限责任公司接受采购人的委托，对下述采购内容进行国内公开招标，现邀请合格的投标人前来投标。

- 项目名称：国家测绘地理信息局2017年测绘生产装备购置

- 招标编号：1741STC41348

- 资金来源：财政性资金

- 采购预算：3406.39万元

- 项目用途：用于国家基础测绘项目的外业测量、基础测绘等

- 项目性质：货物

- 项目基本概况介绍：

| 包号 | 分包设备名称 | 数量 | 单位 | 具体交货地点及数量 | 交货时间 | 主要技术指标要求 (采购需求) | 是否允许采购进口设备 | 分包控制金额/最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 高精度多频GNSS设备 | 15 | 台/套 | 成都：15 | 45天 | ★测量精度：静态定位精度：平面高于或等于±（3mm +0.5ppm×D）； 高程高于或等于±（5mm+0.5ppm×D）。 | 否 | 45.00 |
| 02 | 一体式双频GNSS接收机 | 49 | 台/套 | 成都：流动站21，电台6 | 45天 | ★测量精度： 静态定位精度：平面高于或等于±（3mm+0.5ppm×D）； 高程高于或等于±（5mm+0.5ppm×D）； RTK 定位精度：平面高于或等于±（10mm+1ppm×D）； 高程高于或等于±（15mm+1ppm×D）； | 否 | 145.80 |
|  |  |  |  | 西安：流动站22，电台6 | 45天 |  |  |  |
|  |  |  |  | 哈尔滨：流动站6，电台2 | 45天 |  |  |  |
| 03 | 多旋翼倾斜摄影无人机测量系统 | 1 | 台/套 | 西安：1 | 45天 | ★旋翼个数：≥6个； ★有效载荷：≥5kg； ★镜头及影像传感器个数：5个； | 否 | 50.00 |
| 04 | 固定翼垂直起降油电混合无人机测量系统 | 1 | 台/套 | 西安：1 | 45天 | ★固定翼+4旋翼； ★动力：油电混合动力，须具备油动力、电动力自动互换； ★支持全自主垂直起飞和垂直降落； | 否 | 50.00 |
| 05 | 多波束测深仪 | 1 | 台/套 | 西安：1 | 45天 | ★ 工作频率：低频小于等于200 KHz，高频大于等于400 KHz，并且线性可调； | 是 | 160.00 |
| 06 | 机载激光扫描仪 | 1 | 台/套 | 哈尔滨：1 | 45天 | 作业高度范围：150-4700米相对航高； 须配备全数字化波形仪； | 是 | 1020.00 |
| 07 | 2秒全站仪 | 46 | 台/套 | 成都：9 | 45天 | ★测量精度： 测角精度：高于或等于±2"； 测距精度：精测时高于或等于±（2mm + 2ppm×D）； | 否 | 154.00 |
|  |  |  |  | 西安：22 | 45天 |  |  |  |
|  |  |  |  | 哈尔滨：5 | 45天 |  |  |  |
|  |  |  |  | 重庆：10 | 45天 |  |  |  |
| 08 | 0.5秒全站仪 | 2 | 台/套 | 重庆：2 | 45天 | ★测角精度：±0.5"； ★具有目标自动识别与照准功能； ★测距精度：±（1mm + 1ppm×D）； | 是 | 70.00 |
| 09 | 三维扫描全站仪 | 1 | 台/套 | 西安：1 | 45天 | ★扫描速度：不小于20点/秒； #最长扫描距离：不小于200m； ★测角精度： 1″； | 是 | 55.00 |
| 10 | 基准站及附属设备 | 31 | 台/套 | 陕西局指定的西藏境内：31 | 45天 | ★测量精度：静态定位精度：平面高于或等于±（3mm+0.5ppm×D）； 高程高于或等于±（6mm+0.5ppm×D）。 天线类型：须同时接收GPS、GLONASS、BDS、Galileo的所有信号 工控机CPU：主频不低于3.0GHz，缓存8M。 成像器件：1/2.7英寸Progressive Scan CMOS。 有效像素：须不小于200万。 | 否 | 604.50 |
| 11 | 相对重力仪 | 8 | 台/套 | 西安：8 | 45天 | ★传感器类型：无静电熔凝石英或零长金属弹簧。 ★读数分辨率：1×10-8m/s2。 ★读数重复性：优于5×10-8m/s2。 ★测量范围：直接测程不小于7000mGal，能覆盖全球场变化。 | 是 | 1052.09 |

备注：技术指标中标注“★”号的为主要技术条款，对这些主要条款的任何负偏离将导致废标。

- 投标人资格要求：

    - 在中华人民共和国境内注册、响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

    - 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

    - 第01、02、07、08、09、11包投标产品整套设备和第10包投标产品中的基准站设备，必须通过由国家技术监督部门授权的国家级计量检定中心的检定并取得检定合格证书。投标人须在投标文件中提供承诺书，并承诺交货时提供该检定合格证书；

    - 本项目不接受联合体投标；

    - 本项目仅05、06、08、09、11包接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）；

    - 第05、06、08、09、11包投标人如为代理商且投标产品为进口产品，则需要提供所投进口产品生产厂家出具的针对本项目的唯一授权书原件；

    - 本项目为非专门面向中小企业的项目；

    - 法律、行政法规、招标文件关于“合格投标人”的其他条件。

- 获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

（1）时间期限：即日起至2017年10月19日（不少于5个工作日），每天9:00-12:00、13:00-16:00（北京时间、节假日除外）。

（2）地点：中钢招标有限责任公司（北京市海淀大街8号中钢国际广场16层）；

（3）获取方式及售价：招标文件每包人民币500元，可现场购买或邮购，若邮购，须加付快递费人民币100元。供应商购买招标文件时须同时提供：

①投标人企业法人营业执照或事业单位法人证书或登记证或其他有效证明文件（复印件加盖公章）；

②投标人法定代表人授权书或单位介绍信（原件加盖公章）；

③投标人经办人身份证复印件（原件备查）；

④投标人若以汇款形式购买招标文件，须携带汇款单复印件，且汇款单附言处须注明本项目招标编号/包号；

⑤供应商购买招标文件时还须提供如下表格资料（纸质文件和电子版各一份，电子版须采用U盘现场拷贝），否则不予发售招标文件：

| 投标人基本信息资料表 |
| --- |
| 采购编号：___________________ 投标人名称：____________________ | 备注 |
| □我单位为小规模纳税人，请在我单位购买标书后，按以下信息开具标书款发票： 付款单位名称： 纳税人识别号： 统一社会信用代码： | 仅小规模纳税人须填写此项信息 |
| □我单位为一般纳税人，请在我单位购买标书后，按以下信息开具标书款发票： 付款单位名称： 纳税人识别号： 统一社会信用代码： 地 址： 电 话： 开户行全称： 账 号： | 仅一般纳税人须须填写此项信息 |
| 以上信息真实有效，如我单位相关信息在此期间内发生变更，我单位负责及时通知贵公司。由于填写错误、不清晰、我单位信息变更而未及时告知招标公司等引起的退款、开票延误等后果由我单位自行承担。我单位要求开具的发票类型为： □增值税专用发票 □增值税普通发票 投标人名称（加盖财务专用章或公章）： 日期： |

- 投标截止时间、开标时间及地点：

（1）投标截止时间及开标时间：2017年11月2日10:00（北京时间），届时请投标人派代表出席开标仪式。

（2）投标文件递交及开标地点：北京市海淀大街8号中钢国际广场27层会议室。

- 本项目的招标公告仅在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上发布。

- 本项目评标方法和标准：综合评分法，总分100分。

- 本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、使用信用记录结果、政府采购政策具体落实情况详见招标文件。

- 本招标公告的期限：自本公告发布之日起5个工作日。

采购人名称：国家测绘地理信息局规划财务司

地址：北京海淀区莲花池西路28号

联系方式：郭晋洲63882403

合同买方：本项目政府采购合同买方为交货地点所涉及的测绘单位，合同将由中标人与各测绘单位分别签订。

采购代理机构名称：中钢招标有限责任公司

地址：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层，100080

联系方式：010-62688251

采购项目联系人：马娟娟、聂娅琼、刘姗姗、陈俊

联系方式：010-62688223（购买招标文件；发票咨询）、62688249、62688251、010-62688250（传真）、nieyq@sinosteel.com（邮箱）。

账户信息：

开 户  名 称：中钢招标有限责任公司

开 户  银 行：中国民生银行股份有限公司北京大兴新城支行

账        号：9576032800000075

中钢招标有限责任公司

2017年10月12日