国家应急测绘保障能力建设项目（测绘专用仪器部分）招标公告

中国仪器进出口（集团）公司 (以下简称“采购代理机构”)受国家测绘地理信息局规划财务司(以下简称“采购人”)的委托就国家应急测绘保障能力建设项目（测绘专用仪器部分）进行国内公开招标，邀请合格投标人提交密封投标文件。

项目编号：17CNIC-02GCSB-01

项目名称：国家应急测绘保障能力建设项目（测绘专用仪器部分）

- 招标内容：投标人可对下列任意一包或几包进行投标，但必须对所投包的全部设备和服务进行报价。

| 包号 | 产品名称 | 数量 （台/套） | 简要技术指标 | 预算金额（人民币） | 是否允许进口设备投标 | 交货时间/地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长测程地面三维激光扫描仪 | 8 | ★最大测程：不小于1500m； ★最小测程：小于或等于2.5m； ★测距精度：优于10mm/200m。 | 1200万 | 是 | 采购合同签订后45天内将全部中标设备交货至下列地点：西安：2台/套、哈尔滨：2台/套、成都：2台/套、海口：1台/套、重庆：1台/套。 |
| 2 | 短测程地面三维激光扫描仪 | 8 | ★最大测程：大于或等于300m； ★最小测程：小于或等于0.6m； ★测距精度：优于3mm/100m。 | 640万 | 是 | 采购合同签订后45天内将全部中标设备交货至下列地点：西安：2台/套、哈尔滨：2台/套、成都：2台/套、海口：1台/套、重庆：1台/套。 |
| 3 | 超站仪 | 16 | ★测角精度：高于或等于±0.5"； ★测距精度：精测时高于或等于±（0.6mm + 1ppm×D）； 标准时高于或等于±（1mm + 1ppm×D）； 免棱镜时高于或等于±（2mm + 2ppm×D）； RTK 定位精度：平面高于或等于±（10mm+1ppm×D）；高程高于或等于±（20mm+1ppm×D）。 | 1120万 | 是 | 采购合同签订后45天内将全部中标设备交货至下列地点：西安：4台/套、哈尔滨：4台/套、成都：4台/套、海口：2台/套、重庆：2台/套。 |
| 4 | 探地雷达 | 5 | ★频率范围：兼容所有同品牌的低频、中频、高频天线； ★扫描样点数：256、512、1024、2048、4096、8192可选； ★数据传输：双通道高速雷达控制单元和天线之间用同轴电缆或光纤进行数据传输。 | 600万 | 是 | 采购合同签订后45天内将全部中标设备交货至下列地点：西安：1台/套、哈尔滨：1台/套、成都：1台/套、海口：1台/套、重庆：1台/套。 |
| 5 | 地基干涉雷达远程微变监测系统 | 1 | ★雷达类型：连续波雷达； ★有效射程：不小于4.0 km； ★位移量监测精度：不低于0.1mm；； ★空间分辨率：不小于0.5 m（距离）×4.5mrad（方位）（在1km处）。 | 390万 | 是 | 采购合同签订后45天内将全部中标设备交货至下列地点：成都：1台/套。 |

投标人的报价超过所投包预算金额的，将被视为投标无效。

二、投标人资格要求

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供相应证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）国家法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人如为代理商且投标产品为进口产品，除满足上述第 1 条中的要求外，还须提供生产制造厂家出具的针对本次投标项目的代理授权函原件；

3、投标产品整套设备（仅限第1包，第2包，第3包投标人提供）必须通过由国家技术监督部门授权的国家级计量检定中心的检定并取得检定合格证书。投标人须在投标文件中提供承诺书，承诺交货时提供该检定合格证书（仅限第1包，第2包，第3包投标人提供）；

4、本次招标不允许联合体投标。

三、招标文件购买时间、地点和办法：                                                     购买时间：自本项目招标公告在“中国政府采购网”发布之日起至2018年1月5日，每日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30（北京时间，法定节假日除外）。只有登记购买本招标文件的投标人才具有参与投标的权利。

地点：下列采购代理机构所在地。

售价：招标文件每包售价800元人民币，招标文件售后不退。如需邮购，须加付邮寄费50元人民币,并按下述地址汇款，汇款单上应注明汇款用途、所购招标编号，然后将汇款单复印件、购买文件须提供的材料、购买单位名称、详细通讯地址、邮编、电话、传真及联系人等信息传真给采购代理机构，采购代理机构收到报名传真、购买文件须提供的材料和标书款后将尽快以EMS方式将招标文件邮寄给购买单位。采购代理机构将不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责。（注意：标书款不接受个人电汇，只能通过公对公账户转账或现场购买）

注：购买招标文件时，需提供下列加盖公章的材料：

- 投标人法定代表人授权书（格式自拟）；

- 被授权人的身份证复印件。

四、招标公告期限：5个工作日。

五、接受投标文件时间、投标截止时间及开标时间

接受投标文件时间：2018年1月15日上午8：30至上午 9:00前（北京时间）。

投标截止及开标时间：2018年1月15日上午9:00（北京时间）。

逾期提交或所提交的投标文件不符合规定，恕不接受。

六、投标地点及开标地点：

北京市丰台区大成路9号（大成路九号），三层大会议室

届时请投标人的法定代表人或其授权的投标人代表出席开标仪式。

七、凡对本次招标提出询问，请以信函或传真的形式与中国仪器进出口（集团）公司联系：

采购代理机构：中国仪器进出口（集团）公司

地址：北京市西直门外大街6号，中仪大厦620房间  邮编：100044

联系人：申先生、马女士、杨先生、肖女士

电话：010-88316634/88316636/88316645/88316629

传真：010-88316655

开户银行及帐号：

户名：中国仪器进出口（集团）公司

开户银行：中国银行总行营业部

电汇帐号：778350008791

采购人名称：国家测绘地理信息局规划财务司

地址：北京海淀区莲花池西路28号

联系方式：郭晋洲010-63882403