2018年医疗设备购置项目6

招标公告

- 采购人及代理机构

1.采购人名称：北京市大兴区卫生和计划生育委员会

2.采购人地址：北京市大兴区黄村西大街33号

3.联系人及联系电话：李硕，010-60281371

4.招标代理机构名称：北京市建壮咨询有限公司

5.招标代理机构地址：北京市丰台区莲花池西里10号路桥大厦7层

6.联系人及联系电话：刘鎏，13661222223

二、项目概况

1.项目名称：2018年医疗设备购置项目6

2.项目地点：北京市大兴区

3.项目编号：PLAN-XM-000014

4.招标方式：公开

5.资金性质：政府资金

6.预算金额：600万元（最高限价为600万元）

三、采购需求

1、采购项目需要落实的政府采购政策：

- 鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中产品。

- 鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。

- 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣参与评审。监狱企业视同小型、微型企业。

2、采购需求：气相色谱三重四极杆质谱联用仪1台、超高压液相色谱-三重四极杆线性离子阱质谱联用仪1台。

气相色谱三重四极杆质谱联用仪技术参数

1	气相色谱仪部分

1.1.	柱箱

1.1.1.	操作温度范围：室温以上4℃-450℃

1.1.2.	标配柱箱最高升温速率≧ 250℃/min（无需升级），步进≦0.01℃/min

1.1.3.	程序升温的阶数：≧20 阶

1.1.4.	温度设定精度：≦0.1℃

1.1.5.	控温准确性：≦0.01℃

1.1.6.	温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化≦0.01℃

1.1.7.	冷却速度：从 450℃  降到 50℃ ≤3min

1.1.8.	最大运行时间：≧9999.99分钟

1.1.9.	面板键盘：能控制及显示所有温度区域和载气流量；能控制所有检测器功能和检测器气体；实时时间程序和系统诊断。

1.2.	流路系统

1.2.1.	支持双柱双流路系统

1.2.2.	两个柱流量控制系统均采用流量控制单元

1.2.3.	具有室温补偿和自动环境补偿功能

1.2.4. 具有恒线速度控制功能。

1.2.5. 支持色谱柱柱后反吹，具有图示化控制软件。同时可实现不泄真空更换色谱柱功能。

1.2.6.支持三柱三FID同时分析组成气相色谱方法优化系统。

1.3.	分流/不分流毛细管进样口

1.3.1.	压力、流量和分流比可通过流量控制系统进行数字化设定

1.3.2.	配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能

1.3.3. 支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式，同时具有恒线速度控制功能，后附软件截图和应用文章证明。

1.3.4.	最高温度：≧450℃

1.3.5.	压力设定范围：0 ～1000kPa

1.3.6.	速率设定范围：-400 ～ 400kPa/min

1.3.7.	压力程序的阶数：≧6

1.3.8.	分流比设定范围：0 ～ 9999

1.3.9.	流量设定范围：0 ～ 1200mL/min

1.3.10.隔垫吹扫流量设置范围：0-200ml/min

1.4.	自动进样器单元

1.4.1. 样品位：≧150；

1.4.2. 进样量范围：0.1~150 uL，10μl 注射器步进≤0.1μl；

1.4.3. 交叉污染：≦10-4 (使用4种溶剂清洗, 测定正己烷中1% 联苯)

1.4.4. 具有样品优先模式：当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定, 而后继续完成批处理设定。

1.4.5. 可升级双塔双柱进样系统。

1.4.6. 可升级样品架冷却和加热功能。

1.5. 气体样品进样阀

1.5.1. 自动气体样品电子进样阀

1.5.2. 进样体积：1、2、5mL可选

1.6. 氢火焰离子化检测器

1.6.1. 最高使用温度：≧450℃

1.6.2. 自动点火功能

1.6.3. 检测限：≦1.2×10-12g/s ( 十二烷 )

1.6.4. 动态范围：≥ 107

1.6.5. 数据采集速度：≧500Hz

2.	质谱部分

2.1.	基本性能

2.1.1.	质量数范围: 2 ～ 1000 u

2.1.2.	灵敏度:

EI Scan : 1pg   OFN, S/N ≥ 1900（氦气做载气），提供《中国计量院测试报告》

EI Scan : 1pg   OFN, S/N ≥ 200（氢气做载气）

EI MRM  : 100fg OFN, S/N ≥ 19000 ，提供《中国计量院测试报告》

IDL(MRM): 2fg OFN 连续8次进样，统计学上99%置信度水平，IDL≤0.6fg，提供《中国计量院测试报告》

PCI MRM : 1pg BZP, S/N ≥ 4900，提供《中国计量院测试报告》

NCI SIM : 100fg  OFN, S/N ≥ 9000，提供《中国计量院测试报告》

2.1.3.	分辨率：0.6 ～ 3.0u，可调

2.1.4.	质量稳定性：≦±0.1u/48h

2.1.5.	最大扫描速度：＞20,000 u/sec。

2.1.6. 软件支持显示扫描速度数值最小驻留时间(Dwell Time)：0.5ms

2.1.7.	最小Event time：≦1ms

2.1.8.	最大Event数：≦2000

2.1.9.	最大MRM速度：≧880通道/sec

2.1.10.最大离子监测通道数：≧15ch/1 event

2.1.11.一次进样能够设置的通道数≧30000个。

2.2.	离子源

2.2.1.	标配：EI，可选配： PCI  、 NCI。

2.2.2.	离子化能量：10 ～ 160eV

2.2.3.	离子源温度：独立控温，150 ～ 350℃

2.2.4.	灯丝电流：5 ～ 200μA（发射电流）

2.2.5.	双灯丝设计。

2.2.6.	GCMS 接口温度：50 ～ 350℃

2.2.7. 离子源采用前开门式设计。维护离子源和灯丝时无需暴露四极杆。

2.3.	质量分析器

2.3.1.	 配备预四极的高精度全金属钼四极杆。无须控温更优。

2.3.2. 预四极可转动，主四极杆可清洗打磨。。

2.3.3.	四极杆无需控温即可实现≦0.1amu/48h稳定。

2.3.4. 四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子提供自动电场补偿技术。

2.3.5. 采用超快速技术的碰撞室，实现快速MRM性能。加速电势场加碰撞气压控制，进行线性高压加速。

2.3.6.	碰撞池采用氩气作为碰撞气。

2.3.7.	采用离轴设计。

2.4.	扫描功能

2.4.1.	扫描功能:全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、选择离子扫描模式、多反应扫描模式，可多种采集模式组合同时扫描。

2.4.2.	支持多种监测模式的同时扫描。

2.5.	检测系统

2.5.1.	二次电子倍增管和转换打拿极，配备能去除中性噪声的透镜系统。

2.5.2.	离轴连续打拿电子倍增器

2.5.3.	动态范围：＞1×107

2.6.	真空系统

2.6.1.	高真空排气流速≥ 400L/s

2.6.2.	低真空排气流速≥100L/min（60Hz）

2.6.3.	标配皮拉尼真空规和离子规，可实时监测低真空度和高真空度。

3.7. 质谱直接进样单元

3.7.1. 与GCMS主机同一品牌的质谱直接进样杆

3.7.2. 安装质谱直接进样杆时无需挪动气相色谱。

3.7.3. 从气相色谱进样切换到质谱直接进样杆进样时，无需停机和挪动气相色谱仪。

3.7.4. 质谱直接进样杆最高使用温度≧450℃

3.7.5.	质谱直接进样杆支持程序升温功能，升温速率≧60℃/min。

4.	数据处理系统

4.1. GCMSMS工作站，可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；可调入单极GCMS方法，支持Excel表格与 MRM 表格的互相拷贝黏贴；支持自建库及谱库检索功能，支持AART保留时间自动调整功能。软件符合GLP认证及21 CFR Part11，支持自动校正和全自动分析功能。

4.2. MRM数据库：包含≧1500种农药、环境污染物、法医毒物、代谢物的MRM参数、CAS号、中文名称、英文名称、日文名称和保留指数，并具备分组管理功能，自动创建MRM仪器方法。每个化合物包含≧4个MRM通道。

4.3	.具有MRM自动优化工具，支持任意设置碰撞池CE能量范围和间隔，可自动创建批处理表格，自动处理相关数据文件，自动添加新增MRM参数至数据库中。工作站采用一体化数据结构，数据文件中可调出仪器方法，定量方法，报告格式，批处理、调谐文件等相应信息。

4.4	.CID碰撞气ON和CID碰撞气OFF支持同时调谐，保存在一个调谐文件中。一个批处理中软件可自动切换碰撞气ON/OFF。

4.5.同一套软件可自由设置成单极四极杆模式及串联四极杆模式切换使用，串联四极杆仪器当做单极四极杆模式使用时，无离子信号损失，检测灵敏度与同品牌单极四极杆高端型号相当。

4.6.中/英文软件系统。

超高压液相色谱-三重四极杆线性离子阱质谱联用仪技术参数

1.主要用途：用于食品中多种农、兽药残留、生物毒素残留、等有毒有害物质检测；特别是对阳性样品检测结果的确证，需要具有在定量限附近的准确定性、定量能力。

2.工作条件

2.1、环境湿度：<80%

2.2、环境温度：15-30度

2.3、电源：AC 220V±10%  50Hz

3.技术指标

3.1、总要求

3.1.1、工作条件及安全性符合中国有关标准或规定

3.2.1、超高压液相色谱仪1台

3.2.1.1、二元超高压梯度泵

3.2.1.1.1、流量范围：0.001ml/min-5.000ml/min，步进＜0.001ml/min

3.2.1.1.2、与质谱串联使用的液相泵的压力范围：0-18000psi

3.2.1.1.3、流速精密度：≤0.075% RSD

3.2.1.1.4、流速准确度 ≤±1%

3.2.1.2、柱温箱:

3.2.1.2.1、最高温度≥85度

3.2.1.3、自动进样器

3.2.1.3.1、耐压范围：0-18000psi

3.2.1.3.2、进样量设定范围：0.1-50uL

3.2.1.3.3、进样精度：≤0.3%RSD

3.2.1.3.4、样品瓶数目：≥96位（1.5mL标准样品瓶）

3.2.1.3.5、样品冷却器：标配，4-40℃

3.2.2、三重四极杆线性离子阱质谱仪

3.2.2.1、离子源为独立的ESI和APCI源

3.2.2.1.1、 ESI电喷雾离子源流速范围：无需分流，最大流速≥3 ml/min

3.2.2.1.2 、APCI 大气压化学离子源流速范围：无需分流，最大流速≥3 ml/min

3.2.2.1.3、离子源内≥2路加热雾化气，辅助加热最高气温度≥700℃；

3.2.2.1.4、大气压离子源采用锥孔结构，要求采用气帘气或反吹气技术

3.2.2.1.5、采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需使用其他气体

3.2.2.2、三重四极杆扫描速度：扫描速度≥11000Da/s，步进≤0.1Da；线性离子阱扫描速度≥15000 amu/sec

3.2.2.3 、180°弯曲线性加速碰撞室设计， Dwell time≤2ms时，灵敏度不降低

3.2.2.4、检测器系统具备电子倍增器

3.2.2.5、真空系统：大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却系统。自动断电保护功能

3.2.2.6、检测性能

3.2.2.6.1质量数范围：m/z 5-1200 amu，且最大质量数上限≤2000amu

3.2.2.6.2、串联质谱功能：具有MS/MS/MS扫描功能

3.2.2.6.3、 5ppb和50ppb的氧化胆固醇连续5次进样RSD≤1%

3.2.2.7灵敏度及重现性

3.2.2.7.1 、ESI正离子灵敏度：1pg 利血平、MRM分析测量m/z195（子离子）、m/z609（母离子），柱上进样， 信噪比≥80000:1 ；0.2 STDEV、Smooth、50fg 和 1pg利血平分别连续进样6次，峰面积CV ≤2%

3.2.2.7.2、 ESI负离子灵敏度：1pg 雌二醇、MRM分析测量m/z145（子离子）、m/z271（母离子），柱上进样， 信噪比≥500:1；50fg 和 1pg雌二醇分别连续进样6次，峰面积CV ≤3%

3.2.2.8、具备同时定性和定量的检测功能

3.2.2.8.1、在具备三重四极杆扫描功能的同时，还具备离子阱的同时定性和定量的多种扫描模式，包括增强子离子扫描、增强全扫描、增强多电荷扫描，MRM3定量功能

3.2.2.8.2、 MRM3检测灵敏度：柱上量2pg利血平、609/397/50-397、叠加孙离子，S/N≥500

3.2.2.8.3、高选择性MRM3定量分析：20fg 尿中克伦特罗、母离子277.1、子离子203、三级子离子131，S/N＞10：1

3.2.2.9、工作站软件

3.2.2.9.1、自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量

3.2.2.9.2、软件同时控制液相、质谱. 能自动地确保系统待用、进行质量校正和设置质谱分辨率

3.2.2.9.3、谱图库：具有国内外检测农药、兽药以及毒物的三重四级杆质谱方法以及二级图谱数据库，≥1000种化合物，并可以随时免费更新升级

3.2.2.9.4、提供专用高通量数据处理平台

3.2.2.10、至少提供同型号机器在中国的100台装机名单，以保证检测方法的通用性

4.售后服务与培训

4.1、自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修，供方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，并确定负责维修工程师名单，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，并在两周以内彻底解决故障。维修项目应包括仪器的硬件部分和软件部分

4.2、培训：供应商应在合同规定时间内完成仪器安装调试，并免费提供用户现场安装、调试及培训；安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器；应用户时间要求，派负责液质联用的专业应用工程师，到用户单位进行现场应用培训，根据不同质谱仪器类型，时间为3-5天不等，货物制造商需提供制造商在国内专业培训基地的免费培训名额2人次

5.数量

5.1 、1套

6.交货地点

6.1、用户指定地点

7.交货期

7.1、 2个月

8.保修期

8.1、一年

9.基本配置

9.1、高压液相色谱仪1台

9.2、三重四极杆串联质谱仪（包含APCI和ESI源）

9.3、工作站1套，电脑，激光打印机1台

9.4、氮气发生器，空压机，UPS电源，分光光度计，浊度仪、PH计各一台

四、投标人资格要求

1.本次采购要求供应商需满足《政府采购法》第二十二条规定；

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 投标人需具有类似项目的业绩，且具有履行合同所必需的专业技术能力；

3. 具有检查机关出具的投标人近三年内没有行贿犯罪记录证明；

4．根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录，截止时点为投标截止时间当天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（由代理机构在开标当天查询提供）；

5. 本项目允许采购进口产品；

6. 本项目不接受联合体。

五、获取文件的地点、时间、方式及售价

1.领取文件时间及地点：2018年01月16日至2018年01月22日（9：00时至16：00时，节假日除外），北京市石景山区阜石路166号泽洋大厦16层1606室

2.领取文件的方式及售价：文件费：500元/套，招标文件在报名现场获取

六、公告期限

本招标公告的期限为5个工作日（2018年01月16日至2018年01月22日，9：00时至16：00时，节假日除外）

七、投标截止时间、开标时间及地点

1.投标文件递交截止时间、地点：2018年02月05日上午09时00分，北京市大兴区校长大厦专家公寓楼第二会议室

2.开标时间、地点：2018年02月05日上午09时00分，北京市大兴区校长大厦专家公寓楼第二会议室

八、采购项目联系人及电话

采购项目联系人及电话：刘鎏，13661222223

九、报名资料

1、现场报名时须由本项目被授权人携带如下资料报名：

（1）企业营业执照复印件（加盖单位公章）；

（2）企业组织机构代码和税务登记证书复印件（加盖单位公章，已完成“三证合一”的可不提供）；

（3）企业法定代表人身份证明及其身份证或法定代表人委托授权书及被委托人的身份证原件（现场核验）及复印件（加盖单位公章）；

（4）由社保机构出具的被授权人（近3个月内任意一个月）的社会保险缴纳证明复印件（加盖单位公章）。

2、报名地点及联系人

采购代理机构：北京市建壮咨询有限公司

地 　　　 址：北京市石景山区阜石路166号泽洋大厦1606室

联系人及联系电话：刘鎏，13661222223

七、注意事项：本项目投标相关事宜请联系采购代理机构。

八、本项目采购公告在北京市财政局、中国政府采购网、北京市大兴区信息网上同时发布。

北京市建壮咨询有限公司

2018年01月15日