第一部分 投标邀请

中国仪器进出口集团有限公司（以下简称“招标代理”）受甘肃省地震局（以下简称“采购人”）的委托，就地2018年维修改造及防震减灾基础能力提升项目 的相关货物和服务进行国内公开招标，邀请合格投标人提交密封投标文件。

项目编号：18CNIC024889-128/4

项目名称：2018年维修改造及防震减灾基础能力提升项目

- 招标内容：投标人可对下列任意一包或多包报名投标，但必须对任意一包内的全部设备和服务进行报价，超过各包预算的报价将被拒绝。

| 包号 | 采购内容及数量 | 简要技术指标 | 交货时间/地点 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁力仪数采2套、 多极距地电阻率(含避雷箱一套)1套 电磁扰动仪2套 质子矢量磁力仪主机数采2套 磁通门磁力仪2套 大地电场仪4套 | 由于涉及设备较多，具体参数详见招标文件第五部分第一包要求 | 签订合同后3个月内交货至采购人指定地点 | 人民币107万元 | 仅限国产设备投标 |
| 2 | 测氡仪1套 水位水温综合观测仪2套 分量式钻孔应变仪数采2套 竖直摆钻孔倾斜仪数采2套 测汞仪1套 数字式温度计1套 气象三要素仪1套 CO2分析仪1套 气相色谱仪1套 便携式测汞仪2套 便携式测氢仪3套 便携式红外线CO2分析仪1套 | 由于涉及设备较多，具体参数详见招标文件第五部分第二包要求 | 签订合同后3个月内交货至采购人指定地点 | 人民币107万元 | 仅限国产设备投标 |
| 3 | 宽带数字地震仪6套 数据采集器16套 强震动记录仪2套 测震GL-CS120地震计及配套线1套 超宽频地震仪1套 | 由于涉及设备较多，具体参数详见招标文件第五部分第三包要求 | 签订合同后2个月内交货至采购人指定地点 | 人民币155.8万元 | 仅限国产设备投标 |
| 4 | 微功耗一体化地震仪器31套 | 传感器参数：★频带宽度（5s～150Hz）；★灵敏度（200V/s.m（±10％））；道间幅度一致性（＜5%）；横向振动抑制（优于0.1%）。 | 签订合同后1个月内交货至采购人指定地点 | 人民币64万元 | 仅限国产设备投标 |
| 5 | 气氡仪3套 水位观测仪2套 数据通信单元5套 网络机柜5套 电源隔离箱5套 前兆仪器专用控制电源5套 脱气装置5套 台站专用蓄电池5套 | 由于涉及设备较多，具体参数详见招标文件第五部分第五包要求 | 签订合同后1个月内交货至采购人指定地点 | 人民币55.4万元 | 仅限国产设备投标 |
| 6 | 测氡仪1套 便携式测氡仪1套 便携式气相色谱仪1套 | 由于涉及设备较多，具体参数详见招标文件第五部分第六包要求 | 签订合同后4个月内交货至采购人指定地点 | 人民币86.6万元 | 接受进口设备 |
| 7 | 卫星定位接收机1套 | ★1、跟踪通道及信号：接收机应具有440个或以上的卫星信号跟踪物理通道，能够同时跟踪GPS、GLONASS、北斗、欧盟Galileo系统、QZSS等多星座卫星信号。 | 签订合同后1个月内交货至采购人指定地点 | 人民币132万元 | 接受进口设备 |
| 8 | 大地电磁仪器1套 | 1.模数转换：24bit ★2.磁棒探头：5个磁感应棒（包含5根15米探头连接线） MT探头3个 频带：0.0001Hz-1000Hz AMT探头2个 频带：1Hz-100KHz ★3.全时间序列采集：是，最高采样率96K | 签订合同后3个月内交货至采购人指定地点 | 人民币125万元 | 接受进口设备 |

二、投标人资质要求

1. 具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供相应证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）国家法律、行政法规规定的其他条件。

2. 第六、七、八包投标人为进口设备代理商的，除满足上述第1条中的要求外，还须提供进口设备生产制造厂家出具的代理授权函原件或国外生产厂家在国内的代理商出具的代理授权函原件（对同一品牌同一型号的设备，生产厂家或国内代理商只能以自身名义参与投标或授权一家代理商参与投标）。

3. 本次招标不允许联合体投标。

三、招标文件购买时间、地点和办法

时间：自本项目招标公告在“中国政府采购网”发布之日起至2018年10月18日，每日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30（北京时间，法定节假日除外）。只有购买本招标文件的投标人才具有参与投标的权利。本项目公告期限自“中国政府采购网”发布公告之日起算六个工作日。（注意：标书款不接受个人电汇，只能通过公对公账户转账或现场现金购买）

地点：下列招标代理所在地。

售价：招标文件每包售价600元人民币，招标文件售后不退。如需邮购，须加付EMS费50元人民币，并按下述地址汇款，汇款单上应注明汇款用途、所购招标编号，然后将汇款单复印件、购买文件须提供的材料、购买单位名称、详细通讯地址、邮编、电话、传真及联系人等信息传真给招标代理，招标代理收到报名传真、购买文件须提供的材料和标书款后将尽快以EMS方式将招标文件邮寄给购买单位。招标代理将不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责。

注：购买招标文件时，须提供下列加盖公章的复印件材料：

1、投标人提供营业执照；

2、投标人对标书购买人出具的单位负责人签署的授权委托书；

3、标书购买人的身份证原件复印件；

上述文件仅供购买招标文件核实使用。

四、接受投标文件时间、投标截止时间及开标时间

接受投标文件时间：2018年10月30日下午13:00-14:00（北京时间）。

投标截止及开标时间：2018年10月30日下午14:00（北京时间）。

逾期提交或所提交的投标文件不符合规定，恕不接受。

五、投标地点及开标地点：

招标代理：中国仪器进出口集团有限公司中仪大厦三层302会议室。

届时请投标人的法定代表人或其授权的投标人代表出席开标仪式。

六、凡对本次招标提出询问，请以信函或传真的形式与中国仪器进出口集团有限公司联系

采购人：甘肃省地震局

地址：兰州市东岗西路450号

联系人：周老师 电话：0931-8276173

招标代理：中国仪器进出口集团有限公司

地址：北京市西直门外大街六号，中仪大厦615房间，邮编：100044

联系人：齐先生   电话：010-88316271   传真：010-88316233

开户银行及帐号：

户名：中国仪器进出口集团有限公司
开户银行：中国银行总行营业部
账号：778350008791

电子邮箱：48620287@qq.com(请电汇购买标书的投标人将购买标书需要提供的资料扫描件以及标书款电汇单截图发送至此邮箱)