阳江市政府采购

公开招标文件

采购文件编号：0809-2141YJG14036

采购项目名称：阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）

采购人名称：阳江合金材料实验室

·

广东华伦招标有限公司 编制

发布日期：2021 年12月27日

# 温馨提示

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标文件递交截止时间之前30分钟内。

- 对可接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）复印件、总公司（总所）的营业执照副本复印件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

- 投标人请注意区分投标保证金及采购代理服务费收款帐号的区别。如项目（包组）要求缴纳投标保证金的，供应商在按照招标公告及招标文件规定获取招标文件后，可在系统中获取专属的投标保证金账户信息，每个供应商每个项目（包组）的保证金缴纳账户是唯一的，请投标人务必按要求将保证金存入所投项目（包组）指定的保证金专用账户；	投标保证金的转账当天不一定能够达账，为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒绝，建议在递交投标保证金充分考虑以上因素。采购代理服务费存入指定的采购代理服务费缴费账户。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本公司希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请》中的联系方式，告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 投标人如需对项目提出书面询问或质疑，应分别按招标文件《投标人须知》附件中的询问函、质疑函的格式在规定的时间内提交。

注：如供应商未在广东省政府采购网、广东政府采购智慧云平台注册的，请供应商登录广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）、广东政府采购智慧云平台（http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）进行注册登记。

# 目  录

温馨提示	- 1 -

目  录	- 2 -

第一部分	投标邀请	1

第二部分	采购需求	6

第三部分	投标人须知	15

第四部分	评标办法	41

第五部分	拟签订的合同文本	59

第六部分	投标文件格式	65

# 投标邀请

投标邀请

阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次） 招标项目的潜在投标人应在广东华伦招标有限公司网站“供应商在线服务”（http:// 120.25.193.109/）获取招标文件，欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

## 一、项目基本情况

（一）采购文件编号： 0809-2141YJG14036

（二）项目名称：阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）

（三）预算金额： ￥7,708,700.00元

（四）最高限价： ￥7,708,700.00元

（五）采购需求：

1.标的名称： 实验室科研设备采购

2.标的数量： 1批

3.简要技术需求或服务要求：

1）品目类别：通用设备

2）本项目经财政部门（政府采购管理部门）同意，全部标的可以采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。

注：投标人应对项目所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。详细要求请参阅“采购需求”。

- 合同履行期限： 在合同签订后90个日历日内完工，质保期以投标人和采购人共同验收合格之日起算不少于24个月。

## 二、供应商的资格要求

（一）投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

- 具有独立承担民事责任的能力：是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或社会团体登记证或民办非企业单位登记证或身份证等相关证明）副本复印件。（如国家另有规定的，则从其规定。如供应商为分支机构，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件；已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明，或最近一期财务报表（适用在上一年度或本财务年度成立的法人或其他组织），或人民银行出具的个人信用报告（适用于自然人）。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《供应商资格声明函》。

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《供应商资格声明函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。

- 信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（提供《供应商资格声明函》。

（二）.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无。本项目不属于专门面向中小企业采购的项目,本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 工业 。

（三）.本项目的特定资格要求：

1.供应商	已按招标公告及招标文件的规定获取了招标文件（提供《供应商资格声明函》）。

2.本项目不接受联合体投标。

注：以上时间的起始计算点均为本项目投标截止时间。

## 三、获取招标文件

- 时间：2021年12月28日至2022年01月05日，每天上午9:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

- 地点：广东华伦招标有限公司网站“供应商在线服务”（http://120.25.193.109/）

- 方式：网上获取方式（只接受网上支付）。供应商可在上述日期内登录我公司网站“供应商在线服务”（http://120.25.193.109/）购买招标文件。平台操作相关问题请查询网站“通知公告”栏目（http://120.25.193.109/announce/）中《供应商操作指南》或咨询我公司”（或咨询我公司020-83172166转834/862、020-83527049； QQ：2127233298）。本公司只接受通过以上方式正式获取招标文件的供应商参加投标（多个采购包的项目，供应商如参与多个采购包投标的，须分别对相应采购包进行登记）。

- 售价：300.00元/套，招标文件一经售出，概不退还。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 提交投标文件截止时间、开标时间：2022年01月18日14点30分（北京时间）

- 地点： 阳江市江城区新江北路12号嘉华财智大厦612房会议室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

（一）我公司可提供纸质招标文件和购买招标文件的电子发票。有需要的供应商成功获取网上招标文件后，可在规定的获取招标文件时间段内到我公司现场（广州市广仁路1号广仁大厦7楼）领取纸质招标文件。购买招标文件的电子发票将以短信方式发送到供应商在我公司平台的预留手机号码。联系人：尹小姐，联系电话：020-83172166转0。招标文件一经售出，概不退还。

（二）本项目需要落实的政府采购政策：

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）

2、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

3、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

4、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）

5、《节能产品政府采购实施意见》（财库［2004］185号）

6、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

（三）现场考察：本项目不组织现场考察。

（四）开标前答疑会：本项目不组织召开答疑会。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

（一）采购人信息

名 称：阳江合金材料实验室

地 址：阳江市江城区罗琴路1号精诚楼

联系人：栗子林

联系方式：0662-8157100

（二）采购代理机构信息

名  称：广东华伦招标有限公司

地　址：广州市广仁路1号广仁大厦7楼

联系人：田工

联系方式：020-83172166转844

联系邮箱：hualunsibu@163.com

# 采购需求

采购需求

## 一、本采购需求中标注符号的说明

1.标注“★”号的条款

凡标记“★”号的条款（如有）为必须实质性响应的要求，投标人任何负偏离（不满足要求）或不响应均导致其投标无效。

2.标记“▲”号的条款

凡标记“▲”号的条款（如有）为重要的要求，投标人任何负偏离（不满足要求）或不响应不导致其投标无效，但可能对其评审产生重大的影响，具体见项目评审标准。

# 采购项目技术要求

## 概述

招标人拟建设的阳江合金材料实验室配套，其定位是在合金材料领域科研过程中对相关有机及无机化学的成分及特性等进行检测分析，同时与阳江应用型本科院校形成资源共享共建，搭建平台，共同发展合金材料研究及相关人才的培养与服务，为阳江五金刀剪企事业的发展及人才的培养创建基础。此外，可为阳江应用型本科院校的本科教学拓展（教学及相关创新活动）、设备平台、表征分析和技术培训、对外服务等方面提供支持，并为建成国际一流水平的技术研究型、公共服务型平台搭建基础，其内部应实行严格的质量管理，具有一整套科学、规范的质量保证体系和规章制度，能有效地保障检测结果数据公正、科学、可靠、准确。建成后应能在合金材料、金属粉末、高分子材料、乳液材料、聚合物材料、食品农产品、生物材料、环境等领域，在元素分析、化学性能测定、金属防腐、结构表征等科研、实验实训等方面，提供简单顺畅、科学准确的分析测试服务；为提升相关学科的基础研究能力、人才培养、高层次人才引育和国际合作交流等提供有力的支撑，使学生初步具备使用和分析测试领域内高精尖设备的能力，培养学生实际操作能力的同时加强对基础机理理论的认识。还可帮助校外企业完成技术攻关、产品质量分析与鉴定、新工艺技术应用与推广、技术骨干培训等相关工作。预算为770.87万元。

## （二）建设目标

建成阳江合金材料实验室配套的化学分析测试中心、预处理室、天平室和试剂贮藏室等专业分析测试实验室及其配套实验室，可提供必要服务如：元素分析、力学性能测定、物理性能测定、结构分析、实验与实训等。

## （三）采购清单及技术参数

| 序号 | 货物（设备）名称 | 主要技术参数（配置和要求） | 数量 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱质谱联用仪 | 1硬件技术要求 1.1三重四极杆气质联用仪，与气相色谱仪联用，能对目标化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的准确定量，适用于农药、兽药、违禁添加物，化学污染物等残留物的准确定量分析，并具有自动的定性确认功能 1.2气相色谱仪 1.2.1主机 ▲1.2.1.1电子流量控制：所有气路系统都须具备电子流量/压力控制功能，以提高重现性，最多可安装不少于8个EPC模块（提供此参数的厂家技术证明文件或参数满足承诺函（格式自拟），并加盖厂家投标章） 1.2.1.2压力最小设定值和控制精度：≤0.001 psi 1.2.1.3大气压力传感器补偿高度或环境变化 1.2.1.4程序升压/升流：≥3阶 1.2.1.5具有4种电子流量控制操作模式：恒温、恒压、程序升压、程序升流 1.2.1.6保留时间重现性＜0.008 %或＜0.0008 min ★1.2.1.7峰面积重现性＜0.5 % RSD（提供针对此参数的厂家技术证明文件或参数满足承诺函（格式自拟），并加盖厂家投标章） 1.2.1.8 ▲1)不小于7英寸触摸彩屏，高触摸灵敏度，远程顾问的串行接口，使用触摸屏和浏览器界面可轻松访问维护和服务模式（提供针对此参数的厂家技术证明文件或参数满足承诺函（格式自拟），并加盖厂家投标章） 2)自动液体进样集成到主机控制中，可主动进行各部位气路泄露自动测试，自动（无人工）泄漏检测 3)故障出现后，系统自动提示故障排除方案，并弹出向导指引硬件排查，新用户在该向导指引下可达到专家排查水平 4)可监控空白样品基线波动情况，在出现空白异常时可提醒是否间断序列，防止珍贵样品受干扰而无法重测 5)更换称管等耗材时，系统会自动进行进样口降温、压力关闭等操作，待更换完称管后，可自动升温、开启压力 6)可直接远程连接气相色谱，实时监控仪器及样品序列状态（提供图片证明） 1.2.1.9可在触控屏进行进样口压力诊断，实现自动、智能检漏功能，提供证明文件 ▲1.2.1.10微板流路控制系统，通过该技术可以实现色谱柱柱前、柱中、柱后反吹，可具备换柱子不卸真空功能（提供针对此参数的厂家技术证明文件或参数满足承诺函（格式自拟），并加盖厂家投标章） ▲1.2.1.11为使方法可以在不同实验室气质产品当中做更佳的方法复制和数据重现，仪器须具有使待测物保留时间完全一致的保留时间锁定功能 1.2.2柱箱 1.2.2.1操作温度：室温以上4～450 ℃ 1.2.2.2降温速率：从450 ℃降至50 ℃≤250 s 1.2.2.3温度稳定性：≤0.01 ℃/1 ℃环境变化 1.2.2.4升温速率：最高可达400 ℃/min 1.2.3分流/不分流毛细管进样口 1.2.3.1最高使用温度：≥400 ℃ 1.2.3.2压力范围：0～100 psi；进样口经过惰性处理，为惰性进样口，避免活性物质发生副反应或残留 1.2.3.3流量设定范围：0～200 mL/min N2 0～1250 mL/min H2 1.2.3.4电子气路控制，电子参数设定压力、流速、线速度和分流比 1.2.3.5压力控制精度0.001 psi（压力控制以psi为单位，控制面板控制精度在小数点后第三位波动） ▲1.2.3.6扳转式进样口：无需扳手即可维护隔垫和衬管（提供实物图片证明，并加盖厂家投标章） 1.2.3.7有载气节省模式：可以减少气体消耗而不影响仪器的性能 1.3三重四极杆质谱检测器 1.3.1质量分析器类型：串联三重四极杆，可温控 1.3.2质量数范围：10～1000 m/z ★1.3.3分辨率：0.4～4 amu，可调（提供针对此参数的厂家技术证明文件或参数满足承诺函（格式自拟），并加盖厂家投标章） ▲1.3.4仪器灵敏度指标（为仪器安装验收指标）：10 fg OFN连续8次进样，峰面积精度在99 %置信水平下，相当于IDL≤4.0 fg（提供针对此参数的厂家技术证明文件或参数满足承诺函（格式自拟），并加盖厂家投标章） 1.3.5 MRM扫描速率：≥800个MRM/s 1.3.6离子源：配置EI源一套，独立控温，最高温度可到350 ℃ 1.3.7碰撞池具有氦气消除功能 1.3.8离子源不会随维护频率增加而使离子源惰性受到破坏；高惰性使活性化合物的吸附和污染减少，能有效改善色谱峰的峰形和灵敏度以及重现性 ▲1.3.9质量分析器：石英镀金达成最小的线性膨胀共轭双曲面四极杆，能独立温控，最高可达200 ℃（提供针对此参数的厂家技术证明文件或参数满足承诺函（格式自拟），并加盖厂家投标章） 1.3.10检测器：三重离轴电子倍增器检测器，后加速电压长寿命检测器，最大限度地降低中性粒子的干扰 ★1.3.11离子化能量≥280 eV 1.3.12气质接口温度：独立控温，最高温度可到350 ℃ ▲1.3.13质谱具有可拓展在线和离线两种模式的自清洁功能（提供针对此参数的厂家技术证明文件或参数满足承诺函（格式自拟），并加盖厂家投标章） 1.4真空系统 1.4.1高真空：包括一个分子涡轮泵（≥300 L/sec）和一个机械泵 1.4.2标准配备真空规、离子规（软件直接监测高真空和低真空） 2软件要求 2.1气相色谱、质谱和质谱工作站之间的数据传输全部由内置的网卡实现 2.2软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件，用户可根据自己需要安装不同语言版本的软件 2.2.1谱库：NIST20谱库和化学结构式库（不少于22万张） 2.2.2具有保留时间锁定功能 2.2.3具有手动谐/自动调谐（EI可自动调谐，BFB和DFTPP可自动谐），数据采集，数据检索，分析结果报告，定性定量分析及谱库检索功能 2.2.4仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录 2.2.5电子方法：可以实现同一品牌不同仪器（甚至不同型号）之间的方法自动转移，可从网上直接下载方法并立即使用 2.2.6具有AutoSIM功能，可以自动对离子分组，进行选择离子扫描 2.2.7 MRM数据库：超过1070种农残和环境污染物MRM数据库，超过200种异味风味物质MRM数据库 2.3化学计量学统计分析软件 2.3.1与气相色谱质谱联用仪同一品牌，以避免数据格式转换过程中导致的失真 2.3.2在一个项目中，对来自一个或多个质谱分析平台的两个或更多样品组进行差异分析 2.3.3提供全面的统计工具，包括 ANOVA、PCA、火山图、层次树、SOM、QT聚类分析和5种不同的分类预测方法 2.3.4生成包含列表，用于随后基于MS/MS 的分析，有助于目标化合物的鉴定 2.3.5具备ID浏览器，可整合LC/MS个人化合物数据库（比如METLIN代谢组学数据库和谱库、农药和法医学）和GC/MS数据库（NIST和Fiehn代谢组学）得到的化合物的鉴定和标注 2.3.6可以采用多种格式导入和导出数据，例如，使用R脚本进一步拓展和定制统计分析和可视化功能 ▲2.3.7可实现质谱（代谢组学、蛋白质组学）与微阵列数据（转录组学）间通路的相关性，整合多项生物学研究 2.3.8能整合GC/MS、LC/MS、CE/MS和ICP/MS数据，并进行分类预测，实现未知样品的高通量常规分类 3售后服务要求 3.1供货时提供纸质版中英文说明书 3.2供货时提供原厂的出厂质量检验报告；验收时提供具有省级以上资质机构出具的仪器计量或校准证书原件 3.3安装：到货前，供方向使用方告知并提供必要的安装前准备材料；安装和培训的总时间为不少于5个工作日，保证使用人员能正常使用，在此期间，供方的一切费用自理 3.4负责仪器安装调试、提供至少2个培训名额到厂家技术中心（培训地址可选，包食宿及交通费）培训，培训内容为仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用等 3.5安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理、使用方法和维护方法等；拥有技术力量定期来现场协助用户进行分析方法开发 3.6供应商在国内应具有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库；在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师；保修期后，厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务 4配置 智能化气相色谱主机1台、分流/不分流进样口1个、质谱接口1个、三重四极杆质谱主机1台、正版NIST17谱库1份、质谱工作站软件1份、安装工具包1套、统计学组学分析软件1份、MRM数据库1套、反吹配件1套、免卸真空更换色谱柱配件1套、HP-5MS气相色谱柱1根（60 m）、DB-1701气相色谱柱1根（60 m）、DB-624色谱柱1根（60 m）、DB-WAX色谱柱1根（60 m）、通用过滤器1个、分流/不分流衬管5根、SPME专用衬管5根、密封垫10个、O型圈10个、色谱端柱螺帽4个、质谱端柱螺帽4个、进样隔垫50个、样品瓶500个、机械泵油1套、备用离子源灯丝2套、文件输出设备1套（配置不低于：处理器CPU主频2.5 GHz，最高睿频4.9 GHz，三级缓存16 MB，插槽类型LGA 1200，八核心，十六线程，16 G内存，1 T硬盘，27英寸LCD显示设备，适配设备软件最新专业版操作系统，1台激光黑白文件输出设备）、不低于1 h的UPS不间断电源1套等 | 1 | 是 |
| 2 | 多功能自动进样器 | 1技术指标 1.1液体进样 ▲1.1.1 162位（3*54）液体进样位，2 mL样品瓶（可升级到640位以上） 1.1.2进样体积：1.2 μL到10,000 μL（需要换针） 1.2顶空进样 1.2.1顶空样品处理量：45位10/20 mL样品容量 ▲1.2.2注射器使用惰性载气吹扫，全流路无阀设计 1.2.3配2.5 mL注射器，注射体积250～2500 µl 1.2.4顶空注射器加热温度：40～150 ℃ 1.2.5 6位加热搅拌器：35～200 ℃，1 ℃温度增量 1.2.6可以采用2 mL，10 mL和20 mL顶空瓶 ▲1.2.7具备动态顶空功能 1.3固相微萃取 1.3.1样品处理量：45位10/20 mL样品盘 1.3.2液体、顶空SPME两种萃取模式 ▲1.3.3 6位加热搅拌器：35～200 ℃，1 ℃温度增量 1.3.4纤维萃取头的老化：可配备专用萃取头老化装置，或者在进样口老化 1.3.5配置SPME Arrow Tool箭型固相微萃取进样工具 1.4 XYZ三轴机械手臂进样系统，采用步进式马达，0.10 mm/步 ▲1.5后续可拓展热脱附等其他至少2个功能模块 2配置要求 导轨、控制终端、电源和电缆、样品盘支架、液体进样模块1套、顶空进样模块1套、固相微萃取模块1套、液体进样耗材包1套（含有100个2 mL样品瓶，100个瓶盖，2个10 µL液体进样针）、顶空进样耗材包1套（包含3个15位的顶空样品盘，100个20 mL顶空瓶，100个18 mm磁性瓶盖，2个2.5 mL顶空进样针）、5根10 mm SPME萃取纤维头（PDMS 7 μm，PDMS 30 μm，PDMS 100 μm，Polyacrylate 85 μm，Carbon (wide range) 95 μm）、50/30 μm DVB/CAR/PDMS 1盒3根、75 μm CAR/PDMS 1盒3根、SPME Arrow 萃取头（1.1 mm，1.5 mm）各2根、专用于固相微萃取的超高惰性进样口衬管1套、Merlin低压微量密封垫套件1套、多功能自动进样器专用控制软件1套等 3售后服务 3.1安装调试：仪器成套到货后1周内到用户处安装调试 3.2安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期2年 3.3维修响应时间一般情况≤2 h，到现场时间72 h内 ▲3.4与气相色谱质谱联用仪为同一厂家负责售后，避免发生售后问题出现互相推诿 | 1 | 是 |
| 3 | 色谱型嗅觉检测器 | 1技术参数 ▲1.1具有惰性化的传输线，≤70 cm，最高温度达350 ℃ 1.2加热系统控温范围：50～350 ℃，控温精度要求≤0.1 ℃ 1.3能加热保温传输，实现同时平行检测 1.4加热辅助气为He或N2 1.5采用特定技术设定分流，分流比可以调节 ★1.6平行测定接口采用先进技术，不存在死体积，完全惰性化处理（提供针对此参数的厂家技术证明文件或参数满足承诺函（格式自拟），并加盖厂家投标章） 1.7加湿系统的湿度可调，能保证人鼻安全舒适的感官评价 1.8独立的混合腔，可加热，避免高沸点物质冷凝 1.9流路控制：配备质量流路控制器 1.10使用声音识别软件对峰自动标记：将操作者的感受以完整的文件记录 1.11与各主流品牌标准气相色谱仪兼容，组成一个完整的测量系统 1.12接口通道数量≥4：通道独立连接色谱柱、主机、FID/MS检测器以及另一检测器模块（提供说明图片） 1.13与大多数标准检测器平行使用，包括质谱检测器 1.14可以与实验室气相色谱质谱联用仪有良好的连接（接口在侧面） ▲1.15操作软件可以完全嵌合在实验室色谱工作站中，即通过色谱工作站中的下拉菜单可以选择并且控制嗅辨仪的操作软件 1.16可用热脱附管快速更换嗅觉口，多次收集气味进行二次分析 2配置要求 嗅觉检测口主机一台，操作手柄一个，操作软件一套 3其他要求 3.1供应商必须提供仪器的现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训 3.2供应商在国内必须设有分析仪器教育中心，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训 3.3在保修期内，免费提供所有服务及配件 3.4供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，2 h内响应，72 h内到场，保证仪器的正常操作 3.5中标方必须提供有关嗅闻的系统课程，包括但不限于闻香培训、香气识别描述、香气分析等与嗅闻相关的专业课程 | 1 | 是 |
| 4 | 高效液相色谱仪 | 1仪器参数 1.1性能参数 1.1.1四元梯度泵 ▲1.1.1.1串联双柱塞往复泵具有自动连续可变冲程，最小冲程可至20 μL，减小流动相输出的压力波动；最大冲程可至100 μL，减小柱塞杆密封垫损耗（提供针对此参数的厂家技术证明文件或参数满足承诺函（格式自拟），并加盖厂家投标章） ▲1.1.1.2梯度泵采用非线性齿轮马达传动，保证泵的可靠性，并在较长的生命周期里保证一贯良好的精度（提供针对此参数的厂家技术证明文件或参数满足承诺函（格式自拟），并加盖厂家投标章） 1.1.1.3自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能 1.1.1.4流量范围：0.001～10 mL/min，递增率0.001 mL/min 1.1.1.5流量精度：＜0.07 %RSD 1.1.1.6流速准确度：±1 % 1.1.1.7梯度精度：＜0.2 % RSD 1.1.1.8操作压力：不小于600 bar 1.1.1.9真空脱气机：配备4通道集成真空脱气机，流速10 mL/min；每通道内部容积：1.5 mL 1.1.2自动进样器 1.1.2.1全流通式设计，用计量泵作为计量装置，进样针及计量泵处于高压流路中，具有自动清洗功能 ▲1.1.2.2可实现柱前衍生、自动稀释、氨基酸分析等功能（提供针对此参数的厂家技术证明文件或参数满足承诺函（格式自拟），并加盖厂家投标章） 1.1.2.3进样范围：0.1～100 L，步进为0.1 mL ▲1.1.2.4进样精密度：＜0.25 % RSD（进样体积5～100 mL） 1.1.2.5进样循环时间：18 s 1.1.2.6最大操作压力：600 bar 1.1.2.7重复进样次数：1～99次/样品 ▲1.1.2.8样品残留：＜40 ppm（启动洗针程序） ▲1.1.2.9样品容量：共可放置不少于130个2 mL样品瓶 1.1.3柱温箱 1.1.3.1温控范围：室温以上5～80 °C 1.1.3.2控温精度：±0.15 °C 1.1.3.3控温准确度：±0.5 °C 1.1.3.4柱箱容积：可同时放入2根250 mm色谱住 ▲1.1.3.5快速手拧接柱装置2套，可实现快速手拧安装和拆卸色谱柱，耐压600 bar 1.1.4二极管阵列检测器 1.1.4.1波长范围：190～640 nm 1.1.4.2二极管阵列数：1024 1.1.4.3波长精度：±0.1 nm ▲1.1.4.4基线噪音：＜±3×10-6 AU 1.1.4.5基线漂移：＜0.5×10-3 AU/h ▲1.1.4.6波长准度：＜0.5 nm 1.1.4.7采样频率：120 Hz 1.1.5示差折光检测器 1.1.5.1池体积：8 mL 1.1.5.2折射率：1～1.75 1.1.5.3采集频率：74 Hz ▲1.1.5.4短期噪声：≤1.25×10-9 RIU 1.1.5.5漂移：≤200×10-9 RIU/Hour 1.1.5.6温度控制：室温-55 ℃；独立温度控制，保证检测器温控均匀 1.1.5.7时间编程：色谱峰极性，峰宽 1.1.5.8阀功能：自动冲洗阀及自动溶剂回收阀 2工作站软件 2.1采用LAN通讯方式，保证数据真正意义的数字化和网络化，可连接单元数量不受控制，充分满足设备对升级的需要 2.2可控制液相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；分子量专用标曲建立程序及分子量积分功能；具有自我诊断程序 2.3报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板 3基本配置 四元溶剂梯度泵（含在线真空脱气机、主动柱塞杆清洗装置）一套、液相色谱工具包一套、自动进样器一套、柱温箱一套、二极管阵列检测器一台、示差折光检测器一台、氨基甲酸专用分析柱一根及配套保护柱、氨基酸专用分析柱一根及配套保护柱、还原糖专用分析柱一根及配套保护柱、有机酸专用分析柱一根及配套保护柱、排阻上限为2000 w的体积排阻色谱柱及其保护柱各一根、排阻上限为10 w的体积排阻色谱柱及其保护柱各一根，C18柱及其保护柱各2根，原装色谱工作站一套，样品瓶方便套装一套、高分子量葡萄糖分子量标品一套、其他耗材一批，工作站（配置不低于：处理器CPU主频2.5 GHz，最高睿频4.9 GHz，三级缓存16 MB，插槽类型LGA 1200，八核心，十六线程，16 G内存，1 T硬盘，27英寸LCD显示设备，适配设备软件最新专业版操作系统）和激光黑白文件输出设备一套 4售后服务 4.1安装：仪器到达后，在7个工作日内，工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备 4.2制造商在广州有维修工程师和备件仓库 4.3现场培训：负责对操作人员进行仪器基本操作和维护知识的培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理 4.4提供2个到厂家培训中心的培训名额（培训时间地点根据采购人需求确定，包培训往返交通及食宿） 4.5厂家接到报修电话后，在2个工作小时内响应。若维修工程师电话不能解决故障的，工程师在72个工作小时内到现场 4.6厂家的售后服务体系通过ISO 9001的认证 | 1 | 是 |
| 5 | 气相色谱仪 | 1技术指标： 1.1柱箱 ▲1.1.1具备远程智能访问功能，在不开启电脑和色谱工作站的情况下，可远程直接连接仪器主机IP地址，并且对仪器采集方法和序列进行编辑（须提供官方彩页证明或参数满足承诺函（格式自拟），加盖厂家投标章） 1.1.2仪器面板具有不小于4英寸触摸屏，无需物理按键即可实时访问仪器状态，配置和流路信息。可快速访问关键功能，例如编辑方法参数、诊断、维护、日志和帮助界面。所有气相和自动进样器设定值均显示在触摸屏、浏览器界面或数据系统中，并可进行编辑 1.1.3早期预防维护，可实时监控仪器部件和耗材的使用情况，及时提醒维护 1.1.4在实验室环境改变的情况下，大气压和温度补偿技术，可保证仪器获得稳定的保留时间和检测器基线 1.1.5温度范围：最高≥420 ℃，温度设置分辨率：0.1 ℃ 1.1.6温度稳定性：当环境温度变化1 ℃时，优于0.01 ℃ 1.1.7程序升温：20个梯度（允许负梯度） 1.1.8最长运行时间：不小于999.99 min 1.1.9最多可以支持不少于6个EPC 控制模块和不少于6个加热区（不包含柱温箱） 1.1.10在最新的微通道EPC构架基础上，可以防止颗粒、水汽和油等气体污染物，使得EPC可靠性和使用寿命有显著提高 1.1.11最多可支持不少于三个加热的气体样品阀和两个液体采样阀 ▲1.1.12标配大容量的柱温箱，内部体积不小于14 L（提供针对此参数的厂家技术证明文件或参数满足承诺函（格式自拟），并加盖厂家投标章） 2分流/不分流进样口 2.1流量控制：具有恒流、恒压等操作模式的电子气路控制 ▲2.2快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝，方便易维护（提供实物图片，并加盖厂家投标章） 2.3最高使用温度400 ℃ 2.4压力设定范围：最大值≥100 psi 2.5流量设定范围：0～500 mL/min（以 N2为载气时），0～1250 mL/min（以H2，He为载气时） 3液体自动进样器 3.1 2 mL样品瓶位数≥16位 3.2进样量范围：0.1～50 µL 3.3自动进样针可以自行调节进样深度 3.4可实行快速进样，进样速度0.1 s 3.5重叠进样，节省时间，提高效率 4电子捕获检测器（ECD） 4.1最高操作温度400 ℃ 4.2 MDL＜9 fg/mL林丹 4.3采用林丹时动态范围＞104 4.4最高数据采集速率50 Hz ▲4.5 ECD检测器具备防污染设计（提供针对此参数的厂家技术证明文件或参数满足承诺函（格式自拟），并加盖厂家投标章） 5氢火焰离子化检测器（FID） 5.1 MDL＜3.0 pg C/s 5.2数据采集速率最高500 Hz 6数据处理系统 6.1软件：中/英文可选，全中文在线帮助软件 6.2操作环境：适配设备软件最新专业版操作系统 6.3色谱分析软件应包括：气相色谱运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析 6.4气相色谱具有保留时间锁定功能。此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现 7配置要求 7.1气相色谱主机1套 7.2分流/不分流进样口1套 7.3 16位自动进样器1套 7.4 ECD检测器1套 7.5 FID检测器1套 7.6色谱工作站软件1套 7.7安装启动工具包1套 7.8气体脱烃捕集阱1套 7.9色谱柱（HP-5）2根 7.10优级消耗品套装1套 7.11图形工作站和文件输出设备1套（处理器CPU主频2.6 GHz，最高睿频4.4 GHz，三级缓存12 MB，插槽类型LGA 1200，六核心，十二线程，16 G内存，1 T硬盘，27英寸LED显示设备） 7.12 DB-WAX色谱柱1根 8售后服务： 8.1安装：仪器到达后，在7个工作日内，工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备 8.2制造商在广州有维修工程师和备件仓库 8.3现场培训：负责对操作人员进行仪器基本操作和维护知识的培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理 8.4提供2个到厂家培训中心的培训名额（培训时间地点根据采购人需求确定，包培训往返交通及食宿） ▲8.5非常完善的售后服务体系，生产厂家售后服务通过ISO9001认证（提供证明，加盖厂家投标章） | 1 | 是 |
| 6 | 顶空进样器 | 1仪器参数 ▲1.1样品容量： 1.1.1样品盘：可容纳44个及以上10 mL，20 mL或22 mL样品瓶，可快速实施现场特殊需求，6个及以上样品瓶同时加热。样品温度被恒定的保持在设定温度，恒定的加热（平衡）时间允许样品重叠加热和样品瓶两级振荡搅拌功能 1.2样品瓶：使用标准的钳口10 mL，20 mL或22 mL样品瓶 1.3操作模式： 1.3.1方法开发（MDO）模式，任何一个单独的方法都能和一个优化的过程相结合。如对同一样品进行一系列连续不断地进样时，一个参数的值可以以一个常量自动地增加，炉温和加热（平衡）时间可以分开优化 1.3.2多重顶空萃取（MHE）模式, 是一种分析复杂基质的定量方法，它消除了样品基质的影响，允许获得与原始样品分析的所有次数成正比的全部峰面积，从而更精确的定量 1.3.3多次顶空进样（MHI）模式，为了改善分析系统的灵敏度，允许通过一个多通阀&定量环将样品注射到一个填充有吸附材料的可程序升温的进样口 ▲1.3.4仪器配备22个辅助功能，平衡等待时间、仪器键盘锁、马达及阀、压力调节、方法序列、优先选择、激活码、方法上传及下载等待，提供图示证明文件 1.4加热区： 加热区、定量环/阀和传输线温度：35～220 ℃，以1 ℃递增，温度精度±1 ℃ 1.5特殊进样通道 ▲1.5.1辅助气与气相色谱为分别两路独立气路，单独加高压辅助，最高应不低于0.5 MPa,，降低高温、高压下由于瓶内差异导致的重现性降低的问题 ▲1.5.2载气压力可单独控制，不破坏气相色谱载气管路，快速拔插前后两个不同压力的进样口，实现不用破坏进样口快速分析测试，压力量程须满足0.005～0.5 MPa 1.5.3从进样针到传输线均为无活性的惰性进样通道 1.6尾气富集 可配备尾气吸收与收集装置，仪器排出的尾气可连接各种试剂、定量仪器、冷凝设备和聚焦设备收集，并将样品提供给其他检测仪器、分析其有机物和重金属有机化合物 1.7自动漏气检查 在0～0.5 min 的压力平衡时间段内，系统会执行自动样品瓶漏气检查来保证最高的样品完整性和保证样品重复性 1.8定量方法 阀和定量环，电驱动六通阀。保证在系统背压不同的情况下，相对标准偏差小于1 %，痕量吸附型镍定量环，0.5 mL、1 mL、3 mL可更换 1.9兼容性 通过传输线扎针气相进样口与各种型号的气相色谱系统兼容，方便用户进样口拆卸顶空后用于其他方式进样，不对GC进样口管路或其它管路进行不可修复性破坏，能自动识别气相Ready信号并自动启动GC 1.10用户界面和操作软件 可配置两套操控：一、能直接通过控制面板按键进行完全控制；二、配有独立的专用软件在计算机上与GC软件同时独立运行，实现对顶空进样器的全面控制。仪器和操作软件内部，可专门针对性提供配套研究的各种方法，比如：低含量水分分析、各种温度下无机和有机化合物的溶解度方法、材料孔径方法、低浓度COD分析等内置方法 2配置要求：顶空进样器主机1套，20 mL压盖顶空瓶100个，密封垫100个，铝密封圈100个，封口钳1个，开口钳1个，进样针2根 | 1 | 是 |
| 7 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 1仪器参数 1.1红外主机：镀金光学系统 1.2光谱分辨率：优于0.09 cm-1 ★1.3干涉仪：采用三维激光控制的高光通量自动调整和高速动态准直(调整频率≥13万次/s)电磁式平面镜干涉仪，非角镜或空气轴承，确保长期检测高精度、高稳定，无光谱偏离和失真（须提供厂家参数确认函，并加盖厂家公章） 1.4光谱范围：7800～350 cm-1，可扩展至27000～15 cm-1 ▲1.5信噪比：优于55000：1（峰-峰值，4 cm-1分辨率，1 min扫描，DTGS检测器） ▲1.6全光谱范围线性度（ASTM标准）：优于0.07 % （须提供厂家参数确认函，并加盖厂家公章） 1.7红外光源：高能量长寿命中远红外光源和白光光源，对针定位设计，更换光源无需打开光学仓，可由用户自己完成。配套四位光源转换镜，可由软件控制自动切换不同光源 1.8分束器：镀锗的KBr分束器；可升级拓展分束器自动切换系统，实现同时安装近中远红外分束器，实现全谱区一键式自动切换测量 1.9检测器：配置24位500 KHz高灵敏度DLaTGS检测器，MCT液氮制冷检测器，含检测器自动切换系统，实现一键式自动切换测量 ▲1.10波数精度：0.005 cm-1 ▲1.11快速扫描：16 cm-1光谱分辨率下不少于65张谱图/s，15档可调 ▲1.12动镜速度：0.158～6.28 cm/s，24档调节 1.13光栏：计算机控制的连续可变换的光栏 ▲1.14一体化金刚石晶体ATR红外模块，不占用样品仓的独立固定模式，内置高性能ATR专属检测器，近中远红外光谱检测范围低至80 cm-1，≥60 psi高灵敏测样压力控制，一键式按钮自动切换采集模式 1.15光学系统：永久准直光路设计，保证长期和瞬时的光路稳定性，无需在使用过程中进行人工调整 1.16干燥性能：独立密封光学仓防潮设计，具有湿度指示计来指示湿度变化情况，方便提示用户及时更换干燥剂；采用分子筛干燥剂，可重复使用并且容易更换；光路及样品仓分别带吹扫功能 1.17激光器：长寿命He-Ne激光器，质保5年 1.18模数转换：24位500 KHz A/D转换，保证高速数据采集 1.19通讯接口：USB2.0接口通讯 1.20内置可溯源标准检测系统：配置NIST聚苯乙烯膜和NIST NG-11玻璃标样，认证轮必须标记序列号和有效期等信息，可自动进行系统性能认证 1.21系统扩展功能：左右各有一个外接光路接口，具有多联机功能，可以连接气相色谱、红外显微镜、热分析、拉曼模块、流变仪等联机；可扩展近红外模块和升级安装内置、宽波数范围衰减全反射采样附件 1.22预留镀金转镜和外接光路接口，保证后期的扩展性 2软件： 2.1操作软件：适配设备软件最新专业版操作系统，功能包括数据采集、数据处理、谱库检索等。要求全部汉化界面，可用中文对谱图进行标注。实时显示系统当前所处的状态，并实时给出主要元器件的电流、电压、温度值，指示出故障问题并指导使用者如何解决故障问题 2.2仪器控制软件，自动识别附件、设定参数、建立实验、谱图质量检测等 2.3数据采集软件，具有谱图预览功能 2.4光谱处理软件及其视频教程，峰高和峰面积注释、自动大气校正、差谱、傅立叶自卷积及光谱积分、自建谱库、生成报告等 2.5分峰拟合软件及其视频教程 2.6谱图解析软件，自动标注峰位、官能团自动识别等 2.7多组分定量分析软件及其教程 2.8多媒体教学软件，包括FT-IR理论、采样、附件、数据采集、诊断等 2.9高级ATR校正软件，自动校正峰高变形、峰位漂移以及非极化的影响，使得ATR谱图与透过谱图极为相似，便于谱图检索 2.10宏程序软件 2.11化合物分析软件和红外谱图库：软件可对混合物或污染物样品光谱自动分离鉴别其成分、给出不同组分相对含量比例。支持各种红外光谱格式，可连网检索光谱的化学结构。另含3万张原厂专业谱图库，支持谱库升级 3配置要求： 3.1红外光谱仪主机，1台 3.2一体化金刚石ATR衰减全反射模块1个 3.3固体样品制样工具包，包含：压片机、13 mm压片模具、玛瑙研钵、样品勺、KBr碎晶、磁性样品架、红外干燥箱，1套 3.4混合物分析软件，1套 3.5正版高分辨红外谱图库，包含3万张以上红外光谱图，1套 3.6图形工作站，配置不低于：处理器CPU主频2.5 GHz，最高睿频4.9 GHz，三级缓存16 MB，插槽类型LGA 1200，八核心，十六线程，16 G内存，1 T硬盘，27英寸LCD显示设备，适配设备软件最新专业版操作系统，1台 3.7激光黑白文件输出设备，1台 4售后服务： 4.1安装：仪器到达后，在7个工作日内，工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备 4.2制造商在广州有维修工程师和备件仓库 4.3现场培训：负责对操作人员进行仪器基本操作和维护知识的培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理 4.4提供2个到厂家培训中心的培训名额（培训时间地点根据采购人需求确定，包培训往返交通及食宿） | 1 | 是 |
| 8 | 紫外分光光度计 | 1仪器参数 1.1波长范围：190～1,100 nm 1.2光谱带宽：1 nm (190～1,100 nm) 1.3波长显示：0.1 nm步进 1.4波长设置：0.1 nm步进 1.5波长准确度：±0.1 nm（氘灯，656.1 nm处）, 全光谱范围±0.3 nm 1.6波长重复性：±0.1 nm 1.7波长转动速度：29,000 nm/min 1.8波长扫描速度：29,000～2 nm/min 1.9换灯波长：根据设置波长自动执行换灯操作，可设换灯波长范围295～364 nm（0.1 nm步进） 1.10杂散光：<0.02 %（220 nm，NaI） <0.02 %（340 nm，NaNO2） <0.5 % （198 nm，KCl） 1.11光路系统：双光束 1.12光度范围：吸光度：-4～4 Abs，透过率: 0～400 % 1.13光度准确性：±0.002 Abs（0.5 Abs） ±0.004 Abs（1.0 Abs） ±0.006 Abs（2.0 Abs） （使用NIST930D/NIST1930或者相同性能滤光片） 1.14光度重复性：<±0.0002 Abs at 0.5 Abs <±0.0002 Abs at 1 Abs <±0.001 Abs at 2 Abs 1.15基线稳定性：<0.0003 Abs/Hr（700 nm，光源稳定1 h后） 1.16基线平坦度：<± 0.0006 Abs（1,100～190 nm, 光源稳定1 h后） 1.17噪声水平: <0.00005 Abs（700 nm） 1.18光源: 20 W碘钨灯和氘灯, 集成光源设计，自动灯位转换 1.19单色器：低杂散光LO-RAY-LIGH光栅，Czerny-Turner构型 1.20检测器：硅光二极管 1.21软件：标配UV-Vis软件 可通过USB接口进行外部控制 1.22显示：24-bit彩色触摸屏幕 1.23样品仓：光束间距100 mm 1.24仪器配置：主机1台，图形工作站1台（配置不低于：处理器CPU主频2.6 GHz，最高睿频4.4 GHz，三级缓存12 MB，插槽类型LGA 1200，六核心，十二线程，16 G内存，1 T硬盘，27英寸LCD显示设备，适配设备软件最新专业版操作系统），比色皿4个，软件一套 | 1 | 是 |
| 9 | 荧光光谱仪 | 1仪器参数 1.1光源：150 W稳态氙灯，自动去臭氧灯室设计 1.2光源寿命：2000 h质保 1.3光栅：1300线/mm全息闪耀凹面光栅 1.4检测器：光电倍增管R928（发射侧），硅光电二极管（参比侧） ▲1.5光谱范围：200～900 nm 1.6光谱带宽：激发侧1.5 nm, 3 nm, 5 nm, 10 nm, 15 nm, 20 nm六档自动可调；发射侧1.0 nm, 3 nm, 5 nm, 10 nm, 15 nm, 20 nm六档自动可调 1.7光谱分辨率：1 nm（发射光谱） 1.8波长准确度：≤±1 nm 1.9波长重复性：≤±0.2 nm 1.10波长扫描速度：20～60000 nm/min，九档自动可调 1.11波长切换速度：60000 nm/min 1.12信噪比：1000:1（RMS值），350:1（峰-峰值），水的拉曼峰（取峰值点抖动，而非远端基线点噪音），激发波长350 nm，激发和发射光谱带宽5 nm，积分时间2 s 1.13光源补偿方式：单色光监测比例运算 1.14灵敏度选择：高、低和自动 1.15通讯接口：USB2.0/3.0，自动进样器接口，外部触发接口，模拟输出端口 1.16操作软件运行环境：适配设备软件最新专业版操作系统（32位或64位） 1.17软件功能模块：包括光谱扫描、三维荧光扫描、时间程序测定、定量测定、光度测定、量子产率测定、量子效率测定、报告打印、原始数据导出、仪器性能认证等 1.18光谱测量模式：可测量激发荧光光谱、发射荧光光谱、同步荧光光谱、三维荧光光谱和生物发光光谱、化学发光光谱、电致发光光谱 ▲1.19光谱校正：可实现激发光谱和发射光谱的自动光谱校正 2主要配置 2.1仪器主机1台 2.2主要辅助部件：固体（粉末）样品支架1个，无荧光比色皿4个，恒温样品池（4联池）1套（恒温循环水装置），偏振光支架一套 2.3图形工作站1套（配置不低于处理器CPU主频2.6 GHz，最高睿频4.4 GHz，三级缓存12 MB，插槽类型LGA 1200，六核心，十二线程，16 G内存，1 T硬盘，27英寸显示设备） | 1 | 是 |
| 10 | 倒置荧光显微镜 | 1工作条件 1.1环境温度：4～32 ℃ 1.2相对湿度：＜90 %（无结露） 2技术指标 2.1仪器类型：台式全自动细胞成像仪 2.2物镜：配置4×、10×、20×、40×荧光/相差4个物镜，可用于明场、相差和荧光观察 2.3物镜转盘：5位（自动控制） 2.4对照方法：落射荧光与透射光（明场和相差） 2.5荧光通道：配置DAPI（Ex357 nm，Em447 nm）、GFP（Ex470 nm，Em510 nm）、RFP（Ex531 nm，Em593 nm）三种荧光光立方，可选配20余种通道光立方 2.6光源：LED（5万小时寿命），可调强度，即开即用，无需预热 2.7配置双照相机：科研级高灵敏度高分辨率黑白CMOS，物理输出像素不低于140万；科研级高灵敏度高分辨率彩色CMOS，物理输出像素不低于320万，分辨率不低于2048×1536 2.8载物台：高精确机械载物台，可通过XY旋钮移动，配置玻片、35 mm培养皿、60 mm培养皿、100 mm培养皿、通用样品夹等容器支架适配框 2.9LCD显示设备代替目镜观察样本，可通过触屏操作完成采集和存储功能 2.10图像采集：无需暗室，可进行荧光样本的观察和图片采集。自动聚焦和多孔板扫描，图像拼接，也可以升级延时成像 2.11获取的图像：单色相机获取的为16位单色TIFF和PNG格式（12位动态范围）、24位彩色TIFF，PNG，BMP和JPG（1280×960像素），视频为WMV格式文件；彩色相机获取的为16位彩色TIFF和PNG（12位动态范围）；24位彩色TIFF，PNG，BMP和JPG（1360×1024像素） 2.12输出端口：多个USB接口，1个DVI端口（支持直接输出至USB和网络存储） 2.13可升级配套同品牌活细胞工作站，进行活细胞拍摄；活细胞培养装置：可精确控制温度、湿度和气体浓度（常温～40 ℃；CO2范围：0～20 %； O2范围：0 %至环境值），可使用N2制造厌氧环境，在生理和非生理（厌氧）条件下实现细胞长期培养和拍摄 2.14图形工作站1套：配置不低于处理器CPU主频2.5 GHz，最高睿频4.9 GHz，三级缓存16 MB，插槽类型LGA 1200，八核心，十六线程，16 G内存，1 T硬盘，2 G显卡，27英寸显示设备 3售后服务 3.1安装：仪器到达后，在7个工作日内，工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备 3.2现场培训：负责对操作人员进行仪器基本操作和维护知识的培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理 3.3提供3个厂家或者代理商培训中心培训名额（培训时间地点根据采购人需求确定，包培训往返交通及食宿） | 1 | 是 |
| 11 | 比表面分析仪 | 1仪器用途：用于各种材料的比表面，孔结构等表观特性分析 2仪器参数 2.1比表面积测定范围：0.01 m2/g以上（氮吸附） 2.2孔径测定范围：3.5～5000 Å 2.3孔体积最小检测水平：0.0001 cc/g 2.4有1个工作站，1个参比管工作站 ★2.5分析端配备4个高精度传感器，其中包括2个绝对压力传感器（压力分辨率：优于0.1 mmHg），2个相对压力传感器（压力分辨率：优于0.1 mmHg）（须提供厂家参数确认函，并加盖厂家公章） 2.6样品管无需校准，每次自动进行自由空间的测量 2.7能全自动进气，程序控制，无需人工调整 2.8量程范围内所有样品的比表面积测试重复性优于1 % 2.9量程范围内所有样品的比表面积重现性测试优于1.5 % ▲2.10每个压力点的平衡压力偏差优于0.01 %（须提供厂家参数确认函，并加盖厂家公章） 2.11内置伺服系统，自动控制真空系统，避免密度轻样品被抽沸而污染仪器内部的管路 2.12内置温度传感器，实时检测内部管路的温度变化，并可做出理想气体需要的温度补偿 2.13脱气站指标满足以下要求： 2.13.1具有6个独立的脱气口，可同时进行6个样品的脱气试验 2.13.2脱气温度能达到400 ℃ 2.14提供随机国内外炭黑标准样品 2.15真空系统，仪器分析站真空可达10E-3 2.16配有国内外知名品牌二阶机械泵，极限真空1 μmHg ▲2.17配套软件内置29种DFT/NLDFT/GCMC分析模型，并提供详细列表； 2.18配套软件内置2-D NLDFT分析模型 3仪器配置清单 3.1分析仪器主机一台 3.2二级机械泵一套 3.3 6站式前处理站一套 3.4平衡技术一套内置于分析站内 3.5图形工作站1台（配置不低于处理器CPU主频2.6 GHz，最高睿频4.4 GHz，三级缓存12 MB，插槽类型LGA 1200，六核心，十二线程，16 G内存，1 T硬盘，27英寸液晶显示设备） 4售后服务 4.1安装：仪器到达后，在7个工作日内，工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备 4.2现场培训：负责对操作人员进行仪器基本操作和维护知识的培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理 4.3提供2个到厂家培训中心的培训名额（培训时间地点根据采购人需求确定，包培训往返交通及食宿） | 1 | 是 |
| 12 | 接触角测量仪 | 1触角测量范围：0～180° 2精度：± 0.1° 分辨率：± 0.01° 3表面/界面张力测量范围：0.01～2000 mN/m 4精度：0.01 mN/m 5光源：单波长LED冷光源 6波长范围：560 ± 10 nm 7最大样品尺寸：无限 mm×50 mm×200 mm ★8光学系统：2068幅图像/s或者更高，USB3.0接口（须提供厂家参数确认函，并加盖厂家公章） 9位移系统：手动样品台，XYZ三方向精密调节，样品台水平度独立调节 10配备全自动滴液系统 11软件控制液体的滴加方式、每一滴体积 12采用的可抛弃型滴液头，更换不同种类的液体时快捷方便，无需清洗 ▲13实际滴液体积在软件界面实时显示，精度0.01 μL（须提供厂家参数确认函，并加盖厂家公章） ▲14具有半月面法，能够测量纤维、棒体等样品（须提供厂家参数确认函，并加盖厂家公章） 15校准标样: 微米精度校准球，符合C216标准 ▲16软件具备粗超度修正功能，计算粗糙固体表面的本征接触角（须提供厂家参数确认函，并加盖厂家公章） 17配置动态接触角测试专用附件，用于测试前进角和后退角 18配置自动样品倾斜台，用于滚动角和动态接触角测试 19配置悬滴法测定界面张力专用滴液注射器和专用透明油槽 20配置水浴控温式样品腔，控温范围-30～110 ℃ 21软件：可以测试静态接触角和动态接触角，包括座滴法，悬滴法，半月面法，捕获气泡法测量接触角和表面张力。软件中预装液体和固体数据库，可根据Zisman Plot、OWRK、Simple Fowkes、Extended Fowkes、van Oss Acid-Base、Wu、Equation of State、Schultz 1、Schultz 2等方程计算表面自由能 22仪器配置：主机1台，测试专用附件1套，界面张力测试专用附件1套，倾斜台1套，水浴锅1台，图形工作站1台（配置不低于处理器CPU主频2.6 GHz，最高睿频4.4 GHz，三级缓存12 MB，插槽类型LGA 1200，六核心，十二线程，16 G内存，1 T硬盘7200转硬盘，27英寸液晶显示设备），软件1套 | 1 | 是 |
| 13 | 元素分析仪 | 1技术性能要求： 1.1适用范围：适用于有机化学、能源、环境、污泥土壤、植物、材料、纺织、药品、食品、橡胶等领域，对各种固体或液体的样品进行CHNS/O的精准定量测试。仪器稳定性高、操作性方便，能够提供直观方便的分析结果和分析报告并与LIMS系统兼容 ▲1.2分离方式：采用色谱法分离而非吸附解吸柱，使用GC分离柱分离N2，CO2，H2O，SO2等多个组分，分离柱无填充消耗品 1.3进样量范围：≥500 mg；测量浓度范围：100 ppm～100 % 1.4分析精度：CHNSO ≤ 0.1 % abs 1.5检出限绝对量：C：0.80 μg H：0.90 μg N：0.80 μg S：0.80 μg O：0.90 μg ★1.6仪器同时内置CHNS和O双分析模式，仪器同时装配了CHNS模式分离柱和O模式分离柱各1根，两个燃烧炉，两套连接管路等（须提供证明材料并加盖公章） ▲1.7 CHNS模式和O模式的相互切换，无需更换燃烧管、分离柱和连接管组件，5 min内完成模式的切换，40 min内可以测试样品（须提供证明材料并加盖公章） 1.8全自动固体进样器：要求不少于29位，自动进样器通过叠加进样盘最高可拓展到125位 ▲1.9仪器须可升级同时装配两个固体自动进样器分别进行2种模式的测试，无需在两个燃烧炉之间更换自动进样器（须提供证明材料并加盖公章） 1.10 软件系统具有自动计算热值和二氧化碳交换量，可自由导入固体样品的湿度值和液体样品的密度值、自动最小值公式、自动计算C/N、C/H、C/S比值等功能 1.11软件具有审计追踪，三级以上权限管理，密码登录管理等功能 ▲1.12主要部件保修期：燃烧炉和TCD检测器保修不少于15年，且须提供加热炉和TCD检测器厂家保修声明，厂家保修声明原件必须和仪器一起装箱，且厂家保修声明不能限制只能使用原厂耗材（须提供厂家售后服务书并加盖公章） 1.13提供1套元素分析方法库，分析方法≥ 980种，帮助用户快速查询和学习各种类型的样品分析方法（至少包含高分子材料类、化学类、环境类、生物类、地质类、药品类、能源类样品的分析方法） 1.14提供该型号仪器的视频培训软件一套，可直观的学习元素分析的进样技术、样品制备和处理方法、催化剂装填和更换、仪器安装和拆卸、常见故障处理等 1.15配置注射进样装置，用于液体样品和气体样品进样 2仪器配置要求 2.1元素分析仪主机（包含：双燃烧炉，CHNS模式，氧模式，TCD检测器等）一套 2.2固体自动进样器一套 2.3注射进样装置一套 2.4 1000次CHNS模式样品分析用消耗品包 2.5 1000次氧模式样品分析用消耗品包 2.6操作软件一套 2.7元素分析方法库一套 2.8视频培训文件一套 2.9台式图形工作站（配置不低于：CPU主频2.5 GHz，最高睿频4.9 GHz，三级缓存16 MB，插槽类型LGA 1200，八核心，十六线程，16 G内存，1 T硬盘，DVD刻录，液晶显示设备）一台 2.10黑白激光文件输出设备一台 2.11气源：99.995 %氧气，气瓶，减压阀一套 3售后服务 3.1安装：仪器到达后，在7个工作日内，工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备 3.2现场培训：负责对操作人员进行仪器基本操作和维护知识的培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理 3.3提供2个到厂家培训中心的培训名额（培训时间地点根据采购人需求确定，包培训往返交通及食宿） | 1 | 是 |
| 14 | 十万分之一天平 | 1仪器用途：用于样品的测量，最低精度达到十万分之一克 2仪器参数 2.1最大称量值≥42 g/120 g，可读性≤0.01 mg/0.1 mg 2.2重复性（典型值）≤0.015 mg，线性误差：0.02 mg，灵敏度偏移：0.3 mg ▲2.3秤盘上方防风罩有效高度≥230 mm，最小样品量（U=1 %, k=2）≤3 mg 2.4采用高分辨率称量技术或单模块传感器，内置两组校正砝码，确保准确的称量结果 ★2.5具有全自动校准技术，温度漂移和时间触发的全自动校正，确保始终获得精确的称量结果（提供针对此参数的厂家技术证明文件或参数满足承诺函（格式自拟），并加盖厂家投标章） 2.6内置10种称量应用程序：计件称量、动态称量、统计称量、密度称量等 2.7防风罩锁定装置，无需使用工具和移动天平，即可方便的拆卸防风罩玻璃，且采用折叠式玻璃防风门，节约仪器安装及使用空间 ▲2.8具有良好的抗过载保护性能；天平机架能抵抗丙酮等化学试剂的腐蚀 2.9左右手互换开关门，可从天平左侧打开右侧的玻璃防风门，使天平的操作更简便 2.10防静电涂层设计，有效避免静电荷对称量结果的影响 ▲2.11生产厂家具备提供校准服务的能力，提供中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书 2.12独立的大理石实验台面600 mm×900 mm×150 mm（宽长厚），所在独立实验台高850 mm | 2 | 是 |
| 15 | 色差仪 | 1照明/受光光学系统d/0（扩散照明垂直受光方式；含反射分量）（以JIS Z 8722为标准；含正反射光） 2受光素子：硅光电管（6根） 3显示范围：Y：0.01～160.00 %（反射率） 4测量用光源：脉冲氙弧灯 5测量时间：1 s 6最短可测定间隔：3 s 7可测量次数：大约800次(指定条件下) 8测量口径/照明口径：Φ8 mm/Φ11 mm 9重复性：标准偏差ΔE×ab 0.07以内（白色校正后在10 s间隔内测定30次时） 10仪表误差：ΔE×ab:0.6以内，BCRA系列II 12色的平均值 11观察条件：CIE2°近似视野等色彩函数 12观察光源：C、D65 13显示：色彩值、色差值、合格/警告/不合格 14是否合格的判定：色差临界值(箱型/椭圆型临界) 15色度图/表色值：XYZ、Yxy、L×a×b、搜寻器Lab、L×C×h、胡塞尔（只有C光源）、CMC（l：c）、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI/Tw（只有D65光源）、WI ASTM E313（只有C光源）、YI ASTM D1925（只有C光源）、YI ASTM E313（只有C光源）、用户检索（可从计算机注册最多6条） 16使用语言：操作按键：英语，液晶显示：英语（默认）、德语、法语、意大利语、西班牙语、日语 17保存数据数量：1000条数据（测量头和数据处理机保存不同的内容） 18色差基准色：100 19校正通道：20个通道，ch00：白色校正用；ch01～ch19：任意校正用 20显示部：背光点阵液晶（15个字×9行＋图标显示1行） 21接口：以RS-232为标准（连接数据处理机） 22波特率：4800、9600、19200（bps）；出厂时设定为9600bps 23电源：4节AAA型碱性或Ni-MH电池或AC适配器AC-A17 AC120 V 50～60 Hz 0.4A（适用北美及日本) AC230 V 50～60 Hz 0.4A（适用北美以外国家或地区） 24尺寸（W × H × D）：102 mm× 244 mm× 63 mm 25使用温度/湿度范围：0～40 ℃，相对湿度85 %以下、不可结露 26保管温度/湿度范围：-20～40 ℃，相对湿度85 %以下、不可结露 27其它：LCD背光ON/OFF功能（ON时：操作键或测量操作后点亮30 s） ★28可同时检测固体和液体样本（提供针对此参数的厂家技术证明文件或参数满足承诺函（格式自拟），并加盖厂家投标章） | 1 | 是 |
| 16 | 实验型喷雾干燥机 | 1喷雾干燥仪的主要用途及功能：实验室用小型喷雾干燥机主要用于食品、饮料、香精香料、制药、天然产物、生物、乳制品、化工、颜料、染料、陶瓷、高分子材料、金属合金新材料、高性能燃料电池等各种应用 2技术参数 ▲2.1最大干燥能力：≥1.5 L /h（水）, ≥ 2.0 L/h（有机溶剂） 2.2颗粒范围：1～25 μm 2.3干燥时间：1.0～1.5 s； ★2.4最小处理样品量：<30 ml，配套旋风分离器带除静电内壁涂层，避免干粉粘到内壁，极大提高样品回收率（提供针对此参数的厂家技术证明文件或参数满足承诺函（格式自拟），并加盖厂家投标章） 2.5最大空气流量：35～40 m3/h 2.6压缩气流速（空气/氮气）：200～1000 L/H，5～8 bar 2.7最高温度：≥220 ℃ 2.8液晶数字显示：进口处温度；出口处温度；抽风机风量；蠕动泵转速 2.9喷咀孔径：标准0.7 mm 2.10整个喷雾干燥过程都是在玻璃容器中进行，过程清晰可见 ▲2.11内置喷嘴自动清洁通针，可以按设定频率自动排堵；也可以随时即时排堵 ★2.12高精度红宝石喷嘴，喷嘴直径0.7 mm，喷嘴帽1.4mm 和2.0mm，喷嘴类型：双流体和三流体喷嘴，有冷却功能；标配有三流喷嘴；实现不相溶的2种样品微胶囊化；效漩涡分离器可选，提到微少量样品的回收率（提供针对此参数的厂家技术证明文件或参数满足承诺函（格式自拟），并加盖厂家投标章） ▲2.13仪器标配有机防爆装置，仪器制冷功率为1400 W，最低制冷温度-25 ℃，配有氧气传感器，温度传感器确保进行有机相喷干实验安全。 ▲2.14提供特别防化学腐蚀的配置：耐有机溶剂腐蚀特氟龙溶剂管，耐有机溶剂腐蚀内置风机 2.15有喷雾冷冻功能可选 2.16有灭菌、消毒装置可选 ▲2.17带样品、清洗液切换进样功能 2.18电源电压：220 V/50 Hz±10 %；电流：14 A；功率：2300 W 2.19重量：46 kg 体积（长/高/宽）：65 ×110 ×70 cm | 1 | 是 |
| 17 | 手持式密度计 | 1操作方式：使用手动进样泵或注射器1 s完成进样 2测量范围：密度：0～3 g/cm³ 3准确度（样品粘度＜300 MPa·s、密度＜2 g/cm³）：密度：0.001 g/cm³，温度：0.2 ℃ 4重复性标准偏差（按照 ISO 5725标准）：密度：0.0005 g/cm³，温度：0.1 ℃ 5分辨率：密度：0.0001 g/cm³，温度：0.1 ℃ 6样品温度范围：0～100 ℃ 7最小样品量：2 mL 8输出参数：密度、比重、酒精浓度、糖/浸出物浓度、API功能、H2SO4浓度、十个可编程自定义测量单位 9内存：1024个测量结果、250个样品ID、30种测量方法 10电源：三节1.5 V LR06 AA 碱性电池 11接口：蓝牙®（可通过无线方式将储存的测量数据转至打印机或电脑）、RFID（标配；无附加费用） 12防护等级：IP54（防尘防溅） 13其他特殊功能： 13.1为获得可靠的测量结果，也会对高粘度的样品进行粘度修正 13.2手势控制，方便单手测量 13.3识别超出指定范围的结果 14供货内容：便携式密度计、进样管、注射器填充适配器、注射器、运输手提箱、测量池橡胶保护套、三节电池、内六角扳手和说明书 | 1 | 是 |
| 18 | 数字式盐度计（电导法） | 1测量方式：电导法 2测量范围：盐浓度0.00～10.0 %（g/100 g） 3分辨率：0.01 %（0.00～2.99 %），0.1 %（3.0～10.0 %） 4测量精度：显示值0.05 %（0.00～0.99 %），相对精度± 5 % （1.00至10.0 %） 5温度补偿：10～40 ℃，（自动温度补偿范围） 6环境温度：10～40 ℃ 7电源：006 P碱性电池（9 V） 8国际防护等级：IP 64 | 1 | 是 |
| 19 | 小型台式高速离心机 | 1最大转子容量：18 × 1.5/2.0 mL离心管 2最大相对离心力：16,873 × g（14,000 rpm）适用快速分离 3占地面积小，开盖高度仅为23 cm 4仪器设计，确保静音操作（即使不盖转子盖离心也非常安静） 5快速锁定转子盖，可以快速、可靠地锁紧转子盖 6轻轻一按即可关闭离心盖，无需很大力气 7温控范围：0～40 ℃ 8在最高转速时，也可以保持4 ℃ 9具备快速预冷功能，可以快速预冷样品，保证转子内部温度精确度 10 ECO 自动待机功能，优化制冷性能：压缩机在停止使用8 h后，自动处于待机状态，减少能耗（离心过夜可减少46 %能耗），延长压缩机使用寿命（功能可关闭） 11配置：主机一台，2 mL转子1个 | 2 | 是 |
| 20 | 厌氧培养箱 | 1体积：50 L 2二氧化碳控制 3湿热循环灭菌 4 230 VAC 50/60 Hz 5 0.2 μm在线过滤器 6 ULPA空气过滤器 | 1 | 是 |
| 21 | 原子吸收分光光度计 | 主要技术指标： 要求所投设备采用原子吸收光谱法，用于样品中多种痕量或者超痕量金属元素的定量分析 1工作条件 1.1环境温度：0～40 ℃ 1.2相对湿度：20～80 % 1.3适用电源：220V（AC），50 Hz ▲2仪器整体设计：火焰和石墨炉一体化系统，一台主机包括火焰和石墨炉两部分，两种方法采用软件切换，两种方法都必须能全波长校准背景，且全时段、全信息显示样品和背景的谱图。火焰和石墨炉方法都必须能实现实时双光束的测试 3光学系统： ▲3.1光源：不少于6灯座旋转灯架，可自动对焦准直，可同时点燃不少于2支灯，无需任何转接头，兼容国产空心阴极灯。待机状态下自动关闭空心阴极灯可减少能耗，延长空心阴极灯寿命 3.2波长范围：190～900 nm 3.3波长准确度：0.2 nm 3.4波长重复性：0.15 nm ▲3.5火焰和石墨炉都是实时采用双光束光路，同时检测样品光束和背景光束 3.6光谱最小带宽：≤0.1 nm，多档可调 3.7单色器：中阶梯光栅+二维棱镜色散系统或消像差的C-T型单色器 ▲3.8光栅：如果是中阶光栅，线色散率倒数不小于0.5 nm/mm，如是C-T单色器，刻线密度不少于1800条/mm 4火焰原子化系统： 4.1燃烧头：水冷型预混合型鱼尾燃烧头，噪音低，耐高盐 4.2喷雾器和雾化室：耐腐蚀材料，耐酸高效雾化器，可使用有机溶剂进行分析 4.3气路系统：独特三气路系统设计，提高雾化和燃烧效率 4.4背景校正：可进行背景校正，后期没用任何耗材投入，最大程度节省成本 ▲4.5基线稳定性：0.0004 Abs/30 min（基线偏移，必须提供测试谱图资料，加盖厂家公章） 4.6安全检测功能：可提供火焰开启、闭合时气体泄露检测；光学火焰监测器；光学温度传感器错误检测；燃气/助燃器压力检测；乙炔气流速稳定性检测；废水液面检测；冷却水量检测；防回火装置；电磁阀故障监测；断电时火焰安全熄灭（缓冲罐法）；恢复供电时防止气体自开启功能等安全检测 4.7检出限Cu≤0.004 μg/mL（扣除了噪音影响的综合性能指标，验收指标，提供该参数过往验收数据或图片） 5石墨炉原子化系统： ▲5.1石墨炉测Cd特征元素检出限≤0.006 μg/L（验收指标，提供厂家参数确认函，并盖厂家公章） 5.2温度范围：室温～3000 ℃，温差小于±10 ℃ 5.3具有光控升温和真实温度控制技术，升温速率大于2600 ℃/s 5.4进样针调节：无需将进样针插入到石墨管内部，即可完成进样针深度的调节 5.5石墨炉自动进样器：内置防尘设计；保证样品，环境，操作者不被污染或交叉污染，最小进样量大于1 μL，XYZ三维空间定位，长时间进样不发生位移 5.6自动暴沸监测功能，智能监控样品在石墨管中干燥、灰化等过程的状况 5.7石墨管内外保护气流分开控制，干燥、灰化、原子化等阶段都可四档流速可调 ▲5.8背景校正：采用塞曼背景校正，可校正高达3A的背景, 在背景为3A时，校正误差小于2 %。无需使用大功率驱动电路，没有电磁场辐射危害 5.9进样功能：冷注入，热注入任选，且50～200 ℃温度任意可调 5.10具有峰高、峰面积、峰宽测定功能，根据实际情况，任意选择 5.11具有单孔热解石墨管、双孔石墨管、平台石墨管、杯状石墨管等多种石墨管技术 6检测器：采用高性能光电倍增管，背景信号与测量信号同时检测，做到真正的实时双光束测定 7软件功能： 7.1多任务操作功能，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理。软件操作方便、直观，软件为中文提示多任务操作，并处理和打印全中文报告。软件具有中文提示、帮助界面，分析报告为中文报告 7.2校正曲线：多达10个标准点的各种校正曲线法供选择，可任选单标进行曲线斜率重校 7.3每一元素的测量参数自动优化并推荐最佳值，无需使用者进行估计。软件可对干燥、灰化、原子化阶段最佳条件进行自动优化 8图形工作站1台（配置不低于处理器CPU主频2.6 GHz，最高睿频4.4 GHz，三级缓存12 MB，插槽类型LGA 1200，六核心，十二线程，16 G内存，1 T硬盘，27英寸液晶显示设备） 9售后服务： 9.1安装：仪器到达后，在7个工作日内，工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备 9.2现场培训：负责对操作人员进行仪器基本操作和维护知识的培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理 9.3提供2个到厂家培训中心的培训名额（培训时间地点根据采购人需求确定，包培训往返交通及食宿） | 1 | 是 |
| 22 | 微波消解仪 | 1用途：用于各种样品的消解和萃取 2工作条件 2.1环境温度 0～50 ℃ 2.2适用电源 220 V（AC），50 Hz 2.3微波发射频率2450 MHz 3技术指标： 3.1硬件部分 3.1.1采用最先进的双磁控管微波控制技术，微波输出功率≥1900 W ▲3.1.2微波发射方式脉冲和非脉冲可选，并有微波功率曲线证实。磁控管终身保修。满功率工作时，微波泄漏量≤0.05 mW/cm2（提供微波泄露量国际标准检测方法及数据，并加盖厂家公章），以保证操作人员健康 3.1.3多维微波能量输出，以保证腔体内能量分布均匀和微波能量最优化 ▲3.1.4微波消解腔体容积≥70 L，提供工作腔体尺寸和整机尺寸数据 3.1.5腔体内具有多层PTFE涂层，具有≥5年的防腐质量保证 3.1.6不锈钢自吸式门体采用的“自密闭”技术，可自吸式关闭，有效防爆、防微波泄露作用，具有自动平移泻压功能，遇到意外事故可自动迅速向外平移，解除隐患后能自动恢复原状 3.1.7自动落锁系统，确保操作人员安全 3.2温度/压力控制系统 3.2.1温度控制系统：同时监测每一个罐子的温度。测温范围：常温～500 ℃ 3.2.2传感器要求配置≥2套非接触式的全罐红外温度传感器，内管底部测温，不受液位影响且为内管管壁的实际温度，以保证测温准确性。且温度传感器需提供大于3年的质保 3.3控制终端 3.3.1触摸式防腐智能控制终端，高分辨率彩色显示，大屏幕直观易操作，可远距离在线控制微波消解系统的所有操作，避免微波辐射 3.3.2全自动消解罐识别系统，根据用户消解样品的数量和消解罐类型，全自动调节微波输出功率大小，确保每次试验的重现性 3.3.3全自动过温保护系统，当消解罐内温度高于设定温度时，全自动识别并自动切断微波输出，确保操作安全。当消解温度回归正常时，自动识别并启动，全自动消解罐识别系统。保证样品消解不会中断重做 3.3.4微波消解过程中平均功率计算功能，为新方法的建立提供足够依据 3.4仪器反应状态灯功能，仪器可通过5种以上颜色变换，显示仪器状态 3.5高压高通量样品罐转子 3.5.1高温/高压样品消解罐，每个消解罐均有主动泄压保护技术，泄压后不影响样品继续消解，泄压过程无任何消耗件 3.5.2样品消解罐最高耐压：≥120 bar（1800 psi） 3.5.3样品消解罐最高耐温：≥330 ℃ ★3.5.4样品消解罐体积：≥80 mL，且批处理量：≥44位（提供针对此参数的厂家技术证明文件或参数满足承诺函（格式自拟），并加盖厂家投标章） 3.5.5样品消解罐和盖子的材料：PTFE-TFM 3.5.6保护外罐材质：复合石英纤维PEEKK材料，不吸收任何溶剂和气体，不会发生形变 3.5.7配套用≥24位赶酸器一台，整机通过防腐处理，具有过热保护功能,具有超温蜂鸣报警功能，具有智能定时功能 4仪器配置 4.1带全套安全设施的全不锈钢主机1套 4.2高精度红外温度控制系统2套 4.3自动落锁系统1套 4.4 ≥24位赶酸器1台 4.5全自动消解罐智能识别控制系统2套 4.6 5种颜色变换状态灯光系统1套 4.7 ≥44位超高压样品罐转子1套 4.8触摸式控制终端1套 4.9高压外罐≥44个 4.10 ≥80 mL TFM内罐≥44个 4.11TFM盖子≥44个 4.12安全帽≥44个 | 1 | 是 |

注：如投标人所投产品为进口产品的，凡要求提供的文件上须加盖“厂家投标章”或“厂家公章”的，可由经厂家授权的分支机构或组织加盖分支机构或组织的公章。但须提供由厂家出具给分支机构或组织的授权证明材料。

## 三、核心产品

气相色谱质谱联用仪。

## 四、货物要求

1.供应商必须提供具有合法来源的原厂原装全新合格产品,提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物，供应商必须提供货物整套技术资料包括设备说明书、使用手册及其它相关技术资料等相关资料。

2.供应商应保证采购人在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权、侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的起诉。

3.供应商须负责将所采购的产品送至采购人指定地点，并负责产品的安装、调试等。

4.供应商提供的设备属于国家实施强制性通过 3C 认证产品必须通过 3C 认证。

5.供应商提供合同设备必须提供的24个月的质保证明材料（单独提出质保期的设备提供相应时间质保证明材料）。

6.供应商提供的全部货物应分类包装，并具有防震、防野蛮装卸等保护措施，由于货物包装不良而造成的损失，一切责任由供应商承担。

## 五、交货时间及交货地点

1.交货时间：设备均要求在合同签订后90日内完工（包括项目交货、安装、调试、培训等）。采购方要求延期或分批交货的，按采购方要求办理。

2.交货地点：广东海洋大学阳江校区海科楼。

3.交货方式：交钥匙工程

## 六、货物验收

1.验收依据：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

2.货物运抵采购人处安装摆放完毕后由双方对照采购清单及技术要求进行货物初验。

3.供应商根据招标要求进行设备安装调试、测试后，由采购人或相关部门进行性能方面的验收。项目整体验收在系统安全可靠运行一个月以后进行。

4.待验收的货物若有国家标准则按照国家标准验收，若无国家标准则按行业标准及本项目技术参数进行验收。

5.货物应为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证、序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随产品的附件必须齐全。

6.供应商应将关键产品的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

7.采购人组成验收小组按国家有关规定和相关检测标准及本项目技术参数进行验收，若供应商提供的产品的质量和环保性能无法达到国家相关标准，则采购人有权整机整套退回，并要求供应商重新提供符合国家相关质量标准和环保标准的整套整机货物，相关费用应由供应商负责。

8.为保证该项目的关键设备与原厂保证一致，在工程验收时如果采购人认为货有可疑，可邀请原厂供应商参与查验，如检验结果不符，一切后果由供应商承担。

9.清点之前，供应商提供的全部货物应处于原始的、完好的包装状态。每个包装物外侧醒目位置应标明装箱清单，内容物包括货物名称、生产单位、型号和数量等，以便清单和验收。如遇交付前已被拆封，采购人有权拒绝接受或要求更换。

10.验收完成后，采购人需按政府采购方式的要求在5个工作日内向供应商出具有验收人员签字确认并盖有公章的验收报告（统一格式，一式两份），验收报告内容包括：货物名称、生产单位、型号、数量、质量等情况。

## 七、服务要求（费用应包含在投标总价中）

- 质保期：软件可免费升级，硬件质保期2年。质保期在完成项目验收合格后算起为2年（单独提出质保年限要求的设备除外）。质保期满后，系统是永久免费使用（在不升级情况下），供应商须为采购人提供售后服务方案和收费标准。

- 供应商须按照厂家保修条款提供维护服务。供应商必须承诺在免费售后服务期间，及时解决设备出现的所有软、硬件故障，在接到用户的维修通知后（含书面和口头通知），供应商须提供30分钟内的7天×24小时即时响应（包括电话响应）；若需上门维修，要求72小时内派工程师或技术人员到达用户现场，若故障在4小时内无法解决，并影响用户业务系统正常工作的，供应商必须在48小时内，或者与用户协商在最短的时间内，无条件免费更换与原设备相同型号的全新原装产品供采购人使用;

- 在任何时候，供应商均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任，在质量保证期内发生的质量问题，由供应商负责免费解决，包退包换（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）；

- 在质量保证期外发生的质量问题，由供应商负责解决，供应商仍应对货物提供终身维修服务，采购人应支付相应的费用，所需费用不得超过市场价格。供应商需负责及时提供零配件，更换配件时只能收取配件的成本费；

- 供应商应自行负责将货物（按合同签订的具体数量、具体地点）运送并自行负责在服务器以及施工地点的安装调试。对用户单位工作人员进行技术指导和现场培训（包括操作演示、讲解使用方法、日常维护及注意事项等）以达到能独立操作、维护、保养及正常使用为止。

6.针对采购人本次采购内容，供应商须对本项目的售后服务进行承诺，并提供售后服务方案。

7.供应商应对采购人工作人员进行技术指导和现场培训（包括操作演示、讲解使用方法、日常维护及注意事项等），以达到能独立操作、维护、保养及正常使用为止。对采购人标书中提出的其他培训要求在供应商中标后等同供应商同意采购人需求并依照执行。

8.安装、交货要求

（1）供应商必须为采购人提供由货物制造商授权的技术人员现场进行安装并调试。接到采购人到货安装通知后，制造商授权委派的技术人员负责现场安装并调试，设备技术指标初验合格，并附安装调试确认书、消耗材料价格表（如有）。

（2）供应商在货物搬运、安装、调试等过程中，须落实安全生产各项措施。因供应商原因造成安全事故或其他关联损失的，由供应商承担责任。

（3）管线和设备安装过程中，供应商如需使用土建和装饰装修工程承包单位现有的临时设施（垂直运输机械、临时水电设施、临时施工便道、围墙、卫生设施等），供应商需接受土建和装饰装修工程承包单位总体指挥协调，一应相关事宜由供应商与土建和装饰装修工程承包单位自行协商。

（4）采购人只负责将电源主线铺设到实验室配电箱，设备电力、网络线路、给排水的安装铺设等其它工作由供应商负责，供应商必须保证每间实验室水电气按设备的位置要求做到位（费用包含在投标总价中）。

## 八、报价及付款要求

- 本次招标为交钥匙工程。投标报价包括调研研究、报告编写、方案设计、软件系统、实施安装服务、硬件采购等全部费用。本项目所招标的所有货物需送达采购人指定地点并安装调试直至正常运行，经采购人验收合格并交货完毕及质保期内所有可能发生的费用，包括本包组方案设计、货物（含设备、配件、辅助材料）生产供应、保管、运输、保险费、产品检验检测、安装、调试、试运行、现场人员培训、税收以及售后服务、中标服务费、验收、不可或缺的所有工作开支等费用。如有遗漏，由供应商自行补充，一旦中标视为供应商认同遗漏部分并免费提供。供应商应将各类生产要素的市场风险及政策性调整确定风险系数应计入投标报价中，采购人不再进行任何增补（以上费用需在投标价格表中详细列明）。

- 合同签订生效之日起10个工作日内，供应商须向采购人提交合同总价5%的履约保证金（银行保函原件）。

- 采购人收到供应商提交的履约保证金后10个工作日内，采购人向供应商支付总价款的40%；

- 所有货物运到指定地点，安装调试完成后的10个工作日内，向供应商支付该批次价款的55%；所有货物安装完毕试运行1个月，整体验收合格后10个工作日内，采购人向供应商支付该批次价款的5%（采购人在前款规定的付款时间为向财政部门提出办理支付申请手续的时间，不含财政部门审核的时间）。供应商应提供每期等额的专用发票，若因供应商无法提供相应面值发票，根据供应商实际提供专业发票情况支付供应商价款。

- 在验收合格满2年后，没有遗留售后问题，供应商可在10个工作日内联系采购人取回履约保证金。

## 九、其他要求

1.投标人须承诺中标后5日内出具所投设备中技术要求部分要求提供的合法来源证明文件及售后服务承诺函，提供原厂的参数确认函原件，以保证供货产品的一致性（原件并加盖公章）。

# 投标人须知

## 投标人须知前附表

本表中相关选择项，以在“□”中标黑“■”或打勾“√”为准。本表内容须与《投标人须知》正文对应条款的内容一起阅读理解，《投标人须知》正文与《投标人须知前附表》描述存在不一致之处，以《投标人须知前附表》为准。

| 序号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 适用范围 | 采购项目名称：阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次） 采购文件编号：0809-2141YJG14036 采购方式：公开招标 |
|  |  |  | 是否为中小企业预留合同： ☑否（不属于专门面向中小企业采购的项目） □是（属于专门面向中小企业采购的项目） |
|  | 2.10 | 进口产品 | 本项目经财政部门（政府采购管理部门）同意，部分标的可以采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。 |
|  | 4.2 | 投标费用 | 采购人不对投标人提供任何投标补偿。 |
|  | 4.3 | 采购代理服务费 | 1.收费标准： 参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格﹝2002﹞1980号）、国家发改委﹝2003﹞857号及发改价格﹝2011﹞534号文件中规定的计算方法和计费标准执行。 2.收费对象：中标人 3.项目类型：货物类 4.计费基数：中标金额 |
|  | 4.4 | 其他费用 | 无 |
|  | 12.1；12.2 | 是否接受备选投标方案 | ☑不接受。 □接受。 |
|  | 12.3 | 是否允许分包 | ☑不允许。 □允许。（详见《采购需求》） □允许。采用预留份额（合同分包形式）专门面向中小企业采购，详见《投标邀请》。 |
|  | 13.1 | 联合体投标 | ☑不接受。招标文件中所有有关联合体的条款内容不适用。 □接受。详见本项目《投标邀请》及第13条。 |
|  | 15 | 投标保证金 | □不收取。招标文件中所有有关投标保证金的条款内容不适用。 ☑收取。 投标保证金形式（自行选择）：银行转账、支票、汇票、本票、银行保函（或《政府采购投标担保函》）。 投标保证金金额：人民币 140000.00 元 投标保证金账号：请供应商自行登录广东华伦招标有限公司网站“供应商在线服务”查询由系统随机为每个项目每位供应商随机分配的投标保证金缴纳账号。详细操作详见广东华伦招标有限公司网站（http:// 120.25.193.109/）“通知公告”栏中《供应商操作指南》。（上述账号仅限于收取投标保证金使用） |
|  | 16.1 | 投标有效期 | 90天。 |
|  | 17.1；17.4；17.5 | 投标文件组成及份数； 投标文件的封装 | 序号 投 文件组成 数量 封装要求 1 纸质正本 1份 一个包装 （封装在一起） 电子文件 1份 2 纸质副本 4份 一个或多个包装 3 开标信封 1份 一个包装 4 投标样品 ☑不要求 / □要求 一个或多个包装 备注： 1.电子文件采用光盘或U盘，详见第17.3条。 2.投标样品（如要求）详见《采购需求》。 3.所有包装封面标注要求详见第17.5条。 |
|  | 17.2 | 投标文件盖章、签署 | 1.如接受联合体投标的：详见第13.5条。 2.如接受分支机构投标的：详见第14.4条、17.6条。 3.如要求以合同分包形式投标的：详见第17.6条。 |
|  | 20.2 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑否 □是 |
|  | 21.1 | 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起 30日内 |
|  | 22 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求，履约保证金的形式：详见合同文本 履约保证金的金额：合同金额的5% □不要求 |
|  | 29.1 | 采购信息发布网站 | 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 广东政府采购智慧云平台（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）； 广东华伦招标有限公司网站（http:// 120.25.193.109/）等。 相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。 |
|  | 29.2 | 政府采购合同融资 | 符合条件的供应商在中标（成交）后需要融资时可以申请政府采购合同融资。详情请见《广东省财政厅 广东省地方金融监督管理局 中国人民银行广州分行 关于开展省级政府采购合同融资工作的通知》（粤财采购〔2020〕6号）（查询网址：http://www.gdgpo.gov.cn/show/id/40288ba9724669770172468f2f2500d6.html）。 |

投标人须知

## 说明

### 适用范围

  - 适用范围：本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购活动。

### 定义

  - “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，在合同签定后亦称为“甲方”或“买方”或“需方”或“发包人”。

  - “投标供应商/供应商/投标人”是指按规定获取了招标文件并参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - “联合体”是指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

  - “中标人”是指经过法定采购程序被依法确定并授予合同的投标人。在合同签定后亦称为“乙方”或“卖方”或“供方”或“承包人”。

  - “监管部门”是指具有依法对本项目政府采购活动履行监督管理职责的政府行政部门。

  - “采购代理机构”是指接受采购人委托，在委托的范围内依法办理政府采购事宜的专业中介机构，本项目是指广东华伦招标有限公司。

  - “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

  - “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

  - 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

  - 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

  - 免费，招标文件中免费是指该部分货物或服务的报价不需要单独报价且应包含在投标总价内；投标文件中免费将被认定为该部分货物或服务的报价已包含在投标总价内。

### 合格的货物和服务

  - 合格的货物：是指投标人提供符合招标文件要求的货物。投标标的必须是通过合法渠道生产及获得的符合国家、地方、行业现行有关强制性技术规范和标准规定的货物（本项目采购及合同履行过程中上述规范或标准出台新的或替代版本，按当时有效的版本执行），满足招标文件规定的规格、参数（指标）、功能、性能、质量、价格、有效期等要求，符合行业同类产品的一般技术及服务约定。招标文件中没有标注可以购买进口产品的，如投标人竞投该类标的时提供进口产品，则其投标无效；招标文件中标注经核准可以购买进口产品的，优先采购本国产品或向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。本项目优先采购节能、环境标志产品。

  - 合格的服务：是指与标的提供相配套的伴随服务、售后服务。伴随服务包括（但不限于）标的的设计、监造、运输、安装、调试、试车（试运行）、测试、验收；售后服务包括（但不限于）质保期按照国家有关“三包”政策及《采购需求》规定由投标人承担的维修、更换、退货、保养、技术支持、培训；上述服务内容及范围如在《采购需求》中还有其他明确约定的，从其约定。

### 投标责任、风险及费用

  - 投标责任、风险：投标人自愿参加本项目的投标，自行承担投标的相关工作、责任和风险，包括但不限于现场考察（不论是否由采购人或者采购代理机构组织或自行考察），投标文件及附件的编写、制作，投标、开标，采购结果等采购过程各环节涉及的人力、设备等全部投入及所有相关人员和财产的安全。

  - 投标费用：投标人应当自行承担其准备和参加投标有关的一切费用。不论采购结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用，除非《投标人须知前附表》中已明确约定由采购人对投标人作出适当的投标补偿。

  - 采购代理服务费：本次招标中，采购代理机构向《投标人须知前附表》中约定的对象收取采购代理服务费（如未约定的，为中标人）。本项目采购代理服务费收费标准、收费服务类型、计费基数、收费折扣（如未约定的，为100%，即无折扣）及最低收费（如未约定的，为5000元）见《投标人须知前附表》。若本项目约定向中标人收取采购代理服务费且有两个或以上中标人的，采购代理服务费由所有中标人分摊（分摊比例见《投标人须知前附表》）。若项目有两个或以上包组的，各包组采购代理服务费分别按上述方法和标准独立计算和收取。如招标文件约定向中标人收取的，采购代理服务费不在投标报价中单列，由投标供应商综合考虑在报价中。

  - 政府采购信用担保：为进一步用好政府采购资金支持企业发展，投标人可以根据财政部门的相关规定，采取投标担保（不需缴交投标保证金的项目不适用）、履约担保（不需缴交履约保证金的项目不适用）参加政府采购活动，采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

## 招标文件

### 招标文件的构成及解释

  - 招标文件的构成：招标文件由下列部分以及在采购过程中发出的澄清、修改、答疑文件（如有）构成：

    - 投标邀请

    - 采购需求

    - 投标人须知

    - 评标办法

    - 拟签订的合同文本

    - 投标文件格式

    - 在采购过程中由采购人或者采购代理机构发出的澄清、修改、答疑文件等

  - 招标文件合规性：招标文件中凡不符合国内现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件、强制性标准和技术规范、政府采购政策的部分均为无效。

  - 本招标文件的解释权归本招标文件中所述的采购人、采购代理机构所有。

  - 按采购人、采购代理机构解释后，招标文件中相关描述仍有歧义或前后不一致的地方或缺陷，由评标委员会评审进行评判。如上述歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作；如上述歧义、缺陷不导致评标工作无法进行，由评标委员会按照合法、合规、公平和有利于项目实施的原则统一标准后进行评审，该标准适用于每个投标人。

  - 实质性要求：除非招标文件中另有约定允许偏离外，包括以下条款均为本项目的实质性要求，投标人应对其作出实质性响应，任何负偏离或不响应将可能导致其投标无效。（详见《投标文件格式》中的《实质性响应一览表》）

    - 招标文件中标记“★”号的要求（如有）；

    - 合同履行期限；

    - 质保期（服务期）（如有）；

    - 付款方式；

    - 属于政府强制采购节能产品类别的产品认证（如有）或实施强制性产品认证的产品认证（如有）；

    - 招标文件中已注明为实质性要求的其他内容。

### 招标文件的澄清与修改

  - 无论出于何种原因，采购人或者采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的询问、质疑时对招标文件进行澄清或修改。澄清或修改在原公告发布媒体上发布。澄清或修改的内容为招标文件、投标邀请的组成部分，对潜在投标人具有与招标文件、投标邀请同等约束力。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，或采购人或者采购代理机构在征得所有获取招标文件的潜在投标人确认不影响投标文件编制后，可不改变投标截止时间。

  - 为使潜在投标人准备投标时有充足时间对招标文件的澄清或修改部分进行研究，采购人或者采购代理机构可适当推迟提交投标文件的截止时间及开标时间，并将在原公告发布媒体上发布澄清/修改/更正公告。

  - 潜在投标人在知悉或应当知悉上述相关公告、通知后，应立即以书面形式（纸质形式或电子形式中任意一种）向采购人或者采购代理机构予以确认。本项目一旦在原公告发布媒体上发布澄清/修改/更正公告，视为已经通知潜在投标人，若潜在投标人没有在24小时内以书面形式予以确认的，视为其同意澄清/修改/更正公告的内容。

## 投标文件

### 投标文件的构成

  - 投标文件不限于由商务、技术、价格等部分构成，包括但不限于《采购需求》、《投标文件格式》要求的所有内容。供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，且符合法律法规的要求。

### 投标的语言及计量单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就与投标有关的所有来往函电均应使用简体中文。投标人提交的各类支持文件或印刷资料可以用另一种语言，但应附有简体中文翻译本（该翻译本应与原语言本内容保持一致，不得隐瞒和修改），在解释投标文件内容时以简体中文翻译本为准；如对简体中文翻译有不同解释的，以权威机构的译本为准；如投标人未提供简体中文翻译本或翻译本与原语言本存在明显隐瞒或错漏，采购人或者采购代理机构或者评标委员会将有可能作出不利于投标人的理解，从而可能影响对其的评审结果，严重时可能导致其投标无效。

  - 除非招标文件的《采购需求》中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人或者采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 投标文件合规性

  - 投标文件的编制应符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及招标文件的要求，技术及服务方案应符合国家、地方和行业相关强制性标准和规范。投标文件中凡不符合上述规定的部分将视为无效，采购人或者采购代理机构或者评标委员会可能据此作出对投标人不利处理。

### 投标文件的编制

  - 投标人应按照招标文件要求完整、真实、准确、无隐瞒地编制其投标文件。	投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的澄清、修改、答疑、更正内容、重要事项、格式、条款和技术、商务要求等）。投标人没有按照招标文件要求（包括形式要求和内容要求）提交全部资料，或者其投标没有对招标文件的所有要求做出实质性响应，由此造成的一切风险及后果均由投标人自行承担。上述风险及后果包括有可能导致其投标被拒绝或被认定为无效投标或投标无效；如项目采用综合评分法评审的，也有可能造成对其不利评审得分的结果。

  - 投标文件应当按照招标文件第六部分《投标文件格式》中已规定的格式编制和盖章、签署。格式中给定的表格，投标人可以根据投标实际情况自行增减行数。格式中注明“供参考”或“格式自定”字样的部分，投标人可以根据投标实际情况自行增减内容或自定格式，但不得删改其实质性内容和要求（包括盖章、签署要求）。格式中注明“如适用”、“如有”字样的部分，投标人可以根据招标文件本条款规定或第六部分《投标文件格式》中的总说明（如有）及自身投标实际适用或有无情况使用（如不适用或无，可保留相关格式，并相应注明“不适用”或“无此内容”字样）。

  - 投标人应当对投标文件进行牢固装订，对未经装订或装订不牢的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

  - 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性、完整性承担法律责任，无条件接受采购人、采购代理机构或者有关监管机构在采购过程中对其中任何资料依法进行必要的核实的要求。

  - 投标人须确保其提供投标文件的全部内容均未侵犯任何第三方合法权益和知识产权。因此构成任何侵权行为，均由投标人承担全部责任，由此造成的法律责任、经济处罚和补偿全部由投标人承担，与采购人无关。

### 投标报价

  - 投标人所提供的货物和相关服务均应采用人民币报价。

  - 投标人应在《采购需求》及合同条款规定的采购范围、内容、标准、责任范围按照招标文件给定的格式和要求进行合理报价。除非《采购需求》中另有约定，否则投标报价为完成本次采购项目全部采购内容的报价。投标报价中包含不在采购范围内和与采购无关的其他商品、服务的，在评审过程中计算其投标报价时不予核减；若中标，签订合同时予以核减。

投标报价中对投标标的的主体、关键内容（如核心产品或主要产品或主要服务内容等）有漏项、缺项的，其投标无效。除上述规定外，投标人有非主体、非关键内容的缺项、漏项（数量不符合将被视为漏项），均视为报价中已包含相关费用，如中标不得再向采购人收取任何该费用。

  - 投标报价时应符合下列要求：

    - 对于报价已含在其他部分的项目应当标明“已含在……中”；

    - 除非《采购需求》中另有约定，根据合同约定和现行税法税则及政府有关行政主管部门规定完成本项目应缴纳一切税费均应包含在投标报价中；

    - 除非《采购需求》中另有约定，投标报价应包含项目标的主体实施及相关配套、伴随和售后服务的所有费用。不论《采购需求》中是否规定，凡属于本项目合法实施所必需的货物、服务、工作，以及相应的费用及须向第三方支付必要的知识产权使用费，均应包含在投标报价内。

  - 除非《采购需求》或《投标人须知前附表》中另有规定，投标人对每一种规格的货物和每一项服务只允许一个固定报价，不接受具有附加条件的报价，否则其投标将被视为无效。

### 投标方案

  - 除非《采购需求》或《投标人须知前附表》中另有规定，只允许投标人提供一个投标方案（即不接受提供备选方案），否则其投标将被视为无效。

  - 如果本项目允许投标人提供备选方案，投标人在编制投标文件时提供两个或以上方案时，应当明确注明其中一个方案为主选方案，其他方案为备选方案。评审时，如无特别说明，仅以主选方案参与评审。

  - 本项目（包组）不允许转包。除非《投标邀请》或《采购需求》或《投标人须知前附表》中另有规定，本项目（包组）不允许分包。根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，中标人确需将本项目的非主体、非关键性内容分包给其他承担主体的，须经采购人同意，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，同时符合法律、法规的其他规定。落实政府采购政策要求以合同分包形式参加投标的采购项目（包组），合同分包应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，依据该办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 联合体投标（不允许联合体投标的项目不适用）

  - 本项目是否允许联合体投标见《投标邀请》。如未明确载明的，视为允许联合体投标。

  - 参加联合体的各供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。如中标，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

  - 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

  - 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

  - 以联合体形式投标的，除非投标文件格式有特别说明和《投标人须知前附表》另有规定，全部投标文件（包括联合体各成员提供的自身独立的证明文件）可以由联合体各方共同盖公章、联合体各方法定代表人共同签字（或盖章）、共同推选的授权代表签字（或盖章），也可以根据《联合协议》约定的方式加盖公章及签署。联合体的名称统一表述为“成员1全称、成员2全称、……、成员……全称联合体”。

### 投标人资格、资信、落实政策和满足要求的证明文件

  - 投标人应按招标文件的要求，提交相关资格、资信证明文件，为落实政府采购政策，采购标的满足的要求，以及投标人须提供的证明材料。上述材料用以证明投标人符合投标人的资格要求，以及政府采购相关法律、法规和政策要求，在中标后具有良好的履行合同能力。

  - 投标人信用信息查询

    - 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信行为”记录名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”名单。

    - 查询截止时点：本项目投标截止时间。

    - 信用信息查询记录方式：由采购人或者采购代理机构于本查询截止时点后在查询渠道查询。

    - 证据留存方式：查询渠道查询结果纸质打印件或网页截屏电子件。

    - 信用信息的使用规则：采购人或者采购代理机构对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 如适用，投标人为分支机构或联合体有成员为分支机构的，同时对该分支机构所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分支机构所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同供应商（联合体）存在不良信用记录。

- 未查询到信用信息的主体，视为其未被列入记录名单。

  - 招标文件可以要求供应商出示相关必要的证明材料（将在《资格审查表》、《符合性审查表》、《技术/服务评审表》（如有）、《商务评审表》（如有）、《采购需求》或《供应商须知前附表》中予以规定）供评标委员会进行评审，供应商不按要求提供的，将可能影响对供应商的资格审查或评审结果，由此造成的后果由供应商承担。

  - 对可接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）复印件、总公司（总所）的营业执照副本复印件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。对可接受联合体投标的项目，联合体须满足招标公告及本部分第13条的规定并提供相关资格、资信证明文件。

  - 对属于专门面向中小企业采购的项目（包组）,参加采购活动的中小微企业须按《投标文件格式》提供《中小企业声明函》；监狱企业、残疾人福利性单位视为小型、微型微企业，其中监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》。其中对采用预留份额（要求以联合体形式或合同分包形式参加投标）专门面向中小企业采购的项目（包组），投标供应商须满足招标公告的规定并提供《联合协议》或《分包意向协议》等相关资格、资信证明文件。

### 投标保证金（不要求缴纳投标保证金的项目不适用）

  - 投标保证金交纳：本项目是否要求交纳投标保证金见《投标人须知前附表》。如要求交纳投标保证金的，投标人（联合体投标的，为联合体任何一方或多方成员；要求以合同分包形式报价的，为直接参加投标的供应商）应按招标文件规定的金额在投标截止时间前交纳投标保证金，否则其投标无效。投标保证金应当以银行转账、支票、汇票、本票、银行保函（或《政府采购投标担保函》）等形式提交。

    - 交纳投标保证金账号见《投标人须知前附表》。

    - 采用支票、汇票、本票方式交纳投标保证金的，票据原件放入《开标信封》内，与投标文件同时送达指定的投标文件递交地点，票据复印件放入投标文件中。

    - 采用金融机构、担保机构出具的银行保函（或《政府采购投标担保函》）方式交纳投标保证金的，如招标文件给定银行保函（或《政府采购投标担保函》）格式，投标人应当按照给定格式提供银行保函（或《政府采购投标担保函》）。银行保函（或《政府采购投标担保函》）保证期间（即保函有效期）不得少于本项目投标有效期。银行保函（或《政府采购投标担保函》）原件放入《开标信封》内，与投标文件同时送达指定的投标文件递交地点，银行保函（或《政府采购投标担保函》）复印件放入投标文件中。

  - 投标保证金退还（如本项目不要求交纳保证金的，本条款不适用）

    - 招标成功的，采购人或者采购代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内,退还未中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内，退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

    - 招标失败的，采购人或者采购代理机构自失败通知书发出之日起5个工作日内,退还所收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

    - 招标终止的，采购人或者采购代理机构在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

  - 不予退还投标保证金的情形（如本项目不要求交纳保证金的，本条款不适用）

    - 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标的。

    - 中标人因其自身原因在规定期限内未与采购人签订采购合同的。

### 投标有效期

  - 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，本项目投标有效期见《投标人须知前附表》。若《投标人须知前附表》中未载明的，投标有效期为90天。投标人在投标文件中承诺的投标有效期不得少于招标文件中载明的投标有效期，否则其投标无效。投标有效期内投标人撤销投标文件的，如本项目要求交纳投标保证金的，采购人和采购代理机构不退还投标保证金。

  - 在特殊情况下，采购人或者采购代理机构可在投标有效期届满前要求投标人延长投标有效期，上述要求与答复均应以书面形式进行，投标人可以拒绝上述要求而如要求交纳投标保证金的，其投标保证金不被没收。投标人可以拒绝上述要求，但导致其投标文件无效；投标人同意延长投标有效期的，投标人根据原截止期前应负之权利及责任相应也延至新的截止期。如本项目要求交纳投标保证金且投标人采用银行保函（或《政府采购投标担保函》）方式交纳的，投标人应确保相关银行保函或担保函的保证期覆盖新的投标有效期或重新按规定交纳投标保证金。

### 投标文件的制作、盖章、签署、数量、密封和标记

  - 投标人应按规定制作一定数量的纸质版正本和副本投标文件及电子版投标文件，具体数量见《投标人须知前附表》，如《投标人须知前附表》中未规定投标文件的数量，按纸质版正本投标文件一份、纸质版副本投标文件五份、电子版投标文件一套制作。副本可以采用正本的复印件，若副本与正本不符，以正本为准。

  - 纸质版投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表根据投标文件格式要求盖章及签字或签章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

  - 电子版投标文件由可编辑版本（文字和表格采用WORD或EXCEL格式，图纸采用DWG格式或PDF格式，图片采用JPG或PNG格式或PDF格式）和扫描版本（采用经盖章、签署后的纸质版正本投标文件的电子扫描件，采用PDF格式）两部分组成，若有《分项报价明细表》，投标人需在电子文档里另外放入《分项报价明细表》（如有）的 excel 格式文件。电子版投标文件的介质媒体为光盘或U盘。所有电子版本文件均不留任何密码，无病毒。本项目可能采用电子评审，投标人须确保电子版投标文件的完整性且能被正常打开和查阅，否则造成任何对投标人不利的后果由投标人自行承担。

  - 为方便开标时唱标，投标人应按照《投标文件格式》的要求制作《开标信封》一份并单独密封提交。

  - 投标人应将纸质投标文件正本和电子版投标文件密封在同一包装内；将纸质投标文件副本密封在一个或多个包装内（建议副本包装数尽可能少）；将开标信封密封在一个包装内；如《采购需求》中要求递交样品的，除非招标文件另有规定，建议将样品密封在一个或多个包装内（建议样品包装数尽可能少）。包装封口处应加盖投标人公章。上述包装封面上建议按下列要求标注：

“纸质正本和电子文件”/“纸质副本”/“开标信封”/“投标样品” 采购项目名称：（填写招标文件《投标邀请》中写明的项目名称） 采购文件编号：（填写招标文件《投标邀请》中写明的文件编号） 竞投包组（如有）：（填写招标文件《投标邀请》中写明的包组编号） 投标人名称：（请填写名称并加盖公章） 投标人地址： 投标人法定代表人或其授权委托人姓名、联系电话： 在（填写《投标邀请》中规定的开标时点，如有澄清/修改/更正，请按澄清/修改/更正的时间填写）之前不得启封

  - 凡招标文件及投标文件格式中要求投标人盖章及投标人提供的相关（证明）材料的复印件，除自然人投标人可以由自然人签字或签章外，其他形式的法人投标人均应加盖投标人法人公章（法人最高效力的印章），除非《投标邀请》或《投标人须知前附表》有特别约定（如非分支机构投标的项目但允许投标人分支机构印章代替的，须在投标文件中附投标人授权盖章声明内容，并明确加盖其分支机构印章部分与投标人自身印章具有同等法律效力，其造成的一切责任和后果均由投标人承担），否则不得采用投标人分支机构的印章代替。对可接受分支机构投标的项目（包组），分支机构投标的，除有特别说明的投标文件格式外，投标文件可以采用总公司（总所）或分支机构的印章。对采用预留份额（合同分包形式）专门面向中小企业采购的项目（包组）,除非投标文件格式有特别说明和《供应商须知前附表》另有规定外，接受分包合同的企业仅需在《分包意向协议》盖章及签署，其他全部投标文件（包括各方提供的自身独立的证明文件，如有）均可以仅由直接参加本项目（包组）政府采购活动的投标供应商（即总包单位）加盖公章及签署（接受分包合同的企业无需盖章及签署）。投标文件中供应商的名称统一表述为“投标供应商的全称”，不需要标注接受分包合同企业的名称。凡投标文件格式中要求投标人法定代表人和其授权代表签字的，均应由相应人员亲笔签字；凡投标文件格式中要求投标人法定代表人和其授权代表签章的，均应由相应人员亲笔签字或加盖其私章或签字章。

  - 不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。

  - 采购代理机构对不可抗力造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

  - 如果未按要求密封和标记的，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

## 投标文件的递交

### 投标文件的送达

  - 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达或者密封未完好的投标文件，采购人、采购代理机构予以拒收。

  - 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

### 投标文件的补充、修改和撤回

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。在投标截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何补充、修改或者撤回，也不得撤销其投标文件。

  - 除投标人不足3家不得开标的情形外，投标人所提交的纸质投标文件和电子投标文件在本项目投标截止时间后均不予退还。

## 开标、评标和定标

见招标文件第四部分《评标办法》。

## 中标和合同

### 中标

  - 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

  - 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人或根据招标文件的约定授权评标委员会确定中标人。采购人是否委托评标委员会确定中标人见《投标人须知前附表》，如未载明的，由采购人确定中标人。由采购人确定中标人的，采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

  - 中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下列规定的方式确定中标人（如《投标人须知前附表》中约定的，从其约定）：

    - 实际投标报价低的确定为中标人；

    - 上述一致时，技术得分高的确定为中标人；

    - 上述一致时，按《投标人须知前附表》约定的其他因素确定中标人（如《投标人须知前附表》未约定的，则不执行本项）；

    - 上述一致时，采取随机抽取的方式确定。随机抽取是指通过抽签等能够保证所有符合抽取资格供应商机会均等的方式选定供应商。随机抽取时，由不少于两名采购人工作人员在场监督，并形成书面记录。

  - 采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

  - 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 如本项目约定由中标人支付采购代理服务费的，中标人应按照招标文件的约定一次性向采购代理机构缴纳足额采购代理服务费。

### 合同的订立

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起在《投标人须知前附表》规定的期限内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 履约保证金

  - 采购人可根据采购合同履行需要，要求中标人提交履约保证金。

  - 履约保证金可以采用银行转账、支票、汇票、本票或者银行保函（或《政府采购履约担保函》）等形式提交。履约保证金数额不超过采购合同金额的10%，采购人可根据履行合同的实际需要，在以上范围内规定履约保证金具体金额，见《投标人须知前附表》，如未载明的，为不收取履约保证金。采用保函形式提交履约保证金的，保函的有效期应当覆盖项目实施全过程（不含质量保证期），当项目实施过程中保函剩余有效期不足60日时，中标人应当适当延长保函有效期或重新提交履约保证金。如招标文件中约定中标人的投标保证金可以转为履约保证金的，不足部分中标人应在规定时间内补足，超出部分按照投标保证金退还要求退还。

  - 履约保证金在中标人履行完采购合同主要义务后，采购人按照合同约定原额退还，履约保证金以履约担保函形式提交的，担保责任终止。

### 合同的履行

  - 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报监管部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报监管部门备案。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。签订补充合同的必须按照规定公示和备案。

## 询问、质疑与投诉

### 询问

  - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以采用口头或书面形式向采购人或者采购代理机构提出询问（具体联系人及联系方式见《投标邀请》）。

  - 投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

  - 采购人或者采购代理机构在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 投标人对评审过程、中标结果提出询问的，政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问。

### 质疑

  - 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

    - 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

    - 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

    - 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

  - 投标人提出的质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

  - 投标人质疑应当提交质疑函且有明确的请求和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

    - 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

    - 质疑项目的名称、编号；

    - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

    - 事实依据；

    - 必要的法律依据；

    - 提出质疑的日期。

  - 投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。

  - 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址

    - 接收方式：采购代理机构办公现场当面接收或邮寄接收或《投标人须知前附表》规定的其他接收方式。

    - 联系部门：总工室

    - 联系电话：020-83172166-862

    - 通讯地址：广东省广州市越秀区广仁路1号广仁大厦7楼

  - 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

  - 采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

    - 对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

    - 对采购过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

  - 质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

  - 质疑函和投诉书应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签字。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

  - 对在质疑答复过程中知悉的国家秘密、商业秘密、个人隐私和依法不予公开的信息，采购人、采购代理机构等相关知情人应当保密。

### 投诉

  - 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

  - 投标人投诉按照采购人所属预算级次，由本级财政部门处理。跨区域联合采购项目的投诉，采购人所属预算级次相同的，由招标文件事先约定的财政部门负责处理，事先未约定的，由最先收到投诉的财政部门负责处理；采购人所属预算级次不同的，由预算级次最高的财政部门负责处理。

  - 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（第658号）第七十三条，“供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。”

## 相关法律

### 适用法律

  - 采购人、采购代理机构及投标人的一切政府采购活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

## 其他事项

### 项目监管部门或其上级财政部门规定的其他事项

  - 项目监管部门或其上级财政部门规定的其他事项适用于本项目。

### 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：如有，见《投标人须知前附表》。

## 附表与附件

## 附件1：供应商提交询问函、质疑函、投诉函的格式

### 格式1：询问函格式

询问函

广东华伦招标有限公司：

我单位已按规定获取招标文件并准备参与阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）项目（采购文件编号：0809-2141YJG14036）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、                     （事项一）

（1）                    （问题或条款内容）

（2）                    （说明疑问或无法理解原因）

（3）                    （建议）

二、                     （事项二）

……

随附相关证明材料如下：（请提供目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

### 格式2：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                                                邮编：

联系人：                                              联系电话：

授权代表：                                            联系电话：

地址：                                                邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的文件编号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

质疑环节：采购文件/开标过程/评审过程、中标或者成交结果/其他：（请填写具体环节）

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：（质疑事项1标题或简要描述）

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：（质疑事项1标题或简要描述）

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

代表（签字或盖章）：                     （机构供应商）公章：

质疑日期：        年    月    日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一包组进行质疑，质疑函中应列明具体包组号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式3：投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：                                                邮编：

法定代表人/主要负责人：                               联系电话：

授权代表：                                            联系电话：

地址：                                                邮编：

被投诉人1：

地址：                                                邮编：

联系人：                                              联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                                邮编：

联系人：                                              联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购文件编号：

采购人名称：

采购代理机构名称：

采购文件公告：是/否  公告期限：

采购结果公告：是/否  公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于    年  月  日，向              提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于    年  月  日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2：

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

代表（签字或盖章）：                     （机构供应商）公章：

投诉日期：        年    月    日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 评标办法

## 评标办法前附表

本表中相关选择项，以在“□”中标黑“■”或打勾“√”为准。本表内容须与《评标办法》正文对应条款的内容一起阅读理解，《评标办法》正文与《评标办法前附表》描述存在不一致之处，以《评标办法前附表》为准。

| 序号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1 | 评标委员会 | 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表 1 人和评审专家 4 人组成。 |
|  | 3.9.3 | 其他投标无效的情形 | 详见附表6《无效投标或投标无效情形汇总表》 |
|  | 4.1 | 评标办法 | ☑综合评分法：满分100分，分值构成如下： 评审项目 技术部分 商务部分 价格部分 项目分值 60分 10分 30分 综合得分=技术部分得分+商务部分得分+价格部分得分 □最低评标价法 |
|  | 5.1 | 资格审查标准 | 详见附表1《资格审查表》 |
|  | 5.2 | 符合性审查标准 | 详见附表2《符合性审查表》 |
|  | 6. | 技术、商务评审标准 | 详见附表3《技术评审表》、附表4《商务评审表》 |
|  | 7. | 价格评审标准 | 详见附表5《价格评审表》 |
|  | 7.2 | 小型、微型企业产品的评审优惠 | ☑不属于专门面向中小企业的采购项目（包组）： ☑价格扣除比例：C1=6% □价格扣除比例：C2=2%（若允许联合体投标） □价格扣除比例：C2=2%（若允许合同分包） |
|  |  |  | □属于专门面向中小企业的采购项目（包组）： 不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
|  |  | 节能产品的评审优惠 | ☑价格扣除方式：扣除比例C3= 1 %。 □技术加分方式：详见《技术评审表》。 |
|  |  | 环境标志产品的评审优惠 | ☑价格扣除方式：扣除比例C4= 1 %。 □技术加分方式：详见《技术评审表》。 |
|  | 8.1 | 得分汇总方式 | ☑先汇总后平均 □先平均后汇总 |
|  | 9.1.2；9.2.2 | 核心产品 | □本项目为单一产品采购项目。 ☑本项目为非单一产品采购项目。核心产品：详见《采购需求》。 |
|  | 9.3 | 中标候选人数量 | （各包组）推荐中标候选人数量： 3 名 |
|  | 12.1 |  | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照有关规定重新组织采购活动。 |

附评审标准如下：

- 附表1《资格审查表》

- 附表2《符合性审查表》

- 附表3《技术评审表》

- 附表4《商务评审表》

### 附表1：资格审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 与本项目招标公告及本文件《投标邀请》中供应商的资格要求一致（如有不一致的，以招标公告发布的内容为准）。 |
| 结论 |  |

备注：资格审查时：

1.每一项符合的打“○”，不符合的打“×”。

2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

### 附表2：符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 招标文件要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标函 | 已按规定格式编制及盖章、签署，投标有效期满足招标文件要求。 |
|  | 法定代表人证明书及授权委托书（如适用） | 已经盖章、签署，有效期涵盖投标有效期。 |
|  | 投标文件内容、签署、盖章 | 投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求盖章、签署。 |
|  | 满足招标文件实质性要求 | 已满足招标文件实质性要求（含带★号的条款和指标）。 |
|  | 进口产品 （如适用） | 不允许采购进口产品的，未以进口产品投标。 |
|  | 投标方案 | 如招标文件不接受备选方案时，投标人提供的投标方案及报价方案固定；如招标文件接受备选方案的，提交多于一个方案时已明确主选方案。 |
|  | 投标保证金 （如适用） | 已按招标文件要求交纳足额投标保证金，符合招标文件规定。 |
|  | 投标报价 | 1.投标报价（含单项报价，如有要求）确定且未超过招标文件中相应的预算金额或者最高限价。 2.投标报价中对投标标的的主体、关键内容无漏项、缺项。 3.如有，对评标委员会按照招标文件规定修正后的投标报价，投标人按规定书面确认。 4.如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人能证明其报价合理性。 |
|  | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |
|  | 串通投标 | 未出现招标文件所列的视为串通投标的情形。 |
|  | 无效情形 | 1.未发现存在招标文件中规定的其它无效条款情形。 2.未发现存在法律、法规、规章规定的投标无效情形。 |
|  | 结论 |  |

备注：评标委员会审查时：

1.每一项符合的打“○”，不符合的打“×”。

2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标

3.评标委员会汇总时出现不同意见的，按简单多数原则表决决定。

### 附表3：技术评审表

| 序号 | 项目 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 1 | “▲”号重要条款 | “▲”号重要条款响应情况 | 42 | 投标人对招标文件带“▲”号重要条款每有一项不满足或不响应扣 0.6分，本项最高得42分，最低得0分。（注:须列出带“▲”号重要条款的响应情况及证明材料所在页的清单；须根据“第二部分 采购需求”中的要求提供带“▲”号重要条款的技术参数的相关证明材料，未列明证明材料要求的则须提供有效的官网截图或产品宣传页或产品说明书或检测报告复印件或厂家证明文件（加盖厂家公章）。不提供或其他情况不得分。） |
|  | 非“▲”号重要条款 | 非“▲”号条款响应情况 | 7 | 全部满足非“▲”的条款，得7分；有1-5条负偏离，得5分；有6-10条负偏离得3分；超过11条负偏离或其他情况得0分。（注：发现实际响应参数与投标人提供的《偏离表》上内容不一致时，以《偏离表》为准。不提供《偏离表》或其他情况不得分。） |
| 2 | 设备的品牌选型、稳定性等 | 根据投标人设备的配件、选型、稳定性等做出评价 | 3 | 仪器设备采用的工作原理、试验方法先进可靠，配件质量可靠，结合目前市场反应，综合评估稳定性强、可靠性高的，得3分； | 仪器设备采用的工作原理、试验方法可靠，配件质量可靠，得2分； | 配件质量可靠，但日常工作中误差可控，对采购人工作影响小的，得1分； | 配件质量可靠性差，稳定性差，得0分； |
| 3 | 产品配置方案及软硬件升级 | 根据投标人的产品配置方案做出评价 | 3 | 产品配置方案完全满足本项目要求，设备操作简易，设备的选型配置科学合理（稳定性、先进性、可靠性等方面），安装设计科学，维护便利，可操作性强，投标产品可扩展性强，配属功能能够通过增加配件、配置的方式进行增强的、及与其他厂家仪器通过接口可以连接、质量可靠得3分； | 产品配置方案完全满足本项目要求，设备操作简易，设备的选型配置合理（稳定性、先进性、可靠性等方面），安装设计科学，投标产品可以扩展，与其他厂家仪器通过接口可以连接、质量可靠得2分； | 产品配置方案基本满足本项目要求，设备操作复杂，设备的选型配置一般（稳定性、先进性、可靠性等方面），投标仪器可以扩展、只能与本厂产品对接、质量可得1分； | 设备操作复杂，设备的选型配置差，或产品配置方案不具有合理性、可操作性，维护不便利，投标产品可扩展性一般，可扩展功能较少或没有的，或扩展功能可能造成工作误差增大等缺陷，或其他情况得0分。 |
| 4 | 安装调试、质量保证 | 安装调试、质量保证包含但不限于：①安装调试流程、方式、内容②设备生产、出厂、运输、交货等保障措施 | 5 | 安装调试方案具体、全面；质量保障措施完善、及时，并有承诺，得5分 | 安装调试方案基本满足要求，质量保障有承诺，得3分 | 安装调试方案不具体；质量保障措施不完善或没有实质响应，得1分 | 无相关内容不得分 |
| 总分 | 60 |  |  |  |  |

- 附表4：商务评审表

| 序号 | 项目 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 1 | 商务响应 | 各投标人的响应程度 | 1.5 | 根据投标人承诺的交货期、质保期、付款条件进行评分，三项均完全满足或优于招标文件要求的得1.5分，其他情况不得分。 |
| 2 | 企业认证 | 企业认证 | 1.5 | 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1个得0.5分，最高得1.5分。（须提供证书复印件及在国家认证认可监督管理委员会官方网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询的认证结果截图打印页并加盖供应商公章，否则不得分。） |
| 3 | 业绩 | 同类项目业绩 | 2 | 投标人自2019年1月1日至今（以合同落款日期为准）具备含有与本次所投货物（投标单价超过40万的货物）品牌相同的同类产品业绩的，每提供一个合同得0.5分，本项最高得2分。（须提供合同复印件。投标人所提供的合同复印件须明确体现货物品牌、配置清单、签订日期等关键信息。不提供或合同关键信息不完整或其他情况不得分。） |
| 4 | 售后服务方案 | 根据投标人的服务方案内容、承诺做出评价 | 3 | 售后服务方案阐述完整，有具体的质量保证措施，指导安装、培训，且培训方案阐述完整、具有可操作性，培训内容实用性强，有高素质的专业性的售后技术服务队伍，承诺的事故处理响应时间不超过半小时，应急维修时间安排合理，得3分。 | 售后服务方案阐述简要，有具体的质量保证措施，可配合招标人对设备进行指导安装、培训，且培训方案简要、具有可操作性，有售后技术服务队伍，承诺的事故处理响应时间不超过2小时，应急维修时间安排基本合理，得2分。 | 售后服务方案阐述简要，培训方案表述简要，有简单的人员、时间安排，有售后技术服务队伍，承诺的事故处理响应时间不超过4小时，应急维修时间安排不够合理，得1分。 | 售后服务方案阐述简单，培训方案可操作性差，未就培训内容及人员、时间描述，或不提供培训方案，承诺的事故处理响应时间超过6小时，或其他情况得0分。 |
| 5 | 贵重设备承诺 | 超40万贵重设备售后承诺 | 2 | 投标人承诺对本项目标的物中投标单价超过40万的设备均由原厂制造商直接提供售后服务且费用包含在投标总价中的，得2分。（须提供承诺书原件并加盖公章，格式自拟，不提供或其他情况不得分） |
| 总分 | 10 |  |  |  |  |

备注：

1.供应商应根据评审项目或内容提交相关的证明材料。

2.供应商未提供各项评审的相关内容证明文件或证明文件模糊不清（有有效期的，须在有效期内），以致评委无法做出准确评判时，该项得分为0分。

### 附表5：价格评审表

| 序号 | 项目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标报价 | 开标价格 |
|  | 核实价 | 按本部分第3.8.1条款对投标报价进行算术修正后的投标报价。 |
|  | 价格扣除 （如适用） | 按本部分第7.2条规定对算术修正后的投标报价进行价格调整。 |
|  | 评标价 | 经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的价格。 |
|  | 评标基准价 | 评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的评标价 |
|  | 投标报价得分 | 价格得分=（评标基准价÷评标价）×价格部分分值 |

注：采用最低评标价法评标的，不需要计算评标基准价和投标报价得分。

### 附表6：无效投标或投标无效情形汇总表

| 序号 | 对应条款号 | 所属情形的内容简述 |
| --- | --- | --- |
|  | 《投标人须知》 | 3.1 | 规定的没有标注可以购买进口产品的标的提供进口产品。 |
|  |  | 5.5 | 任何实质性要求出现负偏离或不响应。 |
|  |  | 11.2 | 投标报价中对投标标的的主体、关键内容有漏项、缺项。 |
|  |  | 11.4 | 招标文件未允许提供参考报价时，对任何一种规格的货物或任何一项服务出现多于一个不同的投标报价或有附加条件的报价。 |
|  |  | 12 | 如招标文件不接受备选方案的，投标人提供的投标方案及报价方案不固定；如招标文件接受备选方案的，提交多于一个方案时但没有明确主选方案。 |
|  |  | 15. | 如要求，未按招标文件要求交纳足额投标保证金。 |
|  |  | 16.1；16.2 | 投标有效期不足或未按要求延长投标有效期。 |
|  | 《采购需求》 | 1.如本项目《采购需求》将提供投标样品作为实质性要求时，投标人未按照规定提供投标样品。 2.《采购需求》规定的其他无效情形（如有）。 |
|  | 《评标办法》 | 3.3 | 投标人的澄清、说明或者补正的内容超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 |
|  |  | 3.5 | 如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的。 |
|  |  | 3.8.1 | 评标委员会对投标人的投标报价算数错误按照招标文件的规定进行修正，投标人对修正后的报价不按规定确认的。 |
|  |  | 3.9.1 | 第3.9.1条规定的投标无效情形。 |
|  |  | 3.9.2 | 第3.9.2条规定的属于串通投标的投标无效情形。 |
|  |  | 5.3 | 不满足《资格审查表》或《符合性审查表》的任何一项情形。 |
|  |  | 9.1.2 | 第9.1.2条规定的投标无效情形（采用最低评标价法评标、提供相同品牌产品投标时）。 |

### 评标办法

### 开标

- 开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点为招标文件中预先确定的地点。开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

- 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

- 开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。发现工作人员唱错或唱漏的，可以当场予以纠正或对错漏部分重新唱标。投标人未参加开标的，视同认可开标结果，并放弃其对开标环节质疑的权利。

- 投标人不足3家的，不得开标，该次招标失败。

### 评标委员会

2.1.    评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2.2.    本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数及评审专家构成符合政府采购相关规定。一般由采购人或者采购代理机构从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

2.3.    评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

### 评标注意事项

3.1.    采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2.    评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

3.3.    澄清、说明或者补正：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

3.4.    比较与评价：评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.5.    评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.6.    评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3.7.    评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.8     投标文件差异修正原则

3.8.1  投标文件报价出现前后不一致，除非招标文件另有规定，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力；投标人不确认的，其投标无效。

3.8.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.9.    投标无效的情形

- 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；（不需要缴纳投标保证金的项目不适用）

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。（不需要缴纳投标保证金的项目不适用）

- 其他投标无效的情形：详见《评标办法前附表》。

3.10.   凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

（1）	提供虚假材料谋取中标（成交）的。

（2）	采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）	与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

（4）	向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）	在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）	拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（7）	有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

### 评标方法

### 评标方法

- 本次评标采用的评标方法见《评标办法前附表》，未载明的，为综合评分法。综合评分法的评审得分由若干部分的评审因素得分构成，评分总值最高为100分，各部分评审因素及评分分值详见《评标办法前附表》。

### 评标程序和标准

### 资格审查和符合性审查

- 资格审查：公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查（详见《评标办法前附表》）。

- 符合性审查：评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查（详见《评标办法前附表》），以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 只有通过资格审查和符合性审查的投标才是有效投标，只要不满足资格审查和符合性审查所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

- 提供相同品牌产品（非单一产品采购的，以核心产品为准）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

### 技术及商务评审

- 评标委员会依据招标文件规定的技术、商务评审因素独立对每个有效投标文件进行详细审查（详见《评标办法前附表》）。

### 价格评审

- 价格核准（核实价的确定）：评标委员会对有效投标人的详细报价进行复核，修正错误的原则详见上述第3.8.1条的规定。经修正后的报价即为核实价，核实价精确到两位小数。

- 价格扣除：评标委员会根据政府采购政策功能，对符合条件的供应商报价进行价格扣除，详见《评标办法前附表》和本部分附件《政策功能性评审优惠》。

- 评标价的确定：评标委员会经上述步骤进行价格评审后，得出各有效投标人的评标价（指投标报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的价格）。评标价精确到两位小数。

- 价格评审结果

7.4.1  采用最低评标价法评标时：除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

7.4.2  采用综合评分法评标时：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格得分=（评标基准价÷投标报价）×价格部分分值。

因落实政府采购政策进行价格扣除的，以扣除后的价格（即评标价）计算评标基准价和投标报价。

### 评分汇总（采用综合评分法评标时）

- 得分汇总方式：可以采用先汇总后平均方式或先平均后汇总方式（详见《评标办法前附表》），方法如下：

| 汇总方式 | 汇总方法 |
| --- | --- |
| 先汇总后平均方式 | 指在汇总每个投标人相应部分评审因素得分时，先汇总每位评标委员会成员该部分评审因素的算术和，后对所有的算术和进行汇总后再算术平均的方法。 |
| 先平均后汇总方式 | 指在汇总每个投标人相应部分评审因素得分时，先按各评审细项取所有评标委员会成员相应细项评分的算术平均值作为相应细项得分，后对所有细项分值进行算术汇总的方法。 |

注：上述各得分按照四舍五入原则最多保留两位小数。

- 综合得分汇总：综合得分计算详见《评标办法前附表》。

综合得分按照四舍五入原则最多保留两位小数。

- 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 评标结果排序与推荐中标候选人

  - 采用最低评标价法评标时：

- 评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人，排名第一的中标候选人紧接其后的投标人为排名第二的中标候选人，依次类推。

- 提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，以核心产品为准）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下列顺序比较确定：（1）节能产品（金额由高到低）；（2）环境标志产品（金额由高到低）；或委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

  - 采用综合评分法评标时：

    - 评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，排名第一的中标候选人紧接其后的投标人为排名第二的中标候选人，依次类推 。

    - 提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，以核心产品为准）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下列顺序比较确定：（1）节能产品（金额由高到低）；（2）环境标志产品（金额由高到低）；或委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 本项目（包组）推荐的中标候选人数量见《评标办法前附表》，如未载明的，为3名中标候选人。

  - 编写评标报告：评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

### 定标

- 根据评标委员会的评标结果，中标人的确定详见《投标人须知》第20.条。

- 中标价的确定：评标价仅用于计算价格评分和排序。除了按本部分第3.8.1条进行算术修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标读额为准。

### 项目废标和招标失败

11.1.   在招标采购中，本项目（包组）出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）	因重大变故，采购任务取消的。

11.2.   招标失败的情形：

（1）按照招标公告及招标文件的规定获取招标文件的供应商少于三家；

（2）至投标截止时间止，递交投标文件的供应商少于三家；

（3）通过符合性审查的投标人不足三家。

### 其他内容

### 需要补充的其他内容

12.1    需要补充的其他内容：如有，见《评标办法前附表》。

### 附件

附件1：政策功能性评审优惠

### 附件1：政策功能性评审优惠

政策功能性评审优惠

一、对中小企业参加政府采购活动的评审优惠

1.  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）（以下简称《办法》）相关规定

1.1本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企 业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2 符合享受本办法规定政策的情形：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即 货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的政策。

1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.5中小企业划分标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。

1.6 参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》。供应商应对声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

1.7 依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.  享受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

3.  专门面向中小企业的采购项目（或者采购包），包括通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包形式参加政府采购活动的项目（采购包），不再执行价格评审优惠的扶持政策。

4.  不属于专门面向中小企业采购的项目（或者采购包），包括未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业参加政府采购活动，满足条件的响应供应商按照下表所述评审优惠给予相应的价格扣除。价格扣除比例详见《评标办法前附表》，如未载明的，为取值范围的最低限。

| 序号 | 情形 | 优惠方式 | 价格扣除比例取值范围 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 【货物类项目】投标供应商（包括以联合体形式或合同分包形式参加投标）提供的所有采购标的均为小微企业制造且使用该小微企业商号或者注册商标。 | 对投标报价给予C1的价格扣除 | C1=6%～10% | 评标价＝核实价×（1-C1）； |
|  | 【服务类项目】投标供应商为小微企业（包括：成员全部为小微企业的联合体、接受分包合同的企业全部为小微企业） | 对投标报价给予C1的价格扣除 | C1=6%～10% | 评标价＝核实价×（1-C1）； |
| （2） | 【货物类项目、服务类项目】投标供应商为大中型企业（和其他自然人、法人或者其他组织）与小微企业组成的联合体，且《联合协议》中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%或以上。 | 对投标报价给予C2的价格扣除 | C2=2%～3% | 评标价＝核实价×（1-C2） |
| （3） | 【货物类项目、服务类项目】投标供应商为大中型企业（和其他自然人、法人或者其他组织）向一家或多家小微企业分包，且《分包意向协议》中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%或以上。 | 对投标报价给予C2的价格扣除 | C2=2%～3% | 评标价＝核实价×（1-C2） |
| 注： 上述第（1）条、第（2）条、第（3）三种价格扣除原则不同时使用。 上述第（2）条、第（3）条，组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 货物类项目，大中型企业提供的所有采购标的均为小微企业制造的，可享受价格评审优惠政策。 参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》（格式见《投标文件格式》）。否则不享受本办法规定的政策。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位以《残疾人福利性单位声明函》（格式见《投标文件格式》）为判定标准，监狱企 业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱 企业的证明文件，否则不予认定。 以联合体形式参加投标的，投标供应商还需要提供《联合协议》（格式见《投标文件格式》）。 以合同分包形式参加投标的，投标供应商还需要提供《分包意向协议》（格式见《投标文件格式》）。 《办法》第九条中关于联合体和分包的规定中的“小微企业”应当满足《办法》第四条的相关规定，“小微企业的合同份额”应当为小微企业制造的货物（货物类项目）【/承建的工程（工程类项目）或者承接的服务（服务类项目）】的合同份额。 |

5. 本项目（采购包）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：见《投标邀请》或《采购需求》或《投标须知前附表》或《评标办法前附表》。

- 节能产品、环境标志产品的评审优惠【货物类项目、服务类项目】

  - 根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，政府采购品目清单以中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）上发布的为准。

  - 拟采购产品属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购，不进行评审优惠。

  - 对报价中属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的节能产品或环境标志产品，按照以下方式给予相应的评审优惠，价格扣除比例详见《评标办法前附表》，如未载明的，为取值范围的最低限。

| 报价产品 | 优惠方式 | 价格扣除比例取值范围 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 | 对节能产品报价给予C3的价格扣除 | C3=1%～5% | 评标价＝核实价-节能产品核实价×C3 |
| 环境标志产品 | 对环境标志产品报价给予C4的价格扣除 | C4=1%～5% | 评标价＝核实价-环境标志产品核实价×C4 |
| 注： 同一种货物同时属于节能产品和环境标志产品的，仅享受一次评审优惠。 上述价格扣除的评审优惠不能与技术加分评审优惠同时使用。 投标供应商须填写所报价节能产品或环境标志产品的情况（格式见《投标文件格式》），并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书资料。 |

- 脱贫地区农副产品价格扣除【采购标的包含食材的货物类项目】

  - 根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）和《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知（财库〔2021〕20 号），脱贫地区农副产品是指在832个脱贫县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品，投标（响应）供应商通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台，简称“832平台”）提供脱贫地区农副产品，对所报价农副产品的价格给予C5= 1 %的价格扣除。（按预算规定已经预留食材采购份额的项目不进行价格扣除优惠）。

  - 投标（响应）供应商须按照采购文件要求填写所报价农副产品的情况（格式见《投标（响应）文件格式》）并加盖投标（响应）供应商单位公章。

# 拟签订的合同文本

（注：合同格式为合同的参考文本，除实质性内容外，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订）

甲  方：

联系人：

电  话：        传  真：        地  址：

乙  方：

联系人：

电  话：        传  真：        地  址：

采购项目名称：                  采购文件编号：

根据（采购项目名称）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典——合同篇》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

## 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌型号、配置（▲★性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：¥ ； 大写： |

合同总额包括乙方设计、供货、制作、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、验收、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

## 合同金额

合同金额为（大写）：人民币        元（¥        ）。

## 货物要求

1.乙方必须提供具有合法来源的原厂原装全新合格产品,提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物，乙方必须提供货物整套技术资料包括设备说明书、使用手册及其它相关技术资料等相关资料。

2.乙方应保证甲方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权、侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的起诉。

3.乙方须负责将所采购的产品送至甲方指定地点，并负责产品的安装、调试等。

4.乙方提供的设备属于国家实施强制性通过 3C 认证产品必须通过 3C 认证。

5.乙方提供合同设备必须提供的24个月的质保证明材料（单独提出质保期的设备提供相应时间质保证明材料）。

6.乙方提供的全部货物应分类包装，并具有防震、防野蛮装卸等保护措施，由于货物包装不良而造成的损失，一切责任由乙方承担。

## 交付时间、交货方式及交货地点

1.交货时间：设备均要求在合同签订后90日内完工（包括项目交货、安装、调试、培训等）。采购方要求延期或分批交货的，按采购方要求办理。

2.交货地点：广东海洋大学阳江校区海科楼。

## 付款方式

1.本次招标为交钥匙工程。投标报价包括调研研究、报告编写、方案设计、软件系统、实施安装服务、硬件采购等全部费用。本项目所招标的所有货物需送达甲方指定地点并安装调试直至正常运行，经甲方验收合格并交货完毕及质保期内所有可能发生的费用，包括本包组方案设计、货物（含设备、配件、辅助材料）生产供应、保管、运输、保险费、产品检验检测、安装、调试、试运行、现场人员培训、税收以及售后服务、中标服务费、验收、不可或缺的所有工作开支等费用。如有遗漏，由乙方自行补充，一旦中标视为乙方认同遗漏部分并免费提供。乙方应将各类生产要素的市场风险及政策性调整确定风险系数应计入投标报价中，甲方不再进行任何增补（以上费用需在投标价格表中详细列明）。

2.合同签订生效之日起10个工作日内，乙方须向甲方提交合同总价5%的履约保证金（银行保函原件）。

3.甲方收到乙方提交的履约保证金后10个工作日内，甲方向乙方支付总价款的40%；

4.所有货物运到指定地点，安装调试完成后的10个工作日内，向乙方支付该批次价款的55%；所有货物安装完毕试运行1个月，整体验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付该批次价款的5%(甲方在前款规定的付款时间为向财政部门提出办理支付申请手续的时间，不含财政部门审核的时间)。乙方应提供每期等额的专用发票，若因乙方无法提供相应面值发票，根据乙方实际提供专业发票情况支付乙方价款）。

5.在验收合格满2年后，没有遗留售后问题，乙方可在10个工作日内联系甲方取回履约保证金。

## 服务要求

1.质保期：软件可免费升级，硬件质保期2年。质保期在完成项目验收合格后算起为2年（单独提出质保年限要求的设备除外）。质保期满后，系统是永久免费使用（在不升级情况下），乙方须为甲方提供售后服务方案和收费标准。

2.乙方须按照厂家保修条款提供维护服务。乙方必须承诺在免费售后服务期间，及时解决设备出现的所有软、硬件故障，在接到用户的维修通知后（含书面和口头通知），乙方须提供30分钟内的7天×24小时即时响应（包括电话响应）；若需上门维修，要求72小时内派工程师或技术人员到达用户现场，若故障在4小时内无法解决，并影响用户业务系统正常工作的，乙方必须在48小时内，或者与用户协商在最短的时间内，无条件免费更换与原设备相同型号的全新原装产品供甲方使用；

3.	在任何时候，乙方均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任，在质量保证期内发生的质量问题，由乙方负责免费解决，包退包换（因甲方使用不当或其他人为因素造成的故障除外）；

4.在质量保证期外发生的质量问题，由乙方负责解决，乙方仍应对货物提供终身维修服务，甲方应支付相应的费用，所需费用不得超过市场价格。乙方需负责及时提供零配件，更换配件时只能收取配件的成本费；

5.乙方应自行负责将货物（按合同签订的具体数量、具体地点）运送并自行负责在服务器以及施工地点的安装调试。对用户单位工作人员进行技术指导和现场培训（包括操作演示、讲解使用方法、日常维护及注意事项等）以达到能独立操作、维护、保养及正常使用为止。

6.针对甲方本次采购内容，乙方须对本项目的售后服务进行承诺，并提供售后服务方案。

7.乙方应对甲方工作人员进行技术指导和现场培训（包括操作演示、讲解使用方法、日常维护及注意事项等），以达到能独立操作、维护、保养及正常使用为止。对甲方标书中提出的其他培训要求在乙方中标后等同乙方同意甲方需求并依照执行。

8.安装、交货要求

（1）乙方必须为甲方提供由货物制造商授权的技术人员现场进行安装并调试。接到甲方到货安装通知后，制造商授权委派的技术人员负责现场安装并调试，设备技术指标初验合格，并附安装调试确认书、消耗材料价格表（如有）。

（2）乙方在货物搬运、安装、调试等过程中，须落实安全生产各项措施。因乙方原因造成安全事故或其他关联损失的，由乙方承担责任。

（3）管线和设备安装过程中，乙方如需使用土建和装饰装修工程承包单位现有的临时设施（垂直运输机械、临时水电设施、临时施工便道、围墙、卫生设施等），乙方需接受土建和装饰装修工程承包单位总体指挥协调，一应相关事宜由乙方与土建和装饰装修工程承包单位自行协商。

（4）甲方只负责将电源主线铺设到实验室配电箱，设备电力、网络线路、给排水及气路的安装铺设等其它工作由乙方负责，乙方必须保证每间实验室水电气按设备的位置要求做到位（费用包含在投标总价中）。

## 验收

1.验收依据：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

2.货物运抵甲方处安装摆放完毕后由双方对照采购清单及技术要求进行货物初验。

3.乙方根据招标要求进行设备安装调试、测试后，由甲方或相关部门进行性能方面的验收。项目整体验收在系统安全可靠运行一个月以后进行。

4.待验收的货物若有国家标准则按照国家标准验收，若无国家标准则按行业标准及本项目技术参数进行验收。

5.货物应为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随产品的附件必须齐全。

6.乙方应将关键产品的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

7.甲方组成验收小组按国家有关规定和相关检测标准及本项目技术参数进行验收，若乙方提供的产品的质量和环保性能无法达到国家相关标准，则甲方有权整机整套退回，并要求乙方重新提供符合国家相关质量标准和环保标准的整套整机货物，相关费用应由乙方负责。

8.为保证该项目的关键设备与原厂保证一致，在工程验收时如果甲方认为货有可疑，可邀请原厂供应商参与查验，如检验结果不符，一切后果由乙方承担。

9.清点之前，乙方提供的全部货物应处于原始的、完好的包装状态。每个包装物外侧醒目位置应标明装箱清单，内容物包括货物名称、生产单位、型号和数量等，以便清单和验收。如遇交付前已被拆封，甲方有权拒绝接受或要求更换。

10.验收完成后，甲方需按政府采购方式的要求在5个工作日内向乙方出具有验收人员签字确认并盖有公章的验收报告（统一格式，一式两份），验收报告内容包括：货物名称、生产单位、型号、数量、质量等情况。

## 违约责任与赔偿损失

1.	乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。给甲方造成损失的，乙方须承担甲方因此造成的一切损失（包括但不限于律师费、诉讼费等）

2.	乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失（（包括但不限于律师费、诉讼费等）由乙方承担。

3.	甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.	其它违约责任按《中华人民共和国民法典——合同篇》处理。

## 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉解决。

## 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

## 其它

1.	本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.	在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.	甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均以法定注册所在的地址送达，一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方。当面交付文件的，在交付之时为送达；通过传真方式的，在发出传真时视为送达；以邮寄方式的，挂号寄出或者投邮当日视为送达。如一方联系人、地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.	除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

## 合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式    份。

3.本合同未尽事宜双方可协议补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

代表：	代表：

签定地点：

签定日期：   年  月  日	签定日期：   年  月  日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

# 投标文件格式

## 总说明

1.投标文件包括但不限于投标文件格式所要求的内容，请按顺序制作编排，并请编制目录和页码，否则有可能影响对投标文件的评审。

2.招标文件提供的注明“如适用”、“如有”、“选用”的格式，投标人认为不需要提供的，可以按《投标人须知》第10.2条的规定及具体格式中要求注明“不适用”或“无此内容”保留相关格式（并按格式盖章和签署）；也可以不注明任何内容仅保留相关格式（可以不盖章不签署）；也可以删除不需要的格式。不提供的格式可仅在目录中提交情况对应的“无”栏目中注明，不需要删除，后续序号不需修改。

3.非多包组的项目，格式中的包组号全部可以删除。

4.相关证明材料在投标文件其他部分内容中已经提供的，可不重复提供，可仅列明所在投标文件中的页码。

5.部分格式注明“如有”或“不适用”或“如要求”或“选用”的，请供应商根据自身情况选用。

6.如投标人为联合体或分支机构或以合同分包形式投标时，须注意按照招标文件要求提供各方资料及盖章签署。具体详见《供应商须知》 第13.5条、第14.4条、第17.6条及本部分第4.条格式。

7.招标文件在投标文件格式中提供的备注内容，仅是对格式的补充说明，投标人编制投标文件时可以删除备注说明内容。

## 封面格式（供参考）

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）

采购文件编号：0809-2141YJG14036

投标人名称（加盖公章）：                     .

授权代表（签字或盖章）：                     .

日期：                年        月        日

## 目录

目录

| 序号 | 文件内容 | 提交情况 | 内容所在 页码范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 | 无 |  |
| 一、 | 封面（供参考） |  |  | / |
| 二、 | 目录 |  |  | 第（ ）页 |
| 三、 | 自查、自评表 |  |  | 第（ ）页 |
| 1. | 自查表 |  |  | / |
| 1.1 | 资格 性自查表 |  |  | 第（ ）页 |
| 1.2 | 符合性自查表 |  |  | 第（ ）页 |
| 1.3 | 实质性条款响应自查表 |  |  | 第（ ）页 |
| 2. | 自评表 |  |  | / |
| 2.1 | 技术得分自评表 |  |  | 第（ ）页 |
| 2.2 | 商务得分自评表 |  |  | 第（ ）页 |
| 四、 | 资格、资信证明文件 |  |  | / |
| 3. | 投标函和供应商资格声明函 |  |  | / |
| 3.1 | 投标函 |  |  | 第（ ）页 |
| 3.2 | 供应商资格声明函 |  |  | 第（ ）页 |
| 4. | 资格、资信证明文件 |  |  | / |
| 4.1. | 投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的条件证明文件 |  |  | 第（ ）页 |
| 4.2. | 未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中“记录失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信行为”记录名单、“政府采购严重违法失信行为信息记录”，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果。 |  |  | 第（ ）页 |
| 4.3. | 已按招标公告及招标文件规定获取了招标文件。 （提供《供应商资格声明函》） |  |  | 第（ ）页 |
| 4.4. | 供应商应当具备的其他资格条件的证明文件（如要求，含落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件等） |  |  | 第（ ）页 |
| 4.5. | 本项目没有组成联合体投标的声明。（不接受联合体投标的项目适用，提供《供应商资格声明函》，也可以不做声明） |  |  | 第（ ）页 |
| 4.6. | 本项目组成联合体投标的联合协议。（以联合体形式投标时适用，提供《联合协议》） |  |  | 第（ ）页 |
|  | 分包意向协议（以合同分包形式投标时适用） |  |  | 第（ ）页 |
| 4.7. | 除上述证明材料外，投标人认为有必要提供的其他资格、资信证明文件（如有） |  |  | 第（ ）页 |
| 5. | 法定代表人证明书及授权委托书 |  |  | / |
| 5.1. | 法定代表人证明书（适用于非自然人投标人） |  |  | 第（ ）页 |
| 5.2. | 法定代表人授权委托书（如适用） |  |  | 第（ ）页 |
| 6. | 供应商综合概况 |  |  | 第（ ）页 |
| 7. | 制造商或总代理商授权书（要求提供授权书时供参考） |  |  | 第（ ）页 |
| 8. | 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位声明（如适用） |  |  | / |
| 8.1. | 中小企业声明函（如适用） |  |  | 第（ ）页 |
| 8.2. | 监狱企业证明文件（如适用） |  |  | 第（ ）页 |
| 8.3. | 残疾人福利性单位声明函（如适用） |  |  | 第（ ）页 |
| 9. | 采购代理服务费支付承诺书 |  |  | 第（ ）页 |
| 五 | 技术文件 |  |  | / |
| 10. | 技术条款响应表 |  |  | 第（ ）页 |
| 11. | 技术方案 |  |  | / |
| 11.1. | 货物选型及实施方案 |  |  | 第（ ）页 |
| 11.2. | 投标产品/核心产品所投品牌情况 |  |  | 第（ ）页 |
| 11.3. | 售后服务方案 |  |  | 第（ ）页 |
| 11.4. | 拟派人员情况 |  |  | 第（ ）页 |
| 11.5. | 《采购需求》中要求提供的相关说明和证明材料（如有） |  |  | 第（ ）页 |
| 12. | 《技术评审表》各评审因素响应情况及相关证明材料（如有） |  |  | 第（ ）页 |
| 13. | 投标人认为有必要说明或提供的其他技术文件（如有） |  |  | 第（ ）页 |
| 六、 | 商务文件 |  |  | / |
| 14. | 商务条款偏离表 |  |  | 第（ ）页 |
| 15. | 合同条款偏离表 |  |  | 第（ ）页 |
| 16. | 商务情况 |  |  | / |
| 16.1. | 类似项目业绩（如有） |  |  | 第（ ）页 |
| 16.2. | 获得的荣誉、资信、认证情况（如有） |  |  | 第（ ）页 |
| 17. | 《商务评审表》各评审因素响应情况及相关证明材料（如有） |  |  | 第（ ）页 |
| 18. | 投标人认为有必要说明或提供的其他商务文件（如有） |  |  | 第（ ）页 |
| 七、 | 价格文件 |  |  | / |
| 19. | 开标一览表 |  |  | 第（ ）页 |
| 20. | 分项报价明细表（如有） |  |  | 第（ ）页 |
| 21. | 政策适用性说明（如适用） |  |  | 第（ ）页 |
| 八、 | 开标信封 |  |  | / |
| 22. | 开标信封（独立包装） |  |  | / |
| 九、 | 附件（如有） |  |  | / |
| 23. | 投标保证金（如有） |  |  | / |
| 23.1 | 投标保证金交纳凭证（如有） |  |  | 第（ ）页 |
| 23.2 | 投标保证金退还说明（如有） |  |  | 第（ ）页 |
| 24. | 其他附件（如有，投标人自行补充） |  |  | 第（ ）页 |

备注：

1、提交情况在对应“有”或“无”栏内打“√”，或直接填写“有”或“无”，不提交的资料不需要填写页码，也不需要修改后续格式的序号。

2、投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目，以上投标文件提交时按照《目录》的排列顺序装订成册。

## 自查、自评表

### 1.自查表

#### 1.1资格性自查表

资格性自查表

采购项目名称：阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）

| 序号 | 招标文件要求（简述） （详见招标公告及本文件《投标邀请》的供应商资格要求） | 自查结论 | 证明资料所在页码范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1） | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 具有独立承担民事责任的能力 | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
| （2） | 未被列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”记录名单、“政府采购严重违法失信行为信息记录”。 | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
| （3） | 已按招标公告及招标文件的规定获取了招标文件 | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
| （4） | 供应商应当具备的其他资格条件（如要求）（投标人自行查阅本文件《投标邀请》的“二、供应商的资格要求”）（含落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件等） | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
| （5） | 关于联合体投标（是否接受或要求联合体投标详见本文件《投标邀请》的供应商资格要求） | □通 过 □不通过 □不适用 | 第（ ）页 |
| （6） | 《分包意向协议》（是否要求以合同分包形式投标详见本文件《投标邀请》的供应商资格要求） | □通 过 □不通过 □不适用 | 第（ ）页 |
|  | 其他（如要求，供应商自行按照本文件《采购邀请》“二、供应商的资格要求”补充填写） | □通 过 □不通过 □不适用 | 第（ ）页 |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.以上材料将作为投标人资格性审核的重要内容之一，投标人应当严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

2.请根据自身响应情况勾选（在□内打√）“自查结论”栏目相应结论。

3.供应商资格条件详见招标公告及本文件《投标邀请》“二、供应商的资格要求”，有关证明材料按投标文件格式第4.条的说明提供。

#### 1.2符合性自查表

符合性自查表

采购项目名称：阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）

| 序号 | 审查项目 （按《评标办法》的附表2《符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料所在页码范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
| 2 |  | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
| 3 |  | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
| ...... | ...... | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.以上材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人应当严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

2.请根据自身响应情况勾选（在□内打√）“自查结论”栏目相应结论。

#### 1.3实质性条款响应自查表（实质性响应一览表）

实质性条款响应自查表（实质性响应一览表）

采购项目名称：阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）

| 序号 | 实质性条款要求 | 实质性条款响应情况 | 自查结论 | 证明文件所在页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合同履行期限 |  | □正偏离 □无偏离 □负偏离 | 第（ ）页 |
|  | 质保期（服务期）（如有） |  | □正偏离 □无偏离 □负偏离 | 第（ ）页 |
|  | 付款方式 |  | □正偏离 □无偏离 □负偏离 | 第（ ）页 |
|  | 属于政府采购节能产品强制采购产品类别的产品认证或实施强制性产品认证的产品认证（如适用） |  | □正偏离 □无偏离 □负偏离 □不适用 | 第（ ）页 |
|  | 招标文件中标记“★”号的要求（如有，请逐条填写） |  | □正偏离 □无偏离 □负偏离 | 第（ ）页 |
| 5.1 | …… |  | □正偏离 □无偏离 □负偏离 | 第（ ）页 |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：1.此表内容应当与投标文件中其他部分描述的内容保持一致。

2.请根据自身响应情况勾选（在□内打√）“自查结论”栏目相应结论。

3.响应情况（含偏离内容）在“实质性条款响应情况”栏目中说明。

### 2.自评表

#### 2.1技术得分自评表

技术得分自评表

采购项目名称：阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人响应内容简述 （可选） | 自评得分 | 证明文件所在页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第（ ）页 |
| 2 |  |  |  |  | 第（ ）页 |
| ... |  |  |  |  | 第（ ）页 |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.此表内容应当根据招标文件要求及投标文件响应情况如实填写。

2.此表评审因素和评审标准分别对应招标文件《评标办法》中相关包组《技术评审表》中相应栏目内容，并请逐一填写；投标人可以自行增减表格行数。

3.请根据自身响应情况在自评得分栏目中填报自评得分值。

#### 2.2商务得分自评表

商务得分自评表

采购项目名称：阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人响应内容简述 （可选） | 自评得分 | 证明文件所在页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第（ ）页 |
| 2 |  |  |  |  | 第（ ）页 |
| ... |  |  |  |  | 第（ ）页 |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.此表内容应当根据招标文件要求及投标文件响应情况如实填写。

2.此表评审因素和评审标准分别对应招标文件《评标办法》中相关包组《商务评审表》中相应栏目内容，并请逐一填写；投标人可以自行增减表格行数。

3.请根据自身响应情况在自评得分栏目中填报自评得分值。

## 资格、资信证明文件

### 投标函和供应商资格申明函

#### 投标函

投标函

致：广东华伦招标有限公司

我方确认收到贵方阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）的招标文件[采购文件编号为：0809-2141YJG14036]的全部内容。我方已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，自愿参加投标，并声明如下：

（一）按招标文件提供的全部标的的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金（如项目（包组）要求），则我方承担违约责任（如项目（包组）要求缴纳投标保证金的，我方同意贵方不退还投标保证金）。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同文本》中的全部工作。

（七）如我方被授予合同，我方承诺按照招标文件的约定支付就本次采购应支付或将支付的采购代理服务费（详见按招标文件要求格式填写的《采购代理服务费支付承诺书》）。

（八）我方作为是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务、工程或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（十）如果我方未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

（十一）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十二）我方承诺中标后不将项目分包或转包给任何单位和个人（招标文件允许的分包除外），否则，采购人有权即刻终止合同，并由我方赔偿相应损失。

（十三）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                        . 邮政编码：                        .

电    话：                        . 传    真：                        .

代表姓名：                        . 职    务：                        .

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.本格式文件承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期，其他内容不得擅自删改，否则可能被视为无效投标。

#### 供应商资格声明函

供应商资格声明函

广东华伦招标有限公司：

关于贵方发布阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）[采购文件编号：0809-2141YJG14036]的招标公告，本单位愿意参加上述项目/包组号（如有，填写投标包组号）投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，声明如下：

（一）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（5）我方（如前三年内有名称变更的，含变更前名称）参加本项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（6）我方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（7）我方符合法律、行政法规规定的其他条件，不存在以下不得参加本项目（同一包组）投标的情形之一：

1）不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；

2）供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（二）我方已按招标公告及招标文件的规定获取了招标文件。

（三）	若本项目不接受联合体报价的，我方承诺以独立供应商名义即非联合体方式参加本项目的投标。

（四）我方郑重承诺公平竞争：我方保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与本项目（包组）的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理。我方承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：       年       月       日

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

### 资格、资信证明文件

备注：

1.投标人须按照本文件《投标邀请》“二、供应商的资格要求”逐项提供有关	资格、资信证明文件。招标公告和本文件《投标邀请》中对应供应商的资格要求，如有不一致的，以招标公告发布的内容为准。

2.关于落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料：如本项目属于专门面向中小企业采购的项目,参加采购活动的中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，须按本部分格式第8.条提供下列材料：《中小企业声明函》，或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，或《残疾人福利性单位声明函》；如本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，不要求供应商为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，可不提供上述资料。

3.以联合体形式参加投标的项目（包组）：联合体投标的，联合体各方均需提供相应第4.1条、第4.2条规定的证明文件，其中除联合体各成员自身独立的证明文件须分别提供外，其余按照格式《供应商资格声明函》内容提供书面承诺的，可以统一出具《供应商资格声明函》，该书面承诺不需要分别提供。除特别说明的格式外，联合体各成员提供的自身独立的证明文件均可以由《联合协议》约定的方式加盖公章及签署。

4.可接受分支机构投标的项目（包组）：分支机构投标的，总公司（总所）及分支机构均需提供相应第4.1条的（1）、（2）、（4）及第4.2条规定的证明文件，其余按照格式《供应商资格声明函》内容提供书面承诺，可以统一出具《供应商资格声明函》，该书面承诺不需要分别提供。除特别说明的格式外，均可以由总公司（总所）或分支机构加盖公章及签署。

5.以合同分包形式参加投标的项目（包组）：需提供直接参加本项目（包组）政府采购活动的投标供应商的相应资格证明文件。投标供应商还应提供与接受分包合同的中小企业签订的《分包意向协议》，并按照《中小企业声明函》格式填写签订分包意向协议的中小企业相关信息。

#### 投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的条件的证明文件

- 具有独立承担民事责任的能力的证明文件

按照本文件《投标邀请》“二、供应商的资格要求”提供。对可接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）复印件、总公司（总所）的营业执照副本复印件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。（授权书格式自定）

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

按照本文件《投标邀请》“二、供应商的资格要求”提供。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

按照本文件《投标邀请》“二、供应商的资格要求”提供。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

提供参照如下投标文件格式填写的《设备及专业技术能力情况表》，或提供《供应商资格声明函》。

设备及专业技术能力情况表

| 我方为本项目实施提供以下设备及专业技术人员： |
| --- |
| 序号 | 设备名称或专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

按照本文件《投标邀请》“二、供应商的资格要求”，提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中重大违法记录情况说明及相关证明材料，或没有重大违法记录的书面承诺（提供《供应商资格声明函》）。

- 法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得同时参加本采购项目（同一包组）的投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目（同一包组）的投标。（提供《供应商资格声明函》）。

#### 未被列入“记录失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信行为”记录名单、“政府采购严重违法失信行为信息记录”

投标人可提供其在投标截止前任何一天自行查询的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中①“记录失信被执行人”和②“重大税收违法案件当事人名单”和③“政府采购严重违法失信行为”记录名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询结果。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明材料。

（说明：①由采购人、采购代理机构于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③投标人为联合体或要求投标人以联合体形式参加投标的，同时对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体任何一方存在不良信用记录的，视同投标供应商存在不良信用记录。④投标人为分支机构或联合体有成员为分支机构的，同时对该分支机构所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分支机构所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同供应商（联合体）存在不良信用记录。）

#### 已按招标公告及招标文件的规定获取了招标文件

提供《供应商资格声明函》。最终以采购代理机构的记录为准。

#### 供应商应当具备的其他资格条件的证明文件（如要求）

供应商应当具备的其他资格条件的证明文件

采购项目名称：阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）

| 序号 | 证明材料名称 | 证明材料所在页码范围 |
| --- | --- | --- |
|  | （落实政府采购政策需满足的资格要求对应的证明材料等） |  |
|  | （其他资格证明文件） |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.如本文件《投标邀请》的“二、供应商的资格要求”有要求“供应商应当具备其他资格条件”的（由投标人自行查阅本文件《投标邀请》的“二、供应商的资格要求”），投标人须按招标文件的规定提供证明文件（填写上表并在表后附相关证明材料）。

2.联合体投标的，涉及各成员方的证明材料分别提供。各成员提供的自身独立的证明材料（如有）均可以由《联合协议》约定的方式加盖公章及签署。

3.以合同分包形式报价的，各接受分包合同企业提供的自身独立的证明材料（如采购文件有要求），可以由各接受分包合同企业加盖公章及签署，也可以由投标供应商按《分包意向协议》约定的方式加盖公章及签署。

#### 关于联合体投标

备注：不接受联合体投标的项目（包组），以按规定获取招标文件供应商的名单情况为准。供应商也可以提供《供应商资格声明函》，也可以不作声明。接受联合体投标的项目（包组），且供应商为联合体投标时，参考下列格式提供《联合协议》。

#### 联合协议

联合协议

立约方：（成员1全称）、（成员2全称）、……（成员……全称）

（成员1全称）、（成员2全称）、……（成员……全称）经各方充分协商一致，自愿组成联合体就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

1.（成员1全称）、（成员2全称）、……（成员……全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）（采购文件编号：0809-2141YJG14036）的投标。立约各方作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与($采购人名称)签订政府采购合同。

2.联合体各方承担的工作和义务为：

（成员1全称）承担（工作内容）工作和（义务内容）义务。

（成员2全称）承担（工作内容）工作和（义务内容）义务。

……

其中：联合体成员中（某成员或部分成员……全称）为中小微企业，将承担合同总金额不低于  %的工作内容（其中：小微企业承担合同总金额不低于   %的工作内容）。我方确认，组成联合体的中小微企业与联合体内其他企业之间不存在直接控股、管理关系。（联合体成员中有中型、小型、微型企业时选用）。

其中：联合体成员中（某成员或部分成员……全称）为小微企业，将承担合同总金额不低于  %的工作内容。我方确认，组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间不存在直接控股、管理关系。（联合体成员中有小型、微型企业时选用）。

其中：（某个成员……全称）为本联合体的牵头人，联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。（可选，如果招标文件有要求，联合体须明确牵头人）

3.联合体相关文件的盖章、签署（除招标文件有特别说明要求外）（以下两种方式选其一）

（方式1）联合体共同投标文件、合同及相关文件由联合体各方共同盖章、联合体各方法定代表人共同签字、共同推选的授权代表（授权代表姓名）签字。

（方式2）联合体共同投标文件、合同及相关文件约定由联合体其中成员（一个或多个成员，列明全称）盖章、成员（一个或多个成员，列明全称）法定代表人员签字、共同推选的授权代表（授权代表姓名）签字代表联合体各方的盖章和签署。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权的人员负责与采购人和采购代理机构联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的投标小组具体实施。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

4.如中标，联合体各方共同与($采购人名称)签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不再以自己名义参与本项目投标，联合体各方不作为其它联合体或单独投标的项目组成员参加本项目投标。因发生上述问题导致联合体投标无效，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式   份，随投标文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执   份。

本《联合协议》同时作为各成员的法人证明书和法人授权委托书（附各成员法定代表人（最高负责人）身份证明、共同推选的授权代表身份证明）。

成员1全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：        年    月    日

成员2全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：        年    月    日

……

成员……全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：        年    月    日

附：各成员法定代表人（最高负责人）身份证件扫描件或复印件（分别提供）

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件

附：联合体共同推选的授权代表（授权代表姓名）身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件

备注：

1.联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章、签署确认。

2.本协议关键内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。可选内容选定后可以删除多余内容。

3.联合体投标文件除特别说明的格式及本《联合协议》外，均可以按本协议约定的方式进行盖章、签署。

#### 分包意向协议（以合同分包形式参加投标时适用）

备注：若以合同分包形式参加投标时，参考下列格式提供《分包意向协议》。不要求以分包形式参加投标的，可不提供本协议。

分包意向协议

采购项目名称：                              包组号（如有）             。

致：                                    （采购人、采购代理机构名称）

我方（分包企业即报价供应商全称）决定参加以上项目的投标，并作为总包单位与接受分包合同的企业协商一致订立分包意向协议如下：

1.各方承担的工作内容为：

我方（即分包企业）承担本项目的主体、关键性内容。

（接受分包合同企业1全称）承担              。

（接受分包合同企业2全称）承担              。

……

其中：接受分包合同的企业中（某成员或部分成员……全称）为中小微企业，将承担合同总金额不低于  %的工作内容（其中：小微企业承担合同总金额不低于   %的工作内容）。我方确认，接受分包合同的中小微企业与我方之间不存在直接控股、管理关系。（接受分包合同企业中有中型、小型、微型企业时选用）。

其中：接受分包合同的企业中（某成员或部分成员……全称）为小微企业，将承担合同总金额不低于  %的工作内容。我方确认，接受分包合同的小微企业与我方之间不存在直接控股、管理关系。（接受分包合同企业中有小型、微型企业时选用）。

具体内容中选后再详细商定，同时符合法律、法规规定的其他规定。

2.相关文件的盖章、签署（除招标文件有特别说明要求外）

我方代表所有接受分包合同企业参加采购活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜，并承担本项目的所有实施、管理及相关责任。我方及我方推选的授权代表负责在本项目投标中签署一切文件和处理的一切事宜。

我方及各接受分包合同企业单方签署、盖章确认的本项目响应文件及相关响应资料，我方均承认其法律效力，并对响应文件内容的真实性、合法性和完整性承担民事、行政、刑事责任。

3.如中选，我方与($采购人名称)签订合同书，各接受分包合同企业与我方分别签订分包合同。我方就采购项目（含分包项目）向采购人负责。

4.我方及接受分包合同企业不得再以自己名义单独或加入其他供应商参加本项目（同一包组）的投标。

5.我方（及接受分包合同的企业）如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，我方同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

6.本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

7.本协议书正本一式   份，随投标文件装订   份，送采购人   份，分包单位成员各一份；副本一式   份，各成员各执   份。

本《分包意向协议》同时作为各成员的法人证明书和法人授权委托书（附各成员法定代表人（最高负责人）身份证明、共同推选的授权代表身份证明）。

投标供应商全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：        年    月    日

接受分包合同的企业1全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：        年    月    日

……

接受分包合同的企业…全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：        年    月    日

附：各成员法定代表人（最高负责人）身份证件扫描件或复印件（分别提供）

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件

附：共同推选的授权代表（授权代表姓名）身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件

备注：

1.以合同分包形式投标时需提供本协议，各方成员应在本协议上共同盖章、签署确认。

2.本协议关键内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。可选内容选定后可以删除多余内容。

3.投标文件除特别说明的格式及本《分包意向协议》外，均可以按本协议约定的方式进行盖章、签署。

#### 投标人认为有必要提供的其他资格、资信证明文件（如有）

投标人认为有必要提供的其他资格、资信证明文件

采购项目名称：阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）

| 序号 | 其他资格、资信证明文件名称 | 证明材料所在页码范围 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.除上述4.1～4.6证明材料外，投标人可根据招标文件《投标邀请》的“二、供应商的资格要求”及招标文件的规定，对其认为有必要提供的其他资格、资信证明文件作出说明并在上表后附相关证明材料。

2.如果投标人认为无其他资格、资信证明文件提供的，请在上表第一行填写“无其他资格、资信文件”	。

3.联合体投标的，涉及各成员方的证明材料分别提供。各成员提供的自身独立的证明材料（如有）均可以由《联合协议》约定的方式加盖公章及签署。

4.分支机构投标的，总公司（总所）、分支机构的证明材料分别提供，均可以由总公司（总所）或分支机构加盖公章及签署。

5.以合同分包形式报价的，各接受分包合同企业提供的自身独立的证明材料（如采购文件有要求），可以由各接受分包合同企业加盖公章及签署，也可以由投标供应商按《分包意向协议》约定的方式加盖公章及签署。

### 法定代表人证明书及授权委托书

#### 法定代表人证明书（适用于非自然人投标人）

法定代表人证明书

（法定代表人姓名）现任我单位（法定代表人职务）职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

附：代表人性别：   年龄：  周岁 身份证件号码：

注册或登记或证书号码：                        机构类型：

经营/许可范围：                                                            。

投标人名称（加盖公章）：

法定地址：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

附：投标人法定代表人身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件

备注：

1.投标人可使用上述格式，也可使用政府行政管理部门统一印制的法定代表人证明书格式；

2.如投标人机构无法定代表人，可以该机构最高负责人替代。

3.联合体投标的，《联合协议》可以作为联合体各成员的法定代表人证明书，不需再重复提供。

4.分支机构投标的，以该机构最高负责人替代。

5.以合同分包形式投标的，《分包意向协议》可以作为投标供应商的法定代表人证明书，不需再重复提供。

#### 法定代表人授权委托书（如适用）

法定代表人授权委托书

致：广东华伦招标有限公司

本授权委托书声明：（法定代表人姓名）是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名，职务）作为我公司的全权代理人，就阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）项目采购[采购文件编号为0809-2141YJG14036]的投标、合同签署和执行，以我方的名义处理与之相关的一切事宜。

本授权书于        年    月    日签字生效，有效期至投标截止日后（投标有效期）天。

特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法定地址：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

附：投标人授权代表身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件

备注：

1.投标人可使用上述格式，也可使用政府行政管理部门统一印制的法定代表人授权委托书格式。

2.联合体投标的，《联合协议》可以作为联合体全部成员的法定代表人授权委托书，不需再重复提供。

3.以合同分包形式投标的，《分包意向协议》可以作为投标供应商的法定代表人授权委托书，不需再重复提供。

### 供应商综合概况

供应商基本情况表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  |
| 办公地址 |  |
| 统一信用代码 |  |
| 法人（负责人） |  | 职务 |  | 电话 |  |
| 联系人 |  | 职务 |  | 电话 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） | （如有） |
| 主营业务介绍 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 办公场所面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 共 人 |
| 分支机构情况 （如有） | 机构名称 |  | 地址 |  |
|  | 负责人 |  | 电话 |  |
| 售后服务机构 （如有） | 机构名称 |  | 地址 |  |
|  | 负责人 |  | 电话 |  |
|  | 服务机构性质 | 供应商自有/委托/合作 |  |  |

主要股东或出资人信息

| 序号 | 股东名称(姓名 /股东全称) | 股东类型 (自然人股东/ 法人股东) | 统一社会信用代码（身份证号） | 出资额 （人民币 万元） | 出资方式 | 占全部股份比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

- 出资方式填写：货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

- 供应商应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个全部填写。

- 投标人必须如实填写股东或出资人构成情况，具体信息情况应与“国家企业信用信息公示系统” (网站： http://www.gsxt.gov.cn)查询的信息一致。

名称变更、机构并立、分立情况（如有）

| 发生日期 | 事项 | 核准机构 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：

1.供应商应如实填写上述各表，不得弄虚作假；

2.供应商可根据实际情况在表后提供相关证明材料；

3.如不具有相应情况，可填写“无”。

4.联合体投标的，各成员分别列表说明。各成员提供的自身独立的证明材料（如有）均可以由《联合协议》约定的方式加盖公章及签署。

5.分支机构投标的，总公司（总所）和分支机构分别列表说明，证明材料均可以由总公司（总所）或分支机构加盖公章及签署。

6.以合同分包形式投标的，除非特别说明，仅需提供投标供应商的证明材料。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

### 制造商或总代理商授权书（要求提供授权书时供参考）

制造商（或总代理）授权书

（采购人名称）/广东华伦招标有限公司：

我方（制造商或总代理名称）是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的法人，主要营业的地点设在（制造商或总代理法定地址）。兹授权（投标人名称）作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购文件编号为0809-2141YJG14036、项目名称：阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）的文件要求提供的由我方制造（或总代理）的（投标货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商（或总代理），我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该响应共同和分别负责。

3.我方兹授权（投标人名称）全权办理和履行此项目文件中规定的相关事宜。兹确认（投标人名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目采购活动结束时自动终止。

5.我方于        年    月    日签署本文件。

制造商（或总代理）名称（加盖公章）：

制造商（或总代理）法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签署人职务：

签署人部门：

备注：

1.本格式仅为生产厂家（制造商或总代理商）授权书的参考格式，可根据授权内容进行调整。

2.供应商非生产厂家或制造商的，如招标文件要求提供授权书时，应提供产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于原厂授权销售协议、代理协议、授权书等）；若属于总代理商授权的，如招标文件有要求，必须同时提供生产厂家或制造商向总代理商出具的有效授权证明文件。

### 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位证明文件（如适用）

备注：如本项目不属于专门面向中小企业采购的项目,供应商为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，应按本部分格式提供证明材料，否则不能享受政府采购政策的评审优惠。如本项目属于专门面向中小企业采购的项目,参加采购活动的中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，须按本部分格式提供证明材料。

#### 中小企业声明函（如适用）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业

（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：（投标供应商）

日期：

备注：

1.  从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 《中小企业声明函》由参加本项目（采购包）政府采购活动的报价供应商出具。声明函的企业名称为报价供应商的名称，以联合体形式报价的，企业名称可表述为“成员1全称、成员2全称、……、成员……全称联合体”，并由《联合协议》约定的方式加盖公章及签署；以合同分包形式投标的，企业名称可表述为“投标供应商全称”，并由投标供应商加盖公章及签署。

3.  要求以联合体形式（或合同分包形式）参加政府采购活动的，《中小企业声明函》中需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造（货物类项目）【/承建（工程类项目）或者承接（服务类项目）】。供应商应当在声明函“（标的名称）”处标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

4.  新成立企业应参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。认为该企业属于中小企业的，可按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定出具《中小企业声明函》，享受相关扶持政策。

5.  投标供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。投标供应商提供其他小微企业制造的货物（货物类项目）【/承建的工程（工程类项目）或者承接的服务（服务类项目）】，希望获得《办法》规定政策支持的，应从相关其他小微企业处获得充分、准确的信息，确保出具的《中小企业声明函》真实、准确。

6.  说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/index.html），点击“小微企业名录”（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

#### 监狱企业证明文件（如适用）

监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（加盖投标人公章），否则不能享受政府采购政策评审优惠。

备注：

1.联合体投标的，联合体成员中有多个监狱企业的，各监狱企业分别提供证明文件复印件，均加盖投标人公章确认。

2.以合同分包形式参加投标的，成员中有多个监狱企业的，各监狱企业分别提供证明文件复印件，再按《分包意向协议》的约定加盖投标人公章确认。

#### 残疾人福利性单位声明（如适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：  （单位名称为出具声明函的单位名称，并盖该单位公章）

日期：        年    月    日

备注：

1.中标人为残疾人福利性单位的，将会随中标结果同时公告其《残疾人福利性单 位声明函》，接受社会监督。

2.提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.联合体投标的，联合体成员中有多个残疾人福利性单位的，各残疾人福利性单位分别提供《残疾人福利性单位声明函》（由各残疾人福利性单位盖章确认）。

4.以合同分包形式投标的，成员中有多个残疾人福利性单位的，各残疾人福利性单位分别提供《残疾人福利性单位声明函》（由各残疾人福利性单位盖章确认）。

### 采购代理服务费支付承诺书

采购代理服务费支付承诺书

致：广东华伦招标有限公司

如果我方在贵公司组织的阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）招标中获中标（采购文件编号：0809-2141YJG14036），我方保证在收取《中标通知书》前，按招标文件规定向贵公司交纳采购代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，由采购人从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以银行保函或《政府采购投标担保函》方式提交投标保证金时，我方同意和要求银行保函开立银行或开立《政府采购投标担保函》的担保机构应广东华伦招标有限公司的要求办理支付手续；如项目不需要缴纳投标保证金的，由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付。

特此承诺！

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

## 技术文件

### 技术条款响应表

技术条款响应表

采购项目名称：阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）

| 序号 | 招标文件技术条款要求 | 投标文件技术条款响应 | 响应状态（正/负/无偏离） | 偏离说明 | 投标文件响应页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.投标人应对招标文件第二部分《采购需求》中各技术条款逐一如实填写上表，不得弄虚作假；凡未在上表中填写的技术条款，均被视为投标人未响应该技术条款的要求。

2.上表中“响应状态”应根据响应的状态分别填写“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”。“正偏离”或“负偏离”应在“偏离说明”列中进行说明。

3.招标文件中带“▲”的重要性条款（如有），投标人须标识清楚。带“★”的条款（如有）在《实质性响应一览表》中罗列，本表不需要重复。

### 技术方案

#### 货物选型及实施方案

货物选型及实施方案

采购项目名称：阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）

请投标人根据《采购需求》、《技术评审表》、《商务评审表》的相关要求提出本次投标的货物选型及实施方案（格式及内容自定），必要时请在本方案后附相关证明材料。货物应与《分项报价明细表》中的货物（如有）保持一致。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

#### 投标产品/核心产品所投品牌情况

投标产品/核心产品所投品牌情况

采购项目名称：阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）

| 序号 | 投标产品/核心产品名称 | 品牌 | 型号、规格 | 制造商 | 产地 | 说明资料（如有，注明所在页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （有，第（）页/无） |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：本表中所列货物应与《分项报价明细表》中的货物（如有）保持一致。说明资料可按《采购需求》、《技术评审表》、《商务评审表》的相关要求（如有）提供，注明在投标文件中的页码。

#### 售后服务方案

售后服务方案

采购项目名称：阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）

请投标人根据《采购需求》、《技术评审表》、《商务评审表》的相关要求提出本次投标的售后服务方案（承诺）（格式及内容自定），必要时请在本方案后附相关证明材料。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

#### 拟派人员情况

拟派人员情况

采购项目名称：阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）

| 姓名 | 拟在本项目中担任的职务或职责 | 最高学历 | 毕业专业 | 获得认证资质证书名称 | 从业年限 | 同类项目经验 | 证明材料（如有，注明所在页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第（）页 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.投标人应如实填写拟派人员情况，不得弄虚作假；“毕业专业”可填写最高学历专业或其他资格证书上的专业。

2.请在上表后附拟派人员的相关材料（如评分表中对相关材料作出要求的，按其要求提供；如评分表中未对相关材料作出要求的，可以根据《采购需求》的要求（如有）提供人员资料不限于身份证明、毕业证、职称证、注册执业证、职业资格证、其他资格证（如培训证、上岗证、操作证等）、依法缴纳社会保障资金或个人所得税证明等）。

3.对项目经理（项目负责人或主要团队人员）（如要求），供应商可以分别以履历表形式具体说明情况（格式自定）。

#### 《采购需求》中要求提供的相关说明和证明材料（如有）

《采购需求》中要求提供的相关说明和证明材料

采购项目名称：阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）

| 序号 | 说明事项 | 证明材料所在页码范围 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：1.投标人可对《采购需求》中要求提供的相关说明和证明材料做出说明并在上表后附提供相关证明材料；在投标文件其他部分内容中已经提供的材料，可不重复提供，可仅列明页码。

2.如果投标人无上述任何情况说明和相关证明材料，请在上表第一行填写“无相关情况说明”。

### 《技术评审表》各评审因素响应情况及相关证明材料（如有）

《技术评审表》各评审因素响应情况及相关证明材料

采购项目名称：阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）

| 序号 | 说明事项 | 证明材料所在页码范围 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：1.除本部分《2.1技术得分自评表》外，投标人可对《技术评审表》各评审因素响应情况做出补充说明并在上表后附相关证明材料；

2.如相关内容已在投标文件其他部分做出说明或提供证明材料，上表可以直接引用相关说明和证明材料的页码范围；

3.如果投标人无上述任何情况说明和相关证明材料，请在上表第一行填写“无相关情况说明”。

### 投标人认为有必要说明或提供的其他技术文件（如有）

投标人认为有必要说明或提供的其他技术文件

采购项目名称：阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）

| 序号 | 说明事项 | 证明材料所在页码范围 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.投标人认为有必要说明或提供的其他技术文件可在此做出说明并在上表后附相关证明材料。

2.如果投标人无上述任何情况说明和相关证明材料，请在上表第一行填写“无相关情况说明”。

## 商务文件

### 商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购项目名称：阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）

| 序号 | 招标文件商务条款要求 | 投标文件商务条款响应 | 响应状态（正/负/无偏离） | 偏离说明 | 投标文件响应页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.投标人应对招标文件第二部分《采购需求》中各商务条款有偏离或不能响应的条款逐一如实填写上表，不得弄虚作假；凡未在上表中填写的商务条款，均被视为投标人承诺完全响应招标文件中各商务条款的要求。

2.上表中“偏离状态”应根据偏离的状态分别填写“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”；“正偏离”或“负偏离”应在“偏离说明”列中进行说明。

3.如果投标人对一般商务条款（指不带“★”和“▲”）无任何偏离，请在上表正文内容第一行填写“无一般商务条款偏离”，可不详细填写一般商务条款内容。

4.招标文件中带“▲”的重要性条款（如有），投标人须标识清楚。带“★”的条款（如有）在《实质性响应一览表》中罗列，本表不需要重复。

### 合同条款偏离表

合同条款偏离表

采购项目名称：阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）

| 序号 | 招标文件合同条款要求 | 投标文件合同条款响应 | 偏离状态（正/负/无偏离） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.投标人应对招标文件第五部分《拟签订的合同文本》中各合同条款有偏离或不能响应的条款逐一如实填写上表，不得弄虚作假；凡未在上表中填写的合同条款，均被视为投标人承诺完全响应招标文件中各合同条款的约定。

2.上表中“偏离状态”应根据偏离的状态分别填写“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”；“正偏离”或“负偏离”应在“偏离说明”列中进行说明。

3.如果投标人对一般合同条款（指不带“★”和“▲”）无任何偏离，请在上表正文内容第一行填写“无一般合同条款偏离”，可不详细填写一般合同条款内容。

4.带“▲”的重要性条款（如有），投标人须标识清楚。带“★”的条款（如有）在《实质性响应一览表》中罗列，本表不需要重复。

### 商务情况

#### 类似项目业绩（如有）

类似项目业绩

采购项目名称：阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）

| 序号 | 项目名称 | 项目主要内容 | 合同签订时间 | 业主名称及联系电话 | 合同金额 （万元） | 证明材料（如有，在投标文件页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第（）页 |
|  | …… |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.投标人应如实填写类似项目业绩，不得弄虚作假；

2.如果投标人有类似项目业绩，请在上表后附业绩的相关材料（如评分表中对相关材料作出要求的，按其要求提供；如评分表中未对相关材料作出要求的，提供反映业绩各方当事人名称、合同金额、合同签订时间及当事人盖章签署等合同关键页及验收报告或业主验收证明等）；

3.如果投标人没有类似项目业绩，请在上表正文内容第一行填写“无类似项目业绩”。

4.分支机构投标的，除非招标文件另有规定，认可总公司（总所）的类似项目业绩。

#### 获得的荣誉、资信、认证情况（如有）

获得的荣誉、资信、认证情况

采购项目名称：阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）

| 颁发日期 | 名称 | 颁发机构 | 等级（如有） | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.投标人应如实填写获得的荣誉、资信、认证（资质）情况（或根据资格条件和评分因素对应内容的要求填写），不得弄虚作假；

2.如果投标人获得过任何荣誉、资信、认证，请在上表后附荣誉、资信、认证的相关材料；

3.如果投标人未获得过任何荣誉、资信、认证，请在上表正文内容第一行填写“无荣誉、资信、认证情况”。

4.分支机构投标的，除非招标文件另有规定，认可总公司（总所）的荣誉、资信、认证情况。

### 《商务评审表》各评审因素响应情况及相关证明材料（如有）

《商务评审表》各评审因素响应情况及相关证明材料

采购项目名称：阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）

| 序号 | 说明事项 | 证明材料所在页码范围 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.除本部分《2.2商务得分自评表》外，投标人可对《商务评审表》各评审因素响应情况做出补充说明并在上表后附提供相关证明材料；

2.如相关内容已在投标文件其他部分做出说明或提供证明材料，上表可以直接引用相关说明和证明材料的页码范围；

3.如果投标人无上述任何情况说明和相关证明材料，请在上表第一行填写“无相关情况说明”。

### 投标人认为有必要说明或提供的其他商务文件（如有）

投标人认为有必要说明或提供的其他商务文件

采购项目名称：阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）

| 序号 | 说明事项 | 证明材料所在页码范围 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.投标人可对其他商务情况（如有）做出说明并在上表后附相关证明材料；其他商务情况不限于：

（1）不良记录情况

（2）诉讼情况

（3）供应商认为需要提供的其他情况。

2.联合体投标的，如有，联合体各方应分别做出说明并附相关证明材料。

3.分支机构投标的，如有，总公司（总所）、分支机构应分别做出说明并附相关证明材料。

4.以合同分包形式投标的，除非特别说明，可以仅对投标供应商做出说明并附相关证明材料。

## 价格文件

### 开标一览表

开标一览表

采购项目名称：阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）

一、投标总报价

| 项目名称 | 投标总价 （含税） | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

- 核心产品情况

| 货物名称 | 品牌 | 型号、规格 | 制造商、产地 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《采购需求》要求的货物设备以及必须的附属设备、随机附件、专用工具、试验仪器和相关技术服务等全部内容。

2.总报价中必须包含货物设计、生产制造、购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.温馨提示：中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

### 分项报价明细表（格式供参考）

分项报价明细表

采购项目名称：阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）

| 一、货物详列 货物报价合计=（一）+（二）： 元 |
| --- |
| （一）主要货物（含核心产品） |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号、规格 | 制造商、产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： . | 报价合计： 元 |
| （二）其它货物（如有） |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号、规格 | 制造商、产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： . | 报价合计： 元 |
| 二、伴随服务详列（如有） |
| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 服务商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： . | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用详列（如有） |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 计算基数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： . | 报价合计： 元 |
| 四、总计（投标总价）（四=一+二+三）：（大写）人民币 元（¥ ） |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.以上各部分合计（总价）应与开标一览表中的投标总价保持一致。

2.如《采购需求》提供了货物清单，投标人须按照《采购需求》的货物清单逐项提供各分项货物及相关服务报价；如《采购需求》没有提供货物清单，投标人可参照本表格式提供各分项货物及相关服务报价，也可以自定格式提供各分项货物及相关服务报价。

3.投标人提供各分项货物及相关服务报价，应明确列明各分项货物名称、数量及关键（主要）内容（如品牌	型号、规格、	制造商、产地等），投标人未按《采购需求》的货物清单（如有）逐项列明分项货物的，如中标，招标人有权按照对项目最有利原则要求中标人完善，招标人无需另外支付任何费用。投标人需在电子文档里放入《分项报价明细表》（如有）的 excel 格式文件。

### 政策适用性说明（如适用）

政策适用性说明（如适用）

采购项目名称：阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）

（一）中小企业政策扶持、节能产品、环境标志产品（如适用）

| 中小企业政策扶持 | 是否出具如下文件材料，在如下“□”标记黑“■”或打勾“√”： □《中小企业声明函》 □监狱企业证明文件 □《残疾人福利性单位声明函》 □《联合协议》 □《分包意向协议》 |
| --- | --- |
| 节能 产品 | 序号 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 对应品目清单中的名称 | 节能产品认证证书 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  | 认证机构 | 认证证书编号 | 证书有效期 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节能产品金额合计 |  |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第（ ）页。 |  |
| 环境标志产品 | 序号 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 对应品目清单中的名称 | 环境标志产品认证证书 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  | 认证机构 | 认证证书编号 | 证书有效期 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第（ ）页。 |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.如适用，请供应商正确填写本表，所填内容将作为评标的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

2.本表的产品名称、品牌、型号和金额应与《分项报价明细表》（如有）对应的货物一致。

3.中小企业政策扶持

（1）投标供应商希望获得《办法》规定政策扶持的，须提供相关中小企业声明函（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小型、微型企业）和证明材料（详见投标文件格式第8.条）。

（2）非专门面向中小企业采购的项目（包组），如投标供应商为大中型企业（其他自然人、法人或者其他组织）与小型、微型企业组成联合体或以合同分包形式参加政府采购活动，《联合协议》或《分包意向协议》中约定，小微企业的协议合同金额占到协议合同总金额30%以上，享受政府采购政策评审优惠，组成联合体或者接受分包合同的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系，否则不能进行价格扣除。

4.节能、环境标志产品

（1）供应商所投节能产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的，须在上表中明确列明具体的产品名称及认证证书编号，并提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（注：属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，在价格评审中不作价格扣除，投标人无需将该产品填写在此表中）。

（2）供应商所投环境标志产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，须在上表中明确列明具体的产品名称及认证证书编号，并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（二）脱贫地区农副产品情况（如适用）

| 序号 | 提供农副产品的企业/农民专业合作社/家庭农场 | 产品品类 | 产品名称 | 所投农副产品金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册地 | 名称 |  |  |  |
|  | 省 | 市 | 县 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 农副产品总金额： 农副产品金额占总投标（响应）报价比重： % |

备注：投标（响应）供应商填写上表并加盖投标（响应）供应商单位公章。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

## 开标信封

### 开标信封

将下列内容单独密封装入“开标信封”。

| 序号 | 内容名称 | 资料形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 《开标一览表》 | 1份，复印件 | 从投标文件正本中复印并盖章 |
|  | 《法定代表人证明书》 | 1份，原件 | 另外提供（除投标文件正本也放置外） |
|  | 《法定代表人授权委托书》（如适用） | 1份，原件 | 如不是法定代表人签署投标文件时另外提供（除投标文件正本也放置外） |
|  | 《联合协议》（如适用） | 1份，复印件 | 从投标文件正本中复印并盖章 |
|  | 《分包意向协议》（如适用） | 1份，复印件 | 从投标文件正本中复印并盖章 |
|  | 优惠或折扣说明（如有） | 1份，原件 |  |
|  | 《投标保证金交纳凭证》 | 1份，复印件 | 原件放在投标文件正本中 |
|  | 银行回单（银行转账方式） | 1份，复印件 | 复印件放在投标文件正本中 |
|  | 支票或汇票或本票或《银行保函》或《政府采购投标担保函》 | 1份，原件 | 复印件放在投标文件正本中 |
|  | 《投标保证金退还说明》 | 1份，原件 | 复印件放在投标文件正本中 |

备注：

1.序号6的资料仅适合需要缴纳投标保证金的项目。

2.以联合体形式或合同分包形式投标的，按本文件格式提供的《联合协议》或《分包意向协议》可以作为法定代表人证明书及授权代表证明书，不需要提供上述第2、3项资料。

3.如“开标信封”中的内容与投标文件正本不一致的，以投标文件正本为准。

## 附件（如有）

### 投标保证金（如要求）

#### 23.1投标保证金交纳凭证

（1）以支票、汇票、本票、银行转账等非现金形式提交投标保证金

投标保证金交纳凭证

（采购人）/广东华伦招标有限公司：

（投标人名称）参加贵方组织的、采购文件编号为0809-2141YJG14036的阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）项目采购活动。按招标文件的规定，已通过（请填写交纳形式：支票、汇票、本票、银行转账）形式交纳项目/包组    投标保证金人民币（大写）      元、（小写）¥      。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，收款机构依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

附：

粘贴交纳投标保证金有效凭证的复印件（加盖公章）

备注：

1.投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。

2.采用银行转账方式的，这里附上银行回单复印件。采用支票、汇票、本票方式，或采用银行保函或《政府采购信用担保函》方式的，凭证原件须放入《开标信封》中与投标文件一同递交，这里附上相应的票据复印件。

（2）以金融机构出具的银行保函等非现金形式提交投标保证金

银行保函（可选）

（可按照金融机构格式提供，但保证金额、主要权利和义务不得偏离）

开具日期：        年    月    日

不可撤销保函第            号

致：（采购人）

本保函作为(投标人名称)（以下简称投标人)响应采购文件编号0809-2141YJG14036的阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）采购项目的投标邀请提供的投标保证金，（开具银行名称）在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，本行或其后继者或受让人一旦收到贵方提出的下述任何一种情况的书面通知（贵方不需要说明理由，不需要提供证明），立即无条件地向贵方支付人民币（大写）（投标保证金金额）元整，（小写）¥（投标保证金金额）：

1.从开标之日起到投标有效期满前，投标供应商撤回投标；

2.投标人未能按中标通知书的要求与采购人签订合同；

3.中标人未能按《投标人须知》的要求在规定期限内提交履约保证金。

本保函自出具之日起至该投标有效期满后30天内持续有效，除非贵方提前终止或解除本保函。如果贵方和投标人同意需延长本保函有效期，只需在到期日前书面通知本行，本保函在任何延长的有效期内保持有效。本保函适用于中华人民共和国法律并按其进行解释。

银行名称（打印）(公章)：

银行地址：                                            邮政编码：

联系电话：                                            传真号码：

法定代表人或其授权的代理人亲笔签字：

法定代表人或其授权的代理人姓名和职务（打印）：（姓名）  职    务：

日期：        年    月    日

（3）以担保机构出具的担保函等非现金形式提交投标保证金（参考）

政府采购信用担保函办理指南

- 根据财政部和广东省财政厅关于进一步推广信用担保机制的精神，在政府采购活动中引入信用担保机制，有利于降低中小企业参与政府采购的成本和风险，为中小企业提供有政策保障、便利的融资渠道，有效缓解资金短缺压力，优化中小企业发展环境。

- 供应商可以以专业担保机构出具的担保函的形式交纳投标保证金或履约保证金，供应商可自主决定是否使用信用担保方式，并选择专业担保机构提供的任何一种信用担保品种。

- 供应商委托广东尚贤雅集政府采购信用担保有限公司办理政府采购信用担保函，可参考以下办理指南：

- 扫描下方二维码，进入“尚贤雅集”小程序后按指示办理政府采购信用担保函。

- 办理过程有任何疑问可联系“尚贤客服”咨询。

客服电话：18681024486

公司电话：0769-21665661

客服微信二维码：

政府采购投标担保函

编号：第           号

（采购人）：

鉴于（投标人名称）（以下简称“投标人”）拟参加编号为0809-2141YJG14036的阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）项目（以下简称“本项目”）的投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以政府采购投标担保函的形交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向您方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标后投标人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.招标文件规定的投标应当缴纳投标保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币         元（大写        元整），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起至超过投标有效期30天（如项目采购失败重招，则延长至重招之日起至超过投标有效期30天）。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担上述第一款保证责任时，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在五个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项目的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，委托人同意提交担保人所在地人民法院审理。

七、保函的生效：本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：广东尚贤雅集政府采购信用担保有限公司

法定代表人：

年    月    日

#### 23.2投标保证金退还说明

投标保证金退还说明

（仅适用于以支票、汇票、本票、转账等非现金形式提交投标保证金）

广东华伦招标有限公司：

我方为“阳江合金材料实验室第一批科研设备采购项目（二次）”（采购文件编号：0809-2141YJG14036）提交的投标保证金，在符合退还条件时请代划入下列账户：

| 保证金提交方式 | □银行转账 □银行汇票 □银行支票 □银行本票 |
| --- | --- |
| 开 户 人 名 称 |  |
| 开 户 银 行 |  |
| 银 行 账 号 |  |
| 总 金 额 |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：采用其他形式提交投标保证金的，不须提供此说明。

### 其他附件（如有）

请提供附件详细清单并标注附件所在页码范围（格式及内容自定）。