中国科学院青海盐湖研究所科研仪器设备采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G180220021

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2017年12月

第五部分  投标邀请

第五部分   投标邀请

东方国际招标有限责任公司受 中国科学院青海盐湖研究所 委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对 原子力显微镜 进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：  中国科学院青海盐湖研究所科研仪器设备采购项目

项目编号：  OITC-G180220021

项目联系方式：

项目联系人：  吴旭

项目联系电话： 010-68290510 xwu@osic.com.cn

采购人联系方式：

采购人： 中国科学院青海盐湖研究所

地址： 青海省西宁市新宁路18号

联系方式：  0931-6363102

代理机构联系方式：

代理机构：东方国际招标有限责任公司

代理机构联系人：010-68290510

代理机构地址： 北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层

一、招标项目性质、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质：

1、招标项目性质：财政资金

2、采购用途、数量及简要技术要求：

本次招标货物分为 2 个包，每个投标人可对其中一个包或多个包进行投标，投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，评标、授标以包为单位。

| 包号 | 货物名称 | 数量 （台/套） | 用途 | 简要技术要求 | 是否允许采购进口产品 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 萃取设备 | 1 | 科研 | 详见技术标书 | 是 | 190万元 |
| 2 | 高温氧指数仪 | 1 | 科研 | 详见技术标书 | 是 | 22万元 |

- 供应商（或投标人）的资格要求：

- 具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体。

- 本项目不接受联合体投标。

- 按本投标邀请的规定获取招标文件。

- 投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、招标文件的发售时间及地点等：

预算金额： 212 万元（人民币）

时间：2017年 12 月 27 日 09:00 至 2018 年 1 月 16 日 17:00(双休日及法定节假日除外)

地点：www.o-science.com；北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层

招标文件售价：￥600.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：登录东方在线www.o-science.com注册并购买。

四、投标截止时间： 2018 年 1 月 17 日13:30

五、开标时间：2018 年 1 月 17 日13:30

六、开标地点：

北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层第二会议室

七、其它补充事宜

1、投标文件递交地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层第二会议室

2、招标文件采用网上电子发售购买方式：

1）有兴趣的投标人可登陆“东方在线”（http://www.o-science.com 招标在线频道），完成投标人注册手续（免费），然后登录系统浏览该项目下产品的“技术指标”，已注册的投标人无需重新注册。招标文件售价：每包人民币600 元。如决定购买招标文件，请完成标书款缴费及标书下载手续。

2）投标人可以电汇的形式支付标书款（应以公司名义汇款至下述指定账号），在开标现场向东方国际招标有限责任公司索取标书款发票。

开户名称：东方国际招标有限责任公司

开户行：招商银行北京西三环支行

账  号：862081657710001

3、以电汇方式购买招标文件、递交投标保证金和支付中标服务费的，须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途。

4、公告期限：5个工作日

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

第六部分  投标人须知资料表

第六部分   投标人须知资料表

本表是对招标文件第一册“投标人须知”的具体补充和修改，如与招标文件各部分内容有差异，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标人：中国科学院青海盐湖研究所 招标采购代理机构：东方国际招标有限责任公司 |
| 1.3 | 合格的投标人资格： 具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体。 本项目不接受联合体投标。 按招标文件的规定获取招标文件。 投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（注1） |
| 7.1 | 投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，否则其投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。 |
| 9.5 | 投标人须以“技术需求逐条应答表（格式见附件5）”逐条说明所提供货物和相关服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应或申明与技术规格条文的正负偏离。 |
| 10.5 | 投标人可选择以美元、欧元、英镑、日元或人民币报价： 10.5.1本项目允许采购进口产品，进口产品与服务报CIP指定到货港美元、欧元、英镑或日元价； 10.5.2 国产产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。 10.5.3上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。 |
| 11.1 | 投标保证金金额：各包采购预算金额的1.5%。 投标保证金形式：电汇、银行保函或中国投资担保有限公司出具的担保函。 (1) 投标保函有效期应同投标有效期；如投标保证金采用银行保函形式，则必须采用本章所附的“投标保证金的银行保函格式”中的条款及格式，否则投标被拒绝（“投标保证金的银行保函格式”详见附件9）；投标人应承担投标保函开具、递交、退还、通知及核印等产生的一切相关银行费用。 (2) 使用电汇形式的，投标保证金必须从境内银行账户转出，且在投标截止时间前汇到招标代理机构账户，否则投标被拒绝： 投标人应于投标截止期前将全额投标保证金转入下述指定账号, 并应将“投标保证金电汇凭证/投标保函”单独密封，在投标时与“投标一览表”同时递交。 开户名（全称）：东方国际招标有限责任公司 开户银行：招商银行北京西三环支行 帐号：862081657710001 |
| 12.1 | 投标有效期： 150天 |
| *13.1 | 投标文件：正本：1份 副本：5份 电子版：1份。（正本投标文件的扫描件，PDF格式，与纸质版一致） |
| 19.4 | 投标无效的情形： （1） 投标人未提交投标保证金或形式不符或金额不足的； （2） 投标有效期不足的； （3） 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （4） 未提供法定代表人授权书的； （5） 未提供制造商授权书的(进口货物适用)； （6） 投标人有违法违纪行为，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题； （7） 投标文件中提供虚假或失实资料的； （8） 投标报价超过采购预算的； （9） 投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的； （10）招标文件中明确规定不接受进口产品参加投标的，投标人提供进口产品的； （11） 不符合法律、法规和招标文件中*号条款规定的。 |
| 19.5 | 19.5.1在任何时候，如果发现投标人以低于成本价的价格恶意竞争时，将导致废标。 19.5.2 投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。 19.5.3投标报价不得超出采购预算（即最高限价），否则投标将被拒绝。 投标报价如为外币，按以下公式换算为人民币，换算后的人民币价格若高于采购预算，投标将被拒绝： 换算后人民币价格=投标报价（外币）×汇率 说明：汇率为开标时中国银行公布的外币对人民币的现汇卖出价 |
| 21.3 | 评标方法：综合评价打分法 具体评分标准详见附表。 |
| 23.1 | 确定中标候选人的原则为：按综合评价得分排名确定 |
| 25.1 | 增减幅度：合同谈判时，买方有权根据实际需要，对货物/服务进行适当的调整，具体增减幅度不超过中标价格的10% |
| 28.1 | 如中标产品为国产产品，中标人即为国内合同卖方 如中标产品为进口产品，且中标人为境外公司，中标人即为外贸合同卖方；如中标人为国内公司，外贸合同卖方应为产品国外厂商或国外厂商指定的境外公司 |
| 29.1 | 履约保证金：不适用 |
| 30.1 | 中标商在收到中标通知书后5日内，须向采购人代理支付中标服务费： 1、中标服务费支付给采购人的招标采购代理，即东方国际招标有限责任公司，收取标准为国家计委招标代理服务费暂行标准[2002]1980号文件中规定的货物采购收费比率。注：中标服务费按差额定率累进法计算。 |

注1：

1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。
2）信用信息查询截止时点：同投标截止期，即查询投标人截止到投标截止期的信用信息记录。
3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
4）信用信息的使用规则：如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其投标将被拒绝。

附表：评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，详细评分标准如下：

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 根据《财政部关于加强政府采购货物和服务 项目价格评审管理的通知》的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分 =（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 商务 部分 （8分） | 1、商务条款应答响应情况 商务条款应答有负偏离得0分，商务条款应答无偏离或正偏离得2分 | 2 |
|  | 2、相关业绩（每提供一个在投标截止日起近3年内在相同产品项目合同案例加1分，最高不超过6分，案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明） | 6 |
| 技术 部分 （60分） | 1、技术指标条款响应情况 技术指标评审基准分为35分，评委可根据技术指标的正负偏离情况酌情加减分； 标记为“*”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝； 标记为“#”的指标是重要技术条款，正偏离每条酌情加0-5分，负偏离每条酌情减0-5分； 无标记的指标是一般技术条款，正偏离每条酌情加0-3分，负偏离每条酌情减0-3分； 凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 | 55 |
|  | 售后及技术支持服务方案 不满足招标文件要求的得0分；完全满足招标文件要求的得2分；优于招标文件要求的得3分 | 3 |
|  | 培训方案 不满足招标文件要求的得0分；完全满足招标文件要求的得1分；优于招标文件要求的得2分 | 2 |
| 其他 (2分) | 投标产品中每有一项节能或环保产品加1分，最多加2分（须提供财政部、国家发展和改革委员会、环境保护部联合颁发的有效期内的认证证书复印件并加盖本单位公章） | 2 |

注：

1、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，如投标产品被认定为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品（须提供相关证明文件，小微企业提供《中小企业声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》），可在上述第1项价格评分中，对该产品的价格给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、对于投标文件中未对招标文件要求做明确响应的技术参数或技术条款视为不满足招标文件要求。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

第七部分  合同特殊条款

第七部分   合同特殊条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。

1.2   买方：本合同买方系指：

卖方：本合同卖方系指：　中标人

1.5   项目现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：项目现场

13.3  交货时间要求:详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

交货地点要求：项目现场

18.4 质量保证期：详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

20.1  付款方式：

对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；

对于进口产品，采用即期不可撤消信用证等国际贸易支付条件支付：

90%凭合同要求单据支付；

10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 萃取设备 | 1套 | 合同签订后3个月内 | 西宁 | 中科院盐湖所 |
| 2 | 高温氧指数仪 | 1套 | 合同签订后3个月内 | 西宁 | 中科院盐湖所 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包

# 一、采购人名称：中国科学院青海盐湖研究所

# 二、采购项目名称：2016年修购项目《盐湖战略元素分离纯化实验平台》

# 三、采购货物名称及数量：  萃取设备  一套

# 四、预算金额：190万

# 五、性能指标：

（一）萃取试验平台概述

中国科学院科学事业单位修缮购置专项资金仪器设备购置类项目--盐湖战略元素分离纯化实验平。项目包括高精度自动计量控制系统、萃取装置控制系统、在线检测智能控制器和萃取试验平台（萃取装置）四部分。其中萃取装置是盐湖战略元素分离纯化实验平台的主体设备，高精度自动计量控制系统、萃取装置控制系统、在线检测智能控制器属于萃取装置的自动控制和在线监测系统。本次采购主体萃取试验平台，包括20台离心萃取器和2级箱式萃取槽，以及储罐、管道、支架平台，与上述三部分集成，完成“盐湖战略元素分离纯化实验平台”建设。

（二）对单台离心萃取器的要求：

由于离心萃取器在设计制造上的特殊性，为使各供应商更好的评判各自设备是否能满足我方需求，现提供主要工段物料的性质。离心萃取试验各工段所用有机相组成基本相同，比重在0.89-0.95g/cm3，其对不锈钢、有机玻璃、环氧树脂、PVC都有很强烈的腐蚀，对PP亦有一定腐蚀。萃取段水相为盐湖含锂卤水（锂含量0.3-5g/L），弱酸性或弱碱性，高氯，高盐，比重在1.10-1.50g/cm3，反萃段水相为一定浓度的强酸，比重在1.07-1.09g/cm3。试验所用的有机萃取剂在高盐高氯强酸条件下对材料的腐蚀性更加强烈。

设备应具有与以下标准相同或更好的性能：

- 良好的耐腐蚀性能：

离心萃取器应能承受上述三种物料的腐蚀。

离心萃取器能耐高浓度盐溶液腐蚀，能耐浓盐酸腐蚀，能耐强腐蚀性萃取剂腐蚀。离心萃取器与物料接触部分（包括机身、转鼓、堰板、两相收集室等）均应采用PVDF材料。其他暴露的金属部分（包括系统平台、机架、电机等）必须经过特殊处理以抵御腐蚀性环境。

- 良好的分相性能：

在上述的三种物料比重条件下，离心萃取器应达到以下的两相分离能力要求：

- 萃取段能实现在流比（有机相流量/水相流量）在1/5-5/1范围内的良好分相，要求出离心机的有机相夹带水相量≤0.2%，同时，出离心机的水相夹带有机相量≤0.2%。

- 反萃段能实现在流比（有机相流量/水相流量）在10/1-40/1范围内的良好分相，要求出离心机的有机相夹带水相量≤0.2%，同时，出离心机的水相夹带有机相量≤0.2%。

- 良好的萃取效率：

在上述的三种物料组成条件下，离心萃取器应达到以下的萃取效率：

- 单台离心萃取器对锂的萃取率≥75%（在匹配的最佳萃取相比条件下，如2/1），同时单台离心机的萃取级效率≥90%（相同条件下单台离心萃取器萃取率/分液漏斗萃取率）。

- 单台离心萃取器对锂的反萃率≥80%（在匹配的最佳反萃相比条件下，如30/1），同时单台离心机的反萃级效率≥90%（相同条件下单台离心萃取器反萃率/分液漏斗反萃率）。

- 尽可能大的处理量：

在具备良好的耐腐蚀性能、分相性能和萃取效率前提下，离心萃取器应满足以下处理量的要求：

萃取段能实现的处理量（有机相流量+水相流量）≥1200 mL/min；反萃段能实现的处理量（有机相流量+水相流量）≥900 mL/min。

- 离心萃取器的其他要求：

- 转鼓直径应在50cm左右，电机转速可调节，堰板可更换，其他辅件配件应能方便快捷更换清洗。离心萃取器应能单台使用，亦能多台串联使用，应能快速的拆分或组合。

- 离心萃取器在额定工况下，转速应不低于额定转速的97%。

- 离心萃取器在额定转速运转时，其空运转时的振动速度应不大于4.5mm/s, 负荷运转时的振动速度应不大于4.5mm/s。

- 离心萃取器在额定转速运转下，其空运转时的噪音（声压级）应不大于80dB, 负荷运转时的噪音（声压级）应不大于85dB。

- 离心萃取器主轴承温升：空运转时应不高于40℃；负荷运转时应不高于45℃。

- 萃取机主轴承温度：空运转时应不高于75℃；负荷运转时应不高于80℃。

- 离心萃取器应适用于有气体产生的萃取体系，即有排气设计能保证气体从离心萃取器内及时排出以保证正常运行。

- 离心萃取器应能在严格的实验环境下长期、稳定地运行。设备的材料选择应适合抗腐蚀、满足强度要求；满足国内、国际的安全标准。能够承受工业环境的严格要求，平均无故障间隔时间(MTBF) ≥1年。

（三）对系统集成要求

在各工段单台离心萃取器满足第二部分所述要求的前提下，集成为萃取试验平台，该平台还应满足以下要求：

- 该平台共需要离心萃取器20台，其中5台用于萃取工段，9台用于洗涤工段、6级用于反萃工段。

- 该平台还包括2台箱式萃取槽，用于皂化工段，萃取槽的尺寸及处理量应与离心萃取器的尺寸和处理量匹配。

- 该平台还包括各单台设备间的连接管道，各物料的储罐。各储罐及连接管道还应具备安装各类在线监测仪器仪表的接口。储罐及管道也应能承受第一部分所述物料的腐蚀。储罐规格要求见下表：

| 物料 | 体积（L） | 尺寸（cm） | 安装仪表 | 仪表安装接口 | 建议罐体高度（cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机 | 157 | Φ50×80 | 液位计、粘度计 | 顶盖G1½"螺纹； | 80 |
| 卤水 | 157 | Φ50×80 | 液位计、PH计 | 顶盖G1½"螺纹；Pg 13.5 | 80 |
| 洗涤余液 | 65 | Φ37×60 | 液位计 | 顶盖G1½"螺纹 | 60 |
| 洗涤液 | 65 | Φ37×60 | 液位计 | 顶盖G1½"螺纹 | 60 |
| 反萃液 | 65 | Φ37×60 | 液位计 | 顶盖G1½"螺纹 | 60 |
| 有机 | 65 | Φ37×60 | 液位计 | 顶盖G1½"螺纹 | 60 |
| 碱液 | 65 | Φ37×60 | 液位计 | 顶盖G1½"螺纹 | 60 |
| 萃余液 | 65 | Φ37×60 | 液位计 | 顶盖G1½"螺纹 | 60 |
| 萃余液 | 65 | Φ37×60 | PH计 | 顶盖 Pg 13.5螺纹 | 60 |
| 洗涤余液 | 65 | Φ37×60 | PH计 | 顶盖 Pg 13.5螺纹 | 60 |
| 反萃余液 | 65 | Φ37×60 |  |  | 60 |
| 洗酸余液 | 157 | Φ50×80 |  |  | 80 |
| 皂化有机 | 65 | Φ37×60 |  |  | 60 |

- 该平台还包含安装上述离心萃取器、箱式萃取槽及储罐等设备辅件的平台，平台要满足支持上述设备的结构强度设备在平台上的布局应合理美观，方便操作，方便清洗。平台上部和下部空间用以容纳储罐及相关计量泵等仪器和设备。

（四）安装调试及售后：

- 供应商应提供能详细说明所有设备和仪表工作原理、性能参数及操作方法的说明书及其他必要材料。提供萃取模拟平台系统的PID图。

- 供应商应负责对合同所提供的设备进行安装调试，并配合完成萃取模拟平台其他计量和监测仪器仪表的安装调试工作。

- 供应商应负责就设备仪器原理、使用、维护等方面对业主相关人员进行培训。在投标时应清楚写明详细的培训计划（其中应该包括培训人次数、地点、时间、内容、达到何种效果等）及其相关费用。

- 设备仪器的质保期应至少为调试验收完成后的12个月。质保期后，供应商应永久免费提供相关设备运行的技术支持及备品备件的供应。

第2包

# 一、采购人名称：中国科学院青海盐湖研究所

# 二、采购项目名称：2017年修购项目《盐湖资源综合高效利用研究平台》

# 三、采购货物名称及数量：  高温氧指数仪  一台

# 四、预算金额：22万

# 五、性能指标：

（1）需要严格符合ISO 4589-2，GB／T2406-93 等标准

（2）顺磁性氧气测试单元能够精确的测试氧含量： 0.1%

（3）通过一个单向阀控制流量，自动调整给予的氧气浓度。在各个供气管路上经校准的接口、气体压力调节器和压力表

（4）用于刚性和柔性的样品支撑架, 试样夹：自撑，非自撑（内部尺寸：38mm×140mm）。

（5）氧浓度指示分辨率:0.1%，可对气体0%-100%位进行校准

（6）需要包括丙烷点火器，末端直径为2mm±1mm，当管子垂直插入时，应调节燃料供应量以使火焰从出口垂直向下喷射16 mm±4mm。

（7）测试温度需要控制从室温到400°C;  数字显示试样环境的温度

（8）需要包括内径75mm耐热玻璃管，高度（500±50）mm，内径（75-100）mm, 顶端具有限流孔排除气体的流速至少为90mm/s。

（9）售后服务：一年保修，终身维修。