珠 海 市 政 府 采 购

公开招标文件

项目名称：珠海市食品药品检验所食品检验仪器设备采购项目

采购编号：0692-219BZHC30006

广东省采购项目编号：440401-2021-01569

招标机构签章位置

采购人：珠海市食品药品检验所

采购代理机构：广东省机电设备招标中心有限公司

项目经理：李亿敏

日期：2021年4月

温馨提示

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间之前30分钟内。

- 投标截止时间一到，政府采购代理机构不接收投标人的任何相关报价资料、文件。为此，请适当提前到达。

- 投标保证金必须于投标截止时间前到达广东省机电设备招标中心有限公司账户（开户行及账号见《投标须知》）。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒，建议至少提前2个工作日转账。

- 请正确填写《投标报价表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 如所投产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款账号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，招标代理服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本中心希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知政府采购代理机构。

- 本公司将严守法律法规及行业规范完成本项目代理服务，未经委托单位书面同意不增加任何收费项目；严禁员工以口头、书面或暗示等任何形式向招投标相关人员表达有可能影响公开、公平、公正的行为；严禁员工直接或间接接受钱财物品；如有发现，请拨打投诉电话020-66341917向我们反映，谢谢！

- 首次参与珠海市政府采购项目投标的投标人，应在获取招标文件成功后最迟必须于开标前一日登录广东省政府采购网（办事指南链接：http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/guangdong/zcxz/index.html?registered=supplier）以及珠海市公共资源交易中心网（办事指南链接：http://ggzy.zhuhai.gov.cn/zfcgflow/index.jhtml）进行注册。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

目   录

第一部分     投标邀请函

第二部分     用户需求书

第三部分     投标须知

第四部分     评标方法

第五部分     合同书格式

第六部分     投标文件格式

第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

###### 项目概况

珠海市食品药品检验所食品检验仪器设备采购项目的潜在投标人应在广东省机电设备招标中心有限公司网站（http://www.gdebidding.com）获取招标文件，并于2021年04月29日 15时00分（北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：0692-219BZHC30006

项目名称：珠海市食品药品检验所食品检验仪器设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：5,445,000.00元

采购需求：

合同包1(电感耦合等离子体串联质谱仪):

合同包预算金额：2,100,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他分析仪器 | 其他分析仪器 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见招标文件

合同包2(高效液相色谱仪等设备):

合同包预算金额：3,345,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 其他分析仪器 | 其他分析仪器 | 1(批) | 详见采购文件 | 3,345,000.00 | 3,345,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见招标文件

#### 二、申请人的资格要求：

标包1：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，需落实政府采购政策为：促进中小企业发展政策、支持监狱企业发展政策、支持残疾人福利性单位发展政策、采购节能产品、环境标志产品相关政策等。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

①投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

②投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年至2021年其中任意一个月财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况）。

⑤投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（按照投标函格式作出相关承诺）。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

⑥.投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件（按照投标函格式作出相关承诺）。

3.2投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未被列入“信用中国（广东珠海）”网站（http://credit.zhuhai.gov.cn/）“行政处罚”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（广东珠海）”网站（http://credit.zhuhai.gov.cn/）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

3.3如投标人提供的电感耦合等离子体串联质谱仪是进口产品，则非该产品制造商的投标人须提供制造商或总代理出具的有效授权书证明文件并加盖投标人公章；

3.4本项目不接受联合体投标；

3.5已购买本项目招标文件；

标包2：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，需落实政府采购政策为：促进中小企业发展政策、支持监狱企业发展政策、支持残疾人福利性单位发展政策、采购节能产品、环境标志产品相关政策等。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

①投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

②投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年至2021年其中任意一个月财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况）。

⑤投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（按照投标函格式作出相关承诺）。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

⑥.投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件（按照投标函格式作出相关承诺）。

3.2投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未被列入“信用中国（广东珠海）”网站（http://credit.zhuhai.gov.cn/）“行政处罚”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（广东珠海）”网站（http://credit.zhuhai.gov.cn/）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

3.3如投标人提供的高效液相色谱仪、全自动病原微生物快速检测系统、生物显微镜、核酸提取仪、自动旋光仪、低温循环水浴、高通量全自动样品前处理系统是进口产品，则非该产品制造商的投标人须提供制造商或总代理出具的有效授权书证明文件并加盖投标人公章；

3.4本项目不接受联合体投标；

3.5已购买本项目招标文件；

#### 三、获取招标文件

时间：2021年04月08日至2021年04月15日，每天上午08:30:00至12:00:00，下午12:00:00至17:30:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：http://www.gdebidding.com

方式：网上购买招标文件——供应商登陆广东省机电设备招标中心有限公司网站（http://www.gdebidding.com）购买招标文件(详见网上购标操作指南)，供应商完成网上购买招标文件后，在本条款规定的时间内，由采购代理机构将纸质标书包邮寄给供应商。

售价： 300元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年04月29日 15时00分00秒（北京时间）

地点：珠海市香洲红山路288号国际科技大厦12楼6号开标室；递交投标文件时间：2021年4月29日14时30分至15时00分；

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

1.本次采购货物为经政府采购管理部门同意允许采购不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品，不排除符合招标文件技术参数要求的本国产品，合格的投标人应对所有招标货物和服务进行投标，不允许只对部分货物和服务进行投标。
2.获取招标文件的单位，均被视为已充分理解本公告的有关要求，招标人及招标代理机构均无责任承担其是否符合合格投标人条件而引起的一切后果。
3.监管部门：珠海市政府采购监管办公室 联系人：余柳、何显华联系电话：0756-2602073、0756-2653852。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.釆购人信息

名  称：珠海市食品药品检验所

地  址：珠海市金湾区三灶镇机场西路628号

联系方式：0756-2257176

###### 2.釆购代理机构信息

名  称：广东省机电设备招标中心有限公司

地  址：珠海市香洲区紫荆路63号科汇大厦六楼602

联系方式：07562318311

###### 3.项目联系方式

项目联系人：李亿敏

电  话：07562318311

广东省机电设备招标中心有限公司

2021年4月8日

第二部分

用 户 需 求 书

珠海市食品药品检验所食品检验仪器设备采购项目

用户需求书

一、“▲”号条款

1.用户需求书中标注“▲”的条款为评审时的重要参数指标，负偏离（不满足要求）将影响评审得分。

二、采购项目内容技术规格、参数及要求

标包1：

2.1.设备清单：

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 备注（是否为核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体串联质谱仪 | 套 | 210.00 | 210.00 | 是 |
| 合计 |  | 210 |

备注：投标人的投标报价不得超过所投相应项目的预算金额，否则其投标将被认定为无效投标。

2.2. 技术规格、参数及要求

（一）电感耦合等离子体串联质谱仪

1.	电感耦合等离子体串联质谱(ICP-MS/MS)的定义及应用要求。

1.1.电感耦合等离子体串联质谱(以下简称ICP-MS/MS)是指液态样品经雾化器雾化、雾室筛选后进入等离子体，在高温下样品电离，离子经过接口锥进入真空系统，滤除中性未电离成分后的离子束经第一级四级杆(Q1)选择单一质量数的离子(母离子)进入碰撞反应池，母离子在池中经碰撞/反应后产生子离子，再经过第二级四级杆(Q2）筛选，选定质量数的子离子最终进入检测器。

1.2.ICP-MS/MS不但能替代传统的ICP-MS适用于食品、环境、半导体、医药、核工业等广泛领域的各种样品的元素分析和同位素分析任务，更以其卓越的抗干扰能力可达到无视基体的分析能力，可成功解决传统ICP-MS未能解决的质谱干扰，在众多领域可替代昂贵的高分辨率双聚焦等离子体质谱(HR-ICP-MS)，甚至在某些特定领域可完成HR-ICP-MS所无法完成的工作。

1.3.ICP-MS/MS具有以下分析能力：1) 通过离子的荷质比以及同位素比指纹进行定性分析的能力；2）可选择特定母离子进入碰撞反应池，再进行子离子扫描，杜绝副反应对分析结果的影响，无视基体的多元素准确定量分析能力；3) 不需要标准工作曲线，通过全谱扫描对所有元素进行较准确的半定量分析的能力，可能的未知的多种干扰可采用碰撞/反应池技术直接排除；4) 同位素比测定能力以及同位素稀释法精确定量能力；5）可以与色谱技术联机进行形态分析。

1.4.▲投标所用的ICP-MS/MS型号需具有广泛的用户基础及应用前景，投标人须提供不少于10个该型号中标通知书或合同；并提供不少于20篇2019年至2020年发表的使用该型号进行应用研究的外文应用文献。（备注：投标人需在投标文件中提供证明资料，未提供或提供的证明资料不符合要求的则不得分。）

2.	仪器主机:

2.1.雾化器: 高精度、高效同心雾化器。

2.2.雾化室: 应采用双通道设计，并配有半导体控温装置。

2.3.高盐进样系统：仪器配置全自动在线稀释装置，稀释方式为气体自动稀释，避免使用溶剂稀释引入污染，最高可连续测定含盐量高于3%的样品。

2.4.▲ICP发生器: 数字式驱动的固态ICP发生器，工作频率≤27 MHz，最大功率1.6 kW。

2.5.▲射频线圈采用主动式水冷或气冷设计，不采用主动式水冷设计的必须多配20套射频线圈备用。

2.6.▲二次放电消除技术：需具备屏蔽矩物理接地技术。

2.7.	▲接口: 镍采样锥与截取锥；具有≤0.45mm的截取锥孔设计，减少高基体样品进入仪器真空腔，保证质谱系统得长期稳定性，减少真空腔内的维护。如采用超锥或嵌片技术，应多配20套超锥或嵌片以备更换。

2.8.	离子透镜组：包括提取透镜和偏转透镜，离子经过提取透镜聚焦后，经过偏转透镜所施加电场发生多次偏转，彻底与光子及其他中性粒子分离。

2.8.1.提取透镜：必须配置不少于2个离子提取透镜，可通过分别施加不同电压来实现多种离子提取效果。

2.8.2.偏转透镜：使用多次偏转设计的透镜技术，在有效去除中性离子的同时减少各质量段的灵敏度的差异，避免使用单次偏转等落后设计的透镜技术。

2.9.	工作气体控制：仪器配置由可由仪器软件控制的高精度气体质量流量控制器MFC控制各个工作气体，可计算机控制的质量流量控制气体流路9个。

2.9.1.进样系统气体控制：配置不少于5个MFC，用于精确控制等离子体气、辅助气、载气、稀释气、补偿气等。

2.9.2.▲碰撞反应池气体控制：配置不少于4个MFC，用于精确控制He、H2、NH3/He、O2等池气体。

2.10.▲一级四极杆Q1：必须是与主四极杆长度规格一致的双曲面四极杆，可以进行单质量数过滤，使非选定质量的离子无法进入碰撞反应池。

2.10.1.驱动频率：2.8~3.0MHz；

2.10.2.质量范围：至少包含2-255amu；

2.11.碰撞反应池：离子束进入池之前已由第一级四级杆Q1滤除了选定质量数之外的全部离子，具有卓越的抗干扰能力，池可同时使用四路不同的碰撞/反应气体。

2.11.1.▲离子导杆：采用六极杆或八极杆离子导杆设计。

2.11.2.▲池气体性能：除常规使用的池气体外，还具备使用N2O、CH3F、CH4、N2等气体进行研究的能力；须提供使用N2O、CH3F气体的公开发表文献各两篇证明仪器具有该能力；

2.11.3.池工作模式：拥有不少于4种工作模式，标准模式（No Gas）、氦气碰撞模式（KED）、高能干扰消除模式、反应模式，不同模式切换时间小于10秒；

2.12.二级四极杆（主四极杆）Q2：双曲面四极杆，可以进行单质量数过滤，使非目标质量元素无法进入检测器。

2.12.1.▲驱动频率：2.8~3.0MHz；

2.12.2.质量范围：至少包含2-255amu；

2.13.检测器：同时双通道模式的高速检测器; 离子动态计数范围不小于0.1~8×109cps，即不得少于10个数量级；

2.14.真空系统：具有4级真空，采用性能泵系统，包括一个叉分式涡轮泵、第二个涡轮泵和一个外置机械泵；

2.15.自动进样器：需配置原厂高速自动进样器，样品位大于200位并可根据样品量升到350位以上。

3.	ICP-MS/MS操作软件及应用软件:

3.1.	操作系统: Windows10操作系统。

3.2.	全自动调谐及打印所有仪器工作参数报告功能。

3.3.	与色谱技术联用的控制软件以及数据处理软件。

3.4.	用户自定义报告格式功能。

3.5.	计算机硬件配置（最低配置）：

3.6.	Intel Xeon至强四核3.1GHz，内存:8GB，硬盘:500G，DVDRW，22''LCD，  惠普高速打印机。

4.	性能指标：

4.1.	灵敏度：

4.1.1.	低质量数: Li(7) ≥150 Mcps/ppm。

4.1.2.	中质量数: Y(89) ≥ 500 Mcps/ppm。

4.1.3.	高质量数: Tl(205) ≥300 Mcps/ppm 或 U(238) ≥450 Mcps/ppm。

4.2.	检测限：

4.2.1.	Be(9):≤0.1 ppt。

4.2.2.	In(115): ≤0.05 ppt。

4.2.3.	U(238): ≤0.05 ppt。

4.3.	▲氧化物(CeO+/Ce+):  ≤1.5 %。

4.4.	双电荷离子(Ce2+/Ce+): ≤3.0 %。

4.5.	▲丰度灵敏度：

4.5.1.	低质量端: ≤ 1 x 10-9 （即＜0.001ppm）。

4.5.2.	高质量端: ≤ 1 x 10-9 （即＜0.001ppm）。

4.6.	短期稳定性(RSD): ≤ 2 % (20 min)。

4.7.	长期稳定性(RSD): ≤ 3 % (2 hrs)。

4.8.	同位素比精度: < 0.2% （ 107 Ag/109 Ag）。

4.9.	抗干扰能力

4.9.1.	S(SO+)检出限<0.2ppb。

4.9.2.	P(PO+)检出限<0.05ppb。

4.9.3.	Se（78amu）元素：≤1 ppt。

4.10.	背景噪音 Be9<0.3cps。

5.MS/MS模式性能指标：

两个四极杆可独立设置不同的质量数或质量扫描范围，以实现母离子扫描与子离子扫描功能，用于深入研究碰撞反应池内的化学反应的反应过程及反应动力学，需提供相应的软件截图截图证明；

6.HPLC-ICP-MS/MS拓展性能指标：

6.1.	软硬件指标：要求可以用同一台电脑和同一套软件同时控制现有HPLC和ICP-MS/MS，实现联机全自动同步分析的系统，包括实时显示，实时数据分析，谱图叠加、保留时间、峰积分、工作曲线，自动进样分析等功能；

6.2.	联机指标：甲基Hg, 乙基Hg，无机Hg2+（以Hg计各100ppt）的混合形态标准溶液用HPLC-ICP-MS/MS系统在10分钟内可以达到完全分离，并得出积分峰面积和保留时间等信息，各个Hg形态峰的信噪比S/N＞3，可提供公开发表的文献；

6.3.	联机指标：1.0 ppb AsB、MMA、DMA、As(III)、As(V)等5种As形态的混合标准溶液可以用HPLC-ICP-MS在5分钟内全分离并得出积分峰面积和保留时间等信息，各个As形态峰的信噪比S/N＞3，并提供公开发表文献证明。

7.配置要求

7.1.	ICP-MS/MS主机（包括进样系统，接口，9路质量流量计，数字控制固态射频发生器，离轴离子透镜，两个完整的双曲面四极杆，八极杆碰撞反应池，同时双通道模式检测器，机械泵和涡轮泵及其他必备工具和备件）。

7.2.	ICP-MS/MS工作站；

7.3.	ICP-MS/MS仪器安装及验收的必备附件（包括验收溶液包；仪器专用的工具等）；

7.4.	半导体制冷装置（用于冷却雾化室）；

7.5.	进口25种元素混合标准溶液；

7.6.	进口多元素内标混合溶液；

7.7.	多元素调谐溶液；

7.8.	原装进口冷却循环水系统（50Hz、带空气压缩机）；

7.9.	自动在线稀释装置UHMI；

7.10.高灵敏度屏蔽炬系统；

7.11.主机标配耗材：采样锥与截取锥1套、泵油1L、蠕动泵管共3包；

7.12.消耗品包（包含2年左右消耗品：含蠕动泵进样泵管12根、内标泵管12包、废液泵管12根、石英炬管1支（含中心管）、泵油1L）；

7.13.除主机标准配置外需包含以下配件：备用镍采样锥及截取锥1套；备用雾化器1套；泵油1 L；

7.14.自动进样器（含原装密封罩及配套排风管）；

8.	技术服务

8.1.	供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过，供应商必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备。

8.2.	仪器在调试通过后提供24个月免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，用户可用人民币结算。供应商在中国需设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。

8.3.	ICP-MS/MS为现场定制培训，并提供2个免费的培训中心培训名额。

8.4.	供应商在国内应设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。

标包2：

1.设备清单

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 备注（是否为核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪 | 1 | 54.00 | 54.00 | 是 |
| 2 | 全自动病原微生物快速检测系统 | 1 | 83.88 | 83.88 |  |
| 3 | 生物显微镜 | 1 | 28.80 | 28.80 |  |
| 4 | 核酸提取仪 | 1 | 58.80 | 58.80 |  |
| 5 | 自动旋光仪 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |
| 6 | 低温循环水浴 | 1 | 4.90 | 4.90 |  |
| 7 | 智能一体化蒸馏仪 | 1 | 12.12 | 12.12 |  |
| 8 | 高通量全自动样品前处理系统 | 1 | 62.00 | 62.00 |  |
| 合计 |  | 334.5 |

备注：投标人的投标报价不得超过所投相应各标包分项预算金额及总预算金额，否则其投标将被认定为无效投标。

2.2. 技术规格、参数及要求

1：高效液相色谱仪

一、主要配置：

1、高效液相色谱仪主机：1台（包括双流路四元梯度泵、自动进样器、柱温箱）；

2、二极管阵列检测器：1台；

3、色谱工作站软件：1套；

4、软件操作工作站：1套；

5、耗材：色谱柱1根，样品瓶100个，溶剂瓶6个。

二、技术参数：

1、四元梯度泵

1.1、流速范围：0.01--5.00mL/min,以0.001mL为增量；

▲1.2、最大操作压力：≥9,500 psi；

▲1.3、标配双流路：双流路，双混合器，可在软件上一键自动切换；

▲1.4、缓冲盐PH值自动配置功能：可在工作站直接设置流动相pH值，泵送液时根据该pH值自动配置流动相pH值；

1.5、进行连续自动的溶剂压缩比计算和进行压缩比补偿，可实时显示溶剂压缩比改变；

1.6、溶剂脱气：内置在线真空脱气，4通道；

1.7、泵密封清洗：标配，清洗液不循环使用，可设置清洗频率；

▲1.8、流速精度：≤0.075%RSD ，精确到小数点后3位，并且第三位不为0；

1.9、流速准确度：±1.0%；

1.10、驱动装置:两个独立线性马达驱动,提供超平稳的流速,不需要阻尼器来平稳压力脉动；

1.11、梯度曲率：≥11条梯度曲率（1条线性、2条步进、4凸线和4条凹线）；

2、自动进样器

2.1、进样体积范围：0.1 ~ 50.0 uL；

2.2、进样准确度： +/-0.2 uL；

2.3、进样精密度： ≤0.3% RSD；

2.4、样品位数： 96位；

▲2.5、交叉残留污染：≤ 0.002%咖啡因。

3、柱温箱

3.1、柱温范围：室温-15.0℃ ~ 65.0 ℃，0.1℃递增；

3.2、柱子智能芯片信息记录技术：可记录50条柱子的使用信息，包括使用过程中柱压力变化、温度、操作者、进样次数等信息。

4、二极管阵列检测器

4.1、波长扫描范围：190～800nm；

4.2、测量范围：0.0001～2.0000AUFS；

4.3、单一光源：氘灯，不用钨灯；

4.4、波长准确度：±1nm；

▲4.5、狭缝宽度：不可变，固定为1.2nm；

4.6、噪音值： 1.0x10-5AU，在254nm、1.2nm光学分辨率、10mm流通池下测定。

5、色谱工作站

5.1、最新Windows 64位中文版操作系统，其中包括在线帮助采用简体中文；

▲5.2、标配内置甲骨文数据库；

5.3、具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求，具有电子记录，电子签名之功能。具有分配用户使用权限之功能；

5.4、数据检索模式≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索；

5.5、原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）；

5.6、系统适用性软件：可以计算美国药典（USP）、欧洲药典（EP）和日本药典（JP）的柱效、拖尾因子、分离度等色谱适用性参数；

5.7、峰纯度计算：用溶剂角及噪音角计算峰纯度，计算色谱峰一致性，对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物；

5.8、软件具有结果审计查看器，便于计算和查看积分过程；

5.9、软件具有结果总数统计功能，便于统计工作量；

5.10、软件具有手动积分数量统计功能，便于管理；

2：全自动病原微生物快速检测系统

一、主要配置：

1、全自动病原微生物快速检测系统主机：1台

2、软件工作站：1套

二、技术参数：

1、用途：用于致病微生物的快速筛查。

2、技术原理：荧光定量PCR方法检测目标致病菌。

3、系统性能的国际认可：沙门氏菌得到AOAC应急反应检测方法认证(Emergency Response Validation)。

▲4、安全风险监测项目覆盖能力：系统的原厂检测试剂必须包括 —— 沙门氏菌、志贺氏菌、E.coli O157:H7、产志贺氏毒素的大肠埃希氏菌、E.coli O26/O111/O121、E.coli O45/O103/O145、单增李斯特菌、李斯特菌属、大肠/空肠/红嘴鸥弯曲杆菌、金黄色葡萄球菌、霍乱/副溶/创伤弧菌、酵母和霉菌、克罗诺菌属（阪崎肠杆菌）。

5、试剂性能优秀：以上所有品种的PCR试剂均为固态片状试剂，可直接使用，无需再配制、分装。

6、实验室环境条件要求低：常规微生物实验室即可，无需专门三区独立的PCR实验室。

7、仪器自动化程度高：以上项目仪器能自动完成PCR循环检测，自动给出判读结果：“+”或“-”。

8、系统具有高级质控能力：为保障检测工作的重复性和准确性，要求每一份试剂在检测样品的同时具有自身质控功能，无需在测试样品之外再设置阳性、阴性对照。

9、样本制备简单：细菌增菌液经裂解后即可上机进行检测，无需复杂的DNA纯化步骤，提高检测效率。

▲10、系统具备快速多重目标菌检测能力：系统原厂固体试剂可进行E.coli O26/O111/O121、E.coli O45/O103/O145、大肠/空肠/红嘴鸥弯曲杆菌、霍乱/副溶/创伤弧菌 三重PCR检测。

▲11、试剂保质期长：所有试剂保质期不低于24个月，避免试剂过期的损失；

▲12、系统获得的国内标准认可：霍乱/副溶/创伤弧菌得到SN/T 3196-2012标准认可、 沙门氏菌、单增李斯特菌、阪崎肠杆菌、空肠弯曲菌、E.coli O157:H7得到SN/T1869-2007 标准认可。

13、特异性：大于98%；灵敏度：增菌液非浓缩灵敏度为104 CFU/ml

14、仪器具有5个荧光通道，可实现单孔进行多重PCR反应

15、符合中国国标GB/T 4789.30-2008和GB/T 4789.36-2008 食品卫生微生物学检验

▲16、沙门氏菌检测试剂盒通过AOAC OMA认证、单增李斯特菌检测试剂盒通过AOAC OMA认证

3：生物显微镜

一、主要配置：

1、生物显微镜主机：1套

2、科研级显微成像系统：1套

3、图象分析软件：1套

4、软件操作工作站：1套

二、技术参数：

1、主机

1.1、光学系统：无限远校正光学系统，保证了光通过目镜到物镜整个光路中的所有棱镜及镜片时的绝对平行。

1.2、具有明场、相差功能，可升级荧光、偏光、暗场观察方式。

1.3、主机已预留荧光转盘及光路，可现场升级荧光功能。

▲1.4、6位物镜转换器，智能编码，光强随物镜变换自动调整并记忆（非软件设定）。

1.5、放大倍数：50-1000X。

1.6、透射光照明：LED光源，寿命≥25000小时，自动光强管理，电动视场和孔径光阑调节，带有3200K色温恒定保持系统。

1.7、目镜：10×，视野数22，含目镜罩，屈光度均可调节

1.8、宽视野三目镜筒，视野数25mm，可调100/50/0三档分光，光路出口视野19mm，观察角度30°

1.9、载物台：人性化载物台，超硬陶瓷表面镀膜，人性化单手操作样品夹

1.10、智能机身功能键： 6个自定义功能键，按照使用习惯自定义按键功能

1.11、配备目镜测微尺，十字线设计，具备10mm长100等分格线，便于镜下目测样品直径。

2、电动, 智能功能

▲2.1、电动聚光镜、电动视场光阑、孔径光阑；转换物镜后，无需用户手动调节，即可达到整个光路的最佳照明匹配方式（光强、视场光阑、孔径光阑自动匹配）；智能机身功能键： 6个自定义功能键，按照使用习惯自定义按键功能；

2.2、智能式恒定色温：整个显微镜系统保证了固定色彩温度，保证了每幅图像背景的相同性；

▲2.3、智能型光强管理：低倍物镜时, 自动变为低照明强度, 高倍物镜时, 自动变为高照明强度, 并自动记忆最后设定光强；

▲2.4、主机前端带LCD显示屏，所有显微镜参数量化--视场光栏, 孔径光栏, 光强调节参数，物镜倍数，观察方式以及其他当前所有部件的工作状态能被存储和复制，以备将来拍摄时的条件再调出和对照。在暗室中拍摄荧光图像时，也可通过屏幕了解显微镜工作状态。

2.5、电动荧光转换功能，一键即可切换不同荧光通道，明场与荧光观察方法也可一键来回切换，并同步状态至软件。

3、物镜，所有物镜均为高级平场消色差物镜：

5x N.A ≥0.12，工作距离≥14.0mm

10x N.A. ≥0.25，工作距离≥11.0mm

20x N.A. ≥0.40，工作距离≥0.39mm

40x N.A. ≥0.65，工作距离≥0.36mm

100x N.A. ≥1.25，工作距离≥0.26mm

4、图像采集系统：

4.1、科研级显微成像专用数码sCMOS

4.2、与显微镜、控制软件为同一品牌，无兼容风险

▲4.3、芯片规格：1”芯片

▲4.4、物理分辨率:2000万象素: 5472x3648

4.5、像素面积： 2.4 μm x 2.4μm

4.6、满阱电子数：≥15000e

4.7、动态范围：3500:1

4.8、QE≥67%@536nm

4.9、全分辨率下采集速度≥7fps，最大采集速度32fps

4.10、数据传输:USB 3.0

4.11、曝光时间：1msec- 10sec

4.12、光学接口：1X “C”型接口

4.13、具有2×2、3×3像素合并模式，以适应弱荧光成像

5、图象分析软件

5.1、显微镜、摄像头与控制软件为同一品牌，可完美匹配，无兼容性风险

5.2、用户界面,工作流程导向用户界面， 操作容易和符合人工学要求. 优化的数据处理为快速采集图象和大量数据集显示,直观的设定实验条件给快速设置和采集单色通道图象, 多次采集后做图象叠加。

5.3、可通过创建二进制图像来进行自动测量，测量长度、面积、密度、色度参数集等不同目标和视场。

5.4、采图,高速图象采集. 完全控制照相机性能如曝光, 增益, binning, 黑的, 白的和伽玛值, 局部图象采集.-图象显示和管理,大图象视窗在采集中或后复览显示单通道, 多通道图象.

5.5、图象滑动杆作快速地在大量数据集中滚动. 实验树结构管理数据如储存,重新命名, 拷贝, 删除, 输出为 tif, avi, jpeg. 实验条件可保存、输出为并使用在另外的实验中

5.6、图象处理,调节反差, 明亮度和伽玛值在每一个通道图象做后处理. 剪裁功能来编辑大数据集. 多种图象滤波来做后加工增强反差

5.7、实验条件全自动记录、全自动恢复功能

4：核酸提取仪

一、主要配置：

1、全自动核酸提取仪主机：1台

二、技术参数：

1、用途：3类，DNA/RNA提取、蛋白纯化、细胞/微生物富集。

1.1、核酸提取产物直接用于PCR、定量PCR 、测序、SNP检测、芯片等；

1.2、用于免疫磁珠的细胞分离分选、微生物（大肠杆菌、沙门氏杆菌等）富集；

1.3、用于蛋白质富集或标签蛋白的分离纯化、噬菌体淘洗、抗原抗体分离、IP/Co-IP等实验。

2、样品类型：兼容血液、血浆、体液、细胞、动植物组织、粪便、拭子、细菌、病毒、土壤、FFPE等多种类型的标本及样本。

3、工作原理：基于磁珠法，采用非拼接一体式永久性磁棒，96根磁棒形成一个完整磁头，磁头上下运动使液体混匀，并吸取磁珠，无需离心或过滤操作，磁珠与目的样品特异结合，在不同样品板间移动，经转移、洗脱、释放等步骤，直接提取纯化核酸，蛋白，细胞等样品。

4、磁头磁棒要求：每个磁棒为统一材质的完整设计，无拼接，磁性仅限磁棒末端，磁棒周边无磁性，防止孔间磁珠串吸造成孔间交叉污染。

▲5、磁头类型：兼容≥4种类型磁头，96 深孔/96 combi /96 PCR 磁头，以及24 combi磁头。

6、磁头装载：仪器可同时装载2种不同类型磁头，且2种磁头可在仪器待机和运行程序时自动切换

7、板型：兼容96深孔板、96浅孔板、96 PCR板、24深孔板、96冻存管、24冻存管

▲8、提取板位：可放置板位数≥8

9、装卸磁套：程序运行时，仪器可在任一板位自动装卸磁套，不需要手工装卸磁套

10、通量：同时处理样品≥96/批

▲11、工作体积：10-5000μl/孔

11.1、高通量96个样品同时提取:20-1000μl/孔

11.2、可装配大体积磁头，处理体积200-5000μl/孔

11.3、可装配PCR小体积磁头，处理体积低至10ul/孔

12、冻存管洗脱：支持直接洗到冻存管中，方便后续保存和查找，洗脱体积低至30ul

▲13、温控模块个数：同时装有2种不同规格的温控模块，分别用于加热和制冷，且2种温控模块可以根据需要随时切换

14、温控板位：8个板位中任意板位的每个孔均可实现加热和制冷

15、加热和冷却范围：加热至100℃，冷却至4℃

16、紫外消毒灯：不少于2个，最长23小时59分钟

17、条码扫描：内置式条码扫描器，用于板装载顺序的核验，也可用于扫描试剂盒条形码，从网络上下载对应试剂的提取程序

18、运行模式：兼容单机操作/电脑软件控制双模式

19、试剂及程序要求：使用通用磁珠试剂盒，试剂盒相应纯化程序可免费网络下载，用户可固化锁定提取程序，也可通过电脑软件优化程序，实现个性化样品的提取。

20、试剂盒：具备原厂预分装试剂盒，试剂开放，无品牌限制。

21、耗材：自带条形码，确保装载过程中正确的孔板位置，也可用于批次跟踪和记录

22、显示屏： 10英寸液晶触摸屏

23、触摸屏功能：控制仪器运行，可在仪器上新建、编辑、修改运行程序，程序中的结合、洗涤、干燥、洗脱每一个步骤均允许修改

▲24、数据连接：4种连接形式，USB连接PC、USB Wi-Fi或LAN适配器用于网络、RS-232用于自动化、可连接云平台

5：自动旋光仪

一、主要配置：

1、自动旋光仪主机：1台

2、长度100mm体积2ml陶瓷内衬控温旋光管：1根

3、温度校准管：1套

4、标准石英校准管（含NIST证书）：1套

二、技术参数：

1、主要用途：用于分析新合成产物的特性；制药工业的定量检测；制糖工业的定量检测；香精香料的定量检测；手性分子物质的选择性检测等等。

2、测量模式：旋光度、比旋度、浓度、以及用户自定义的其他模式。

3、测量范围：旋光度：+/-89°Arc 比旋度：+/-999.99°Arc浓  度：0-99.9%

4、分 辨 率：旋光度：0.0001Arc

▲5、内    存：32G，可保存超过十万条数据.

6、准 确 度：±0.004°/±0.01°Z （快速测量模式下全范围的准确度）

7、光路器件：方解石棱镜Galm-Thormpson (不受温度和湿度影响)。

▲8、测量波长：589nm,880nm

9、波长切换：彩色触摸屏按键选择

10、温度控制范围： 10-40°С之间（帕尔贴控温）。温度显示精度：+/-0.1°С

11、光    源：碘钨灯，6v/20w（寿命超过2000小时，使用成本低；切换波长时，不需要切换光源；开机不需要预热）

12、测量腔体：可容纳200mm及以下的测量池。

13、通讯接口：3-USB 1-RS232 接口。一个打印接口，一个辅助接口。

14、自动校准：内置自动校准程序，可选单波长三点校准标准石英管，并提供其有限溯源证书（NIST或者PTB证书均可）。（备注：投标人需在投标文件中提供证明资料，未提供或提供的证明资料不符合要求的则不得分。）

15、显 示 屏：8寸一体式彩色液晶触摸屏

16、操作界面：触摸式操作屏，Windows 7 操作系统

17、光灵敏度：最大 OD4.2

18、日期/时间功能：内置时钟，可传输到电脑或打印机

▲19、样品管可以超声清洗，不含有任何传感器，或者任何电子装置，并可选配陶瓷材质旋光管，不接受金属样品管。

▲20、温度校准管，使用普通水银温度计即可验证温度传感器的准确度。

6：低温循环水浴

一、主要配置：

1、低温循环水浴主机：1台

二、技术参数：

▲1、控温范围： -20℃～+40℃；显示分辨率：0.1℃；温度稳定性：±0.5℃；温度控制：PID

2、显示方式：LED

3、制冷功率：最大1200w

▲4、泵功率：压力：1.0bar；流量：23L/min

5、通讯接口：RS232

6、充液体积：12-17L

7、带液位观察窗，便于了解浴液的位置

8、防溅式操作键盘

9、具压缩机及循环泵过载保护，超温报警及低液位报警保证安全

7：智能一体化蒸馏仪

一、主要配置：

1、智能一体化蒸馏仪主机：1台

2、馏出液自锁装置（含玻璃套件）：4套

3、冷却水机：1台

4、智能水蒸汽发生器：1台

二、技术参数：

1、加热控制单元

1.1、加热装置采用适合圆底烧瓶的碗式形状的远红外陶瓷器皿，热辐射效率高、功耗小，加热单元数4位，单孔加热功率800W；

1.2、加热区域设有保温隔热设计，防止热量散失，样品受热均匀稳定；

▲2、自动冰浴接收单元：前置馏出液接收区设计有冰浴接收单元，采用主机内置压缩机冷却方式，对待接收样品溶液冰浴处理，无需添加冰块或其他冷却介质；

3、防过量蒸馏保护系统：为防止馏出液蒸馏过量，在每个馏出液出口部分设计有防过量蒸馏保护系统，蒸馏结束后系统能自动锁住馏出液出口，防止过量蒸馏；

4、冷却循环系统：主机采用压缩机冷却循环系统，冷却水温度可控范围：15-35℃，也可直接外接自来水冷却。

5、防暴沸控制系统：

▲5.1、主机设有微沸和全沸控制模式，根据不同的样品沸点自动控制加热速率，确保蒸馏实验稳定、样品爆沸现象可控；

5.2、在受热单元与冷凝单元设计有防暴沸缓冲装置，可有效降低样品的暴沸现象，防止暴沸导致的蒸馏实验失败。

6、智能水蒸气输入单元：可根据开展实验项目的需要，外接一台智能水蒸气发生器，输出管路6路，水蒸气输出需可单孔单控，自动防干烧自动补水功能。

7、主机尺寸：800mm×515mm×360mm

8、时间控制：0-200min

9、额定功率：3500W

8：高通量全自动样品前处理系统

一、主要配置：

1、高通量全自动样品前处理系统主机：1台（包含装机启动套件、废液套件、启动指南、安装指南）

2、真空泵：1台

3、溶剂瓶套件：1套。包含盖子和溶剂瓶5个/套

4、100ml溶剂套件：1套。包含溶剂池支架1个，100ml溶剂池5个

5、25ml溶剂池 25个

6、24位配置套件：1套。包含3ml小柱支架，24孔密封垫

7、24位1ml小柱支架：1个

8、24位3ml小柱支架：1个

9、24位6ml无边小柱支架：1个

10、样品管/收集管支架24位，用于16*75mm试管支架：4个

11、收集管支架24位，用于18*75mm试管 2个

二、技术参数：

▲1、萃取模式：支持柱萃取和96孔板萃取两种模式，两种模式之间可自由切换。自动完成样品前处理的全过程（活化、进样、淋洗、洗脱收集或过滤等步骤），自动选择溶剂，适用1、3、6 mL萃取柱和96孔萃取板

▲2、移液模式：采用多通道自动移液器配合移液吸头移液，样品和溶剂不需要进入多通阀、定量环或注射泵等环节，避免采用注射泵，从而避免溶剂管路和样品管路的堵塞及交叉污染；移液器通道数量不小于4通道

3、支持的样品前处理方法：支持对固相萃取（SPE）以及过滤方法的自动化运行，并支持对样品进行稀释、内部添加、缓冲液添加、样品转移等操作

4、上样体积：最小≤0.05 mL，最大≥100 mL

5、移液准确度和精度：准确度≤2%(0.05 - 1 mL)；精度≤1.0%(0.05 - 1 mL)

▲6、样品处理通量：采用96孔板或1 mL小柱时，最大可同步处理96个样品，采用1、3、6 mL小柱时最大可同步处理24个样品

▲7、过柱压力：采用正压过柱模式，避免采用负压模式，从而避免交叉污染。压力可调范围0-5 bar，步进0.1 bar可调。采用正压可精确控制处理过程的重现性，提高准确度

8、溶剂数量：可使用溶剂数量不小于5种，支持自动向溶剂槽中添加溶剂，不需要预先添加至溶剂槽，最大可使用10种溶剂；并配有单向通气溶剂安全瓶，避免溶剂挥发和污染

9、批量处理模式：支持批量处理，可连续运行多种不同的方法而不需要停机重新设定

10、移液吸头：采用行业标准的1 mL透明移液吸头，提供移液全程的可视性，非专用吸头或电导率吸头，以降低使用成本；同时支持吸头的智能重复利用，系统自动记忆指定位置的吸头所吸取的溶剂，下次吸取相同溶剂时会自动使用同位置吸头，进一步降低耗材和仪器使用成本

11、分布洗脱和多组分收集：4位旋转式样品收集架，最大支持三步洗脱和三组分收集，为方法开发带来最大灵活性；且采用分布洗头时，不影响样品的最大处理数量

12、废液排放和收集：真空辅助废液排放系统，防止在处理高粘度样品时发生管路堵塞

▲13、控制模式：耐溶剂触摸屏控制，不需要另外配置电脑；可实时显示实验进程；支持通过USB接口导入或导出数据、方法及报告

14、通风排风：集成排气扇，操作过程全封闭，提高对操作人员的保护。可置于通风柜内使用，也可使用自带的排风装置接入实验室通风系统后置于通风柜外使用而不需要定制通风系统；并且操作过程全密闭；减少操作人员对溶剂的暴露

15、气源接口：具有氮气和空气双气源接口，可根据实验室条件灵活处理样品

16、认证：CE认证

三、安装及调试（标包1、2均适用）

- 中标人负责到用户指定的地点进行免费安装及调试。

- 中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

- 货物的拆箱、安装及调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

四、 验收及付款方式（标包1、2均适用）

- 投标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。

- 国内生产的部件必须有国家有关部门的认证合格证，强制认证产品必须有3C认证。

- 国外生产的部件必须有合法的进货渠道证明及原产地证明。

- 验收由采购人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

- 货物安装、交付使用1个月内验收，验收完毕由用户方在验收报告上签名。

- 付款方式：合同签订后30天内支付合同总价的60%作为合同预付款；仪器设备到货验收确认后，在20个工作日内支付合同总价的20%；仪器设备安装调试结束，提交全部报告材料并验收合格后，合同余款15%在20个工作日内一次性无息付清，剩余5%作为本项目质保金，质保期满后一个月内无息付清。

五、 培训（标包1、2均适用）

- 中标人应免费负责对用户管理技术人员进行项目课程培训和应用技术培训，人数、时间、地点由用户确定。

六、 质量保证及售后服务（标包1、2均适用）

- 投标人必须提供目前市场上技术较先进、成熟的原装、全新产品，并且符合国家相关标准。

- 投标人必须保证所有货物均为原装正货。

- 交货期：标包1:合同签订后90天内完成交货和安装调试；标包2：合同签订后 90天内完成交货和安装调试。

- 中标人和产品供货商对提供的产品保证设备自验收合格后包1保修不少于二年，包2保修不少于一年。中标人应按国家对该类设备的规定实行三包。质保期自货物系统验收，用户方在验收报告上签字之日起计算。（本项要如求与“用户需求书”第二点“招标项目内容技术规格、参数及要求”有不一致，按“采购项目内容技术规格、参数及要求”的规定执行）。

七、 技术资料（标包1、2均适用）

1、 中英文设备操作手册、安装手册、维护维修说明书或服务手册各1份；

2、 中文或英文设备安装、调试、验收规范各1份；

3、 出厂检验证书、合格证、权威性检验报告和产品生产许可证；

4、 设备所需的场地及环境要求。

八、采购人配合条件（标包1、2均适用）

1． 中标人在投标文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。

第三部分

投 标 须 知

投标须知前附表

| 序号 | 条款 序号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、 说明 |
| 1 | 1.1 | 项目综合说明： 采购项目编号：0692-219BZHC30006 采购项目名称：珠海市食品药品检验所食品检验仪器设备采购项目。 采购预算及资金来源：详见投标邀请函。 投标人的投标报价不得超过分项预算金额及总预算金额，否则其投标将被认定为无效投标。 |
| 2 | 2.1 | 采购人名称：详见投标邀请函。 |
| 3 | 2.2 | 监管部门：详见投标邀请函。 |
| 4 | 2.6 | 资格审查方式：资格后审。 |
| 5 | 3.1 | 标包1：本次采购货物电感耦合等离子体串联质谱仪为经政府采购管理部门同意允许采购不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品，不排除符合招标文件技术参数要求的本国产品，合格的投标人应对所有招标货物和服务进行投标，不允许只对部分货物和服务进行投标。 标包2：本次采购货物高效液相色谱仪、全自动病原微生物快速检测系统、生物显微镜、核酸提取仪、自动旋光仪、低温循环水浴、高通量全自动样品前处理系统为经政府采购管理部门同意允许采购不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品，不排除符合招标文件技术参数要求的本国产品，合格的投标人应对所有招标货物和服务进行投标，不允许只对部分货物和服务进行投标。 |
|  |  | 二、 招标文件 |
| 6 | 6.1 | 采购代理机构：广东省机电设备招标中心有限公司 采购代理机构地址：珠海市紫荆路63号科汇大厦六楼602 邮编：519000 电话：0756-2318311 传真：0756-2318300 联系人：李亿敏、赵家平 |
| 7 |  | 投标答疑会：不召开答疑会。 |
|  |  | 三、 投标文件的编制 |
| 8 | 12.1 | 本次招标不允许投标人提交备选方案。 |
| 9 | 13.1 | 本次招标是否允许联合体参加投标：是□；否■。 |
| 10 | 14.1 | （3）根据本采购项目的特殊要求，投标人还须提供： 见招标文件第一部分投标邀请函 |
| 11 |  | （6）投标人应提供 2019年1月1日以来同类项目销售实施经验 |
| 12 |  | （7）投标人应提供（2019年至2021年其中任意一个月）的财务状况报告或基本开户行出具的资信证明 |
| 13 |  | （11）本次招标是否允许投标人将项目分包：是□；否■。 |
| 14 | 15.1 | （4）标包1：货物验收后运行二年所需的备品备件专用工具。 标包2：货物验收后运行一年所需的备品备件专用工具。 |
| 15 | 15.3 | 投标人应提供近三年（2018年4月至本项目投标截止时间止）在经营活动中没有重大违法记录的申明； |
| 16 | 16.3 | 投标保证金金额：本项目无须缴纳投标保证金。 |
| 17 | 16.4（1） | 投标保证金缴纳账户：本项目无须缴纳投标保证金。 |
| 18 | 17.2 | 投标文件应在投标截止日后120天内有效。 |
| 19 | 18.1 | 投标文件正本壹份，副本肆份，及一份电子文件。（电子文件需提供word版本以及盖章扫描PDF版本，电子文件应与投标文件正本内容一致，以U盘形式递交。） |
|  |  | 四、 投标文件的递交 |
| 20 | 19.1 | 投标文件递交时间：详见投标邀请函； 投标截止时间：详见投标邀请函； 投标文件送达地点为：详见投标邀请函。 |
|  |  | 五、开标、评标和定标 |
| 21 | 21.1 | 开标时间：详见投标邀请函； 开标地点：详见投标邀请函。 |
| 22 | 22.3 | 采用综合评分法，详见第四部分《评标方法》。 |
| 24 | 26.5 | 采购结果公告媒体：[①广东省政府采购网（gdgpo.czt.gd.gov.cn）；②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；③珠海市公共资源交易中心-政府采购网（ggzy.zhuhai.gov.cn）；④广东省机电设备招标中心有限公司网(www.gdebidding.com)。] |
|  |  | 六、质疑和投诉 |
| 25 | 28.3 | 监管部门：珠海市财政局政府采购监管办公室 联系人：余柳、何显华 联系电话：0756-2602073、0756-2653852 |
|  |  | 七、合同的订立和履行 |
| 26 | 30.3 | 本次招标项目不需要提交履约保证金。 |

一、说  明

1．适用范围及项目综合说明

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。项目综合说明见《投标须知前附表》。

2. 定义

2.1“采购人”是指：招标公告（或投标邀请函）中所指的采购人。

2.2“监管部门”是指：珠海市财政局政府采购监管办公室。

2.3“采购代理机构”是指：广东省机电设备招标中心有限公司。

2.4投标人资格条件：

### 参见第一部分投标邀请函。

### 关于分公司投标，如果招标文件规定分公司报价需总公司授权的，投标人需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

### 除联合体外，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.5“中标供应商”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

2.6项目资格审查方式请见《投标须知前附表》。

3. 合格的货物和服务

3.1“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标供应商收取的招标代理服务费，按国家有关规定执行。

### 招标代理服务费币种与中标通知书中中标价的币种相同。

### 招标代理服务费不列在投标报价中。

### 中标供应商在收到中标通知书当天向采购代理机构交纳招标代理服务费。

### 招标代理服务费以银行付款的形式用人民币一次性支付，由中标供应商一次性向广东省机电设备招标中心有限公司交付，递交账户（请在汇款单上写明本项目的项目编号）：

### 开户行：中国建设银行珠海市柠溪支行

收款人：广东省机电设备招标中心有限公司珠海分公司

账号：44001642235053002810

### 参照国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改价格[2011]534号文的规定交纳招标代理服务费，具体如下：

### 招标代理服务收费按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。本项目为货物类，中标金额的各部分费率如下表：

| 费率类别 中标金额（万元人民币） | 货物招标费率 |
| --- | --- |
| 100以下部分 | 1.5% |
| 100-500部分 | 1.1% |
| 500-1000部分 | 0.8% |
| 1000-5000部分 | 0.5% |
| 5000-10000部分 | 0.25% |
| 10000-50000部分 | 0.05% |
| 50000-100000部分 | 0.035% |
| 100000-500000部分 | 0.008% |

如某货物招标项目，中标金额为600万元，总共交纳的招标代理服务费为：

总共交纳的招标代理服务费＝（100万以下部分的招标代理服务费）+（100万～500万部分的招标代理服务费）+（500万～600万部分的招标代理服务费）

＝100万元×1.5%+（500-100）万元×1.1%+（600-500）万元×0.8%

＝1.5万元+4.4万元+0.8万元

＝6.7万元。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

### 投标邀请函

### 用户需求书

### 投标须知

### 评标办法

### 合同格式

### 投标文件格式

### 在招标过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知采购代理机构。但投标人应按《投标须知前附表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成

9.1投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

9.2投标人编写的投标文件应编排为五部分：①自查表；②价格部分；③资格性文件；④商务部分；⑤技术部分；⑥其它部分，并包含但不限于以下内容：

### 按本须知的规定填写的投标函、报价表；

### 按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

### 按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合招标文件的规定；

### 按本须知的规定提交的投标保证金；

### 对招标文件第二部分作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；

### 参照招标文件第六部分的内容要求、编排顺序和格式要求，按顺序装订成册，提供全面的投标文件。

10. 投标文件编制

10.1投标人对招标文件中多个标包进行投标的，其投标文件的编制应按每个标包的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分  用户需求书”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《投标报价表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

11.3.1从中国人民共和国境内提供的货物须包含：

11.3.1.1投标产品价；

11.3.1.2除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括对以下①、②两项已缴纳或应缴纳的全部关税、增值税和其它税：

① 报价的货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从境外进口的；

② 报货架交货价的货物是从境外进口的。

11.3.1.3报《投标须知前附表》中列出的其他伴随服务的费用和标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)；

11.3.2.从中华人民共和国境外提供的货物须包含：

11.3.2.1.投标产品价；

11.3.2.2.除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，如果《投标须知前附表》中另有规定，还应包括货物从境外进口己缴纳或应缴纳的全部关税、增值税和其它税；

11.3.2.3.报货物境外离岸价格、国外运输费、国外运输保险费；

11.3.2.4. 报《投标须知前附表》中列出的其他伴随服务的费用和标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)；

11.3.2.5若设备为进口产品的，投标人须自行办妥货物进口有关的所有手续及事项，若投标产品原产地为美国且在中国国务院关税税则委员会公告要求加征关税清单范围内的，加征的税费由中标人承担。

11.3.3. 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

11.3.4. 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

11.3.5. 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1备选方案应符合《投标须知前附表》要求。只允许投标人有一个投标方案的，如投标人递交了多个投标方案则将被视为无效投标。

13. 联合体投标

13.1如果《投标须知前附表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力。组成联合体投标的，按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

13.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

13.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

14. 投标人相关证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

### 投标人营业执照副本复印件等证明文件或自然人的身份证明（或《投标须知前附表》要求的其它证明文件）；

### 投标人的资格声明（按招标文件第六部分格式提供，声明其提交的证明文件的真实性与正确性，声明其是独立于采购人和采购代理机构的投标人）；

### 按《投标须知前附表》要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证；

### 中小企业声明函；（如有）

### 投标人必须具有健全稳定的组织机构，并具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（按招标文件第六部分提供的投标人简介格式如实填写《投标人情况介绍表》）；

### 投标人具有《投标须知前附表》要求提供类似货物的经验与业绩（按招标文件第六部分提供的格式填报《投标人同类项目的业绩介绍》）；

### 投标人应按《投标须知前附表》要求的年限提供由会计师事务所出具的审计报告及年度财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

### 货物制造商应具有较完善的质量保证体系，投标人应按招标文件第六部分的要求提供说明；

### 投标人应具有为本招标采购的货物提供长期的售后服务的能力，并按招标文件第六部分的要求提供说明和承诺，出具《售后服务承诺书》；

### 投标人应按《投标须知前附表》要求，提供有关证明其信誉、资格、管理水平、生产许可等相关证明文件；

### 如果《投标须知前附表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标须知前附表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

14.2证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位公章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下各项：

### 货物的型号、规格；

### 货物主要技术指标和性能的详细说明，如果《投标须知前附表》有要求，投标人须提供有关部门出具的检验报告；

### 详细的合同项下提供货物及服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

### 采购人在《投标须知前附表》规定的期间内正常、连续地使用货物所必需的备品、专用工具的清单，包括其货源及现行价格。

### 对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

### 投标人的投标内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于采购人，投标人都应按招标文件中的投标文件格式如实填写《技术条款响应表》和《商务条款响应表》。

### (7) 投标产品属于节能产品或环境标志产品的须提供相关货物的节能产品认证证书或环境标志

### 产品认证证书。

15.2 投标人在阐述本须知第15.1（2）条要求的货物主要技术指标和性能时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

15.3在参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明。

15.4 在核定的经营范围内报价。

16. 投标保证金

16.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。

16.2投标保证金交纳形式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行保函（或《政府采购报价担保函》）等非现金形式提交。采用银行转账、支票、汇票、本票方式提交的投标保证金，应在投标截止时间前到达采购代理机构账户。采用银行保函或《政府采购报价担保函》等非现金形式的应在投标截止时间前将原件在开标现场递交给采购代理机构，采购代理机构开具收据给供应商。

注：保函推荐使用恒德易电子交易平台小程序电子保函，了解恒德易电子交易平台小程序电子保函请扫描以下二维码:

16.3投标人应向采购代理机构提交投标保证金，金额见《投标须知前附表》。

16.4投标保证金应为人民币，可以选择下列方式中任何一种方式提交：

### 从投标人账户将投标保证金转入或汇入以下账户：

### 开户名称：见《投标须知前附表》。

### 开户银行及账号：见《投标须知前附表》。

### ①投标人汇缴保证金时应按标包汇缴，并按招标文件规定的保证金金额汇缴。

### ②汇缴时务必在汇款单备注上标注采购编号。

### 用支票、银行汇票等提交投标保证金的请按银行相关规定存入以下任一账户：：

a．（1）开户名称：广东省机电设备招标中心有限公司

开户行名称：中国工商银行广州北京路支行

开户行地址：广州市越秀区中山五路捷登都会1层

账    号：3602000919200679842

（2）开户名称：广东省机电设备招标中心有限公司

开户行名称：广发银行华泰支行

开户行地址：广州市越秀区先烈中路81号

账   号：9550880003671900102

### 交款时须向银行提供完整的招标编号,由银行开出回单。采购代理机构不另开收据。

### b．银行营业时间：上午9：00-12：00，下午2：00-5：00（节假日除外）。

### 用“银行保函”形式提交的：

### ①采用招标文件提供的格式或采购代理机构接受的其他格式；

### ②由中华人民共和国境内的银行出具的银行保函；

### ③有效期应当与投标有效期一致；

### ④在投标时提供有效的“银行保函”原件，作为投标文件的组成部分之一。

### 采用政府采购投标（报价）担保函提交的：

### ①采用采购文件提供的格式或采购代理机构接受的其他格式；

### ②由专业担保机构出具的政府采购投标担保函；

### ③有效期应当与投标有效期一致。

16.5凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.6如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后原额退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.7中标供应商的投标保证金,在中标供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.8有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

### 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

### 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

### 中标供应商未按本须知规定交纳招标代理服务费。

17. 投标的截止期、投标有效期

17.1 投标的截止时间为《投标须知前附表》规定时间，在截止时间后送达或者未送达指定地点的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒收。

17.2 从投标截止日起，投标有效期为《投标须知前附表》规定天数。在特殊情况下，政府采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金应予以退还，同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件的数量见《投标须知前附表》规定，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

18.4 若为联合体的，除“联合体协议书”及“法定代表人”外，投标文件的其它内容可由联合体主办方进行签署即可。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1投标文件应进行包装、加贴封条。外包装上应当注明项目名称、采购编号和“在（《投标须知前附表》中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人公章。

19.2如果未按要求密封和标记的投标文件将被拒绝。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购代理机构。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标、定标

21. 开标

21.1 采购代理机构在《投标须知前附表》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人、投标人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.3 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由采购人依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员（除采购人代表外）依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，并按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

22.3 本次评标采用《投标须知前附表》中选定的方法，具体见招标文件第四部分“评标方法”。

23. 投标文件的初审

23.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正，并要求投标人书面澄清确认，修正后的价格为最终投标报价。投标人拒不澄清确认的,或修正调整的价格或分项报价中的缺漏项价格超过原投标价格规定的比例（具体比例见《投标人须知前附表》，视为投标报价重大偏差的，评标委员会应当否决其投标（缺漏项的评标价格按其他投标人该项报价的最高价计取作为评标价格，如该缺漏项报价其他投标文件中没有的按市场价调整）：

### 投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

### 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

### 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

### 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。如有缺项、漏项，视为已包含在中标价中。

（5）如有缺项、漏项，视为已包含在中标价中。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标人存在下列情形之一的，投标无效：

### 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

### 未按照招标文件要求签署、盖章的；

### 不具备招标文件中规定的资格要求；

### 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

### 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

### 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

26.2采用综合评分法的，按评审的评标总得分由高到低顺序排列。

26.3采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

26.4 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。

26.5 中标供应商确定后，采购代理机构将在指定的媒体上发布中标公告，并向中标供应商发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标供应商和采购人具有同等法律效力。

27. 替补候选人的设定与使用

27.1 采购人依法确定中标供应商，中标供应商无正当理由不得放弃中标。若中标供应商不能履行合同，采购人可将合同授予排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商，以此类推。

六、质疑和投诉

28.1投标人应知其权益受到损害之日，是指：

### 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

### 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

### 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

28.3投标人对评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。质疑或投诉必须是书面的原件，并加盖投标人公章及由法定代表人或其授权代表签署或盖章。质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

### 投标人对评标结果有质疑的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东省机电设备招标中心有限公司

### 联 系 人：文小姐

### 联系电话：020-66341917

### 传真号码：020-66341967

### 地    址：广州市东风中路515号东照大厦4楼409室

### 邮    编：510045

### 投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按《投标须知前附表》中的联系方式向监管部门投诉。投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

七、 合同的订立和履行

29. 合同的订立

29.1 在合同签订前，中标供应商须提供营业执照、税务登记证（如三证合一则不需提供）和在投标文件中提供的资质证明文件、业绩合同等主要证明文件（如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料）的原件给采购人进行核对。如投标文件中复印件与原件不符，采购人有权取消其中标资格。

29.2 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标供应商投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

30. 合同的履行

30.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

30.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。

30.3 如果《投标须知前附表》有要求，中标供应商在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其它形式向采购人提交履约保证金。如果中标供应商不按规定向采购人提交履约担保，采购人将有充分的理由取消其中标资格并不予退还其投标保证金。

30.4为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，根据政府采购信用担保相关政策的精神，本项目欢迎投标人使用融资担保手段，并由试点地区的专业担保机构作为中标供应商向当地金融机构融资授信的承办机构。

八、适用法律

31.采购人、广东省机电设备招标中心有限公司及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分

评 标 方 法

评标方法

（标包1、2均适用）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《广东省实施<中华人民共和国政府采购法>办法》及相关法律、法规的规定确定以下评标方法、步骤及标准：

一、总则

1．评标委员会

1.1本次招标依法组建评标委员会，评标委员会依法由5位评委组成，包括：采购人代表1人和专家4人，任何人不得干预评标委员会的工作。评标委员会下设评标工作小组，主要负责相关资料的整理、记录评标情况等工作。采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

1)采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

2)参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

3)参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

4)与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关

系；

5)与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.2评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。

1.3参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《广东省实施<中华人民共和国政府采购法>办法》及相关法律、法规的规定，以确保评标的公平、公正。

2．评标方法

2.1本次评标采用综合评分法。

2.2本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好的中标供应商。

2.3提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标委员会确定投标报价较低的投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分和投标报价均相同的，评标委员会采取随机抽取方式确定获得中标供应商推荐资格的投标人；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.4非单一产品采购的项目，评标委员会根据用户需求书中明确的核心产品作为品牌认定，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本办法2.3款规定处理。

3．评标步骤

3.1开标结束后，采购人和采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

3.2评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，并按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。最后评标委员会出具评标报告，并排序推荐中标候选人。

4．评分及其统计

4.1按照评标程序、评分标准以及比重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行综合比较与评价，评出其技术商务评分。各评委的技术商务评分的算术平均值即为该投标人的技术商务得分。然后，评出投标人的价格评分，价格评分再乘以相应的价格比重得出价格得分。将各投标人的技术商务得分和价格得分相加得出其评标总得分。

二、资格审查

5. 开标结束后，采购人和采购代理机构依法按《资格审查表》（见附表1）内容对投标人进行资格审查，并出具资格审查报告。合格投标人不足3家的，不得评标。未通过资格审查的投标人不进入下一阶段的评审。

三、符合性审查

6．评标委员会按照《符合性审查表》内容对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，只有对《符合性审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过符合性审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

7．评标委员会将审查投标文件是否完整、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

8．评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

9．对招标文件作实质响应的投标人不足三家的，应予以废标。

10．无效投标的认定

10.1按《符合性审查表》（见附表2）所列各项，投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。

四、详细评审

11．详细评审是对通过资格审查及符合性审查的投标进行技术商务和价格的评审。

11.1技术、商务评审：评标委员会就投标人各项因素进行评分，各项因素及所占比重详见《技术评审表》（见附表3）、《商务评审表》（见附表4），评分统计按本评标方法4.1条规定进行。

11.2价格评分：

11.2.1 对小型或微型企业投标的扶持：

1）投标人为小型或微型企业且投标产品为小型或微型企业产品时，报价给予(6%)的价格扣除（在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。）；

2）联合体参加政府采购活动时（允许联合体投标时适用），在联合协议中，小型、微型企业协议合同金额占到合同总金额30%以上的，按照与价格扣除政策基本等效的原则，应给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受有关扶持政策。（未在联合体协议中列明合同金额占用比例的不予价格折扣）

3）大中型企业参加政府采购活动时，分包意向协议约定小型、微型企业协议合同金额占到合同总金额30%以上的，应对大中型企业的报价2%的价格扣除。（未在分包意向协议中列明合同金额占用比例的不予价格折扣）

4）本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。投标人须提供《中小企业声明函》，并承诺由本企业或其他中小企业提供相应的货物、工程、服务。

5）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

6） 残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

7）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

8）依据规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

9）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见投标邀请函。

11.2.2采购项目中涉及优先采购品目清单里的产品类别的，对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予3%的价格扣除（强制采购品目的节能产品不执行价格扣除；同一个产品同时获得以上两个认证的，不重复计算。），用扣除后的价格参与评审。（提供节能产品认证证书或环境标志产品认证证书加盖投标人公章）。（适用于广东省内项目）

11.2.3将评标委员会校核后的各投标人的投标报价定义为评标价格。取各评标价格的最低价作为评标基准价。各投标人的价格评分按以下公式计算：

价格评分=（评标基准价/评标价格）×100，价格得分=价格评分×30%。

12．评分总值最高为100分，技术、商务及价格得分分值（比重）分配：

| 评分项目 | 技术得分（F1） | 商务得分（F2） | 价格得分（F2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值（比重） | 50分（50%） | 20分（20%） | 30分（30%） |

根据上述技术、商务及价格的评分及其比重分配，代入下列公式计算各投标人的评标总得分。进入详细评审的各投标人的评标总得分，按得分从高到低排名（得分相同时，投标报价低者优先）。

评标总得分= F1＋F2+F3

其中，F1、F2、F3分别为技术、商务及价格得分，计算时如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。

五、中标候选人

13．评标委员会将出具评标报告，推荐中标候选投标人名单：本项目推荐两位中标候选人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

13.1根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定1名中标供应商。

附表1：资格审查表（注：本表不需要投标人填写）

资格审查表（标包1）

| 序号 | 投标人 投标资格审查项 （即投标人资格条件） | A投标人 | B投标人 | ··· |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件 |  |  |  |
| 2 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未被列入“信用中国（广东珠海）”网站（http://credit.zhuhai.gov.cn/）“行政处罚”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间 |  |  |  |
| 3 | 如投标人提供的电感耦合等离子体串联质谱仪 是进口产品，则非该产品制造商的投标人须提供制造商或总代理出具的有效授权书证明文件并加盖投标人公章 |  |  |  |
| 4 | 本项目不接受联合体投标 |  |  |  |
| 5 | 已购买本项目招标文件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |

备注：

1．采购人和采购代理机构对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

审查人员签名：

采购人签名：                                           日期：

资格审查表（标包2）

| 序号 | 投标人 投标资格审查项 （即投标人资格条件） | A投标人 | B投标人 | ··· |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件 |  |  |  |
|  | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未被列入“信用中国（广东珠海）”网站（http://credit.zhuhai.gov.cn/）“行政处罚”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间 |  |  |  |
|  | 如投标人提供的高效液相色谱仪、全自动病原微生物快速检测系统、生物显微镜、核酸提取仪、自动旋光仪、低温循环水浴、高通量全自动样品前处理系统是进口产品，则非该产品制造商的投标人须提供制造商或总代理出具的有效授权书证明文件并加盖投标人公章 |  |  |  |
|  | 本项目不接受联合体投标 |  |  |  |
|  | 已购买本项目招标文件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |

备注：

1．采购人和采购代理机构对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

审查人员签名：

采购人签名：                                           日期：

附表2：符合性审查表（注：本表不需要投标人填写）

符合性审查表（标包1、2均适用）

| 序号 | 投标人 投标有效性审查项 | A投标人 | B投标人 | ··· |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标函及投标有效期符合要求 |  |  |  |
|  | 按招标文件规定加盖公章和签署 |  |  |  |
|  | 提供了法定代表人资格证明书及授权委托书 |  |  |  |
|  | 投标人的投标报价不得超过分项预算金额及总预算金额 |  |  |  |
| 7 | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |

备注：

1．评审时评委对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过”，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

评委签名：                                           日期：

附表3：技术评分表（注：此表不需要投标人填写）

技术评分表标包1

| 序号 | 评审项目 | 分配 分数 | 评议内容 | A投标人得分 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要技术参数响应程度 | 30 | 根据各投标人所投设备对招标文件重要技术参数中（标“▲”号的指标）响应程度进行评审： 全部满足并均作出响应的得30分，若有不能满足或不作响应的，则每条扣2.5分，扣完30分为止。 注：投标文件中提供《技术要求（条款）响应表》加盖投标人公章。 |  |  |
| 2 | 一般技术参数响应 | 15 | 对招标文件技术要求中的一般参数条款（非▲号指标）响应程度进行评审：全部响应得15分，每有一项参数不响应扣1分，扣完15分为止。 注：投标文件中提供《技术要求（条款）响应表》加盖投标人公章。 |  |  |
| 3 | 技术服务方案 | 5 | 1.技术服务方案计划（包括培训技术人员数量、时间，培训师资力量及配备，备品备件供应响应时间）内容详尽，可行性、针对性强且措施非常完善的得5分； 2.技术服务方案计划（包括培训技术人员数量、时间，培训师资力量及配备，备品备件供应响应时间）内容一般，可行性、针对性一般且措施较完善的得3分； 3.技术服务方案计划（包括培训技术人员数量、时间，培训师资力量及配备，备品备件供应响应时间）内容粗略，可行性、针对性差的得1分； 4.未提供技术服务方案不得分。 |  |  |
| 合计 | 50 |  |  |  |

备注：评委对各投标文件进行评比后，根据评分方法进行相应地评分。

评委签名：                                  日期：

技术评分表标包2

| 序号 | 评审项目 | 分配 分数 | 评议内容 | A投标人得分 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要技术参数响应程度 | 36 | 根据各投标人所投设备对招标文件重要技术参数中（标“▲”号的指标）响应程度进行评审： 全部满足并均作出响应的得36分，若有不能满足或不作响应的，则每条扣1分，扣完36分为止。 注：投标文件中提供《技术要求（条款）响应表》加盖投标人公章。 |  |  |
| 2 | 一般技术参数响应 | 10 | 对招标文件技术要求中的一般参数条款（非▲号指标）响应程度进行评审：全部响应得10分，每有一项参数不响应扣0.5分，扣完10分为止。 注：投标文件中提供《技术要求（条款）响应表》加盖投标人公章。 |  |  |
| 3 | 技术服务方案 | 4 | 1.技术服务方案计划（包括培训技术人员数量、时间，培训师资力量及配备，备品备件供应响应时间）内容详尽，可行性、针对性强且措施非常完善的得4分； 2.技术服务方案计划（包括培训技术人员数量、时间，培训师资力量及配备，备品备件供应响应时间）内容一般，可行性、针对性一般且措施较完善的得2分； 3.技术服务方案计划（包括培训技术人员数量、时间，培训师资力量及配备，备品备件供应响应时间）内容粗略，可行性、针对性差的得0.5分； 4.未提供技术服务方案不得分。 |  |  |
| 合计 | 50 |  |  |  |

备注：评委对各投标文件进行评比后，根据评分方法进行相应地评分。

评委签名：                                  日期：

附表4：商务评分表（注：此表不需要投标人填写）

商务评分表标包1

| 序号 | 评审项目 | 分配 分数 | 评议内容 | A投标人得分 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诚信评价 | 5 | 按照《珠海市政府采购供应商诚信管理暂行办法》对供应商在珠海市政府采购监管网（珠海市政府采购系统）中的诚信状况进行评价： 1.被记入系统诚信“黑名单”（但不处于被禁止参与政府采购活动期间），本项得分 0 分。 2.未被记入系统诚信“黑名单”，或者不存在系统诚信“黑名单”中，得分 5 分。 说明：以代理机构在开标截止后，在“珠海市政府采购监管网”查询的供应商诚信状况为准。供应商诚信状况由代理机构提供给评审委员会，由评审委员会根据招标文件的规定进行评审。如系统中不存在（或者查询不到）供应商记录的，视作供应商不存在系统诚信“黑名单”中，符合第 2 种情形。 |  |  |
| 2 | 业绩 | 10 | 2019年1月1日以来投标人同类项目销售实施经验：每项业绩得2分，最高得10分。 注：投标文件须提供合同或中标（成交）通知书或相关验收证明文件的复印件并加盖投标人公章，未提供或提供的证明资料不符合要求的则不得分。 |  |  |
| 3 | 售后服务 方案 | 5 | 1.售后服务方案计划（包括主机升级、到场维修响应时间、设备的保质期）内容详尽，可行性、针对性强且措施非常完善的得5分； 2.售后服务方案计划（包括主机升级、到场维修响应时间、设备的保质期）内容一般，可行性、针对性一般且措施较完善的得3分； 3.售后服务方案计划（包括主机升级、到场维修响应时间、设备的保质期）内容粗略，可行性、针对性差的得1分； 4.未提供售后服务方案的则不得分。 |  |  |
| 合计 | 20 |  |  |  |

备注：评委对各投标文件进行评比后，根据评分方法进行相应地评分。

评委签名：                                  日期：

商务评分表标包2

| 序号 | 评审项目 | 分配 分数 | 评议内容 | A投标人得分 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诚信评价 | 5 | 按照《珠海市政府采购供应商诚信管理暂行办法》对供应商在珠海市政府采购监管网（珠海市政府采购系统）中的诚信状况进行评价： 1.被记入系统诚信“黑名单”（但不处于被禁止参与政府采购活动期间），本项得分 0 分。 2.未被记入系统诚信“黑名单”，或者不存在系统诚信“黑名单”中，得分 5 分。 说明：以代理机构在开标截止后，在“珠海市政府采购监管网”查询的供应商诚信状况为准。供应商诚信状况由代理机构提供给评审委员会，由评审委员会根据招标文件的规定进行评审。如系统中不存在（或者查询不到）供应商记录的，视作供应商不存在系统诚信“黑名单”中，符合第 2 种情形。 |  |  |
| 2 | 业绩 | 10 | 2019年1月1日以来投标人同类项目销售实施经验：每项业绩得2分，最高得10分。 注：投标文件须提供合同或中标（成交）通知书或相关验收证明文件的复印件并加盖投标人公章，未提供或提供的证明资料不符合要求的则不得分。 |  |  |
| 3 | 售后服务 方案 | 5 | 1.售后服务方案计划（包括主机升级、到场维修响应时间、设备的保质期）内容详尽，可行性、针对性强且措施非常完善的得5分； 2.售后服务方案计划（包括主机升级、到场维修响应时间、设备的保质期）内容一般，可行性、针对性一般且措施较完善的得3分； 3.售后服务方案计划（包括主机升级、到场维修响应时间、设备的保质期）内容粗略，可行性、针对性差的得1分； 4.未提供售后服务方案的则不得分。 |  |  |
| 合计 | 20 |  |  |  |

备注：评委对各投标文件进行评比后，根据评分方法进行相应地评分。

评委签名：                                  日期：

附表5：投标报价修正表（注：表格不需要投标人填写）

投标报价修正表（标包1、2均适用）

| 项目名称: | 采购编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 投标人名称 |
|  |  | A投标人 | B投标人 | C投标人 |
| 1 | 投标总报价 |  |  |  |
| 2 | 修正后的价格 |  |  |  |
| 3 | 报价给予的价格扣除(%) |  |  |  |
| 4 | 对小型或微型企业投标扶持的价格扣除（元） |  |  |  |
| 5 | 评标价格（元） |  |  |  |
| 评委签名： | 日期：2021年 月 日 |

第五部分

合 同 格 式

政府采购项目

合同书

（货物类）

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：  二○二    年    月     日

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

政府采购项目

采购合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》的相关规定及招标结果，为明确甲乙双方的权利义务，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经协商一致，签订本合同。

第一条  货物名称、数量、价格

|  | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 厂家/产地 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币）：人民币 |

以上价格包括设备价、设备运输费、设备安装调试费、培训费、保险费、首次检定费、各种税费等，甲方不再支付其他费用。每台设备应包含的材料详见附件：配置清单。

第二条  货物的质量标准、售后服务及损害赔偿

1.货物的质量标准按国家标准执行。

2.货物的质量保修期为  个月，自验收合格并签字之日起算。

3.货物在质量保修期内，乙方必须提供所有货物全免费保修服务，甲方无需支付任何费用；货物质量保修期外，乙方应提供货物终身售后服务，对货物进行定期的免费检测与维护，并可按规定收取材料费。设备出现故障时，乙方保证  小时内响应，维修人员  小时内到达现场及时处理故障，如设备在  小时内仍无法修复，乙方应提供不低于故障设备档次、配置的同类型设备作为备用，以保证设备的正常运作。

4.无论何时，因乙方设计、制造等质量缺陷造成甲方损失，乙方应予以赔偿。

5.如果乙方供应的设备货不对版，断供等，乙方应承担赔偿责任，且甲方有权将乙方列为不诚信单位予公示。

第三条  交货和验收

1.交货期：

2.交货地点：甲方所在地（具体以甲方指定交货地点为准）。

3.交货验收方式：

1）乙方将设备送至甲方指定交货地点，并在交货后   天内完成安装和调试。乙方应派遣有经验有能力的工程师进行安装、调试，并检验其产品性能和指标。

2）货物安装调试完成并正常运行后  个工作日内，由甲方组织人员进行验收。乙方应负责就设备的正常操作、日常维护和保养等方面对甲方相关操作人员进行现场培训和指导，直到甲方操作人员掌握操作方法和相关要领为止。

4.验收标准：

1)单证齐全，有原产地证明、产品合格证（或质量保证书）、商标、说明书等。

2)保证所供合同设备是全新产品，质量符合国家相关标准和相关参数指标要求。

3）现场测试设备正常运作，能达到临床效果。

第四条  货款的结算

- 付款方式：合同签订后30天内支付合同总价的60%作为合同预付款；仪器设备到货验收确认后，在20个工作日内支付合同总价的20%；仪器设备安装调试结束，提交全部报告材料并验收合格后，合同余款15%在20个工作日内一次性无息付清，剩余5%作为本项目质保金，质保期满后一个月内无息付清。

中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的合法有效的发票；

（3）验收报告；

（4）中标通知书；

（5）报关单。

第五条  异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现设备的品种、型号、数量、规格和质量不合规定，应妥为保管，并在30日内向乙方提出书面异议；甲方逾期通知或者自货物交付使用之日起30日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。

2.乙方在接到甲方书面异议后，应在 3 日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3.在甲乙双方合理处理异议之前，甲方有权拒付不符合合同规定部分或全部的货款。

第六条  乙方的违约责任

1.乙方所交设备品种、型号、数量、规格、质量不符合合同规定的，由乙方在 5 日内负责退换货，并承担调换或退货而产生的实际费用。自甲方验收发现不合格之日起 10 日内，乙方仍未退换合格的货物给甲方的，除要求乙方支付违约金、赔偿损失外，甲方有权解除合同。

2.乙方逾期交货的，每逾期1日，则每日应向甲方支付相当于逾期交货部分货物总价款1‰的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。乙方逾期交满30日，除要求乙方支付违约金、赔偿损失外，甲方有权解除合同。

3.乙方逾期安装、调试货物的，每逾期1日，则每日应向甲方支付相当于逾期安装、调试货物总价款1‰的违约金，并承担甲方因此所受的损失。乙方逾期安装、调试货物超过30日，除要求乙方支付违约金、赔偿损失外，甲方有权解除合同。甲方也可以单方聘请第三方予以安装、调试，安装调试的费用由乙方承担。

4.乙方未能如约履行保修、维修义务的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；甲方可以聘请第三方予以维修，维修费用由乙方支付。

5.质保期内乙方累计三次未能如约履行维修义务的，甲方有权没收货物质量保证金且乙方仍须按照上述规定履行保修、维修义务。

第七条  甲方的违约责任

甲方违反合同规定且没有正当理由而拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第八条  不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条  争议的解决

1.因设备的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。

2.因履行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成的，依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.本合同所称之损失包括实际损失和合同履行后可以获得的利益、诉讼或仲裁费以及合理的调查费、律师费等相关法律费用。

第十条  附则

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章，且经采购代理机构见证后生效。

2.合同一式陆份。甲乙双方各执两份，一份送珠海市政府管理办公室备案，一份送政府采购代理机构备案。

附件：配置清单

甲方（章）：                                    乙方（章）：

法定代表人：                                    法定代表人：

单位地址：                                      单位地址：

联系电话：                                      联系电话：

签约日期：2021年    月    日                    签约日期：2021年   月    日

签订地点：珠海市

见证机构：广东省机电设备招标中心有限公司

日期：2021年  月  日

# 第六部分

# 投 标 文 件 格 式

货物类项目投标文件

一、  自查表

二、  价格部分

三、  资格性文件

四、  商务部分

五、  技术部分

六、  其他部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 招标文件要求提交的资料，但投标格式里没有提供格式的，请投标人自行拟定格式。

政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购编号 （包、组号）：

项    目    名    称：

投标人名称（盖章）：

日      期：          年     月     日

## 一、自查表

| 1.1资格自查表（标包1） |
| --- |
| 评审内容 | 招标文件要求 （详见《资格审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格 检查 | 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未被列入“信用中国（广东珠海）”网站（http://credit.zhuhai.gov.cn/）“行政处罚”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 如投标人提供的电感耦合等离子体串联质谱仪 是进口产品，则非该产品制造商的投标人须提供制造商或总代理出具的有效授权书证明文件并加盖投标人公章 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 本项目不接受联合体投标 | □通过 □不通过 |  |
|  | 已购买本项目招标文件 | □通过 □不通过 |  |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

| 1.1资格自查表（标包2） |
| --- |
| 评审内容 | 招标文件要求 （详见《资格审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格 检查 | 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未被列入“信用中国（广东珠海）”网站（http://credit.zhuhai.gov.cn/）“行政处罚”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 如投标人提供的高效液相色谱仪、全自动病原微生物快速检测系统、生物显微镜、核酸提取仪、自动旋光仪、低温循环水浴、高通量全自动样品前处理系统是进口产品，则非该产品制造商的投标人须提供制造商或总代理出具的有效授权书证明文件并加盖投标人公章 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 本项目不接受联合体投标 | □通过 □不通过 |  |
|  | 已购买本项目招标文件 | □通过 □不通过 |  |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

| 1.2符合性自查表（标包1、2均适用） |
| --- |
| 评审内容 | 招标文件要求 （详见《符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| 符合性 检查 | 投标函及投标有效期符合要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 按招标文件规定加盖公章和签署 | □通过 □不通过 |  |
|  | 提供了法定代表人资格证明书及授权委托书 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标人的投标报价不得超过分项预算金额及总预算金额 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形 | □通过 □不通过 |  |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

1.3技术评分自查表（标包1、2均适用）

| 序号 | 评审分项 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重要技术参数响应程度 | 见投标文件（）页 |
| 2 | 一般技术参数响应 | 见投标文件（）页 |
| 3 | 技术服务方案 | 见投标文件（）页 |

注：投标人应根据《技术评分表》的各项内容填写此表。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月  日

1.4商务评分自查表（标包1、2均适用）

| 序号 | 评审分项 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 诚信评价 | 见投标文件（）页 |
| 2 | 业绩 | 见投标文件（）页 |
| 3 | 售后服务方案 | 见投标文件（）页 |

注：投标人应根据《商务评分表》的各项内容填写此表。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月  日

二、价格部分

标包1：

2.1投标报价表

| 分项 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 货物费用（货物名称） |  |
| 货物费用（货物名称） |  |
| 运输费 |  |
| 伴随服务费用 |  |
| 其他费用 |  |
| …… |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》 |

备注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.包括但不限于所有货物、备品备件及专用工具价格、包装运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术支持费、人工费、利润、税费、管理费、质量保证期内的售后维护服务费。投标人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在报价中而不予另外增加支付。投标人应提供质保期内所需备件及易损件的名称、数量、货源。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

标包2：

2.1投标报价表

| 分项 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 货物费用（货物名称） |  |
| 货物费用（货物名称） |  |
| 运输费 |  |
| 伴随服务费用 |  |
| 其他费用 |  |
| …… |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》 |

备注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.包括但不限于所有货物、备品备件及专用工具价格、包装运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术支持费、人工费、利润、税费、管理费、质量保证期内的售后维护服务费。投标人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在报价中而不予另外增加支付。投标人应提供质保期内所需备件及易损件的名称、数量、货源。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

2.2投标明细报价表

标包 1：

| 一、货物、设备及材料类详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 产地 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、运输费详细报价 |
| 分项名称 | 分项名称 | 分项名称 | 分项名称 | 分项名称 | 分项名称 | 合计（元） |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、伴随服务费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、其他费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说明 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 五、报价汇总：人民币 元。（以上各合计项与投标报价表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） |
| 六、其他参考费用（下列报价不列入报价总价内） |
| 分项 | 名称 | 规格型号 |  | 制造商 | 单价 | 使用周期/寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《投标报价表》一致。

2. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

标包 2：

| 一、货物、设备及材料类详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 产地 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、运输费详细报价 |
| 分项名称 | 分项名称 | 分项名称 | 分项名称 | 分项名称 | 分项名称 | 合计（元） |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、伴随服务费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、其他费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说明 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 五、报价汇总：人民币 元。（以上各合计项与投标报价表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） |
| 六、其他参考费用（下列报价不列入报价总价内） |
| 分项 | 名称 | 规格型号 |  | 制造商 | 单价 | 使用周期/寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《投标报价表》一致。

2. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

2.3 投标货物配置清单(标包1、2均适用）

| 序号 | 名 称 | 产地/品牌 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.清单中须按要求列明所有投标货物的详细配置，未列明的将作无实质性响应处理。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 三、资格性文件

3.1 投标函

（采购人/采购代理机构）：

依据贵方（项目名称、采购编号)招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份；并在正本内附有对应于投标文件各册内容的电子文件一套（光盘形式，文件格式采用贵方认可的办公软件制作）。

1. 自查表；

2. 价格部分；

3. 资格性文件；

4. 商务部分；

5. 技术部分；

6. 其他部分。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.全部货物和相关服务的投标总价详见投标报价表。

3.投标有效期为投标须知17.2规定时间，中标供应商投标有效期延至合同验收之日。

4.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

5.      (投标人名称)     作为投标人正式授权     (授权代表全名, 职务)       代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

6.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

7.我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

8.我方明白并同意在规定的开标时间之后、投标有效期之内若撤回投标，投标保证金将被贵方不予退还。

9.我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标。

10.我方如果中标，将按照招标文件及其修改文件（如果有的话）的要求及我方投标承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务。

11.我方同意按投招标文件规定向采购代理机构缴纳招标代理服务费, 就本次招标应由我方交纳的招标代理服务费将按随附于本投标文件的承诺书支付。

12.我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。

（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，采购人可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字或盖章：

投标人名称(盖章)：

开户银行：

账号：

日期：

3.2中小企业声明函（投标人可根据自身实际情况选用）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）  的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

#### 3.3残疾人福利性单位声明函（投标人可根据自身实际情况选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：   年  月  日

#### 监狱企业的证明文件（如有）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖投标单位公章。

#### 政策功能情况（如有）

项目名称：

| 类别 | 投标产品 （规格型号） | 制造商 | 认证证书号 | 金额 | 金额占总报价比重（累计 %） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |
| 环保标志产品 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |
| 说明 |  |

说明

  - 节能产品须填写认证证书编号，并提供投标产品的节能产品认证证书复印件，加盖投标人公章。

  - 环保标志产品须填写认证证书编号，并提供投标产品的环保标志产品认证证书复印件，加盖投标人公章。

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

3.4法定代表人/负责人证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人证明书

致：采购人/采购代理机构：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人/负责人，特此证明。

签发日期：   年  月  日

单位：           （盖章）

附：法定代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：采购人/采购代理机构

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位：                   （盖章）

法定代表人/负责人：              （签字或盖章）

有效期限：与投标有效期一致

签发日期：   年   月   日

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

3.5 关于资格的声明函

资格声明函

致：（采购人/采购代理机构）

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        包(组)号：            ）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供投标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

2.我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）及广东省机电设备招标中心有限公司（采购代理机构）；

3.我方在参加本次投标前 三 年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.我方承诺参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

5.                                                    。

附相关文件如下：

1.提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未被列入“信用中国（广东珠海）”网站（http://credit.zhuhai.gov.cn/）“行政处罚”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料加盖投标人公章）；

2.营业执照（复印件加盖投标人公章）；

3.投标人认为有必要提供的相关证明文件（如有）。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

附表：

制造商（或授权方）授权书（选用）

（采购人/广东省机电设备招标中心有限公司）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的法人，主要营业的地点设在      （制造商地址）/（授权方地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购编号为               、项目名称：      ） 的文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （响应标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商/总代理，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件。

制造商（或授权方）名称：  （盖章）

法定代表人（或法定代表人授权代表）：（签字或盖章）

职务：

部门：

3.7 投标承诺书

投 标 承 诺 书

（采购人名称）：

本投标人已详细阅读了  （项目名称）  招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1.本投标人自愿在招标文件规定的时限内按照招标文件及采购合同、用户需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时交货并验收合格。货物质量按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、珠海市有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

3.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保。

4.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约担保并商签采购合同，对招标文件第五部分《合同书》中的条款项下的内容完全响应，不作任何的偏离。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标担保。

6.保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标人对投标人违约处理。

7.保证中标之后不转包，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规。

8.保证中标之后按招标文件要求向招标项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

9.保证中标之后密切配合采购人开展工作，接受采购人的监督管理。

10.保证按招标文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

本投标人在规定的投标有效期限内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 四、商务部分

4.1投标人概况

1.投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2.合作机构与供货渠道情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 代理或生产厂家 | 单位名称： 地址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 设在广东省内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

3.投标人同类项目的业绩介绍（按《技术商务评分表》要求提供）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 签订时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

4.拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

5.履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 年 月 日- 年 月 日 |  |  |
| 3 | 年 月 日- 年 月 日 |  |  |
| 4 | 年 月 日- 年 月 日 | 质保期 |  |

6.投标人的财务报表。投标人应根据评审表要求提交相应年度的经独立会计师事务所出具的审计报告及经审计的财务报表（财务报表只需资产负债表、利润表及现金流量表等）。

7.投标人认为有必要提供的其它资料。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

4.2商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：符合招标文件要求 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 所提供的报价按招标文件要求计算且未超过政府采购预算 |  |  |
| 7 | 服务期限符合招标文件要求 |  |  |
| 8 | 服务承诺及要求符合招标文件要求 |  |  |
| 9 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 10 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 11 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 12 | 交货完工期：符合招标文件要求 |  |  |
| ... | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

4.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自拟，可自行补充）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.售后服务承诺；

7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

附表：售后服务承诺书

售后服务承诺书

投标人应详细说明质保期前后的服务，并对备品备件的长期供应作出承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1. 投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；

2. 可向用户提供的优惠条件及程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

3. 对用户的人员培训及费用；

4. 制造商是否建立专门的售后服务机构；

5. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现质量问题的处理（响应时间、费用负担等）。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 五、技术部分

5.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：附以下材料：

1. 设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片等相关证明文件。

2. 货物清单，包括备品备件、专用工具等。

3. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

5.2技术条款响应表

标包1：

（1）重要参数指标“▲”号技术条款响应表

| 序号 | 招标规格要求 | 投标实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.4.▲投标所用的ICP-MS/MS型号需具有广泛的用户基础及应用前景，投标人须提供不少于10个该型号中标通知书或合同；并提供不少于20篇2019年至2020年发表的使用该型号进行应用研究的外文应用文献。（备注：投标人需在投标文件中提供证明资料，未提供或提供的证明资料不符合要求的则不得分。） | 根据投标人实际响应内容逐条填写（下同） |  |  |
| 2 | 2.4.▲ICP发生器: 数字式驱动的固态ICP发生器，工作频率≤27 MHz，最大功率1.6 kW。 |  |  |  |
| 3 | 2.5.▲射频线圈采用主动式水冷或气冷设计，不采用主动式水冷设计的必须多配20套射频线圈备用。 |  |  |  |
| 4 | 2.6.▲二次放电消除技术：需具备屏蔽矩物理接地技术。 |  |  |  |
| 5 | 2.7.▲接口: 镍采样锥与截取锥；具有≤0.45mm的截取锥孔设计，减少高基体样品进入仪器真空腔，保证质谱系统得长期稳定性，减少真空腔内的维护。如采用超锥或嵌片技术，应多配20套超锥或嵌片以备更换。 |  |  |  |
| 6 | 2.9.2.▲碰撞反应池气体控制：配置不少于4个MFC，用于精确控制He、H2、NH3/He、O2等池气体。 |  |  |  |
| 7 | 2.10.▲一级四极杆Q1：必须是与主四极杆长度规格一致的双曲面四极杆，可以进行单质量数过滤，使非选定质量的离子无法进入碰撞反应池。 |  |  |  |
| 8 | 2.11.1.▲离子导杆：采用六极杆或八极杆离子导杆设计。 |  |  |  |
| 9 | 2.11.2.▲池气体性能：除常规使用的池气体外，还具备使用N2O、CH3F、CH4、N2等气体进行研究的能力；须提供使用N2O、CH3F气体的公开发表文献各两篇证明仪器具有该能力； |  |  |  |
| 10 | 2.12.1.▲驱动频率：2.8~3.0MHz； |  |  |  |
| 11 | 4.3. ▲氧化物(CeO+/Ce+):  ≤1.5 %。 |  |  |  |
| 12 | 4.5. ▲丰度灵敏度： 4.5.1. 低质量端: ≤ 1 x 10-9 （即＜0.001ppm）。 4.5.2. 高质量端: ≤ 1 x 10-9 （即＜0.001ppm）。 |  |  |  |
| … | … | … | … | … |

说明：

1.投标人必须对应招标文件《用户需求书》中带“▲”号条款内容逐条响应，带“▲”号条款为评审时的重要参数指标，负偏离（不满足要求）将影响评审得分。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

标包2：

（2）重要参数指标“▲”号技术条款响应表

| 序号 | 招标规格要求 | 投标实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲1.2、最大操作压力：≥9,500 psi； | 根据投标人实际响应内容逐条填写（下同） |  |  |
| 2 | ▲1.3、标配双流路：双流路，双混合器，可在软件上一键自动切换； |  |  |  |
| 3 | ▲1.4、缓冲盐PH值自动配置功能：可在工作站直接设置流动相pH值，泵送液时根据该pH值自动配置流动相pH值； |  |  |  |
| 4 | ▲1.8、流速精度：≤0.075%RSD ，精确到小数点后3位，并且第三位不为0； |  |  |  |
| 5 | ▲2.5、交叉残留污染：≤ 0.002%咖啡因。 |  |  |  |
| 6 | ▲4.5、狭缝宽度：不可变，固定为1.2nm； |  |  |  |
| 7 | ▲5.2、标配内置甲骨文数据库； |  |  |  |
| 8 | ▲4、安全风险监测项目覆盖能力：系统的原厂检测试剂必须包括 —— 沙门氏菌、志贺氏菌、E.coli O157:H7、产志贺氏毒素的大肠埃希氏菌、E.coli O26/O111/O121、E.coli O45/O103/O145、单增李斯特菌、李斯特菌属、大肠/空肠/红嘴鸥弯曲杆菌、金黄色葡萄球菌、霍乱/副溶/创伤弧菌、酵母和霉菌、克罗诺菌属（阪崎肠杆菌）。 |  |  |  |
| 9 | ▲10、系统具备快速多重目标菌检测能力：系统原厂固体试剂可进行E.coli O26/O111/O121、E.coli O45/O103/O145、大肠/空肠/红嘴鸥弯曲杆菌、霍乱/副溶/创伤弧菌 三重PCR检测。 |  |  |  |
| 10 | ▲11、试剂保质期长：所有试剂保质期不低于24个月，避免试剂过期的损失； |  |  |  |
| 11 | ▲12、系统获得的国内标准认可：霍乱/副溶/创伤弧菌得到SN/T 3196-2012标准认可、 沙门氏菌、单增李斯特菌、阪崎肠杆菌、空肠弯曲菌、E.coli O157:H7得到SN/T1869-2007 标准认可。 |  |  |  |
| 12 | ▲16、沙门氏菌检测试剂盒通过AOAC OMA认证、单增李斯特菌检测试剂盒通过AOAC OMA认证 |  |  |  |
| 13 | ▲1.4、6位物镜转换器，智能编码，光强随物镜变换自动调整并记忆（非软件设定）。 |  |  |  |
| 14 | ▲2.1、电动聚光镜、电动视场光阑、孔径光阑；转换物镜后，无需用户手动调节，即可达到整个光路的最佳照明匹配方式（光强、视场光阑、孔径光阑自动匹配）；智能机身功能键： 6个自定义功能键，按照使用习惯自定义按键功能； |  |  |  |
| 15 | ▲2.3、智能型光强管理：低倍物镜时, 自动变为低照明强度, 高倍物镜时, 自动变为高照明强度, 并自动记忆最后设定光强； |  |  |  |
| 16 | ▲2.4、主机前端带LCD显示屏，所有显微镜参数量化--视场光栏, 孔径光栏, 光强调节参数，物镜倍数，观察方式以及其他当前所有部件的工作状态能被存储和复制，以备将来拍摄时的条件再调出和对照。在暗室中拍摄荧光图像时，也可通过屏幕了解显微镜工作状态。 |  |  |  |
| 17 | ▲4.3、芯片规格：1”芯片 |  |  |  |
| 18 | ▲4.4、物理分辨率:2000万象素: 5472x3648 |  |  |  |
| 19 | ▲5、磁头类型：兼容≥4种类型磁头，96 深孔/96 combi /96 PCR 磁头，以及24 combi磁头。 |  |  |  |
| 20 | ▲8、提取板位：可放置板位数≥8 |  |  |  |
| 21 | ▲11、工作体积：10-5000μl/孔 |  |  |  |
| 22 | ▲13、温控模块个数：同时装有2种不同规格的温控模块，分别用于加热和制冷，且2种温控模块可以根据需要随时切换 |  |  |  |
| 23 | ▲24、数据连接：4种连接形式，USB连接PC、USB Wi-Fi或LAN适配器用于网络、RS-232用于自动化、可连接云平台 |  |  |  |
| 24 | ▲5、内 存：32G，可保存超过十万条数据. |  |  |  |
| 25 | ▲8、测量波长：589nm,880nm |  |  |  |
| 26 | ▲19、样品管可以超声清洗，不含有任何传感器，或者任何电子装置，并可选配陶瓷材质旋光管，不接受金属样品管。 |  |  |  |
| 27 | ▲20、温度校准管，使用普通水银温度计即可验证温度传感器的准确度。 |  |  |  |
| 28 | ▲1、控温范围： -20℃～+40℃；显示分辨率：0.1℃；温度稳定性：±0.5℃；温度控制：PID |  |  |  |
| 29 | ▲4、泵功率：压力：1.0bar；流量：23L/min |  |  |  |
| 30 | ▲2、自动冰浴接收单元：前置馏出液接收区设计有冰浴接收单元，采用主机内置压缩机冷却方式，对待接收样品溶液冰浴处理，无需添加冰块或其他冷却介质； |  |  |  |
| 31 | ▲5.1、主机设有微沸和全沸控制模式，根据不同的样品沸点自动控制加热速率，确保蒸馏实验稳定、样品爆沸现象可控； |  |  |  |
| 32 | ▲1、萃取模式：支持柱萃取和96孔板萃取两种模式，两种模式之间可自由切换。自动完成样品前处理的全过程（活化、进样、淋洗、洗脱收集或过滤等步骤），自动选择溶剂，适用1、3、6 mL萃取柱和96孔萃取板 |  |  |  |
| 33 | ▲2、移液模式：采用多通道自动移液器配合移液吸头移液，样品和溶剂不需要进入多通阀、定量环或注射泵等环节，避免采用注射泵，从而避免溶剂管路和样品管路的堵塞及交叉污染；移液器通道数量不小于4通道 |  |  |  |
| 34 | ▲6、样品处理通量：采用96孔板或1 mL小柱时，最大可同步处理96个样品，采用1、3、6 mL小柱时最大可同步处理24个样品 |  |  |  |
| 35 | ▲7、过柱压力：采用正压过柱模式，避免采用负压模式，从而避免交叉污染。压力可调范围0-5 bar，步进0.1 bar可调。采用正压可精确控制处理过程的重现性，提高准确度 |  |  |  |
| 36 | ▲13、控制模式：耐溶剂触摸屏控制，不需要另外配置电脑；可实时显示实验进程；支持通过USB接口导入或导出数据、方法及报告 |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |

说明：

1.投标人必须对应招标文件《用户需求书》中带“▲”号条款内容逐条响应，带“▲”号条款为评审时的重要参数指标，负偏离（不满足要求）将影响评审得分。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

（3）用户需求书非 “▲”号技术条款响应表

包:1：

| 序号 | 招标规格要求 | 投标实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 根据投标人实际响应内容逐条填写（下同） |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1.技术条款为评审时的参数指标，投标人必须对应招标文件第二部分“用户需求书”中非 “▲”号技术条款内容逐条填入上表，否则将影响评审得分，投标人需要注意。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.投标人未在上表中逐一响应的且未在其它地方陈述的条款，视作投标人已经承诺按照招标文件“用户需求书”要求履行，在投标文件其它地方有具体明确陈述的，以其它地方为准。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

（2）用户需求书非 “▲” 号技术条款响应表

包2：

| 序号 | 招标规格要求 | 投标实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 根据投标人实际响应内容逐条填写（下同） |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1.技术条款为评审时的参数指标，投标人必须对应招标文件第二部分“用户需求书”中非 “▲”号技术条款内容逐条填入上表，否则将影响评审得分，投标人需要注意。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.投标人未在上表中逐一响应的且未在其它地方陈述的条款，视作投标人已经承诺按照招标文件“用户需求书”要求履行，在投标文件其它地方有具体明确陈述的，以其它地方为准。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

5.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为（格式自拟）：

5.3.1设备配置简介；

5.3.2设备技术特点说明及详细方案；

5.3.3合同执行计划（投标人应详细描述中标后具体的履行合同时间计划）；

5.3.4供货方式和交货进度计划；

5.3.5项目整体验收计划（如有）；

5.3.6投标人认为必要说明的其他内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

附表：交货进度表格式

交货进度表

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》的要求做出交货进度表。

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单件重量 | 发运地 | 到货地 | 运输方式 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.本表序号应与供货一览表序号相一致；

2.单件重量无法准确时，请标注大致重量。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

5.4 政策适用性说明

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 类别 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 | 认证证书编号 | 该产品报价占总报价比重 （累计 %） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能 产品 |  |  |  |  |
| 环保 标志 产品 |  |  |  |  |
| 说明 |  |

注：1. “节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并同时提供有效期内的证书复印件附后，同时提供下述文件（均为复印件，加盖投标人公章）：

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布。

2、报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 六、其它部分

6.1招标代理服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

# 承诺书号：

致：广东省机电招标招标中心有限公司

如果我方在贵中心组织的（项目名称）（招标编号：     ）的货物及服务招标中获中标，我方保证在中标公告发布后十日内，向贵中心交纳招标代理服务费（招标代理服务费缴纳标准及账号详见须知前附表）。

我方如违反上款承诺，愿凭贵中心开出的相关通知，按上述承诺金额在我方提交的投标保证金（保函）中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行（应广东省机电设备招标中心有限公司的要求）办理支付手续。如我方提交的投标保证金不足抵扣招标代理服务费的，我司承诺立即补足。

特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

6.2增值税专用发票开票资料表（本页需要整页打印且单独成页）

| 单位名称 （必须为一般纳税人） |  |
| --- | --- |
| 纳税人识别号 |  |
| 地址、电话 |  |
| 开户行及账号 |  |
| 单位公章： |  |
| 备注： 1、本表仅为一般纳税人适用，如投标人为小规模纳税人则不适用。 2、投标人若成为中标人且按要求交纳代理服务费后，如需要代理机构开具增值税专用发票的，则投标人需要提供本表及一般纳税人证明资料并加盖单位公章。（本表非评标资料，投标人可视实际需求情况自行确定是否提供，如不提供，视为开具增值税普通发票处理，不能重新要求换增值税专用发票）。 |
| 3、一般纳税人证明资料打印指引：投标人注册所在地国家税务局网站首页->办税服务->涉税查询->一般纳税人资格查询->输入纳税人识别号（社会信用代码）。 |

6.3采购人配合条件

1．投标人在投标文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。

6.4其它格式（如有）

# Text boxes

法定代表人/负责人身份证复印件

被授权代表身份证复印件（正反面）