## 采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目以“★”标注）。若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章或自然人加盖手指指印），否则相应投标无效。

6. 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。

7. 供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

| 一、项目要求及技术需求 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 功能目标及技术指标 |
|  | T8一体灯管 | 1000支 | 一、产品技术参数： ▲1.功率(W) ：18W 2.输入电压(V) ： AC85～265V，50～60Hz； 3.LED光通量(Ф): ≥85Lm/w ； ▲4.功率因数（PF）: ≥0.95； 5.色温：5000K； 6.适用温度/湿度范围-25～45°C 10%～95%； 7.防护等级： ≥IP40 ； 8.寿命： ≥25000h； 9.长度 ：1200mm； 二、产品条件要求： 1.符合《普通照明用自镇流LED灯性能要求(GB/T 24908-2014)》和《普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求（GB 24906-2010）》执行标准； 2.产品必须通过3C认证并拥有其标识； ▲3.必须使用ic恒流驱动电源（不能使用阻容电源）； 4.灯体采用半铝壳加亚克力灯罩设计，不得使用玻璃管； 5.LED光源选用A级芯片,每年照度降低≤5%，5万小时照度降低≤30%。 6.带插头电源线、带金属固定夹扣 三、投标文件中须提供投标产品彩页并加盖投标人单位公章（自然人加盖手指指印），否则投标无效。 |
|  | T8灯管 | 1000支 | 一、产品技术参数： ▲1.功率(W) ：18W 2.输入电压(V) ： AC85～265V，50～60Hz； 3.LED光通量(Ф): ≥85Lm/w ； ▲4.功率因数（PF）: ≥0.95； 5.色温：5000K； 6.适用温度/湿度范围：-25～45°C 10%～95%； 7.防护等级： ≥IP40 ； 8.寿命： ≥25000h； 9.长度 ：1200mm； 二、产品条件要求： 1.符合《普通照明用自镇流LED灯性能要求(GB/T 24908-2014)》和《普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求（GB 24906-2010）》执行标准； 2.产品必须通过3C认证并拥有其标识 3.必须使用ic恒流驱动电源（不能使用阻容电源）； 4.灯体采用半铝壳加亚克力灯罩设计，不得使用玻璃管； 5.LED光源选用A级芯片,每年照度降低≤5%，5万小时照度降低≤30%。 三、投标文件中须提供投标产品彩页并加盖投标人单位公章（自然人加盖手指指印），否则投标无效。 |
|  | 工矿灯(体育馆用) | 120盏 | 一、产品技术参数： ▲1.功率(W) ： 100W 2.输入电压(V) ： AC85～265V，50～60Hz ▲3.电源效率(%)： ≥95% 4.LED光通量(Ф): ≥100Lm/w 5.功率因数（PF）: ≥0.95 6.发光角度： 100° 7.色温：5000K 8.适用温度/湿度范围：-20～40°C 10%～95%； 9.防护等级： ≥ IP44 10.寿命： ≥25000h 二、产品条件要求： 1.产品必须通过3C认证并拥有其标识； 2.LED光源选用A级芯片,每年照度降低≤5%，5万小时照度降低≤30%。 3.外壳： 铝合金材质带散热片； ▲4.采用高效恒流驱动电源（不能使用阻容电源）； 5.吊装 三、投标文件中须提供投标产品彩页并加盖投标人单位公章（自然人加盖手指指印），否则投标无效。 |
|  | 工矿灯 (体育馆用) | 120盏 | 一、产品技术参数： ▲1.功率(W) ： 150W 2.输入电压(V) ： AC85～265V，50～60Hz 3.电源效率(%)： ≥90% 4.LED光通量(Ф): ≥100Lm/w ▲5.功率因数（PF）: ≥0.95 6.发光角度： 100° 7.色温：5000K 8.适用温度/湿度范围：-20～40°C 10%～95%； 9.防护等级 ：≥ IP44 10.寿命 ：≥>25000h 二、产品条件要求： 1.产品必须通过3C认证并拥有其标识； 2.LED光源选用A级芯片,每年照度降低≤5%，5万小时照度降低≤30%。 3.外壳： 铝合金材质带散热片； 4.采用高效恒流驱动电源（不能使用阻容电源）； 5.吊装 三、投标文件中须提供投标产品彩页并加盖投标人单位公章（自然人加盖手指指印），否则投标无效。 |
|  | 投射灯 （田径场投射灯） | 24盏 | 一、产品技术参数： ▲1.功率(W) ： ≥ 480w 2.输入电压(V) ： AC85～265V，50～60Hz ▲3.电源效率(%)： ≥90% 4.LED光通量(Ф): ≥90Lm/w ▲5.功率因数（PF）: ≥0.95 6.发光角度： 120° 7.色温：6000K-6500K 8.适用温度/湿度范围-20～40°C 10%～95%； 9.防护等级 ≥ IP65 10.寿命 ≥>25000h 二、产品条件要求： 1.产品必须通过3C认证并拥有其标识； 2. LED光源选用A级芯片,每年照度降低≤5%，5万小时照度降低≤30%； 3.采用高效恒流驱动电源（不能使用阻容电源）； 4.外壳材质：钢化玻璃面板、铝合金散热材质后壳； 三、投标文件中须提供投标产品彩页并加盖投标人单位公章（自然人加盖手指指印），否则投标无效。 |
|  | 太阳能路灯（带灯杆） | 20盏 | 一、产品技术参数： ▲1.功率(W) ： 30W 2.输入电压(V) ： AC85～265V，50～60Hz 3.电源效率(%)： ≥90% 4.LED光通量(Ф): ≥90Lm/w ▲5.功率因数（PF）: ≥0.95 6.发光角度： 120° 7.色温：5000K 8.防护等级 ≥ IP65 9.寿命 ≥25000h 二、产品条件要求： 1.灯杆金属/合金材质，高度5.5-6.5米，壁厚>2.5mm； 2. LED光源选用A级芯片,每年照度降低≤5%，5万小时照度降低≤30%； 3.采用高效恒流驱动电源（不能使用阻容电源）； 4.外壳材质：钢化玻璃面板、铝合金散热材质后壳； 5.电池：锂电池、容量≥50AH，质保≥3年; 6.光伏板 ≥100W 7.带光控开关 8.产品必须通过3C认证并拥有其标识 三、投标文件中须提供投标产品彩页并加盖投标人单位公章（自然人加盖手指指印），否则投标无效。 |
|  | LED平板灯 | 700盏 | 一、技术参数要求： ▲1.额定功率（W）：68W 2.输入电压：220V ▲3.功率因数≥0.95 4.色温：4000－6500K； 5.尺寸：600*1200mm（暗装框）； 6.防护等级： 二、产品条件要求： 1.产品必须通过3C认证并拥有其标识； 2. LED光源选用A级芯片,每年照度降低≤5%，5万小时照度降低≤30%； 3.采用高效IC恒流驱动电源，全灌胶防水型，带防水接头（不能使用阻容电源）； 4.外壳：氧化拉丝铝合金边框，钢化玻璃面板、高透光亚克力面板； 5.灯体采用塑铝阻燃（或优于）材料 三、投标文件中须提供投标产品彩页并加盖投标人单位公章（自然人加盖手指指印），否则投标无效。 |
| 二、涉及项目的其他要求 |
| 采购预算 | 具体见本招标文件第一章“公开招标公告”。 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 具体见本招标文件第三章“投标人须知”及第四章“评标办法及评分标准”。 |
| 规范标准 | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 | 见本表“功能目标及技术指标”。 |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 | 见本表“商务要求表”。 |
| 采购标的验收标准 | 1.交付验收标准依次序对照适用标准为： ①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准； ②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求； ③货物符合国家官方合格标准。 2.中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。 5.中标供应商必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统调试至正常运行的最佳状态。 |
| 三、商务要求表（投标人商务响应表与售后服务承诺同一内容不相符的，以低计算） |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”,免费保修期不少于1年，提供终身维修服务；免费保修期内定期对设备按规范进行巡检、保养及维修。 |
| 售后服务要求 | 免费送货上门、调试直至设备验收合格（期间所需器材及费用均由中标供应商承担）。 保修期内非用户原因引起的质量事故中标供应商应负全部责任。 在使用过程中发生质量问题或故障，接通知后1小时响应，24小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过48小时修复，如果故障在检修72小时后故障仍无法排除，中标供应商应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 投标产品必须是原厂生产的全新合格产品。 投标人须在投标文件中提供售后服务方案（含质保期承诺，回访方案，技术服务，技术培训，质保期后零配件优惠等）以供评标。 |
| 交货时间及地点 | 交货时间：签订合同之日起20日内交货调试完毕，通过验收并交付使用。 交货地点：广西柳州市内，采购人指定地点。 |
| 签订合同日期 | 自中标通知书发出之日起30日内。 |
| 付款条件 | 合同中所有货物到齐经采购人签收后，采购人向中标供应商支付合同金额的50%；全部调试完毕验收合格交付采购人后，中标供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后十个工作日内付清合同金额50%款。 |
| 履约保证金 | 合同签订前2日内，中标供应商必须向采购方缴纳履约保证金（保证金金额为中标金额的5%），如中标供应商出现合同条款9.2所列情况之一的，采购方没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究中标供应商责任。履约保证金在所有货物验收合格并交付使用后自动转为质量保证金，中标供应商在承诺的质量保证期间能按售后服务承诺执行且货物无重大质量问题，则采购人在设备质量保证期满后十个工作日内将该质量保证金全部退回（不计息）。 履约保证金账户： 名 称：柳州职业技术学院 开户行：交通银行西江支行 账 号：452060600018120020185 转帐时注明：××××项目，采购编号××××履约保证金 转帐后持银行回执复印件、中标通知书及合同到柳州职业技术学院签定合同。 |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |
| 原厂商授权 | 投标产品生产企业对本次投标项目主要产品的经销商有效的销售授权书原件和售后承诺书原件，中标供应商必须于供货前提供本材料给采购人，否则有权拒绝验收。 |
| 核心产品 | 本项目第7项“LED平板灯”为核心产品，如提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格。 |
| ▲特别说明 | 1.投标文件中必须提供所有投标产品的中国强制性产品认证（CCC）证书复印件并加盖投标人单位公章（自然人加盖手指指印），否则投标无效。 2.投标文件中必须提供所有投标产品的彩页并加盖投标人单位公章（自然人加盖手指指印），否则投标无效。 |