## 采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目参考 “★”标注）。若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

6. 供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

001分标

| 一、项目要求及技术需求 |
| --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量及单位 | 功能目标及技术指标 |
|  | 加速溶剂萃取仪 | 1套 | 一 、用途：用于固体、半固体前处理提取用 二 、功能要求：该仪器具有采用各种有机溶剂进行加压加热快速抽提的功能 三 、技术性能指标 1.装配12个或以上个数萃取池 2.工作温度范围：室温～200℃；加热炉控温精度≤±1℃； ▲3.工作压力范围：0～20Mpa，精度±0.3Mpa。 ▲4.加热炉体：双弧形加热块加热，提高样品的加热效率以及确保加热炉与样品池之间严格的热平衡。 5.触摸屏：采用触摸屏式设计，用户设置萃取参数以及执行功能菜单。 ▲6.萃取池：可提供七种不同体积的样品萃取池：1ml、5ml、11ml、22ml、34ml、66ml、100ml。用户可根据实际样品量以及检测仪器灵敏度的要求灵活选择合适大小的萃取池，萃取池采用密封面及安装螺纹保护，不需要其他辅助工具即可手工组装使用。 ▲7.高压输液泵：泵速：0～50ml/min，可提供压力：大气压～25Mpa。可根据样品萃取池的不同体积自动调节泵速，3级变速。 8.压力控制单元：内置压力控制单元和过压保护系统，可确保仪器运行安全可靠。 9.全中文操作界面，图片式设计。 10.检测传感器：内置了3套“检测传感器”分别用于气路检测、液路检测和位置检测。可智能判别气压是否正常、收集瓶液面高度、萃取池以及收集瓶有无、萃取池体积等等，可保证整个萃取流程的正常安全运行。 11.可采用多种单一常用有机溶剂以及水或者混合溶剂来萃取，具有三元溶剂混合装置，可自动按比例混合萃取试剂 12.自动化程度：全自动化式设计，不少于12位样品池以及12位收集瓶转盘，无人值守可连续自动萃取12个样品，样品的整个萃取过程包含预热、加载溶剂（加压）、加热、萃取、淋洗、过滤、净化、吹扫全部自动化一体完成。在整个萃取过程中如某一个环节发生异常仪器即能自动停止运行并给出提示。 13.扩展功能：采用“基质固相分散（MSPD）”技术以及“固相萃取（SPE）”技术，在萃取样品时使用吸附型净化填料，如Florisil、石墨化碳、氧化铝、Silica、C18等可实现样品萃取的在线净化，样品萃取液可直接上机分析。 14.萃取时间：≤8-20min/个样品（单循环）。 15.电源要求：50～60Hz，220V AC。 ▲16.整机功耗：≤600W。 四 、产品配置 1.主机一台，包括高压输液泵、加热炉体、萃取池转盘、收集瓶转盘、高清触摸屏、 温控单元、压力控制单元、清洗池、废液池、气液检测传感器以及实时操作软件平台。 2.萃取池：（标配6套，视具体情况而定），1ml、5ml、11ml、22ml、34ml、 66ml 、100ml多种规格可任选 3.聚四氟“O”型圈1包，1×50个 4.萃取池密封圈1包，1×10个 5.250ML收集瓶1套，1×12个，符合EPA标准要求 6.250ML收集瓶盖1包，1×50个，带60个耐溶剂隔垫 7.硅藻土过滤片1包 8.5孔废液瓶1个 9.常用工具包以及专用工具各1套 10.配套软件及软件操作设备1套 |
|  | 万分之一天平 | 1台 | 1.全自动外校 2.最大称量220g；精度：0.1mg 3.自动校准系统 4.重复性:≤0.1mg 5.线性:≤0.2mg 7.称盘尺寸:φ90㎜ 8.防静电涂层五面玻璃防风罩 9.四级防震 10.动态温度补偿 11.全自动故障诊断 12.超载保护，计算因子，密度直读。 13.多种应用程序：计数称重、动物称重、百分比称重、净重求和、单位转换、合计、计算（乘、除）。 14.前置式水平仪 15.内置RS232接口，符合GLP标准。 16.下部吊钩，满足大体积称量。 17.左右除皮键。 |
|  | 氢气发生器 | 1台 | 一、仪器特点 1.自动控制：仪器全自动工作，恒压、恒流，氢气流量可根据用量实现全自动调节。 2.产氢湿度更低：采用了膜分离技术及有效的除湿装置，降低了原始湿度，并采用多级吸附，双支不锈钢过滤器，内有微量氧脱除剂（不需活化），氢气纯度更高。 3.工作模式：可提供高、低压两种工作模式， 4.安全可靠：配有安全装置，灵敏可靠，自动防返碱。 二、技术参数 1.氢气纯度： 99.999% 2.氢气流量： 0—500ml/min 3.输出压力： 0-0.4MPa、0-0.6MPa两挡可调 4.压力稳定性： < 0.001MPa 5.供电电源： 220V±10% 50HZ 6.消耗功率： 250 W |
|  | 水浴磁力搅拌器 | 1台 | 1.孔数：4孔独立； 2.控温范围：室温-100℃； 3.加热功率（每孔）：300W； 4.每孔内尺寸约：150*140*145mm |
|  | 二氧化碳压力测定仪 | 1台 | 1.压力：测量范围0-0.6 Mpa，分度0.01Mpa 2.温度：测量范围0-50℃，分度0.1℃ 3.瓶高：最小50 mm, 最大320 mm 4.瓶底直径：最大90 mm 5.尺寸约： 200 x 130 x 400 mm(W x D x H) |
|  | 加热搅拌混合器 | 1台 | 1.最大处理量: 15 L 2.搅拌转速范围: 100-1500 rpm 3.热输出功率:1500 W 4.控温范围 (盘面）:50-500℃ 5.加热盘材质: 玻璃陶瓷 6.盘面尺寸: 约260×260mm 7.IP保护等级：21 8.玻璃陶瓷盘面 9.强力马达，搅拌量为15升 10.固定安全温度550℃ 11.热警提示 12.外观尺寸: 约300× 415×105 mm |
|  | 高压锅灭菌器 | 2台 | 1.全不锈钢 2.转盘式快开盖结构 3.智能化自动控制灭菌循环程序 4.设定温度时间采用一键制操作方式 5.安全连锁互动控制 6.灭菌温度可选设定范围（50℃-134℃） 7.灭菌时间可调设定范围（0-99小时） 8.灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机 9.具有断水保护控制 10.超压自泄0.217Mpa 11.容量：80L 12.电源：220V 13.功率：3.5Kw 14.灭菌室设计体积：Φ370×750MM |
|  | 摇床培养箱 | 2台 | 产品特点 1.集培养箱、振荡器于一体。 2.大屏幕液晶显示屏，能连续、精确、实时显示温度以及转速和工作时间，并且菜单式操作界面，简单易懂。 3.工程塑料外壳，箱体内胆及振动台面均采用不锈钢材料，便于清洗。 技术参数 1.温度分辨率 ：0.1℃ 2.控温范围 ：RT+5~50℃ 3.定时范围 ：1~99小时59分 4.摆振幅度 ：20mm 5.振荡频率 ：40~300rpm 6.外形尺寸 ：约500*632*455mm 7.工作室尺寸 ：托盘尺寸约370*340mm |
|  | 生化培养箱 | 2台 | 一、产品特点 1.采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间可调。 2.电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID自整功能，控温精确、可靠。 3.采用双重六结构，隔热性能好。内门采用全钢化玻璃门，打开外门，观察箱内情况时不影响箱内温度。 4.模块式制冷装置，配置延时启动，高、低压力多重保护。 二、技术参数 1.控温范围：5~50 ℃ 2.温度波动：± 0.5 ℃ 3.消耗功率：800W 4.工作室尺寸：约600 × 550 × 750mm |
|  | 通风柜 | 1台 | 一、产品特性 1.金属部件：主要材质≥1.2mm镀锌钢板，环氧树脂静电喷涂，覆有耐用防化无铅涂层，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气的影响。 2.前板及侧板：主要材质≥6mm亚克力板。 ▲3.七英寸液晶触摸屏显示，高清显示分辨率1024*600。 ▲4.实时温湿度环境监控系统，显示温湿度，设置报警参数。 5.风机监控：风机系统失灵报警，在线可调风机转速，保证不同化学品操作要求风量。 6.过滤器饱和报警系统：过滤器设定饱和报警值，超出范围即报警，相对应VOC浓度等级，当报警器及浓度等级同时处于高位需更换过滤器。 7.高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，遵循ASTM标准，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强，针对粒子采用高效HEPA过滤器，对大于0.3um的粒子，过滤效率达99.995%。 8.LED照明灯功率相当于25W的日光灯，不产生热量，安全并不影响实验环境温度。 9.环氧树脂台面 10.扫描机器二维码，通过微信客户端可实时查看设备运行状况，并可更改设备运行数据。 二、技术参数 1.外部尺寸：约1000*620*1145-1315mm 2.内部尺寸：约971*512*885mm 3.分子过滤器尺寸：约370*395*50mm 4.初效过滤器尺寸：约370*395*21mm 5.空气处理量：230m³/h 6.平均表面风速： 0.4-0.6m/s 7.电压：220V-240V 8.频率：50-60HZ 9.音量：52 dBA |
|  | 隔水式恒温培养箱 | 1台 | 主要特点 1.微电脑PID控制器，箱内温度超过设定值或水夹套水位过高过低，即自动发出声光警报，低水位停止加热。 2.箱门内有便于观察的玻璃门，玻璃门打开时，微风循环与加热自动停止，无过冲之弊。 3.不锈钢工作室，隔水式加热方式，温度均匀，且断电后仍能保持较长时间恒温。 4.液晶屏显示，菜单式操作。 技术参数 1.加热方式：水套式 2.控温范围：RT+5～65℃ 3.温度分辨率/波动度：0.1℃/±0.3℃ 4.工作环境温度：+5～35℃ 5.输入功率：1350W 6.容积：270L 7.定时范围：1～9999min 8.内胆尺寸约(mm)W×D×H：600×600×750 9.外形尺寸约(mm)W×D×H：750×740×1050 10.载物托架（标配）：2块 |
|  | 隔水式恒温培养箱 | 1台 | 一、产品特点 1.水套加热，微风内循环 2.便捷操作，定值运行，自动停止。 3.专用功能键实现温度设定。 4.辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。 5.立式双风道气套，涡轮离心强制送风 6.强制风机散热进气结构，使风机最高工作温度＜50℃，长时长寿运行。 7.低水位报警保证实验安全 8.双门结构，减少热量损失 9.内门强化玻璃，便于随时查看实验状态。 二、技术参数： 1.方式：水套加热+双风道强制对流 2.性能：使用温度范围：RT+10-250℃ 3.温度分辨率：0.1℃ 4.温度波动度：±0.5℃ 温度分布精度：±1.0℃ 5.构成：内装：不锈钢板 外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 6.断热材：聚氨酯 7.加热器：不锈钢加热管 8.额定功率：0.45 kw 9.排气口：无 10.控制器：温度控制方式：数码管双列PID 11.温度设定方式：轻触四按键设定 12.温度表示方式：测定温度显示：3位数码上位显示；设定温度显示：3位数码下位显示 13.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止 14.附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 15.传感器：Pt100 16.安全装置：过升报警、低水位报警 18.规格： 内尺寸（宽*深*高）：约300*300*450 MM 19.内容积：41 L 20.隔板承重：15kg 21.隔板层数：8层 22.隔板架：4件 |
|  | 超低温冰箱 | 1台 | 一、功能描述：保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、精液、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温试验等，适用于血站、医院、防疫站、科研院所、电子化工等企业实验室、生物医学工程研究所，远洋渔业公司等 二、技术要求及配置： 1.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz 2.样式：立式 3.有效容积=338L 4.外部尺寸：约 812*893*1846mm，箱体设计宽度为725mm，适合进入门宽750mm以上门； 5.内部尺寸：约 465*630*1165mm，内胆材质为彩色涂层电锌钢板 6.温度控制：微电脑控制，温度数字显示，,箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆； ▲7.安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地； ▲8.显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。 10.门：外门1个，内门2个；发泡结构内门。可调节搁架，便于物体存放； ▲11.外门四层内门一层，共5层密封结构设计：采用耐腐蚀的橡胶材料，加宽、多层密封条设计； ▲12.隔热层：VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好。 13.搁架可调，方便用户存储物品，宽气候带设计，适合10℃到32℃使用；可选配温度记录仪和冻存架、冻存盒、远程报警功能； 14.双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠。 15.测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度； 16.标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上。 17.25℃环温时，降温速度≤5小时 18.自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待。 19.标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险。 |
|  | 低温冰箱 | 1台 | 一、技术参数： ▲1.有效容积：≥890L； 2.样式：立式双开门； 3.搁架：12； 4.功率：900W； 5.电压：220V/50HZ； 6.箱内温度：2~8℃可调； 7.箱内尺寸：约1025*563*1423mm 二、产品性能：微电脑控制，数字温度显示，调整增量为0.1℃；风冷系统，确保温度恒定；翅片式蒸发器，提高降温速度；人性化设计，可靠便利温度控制；风冷系统，箱内温度波动范围±3℃，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~8℃ ▲三、 安全系统：完善的报警系统，有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、远程报警、电源故障报警、制冷系统故障报警；内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警72小时。 ▲四、人性化设计：多层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间；安全门锁设计，防止随意开启，大屏幕数字温度显示，便于观察；宽电压带，适合电压不稳定地区，适合环境温度10~32℃，适合环境湿度80%；发泡箱体，透明真空钢化玻璃门，止动脚轮方便使用，内设照明灯 五、 省内有50个以上售后服务网点，24小时内上门维修服务。 六、配置：主机一台、搁架12个、钥匙一套、说明书一本、保修卡一份、合格证一份。 |
|  | 低温冰箱 | 4台 | 1.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz 2.功能描述：用于保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等，适用于科研所、电子、化工、血站、医院、防疫站及畜牧系统. 3.样式：立式 ▲4.有效容积：≥380L 5.外部尺寸：约1550*633*838mm 6.内部尺寸：约1376*457*625mm 7.制冷剂：无氟环保制冷剂R404a ▲8.温度控制：微电脑控制，温度数字显示，箱内温度-20℃~-40℃可调，高低温报警控制器，可根据需要设定报警温度点. 9.安全系统：两种报警方式（声音蜂鸣报警、红光亮报警）；可实现高低温报警、传感器故障报警. 10.外箱材料：采用冷轧钢板 11.内胆材料：麻纹铝板内胆 12.人性化设计：防腐台阶式内胆设计，适合配置各类物品筐.安全门锁设计,防止随意开启确保样品存放安全. 13.正常质量保证期：整机保修一年，压缩机保修三年。 |
| 二、涉及项目的其他要求 |
| 采购预算 | 具体见本招标文件第一章“公开招标公告”。 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 具体见本招标文件第三章“投标人须知”及第四章“评标办法及评分标准”。 |
| 规范标准 | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 | 见本表“功能目标及技术指标”。 |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 | 见本表“商务要求表”。 |
| 采购标的验收标准 | 1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 2.中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。 5.中标供应商必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 6.验收费用约为合同金额的2%（包含但不限于：样品送检、复检费用及相关专家、工作人员异地差旅费等其他费用），并且验收产生的所有费用皆有中标供应商承担。 |
| 三、商务最低要求表（投标人商务响应表与售后服务承诺同一内容不相符的，以低计算） |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年（若厂家质保期超过1年的，按厂家规定全免费包修），质保期内免费保修，终身维修。 |
| 售后技术服务要求 | 1.免费送货上门、调试直至设备验收合格（期间所需器材及费用均由中标供应商承担）。 2.对采购人进行设备操作、日常维护等技术培训，时间不少于3天，所有培训涉及的费用均由中标供应商承担。 3.保修期内非用户原因引起的质量事故中标供应商应负全部责任。 4.在使用过程中发生质量问题或故障，接通知后1小时响应，12小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，如果故障在检修72小时后故障仍无法排除，中标供应商应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 5.投标产品必须是原厂生产的全新合格产品。 |
| 交付时间及地点 | 1.交货时间：自签订合同之日起90个工作日内交付使用。 2.交货地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；合同中所有货物到齐经采购人签收后，采购人向中标供应商支付合同金额的80%；全部安装调试完毕验收合格交付采购人后，中标供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后十个工作日内付清合同金额20%款。 |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |
| 核心产品 | 本项目第1项“加速溶剂萃取仪”为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格。 |
| 进口产品 | 本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。 |

002分标

| 一、项目要求及技术需求 |
| --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量及单位 | 功能目标及技术指标 |
|  | 氮吹仪 | 1台 | 一、应用范围：广泛用于食品安全、药物分析、环境监测等领域，对样品进行浓缩，提高被测物浓度。 二、技术规格 1.显示方式：数字显示，液晶显示屏 2.控制方式：数字式 3.温控精度：±1℃ 4.温控范围：室温-90℃ 5.处理样品数目：最大可同时处理50个样品； 6.定时方式：数显定时，报警提醒； 7.氮气控制方式：各路均可以电磁阀控制开通路数，阀堵控制开通孔位数，便捷智能；打开仪器盖后，仪器自动关闭氮吹节省气源； 8.氮气调节：氮气流量、压力可调并实时显示； 9.浓缩过程监控：密闭条件下浓缩，上端及前部透明窗可视样品的浓缩过程； 10.进气方式：双侧进气，各孔氮气流量一致性高； 11.加热方式：使用PTC加热元件，水浴均匀且运行可靠； 12.试管尺寸：50位 1.5ml-15ml； 13.废气处理方式：大排气量的轴流排气系统排出水蒸汽及被蒸发溶剂，避免冷凝回流污染样品； 14.吹扫方式：涡旋旋转吹扫技术，增加吹扫面积； 15.氮吹针：可更换调节的氮吹针，满足不同的实验需求； 16.智能快插排水装置，方便更换水槽中的水 17.定时范围：0-99min 18.运行功率：800W |
|  | 酸蒸清洗设备 | 1台 | 1.功能要求： 能够彻底地、安全地清洗痕量分析所使用的各种微波消解罐、实验器皿的痕量清洗。 2.技术参数要求： 2.1清洗能力： 2.1.1一批次可同时清洗≥40个55mL微波消解内管； 2.1.2清洗架采用双层结构。下层采用中空导汽管，四周有多列喷汽孔，保证最好的清洗效果，用于清洗微波消解内管或其他器皿；上层可清洗消解管内塞、器皿盖子等小件物品。 ▲2.1.3所有与试剂接触部分均采用特氟龙（PTFE或PFA）材质，不接受PVDF材质，可耐150℃以上的浓硝酸、浓盐酸、浓HF，以及王水； ▲2.1.4 RTC真实温度控制技术，检测的是酸液实际温度，而不是加热器温度，确保整个清洗过程是在“亚沸”状态下进行，保证酸蒸汽的足够纯度，大大改善清洗效果，使用国产优级纯级别的酸来清洗，即可达到ppt级的清洗效果。 ▲2.2多重实时监控安全技术，确保实验室安全： 2.2.1在温度探头失灵情况下，PTC自控温加热器可自行控制自身功率，确保不会超温，避免失控烧毁系统甚至实验室； 2.2.2软件具有自我纠错功能，避免使用者错误设置过高温度。 2.3 针对高温强酸的专门应对措施： ▲2.3.1清洗腔顶盖与主体之间通过螺纹密封，确保无酸气泄漏； 2.3.2配置自动加排酸泵，尽量避免人员与强酸的接触。 2.4 人性化功能： ▲2.4.1温度实时曲线显示，并可自动保存，用户可在事后随时查看曲线并据此判断该次清洗是否正常，避免浪费后续的微波消解和ICP-MS开机检测时间； 2.4.2温度传感器可被用户可自行校正，系统根据此校正值，自动修正检测数值； 2.4.3用户可自行无限量建立方法，无限量保存方法； ▲2.4.4允许用户中途停机或意外停机，仪器自动记忆工作状态，下次开机时提醒用户是继续清洗还是重新开始，避免浪费清洗时间，或者重复清洗； 2.4.5控制终端：9英寸彩色触摸屏；多语言可选，具备中文操作界面； 2.4.6控制终端具有蓝牙、wifi、USB、Micro-SD各种端口，可接入局域网、互联网，与主机以蓝牙方式无线通讯。 3.配置要求： 3.1 超净清洗系统主机1套 3.2 温度监控系统1套 3.3 控制系统（含软件）1套 3.4 半自动控制器，1套； 3.5 蠕动泵管，1套； 3.6 双层清洗架，1套。 |
|  | 中药二氧化硫测定仪 | 1台 | 用途：用于2015版《中国药典》检测中药材及饮片中二氧化硫残留量的检测 1.技术要求： 1.1 中药二氧化硫测定仪由以下单元组成：四套加热控制单元、一套内置冷却水自循环单元、四套氮气流量控制单元、四组磁力搅拌控制单元和计时控制单元和滴定单元组成。 1.2 加热控制单元： ▲1.2.1 加热装置应采用适合圆底烧瓶的碗式形状的远红外陶瓷器皿，热辐射效率高、功耗小，单孔加热功率≤500W；，蒸馏单元应不少于四组； 1.2.2 加热区域须设有保温隔热设计，防止热量散失，样品受热均匀稳定； ▲1.2.3 加热系统应设计有微沸和全沸控制模式，根据不同的样品沸点自动控制加热速率，确保蒸馏实验稳定、样品爆沸现象可控； 1.3氮气流量控制单元： 1.3.1 主机应设有总的氮气接口，方便外接氮气源，内部应设有氮气压力保护装置，防止过压过载造成管路漏泄； 1.3.2 每组蒸馏单元应有可单控的氮气转子流量计控制流速，流量控制范围为：60-600ml/min； 1.4 内置冷却水自循环单元： ▲1.4.1 主机应有内置冷却水循环系统，且为压缩机+风冷双重冷却模式，无需外接自来水或外置冷却水机； 1.4.2 压缩机的输入功率应≤800W，制冷功率≥2000W。 1.5 磁力搅拌控制单元： 1.5.1 在每组蒸馏单元的接收区应设有独立的内置式磁力搅拌装置，搅拌速度可通过旋钮调节转速。 1.6 计时控制单元： 1.6.1 根据药典方法每组蒸馏单元应设有独立的计时控制装置，可设定工作时间0-200min，工作时间设定好后自动倒计时，计时结束可自动断电； 1.7 滴定单元 主机应设有独立的滴定蝴蝶夹，方便固定滴定管进行滴定。 2.工作条件 电源：AC 220V，50Hz 环境温度：10-35℃ 环境湿度：＜60% 3.产品规格要求： 主机尺寸（mm）：约960×575×426 时间控制：0-200min 额定功率：3100W 升温时间：5-8min 氮气流速：60-600ml/min 4.系统配置： 主机一台、冷凝管固定支架一副、1000ml双口玻璃烧瓶不锈钢置放架一副、回流冷凝管4只、1000ml双口玻璃烧瓶4只、100ml三角烧瓶4只、玻璃弯管4只、50ml刻度管4只及附属配件若干。 |
|  | 拍击式均质器 | 2台 | 一、产品简介 均质器配合无菌均质袋使用，通过将样品和液体在相互挤压、冲击与失压膨胀的三重作用下使样品破碎细化，从而使样品与液体能更均匀的相互混合。 二、工性能特点 1. 彩色液晶显示日期、时间、工作状态及均质参数等； 2. 钢化玻璃面板触摸控制，操作界面简洁； 3. 工作舱室全密封设计，静音、防止液体渗入； 4. 不锈钢一体化均质舱； 5. 易拆装拍击板； 6. 可调节均质力度，数值显示； 7. 多级调速，满足不同需要； 8. 自定义定时功能，自动停止； 9. 柔和启动，避免起动惯性冲击，延长仪器寿命； 10. 全开式舱门，便于清洁； 11. 双层钢化玻璃可视窗，内置照明灯，便于观察； 12. 内置消毒功能，使用更安全； 13. 安全保护，舱门打开自动停止运行和消毒，避免意外开启造成损伤； 14. 过流、过压、过载、堵转四重安全保护功能； 15. 无刷直流电机，可靠、寿命长、无电气接触火花、安全、防爆； 16. 不锈钢机壳经镜面处理，表面光洁平整，便于清洁和消毒。 三、技术参数 1. 电源：AC220V/50Hz 2. 功率：350W 3. 容积：50ml～400ml 4. 均质时间：1秒～3600秒或持续运行。 5. 均质速度：1次/秒～16次/秒可调 6. 均质力度：1-9档 7. 噪音：≤70dB。 8. 仪器外形尺寸：约415mm×280mm×300mm（长×宽×高） 9. 环境：温度：15℃～35℃，相对湿度：75%以下（无水珠凝结现象），室内（无腐蚀性气体） |
|  | 旋刀式均质器 | 2台 | 一、性能特点： 1. 整机经不锈钢抛光处理； 2. 搅拌刀和杯体一体化设计，保证密闭无泄漏； 3. 全硅胶密封件，适合高温灭菌，无废弃物，无污染； 4. 转速和定时均可根据需要调节，直观可靠。 5. 采用微型大功率高速电机工作，制备供试液快速，减轻工作强度，检品适用范围大； 6. 设有安全保护装置，安全可靠； 二、技术参数： 1. 电源：AC 220V/50Hz 2. 功率：65W 3. 转速：1000-20000r/min 4. 定时：10-300s 5. 匀浆杯容量：≤300ml 6. 外形尺寸：约22×20×25cm |
| 二、涉及项目的其他要求 |
| 采购预算 | 具体见本招标文件第一章“公开招标公告”。 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 具体见本招标文件第三章“投标人须知”及第四章“评标办法及评分标准”。 |
| 规范标准 | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 | 见本表“功能目标及技术指标”。 |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 | 见本表“商务要求表”。 |
| 采购标的验收标准 | 1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 2.中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。 5.中标供应商必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 6.验收费用约为合同金额的2%（包含但不限于：样品送检、复检费用及相关专家、工作人员异地差旅费等其他费用），并且验收产生的所有费用皆有中标供应商承担。 |
| 三、商务最低要求表（投标人商务响应表与售后服务承诺同一内容不相符的，以低计算） |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年（若厂家质保期超过1年的，按厂家规定全免费包修），质保期内免费保修，终身维修。 |
| 售后技术服务要求 | 1.免费送货上门、调试直至设备验收合格（期间所需器材及费用均由中标供应商承担）。 2.对采购人进行设备操作、日常维护等技术培训，时间不少于3天，所有培训涉及的费用均由中标供应商承担。 3.保修期内非用户原因引起的质量事故中标供应商应负全部责任。 4.在使用过程中发生质量问题或故障，接通知后1小时响应，12小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，如果故障在检修72小时后故障仍无法排除，中标供应商应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 5.投标产品必须是原厂生产的全新合格产品。 |
| 交付时间及地点 | 1.交货时间：自签订合同之日起90个工作日内交付使用。 2.交货地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；合同中所有货物到齐经采购人签收后，采购人向中标供应商支付合同金额的80%；全部安装调试完毕验收合格交付采购人后，中标供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后十个工作日内付清合同金额20%款。 |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |
| 核心产品 | 本项目第2项“酸蒸清洗设备”为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格。 |
| 进口产品 | 本分标的第2项“酸蒸清洗设备”货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 |