公开招标公告

采购人名称：中国农业科学院哈尔滨兽医研究所

采购人地址：哈尔滨市香坊区哈平路678号

采购人联系方式：0451-51997177

采购代理机构名称：中招国际招标有限公司

采购代理机构地址：北京市海淀区皂君庙14号院9号楼

采购代理机构联系方式：010-62108205、62108119

采购项目编号：TC17054YH

采购项目名称：2017年修购专项仪器设备购置项目

项目概况及用途：采购2017年度修购专项仪器设备，用于中国农业科学院哈尔滨兽医研究所的科学实验研究。

货物需求一览表

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量 （套） | 是否允许进口设备投标 | 部分重要技术参数 （具体详见招标文件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 1-1 | 超高分辨率活细胞显微镜 | 1 | 是 | ★2.1激光器部分： 2.1.1激光器波段及功率 2.1.1.1固态激光器≥405nm：功率≤5mW； 2.1.1.2固态激光器≥488nm：功率≤10mW； 2.1.1.3固态激光器≥561nm：功率≤5mW； 2.1.1.4固态激光器≥640nm：功率≤10mW； 2.1.1.5软件可以直接调节激光器开关以及强度，并具有≤15分钟未使用自动进入关机状态功能。 |
|  | 1-2 | 倒置荧光研究显微镜 | 1 | 是 | ★3.1.1光学系统：无限远校正光学系统，物镜/目镜独立双重(轴向、径向)色差校正，保证显微图象的真实性，45mm国际标准物镜齐焦距离，荧光光路上采用复色消色差光路 |
|  | 1-3 | 自动染色机 | 1 | 是 | ★2.3自带触摸式LCD显示器； ★2.4可编辑程序数量≥50个； |
|  | 1-4 | 正置式研究显微镜 | 1 | 是 | ★2.1.7物镜： 2.1.7.1平场消色差物镜 10x，数值孔径：NA≥0.5； 2.1.7.2平场消色差物镜 20x，数值孔径：NA≥0.80 2.1.7.3平场消色差物镜 40x，数值孔径：NA≥0.75； 2.1.7.4平场消色差物镜 100x，数值孔径：NA≥1.3； |
|  | 1-5 | 3人共览正置显微镜 | 1 | 是 | ★2.1.9目镜： 2.1.9.1 10倍超宽视野目镜，高眼点设计，视场数≥23mm； 2.1.9.2两个目镜均具有屈光度校正功能； |
|  | 1-6 | 体视显微镜 | 1 | 是 | ★2.3目镜观察筒：水平视角可调观察筒,倾角（≥35°），带照相光路出口； 2.4 10x目镜，视场数≥23mm； |
|  | 1-7 | 倒置相差显微镜 | 2 | 是 | ★2.5≥10寸显示屏取代传统目镜，可45°-80°观察角度调整，主机可同时通过无线方式连接多台电脑，方便多人共览； |
| 02包 | 2-1 | 结晶条件液体配比系统 | 1 | 是 | ★2.1加样原理： 2.1.1采用固相置换原理，可对任何类型的液体进行吸取及非接触分液； 2.1.2非接触分液对同一溶液免洗并无需换枪头； |
|  | 2-2 | 蛋白质层析纯化系统 | 1 | 是 | ★2.1.1.2流速：0.01–150ml/min； |
|  | 2-3 | 过氧化氢蒸汽发生器 | 1 | 是 | ★3.1该设备可将液态过氧化氢溶液闪蒸为气态（非雾化），对房间进行消毒灭菌处理，灭菌空间应能快速达到饱和气体状态，灭菌效果达到6-log芽孢杀灭率（采用ATCC12980嗜热脂肪芽孢杆菌现场验证）； |
|  | 2-4 | 双色红外激光成像系统 | 1 | 是 | ★2.1采用红外激光技术：绝大多数分子在红外光谱范围内无荧光，因此采用红外荧光检测可有效的降低背景信号； |
|  | 2-5 | 切向流超滤仪 | 1 | 是 | ★2.1同时兼容中空纤维膜柱和平板膜包 |
|  | 2-6 | 荧光定量PCR仪 | 2 | 是 | ★2.2精确数码温控模块：≥6个独立的数码温控区域； |
|  | 2-7 | 生物分析仪 | 1 | 是 | ★2.2.5灵敏度：1pg/ul； |
|  | 2-8 | 全自动微孔板压力封膜仪 | 1 | 是 | ★2.1可变滚动密封压力自动封膜； ★2.2速度：≥300块板/小时； |
|  | 2-9 | 化学发光凝胶成像系统 | 2 | 是 | ★3.2CCD物理像素≥830万，非像素合并或软件插值； |
|  | 2-10 | 冷冻超薄切片机防震台 | 1 | 是 | ★2.1防震工作台，水平和垂直双方向上气体隔离振动； |
|  | 2-11 | 酶标仪+洗板机 | 2 | 是 | ★2.1.6检测通道：8道； |
|  | 2-12 | 超纯水仪 | 3 | 是 | ★2.5微生物：＜0.01CFU/ml（不借助外配装置）； |
| 03包 | 3-1 | 动、静态光散射联用仪 | 1 | 是 | ★2.1.5检测角度：≥18个； |
|  | 3-2 | 小型流式细胞仪 | 1 | 是 | ★3.1.4.2 灵敏度：≤200nm (乳胶微球)； |
|  | 3-3 | 倒置荧光显微镜 | 2 | 是 | ★3.9落射荧光光源：每次至少同时容纳包括4个LED高能固态冷光源和1个明场成像通道。兼容UV、BLUE、DAPI、GFP、RFP和YFP等染料；即开即用，使用寿命不低于5万个小时，光强度可调，调节后可自动记忆； |
|  | 3-4 | 低温振荡培养箱 | 2 | 是 | ★2.2 数字型控制系统，转速范围为15-500 rpm。两台叠放时，转速范围为15-300 rpm； |
|  | 3-5 | 振荡培养箱 | 2 | 是 | ★2.3 持续振荡和定时振荡两种方式可选，两种范围定时器可选，分别是0.1 hr-999 hr或0.1 min-999 min； |
|  | 3-6 | 台式大容量低温离心机 | 3 | 是 | ★2.1.2最大相对离心力：≥11,400xg(定角转头)，≥5,250xg(水平转头)； ★2.1.3最大容量：6×100ml (定角转头)，4×750ml (水平转头)； |
|  | 3-7 | 低温台式高速离心机 | 3 | 是 | ★2.1最高转速≥18,000 rpm，最大相对离心力≥29,756xg，最大容量可达到4×400ml; |
|  | 3-8 | 孵化器 | 2 | 是 | ★3.6调节器和孵卵器两部分，孵卵器可单独用于大规模孵化； |
|  | 3-9 | 细胞培养摇床 | 1 | 是 | ★2.1控温范围：环境温度以下20℃到80℃，最低4℃； |
|  | 3-10 | 叠加式摇床 | 2 | — | ★3.1 旋转频率：≥30-300rpm； ★3.2 频率精度：±1rpm； |
|  | 3-11 | 超低温冰箱 | 5 | 是 | ★2.2温度范围:-50 ℃～-86℃； |
|  | 3-12 | 电转化仪 | 1 | 是 | ★2.3电容容量： 10-500伏：25-3275F以25F递增，适合哺乳动物细胞需要； 500-3000伏：10,25,50F三种调节，适应原核细胞要求； |
|  | 3-13 | 三槽PCR仪 | 1 | 是 | ★3.2池体：3×32孔 0.2ml（可独立运行）； ★3.3池体最高升降温速率：≥6℃/秒； |
|  | 3-14 | 生物安全柜 | 6 | 是 | ★2.7 风机：采用双风机分别控制进气和排气，直流无碳刷电机； |
|  | 3-15 | 梯度PCR仪 | 5 | 是 | ★2.1可以升级为六通道荧光定量PCR仪； |
|  | 3-16 | 96孔微孔洗板机 | 1 | 是 | ★2.1使用独立分液/吸液泵系统代替传统压力/真空系统； ★2.2配置高效双排洗头，具有3个洗液通道和1个废液通道； |
|  | 3-17 | 凝胶成像系统 | 2 | — | ★3.2最大曝光时间≥600s，适用于所有荧光染料染色的DNA/RNA和蛋白质凝胶的拍摄； |
|  | 3-18 | CO2培养箱 | 6 | 是 | ★2.2 加热方式:直接加热,加热组件环绕所有的外夹套； |
|  | 3-19 | 低温CO2培养箱 | 2 | 是 | ★2.7 CO2范围:0-20%,O2范围:1-20%,控制精度: 优于±0.1%； |
|  | 3-20 | 液氮罐 | 6 | 是 | ★3.1液氮容量：≥120L； |

注：未注明允许进口产品投标的品目不得用进口产品投标。

交货期：国产设备为合同签订后60天，进口设备为合同签订后120天。

采购项目预算金额：1918万元，其中01包518万元，02包714万元，03包686万元。

本采购项目根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审, 对于既属于小微企业又属于监狱企业的，不重复进行投标报价扣除。

供应商资格要求：

（1）投标人须为符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的合格供应商；

（2）本项目不接受联合体投标。

招标文件发售时间：2017年9月5日起至2017年9月11日止，每日上午9:00-11:00，下午13:30-16:30（北京时间，节假日除外）

招标文件发售地点：中招国际招标有限公司（北京市海淀区皂君庙14号院9号楼418室）

招标文件售价200元/包。

本招标文件每包售价为200元人民币，招标文件售后不退。投标人代表须持以下资料到第6条指定地点购买标书或在中招联合招标采购平台http://www.365trade.com.cn购买招标文件。

（1）营业执照副本原件及加盖公章的营业执照复印件；

（2）被授权代表的身份证原件和复印件；

（3）法定代表人授权书原件（或介绍信原件）；

以上资料，招标代理机构将留存（1）、（2）的盖章复印件和（3）的原件。

投标截止时间：2017年9月26日9时00分

开标时间：2017年9月26日9时00分

开标地点：中招国际招标有限公司（北京市海淀区皂君庙14号院9号楼，具体会议室见开标当日一层电子大屏幕）

本公告期限：从本公告发布之日起5个工作日

评标办法：综合评分法，报价30分，商务18分，技术52分

开 户 行：中国工商银行北京海淀支行营业部

银行帐号：0200049619200362296

项目联系人：郭晨钟先生、马兆晖女士

联系电话：010-62108205、62108119

传    真：010-62108124

中招国际招标有限公司

2017年9月4日

附件：

特别告知

各潜在投标人：

本项目接受网上发售、下载电子版招标(采购)文件/资格审查文件（下简称“标书”），现将有关注意事项特别告知如下：

- 网上注册：凡有意在线获取电子版标书的潜在投标人，请务必在本项目电子版标书发售截止时间前，登录中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn；下简称“交易平台”）或在中招国际招标有限公司网站主页进行免费注册。潜在投标人只需注册一次，不同的经办人可建立多个账户。交易平台负责对投标人注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。

- 标书下载：经办人凭获得的用户名、密码验证身份登录、上传《招标（采购）公告》要求的报名资料（如有）、购买并下载电子标书，逾期将无法下载获取。

潜在投标人可选择现场购买纸质标书，但仍需完成免费注册事宜。购买纸质标书后，仍可在交易平台缴费下载电子版标书。

- 电子版标书下载收费：如在线购买并下载电子版标书，除标书款外还需通过网银支付标书下载服务费，收费标准为每标包50元，由中招联合信息股份有限公司出具增值税电子普通发票，标书购买人可登录“中招联合招标采购平台”自行下载增值税电子普通发票。标书下载费一经收取不予退还。

- 潜在投标人成功下载电子版标书后，标书款发票、纸质标书可与中招国际招标有限公司本项目联系人确定领取方式。

- 其它事项

- 交易平台首页帮助中心提供操作手册，潜在投标人可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、网上购买下载电子版标书及下载费支付、发票开具领取等操作。

- 如遇平台操作问题，可拨打交易平台统一服务热线：400-092-8199，热线服务时间为工作日上午9点到12点，下午1点30分到5点。