# 第一部分  投标邀请

北京华盛中天咨询有限责任公司（以下简称“采购代理机构”）受中国科学院生物物理研究所（以下简称“采购人”）委托，就中国科学院生物物理研究所大分子国家重点实验室设备采购项目（第一批）组织国内公开招标，欢迎合格的供应商前来进行密封投标。

## 1.1 招标项目情况

1.1.1项目名称：中国科学院生物物理研究所大分子国家重点实验室设备采购项目（第一批）

1.1.2 采购编号：HSZT2019HG/060

1.1.3 项目资金来源：财政资金

项目预算：人民币374万元

最高投标限价：人民币374万元

1.1.4 招标内容：

遴选1家供应商为采购人提供如下设备采购，该项目不分包：

| 序号 | 采购设备名称 | 数量 （台/套） | 最高投标限价 （人民币：万元） | 是否允许采购进口产品 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备1 | 超速离心机 | 1 | 55 | 是 | 核心产品 |
| 设备2 | 超速离心机 | 1 | 75 | 是 | 核心产品 |
| 设备3 | 超速离心机 | 1 | 68 | 是 | 核心产品 |
| 设备4 | 超速离心机 | 1 | 76 | 是 | 核心产品 |
| 设备5 | 中高压层析系统 | 1 | 50 | 是 |  |
| 设备6 | 中高压层析系统 | 1 | 50 | 是 |  |

具体内容及要求详见招标文件第三部分“采购内容及要求”。

## 1.2 投标人资格

1.2.1 具备《政府采购法》第22条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.2 截至投标文件递交截止时间前，供应商不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、以及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被禁止参加1-3年政府采购活动的供应商（处罚期限尚未届满的）。

1.2.3 法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得共同参加本招标项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效。

1.2.4 本项目不接受联合体投标，不允许转包，不允许将部分项目分包。

## 1.3 招标文件发售

1.3.1 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

1.3.2 集中发售时间：自2019年05月01日至2019年05月10日，每天（法定节假日除外）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

1.3.3 集中发售地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座802室（西直门文慧桥西南角）。

1.3.4 招标文件售价：人民币800元；若邮购，每份加收人民币50元，招标文件售后不退。

1.3.5 投标人在购买招标文件时须向采购代理机构提供以下材料：（1）法人授权委托书原件1份（须附法定代表人和授权代表身份证件复印件并加盖投标人公章）；（2）营业执照（正本或副本）或法人证书复印件1份并加盖投标人公章。

## 1.4 公告期限

公告期限为5个工作日。

## 1.5 开标

1.5.1 投标文件递交、截止的时间和地点

1.5.1.1 递交时间：2019年05月21日上午8:30-9:00。

1.5.1.2 截止时间：2019年05月21日上午9:00，超过截止时间递交投标文件将不予受理。

1.5.1.3 递交地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座802室第一会议室。

1.5.2 开标时间和地点

1.5.2.1 开标时间：2019年05月21日上午9:00，届时请各投标人派代表出席开标会议。

1.5.2.2 开标地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座802室第一会议室。

## 1.6 采购人相关情况

采购人名称：中国科学院生物物理研究所

采购人地址：北京市朝阳区大屯路15号

采购人联系方式：高老师，010-64888443

## 1.7 采购代理机构相关情况

开户名称：北京华盛中天咨询有限责任公司

开户银行：中国民生银行北京西直门支行

银行账户：0123014170005724

邮政编码：100044

联 系 人：张静超 孙丽丽

电    话：010-82582703-810/811

传    真：010-82582703-800

电子邮箱：hsztzbdl@126.com

地    址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座802室（西直门文慧桥西南角）

## 1.8 采购项目需要落实的政府采购政策

1.8.1 中小微型企业、促进残疾人就业、监狱企业有关政策

若投标人按照工信部颁发的“中小企业划型标准”属小型、微型企业，或按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定属于残疾人福利性单位的，或属于监狱企业的（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），其投标报价扣减6%后再计入投标报价得分的评审（不累计扣减）。

若本项目所有投标人均属小型、微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，按原报价进行评审。

1.8.2 节能环保要求

1.8.2.1 鼓励节能政策

在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕19号公布的节能产品政府采购品目清单中的产品。

1.8.2.2 鼓励环保政策

在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕18号公布的环境标志产品政府采购品目清单中的产品。

1.8.3 信息安全要求

信息安全产品投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。

# 第三部分  采购内容及要求

## 3.1超速离心机（4套）

### 3.1.1工作条件

3.1.1.1工作环境温度：10-35℃；

3.1.1.2工作环境湿度：20-80%；

### 3.1.2.设备用途

超速冷冻离心机将根据物质的沉降系数、质量、密度等的不同，应用强大的离心力使物质分离、浓缩和提纯，是分子生物学、生物化学研究和工业生产中不可缺少的手段。

### 3.1.3.技术性能参数要求

3.1.3.1最高转速：≥80,000RPM；最大相对离心力：≥540,000xg；

*3.1.3.2转速控制精度:±3RPM；

3.1.3.3温度设定范围：0-40度,1度步进；

#3.1.3.4要求采用14寸触幕式液晶显示屏，界面直观，便于操作。

3.1.3.5要求具备中文操作界面，以方便使用。

#3.1.3.6可以使用手机远程监控仪器状态，以实现跨越实验室对离心机进行远程监控和操作；

3.1.3.7仪器可实时显示运行曲线图，以便于追踪整个实验过程；

3.1.3.8仪器具备转头动态惯性检测功能，若发现有超速情况会自动设至最高允许转速；

*3.1.3.9仪器实时数字化显示真空度，真空度<5Microns；

3.1.3.10目视平衡，样品不平衡容许度：≥±5ml或样品体积±10%；

#3.1.3.11加速/减速选择：≥10档加速/10档减速；

3.1.3.12可存储1000个程序，且每个程序可设定30个步骤，以满足实验需求；

3.1.3.13离心时间设定范围为0-999小时59分，连续离心；

*3.1.3.14离心专家软件内置于主机操作系统中，具备本机进行各种实验模拟及计算功能，并可将模拟计算的离心条件直接下载运行；

3.1.3.15化学试剂耐受性数据库内置于主机操作系统中，便于离心不同样品时离心管选择；

3.1.3.16具备密码保护功能，要求用户密码锁功能内置于主机软件，并可设置三个级别，方便仪器管理者对不同的使用者进行权限管理；

3.1.3.17区带/连续流操作界面以流程图显示、具备授权功能，以便于对使用者进行权限管理；

3.1.3.18具备电子签名功能，以便于在运行记录中添加电子签名及备注；

3.1.3.19要求离心机主机、转头及离心管由同一厂家生产，以确保仪器的安全使用；

*3.1.3.20要求仪器可选配近垂直转头，以在最短时间内得到高纯度的核酸；

*3.1.3.21提供一定数量的高离心力管；

#3.1.3.22噪音:≤51dBa；

#3.1.3.23要求具备防污染气密设计，内置HEPA系统，有效防止病毒或其他有害物质污染工作人员及实验室环境。

### 3.1.4.超速离心机设备配置清单（共4套）

#### 3.1.4.1设备1：超速离心机

3.1.4.1.1智能型超速离心机主机一台

3.1.4.1.2  41,000rpm/6x13.2mL的钛合金水平转头1个（转头k因子≤124），同时提供13.2mL的离心管300支，5.9mL的高离心力管100支（k因子≤55；运行最高转速不低于41,000rpm），配套转头组件、工具各1套。

3.1.4.1.3  28,000rpm/6x38.5mL的钛合金水平转头1个（转头k因子≤246），同时提供38.5mL离心管300支，配套转头组件、工具各1套。

3.1.4.1.4  70mL高离心力管3套（6支/套）。

3.1.4.1.5  原厂热封器一套。

#### 3.1.4.2设备2：超速离心机

3.1.4.2.1  智能型超速离心机主机一台

3.1.4.2.2  100,000 rpm/8 x 6.0 mL的钛合金定角转头1个（转头k因子≤15），同时提供6.0mL离心管100支，配套转头组件、工具各1套。

3.1.4.2.3  70,000 rpm/8 x 39.0 mL的钛合金定角转头1个（转头k因子≤44），同时提供26.3mL高离心力管24支，15.0ml的高离心力管50支（k因子为24，运行最高转速不低于70,000rpm），配套转头组件、工具各1套。

3.1.4.2.4  41,000 rpm/6 x 13.2 mL的钛合金水平转头1个（转头k因子≤124）， 同时提供13.2mL的离心管200支，5.9mL的高离心力管50支（k因子≤55；运行最高转速不低于41,000rpm），配套转头组件、工具各1套。

3.1.4.2.5  28,000 rpm/6 x 38.5 mL的钛合金水平转头1个（转头k因子≤246），同时提供38.5mL离心管200支，配套转头组件、工具各1套。

#### 3.1.4.3设备3：超速离心机

3.1.4.3.1智能型超速离心机主机一台

3.1.4.3.2  70,000rpm/8x39.0mL的钛合金定角转头1个（转头k因子≤44），同时提供39.0mL离心管100支，15.0ml的高离心力管100支（k因子为24，运行最高转速不低于70,000rpm），26.3ml的钛合金帽可反复使用离心管12支，配套转头组件、工具各1套。

3.1.4.3.3  41,000rpm/6x13.2mL的钛合金水平转头1个（转头k因子≤124），同时提供13.2mL的离心管100支，5.9mL的高离心力管100支（k因子≤55；运行最高转速不低于41,000rpm），配套转头组件、工具各1套。

3.1.4.3.4  32,000rpm/6x38.5mL的钛合金水平转头1个（转头k因子≤204），同时提供38.5mL可反复使用离心管50支，超净离心管100支，31.0mL离心管50支，配套转头组件、工具各1套。

3.1.4.3.5  热封器一套

#### 3.1.4.4设备4：超速离心机

3.1.4.4.1智能型超速离心机主机一台。

3.1.4.4.2  100,000rpm/8x6.0mL的钛合金定角转头1个（转头k因子≤15），同时提供6.0mL离心管100支，2.0ml的高离心力管50支（k因子为7，运行最高转速不低于100,000rpm），配套转头组件、工具各1套。

3.1.4.4.3  55,000rpm/6x5.0mL的钛合金水平转头1个（转头k因子≤48），同时提供5.0mL离心管100支，配套转头组件、工具各1套。

3.1.4.4.4  41,000rpm/6x13.2mL的钛合金水平转头1个（转头k因子≤124），同时提供13.2mL的离心管100支，3.5mL的高离心力管50支（k因子≤27；运行最高转速不低于41,000rpm），配套转头组件、工具各1套。

3.1.4.4.5  28,000rpm/6x38.5mL的钛合金水平转头1个（转头k因子≤246），同时提供38.5mL离心管100支，配套转头组件、工具各1套。

3.1.4.4.6  25,000rpm/8x50mL的钢合金定角转头1个（转头k因子≤418），同时提供50mL的离心管25支。

## 3.2中高压层析系统（2套）

### 3.2.1.工作环境

3.2.1.1工作温度:4-40℃

3.2.1.2工作和存储湿度:0-95%

3.2.1.3工作电源:220/240V

### 3.2.2.用途

用途说明：适用于实验室从分析小规模制备，到中试规模的工艺摸索和制备，可进行蛋白质、肽类、多糖、核酸等生物大分子和中草药与天然产物活性成分的分离和制备。可使用全部生物大分子和小分子的层析/色谱技术：包括凝胶过滤、离子交换、亲和层析、羟基磷灰石、疏水层析以及反相层析技术，规模覆盖分析到大规模制备。

### 3.2.3技术性能参数要求

3.2.3.1系统外观及拓展功能

*3.2.3.1.1系统具有可扩展性，可额外添加扩展层架，最多可添加3层扩展层架，可额外添加最多15个模块组件。

#3.2.3.1.2系统扩展层架具有全方位适应性，能够360度旋转，便于用户根据使用需要进行组件配制，管路连接。

#3.2.3.1.3智能化设计的模块组件，抽屉式即插即用设计，便于用户按使用习惯自行定义模块位置，使管路连接达到最优。

3.2.3.1.4各模块组件具有直观的LED灯指示功能，便于用户直接获得实时状态和数据。

3.2.3.2系统泵

*3.2.3.2.1泵头材质：PEEK材质，能保持生物分子活性的亲水材料。

3.2.3.2.2系统泵类型：柱塞泵。

3.2.3.2.3压力：0-25.2MPa（3650psi）。

3.2.3.2.4压力控制编程：内置压力传感器，压力控制可编程设置调节上下限。

3.2.3.2.5耐受粘度：0.5-10.8cP。

3.2.3.3混合池

3.5.3.3.1混合体积：263μL（标配），750μL（标配）。

*3.2.3.3.2梯度混合精度：±0.5%（条件：3-97%B，F10泵0-3650psi，0.8-2cP）。

3.2.3.4上样系统

3.2.3.4.1上样阀模式：上样、进样和清洗3种模式。

3.2.3.4.2阀门类型：转子阀。

3.2.3.5检测器

#3.52.3.5.1UV检测器波长：190-800nm连续可调，4波长同时检测。

#3.52.3.5.2流动池标配：5mm（最大耐受压力1450psi）；流动池体积：9μl。

3.2.3.5.3电导检测器范围：0.001mS/cm-999mS/cm，精度：±0.001mS/cm。

3.2.3.5.4电导检测池体积：6ul

3.2.3.5.5压力：0-5.5Mpa

3.2.3.5.6温度传感器范围：4-100℃

3.2.3.6系统控制

3.2.3.6.1系统内置高性能电脑，标配触摸屏，触摸屏可根据客户习惯安置于系统两侧。

3.2.3.6.2通过双绞线连接系统，可实现远距离控制。

3.2.3.6.3支持移动终端远程控制。

3.2.3.7控制软件

3.2.3.7.1系统控制软件ChromLabv4.0;软件集系统控制、方法编辑与建立以及数据分析于一体。

3.2.3.7.2软件具有“指向探索”功能，可使用户实现无障碍设备安装，管路连接。

3.2.3.7.3软件内置预装柱信息库，内置上百种层析柱和凝胶的信息，包括当前市售主流厂家的预装柱信息，直接选择层析柱、智能编程，无需担心超过层析柱或填料的报警压。

3.2.3.7.4鼠标一键式操作,在方法编辑同时，可直接在预览模式下通过鼠标拖拽实现梯度、运行时长等参数的改变;具有易于操作的积分功能，可实现一键积分，无需步骤繁多的设置即可实现峰图积分。

### 3.2.4.需有厂家授权及提供本地化服务。

### 3.2.5设备配置清单

3.2.5.1中高压层析系统    2套

3.2.5.2组分收集器        2套

## 3.3.售后服务要求

### 3.3.1.设备安装、调试和验收

3.3.1.1仪器设备安装调试前，供应商配备售后服务专业工程师准备专业实验室仪器设备安装调试准备资料并提前邮寄给用户，以便用户了解仪器设备安装调试前准备工作，同时专业工程师到用户实验室现场提供专业建议。

3.3.1.2供应商向用户提供设备供货清单，由用户确认。当仪器设备到达用户指定地点后，售后服务专业工程师在接到用户安装调试通知后5-10个日历天内到达用户指定交货地点，依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。供应商和用户双方如发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，用户有权向厂商或供应商提出退、换和索赔。

3.3.1.3如设备安装有特殊要求，供应商或厂商应在设备安装之前30天以书面形式向用户提出安装场地环境要求，并对用户就安装场地环境的咨询提供技术支持。设备安装调试的费用由投标人承担，需计入投标价中，并应单独列出，供买方参考。

3.3.1.4供应商或厂商应向用户提交安装测试内容、方法和计划。测试内容由供应商或厂商拟定并包括用户需要的验收指标。在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，供应商或厂商必须更换不合格的部件，并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由投标商承担。关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，乙方应在合同生效后一个月内向甲方提出详细的要求或计划。

3.3.1.5安装调试时间不超过一个月，在安装、调试过程中，供应商或厂商应对用户专业实验室技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向用户提供安装调试过程中的各种文档资料,以便用户今后能掌握操作方法和维护方法。

3.3.1.6在仪器设备到达用户指定专业实验室后，供应商或厂商应尽快组织完成整套设备的安装调试，安装调试完毕并通过用户最终验收后，供应商可向用户提出验收申请，由用户组织有关人员进行验收，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。

3.3.1.7场地准备：投标方提供安装场地测量，设计，规划及相关设备接地，供电等准备工作及负责后续的工程验收。

3.3.1.8验收在信用证开出之后12个月内完成、通过。若发生延迟，投标方应赔偿买方损失。

### 3.3.2技术培训

3.3.2.1仪器设备验收合格后，供应商配备的售后服务安装工程师到用户指定现场提供该仪器设备基础原理介绍并对用户专业实验室人员进行仪器设备基本操作的免费培训，包括该仪器设备基础知识及原理、软硬件基本操作、数据处理、硬件的日常维护等。最终使用户专业实验室人员能掌握有关该仪器设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。

3.3.2.2仪器设备验收合格并经用户专业实验室人员使用1-2个月后，用户将通知供应商并委派相关专业实验室5人次到厂家培训中心或厂商上门进行免费高级培训，培训内容包括：软件高级应用、样品处理、并帮助及指导用户进行实际样品的分析方法的开发。

3.3.2.3制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由乙方支付。

### 3.3.3质量保修

整机免费质保期不少于1年，自设备验收合格双方签字确认之日起计算。在质保期内，厂商免费提供整机所有维修服务（耗材除外）。质保期期满前1个月内厂商应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除，此次仪器设备全面检查费用包含在投标报价中。

质保期有特殊要求参照仪器设备技术指标要求规定。

### 3.3.4 售后服务

3.3.4.1技术服务人员:供应商配备专门工程师负责该产品线的维修服务工作。需提供3人（含）以上经过厂家直接培训的售后技术人员名单及联系方式，并保证在接到维修通知后4小时内做出应答，24小时内委派专业维修工程师到达用户指定现场排除故障。

重大紧急情况工程师6小时内到场，并及时排除故障，否则供应商应赔偿相应损失。乙方维修时间不得超过15天，因设备故障耽搁的时间，保修期顺延。

3.3.4.2国内零配件及消耗品供应：质保期期满后，厂商应保证长期供应该仪器设备零备件和正常的售后服务，仪器设备制造商在国内配有技术服务中心（包括维修中心）并提供所有的售后服务，包括该仪器设备备用零配件及消耗品。生产商需在在中国具备零配件仓库（因零配件供应所产生的运输费用由设备供应商承担），并提供办公地址信息及备品、备件报价表；在设备使用寿命内，供应商保证零配件、易损件及耗材的供应。

### 3.3.5交货期和地点

交货时间：合同生效后3个月之内交货。

交货地点：中国科学院生物物理研究所用户指定地点。