| 北京华盛中天咨询有限责任公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件名称：磋商文件购买记录表 |  | 采购编号：HSZT2020HG/074 |
| 磋商文件购买登记表 |
|  |  |  |  |  | 编号： |
| 项目名称 | 中国科学院生物物理研究所生物大分子国家重点实验室2020年第三批设备采购项目 |
| 采购编号 | HSZT2020HG/074 |
| 包 号 | -- | 填表时间* | 年 月 日 |
| 供应商全称* |  |
| 纳税人识别号* |  |
| 通信地址* |  |
| 联 系 人* |  | 手 机* |  |
| 电 话* |  | 传 真* |  |
| 邮 箱* |  | 付款方式* | □ 现金 □ 汇款 □ 支票 |
| 备 注 |  |
| 填表说明： 1. 此表由磋商文件购买单位填写，其中编号由采购代理机构按照填表时间顺序依次编写。 2. *内容为必填项。 |

# 第一部分  投标邀请

北京华盛中天咨询有限责任公司（以下简称“采购代理机构”）受中国科学院生物物理研究所（以下简称“采购人”）委托，就中国科学院生物物理研究所生物大分子国家重点实验室2020年第三批设备采购项目组织国内公开招标，欢迎合格的供应商前来进行密封投标。

## 1.1 招标项目情况

1.1.1项目名称：中国科学院生物物理研究所生物大分子国家重点实验室2020年第三批设备采购项目

1.1.2 采购编号：HSZT2020HG/074

1.1.3 项目资金来源：财政资金

项目预算：人民币305.5万元

1.1.4 招标内容：

遴选1家供应商为采购人提供如下设备采购：

| 序号 | 采购设备名称 | 数量 （台/套） | 最高投标限价 （人民币：万元） | 是否允许采购进口产品 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备1 | 研究级正置荧光显微镜 | 1 | 30.5 | 是 | 否 |
| 设备2 | 苏木素-伊红自动染色仪 | 1 | 35 | 是 | 否 |
| 设备3 | 啮齿类无菌动物隔离笼具 | 2 | 100 | 是 | 否 |
| 设备4 | 生化分析仪 | 1 | 140 | 是 | 是 |

具体内容及要求详见招标文件第三部分“采购内容及要求”。

## 1.2 投标人资格

1.2.1 具备《政府采购法》第22条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.2 截至投标文件递交截止时间前，供应商不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、以及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被禁止参加1-3年政府采购活动的供应商（处罚期限尚未届满的）。

1.2.3 法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得共同参加本招标项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效。

1.2.4 本项目不接受联合体投标，不允许转包，不允许将部分项目分包。

## 1.3 招标文件发售

1.3.1 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

1.3.2 集中发售时间：自2020年05月31日至2020年06月05日，每天（法定节假日除外）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

1.3.3 集中发售地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室（西直门文慧桥西南角）。

1.3.4 招标文件售价：人民币800元；若邮购，每份加收人民币50元，招标文件售后不退。

1.3.5 投标人在购买招标文件时须向采购代理机构提供以下材料：（1）法人授权委托书原件1份（须附法定代表人和授权代表身份证件复印件并加盖投标人公章及法人和授权代表签字或签章）；（2）营业执照（正本或副本）或法人证书复印件1份并加盖投标人公章。注：为减少人员聚集，疫情防控期间通过邮件报名的方式，除在邮件中提交前款要求提交的相关资料扫描件，还须在邮件中注明采购项目名称、采购编号、报名单位名称、纳税人识别号、联系人、联系电话、电子邮箱、由报名单位公司账户汇出的加盖公章的汇款凭证扫描件或网上转账截图。

## 1.4 公告期限

公告期限为5个工作日。

## 1.5 开标

1.5.1 投标文件递交、截止的时间和地点

1.5.1.1 递交时间：2020年06月23日下午13:00-13:30。

1.5.1.2 截止时间：2020年06月23日下午13:30，超过截止时间递交响应文件将不予受理。

1.5.1.3 递交地点：北京市朝阳区大屯路15号中国科学院生物物理研究所9号楼9405会议室。

1.5.2 开标时间和地点

1.5.2.1 2020年06月23日下午13:30，届时请各投标人派代表出席开标会议。

1.5.2.2 开标地点：北京市朝阳区大屯路15号中国科学院生物物理研究所9号楼9405会议室。

## 1.6 采购人相关情况

采购人名称：中国科学院生物物理研究所

采购人地址：北京市朝阳区大屯路15号

采购人联系方式：高老师，010-64888443

## 1.7 采购代理机构相关情况

开户名称：北京华盛中天咨询有限责任公司

开户银行：中国建设银行北京铁道专业支行

银行账户：11050137360000000469

邮政编码：100044

联 系 人：张静超 孙丽丽

电    话：010-62278948-627/628

传    真：010-62277461

电子邮箱：hsztzbdl@126.com

地    址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室（西直门文慧桥西南角）

## 1.8 采购项目需要落实的政府采购政策

1.8.1 中小微型企业、促进残疾人就业、监狱企业有关政策

若投标人按照工信部颁发的“中小企业划型标准”属小型、微型企业，或按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定属于残疾人福利性单位的，或属于监狱企业的（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），其投标报价扣减6%后再计入投标报价得分的评审（不累计扣减）。

若本项目所有投标人均属小型、微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，按原报价进行评审。

1.8.2 节能环保要求

1.8.2.1 鼓励节能政策

在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕19号公布的节能产品政府采购品目清单中的产品。

1.8.2.2 鼓励环保政策

在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕18号公布的环境标志产品政府采购品目清单中的产品。

1.8.3 信息安全要求

信息安全产品投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。

## 1.9其他

有新冠肺炎疫情接触史及身体发烧等症状的投标人代表无法进入开标现场，谢绝参与开标活动。请投标人代表自觉做好个人防护，必须佩戴口罩，听从工作人员引导，主动配合体温检测和安保人员组织的信息登记。若受新冠肺炎疫情和防控政策影响，开标安排有调整变化，我们将及时发布变更公告。

# 第三部分  采购内容及要求

## 内容详见附件

## 附件：

采购内容及要求

### 1 正置荧光显微镜

### 1.1 工作条件

1.1.1工作环境温度：+10℃～40℃；

1.1.2工作环境湿度：最大75%，35℃时。

### 1.2 仪器用途

可观察普通染色、荧光标记的切片、涂片等。

### 1.3 技术要求

1.3.1光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统，得到图像具高亮度、高对比度和极好的色差校正，45mm国际标准物镜齐焦距离。

1.3.2 Stable Cell设计：隔热，无震动观测，使其不受震动的影响，确保在长期使用过程中物镜转盘、载物台、聚光镜和Z轴调焦机构稳定无偏移。

1.3.3#调焦：谐波齿轮精细同轴粗微调焦机构，内置免调节防下滑机构，不使用易损坏的外调节松紧调节环，最大调焦行程25mm，可设置调焦上限，最小步进0.2微米。

1.3.4明场照明装置：

1.3.4.1外置透射光科勒照明器，12V 100W卤素灯，亮度可调节，带LED彩色标记亮度指示；

1.3.4.2#卤素灯室带3向卤素灯对中调节功能；石英集光镜；带非接触式灯泡更换工具；

1.3.5载物台：高抗磨损性圆角无槽阳极化处理覆盖层载物台，带控制手柄，行程75*50mm；带通用样品夹。

1.3.6观察镜筒：

1.3.6.1#超宽视野目镜筒，视场数≥25mm，倾角15度，100/100分光;目镜筒360度自由旋转，上下自由翻转。

1.3.7目镜

1.3.7.1 10倍超宽视野目镜，视场数≥23mm。

1.3.7.2高眼点设计，双眼屈光度可调。

1.3.8物镜：针对正置荧光显微镜应用优化的高分辨率、高透过率物镜，满足普通明场和荧光2种观察方式：

1.3.8.1平场EC增加对比度萤石物镜 5×， 数值孔径：NA≥0.16；

1.3.8.2平场EC增加对比度萤石物镜 10×， 数值孔径：NA≥0.30；

1.3.8.3平场EC增加对比度萤石物镜 20×， 数值孔径：NA≥0.50；

1.3.8.4平场EC增加对比度萤石物镜 40×， 数值孔径：NA≥0.75；

1.3.8.5平场EC增加对比度物镜 63×， 数值孔径：NA≥1.25；油镜；

1.3.8.6平场EC增加对比度萤石物镜 100×，数值孔径：NA≥1.30，油镜；

1.3.9物镜转换器：6位编码物镜转盘，一体化设计，增强光路稳定；国际标准的M27物镜接口，具有齐焦功能。

1.3.10聚光镜：

1.3.10.1多功能聚光镜系统， N.A>=0.9；满足1.0-100X物镜观察；

#1.3.10.2带DIC模块，支持10X 20X 40X 63X 100XDIC观察；

1.3.11荧光系统：

1.3.11.1荧光光源：长寿命120W金属卤化物荧光光源，使用寿命可达2000小时以上。无热效应液体光缆连接，光强可调。

1.3.11.2荧光滤色镜套：红蓝绿三组带通滤色块:

1.3.11.2.1紫外激发波长365nm，发射波长420-470nm

1.3.11.2.2蓝光激发波带宽475/40nm，发射波长530/50nm

1.3.11.2.3绿光激发波带宽546/12nm，发射波长575-640nm

1.3.11.3荧光激发块转盘：≥6孔，光陷阱技术，消除杂散光。

#1.3.11.4复消色差荧光光路，带1个内置电动光闸（速度60ms），使用显微镜机身按钮即可控制；

### 1.4 配置要求

1.4.1  正置显微镜主机                                          1套

1.4.2 高分辨率物镜 5x、10x、20x、40x、63×油镜、100×油镜      1套

1.4.3荧光系统                                                  1套

1.4.4电动Z轴                                                  1个

### 2 苏木素-伊红自动染色仪

### 2.1 设备主要用途

用于组织学、病理学、生物细胞学等领域对裱于载玻片上的石蜡切片、冰冻切片、涂片、摔片及细胞等样本进行全自动染色。经染色后的组织或细胞更易于使用显微镜等进行病变观察和分析。

### 2.2 工作环境

2.2.1电力供应：100～240V。

2.2.2环境温度：5(C～35(C。

2.2.3相对湿度：30-80%，无冷凝。

2.2.4仪器运行的持久性：仪器可连续正常运行。

2.2.5工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。

### 2.3 技术要求

2.3.1配备智能化染色系统，允许用户进行复杂的个性化的编程，多个程序包括H&E和特殊染色可同时进行。

2.3.2配备彩色触摸屏，染色过程实时、图像化显示。

2.3.3可处理组织学、细胞学和特殊组织染色

2.3.4能兼容市场多数品牌的玻片架

2.3.5具备数据的输入和检索功能

*2.3.6配备试剂管理系统，监测试剂使用情况，达到染色的标准化

2.3.7可同时处理≥12个染色架，并可以在任意时刻运行任意程序。

2.3.8配备程序数≥50个，每个程序可有≥40步。

2.3.9总站点≥40个，染色站点≥34个

2.3.10可选配的烤箱≥4个，温度范围：40ºC至70ºC

2.3.11可选配加热的试剂缸≥2个，温度范围：35-70 ºC

2.3.12上下载站点均可达到≥4个，由客户自由选择

2.3.13当同时运行多个染色程序时，软件具备程序兼容性检测功能

2.3.14每步孵育时间可独立选择，范围：0秒—23小时59分59秒

2.3.15重要步骤可选择精确孵育时间

2.3.16具有溢水保护和节水功能

2.3.17可加热试剂缸，进行特殊染色，或者特殊染色插件，便于节约试剂

*2.3.18可以通过颜色代码识别，机器准确识别染色架的程序并自动进行染色

2.3.19能与盖片机组合成一体化自动染色封片工作站

### 2.4 配置要求

苏木素-伊红自动染色仪          1台

### 3.啮齿类无菌动物隔离笼具

### 3.1工作条件

3.1.1电力供应：220V。

3.1.2工作环境温度、湿度：设备可在常温常湿条件下正常工作。

3.1.3设备需在洁净屏障环境条件下满足所有运行指标参数。

3.1.4仪器运行的持久性：仪器可连续正常运行。

3.1.5工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。

### 3.2仪器用途

此设备由供排气主机同独立密闭式通气动物笼架（盒）组成，适用于饲养无菌动物、SPF动物、免疫缺陷性等需要高等级保护的动物。

### 3.3技术要求

3.3.1笼盒

3.3.1.1笼盒内进气口：笼盒进气口带HEPA高效过滤器，并在高效过滤器前设有初效过滤器。

3.3.1.2进排气嘴设计：具备双层垫圈和自锁功能进排气嘴。

#3.3.1.3笼盒进气方式：气嘴位于笼盖顶部。

3.3.1.4笼盒内压力：正压，可达+100PA

3.3.1.5#笼盒离架正压：笼盒从笼架取下后，保证笼盒内部至少15分钟强正压。

3.3.1.6锁扣设计：笼盒带双重安全锁扣防止被意外打开。

3.3.1.7笼底笼盖设计：笼底笼盖垫圈为嵌入式设计。

*3.3.1.8笼盒水密性笼盒防水设计：完全气密，全防水，即使笼盒中装有动物时也可完全在消毒液中浸泡，消毒液无法进入笼盒。可与换笼工作台消毒水槽配套使用。

3.3.1.9笼盒主体材质：采用PPSU(聚苯砜)材质，耐高压灭菌温度需达到134℃。

3.3.1.10网隔设计：全封闭带食槽网隔，水瓶为内置式设计。

3.3.1.11水瓶设计：PPSU（聚苯砜）材质，容量不少于400ml，水瓶带硅胶垫圈，瓶盖为316L不锈钢材质。

3.3.2笼架

3.3.2.1笼架材质及尺寸：采用S/S304钢电解法特殊磨砂处理，尺寸（W×D×H)：≤1710x550x2000mm

3.3.2.2笼架可同时放置笼位数≥30，含1个监测笼，监测笼带压力指示器。

3.3.2.3进气嘴设计：进气嘴带自锁阀门，当笼盒从笼架取下时会自动锁闭，以防止操作期间移动笼盒造成的交叉感染。

3.3.2.4安全入位标示设计：自动可视指示器保证笼盒放置在正确的位置滑轨带自锁功能以确保笼盒不会意外被抬起移出。

3.3.3主机

3.3.3.1主机工作方式：仅以正压模式工作

3.3.3.2主机位置：主机位于笼架侧边，防止振动传输对动物造成干扰以及刺激。

3.3.3.3进排风过滤：主机排风进风都带高效过滤器。

3.3.3.4 UPS：主机带UPS不间断电源，在主机断电后仍可保持24小时供电。

3.3.3.5换气次数：换气次数≥75次/小时

3.3.3.6触摸屏设计：主机显示屏为触摸屏，具有监测及编程功能。能够显示≥7个参数警报显示：压力警报，气流警报，风扇进排风警报，高效过滤警报，UPS寿命警报等。

3.3.3.7带USB接口：输出数据及警报信息

3.3.3.8 DOP测试：每台主机高效均随机器运输带DOP测试报告

### 3.3.4附件

3.3.4.1灭菌架要求：不锈钢材质，3笼位，长*宽*高≤880*420*300mm，可堆叠放置。

3.3.4.2灭菌车要求：不锈钢材质，长*宽*高≤880*420*450mm，带4个万向脚轮。

### 3.4配置要求

3.4.1正压隔离笼主机                                     2台

3.4.2 36笼位正压隔离笼笼架                              2套

3.4.3正压隔离笼（含全套笼盒组件及高效过滤膜）           70个

3.4.4正压隔离笼监测笼                                    2个

3.4.5气嘴清洗架                                          1个

3.4.6灭菌架（国产）（3笼位）                             3个

3.4.7灭菌车（国产）                                     1个

3.4.8高效过滤膜（12片）                                 2包

3.4.9备用笼盒                                            72个

### 生化分析仪

### 4.1工作条件

4.1.1电力供应：220V。

4.1.2工作环境温度、湿度：设备可在常温常湿条件下正常工作。

4.1.3仪器运行的持久性：仪器可连续正常运行。

4.1.4工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。

### 4.2设备用途

能够全自动快速开展实验动物常规生化项目的检测，如肝功能、生化、肾功等项目的检测，标配电解质模块，方便检验科对于急诊以及常规检验样本检查需要，满足实验室和临床诊断的需求。

### 4.3技术要求

4.3.1产品要求：要求设备主机为全新原装进口；

4.3.2检测样品范围：用于对血液、尿液、胸腹水和脊液等体液样本进行临床化学检验；

4.3.3仪器测试项目菜单包括：酶类、脂质、蛋白、糖、尿素、无机物、补体及其他物质如特定蛋白、糖化血红蛋白HbA1c等；

4.3.4测试速度≥800测试/小时（化学比色），检测电解质（K/Na/Cl）时≥1200测试/小时，标配电解质K/Na/Cl检测模块（ISE）、试剂条形码阅读器和样品条形码阅读器；

4.3.5测试波长≥14个，范围340～884nm；

4.3.6光学系统：使用凹面光栅，后分光方式；

4.3.7分析方法：比色法（终点法、速率法），离子选择性电极法；

4.3.8反应时间：3-22分钟；

4.3.9样品杯使用原试管、普通样品杯、微量样品杯均可。样品设置数：常规、急诊样品位≥84个；一次性容纳质控/标准位≥40个，带自动冷藏功能，标配样品条码扫描功能；

4.3.10样品量：最小样品加样体积≤1 µl，步进量≤0.1 µl；

*4.3.11最小反应体积≤80 µl；(须提供证明材料)

*4.3.12试剂量：5-300 µl, 试剂加样步进量≤0.1µl；(须提供证明材料)

4.3.13超范围项目可自动稀释；

4.3.14试剂盘≥87个试剂位，自带冷藏功能；

4.3.15样品针、试剂针带有液面感应；

4.3.16标配糖化血红蛋白检测模块，具备糖化血红蛋白机内溶血酶法试剂检测功能；离心后机内自动溶血，无需手动溶血；

4.3.17塑料杯、特殊硬质玻璃杯、特殊硬质石英玻璃比色杯均可；

4.3.18反应杯光径≥10mm；保证良好的检测灵敏度；

4.3.19具有全自动杯清洗功能；每次在检测前和检测后进行清洗；

4.3.20定标功能：单点、多点线性或非线性定标；

4.3.21认证性增值服务：可提供仪器3Q（IQ、OQ、PQ）认证，满足GLP实验室要求；

4.3.22 动物实验检验软件：具有保存完整的稽查轨迹和电子签名，确保数据的完整性和有效性，符合《药物非临床研究质量管理规范》及GLP实验室认证要求。提供软件3Q认证。

### 4.4配置要求

4.4.1主机系统                                     1套

4.4.2中文数据管理软件                             1套

4.4.3纯水机                                       1套

4.4.4装机试剂                                     1套

4.4.5数据处理电脑及数据打印机                      1套

4.4.6仪器3Q认证文件                               1套

4.4.7动物实验检验软件及3Q认证文件                   1套

### 5.售后服务要求

### 5.1 设备安装、调试和验收

5.1.1当货物到达买方指定的交货地点后，买卖双方依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。如买方发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权向投标商提出退换和索赔；

5.1.2 如设备安装有特殊要求，投标商应在设备安装之前30天以书面形式向买方提出安装场地环境要求，并对买方就安装场地环境的咨询提供技术支持；

5.1.3 在设备到达买方场地后，投标商应尽快组织完成整套设备的免费安装调试；安装调试完毕并通过用户最终验收后，供应商可向用户提出验收申请，由用户组织有关人员对主机、附件，软件的性能和功能等进行测试验收，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认；

5.1.4 投标商拟定并包括买方需要的验收指标,在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，投标商必须更换不合格的部件，并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由投标商承担；

5.1.5 在安装、调试过程中，投标商应对买方技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向买方提供安装调试过程中的各种文档资料,以便买方今后能掌握操作方法和维护方法；

5.1.6 安装调试完毕通过验收后，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。

5.1.7啮齿类无菌动物隔离笼具的安装调试还需要协助最终用户建立规范化实验操作流程（SOP），由厂家聘请国际知名无菌动物养殖和实验知名专家进行一对一服务，根据客户实际实验需求建立隔离笼和隔离笼换笼工作台的使用操作流程，建立长期沟通机制。厂家指定世界无菌动物行业协会会员每年进行一次（不定期）上门交流培训活动。提供现场安装图纸，提供英文操作手册及中文翻译版手册。在接到用户通知后1周内执行安装调试直至调试安装培训结束，设备正常运行。

### 5.2 技术培训

5.2.1 在用户所在地由专业工程师免费对用户进行有针对性的（主要使用人）、有层次的技术培训，内容包括仪器的技术原理，操作，数据处理，基本维护，直至用户能基本独立操作为止。

5.2.3 培训费用：所发生的培训费用由投标商承担。

### 5.3 售后服务

5.3.1质保：

5.3.1.1 正置荧光显微镜: 测试验收合格后12个月。

5.3.1.2 苏木素-伊红自动染色仪：自设备安装验收完成之日起进入免费保修期，保修期为12个月；保修期满后维修只收材料费。

5.3.1.3 啮齿类无菌动物隔离笼具：主机质保期不少于2年，笼盒质保期不少于8年。在质保期内，提供整机全面免费保修（耗材除外），质保期自技术验收签字之日起计算。质保期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3.1.4 生化分析仪：自设备安装验收完成之日起进入免费保修期，保修期为12个月；保修期满后维修只收材料费。

5.3.2维修响应时间

5.3.2.1技术服务人员:正置荧光显微镜、苏木素-伊红自动染色仪、生化分析仪要求维修响应24-48小时；在1-3天内到达用户现场，保证提供及时优质的售后。啮齿类无菌动物隔离笼具要求需提供3人（含）以上经过厂家直接培训的售后技术人员名单及联系方式，并保证在接到维修通知后48小时内工程师到场排除故障。重大紧急情况工程师6小时内到场，并及时排除故障，否则卖方应赔偿相应损失。每季度定期对所有仪器进行维护、检查和调试，包括备用机，保证备用机随时可投入使用。（实验室条件必须达到仪器官方正常运行条件）

5.3.2.2国内零配件及消耗品供应：质保期期满后，厂商应保证长期供应该仪器设备零备件和正常的售后服务，仪器设备制造商在国内配有技术服务中心（包括维修中心）并提供所有的售后服务，包括该仪器设备备用零配件及消耗品。生产商需在在中国具备零配件仓库（因零配件供应所产生的运输费用由设备供应商承担），并提供办公地址信息及备品、备件报价表；在设备使用寿命内，供应商保证零配件、易损件及耗材的供应。

5.3.2.3免费提供技术咨询，提供厂家新产品的信息。

5.3.2.4 要求卖方提供的其它技术服务内容（如软、硬件升级要求等）

卖方应免费向用户提供仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

### 5.4其他

保证对所售产品提供专业的技术服务及技术支持；免费提供原厂的产品说明书、操作及安装手册、产品的最新信息及应用资料；终身享受软件免费升级服务。

### 6. 交货地点：

中国科学院生物物理研究所指定地点

### 7. 交货日期：

正置荧光显微镜：免税手续通过后6个月内

苏木素-伊红自动染色仪：免税手续通过后6个月内

啮齿类无菌动物隔离笼具：免税手续通过后6个月内

生化分析仪：免税手续通过后6个月内