# 招标公告

国信招标集团股份有限公司受中国检验检疫科学研究院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对中国检科院2017年实验室仪器设备采购项目进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：中国检科院2017年实验室仪器设备采购项目

项目编号：GXTC-1750137

采购人联系方式：

采购人：中国检验检疫科学研究院

地址：北京市亦庄经济技术开发区荣华南路11号

联系方式：任春生，010-53897607

代理机构联系方式：

代理机构：国信招标集团股份有限公司

执行机构：国信招标集团股份有限公司北京第三分公司

代理机构联系人：李茂、焦俊，010－87235123、87235133

代理机构地址：北京市海淀区四季青常青路5号院6号楼（鑫泰大厦院外铁轨旁）

一、招标项目性质、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质：

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量（套） | 用途 | 简要技术要求 | 预算金额（万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 多样品浓缩仪 | 1套 | 检测 | 温风罩温度调节范围：30~60℃ | 40 | 是 |
| 2 | 2-1 | 全能型凝胶成像分析系统 | 1套 | 检测 | 检测器：超冷CCD检测器 | 45 | 是 |

二、供应商（或投标人）的资格要求：

（1）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力；

（2）所投产品的原产地均应来自中华人民共和国国内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的合格来源国。

（3）按本招标公告的规定获取招标文件；

（4）本项目不接受联合体投标；

（5）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标；

（6) 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（7）投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（8）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

三、招标文件的发售时间及地点等：

预算金额：85万元（人民币）

时间：2017年12月8日09:00至2017年12月15日16:30(双休日及法定节假日除外)

地点：北京市海淀区四季青常青路5号院6号楼（鑫泰大厦院外铁轨旁）、http://aqsiq.infosyss.com

招标文件售价：￥500.00元/包，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：现场购买及网上电子发售购买

四、投标截止时间：2017年12月29日 9:30时（北京时间）

五、开标时间：2017年12月29日 9:30时（北京时间）

六、开标地点：

北京市海淀区四季青常青路5号院6号楼（鑫泰大厦院外铁轨旁）。

七、其它补充事宜

1、公告期限：5个工作日

2、招标文件售价：500元/包，售后不退。

3、投标人须以包为单位对该包中的全部内容/品目进行投标，不得拆分，不完整的投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。

4、招标文件采用现场购买及网上电子发售购买方式，若网上购买则：

（1）有兴趣的投标人可登陆网址（http://aqsiq.infosyss.com），按照《操作指南》的程序完成投标人注册手续（免费），经复核后成为在册用户，然后登录系统浏览该项目相关包下产品的“技术指标”，已注册的投标商无需重新注册。如决定购买招标文件，请根据《操作指南》的指导完成标书款缴费及标书下载手续，并与招标机构进行确认。

（2）投标人可以电汇的形式支付标书款，在开标现场向国信招标集团股份有限公司索取标书款发票。

5、代理机构银行财务信息：

标书款、服务费账户：

开户名称：国信招标集团股份有限公司北京第三分公司

开户行：中国工商银行股份有限公司北京四季青支行

账  号：0200245309201124106

行   号：102100024537

投标保证金账户：

开户银行：招商银行世纪城支行

户    名：国信招标集团股份有限公司北京第三分公司

账    号：110920865010201

行    号：308100005301

备注：以电汇方式购买招标文件、递交投标保证金、支付中标服务费须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、设备品目号及用途。

5、特别说明：

（1）为实现电子开标，本项目须采用电子投标专用软件制作《开标一览表》《投标分项报价表》及《技术需求逐条应答表》；

（2）相关软件操作问题可咨询010-68180298/68282210，联系人：李卫学。

6、详细技术要求见公告附件。

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展；监狱企业视同小微企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）政府采购鼓励采购节能环保产品。

国信招标集团股份有限公司

2017年12月8日

第1包 品目1-1

多样品浓缩仪技术规格

| 序号 | 技术指标类型 | 条款号 | 招标文件技术指标内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 设备名称：多样品浓缩仪 数量:1套 |
| 1 |  | 2 | 主要用途： 用于多样品(1~8位)平行浓缩和样品的快速浓缩蒸发至干,并联使用可增至24位，通过振荡形成涡旋，促进溶液强烈混合，抑制爆沸,可直接使用标准规格试管及50mL离心管，通用性高，无需氮气，无交叉污染，无环境污染，溶剂完全回收。 |
| 2 |  | 3 | 工作条件： 电源：AC 200-240V, 50-60Hz |
| 3 |  | 4 | 技术指标： |
| 4 |  | 4.1 | 主要用途：用于多样品(1~8位)平行浓缩和样品的快速浓缩蒸发至干,并联使用可增至24位，通过振荡形成涡旋，促进溶液强烈混合，抑制爆沸,可直接使用标准规格试管及50mL离心管，通用性高，无需氮气，无交叉污染，无环境污染，溶剂完全回收。 |
| 5 |  | 4.2 | 技术参数： |
| 6 |  | 4.2.1 | 在振荡作用下，使样品溶液形成旋涡状、在增大蒸发面积的同时，还可以抑制溶液的爆沸，有效地完成浓缩； |
| 7 | # | 4.2.2 | 设有温风罩结构，以防止蒸发的溶剂蒸汽在室温下被冷却并在配管内形成凝缩，既可防止样品污染，又可缩短浓缩时间； |
| 8 |  | 4.2.3 | 容器加热采用水浴加热方式，可达到旋蒸的浓缩速度。 |
| 9 |  | 4.2.4 | 浓缩方式：振荡漩涡式减压浓缩 |
| 10 | * | 4.2.5 | 容器规格：可直接使用标准规格试管及50mL离心管，不需要厂家特定试管 |
| 11 | # | 4.2.6 | 振荡速度范围：100~1100rpm,振幅3mm |
| 12 |  | 4.2.7 | 水浴温度范围：室温+5~60℃ |
| 13 | # | 4.2.8 | 水浴温度精度：±0.2℃ |
| 14 | * | 4.2.9 | 温风罩温度调节范围：30~60℃ |
| 15 |  | 4.2.10 | 时间设定：0~99h59min(最小设定1min) |
| 16 |  | 4.2.11 | 程序：自动开始、自动停止、分段程序 |
| 17 |  | 4.2.12 | 安全机能：水槽内独立过升防止器（固定式）、水槽内控制自我诊断功能（加热器断线、传感器异常、上•下限温度警报、振荡马达异常）、漏•过电流保护器、温度指示贴片（70℃） |
| 18 |  | 4.2.13 | 不需要用氮气，使用简单方便。 |
| 19 | # | 4.2.14 | 每个样品都有配套的真空盖，真空盖采用特氟龙材质，每个样品管单独接口，确保无交叉污染； |
| 20 | # | 4.2.15 | 溶剂回收采用冷却器+空气侧废液回收瓶+真空侧废液回收瓶，不会排放到环境中造成污染，仪器可放在实验室任何地方。 |
| 21 |  | 4.2.16 | 高真空隔膜泵，排气量40L/min。 |
| 22 | # | 4.2.17 | 真空控制器:4.3英寸液晶显示屏，定值控制、自动控制、常用溶剂控制、程序控制4种类型；内置放气阀和压力传感器，断电时可以自动放气，防止系统过压；带有常用的55种溶剂数据信息库，并且用户可以自己扩展该数据库；带有通信接口，可对真空度、水浴温度、蒸气温度等数据传输，数据存储、评估和优化。 |
| 23 | * | 4.2.18 | 平行蒸发仪，隔膜真空泵，溶媒回收装置，真空控制器，冷却水循环装置为同一厂家生产，软件协议互相支持匹配。 |
| 24 |  | 5 | 售后服务与培训（所有培训系指中华人民共和国境内培训） |
| 25 |  | 5.1 | 厂家工程师到现场免费培训2人直至完全能独立操作安装调试经用户验收当天起，质量保证期二年。 |
| 26 |  | 5.2 | 厂家服务中心直接提供终身维修，维修响应时间为24小时。 |
| 27 | * | 6 | 进口货物需提供生产厂家授权 |
| 28 | * | 7 | 交货期：60日。交货期从合同生效之日起计算，以海运提单日期或空运运单日期为准。 |
| 29 | * | 8 | 质量保证期：验收合格后12个月 |
| 30 | * | 9 | 交货地点：最终用户指定地点 |

配置清单

| 1 | 平行蒸发仪主机。 3台 |
| --- | --- |
| 2 | 8位样品管架。 3套 |
| 3 | 与主机同品牌真空系统，包括溶媒回收装置、隔膜真空泵和真空控制器 1套 |
| 4 | 与主机同品牌冷却循环水装置 3台 |
| 5 | 与主机同品牌50mL离心管用高速振荡器 4套 |

验收标准：验收依据以合同文本和招标的承诺函为准。

第2包 品目2-1

全能型凝胶成像分析系统技术规格

| 序号 | 技术指标类型’ | 条款号 | 招标文件技术指标内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备名称：全能型凝胶成像分析系统 数量1套 |
| 2 |  | 2 | 主要用途：采集化学发光、比色、荧光及免染成像等核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜等的数字图像，并对获得的图像进行数据分析。 |
| 3 |  | 3 | 工作条件： |
| 4 |  | 3.1 | 操作温度10℃ - 28℃ |
| 5 |  | 3.2 | 湿度10-85% |
| 6 |  | 4 | 技术指标： |
| 7 | * | 4.1 | 检测器：超冷CCD检测器 |
| 8 |  | 4.2 | CCD分辨率：高于600万像素 |
| 9 | * | 4.3 | 绝对Q/E（光电转化率）值：70％（425nm）；绝对Q/E峰值：75% |
| 10 | # | 4.4 | 自动对焦功能：使用快速对焦镜头，提高进光量的同时可自动聚焦。 |
| 11 |  | 4.5 | 自动曝光功能：具备自动优化曝光功能选项 |
| 12 |  | 4.6 | 动力学范围：>4个数量级 |
| 13 | # | 4.7 | 触摸屏控制功能：支持多点触控功能 |
| 14 |  | 4.8 | 累积曝光多次成像：可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存。 |
| 15 |  | 4.9 | 免染成像功能：可实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色 |
| 16 |  | 4.10 | 数据传输：USB及局域 |
| 17 |  | 4.11 | 分析软件对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出。 |
| 18 |  | 4.12 | 自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算 |
| 19 |  | 4.13 | 报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等 |
| 20 |  | 4.14 | 数据传输：可通过USB或局域网进行数据传输 |
| 21 |  | 4.15 | 数据输出格式：原始数据格式、TIF及JPG |
| 22 | * | 4.16 | 软件支持多用户操作，可设置不同用户名及用户操作权限（数据获取、数据输出、数据删除） |
| 23 | * | 4.17 | 样品浓缩纯化模块：自动化运行，一键式操作完成过滤和湿泡沫洗脱程序。浓缩速度不低于200毫升/分钟；一次可处理不少于5L样品量。 |
| 24 |  | 4.18 | 样品回收单元模块：无需人工操作情况下，10分钟内完成8个以上样本的回收。 |
| 25 |  | 5 | 售后服务与培训（培训系指中华人民共和国境内培训） |
| 26 |  | 5.1 | 仪器设备的保修期从安装、调试和试运行验收合格、双方签字认可之日算起，保修期为1年。 |
| 27 |  | 5.2 | 仪器设备到货后，仪器设备的安装和调试由工程技术人员完成，该工程技术人员有安装、调试本仪器设备的经历和经验。 |
| 28 |  | 5.3 | 供应商对用户的仪器设备管理、技术人员进行免费的操作和维修培训，达到熟练操作和排除一般性故障的能力，包教包会。 |
| 29 |  | 5.4 | 保修期及保修期后，用户发出报修通知后，投标人承诺在4小时内给予答复；在24小时内派合格的维修工程师到用户现场进行修复。 |
| 30 |  | 5.5 | 供应商设专人负责产品售后的技术服务和维修，每年一次专业免费维护和设备调试，同时不定期的经常性回访。 |
| 31 | * | 6 | 进口货物需提供生产厂家授权 |
| 32 | * | 7 | 交货期：合同签订后三个月（交货期从合同生效之日起计算，以海运提单日期或空运运单日期为准） |
| 33 | * | 8 | 质量保证期：1年 |
| 34 | * | 9 | 交货地点：用户指定地点 |

配置清单

| 1 | 全能型凝胶成像主机 一套 |
| --- | --- |
| 2 | 操作及定量分析软件系统 一套 |
| 3 | DELL电脑工作站 一套 |
| 4 | 样品浓缩纯化模块 一套 |
| 5 | 样品回收单元模块 一套 |

验收标准：验收依据以合同文本和招标的承诺函为准。