中国科学院寒区旱区环境与工程研究所野外观测网络寒旱所综合观测平台（台站网络）采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G190220379

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2019年4月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光粒度仪 | 1套 | 合同生效后8个月内 | 兰州机场 | 用户指定地点 |
| 2 | 介电常数仪 | 1套 | 合同生效后3个月内 | 兰州机场 | 用户指定地点 |
| 3 | 便携式土壤热传导仪 | 1套 | 合同生效后3个月内 | 兰州机场 | 用户指定地点 |
| 4 | 土壤温湿盐观测系统 | 1套 | 合同生效后3个月内 | 兰州机场 | 用户指定地点 |
| 5 | 大气温湿廓线观测系统 | 1套 | 合同生效后3个月内 | 兰州机场 | 用户指定地点 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。交货期如与具体技术规格不一致，则以具体技术规格为准。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包、激光粒度仪

主要用途：主要测定土壤、沉积物的颗粒组成。土壤颗粒组成是土壤学的最基本参数，是决定土壤性质的根本指标之一。本仪器的工作任务测定高寒地区土壤及河流、湖泊沉积物中的颗粒组成，从而为土壤学、生态学和地球系统模式发展提供土壤组成的参数。

配置情况：

仪器主机1台。

技术指标：

粒度范围宽，量程为0.1um至1000um；测试速度快，采样频率达到最高的10000次/秒；分散效率高，根据客户需求设计出容量可变的湿法分散系统，通过内置的在线式超声技术实现高效快速的样品分散，通过强力的离心泵可将宽分布的样品有代表性的输送至测量区域；搭配、升级更灵活。

服务需求：

保修要求：验收后不少于1年保修

维修要求：24小时响应，一周内工程师到场维修

培训要求：受培训人员完全掌握仪器使用方法

第2包、介电常数仪

主要用途：测量不同含水率条件下原状土样的介电常数值，测试频率范围大致在100MHz至1GHz.

矢量网络分析仪是商业成品，探头是根据测试土壤样品要求研制资产。

配置情况：

仪器配置：矢量网络分析仪、定制的土壤介电常数测试探头天线、SMT-100土壤水分温度传感器、三个TDR土壤水分传感器、HydraGo便携式土壤水分温度传感器。

技术指标：

测试频率范围：100MHz至1GHz

测试参数：介电常数实部、虚部。

定制天线探头：能够实现原状土壤样品无破坏、多次重复测量

服务需求：

保修要求：5年保修

维修要求：仪器放置地现场维修

培训要求：培训期间能够完成标准试验样品的测试和精度验证。

第3包、便携式土壤热传导仪

主要用途：土壤导热率是土壤热量和水分传输模型中的基本参数。本仪器的功能是便捷地测定不同地区土壤的导热率，从而为寒区水分和能量平衡模型提供基础参数。可与3种热特性传感器连用，测量热扩散率、比热、导热率和热阻率，主要应用于能量平衡中土壤热通量研究、火灾土地的土壤热流量研究、埋藏电缆的热耗散研究、地热设计和有关物质水分和密度的热特性研究等。

配置情况：

仪器主机1台，探针6套，配套数据采集的笔记本电脑1台，数据采集及处理软件1套

技术指标：

1）测量速度：2min

2）显示类型：液晶显示（LCD）7.5×4 cm

3）工作环境：-50~150℃

4）数据存储：4095个读数

5）自动读数模式：用户可收集15s间隔无人值守数据

传感器类型：SH-1

6）量程：热阻R：0.5~50 m•℃/W；导热率K：0.02~2.0 W/m•℃；比热C：0.5~4 MJ•m-3/℃；热扩散D：0.1~1.0 mm2/s。

7）精度：导热率K：±0.01@0.02~0.2 W/m•℃；±5%@0.2~2 W/m•℃；比热C：±7%@K>0.1 W/m•℃；热扩散D：±5%@K>0.1 W/m•℃。

8)传感器针体：不锈钢，长30 mm，直径1.28 mm，间距6mm。

9)电缆长度：1 m。

服务需求：

保修要求：验收后不少于2年保修

维修要求：24小时响应，一周内工程师到场维修

培训要求：受培训人员完全掌握仪器使用方法

第4包、土壤温湿盐观测系统

主要用途：主要用于多年冻土区土壤温湿盐监测，从而为高寒地区土壤和大气的能量和水分及物质平衡提供模型参数。不是研制资产，是单一来源资产，必须购置进口。

配置情况：

该系统主要由数据采集器、空气温湿度传感器、土壤温度传感器、土壤温湿盐传感器、

自标定土壤热通量板、红外地表温度传感器和土壤热导率传感器组成。

技术指标：

1、数据采集器：用于数据采集、存储及控制系统的运行。

最大扫描频率：100Hz；模拟输入: 28个单端(或14个差分)通道；脉冲通道：4个；电压激发通道：4个；电流激发通道：3个；数字端口：8个I/O；通讯/数据存储端口：1个CS I/O，1个RS-232，1个平行外围设备端口；电压输入范围：±5V；模拟电压精度：±（0.04%读数+偏移量），0~40℃；模拟分辨率：0.33μV；A/D位：16；标准工作温度：-25℃至+50℃；扩展工作温度：-55℃至+85℃；标准内存：4M；供电电压：10V-16V；SDI-12：支持；PakBus协议：支持ModBus：数据存储形式：表格；编程语言：CRBasic；认证：ISO9001。

2、空气温湿度传感器：用于测量空气温度和空气湿度，配置防辐射罩。

工作温度：-80~60℃；工作电压：7~28VDC；输出信号：电压（0~1V，0~5V，0~10V），RS-485，Pt100（4线连接）；外壳：聚碳酸酯外壳防护等级：IP66。温度传感器类型：Pt100 RTD；量程：-80~60℃精度（20℃时）：±0.17℃（采用电压信号输出时），0.12℃（采用RS-485信号输出时）。相对湿度传感器类型：Vaisala HUMICAP®180R量程：0~100% RH精度（15~25℃）：±1%（0~90% RH），±1.7%（90~100% RH）。

3、土壤温度传感器：用于测量土壤温度。

测量范围：－50℃～70℃；工作温度：－50℃～100℃；电热调节器可交换性误差：小于±0.2℃,在0～70℃时；±0.5℃在－50℃时；线性误差：在－50℃时最大误差为0.03℃。

4、土壤温湿盐传感器：用于测量土壤水分，同时也能得到土壤温度和电导率值。

介电常数：1～78，空气＝1，蒸馏水＝78；±1.5%或0.2（取二者中的大值）；土壤水分：干至饱和；±0.03；土壤电导率：0.01～1.5 S/m；±2.0%或0.005 S/m（取二者中的大值）；土壤温度测量范围：-10～65℃(低温版是-30℃)；±0.1℃；供电：9～20VDC；通讯协议：SDI-12，RS-485；能耗：SDI-12  休眠时<1mA，工作时30mA；RS-485  休眠时<10mA，工作时 30mA；波特率：1200（SDI-12），9600（RS-485）。

5、自标定土壤热通量板：用于测量土壤热通量（热流）。

传感器类型：热电偶；量程：-2000~2000W/m2；灵敏度：50μV/W/m2

工作温度：-30~70℃；精度：±3%加；热电阻：100Ω；输入电压：9~15VDC输出电压：0~2VDC；标定持续时间：±3分钟（1.5W时）；平均功耗：0.02~0.04W。

6、红外地表温度传感器：用于测量地表温度。

精度：±0.2℃（-10～65℃），±0.5℃（-40～70℃）；波长：8～14μm；响应时间：<1秒；工作环境：-55～80℃，0～100%RH，防水；视角：视角	±22°；一致性：±0.1℃（-10～65℃），±0.3℃（-40～70℃）；重复性：±0.05℃（-10～65℃），±0.1℃（-40～70℃）。

7、土壤热导率传感器：用于测量土壤热导率。

温度范围：-30 to +80℃；信号输出：1 V 和 5 mV；电压输出：1-2 VDC(额定)；热循环周期：±3 min（0.05W时）；热导率范围：0.3 to 4 W/m.K；热导率精度：±5%；热扩散精度：±20%；分辨率：10%。

服务需求：

保修要求：1年；

维修要求：随时提供咨询；

培训要求：安装前培训；

其他要求：需提供现场安装。

第5包、大气温湿廓线观测系统

主要用途：该设备主要对大气边界层及其上部自由大气温湿度和液态水含量进行实时观

测，获取实时温度廓线、湿度廓线、液态水廓线、积分水汽总量、液态水总量、云底高

度、云底温度、大气稳定度指数、对流指数，以及云数、状态、后向散射廓线、垂直能

见度等。

配置情况：

微波辐射计1套（包括辐射计主机、笔记本显示终端和应用软件以及电缆线、支架等）；

云高仪1套（包括云高仪主机、云状况视图软件、边界层视图软件、防鸟套件、维护线

和安装附件等）

技术指标：

1 微波辐射计

*测量范围：0-10 km

工作频率：K波段（22~30GHz）；V波段（51-59GHz）

*通道个数：≥35个（K波段21个；V波段14个）

*温度和水汽廓线垂直分辨率：≤50m（0-500m范围）； ≤100m（500-2000 m范围）；≤250m（2000-10000 m范围）

*垂直分层：≥58

亮温测量范围：0-800K

亮温分辨率：K波段 ≤0.2 K RMS；V波段 ≤0.3K RMS

定标后亮温精度：<0.5K

红外辐射仪：波段（9.2-11.5μm）；精度（<1K）；噪声（0.2K RMS）

*廓线采样速率：30s（用户可选择）

积分时间：1s

温度廓线精度：0.25~1K RMS

*湿度廓线精度：≤12% RMS（相对湿度）

*液态水廓线精度：≤0.5 g/m3 RMS

稳定性周期：<1.0K/yr

工作温度范围：-40℃-50℃

工作海拔范围：-300m-5000m

工作相对湿度范围：0-100%RH

抗风能力：风速≤30m/s（正常工作）；风速≤60m/s（非工作状态）

地面气象要素观测组件：气温（-50℃-60℃，±0.5℃）；气压（10hPa-1300hPa，±1.5hPa）；湿度（0-100%，±2%）；风向、风速

供电：AC 90—230V/50Hz—60Hz

终端系统：通用计算机，预装Windows7操作系统及辐射计管理应用软件

数据产品：地面至10km高度处实时温度廓线、湿度廓线、液态水廓线、积分水汽总量、液态水总量、云底高度、云底温度、大气稳定度指数、对流指数等

2 云高仪（允许进口）

*云高测量范围：0-13 km

后向散射廓线测量范围：0 ~ 15 km

*报告精度：10m

*扫描周期：程控可调6-120秒，周期性探询

*针对硬目标的测距精度：超过±1%或±5 m

激光：InGaAs diode, 912 nm(±5nm)

激光寿命：标准10年

激光肉眼安全：Class 1M IEC/EN 60825-1（提供测试报告）

工作温度：-40 - +60°C

工作湿度：0 - 100 %RH

风力：≤55 m/s

防护等级：IP65

电源和功率：230 VAC ±10 %, 50 ~ 60 Hz

标准通讯：RS-232

数据产品：云数(≥3层)和设备状态信息，云数、状态和后向散射廓线，垂直能见度

显示设备：笔记本电脑及USB连接线，用于显示云高仪的图形用户界面

*软件提供：边界层视图软件

服务需求：

保修要求：供货商须提供3年的硬件质保服务，软件使用许可为终身，并且提供免费升级服务。

维修要求：终身维修，质保期内如用户发现故障，供货商必须在接到故障通知后2小时内及时响应，72小时内到达现场进行设备故障处理。

培训要求：供货商须提供野外现场安装调试、技术培训等野外现场售后技术服务。

其他要求：无。