中国科学院兰州化学物理研究所苏州研究院400兆核磁共振波谱仪、X射线光电子能谱仪采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G180220084

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2018年2月

第五部分  投标邀请

第五部分   投标邀请

日期： 2018年 2 月 14 日

东方国际招标有限责任公司受   中国科学院兰州化学物理研究所苏州研究院    委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对     400兆核磁共振波谱仪、X射线光电子能谱仪    进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：中国科学院兰州化学物理研究所苏州研究院400兆核磁共振波谱仪、X射线光电子能谱仪采购项目

招标编号：OITC-G180220084

项目联系方式：

项目联系人：吴旭

项目联系电话：010-68290510

电子邮箱：xwu@osic.com.cn

采购人联系方式：

采购单位：中国科学院兰州化学物理研究所苏州研究院

地址：苏州工业园区金鸡湖大道99号

联系方式： 0512-81880906

代理机构联系方式：

代理机构：东方国际招标有限责任公司

代理机构联系人：吴旭  010-68290510

代理机构地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室

一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

| 包号 | 货物名称 | 数量 （台/套） | 简要技术规格 | 是否允许采购进口产品 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400兆核磁共振波谱仪 | 1 | 详见技术标书 | 是 | 260万元 |
| 2 | X射线光电子能谱仪 | 1 | 详见技术标书 | 是 | 370万元 |

投标人可对其中一个包或多个包进行投标，须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，评标、授标以包为单位。

- 投标人的资格要求：

- 符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求” ；

- 在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体；

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标；

- 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 按本投标邀请的规定获取招标文件；

- 本项目不接受联合体投标；

- 投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、招标文件的发售时间及地点等：

预算金额： 630 万元（人民币）

时间： 2018 年 2 月 14 日 09:00 至 2018 年 3 月 4 日 17:00(双休日及法定节假日除外)

地点：www.o-science.com；北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室

招标文件售价：￥600.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：登录东方在线www.o-science.com注册并购买。

四、投标截止时间： 2018 年 3 月 8 日13:30

五、开标时间：2018 年 3 月 8 日13:30

六、开标地点：

北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层第2会议室

七、其它补充事宜

1、投标文件递交地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层第2会议室

2、招标文件采用网上电子发售购买方式：

1）有兴趣的投标人可登陆“东方在线”（http://www.o-science.com 招标在线频道），完成投标人注册手续（免费），然后登录系统浏览该项目下产品的“技术指标”，已注册的投标人无需重新注册。招标文件售价：每包人民币600 元。如决定购买招标文件，请完成标书款缴费及标书下载手续。

2）投标人可以电汇的形式支付标书款（应以公司名义汇款至下述指定账号）。

开户名称：东方国际招标有限责任公司

开户行：招商银行北京西三环支行

账  号：862081657710001

3、以电汇方式购买招标文件和递交投标保证金的，须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效）。

4、公告期限：5个工作日

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

第六部分  投标人须知资料表

第六部分   投标人须知资料表

本表是对招标文件第一册“投标人须知”的具体补充和修改，如与招标文件各部分内容有差异，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标人： 中国科学院兰州化学物理研究所苏州研究院 招标采购代理机构：东方国际招标有限责任公司 |
| 1.3 | 合格的投标人资格： 1）符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求” ； 2）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体； 3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标； 4）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 5）按本投标邀请的规定获取招标文件； 6）本项目不接受联合体投标； 7）投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 （注1） |
| 6.3 | 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址： 接收方式：传真或电子邮件或邮寄 联系部门：招标部 联系电话：010-010-68290510 传真：010-88517351 电子邮箱：xwu@osic.com.cn 通讯地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室 |
| 7.1 | 投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，否则其投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。 |
| 9.5 | 投标人须以“技术需求逐条应答表（格式见附件5）”逐条说明所提供货物和相关服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应或申明与技术规格条文的正负偏离。 |
| *10.6 | 投标人可选择以美元、欧元、英镑、日元或人民币报价： 10.6.1本项目允许采购进口产品，进口产品与服务报CIP指定到货港美元、欧元、英镑或日元价； 10.6.2 国产产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。 10.6.3上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。 |
| 11.1 | 投标保证金金额：各包采购预算金额的1.5%。 投标保证金形式：电汇、银行保函或中国投资担保有限公司出具的担保函。 (1) 投标保函有效期应同投标有效期；如投标保证金采用银行保函形式，则必须采用本章所附的“投标保证金的银行保函格式”中的条款及格式，否则投标被拒绝（“投标保证金的银行保函格式”详见附件9）；投标人应承担投标保函开具、递交、退还、通知及核印等产生的一切相关银行费用。 (2) 使用电汇形式的，投标保证金必须从境内银行账户转出，且在投标截止时间前汇到招标代理机构账户，否则投标被拒绝： 投标人应于投标截止期前将全额投标保证金转入下述指定账号, 并应将“投标保证金电汇凭证/投标保函”单独密封，在投标时与“投标一览表”同时递交。 开户名（全称）：东方国际招标有限责任公司 开户银行：招商银行北京西三环支行 帐号：862081657710001 注：须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效） |
| 12.1 | 投标有效期： 150天 |
| *13.1 | 投标文件：正本：1份 副本：5份 电子版：1份。（正本投标文件的扫描件，PDF格式，与纸质版一致） |
| 19.4 | 投标无效的情形： （1） 投标人未提交投标保证金或形式不符或金额不足的； （2） 投标有效期不足的； （3） 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （4） 未提供法定代表人授权书的； （5） 未提供制造商授权书的(进口货物适用)； （6） 投标人有违法违纪行为，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题； （7） 投标文件中提供虚假或失实资料的； （8） 投标报价超过采购预算的； （9） 投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的； （10）招标文件中明确规定不接受进口产品参加投标的，投标人提供进口产品的； （11） 不符合法律、法规和招标文件中*号条款规定的。 |
| 19.6 | 19.5.1在任何时候，如果发现投标人以低于成本价的价格恶意竞争时，将导致废标。 19.5.2 投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。 19.5.3投标报价不得超出采购预算（即最高限价），否则投标将被拒绝。 投标报价如为外币，按以下公式换算为人民币，换算后的人民币价格若高于采购预算，投标将被拒绝： 换算后人民币价格=投标报价（外币）×汇率 说明：汇率为开标时中国银行公布的外币对人民币的现汇卖出价 |
| 21.3 | 评标方法：综合评价打分法 具体评分标准详见附表。 |
| 24.1 | 确定中标候选人的原则为：按综合评价得分排名确定 |
| 28.1 | 如中标产品为国产产品，中标人即为国内合同卖方 如中标产品为进口产品，中标人应授权产品国外厂商或国外厂商指定的境外公司作为外贸合同卖方 |
| 29.1 | 履约保证金：不适用 |
| 30.1 | 中标商在收到中标通知书后5日内，须向采购人代理支付中标服务费： 1、中标服务费支付给采购人的招标采购代理，即东方国际招标有限责任公司，收取标准为国家计委招标代理服务费暂行标准[2002]1980号文件中规定的货物采购收费比率。注：中标服务费按差额定率累进法计算。 |

注1：

1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。
2）信用信息查询截止时点：同投标截止期，即查询投标人截止到投标截止期的信用信息记录。
3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
4）信用信息的使用规则：如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其投标将被拒绝。

附表：评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，详细评分标准如下：

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 根据《财政部关于加强政府采购货物和服务 项目价格评审管理的通知》的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分 =（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 商务 部分 （8分） | 1、商务条款应答响应情况 商务条款应答有负偏离得0分，商务条款应答无偏离或正偏离得2分 | 2 |
|  | 2、投标人的相关业绩（每提供一个在投标截止日起近3年内在相同产品项目合同案例加1分，最高不超过6分，案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明） | 6 |
| 技术 部分 （60分） | 1、技术指标条款响应情况 技术指标评审基准分为35分，评委可根据技术指标的正负偏离情况酌情加减分； 标记为“*”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝； 标记为“#”的指标是重要技术条款，正偏离每条加5分，负偏离每条减5分； 无标记的指标是一般技术条款，正偏离每条加3分，负偏离每条减3分； 凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 | 55 |
|  | 售后及技术支持服务方案 不满足招标文件要求的得0分；完全满足招标文件要求的得2分；优于招标文件要求的得3分 | 3 |
|  | 培训方案 不满足招标文件要求的得0分；完全满足招标文件要求的得1分；优于招标文件要求的得2分 | 2 |
| 其他 (2分) | 投标产品中每有一项节能或环保产品加1分，最多加2分（须提供财政部、国家发展和改革委员会、环境保护部联合颁发的有效期内的认证证书复印件并加盖本单位公章） | 2 |

注：

1、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，如投标产品被认定为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品（须提供相关证明文件，小微企业提供《中小企业声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》），可在上述第1项价格评分中，对该产品的价格给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、对于投标文件中未对招标文件要求做明确响应的技术参数或技术条款视为不满足招标文件要求。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

4、对非单一产品采购的项目包，在各包中确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

第七部分  合同特殊条款

第七部分   合同特殊条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。

1.2   买方：本合同买方系指： 中国科学院兰州化学物理研究所苏州研究院

卖方：本合同卖方系指：　中标人

1.5   项目现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：项目现场

13.3  交货时间要求:详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

交货地点要求：项目现场

18.4 质量保证期：详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

20.1  付款方式：

对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；

对于进口产品，采用即期不可撤消信用证等国际贸易支付条件支付：

90%凭合同要求单据支付；

10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400兆核磁共振波谱仪 | 1套 | 合同生效后6个月内交货 | 北京机场 | 中国科学院兰州化学物理研究所苏州研究院 |
| 2 | X射线光电子能谱仪 | 1套 | 合同生效后3个月内 | 北京机场 | 中国科学院兰州化学物理研究所苏州研究院 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包、400兆核磁共振波谱仪技术参数

（参数前带*号的是关键指标，不满足则投标文件视为无效）

1、工作条件：

1.1电源电压	AC 220V，(10％，50Hz，单相

1.2环境温度	17−25℃

1.3相对湿度	＜70％

1.4长时间连续工作

2、用途：

主要用于可溶性有机物、无机物、聚合物分子结构和相互作用研究；物质的核磁特性研究。可进行多种核素的单、双共振实验：1H同核相关，NOE实验，以正常和反向方式进行异核相关检测。

3、主要技术规格与要求：

谱仪应含2个射频通道，每个射频通道有独立的发射、接收、模数转换功能，能以正常、反向及并行采样方式进行检测的全频段接收通道、该设备要含有氘核锁场及氘核梯度自动匀场附件、 Z脉冲梯度场，具有高精度变温实验功能，具有获得最佳一维、二维及多维谱图的数据处理速度与存贮能力。可使用软件实现谱仪主机的开机和关机，谱仪主机内置控制器带有不小于1TB的硬盘。

3.1超导磁体

3.1.1具有低液氦与液氮消耗、高稳定性、高均匀性、抗干扰超超屏蔽超导磁体或自屏蔽磁体

3.1.2低温匀场线圈：≥9组

3.1.3室温匀场线圈：≥36组

3.1.4磁场漂移：	≤ 4 Hz／小时

*3.1.5液氦维持时间：≥ 300天

*3.1.6 液氦消耗速率：≤ 13ml／小时

3.1.6  5高斯强度处横向距离：＜ 0.5 米

3.1.7液氦液面自动监视和最小液面自动报警装置：有

3.2射频发射系统

3.2.1射频通道数：2个

3.2.2 *各通道具有的功能：各通道有独立的观测、去偶、信号接收、模数转换功能；

3.2.3双通道频率发生器数字频率合成，每个通道合成频率范围  5-1280 MHz；

3.2.4频率分辨率：≤0.005Hz

3.2.5相位分辨率：≤0.006度

3.2.6双功放系统

3.2.7质子最大输出功率：≥100W

3.2.8多核最大输出功率：≥500W

3.2.9频率,相位,幅度的设置时间：≤ 12.5纳秒

3.2.10幅度控制≥90dB

3.3接收及采样

3.3.1最大谱宽：	≥7.5 MHz

3.3.2接收中频≥1.852 GHz

3.3.3 每个通道独立的高速ADC，采样速率≥240 兆次/秒

3.3.4 6KHz谱宽有效动态范围〉23Bit

3.4氘数字锁场及梯度匀场系统

3.4.1自动／手动匀场系统

3.4.2精确的氘梯度自动匀场

3.4.3 支持多溶剂峰（如吡啶）自动锁场

3.5  Z方向射频脉冲梯度场

3.5.1梯度场最大电流：≥10A

3.6高精度变温控制单元

3.6.1精度  ＜±0.1℃

3.6.2 利用核磁共振热电偶功能，准确测量并自动控制样品温度

3.7探头

3.7.1  1H/19F-（15N-31P）5mm Z梯度场多核二合一探头

3.7.1.1检测核：1H和19F, 共振频率在15N-31P之间的所有核

3.7.1.2灵敏度

*1H灵敏度	≥ 500:1(0.1％ EB)

*13C 灵敏度	≥ 200:1(ASTM)

31P灵敏度	≥ 150:1(TPP)

15N灵敏度	≥ 25:1 (90% formamide)

19F灵敏度	≥ 500:1 (90% TFT)

3.7.1.3  90度脉冲宽度

1H  ≤ 10μs (0.1% EB sample)

19F  ≤ 18μs (TFT sample)

13C  ≤ 10μs (ASTM sample)

31P  ≤ 8μs (TPP sample)

15N  ≤ 21μs (90% formamide sample)

3.7.1.4加Z-方向梯度场线圈≥50高斯/cm

3.7.1.5探头全自动调谐和匹配附件：必须配备能调所有观测核的全自动调谐和匹配附件

*3.7.1.6探头具备观测1H去偶后的19F图谱及1H/19F相关谱图功能

3.8工作站及打印机

3.8.1  PC工作站（计算机工作站配置应以安装当月的主流配置为准。）

CPU：intel 四核3.5GHz处理器

内存：16GB

硬盘：≥ 2TB

显示器：≥24英寸宽屏液晶彩色显示器

网卡、DVD刻录机

3.8.2运行平台：Windows 7或Linux

3.8.3打印机：激光打印机

3.9  NMR软件

3.9.1任意维NMR数据采集，谱仪控制及处理软件，可处理一维至五维核磁共振图谱

3.9.2自动NMR实验操作界面

3.9.3 一维谱定量分析

3.9.4在线服务软件：包括在线使用帮助、NMR技术指导、实验手册等

3.9.5脉冲程序模拟软件

3.9.6用于自动和远程谱仪状况检查，故障诊断和排除软件

3.9.7 一维和二维谱去卷积功能

3.9.8驰预分析功能（T1/T2）

3.9.9 多重峰分析功能

3.9.9 多维图谱快速采样处理软件许可证1个

3.9.10 分子结构自动确认软件许可证1个, 可以在规定时间内自动选择实验程序以最大程度确认分子结构。支持自动进样器模式。

4.1附件、零配件及消耗品(包括专用工具)

4.1.1 *液体样品自动进样器，24位，带相同数量转子

4.1.2随机必备的标准附件专用工具(在基本报价内)

4.1.3谱仪维修工具1套

4.1.4标准样品 1套

4.1.5超导磁体用液氦真空输液管1个

4.1.6高温陶瓷转子2个

4.2其他附件：

4.2.1  无油空气压缩机一套，带空气干燥器和过滤器

4.2.2山特UPS电源, 6KVA, 1小时电池

5、技术文件

5.1主机、各功能部件的基本结构和使用说明书1套

5.2软件的操作手册和使用说明书1套

6、技术服务

6.1设备安装、调试

安装调试及所需材料工具：投标方到买方合同设备现场进行安装、调试、技术指导。安装调试所需工具由投标方自备。安装设备所需液氦、氦气、液氮、氮气及其它费用由投标方承担。

6.2技术培训

6.2.1投标方安装调试时负责操作人员的现场基本操作培训，时间为2天。

6.2.2免费2人次（人／周）国内培训；

6.3保修期及维修

6.3.1主机和部件（包括磁体、所有探头系统、自动进样器和计算机系统等）1年（自设备验收合格之日起计算）免费保修(包括材料人工等费用)；在硬件支持条件下采样及处理软件终身免费升级。

6.3.2在保修期内，供应商在接到用户设备故障通知后24小时做出应答，3个工作日内

到现场设备进行检修。

6.3.3该仪器须保证有10年的零配件供应。

7、包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运

8、交货时间和地点

8.1交货时间：合同生效后6个月内交货；

8.2交货地点：主要机场

*：必须条款

第2包、X射线光电子能谱仪技术参数

1 主要用途

X射线光电子能谱仪主要对固体表面的成分进行表征，包括各种粉末材料、高分子材料、物理薄膜以及锂电池材料、新型光电材料、功能材料、陶瓷、玻璃、高分子聚合物、金属、半导体以及各种薄膜等研究领域。

2 仪器配置

2.1 真空系统

2.1.1含分析室和进样室

2.1.2 分析室真空泵：独立的（非与进样室共用）前级机械泵、260 L/s涡轮分子泵和钛升华泵；

2.1.3 快速进样室：独立的（非与分析室共用）260 L/s涡轮分子泵和前级机械泵；

2.1.4 真空计：皮拉尼计和离子规；

2.1.5 自动烘烤系统。

2.2 电子分析器

2.2.1 双聚焦半球型能量分析器；

2.2.2 多元传输透镜；

2.2.3  128通道微通道板探测器。

2.3 光源

*2.3.1 微聚焦单色化光源

2.3.2 单色器完全计算机可控；

2.3.3 激发源所有参数计算机可控。

2.4  进样室：

2.4.1 完全自动进样和传输；

2.4.2 安全互锁保护装置。

2.5 样品台

2.5.1多轴样品台：X、Y、Z 方向移动，围绕Z轴旋转，由计算机全自动控制；

*2.5.2 样品台尺寸大于60 mm×60 mm，满足一次性至少放置30个样品要求，最大测试样品厚度不小于20mm；

2.5.3 样品台可装载粉末和纤维样品；

2.5.4 样品台带有束斑孔径、刀刃边、荧光物质、银和金，用于系统自动标定。

*2.5.5 便携真空传输模块：可完全放置于仪器主机的进样仓内；具有高真空密封组件，可保持1×10-2 mbar真空度，时间不短于5小时；

2.6 样品观察、定位和照明

*2.6.1 高分辨彩色光学系统，能够通过软件方便、快速和准确地进行样品定位，同时带有同轴高清摄像机和高度定位摄像机两台摄像机，既可清晰的观察到样品的每一个位置又可精确的对样品高度进行定位。

*2.6.2 同时具有同轴光源及非同轴光源，可清晰观察各种不同样品；

2.6.3 可精准自动定位样品台高度，实现照射和获谱的精确聚焦；

2.6.4 系统应有指示灯显示当前仪器的真空系统、X光系统等关键部件的工作状态。

2.7 电子/离子中和源

*2.7.1 带有同源双束中和枪，同时具备电子和离子中和能力，且电子及离子来源于同一中和源，可实现精准电荷中和，非过饱和中和；

2.7.2 完全计算机自动可控。

2.8 离子枪

2.8.1用于深度刻蚀和表面清洁的氩离子源，计算机控制，在低束能下保持高通量，能自动校准束斑、能量等参数。

2.9 角分辨XPS用精控步进马达样品托

2.10系统自动化功能

2.10.1 系统集成有可自动标定的硬件和软件功能，实现系统的自动标定；

2.10.2 系统可实现自动化控制的烘烤功能；

2.10.3 系统可实现自动化除气功能。

2.11 计算机硬件及软件系统

2.11.1 控制计算机：用于控制仪器的运行和操作，数据采集和处理

3G主频/4GB内存/250GB 硬盘/ DVD可刻录光驱/19”彩色液晶显示器/Windows 7

2.11.2 全套控制、数据采集、处理和分析软件包

2.11.2.1 进行仪器功能控制：真空系统，样品操作，离子枪控制，烘烤等；

2.11.2.2 进行数据采集：谱图、图象、剖析、线扫描；

2.11.2.3 处理分析：峰拟合、元素和化学态鉴别、定量分析；

2.11.2.4 带有嵌入系统数据分析软件中的XPS谱库, 可直接从软件中调用标准谱库的标准谱图原始数据。

2.11.2.5 自动标定和校正（含样品）。软件基于Windows 7操作系统，可以与其它常见商业应用软件如Microsoft office、Microsoft word、Excel等相兼容，实现数据格式的方便转化；

2.11.2.6 系统具备Smart本底扣除及PCA微量元素分析功能。

2.12 附件及备件

2.12.1仪器消耗品备件，需包含单色源阳极组件、电子发射器、中和枪灯丝组件、离子枪灯丝组件、探测器组件、升华泵灯丝、真空泵密封组件、照明光源灯泡、常用垫圈等密封套件，仪器维护专用工具。

3  技术指标：

3.1分辨率及灵敏度

3.1.1 能量分辨率≤0.5 eV（对Ag3d5/2峰的半高宽，干净的银标样）；

*3.1.2在束斑大小为400μm且光源功率<80W的实验条件下，当Ag3d5/2峰的半高宽≤1.0eV时，计数率≥4,000,000 cps；

3.2 能量分析器

3.2.1 能量扫描范围5eV-1500eV,最小能量步长3meV

*3.2.2 通过能为1-400eV，连续可调

3.3 微聚焦单色化（Al Kα）X射线源；

3.3.1最小聚焦获得束斑≤30 µm；

*3.3.2束斑面积从30μm至400μm聚焦连续可调，步长不超过5µm；

3.4 真空系统：分析室极限真空度，应优于5×10-9 mbar（无液氮冷肼辅助）；

3.5 离子刻蚀枪

3.5.1 能量范围：100-4000 eV

3.5.3 最大束流：不小于4 µA；

3.5.3离子能量3 keV，束流3.5 µA时束斑不大于500 µm；

3.5.4 离子束可控轴向旋转；

3.5.5 束斑可调，自动对中。

3.6 自动化电荷中和源

3.6.1 离子和电子双束混合中和源；

3.6.2 自动可控。

3.7 角分辨XPS

3.7.1 精控步进马达样品托，角度分辨优于1°；

3.7.2 软件内置角分辨XPS数据处理功能，并能实现膜厚计算等功能。

*3.8 XPS能谱/成像去卷积功能

3.8.1 XPS能谱去卷积功能，实现高通过能下快速获取高能量分辨谱图；

3.8.2 XPS成像去卷积功能，实现高通过能下快速获取高质量的XPS成像。