中国水科院高速土工离心机设备购置

政府采购项目

招  标  公  告

采购人名称：中国水利水电科学研究院

采购人地址：北京市海淀区车公庄西路２０号

采购人联系方式：张工 010-68786202

采购代理机构全称：北京国际贸易公司

采购代理机构地址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号

采购代理机构联系方式：010-65072273

采购项目名称：中国水科院高速土工离心机设备购置项目

招标编号：0686-1741C126446Z

项目采购预算：人民币4280.3万元；

采购方式：公开招标

货物名称：

| 设备名称 | 主要技术参数 | 采购数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1高速土工离心机 | 离心机容量400g•t； 负载能力：加速度1000g时，0.4t；加速度200g时，2.0t。 | 1 |  |
| 交货日期：合同签订后24个月 |  |  |
| 质保期：设备验收合格之日起1年 保修期：终身保修 |  |  |

采购用途： 建设高速土工离心机，对离心试验领域科研基础设施进行有效补充，提升理论研究水平以及对水利水电工程建设的支撑能力。

简要技术要求：主机：有效负载容量：400g•t，最大转动加速度1000g；2.	加速度范围及旋转半径：10g～200g运行时，加速度稳定度≤0.1g，转轴中心到吊篮底板上表面的距离不小于4.5m；201g～1000g运行时，加速度稳定度≤5g，转轴中心到吊篮底板上表面的距离不小于2.5m；加速度g值计算半径取为吊篮摆平后，顺臂向1/3吊篮高处至转轴中心的距离(10～200g运行时，加速度g值计算半径取为4.10m，201g～1000g运行时，加速度g值计算半径取为2.23m)；

滑环：至少包含6路光纤通道；每通道传输速率不小于1Gb/s；使用寿命不小于1亿转；配备相应的光端机；能够满足高速、高清视频的传输要求；。(详见招标文件)

投标人的资质及资格要求：

(1)须具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件；

(2) 投标人需提供近2017年3月1日至2017年5月31日的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

(3)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

(4)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

(5)具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

(6)投标人需提供会计师事务所出具的2016年度财务审计报告或银行出具的资信证明

（7）招标文件技术部分要求的其它资质如：检测报告、授权书、承诺书等。

(8) 投标人应在近三年中未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中产品。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。

（3）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。

招标文件发售时间：2017年7月21日至2017年7月27日(节假日除外)，上午9时至11时；下午1时至4时（北京时间）。

招标文件发售地点：北京国际贸易公司406房间

招标文件售价：每套人民币800元；现场购买；招标文件售后不退。未购买招标文件不得参加投标。

注：购买招标文件时，须提供以下资料：

- 企业营业执照副本；2、组织机构代码证；3、税务登记证；4、法人代表委托授权书及被授权人身份证；以上资料携带原件及复印件，复印件加盖公章留存，正本备查。

注：标书款发票如需开增值税专用发票，请各投标人在购买标书时携带一般纳税人证明文件并提供单位名称、纳税人纳别号、地址、电话、开户银行及账号等打印版信息（加盖公司公章）。否则无法开具。

投标截止时间：2017年08月18日09时30分（北京时间），逾期送达或不符合密封规定的投标文件，恕不接受。

开标时间：2017年08月18日09时30分（北京时间）

开标地点：北京国际贸易公司东楼一层会议室

评标方法和标准：综合评分法，评分标准详见招标文件。

开户名：北京国际贸易公司

开户行：中国建设银行北京光华支行

帐号：11001079400053005665

项目联系人：闫炳旭

联系电话：010-65072273/65043143

传真：010-65071948

北京国际贸易公司

2017年07月20日