浙江省特种设备科学研究院

2021年第二批检验装备采购项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-21217776

项目名称：2021年第二批检验装备采购

采购单位：浙江省特种设备科学研究院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2021年8月

目 录

电子交易须知	3

第一章  投标邀请	4

第二章  投标人须知	9

第三章  评标办法	26

第四章  招标内容及需求	32

第五章  合同主要条款	98

第六章　投标文件格式	107

# 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

# 第一章  投标邀请

项目概况

浙江省特种设备科学研究院2021年第二批检验装备采购 招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2021年9月3日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-21217776

项目名称：2021年第二批检验装备采购

采购方式：公开招标

预算总金额：1901.46万元

每个标项的预算金额：详见下表

| 标项 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 是否允许进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 蠕变疲劳试验机 | 2 | 套 | 80 | 否 |  |
| 2 | 2 | 蠕变持久试验机 | 16 | 套 | 260 | 否 |  |
| 3 | 3 | 25T拉伸试验机 | 1 | 套 | 245 | 是 |  |
| 4 | 4 | 土壤电阻率测试仪 | 2 | 台 | 161.5 | 是 |  |
|  | 5 | 直流电压梯度检测系统/密间隔管地电位检测仪 | 2 | 套 |  | 是 |  |
|  | 6 | 外防腐层检测仪 | 5 | 台 |  | 是 |  |
| 5 | 7 | 多功能数据记录仪 | 6 | 台 | 169 | 否 | 面向中小微企业采购 |
|  | 8 | 瞬时电位记录仪 | 2 | 台 |  | 否 |  |
|  | 9 | 亚米级GPS定位记录仪 | 4 | 台 |  | 否 |  |
|  | 10 | 动态杂散电流检测系统 | 1 | 台 |  | 否 |  |
|  | 11 | 埋地钢质管道防腐层检测系统 | 3 | 台 |  | 否 |  |
| 6 | 12 | 细度板 | 3 | 台 | 76.36 |  | 面向中小微企业采购 |
|  | 13 | 闪点测定仪 | 1 | 台 |  | 否 |  |
|  | 14 | 流出杯 | 4 | 台 |  | 否 |  |
|  | 15 | 电导率仪 | 1 | 台 |  | 否 |  |
|  | 16 | 漆膜划格器 | 2 | 台 |  | 否 |  |
|  | 17 | 压盖式金属漆罐 | 3 | 台 |  | 否 |  |
|  | 18 | 干燥时间测定仪 | 1 | 台 |  | 否 |  |
|  | 19 | 比重瓶 | 1 | 台 |  | 否 |  |
|  | 20 | 打磨性测定仪 | 1 | 台 |  | 否 |  |
|  | 21 | 铅笔硬度计 | 1 | 台 |  | 否 |  |
|  | 22 | 千分尺 | 3 | 把 |  | 否 |  |
|  | 23 | 宽口游标卡尺 | 3 | 把 |  | 否 |  |
|  | 24 | 游标卡尺 | 3 | 把 |  | 否 |  |
|  | 25 | 恒温水浴锅 | 2 | 台 |  | 否 |  |
|  | 26 | 超声波清洗器 | 1 | 台 |  | 否 |  |
|  | 27 | 除湿机 | 5 | 台 |  | 否 |  |
|  | 28 | 电梯包覆绳（带）拉伸试验装置 | 1 | 套 |  | 否 |  |
|  | 29 | 便携式多功能电梯安全性能评估系统 | 1 | 套 |  | 否 |  |
|  | 30 | 紫外线老化箱试验装置 | 1 | 套 |  | 否 |  |
| 7 | 31 | 动静态无线应变仪 | 2 | 台 | 105.9 | 否 | 面向中小微企业 |
|  | 32 | 钢丝绳无损探伤仪 | 1 | 套 |  | 否 |  |
|  | 33 | 游标卡尺 | 10 | 把 |  | 否 |  |
|  | 34 | 轮胎花纹数显深度尺 | 5 | 台 |  | 否 |  |
|  | 35 | 便携式制动性能测量仪 | 5 | 台 |  | 否 |  |
|  | 36 | 转向盘转动量扭矩检测仪 | 5 | 台 |  | 否 |  |
|  | 37 | 推拉力计检测仪 | 6 | 台 |  | 否 |  |
|  | 38 | 激光准直仪 | 1 | 台 |  | 否 |  |
|  | 39 | 机械电气安全检测仪 | 1 | 台 |  | 否 |  |
| 8 | 40 | 测量机器人 | 1 | 台 | 167.2 | 是 |  |
|  | 41 | 激光测距仪 | 10 | 台 |  | 是 |  |
|  | 42 | 接地电阻测试仪 | 13 | 台 |  | 是 |  |
|  | 43 | 绝缘电阻测试仪 | 15 | 台 |  | 是 |  |
|  | 44 | 有限元分析软件 | 1 | 套 |  | 是 |  |
| 9 | 45 | 阀门一体校验台 | 4 | 台 | 130.5 | 否 | 面向中小微企业采购 |
|  | 46 | 摄像充电磁轭探伤仪 | 3 | 台 |  | 否 |  |
|  | 47 | 超声波探伤仪 | 4 | 台 |  | 否 |  |
|  | 48 | 便携式磁探仪 | 4 | 台 |  | 否 |  |
|  | 49 | 真空计 | 2 | 台 |  | 否 |  |
| 10 | 50 | 球罐外壁打磨机器人 | 2 | 套 | 160 | 否 | 面向中小微企业采购 |
| 11 | 51 | 电感耦合等离子发射光谱仪 | 1 | 套 | 201 | 是 |  |
|  | 52 | 原子吸收光谱仪 | 1 | 套 |  | 是 |  |
|  | 53 | 离子色谱仪 | 1 | 套 |  | 是 |  |
| 12 | 54 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 套 | 145 | 是 |  |

注：供应商可选择一个及以上标项参加竞争，每个标项分别编制投标文件。

合同履行期限：合同签订后，国产设备60天内供货至招标人指定地点，进口设备100天内供货至招标人指定地点。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目标5、6、7、9、10为专门面向中小企业采购,投标产品制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：/。

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取采购文件→申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2021年9月3日09:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

3.开标时间：2021年9月3日09:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江省特种设备科学研究院

地  址：杭州市江干区凯旋路211号

联系人：肖凯

联系电话：0571-85824532

质疑联系人：朱科晖

质疑联系方式：0571-85085701

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：李良君 杨晴

项目联系方式（询问）：0571-85860255、85860257

质疑联系人：喻胜良、孙荣

质疑联系方式：0571-85860241、0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处

地  址：杭州市西湖区环城西路37号

联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

# 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2021年第二批检验装备采购。 |
| 2 | 采购内容 及数量 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 3 | 预算金额 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价(国产设备价格采用人民币报价；进口设备价格采用免税的人民币报价（对于不能免税的部分应予以明示），交易方式为CIP浙江省特种设备科学研究院。由中标人委托相关外贸公司（外贸公司由中标人指定或采购人推荐）办理免税事宜，采购人予以协助，所需费用由中标人承担。如不能办理免税的，税费由采购人承担。)； 2、投标报价为交钥匙方式完成本项目的全部费用的价格体现，即供货至招标人指定的地点，总价包干。 设备报价包含设备（包括本体、标准附件、备品备件、专用工具）价、设备运杂费、保险费、利润、税金、安装调试费、验收费、培训费以及货物到达正常条件下所包含的全部费用。同时，若应标产品为进口产品，具有进口免税办理资质的供应商报价为免税的人民币报价，不具有进口免税办理资质的供应商需包含所有进口产品的所有费用。 3、若本须知“前附表”规定允许进口产品投标的，投标报价还应包括： （1）投标截止时间前已经进口的货物：货物在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税； （2）需从中华人民共和国境外提供的货物：货物在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税（本须知“前附表”规定可办理免税的除外）以及办理进口事宜所需的所有费用； （3）本须知“前附表”即使明确可免关税，如因国家（海关）政策等原因导致无法免关税的，关税由招标人承担；如因供应商原因导致无法办理的，合同价不予调整，关税由供应商承担，报价范围按前款（2）条执行。 4、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） ( 不组织 |
| 8 | 样品 | □ 提供（详细内容） 中标人提供的样品将由招标人保管、封存，并作为履约验收的参考。 ( 不提供 |
| 9 | 演示 | (要求（详细内容） ( 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 20 | 进口 | 具体详见“第一章 投标邀请” |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 ( 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | ( 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 标项1、2、3、4、8、11、12： 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。本项目不接受联合体投标。 5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6） 参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7）本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。 8）本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 9） 提供的货物全部由小微企业制造的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11) 监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 标项5、6、7、9、10： 1）本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。本项目不接受联合体投标。 5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。 6）本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。 7）本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 8） 提供的货物全部由中小企业制造的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 9）残疾人福利性单位视同中小企业，享受中小企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 10) 监狱企业视同中小企业，享受中小企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费按中标金额的0.8%向中标投标人收取，不足5000元按5000元计取。投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 | 如果招标文件中有文字表述与本投标人须知前附表内容不一致时,以本投标人须知前附表为准。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）供应商为中小微企业单位的声明函（标项5、6、7、9、10必须提供，否则投标无效）。

2.商务技术文件

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（3）中小企业声明函(如有，格式见第六章)；

（4）残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章）；

（5）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（6）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（7）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（8）投标人情况介绍；

（9）商务响应表（格式见第六章）；

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（11）技术响应表（格式见第六章）；

（12）设备的详细配置及零部件清单；其中：零部件需说明制造商和国别（不含报价,格式见第六章），技术规格书、所投设备的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述（不含报价）；产品样本说明书；（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与 中文版不一致的，以中文版为准）；

（13）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（14）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（15）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（16）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（17）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（18）投标人需要说明的其他文件和说明；

（19）与评审、评分有关的其他技术资料；

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

2.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

3. 国产设备价格采用人民币报价；进口设备价格采用免税的人民币报价（对于不能免税的部分应予以明示），交易方式为CIP浙江省特种设备科学研究院。由中标人委托相关外贸公司（外贸公司由中标人指定或采购人推荐）办理免税事宜，采购人予以协助，所需费用由中标人承担。如不能办理免税的，税费由采购人承担。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目所有产品均为核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按前两款规定处理。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2021年第二批检验装备采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 30 分、资信及商务分     5分、技术分65分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（9）允许偏离的技术、性能指标或者功能发生负偏离的，对标记“★”条款负偏离6项（含）以上的；

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（14） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（16）不同投标人的投标文件相互混装的；

（17）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

标项1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12商务技术评分办法：

（一）商务部分（5分）

| 序号 | 评分内容 | 最高分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人近三年（指2018年5月1日至投标截止时间）同类产品的业绩，以合同签订时间为准，每个合同得1分，最高得3分。 | 3 |
| 2 | 环境标志产品、节能产品评审（2分）：投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”的，每项得0.5分，最高得1分。投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的“节能产品品目清单”的，每项得0.5分，最高得1分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。 | 2 |

（二）技术部分（65分）

| 序号 | 评分内容 | 最高分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对招标货物的功能、用途和要求、使用范围的响应情况： （1）缺少必要功能（打▲条款）的投标无效； （2）功能项目齐全完全符合招标需求，得10分，优于招标需求，且有利于项目实施的，每项得2分，最高加6分；缺少选用（辅助）功能的，每项扣2分，缺少选用（辅助）功能6项（含）以上的，其投标无效；本项最高得16分。 注:正偏离加分需经过评标委员会的认可。 | 16 |
| 2 | 对招标货物的性能及技术指标要求、主要技术参数、配置要求的响应情况： 技术指标完全符合招标需求的得10分，如有偏离，按以下规则： （1）对标记“▲”条款的响应情况如低于招标需求的，其投标无效； （2）对标记“★”条款响应情况评分：低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣2分，达到6项（含）以上的，其投标无效；优于招标需求的技术参数经评标委员会认定为实质性正偏离的每项加2分。 （3）其他未作标记的一般条款响应情况评分：低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣1分；优于招标需求的技术参数经评标委员会认定为实质性正偏离的每项得1分，一般条款的正偏离加分总分不超过3分 备注：投标响应指标与产品样本资料或官方参数、产品检查报告等不一致的，视作负偏离。所有正偏离加分不超过13分，本项最高得23分。 注:正偏离加分需经过评标委员会的认可。 | 23 |
| 3 | 确保供应货物质量的设施及措施： 是否具有质量监控措施及措施的可行性、合理性情况进行评分；1.5分 是否具有质量检测设施及设施的合理性、先进性情况进行评分；1.5分 | 3 |
| 4 | 安装、调试、验收的方案和措施： 安装、调试方案及措施的全面性及针对性情况进行评分；2分 验收的方案和措施的全面性及针对性情况进行评分；2分 | 4 |
| 5 | 产品稳定性及重要部件、材料响应情况： 对各投标人所投产品的稳定性情况及相关承诺情况进行评分；2分 对各投标人所投产品的重要元器件、核心部件配置先进性情况进行评分；2分 产品存在质量隐患的，本项不得分。 | 4 |
| 6 | 产品可扩展性、兼容性响应情况： 对各投标人所投产品的可扩展性情况进行评分；2分 对各投标人所投产品的兼容性情况进行评分；2分 产品存在升级淘汰、更新替代风险的，或者存在明显缺陷的，本项不得分。 | 4 |
| 7 | 质保期：质保期超过招标文件规定的，每增加一年得1分，本项最多得5分。 | 5 |
| 8 | 售后服务优惠承诺： 对投标人的售后服务方案全面性（2分）和优惠幅度（1分）进行评分。 除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 | 3 |
| 9 | 配件及耗材价格情况（已列入投标报价的专用耗材除外）： 质保期满后，根据各投标人提供的配件及专用耗材供应价格情况进行评分：响应最优或者优惠幅度最高的，得3分；响应次优或者优惠幅度次高的，得2分；其余得1分；响应差的或者无此内容的，得0分。 | 3 |

标项10商务技术评分办法

商务资信分（5分）

| 序号 | 评分内容 | 最高分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人成功实施高压水除锈高处作业机器人的业绩或成功案例（4分）。投标人提供合同或验收报告复印件，每个案例得1分，最高得4分。 | 4 |
| 2 | 环境标志产品、节能产品评审（1分）：投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”的，每项得0.5分，最高得0.5分。投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的“节能产品品目清单”的，每项得0.5分，最高得0.5分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。 | 1 |

技术分（65分）

| 序号 | 评分内容 | 最高分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、对招标货物的功能、用途和要求、使用范围的响应情况及比较： （1）缺少必要功能（打▲条款）的投标无效； （2）功能项目齐全且与招标需求基本一致的，得8分（其中第2、6、13项如果能满足要求应该提供相应的技术方案或其他可信凭证，否则将做出不利于供应商的评审）；缺少选用（辅助）功能的，每项扣2分，缺少选用（辅助）功能6项（含）以上的，其投标将被否决； （3）功能项目齐全且明显优于招标需求、且对项目实施有利的，每拥有1项，加1分，最多得5分。 注:正偏离加分需经过评标委员会的认可。 | 13 |
| 2 | 对招标货物的性能及技术指标要求、主要技术参数、配置要求的响应情况及比较： （1）对已标记“▲”的条款的响应情况如低于招标需求的，其投标将被否决； （2）技术指标完全满足招标文件要求的得12分,标记“★”的指标低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣3分，其余一般指标低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣1分；指标负偏离达到6项（含）以上的，其投标将被否决。 （3）均满足且多数指标明显优于招标需求的，根据优于情况加分（需给出优于招标需要有关凭证，例如技术实施方案或其他可信凭证，否则不认定为正偏离），标记“★”的指标的正偏离每项可加1分，其他项有价值的正偏离可加0.5分，本条累计最多可加6分。 注:正偏离加分需经过评标委员会的认可。 | 18 |
| 3 | 确保供应货物质量的设施及措施： 是否具有质量监控措施及措施的可行性、合理性情况进行评分；2.5分 是否具有质量检测设施及设施的合理性、先进性情况进行评分；2.5分 | 5 |
| 4 | 技术方案的整体评价： 技术方案结构合理性进行评分；2.5分 技术方案先进性进行评分；2.5分 产品技术方案存在缺陷的，本项不得分。 | 5 |
| 5 | 产品质量保证承诺及稳定性、安装调试验收方案的整体评价： 对各投标人所投产品的稳定性情况及质量保证相关承诺情况进行评分；2.5分 安装、调试、验收方案及措施的全面性及针对性情况进行评分；2.5分 | 5 |
| 6 | 质保期：质保期超过招标文件规定的，每增加一年得1分，本项最多得4分。 | 4 |
| 7 | 售后服务优惠承诺： 对投标人的售后服务方案全面性及合理性进行评分；2.5分 售后服务优惠幅度进行评分；2.5分 除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 | 5 |
| 8 | 配件及耗材价格情况（已列入投标报价的专用耗材除外）： 质保期满后，根据各投标人提供的配件及专用耗材供应价格情况进行评分：响应最优或者优惠幅度最高的，得5分；其余响应优劣情况或者优惠幅度高低情况按排序依次递减1分，最低得1分；配件及耗材价格无优惠或者无此内容得0分。 | 5 |
| 9 | 投标人研发能力： 根据投标人具有针对投标产品的研发能力进行评分。具有与本项目有关的发明专利（提供证书复印件）每项1分，与本项目有关的实用新型专利（提供证书复印件）每项0.2分，与本项目有关的软件著作权（提供证书复印件）每项0.1分，本项目最高得5分。 | 5 |

（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

# 第四章  招标内容及需求

一、技术标准、规范（不限于以下）

1、国家规定的标准及规范，按最新的标准及规范执行。

2、行业标准及规范，按最新的标准及规范执行。

3、产品本体、零部件、配件产品质量应符合中华人民共和国及产品品牌所在国的有关质量标准，上述标准如有不一致，执行两者中更严格的标准。

4、其它相关标准及规范，按最新的标准及规范执行。

二、基本要求

1、投标人须提供符合国家相应标准及规范生产的产品，并保证其使用的安全性与可靠性。投标人应在投标文件中明确产品具体配置说明、技术指标,设备序号1，2，3，40，50，51-54必须提供样本彩页，同时投标人应提供技术支持资料，技术支持资料包括权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告或投标产品制造商公开发布的印刷资料，若权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告与投标产品制造商公开发布的印刷资料不一致，以权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告为准，对于非标准和非通用产品，投标人也可提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应有用户单位盖章）作为技术支持资料。

2、如投标文件中未提供技术支持资料或投标文件中明确的技术指标与技术支持资料不一致，评标委员会可对其做出不利的评审。

3、中标人须对中标产品使用的安全性、有效性及可靠性承担全部责任，须保证合同验收阶段的性能检验报告与投标文件明确的技术指标一致。

4、投标人应保证提供的产品为合法企业生产的合法产品，符合中华人民共和国有关法律、法规、规章、文件、标准、规范的规定。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准）；实行产品许可证制度的产品须获得国家许可；实行强制性认证的产品须通过国家认可认证；投标人在投标文件中提供相关证明材料。

5、投标人的投标产品技术指标应具备相当于或高于招标文件中规定的要求，并能提供更好的性能，具有更高的可靠性、安全性、耐用性。

6、投标人应在投标文件中对产品的技术指标进行明确说明。否则，评标委员会可对其做出不利的评审。

7、工作条件

投标人提供的产品应在采购人所处的条件下正常工作，投标人可以通过现场踏勘进行了解。

8、环境要求

投标产品安装运行对环境的要求应能满足采购人的现有条件，如投标产品对环境有特别要求，投标人须在投标文件中进行明确，否则，未适应产品安装运行所要具备的环境条件的营造费用由投标人承担。投标人可通过现场踏勘了解采购人能够提供的现有条件。

9、产品本体

产品本体是指产品在工作条件和环境条件具备的前提下正常运行就能达到投标文件承诺的技术指标及性能，不需要另外配置其他物品。

10、随机配送的备品备件、易损件、另配件、专用工具

随机配送的备品备件、易损件、另配件、专用工具是指与产品相关的辅助性物品，是为方便采购人使用而提供的、不会影响产品本身正常运行。

包括采购人要求随机配送或产品自身随机配送的物品，投标人应在投标文件中列出各种随机配送的备品备件、易损件、另配件、专用工具的规格、用途、数量、单价和总价，所需费用应包括在投标报价之内。

11、选配件及其他

为了保证产品能长期工作，投标人应在投标文件中列举与产品配套的选配件及其他设备的清单，具体包括选配件及其他设备的规格、用途、数量、单价和总价，供采购人按需选购。并要在今后一段时间内保持供应、价格不上涨，该项费用不包括在本次的投标报价之内。

12、数据接口

投标人所投设备需具有数据集成接口并免费配合采购人对接采购人仪器设备数据采集统一平台，以实现仪器设备相关检测数据的自动化管理和数据应用。

特别说明：本次采购的设备须提供第三方法定计量机构检定证书或符合使用要求的校准证书。投标人在投标文件中须提供验收方案，必须包括：验收标准、参数指标、校准的指标等，供采购人确认。中标商在交货时应提供电子版使用说明书（单台金额在5000元以上的设备）

三、具体采购内容及需求等

标项1

序号1  100kN电子式蠕变疲劳试验机  数量2套

（一）主要技术参数

1.主机参数

1.1主机形式落地式

1.2最大加载能力：100kN

1.3动态加载能力：±50kN

1.4试验力测量误差：≤±0.5%（从最大试验力1%开始）

1.5试验力测量范围：达到或优于1%FS--100%FS

1.6试验力控制稳定度：≤±0.5%；

1.7拉杆速度：达到或优于0.001—100mm/min；

1.8拉杆最大行程：≥180mm

1.9同轴度：≤10%

★1.10动态试验频率：达到或优于0.01～0.5Hz

1.11变形测量范围：静态 0～12mm，动态±2.5mm

1.12波形：斜波、三角波、梯形波、余弦波。试验机控制系统具有力、变形控制方式，并能平滑切换。可设定试验力加载速度，控制载荷按一定的速率加到试样上，达到设定值时自动保持恒定，并具有多达12段的多段试验机控制功能。

2.蠕变疲劳试验功能参数

★2.1可做拉拉疲劳、拉压过零、压压疲劳试验。并提供无间隙夹具示意图。

2.2配置静态和动态两套试验系统，可分别完成，由专门的控制器进行全自动控制。

★2.3配备随控制器原装手控盒。

3.测量单元参数

3.1光栅传感器测量分辨率：达到或优于0.001mm

3.2光栅传感器测量误差：达到或优于±0.002mm

3.3光栅传感器测量量程：0-12mm；

3.4 动态引伸计分辩率:达到或优于±0.001mm

3.5 动态引伸计测量误差:≤±0.5%FS

3.6 动态引伸计测量标距:25mm

3.7 动态引伸计量程:±2.5 mm

3.8动态引伸计测量范围：达到或优于2%-100%FS

3.9动态引伸计工作温度300～1100℃

3.10 COD 规标距 10mm，量程 12mm

（二）高温炉单元参数：

1.静态大气炉

1.1对开式大气炉，不锈钢外壳

1.2三段电热丝加热、控制

1.3工作温度：300-1100℃

1.4均热带长度：≥200mm

1.5 炉壳表面温升：≤90℃

1.6温度波动度：≤±2℃

1.7温度梯度：≤3℃

1.8炉膛尺寸：达到或优于Φ90×380mm

1.9 外型尺寸达到或优于Φ320×460mm

1.10 加热功率：达到或优于4KW

1.11升温速度：达到或优于3℃/min~10℃/min

2.动态大气炉

2.1对开式大气炉，不锈钢外壳

2.2三段电热丝加热、控制

2.3工作温度：达到或优于300-1100℃

2.4 均热带长度：≥50mm

2.5 炉壳表面温升：≤90℃

2.6 温度波动度：≤±2℃

2.7温度梯度：≤3℃

2.8 炉膛尺寸：Φ60×220mm

2.9 外型尺寸：Φ240×270mm

2.10 加热功率： 4KW

2.11 升温速度：达到或优于3℃/min~10℃/min

（三）夹具单元参数

1.高温夹具及变形测量引伸杆：直径φ10 标距 100mm 两端 M16。

2.高温夹具及变形测量引伸杆：直径φ5 标距 25mm 两端 M12。

3.圆试样蠕变疲劳试验高温夹具φ6 两端螺纹 M12，φ10两端螺纹 M16。

4.裂纹扩展试验高温夹具B=25mm。

5.高温夹具及变形测量隐身杆材质：高温合金DZ22。

（四）辅助系统

1.Ups电源1套， 2台蠕变疲劳试验机、高温大气炉、控制计算机等用电负荷。大气炉用Ups需要三相电进三相电出，功率满足需求；主机用Ups三相电进单相电出，功率满足需求。Ups电源可为以上用电负荷延时供电至少15分钟。兼容实验室现有Ups，同时满足摆放的场地要求，至少三年质保。

2.控制用计算机2套4台，需具有冗余备份功能，有独立主控机和备用机组成。不低于以下配置：Intel® 四核CPU酷睿i7 9700处理器，独立显卡，4GB显存， 16GB内存，正版64位WIN10操作系统，office办公软件，4T硬盘（固态硬盘大于1T），27英寸液晶显示器。

3.软件升级维护，供方提供终身免费软件升级，如需硬件升级则根据实际情况收取相应硬件费。

4.短信报警系统1套，能提供2台蠕变疲劳试验机试验状态，动态报警等功能.

5.线路系统：适用于拟采购试验机安装、调试、使用的线路,(电源线、补偿导线、数据线等)

6.备品备件：高温陶瓷棉绑绳1年用。耐高温手套4双，活动扳手3副，3个单相10A/220V的插线板，带有至少6个国际标准插孔，插线板电源线长度至少5米。

7.备品转接头：DZ22高温合金转接头4套，尺寸及要求根据供方需求确定。

8.备品热电偶：Φ0.5mm，长度≥1000 mm， S偶6支，附检定报告

9.备品夹具：2套备用套高温炉内公用夹具

10.配电系统：主空开后端所需所有配电设施，均由供方提供（包含分电空开、线缆等）

11.柴油发电机：能够兼容并接入实验室的柴油发电机

12.实验室用桌椅：供货方根据采购方需求购买若干套

13.交钥匙工程，由供方负责。根据试验室场地尺寸，进行详细规划布置。并出具详细规划图。要求布局合理，操作方便。供方提供现场第三方设备检定服务。

标项2

序号2  50kN电子式蠕变持久试验机  数量16套

| 系统名称 | 技术参数 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 主机系统 | 主机结构 | 高精度集成主机减小占地面积。无需独立温控柜，缩短温度补偿导线距离，保证控温精度。避免长距离传输产生信号干扰 |
|  | 最大加载力值 | 50kN |
|  | 最小加载力值 | ≤1N |
|  | 力值范围 | 0.5kN～50kN |
|  | 最大加荷速率 | ≥3000N/s |
|  | 同轴度（ASTM E1012） | ≤8% |
|  | 试验力稳定性(1年） | ≤±0.5%（出具证明材料） |
|  | 拉杆速度 | 推荐覆盖区间0.001～100mm/min |
|  | 拉杆行程 | ≥200mm |
|  | 力值传感器冷却系统 | 无额外冷却系统 |
| 控制系统 | 试验力分辨率 | 10万码~1000万码无级可调 |
|  | 系统功能 | 采用独立控制器及手控盒，动态校准功能（控制器自身带有自动的力标定程序，可以按照设定好的步骤自动进行标定，保证加载精度，长时试验会产生温漂）、断点恢复功能（意外断电后可恢复继续试验）、脱机操作功能（上位机故障时，控制器可独立存储试验数据并独立控制设备完成实验）、传感器自动识别功能，更换力传感器时无需重新标定。可完成蠕变试验，持久试验，松弛试验，缺口周期试验以及低周疲劳试验功能。（推荐） |
| 软件系统 | 软件功能 | 配备蠕变试验，持久试验，松弛试验，缺口周期试验以及低周疲劳试验软件，并可平滑切换。 |
|  | 故障报警系统 | 温度超限报警、变形超量程报警、拉杆行程限位报警等多种故障报警；并且具有数据适时远程传送，试样断裂、试验结束和故障远程报警功能。 |
|  | 远程报警系统 | 配备远程通讯报警功能，试验机出现任何异常情况可实现即刻发短信通知相关人员 |
|  | 数据备份系统 | 具备冗余备份功能 |
| 对开式加热炉 | 工作温度范围 | 300～1200℃ |
|  | 均热带长度 | ≥200mm |
|  | 炉丝直径 | Φ5mm |
|  | 测温热电偶 | Φ0.5mm，长度≥1000 mm， S偶3支，附检定报告 |
|  | 温度梯度范围 | ≤±3℃ |
|  | 温度波动度 | ≤±2℃ |
|  | 温度分辨率 | ≤0.1℃ |
|  | 炉壳表面温度 | ≤90℃ |
|  | 其他功能 | 三段电热丝加热，分段控制，上下限保护功能 |
| 高温夹具及 高温引伸导杆 | 高温夹具适用尺寸及 高温引伸导杆材料 | 棒材： Φ5*25高温蠕变夹具及引伸杆一套（圆试样直径：Φ5mm标距：25mm，高温夹具材料： DZ22）， Φ10*100高温蠕变夹具及引伸杆一套（圆试样直径：Φ10mm标距：100mm，高温夹具材料： DZ22） 板材： 适用于板材厚度：1～5mm，标距100mm；炉内夹头及引伸杆材料： DZ22 |
| 变形测量 | 变形测量量程 | 0～12mm |
|  | 变形测量分辨率 | ≤0.001mm |
|  | 变形量误差 | ≤±0.002mm |
|  | 具有功能 | 每台试验机配备2支光栅尺，变形累加（光栅尺超量程变形累加测量） |
| 温度控制系统 | 温控器 | 双排5位显示，精度0.1级，具有AI自动调节功能，10ms控制周期，同时满足小试样试验，可两段控温。具备两段三段控温切换功能，品牌：厦门宇电、山武、欧陆 |
| 稳定性 | ≥30000小时无故障（推荐） | 证明资料 |

2.辅助系统

| 系统名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| Ups电源 | 1套，适用于16台蠕变持久试验机、高温大气炉、控制计算机等用电负荷。大气炉用Ups需要三相电进三相电出，功率至少200 KVA；主机用Ups三相电进单相电出，功率至少20 KVA。Ups电源可为以上用电负荷延时供电至少15分钟。兼容实验室现有Ups的摆放场地要求，至少三年质保。厂家三个月上门检查维护一次。 |
| 控制用计算机 | 1套2台，需具有冗余备份功能，有独立主控机和备用机组成。不低于以下配置：Intel® 四核CPU酷睿i7 9700处理器，独立显卡，4GB显存， 16GB内存，正版64位WIN10操作系统、office办公软件，4T硬盘（固态硬盘大于1T），27英寸液晶显示器。 |
| 软件升级维护 | 供方提供终身免费软件升级，如需硬件升级则根据实际情况收取相应硬件费。 |
| 短信报警系统 | 1套，能提供16台蠕变持久试验机试验状态，市电异常、动态报警等功能 |
| 线路系统 | 适用于拟采购试验机安装、调试、使用的线路,(电源线、补偿导线、数据线等) |
| 备品备件 | 高温陶瓷棉绑绳1年用。耐高温手套4双，活动扳手3副，3个单相10A/220V的插线板，带有至少6个国际标准插孔，插线板电源线长度至少5米。 |
| 备品转接头 | DZ22高温合金转接头32套（64个），尺寸及要求根据供方需求确定。 |
| 备品热电偶 | Φ0.5mm，长度≥1000 mm， S偶18支，附检定报告 |
| 备品夹具 | 4套备用套高温炉内公用夹具。 |
| 配电系统 | 采购方实验室新增电缆铺设、接入工作由供货方按照采购方需求提供。主空开后端所需所有配电设施，均由供方提供（包含分电空开、线缆等）。 |
| 设备就位 | 交钥匙工程，由供方负责 |
| 布置方式 | 根据试验室场地尺寸，进行详细规划布置。并出具详细规划图。要求布局合理，操作方便。试验机进场前与采购方进行确认。 |
| 柴油发电机 | 功率应能满足16台拟采购试验机及其附属用电负荷，总功率大于200KVA。至少3年或1000小时质保。供货方需柴油机就位后加满，并承担安装、验收等过程中的柴油消耗。1次加满柴油后应满足市电切断时用电负荷满功率运行5小时。满足实验室就位要求。7米外噪音不超过75分贝。根据采购方需求安装雨棚及栅栏等防护装置。 |
| 设备检定 | 供货方提供现场第三方设备检定服务 |
| 实验室用桌椅 | 供货方根据采购方需求采购实验室所需桌椅若干套。 |

标项3

序号3  25T拉伸试验机  数量1套

1.设备最大载荷：250kN；

2.载荷系统满足或超过ASTM E4，ISO 7500-1，和EN 10002-2标准要求，应变测量满足或超过ASTM E83，ISO 9513和EN 10002-4标准要求。

★3.力值测量精度: 2500N到250KN测量范围内误差不大于示值读数的+/-0.4%，250N-2500N测量范围内误差不大于示值读数的+/-0.5%；

★4.采样频率不低于2500HZ，即每秒钟采集不少于2500个数据点传输到电脑；

5.最大试验速度不低于 500mm/min；

6.横梁返回速度不低于 600mm/min；

★7.横梁行程不小于 1800mm；

8.在速度范围 0.00005-500mm/min 内，保证速度精度为设定速度的±0.1%内（零载荷或恒定载荷）；

▲9.轴向对中良好，在没有对中装置的前提下可满足NADCAP对同轴度的要求；

10.材料试验软件一套；

包括下面功能和特点:

10.1设置软件的显示屏幕和控制面板；

▲10.2软件系统需要内置常用美标、国际标准和国家标准试验方法；

10.3设置用户权限及密码保护；

10.4自动校准和传感器平衡；

▲10.5试验报告可以为PDF和WORD格式，原始数据可导入EXCELL；

10.6	软件界面可以进行复制和粘贴操作、能够对系统及系统服务历史进行监控；

10.7软件可以中英文切换使用；

10.7	软件可以脱机操作，进行数据分析；

▲10.9可进行复杂的循环测试；

10.10软件支持触控操作。

11.配置要求：

11.1  250KN拉伸压缩传感器一个。

★11.2  250KN液压楔形平推拉伸夹具一套，板试样夹持厚度≥20mm，圆试样夹持≥32mm直径的样品, 带样品对中装置，配备独立控制的液压站，夹持压力可调。

▲11.3非接触式光学引伸计两套，测量精度达到或优于±1um 或示值的 0.5%，测量范围达到或优于 310mm，满足 ISO9513 的 0.5 级，具有DIC 功能，测量区域应变。

11.4夹持式引伸计一套，可满足50mm标距，25mm标距和12.5mm标距下使用，符合ISO9513 0.5级。

11.5配备有控制面板，具备数据实时显示，开始，停止，返回，微调横梁，试样保护等功能；

11.6商用电脑一台，配置不低于：DELL Intel酷睿i7处理器/8G内存/1T硬盘/25寸显示器；激光打印机1台：一线品牌，不低于A4/4800x1200 dpi。15寸屏幕、CPU双核2.4GHz以上、4G内存、500G硬盘。

11.7现场免费人员培训，不限人数，培训应持续至操作人员完全掌握对该设备的使用为止。

▲11.8本院仅提供放置房间，设备地基施工（水泥浇筑）及螺栓固定由卖方负责，对电源插座的接地连接、电脑放置桌、安装支架、水管电线及配电箱耗材不能满足试验机需求的，在本次采购申请中由卖方负责一并解决等要求，设备到客户场地搬运卖方负责。

11.9配套软件应终身免费升级。

12.售后服务要求及其它

★12.1设备质保期3年，在保修期内，若仪器设备出现故障，卖方必须在接到通知后4小时内予以响应，卖方工程师必须在48小时内到达现场维修。

12.2交货期：合同生效后六个月内。

12.3配置中除电脑外，其它均须原装，能提供原产地证明。

标项4

序号4  土壤电阻率测试仪  数量2台

（一）功能要求

用于接地电阻测量以及基于土质评估的土壤电阻系数测量。

（二）技术要求

1.接地电阻

1.1量程(()/分辨力(()：

0.01～19.99/0.01；20.0～199.9/0.1；200～1999/1；2.00～19.99k/0.01k；20.0～49.9k/0.1k。

1.2准确度：不低于 (2.5%rdg+2dgt)。

1.3测试电流：≤12mA。

1.4开路电压：≤25V。

1.5测试频率：77.5Hz±1Hz。

2.土壤电阻率

2.1量程((·m)/分辨力((·m)：

0.06～19.99/0.01；20.0～199.9/0.1；200～19.99/1；2.00～19.99k/0.01k；20.0～199.9k/0.1k；0.20～3.15M/0.01M。

2.2准确度： (2.5%rdg+2dgt)。

2.3测试电流：≤12mA。

2.4开路电压：≤25V。

2.5测试频率：77.5Hz±1Hz。

2.6接地棒间距范围：1～10m。

3.噪音电压

3.1量程(V)：460V

3.2分辨力(V)：1V

3.3准确度：(2.0%rdg+2dgt)

4.综合参数

4.1显示：LCD 73×65mm或以上。

4.2数据存储器：可储存不少于999个测试项目结果。

4.3适用工作环境参数

基准温度：23℃±5℃；工作温度：0℃～40℃；相对湿度：<80%RH；储存温度：-10℃～60℃；储存湿度：<80%RH。

4.4其他要求

4.4.1保护等级：不低于IP50；

4.4.2测试安全：不低于IEC/EN61010-1或同等标准；

4.4.3配件安全：不低于IEC/EN61010-031或同等标准；

4.4.4产品标准：不低于IEC/EN61557-1、IEC/EN61557-5或同等标准；

4.4.5绝缘等级：双绝缘；

4.4.6过压保护：不低于CAT III 240V 对地、415V输入；

使用地域最高海拔可达2000m；4.4.7

4.4.8 EMC：不低于EN61326-1(1998) + A1(1999)或同等标准。

序号5  直流电压梯度检测系统/密间隔管地电位检测仪  数量2套

（一）技术参数要求：

1. DCVG测量主机

1.1使用温度：-20℃～50℃

1.2工作时间：不小于22小时

1.3量 程：包含10mV、25mV、50mV、100mV、250mV、1V、2.5V、4V

1.4电 池：内置锂电电池

1.5认 证：CE IP54

2. CIPS测量主机

2.1至少具备2种同步模式及独有的特征点录入功能

2.2 至少具有5种专门设计的数据记录通道：常规CIPS测量；常规CIPS测量+与纵向半电池之间的电位差的测量；常规CIPS测量+与横向半电池之间的电位差的测量；DCVG破损中心点的定位和电性测量；GPS坐标、时间和日期等数据记录

2.3数据记录仪有持续可调的电位量程至少包括以下量程：±10,25,50,100,250,1000,2500,5000,10000,25000毫伏

2.4工作范围：不小于62.5km

2.5使用温度：-20℃～50℃

2.6内存：不小于32Mb 可以记录62500行数据

2.7工作时间：不小于22小时

2.8电池：内置锂电电池

2.9环境：IP54

2.10认证：CE

3.强制电流GPS同步断流器

3.1工作范围：用于阴极保护系统中

3.2中断电流：至少50A

3.3使用温度：-20℃～50℃

3.4中断模式：至少包括以下5种模式

模式1：0.45秒通电 0.8秒断电

模式2：1.6秒通电  0.9秒断电

模式3：0.8秒通电 0.45秒断电

模式4：3.0秒通电  2.0秒断电

模式5：4.0秒通电  1.0秒断电

3.5  电池：内置铅酸蓄电池

4.牺牲阳极卫星同步断流器

4.1数据显示：LCD液晶显示

4.2同步能力：12通道GPS卫星接收能力

4.3记录时间：不小于24小时连续工作

4.4断流器件：必须实现小电流中断

4.5电    池：可充电镍氢电池

4.6延时通断：0～999分钟

4.7至少包括5种中断周期模式(支持0-99S用户自行设定通断周期模式)：

3.0秒 ON，2.0秒 OFF     4.0秒ON，1.0秒OFF

8.0秒 ON，2.0秒 OFF    10.0秒ON，5.0秒OFF

25.0秒 ON，5.0秒 OFF

5.静态数据记录仪

5.1可以记录静态电位，实现对大地电流和杂散电流干扰的修正

5.2检测原始数可以据通过SD卡直接读取、上传

5.3检测功能：管地电位、电位梯度

5.4记录精度：数据精度不大于1mV

5.5通讯方式：具备无线蓝牙功能，实现高速通信

5.6量程范围：管地电位：-5V～+5V  电位梯度：-500mV～500mV

5.7电源：可充电锂电池  记录时间不小于24小时

5.8记录媒介：通用2GB容量SD卡

6.检测数据处理软件

6.1软件需具备静态数据、动态数据同时显示，对比分析功能

6.2软件需具备计算保护时间比、保护距离比，评价阴保有效性功能

6.4软件需具备多重数据的对比成图热点分析功能

6.5软件需具备防腐层破损点与CIPS检测数据的对应分析等功能，同时还需要具备对数据进行筛选自动剔除无用数据，自动计算检测距离消除GPS信号的累积误差等功能

6.7软件需具备数据处理后显示管道保护ON/OFF电位曲线图，以-0.85V为标准线，直观显示管道哪一位置或哪一时间段有没有达到标准内的保护范围等功能

6.8中文软件需具有国家著作权证书，软件终身免费升级。

（二）配置要求

DCVG测量主机1台，CIPS测量主机1台，强制电流GPS同步断流器2台，GPS同步天线3个，牺牲阳极卫星同步断流器4台，探杖手柄4个，硫酸铜参比探杖4个，断流器外部电缆4条，静态数据记录仪1台，专业检测数据处理软件1套。

序号6  外防腐层检测仪  数量 5台

（一）功能需求

1.对管道路由定位、测深、对管道外防腐层破损点定位；

2.配置亚米级GPS定位记录仪，采用蓝牙通讯方式，实时采集亚米级GPS坐标，精确计算检测间距，完成检测距离自动计算。同时，实时接收接收机所检测的频率、电流值、埋深值等数据，具有破损点报警功能。

3.配置中文防腐层评估软件，无缝连接亚米级GPS定位记录仪，检测数据直接导入分析软件，通过软件生成直观评价结果，输出相关图形结果及对防腐层的老化状况评估报告。

（二）接收机参数

★1.测量精度：定位及测深≤±2.5%；电流测量≤±2.5%；缺陷点定位≤±5cm

★2.测深范围：0-30m

3.工作频率：有源:-可配置的频率从98Hz到200 kHz - 信号强度(SD) -增强频率表示即将输出发射器电流；无源:电源 - 50Hz和60Hz, 无线电 - 10kHz - 22.7kHz带宽 Mapping: 3/6Hz and 4/8Hz

4. 彩屏显示：电流强度，电流方向，埋深，点距，电流曲线，跨步电压曲线，缺陷点方向，信号强度%，导向指针，管线左右方向，接收模式，扬声器音量，电池电量等。

5.工作模式：缺陷映射、缺陷映射A字架、传统定位(条形图)、横截面视图模式，平面视图(全方 向)矢量定位(横向位置和深度)，示踪探头定位

★6.埋地钢质管道防腐层检测数据处理系统

6.1基于交变电流梯度法评价模型，完成检测数据的录入、计算处理，生成直观评价结果、输出相关图形结果及对地下管道防腐层的分析报告。软件还具有原始数据及结果的数据库存储功能，方便对历史数据的检索和对比分析。提供的绝缘电阻计算功能，可分段对所测管道计算绝缘电阻值Rg(KΩ·m2)，评估防腐层老化状况等级，其评价结果也适用于CJJ95-2003标准。计算结果可作为管道腐蚀与防护信息系统（CPGIS）的防腐层检测原始数据。需提供有效的软件著作权证书

6.2提供了防腐层检测处理分析的强大功能，主要满足以下功能要求：

6.2.1新建结果卷，查看表格显示、图形显示、埋深曲线、管道防腐层模拟图。

6.2.2平滑对比，抽样对比。

6.2.3打开单频分段图，查看统计表。

6.2.4具有计算Rg以及检测报告的自动生成功能。

★6.2.5根据最新国标GB/T-19285-2014将防腐层等级分为1、2、3、4四个等级。

6.2.6 可进行防腐层自动分段评估、手动分段评估及等距离分段评估。

★7. 软件升级：终身免费升级至最新版本

8. 电源：充电电池，碱性电池

9. 重量：≤3.2Kg

10.工作温度：-20℃—+50℃z

11. 防水标准：IP54r

12.质量标准：CE,FCCl

（三）发射机参数

1.输出信号：混频电流信号

2.输出方式：直连方式输出，自动阻抗匹配

★3.输出频率：单频信号/双频信号/三频信号兼容同类产品频率，经典频率模式3Hz、6Hz、128Hz、640Hz

★4. 输出功率：最大可达到150W

5.输出电流：最大为4A

6.电源：100-240V交流电源；12-60V直流电源；20-60V阴保整流电源

7. 重量：≤12Kg

8.工作温度：-20℃—+50℃z

（四）亚米级GPS定位记录仪

1.应用蓝牙通讯方式，可以实时、批量地接收记录DM接收机的检测数据。

2.与GPS定位功能配合,采集检测点，防腐层缺陷点位置信息，定位精度可达10cm。检测间距自动计算，偏差可达20cm。后续开挖修复时，故障点位置的可快速精确找回，提高了检测及日后维修的效率。

3.实时显示管道埋深、定位电流、DM电流、GPS位置坐标等检测数据，标注管道破损点、及特征点。

4.自动计算、手动录入检测间距。

5.现场显示检测数据分析曲线，防腐层破损点自动报警功能，方便判断。

6.多途径数据自动转存，与防腐层评估软件无缝连接，数据直接导入进行分析处理，出具权威检测报告，可存为CSV格式，方便用户处理数据。

（五）独立 A 字架

A 字架无需连线连接接收机，可以独立进行防腐层破 损和绝缘性故障的精确定位。A 字架自带显示屏能够显示故 障方向，使用的方向箭头，使故障点更容易定位，也显示 A 字架脚针间的 dB 微电压读数，同时可以在不同的故障点之间 进行对比，以确定最严重的故障。

（六）单套设备配置要求

接收机1台、发射机1台、亚米级GPS定位记录仪1台、数据分析处理软件系统1套、信号线1根、直流电源线1根、交流电源线1根、A字架、仪器包1个、专用锂电池及充电器1套、说明书1份、合格证及保修卡1份、装箱单1张。

标项5

序号7  多功能数据记录仪 数量 6台

（一）技术要求

1.检测功能：交直流电位、交直流电流、断电电位。

2.存储：内置flash存储,超200万数据。

★3.量程范围：

直流电位：-20～+20 V；交流电压：0 ～ 25 V（RMS）；直流电流：-300 ～ +300 mA；交流电流：0～300 mA。

★4.检测精度：

直流电位：0.25% ± 1 mV；交流电压：1% ± 0.1 V（RMS）；直流电流：1% ± 1 mA；

交流电流：1% ± 1 mA。

5.电池：3000 mAh，大周期模式下续航长达30天。

6.通讯方式：USB高速通讯。

7.软件：专业数据分析及控制软件。

8.采样周期：1s～72h任意调节。

9.显示：屏幕实时检测数据，各通道自动切换。

10.外壳材质：POM工程级高强度壳体。

11.工作温度：-20 ℃～+50 ℃。

（二）单套仪器配置

多功能数据记录仪1台、充电器1个、数据线1根、测试线1根、鳄鱼夹3个、数据记录仪设置管理软件1套、说明书及保修卡1套。

序号8  瞬时电位记录仪  数量2台

（一）技术参数：

1.多功能瞬时电位记录仪参数：

★1.1 检测功能：管地电位、交流电压、横纵地电位梯度。

★1.2 检测量程：电位梯度-10V～+10V;管地电位：-20V～+20V;交流电压：0V～200V(RMS) 。

★1.3 记录精度：数据记录精度达0.1mV。

1.4 数据显示：LED屏幕实时数据显示。

1.5 同步模式：可以多台设备GPS同步。

1.6 通讯方式：无线蓝牙，高速通信。

1.7 操作系统：专业数据分析显示及控制软件。

1.8 记录媒介：通用2G容量SD 卡。

1.9 采样频率：采样频率高达64Hz 。

1.10 电池：锂电池可充电，供电大于 48小时。

1.11 记录时间：48 小时数据记录。

1.12 机壳：ABS工程塑料外壳，防水防震设计。

1.13 工作温度：-20℃～50℃。

2.PAD智能数据采集控制器

2.1通过蓝牙与感应板(SCL)及IPL连接，对其机型控制。

2.1.1设置采集的时间长，采集的类型。

2.1.2通过设置不同的通道，获取采集的杂散电流数据。

2.2可实时观察电流、电压的曲线，对电流、电压曲线进行初步判断。

2.3通过控制器可判断电流、电压流向。

★3. SC-Dview2.0杂散电流检测及数据分析软件技术参数：（需要说明偏离的具体目标）

3.1 执行标准：SC-DView软件依据SY/T 0087.1-2006《钢制管道及储罐腐蚀评价标准》、SY/T 0017-2006《埋地钢质管道直流排流保护技术标准》、SY/T 0032-2000《埋地钢质管道交流排流保护技术标准》等标准编写。

3.2 兼容性：可兼容市面上所有杂散电流检测设备数据类型。

3.3 功能性：不同通道数据的对比分析计算；曲线形式显示数据，便于观察和分析；多数据曲线进行相似分析、衰减分析等综合分析；中文操作界面，内部参数根据中国显示数据设定；全新WIN 7风格界面,更完美的用户体验。

（二）配置要求：

瞬时电位记录仪1个、Pad控制器1套、充电器1个、SD存储卡1个、两针管地电位线1条、三针交流电压线1条、四针电位梯度线1条、硫酸铜参比电极4支、中文杂散电流检测及数据分析软件1套、超级加密狗1个、软件说明书1本、仪器说明书1套、合格证保修卡1份。

序号9  亚米级GPS定位记录仪 数量4台

（一）技术要求

1.GPS测量主机参数

1.1系统：Windows Mobile 6.5 专业版或以上版本，CPU：1.2GHz或更高。

1.2 GNSS通道：372或以上。

1.3精度指标：单点：1.2m；DGPS：0.2m；SBAS：0.3m；RTK：H 1cm + 1ppm，V 2cm + 1ppm

1.4定位时间：冷启动<60s；温启动<30s；热启动：<10s；RTK初始化典型<90s。

1.5储存：RAM：不低于512MB；ROM不低于32GB；支持SD卡存储扩展。

1.6通讯接口：支持WiFi、蓝牙无线通讯；配置3.75G WCDMA网络通讯（可兼容CDMA EVDO）；USB2.0以上，支持USB OTG。

1.7显示：3.7寸或以上Blanview TFT 半反半透屏，分辨屏不低于640*480。

1.8电源特性：37.74Wh或以上智能锂离子电池，电池可拆卸，电池自带电量指示和温控芯片。

1.9电池使用时间：不低于12小时。

1.10环境特性：工作温度-20℃～+60℃；储存温度：-30℃～+70℃；防水防尘：IP66或以上；（抗震）1.5m跌落至硬质地面无损伤；95%湿度无凝水。

1.11摄像头800万像素或以上并支持自动对焦；支持麦克风录音。

1.12支持北斗、GPS、GLONASS多卫星系统的接收，并预留GALILEO、QZSS升级通道。

2.GPS内置数据浏览软件参数

2.1接收模式：应用蓝牙通讯方式，可实时、批量接收记录DM/PCM+/PCMx接收机的检测数据。

2.2定位精度：亚米级。

2.3数据采集：与多模式GPS定位功能配合,采集检测点，缺陷点位置信息，检测间距自动计算，差分定位精度可达20cm。

2.4数据显示：全中文操作界面，现场实时显示埋深、定位电流、DM/PCM电流等数据。

2.5图形显示：可现场显示检测数据分析曲线，方便判断。

2.6间距录入：GPS坐标等数据自动计算、手动录入检测间距。

2.7数据传输：多途径数据自动转存，与ESTEC检测数据处理软件无缝连接。

2.8数据切换：嵌入式软件开发，图形/表格一键切换。

2.9软件终身免费升级。

（二）配置要求

亚米级GPS测量主机1台、主机充电器1个、主机内置数据浏览软件1套、保修卡及操作说明书1套、检测数据接收浏览器用户手册1份、亚米级GPS定位记录仪操作手册1份、仪器包1个。

序号10  杂散电流检测系统  数量1台

（一）功能要求：

能判定管道中杂散电流分布状况，精确定位干扰电流的流入/流出点，评定干扰的危害模式；瞬时电位记录仪能够监测管地电位、交流电压、横纵地电位梯度等数据；信号中断器可以标识干扰源，准确找到干扰源；软件可实时浏览、分析、处理检测数据。

（二）技术参数：

1.杂散电流记录仪参数：

1.1 检测方式：测量管中杂散电流

1.2 最高频率：50Hz

1.3 数据记录：U盘16G存储

1.4 检测精度：中断器方式：灵敏度20mA@1m；最大测深4m@100mA；

杂散电流：灵敏度1mA@1m；  最大测深4m@100mA；

1.5 数据显示：即时检测数据阅读器，存储数据阅，可是电流曲线；

1.6传感器：4个磁通门探头

1.7 电 池：铅酸电池，在20℃环境及间歇使用的条件下可以提供48小时使用时间

1.8 强  度：通过1m高的落地冲击测试

2.多功能瞬时电位记录仪参数：

2.1 检测功能：管地电位、交流电压、横纵地电位梯度；

2.2 检测量程：电位梯度-10V~+10V;管地电位：-20V~+20V;交流电压：0V~200V(RMS);

2.3 记录精度：数据记录精度达0.1mV；

2.4 同步模式：可以多台设备GPS同步

2.5 通讯方式：无线蓝牙，高速通信；

2.6 记录媒介：通用2G容量SD 卡；

2.7 采样频率：采样频率高达64Hz ；

2.8 电池：锂电池可充电，供电大于 48小时；

2.9 记录时间：48 小时数据记录；

2.10专业数据分析显示及控制软件；软件终身免费升级。

3.卫星同步断流器参数：

3.1 中断能力：50A电流中断功能，可承受180A峰值电流；

3.2 数据显示：2行40字符的LCD液晶显示；

3.3 同步能力：12通道GPS卫星接收能力，10-6秒同步精度；

3.4 同步方式：支持GPS卫星及无GPS两种同步方式，9 种通断模式：

卫星同步模式:0.2秒  ON，0.8秒  OFF；0.4秒 ON，0.6秒  OFF；

0.45秒 ON，0.8秒  OFF；0.8秒 ON，0.45秒 OFF ；

1.6秒  ON，0.9秒  OFF；3.0秒 ON，2.0秒 OFF ；

4.0秒  ON，1.0秒  OFF。

非卫星同步模式：0.8秒  ON，0.45秒 OFF；1.6秒  ON，0.9秒 OFF；

3.0秒  ON，2.0秒  OFF；4.0秒  ON，1.0秒 OFF ；

2.0秒  ON，8.0秒  OFF；5.0秒  ON，10.0秒 OFF。

3.5 记录时间：24小时连续工作；

3.6 工作温度：－20℃～50℃；

3.7 断流器件：固态继电器；

3.8 耐 压：200V 直流；

3.9延时通断：0～999分钟。

（三）配置要求：

智能感应板3个、瞬时电位记录仪1个、卫星同步断流器2套、牺牲阳极型卫星同步断流2套、Pad控制器3套、充电器3个、8G存储U盘3个、SD存储卡1个、两针管地电位线1条、三针交流电压线1条、四针电位梯度线1条、硫酸铜参比电极4支、中文杂散电流检测及数据分析软件1套、超级加密狗1个、软件说明书1本、仪器说明书1套、合格证保修卡1份。

序号11  埋地钢质管道防腐层检测系统 数量3台

（一）功能要求：

1.对管道路由定位、测深、对管道外防腐层破损点定位；

2.配置亚米级GPS定位记录仪，采用蓝牙通讯方式，实时采集亚米级GPS坐标，精确计算检测间距，完成检测距离自动计算。同时，实时接收接收机所检测的频率、电流值、埋深值等数据，具有破损点报警功能。

3.配置中文防腐层评估软件，无缝连接亚米级GPS定位记录仪，检测数据直接导入分析软件，通过软件生成直观评价结果，输出相关图形结果及对防腐层的老化状况评估报告。

（二）主要技术参数

1.接收机参数

1.1检测模式：三种常规模式：ELF：4Hz+128Hzz；ELCD：4Hz+8Hz+128Hzr；LFCD：4Hz+8Hz+640Hzl；其他模式：8KHz、50Hz、ACVG、CPS等；

1.2检测精度：0-3米，埋深的±2.5%；3-6米,埋深的±5%。

2.发射机参数

2.1频率选择：ELF: （甚低频）最大范围值4Hz+128Hzz；ELCD: （甚低频）电流方向（4Hz+8Hz）CD+128Hzr；LFCD: （低频）电流方向（4Hz+8Hz）CD+640Hzl。

2.2功率及信号传输距离：150W；传输距离：30公里。

3.亚米级GPS定位记录仪基本要求：

3.1应用蓝牙通讯方式，可以实时、批量地接收记录 PCM 接收机的检测数据;

3.2与 GPS 定位功能配合,采集检测点，防腐层缺陷点 位置信息，定位精度可达≤1cm+1ppm。检测间距自动计算， 偏差≤1cm。后续开挖修复时，故障点位置的可快速精确找回，高了检测及日后维修的效率。

3.3实时显示管道埋深、定位电流、PCM 电流、GPS 位 置坐标等检测数据;？

3.4GPS 自动计算或手动录入检测间距;

3.5可以直接标注管道漏点位置或其它特征点;

3.6可直接观看到 GPS 连接情况，避免错误数据;

3.7现场显示检测数据分析曲线，方便判断;

3.8多途径数据自动转存，与防腐层评估软件无缝连 接，数据直接导入进行分析处理，出具权威检测报告。

4.埋地钢质管道防腐层检测数据处理系统：

4.1基于交变电流梯度法评价模型，完成检测数据的录入、计算处理，生成直观评价结果、输出相关图形结果及对地下管道防腐层的分析报告。

4.2软件还具有原始数据及结果的数据库存储功能，方便对历史数据的检索和对比分析。提供的绝缘电阻计算功能，可分段对所测管道计算绝缘电阻值Rg(KΩ·m2)，评估防腐层老化状况等级，其评价结果也适用于CJJ95-2003标准。计算结果可作为管道腐蚀与防护信息系统的防腐层检测原始数据。

4.3软件终身免费升级

（三）配置要求：

接收机1台、发射机1台、亚米级GPS定位记录仪1台、数据分析处理软件系统1套、信号线1根、直流电源线1根、交流电源线1根、A字架及连线1套、仪器包1个、专用锂电池及充电器1套、说明书1份、合格证及保修卡1份、装箱单1张。

标项6

序号12  细度板  数量3台

1.配置

1.1细度板（25um，50um，100um）各3块

1.2刮刀 3块

2.技术参数

▲2.1满足GB/T 1724-2019 色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定

2.2材质 不锈钢

2.3多量程（25um，50um，100um）

▲2.4带刮刀

2.5分度值（25um—2.5um；50um—2.5um；100um—5um）

标准参考设计：

3.售后

3.1保修（签字验收后开始计算）：≥3年

3.2培训：免费上门≥1次/年

3.3投标人在设备验收后安排计量检定，检定费用由投标人付款

3.4负责仪器的现场安装和调试，由专职应用工程师提供专题使用培训

序号13  闪点测定仪  数量1台

1.配置

1.1闪点仪1台

1. 2标准校准物质1套

▲1.3供气软管1套

1.4供水软管1套

1.5点火枪1个

1.6电源线 1根

2.技术参数

▲2.1满足GBT 5208-2008 闪点的测定 快速平衡闭杯法的相关需求

2.2闪点检测范围：(-20～+100)℃

2.3测量精密度：2℃

2.4控温精度：±0.5℃

2.5点火装置：电子点火枪点火

2.6制冷方式：半导体制冷(外接冷水循环器)

2.7气源：民用燃气

2.8进样量：2mL±0.05mL

2.9是否自动：点火手动，其余自动

2.10升温速率：标准方法

2.11气压计：精确到0.1kPa

3.售后

3.1保修（签字验收后开始计算）：≥3年

3.2培训：免费上门≥1次/年

▲3.3终身提供配套软件的维护和升级

3.4投标人在设备验收后安排计量检定，检定费用由投标人付款

3.5负责仪器的现场安装和调试，由专职应用工程师提供专题使用培训

序号14  流出杯  数量4台

1.配置

1.1流出杯  4个

1.2支架2个

1.3承接杯2个

1.4刮板2块

2.技术参数

▲2.1满足GBT 6753.4-1998 色漆和清漆 用流出杯测定流出时间

2.2流出孔径  3mm 4mm 5mm 6mm（共买4个）

2.3具体尺寸参数详见附件标准文件

3.售后

3.1保修（签字验收后开始计算）：≥3年

3.2培训：免费上门≥1次/年

3.3投标人在设备验收后安排计量检定，检定费用由投标人付款

3.4负责仪器的现场安装和调试，由专职应用工程师提供专题使用培训

序号15  电导率仪  数量1台

1.配置

1.1电导率仪 1台

1.2电导电极1个

1.3温度电极1个

1.4多功能电极架 1个

1.5通用电源线1根

1.6保险丝管2只

1.7防尘罩1个

2.技术参数

▲2.1满足GBT 5209-1985  色漆和清漆耐水性的测定 浸水法对于需求的描述

2.2测量范围（电导）：0~105us/cm

误差（电导）：≤1.5%

2.3测量范围（TDS）：0~1000mg/L

误差（TDS）：≤1.5%

2.4测量范围（温度）：RT~60℃

误差（温度）：≤1.5%

2.5带温度补偿

3.售后

3.1保修（签字验收后开始计算）：≥3年

3.2培训：免费上门≥1次/年

▲3.3终身提供配套软件的维护和升级

3.4投标人在设备验收后安排计量检定，检定费用由投标人付款

3.5负责仪器的现场安装和调试，由专职应用工程师提供专题使用培训

序号16  漆膜划格器  数量2台

1.配置

（1）划格器2个

（2）压敏黏胶带2个

（3）软毛刷1个

（4）放大镜

2.技术参数

▲（1）满足GBT 9286-1998 色漆和清漆 漆膜划格试验

（2）多刃之间间距：1mm（薄膜厚度≤60um）和 2mm（薄膜厚度介于60um和120um之间）

（3）压敏黏胶带（宽25mm，黏着力推荐10±1N/25mm）

（4）多刃切割刀齿顶直线度分别为:≥0.003mm（1mm）；≥0.006mm（2mm）

（5）多刃切割刀工作齿尖宽度:≥0.05mm

3.售后

（1）保修（签字验收后开始计算）：≥3年

（2）培训：免费上门≥1次/年

（3）投标人在设备验收后安排计量检定，检定费用由投标人付款

（4）负责仪器的现场安装和调试，由专职应用工程师提供专题使用培训

序号17  压盖式金属漆罐  数量3台

1.配置

（1）金属漆罐  3个

2.参数

▲（1）满足GBT 6753.3-1986 涂料贮存稳定性试验方法

▲（2）标准的压盖式金属漆罐  容积 0.4L

3.售后

（1）保修（签字验收后开始计算）：≥3年

（2）投标人在设备验收后安排计量检定，检定费用由投标人付款

（3）负责仪器的现场安装和调试，由专职应用工程师提供专题使用培训

序号18  干燥时间测定仪  数量1台

1.配置

（1）干燥试验器 1个

★（2）定性滤纸 1包

（3）脱脂棉球 1包

★（4）秒表 1个（分度0.2S）

（5）玻璃板（9cm*12cm）

2.技术参数

▲（1）满足GB 1728-1979 漆膜、腻子膜干燥时间测定法

（2）重量 200g

（3）底部面积 1cm2

（4）底部直径11.3mm

（5）脱脂棉球 1cm3 疏松棉球

（6）定性滤纸  15*15cm，75g/cm2

3.售后

（1）保修（签字验收后开始计算）：≥3年

（2）投标人在设备验收后安排计量检定，检定费用由投标人付款

（3）负责仪器的现场安装和调试，由专职应用工程师提供专题使用培训

标准参考图：

序号19  比重瓶  数量1台

1.配置

（1）比重瓶1个

（2）防尘罩1个

（3）温度计1个

2.技术参数

▲（1）满足GB/T 6750-2007 色漆和清漆密度的测定的设计要求

（2）容积（金属和玻璃均可）： 50mL或者100mL（金属）/10mL或者100mL（玻璃）

（3）材质 防腐蚀材料

（4）温度计 精确到0.2℃，分度≤0.2℃

3.售后

（1）保修（签字验收后开始计算）：≥3年

（2）培训：免费上门≥1次/年

（3）投标人在设备验收后安排计量检定，检定费用由投标人付款

（4）负责仪器的现场安装和调试，由专职应用工程师提供专题使用培训

标准参考图：

序号20  打磨性测定仪  数量1台

1.配置

（1）打磨性测定仪1台

（2）附加砝码（50g，100g，200g）3个

2.技术参数

▲（1）满足GB/T 1770-2008 漆膜、腻子膜打磨性测定法

（2）摩擦速度 0-135次/分钟（单程）

（3）摩擦行程 155mm±5mm（单程）

（4）置数范围 0~9999（双程记数）

（5）打磨头荷重 570g±20g

（6）附加砝码荷重 50g，100g，200g

★（7）有水槽、排水接口、进水接口结构，且附送对应内外径的水管（用于湿打磨）

3.售后

（1）保修（签字验收后开始计算）：≥3年

（2）培训：免费上门≥1次/年

▲（3）终身提供配套软件的维护和升级

（4）投标人在设备验收后安排计量检定，检定费用由投标人付款

（5）负责仪器的现场安装和调试，由专职应用工程师提供专题使用培训

序号  铅笔硬度计  数量1台

1.配置：

（1）主机 1台

（2）铅笔 2套

（3）特制削笔刀 1个（要求最终效果如图）

2.技术参数

▲（1）满足GB/T 6739-2006 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

（2）负载 750g±10g

（3）铅笔角度 45°±1°

▲（4）铅笔型号：木质 9B~9H（可额外购置，但需要同批次，共20种硬度）

3.售后

（1）保修（签字验收后开始计算）：≥3年

（2）培训：免费上门≥1次/年

▲（3）终身提供配套软件的维护和升级

（4）投标人在设备验收后安排计量检定，检定费用由投标人付款

（5）负责仪器的现场安装和调试，由专职应用工程师提供专题使用培训

序号22  千分尺  数量3把

1.规格：0-25mm

2.分辨率：0.001mm

3.数显显示

4.表面镀铬，激光刻线

序号23  宽口游标卡尺  数量3把

（一）主要技术参数

▲1.数显显示

2.量程：0~150mm

测量精度：±0.02mm

3.分辨率：0.01mm

4.卡口宽度：20*30mm

序号24  游标卡尺  数量3把

（一）主要技术参数

1.量程：0~150mm

2.分度值：0.02mm

3.带深度测量功能

序号25  恒温水浴锅  数量2台

1.采用304#优质不锈钢一次拉伸成形，非焊接工艺。产品四角和底部为弧形设计，使加热过程中不易产生死角，影响水温的匀一性。

2.仪器外壳同样采用一次拉延挤压成形工艺。外壳采用冷轧板表面喷塑，四角为外圆弧设计，不仅美观大方，更提高了仪器在使用和运输过程中的抗摔，抗压能力，易于清洗。

3.方式：自然水对流热传递

4.使用温度范围：RT+5~100℃

5.温度分辨率：0.1℃

6.温度波动度：±0.5℃

7.温度分布精度：±1.0℃

8.断热材聚氨酯；不锈钢加热管

9.额定功率：1.2kw

10.温度控制方式：PID

11.温度设定方式：轻触按键设定

12.定时器：0～999分钟（带定时等待功能）

13.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止

14.安全装置：过升报警

15.配置：主机标准套（双列6孔）

序号26  超声波清洗器  数量1台

1.仪器尺寸：530*320*380（mm）；

2.内槽尺寸：500*300*150（mm）；

3.容 量：22.5L；

4.超声频率：40KHZ；

5.超声功率：500W；

6.加热功率：800W；

7.温度可调：0--80℃；

8.时间可调：1--20min；

9.网 架：不锈钢；

10.降音盖：有；

11.进排水：有；

12.配置：主机标准套。

序号27  除湿机  数量5台

1.使用面积：101㎡-150㎡；

2.最大除湿量：90L/D；

3.排水方式：外接排水管；

4.机器尺寸：480*420*950；

5.毛重：50kg；

6.电源：220v；额定输入功率：1450w

序号28　电梯包覆绳（带）拉伸试验装置　数量1套

（一）用途

1．用于电梯包覆绳（带）及其端接装置的拉伸试验。

2．适用范围

适用但不限于GB/T 39172-2020《电梯用非钢丝绳悬挂装置》附录A中罗列的包覆绳（带）规格。

加载力范围0-20kN。

3．测试项目

系统至少能开展以下项目的测试：

1.钢丝破断拉力

2.电梯包覆绳（带）与包覆层的粘合强度

3.包覆层燃烧（熔化）后承载能力试验

4.端接装置热辐射试验

（二）试验依据标准

（1）GB/T 39172-2020《电梯用非钢丝绳悬挂装置》

（2）TSG T7007—2016《电梯型式试验规则》；

（3）GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》及1号修改单。

（三）设备组成与功能要求

该设备主要用于电梯用非钢丝绳悬挂试验装置测试，采用伺服电机驱动,伺服电机通过传动机构带动移动横梁上下移动,实现试验加载过程.能自动检测屈服强度、延伸率、拉伸强度等数据。配置高低温试验箱以及燃烧（融化）试验箱，可满足GB/T 39172-2020《电梯用非钢丝绳悬挂装置》中包覆层燃烧（熔化）后承载能力试验和端接装置热辐射试验要求，下部端接装置施加包覆绳（带）1/12最小破断拉力的载荷，上部端接装置在不低于120℃的温箱中放置2h，能支撑试验载荷。主本机需采用先进的全数字闭环控制系统进行控制及测量，采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示，并进行数据处理，试验结束后可通过图形处理模块对曲线放大进行数据再分析编辑，产品性能达到国际先进水平。

1.主机传动

对称式驱动系统，设备传动更加平稳、横梁加载平衡。

2.操作安全

电器控制系统内置过载保护系统，试验安全性得以实现。

3.试验受力轴线

同心环和定位 销充分保证了试验夹具的上下同轴度，使试样完全以轴向方向受力；

4.夹具转接装置

多规格的夹具转接装置，赋予了设备更多试验功能。

5.驱动控制

DSP+MCU的优化组合，即有DSP的快速运算，同时集成了MCU对I/O控制能力的优点，其整体性能明显优于单纯的DSP或32位单片机。、正真实现了以硬件为基础的并行采样模式、三闭环（应力、应变、位移）控制功能底层实现。

6.燃烧（融化）试验箱

燃烧（融化）试验箱需配置排烟系统

（四）软件系统

软件系统包括：数据采集、处理、显示、存储、打印等功能。

（1）数据采集

a.自动采集

能实时通信，自动采集并存储加载力等数据，形成加载曲线。

b.手动录入

系统能手工录入非钢丝绳悬挂型号，编号，试验编号，试验人员等基本数据以及试验结果或不合格原因等。

（2）界面显示

a.能实时显示加载力值，能实现应力、应变、位移三种闭环控制方式，可实现等速率加载试验、等速率位移试验、等速率变形试验、试验力保持试验。

b.系统对各项参数的设置具有记忆功能，可对各项历史数据/图表进行查询，并可对各项历史数据/图表进行导出等；

c.根据报告模板要求制定报告格式，配置打印机打印输出检验报告。

（五）主要试验仪器要求

1、最大试验力：20kN

2、准确度等级：0.5级

3、试验力测量范围：0.4%-100%FS（最大负荷）

4、试验力示值误差：示值的±0.5%以内

5、试验力分辨率：最高可达1/1000000，全程不分档，且全程分辨率不变

6、位移示值误差：示值的±0.5%以内

7、数据采集频率：1000Hz

8、位移分辨率：0.04μm

9、变形测量范围：0.2%—100%FS

10、位移控制速率范围：0.001～500mm/min

11、试验宽度：400mm

12、试验空间(上,下夹具接头插销中心距离)：1700mm

13、高低温箱

温度梯度≤2℃（≤200℃），≤3.5℃（200℃~300℃）

温度波动≤±1℃

温度偏差±2℃（≤200℃），±3.5℃（200℃~300℃）

温控表显示精度≤0.1℃

六、保护要求

1.所有部件及可能伤及人的地方应有符合标准的安全防护装置；

2.系统有完善的欠压、过压、过流、过载、短路、断电等保护功能。

七、配置要求

1.主机一台（20kN 品牌高精度传感器/伺服器/伺服电机）；

2.标准破断拉力夹具一套

3.非钢丝绳悬挂试验夹具一套

4.钢丝拉伸夹具一套

5.高低温试验箱一套（-40-300°）

6.液氮罐系统一套

7.包覆层燃烧（融化）后的承载能力试验防爆箱（含排烟系统） 一套

8.5kN传感器一套

9.电脑/打印机一套（联想ThinkStation K 塔式工作站/高性能设计PC(i7-10700/2*16G/512G SSD+2T/1660S/蓝牙/RW/500W/W10h/改配)）

八、其他

配套工具：含电源线、工具包。附件资料：含出厂合格证、保修卡、装箱单等出厂设备基本资料。

序号29　便携式多功能电梯安全性能评估系统   数量 1套

（一）用途

完成有机房、无机房、钢带、蜗轮蜗杆等电梯平衡系数检测；电梯乘运质量(电梯运行品质分析)检测；电梯速度、加减速度及制动性能（制停距离，制停时间，制停减速度）检测；自动扶梯同步率及制动性能检测；电梯/扶梯多功能测量规；电梯限速器检测；电梯钢丝绳张力；电梯轨距等多项涉及常规安全性指标的在线快速检测。集成化高强度工具箱设计，便于携带及现场使用，无需笔记本电脑协助，是电梯检验及安全性能评估必备的常规检测仪器。

（二）试验依据标准

（1）《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003及1号修改单

（2）《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB 16899-2011

（3）《在用电梯风险评价规则》DB33/T 869-2012

（4）《电梯技术条件》GB/T 10058-2009

（5）《电梯试验方法》GB/T 10059-2009

（6）《在用电梯安全评估导则-曳引驱动电梯（试行）》质检特函[2015]57号

（三）设备组成与功能要求

（1）手持控制器技术参数：

独立显示测量原始数据，具有过载报警、低压指示及断电数据保存、长时间无操作自动关机保护等功能。

手持控制器使用ucos-III操作系统。

手持控制器采用塑胶与钢化玻璃结合（非手机或pad），防尘抗摔。

测量数据有线传输而非手机或pad无线数据传输，不会因现场强磁强电环境导致数据传输丢失。

背光按键操作，操作过程具有背光按键指示操作功能，按键背光提示时操作按键有效，无背光按键提示时操作无效。

内置3节可拆卸镍氢电池，同时充电接口与安卓充电接口通用，现场缺电时，可用外置充电宝供电使用。

所有检测结果存储为TXT格式，既可本机查看也可导入电脑查看，以保证测量数据在任何电脑上方便查看，即插即用无需安专用软件。

手持控制器与功率采集器通过TUV CE认证，安全性能达到了国际化水准。

具有现场测量数据无线蓝牙打印功能。

（2）电梯平衡系数检测技术参数：

平衡系数测量所使用的手持控制器即速度测量单元。

平衡系数测量精度：±0.02

功率测量精度：≤ 1%

功率采集器尺寸≤110*65*30mm重量≤135g ，功率采集器与手持控制器有线连接，背部带磁条可吸附于电控柜面板或门上，便于携带，方便操作。

功率采集器上无任何显示装置，采集器面板须有接线连接指示图。

交流电压范围：100V - 600V

交流电流范围：1A - 100A

平衡系数测量原理：空载功率法测量。

在有/无机房的情况下均可以进行测试，测速过程在轿厢和机房内均可完成。

（3）速度、加减速度、制动性能及自动扶梯同步率测量技术参数：

速度测量精度：≤1%

加速度测量精度：≤2%

制动性能触发模式：外部同步触发或自动触发两种模式

手持控制器独立完成此项功能

（4）电梯乘运质量检测技术参数：

测量频率：256Hz(需要提供现场软件证明)，精度<1mg；

加速度传感器非线性度 : < 0.5%，量程：±2g，全量程线性标定。（提供检测报告佐证）

加速度传感器频率响应 :(0~400Hz) <3db，(400~1000Hz) < 15db。（提供检测报告佐证）

配套软件可实现对测量XYZ三轴数据进行RMS、矢量和、ISO、低通滤波和高通滤波的曲线变换，其中低通滤波的截止频率范围为4~127Hz。
    配套软件可独立实现对XYZ三轴的FFT分析，将时域曲线图形化转成频域曲线，频率范围0~127Hz。
    配套测量软件可实现电梯运行时间、最大速度、起动加速度、制动减速度、X轴峰峰值、Y轴峰峰值、Z轴峰峰值、A95加速度、A95减速度、X峰峰A95、Y峰峰A95、Z峰峰A95、V95速度、加加速度、平均加速度、平均减速度、运行距离等指标测量分析，具有图形显示，现场直接打印测量结果并在测量结果中直接判定以上测量指标的合格与否。

测量的过程数据可导入电脑端，可使用其它如EVA625软件打开进行分析。

手持控制器独立完成此项功能。

（5）电梯/扶梯多功能测量规技术参数：

只用一把量规即可对轿厢门地坎与层门地坎的水平距离、层门关闭后门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙、层门锁锁紧元件咬合距离、轿门门刀与层门地坎间隙、层门锁滚轮与轿厢地坎的间隙、扶梯踏板表面与围裙板下端所测得的垂直间隙、钢丝绳磨损程度等项目进行检测；

测量精度：±0.02mm；

测量高度范围：2-10mm；

测量宽度范围：30-35mm；

可测量钢丝绳直径：6、8、10、13、16mm；

尺寸：≤100×35×10mm

（6）电梯限速器测试技术参数：

驱动单元和手持控制器测量单元分体式设计，便于维修及更换易损件。

速度测量精度：≤1%

驱动单元供电电压：220V

限速器额定速度范围： 0～5m/s

电梯限速器驱动控制器具有无级调速功能，可根据限速器额定速度调整到相应匀加速度档位，无需手动寻找合适加速度。

标配两把不损伤电梯限速器钢丝绳专用大力钳。

（7）微力型钢丝绳张力测试技术参数：

供电：手持控制器供电

测力精度：≤2%

轿厢及对重的重量：＜5000kg

通讯方式：串口通讯

仪器操作模式：同一界面可显示10根检测钢丝绳张力数据，手持控制器可独立固定于钢丝绳上，单人可完成全部操作等功能。

探头直径8、10、12、13、16mm

测力量程：0～200N

（8）电梯轨距及共面性激光测量技术参数：

轨距测量精度：≤0.5mm

供电：手持控制器供电

激光波长：650nm

出瞳功率：≤1mW

（9）整机尺寸≤550*350*230mm，整机重量≤12kg。

（10）工作环境要求：

工作湿度：5%～95%，无凝结

工作温度：-10～50℃

（四）软件系统

所有检测结果存储为TXT格式，既可本机查看也可导入电脑查看，以保证测量数据在任何电脑上方便查看，即插即用无需安专用软件。

能按照《在用电梯安全评估导则-曳引驱动电梯（试行）》（质检特函[2015]57号）要求自动生成并输出电梯安全评估报告）

（五）主要试验仪器要求

（1）电梯平衡系数检测技术参数：

平衡系数测量所使用的手持控制器即速度测量单元。

平衡系数测量精度：±0.02

功率测量精度：≤ 1%

功率采集器尺寸≤110*65*30mm重量≤135g ，功率采集器与手持控制器有线连接，背部带磁条可吸附于电控柜面板或门上，便于携带，方便操作。

功率采集器上无任何显示装置，采集器面板须有接线连接指示图。

交流电压范围：100V - 600V

交流电流范围：1A - 100A

平衡系数测量原理：空载功率法测量。

在有/无机房的情况下均可以进行测试，测速过程在轿厢和机房内均可完成。

（2）速度、加减速度、制动性能及自动扶梯同步率测量技术参数：

速度测量精度：≤1%

加速度测量精度：≤2%

制动性能触发模式：外部同步触发或自动触发两种模式

手持控制器独立完成此项功能

六、保护要求

独立显示测量原始数据， 具有过载报警、低压指示及断电数据保存、长时间无操作自动关机保护等功能。

七、其他

手持控制器1个（可独立完成电梯运行速度、加速度、乘运质量、自动扶梯同步率、制动性能、长度距离等功能的检测），配套专用充电器1个；电梯平衡系数检测单元1套：含功率采集器1套；电梯/扶梯多功能测量规1把；电梯限速器测试单元1套：含电梯限速器驱动控制器1套，不损伤电梯限速器钢丝绳专用大力钳两把；钢丝绳张力测试单元1套：含测力主机一台，直径8、10、12、13、16mm探头各一个；电梯轨距测量单元1套；同步触发开关1个；通用数据采集线1根（手持控制器与各测量单元连接用）；蓝牙打印机1个；权威计量机构出具的检定证书1份。

序号30　紫外线老化箱试验装置　数量1套

（一）用途

模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件，通过重现这些条件合并成一个循环并自动执行完成循环次数。利用阳光中ＵV段光谱的荧光紫外灯，并结合控温、供湿等装置来类比对材料造成变色、亮度、强度下降、开裂、剥落、粉化、氧化等损害的阳光（UＶ段）高温、高湿、凝露、黑暗淋雨周期等因素，同时通过紫外光与湿气之间的协同作用使得材料单一耐光能力或单一耐湿能力减弱或失效，用于对材料耐气候性能的评价。

（二）试验依据标准

1、GB/T14522-2008《机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法

2、GB/T16585-1996《硫化橡胶人工气候老化（荧光紫外灯）试验方法》

3、GB/T16422.3-2014《塑料 实验室光源暴露试验方法第3部分：荧光紫外灯》

（三）设备组成与功能要求

试验箱体材质为1.0mm厚304SUS不锈钢采用数控设备制作、工艺先进、线条流畅、美观大方。

箱体预留引线装置，预留直径50mm电缆孔，用于产品引电源线，并配孔塞。

箱内风道采用单循环系统、具有进口轴流风机、可提高空气的流通及加热的能力、保证试验箱内的温度均匀性。

门为单向拉伸式、关闭轻松自如，无卡阻。

试样架由不锈钢或铝合金制成，试样品表面与紫外灯平面相平行。

机组底部采用高质量PU可固定式万向活动轮，方便移动及调整箱体水平。

灯管采用专用紫外灯管、共8支、40W/支，灯管寿命可达1600h以上

加热方式为内胆水槽式加热、升温快、温度分布均匀。内胆水位自动补水、防止加热管空烧损坏采用U型钛合金高速加温电热管，温度控制与光照完全独立。温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率，加热系统具有防超温功能：黑板温度采用彩色触摸屏程控仪控制加热，输出功率均由微电脑演算，PID自整定，监控采用标准的PT100黑板温度传感器。

喷淋系统内部安装有自动喷头、水压可调，排水系统使用U型积沉装置排水

（四）软件系统

软件系统包括：数据采集、处理、显示、存储等功能。采用PLC控制彩色液晶显示触摸屏控制器，中文切换，光照、冷凝和喷淋可独立控制也可交替循环控制。

能实时通信，自动采集并存储数据，形成加载曲线。

系统对各项参数的设置具有记忆功能，可对各项历史数据/图表进行查询，并可对各项历史数据/图表进行导出等；

（五）主要试验仪器要求

1、温度范围：RT+10℃~80℃（可设定）

2、湿度范围：20%~98%RH（可设定）

3、温度均匀度：±1℃

4、温度波动度：±0.5℃

5、灯管内中心距离：100-400mm

6、测试品与灯管的中心距离：50±3mm

7、紫外灯照射范围：左、右、后、上四面

8、辐照度：1.0W/m2内可调

9、光照、冷凝、喷淋试验周期可调

10、灯管：使用寿命1600h以上

11、标准试件尺寸：450×450mm（特殊规格需在合同中说明）

12、水槽水深：25mm自动控制

13、有效辐照区域：600×210mm

14、紫外线波长：UVA范围为315-400nm

15、试验时间：0~999h（可调）

16、辐照黑板温度：50℃~70℃

17、机组具有自动喷淋功能

18、测试样品为实际产品，试验箱支持不做切样处理。

19、控制运行方式分为：程序设置、定值设置等，满足至少10天连续运行

六、保护要求

1.所有部件及可能伤及人的地方应有符合标准的安全防护装置；

2.系统有完善的欠压、过压、过流、过载、短路、断电、缺水、超温等保护功能。

七、配置要求

紫外线老化箱一个

八、其他

配套工具：含电源线、工具包。附件资料：含出厂合格证、保修卡、装箱单等出厂设备基本资料。

标项7

序号31  动静态无线应变仪  数量2台

1.通道数：4通道/模块，单台计算机可控制16台采集模块工作；

2.电压量程：±5V、±50mV；

3.应变量程：±30000με、±3000με；

应变示值误差：±（0.5％red±3με）；

4.非线性：0.1％；

5.噪声：不大于3μεRMS（输入短路，在最大增益和最大带宽时折合至输入端）；

6.零点漂移：小于3μV/1h（输入短路，在最小满度值下，预热30分钟后，恒温时折算至输入端）；

7.供桥电压：2V、5V（DC）；

8.桥压精度：不大于0.1%；

9.桥路方式：程控切换全桥、半桥、三线制1/4桥（120Ω）；

10.适用应变计电阻值：

10.1三线制1/4桥：120Ω或350Ω（订货时确定一种）；

10.2半桥、全桥：60Ω～20000Ω任意设定；

11.自动平衡范围：±9500με；

12.频响范围：DC～30kHz；

13.模数转换器：24位Σ-ΔA/D转换器；

14.连续采样速率：最高128kHz/通道，分挡切换；

15.同步采样：选配GPS/北斗模块/同步时钟盒实现所有通道同步采样；

16.抗混滤波器：

16.1截止频率：采样速率的1/2.56倍，设置采样速率时同时设定；

16.2阻带衰减：约-80dB/oct；

16.3 平坦度（分析频率范围内）：小于±0.1dB；

17.通讯方式：WiFi无线通讯和有线以太网通讯：

18.无线通讯距离：200米（可视距离）；

19. 供电方式：电池供电，充满电可持续工作不小于7小时

序号32  钢丝绳无损探伤仪  数量1套

（一）功能特点：

1.能在线钢丝绳内外部断丝、磨损、锈蚀、变形、松股、跳丝、材质变化等各种缺陷功能。

2.产品符合GB/T21837-2008的要求，能检测局部损伤（LF）和金属横截面积变化（LMA），并在报告中直读出两项结果。

3.传感器圆型结构、周向环绕、轴向磁化，将钢丝绳瞬间磁化到饱和状态。测量时，周边金属结构对仪器应不产生影响。

4.传感主机可进行一机多配，可更换各种型号规格的导套，扩大可检测绳径，有效果地保证检测结果的准确性，传感导套必须带有检测元件。导套与钢丝绳摩擦不会影响检测结果。

5.设备运用以太网传输模式，提高检测与传输的频率，更好地保证检测精度。

6.利用计算机直接采样处理分析，具有在线声光报警与实时结果显示功能。

7.传感器采用合金铝外壳，具有防水、防尘、防震、防潮功能。

8.工作稳定，性能可靠，检测精度高，抗干扰性能强，数据准确。

9.软件适应Windows98/2000/xp/Vista 各种计算机操作系统。客户端软件可以直接采样、存储、分析数据，可同时处理多根不同钢丝绳的检测数据，或同时处理同一根钢丝绳不同时间段的数据，进行比对分析。

分析结果自动生成图表式文本文件，可由任何office处理方法进行编辑打印等。

（二）主要技术参数

1.受测钢丝绳直径：Φ20－120mm(配置各种规格的传感导套)

2.传感器与钢丝绳相对速度：0.0—13.0 m/s

3.计算机直接采样处理分析，可连续检测绳长≥10000m

4.局部损伤（LF）检测能力

单位集中断丝定性检测准确率 99.99%

单处集中断丝根数允许有一根误差，定量检测准确率≥92%

5.金属横截面积变化（LMA）检测能力：检测精度示值误差：±0.2%

6.位置（L）检测能力、检测长度示值百分比误差：±0.3%

7.采样频率：5000Hz

8.可持续探测距离：>104 m

9.重量：小于20kg

（三）配置清单

1.  65~120mm主机1台，配置十六通道实时报警器(无线与有线双制式)及固定底座

2.  40~60mm主机1台，配置八通道实时报警器(无线与有线双制式)

3.  20~40mm主机1台，配置六通道实时报警器(无线与有线双制式)

4.  120mm、100mm、90mm、80mm、65mm、58mm、52mm、46mm、40mm、35mm、30mm、25mm传感导套各1只

5.分析笔记本电脑1台，I7以上配置。

序号33  游标卡尺  数量10把

（一）主要技术参数

▲1.显示方式：数显

2.测程:0--200mm

精度:±0.02mm

3.分辨度：0.01mm

4.测深功能：有

5.卡口：扁口

序号34  轮胎花纹深度尺  数量5台

（一）使用范围：

专用于测量各种车轮外胎防滑花纹深度。

（二）技术参数

1. 量程：0～30mm；分辨率：0.01mm；精度：±0.03mm

2. 产品材质：不锈钢尺身+塑料罩壳

3. 任意位置清零便于相对测量和绝对测量转换。

4. 任意位置测量单位转换，带数据输出口。
（三）产品配置清单

1.主机1台；2.使用说明书及出厂合格证 1份

序号35　便携式制动性能测量仪  数量5台

（一）主要特点：

1.能即时测量出被测车辆充分发出的平均减速度（MFDD）、制动协调时间、制动初速度和制动距离等数据；

2.可现场打印出测试报告，报告上包括日期、时间、车牌号、车型、装载情况、坡度、温度及测试结论；

3.不得小于4.3吋触摸屏操作界面；

4.操作界面有电池电量提示，仪器使用聚合物锂电池供电，充满后可连续工作10小时以上；

5.安装方便、操作简便，可以由操作人员独自完成检测；

6.所有功能均以全触屏操作以完成车牌、车型的设置制动性能测试以及测量结果的保存和现场打印。

7.具有加速性能、速度、坡度、附着系数、加速度表和环境温度的测量功能。测量数据真实反映测试过程中的汽车性能；

▲8.输出接口：(1) RS232通讯(2) 蓝牙打印 (3)USB接口

（二）主要技术参数

1.测 量 范 围：±19.6m/s2；

2.仪器的准确度：2.0级；

3.仪器的分辨力：加速度：0.01m/s2； 速度：0.1km/h；

4.时间：0.01s； 距离：0.1m；

序号36  转向盘转动量扭矩检测仪  数量5台

1.转向力

1.1转向操纵力：±500N；±100NM

1.2 分度值：0.1N；

1.3零点漂移：不大于2d；

1.4鉴别力阈：不大于1.5d；

1.5示值误差：±1%FS；

1.6重复性：±1%；

2.转向角

2.1转向角：±9999°；

2.2分度值： 0.1°；

2.3重复性：±1°；

2.4示值误差:±1°；

2.5漂移:不大于±1°

序号37  推拉力计检测仪  数量6台

（一）主要技术参数

1.功耗：0.4W

2.测量范围：0～1000N

分辨率：0.1N

示值误差：±2%

3.重复性：2%

4.漂移：1%

5.显示方式：数显

6.电池容量：1500mah

序号38  激光准直仪  数量1台

（一）主要功能：

1.垂准测量标准偏差：1/100000

2.自动补偿错误：0.048″（t-20）/1′

圆水泡角度值：8′

3.激光波长：658nm
4.中心光斑直径：100m处≤Φ8mm；50m处 ≤Φ3mm

5.数显光靶

6.数显标尺的精度：0.02mm

7.测量范围：60X70mm

序号39  机械电气安全检测仪  数量1台

（一）主要功能：

1.接地保护电路的连续性RPE，安全测试电压(<24 V)和测试电流10A AC

2.接地保护电路的连续性RPE，安全测试电压(<24 V)和测试电流>0.2 A AC

3.总阻抗ZL-L；总阻抗ZL-N

4.应用小测试电流的故障回路电阻RL-PE， (100mA 的RCD没有触发)

5.预期短路电流IPSC / IK；

6.剩余电压URES；剩余时间TRES

7.应用测试电压 500 V DC 或者 低于500 V DC的测试电压测试绝缘电阻测试

8.应用测试电压 >1.000 V AC测试HV 耐压测试 (快速测试)

（二）主要技术参数

| 接地连续性测量 |
| --- |
| 接地连续性Rpe - 10A |
| 开路测试电压 / 220 V | 约5 V , 50Hz |
| RPE测试范围 | 0.08 W 至 20.00 W |
| RPE显示范围 | 0.00 W 至 20.00 W |
| Rpe精度 (测试线已补偿) | ±(3%R + 2D) |
| 接地连续性Rpe – 0.2A |
| 开路测试电压/ 220 V | 约5 V., 50Hz |
| 短路测试电流/ 220 V | 约0.5 A . |
| Rpe测量范围 | 0.08 W 至 10.00 W |
| Rpe显示范围 | 0.00 W 至 10.00 W |
| 阻抗 |
| 电压U (TRMS真有效值) |
| U测量范围 | 10 V 至 440 V |
| U显示范围 | 10 V 至 440 V |
| U精度 | ± (2% R + 2V) |
| 频率范围 | 50 Hz ± 2 Hz |
| 阻抗Z20A |
| 电压范围 | 198 V 至 420 V |
| 频率范围 | 50 Hz ± 2 Hz |
| 测试电流 | 20 A 至 42 A (RLOAD 10 W, 加载时间20 ms) |
| 电阻 Rlow (无触发 100 mA RCD) |
| 电压范围 | 198 V 至 242 V |
| 频率范围 | 50 Hz ± 2 Hz |
| 测试电流 | 约100 mA脉冲，meas. 时间达10 s |
| Rlow测量范围 | 1.2 W 至 500 W |
| Rlow显示范围 | 1.2 W 至 9.9 W；10 W 至 500 W |
| Rlow精度 | ±(3% R + 3D)，无容性负载 |
| 剩余电压 |
| 电压U (参见技术规格表：Z 功能下的电压U 部分，以及 DC电压) |
| 剩余电压 URES |
| 自动触发(测量开始) | 有 |
| URES测量范围 | 10V至592 V (DC or AC 峰值，在前20ms内) |
| URES精度 (总) | ± (2% R + 2V) |
| URES 缩放比例 (线形模式, 仅AC 输入) | Ures显示值= Ures测量值+7.5V |
| URES精度 (线形模式, 仅AC 输入) | - 0 V / +15 V |
| 剩余时间 tRES |
| tRES测量范围 | 0.8 s 至 300.0 s |
| tRES 显示范围 | 0.0 s 至 300.0 s |
| tRES 精度 | ±(2% R + 2D) |
| 绝缘电阻Rins |
| 测试电压 | 500 V DC -0/+25% 当 RINS ³ 500 kW, 浮动 250 V DC -0/+25% 当 RINS ³ 250 kW, 浮动 |
| Rins 测试范围 | 0.12 MW 至 100 MW |
| Rins显示范围 | 0.4 MW 至 19.99 MW 20.0 MW 至0.4 MW 至 19.99 MW 20.0 MW 至 100.0 MW |
| Rins 精度 | ± (3% R + 3D) |
| HV耐压 |
| 测试电压 | 880 V 至 1100 V / 50 Hz,浮动 |
| 显示电压的精度 | ± 3% R |
| 输出功率 | 50 VA |

标项8

序号40  测量机器人  数量1台

（一）主机

1.测角精度:1秒；测距精度:1mm+2ppm

★2.采用MagDrive伺服技术，集成伺服/角度传感器电磁直驱，非接触，无摩擦，系统耐用性可靠性高，旋转速度快，正镜至倒镜旋转时间：2.6秒；定位速度180度：2.6秒，每秒钟最大旋转：115度，可进行水平和垂直方向的完全360度旋转。

★3.具备Surepoint精确定点功能，具备测量平台不稳定震动警告功能，具备防误操作锁定目标功能，确保瞄准位置不变。

★4.具备SureScan集成3D扫描功能，扫描距离1-250米，扫描速度15点/秒

★5.增强的Vision技术，可以借助控制器的实时视频影像进行测量放样，可以捕获场景进行存档，给关键的现场信息增加注释。

6.补偿：中心双轴补偿，补偿精度0.5＂，补偿范围±5.4＇；

7.望远镜放大分倍率：≥30倍；视场：2.6米（在100米处）；

8.测程：单棱镜：≥2500米；单棱镜长测程模式：≥5500米；

免棱镜测程：≥2200米

9.智能电池：单电池≥6.5小时,无需装机即可自由显示电量.

10.通讯：USB，Bluetooth,串口

11.防尘防水/防雨：IP65

12.工作温度：–20℃至 + 50℃；湿度：100%,防冷凝

（二）数据采集器：

1.手指或触控笔多触控7英寸及以上大屏幕（≥30 x 20.9 x 7.1 cm）

2.Intel Pentium处理器，具有8GB的RAM和64GB的内存。

3.后置摄像头8MP自动对焦，带闪光，前置摄像头2MP固定焦距。

4. 3轴加速度计、磁传感器、环境光传感器、近距离传感器。

5.防尘防水/防雨：IP68

6.通讯：USB，Bluetooth,串口，WWAN

7.电池：2x3100mAh(22.53Wh)最小容量，3.5小时即可充满，，可移除、可热插 拔，带充电LED指示灯。

（三）外业测量软件

1.放样软件具有快照工具功能，帮助你快速捕捉目标，例如端点、中点、交叉点、圆心点、最近点、圆弧交点等等。

2.限制框功能: 将模型或点云切割到你感兴趣的区域，突出不同区域不同时段的工作重点。

3.参考方位角功能: 根据建筑轴线为模型或者任务制定参考方位角，模型或任务将自动旋转使之与设计直角坐标系匹配。

4.地方坐标变换功能:轻松管理工程施工坐标系(格网)和BIM模型设计坐标系[格网(当地)]

5.沿线的距离功能: 根据多义线的沿线距离进行放样，不仅仅是水平桩号，也可以是垂直线。

6.将IFC/DXF对象的属性信息作为放样点属性信息存储: 在数据库里更容易将放样数据和设计数据进行匹配，并自动检查施工精度。

7.从IFC对象上创建点的功能: 可以从IFC实体上选择任何你感兴趣的点创建点并放样该点。

8.计算中心点功能: 计算任意IFC实体的中心点坐标用于安装计算。

9.计算管道中心线功能: 安装管道更简单。

10.测量到选择的表面功能:选择任意面对象即可测量当前位置到表面的正交投影距离，曲面施工更便捷

11.软件终身免费升级

序号41 激光测距仪  数量10台

（一）实现功能：最大/最小值功能、加减功能、面积/体积功能、间接测量（勾股定理）功能、背光显示、个性化收藏夹、点对点测量功能（配合DST 360）、智能面积测量（配合DST 360）

（二）主要技术参数

1.测程范围:0.05-150m；测量单位：m、ft、in；精度:±1.0mm；

2.倾角传感器：360°±0.2°

P2P范围 Hz  360°

(配合DST 360适配器)：V -64°to>90°

P2P精度    @ 2, 5, 10 m

(配合DST 360适配器)：±2,5,10 mm

3. 防护等级：IP65，2m坠落测试

4. 配套DISTO Plan软件生成DXF,DWG格式，Smart Room数据可转换成3D模型并导入CAD

5. 智能蓝牙数据传输至智能设备终端

6. 自适应多功能底座，适应任何复杂的测量环境

7. X-Range Power Technology 测距增强技术

8. 外观尺寸不得大于132*56*29mm

序号42  接地电阻测试仪  数量13台

（一）主要用途

用于测定配电线、机电设备等接地阻抗测试仪。

（二）主要技术参数

1.测试范围：

接地电阻0～20Ω/0～200Ω/0～2000Ω  接地电压 （50，60Hz) 0～200V(AC)

2.精确度：

接地电阻 ±2%rdg±0.1Ω(20Ω量程），±2%rdg±3dgt(200/2000Ω量程），接地电压±1%rdg±4dgt

3.耐电压：

AC 3700V/1分钟

4.安全规格：

IEC61010-1(JIS C 1010-1)CAT.Ⅲ 300V、污染度2

IEC61010-2-31 IEC61557-1.5 IEC60529(IP54防·防水）

5.使用电池：

单3干电池R6P(1.5V)×6

（三）配置要求

1.主机 1台；2.接地测试线：红20m 黄10m 绿5m各1根；3.辅助接地棒2根1组；4.测试线求；5.简易测试探棒；6.硬质箱；7.单3干电池R6P×6

序号43  绝缘电阻测试仪  数量15台

（一）适用范围

用于机电设备绝缘电阻的测试

（二）产品特点

1.三个测试功能：绝缘电阻（4量程输出电压），导通，AC电压测试。

2.显示屏同时显示条形图与数字绝缘值。

3.自动放电功能。

4.设备带电LED报警功能。

5.高电压测试锁定功能。

（三）主要技术参数

1.绝缘电阻测试电压125V 250V 500V 1000V

2.电阻量程4.000/40.00/200MΩ4.000~2000MΩ

3.精确度±(2rdg+6dgt)

4.额定电流1～1.2mA

5.输出短路电流DC 1.5 mA 以下

6.Ω连续性测试范围40.00/400.0 Ω

精确度±(2rdg+8dgt)

7.熔断器速断型陶瓷保险丝 0.5A/600V（φ6.35×32mm）

8.AC电压测试范围AC/DC 720V

精确度±(3%rdg+6dgt)（50~60Hz，AC0~600V）

（四）主要配置

1.测试主机；2.远程开关测试线；3.延长探棒；4.勾型探针；5.熔断器（0.5A/600V）；6.便携式外箱

序号44  有限元分析软件  1套

（一）应用范围：

主要适用于各种复杂工况下特种设备的性能验证。通过有限元分析方法评估特种设备设计是否满足行业规范；在实际工程应用过程中，计算特种设备各部件的有效生命周期，得到合理的更换周期；通过疲劳耐久计算，找到特种设备的薄弱位置并对原始设计提出改进意见；能够综合有限元计算、疲劳耐久分析、结构无参优化、参数优化、工作流程搭建等功能，实现复杂的产品优化之目的；能够搭建成熟的设计、仿真、优化流程以及便捷的二次开发功能，帮助设计分析部门实现技术固化之需求。

（二）技术规格及要求：

投标文件必须提供此投标产品的销售量和使用现状说明；投标文件必须有投标产品的全部技术参数和备品配件清单。

（三）总体要求

1.设备要采用国际上同行业中先进的设计思想和制造技术。

2.物理量单位制：测量值的单位设置要符合国际标准单位制。

3.加注“★”号的主要技术参数，需在投标文件中提供软件界面截屏或软件应用案例的技术支持材料

（四）技术要求：

1.软件总体要求

1.1软件符合我国制造强国第一个十年的行动纲领《中国制造2025》之高端装备创新工程战略目标：提高工业设备的创新能力和产业化水平。

1.2 软件满足本单位信息化平台规划及建设方案，在高性能仿真计算、新材料、信息技术等多领域的多个层次范围内合作并提供专业的培训、技术支持及售后保障服务。

1.3 软件在国内外有成熟的市场和客户群体，并在航空航天、汽车工业、工业装备等行业的相关领域中有先例应用，特别是在特种设备仿真应用领域，处于全球领先地位。

1.4 支持特种设备的各类仿真需求，包括有限元分析、疲劳耐久分析、 结构非参优化、参数优化等作业，其中各部分详细功能要求在后面章节加以说明。

1.5 支持Windows和Linux操作系统，具有良好的操作界面，可以交互式操作完成各类仿真作业，并支持商业数据库进行数据的管理。

1.6 求解器支持两位工程师同时使用。

2.有限元分析功能要求

2.1前后处理功能

★ 2.1.1统一的有限元分析前后处理界面：隐式求解模型和显式求解模型在同一个界面下实现。

2.1.2 具备建立特种设备相关各类有限元分析模型的能力，并进行可视化的结果分析、云图显示、曲线生成/编辑、场变量创建/编辑等常规前后处理功能。

2.1.3 可辅助创建特种设备部件的柔性结构及有限元模型，并可以对有关的建模参数进行编辑与控制。

★2.1.4提供通用接触功能：对于复杂的装配体模型，无论结构静力学分析或动力学分析，无需建立接触对，在求解过程中自动探测接触关系获得接触力，求解器自动进行后台接触运算；同时也另外提供智能查找接触对并进行接触属性定义的功能。

2.1.5 支持命令流功能，可方便的进行命令流的录制、重载等操作；命令流基于开放的语言，具有良好的可读性与可扩展性，实现各类复杂的数据处理功能。

2.1.6支持软件界面各项操作的录制功能，方便用户处理复杂操作、误操作中断后的模型恢复效率。

2.1.7提供开放的图形界面及操作流程开发平台，可方便的开发定制适用于特种设备相关分析工作的业务流程与界面。

2.1.8支持主流三维设计软件几何模型数据的快速导入导出，并可对导入模型进行几何编辑与调整；具备直接导入网格模型的能力，并且能够对导入的网格单元、节点具有编辑功能。

2.1.9提供虚拓扑功能：自动合并小的面、线等，去掉小的倒角等多种虚拟拓扑操作，可以根据边界、面及角度实现一键化自动虚拟拓扑，同时也可以根据需要进行手动虚拟拓扑。

2.1.10支持将多个模型文件中的不同零件（包含网格）导入到同一模型文件中，无节点编号影响，并且可以实现自由装配、镜像和排列；各零件之间可设置装配关系，对装配体进行分析。

2.1.11可进行参数化的网格剖分，可实现六面体、五面体、四面体、四边形、三角形、一维单元（梁等）等各类单元的自动化剖分；具备结构化、扫掠与Bottom-up等多种网格自动生成功能，并提供手动调整单元的功能。

2.1.12可以根据螺栓的拧入量和直接施加螺栓截面的预紧力两种方式产生螺栓预紧力。螺纹连接可以通过接触定义输入螺纹内外径、螺纹升角、螺纹旋向等螺纹参数，无需建立螺纹的具体细节就能考虑这些因素的影响。

2.1.13可根据空间系列坐标点对应的场变量值映射到结构体面上，获得结构体面上的温度、压强等载荷场边界用于仿真分析。

2.1.14云图和向量图显示结构切面的应力、应变、变形等计算结果，并将结果，如能量、应力、变形等数据制作成2维曲线图并输出，具备模型切面功能，能够得到模型切面内的应力分布状态以及切面的合力、合力矩。

2.1.15对于计算结果曲线进行数学运算的功能：包含三角函数、反三角函数、指数、对数运算、信号滤波运算、求导、积分、求最值、以及一般数学运算等。

2.2隐式求解功能

★ 2.2.1具有隐式求解特种设备各类仿真问题的能力，例如线性静力分析、模态分析、简谐响应分析、频谱分析、随机振动分析、动力响应分析、屈曲/失稳、机构运动分析、复杂接触、损伤及断裂失效、裂纹扩展等类仿真问题的隐式求解能力。

★2.2.2 全球领先的非线性问题求解器，包括几何非线性、材料非线性以及接触非线性问题；且具有解决刚柔一体机械运动中非线性问题的求解能力。

2.2.3全面的材料模型：材料模型涵盖常规金属、记忆金属、泡沫金属、非金属、橡胶等高聚物、多孔介质、复合材料等等多种类型材料的线性、非线性、损伤破坏等等本构模型，并且使用方便，其材料模型与单元类型和分析算法之间的组合几乎可以任意组合。另外，还提供了完善且易用的材料模型开发接口，方便用户自定义新材料模型。

2.2.4曲线拟合和材料属性评估功能：提供曲线拟合和近似工具，能够帮助用户根据单轴实验数据快速确定相关材料属性如弹性模量、泊松比和塑性曲线， 对于复杂橡胶材料实验数据和粘弹性材料，提供完整的材料评估工具和流程，准确标定实验数据的精度。

★ 2.2.5支持复合材料分析：复合材料建模工具，复合材料结构分析、复合材料失效分析准则等。

★ 2.2.6具有裂纹扩展模拟（XFEM）技术：具有出色的材料断裂模型，研究特种设备零部件的裂纹生长机理；且无需指定单元的初始裂纹及后续的断裂方向，断裂面可以穿透单元，无需密集网格就能模拟结构的断裂失效问题；

★2.2.7 界面粘结功能：对于粘结结构，若发生粘结面破坏，可以在粘结面处定义接触，当结构受力发生剪切或者拉升到一定程度后界面会自动分离，用来仿真裂纹扩展行为。

★2.2.8 精确的接触分析：支持自动接触功能，对于具有复杂接触关系的装配体，无需定义接触对或接触单元，可由求解器自动进行接触运算。

★ 2.2.9支持直接载荷循环分析功能：避免由瞬态分析引起的巨大的时间耗费，对于承受往复温度载荷的结构，可以通过傅立叶变化把该瞬态问题简化成稳态问题，获得结构受周期温度载荷专用后结构的低周疲劳破坏问题。

2.2.10具有湿热固三场耦合分析功能：可进行湿气分析，同时可进行湿热固三场耦合分析。

★2.2.11支持蠕变分析：并具有不同行业通用的热蠕变模型，解决产品中的热蠕变问题。

2.2.12接触可以考虑螺纹影响：螺纹连接可以通过接触定义输入螺纹内外径、螺纹升角等螺纹参数，无需建立螺纹的具体细节，但能考虑这些因素的影响。

★2.2.13可以实现稳态热传导分析、热应力分析、热疲劳分析、瞬态热传导分析、绝热分析、完全热固耦合、对流散热分析、热结触分析、顺序热固耦合、热辐射分析、热电耦合等几乎所有与热传导及热应力相关的分析。

2.2.14网格自适应功能：结构受力变形过大，部分单元会发生奇异，激活网格自适应功能将会使节点位置重新调整，让单元始终保持比较好的形状，避免由于单元变形过大引起的精度下降或者单元奇异。

2.2.15 网格自适应加密功能：根据计算结果自动在应力梯度变化比较大区域进行网格自动加密，并根据定误差准则自动完成多次求解。

2.2.16子模型功能：不管是结构静力学分析还是瞬态动力学分析都具有基于面或节点的子模型功能，且为多级子模型功能；并且子模型可以在隐式和显式求解算法之间数据交换，即整体模型是隐式或显式算法，子模型可以是显式或隐式算法。

2.2.17子结构功能：可以把结构的一部分凝结成一个子结构。

2.2.18具备频域动力学分析功能、线性动力学分析功能：线性动力学分析中能考虑接触、预载荷效应，并且支持多重子结构模态求解器加速计算。

2.2.19 敏感度分析功能：可以在定义参数的范围内进行该参数的敏感度分析，获得该参数对结果的影响程度，为优化设计提供导向。

2.2.20刚柔结合的机构运动：提供运动副模型，可以在有限元计算中直接考虑刚体运行。

2.2.21电－热－结构耦合分析功能：分析由电产生热及引起结构变形，同时结构变形会进一步改变电流从而改变生热等完全耦合功能。

2.3显式求解功能

2.3.1可以对冲击、跌落、碰撞、爆炸、失效和破坏分析、疲劳和断裂、结构优化、机构运动分析、非线性动力学响应分析等大变形、大位移问题进行分析，求解器需有全积分单元，对单元积分方式可进行选择。

2.3.2显式隐式数据传递：隐式分析求解器可与显式分析求解器无缝集成，二者分析结果可以互导，仅通过简单操作即可完成；隐式分析的结果可以导入显式分析中，作为显式动力学分析的初始条件。

★2.3.3 显式隐式联合仿真：支持基于显式－隐式结合求解技术处理冲击和碰撞问题时，基于一个模型，可以在非线性不太强的区域应用隐式求解器，非线性比较强的区域应用显式求解器，隐式和显式联合求解，大大提高求解速度。

2.3.4磨损分析功能：可以根据磨损速率让表面节点自动向内部移动，实现材料的减少，即磨损；结合网格自适应解决磨损量过大导致整个单元被抹掉出现的单元畸变。

2.3.5断裂失效：丰富的断裂和失效分析模型，包括多种材料的本构关系和失效准则，概括多种断裂和失效准则，对分析断裂力学和裂纹扩展问题非常有效。

★2.3.6 支持欧拉-拉格朗日耦合技术：基于单元网格不动，材料可以在单元网格中流动的技术用以解决结构的大变形及流体力学问题。

2.3.7次循环功能：某些结构由于特殊原因无法划分比较粗的网格，但其它部分可以划分比较粗的网格，则在这个区域可以采用次循环技术，不同的区域可以采用不同的时间增量步，以提高计算精度和计算速度。

2.3.8显式动力学分析前后处理环境：和静力学分析、振动分析相同。

★2.3.9 具有光顺粒子流方法（SPH）和离散元方法（DEM）。

2.3.10表面流体单元：可以模拟如空气空气弹簧，空气气囊等动力学问题。

2.4求解器并行计算能力

2.4.1隐式求解具有高效的（6核）并行计算能力，可实现单节点多核并行、多节点并行高效计算；具备GPU加速功能。

2.4.1显式求解具有高效的（6核）并行计算能力，可实现单节点多核并行、多节点并行高效计算。

2.5疲劳耐久分析功能要求

2.5.1能够满足特种设备材料的高低周疲劳分析，并输出寿命评估结果及云图。

2.5.2能够满足复杂的载荷工况，包括复杂的机械载荷，以及来自环境的热载荷等等一系列复杂组合式的工况，并能对这些载荷谱进行时域和频域的多通道分析，至少同时支持4000通道以上的时域载荷谱曲线。

2.5.3支持基于实验采集的应变数据进行疲劳分析，支持多种工业标准数据文件格式，至少支持4000个通道数据的读入。

★2.5.4软件至少提供包含Principal Stress，Stress-based Brown Miller，von Mises，MMK-NASAlife，MMMK-Fillipini，Dang Van Infinite Life等6种算法在内的多轴疲劳应力算法和包含Principal Stress，Brown Miller，Maximum Shear Strain，Cast Iron等算法在内 的4种多轴疲劳应变算法。

★2.5.5软件提供包括Goodman、Gerber、Walker、R-Ratio SN curves、Morrow、Morrow B、Smith-Watson-Topper等在内的多种平均应力修正方法，同时可根据用户需要自定义平均应力修正方法。

★2.5.6可将冲压、装配或铸造中产生的残余应力映射到疲劳软件中，进行疲劳寿命分析。

★2.5.7单节点多核并行功能，无核数限制，并且无需额外费用。

2.5.8能够在时域和频域范围内分析特种设备结构的疲劳性能并给出预估结果及数据。

★ 2.5.9拥有频域载荷谱曲线处理和分析方法，拥有SSD 和 PSD处理和分析方法。

2.5.10可基于至少200000个顺序应力状态，进行疲劳寿命分析。

2.5.11最少提供300种以上通用疲劳材料数据库，包含不锈钢、钛合金等。

2.5.12与当前主流CAE软件具有无缝接口，可以直接进行数据的导入和导出。

2.5.13要求对于输入和输出的超大文件，无文件大小限制。

2.5.14信号修改和再生：信号编辑；线性和非线性再缩放；乘除法，加减操作：对于数据文件和结果文件，包括三维直方图；信号和结果的集成和分化；扰动数据移除；数学函数，包括三角函数和其他函数；添加时间历程；转换三轴信号为正交信号；生成白噪声，正弦和方形波；通过增加可选的塑造和斜坡率，将波峰-波谷文件的单个和多个通道测试信号重新生成；

2.5.15疲劳分析载荷信号处理，可采用雨流计数法；

2.5.16疲劳测试信号可进行幅值分析和频率分析处理，过滤掉较小的载荷循环；

2.5.17可对复杂的块数据载荷进行分析，对于每个载荷条件，生成一个载荷的有限元结果数据集的循环块；

2.5.18还可对载荷历程和序列载荷进行组合使用；

2.5.19定义载荷文件，其中可包含一系列载荷块，每一载荷块又可定义一系列的载荷历程和序列载荷数据的组合；而序列载荷数据是随时间变化载荷引起的应力数据的变化；

2.5.20可进行序列工况的疲劳分析，数据集序列可以是一个瞬态分析的结果，也可以通过一系列离散事件来生成；如对发动机曲轴不同转角下的多个求解结果进行疲劳分析；

2.5.21能有效处理FEA分析的弹性应力结果和弹塑性应力结果，可组合多个载荷的时间历程；迭加多轴加载的时间历程，从而在模型每个位置上都产生一个应力张量的时间历程；

2.6结构无参优化功能要求

★2.6.1 软件必须支持结构优化，能为概念设计和详细设计提供丰富的优化方法，包括拓扑优化、起筋优化、尺寸优化、形状优化等。

2.6.2具有支持Abaqus、ANSYS、MSC Nastran等FEA求解器进行结构优化的能力：结构减重；增加结构的刚度和动力性能；最小化结构在几种载荷工况下的最大应力；结构优化可以考虑制造约束；可以基于位移/力/共振频率实现结构优化。

2.6.3优化时可充分考虑结构的质量、体积、重心、型心、模态、刚度、应变能、位移、强度、频率响应、反力、反力矩、内力、内力矩、惯性矩等各种指标；

2.6.4具有基于结构设计空间、载荷边界条件、加工工艺参数（拔模角度、增材制造支撑角、刀具孔径等）、以及设计目标（最大、小化某目标参数）实现初始拓扑设计，并对拓扑结果进行校核计算。

★2.6.5对于钣金件装配体结构进行板料厚度优化，同时适用于钣金件等厚度、非均厚度优化。以实现在保证结构刚度的前提下实现重量最轻。

★2.6.6通过钣金件起筋优化，实现在不改变钣金件厚度的前提下，提高钣金件刚度。

2.7参数优化功能要求

2.7.1具有支持Microsoft Office、计算器、COM、PBS、OS Command、文本解析、以及其他主流CAE仿真软件的接口。

★2.7.2软件优化分析模型分为仿真流和数据流向分离的方式，仿真流程和数据流程分开在不同的界面中操作与展示、确保界面干净，分类清晰。

2.7.3软件要支持多专业分析之间的数据传递与映射，支持连续变量和离散型变量、支持参数单位量纲的标注、以及参数含义的标注。

★2.7.4软件要支持多维数组类型 (一维、二维、三维、四维) ，同时软件也有支持集合类型参数。

★2.7.5软件要支持定义文件参数，支持文件在仿真流程中进行自动化传递。

2.7.6软件支持仿真输入输出的大文件解析。

2.7.7软件需提供软件需提供如下后处理分析功能：主效应分析、交换效应分析、前沿解(Pareto)分析、过程分析、参数频率分析、2聚类分析、3降维分析、线性分析、归一化分析、拟合分析、决策分析、模型精度分析、工程数据挖掘。

★2.7.8仿真流程定义中需支持加入逻辑判断条件。支持多层嵌套。

★2.7.9 对设计矩阵要能够按提供的过滤条件对设计矩阵进行过滤。

★2.7.10 软件需提供专用组件，能直接对比两条曲线(如仿真曲线，实验曲线)功能，无需客户编程，能可视化实现数据拟合。

2.7.11具有试验设计（DOE）功能。通过试验设计计算能够：对输入对响应的影响进行排序；捕获响应灵敏度；确定参数的相互作用；估计优化设计；生成响应面模型。

2.7.12实验设计功能需提供用户定义矩阵法、Box-Behnken、Central Composite、Fractional Factorial、Full Factorial、Latin Hypercube、Optimal Latin Hypercube、Orthogonal Array、Parameter Study、数据文件方式。

2.7.13软件需具有：多目标优化算法、单目标算法、数值型优化算法、智能算法、全局优化探索方法等多种类型的优化算法

★2.7.14 软件需提供纯智能的优化算法，能适用于多种不同的优化问题，无需工程师了解任何优化知识就可以使用的算法。

2.7.15软件提供优化策略定制方式，允许客户根据优化问题的复杂程度和规模；对优化策略进行定义；按着用户的定义中的优化策略进行寻优。进一步提供优化精度。

2.7.16稳健性设计方面随机变量的随机分布定义需支持以下形式：Discrete-Uniform、Exponential、Gumbel-largest、Gumbel-smallest、Lognormal、Normal、Skewed Normal、Triangular、Uniform、Weibull。

2.7.17使用最小二乘的方法获取响应面近似模型，可以支持构造线性，二阶，三阶，四阶模型。

★2.7.18优化分析软件提供6σ稳健可靠性优化分析，能直接指定σ水平进行稳健可靠优化。

★2.7.19优化分析软件需提供标准的Taguchi稳健设计优化方法。

2.7.20多参数变量情况下能够通过软件进行分析设计变量对目标变量的参数敏感度分析。

2.7.21支持实验数据与模型计算结果对比，分析它们之间的差异，采用优化技术，调整模型参数，来修正计算模型，从而保证计算模型的计算结果与实验结果的差异在允许的范围内；进而探索分析输入变量的性质与变化规律。

标项9

序号45  阀门一体校验台  数量4台

（一）功能需求

设备功能满足常压罐车用内外置呼吸阀、安全泄放装置、安全阀、真空阀校验需求；

（二）主要技术参数

★1.满足如下安全附件检验需求

①呼吸阀

呼吸阀正压开启测试压力：6～12KPa

呼吸阀负压开启测试压力：-2～-4KPa

呼吸阀正压密封测试压力：实测正压开启压力的0.8倍

呼吸阀负压密封测试压力：实测负压开启压力的0.8倍

呼吸阀颠覆性测试压力：高于实测正压开启压力22KPa

②真空阀

真空阀开启测试压力(负压)：≥21KPa，且小于罐体设计外压力

真空阀密封测试压力(负压)：实测负压开启压力的0.8倍

③ 安全阀

安全阀开启测试压力(正压)：0.1～0.45MPa（根据需求调节）

安全阀密封测试压力(正压)：整定压力＜0.3MPa时取（整定压力-0.03）MPa，整定压力≥0.3MPa时，取整定压力*0.9倍。

④人孔盖

人孔盖紧急泄放测试压力(正压)：21～35KPa

人孔盖密封测试压力(正压)：≥21KPa/16.8KPa

⑤罐体试验

2.罐体压力试验0～0.4MPa

★3.阀门一体校验台采用内置传感器结合工控机，并通过自动化阀门控制检测过程；设备内管路承压范围不低于0.8MPa；

4.阀门一体校验台设备处理器核心处理能力2.0G以上并具有6个以上串行通讯接口；采用1024×768以上分辨率彩色触屏显示器；

★5.阀门一体校验台设备主尺寸宽度×厚度×高度在2300×660×2000mm内；

★6.阀门一体校验台设备压力传感器选取0-1 MPa，0.4级以上精度等级，响应时间不低于1s；

★7.阀门一体校验台控制阀输出通径4.5mm以上，压力调节范围0-0.8MPa；

序号46　摄像充电磁轭探伤仪 数量3台

（一）功能要求

★1.采用无线一体机，无任何外部接线，集磁探、供电、照明等功能于一体，现场检验用携带重量不超过1.6kg（含一组电池）；

★2.配置特制调节量爪工具，使得探头脚调整方便、容易、快捷，量爪调节范围0-270mm。

★3.磁轭探头集成有高亮度LED照明和紫外光源，具备黑白光切换功能，可用于照明和探伤图像观察；

★4.智能监测电磁强度，有自动电磁能量泵，有自适应补偿功能；智能监测和动态调节电磁强度，要求恒磁输出，此功能需提供证明材料；保证提升力和灵敏度不受电池电量影响，保证检测灵敏度。

5.仪器只有一个操作按键，集电源接通、加磁、黑白灯切换功能于一体；

6.配置感应式电量显示器；

7.仪器具备自动关机功能，锂电池可更换；具备电池运行自动监视保护器，异常情况时（如温度过高），及时切断电路，防止意外，保障检验安全；

★8.采用电池供电，并配置一套备用电池

9.设备配备专用工具包和检验工具箱；

（二）主要技术参数

| 提升力(任何电量时) | ≥70N |
| --- | --- |
| 灵敏度(任何电量时) | A1-15/100 |
| 磁极中心间距 | 10～170mm可调节 |
| 白光强度 | ≥2000Lux |
| 紫外光 | ≥8000uW/cm2 |
| 工作暂载率 | 100% |
| 满电工作时间 | 2天 |
| 电池配备方式 | 可更换 |
| 专用充电器 | 16.8V/1A/100～240VAC |
| 充电时长 | 4～6h |

（三）仪器配置

主机(无电池) 1个、专用电池2个、专用充电器2个、调脚工具1个、正斜脚1对、专用工作包1个、使用说明书2份、合格证1份、仪器箱1个。

序号47　超声波探伤仪 数量4台

（一）使用范围：按NB/T47013.3-2015要求开展金属材料的超声波检测。

（二）主要技术要求

1.增益范围：110dB,0.1,0.5,2.0,6.0步进。

2.频带范围：0.4～20MHz，硬件实时采样采样频率：160MHz。

3.探测范围：0～10000mm(钢中纵波)。

4.探头方式：单晶，双晶。

5.水平线性：≤0.1%。垂直线性：≤3%。

6.分辨力：≥32dB。灵敏度余量：≥62dB。

7.显示：不小于5寸TFT LCD彩色液晶显示器。

8.外形尺寸：不超过253mm(高)×157mm(宽)×48mm(厚)。

9.连续工作时间：≥7小时（锂电池供电）。

10.工作温度：-20℃～50℃。

11.动态范围：≥34dB。

12.实时记录功能。

13.探头线2根，直探头斜探头各1个。

14.充电器及电池各1个。

15.仪器箱及仪器包各1个。

16.通讯线及随机光盘各1个。

★17.三年质保。

序号48　便携式磁探仪 数量4台

1.仪器设备性能需符合NB/T47013.4-2015的要求。

2.当使用磁轭最大间距时，交流电磁轭至少应有45N的提升力。

3.电源供电方式采用电池供电，能连续稳定工作4h以上，电池具有可互换性，1机配2块电池。

4.磁轭间距可调范围75～200mm。

5.磁极配有直角和斜角各一对，配拆卸螺丝刀。

6.具有一定的防尘、防水配置，能有效保护插座。

7.电池能够显示电池剩余电量。

序号49　 真空计 　 数量2台

1. 采用便携电源或电池供电，优先采用电池，充电后可连续操作4小时以上。

★2.配置一个DB-20校准规管和一个DV-6R热偶规管；

★3.兼容主流规管ZJ-10C、ZJ-51、ZJ-54D及DV-4、DV-6真空规管，满足电离/电阻/电偶型真空规管检验；

★4.测量单位可在Pa和Torr之间转换，显示位数，4位LCD；

5. 除DV-4外，量程测量范围最小值0.2Pa以下；

★6. 测量范围

热偶规管：  ZJ-51/M007B（0.1～300）Pa；

ZJ-54D（0.1～2000）Pa；

DV-4 (1.3～3000）Pa；

DV-5 （0.013～20）Pa；

DV-6 （0.13～180）Pa；

电阻规管：ZJ-52T（1×10-1～1×105）Pa；

电离规管：ZJ-10C（5×10-4～6×101）Pa；

7.配置方便携带的设备工具箱。

标项10

序号50　球罐外壁打磨机器人　数量2套

一、主要功能

大型球罐外表面焊缝除漆作业。

二、主要技术参数和性能要求

1、作业前的情况：在役状态，去除保温层。

★2、超高压水除漆，高压水压力可调；除漆后被检工件表面露出金属光泽；

3、永磁配合负压吸附，电驱驱动行走，可直行、可后退、可转向，可调速，可急停；

★4、具备污水回收功能，回收效率不小于95%，无返绣；

5、持续作业效率不低于25平米/小时；

★6、除漆宽度400mm以上,焊缝两侧各200mm以上；

7、穿越盘管：盘管高度在450mm以上时，可以自由通过球罐的盘管；

8、机器人可爬行作业的距离不小于50m；

9、吸附方式：永磁铁断电后设备能保持磁力吸附，不会发生坠机事故；

10、机器人在空载（不除漆）时移动速率最大不小于3m/min，并且速度可以调节；

★11、机器人具有焊缝自动跟踪功能，沿着焊缝方向运动的偏移量不能超过10mm/m；

12、机器人配有视频监控设备，前后增加高清摄像头，用于观察打击效果；

★13、安全要求：具有防止发生掉落、下滑事故的保护功能，以保证工作时机器人不发生掉落下滑事故；

14、机器人应该具有方便施放和回收的人工把手，应该用非人工方式托举施放到球罐上。

15、15mm以内高度越障无问题；

★16、曲面半径适应：满足1000m³以上罐体作业需求；

17、机器人本体重量： 80Kg以下；

18、设备供电：220V，供电电线长度不小于50米，线缆在机器人连接处应该具有良好的保护装置；

19、机器人电源插头采用防爆插头；

20、机器人控制器及本体应该具有一定的防水防尘功能；

21、所用耗材采用国内机电市场容易采购到的耗材；

22、高压水泵：

（1）除锈时出口工作压力不小于2500Bar；

（2）高压水泵到机器人的距离超过80m；

（3）高压水泵采用柴油机方式。

三、验收测试要求

1、关键参数和功能的测试：由甲方提供实际作业现场测试条件，机器人除漆效果、作业速度、运动性能等关键参数和功能在实际作业条件下测试。

2、综合作业性能的测试：由甲方提供实际作业现场测试条件（以3000立方的球罐为例），持续作业时间不少于6小时（不计作业前准备时间），在此期间设备需保证无故障（耗材更换除外），整体焊缝作业长度不小于100米，且焊缝包括周向环焊缝、赤道带焊缝、上级板焊缝、上温带焊缝。

四、其他要求

1、本产品为定制化产品，。基于双方共同设计的产品方案所形成的相关知识产权应该由双方共享。本产品交货期为合同签订后6个月。质保期为产品验收合格后12个月。

2、采购含2台套机器人（含机器人本体、电控箱、遥控器），以及超高压泵一台、回收泵一台等辅助设备

标项11

序号51  电感耦合等离子发射光谱仪  数量1套

（一）技术指标

1.仪器工作环境要求：

1.1电压：220VAC±10%

1.2室温：15-35℃

1.3相对湿度：20%-80%

2.仪器总体要求：一分钟内快速分析几十种元素含量，样品用量少，消耗成本低。仪器必需包括高频发生器、等离子体及进样系统、分光系统、检测器、分析软件和计算机系统，全自动控制。

3.进样系统

3.1炬管：采用无需手动连接等离子气，可拆卸式炬管。

3.2雾化器：高效同心雾化器；

3.3雾化室：旋流雾化室；

3.4废液安全在线自动监控：有废液传感器，能对仪器状态进行实时自动的监控，保障数据准确及仪器使用安全；（提供软件截图证明材料）

3.5蠕动泵：≥3通道

3.6气路控制：配置3路高精度质量流量计，由ICPOES软件直接控制，包括冷却气、辅助气、雾化气。精度0.01L/min；

4.等离子体

4.1等离子体观察方式：炬管垂直放置，双向观测，在一次分析中同时给出水平和垂直观测的结果；

4.2 RF发生器：固态发生器，直接耦合、自动调谐，变频，无匹配箱设计，耦合效率≥76%。

★4.3发生器频率：不大于30HZ；

4.4 RF线圈：具有聚四氟乙烯保护层设计，如果没有则需提供10套RF线圈。

4.5 RF发生器必须采用外部水循环冷却，以达到更好的冷却效果。

★4.6设备无需采用空压机等额外设备处理等。

5.光学系统

▲5.1光室必须具有精密恒温功能。

5.2光室类型：精密恒温的驱气型光室，控温精度小于±0.2℃，驱气量≤1L/min

5.3单色器：中阶梯光栅和棱镜二维色散系统，高能量，为保证仪器测试的稳定性，光栅和棱镜等内光路部件位置固定不动，在光谱仪全波长范围内一次曝光同时测定所有元素；

5.4波长范围：必须包含167-820nm，全波长覆盖，可测Al167.079nm，P178.2nm，B182.6nm,Na818.326nm。

5.5光学分辨率（FHW）：As189.042nm半峰宽≤0.008nm，Ca393.366nm半峰宽<0.017nm，Ba614.172半峰宽<0.024nm, K766.490nm半峰宽<0.035nm（分辨率和检出限指标须在相同条件获得）

5.6为保证光学系统的稳定性和最佳的光通量，焦距≤320mm

★5.7波长范围内可用波长谱线大于50000条。

6.检测器

6.1带高效半导体制冷的固体检测器，在光谱仪波长范围内具有连续像素，能任意选择波长，且具有天然的防溢出功能设计。

★6.2检测单元：≥3,500,000个检测单元。

★6.3检测器读取速度：≥2MHz

6.4像素分辨率：≤0.002nm

★6.5检测器具有三级半导体制冷系统，检测器制冷温度≤-42℃，启动时间< 3分钟。

7.分析软件

7.1 基于网络化连接与控制的多任务、多用途操作平台. 符合21CFR Part 11的要求，具有登录口令保护，多级操作权限设置和网络安全管理，具有历史记录和电子签名、自动备份等功能；

7.2软件操作方便、直观，具有定性、半定量、定量分析功能；

7.3具有同时记录所有元素谱线的“摄谱”功能，可快速定性和半定量分析, 并能永久保存和自动检索操作软件,并可永久保存和日后再分析

7.4具有元素间干扰校正技术和实时背景扣除等不少于三种干扰校正技术；

7.5仪器诊断软件和网络通讯，数据再处理功能；

7.6兼容多种仪器控制，与ICP-MS,HR-ICP-MS,NSX, Quad-ICP-MS等8种仪器使用同一软件控制平台，能有效减少培训成本；

7.7软件模块化设计，仪器和辅助插件整合在单独的工作流程中。除了仪器插件，软件还为自动进样器、自动稀释器系统配有集成插件；

7.8支持Excel，XML,CSV数据导出,可直接与LIMS系统对接。

8.分析性能

8.1分析速度：≥每分钟70个元素或谱线，而且每条测量谱线的积分时间≥10秒；

8.2样品消耗量：< 2ml，测定大于70个元素；

8.3谱线灵活性：可对分析元素的任何一条谱线进行定性、半定量和定量分析，便于分析研究；

8.4测定谱线的线性动态范围：≥106（以Mn257.6nm来测定，相关系数≥0.9996），

8.5内标校正：同时的内标校正，即内标元素和测量元素必须同时曝光；

8.6精密度：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，重复测定十次的RSD≤0.5%；

8.7稳定性：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，不使用内标校正，连续测定4小时的长时间稳定性RSD＜1.0%；

★8.8开机时间短，冷启动30分钟，光室内光学系统即可达到恒温，且控温精度小于±0.2℃，可稳定出数据。

二、配置要求

1.电感耦合等离子发射光谱仪主机：1套；

2.循环水冷装置：1套；

3.仪器工作站（CPU为i5及以上处理器，8G及以上处理内存，1T及以上硬盘，21寸液晶显示器）：1套；

4.激光打印输出设备：1套；

5.石英炬管：3套；

6.中心管：3套；

7.进样系统O型圈：3包；

8.耐HF酸PFA雾化器3套

9.耐HF酸PFA雾化室3套

10.耐HF酸中心管3套

11.进样泵管：3包；

12.废液泵管：3包；

13.操作软件：1套；

14、提供仪器使用的UPS不间断电源

三、售后服务与培训

1、保修3年; 保修期内要求全部免费，并提供原厂3年质保文件

2、随机提供必要的操作和维护工具，提供3年用备品备件，列出详细清单及建议更换频率。

3、 软件升级：在保修期内，应免费升级软件，同类机型的软件升级国内外应同步。

4、接到用户到货通知后，一周内执行安装调试直到达到验收指标

5、设备安装后在用户所在地对操作人员2人以上进行培训，使其能独立进行常规操作。

6、提出维修后，应4小时内做出维修响应，48小时内上门维修，并提供在保修期内的定期回访（费用全部包括在保修中）

7、仪器安装验收按照相应的国家或国际标准

序号52原子吸收光谱仪  数量1套

★1.仪器主机：

火焰/石墨炉必须采用全自动一体化设计，火焰、石墨炉原子化器无需机械切换，无需调整燃烧头位置和石墨炉自动进样器。

★2.背景校正：火焰使用氘灯背景校正，具有氘灯、交流塞曼、氘灯加塞曼联合扣背景三种校正技术，可校正高达3A的背景，对2A的背景，误差小于2%，对1A的背景，误差小于1%，并可提供验收。

3.光源

3.1灯座：五灯座以上，配备独立电源，可同时点亮5灯预热，自动选择并准直，并可随意预热任意灯位。

3.2空心阴极灯：进口全编码空心阴极灯，可直接用国产空心阴极灯，无需任何转接头，或提供所有所需转接头。

4.光学系统

4.1光路：实时双光束系统，在测量样品时100%通过样品，不采用分光双光束的方式，保证了测试的光通量，保证灵敏度不损失

4.2单色器：采用中阶梯光栅分光系统

4.3色散率：等于或小于0.5nm/mm

★4.4波长：182－900nm，自动选择

★4.5光谱带宽：必须满足0.1、0.2、0.5、1.0nm狭缝，计算机控制狭缝宽度和高度均可自动选择。

5.火焰系统

5.1雾化室：耐酸耐碱材料雾化室，标配耐酸碱的撞击球与扰流器

5.2雾化器：Pt/Ir合金毛细管与四氟乙烯喷嘴雾化器

5.3燃烧头：100mm全钛燃烧头，耐酸耐碱，燃烧头位置可计算机自动优化。

5.4气体控制：燃气流量自动控制并优化

5.5安全监控系统：有火焰状态监控及防回火的安全连锁系统

★5.6灵敏度：5mg/L Cu吸光度≥1A

5.7稳定性：火焰法 RSD ≤0.5%

6.石墨炉系统

6.1控温方式：真实温度控制方式，带电压和光纤双重控温方式，过流保护

★6.2温度范围：室温－2900℃，

★6.3最大升温速率：大于等于3300℃/S

6.4程序升温：20段线性与非线性程序升温，有灰化/原子化温度自动优化功能

6.5石墨管：有多达5种石墨管可供选择，长寿命石墨管（可选择）保证可2800℃下使用2000次

6.6灵敏度：Cd特征质量为0.6pg，Pb为1.5pg,As为5.2pg（均为20ul进样量，使用普通空心阴极灯）

6.7精密度：2ppbCd溶液连续测定七次的RSD≤3%

7.石墨炉自动进样器

7.1样品杯个数：至少60个

7.2进样量：0.5-70μl，最小增量0.5μl

7.3进样精度：≥10μl，精度优于1%

7.4样品注入速度：根据样品黏度，可调节进样速度

7.5热注射功能：200℃热注射

7.6样品浓缩和稀释功能：可自动标准曲线配置，自动进样分析，智能化样品稀释和具有样品浓缩功能

8.石墨炉可视系统通过电脑屏幕可在线显示石墨炉进样和分析全过程，使分析人员一目了然建立分析方法和判断数据结果。

9.数据处理和软件

9.1积分方式：峰高、峰面积积分

9.2数据处理：改变曲线拟合方式后自动计算数据，并自动给出特征浓度

9.3软件：全中文多语言软件

10.空气压缩机：

10.1启动压力大于0.5Mpa

10.2输出流量：0-60 L/min

11.循环冷却水系统：

11.1流速：大于0.7 L/min

11.2压力1.4-6.9 Bar，且压力可调

11.3控温精度：±0.1 ℃

12.配置要求

12.1火焰/石墨炉一体原子吸收光谱仪主机1台

12.2石墨炉自动进样器一台，配石墨炉进样杯5000个

12.3石墨炉可视系统1套

12.4火焰石墨炉原子吸收操作软件1套

12.5静音无油空气压缩机1套

12.6制冷式循环水系统1套

12.7仪器工作站（CPU为i5及以上处理器，8G及以上处理内存，1T及以上硬盘，21寸液晶显示器）与打印机1套

12.8原装同品牌编码空心阴极灯：Cu、Fe、Mn、Zn 、Cd、Cr、Pb、Ni、Mg、Ca、Al

12.9原装同品牌长寿命惰性石墨管 50根

12.10毛细进样针10根

12.11原装石墨锥2套

12.13提供（Cu、Fe、Mn、Zn 、Cd、Cr、Pb、Ni、Mg、Ca、Al）标准溶液一套

12.14提供仪器使用的UPS不间断电源

13售后服务与培训

13.1 保修3年; 保修期内要求全部免费，并提供原厂3年质保文件

13.2随机提供必要的操作和维护工具，提供3年用备品备件，列出详细清单及建议更换频率。

13.3 软件升级：在保修期内，应免费升级软件，同类机型的软件升级国内外应同步。

13.4接到用户到货通知后，一周内执行安装调试直到达到验收指标

13.5 设备安装后在用户所在地对操作人员2人以上进行培训，使其能独立进行常规操作。

13.6提出维修后，应4小时内做出维修响应，48小时内上门维修，并提供在保修期内的定期回访（费用全部包括在保修中）

13.7仪器安装验收按照相应的国家或国际标准

序号53 　离子色谱仪　  数量1套

（一）用途：

用于样品中阴阳离子、有机酸等物质的分析。

（二）技术规格

2.1泵：高性能/低脉冲双柱塞泵。适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。

2.1.1流速范围： 0.01-5.0 mL/min

2.1.2最大压力：5000psi

2.1.3流动相截止阀：标配，方便仪器维护。

2.1.4密封圈清洗：独立的在线密封圈清洗室系统，可升级密封圈自动清洗系统，与分析同步进行，减少密封圈的磨损，延长泵的维护周期。

2.2电导检测器：

2.2.1全程信号输出范围：0.01-15000μS

★2.2.2检测器分辨率：小于等于0.0024nS/cm

★2.2.3检测器耐受最大压力：9 Mpa

2.2.4流速设定值误差：<0.1%

2.2.5流速稳定性误差：<0.1%

★2.2.6信号采集频率：不低于80Hz

▲2.3自动电解连续再生微膜抑制器，具备连续再生电解抑制和化学抑制功能，不需使用蠕动泵，无需外加硫酸进行轮流再生。

★2.4色谱分析柱:同品牌原厂高容量分离柱及相应的保护柱组成，pH 0-14的工作范围，100%兼容反相试剂,使用强酸强碱淋洗液，柱交换量大于260ueq/根，一次进样同时分离样品中的氟离子、乙酸、甲酸、亚氯酸盐、溴酸盐、氯离子、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸根、硝酸、硫酸、柠檬酸，并提供相应色谱图。

2.5柱温箱

2.5.1原装内置柱温箱

2.5.2操作温度范围30 - 60℃或环境+5 - 60℃

2.5.3可兼容250mm和150mm等多种规格色谱柱

2.6软件:

2.6.1色谱控制分析工作站:通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输,可编制分析方式和顺序

2.6.2可使用PDF,EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便。

2.6.3 提供接口，可以与质谱联用

2.6.4可选配虚拟柱软件技术，模拟本公司不同色谱柱对不同离子的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性

2.7在线电解淋洗液发生器。

2.7.1标配有电解连续再生捕获装置，以去除淋洗液中的杂质离子，改善基线漂移

2.7.2梯度产生：高压梯度，可有效避免由于压力过低产生气泡的问题。

▲2.7.3产生方式：在线电解，不得使用在线稀释方式替代，不用手配淋洗液。

2.7.4浓度步进：0.01 mM

★2.7.5梯度精度：0.2%，需提供0.01-100mmol/L KOH缓慢变化的梯度色谱图及6针重复性谱图。

2.7.6梯度准确度0.15%，需提供计量器具型式注册表信息或相关专利文件。

★2.7.7所需淋洗液浓度在软件中直接输入，而非编写百分比等其他非浓度参数。

2.8离子色谱用自动进样器

2.8.1具有同时放置大于等于120个1.5mL样品瓶；

2.8.2单次进样体积：1-100 μL. 步进0.1 μL；100–7500 μL，步进1 μL；

2.8.3单一样品瓶装样后可实现同一样品1-99次重复进样；

2.8.4可安装1-2个六通阀或十通阀，实现顺序进样、样品前处理、馏分收集与再次进样等功能；

2.8.5样品瓶带有样品瓶盖，自动进样器带有样品保护外壳，可手动开关。

3. 配置要求

3.1 离子色谱仪主机 1套

3.2 电解淋洗液发生装置 1套

3.3 KOH淋洗液罐  1个

3.4 阴离子抑制器  1 个

3.5 阴离子分析柱及保护柱 1 套

3.6 阴离子捕获器 1个

3.7阳离子抑制器1个

3.8阳离子分析柱及保护柱1套

3.9 色谱分析软件 1套

3.10 样品瓶 2000个

3.11自动进样器 1套

3.13配置Na+，F-，Cl-，NO2-，NO3-，PO43-，SO42-标准溶液

3.12 仪器工作站（CPU为i5及以上处理器，8G及以上处理内存，1T及以上硬盘，21寸液晶显示器）及打印机 1套

3.13  离子色谱ICS2100电导池1个

3.14提供废液桶

3.15过滤样品用得有机系微孔（0.45μm 或 0.20μm）过滤头1000个

4、后服务与培训

4.1 保修3年; 保修期内要求全部免费，并提供原厂3年质保文件

4.2随机提供必要的操作和维护工具，提供3年用备品备件，列出详细清单及建议更换频率。

4.3 软件升级：在保修期内，应免费升级软件，同类机型的软件升级国内外应同步。

4.4接到用户到货通知后，一周内执行安装调试直到达到验收指标

4.5 设备安装后在用户所在地对操作人员2人以上进行培训，使其能独立进行常规操作。

4.6提出维修后，应4小时内做出维修响应，48小时内上门维修，并提供在保修期内的定期回访（费用全部包括在保修中）

4.7仪器安装验收按照相应的国家或国际标准

标项12

序号54　 电感耦合等离子体质谱仪 　数量1台

1、应用范围

仪器能适用于各应用领域中各种样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务

2、数量

电感耦合等离子体质谱联用一套

3、技术要求

3.1 工作条件

电源：适用中国国内电源及环境条件；

3.2 设备总体要求

3.2.1软件全自动控制，留有扩展接口

3.2.2直接与液相色谱、离子色谱联用。

3.3 真空系统

3.3.1 分子泵抽力：≥400L/s；

3.3.2 工作状态真空度：≤9×10-7mbar，强大的四级真空系统。关机后24小时冷启动至工作所需要的真空度时间≤15分钟；

3.4 进样系统

3.4.1蠕动泵：蠕动速度可调，≥3通道；

3.4.2雾化器：耐盐高灵敏度同心雾化器；

★3.4.3配置高灵敏度同心雾化器和小体积旋流雾室进样系统，同时标配半导体控温系统。

3.4.4炬管：可拆卸式中心管设计，方便针对不同样品类型选择并更换合适尺寸的中心管；

3.4.5仪器主机包含由质量流量计控制的气路模块分别为等离子气，辅助气，雾化气、附加气路及碰撞反应池气路，可实现氩气自动稀释及有机样品加氧分析，附加气路流量0-1000ml/min，0.01ml/min连续可调，其中附加气路可实现高盐样品直接上机分析，气体稀释≥100倍，补偿气加入雾室中配合原有的载气共同提升细气溶胶传输效率，从而大幅提高仪器灵敏度，

3.5 射频发生器

★3.5.1具有工作线圈和接口的二次放电消除功能，采用无需屏蔽炬设计的虚拟接地技术，无需屏蔽炬等额外消耗品。

3.5.3具有等离子体可视系统：可以从实际观测窗中实时全彩监测等离子体、锥口和中心管状态，便于样品分析和维护确认，方便方法开发。

▲3.5.4可以实现在RF发生器功率小于450W的条件下，采用冷焰模式分析1ug/L以下含量的K、Na、Ca、Fe、Cu等元素

★3.5.5射频发生器功率＜34MHz

★3.6 接口

接口部分应由不少于两个锥组成，采样锥孔径≤1.2mm，截取锥孔径≤0.60mm；采样锥与截取锥之间不得使用任何气体，若截取锥配有嵌片，须另配不少于3套稳健嵌片以备更换。

3.7离子透镜系统

3.7.1配备提取透镜及偏转透镜，保证仪器灵敏度及去除基体干扰，离子透镜彻底免维护。

★3.7.2在等离子体之后，四级杆之前配备90°偏转设计。通过电场作用使样品离子产生90°偏转，剔除中性粒子和光子，以降低背景噪音。为抑制偏转时空间电荷效应带来的离子束展宽，同时具备离子束三维聚焦功能，提高离子传输效率。

3.8 碰撞反应池技术

▲3.8碰撞反应池至少包含二路气且配置二路或以上质量流量计，在一个方法里可以同时使用三种模式：无气体模式，氦气碰撞气体和反应气体，无需手动切换气体

▲3.8.2在碰撞反应池内部或前端有一套四级杆质量过滤装置。

3.8.3三种工作模式：标准模式、动能甄别碰撞模式和四级杆动态带宽调谐质量过滤反应模式。

3.8.4在碰撞反应池中可以使用99.999%的纯气体，必须可以使用He、NH3、O2等碰撞反应气体。

▲3.8.5碰撞/反应池干扰消除能力：要求在无须使用如CH4或H2或O2或NH3气等反应气体模式下，可通过He碰撞模式直接将干扰彻底消除，获得78Se的DL≤5.0ppt，BEC≤5.0ppt，同时在优化氦气碰撞模式流速下，78Se的BEC达到2.0ppt，（需提供对外正式公布的宣传资料或技术指标或检测报告）；如果必须在反应模式下实现以上DL和BEC要求，碰撞/反应池必须额外配置两路反应气路，并且由单独的质子流量计分别控制流量，实现在同一方法中的在线自动切换。

3.9 检测器

3.9.1脉冲模拟双模式同时型电子倍增器，可在一次进样过程中同时完成扫描和跳峰分析（定性和定量分析），同时可自动在模拟和脉冲模式之间实现切换。

3.9.2保证ICP-MS检测器使用寿命在10年以上，且寿命越长越好，10年内检测器发生故障，需免费更换检测器；如无法保证需至少额外配置1个原厂检测器备用；

3.9.3针对样品中不同元素浓度高低，具有智能稀释技术，动态线性范围9个数量级。（提供软件截图）

3.10 设备整体性能

★3.10.1质量范围：2～258 amu及以上。

★3.10.2质量分辨率：最小分辨率达到≤0.2amu。

3.10.3质量校准的稳定性：应优于≤0.025amu/24小时。

3.10.4长期稳定性：1-10 µg/L 的混合多元素溶液，不加内标，每10分钟测量一次，在不同分析模式间测试，2小时稳定性RSD <3% 。

3.10.5检测器线性动态范围： 10个数量级

★3.10.6质量分析器驱动频率：≤2.3 MHz

3.10.7标准模式下仪器灵敏度

3.10.7.1低质量数（Li）：≥50M cps/ppm

3.10.7.2中质量数（In或Y）：≥200M cps/ppm

3.10.7.3高质量数（U或Tl）：≥200M cps/ppm

3.10.8 仪器检出限

3.10.8.1 轻质量元素: Be ≤0.5ppt

3.10.8.2中质量数元素：In或Y≤0.1 ppt

3.10.8.3高质量数元素：U或Tl≤0.1 ppt

★3.10.9背景：≤1.0 cps （在质量数4.5 amu处实测背景）

3.10.10稳定性

3.10.10.1短期稳定性（RSD）：≤2%短期稳定性（RSD）（须在1ppb 标准溶液中测定，指标元素覆盖从低到高质量数范围）

3.10.10.2长期稳定性（RSD）：≤3% (2 hrs) （须在1ppb 标准溶液中测定，指标元素覆盖从低到高质量数范围）

3.10.10.3同位素比精度（RSD%）(107Ag/109Ag) ≤0.1%

3.10.11 高盐进样系统：

3.10.11.1高盐测试指标：气体(如Ar气)稀释，标准模式(No Gas)下，氧化物产率CeO+/Ce+ ≤ 0.3%；

3.10.11.2.稳定性指标：3.0% NaCl溶液中含10ppb的Pb、Cd、As、Cu、Zn等目标元素，连续进样1h，分析次数大于20次，各目标元素测定结果RSD≤5%（需提供对外正式公布的宣传资料或技术指标或检测报告）；

★3.10.12 超痕量分析和超高灵敏度检测能力：同一分析方法，元素检测限和灵敏度须达到如下要求，238U检出限<0.005 ppt，238U灵敏度>1200 Mcps/ppm（需提供对外正式公布的宣传资料或技术指标或检测报告）；

3.11软件

3.11.1工作站软件可同时控制ICPMS和色谱仪，并进行数据采集和处理，可采集各仪器供应商所提供色谱仪的数据信号并进行数据处理。可根据用户不同要求作出各自工作报告。可汇标准物的RSD、样品的平均值、色谱图等为一体，以多种格式满足各种要求。方法编辑可自动完成，并立即反应在状态讯息中；可在分析期间延长分析运行时间，简化方法开发过程。

4、配置要求

4.1仪器配置要求

4.1.1四极杆电感耦合等离子体质谱仪器主机一台，仪器主机必须包括：进样系统、离子透镜系统、碰撞池系统、检测系统、真空系统，确保仪器安装后无需其它备件就可以运行。

4.1.2高效半导体控温装置1套；

4.1.3中英文操作软件1套

4.1.4仪器工作站为市场最先进的名牌商用机配置，Intel酷睿i5及以上，16GB内存，1T以上硬盘，23”液晶，带有原装正版英文专业版WINDOWS 10计算机操作系统 1台；

4.1.5仪器配套激光打印机1台；

4.1.6原装同品牌冷却循环系统1套

4.1.7 自动进样器（200位以上）1套

4.1.8原装自动进样器防尘罩1套

4.1.9除标配进样系统之外另配高盐进样系统1套

4.1.10耐氢氟酸进样系统

4.2除标配之外耗材要求：

4.2.1采样锥 2套

4.2.2截取锥 2套

4.2.3石墨垫圈 30个

4.2.4进样泵管  4包（12根/包）

4.2.5废液泵管 4包（12根/包）

4.2.6特氟龙废液管 5包（5m/包）

4.2.7内标管4包（3m/包）

4.2.8全氟聚醚泵油（保证设备10年的使用）

4.2.9石英炬管3个

4.2.10石英中心管3个

4.2.11耐HF酸PFA雾化器2套

4.2.12耐HF酸PFA雾化室2套

4.2.13蓝宝石中心管2套

4.2.14铂金采样锥3套

4.2.15铂金截取锥3套

4.2.16原装ICP-MS调谐液、多元素标准溶液、内标溶液

4.12.17冷等离子体透镜组件1套

4.12.18冷等离子体透镜组件专用截取锥1套

4.12.19镍超截取锥（如有） 4套

4.12.20石英雾化器（其中2套为标配型号、1套耐高盐型号）3套

4.12.21 UPS不间断电源 （15KVA，1h） 1套

4.12.22 高精度移液枪4支

4.12.23 高精度瓶口分液器8支

5、售后服务与培训

5.1 保修3年; 保修期内要求全部免费，并提供原厂3年质保文件

5.2随机提供必要的操作和维护工具，提供3年用备品备件，列出详细清单及建议更换频率。

5.3 软件升级：在保修期内，应免费升级软件，同类机型的软件升级国内外应同步。

5.4接到用户到货通知后，一周内执行安装调试直到达到验收指标

5.5 设备安装后在用户所在地对操作人员4人以上进行培训，使其能独立进行常规操作。

5.6提出维修后，应4小时内做出维修响应，48小时内上门维修，并提供在保修期内的定期回访（费用全部包括在保修中）

5.7仪器安装验收按照相应的国家或国际标准

四、根据本项目的特点，投标文件中提供：

4.1所提供产品的品牌及技术性能参数、功能等；

4.2确保供应货物质量的设施及措施；

4.3安装、调试、验收的方案和措施；

4.4质保期、质保期满后备品备件及人工维修费用的价格承诺；

4.5技术支持及售后服务等；

4.6招标文件及评分标准规定的其他要求。

# 第五章  合同主要条款

# 浙江省特种设备科学研究院采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

合同编号:

浙江省特种设备科学研究院

仪器设备采购合同

项目名称：

买    方：

卖    方：

签署地点：

签署时间：

浙江省特种设备科学研究院对（项目名称）              进行公开招标采购（招标编号：           ，）。经采购人定标，确定为（项目名称、标项序号）              的中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

采购文件、报价文件、询标记录、成交通知书、采购合同、合同补充条款或说明（按从后往前的顺序解释）。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3、合同标的及数量(单价数量，总价)

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 制造商 | 单价 | 总价 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

4、合同总价

合同总价为人民币（￥）。

5、付款方式：

本合同的付款方式在合同特殊条款中规定。

6、交货时间及交货地点

合同产品的交货时间和交货地点详见合同特殊条款。

7、合同的生效

本合同在使用方与卖方最终确定产品数量、规格型号后，且经买卖双方法定代表人或授权代表签字盖章并在卖方提交履约保证金后开始生效。

| 采购方：浙江省特种设备科学研究院 名称（印章）： 全权代表（签字）： 邮政编码：310020 电话：0571-86026413 传真：0571-86026181 开户银行：中国农业银行股份有限公司杭州分行 账号：19048101040010845 税号：12330000470027240N | 卖方： 名称（印章）： 全权代表（签字）： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 税号： |
| --- | --- |

## 一、合同通用条款

1、合同产品的名称、技术规范和数量应与中标通知书、采购文件及被采购人接受的偏离表相一致。

2、产品的质量、技术标准

合同产品的质量、技术标准按招投标文件规定，如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）或国际标准执行。没有国家或专业（部）或国际标准的，按企业标准执行，如国家标准、专业（部）标准、国际标准、企业标准规定不一致，则按较高标准执行。

3、专利权：卖方对一切可能的侵权指控负责。

4、产品包装：为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由卖方承担一切责任。每一包装箱内必须附有装箱清单。

5、唛头

5.1卖方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

1）收货人；2）产品名称；3）合同号；4）品目号和箱号；5）到达站或到货地点；6）外形尺寸（长×宽×高），以厘米计；7）毛重、净重（公斤）。

5.2不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。

5.3卖方应根据设备特点， 在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

6、质量保证

6.1卖方保证所提供的仪器设备是全新的、未使用过的，适宜于采购文件规定的工作条件。

6.2卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为采购人提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

6.3卖方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、运输、装卸、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

6.4卖方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使采购人满意的使用性能和使用寿命。

7、质量保证期

产品调试后经用户确认合格次日起   个月（以采购文件、投标文件及询标记录中的最长时间为准）。

8、合同转让和分包

8.1未经买方书面同意，卖方不得将合同转包给第三方。

8.2卖方在投标书中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

8.3虽然卖方在投标书中对外购或外协的零部件作了说明且得到采购人认可，但卖方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

9、合同修改

9.1买、卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

9.2除非买方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

10、产品质量责任

10.1设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中，如发现设备存在质量问题的，由卖方负责修理、更换，并在买方指定期限内使得产品符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的一切经济损失。如卖方未在上述期限内使得设备符合质量要求的，买方有权解除合同，并要求卖方支付合同总价20％的违约金。

10.2在质保期内，设备在使用过程中发生质量问题，卖方在接到买方通知后，应立即派人赴现场处理设备质量问题。

10.3由于买方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

11、交货责任

11.1卖方交付设备数量、规格、型号等不相符合的，买方有权全部或部分不予接受，卖方应按约定数量、规格、型号要求予以更换，至卖方交付全部符合约定规格、型号要求的设备之日，视为实际交货日期。

11.2如设备在开箱检验时，即发现质量问题，买方有权全部或部分不予接受，买方交付符合合同约定的全部设备之日，视为实际交货日期。

11.3卖方因存在设备数量、规格、型号、质量问题不能按期交货，买方同意延长交货期限的，不排除卖方因迟于本合同约定日期交货的逾期违约金支付义务。

11.4卖方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，按总价的3‰支付违约金。但整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算违约金。逾期交货的违约赔偿最高限度为迟交货合同总价的3％，如违约金达到最高限额时投标人仍不能交货，买方有权解除合同。

12、卖方不能交货或买方中途退货

12.1卖方逾期交货超过一个月，视为卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按不能交货部分货款的20％计算。但整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算违约金。

12.2买方无正当理由不得中途退货，否则应赔偿由此造成的卖方的一切实际损失。

12.3经买、卖双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货者不在此例。

13、付款责任

如果买方未按合同规定的时间支付货款给卖方，则买方应向卖方支付由此产生的违约金，每逾期一天，违约金按拖欠金额的1‰计算，逾期付款的违约金最高限度为合同总价的3％，如违约金达到最高限额时买方仍不能付款，卖方有权解除合同。

14、解除合同

14.1买方在卖方存在如下违约情况时，有权解除合同：

1）卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部符合规格、数量、型号要求的设备，并在收到买方的违约通知后10天内未能纠正的。

2）未经甲方书面同意，擅自将合同转让或分包出去。

3）破产或无力偿还债务，收到法院对卖方发出的宣告破产并指定破产财产管理人的命令或与债权人达成有关协议，或为了其债权人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业或停业清理。

4）卖方交付的仪器设备存在质量不符合要求的情况，并在买方指定的期限内仍未予纠正。

14.2卖方存在14.1条的违约情况，无论该违约是全部还是部分违约，买方均有权解除全部合同。

14.3在买方部分解除合同的情况下，并不解除卖方按10.1条规定对已交货部分设备应负的产品质量责任。

14.4卖方在买方存在如下违约情况时，有权解除合同：

1）如果买方破产或无力偿还债务，收到法院对他发出的宣告破产并指定破产财产管理人的命令或与债权人达成有关协议，或为了其债权人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业或停业清理。

2）未按合同规定支付货款，在收到卖方违约通知10天后未纠正其过失。

14.5任何此类因解除合同而导致的合同终止均不应损害本合同项下买方的任何其它权利。

14.6因买方违约导致合同解除的，买方应负责将卖方应得的违约金支付给卖方。

14.7因卖方违约导致合同解除的，卖方应负责将买方已支付款项退还买方，并支付违约金，并负责因合同解除而导致的退货运输、手续及一切费用。

15、履约保证金的处理

15.1卖方在签订合同后，预付款支付5个工作日内以银行汇票或支票形式向采购人提供中标金额5%的履约保证金。履约保证金有效期自签发之日起至供货产品全部验收合格后止。

15.2履约保证金的退还：

所有货物全部验收合格后15天内，卖方按合同总价的5%开具全国性股份制银行无条件履约保函或担保机构保函，作为卖方履行合同质量保证责任的担保，卖方退回履约保证金。

15.3如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

15.4如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿。

15.5卖方提供的仪器设备须和投标文件中所承诺的设备规格、数量、型号等不相符合（合同中另有约定的除外），无论是否解除合同，买方就其损失有权从履约保证金中得到补偿。

16、合同纠纷

16.1凡有关本合同或执行本合同中发生的纠纷，买、卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向项目所在地的人民法院申请诉讼。

16.2诉讼费用除法院另有裁决外，由败诉方承担。

16.3在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

17、适用法律：本合同按照中华人民共和国的有关法律进行解释。

18、本合同正本陆份，甲乙方各执一半，同等有效。

19、未尽事宜，买、卖双方协商解决。

## 二、合同特殊条款

本合同特殊条款是对合同通用条款的补充，两者之间如有抵触，以本特殊条款为准。

1、合同交货时间

合同签订后，国产设备60天内供货至招标人指定地点，进口设备100天内供货至招标人指定地点，并通过验收。

2、交货、安装、调试地点

浙江省 杭州市凯旋路211号，或海宁市尖山新区凤凰路77号或杭州市大江东开发区。(如有变动，按采购方另行通知地点交付)。

3、接货通知

卖方在设备发运前15天将发货通知以传真形式通知买方。

4、运输及装卸保险

4.1货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

4.2卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

5、付款方式

5.1、标项1－标项8，标项10-标项12的付款条件

合同生效后15天内，买方向卖方支付合同总价30%的预付款；设备全部到货或进口设备凭装船单/发货单或国产设备在厂家预验收合格后向卖方支付合同总价40%的进度款；合同验收合格后15天内，在卖方提供合同全部金额的发票后，买方向卖方支付合同总价的30%的剩余货款。

所有货物全部验收合格后履约保证金转为质保金。或者卖方按合同总价的5%开具全国性股份制银行无条件履约保函（质保期满28天有效)，作为卖方履行合同责任的担保，之后买方退还全部履约保证金。

5.2、标项9的付款条件

合同生效后15天内，买方向卖方支付合同总价40%的预付款；设备全部到货或进口设备凭装船单/发货单或国产设备在厂家预验收合格后向卖方支付合同总价30%的进度款；合同验收合格后15天内，在卖方提供合同全部金额的发票后，买方向卖方支付合同总价的30%的剩余货款。

所有货物全部验收合格后履约保证金转为质保金。或者卖方按合同总价的5%开具全国性股份制银行无条件履约保函（质保期满28天有效)，作为卖方履行合同责任的担保，之后买方退还全部履约保证金。

6、文件和技术资料的相互提供

要求卖方向买方提供以下技术文件和技术资料：

卖方准备的技术资料，并于产品交付时同时寄送到买方，如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄；

检测系统使用说明书一套，包括操作手册、用户手册等；

□软件光盘和指导说明书；

出厂合格证；

出厂明细表（装箱单）；

出厂检验报告和合格书；

规定的各项资料；

其他相关技术资料：。

7、技术服务

卖方负责对买方的操作、维修人员进行技术培训。对于单价金额15万元（含）以上的设备和安装在固定场所使用的设备，卖方需对买方的操作人员及维修人员进行2次技术培训，第一次培训为中标后，提供1次（3名人员）国内制造工厂或实验室不少于5天的技术培训（国内无制造工厂或实验室的可提供相关用户的现场使用操作技术培训）。第二次培训为设备到货后，在设备调试完成后进行的现场技术培训，时间不少于5天。提供仪器设备中文操作规程及相关检验作业指导书、检测报告模板，提供设备操作视频及日常维护保养视频（可以现场录制）。双方各自承担本方人员的差旅费。

8、质量、技术标准

符合投标文件、采购文件中的有关标准、规定。

9、仪器设备检验

9.1仪器设备到达现场后，卖方派人到现场与买方一起点件点箱初验。

9.2开箱时，卖方须通知采购人共同参与开箱检验。并按合同、询标记录、投标文件、采购文件共同检验产品的数量、外观质量及产地等。

10、仪器设备调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买、卖双方共同签署验收合格证书。

11、售后服务

（按采购文件“采购内容及需求”及投标承诺中的相关规定。）

廉洁协议书

甲方：浙江省特种设备科学研究院

乙方：

项目名称：

为了保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关廉政建设的各项规定，结合项目的特点，订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守关于廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关的经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续项目的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方合同造价1%—5%的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（公章）：                                     乙方（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

年    月   日                                     年    月   日

# 第六章　投标文件格式

说明：

1．投标人提供的文件应排列整齐、内容完整清晰，方便评审委员会评审，如混乱的编排导致投标文件被误读或评审委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2．所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3.本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.招标文件中没有参考格式的，投标人自行编制。

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号： 0625-

招标内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号： 0625-

招标内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

（顺序不做强制要求；未提供各式的，可自行提供）

评分索引表

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.资格证明文件：

详见投标人须知。

4.商务技术文件目录

详见投标人须知。

5.投标声明书格式

投标人资格承诺函

致：                 ：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

6.投标声明书格式

投标声明函

致：              ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我              （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                            项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

7.7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：               ：

我              （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：                           法定代表人：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

8. 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）         日  期：

9. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

10.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

11.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：      （盖章）           日  期：

12.设备配置清单格式

设备配置清单格

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：      （盖章）           日  期：

13.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

14.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目编号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

投标人：      （盖章）           日  期：

14.报价文件目录

详见投标人须知。

16.投标函格式

投 标 函

致：                ：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：                ），                            （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

17.开标一览表

开标一览表

项目编号：                                   单位：元

| 标项 | 货物名称 | 制造商 | 数量 | 产地 | 单价 | 投标报价 | 交货期 | 投标声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2、报价文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应再单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

投标人：      （盖章）                           日  期：

18.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

19.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________         _________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

# Footnotes

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。