国科大杭州高等研究院

环境学院实验设备

公开招标采购文件

项目编号：0625-21218A32

采购单位：国科大杭州高等研究院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2021年10月

目  录

电子交易须知 -----------------------------------------------------------------------1

- 招标公告 ----------------------------------------------------------------2

- 投标人须知 -------------------------------------------------------------6

前附表 --------------------------------------------------------------------------6

一 总则 -----------------------------------------------------------------------10

二 招标文件 -----------------------------------------------------------------11

三 投标文件的编制 --------------------------------------------------------12

四 开标 -----------------------------------------------------------------------16

五 评标 -----------------------------------------------------------------------17

六 定标 -----------------------------------------------------------------------18

七 合同授予 -----------------------------------------------------------------19

- 评标办法----------------------------------------------------------------20

- 招标内容及需求 -----------------------------------------------------29

- 合同主要条款 --------------------------------------------------------65

- 投标文件格式 --------------------------------------------------------70

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

# 6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

# 第一章  招标公告

项目概况

国科大杭州高等研究院环境学院实验设备招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2021年10月29日09时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-21218A32

项目名称：国科大杭州高等研究院环境学院实验设备

采购方式：公开招标

预算金额（元）：20200000

最高限价（元）：15350000，2700000，1250000，900000

采购需求：

标项一：

标项名称：自动燃烧与离子色谱联用仪、气相色谱-四级杆-静电场轨道阱组合式高分辨质谱联用仪、全二维气相色谱-静电轨道阱高分辨质谱联用仪等

数量：7

单位：套

预算金额（元）：15350000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：允许进口

标项二：

标项名称：电感耦合等离子体质谱、气相质谱-GCQQQ

数量：2

单位：套

预算金额（元）：2700000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：允许进口

标项三：

标项名称：气相色谱-质谱联用仪、高效液相色谱仪

数量：3

单位：套

预算金额（元）：1250000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：允许进口

标项四：

标项名称：3D打印、测汞仪

数量：2

单位：套

预算金额（元）：900000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：允许进口

合同履约期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取（下载）招标文件

1.时间：/至2021年10月29日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2021年10月29日09时00分（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1401室。

3.开标时间：2021年10月29日09时00分（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：国科大杭州高等研究院

地  址：杭州市西湖区转塘街道象山支弄1号

项目联系人（询问）：梅老师

项目联系方式（询问）：0571-86080596

质疑联系人：沈老师

质疑联系方式：0571-86080792

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：吴东嶂

项目联系方式（询问）：0571-85860825

质疑联系人：喻胜良

质疑联系方式：0571-85860241

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：杭州市财政局政府采购监管处

地  址：杭州市中河中路152号

联系人：吕先生

监督投诉电话：0571-87715261

# 第二章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 国科大杭州高等研究院环境学院实验设备 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 详见招标文件第四章招标内容及需求部分 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 投标保证金 | 不收取 |
| 8 | 踏勘现场 | □ 组织（详细内容） ■ 不组织 |
| 9 | 样品 | □ 提供（详细内容） ■ 不提供 |
| 10 | 演示 | □ 要求 ■ 不要求 |
| 11 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日7个工作日前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 12 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 13 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 15 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：邮寄或送达地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1401室，收件人：吴东嶂，0571-85860825。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 16 | 投标截止 时间和地址 | 投标截止时间：2021年10月29日09时00分（北京时间） 投标地址： （1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1401室。 |
| 17 | 开标时 间和地址 | 开标时间：2021年10月29日09时00分（北京时间） 开标地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼会议室。投标人在线参加开标。 |
| 18 | 开标 | 1、采购组织机构（即代理机构）按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 21 | 采购进 口产品 | ( 本项目不允许采购进口产品。 ■ 本项目允许采购进口产品。 |
| 22 | 节能产品 | 本项目优先采购节能产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 23 | 环境标 志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 24 | 促进中小 企业发展 | 1、本项目为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本项目标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。本项目不允许联合体投标。 5、参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 6、符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 7、本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。 8、本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 9、提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。10、残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11、监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 25 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费（按中标金额计算，100万以内的按1.125%，超过部分按0.825%计算，不足3000元的，按3000元结算）由中标供应商在中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向代理机构支付，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 27 | 其他 | 不允许分包或转包。 |
| 28 | 供应商网上支付申请和中小企业信用融资相关事项说明 | 1、杭州市政府采购监管平台支持已取得杭州市政府采购合同的供应商（以下简称“供应商”）网上发起付款申请。供应商可以登录http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）。 2、中小企业信用融资 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》。供应商若有融资意向，可查看本招标文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |

一、总则

## （一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、软件、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

## （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包

## （八）特别说明：

## 1.本次招标采用电子交易方式。

## 2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

## （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

# 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日7个工作日前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）投标人的其他证明或自述材料。

2.商务技术文件

（1）投标声明函（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章，法定代表人参加投标的，无须提供）；

（3）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）

（4）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（5）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（6）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六章）；

（7）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（8）投标人情况介绍；

（9）商务响应表（格式见第六章）；

（10）投标同类产品的销售业绩表（格式见第六章）；

（11）质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（12）售后服务方案（包括售后服务机构、售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等）；

（13）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（14）总体技术方案；

（15）技术响应表（格式见第六章）；

（16）产品配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（17）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（18）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（19）供货、安装、调试计划及人员安排；

（20）验收方案（包括产品验收标准和验收方法等）及质量保证措施；

（21）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（22）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料；

（5）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

# （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标人根据招标文件的要求，须将设备（软件）费、安装费、调试费、检测费、验收费（通过验收直至交付用户使用，达到使用要求及质量标准）、培训费、投标费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、质保期内保修服务等所需的全部费用都包含在投标总价之中，一次性包死，合同价不再作调整，除招标范围更改。

如还有其它费用内容组成，投标人可在投标分项报价表中单独列出，如不列明详细报价，则视为已含入各分项报价里。

3.设备费：用户指定位置价。

（1）国产设备：设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、设备运杂费、保险费、利润、税金等，以人民币报价。

（2）允许采购进口产品时适用下述条款。进口设备：设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、国际运费、国际运输保险费、银行手续费、进口代理手续费、海关监管手续费及进口环节所需发生的其他费用、国内运杂费、国内运输保险费、汇率风险、利润、税金等。以人民币报价。

注：国家政策允许免税的进口设备的价格采用免税的人民币报价，但对于不能免税的部分应报含税价，并在投标文件中予以明示，交易方式为CIP国科大杭州高等研究院。不能享受国家的减免税政策或者加征关税的，其税金均由中标供应商承担。由中标供应商负责办理免税事宜，采购人予以协助，所需费用由中标供应商承担。因中标供应商自身原因（如中标供应商不具备进口免税办理资质等）不能办理免税事宜的，则进口设备所涉及的所有税费均由中标供应商承担。投标供应商须充分考虑上述报价因素。

4.投标人在报价时应充分考虑各种风险，价格将不予调整。

5.本次投标只允许有一个报价，有选择的报价不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1.投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

## 四、开标

### （一）开标形式

1.采购组织机构（即代理机构）将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。

### （二）开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审。

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

## 五、评标

（一）组建评标委员会（评审小组）

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，则以投标人澄清确认后的合理报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，取报价最低者；评审得分和报价均相同时，由评审小组集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。核心产品（如有）描述详见《第四章：招标内容及需求》。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法》。

## 六、定标

（一）确定中标人

1.每一个标项，采购人依法确定1名中标人。确定中标人后2个工作日内，代理机构以书面（纸质）形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）履约保证金（如有）

1.签订合同后5个工作日内，中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于国科大杭州高等研究院环境学院实验设备的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分50分、商务分20分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

二、资格审查

### 采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

### 三、符合性审查

评审小组对对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评审小组认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的投标；

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（4）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（7）未响应招标文件中标注“▲”的实质性要求的；

（8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

标项1

| 评审项目 | 分值 | 评审要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 商务分（20分） | 资信业绩分 | 管理体系认证 | 2分 | 所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系认证并获得相关证书（有效期内）的，每提供1项得1分，最高得2分。（以提供证书的复印件/扫描件为准） |
|  |  | 投标同类产品的销售业绩 | 5分 | 投标同类产品的销售业绩（2018年至今，以提供中标通知书或合同的复印件/扫描件为准）：每提供1例业绩，得1分，本项最高得5分。 |
|  |  | 政策分 | 2分 | 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分；投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 |
|  | 商务条款分 | 交货期 | 1分 | 满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的，不得分。 |
|  |  | 质保期 | 2分 | 满足招标文件要求的，得2分；不满足招标文件要求的，不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 | 2分 | 售后服务机构：售后服务机构的便捷性好，售后服务团队配备齐全且技术力量强的，得2分；售后服务机构人员配备基本齐全的，得1分；售后服务机构人员配备较差或未描述完整的，得0分。 |
|  |  |  | 3分 | 售后服务承诺、培训方案等：售后服务承诺、培训方案等详细、完整，针对性强，且满足采购人需求的，得3分；售后服务承诺、培训方案等基本完整，有一定针对性的，得1.5分；售后服务承诺、培训方案等完整性较差或未描述完整的，得0分。 |
|  |  | 质保期满后部件及易耗件的价格 | 1分 | 描述完整、价格合理的，得1分，否则不得分。 |
|  |  | 其他优惠条件 | 2分 | 其他优惠条件（包括延长质保期、增加设备配置等）：认定为实质性优惠条件的，最高得2分。 |
| 技术分（50分） | 总体技术方案 | 3分 | 自动燃烧与离子色谱联用仪、气相色谱-四级杆-静电场轨道阱组合式高分辨质谱联用仪、全二维气相色谱-静电轨道阱高分辨质谱联用仪：总体技术方案详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足或优于招标文件的要求的，得3分；总体技术方案基本完整，理解基本正确，基本能满足招标文件的要求的，得1.5分；总体技术方案整体较差，理解一般，或方案内容未能表述完整的，得0.5分；未提供方案内容的，得0分。 |
|  |  | 3分 | 超高效液相色谱与质谱联用仪、超快速双梯度液相色谱、单气相双聚焦扇形磁式质谱仪、快速溶剂萃取仪：总体技术方案详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足或优于招标文件的要求的，得3分；总体技术方案基本完整，理解基本正确，基本能满足招标文件的要求的，得1.5分；总体技术方案整体较差，理解一般，或方案内容未能表述完整的，得0.5分；未提供方案内容的，得0分。 |
|  | 产品总体性能及质量水平 | 3分 | 自动燃烧与离子色谱联用仪、气相色谱-四级杆-静电场轨道阱组合式高分辨质谱联用仪、全二维气相色谱-静电轨道阱高分辨质谱联用仪：所投产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，技术支持资料或证明文件完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况的，得3分；所投产品的性能特点、质量水平等描述基本完整的，得1.5分；所投产品的性能特点、质量水平等完整性较差或未描述完整的，得0.5分；未提供相关内容的，得0分。 |
|  |  | 3分 | 超高效液相色谱与质谱联用仪、超快速双梯度液相色谱、单气相双聚焦扇形磁式质谱仪、快速溶剂萃取仪：所投产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，技术支持资料或证明文件完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况的，得3分；所投产品的性能特点、质量水平等描述基本完整的，得1.5分；所投产品的性能特点、质量水平等完整性较差或未描述完整的，得0.5分；未提供相关内容的，得0分。 |
|  | 产品技术指标及功能响应（满足）程度 | 26分 | 根据所投产品技术指标及功能描述的详细程度及响应（满足）程度进行评析：完全满足招标文件要求的，得26分。如有负偏离，从26分起扣，标注“★”的重要技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣5分；其他一般技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣3分；扣完为止。 |
|  | 产品配置的先进性、完整性和适用性 | 3分 | 所投产品配置完整、技术先进，且完全能满足采购人的使用要求的，得3分；所投产品配置基本完整、基本能满足采购人的使用要求的，得1分；所投产品配置的完整性较差或未描述完整的，得0分。 |
|  | 产品的稳定性、可操作性和可维护性 | 3分 | 所投产品的稳定性好，可操作性强，维护简便的，得3分；所投产品的稳定性、可操作性和可维护性基本能满足采购人使用要求的，得1分；所投产品的稳定性、可操作性和可维护性较差的，得0分。 |
|  | 供货、安装、调试计划 | 3分 | 供货、安装、调试计划科学、合理，技术力量充足，完全满足采购需求的，得3分；供货、安装、调试计划基本合理的，得1分；供货、安装、调试计划较差或未描述完整的，得0分。 |
|  | 验收方案及质量保证措施 | 3分 | 验收方案科学、合理，质量保证措施完善、有力的，得3分；验收方案及质量保证措施基本完整且有一定针对性的，得1分；验收方案及质量保证措施较差或未描述完整的，得0分。 |
| 价格分（30分） | 价格分 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |

标项2

| 评审项目 | 分值 | 评审要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 商务分（20分） | 资信业绩分 | 管理体系认证 | 2分 | 所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系认证并获得相关证书（有效期内）的，每提供1项得1分，最高得2分。（以提供证书的复印件/扫描件为准） |
|  |  | 投标同类产品的销售业绩 | 5分 | 投标同类产品的销售业绩（2018年至今，以提供中标通知书或合同的复印件/扫描件为准）：每提供1例业绩，得1分，本项最高得5分。 |
|  |  | 政策分 | 2分 | 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分；投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 |
|  | 商务条款分 | 交货期 | 1分 | 满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的，不得分。 |
|  |  | 质保期 | 2分 | 满足招标文件要求的，得2分；不满足招标文件要求的，不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 | 2分 | 售后服务机构：售后服务机构的便捷性好，售后服务团队配备齐全且技术力量强的，得2分；售后服务机构人员配备基本齐全的，得1分；售后服务机构人员配备较差或未描述完整的，得0分。 |
|  |  |  | 3分 | 售后服务承诺、培训方案等：售后服务承诺、培训方案等详细、完整，针对性强，且满足采购人需求的，得3分；售后服务承诺、培训方案等基本完整，有一定针对性的，得1.5分；售后服务承诺、培训方案等完整性较差或未描述完整的，得0分。 |
|  |  | 质保期满后部件及易耗件的价格 | 1分 | 描述完整、价格合理的，得1分，否则不得分。 |
|  |  | 其他优惠条件 | 2分 | 其他优惠条件（包括延长质保期、增加设备配置等）：认定为实质性优惠条件的，最高得2分。 |
| 技术分（50分） | 总体技术方案 | 3分 | 电感耦合等离子体质谱：总体技术方案详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足或优于招标文件的要求的，得3分；总体技术方案基本完整，理解基本正确，基本能满足招标文件的要求的，得1.5分；总体技术方案整体较差，理解一般，或方案内容未能表述完整的，得0.5分；未提供方案内容的，得0分。 |
|  |  | 3分 | 气相质谱-GCQQQ：总体技术方案详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足或优于招标文件的要求的，得3分；总体技术方案基本完整，理解基本正确，基本能满足招标文件的要求的，得1.5分；总体技术方案整体较差，理解一般，或方案内容未能表述完整的，得0.5分；未提供方案内容的，得0分。 |
|  | 产品总体性能及质量水平 | 3分 | 电感耦合等离子体质谱：所投产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，技术支持资料或证明文件完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况的，得3分；所投产品的性能特点、质量水平等描述基本完整的，得1.5分；所投产品的性能特点、质量水平等完整性较差或未描述完整的，得0.5分；未提供相关内容的，得0分。 |
|  |  | 3分 | 气相质谱-GCQQQ：所投产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，技术支持资料或证明文件完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况的，得3分；所投产品的性能特点、质量水平等描述基本完整的，得1.5分；所投产品的性能特点、质量水平等完整性较差或未描述完整的，得0.5分；未提供相关内容的，得0分。 |
|  | 产品技术指标及功能响应（满足）程度 | 26分 | 根据所投产品技术指标及功能描述的详细程度及响应（满足）程度进行评析：完全满足招标文件要求的，得26分。如有负偏离，从26分起扣，标注“★”的重要技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣5分；其他一般技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣3分；扣完为止。 |
|  | 产品配置的先进性、完整性和适用性 | 3分 | 所投产品配置完整、技术先进，且完全能满足采购人的使用要求的，得3分；所投产品配置基本完整、基本能满足采购人的使用要求的，得1分；所投产品配置的完整性较差或未描述完整的，得0分。 |
|  | 产品的稳定性、可操作性和可维护性 | 3分 | 所投产品的稳定性好，可操作性强，维护简便的，得3分；所投产品的稳定性、可操作性和可维护性基本能满足采购人使用要求的，得1分；所投产品的稳定性、可操作性和可维护性较差的，得0分。 |
|  | 供货、安装、调试计划 | 3分 | 供货、安装、调试计划科学、合理，技术力量充足，完全满足采购需求的，得3分；供货、安装、调试计划基本合理的，得1分；供货、安装、调试计划较差或未描述完整的，得0分。 |
|  | 验收方案及质量保证措施 | 3分 | 验收方案科学、合理，质量保证措施完善、有力的，得3分；验收方案及质量保证措施基本完整且有一定针对性的，得1分；验收方案及质量保证措施较差或未描述完整的，得0分。 |
| 价格分（30分） | 价格分 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |

标项3

| 评审项目 | 分值 | 评审要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 商务分（20分） | 资信业绩分 | 管理体系认证 | 2分 | 所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系认证并获得相关证书（有效期内）的，每提供1项得1分，最高得2分。（以提供证书的复印件/扫描件为准） |
|  |  | 投标同类产品的销售业绩 | 5分 | 投标同类产品的销售业绩（2018年至今，以提供中标通知书或合同的复印件/扫描件为准）：每提供1例业绩，得1分，本项最高得5分。 |
|  |  | 政策分 | 2分 | 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分；投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 |
|  | 商务条款分 | 交货期 | 1分 | 满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的，不得分。 |
|  |  | 质保期 | 2分 | 满足招标文件要求的，得2分；不满足招标文件要求的，不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 | 2分 | 售后服务机构：售后服务机构的便捷性好，售后服务团队配备齐全且技术力量强的，得2分；售后服务机构人员配备基本齐全的，得1分；售后服务机构人员配备较差或未描述完整的，得0分。 |
|  |  |  | 3分 | 售后服务承诺、培训方案等：售后服务承诺、培训方案等详细、完整，针对性强，且满足采购人需求的，得3分；售后服务承诺、培训方案等基本完整，有一定针对性的，得1.5分；售后服务承诺、培训方案等完整性较差或未描述完整的，得0分。 |
|  |  | 质保期满后部件及易耗件的价格 | 1分 | 描述完整、价格合理的，得1分，否则不得分。 |
|  |  | 其他优惠条件 | 2分 | 其他优惠条件（包括延长质保期、增加设备配置等）：认定为实质性优惠条件的，最高得2分。 |
| 技术分（50分） | 总体技术方案 | 3分 | 气相色谱-质谱联用仪：总体技术方案详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足或优于招标文件的要求的，得3分；总体技术方案基本完整，理解基本正确，基本能满足招标文件的要求的，得1.5分；总体技术方案整体较差，理解一般，或方案内容未能表述完整的，得0.5分；未提供方案内容的，得0分。 |
|  |  | 3分 | 高效液相色谱仪：总体技术方案详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足或优于招标文件的要求的，得3分；总体技术方案基本完整，理解基本正确，基本能满足招标文件的要求的，得1.5分；总体技术方案整体较差，理解一般，或方案内容未能表述完整的，得0.5分；未提供方案内容的，得0分。 |
|  | 产品总体性能及质量水平 | 3分 | 气相色谱-质谱联用仪：所投产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，技术支持资料或证明文件完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况的，得3分；所投产品的性能特点、质量水平等描述基本完整的，得1.5分；所投产品的性能特点、质量水平等完整性较差或未描述完整的，得0.5分；未提供相关内容的，得0分。 |
|  |  | 3分 | 高效液相色谱仪：所投产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，技术支持资料或证明文件完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况的，得3分；所投产品的性能特点、质量水平等描述基本完整的，得1.5分；所投产品的性能特点、质量水平等完整性较差或未描述完整的，得0.5分；未提供相关内容的，得0分。 |
|  | 产品技术指标及功能响应（满足）程度 | 26分 | 根据所投产品技术指标及功能描述的详细程度及响应（满足）程度进行评析：完全满足招标文件要求的，得26分。如有负偏离，从26分起扣，标注“★”的重要技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣5分；其他一般技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣3分；扣完为止。 |
|  | 产品配置的先进性、完整性和适用性 | 3分 | 所投产品配置完整、技术先进，且完全能满足采购人的使用要求的，得3分；所投产品配置基本完整、基本能满足采购人的使用要求的，得1分；所投产品配置的完整性较差或未描述完整的，得0分。 |
|  | 产品的稳定性、可操作性和可维护性 | 3分 | 所投产品的稳定性好，可操作性强，维护简便的，得3分；所投产品的稳定性、可操作性和可维护性基本能满足采购人使用要求的，得1分；所投产品的稳定性、可操作性和可维护性较差的，得0分。 |
|  | 供货、安装、调试计划 | 3分 | 供货、安装、调试计划科学、合理，技术力量充足，完全满足采购需求的，得3分；供货、安装、调试计划基本合理的，得1分；供货、安装、调试计划较差或未描述完整的，得0分。 |
|  | 验收方案及质量保证措施 | 3分 | 验收方案科学、合理，质量保证措施完善、有力的，得3分；验收方案及质量保证措施基本完整且有一定针对性的，得1分；验收方案及质量保证措施较差或未描述完整的，得0分。 |
| 价格分（30分） | 价格分 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |

标项4

| 评审项目 | 分值 | 评审要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 商务分（20分） | 资信业绩分 | 管理体系认证 | 2分 | 所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系认证并获得相关证书（有效期内）的，每提供1项得1分，最高得2分。（以提供证书的复印件/扫描件为准） |
|  |  | 投标同类产品的销售业绩 | 5分 | 投标同类产品的销售业绩（2018年至今，以提供中标通知书或合同的复印件/扫描件为准）：每提供1例业绩，得1分，本项最高得5分。 |
|  |  | 政策分 | 2分 | 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分；投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 |
|  | 商务条款分 | 交货期 | 1分 | 满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的，不得分。 |
|  |  | 质保期 | 2分 | 满足招标文件要求的，得2分；不满足招标文件要求的，不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 | 2分 | 售后服务机构：售后服务机构的便捷性好，售后服务团队配备齐全且技术力量强的，得2分；售后服务机构人员配备基本齐全的，得1分；售后服务机构人员配备较差或未描述完整的，得0分。 |
|  |  |  | 3分 | 售后服务承诺、培训方案等：售后服务承诺、培训方案等详细、完整，针对性强，且满足采购人需求的，得3分；售后服务承诺、培训方案等基本完整，有一定针对性的，得1.5分；售后服务承诺、培训方案等完整性较差或未描述完整的，得0分。 |
|  |  | 质保期满后部件及易耗件的价格 | 1分 | 描述完整、价格合理的，得1分，否则不得分。 |
|  |  | 其他优惠条件 | 2分 | 其他优惠条件（包括延长质保期、增加设备配置等）：认定为实质性优惠条件的，最高得2分。 |
| 技术分（50分） | 总体技术方案 | 3分 | 3D打印：总体技术方案详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足或优于招标文件的要求的，得3分；总体技术方案基本完整，理解基本正确，基本能满足招标文件的要求的，得1.5分；总体技术方案整体较差，理解一般，或方案内容未能表述完整的，得0.5分；未提供方案内容的，得0分。 |
|  |  | 3分 | 测汞仪：总体技术方案详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足或优于招标文件的要求的，得3分；总体技术方案基本完整，理解基本正确，基本能满足招标文件的要求的，得1.5分；总体技术方案整体较差，理解一般，或方案内容未能表述完整的，得0.5分；未提供方案内容的，得0分。 |
|  | 产品总体性能及质量水平 | 3分 | 3D打印：所投产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，技术支持资料或证明文件完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况的，得3分；所投产品的性能特点、质量水平等描述基本完整的，得1.5分；所投产品的性能特点、质量水平等完整性较差或未描述完整的，得0.5分；未提供相关内容的，得0分。 |
|  |  | 3分 | 测汞仪：所投产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，技术支持资料或证明文件完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况的，得3分；所投产品的性能特点、质量水平等描述基本完整的，得1.5分；所投产品的性能特点、质量水平等完整性较差或未描述完整的，得0.5分；未提供相关内容的，得0分。 |
|  | 产品技术指标及功能响应（满足）程度 | 26分 | 根据所投产品技术指标及功能描述的详细程度及响应（满足）程度进行评析：完全满足招标文件要求的，得26分。如有负偏离，从26分起扣，标注“★”的重要技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣5分；其他一般技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣3分；扣完为止。 |
|  | 产品配置的先进性、完整性和适用性 | 3分 | 所投产品配置完整、技术先进，且完全能满足采购人的使用要求的，得3分；所投产品配置基本完整、基本能满足采购人的使用要求的，得1分；所投产品配置的完整性较差或未描述完整的，得0分。 |
|  | 产品的稳定性、可操作性和可维护性 | 3分 | 所投产品的稳定性好，可操作性强，维护简便的，得3分；所投产品的稳定性、可操作性和可维护性基本能满足采购人使用要求的，得1分；所投产品的稳定性、可操作性和可维护性较差的，得0分。 |
|  | 供货、安装、调试计划 | 3分 | 供货、安装、调试计划科学、合理，技术力量充足，完全满足采购需求的，得3分；供货、安装、调试计划基本合理的，得1分；供货、安装、调试计划较差或未描述完整的，得0分。 |
|  | 验收方案及质量保证措施 | 3分 | 验收方案科学、合理，质量保证措施完善、有力的，得3分；验收方案及质量保证措施基本完整且有一定针对性的，得1分；验收方案及质量保证措施较差或未描述完整的，得0分。 |
| 价格分（30分） | 价格分 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |

# 第四章  招标内容及需求

一、采购货物一览表

| 序号 | 标项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标项1 | 自动燃烧与离子色谱联用仪（允许进口） | 1 | 套 |
| 2 |  | 气相色谱-四级杆-静电场轨道阱组合式高分辨质谱联用仪（允许进口） | 1 | 套 |
| 3 |  | 全二维气相色谱-静电轨道阱高分辨质谱联用仪（允许进口） | 1 | 套 |
| 4 |  | 超高效液相色谱与质谱联用仪（允许进口） | 1 | 套 |
| 5 |  | 超快速双梯度液相色谱（允许进口） | 1 | 套 |
| 6 |  | 单气相双聚焦扇形磁式质谱仪（允许进口） | 1 | 套 |
| 7 |  | 快速溶剂萃取仪（允许进口） | 1 | 套 |
| 8 | 标项2 | 电感耦合等离子体质谱（允许进口） | 1 | 套 |
| 9 |  | 气相质谱-GCQQQ（允许进口） | 1 | 套 |
| 10 | 标项3 | 气相色谱-质谱联用仪（允许进口） | 2 | 套 |
| 11 |  | 高效液相色谱仪（允许进口） | 1 | 套 |
| 12 | 标项4 | 3D打印（允许进口） | 1 | 套 |
| 13 |  | 测汞仪（允许进口） | 1 | 套 |

二、技术要求

标项1

序号1、自动燃烧与离子色谱联用仪（允许进口）

1. 主要用途：

主要应用于环境中卤素和离子型化合物的定性和定量分析。

2. 工作条件

2.1 电源：230V±10%，AC（交流），50/60Hz

2.2 环境温度：15-27℃（最优：18~21℃）

2.3 相对湿度：20-80%

3. 技术参数

3.1 燃烧炉部分

3.1.1 全自动燃烧裂解吸收装置。

3.1.2 样品加入方式：石英舟自动注入。

3.1.3 样品处理量：固体样品1-150mg、液体5-100μL。

3.1.4 裂解炉结构：开合式结构。可在几秒内将炉体打开，检查裂解管结构，不需要将裂解管接头拔开，这样不易损坏裂解管，省时、简单、方便和安全。清洗和安装管子也应非常方便。

★3.1.5 燃烧炉温度：裂解炉内设有两个独立的控温区，可单独实现控温功能，温度最高1100 ℃。

3.1.6 吸收管：一般低浓度样品10mL。管内液位由定容装置控制，分别设有高 15mL、中13mL、低10mL三个位置，实现吸收液定容。

3.1.7 软件： 一个燃烧程序可用于所有样品（包括未知样品）。新软件可实现从校准、石英舟预烘焙到样品分析的全部自动化操作。

3.2 离子色谱部分

3.2.1 离子色谱系统，包括淋洗液瓶，四元梯度泵，在线电解淋洗液发生器，温控模块，保护柱，分析柱，阴离子自动电解连续再生微膜抑制器，电导检测器。

3.2.2 所有的离子色谱流路均标配采用原厂PEEK材质，须包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路，不得国内改装。具有针对泵、温控电导检测器和实时系统的软件控制面板。支持在线高压梯度淋洗功能和四元梯度功能。梯度淋洗功能应有相关文件证明或计量器具型式注册表。

★3.2.3 泵：高性能/低脉冲双柱塞泵，采用化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路。适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。

★3.2.3.1 流速范围：单泵头最大流速需达到5.0 mL/min

3.2.3.2 最大压力：41 MPa(6000 psi)

3.2.3.3 流速最大误差：<0.1%

3.2.3.4 流量精密度：<0.1%

3.2.4 电导检测器：

3.2.4.1 必须与自动连续再生抑制器联用，降低系统背景，提高信噪比。

3.2.4.2 类型：数字信号控制处理器。

3.2.4.3 温度补偿功能：须具有温度补偿功能，以适应因环境变化而产生的灵敏度差异。

3.2.4.4 电导池体积：0.7 μL

3.2.4.5 全程信号输出范围：0-15000 μS

★3.2.4.6 检测器分辨率：< 0.003nS/cm

3.2.4.7 检测器耐受最大压力：10Mpa

3.2.4.8 信号采集频率：100Hz

3.2.4.9 电导池控温范围：+5℃到60℃，步进：0.01℃

3.2.5 自动连续再生抑制器：具有高容量，免维护，低背景电导，低噪声和稳定的基线。

★3.2.5.1 原厂生产阴离子自动连续再生抑制器，无需使用酸溶液进行轮流再生，无需切换；不需使用蠕动泵。

3.2.6 柱控温

3.2.6.1 种类：原装进口柱温控模块，具有升降温功能，双温控区。具有加热块预加热功能。

3.2.6.2 温控范围：上温控区：10 - 40℃；下温控区：10 - 70℃ 。

3.2.6.3 加热/冷却时间：升温：20℃-50℃，15分钟；降温：50℃-20℃，15分钟。

3.2.7 在线电解淋洗液发生器：利用去离子水作为水源，在线电解产生高纯度无污染的梯度或等度淋洗液，减小基线漂移，提高峰面积和保留时间的稳定性，并保证连续运行时良好的重现性。

3.2.7.1 须标配有电解连续再生捕获装置，以去除淋洗液中的杂质离子，改善基线漂移。

3.2.7.2 梯度产生：高压梯度，可有效避免由于压力过低产生气泡的问题。

★3.2.7.3 发生方式：在线电解，不可使用在线稀释功能实现淋洗液浓度的变化。

3.2.7.4 在线电解淋洗液发生器须耐浓酸和浓碱。

3.2.7.5 浓度范围：0.1-100 mM， 浓度步进：0.01 mM

3.2.7.6 梯度准确度：≤0.2%

3.2.8 离子色谱用自动进样器：用于自动完成大量离子色谱分析样品的上样过程，可减少人为操作步骤，节省人力和时间。

3.2.8.1 具有80个以上进样瓶物理位置的自动进样器，可混搭不同规格的样品瓶或孔板。

3.2.8.2 单次进样体积：1-100 μL. 步进0.1 μL；100–7500 μL，步进1μL。

3.2.8.3 单一样品瓶装样后可实现同一样品1-99次重复进样。

4. 配置清单

4.1 燃烧炉部分：包含水平炉，气体流量控制及气体净化器1套，内外石英裂解管套装1套，吸收装置1套，液体固体自动进样器1套。

4.2 离子色谱部分：包含四元梯度泵1套，淋洗液托盘及溶剂瓶1套，过滤头10个，气体调节阀1个，进样口1套，电源线4根；阴离子分析所需的电导检测器及电导池1套，抑制器1套，淋洗液发生器1套，EG脱气装置1套，KOH试剂盒1套，自动进样器1套

4.3 工作站及软件：包含仪器控制工作站1台（配置不低于intel i5处理器，32GB内存，512GB硬盘，23寸显示器，Windows操作系统），仪器控制软件1套。

5. 售后服务

5.1 供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。

5.2 供应商在国内应设有相关机构，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训，提供2个免费培训名额，免收培训费。

5.3 仪器保修期：在安装调试通过后提供壹年标准整机保修服务，在保修期内，所有服务及备件全部免费。保修期外，用户可用人民币结算。如为进口，应在中国设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。

5.4 供应商应提供800及400免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

5.5 供应商应在国内必须设有专业的维修机构，有专职的维修工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应，72小时内可到场支持，保证仪器的正常操作。

序号2、气相色谱-四级杆-静电场轨道阱组合式高分辨质谱联用仪（允许进口）

1. 主要用途

可对有机污染物进行快速、痕量、准确分析；同时，针对新兴环境污染物的研究提供可靠的定性信息。

2. 工作环境条件：

2.1 电压230V+6% /-10%，50/60Hz

2.2 环境温度15-26℃

2.3 相对湿度30%-70%

3. 性能指标

3.1 气相色谱部分

3.1.1柱温箱

3.1.1.1 柱箱温度：室温上10℃～450℃，多级程序升温，不少于30阶。

3.1.1.2 降温能力：从450℃降到50℃时间小于4分钟。

3.1.1.3 最大升温速度：121℃/min，温度步长0.1℃。

3.1.1.4 柱温随室温变化精度：≤0.01℃/℃或更优。

3.1.2 电子压力控制：多达18路独立载气控制通道。

3.1.2.1 载气最大压力：≥1000 kPa（145psi），包括大于100psi全量程压力精度0.01kPa（0.001psi）

3.1.3 即插即用型分流/不分流进样口。

3.1.3.1 温度范围: 50ºC－400ºC或更宽，以1ºC步进调节。

3.1.3.2 分流比：12500：1

3.1.3.3 具有隔垫吹扫功能，吹扫流速0-50ml/min，步长1ml/min。

3.1.4 具有彩色触摸屏，全触控屏幕进行仪器操作方法开发和状态控制，拥有多语言功能，可在线查看维护指南，运行日志和视频教程等。

3.1.5 自动进样器

3.1.5.1 样品容量：标准安装支架，最多可容纳150个2ml的液体样品瓶。

3.1.5.2 兼容两种长度的进样针，可在任何进样模式、进样口下进样。

3.1.5.3 可安装的进样针体积：0.5-10µL。

3.1.5.4 最多可实现用4种不同类型的容积清洗。

3.2. 质谱部分技术参数

3.2.1 配备独立超惰性材料的EI源和化学源。

★3.2.1.1 具有真空锁定功能，EI与CI源，或离子源之间的切换可在3分钟内完成，无需放真空，以方便换不同电离方式和维护离子源，提高工作效率。

3.2.1.2 标配的没有接口连接的不泄真空更换色谱柱功能，分析色谱柱直接插入离子源中，以确保检测的高灵敏度；不同极性的色谱柱更换可在5分钟内完成，无需放真空，提高工作效率。

★3.2.1.3 化学源：包括正化学源（PCI）、负化学源（NCI）和复合式 EI/CI，电子流量同时控制两路CI反应气流速, 可实现不同时间对不同反应气流速的控制，对样品中各个不同化合物的分析进行优化。软件控制对一个样品分析时两种CI反应气的自动切换。

3.2.1.4 一次色谱或直接进样分析，实现同时正负离子切换。

3.2.2 质量分析器

3.2.2.1 质量范围：30-3000m/z

3.2.2.2 高分辨质量分析器：真空度小于10-8mbar。

3.2.2.3 分辨率：100,000(m/z @200)

3.2.2.4 浓度范围在5个数量级的质量数精度（MS和MS/MS，SIM）：小于1 ppm。

3.2.2.5 具备多档不同高分辨率可调（档数≥3）

★3.2.2.6 一级MS谱图质量轴稳定度：设备一次校正后不再校正且不使用内标情况下，连续2个小时内重复进样10ppb六氯苯农药，283.8质量精确度≤3ppm；

3.2.3 质谱采集速率：不低于20Hz。

★3.2.4 灵敏度：

全扫描Full Scan 灵敏度：100fg OFN柱上进样 S/N优于10000:1；

★3.2.5 最低检出限： IDL≤6fg OFN（连续8次进样10fg/uL OFN，1ul进样量，峰面积精度在99%置信水平下，检出限小于6fg）

3.2.6 扫描模式：高分辨全扫描MS和高分辨二级扫描MS/MS，高分辨选择离子扫描SIM，高分辨全子离子碎裂扫描（AIF），CI源高分辨正负离子切换扫描，高分辨全扫描依赖的二级离子扫描。

★3.2.7 检测器：FT无损检测，如采用消耗类检测器（如ADC检测或TDC检测器），则需额外配置5套检测器，以保证仪器使用周期内无需额外支出检测器更换费用。

3.3 软件

3.3.1 质谱数据处理软件可依据谱库中标准保留时间和精确质量数，同位素丰度等质谱信息对样品当中可能存在的目标化合物进行自动搜索，并显示搜索结果，搜索结果应显示每个化合物的实测保留时间和多个离子的精确质量数，以供使用者准确定性。

3.3.2 定性软件能够充分发掘高分辨率精确质量谱图和产物离子谱图的丰富信息。

3.3.3 新一代解卷积软件可从多个叠加图谱中快速分离、提取单一化合物谱图信息，能够获得纯净质谱图，并进行NIST谱库检索，具有高分辨过滤功能，使用高分辨过滤值，从而进行化合物快速鉴定。

3.3.4 软件可以自动识别样品组间的显著性差异，并通过精确质量数谱库检索进行化合物鉴定。

4. 配置清单

4.1 气相色谱部分：包含气相色谱主机1套，不分流进样口1套，自动进样器1套。

4.2 高分辨质谱部分：包含高分辨质谱主机1台，EI离子源和CI离子源各1套，机械泵1套。

4.3 工作站及软件：包含仪器控制工作站1台（配置不低于intel i7四核处理器，32GB内存，512GB硬盘，23寸显示器，Windows操作系统）仪器控制软件1套。

4.4 辅助设备：10KVA,1小时供电不间断电源1台。

5. 售后服务

5.1 供应商应提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。

5.2 供应商在国内应设有相关机构，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训，提供2个免费培训名额，免收培训费。

5.3 仪器保修期：在安装调试通过后提供不少于壹年的标准整机保修服务，在保修期内，所有服务及备件全部免费。保修期外，用户可用人民币结算。如为进口，应在中国设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。

5.4 供应商应提供800及400免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

5.5 供应商应在国内必须设有专业的维修机构，有专职的维修工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应，72小时内可到场支持，保证仪器的正常操作。

序号3、全二维气相色谱-静电轨道阱高分辨质谱联用仪（允许进口）

1. 主要用途

可对有机污染物进行快速、痕量、准确分析；同时，针对新兴环境污染物的研究提供可靠的定性信息。

2. 工作环境条件：

2.1 电压230V+6% /-10%，50/60Hz

2.2 环境温度15-26℃

2.3 相对湿度30%-70%

3. 性能指标

3.1 气相色谱部分

3.1.1柱温箱

3.1.1.1 柱箱温度：室温上10℃～450℃，多级程序升温，不少于30阶。

3.1.1.2 降温能力：从450℃降到50℃时间小于4分钟。

3.1.1.3 最大升温速度：121℃/min，温度步长0.1℃。

3.1.1.4 柱温随室温变化精度：≤0.01℃/℃或更优。

3.1.2 电子压力控制：多达18路独立载气控制通道。

3.1.2.1 载气最大压力：≥1000 kPa（145psi），包括大于100psi全量程压力精度0.01kPa（0.001psi）

3.1.3 即插即用型分流/不分流进样口。

3.1.3.1 温度范围：50ºC－400ºC或更宽，以1ºC步进调节。

3.1.3.2 分流比：12500：1

3.1.3.3 具有隔垫吹扫功能，吹扫流速0-50ml/min，步长1ml/min

3.1.4 具有彩色触摸屏，全触控屏幕进行仪器操作方法开发和状态控制，拥有多语言功能，可在线查看维护指南，运行日志和视频教程等。

3.1.5 自动进样器

3.1.5.1 样品容量：标准安装支架，最多可容纳150个2ml的液体样品瓶。

3.1.5.2 兼容两种长度的进样针，可在任何进样模式、进样口下进样。

3.1.5.3 可安装的进样针体积：0.5-10µL。

3.1.5.4 最多可实现用4种不同类型的容积清洗。

3.2 调制器部分

3.2.1 冷区温度：-50—80°C，数字设定，支持多阶程序升温。

3.2.2 热区温度：50—320°C，数字设定，支持多阶程序升温。

3.2.3 调制周期：≥2.0s

3.2.4 调制范围：根据调制柱不同，EV（C2—C14），HV（C5—C30），

SV（C7—C40），DV（C9—C40+），

3.2.5 制冷剂：无需

3.2.6 制冷方式：半导体制冷

3.2.7吹扫气：干燥氮气或空气（用于保持冷区干燥），~10ml/min。

3.2.8 全二维色谱数据工作站：可读取多种格式色谱和质谱数据数据，具有多种可视化一维及二维色谱图，具有峰识别、合并及积分定量等功能。

3.3. 质谱部分技术参数

3.3.1 配备独立超惰性材料的EI源和化学源。

★3.3.1.1 具有真空锁定功能，EI与CI源，或离子源之间的切换可在3分钟内完成，无需放真空，以方便换不同电离方式和维护离子源，提高工作效率。

3.3.1.2 标配的没有接口连接的不泄真空更换色谱柱功能，分析色谱柱直接插入离子源中，以确保检测的高灵敏度；不同极性的色谱柱更换可在5分钟内完成，无需放真空，提高工作效率。

★3.3.1.3 化学源：包括正化学源（PCI）、负化学源（NCI）和复合式 EI/CI，电子流量同时控制两路CI反应气流速，可实现不同时间对不同反应气流速的控制，对样品中各个不同化合物的分析进行优化。软件控制对一个样品分析时两种CI反应气的自动切换。

3.3.1.4 一次色谱或直接进样分析，实现同时正负离子切换。

3.3.2 质量分析器

3.3.2.1 质量范围：30-3000m/z

3.3.2.2 高分辨质量分析器：真空度小于10-8mbar。

3.3.2.3 分辨率：100,000(m/z @200)。

3.3.2.4 浓度范围在5个数量级的质量数精度（MS和MS/MS，SIM）：小于1 ppm。

3.3.2.5 具备多档不同高分辨率可调（档数≥3）

★3.3.2.6 一级MS谱图质量轴稳定度：设备一次校正后不再校正且不使用内标情况下，连续2个小时内重复进样10ppb六氯苯农药，283.8质量精确度≤3ppm；

3.3.3 质谱采集速率：不低于20Hz。

★3.3.4 灵敏度： 全扫描Full Scan 灵敏度：100fg OFN柱上进样 S/N优于10000:1;

★3.3.5 最低检出限： IDL≤6fg OFN（连续8次进样10fg/uL OFN，1ul进样量，峰面积精度在99%置信水平下，检出限小于6fg）（此项指标将作为设备验收指标）

3.3.6 扫描模式：高分辨全扫描MS和高分辨二级扫描MS/MS，高分辨选择离子扫描SIM，高分辨全子离子碎裂扫描（AIF），CI源高分辨正负离子切换扫描，高分辨全扫描依赖的二级离子扫描。

★3.3.7 检测器：FT无损检测，如采用消耗类检测器（如ADC检测或TDC检测器），则需额外配置5套检测器，以保证仪器使用周期内无需额外支出检测器更换费用。

3.4 软件

3.4.1 质谱数据处理软件可依据谱库中标准保留时间和精确质量数，同位素丰度等质谱信息对样品当中可能存在的目标化合物进行自动搜索，并显示搜索结果，搜索结果应显示每个化合物的实测保留时间和多个离子的精确质量数，以供使用者准确定性。

3.4.2 定性软件能够充分发掘高分辨率精确质量谱图和产物离子谱图的丰富信息。

3.4.3 新一代解卷积软件可从多个叠加图谱中快速分离、提取单一化合物谱图信息，能够获得纯净质谱图，并进行NIST谱库检索，具有高分辨过滤功能，使用高分辨过滤值，从而进行化合物快速鉴定。

3.4.4 软件可以自动识别样品组间的显著性差异，并通过精确质量数谱库检索进行化合物鉴定。

4. 配置清单

4.1 气相色谱部分：包含气相色谱主机1套，不分流进样口1套，自动进样器1套。

4.2 全二维调制器部分，包含调制器、常规配件、高分辨质谱安装工具包、调制器控制软件、全二维色谱数据处理软件及HV调制柱和SV调制柱各1套。

4.3 高分辨质谱部分：包含高分辨质谱主机1台，EI离子源和CI离子源各1套，机械泵1套。

4.4 工作站及软件：包含仪器控制工作站1台（配置不低于intel i7四核处理器，32GB内存，512GB硬盘，23寸显示器，Windows操作系统）仪器控制软件1套。

4.5 辅助设备：10KVA，1小时供电不间断电源1台

5. 售后服务

5.1 供应商应提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。

5.2 供应商在国内应设有相关机构，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训，提供2个免费培训名额，免收培训费。

5.3 仪器保修期：在安装调试通过后提供不少于壹年的标准整机保修服务，在保修期内，所有服务及备件全部免费。保修期外，用户可用人民币结算。如为进口，应在中国设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。

5.4 供应商应提供800及400免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

5.5 供应商应在国内必须设有专业的维修机构，有专职的维修工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应，72小时内可到场支持，保证仪器的正常操作。

序号4、超高效液相色谱与质谱联用仪（允许进口）

1. 主要用途：

主要应用于环境中痕量有机污染物的靶向精确定量及非靶向筛查等，实现对目标化合物的准确定性和定量分析。

2. 工作条件

2.1 电源：230V±10%，AC（交流），50/60Hz

2.2 环境温度：15-27℃（最优：18~21℃）

2.3 相对湿度：20-80%

3. 技术参数

3.1 液相色谱部分

3.1.1二元高压梯度泵

★3.1.1.1 压力范围：不低于18,000 psi

3.1.1.2 流速范围：0.001~5mL/min，步进0.001 mL/min

3.1.1.3 流速精密度：< 0.05%RSD

3.1.1.4 淋洗液数量：6个

3.1.1.5 泵清洗：带柱塞杆及密封圈自动清洗系统，同时监测泵头微漏，提示维护信息，带过压保护功能，能进行漏液监测。

3.1.2自动进样器

3.1.2.1 加样体积  0.01-100uL，增量0.01 uL；

3.1.2.2 进样精度：<0.25%RSD

3.1.2.3 交叉污染：<0.0004%

★3.1.2.4 多种样品盘选择：2ml样品瓶可放置不少于200个。

3.1.2.5 样品盘温度范围：4-40℃

3.1.3 柱温箱

3.1.3.1 控温范围：5-110℃，室温下18℃（带降温功能）

3.1.3.2 温控稳定性：±0.05℃

3.1.3.3 柱容量：最多2根色谱柱，最长可安装30cm色谱柱。

3.1.3.4 有湿度，气体，温度传感器，能在线监测溶剂泄漏情况。

★3.1.4 生物惰性液相：钛系统液相色谱，流路由钛金属、陶瓷和高性能的聚合物所构成，耐高盐、强酸、强碱，消除由铁及其它过渡金属离子对分析柱、样品和溶剂所造成的污染。

3.2 三重四极杆质谱部分

3.2.1 离子源部分

3.2.1.1 独立的可加热电喷雾离子源（ESI源），集成式气路电路设计，安装离子源时即可实现气路电路连接，自动识别，无需进行额外操作。

3.2.1.2 ESI源可加热，离子源加热温度≥550℃，流速兼容10μL -2000μL /min。

3.2.2 离子传输系统

3.2.2.1 离子传输系统必须配有离子传输管设计，保护分子涡轮泵，减少真空负担。

3.2.2.2 具有真空隔断阀设计，在移去、清洗离子传输管时，无需停真空。

3.2.3 质量分析器

3.2.3.1 Q1和Q3均采用分段式钼制双曲面四极杆，提供离子传输效率。

★3.2.3.2 Q1和Q3在全质量范围，分辨率均可达到0.2FWHM，且在0.2分辨率时仍有很高的离子传输效率，能够提供很好的灵敏度和选择性。

3.2.3.3 碰撞池设计：采用90度或180度弯曲碰撞池且线性加速设计或step-wave设计，Dwell Time低于1ms 时，无灵敏度损失。

3.2.4 质谱部分基本性能

★3.2.4.1 质荷比范围：高质荷比端(m/z)最大上限值不超过2048，以满足有效质荷比范围内的高灵敏度，即m/z≤2048。

3.2.4.2 灵敏度：利血平ESI: 1pg信噪比S/N≥700,000（Q1、Q3分辨为0.7Da FWHM，m/z 609→195）

3.2.4.3 仪器检出限能力：可达阿克级别。分析血浆基质中维拉帕米Verapamil检出限可达≤100ag，且3针重现性≤5 %。

3.2.4.4 仪器线性范围：可达6个数量级。分析阿普唑仑可达6个数量级，且在<0.5fg低含量下5针进样重复性RSD<10%。

3.2.4.5 全扫描速度：不低于15000amu/s

★3.2.4.6 SRM扫描速度：最大可达600 SRMs/秒以上（从0.2到2.0 amu的任意分辨率），并确保无交叉污染；采用10ppb克伦特罗作为标准物质，在10、20、50、100、200、500、600 SRMs/s时对应的响应峰面积数据偏差≤10%。

3.2.4.7 一次分析最多可执行30000个SRM分析。

3.2.5 扫描功能：全扫描（Full Scan，Q1或Q3）、选择离子扫描（SIM，Q1或Q3）、选择反应监测（SRM）、高选择性反应监测（分辨率0.2Da）、时间选择反应监测子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、反向能量归一化扫描；SRM自动触发二级子离子扫描功能、混合扫描。

3.2.6 真空系统

3.2.6.1 由1个分子涡轮泵（3级差分）和2个机械泵组成的4级差分真空系统。

3.3 软件

3.3.1 品牌主流电脑工作站（质谱分析软件、Windows等软件）一台，提供LC和MS/MS的全自动控制；

3.3.2 简洁人性化的操作界面可以实现高效的仪器调谐和方法优化，方法优化还包括碰撞气压力以及碰撞能量的自动优化，并可利用优化后的参数快速便捷地建立分析方法；

3.3.3 工作站及软件具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能；Window 10英文操作系统（64bit），软件能够满足当今分析检测实验室需求，提供能够实现最优化痕量分析的全套系统解决方案。

4. 配置清单

4.1 液相色谱部分：包含二元高压梯度泵1套，自动进样器1套，柱温箱一套，必备管路一套。

4.2 三重四极杆质谱部分，包含质谱主机，ESI及APCI离子源各一套，双机械泵。

4.3 软件工作站及软件：包含仪器控制工作站1台（配置不低于intel i7四核处理器，32GB内存，512GB硬盘，23寸显示器，Windows操作系统）仪器控制软件1套。

4.4 辅助设备：品牌氮气发生器1台，流量大于30L/min，10KVA，1小时不间断电源1台。

5. 售后服务

5.1 供应商应提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。

5.2 供应商在国内应设有相关机构，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训，提供2个免费培训名额，免收培训费。

5.3 仪器保修期：在安装调试通过后提供不少于壹年的标准整机保修服务，在保修期内，所有服务及备件全部免费。保修期外，用户可用人民币结算。如为进口，应在中国设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。

5.4 供应商应提供800及400免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

5.5 供应商应在国内必须设有专业的维修机构，有专职的维修工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应，72小时内可到场支持，保证仪器的正常操作。

序号5、超快速双梯度液相色谱（允许进口）

一、主要用途

适用于环境水样的全自动在线固相萃取，并对其中有机污染物进行定性和定量分析。

二、工作环境条件：

1. 电压230V+6% /-10%，50/60Hz

2. 环境温度15-26℃

3. 相对湿度30%-70%

三、技术参数

1. 双梯度泵

1.1 操作原理：串联双柱塞双梯度泵

1.2 流量范围：0.001-8 mL/min，增量为 1 μL/min

1.3 压力范围：2-100 MPa，

1.4 压缩性补偿：全自动，与流动相组成无关

1.5 流量准确度：±0.1%

1.6 流量精度：<0.05% RSD

1.7 梯度形成：低压梯度比例

1.8 比例精度：<0.15% SD

1.9 溶剂通道数：2*3

1.10 混合器体积：400 μL

1.11 溶剂脱气：内置式，6 通道

2. 自动进样器

2.1 压力范围：2-103 MPa

2.2 进样量范围：0.01-25 μL，最小步进 0.01 μL；

2.3 进样线性：r>0.9999（咖啡因水溶液）

2.4 残留（UV）：咖啡因 <0.0004%

2.5 样品室温度范围：5-40℃（RH <80%，低于环境温度时 ≥ 23 K）

2.6 样品温度准确度：-2℃ /+4℃

2.7 样品温度稳定性：± 1℃

★2.8 样品容量：1.5mL样品瓶200位以上

3. 柱温箱

3.1 操作原理：静止空气和强制空气

★3.2 温度范围：5-110℃，增量为 0.1℃

3.3 温度稳定性：± 0.05 ℃

3.4 温度准确度：± 0.5 ℃

4. 荧光检测器

4.1 光源：闪烁氙灯

★4.2 脉冲频率：支持高能模式（300Hz）、标准模式（100Hz）、长寿命模式（20Hz）

4.3 扫描模式：激发、发射、同步扫描

4.4 激发波长：200~880nm

4.5 发射波长：220~900nm

4.6 通道数：4个

4.7 波长准确度：± 2 nm

4.8 波长精密度：±0.2 nm

4.9 最大数据采集频率：200Hz

4.10 灵敏度：拉曼S/N: >550 ASTM标准全灯寿命范围内；S/N: >2100以暗信号作为噪声参照时

5. 可变波长紫外检测器

★5.1 波长范围：190-850 nm

5.2 频带宽度：6 nm at 254 nm

5.3 波长精度：± 0.1 nm

5.4 波长准确度：±1 nm

5.5 灯：氘灯、钨灯，均具温度监控功能，自动识别包括序列号在内的所有信息

★5.6 最大数据采集频率：220HZ

5.7 自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证

5.8 采集通道：4

5.9 噪声：<±2.5 μAU at 254 nm

5.10 漂移：<0.1 mAU/h at 254 nm

6. 软件

6.1 数据库：支持甲骨文或者SQL Server关系型数据库，全面保障数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。支持多种查询条件的组合，支持模糊查找与精确查找。

6.2 仪器控制：可以控制多个仪器厂商的多种HPLC、LC和GC仪器，实现完全的双向控制、广泛的命令选项和详细的事件追踪。

6.3 导入与导出：可将数据导出为通用色谱数据格式（AIA、TXT、CSV和GAML等）。

6.4 数据报告：集成了电子表格功能，无需特别培训即可掌握报告模版、自定义变量的编辑。支持单个报告和综合报告。报告模板可包含多项内容，例如积分、校准、峰分析、审计追踪等。支持多种格式（PDF、Excel等格式）的输出。

四、配置清单

1. 双梯度液相色谱1台，包含系统基座，双三元梯度泵，温控自动进样器，柱温箱，荧光检测器及流通池，紫外检测器及流通池各1套；

2. 软件及工作站1套，预柱正版操作系统及仪器控制和数据分析软件；

五、售后服务

5.1 供应商应提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。

5.2 供应商在国内应设有相关机构，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训，提供2个免费培训名额，免收培训费。

5.3 仪器保修期：在安装调试通过后提供不少于壹年的标准整机保修服务，在保修期内，所有服务及备件全部免费。保修期外，用户可用人民币结算。如为进口，应在中国设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。

5.4 供应商应提供800及400免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

5.5 供应商应在国内必须设有专业的维修机构，有专职的维修工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应，72小时内可到场支持，保证仪器的正常操作。

序号6、单气相双聚焦扇形磁式质谱仪（允许进口）

1. 主要用途

适用于环境中二噁英、多溴联苯醚等持久性有机污染物的定性及定量分析；

2. 工作环境条件：

2.1 电压230V+6% /-10%，50/60Hz

2.2 环境温度15-26℃

2.3 相对湿度30%-70%

3. 性能指标

3.1 气相色谱部分技术指标

3.1.1 柱温箱

★3.1.1.1柱箱温度：室温上10℃～450℃，多级程序升温，不少于30阶

3.1.1.2降温能力：从450℃降到50℃时间小于4分钟

3.1.1.3 最大升温速度：120℃/min，温度步长0.1℃

3.1.2 电子压力控制：多达18路独立载气控制通道

3.1.2.1载气最大压力: ≥1000 kPa（145psi），包括大于100psi全量程压力精度0.01kPa（0.001psi）

3.1.3 即插即用型分流/不分流进样口

3.1.3.1温度范围: 50ºC－400ºC，以1ºC步进调节

3.1.3.2 分流比：12500：1

3.1.3.3具有隔垫吹扫功能，吹扫流速0-50ml/min，步长1ml/min

3.1.4  自动进样器

★3.1.4.1 XYZ三方向移动的机械手系统，可同时为一台气相色谱的两个进样口自动进样。

3.1.4.2 液体进样样品最大容量：1、2、2.5mL样品瓶300个或10及20mL样品瓶108个。

3.1.4.3 液体进样范围：0.1uL到250uL

3.1.4.4 液体进样精度：RSD<0.5%

3.2 质谱部分指标

★3.2.1 EI灵敏度：100fg 2,3,7,8 TCDD，S/N≥200:1 (m/z 321.8936，R＝10,000)

3.2.2 分辨率（10%谷）：静态≥60000

3.2.3 质量范围：2-1200amu（全速电压）；降低加速电压，质量范围可扩展到6000amu

3.2.4 扫描速度：0.1到10,000 sec/dacade（可持续变化）

3.2.5 质量精度：＜3ppm

★3.2.6 离子源：插入式EI；真空锁功能保证源的切换和灯丝的更换无需放真空；参数调谐完全由计算机控制。

3.2.7 自动调谐

★3.2.8 质量校准：采用扫描磁场校准方法直接持续对磁场进行测定和校正，一次性完成质量校正曲线，改变质量范围、扫描速度、扫描模式、离子的极性、离子化方式不需要重新进行质量校准。

3.2.9 超高精度的水平和垂直方向双向环形静电场设计保证质量精准，离子传输不会出现偏差，从而提高灵敏度。

3.2.10 加速电压5kV，转换打拿极变量+/-20kV

3.2.11 动态范围：＞106

★3.2.12 真空系统：全部采用分子涡轮泵，真空度＜10-8mtor

3.3 循环水冷装置：温度传感器控制，控温精度0.1℃

3.4 数据系统

3.4.1 能够有效完成全扫描（Full scan)和选择离子检测（SIM）的数据采集和接收，并对采集到的数据进行存储和随后的定性和定量处理。

3.4.2 全自动高分辨调节

3.4.3 完全控制色谱（包括色谱主机和自动进样器）与质谱（包括离子源与分析器调谐、质量校正、真空系统控制等）的所有操作。

4. 配置清单

4.1 气相色谱部分：气相色谱主机一套，进样口一套，三维移动全自动进样器一套；

4.2 磁质谱部分：磁质谱主机一套（含EI离子源），二噁英专用分析软件一套；

4.3 辅助设备：仪器控制电脑一套，冷却循环水1台；

5. 售后服务

5.1 供应商应提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作培训。同时安排应用工程师进行为期一周的专业应用培训。

5.2 仪器在调试通过后提供壹年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。保修期外，用户可用人民币结算。如为进口，应在中国设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。

5.3 供应商需提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程；供应商应提供800免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

5.4 供应商应在国内必须设有专业的维修机构，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，4小时响应，2～3天内到场，保证仪器的正常操作。

序号7、快速溶剂萃取仪（允许进口）

1. 主要用途

适用于土壤、污泥、沉积物、烟囱砖灰、城市尘埃以及固体废弃物等固体、半固体基质中污染毒害物质的快速提取。

2.工作环境

1.1 电源：220-240 VAC，50/60Hz 交流电源

1.2 环境温度：4-40 ℃

1.3 相对湿度：5%-95%（非浓缩）

3. 性能指标

★3.1 萃取方式：顺序萃取，避免交叉污染。

3.2 炉体：

3.2.1 全自动密封反应器，将萃取池放入炉腔并在萃取结束后送回传送盘。

3.2.2 温度控制最高可达200℃；带温度过高安全切断。

3.2.3 萃取池垂直定位，液体流向从顶部至底部。

3.2.4 自动识别，避免池子和收集瓶的错误匹配。

3.3泵

3.3.1 流速：70mL/min

★3.3.2 加热过程中全自动传感器自动加压或释放压力。

3.4 液体传感器：萃取过程中通过红外探头检测进入收集瓶中的液体和液面。

3.5 萃取池：

★3.5.1 萃取池类型：不锈钢萃取池。

3.5.2仪器自动识别萃取池规格，无需手动输入规格。

3.6萃取池传送盘

★3.6.1 萃取位：24位供选择。

3.6.2 最新的安全防护罩，防护罩打开时仪器无法运行，最大程度保证操作人员安全。

3.7 收集瓶：

3.7.1 收集瓶体积：60，250mL

3.7.2 瓶盖中有抗溶剂腐蚀的隔片（TEF涂层）。

3.7.3 收集瓶转盘外侧有安全保护罩

3.8 两种收集瓶架（转盘）配置可供选择：

3.8.1 大体积收集： 19个250 ml收集瓶位，2个清洗液收集瓶位

3.8.2 小体积收集： 28个60 ml收集瓶位，2个清洗液收集瓶位

3.9 萃取溶剂：可以兼容诸如应用于Soxhlet、自动Soxhlet、超声波萃取、微波萃取、SFE等方法中使用的各种广泛的萃取溶剂，特别包括酸碱性试剂。

3.10 溶剂控制器：

3.10.1 全自动切换三种不同的溶剂

3.10.2 溶剂控制器被整合到系统一起，3种不同溶剂，按比例自动配比。

3.11	 萃取时间：小于或等于20分钟

3.12 控制：

3.12.1 内制的控制单元

3.12.2 可以控制方法编辑，选择不同方法，自动连续萃取不同（或相同）样品，自动分别收集萃取液。

3.12.3 可以同一个样品分别将萃取液至不同是收集瓶。可以实现分步提取。

3.13 安全保护：

★3.13.1 具有漏液传感器，碳氢传感器。

3.13.2 具有收集瓶位置传感器，萃取池位置传感器。

3.13.3 收集瓶中液位传感器。

3.13.4 过温保护，过压保护。

3.13.5 收集瓶保护罩。

4. 配置清单

4.1 加速溶剂萃取仪主机1台

4.2 配件耗材：12个66mL萃取池，66mL启动工具包、PEEK密封圈、O型

环，不锈钢砂芯、3套2L溶剂瓶及管路，60mL收集瓶

5. 售后服务

5.1 供应商应提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作培训。同时安排应用工程师进行为期一周的专业应用培训。

5.2 仪器在调试通过后提供壹年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。保修期外，用户可用人民币结算。如为进口，应在中国设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。

5.3 供应商需提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程；供应商应提供800免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

5.4 供应商应在国内必须设有专业的维修机构，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，4小时响应，2～3天内到场，保证仪器的正常操作。

标项2

序号8、电感耦合等离子体质谱（允许进口）

1、基本用途

1.1适用于多种金属及非金属元素尤其是放射性元素及其同位素的高通量、确证分析，要求检测灵敏度高，分析速度快，背景噪音低，消除干扰效果好，仪器性能稳定耐用。

1.2适合于复杂基质及高盐度样品的分析。

★1.3 可与液相色谱仪或毛细管电泳仪等色谱技术联用，适合于食品中砷、汞、铬、铅等元素形态、价态的分析，且所有部件均为同一品牌。

2、技术性能及指标

2.1 主机部分

2.1.1 进样系统

2.1.1.1低样品流速的高性能进样系统及耐高基体接口。

2.1.1.2配置高基体自动稀释装置，适合于高盐量样品连续稳定分析。

2.1.1.3 雾化器: 耐高盐、高精度、高效同心雾化器。

2.1.1.4雾化室：石英材质，低记忆效应，配置高效半导体控温装置，控温温度连续可调，制冷温度可达-5℃。

2.1.2 等离子体及射频发生器

2.1.2.1配备高速射频匹配的RF发生器及屏蔽炬系统或其他类似技术。

★2.1.2.2射频功率范围600-1600 W，为保证仪器灵敏度，射频频率需为27.12 MHz。

2.1.2.3射频线圈冷却必须采用水冷设计；

2.1.2.4等离子体炬位调整，由计算机自动三维（X，Y，Z方向）控制。

2.1.3 气体控制器

ICP-MS主机配置由软件控制的高精度电子气体流量控制器，控制包括冷却气、辅助气、混合气、载气以及4路以上碰撞气反应气等工作气体，控制的气路不少于8路。

★2.1.4 接口

采样锥和截取锥组成的两锥接口系统，为防止过多基体进入质谱真空系统，要求锥孔在保证灵敏度的前提下尽可能小，采样锥孔径≤1.1 mm，截取锥孔径≤0.60 mm。

2.1.5透镜系统

双提取透镜及双离轴偏转透镜，维护时无须关闭高真空系统。

★2.1.6 一级质谱（碰撞反应池之前的四级杆质量分析器）

必须是与主四极杆长度规格完全一致的双曲面四极杆，驱动频率不大于3.0 MHz，可实现精确质量数筛选，分辨率优于1.0 amu。或配置其他高端质谱，如高分辨率磁式质谱。

2.1.7碰撞/反应池系统（无此系统的不要求）

★2.1.7.1具有温度控制的多级杆碰撞/反应池系统，池内温度范围50~100℃，0.1℃连续可调，须提供池温控参数的软件截图；适合于多种工作气体，可实现不同气体和工作模式的全自动切换。

2.1.7.2反应池在一次进样分析中可以同时使用氢气、氨气、氦气及氧气，反应气切换时间小于10s。

★2.1.7.3碰撞反应池可使用其他多种官方认可反应气，如CH4, C2H6, C3H4, CH3F, N2O等，须提供使用N2O、CH3F（无）气体的公开发表文献证明仪器具有该能力。

2.1.7.4碰撞反应池配备4路或4路以上质量流量计。

2.1.8 二级质谱（主四级杆质量分析器Q2，碰撞反应池之后的四级杆质量分析器）

★2.1.8.1配备双曲面四级杆，驱动射频不低于2.8 MHz。可实现精确质量数筛选，分辨率优于0.5amu，或配置其他高端质谱，如高分辨率磁式质谱；

2.1.8.2可实现精确质量数筛选，分辨率优于0.5 amu。

★2.1.9仪器主机采用的质量分析器技术，符合下列技术之一：

2.1.9.1 仪器质谱部分采用双聚焦扇形磁场技术，即：电场和磁场聚焦形成的双聚焦技术，物理分辨率不小于5000；

2.1.9.2 仪器主机质谱部分采用两级四级杆质谱技术，一级质谱的质量分析器安装在离子透镜系统和碰撞反应池之间，二级质谱的质量分析器安装在碰撞反应池和检测器之间，一级质谱的分辨率至少达到1.0amu，二级质谱的分辨率优于0.5amu；两个四级杆长短一致，均可实现单位质量分辨，均可选择并可以同时选择元素质量数（提供元素选择软件截图证明）；

★2.1.10 真空系统

具有高性能真空系统，四级杆和碰撞反应池具有独立的真空系统及分子涡轮泵，仪器具有2个或2个以上分子涡轮泵。

2.1.11 高盐高固含量自动稀释装置

2.1.11.1高盐或高固含量样品自动稀释系统，稀释方式可以为液体自动稀释或气体自动稀释，稀释倍数从几倍到100倍可调，可以实现25%以上盐分样品长时间直接进样分析。

★2.1.11.2 高基体进样模式下 (CeO+/Ce+)：( 0.5 %。

2.1.12质量数范围：3~255 amu

2.1.13检测器：10个数量级动态线性范围双模式电子倍增器，在模拟和脉冲模式之间实现自动切换；

  - 工作站用计算机配置：主流计算机配置，不低于20吋液晶显示器，激光打印机。

2.3 操作软件：

2.3.1操作系统：Windows 10操作系统；

2.3.2全自动工作条件调谐 (AutoTuning)

2.3.3单杆(MS)和串联(MS/MS)两种质谱方式的自动切换，在软件界面明确显示并选择一级质谱(Q1)所要筛选的质量数；

2.3.4虚拟内标法(VIS)通过在已有的多个内标元素之间的插入一个“虚拟”的内标进行校正，虚拟内标更接近目标元素质量数，更可靠地校正各种样品基体效应；

2.3.5批量数据表功能质量控制标准的在线显示与控制数据直接输出到Excel表格（随机配置）或LIMS数据系统；

3、外设部分

配备与仪器配套使用的进口冷却循环水装置、稳压电源，满足仪器的正常使用要求，提供相应的技术指标。

4、性能指标：

★4.1在氧化物产率≤2%的前提下，满足以下灵敏度【cps/ppm】（以提供的官方指标为准）：

低质量数：Li(7)≥350 M

中质量数：In (115)≥1200 M

高质量数：U(238) ≥800 M

4.2检测限（3*sigma，ppt）

4.2.1 Be(9) ≤ 0.1 ppt

4.2.2 In(115) ≤ 0.05 ppt

4.2.4Bi(209) ≤ 0.05 ppt

4.3背景：≤0.2 cps （在质量数9和238 amu，即元素Be和U处测定实际背景）

4.4氧化物产率(CeO+/Ce+) ：≤1.5 %

4.5双电荷产率(Ce2+/Ce+)：≤3.0 %

★ 4.6丰度灵敏度：低质量端≤ 1 x 10-10；高质量端≤ 1 x 10-10；能够成功分离高含量铁基质中 54Fe 和56Fe 对 55Mn 造成的重叠干扰，可以准确测定0.1% Fe 基质样品溶液中 10 ppb 的Mn元素，并提供相关文献证明；

4.7短期稳定性(RSD)： ≤3% (20 min)

4.8长期稳定性(RSD)： ≤4% (2 hrs)

4.9同位素精度比：107 Ag/109 Ag < 0.2 %

4.10高基体自动稀释装置：

4.10.1. 测试指标：气体(如Ar气)稀释，标准模式(No Gas)下，氧化物产率CeO+/Ce+ ≤ 0.3 %；

4.10.2. 稳定性指标：2.5% NaCl溶液中含10ppb的Pb、Cd、As、Cu、Zn等目标元素，连续进样大于1h，分析次数大于20次，各目标元素测定结果 RSD≤ 5%；

★4.11只需准备纳米金的标准物质和相应纳米颗粒的元素离子态标准溶液，即可测试多种元素的纳米粒子，并提供一次进样同时分析10种以上不同元素纳米颗粒的软件截图或者其他证明材料；

★4.12对 SiO2纳米颗粒进行高灵敏度分析：具备精准测试粒径小于60 nm的SiO2纳米颗粒的能力，并提供相关文献证明；

5售后服务

5.1厂家售后服务通过ISO质量体系认证，需提供证书。

5.3供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。仪器保修期自验收合格日期起为12个月。

5.4仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。如为进口，供应商在中国需设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。

5.5厂商在国内应设有专业的维修机构，具备非常完善的售后服务体系，具备培训中心和厂家应用实验室，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。

序号9、气相质谱-GCQQQ（允许进口）

一、具体用途：农残、环境污染物及其它有毒有害物质的痕量筛查和定量。

二、技术规格和性能要求

1.工作条件

1.1电源：220V，50Hz

1.2温度：操作环境20˚C -35˚C

1.3湿度：操作状态25-50%，非操作状态20-80%

2.性能指标

2.1 气相色谱仪

2.1.1柱箱

2.1.1.1柱箱温度：室温上5˚C-450 ˚C，19梯度/20平台程序升温

2.1.1.2升温速率：最大升温速度80˚C/min，以0.01 ˚C /min增加

2.1.1.3降温速率：从450˚C降至50˚C<220秒

2.1.1.4控温准确性：0.01℃

2.1.1.5气相主机应具有彩色电容触摸屏操作界面，有三种用户操作界面，即软件、彩色触摸屏和浏览器界面，用户无论在实验室还是远程均可自在操作和监控仪器的状态。仪器的电子压力控制模块具有在线过滤器，可以大幅减少油气和机械杂质对于系统的干扰，减少仪器停机时间.气质联用中，不仅可以从软件上监控质谱状态， GC彩色触摸屏上也可以显示质谱参数。例如分子涡轮泵转速，离子源温度和真空状态等关键参数，便于用户及时了解仪器运行状态。（提供官方彩页作为证明）

★2.1.1.6气相主机操作系统包含四种以上不同操作语言，适合不同客户需求（需提供语言选择界面照片）

2.1.2流路控制系统

2.1.2.1最大压力设定范围：0-148 psi

2.1.2.2压力设定精度：0.001 psi

2.1.2.3流量设定范围：0-1000mL/min

★2.2具有柱中和柱后反吹功能，并可同时实现更换色谱柱真空锁定功能；且反吹条件的优化和自由设定都由内嵌工作站的窗口直接完成，无需独立的软件进行。（需提供软件中柱前、柱中和柱后反吹条件优化和设定窗口的截屏证明文件）

2.3液体自动进样器

2.3.1.液体进样量范围：通常介于0.1-40μL之间

★2.3.2.样品瓶位数：不少于165位

2.3.3.进样速度：3种模式: 高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调。

2.3.4.进样量线性：≥99%

2.3.5.面积重现性：小于0.3% RSD

2.3.6.可实现16位塔自动添加内标功能。

2.3.7进样针规格：采用标准进样针支架，最大容量为 1 µL、2 µL、5 µL、10 µL、25 µL、50 µL和 100 µL采用可选件增强型样品操作进样针支架，最大容量为 250 µL和 500 µL

★2.3.8 可升级样品加热、制冷器/混合器/样品条形码识别器，样品板加热制冷温度为：5–60°C

2.4质谱部分

2.4.1 质量数范围：10-1000 m/z

2.4.2仪器检测限指标及灵敏度（验收指标）：

IDL(MRM)：≤2fg ，10fg OFN 连续8次进样，峰面积RSD≤15%。（应于投标文件中随附5份验收报告作为证明文件）

★2.4.3分辨率：0.4~4 amu分辨可调。

2.4.4碰撞池具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0~5.0 ml/min可调。

2.4.5 扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.5ms

★2.4.6无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-280uA

★2.4.7最大离子化能量：280eV  （如不能达到，需配置两套离子源）

★2.4.8离子源：配置EI源，独立控温，最高温度可到350˚C

2.4.9四极杆质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控，最高可达 190˚C（非预四极杆加热）（提供官方彩页及四极杆控温软件截图证明，如不能达到，需配置1套GPC净化系统及两套以上四极杆备用）

★2.4.10四极杆质量分析器温控范围：最高可达 190˚C

2.4.11气质接口温度：独立控温，最高温度可到380˚C

2.4.12扫描功能：全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（SRM）

★2.4.13 质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能，提供软件截图证明。

2.5数据处理系统

★2.5.1 软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件（需于投标文件中提供中文界面截屏证明文件，且作为验收条款）

2.5.2 通用谱库：NIST17谱库和化学结构式库

2.5.3可以满足一针进样筛查植物性基质中超过1000种农残及环境污染物的应用需求，提供官方发表所投型号产品文章。

2.5.4可以满足针对GB2763全流程解决方案，可以实现气质质结合液质质一天筛查农药种类超过400种，提供官方发表所投型号产品彩页文章。

2.5.5需提供投标系列型号中国大陆用户名单。

2.6 计算机：

CPU 四核，单主频不低于3.2G/8G内存或以上/500G硬盘或以上/DVD-RW/19”LCD /激光打印机。

3售后服务

3.1厂家售后服务通过ISO质量体系认证，需提供证书。

3.3供应商应提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。仪器保修期自验收合格日期起为12个月。

3.4仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。如为进口，供应商在中国需设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。

3.5供应商在国内设有相关机构，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供2人次上机培训。

3.6厂商在国内应设有专业的维修机构，具备非常完善的售后服务体系，具备培训中心和厂家应用实验室，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。

标项3

序号10、气相色谱-质谱联用仪（允许进口）

1. 主要用途

通过色谱分离出复杂基体样品中的痕量有机分子目标组分，并通过单四级杆质谱进行化合物定性及定量分析，并且进一步可延伸至痕量多目标组分的快速筛查和结果确证工作。

2. 工作环境条件：

2.1 电压230V+6% /-10%，50/60Hz

2.2 环境温度15-26℃

2.3 相对湿度30%-70%

3. 技术参数

3.1	EI离子源：屏蔽板设计的整体惰性化高灵敏度离子源，双灯丝设计。

★3.2 灵敏度EI Scan(氦气)：1pg，八氟萘 OFN ，m/z 272，S/N ≥ 1500；采用30米毛细柱进行验收。

★3.3 IDL（SIM）：IDL ≤10 fg（100 fg，OFN， 8次连续进样，272m/z，峰面积RSD 3.4%）。

3.4	四极杆：配备预四极的高精度全金属四极杆，非镀层，无须控温更优。预四极可转动可清洗打磨，主四极杆可清洗打磨，预四极杆有效避免主四极杆以及检测器的污染。四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术。

★3.5高真空：双入口差动式涡轮分子泵排气系统，抽力≥360L/sec

★3.6标准配备皮拉尼真空规、离子规（软件直接监测高真空和低真空）

3.7	气相色谱主机应采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控，主机具有“参数锁定”和“显示屏锁定功能”，从而避免误操作和意外操作。这些功能均可在主机彩色触摸屏上进行设置；柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱。

3.8	配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能，压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定。

3.9	压力设定范围：10 ～ 1035kPa，压力控制精度：0.001psi

3.10 进样口标配“智能锁”功能，徒手无需任何工具1秒内即可完成进样口的打开或关闭，仪器自动感知最佳气密位置，大幅简化维护操作。

★3.11 支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式，同时具有恒线速度控制功能。

3.12 液体自动进样器样品位：≥150位

3.13 软件支持自动创建SIM表和基于保留指数的保留时间自动校正功能，支持单次分析400种以上的化合物。

3.14 支持中/英文工作站，支持全中文的样品名、文件名、序列名等输入。支持智能钟功能。系统启动后真空状态、调谐结果自动判定，无需人为确认即可直接开始分析工作，序列运行、维护时间直观显示，便于用户合理工作时间，提升工作效率。

3.15 气相色谱与质谱应为相同品牌。

4. 配置清单

4.1气质联用仪（包含气相色谱及质谱检测器）  2台

4.2 机械泵    2台

4.3液体自动进样器   2套

4.4中文工作站  2套

4.5 随机耗材：He专用过滤器2套，微量进样针2支，分流过滤器2套，灯丝4根，色谱柱2根，智能灯2套，

5. 售后服务

5.1 供应商应提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。

5.2 供应商在国内应设有相关机构，验收完成后5年内每年为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训，每次提供2个免费培训名额，免收培训费，同时提供现场培训一次。

5.3 仪器保修期：在安装调试通过后提供壹年的标准整机保修服务，在保修期内，所有服务及备件全部免费。保修期外，用户可用人民币结算。如为进口，应在中国设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。

5.4 供应商请提供800或400免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

5.5 供应商应在国内必须设有专业的维修机构，有专职的维修工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应，72小时内可到场支持，保证仪器的正常操作。

序号11、高效液相色谱仪（允许进口）

1. 主要用途

利用二元高压送液泵提供的梯度洗脱，结合液相色谱柱的分离能力，能够对复杂组分进行有效的分离，通过二极管阵列检测器或示差检测器进行检测，结合自动进样器实现多个样品无人值守高效工作。广泛应用到化工、生物、食品安全、医学制药和临床、环境监测等领域，是分离、分析、纯化有机化合物的重要手段。

2. 工作环境条件：

2.1 电压230V+6% /-10%，50/60Hz

2.2 环境温度15-26℃

2.3 相对湿度30%-70%

3. 技术参数

★3.1、2个独立的送液泵组成二元高压梯度系统

3.2、泵类型：并联双柱塞，可最大耐压65MPa，随机说明书作为最大压力证明文件

3.3、梯度浓度准确性：误差≤1%

★3.4、二极管阵列检测器波长范围：190~800nm

★3.5、二极管阵列检测器流通池温控：有温控，温控范围20-45℃

3.6、二极管阵列检测器检测器基线噪音：≤0.05mAU

3.7、二极管阵列检测器检测器基线偏移：≤±5mAU/h

★3.8、示差折光检测器光强度：≥6000（40℃蒸馏水）

3.9、示差折光检测器偏差值：≤500（40℃蒸馏水）

3.10、液体自动进样器位数：≥110位（1.5mL/2mL样品瓶）

3.11、保留时间重现性CV%：≤0.5%（PDA）

★3.12、柱温箱温度控制类型：强制空气循环，保证温控均匀

3.13、柱温箱温度控制范围：室温-8℃~95℃（室温在25℃时）

3.14、柱温箱漏液传感器：有

3.15、脱气机：三路

3.16、控制软件：可控制所有部件协同工作，将报告、分析结果以及所有操作日志全部汇总到一个PDF文件中。制作简单，在安全管理到位的数据库内生成、保管，具有数据完整性功能。另外具有自动峰识别功能、智能峰解卷积功能、动态范围扩展功能等。

4. 配置清单

4.1 高压送液泵  2台

4.2 混合器1个

4.3 脱气机1台

4.4 液体自动进样器1台

4.5 二极管阵列检测器1台

4.6 示差折光检测器1台

4.7 网络化系统控制器1个

4.8 工作站一套

4.9 色谱柱恒温箱一台

4.10 随机耗材：色谱柱1根，样品瓶1套，储液瓶托盘1套

5. 售后服务

5.1 供应商应提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。

5.2 供应商在国内应设有相关机构，验收完成后5年内每年为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训，每次提供2个免费培训名额，免收培训费，同时提供现场培训一次。

5.3 仪器保修期：在安装调试通过后提供壹年的标准整机保修服务，在保修期内，所有服务及备件全部免费。保修期外，用户可用人民币结算。如为进口，应在中国设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。

5.4 供应商请提供800或400免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

5.5 供应商应在国内必须设有专业的维修机构，有专职的维修工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应，72小时内可到场支持，保证仪器的正常操作。

标项4

序号12、3D打印（允许进口）

1. 主要用途

该3D打印机应配置有微立体光刻加工系统，可用于制造具备精细结构和较大幅面的各种三维模型，并且可以使用自主研发的功能性复合材料进行加工打印，可以满足课题组正在开展的小型分析装置及器件的研制以及功能性3D打印材料的研发等工作的实验需求。

该3D打印机通过对高精度运动控制系统的优化补偿算法，形成高速、高精度全闭环控制系统，重复定位精度可达+/- 0.5μm。该设备在实现高精度打印的前提下，应使用图像动态连续拼接技术、动态实时对焦技术，并结合高精度的运动轴组合和位移补偿，实现大幅面的投影扫描曝光，保证在超高打印精度的前提下，实现大幅面的打印。同时，不同于大多数3D打印机仅能使用同品牌的打印耗材，要求该打印机的生产商除提供常规树脂、耐高温树脂、高硬度树脂、弹性树脂等不同种类的树脂外，打印机本身还应提供开放的材料平台，可以兼容自主设计的新打印材料及打印工艺的开发。

在小型分析器件及装置的设计制作过程中，传统的加工方式是通过找工厂开模进行机加工或有娴熟技术的工人师傅进行手工加工，这种方式往往周期长，成本高，且很难实现设计阶段的细节和精度，课题组承担的科研项目需要涉及反复的迭代优化和测试，因此需要对不同结构和形状的模型进行大量的小规模个性化定制，且很多器件既具有微米级别的特征结构，又需要达到厘米级别的宏观尺寸，高精度和大幅面打印的微尺度3D打印机可以为研究工作的顺利开展提供很多的便利。

2. 工作环境条件：

2.1 电压：AC 220~240V，单相，50/60Hz

2.2 环境温度：22±3℃

2.3 环境湿度：40-60%

3. 技术参数

3.1 设备技术：采用面投影微立体光刻3D打印技术（或类似技术），实现超高精度微尺度3D打印，采用从上往下投影的方式，用紫外光将超精细图案投影到液态树脂表面使其固化，逐层累加从而完成产品的制作。

★3.2 光学精度：≤10μm，

★3.3 最小加工层厚：≤10μm（如满足请提供测试报告用以证明）

3.4 最大加工幅面尺寸：≥90×50 mm

3.5 二维加工最小线宽：≤12μm（如满足请提供测试报告用以证明）

★3.6 三维加工最小特征尺寸：≤50μm（如满足请提供测试报告用以证明）

3.7 复杂结构极限加工能力：最小圆锥尖端≤15μm，最小孔径≤50μm，最小弹簧结构线径≤100μm

3.8加工材料：光敏树脂，支持高硬度树脂、耐高温树脂、生物兼容树脂等多种材料。

3.9 运动控制系统：配备高精密运动控制系统，XYZ运动轴的重复定位精度≤±0.5μm

3.10 精密刮刀组件：用于加工过程气泡消除

3.11 微量树脂系统：用于新材料测试和创新应用

3.12 系统软件：采用友好的图形用户界面，用于控制设备系统。工艺窗口开源，即加工参数可调，包括曝光光强、曝光时间、加工层厚等。可根据模型特点自由设定不同阶段的加工参数。

4. 配置清单

4.1 超高精度大幅面微尺度3D打印机    1套

4.2 打印工控机                       1套

4.3 光学平台                         1套

4.4 操作说明书                       1份

5. 售后服务

5.1 供应商应提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。

5.2 从设备验收之日起整机免费保修至少 1 年。

5.3 质保期满后，需提供保障性服务的，应只收取基本费用。

5.4 接到用户的服务请求，供应商应在 24 小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在 72 小时内解决或给出解决方案，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。

5.5 供应商需提供售后服务电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

序号13、测汞仪（允许进口）

1、基本用途

★1.1 适用于大气中元素汞、多种固体样品及液体样品中汞浓度测定分析，要求检出限低、灵敏度高，分析速度快，背景干扰小，仪器性能稳定耐用，便携性好。

1.2 适合于经吸附管法富集后的烟气中汞的检测。

★1.3 适合于土壤、底泥、生物样品、工业固废、各类食品等样品中汞浓度检测分析，汞污染现场应急监测以及汞处理操作进程检测等，且仪器所有部件均为同一品牌。

2、工作环境及条件

2.1 电压230V+6% /-10%，50/60Hz

2.2 环境温度15-26℃

2.3 相对湿度30%-70%

3、技术性能及指标

3.1 测汞仪主机部分

3.1.1 可直接实时监测气体中的汞含量，响应时间1秒。

3.1.2 直接检测汞含量，无需金汞齐预富集，无需试剂和载气。

3.1.3 全自动分析和内置自动校验，保证稳定性。

★3.1.4 配置单光程池及多光程池。

★3.1.5 内置数据记录系统，连续数据获取储存需不少于122小时。

3.1.6 可有内置电池或车载电源提供电源，内置电源可连续工作12小时。

3.2 固体高温热解析单元

3.2.1 固体附件和复杂样品分析附件，直接进样分析无需样品前处理。

3.2.2 配置固体模块供电单元，10个以上石英舟热解析配件。

3.3 液体进样单元

3.3.1 液体分析附件，采用还原法测量液体样品。

3.3 操作软件

3.3.1操作系统为Windows系统。

3.3.2适用于不同介质样品的检测，包括大气连续监测、固体与液体样品汞浓度的离线检测分析。

3.3.3适用于不同介质的工作曲线设置部分。

3.3.4批量数据表功能质量控制标准的在线显示与控制数据直接输出到Excel表格。

3.4 相关指标

★3.4.1 测量汞含量范围：0.1ppb~200 000 ppb；

★3.4.2 检测限：2 ng/m3 (大气)，0.1 ng/g(固体样品) ，0.5 μg/L (液体样品)；

3.4.3 仪器背景值：≤0.3 ppb；

3.4.4 固体/液体样品分析的时间分辨率：0.5~2 min；

3.4.5 样品进样量：固体10~500 mg，液体0.05~1.2 mL；

★3.4.6 仪器稳定性(RSD)：≤1% (1 ppb)；

3.4.7 符合烟气样品汞检测的美国30B标准或其他国内外同类标准；

3.4.8 样品无需前处理，基质干扰小，仪器记忆效应小；

4、配置清单

4.1测汞仪主机1台，固体高温热解析单元1套，液体进样单元1套。

4.2 耗材：10个石英样品舟。

5、售后服务

5.1供应商应提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。

5.2 仪器保修期自验收合格日期起为12个月。

5.3 仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及零配件全部免费。

5.4 厂商在国内应设有专业的维修机构，具备非常完善的售后服务体系，具备培训中心和厂家应用实验室，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作。

5.5 厂商收到报修后24小时内响应。

三、商务要求（“技术要求”中已有相关说明的除外）

1、交货期：自合同签订生效之日起4个月内，供货、安装、调试完毕，并通过验收，直至交付采购人正常使用。

2、质保期：验收合格之日起，所有设备质保期不少于1年。质保期后实行有偿服务，仅收取材料成本费（按一定折扣的优惠价格，注明折扣率）。一旦设备发生故障，应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。投标人应列出易损件清单，包括名称、安装部位、更换周期和价格。软件的质保期即免费维护期，投标人应提供免费升级服务。

3、付款方式：详见“合同主要条款”中的“货款的支付”。

4、售后服务：

（1）质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费予以更换，否则将扣除履约保证金作为对采购人的补偿。

（2）质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费。合同货物出现故障后，中标供应商接到采购人通知后，应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。

5、技术支持：

投标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。

6、培训：

（1）投标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。

（2）投标人应提供相应的培训计划。

（3）投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。

7、安装调试（若需要安装调试）：

（1）安装地点：采购人指定地点。

（2）安装完成时间：接到用户通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于投标人的原因不能完成安装和调试，投标人应承担由此给采购人造成的损失。

（3）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

（4）投标人应免费提供合同货物的安装服务。

（5）投标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

8、验收：

（1）中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

（2）投标人应在投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。

（3）如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。

（4）验收费用由中标人承担。

9、备品备件及耗材：投标人应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其关服务内容。

四、其他要求

1、投标人应提供所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系认证的相关证书（有效期内），以保障项目的实施。

2、投标人应有类似项目的实施经验，提供投标同类产品的销售业绩证明材料（如有）。

3、投标人应提供售后服务机构情况及售后服务承诺内容，以保障在产品交付验收之后，采购人能稳定正常使用所采购产品。

4、投标人应根据招标内容及需求提供总体技术方案，方案应详细、完整、科学，能满足采购人的需求。

5、投标人应在投标文件中详细描述产品的总体性能及配置情况，并在技术响应表中逐一响应技术要求。标注“★”的条款为重要技术指标（条款、参数），应提供证明材料，如未提供可能被认定为负偏离。

6、投标人应在投标文件明确验收方案及质量保障措施，供采购人后期验收进行参考。

注：1、上述采购货物中采购人推荐了部分产品或部件或配件的品牌型号，但采购人同时也欢迎投标人提供品牌档次及技术性能不低于推荐品牌型号的产品或部件或配件。

2、投标人须提供标明所投产品技术参数（指标）的技术支持资料（公开发布的）或证明文件（检测报告、鉴定文件等），否则评标委员会无法核实技术参数（指标）的真实性，将作出不利于投标人的技术评审，其后果将由投标人自行承担。

3、本项目标项1的核心产品是：全二维气相色谱-静电轨道阱高分辨质谱联用仪；标项2的核心产品是：电感耦合等离子体质谱；标项3的核心产品是：气相色谱-质谱联用仪；标项4的核心产品是：3D打印。

4、本章内容中标注“★”的条款为重要技术指标（条款、参数），非投标无效条款。

# 第五章  合同主要条款

合同编号

国科大杭州高等研究院政府采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

项目编号：0625-21218A32                      确认书编号：杭政采分-2021-

甲方（需方）：国科大杭州高等研究院

乙方（供方）：

采购代理机构（鉴证方）：

签约时间、地点： 2021年  月   日，杭州市西湖区

浙江省国际技术设备招标有限公司对国科大杭州高等研究院环境学院实验设备采购项目经过公开招标（项目编号：0625-21218A32），确定           为标项    中标单位，甲方、乙方、鉴证方三方根据采购结果，签署本合同。

第一条：采购商品清单及合同价格

| 序号 | 货物名称 | 品（厂）牌、型号及配置 | 数量 | 单位 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | （内容较多时可另附详细配置清单） |  |  |  |  |
| 合同总价： | 大写：＿＿＿＿ 万元； 小写：＿＿＿＿ 万元 |

注：1、以上合同总价包括将货物运抵甲方指定地点并能正常使用所发生的运费、装卸费、安装调试、培训及税费等一切费用。

2、“品（厂）牌、型号及配置”一栏内容较多时可另附详细配置清单。

第二条：质量保证及售后服务

1.乙方应按照招投标文件规定的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用、符合国家法律规定和技术标准的全新原装合格产品；进口商品是获得国家进出口监管部门认可的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在        小时内到达甲方现场，最迟在        个工作日内修复，必要时采取临时调换等措施，以保证甲方的正常工作。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.设备自验收合格后起质保        年。维修响应时间        小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则        小时内到达现场并进行维修；质保期后，乙方继续为甲方服务，仅收取零配件成本费。保修内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品。

第三条、技术资料

1.乙方应按招投标文件规定的时间向甲方提供合同货物的有关技术资料和必备的附件，进口产品还需提供全套中英文对照的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，由此产生的任何知识产权纠纷由乙方承担全部责任。

第五条：交货时间、地点

交货时间：乙方自合同签订生效之日起     个月内，供货、安装、调试完毕，并通过验收，直至交付甲方正常使用。交货地点：甲方指定地点。

第六条：调试与验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场到货验收，外观、说明书符合招投标文件技术要求的，给予签收，到货验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需事先负责安装达到合同规定的技术要求，同时负责培训甲方的使用操作人员，做好甲方现场调试的指导，直到符合技术要求，甲方才进行交付验收，在交付验收合格前，乙方负责承担相应风险。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6.合同商品从验收合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

7.如发现有重大的质量问题，甲乙双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，同时乙方同意甲方无条件退货并支付给甲方货款总价10%的赔偿金。

第七条：货款的支付

1.合同总价的5%作为履约保证金，签订合同时由乙方交入甲方帐户或以保函的形式递交，自货物交付验收合格后12个月内无质量问题索赔和售后服务问题，由甲方无息退回乙方。

2.（国产设备）合同签订后的15个工作日内，甲方向乙方支付该部分合同总价的30%作为预付款；待货物交付验收合格并正常运行后的15个工作日内，甲方向乙方支付剩余70%的合同价款。

（进口设备）合同签订后的15个工作日内，甲方向乙方支付该部分合同总价的30%作为预付款；进口货物报关单经甲方确认后的15个工作日内，甲方向乙方支付该部分合同价款的60%；待货物交付验收合格并正常运行后的15个工作日内，甲方向乙方支付剩余10%的合同价款。

第八条：其他条款约定

采购的货物为进口产品时，乙方负责办理进口环节的一切手续工作（包括但不仅限于进口审批手续、进口免税手续、办理《机电产品进口许可证》（如有）等），甲方应予以协助；乙方应及时向甲方通报进口合同的执行情况，特别是货物备妥期、装运期、预计抵达情况，以便甲方及时了解供货进度；乙方应协助甲方完成海关等政府主管部门履行年检、抽检及其他相关工作并提供相关检查资料。

第九条：违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之五的违约金。

2.甲方逾期支付货款或逾期退还履约保证金的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款或未退还履约保证金千分之五的违约金。

3.如验收不能达到质量功能（性能）标准，合同商品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理（搬走）合同商品，视为乙方放弃该商品，甲方有权自行处置（包括废物处理）。同时，乙方要支付给甲方总货款的20%作为违约赔偿金。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招投标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，同时没收乙方的履约保证金。

第十条：不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关政府主管部门或公证机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：争议解决

本合同未尽事宜由三方协商解决，并签订必要的书面协议。如协商不成，三方同意依法向原告住所地人民法院提起诉讼。

第十二条：合同生效

1.合同经甲方、乙方和鉴证方（采购代理机构）法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执贰份、鉴证方（采购代理机构）执壹份。

5.相关招投标文件、询标承诺、产品配置清单等与本合同具有同等法律效力。

| 甲方（需方）：（公章或合同专用章） | 乙方（供方）：（公章或合同专用章） |
| --- | --- |
| 甲方法定代表人或受委托人（签字）： | 乙方法定代表人或受委托人（签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 鉴证方（采购代理机构）： （公章） |
| 代表（签字）： |
| 鉴证日期： |

# 第六章　投标文件格式

1.电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：国科大杭州高等研究院

环境学院实验设备

项目编号：0625-21218A32

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：国科大杭州高等研究院

环境学院实验设备

项目编号：0625-21218A32

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件目录

（1）投标人资格承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）投标人的其他证明或自述材料。

4.投标人资格承诺函格式

投标人资格承诺函

致：            ：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下：

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
     2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
     3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
     4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
     5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、无。

四、满足本项目的特定资格要求：

1、无。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

5.商务技术文件目录

（1）投标声明函（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章，法定代表人参加投标的，无须提供）；

（3）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）

（4）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（5）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（6）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六章）；

（7）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（8）投标人情况介绍；

（9）商务响应表（格式见第六章）；

（10）投标同类产品的销售业绩表（格式见第六章）；

（11）质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（12）售后服务方案（包括售后服务机构、售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等）；

（13）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（14）总体技术方案；

（15）技术响应表（格式见第六章）；

（16）产品配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（17）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（18）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（19）供货、安装、调试计划及人员安排；

（20）验收方案（包括产品验收标准和验收方法等）及质量保证措施；

（21）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（22）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

6.投标声明函格式

投标声明函

致：               ：

_               （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我          （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                      项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起  90 日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我单位方负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：                ：

我               （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名或盖法人章：

职务：                                   职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人盖章：

年    月    日

8.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

9.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

10.商务响应表格式

商务响应表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人盖章：                          日  期：

11.投标同类产品的销售业绩表格式

投标同类产品的销售业绩表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同签订时间 | 规格型号 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：表中所列的业绩，以提供中标通知书或合同的复印件/扫描件为准。

投标人盖章：                          日  期：

12.质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表格式

质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

单位：元

| 序号 | 内容 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计： |  |  |

注：本表格式可自行调整，但主要内容应保留。

投标人盖章：                          日  期：

13.技术响应表格式

技术响应表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：投标人应根据投标产品的技术指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人盖章：                          日  期：

14.产品配置清单格式

产品配置清单

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 产品（分项）名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：                          日  期：

15.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料；

（5）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

16.投标函格式

投 标 函

致：_______：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____），_____            （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90 个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：______________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称（公章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

日期：_____年___月___日

17.开标一览表格式（以电子交易平台格式为准）

开标一览表

项目名称：                             项目编号：                             标项号：

单位：元

| 序号 | 投标人 | 制造商 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大写： 小写： |  |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人盖章：                          日  期：

18.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

金额单位：元

| 序号 | 内容 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备（软件）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 报价合计=1+2+3+…… （投标总价） | ∕ |  |  |
|  |  | 大写： |
| 三 | 交货期 |  |
| 四 | 质保期 |  |
| 五 | 付款方式 （是否响应本招标文件要求） | □响应 □不响应 注：请在□内打√。 |

注：1、如有必要，每项设备可细分主机及标准附件、备品备件、专用工具等报价。2、本项目涉及的安装费、调试费、检测费、验收费、培训费、投标费、风险费、质保费用等不单独列项填报，均视为已包含在设备（软件）费中。

投标人盖章：                          日  期：

19.代理服务费支付承诺书格式

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-21218A32）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址：__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，并从2014年7月1日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与六家合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、采购单位或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

# Footnotes

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。