中国政府采购网

添加新项目表格

| 项目信息 | 项目名称 | 西南民族大学建筑学实验室三维激光扫描仪采购项目 | 项目编号 | 0730-186112CD0169 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标讯区域 | 四川 | 行政区域 |  |
|  | 项目联系人 | 贾女士、肖女士 | 项目联系电话 | 028-86266522/86266520/86246522/83199376-603、830 |
| 采购人信息 | 采购人 | 西南民族大学 | 一级预算单位 |  |
|  | 联系人和联系方式 | 联系人：吴老师 联系电话：028-85522284 |
|  | 联系地址 | 四川省成都市武侯区一环路南四段16号(近武侯祠) |
| 代理机构信息 | 单位名称 | 中航技国际经贸发展有限公司 |
|  | 联系人和联系方式 | 联系人：贾女士、肖女士 联系电话：028-86266520、86266522、86246522、83199376转603、830 |
|  | 联系地址 | 成都市益州大道北段777号中航国际交流中心A座15楼1508号 |

中国政府采购网公开招标采购公告

| 标题 | （采购人名称(或代理机构名称)+项目名称+采购方式）系统自动生成 | 采购品目 | 输入输出设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行业划分 | 计算机设备 | 预算金额 | 50万元（人民币） |
| 投标截止时间 | 2018年5月22日10:30（北京时间） |
| 开标时间 | 2018年5月22日10:30（北京时间） |
| 获取招标文件时间 | 2018年04月28日12时至2018年05月08日17时 |
| 获取招标文件的地点 | 中航招标网（http://bid.aited.cn） |
| 获取招标文件的方式或事项 | 凡有意参加本项目者，请于2018年04月28日12时至2018年05月08日17时，登录中航招标网（http://bid.aited.cn）完成注册，然后选择相应的项目进行购买并完成支付标书款，即可下载该项目的采购文件。供应商在本项目文件售卖截止时间前完成注册并支付标书款成功视为报名成功，付款时请勿使用支付宝、微信和手机APP。供应商注册咨询电话：4006722788，其他技术问题咨询电话028-86266522-602。 |
| 本公告包含的招标文件售价总和 | 人民币300元/份（招标文件售后不退, 投标资格不能转让） |
| 开标地点 | 成都市益州大道北段777号中航国际交流中心A座15楼1508号 |
| 供应商资格要求简要说明 | 1）具有独立承担民事责任的能力； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6）法律、行政法规规定的其他条件：如果本次采购的设备国家实行生产/经营许可审批制度，则投标人须提供相关生产/经营许可证件复印件； 7）根据项目特点提出的其他要求：所投产品若为进口产品，须提供制造商或国内总代理商授权； 8）本次招标不接受联合体投标。 |
| 招标项目用途、数量、简要技术要求 | 见附件 |
| 政府条例 | 政府采购国货、节能产品、环境标志产品、无限局域网产品、促进中小企业发展、支持监狱企业发展及其他财政部会同国务院有关部门制定的政府采购政策。 |
| 其它补充事宜 | 代理服务费以中标金额作为计算基数，按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格［2002］1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件规定下浮20%收取，由中标人向采购代理机构支付。 |

附件：

招标项目技术、服务及其他商务要求

1. 项目概述：

中航技国际经贸发展有限公司受西南民族大学委托，拟对西南民族大学以下设备进行国内公开招标。

2. 项目清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 三维激光扫描仪 | 1台 | 是 |

3．项目需求（本项需求应在技术/服务应答表中进行应答。）

3.1设备技术要求

| 序号 | 产品名称 | 设备详细参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维激光扫描仪 | 1、▲主要运用于考古、文物、雕塑的数字化存档和、逆向建模及工艺品设计及制造 1.1有效扫描距离≥150米，最短有效作业距离小于0.7米,最大测量速度每秒大于120万点，测距噪音在90%反射率时小于0.4毫米,10%反射率小于0.5毫米 1.2综合测距误差1毫米三维位置精度在10米处不大于2毫米，角精度优于20角秒(竖直角/水平角) 1.3.内置高清相机,彩色,色彩单元总分辨率大于1.5亿像素,采用同轴设计无视差，纵向和横向扫描范围不小于300度/360度,最大垂直扫描速度大于90HZ。 1.4采用安全的一级激光,波长1550nm,光束发散角不大于0.3mrad 1.5数据储存不小于32GB,扫描仪控制:触摸屏和WLAN,可通过HTML5的移动终端控制 1.6内置双轴补偿器,高度传感器,指南针和GNSS。 1.7具有附件扩展接口,可外接其他传感器； 1.8点云数据可以适时传输，处理软件具备边测量边传输数据边处理数据功能 电池使用时间≥4.5小时，工作温度-5度-40度 1.9主机轻便设计，重量需小于5KG，用简易轻便型脚架即可安装；防水防尘设计，防护等级不低于IP54，工作温度-20-50度，配备适合各种标准CAD系统的接口。 2配套软件 ▲2.1实时现场配准，具备实时现场配准功能能够以无线方式将三维扫描数据实时传输至现场移动设备电脑，并进行处理，对齐和配准。 2.2概览图，创建整个扫描项目的概览图。只需点击一下按钮，就能创建任何 SCENE 项目的概览图。在现场配准期间， 能够自动地创建概览图。 2.3增强的正射影像，每次校准画面时，用户都可以利用正射影像功能来创建正射图 像。另外，用户还可以通过常见图像格式导出 X 射线模式的二维图像和二维/三维 .dxf 文件。 ▲2.4高级过滤，多种高级过滤选项（例如“边缘伪影和项目点云过滤器”）改进了每个数据集的清洁度和色彩平衡。 ▲2.5三维网格化 可从三维选择器或裁剪框中创建扫描对象表面的细节丰富的水密网格。支持的网格格式包括：.stl、.obj、.ply 和 .wrl (VRML)。 ▲2.6具备HDR 映射即便在极差的光照条件下，全自动 HDR 映射功能也能将逼真的 图像细节和色貌保存在利用 Focus Laser Scanner 捕捉的扫描数据中。功能扩展插件能够让用户通过安装其他应用软件来扩展SCENE的功能。FARO 3D应用中心提供了所有的应用软件。 GIS专用软件 3.1数据处理模块 ▲3.1.1、具备超强的点云数据承载能力，能够加载TB级las点云数据 ▲3.1.2、基于数字地球的3DGIS平台，使用全球统一的EPSG标准坐标系统数据库 ▲3.1.3、平台内可加载以下类型数据：三维模型：3ds、ac、ase、bvh、dae、fbx、jma、jmf、lwo、kml、kmz、obj、 mdl、md2、md3、ms3d、x3d CAD文件：DXF 图像：jpg、jpeg、gif、giff、tif、tiff、png、bmp 音频：wma GPS文件：GPX、xml 地图数据：tif、tiff、giff、gtiff 全景照片：jpg、jpeg、gif、giff、tif、tiff、png、bmp、Esri Shape:shp 地形数据：tif、tiff、giff、gtiff 移动测量解决方案：Applanix、3D Laser Mapping、IBI Group、Trimble MX8、Topcon、*.txt、*.pos、*.dbf Leica TruView：*.xml 天线文件：STK Antenna *.txt 点云文件：vpc、e57、LAS1.2、LAZ、DotProduct(*.dp)、Faro(*.fls、*.fws、*.lsproj)、Riegl(*.rds、*.rsp)、ASCII(*.txt、*.xyz、*.pts 3.23DGIS平台所加载的每一种类型的数据都具备时间属性，可根据时间轴来控制数据的出显示或隐藏。 ▲3.3平台具备符合客观事实的星球轨道与时间模拟系统，可对太阳光照根据时间及地域不同而进行精确调整。便于用户在系统中做光照分析，光线模拟等应用，同时增强了数据显示的效果。 ▲3.4平台具备强大的远程调用服务器端数据的能力，无需下载点云数据，即可快速 在本地软件平台中显示远程服务的大量点云数据 ▲3.5系统中可显示蓝天白云、地表水域、警示标志、坐标信息、声音、视频、文字等多种元素，便于用户在系统中灵活插入所需要的信息内容 3.6系统平台同时具备3DGIS显示窗口与普通3D空间显示窗口，便于用户对数据进行灵活操作 | 1 |

3.2配置清单

| 序号 | 设备名称 | 主设备数量 | 配置清单 | 每台配套设备数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维激光扫描仪 | 1 | 三维激光扫描仪主机1台 | 1 | 台 |
|  |  |  | 靶球3个 | 1 | 组 |
|  |  |  | 脚架1付 | 1 | 付 |
|  |  |  | 点云处理软件1套 | 1 | 套 |
|  |  |  | 三维GIS软件1套 | 1 | 套 |

*4．商务要求（以下商务要求应在商务应答表中进行应答，如各产品中有特殊要求的，按各产品要求应答）

4.1交货日期：国产设备合同签订后30日内，进口设备外贸进口合同签订后3个月内。

4.2交货地点：西南民族大学指定地点。

4.3付款方式

如投国产设备：

中标人安装调试完毕，经采购人验收合格且采购人收到中标人合同总金额5%的履约保证金后，采购人向中标人支付合同全款。项目自验收合格之日起正常运行一年后，采购人以转账方式无息全额退还履约保证金。

如投进口设备：

签订外贸合同后中标人付给采购人中标设备总金额的5%作为履约保证金，采购人委托的外贸代理公司以100%L/C即期方式支付货款。设备验收合格并正常运行一年后采购人全部退还履约保证金。

4..4采购人有进口设备免税资格，如投进口设备，必须报外币免税价格及对应的人民币价格。

4.5如是代理商参加投标，需提供厂家或国内总代理售后服务承诺函。

4.6采购人有指定的外贸代理公司，负责与中标人投标设备的供应商签订外贸进口合同，投标商中标后应协助采购方指定的外贸代理公司完成外贸进口合同及办理免税手续，外贸代理费、银行费用、清关费用由采购方支付。

4.7售后服务：质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后24小时内响应到场，72小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

4.8免费质保期：不低于12个月。

注：

1.本章标注“*”要求为本项目实质性要求，不允许有负偏离。

2.本节商务要求中，如各产品有特殊要求的，以各产品要求为准。

3.项目要求中如列明品牌型号的，均为参考。投标人所投产品技术不低于所列品牌型号即可。

4.投标产品及其配套设备如涉及最新一期节能清单所列产品中政府强制采购的，须为节能产品清单中品牌型号，不能提供清单内产品的应陈述理由。（最新一期节能清单见中国政府采购网，强制采购的具体品目见节能清单内“★”标注）