公开招标文件

采购项目编号：　0809-1841GDG13714　.

采购项目名称：华南农业大学2018OT014实时荧光定量PCR仪及离心机等设备采购项目.

广东华伦招标有限公司编制

发布日期：2018年08月14日

温馨提示

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

- 如无另行说明，投标/报价文件递交时间为投标/报价文件递交截止时间之前30分钟内。

- 投标/报价供应商请注意区分投标保证金及中标/成交服务费收款帐号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标/成交服务费存入中标/成交通知书中指定的服务费账户。

- 投标/报价保证金必须于投标/报价文件递交截止时间前到达广东华伦招标有限公司账户。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标/报价保证金未达账而导致报价被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

- 如投标/报价供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本公司希望购买了采购文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 投标/报价人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

- 因场地有限，本公司无法提供停车位，不便之处敬请谅解。如有需要，请到周边的停车场停车，如正南路咪表停车位、珠江国际大厦、广州大厦、机械大厦及其他对外营业的停车场等。

总目录

第一部分　投标邀请函

第二部分　用户需求书

第三部分　投标供应商须知

第四部分　开标、评标、定标

第五部分　合同书格式

第六部分　投标文件格式

第一部分　投标邀请函

广东华伦招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受华南农业大学（以下简称“采购人”）的委托，对华南农业大学2018OT014实时荧光定量PCR仪及离心机等设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：0809-1841GDG13714

二、采购项目名称：华南农业大学2018OT014实时荧光定量PCR仪及离心机等设备采购项目

三、采购预算：257.24万元，其中包组一：107.02万元；包组二：150.22万元。

四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

1、内容：包组一：实时荧光定量PCR仪等实验室设备采购，包组二：纯水超纯水系统及离心机等设备采购；

2、数量：具体要求详见用户需求书；

3、交货期：详见用户需求书；

4、交货地点：华南农业大学指定地点；

5、本项目不允许提交备选方案；

6、投标人应对包组内所有的招标内容进行投标，不允许只对包组内其中部分内容进行投标。五、投标供应商资格：

1．投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

（2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2017年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况）。

（5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标函相关承诺格式内容）。

（6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（可参照投标函相关承诺格式内容）。

2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。

4.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

5.已报名并获取本项目采购文件的。

6.本项目不接受联合体投标。

六、获取招标文件的方法：

1、获取招标文件的时间：2018年08月14日～2018年08月24日每天8:30～17:30（北京时间，法定节假日除外）

2、获取招标文件地点：广东华伦招标有限公司

3、招标文件工本费：人民币200.00元/套，文件一经售出，概不退还。

4、获取招标文件方式：现场报名购买或通过转账支付购买

通过转账支付购买的方法如下：将招标文件工本费汇入：

收 款 人：广东华伦招标有限公司

开户银行：中信银行广州北京路支行

账    号：7443400182600049783

（并请注明购买单位名称及“事由：购买0809-1841GDG13714号招标文件”）

如需邮寄招标文件，请另付特快专递费用￥60.00元。款到指定账户后，采购代理机构即向合格服务商发出招标文件。通过邮寄方式发出的所有资料以邮递部门送达的时间为准，采购人及采购代理机构对邮件送达延误、损坏、丢失、毁灭等情形不付任何责任。

- 本公司只接受通过以上方式正式获取招标文件的供应商报名及投标。

七、投标截止时间：2018年09月07日09：30（注09时00分开始受理投标文件）

八、投标文件递交地点： 广州市越秀区广仁路1号广仁大厦6楼（广东华伦招标有限公司开标室）

九、开标时间：2018年09月07日09：30

十、开标地点： 广州市越秀区广仁路1号广仁大厦6楼（广东华伦招标有限公司开标室）

十一、本次招标的投标保证金金额为包组一：20000元，包组二：30000元。请留意投标供应商须知缴纳保证金的相关条款。

采购代理机构联系人：陈小姐	采购人联系人：/

电话：020-83172166	电话：/

传真：020-83172223	传真：/

联系地址：广州市广仁路1号广仁大厦26楼	联系地址：/

邮编：510030	邮编：510000

广东华伦招标有限公司

2018年08月14日

第二部分　用户需求书

（《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，需要逐条响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。标注有“▲”号参数为重要条款，需要逐条响应，如不满足要求将影响评委评分。）

一、总体要求

1、投标人提供相应货物的技术规格文件，说明货物的型号、商标名称及生产厂家。

2、货物的制造和检验，须是按照现行的中国国家标准，或通用国际标准。

3、仪器设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。

4、所提供的货物的技术规格应与采购文件要求相符。应根据产品的正式出版样本（原本）和说明书如实逐项填写技术规格响应表。

5、伴随服务（费用包含在报价总价内）：全部设备的运输、安装、调试和人员培训、售后服务。

6、本用户需求中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

7、质量指标达到相应的生产国标准，行业标准及厂家在本招标文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。仪器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

8、技术资料：提供仪器设备的安装手册、操作手册；工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

9、培训：由中标人向采购人提供相关免费技术培训。

10、投标人或设备厂商在项目所在地设有固定的售后服务机构。

11、

二、采购设备清单、项目技术规格、参数及要求

子包一实时荧光定量PCR仪等实验室设备采购清单、技术要求

1、设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算(万元) | 备注 | 核心设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时荧光定量PCR仪 | 1台 | 52.00 | 允许进口 | 核心设备 |
| 2 | 转印系统 | 1台 | 3.00 | 允许进口 |  |
| 3 | 移液器 | 1支 | 0.70 | 允许进口 |  |
| 4 | 移液器 | 24支 | 4.56 | 允许进口 |  |
| 5 | 移液器 | 15支 | 2.85 | 允许进口 |  |
| 6 | 移液器 | 1支 | 0.70 | 允许进口 |  |
| 7 | 垂直电泳槽(小型) | 1台 | 0.70 | 允许进口 |  |
| 8 | 真空泵 | 1台 | 1.80 | 仅限国产 |  |
| 9 | 制冰机 | 1台 | 5.00 | 仅限国产 | 核心设备 |
| 10 | 分子杂交炉 | 1台 | 2.50 | 仅限国产 |  |
| 11 | 恒温金属浴 | 2台 | 0.60 | 仅限国产 |  |
| 12 | 电动吸液器 | 3台 | 1.44 | 仅限国产 |  |
| 13 | 超声波细胞破碎仪 | 1台 | 1.50 | 仅限国产 |  |
| 14 | 医用胶片打印机 | 1台 | 0.50 | 仅限国产 |  |
| 15 | 干燥箱 | 1台 | 0.50 | 仅限国产 |  |
| 16 | 高压灭菌器 | 1台 | 4.50 | 仅限国产 |  |
| 17 | 超低温冰箱 | 2台 | 14.00 | 仅限国产 | 核心设备 |
| 18 | 电泳槽 | 3台 | 0.60 | 仅限国产 |  |
| 19 | 液氮罐 | 2台 | 0.40 | 仅限国产 |  |
| 20 | 恒温培养箱 | 1台 | 0.40 | 仅限国产 |  |
| 21 | 震荡金属浴 | 1台 | 0.70 | 仅限国产 |  |
| 22 | 天平台不锈钢架 | 1个 | 0.07 | 仅限国产 |  |
| 23 | 涡旋仪 | 6台 | 0.90 | 仅限国产 |  |
| 24 | 酸度计 | 1台 | 0.40 | 仅限国产 |  |
| 25 | 电子天平 | 1台 | 1.00 | 仅限国产 |  |
| 26 | 加热磁力搅拌器 | 1台 | 0.80 | 仅限国产 |  |
| 27 | 冰箱降温仪 | 1台 | 0.80 | 仅限国产 |  |
| 28 | 旋转摇床 | 2台 | 0.40 | 仅限国产 |  |
| 29 | 恒温摇床 | 1台 | 1.40 | 仅限国产 |  |
| 30 | 旋转摇床 | 1台 | 0.20 | 仅限国产 |  |
| 31 | 脱色摇床 | 1台 | 0.20 | 仅限国产 |  |
| 32 | 电子天平 | 1台 | 1.00 | 仅限国产 |  |
| 33 | 脱色摇床 | 1台 | 0.20 | 仅限国产 |  |
| 34 | 超净工作台 | 1台 | 0.70 | 仅限国产 | 核心设备 |

2、详细技术参数

| 序号 | 物品名称 | 技术规格、参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时荧光定量PCR仪 | 一、仪器配置： 1.定量PCR仪主机一台（配标准96孔模块+标准384孔）； 2.原装计算机工作站； 3.起始安装单元套装； 4.系统操作软件； 5.原厂专业探针引物设计软件 二、技术参数: 1.热循环系统：采用半导体控温； ★2. 检测通道：5色激发光通道和5色检测光通道；可升级至6色激发光通道和6色检测光通道； ★3. 模块规格：384孔模块、标准96模块 4.反应体积：标准96孔模式：10-100 μL；384孔模式：5-20 μL； 5.支持耗材：国际标准96孔板，384孔板，8联管，单管； 6.温控模块最高升降温速率：6.5°C/秒(快速96孔模块), 4°C/秒（标准96孔模块）,3°C/秒（384孔模块）； 7.热槽温度范围：4℃～100℃； 8.光学系统：高能量合金卤素灯、5色激发滤光片、5色检测滤光片、冷CCD成像； 9.荧光染料：能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于基因拷贝数（CNV）检测，仪器带有基因拷贝数的结果分析软件； ★10.用户可选择利用仪器随机软件检测内比荧光ROX，用于诊断反应实验异常来校正加样误差和管间差异； 11.数据同时采集：同时对所有反应孔采集荧光数据，不同孔间不存在时间差； 12.可触摸屏操作；触摸屏电脑可备份还原超过100次的实验数据；可快速地设置多种应用。 13.检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系； ★14.检测精密度：最低可分辨1.5倍拷贝数差异，置信度≥99.7%； 具有拷贝数变异分析功能，能提供原厂生产的分析软件和相关配套试剂；具有蛋白定量表达检测功能，能提供原厂生产的分析软件和相关配套试剂 ★需要提供厂家或总代理授权书及售后服务承诺书原件，以保障正品和完善的售后服务，由厂家工程师负责安装、培训、售后。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 转印系统 | 1.用途：快速完成蛋白质转印 2. 工作环境温度：5～40 ℃ 3．技术参数 ★3.1 转膜速度快，完成转膜时间在7分钟以内，可靠地转移聚丙烯酰胺凝胶上的蛋白质 3.2 支持多种不同化学成分的预制凝胶或自制胶 3.3操作简易，不需准备缓冲液 3.4全自动可以提高转膜可信度及重现性，高转膜效率及大小分子转印一致性 3.5 直观的触摸屏设计使得操作更加简洁友好 3.6 除预设的6种程序以外，具有根据目标蛋白自定义创建新程序的功能 3.7 带有内置式电源系统，无需在实验台上摆放笨重的电源 3.8 用含整合转移膜（硝酸纤维素和 PVDF）的一次性印迹堆层，提供便于使用而无需缓冲液的即插即用系统 3.9 有两种尺寸的转印膜组可供选择：普通型转印膜组(8×13 cm)和迷你型转印膜组(8×8 cm) 3.10 转印膜组可选择预装好的PVDF膜或NC膜 | 1 | 台 |  |
| 3 | 移液器 | 规格：1-10ul 人体工程学设计可以避免移液过程中产生的伤害 高精确性和准确性，同样适合于重复试验，长时间的移液操作 安全圆锥过滤器和高温高压灭菌功能是污染降低到最小 量程锁定可以避免因误操作造成的误差 | 1 | 支 |  |
| 4 | 移液器 | 1、可高温高压灭菌和紫外线灭菌； 2、新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性； 3、有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 ； 4、坚固耐用，耐高温抗腐蚀； 5、移液精度高 | 24 | 支 |  |
| 5 | 移液器 | 1、可高温高压灭菌和紫外线灭菌； 2、新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性； 3、有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 ； 4、坚固耐用，耐高温抗腐蚀； 5、移液精度高。 | 15 | 支 |  |
| 6 | 移液器 | 规格：10-100ul 人体工程学设计可以避免移液过程中产生的伤害 高精确性和准确性，同样适合于重复试验，长时间的移液操作 安全圆锥过滤器和整只高温高压灭菌功能是污染降低到最小 量程锁定可以避免因误操作造成的误差 | 1 | 支 |  |
| 7 | 垂直电泳槽(小型) | 通用：可与Nupage Bolt 或Novex凝胶兼容 上样方便：前置孔设计 可同时观察两块凝胶：新型的并排式胶槽设计 监测预染蛋白质分子量标准更简单：利用白色电泳槽底板 5.电泳缓冲液更少：两个独立的电泳槽，只需加入足够每块凝胶使用的缓冲液即可 | 1 | 台 |  |
| 8 | 真空泵 | 真空度（全压强）：2×10-3mbar 抽速：≥130L/min ★防腐涂层：油腔内壁须做PTFE（聚四氟乙烯）涂层，内部泵体做黑色氧化物涂层，有较强的抗腐蚀性能。 油箱总容积：不小于1000ml ★排气端须内置过滤油雾的迷宫塞，减少真空油损耗，并减少油雾污染 最大噪音不高于50分贝 电机标配过热保护装置 进/出气口接头须为DN16法兰接口，便于转接。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 制冰机 | 1、制冰量 ≥130kg/日，用水量：0.14m3/日 (环境温度：30℃，水温：25℃) ； 2、电源 220V，50Hz； 3、耗电量 435W； 4、产冰要求：雪花碎冰，含水15~25%，温度略低于0℃，可塑性好，易取用，冰浴效果好；（不是食品中使用的冰块或弗格森管冰） 5、配管尺寸 供水口: 1/2英寸，排水口: 3/4英寸； 6、报警装置 微电脑控制，故障自我诊断； ★7、维护配件 可单独抽出更换的制冷单元。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 分子杂交炉 | 转速：10-15rpm 功率：1250瓦特 温度范围：室温至99.9℃ 温度显示：LED 温度控制精度：±0.1℃ 温度均一性：箱内：±0.3℃ 瓶内：±0.1℃ 杂交瓶容量： 下箱：≥20个35×150mm 10个35×300mm 标配：主机+1个35×300mm杂交管 | 1 | 台 |  |
| 11 | 恒温金属浴 | 控温范围：RT+5℃～100℃ 升温时间：≤25分钟（20℃-100℃） 控温精度：≤±0.5℃ | 2 | 台 |  |
| 12 | 电动吸液器 | 3-点式校准经认证满足所要求的质量体系标准 储存程序的密码保护功能可防止未授权的变更修改 重复吹出功能有助于样品的彻底排空，确保最大回收率 | 3 | 台 |  |
| 13 | 超声波细胞破碎仪 | 1、频率：20-25KHz 频率自动跟踪 2、功率：≥900W（1%-99%） 3、破碎容量：0.5-600ml 4、标配变幅杆:6mm，可选配2mm、3mm、10mm、15mm 5、占空比:0.1-99.9%（超声时间，间隙时间及超声次数任意可调） 6、仪器采用7寸TFT触摸屏显示 7、中央微机集中控制，超声时间，功率任意设定 8、样品温度检测显示、频率微机跟踪、故障自动报警。 ▲9、时间、温度、过载报警功能；温度报警，0-99℃，防止样品过热。 ★10、隔音装置采用钣金、喷塑、ABS材质，模具化设计，带有光照、灭菌、自动升降、带门锁等功能。 11、电源机箱尺寸：≥430×255×300（mm）。 | 1 | 台 |  |
| 14 | 医用胶片打印机 | 打印幅面：A4 打印速度：36PPM 分辨率：600*1200dpi 打印材质：医用胶片 | 1 | 台 |  |
| 15 | 干燥箱 | 温度范围：RT+10～300℃ 温度波动度：±1.0℃ 容积：≥300L | 1 | 台 |  |
| 16 | 高压灭菌器 | 1.容量:≥60L 2,立式结构,底部带脚轮 3．采用垂直向上打开腔门，节省空间 4．腔体直径≥40cm， 5.灭菌腔材料:SUS304不锈钢, ▲6.灭菌工作温度:≥138℃ 7.时间范围:灭菌时间:1-5000分钟,融化时间:1-5000分钟,保温时间:1-7555分钟 ，定时启动时间：0分钟-5天 8.压力：设计压力≥0.34MPA,安全阀起跳压力≥0.29MPA 9.存储系统:可同时创建15条以上程序 10.内置蒸气收集瓶容量:≥8升 11.自动注水 | 1 | 台 |  |
| 17 | 超低温冰箱 | 1、立式、温度控制范围：-50℃—-86℃ 2、采用双压缩机复叠式制冷设计 3、制冷剂：原装环保制冷剂，R-404A（高温级）,R-508A（低温级） 4、容积：/ 600L 5、外形尺寸：≤（W）1030*（D）870*（H）1990，确保仪器可以有足够空间摆放。 ★6门：外门1个，内门2个。内门需带聚氨脂保温层，有效阻止透冷，结霜的产生 7锁：带有内锁一个，钥匙一把，门把手可接外挂锁 8微电脑处理器控制的温度显示控制面板；并可以显示机器目前工作状态 ★9安全装置：带有制冷回路减压缓冲装置，温度报警、过滤器报警、电源异常报警、开关门状态报警、断电后蓄电池报警等，并可以接远程报警端子，可选配通过网络对冰箱进行远程控制，具有自我故障诊断功能 10 测试孔：2个 ★11 中心点温度波动范围：≤3℃ ▲12耗电量：≤17.1KW/day，噪音≤50分贝，节能环保，减少噪音对使用老师的干扰 13搁架：三层，不锈钢（可调整） ▲14符合‘EN ISO 13485:2012’；‘ISO 14001:2004’；‘ISO 9001:2008’;‘BS OHSAS 18001:2007’管理体系认证 | 2 | 台 |  |
| 18 | 电泳槽 | 外型尺寸（L×W×H）：≥310×150×90mm 凝胶板规格(L×W)：≥60×60mm；120×60mm；≥60×120mm；120×120mm 试样格：11+25齿(1.0mm厚)；6+13齿,8+18齿(1.5mm厚)；2+3齿(2.0mm厚) 缓冲液总容量：约650ml | 3 | 台 |  |
| 19 | 液氮罐 | 容积：≥10L 孔径：50mm±5mm 保存天数：≥110天 | 2 | 台 |  |
| 20 | 恒温培养箱 | 工作室尺寸:≥350*300*400mm 控温范围:室温+5-80℃ 温度分辨率:0.1℃ 温度波动:±0.2℃ 工作环境温度:5~35℃ 载物托架:≥2块 电源电压:220V-50HZ 功率:≥250W | 1 | 台 |  |
| 21 | 震荡金属浴 | 控温范围：RT+5℃～100℃ 升温时间：≤25分钟（20℃-100℃） 控温精度：≤±0.5℃ | 1 | 台 |  |
| 22 | 天平台不锈钢架 | 规格：1100*350*400(长*宽*高，单位：mm) 材质：304不锈钢 层数：单层 | 1 | 个 |  |
| 23 | 涡旋仪 | 电源：220V 功率：50W 转速：≥2800转/分 工作方式：连续、点触、调速 工作台：碗型、平板型可调换 | 6 | 台 |  |
| 24 | 酸度计 | 温度补偿方式 ：手动-自动温度补偿功能 温度精度 ：0.3℃ mv精度 ：1mv ph精度 ：0.01PH 温度范围 ：-5.0~105.0℃ 测量范围 ：-2000-2000mv 测量范围 ：-2.00~16.00PH | 1 | 台 |  |
| 25 | 电子天平 | 校准方式 ：内部校准 精度 ：≤10mg 称量范围 ：≥2200g 接口：RS-232C双向接口 | 1 | 台 |  |
| 26 | 加热磁力搅拌器 | 搅拌点位数目：1 最大搅拌量 (H2O)：10L 电机输入功率：15 W 电机输出功率：1.5 W 转速显示：刻度 | 1 | 台 |  |
| 27 | 冰箱降温仪 | 冷风量：850立方/h 电流65A 水箱18L 制冷量：4500W | 1 | 台 |  |
| 28 | 旋转摇床 | 使用温度范围：4℃~60℃ 混合角度：可随意调节 旋转速度：10~80转/分 转速控制：无级调速 最大混合量：1200ml 最小混合量：1.5ml | 2 | 台 |  |
| 29 | 恒温摇床 | 振荡频率:40~300rpm 摆振幅度:20mm 定时范围:1~99小时59分 控温范围:RT+5~50℃ 温度分辨率:0.1℃ | 1 | 台 |  |
| 30 | 旋转摇床 | 频率：40-240转/分 速度控制：数字式 托盘：320x265mm x2层 | 1 | 台 |  |
| 31 | 脱色摇床 | 电源：220V 功率：35W 频率：40-240转/分 旋幅：回转半径15mm 速度：无级调速，表头显示 托盘：320×265mm | 1 | 台 |  |
| 32 | 电子天平 | 称重范围：≥320g 精度：≤1mg 重复性：≤1mg 校准方式 ：内部校准 | 1 | 台 |  |
| 33 | 脱色摇床 | 转速度：≥5转/分 知名品牌电机 工作状态：360° 旋转 工作尺寸:≥250mm×100mm/0.5-10ml 标准配置：0.5ml×18 1.5ml×30 5ml×12 电源：220V 50Hz | 1 | 台 |  |
| 34 | 超净工作台 | 洁净等级:ISO 5级,100级（美联邦209E）; 菌落数:≤0.5个/皿（Φ90）·时） ; 平均风速:≥0.3m/s（可调）; 噪声:≤62dB（A） ; 照度:≥300Lx ;电源:AC单相 220V/50Hz ; 输入功率:250VA 工作位：单人单面 | 1 | 台 |  |

包组二纯水超纯水系统及离心机等设备采购清单、技术要求

1、设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算(万元) | 备注 | 核心设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水超纯水系统 | 1台 | 14.00 | 允许进口 |  |
| 2 | 离心机（冷冻） | 1台 | 5.00 | 允许进口 | 核心设备 |
| 3 | 超微量紫外分光光度计 | 1台 | 14.00 | 允许进口 |  |
| 4 | 离心机（冷冻） | 3台 | 13.50 | 允许进口 |  |
| 5 | 凝胶成像系统 | 1台 | 6.00 | 允许进口 |  |
| 6 | PCR仪 | 1台 | 8.00 | 允许进口 |  |
| 7 | 离心机（大容量） | 1台 | 9.00 | 允许进口 | 核心设备 |
| 8 | PCR仪 | 2台 | 9.00 | 允许进口 |  |
| 9 | 离心机（微量） | 2台 | 4.00 | 允许进口 |  |
| 10 | 荧光显微镜 | 1台 | 14.50 | 仅限国产 |  |
| 11 | 特大号化验水套装 | 1套 | 0.10 | 仅限国产 |  |
| 12 | 钢制实验架 | 1个 | 0.19 | 仅限国产 |  |
| 13 | 垂直电泳槽 | 1台 | 0.20 | 仅限国产 |  |
| 14 | 净气型通风柜 | 1台 | 2.80 | 仅限国产 | 核心设备 |
| 15 | 生物样品均质机 | 1台 | 5.00 | 仅限国产 |  |
| 16 | 中央台试剂架 | 2组 | 0.46 | 仅限国产 |  |
| 17 | 研究生实验工作台 | 16套 | 3.36 | 仅限国产 |  |
| 18 | 液氮罐 | 1台 | 0.40 | 仅限国产 |  |
| 19 | 实验室液体泵车 | 1台 | 0.20 | 仅限国产 |  |
| 20 | 天平台 | 1台 | 0.28 | 仅限国产 |  |
| 21 | 低温冰箱 | 1台 | 2.00 | 仅限国产 |  |
| 22 | 超低温冰箱 | 1台 | 5.80 | 仅限国产 | 核心设备 |
| 23 | 中央实验台 | 2组 | 1.88 | 仅限国产 |  |
| 24 | 实验室中央台 | 3组 | 2.82 | 仅限国产 |  |
| 25 | 单边实验台 | 1组 | 1.02 | 仅限国产 |  |
| 26 | 中央台试剂架 | 3组 | 0.48 | 仅限国产 |  |
| 27 | 单边实验台 | 1组 | 0.16 | 仅限国产 |  |
| 28 | 不锈钢制实验架 | 1组 | 0.14 | 仅限国产 |  |
| 29 | 掌上离心机 | 6台 | 1.08 | 仅限国产 |  |
| 30 | 低温冰箱 | 2台 | 4.40 | 仅限国产 |  |
| 31 | 洗涤实验台 | 1台 | 0.44 | 仅限国产 |  |
| 32 | 电泳仪 | 2台 | 1.20 | 仅限国产 |  |
| 33 | 中央台化验水龙头套装 | 6套 | 0.42 | 仅限国产 |  |
| 34 | 水浴锅 | 1台 | 0.25 | 仅限国产 |  |
| 35 | 研究生实验工作吊柜 | 4组 | 0.68 | 仅限国产 |  |
| 36 | 电泳微波炉 | 2台 | 0.10 | 仅限国产 |  |
| 37 | 实验室试剂柜 | 1个 | 0.23 | 仅限国产 |  |
| 38 | 离心机 | 1台 | 0.50 | 仅限国产 |  |
| 39 | 实验室药品柜 | 1台 | 0.35 | 仅限国产 |  |
| 40 | 制冰机台架 | 1个 | 0.10 | 仅限国产 |  |
| 41 | 细胞房培养箱不锈钢台 | 1个 | 0.09 | 仅限国产 |  |
| 42 | 实验室通风柜系统 | 1套 | 2.44 | 仅限国产 |  |
| 43 | 细胞房实验鞋柜 | 1个 | 0.10 | 仅限国产 |  |
| 44 | 紫光切胶板 | 1台 | 0.50 | 仅限国产 |  |
| 45 | 实验凳 | 30张 | 0.90 | 仅限国产 |  |
| 46 | 层析柜 | 1台 | 2.50 | 仅限国产 |  |
| 47 | 细胞房洁净空调系统 | 1套 | 3.50 | 仅限国产 |  |
| 48 | 双层脱色摇床 | 1台 | 0.20 | 仅限国产 |  |
| 49 | 水浴锅 | 2台 | 0.20 | 仅限国产 |  |
| 50 | 液氮罐 | 1台 | 1.20 | 仅限国产 |  |
| 51 | 嵌入式小冰箱 | 3台 | 1.50 | 仅限国产 |  |
| 52 | 器皿柜 | 2个 | 0.50 | 仅限国产 |  |
| 53 | 真空泵 | 1台 | 0.20 | 仅限国产 |  |
| 54 | 净水器 | 2台 | 0.70 | 仅限国产 |  |
| 55 | 湿转膜仪 | 1台 | 0.20 | 仅限国产 |  |
| 56 | 电泳仪 | 1台 | 0.60 | 仅限国产 |  |
| 57 | 实验室小推车 | 1台 | 0.05 | 仅限国产 |  |
| 58 | 实验服清洗机 | 1台 | 0.80 | 仅限国产 |  |

2、详细技术参数

| 序号 | 物品名称 | 技术规格、参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水超纯水系统 | 1．自来水进水,同时生产纯水、超纯水两种水质，超纯水电阻率: 18.2M(-cm@25℃ ★2.产水速度：纯水制水速度不得小于10升/小时；超纯水制水速度不得小于2 升/分钟，移液器式按钮放水，取水带记忆功能。 3.总有机碳TOC: <5ppb 4.细菌: <1CFU/10ml 5.内毒素<0.001 EU/ml 6.直径大于0.2μm的颗粒物数量: <1/ml ▲7.自来水进水，内置7L纯水箱，可同时由纯水箱取用纯水。 8.时尚金属外壳，360度灵活的取水手柄、易读大显示屏－取水时可以轻松查看水质（电阻率或电导率以及TOC数值）及水量。 ·取水点高度可调， 取水手柄可灵活移动，可沿着中柱轻松上下滑动； ·精确的仿移液器按钮，可用于逐滴取水，或者预设较大的取水量对较大容器进行自动取水； ·具有记忆取水功能，并可设置定时定量取水； 9.多语言菜单显示，具备中文菜单。 ★10.主机具有全内管路自动消毒功能，可定期将主机内所有触水点进行消毒，保证水质长年稳定。 11.内置高功率185/254nmUV灯，有效降解有机物的同时，杀除细菌防止微生物污染。 12.具有高亮屏幕显示,自动检测,自动维护提示,自动报警等功能。 ★13.智能USB端口，能大量及永久存储水质信息，可以通过USB设备在数秒内自动将您的个性化设置加载。 14.数据追踪系统 ·带芯片的纯化柱，符合GLP要求。贮存纯化柱的信息（填料，批号，生产日期，使用历史）； ·在主机显示屏上显示相关信息； ·为认证工作需要下载纯化柱的信息； ·带芯片的消毒组件使消毒过程简单化。 ★15.主机内置TOC检测仪，取水臂终端TOC实时检测（非间歇式），实时显示；取水臂可360°灵活旋转。 配置:纯水超纯水一体化主机（内置TOC在线检测仪）一台，双波长紫外灯一套，超纯化柱一根，0.2um终端过滤器一根，全内管道消毒柱一根。 ★16、需要提供厂家或总代理授权书及售后服务承诺书，以保障正品和完善的售后服务，由厂家工程师负责安装、培训、售后。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 离心机（冷冻） | 1）、配置： 主机一台、酶标板转头一个 2）、技术参数： ★1、最高转速：17850 rpm 最大离心力：30279 x g 最大离心容量：4 x 145 ml 2、标配转头：酶标版转头一个：可离心4块标准酶标板或2块深孔板，4400转/分，2576×g 3、驱动系统：驱动系统无碳刷直驱感应电机 4、控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LED数字显示。 ★5、最大离心时间：范围9 小时 99 分钟 + 连续运行。 6、安全性能：自动锁盖和内锁装置、转头自动识别、不平衡保护、状态自诊断、多种电路保护。 7、温度控制：-10°C to 40°C 8、噪音：<55 9、多样的转头选择: 11个转头 / 27个适配器。 ★10、需要提供厂家或总代理授权书及售后服务承诺书原件，以保障正品和完善的售后服务，由厂家工程师负责安装、培训、售后。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 超微量紫外分光光度计 | 1.采用微量样品斜率检测技术 2.悬臂式测量模式，可感应浓度自动调节最佳检测光程 3.触摸屏操作，定制的安卓系统，无需外接电脑 4.检测精度及重复性高，终生无需校准 5.自动wifi及网络连接，方便邮件传输 6.波长范围：190-840nm全波长扫描（含190nm） 7.波长精度：≤0.5nm 8.波长分辨率（带宽）：≤1.5nm 9.★光程：0.5mm (自动变程到 0.02mm) 10.样品量：0.5-1ul 11.吸光值精确度：0.001AU或优于1% 12.吸光值测量范围：0-750(等效于10mm) 13▲.核酸测量范围：0.75-37500ng/µl dsDNA 14.▲蛋白测量范围：0.04-1125mg/ml BSA 15.检测时间：2秒 16.下样品座材料：303特种不锈钢和蓝宝石窗 17.上样品座材料：303特种不锈钢和石英光纤 18.★可在原主机的基础上升级为荧光光度计 | 1 | 台 |  |
| 4 | 离心机（冷冻） | 1）、配置： 主机一台、转头一个 2）、技术参数： ★1、最高转速：13300rpm 最大离心力：17000×g 最大离心容量：24×1.5/2.0ml 2、驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动 3、控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LED数字显示。 4、运行时间控制：1-99分钟，1分钟递增；并具有快速离心及连续离心方式。 5、安全性能：自动锁盖和内锁装置、转头自动识别、不平衡保护、状态自诊断、多种电路保护。 6、噪音：≤ 50 dB 7、温度范围：-9至40度 8、外形尺寸：330×295×445mm 9、转头配置：24×1.5/2.0ml 13300转/分，17,000×g， 转头盖具有自锁装置生物安全转头；可提供CAMR第三方生物安全证书，离心夹角：45°加速时间：11秒，减速时间：12秒 | 3 | 台 |  |
| 5 | 凝胶成像系统 | 1、2592×1944，500万像素,单色科研级摄像系统 2、像素位深：12Bit/16Bit 3、采用三门设计，不用开门即可切胶，方便切胶 ★4、内置微电脑，已安装Windows 10系统，无需外连电脑使用10英寸彩色触摸屏，通过触摸屏控制内置CCD及文件操作 5、手动变焦镜头：F1.2 8-48mm 6、多个USB接口，方便存储数据，可外接鼠标键盘，连结网络 7、抽屉式滤光片设计：标配EB滤片 8、顶置白光光源，可选配白光转换板和蓝光转换板 9、三波长紫外透射台254、302、365nm 10、可进行过饱和检查 11、大开门设计方便样品取放 12、防紫外光视窗，无须开启暗箱们即可观察样品成像情况 紫外安全门设置，开门即自动关闭紫外光源，保证无紫外泄露，保护实验人员安全 专业的图片拍摄软件：TS software， 15、专业的图片分析软件VisionWork LS 配置清单 主机一台、UVP专业拍摄软件TS Software一套、专业的图片分析软件VisionWork LS、三波长紫外透照台：254nm、302nm和365nm、切胶尺：切割凝胶、配EB滤光片一块、USB(8G)存储器一个 | 1 | 台 |  |
| 6 | PCR仪 | 1. 样品基座：96孔 ★2. 6组反应模块，每组模块可以独立控温。 3. 升降温速度≥4.25℃/秒，降温速率可以调节。 4. 温度范围：4℃-99.9℃； 5. 温度精确度0.1℃； 6. 温度准确性：≤±0.25(35-99.9℃) 7. 温度均一性：<0.5℃(99℃ 20sec) 8. 内置Tm计算器 9. 热盖：维持105℃，热盖温度可调 ★10. 采用6组反应模块，每组模块可以独立控温，相邻两个模块的最大设置温差达5℃； 每组反应模块可以独立完成6个PCR反应，一次PCR中使用6对不同引物（分别在6个Blocks上） 11. 显示屏：触摸式显示屏，设置参数简单方便，无须使用触摸屏专用笔或鼠标； 12. 具有USB记忆棒插槽，用于转移程序，存储不限数量的程序； 13. 可以用以太网联结 ★14. 软件：可执行Touchdown及套式PCR程序，主机自带Tm值计算软件，可自动计算引物解链温度（Tm值），用于帮助用户计算用户所用引物的最佳退火温度。 15. 有多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度。 16．具有断电自动保护功能。 17. 自动再启动功能可使断电后恢复供电时PCR程序自动继续执行。 18. 配置要求：Veriti thermal cycler (含96x0.2ml样品槽) ★19.需要提供厂家或总代理授权书及售后服务承诺书，以保障正品和完善的售后服务，由厂家工程师负责安装、培训、售后。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 离心机（大容量） | 1）、配置： 主机一台、转头两个 2）、技术参数： 1、 最高转速:15,200转/分 2、 最大离心力:25,830×g 3、最大离心容量:4×400ml 4、标配转头： 4.1配有6×100ml碳纤维角转头一个,转速：13000转/分，离心力18516xg，可离心100ml、50ml、15ml离心管； 4.2配有4×180ml水平转头一个，转速：5500转/分，5580xg，可离心180ml、50ml、15ml离心管； 5、外形尺寸（高宽深）：36×62.3×60.5cm 6、驱动系统:无碳刷电机直接驱动 ★7、控制系统:微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行模式及状态 8、运行时间控制:0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式 9、温度控制范围:从-10 到+40度 10、加/减速选择:9加速/10减速 11、程序:6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序 ★12、具有转头自动锁定装置，无需其他工具辅助，可以在5秒内实现转头的自动安全锁定或转头更换， 13、转头自动识别 14、电子式不平衡监测 15、状态自诊断 16、自动锁盖及内锁装置 17、离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启 18、RCF设定 19、具有语种选择 20、可选择在离心结束之后自动开盖 21、可选择在离心结束时声音提醒功能 22、噪音:≤ 55 dB 23、保修：主机一年，FIBERLITE碳纤维转头15年。 ★24、需要提供厂家或总代理授权书及售后服务承诺书原件，以保障正品和完善的售后服务，由厂家工程师负责安装、培训、售后。 | 1 | 台 |  |
| 8 | PCR仪 | 1、样品孔数： 96×0.2ml 2、温度范围：4.0℃－99.9℃； 3、温度显示：显示经计算机计算的样品实际温度，精确到0.1℃； 4、 升降温速度：样品实际平均温度变化速度1.0℃/秒； 5、用户自检：用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度。 6、热盖：维持105℃，满足无油操作PCR扩增； 7、重现性：任意温度达到时间误差小于5秒； ★8、温度校正：符合美国国家标准技术局标准（NIST） 9、升降温速度高达2.7℃/秒 10、蓝色大屏幕液晶显示屏，图表式PCR 编程快速简便直观 11、显示屏显示倒计时时间和已完成循环数，闪烁图形提示温度变化当前状态 12、记忆功能：可储存100个PCR程序 13、自动断电保护，恢复供电后自动执行未完成循环 14、控制键：5个软触摸键；4排键盘；停止/输入/清除健;全数字键盘 15、软件功能：循环时间和温度自动延伸/自动下降；有时间日期显示；计算Tm值，温度验证功能 主要性能： 16、所有软件操作控制均通过五个软触键，四个方向键，STOP键和10个数字键完成； 17、内存记忆、可存储100个完整的PCR方法（每个PCR方法包括PCR前处理，PCR循环和PCR扩增后保温条件） 18、屏幕显示：4×70字节图表示液晶显示PCR时间和温度方法，可显示倒计时时间和已完成循环数，闪烁图形提示温度变化当前状态； 19、可编程序：预设PCR程序包括PCR前处理，PCR循环和PCR后处理，可编程任何PCR方法。每一个PCR方法可以用户名或方法名储存并可以加密保护，防止无意改写。标准软件功能包括可变升降温速度，温度的自动升高或降低和时间的自动延长或缩短。设置暂停，时间和日期。自动再启动功能可使断电后恢复供电时PCR程序自动继续执行。 ★20、需要提供厂家或总代理授权书及售后服务承诺书，以保障正品和完善的售后服务，由厂家工程师负责安装、培训、售后。 | 2 | 台 |  |
| 9 | 离心机（微量） | 1）、配置： 主机一台、转头一个 2）、技术参数： 1、最高转速：13300rpm 最大离心力：17000×g 最大离心容量：24×1.5/2.0ml 2、驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动 3、控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LED数字显示。 4、运行时间控制：1-99分钟，1分钟递增；并具有快速离心及连续离心方式。 5、安全性能：自动锁盖和内锁装置、转头自动识别、不平衡保护、状态自诊断、多种电路保护。 6、噪音：≤ 56 dB 7转头配置：24×1.5/2.0ml 13300转/分，17,000×g， 转头盖具有自锁装置生物安全转头；可提供CAMR第三方生物安全证书，离心夹角：45°加速时间：11秒，减速时间：12秒 | 2 | 台 |  |
| 10 | 荧光显微镜 | 1.1具备明场、相差、荧光观察功能。 1.2调焦方式：借助于物镜转换器的升降运动，行程（手动）向上7mm，向下1.5mm，粗调行程：37.7mm/圈，微调行程：0.2mm/转，粗调运行转矩可调。 ▲1.3主机：流线型机身，结构稳定抗震，明场及落射荧光光源整合在显微镜主机内；透射照明支架使用可后仰设计。 ▲1.4 透射光照明：高冷光白色LED照明，内置光学复眼透镜 1.5双目观察镜筒，视场数≥22mm，俯角45°，瞳距调整范围50-75mm. 1.6平场宽视野10X目镜，视场数≥22mm，双侧屈光度可调。 1.7载物台：矩形机械式载物台，行程126(X)x78(Y)mm ,可适配多孔板、培养瓶及培养皿。 2.聚光镜 长工作距离聚光镜：NA.0.3，工作距离75mm 3.物镜 3.1 5孔位物镜转换器 3.2专用荧光系列物镜： 4X N.A. 0.13, W.D. 16.4 mm, 10X N.A. 0.30, W.D. 15.2mm, ， 20X N.A. 0.45, W.D. 8.2-6.9mm, Cover glass correction: 0-2.0mm 40X N.A. 0.60, W.D. 3.6-2.8mm,Cover glass correction: 0-2.0mm 4.荧光系统 4.1高强度单色LED荧光光源，寿命≥10,000 小时，内置复眼镜片，保证视野亮度均匀；具备照明强度记忆功能； 4.2荧光照明光源配备：385nm，470nm，560nm三个波长激发光LED模块。 4.3 三组荧光块：UV紫外荧光块、B蓝色荧光块、G绿色荧光块。转盘配置“噪声终结”装置，提高荧光图像的信噪比。 需要提供完善的售后服务，由厂家工程师负责安装、培训、售后。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 特大号化验水套装 | 1、水槽：≥ 800*450*320（mm×mm×mm） 2、实验室专用三口鹅颈水龙头，两个集水式水嘴，一个缓冲水嘴，水龙头为纯铜结构，表面环氧树脂静电喷涂，符合环保标准， | 1 | 套 |  |
| 12 | 钢制实验架 | 规格：500*600*1600(长*宽*高，单位：mm) 材质：304不锈钢 层数：平均分为三层 | 1 | 个 |  |
| 13 | 垂直电泳槽 | 外型尺寸（L×W×D）：≥150×100×140mm； 凝胶板规格(L×W)：≥83×75mm； 试样格：10、15齿，1.0mm厚；10、15齿，1.5mm厚；10、15齿，0.75mm厚(选购)； 缓冲液总容量：≥400ml； | 1 | 台 |  |
| 14 | 净气型通风柜 | 1 外部尺寸：≥1300×935×1182mm，内部尺寸：≥1280×755×899mm 2材质：一面镀锌钢板（防腐蚀涂层），三面亚克力面板设计（亚克力厚度≥8mm），可提供最佳视角； 3采用知名品牌风机2套，使用寿命≥60000小时（约6年），无火花静电；能耗低，风机功率：≤140w。 ▲4空气处理量：0～1350m³/h.噪音：≤45dB 5 进风口平均面风速符合行业标准：0.4～0.6m/s，提供SGS出具的面风速合格报告。 ▲6核心部件过滤器可以吸附实验室大多数有机无机高分子化合物，检测内容必须有针对甲笨、二甲笨、丙酮、氯化氢、环已烷、异丙醇的检测，并提供权威第三方检测机构的合格检测报告。 ★7具备物理安全开关，保证实验操作的安全性。 8 五寸液晶显示屏，GR-OS2.0智能控制系统：包括室内整体环境检测功能（实时监测室内空气环境变化），过滤器饱和报警功能、反应计时功能（自定义工作时间设置，具备提醒功能），温湿度显示功能，关机延时功能。 1.9具有风机调速功能（可调范围为0.4~0.7m/s）。 ▲10 标配两个GP-plus过滤器,单个过滤器的尺寸约为700×400×120mm(长×宽×高)，过滤器须为一个不拆分的整体，以确保最佳的过滤效果。 ▲11机顶配置RGB色带显示系统，当机器处在安全运行状态时，显示为绿色，当机器不正常运行时，在远处就可看到色带呈现红色警报状态，以提醒操作人员。 ★1.12过滤器饱和友好识别系统：当过滤器饱和出现警报需要更换时，非原厂家售后操作人员不可消除警报，以确保用户的安全操作使用。 13安全警报：通过智能化条形RGB指示灯来提醒：、风速异常、过滤器饱和等。 14企业通过ISO9001-2015管理体系认证。 15产品通过CE认证。 二、标准配置： 2.1净气型通风柜主机一台 2.2原装知名品牌GP-plus过滤器2套 2.3原装知名品牌风机系统2个 2.4高品质照明灯2套 2.5 12.7mm厚 实验室专用抗腐蚀理化板台面 ★需要提供完善的售后服务，由厂家工程师负责安装、培训、售后 | 1 | 台 |  |
| 15 | 生物样品均质机 | 均质速度： 0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999分钟，用户可自行设定； 研磨球直径： 0.1-30mm 研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂； 加速： 在2秒内达到最大速度 减速： 在2秒内达到最低速度 噪音等级： <55db 研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可 | 1 | 台 |  |
| 16 | 中央台试剂架 | 规格：2400*300*1600(长*宽*高，单位：mm) 1、铝玻双层结构， 2、70*40mm铝合金立柱，表面环氧树脂喷涂 3、10mm钢化玻璃，带铝合金护栏。每一层的高度可以任意调节， 4、铝合金护栏为弧形，可以挂置移液器。 5、配置6组实验专用照明LED灯。 | 2 | 组 |  |
| 17 | 研究生实验工作台 | 规格：1100×1100×1400mm(长*宽*高，单位：mm) 框架材质：铝合金 厚度：0.8mm 台面厚度：25mm 储物柜铰链：带缓冲 导轨：3节静音 配套椅子：气动升降、网布靠背、金属支架 坐垫厚度：50mm 环保标准：E1 椅脚：优质尼龙滑轮 | 16 | 套 |  |
| 18 | 液氮罐 | 容积：≥100L 口径：210mm±5mm 保存天数：≥110天 | 1 | 台 |  |
| 19 | 实验室液体泵车 | 主机材质：304不锈钢 扬程：4M 流速：10L/min | 1 | 台 |  |
| 20 | 天平台 | 尺寸：900*600*850mm（长度*宽度*高度） 材质：40mm大理石台面 防震登记：阻尼A1 | 1 | 台 |  |
| 21 | 低温冰箱 | 键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；容积:968L 储存温度2-8℃ 柜体材料：优质结构钢板； 内胆材料：内壁为不锈钢板； 保温材料：无CFC聚氨酯发泡； | 1 | 台 |  |
| 22 | 超低温冰箱 | 立式 2、压缩机：采用双压缩机控制 3、制冷剂：采用完全无氟的环保制冷剂 4、容积：≥320L 5、温度控制范围：-50℃— -86℃ ★6、门：外门1个，内门2个，内门带聚氨脂保温层 7、锁：箱体自带内锁一个，钥匙一把，门把手可接外挂锁 8、微电脑处理器控制的温度显示控制面板；并可以显示器目前工作状态 9、报警装置：带有温度报警、过滤器报警、电源异常报警、开关门状态报警、断电后蓄电池报警等，并可以接远程报警端子，可选配通过网络对冰箱进行远程控制，具有自我故障诊断功能 10、搁架：三层，不锈钢（高度可调整） 11、耗电量：≤15.5KW/day，噪音≤49分贝 12、箱内的温度传感器2个，测试孔3个 ▲13、产品通过‘EN ISO 13485:2012’；‘ISO 14001:2004’；‘ISO 9001:2008’;‘BS OHSAS 18001:2007’ | 1 | 台 |  |
| 23 | 中央实验台 | 规格：3300*1500*850(长*宽*高，单位：mm) ★1、框架：边立柱采用高级铝合金80mm×45mm“M”型立柱；支架横梁采用70mm×45mm方立柱；横梁为60mm×45mm方管，厚度均为≥1.5mm；表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用模具开模的PP接头 ▲2、台面：选用12.7mm耐腐蚀理化板，具有卓越的抗弯、抗冲击等性能，更能承载重物不易受压而弯曲变形,边缘加厚处理为圆边。 拉手：拉手为一字铝合金暗拉手，模具成型,两边配有拉手堵头，表面经化学处理，耐腐蚀，外形美观，设计人性化。 3、可调脚：采用φ35mm专用注塑可调脚，承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可自由调节30-40mm高度，可根据室内地坪适当调整柜体高度；外形美观，设计人性化。 4、投标时，投标人须根据参数要求提供以下部件样品：（1）立柱 “M”型高级铝合金150mm×80mm×45mm方立柱一条；（2）支架横梁 150mm×70mm ×45mm方立柱一条；（3）横梁150mm×60mm ×45mm方管一条；注：铝合金型材厚度均为≥1.5mm；如未提供样品或提供样品与参数不符合或低于参数指标则该投标人投标无效。中标人的投标样品由采购人进行封样保存并作为交货验收依据；提供该样品的权威机构的质量检测报告复印件，携带原件备查。 | 2 | 组 |  |
| 24 | 实验室中央台 | 规格：3300*1200*850(长*宽*高，单位：mm) 1、框架：边立柱采用高级铝合金80mm×45mm“M”型立柱；支架横梁采用70mm×45mm方立柱；横梁为60mm×45mm方管，厚度均为≥1.5mm；表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用模具开模的PP接头 ▲2、台面：选用12.7mm耐腐蚀理化板，具有卓越的抗弯、抗冲击等性能，更能承载重物不易受压而弯曲变形,边缘加厚处理为圆边。 拉手：拉手为一字铝合金暗拉手，模具成型,两边配有拉手堵头，表面经化学处理，耐腐蚀，外形美观，设计人性化。 3、可调脚：采用φ35mm专用注塑可调脚，承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可自由调节30-40mm高度，可根据室内地坪适当调整柜体高度；外形美观，设计人性化。 4、投标时，投标人须根据参数要求提供以下部件样品：（1）立柱 “M”型高级铝合金150mm×80mm×45mm方立柱一条；（2）支架横梁 150mm×70mm ×45mm方立柱一条；（3）横梁150mm×60mm ×45mm方管一条；注：铝合金型材厚度均为≥1.5mm；如未提供样品或提供样品与参数不符合或低于参数指标则该投标人投标无效。中标人的投标样品由采购人进行封样保存并作为交货验收依据；提供该样品的权威机构的质量检测报告复印件 ▲5、投标人通过知识产权管理认证 | 3 | 组 |  |
| 25 | 单边实验台 | 规格：8150*750*850(长*宽*高，单位：mm) ★1、框架：边立柱采用高级铝合金80mm×45mm“M”型立柱；支架横梁采用70mm×45mm方立柱；横梁为60mm×45mm方管，厚度均为≥1.5mm；表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用模具开模的PP接头 ▲2、台面：选用12.7mm耐腐蚀理化板，具有卓越的抗弯、抗冲击等性能，更能承载重物不易受压而弯曲变形,边缘加厚处理为圆边。 拉手：拉手为一字铝合金暗拉手，模具成型,两边配有拉手堵头，表面经化学处理，耐腐蚀，外形美观，设计人性化。 3、可调脚：采用φ35mm专用注塑可调脚，承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可自由调节30-40mm高度，可根据室内地坪适当调整柜体高度；外形美观，设计人性化。 4、投标时，投标人须根据参数要求提供以下部件样品：（1）立柱 “M”型高级铝合金150mm×80mm×45mm方立柱一条；（2）支架横梁 150mm×70mm ×45mm方立柱一条；（3）横梁150mm×60mm ×45mm方管一条；注：铝合金型材厚度均为≥1.5mm；如未提供样品或提供样品与参数不符合或低于参数指标则该投标人投标无效。中标人的投标样品由采购人进行封样保存并作为交货验收依据；提供该样品的权威机构的质量检测报告复印件 | 1 | 组 |  |
| 26 | 中央台试剂架 | 规格：3300*300*1600(长*宽*高，单位：mm) 1、铝玻双层结构， 2、70*40mm铝合金立柱，表面环氧树脂喷涂 3、10mm钢化玻璃，带铝合金护栏。每一层的高度可以任意调节， 4、铝合金护栏为弧形，可以挂置移液器。 5、配置6组实验专用照明LED灯。 | 3 | 组 |  |
| 27 | 单边实验台 | 规格：1300*750*850(长*宽*高，单位：mm) 1、框架：边立柱采用高级铝合金80mm×45mm“M”型立柱；支架横梁采用70mm×45mm方立柱；横梁为60mm×45mm方管，厚度均为≥1.5mm；表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用模具开模的PP接头 ▲2、台面：选用12.7mm耐腐蚀理化板，具有卓越的抗弯、抗冲击等性能，更能承载重物不易受压而弯曲变形,边缘加厚处理为圆边。 拉手：拉手为一字铝合金暗拉手，模具成型,两边配有拉手堵头，表面经化学处理，耐腐蚀，外形美观，设计人性化。 3、可调脚：采用φ35mm专用注塑可调脚，承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可自由调节30-40mm高度，可根据室内地坪适当调整柜体高度；外形美观，设计人性化。 4、投标时，投标人须根据参数要求提供以下部件样品：（1）立柱 “M”型高级铝合金150mm×80mm×45mm方立柱一条；（2）支架横梁 150mm×70mm ×45mm方立柱一条；（3）横梁150mm×60mm ×45mm方管一条；注：铝合金型材厚度均为≥1.5mm；如未提供样品或提供样品与参数不符合或低于参数指标则该投标人投标无效。中标人的投标样品由采购人进行封样保存并作为交货验收依据；提供该样品的权威机构的质量检测报告复印件 | 1 | 组 |  |
| 28 | 不锈钢制实验架 | 规格：1300*300*600(长*宽*高，单位：mm) 材质：304不锈钢 层数：单层 | 1 | 组 |  |
| 29 | 掌上离心机 | 功率：15W 转速：≥10000rpm 适配器：2mlx8 1.5mlx8 0.5ml×8 | 6 | 台 |  |
| 30 | 低温冰箱 | 1.容积：450L 外形尺寸：660*780*1850(深*宽*高mm)， 2.款式：上下两层，门体配锁，每层225L，每层6个ABS抽屉，共计12个抽屉 3、柜体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺，内胆材料：防腐蚀铝板； 4、保温材料：无CFC聚氨酯发泡，加厚保温层； 5、控温方式：高精度微电脑温度控制系统； 采用微电脑精确控制器，温度在-10～-25℃范围内自由设定，大屏幕液晶温度显示； 完善的声光报警功能，具有高温报警、低温报警、传感器故障报警等多种报警功能; 开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠； | 2 | 台 |  |
| 31 | 洗涤实验台 | 规格：2500*750*850(长*宽*高，单位：mm) 1、框架：边立柱采用高级铝合金80mm×45mm“M”型立柱；支架横梁采用70mm×45mm方立柱；横梁为60mm×45mm方管，厚度均为≥1.5mm；表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用模具开模的PP接头 ▲2、台面：选用12.7mm耐腐蚀理化板，具有卓越的抗弯、抗冲击等性能，更能承载重物不易受压而弯曲变形,边缘加厚处理为圆边。 拉手：拉手为一字铝合金暗拉手，模具成型,两边配有拉手堵头，表面经化学处理，耐腐蚀，外形美观，设计人性化。 3、可调脚：采用φ35mm专用注塑可调脚，承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可自由调节30-40mm高度，可根据室内地坪适当调整柜体高度；外形美观，设计人性化。 4、投标时，投标人须根据参数要求提供以下部件样品：（1）立柱 “M”型高级铝合金150mm×80mm×45mm方立柱一条；（2）支架横梁 150mm×70mm ×45mm方立柱一条；（3）横梁150mm×60mm ×45mm方管一条；注：铝合金型材厚度均为≥1.5mm；如未提供样品或提供样品与参数不符合或低于参数指标则该投标人投标无效。中标人的投标样品由采购人进行封样保存并作为交货验收依据；提供该样品的权威机构的质量检测报告复印件 ▲5、投标人通过知识产权管理认证 | 1 | 组 |  |
| 32 | 电泳仪 | 1、电压10–500 V ； 2、电流0.01–2.5A ； 3、功率500 W (最大) ； 4、输出类型恒压或恒流、恒功率； 5、定时器1–999 min ； 6、有伏特时控制—99000V-hr； | 2 | 台 |  |
| 33 | 中央台化验水龙头套装 | 1、水槽：≥550*450*310（mm×mm×mm） 2、实验室专用三口鹅颈水龙头，两个集水式水嘴，一个缓冲水嘴，水龙头为纯铜结构，表面环氧树脂静电喷涂，符合环保标准， | 6 | 套 |  |
| 34 | 水浴锅 | 功率：500W 控温范围：RT+5~99℃ 温度波动：±0.5℃ | 1 | 台 |  |
| 35 | 研究生实验工作吊柜 | 规格：4350×300×600mm(长*宽*高，单位：mm) 材质：密度板 厚度：18mm 铰链：带缓冲 | 4 | 组 |  |
| 36 | 电泳微波炉 | 产品容量：≥20L 控制方式：电脑式 内胆材质 ：纳米涂层 底盘类型：传统转盘式 产品噪音：≤60db 功率：≤700W | 2 | 台 |  |
| 37 | 实验室试剂柜 | 1.采用8mm瓷白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成 具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性 2.柜体：柜体采用无缝焊接技术，加强了柜体的结构性，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形。 3.层板：采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接 四周有立边，立边整体焊接成型，底部有承重加强筋防止压弯，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边可获得一定程度防溢效果。 4.视窗：采用5mm钢化玻璃制作，相比普通玻璃提升2~3倍的极冷极热性能，提高3~5倍的强度，极大的提高了安全性。 5.门把手： 一次成型耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。 6.门合页： 一次成型耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。 | 1 | 个 |  |
| 38 | 离心机 | 转速：≥18500rpm 定时范围：1min～99min59s 配置：≥10*15ml角转子 噪声< 60dB（A） 转速控制精度：±10r/min | 1 | 台 |  |
| 39 | 实验室药品柜 | 1.采用8mm瓷白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成 具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性 2.柜体：柜体采用无缝焊接技术，加强了柜体的结构性，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形。 3.层板：采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接 四周有立边，立边整体焊接成型，底部有承重加强筋防止压弯，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边可获得一定程度防溢效果。 4.视窗：采用5mm钢化玻璃制作，相比普通玻璃提升2~3倍的极冷极热性能，提高3~5倍的强度，极大的提高了安全性。 5.门把手： 一次成型耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。 6.门合页： 一次成型耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。 | 1 | 台 |  |
| 40 | 制冰机台架 | 规格：900*900*300(长*宽*高，单位：mm) 材质：304不锈钢 层数：双层 | 1 | 个 |  |
| 41 | 细胞房培养箱不锈钢台 | 规格：750*750*350(长*宽*高，单位：mm) 材质：304不锈钢 厚度：1.0mm 层数：双层 承重能力：不小于250KG | 1 | 个 |  |
| 42 | 实验室通风柜系统 | 1.1、台面：PP耐强酸强碱、防水、耐腐蚀、不变形、无毒、易清洁；采用8mm厚pp板。 1.2、柜体板材: 采用8mm厚PP板；所有立柱、横梁部位，经过合理设计，保证安装零配件的同时，保证了承重性和外观的美观大方，并且经过雕刻机开槽、折弯焊接，所有接连部位经过高温焊接。 1.3、门面板、抽屉面板：采用16mm厚PP板；板面不翘不裂、耐潮、表面平整易清洁、耐酸碱、耐腐蚀。 1.4、铰链：采用优质PP铰链，一次注塑成型，使用中无噪音，可开关一万次以上，使用寿命长。 1.5、拉手：采用优质PP拉手，一次注塑成型，內镶铜芯螺丝帽，防止生锈；装拉手时使用PP注塑螺丝，防止生锈。 1.6、螺丝盖帽：经过螺丝加固的地方，必须使用螺丝盖帽，防止生锈。 1.7、视窗：视窗可选择5mm钢化玻璃和5mm有机玻璃两种：钢化玻璃耐高温、耐划伤、易清洁，怕强酸强碱、怕腐蚀；有机玻璃视窗耐强酸强碱、耐腐蚀，怕高温、怕划伤。 1.8、视窗型材：为保证视窗玻璃顺利滑动，滑动过程中不会损坏；特别开模制作了通风柜视窗型材。材质为PVC，结构可分为：滑槽、上边框、左右边框、下拉手、堵头，经过特别设计，无须螺丝固定，也能保持稳定的形状。 1.9、照明：PP材质外壳，内附220V、30W日光灯一支。 2.0、导流板：采用5mm厚PP板材，并使用一体注塑成型的导流夹固定。 2.1、集气罩：PP一体注塑成型，口径为直径250mm。 2.2、风量：6000M3/H、余压：350PA、转速：1450rpm、材质：耐蚀玻璃钢 2.3、管道为PP材质。 | 1 | 套 |  |
| 43 | 细胞房实验鞋柜 | 规格：500*700*850(长*宽*高，单位：mm) 材质：304不锈钢 厚度：0.8mm | 1 | 个 |  |
| 44 | 紫光切胶板 | 透射滤光片尺寸：≥200×150mm， 波长：302nm， 仪器两侧设计凝胶切割窗口（配暗箱.附数码相机机架装置端口）。 紫外灯管8W×8支。 | 1 | 台 |  |
| 45 | 实验凳 | 凳面直径：300mm 高度可调 靠背高度：400mm 凳面：超纤皮 凳脚：固定脚钉 | 30 | 张 |  |
| 46 | 层析柜 | 容积≥800L， 温控范围1-10℃， 温度精度±0.5℃ | 1 | 台 |  |
| 47 | 细胞房洁净空调系统 | 冷风量：≥1850立方/h 送风量：≥1500立方/h 电流65A 洁净等级：局部C级 制冷量：≥4500W | 1 | 套 |  |
| 48 | 双层脱色摇床 | 电源：220V 功率：35W 频率：40-240转/分 旋幅：回转半径15mm 速度：无级调速，表头显示 托盘：320×265mm*2(双层) | 1 | 台 |  |
| 49 | 水浴锅 | 功率：≤1500W 控温范围：RT+5~99℃ 温度波动：±0.5℃ 工作尺寸：≥290x490x150 | 2 | 台 |  |
| 50 | 液氮罐 | 容积：≥50L 孔径：125mm±5mm 保存天数：≥110天 | 1 | 台 |  |
| 51 | 嵌入式小冰箱 | 容积：50L 温度：2-8度 制冷方式：直冷 温度精度：±1℃ | 3 | 台 |  |
| 52 | 器皿柜 | 1.采用8mm瓷白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成 具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性 2.柜体：柜体采用无缝焊接技术，加强了柜体的结构性，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形。 3.层板：采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接 四周有立边，立边整体焊接成型，底部有承重加强筋防止压弯，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边可获得一定程度防溢效果。 4.视窗：采用5mm钢化玻璃制作，相比普通玻璃提升2~3倍的极冷极热性能，提高3~5倍的强度，极大的提高了安全性。 5.门把手： 一次成型耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。 6.门合页： 一次成型耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。 | 2 | 个 |  |
| 53 | 真空泵 | 抽气速率(L/s)：2 极限压力（MPa）：≤2×10-2 转速（r/min)：1400 电机功率（kw)：0.37 电源电压（V)：220/380 进气口口径（mm）：12 | 1 | 台 |  |
| 54 | 净水器 | 过滤精度：0.0001微米 工作压力：0.1-0.4mpa 纯水流量：≥0.1L/min 使用水温：5-38℃ | 2 | 台 |  |
| 55 | 湿转膜仪 | 双板 高透明度聚碳酸酯注塑成型 颜色区别的转印夹，确保正确定向 转移时间约 45~90 分钟 外型尺寸 ：（L × W × H）：≥175 × 163 × 165mm 电转印孔板规格：≥95 × 110mm | 1 | 台 |  |
| 56 | 电泳仪 | 并联输出：4组 输出范围（显示分辨率）：6-600V(1V) 4-400mA (1mA) 240W | 1 | 台 |  |
| 57 | 实验室小推车 | 主机材质：304不锈钢 尺寸：800*500mm | 1 | 台 |  |
| 58 | 实验服清洗机 | 脱水功率：500W 烘干功率：1200W 内胆材质：304不锈钢 额定功率：2050W | 1 | 台 |  |

三、采购项目商务要求

3.1交货方式

3.1.1交货地点：华南农业大学用户指定地点

3.1.2交货时间：国产设备合同签订后30天内，进口设备开出L/C后45天内。

3.2付款条件

国内设备：签订合同后，卖方缴纳合同款的5%作为履约保证金给买方。安装调试验收合格后一个月内买方支付合同总价的100%。验收合格后5%的履约保证金转为质量保证金，保质保用期满后若无重大质量问题10个工作日内无息退回质量保证金。

进口设备：进口设备签订合同后，进口仪器中标供应商缴纳合同款的5％作为履约保证金给学校。收到履约保证金后，校方支付80%货款给学校指定的外贸代理服务机构，外贸代理服务机构对外开具80%L/C,支付时需凭进口仪器中标供应商和外贸代理服务机构、校方最终用户签字及公章等三方共同签署交付货物齐全的开箱单以及L/C规定的其他单证支付，剩余20％验收合格后十五个工作日内T/T支付；或货到甲方后凭进口仪器中标供应商和外贸代理服务机构、校方最终用户签字及公章等三方共同签署交付货物齐全的开箱单支付80%T/T，剩余的20% T/T在验收合格后支付。验收合格后5％的履约保证金转为质量保证金，保质保用期满后若无重大质量问题十个工作日内无息退回进口仪器中标供应商。

3.3售后服务（技术要求中另有要求的除外）

3.3.1免费质保期期限：验收合格后一年。终身维护，保修期后只付零件成本费用，免收其它费用（如上门服务费等）。

3.3.2免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：24小时。

3.3.3免费质保期内卖方负责所有因设备质量问题而产生的费用。

4其他要求

4.1子包是投标的最小单位，投标人应对同一子包的全部货物和服务投标。

4.2投标人必须提供全新的货物。

4.3投标人对每个投标子包分别提交开标一览表和投标分项报价表。

4.4本用户需求中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

4.5投标时进口产品以人民币报价的计算方法：按广州到岸价6.75元人民币/1美元汇率折算（到岸价可根据汇率波动适当调整，以招标文件/纸质合同为准），结算时以购汇当天中国银行总行对外公布的实际汇率为准，最终以人民币结算，实际结算金额不得超过合同总金额。进口设备由校方委派的外贸代理服务机构代理进口业务。校方在内贸合同中按以下标准要求进口仪器中标供应商以每单业务（每单是指由校方委托的一次业务）支付外贸代理服务机构外贸代理服务费，除该费用外校方不再支付任何其他费用（经海关审核不能免税进口设备，海关所征收各种税款除外）。外贸代理服务费包含外贸代理服务机构负责进口设备免税报关运输等所发生的所有费用，包含但不限于办理免税手续费、银行手续费、海关监管手续费、报关、商检、申办机电批文、机场码头费、仓储费用、广州市区到校方指定地点的运费等（国家规定的计量检测费、特殊检测费除外）。

外贸代理服务费按照每单外贸合同货款折合人民币金额后计算收取。

代理服务包干费率1.16%。	其它需要声明的事项：代理服务为每单业务（每单是指由买方委托的一次业务）包干收费，最低收费为3500元人民币，增加一次报关就另外增加1800元人民币。内贸协议特殊说明T/T付款的，每单最低收费标准为2500元人民币。

5样品要求

5.1投标人按用户需求书要求提供实验台样品部件小样（具体详见详细技术参数表）。

5.2投标人于开标当天投标截止时间前将样品送至广州市越秀区广仁大厦6楼指定地点。投标人提供的样板部件小样将作为投标的一部分（技术评分），须贴上标签并表明投标人名称、材料名称。要求供应商提交实物样品是供评标委员会考察投标供应商的制作水平的用途，技术响应情况以投标文件为准。

5.3除中标人的样板部件小样作封样外（中标人应在招标文件规定的期限内，按照其投标承诺制作实物样板（产前打样）；实物样板得到采购人确认后，中标人才能大批量生产，并作为项目验收的依据），其他投标人须在中标公告发布之日起三个工作日内前往样品所在地，凭有效证件取回样板。逾期未取回的样板视同为同意采购人自行作无残值丢弃处理。

第三部分　投标供应商须知

一、	投标费用说明

1.	投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.	本次招标向中标供应商收取的中标服务费，按国家有关规定执行；中标服务费不在投标报价中单列。

中标服务费是采购代理机构收取的采购代理费。中标供应商在收取《中标通知书》前应向采购代理机构交纳中标服务费（以到达采购代理机构开户银行帐户为准），该收费参照广东省物价局粤价函〔2013〕1233号规定下浮20%的收费标准，按照中标总金额以差额定率累进法（如下表）计算：

| 中标金额 （百万元） | 1以下 | 1-5 | 5-10 | 10-50 | 50-100 | 100-1000 | 1000以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费率 | 1.2% | 0.88% | 0.64% | 0.4% | 0.2% | 0.04% | 0.008% |

例如：某货物采购项目中标金额为400万元，中标服务费金额计算如下：

100万元×1.2％＝1.2万元

（400－100）万元×0.88％＝2.64万元

收费＝1.2＋2.64＝3.84万元

3.	中标服务费以银行付款的形式用人民币一次性支付，收款银行帐号以采购代理机构发出的交纳中标服务费通知书中指定的银行帐号为准。

二、    投标有效期

本项目投标有效期为投标截止日起至少90日历日。

三、	招标文件

4.	招标文件的构成

4.1	招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清更正文件组成：

1)	投标邀请函

2)	用户需求书

3)	投标供应商须知

4）	开标、评标、定标

5)	合同书格式

6)	投标文件格式

7)	在招标过程中由采购代理机构发出的澄清更正文件等

5.	招标文件的澄清更正

5.1	采购代理机构对招标文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间的15天前在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的投标供应商，报名及购买招标文件的投标供应商在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为招标文件的组成部分；澄清更正不足15天的，采购代理机构在征得当时已报名及购买招标文件的投标供应商同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

5.2	根据采购的具体情况，采购代理机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间3天前，将变更时间在指定媒体上发布公告，并通知所有当时已报名及购买招标文件的投标供应商。

四、	投标文件的编制和数量

6.	投标的语言

6.1	投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

7.	投标文件编制

7.1	投标供应商应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标供应商承担。

7.2	投标供应商应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

7.3	投标供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

7.4	如果因为投标供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标供应商承担。

8.	投标报价及计量

8.1	投标供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价。

8.2	除非招标文件的技术规格中另有规定，投标供应商在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.	投标保证金

9.1	投标供应商应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

9.2	投标保证金可以采用银行转账、银行保函（或《政府采购报价担保函》）等形式提交。采用银行转账方式的，应在投标文件递交截止时间之前到达采购代理机构保证金账户。投标保证金必须由投标供应商自有对公账户转出，不允许代缴，不接受银行柜台缴纳现金方式。交纳办法如下：

单位名称：广东华伦招标有限公司

开户银行：工商银行广州北京路支行

帐    号：3602000919200182251

财务联系电话：020-83172105

请注明事由“0809-1841GDG13714号保证金”

9.3	中标供应商的投标保证金,在中标供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

9.4	有下列情形之一的，投标保证金将被依法不予退还并上交国库：

1）	投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

2）	中标供应商在规定期限内未签订合同。

10.	投标文件的数量和签署

10.1	投标供应商应编制投标文件正本一份和副本肆份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

10.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

10.3	投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

11.	投标文件的密封和标记

11.1	投标供应商应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

11.2	为方便开标时唱标，投标供应商应按照《投标文件格式》的要求制作《唱标信封》并独立封装。

11.3	信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标供应商印章。

11.4	不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。

五、	投标文件的递交

12.	投标文件的递交

12.1	所有投标文件应在投标截止时间前送达开标地点。

12.2	采购代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

1）	迟于投标截止时间递交的；

2） 投标文件未密封的。

12.3	采购代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

13.	投标文件的修改和撤回

13.1	投标供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标供应商不得对其投标文件做任何修改和补充。

13.2	投标供应商所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

六、	开标、评标、定标

见招标文件第四部分

七、	询问、质疑、投诉

14.	询问

14.1	投标供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

15.	质疑

15.1	投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或采购代理机构书面提出质疑：

1）	采购文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示最少5个工作日；购买本采购文件的投标供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以自购买采购文件之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

2）	投标供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；

采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

15.2	质疑联系人：广东华伦招标有限公司

电话：020-83172166；传真：020-83172223

地址：广州市越秀区广仁路1号广仁大厦26楼；邮编：510000

16.	投诉

16.1	投标供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向政府采购监督管理机构投诉。

八、	合同的订立和履行

17.	合同的订立

17.1	采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标供应商投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

17.2	签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

18.	合同的履行

18.1	政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

18.2	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。

九、	适用法律

19.	采购人、采购代理机构及投标供应商进行的本次采购活动适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分　开标、评标、定标

一、	开标

1	采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

2	开标时，由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、《报价一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

3	采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标供应商代表签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

二、	评标委员会

4.	本次招标依法组建评标委员会。

三、    评标注意事项

5.	评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

6.	对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

7.      投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.      有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

8.1     不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

8.2     不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.3     不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.4     不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

8.5     不同投标人的投标文件相互混装；

8.6     不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、	评标方法、步骤及标准

9.	本次评标采用综合评分法。

10.	投标人资格审查和符合性审查

10.1	采购代理机构根据《投标人资格审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性进行评审，审查每份投标文件是否满足投标人资格要求。

10.2     评标委员会根据《符合性审查表》（附表二）内容逐条对投标文件进行符合性评审，审查每份投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。

10.3	只有全部满足《投标人资格审查表》及《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足上述所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

10.4	提供相同品牌产品（非单一产品采购的，以核心产品为准）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

10.5    对各投标供应商进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

11.	技术、商务及价格评审

11.1	评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 50分 | 20分 | 30分 |

11.2	技术评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《技术评审表》；

11.3	商务评审

商务评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《商务评审表》

11.4	价格评审

11.4.1	投标报价错误的处理原则：

1）	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2）	对投标货物漏项处理：投标人漏项报价，作非实质性响应投标处理。

3） 以上修正后的报价应当经投标人采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，并对投标人产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11.4.2	政府采购政策性扶持（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）：

1）	投标供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值范围为6%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1；

2）	本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

3）	投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除；

4） 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

5） 残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

11.4.3	评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

11.4.4	计算价格评分：各有效投标供应商的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（基准价÷评标价）×30。

11.5	评标总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

11.6    评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1） 分值汇总计算错误的；

2） 分项评分超出评分标准范围的；

3） 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4） 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

12.	中标供应商的确定

12.1	推荐中标候选投标供应商名单：本项目推荐两名中标候选人。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人。

12.2	中标价的确定：除了按11.4.1修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱读额为准。

12.3	根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

13.	发布中标结果

13.1	采购代理机构将在下列媒体公告中标结果：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)，广东华伦招标有限公司网(www.gdhualun.com.cn)。

13.2	在《中标结果公告》发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出经采购人确认的《中标通知书》，中标供应商应以书面形式回复，确认收到。

13.3	《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

# 附表一：投标人资格审查表

投标人资格审查表

| 序号 | 要求 | 投标 供应商1 | 投标 供应商2 | 投标 供应商3 | 投标 供应商4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： |  |  |  |  |
|  | 1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。 |  |  |  |  |
|  | 2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2017年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。 |  |  |  |  |
|  | 3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。 |  |  |  |  |
|  | 4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况）。 |  |  |  |  |
|  | 5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标函相关承诺格式内容）。 |  |  |  |  |
|  | 6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（可参照投标函相关承诺格式内容）。 |  |  |  |  |
| 2. | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |  |  |  |  |
| 3. | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。 |  |  |  |  |
| 4. | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 |  |  |  |  |
| 5. | 已报名并获取本项目采购文件的。 |  |  |  |  |
| 6. | 本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |  |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

- “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

# 附表二：符合性审查表

符合性审查表

| 要求 | 投标供应商1 | 投标供应商2 | 投标供应商3 | 投标供应商4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) 投标报价是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算。 |  |  |  |  |
| 2）如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价，投标人按规定书面确认。 |  |  |  |  |
| 3) 对投标货物的关键、主要内容，投标人没有报价漏项。 |  |  |  |  |
| 4）不允许进口产品时，未以进口产品投标。 |  |  |  |  |
| 5）提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |  |  |  |  |
| 6）按要求缴纳了投标保证金，提交投标保证金的证明文件（以下证明文件之一）： A、投标人按《投标人须知》要求的投标保证金的数额和交纳办法将保证金送交银行的银行交款回单复印件； B、《投标保函》原件，或《政府采购投标担保函》，保函有效期超过投标有效期30天。 |  |  |  |  |
| 7）投标有效期为投标截止日起90天。 |  |  |  |  |
| 8）“★”号条款满足采购文件要求。 |  |  |  |  |
| 9）商务文本已提交。 |  |  |  |  |
| 10）没有其他未实质性响应文件要求的。 |  |  |  |  |
| 11）未含有采购人不可接受的附加条件。 |  |  |  |  |
| 12）未出现采购文件所列的视为串通投标情形。 |  |  |  |  |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 附表三：技术评审表

技术评审表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度 | 27 | 完全满足或优于招标参数，得27分，每一项带▲技术指标负偏离扣3分，每一项一般技术指标负偏离的扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 样品部件小样 | 5 | 考查各投标人的投标样品的质量水平（包括样品外观、材质、截面、厚度、工艺等），投标样品质量水平综合评价最好得5分，综合评价良好的得3分，综合评价一般的得2分，综合评价较差的得1分，没提供样品部件小样不得分。 |
| 3 | 设备选型的先进适用性、系统性能稳定性 | 6 | 设备选型的先进适用性、系统性能稳定性，得6分； 设备选型的较先进，适用性较好、系统性能较稳定，得4分； 设备选型的先进适用性一般、系统性能稳定性一般，得02分。 |
| 4 | 安装、调试及检验验收方案 | 6 | 投标人拟制的安装、调试及检验验收方案，详细具体、具有针对性、可操作性强，得6分； 安装、调试及检验验收方案较具体、针对性较强、操作性较强，得4分； 安装、调试及检验验收方案一般、针对性一般、可操作性一般，得2分。 |
| 5 | 质量保证和售后服务方案 | 6 | 投标人拟制的质量保证和售后服务方案，详细具体、具有针对性、可操作性强，得6分； 质量保证和售后服务方案，较具体、针对性较强、操作性较强，得4分； 质量保证和售后服务方案一般、针对性一般、可操作性一般，得2分。 |
| 合计 | 50 |  |

# 附表四：商务评审表

商务评审表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业认证 | 6 | 投标人具有ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证的情况： 一个证书得1分，二个证书得3分，三个证书得6分。 注：投标文件中提供有效的认证证书复印件（加盖投标人公章）且投标时携带原件到开标现场查验否则不得分。 |
| 2 | 履约能力 | 3 | 连续三年盈利得3分，连续两年盈利得2分，一年盈利得1分，亏损得0分。以2015、2016、2017年经会计事务所审计的财务报告为准。 |
| 3 | 类似项目业绩 | 6 | 2015年以来（以合同生效时间为准）完成过同类项目经验，每提供一个合同和验合报告复印件得1分，最高得6分。 |
| 4 | 投入本项目技术服务人员情况 | 2 | 横向对比拟投入本项目技术服务人员情况，最优得2分，次之以1分递减，扣完2分为止。（提供近半年的社保证明并加盖公章） |
| 5 | 企业信誉 | 3 | 1、投标人获得过政府部门颁发的“守合同重信用”企业称号的，得1分；连续两年获得该称号的，得2分；连续三年或以上获得该称号的，得3分。 注：投标文件中提供上述证书复印件（加盖投标人公章），否则不得分。 |
| 合计 | 20 |  |

第五部分　合同书文本

政  府  采  购  合  同

（国产仪器部分）

甲方：华南农业大学

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及201 年  月  日招标文件（委托编号：                 招标编号：                ，采购代理机构：               有限公司）、投标文件的要求，经双方协商一致，签订本合同。

1、 设备名称及价格

1.1 乙方负责向甲方提供下表中所列仪器设备和相关的安装调试服务。

| 设备名称 | 规格 型号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 （元） | 随机配件 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 台 |  |  |  | 按附件配置清单 | 签订合同后30天内 |
|  |  |  | 台 |  |  |  | 按附件配置清单 | 签订合同后30天内 |

合计含税人民币：          元。

1.2 设备合同总价（含单价）见上表。

本合同总金额是设备设计、制造、包装、仓储、运输、安装和验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

2、结算方式

2.1支付方式：

2.1.1  结算方式：按合同约定，乙方凭甲方验收合格单按合同价格以普通购货发票(或增值税发票)用银行汇票（商业汇票、银行本票、支票汇兑、委托收款）结算。

2.1.2  付款方式：本项目不付预付款，签订合同后，乙方缴纳合同款的5％作为履约保证金给甲方。安装调试验收合格后一个月内甲方支付合同总价的100%、一年质保期满后没有重大质量问题10个工作日内无息退回乙方5％履约保证金。

2.1.3  在甲方银行发生的银行费用由甲方承担，在甲方银行以外发生的银行费用由乙方承担。

2.1.4  若投标人所投货物及其零部件或制作材料的原产地为中华人民共和国境外地区，投标人必须自行办妥货物进口有关的所有事项（采购人可提供与其享受免关税待遇相关的证明文件资料，协助投标人办理进口免税相关事项）；所有进口设备的报价为CIP报价(包括交货给采购人验收合格后交付使用及与货物进口有关的一切费用)，并按中国银行公布的外汇牌价折人民币报价(投标总价的货币单位必须为人民币元)，并在投标文件中注明折算汇率。中标人不得以本项目中标通知书办理进口批文。

2.2乙方向甲方申请支付货款时需提供：（1）合同；（2）乙方开具正式全额发票；（3）验收调试报告加盖甲方公章；（4）中标通知书。

3、 合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4、 技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范及环保要求，技术指标应与乙方投标文件所陈述的指标保持一致。

5、 设备包装、交货、安装、调试及验收

5.1  合同设备的包装：

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2  设备的交货：

- 乙方交货时间：签订合同后30天内。

- 乙方交货地点：广州市内用户指定地点。

5.3 合同设备的安装调试：

- 乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

- 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

5.4 设备的验收：

- 合同设备安装调试完成正常工作15个工作日，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

- 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

- 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换装的相关费用由乙方承担。

- 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

- 进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。

5.5  乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利、商标或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6、 质量保证及售后服务

6.1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2 合同设备除了用户有特别规定外,保质保用期按生产厂家的标准执行，期限为______年（用户单位验收之日起计算）。保质保用期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后24小时内派员到现场维修，若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

下列情况乙方不负责免费保修：

1）甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

2）甲方擅自改装设备；

3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.3 因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.4 乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。

7、 技术服务

7.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

7.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

8、 不可抗力

8.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

8.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。 在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

9、 索赔

9.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

9.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

9.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

10、 违约与处罚

10.1  甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

10.2  乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金，逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，因此造成的甲方经济损失由乙方承担。

10.3  乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

10.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

10.5 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

11、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

12、 法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

13、 其它

13.1 本合同正本六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份，省教育装备中心一份，招标代理机构一份。合同自签字之日起即时生效。

13.2 下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释

- 中标人提交的投标函和投标一览表；

- 资格声明函；

- 中标通知书；

- 其他相关投标文件。

13.3  本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：                      乙方：

法人代表：                  法人代表：

签约代表：                  签约代表：

地址：广州市五山路483号          地址：

日期：201年  月  日        日期：201 年   月    日

范例：

附件：技术参数及配置清单：

| 序号 | 货物名称 | 投标设备主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | PH计 | 瑞士梅特勒-托利多中国工厂生产的FE20K型PH计，主要特点如下： • 可一键完成校准、测量以及测量模式的切换； • 校准方式方便灵活，可选择1点、2点或3点校准，自动识别缓冲液； • 仪表预置三个标准缓冲液组； • 自动/手动两种终点方式，对于不同样品可选择最佳的终点方式； • 自动和手动两种温度补偿方式； • 电极状态显示，提醒电极使用情况； • 能够测量pH、氧化还原电位及 用标准曲线法测量离子浓度 技术参数： 1、pH测量范围：0.00-14.00Ph； 2、分辨率：0.01pH；精度：±0.01pH； 3、mV测量范围：±1999mV；精度：±1 mV； 4、温度范围（℃）：0-100； 标准配置：含FiveEasy pH主机，电极支架，含电极和缓冲液。 |
|  | 制冰机 | 意大利SCOTSMAN公司生产的AF100AS制冰机，技术参数如下： 最大产冰量/24小时(kg)：85； 储冰量(kg)：32； 高（有/无腿）(mm)：1126/1006；宽(mm)：584；深(mm)：613；冷凝方式：风冷；外表面：不锈钢； 净重(kg)：65 |

政   府   采   购  合  同

（进口仪器部分）

甲方：华南农业大学

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及201年  月日招标文件（委托编号：                  招标编号：                 ，采购代理机构：             有限公司）、投标文件的要求，经双方协商一致，签订本合同。

1、 设备名称及价格

1.1 乙方负责向甲方提供下表中所列仪器设备和相关的安装调试服务。

| 设备名称 | 规格 型号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 （元） | 随机配件 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 按附件配置清单 | 开出信用证后 天内 |

合计人民币：             元（大写：壹拾伍万捌仟捌佰元整）

合同价格为CIP广州价：合同金额结算计算方法：进口仪器人民币总价=进口仪器CIP美圆价×        （按招标文件汇率），实际结算时汇率按照外贸公司与境外供货商结算当日汇率结算，最后甲方实际付款金额不得超过合同总金额。

1.2 设备合同总价（含单价）见上表。

本合同总金额是设备设计、制造、包装、仓储、运输、安装和验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

2、结算方式

2.1支付方式：

2.1.1  结算方式：按合同约定，乙方凭甲方验收合格单按合同价格以提供的外商形式发票的原件、付汇水单的复印件，用银行汇票（商业汇票、银行本票、支票汇兑、委托收款）结算。

2.1.2  付款方式：

2.1.2.1若投标人所报设备为进口设备,签订合同后，乙方缴纳合同款的5％作为履约保证金给甲方。收到履约保证金后，校方支付80%货款给学校指定的外贸代理服务机构，外贸代理服务机构对外开具80%L/C,支付时需凭乙方和外贸代理服务机构、甲方最终用户签字及公章等三方共同签署交付货物齐全的开箱单以及L/C规定的其他单证支付，剩余20％验收合格后十五个工作日内T/T支付；或货到甲方后凭进口仪器中标供应商和外贸代理服务机构、校方最终用户签字及公章等三方共同签署交付货物齐全的开箱单支付80%T/T，剩余的20% T/T在验收合格后支付。验收合格后5％的履约保证金转为质量保证金，验收合格一年后若无重大质量问题十个工作日内无息退回进口仪器中标供应商。

2.1.2.2 若投标人所报设备为国产设备，签订合同时，乙方交纳设备保证金（合同款的5%）；待全部货物现场安装完毕并验收合格后十天内支付全额货款，自验收通过之日起一年后，无息退还中标人设备保证金100%。

2.1.3  在甲方银行发生的银行费用由甲方承担，在甲方银行以外发生的银行费用由乙方承担。

2.1.4  若投标人所投货物及其零部件或制作材料的原产地为中华人民共和国境外地区，投标人必须自行办妥货物进口有关的所有事项（采购人可提供与其享受免关税待遇相关的证明文件资料，协助投标人办理进口免税相关事项）；所有进口设备的报价为CIP报价(包括交货给采购人验收合格后交付使用及与货物进口有关的一切费用)，并按中国银行公布的外汇牌价折人民币报价(投标总价的货币单位必须为人民币元)，并在投标文件中注明折算汇率。中标人不得以本项目中标通知书办理进口批文。

2.2乙方向甲方申请支付货款时需提供：（1）合同；（2）乙方指定外商开具外贸进口免税货物的形式发票原件、付汇水单的复印件；（3）验收调试报告加盖甲方公章；（4）中标通知书。

3、 合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4、 技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范及环保要求，技术指标应与乙方投标文件所陈述的指标保持一致。

5、 设备包装、交货、安装、调试及验收

5.1  合同设备的包装：

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2  设备的交货：

1）乙方交货时间：国产设备签订合同后30天内；进口设备开出信用证后45天内。

- 乙方交货地点：广州市内用户指定地点。

5.3 合同设备的安装调试：

- 乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

- 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

5.4 设备的验收：

- 合同设备安装调试完成正常工作15个工作日，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

- 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

- 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换装的相关费用由乙方承担。

- 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

- 进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。

5.5  乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利、商标或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6、 质量保证及售后服务

6.1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2 合同设备除了用户有特别规定外,保质保用期按生产厂家的标准执行，期限为_     年（用户单位验收之日起计算）。保质保用期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后24小时内派员到现场维修，若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。。

下列情况乙方不负责免费保修：

1）甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

2）甲方擅自改装设备；

3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.3 因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.4 乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。

7、 技术服务

7.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

7.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

8、 不可抗力

8.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

8.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。 在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

9、 索赔

9.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

9.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

9.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

10、 违约与处罚

10.1  甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

10.2  乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金，逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，因此造成的甲方经济损失由乙方承担。

10.3  乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

10.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

10.5 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

11、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

12、 法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由甲所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

13、 其它

13.1 本合同正本六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份，省教育装备中心一份，招标代理机构一份。合同自签字之日起即时生效。

13.2 下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释

- 中标人提交的投标函和投标一览表；

- 资格声明函；

- 中标通知书；

- 其他相关投标文件。

13.3  本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：华南农业大学                乙方：

法人代表：                        法人代表：

签约代表：李××                   签约代表：

地址：广州市五山路483号           地址：

日期：201 年   月   日           日期：201 年   月    日

范例附件：技术参数及配置清单：

| 序号 | 货物名称 | 投标设备主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 恒温培养箱 | 德国MEMMERT公司原装生产的INE500恒温培养箱，技术参数如下： 1、整个箱体内外全为优质不锈钢材质，内部容积：≥105L，配置搁板2块； 2、温度范围：室温+5℃~70℃，PID模糊控制器，三重过温保护，自然空气对流； 3、大面积、全方位加热单元，配置双层门，内部玻璃门，外部不锈钢门； 4、温度波动准确性37℃时≤±0.05℃，均一性≤±0.7℃； 5、温度控制显示精度0.1℃，设定精度0.1℃。 配置清单：主机一台、两块不带孔不锈钢隔板、内置1024文件存储器、 Celsius 2005 软件一套、160℃工作校准证书一份、原厂地证明及说明书一份。 |

# 第六部分 投标文件格式

目      录

第一部分  自查表

第二部分  报价表

第三部分  投标函

第四部分  资格证明文件

第五部分  财务报表

第六部分  同类项目业绩介绍

第七部分  一般商务条款偏离表

第八部分  实施计划

第九部分  中标服务费支付承诺书格式

第十部分  唱标信封（独立封装）

注：请投标供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评。

广 东 省 政 府 采 购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号：　0809-1841GDG13714　.

采购项目名称：华南农业大学2018OT014实时荧光定量PCR仪及离心机等设备采购项目.

投标供应商名称：

日期：        年      月      日

## 一、自查表

#### 1.1	资格性/符合性自查表

（本部分内容，请投标人从招标文件第四部分的“附表一：《投标人资格审查表》”及“附表二：《符合性审查表》”中获取。）

投标人资格自查表

| 序号 | 要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。 | 见投标文件第（）页 |
|  | …… | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
| 2. |  | 见投标文件第（）页 |
| 3. |  | 见投标文件第（）页 |

符合性自查表

| 序号 | 要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | 见投标文件第（）页 |
| 2. |  | 见投标文件第（）页 |
| 3. |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标。

1.1.1	“★”条款自查表

| 序号 | “★”条款要求 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
| …… |  | 见投标文件（）页 |

注：1.此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

1.1.2	“▲”条款自查表

| 序号 | “▲”条款要求 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
| …… |  | 见投标文件（）页 |

注：1.此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

### 1.2技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 自评得分 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表，如自评得分与证明材料不一致，评标委员会将有可能做出对投标人不利的评定。

### 1.3商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 自评得分 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表，如自评得分与证明材料不一致，评标委员会将有可能做出对投标人不利的评定

## 二、报价表

#### 2.1	报价一览表

采购项目名称： (采购项目名称)  采购项目编号： (采购项目编号)  包组号：

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 货物 |  |
| 伴随服务 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ ） |

注：1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。

2.总报价中必须包含购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.温馨提示：中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

4.项目未有分包时，包组号一栏留空。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

2.2	投标明细报价表

采购项目名称： ($采购项目名称)  采购项目编号： ($采购项目编号)

| 一、货物详列 |
| --- |
| （一）主要标的物 |
| 序号 | 分项名称 | 主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| （二）其它标的物 |
| 序号 | 分项名称 | 主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、伴随服务详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说明 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、总报价：人民币 元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） |

注：1）	以上内容必须与《报价一览表》一致。

2)	对于报价免费的项目必须标明“免费”；

3)	所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；

4)	应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

2.3	政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商 (开发商) | 制造商 企业类型 | 节能 产品 | 环保标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价 在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：	1.	制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2、	“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第 期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标供应商公章）：

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布；

3、	最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 三、投标函

投 标 函

致：广东华伦招标有限公司

为响应你方组织的  (采购项目名称)  项目的招标[采购项目编号为：  (采购项目编号)  ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的  (采购项目名称)  货物及相关服务的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标供应商名称)      作为投标供应商正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本壹份，副本肆份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（七）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费（详见按招标文件要求格式填写的《中标服务费支付承诺书》）。

（八）我方作为   （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、招标代理机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十二）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十三）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 四、资格证明文件

### 4.1	营业执照副本（复印件）

### 4.2	法定代表人证明书

（投标供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

附：

代表人性别：            年龄：       身份证号码：

注册号码：                    企业类型范围：

经营范围：

投标供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

### 4.3	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东华伦招标有限公司

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （投标供应商名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就     （$项目名称）   项目采购[采购项目编号为   （$采购项目编号）    ]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

### 4.4	《政府采购法》第二十二条规定的相关证明文件

4.4.1   2016年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明

4.4.2   投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）

4.4.3   设备及专业技术能力情况表：

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |
| --- |
| 序号 | 设备名称或专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

### 4.5资格性审查要求的其他资质证明文件

1.……

2.……

3.……

### 4.6名称变更

投标供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

### 4.7	中小企业声明函

（投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为 （请填写：中型、小型、微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：中型、小型、微型） 企业。

2.本公司参加  （采购人）  的  （采购项目）  采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 （请填写：中型、小型、微型） 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于          行业，有从业人员        人，最近一年营业收入为          元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

4.8 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 五、财务报表

各投标供应商应根据评审表要求提交相应年度的经独立会计师事务所出具的审计报告及经审计的财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表等）。

## 六、公司类似项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 实施时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

## 七、一般商务条款偏离表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |

注：对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

投标供应商名称（盖章）：

日期：      年      月     日

## 八、实施计划

### 8.1	技术方案

#### 8.1.1	技术参数响应表

| 序号 | 规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.投标供应商必须对应《用户需求书》的内容逐条响应。货物清单必须与《报价明细表》一致。

2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

#### 8.1.2	设备技术特点说明及详细方案（如有）

#### 8.1.3	项目整体验收计划（如有）

#### 8.1.4	投标供应商认为必要说明的其他内容

### 8.2拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

### 8.3	履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

### 8.4	售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据《用户需求书》的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

### 8.5	需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 8.6	其它重要事项说明及承诺

（如有，请扼要叙述）

## 九、中标服务费支付承诺书格式

### 9.1中标服务费支付承诺书

中标服务费支付承诺书

致：广东华伦招标有限公司

如果我方在贵公司组织的($采购项目名称)招标中获中标（采购项目编号：($采购项目编号)），我方保证在收取《中标通知书》前，按招标文件规定向贵公司交纳中标服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以银行保函（或《政府采购投标担保函》）方式提交投标保证金时，同意和要求投标保函开立银行（或开立《政府采购投标担保函》的担保机构）应广东华伦招标有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标供应商法定名称（公章）；

投标供应商法定地址：

投标供应商授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

注：投标供应商请注意区分投标保证金及中标服务费收款帐号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

## 十、唱标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“唱标信封”。

#### 10.1	《报价一览表》(从投标文件正本中复印并盖章)

#### 10.2	《投标明细报价表》纸质及电子版（Word文档格式，刻录成光盘形式提交）

#### 10.3	优惠或折扣说明（如有）

#### 10.4	《投标保函》原件或交付投标保证金（非保函形式）的银行回单复印件

附件

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标保函

（不符合招标文件要求的保函有被拒收的风险）

开具日期：     年    月   日

不可撤销保函第            号

致：广东华伦招标有限公司

本保函作为             (投标供应商名称)             （以下简称投标供应商)响应采购项目编号($采购项目编号)的($采购项目名称)采购项目的投标邀请提供的投标保证金，  （开具银行名称）  在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，本行或其后继者或受让人一旦收到贵方提出的下述任何一种情况的书面通知（贵方不需要说明理由，不需要提供证明），立即无条件地向贵方支付人民币（大写）                元整 [保证金金额]（（小写）￥       元）：

1. 从开标之日起到投标有效期满前，投标供应商撤回投标；

2. 投标供应商未能按中标通知书的要求与采购人签订合同；

3. 投标供应商未能及时按招标文件及中标通知书的要求交纳中标服务费；

4. 中标供应商未能按《投标供应商须知》的要求在规定期限内提交履约保证金。

本保函自出具之日起至该投标有效期满后30天内持续有效，除非贵方提前终止或解除本保函。如果贵方和投标供应商同意需延长本保函有效期，只需在到期日前书面通知本行，本保函在任何延长的有效期内保持有效。本保函适用于中华人民共和国法律并按其进行解释。

银行名称（打印）(公章)：

银行地址：                                                邮政编码：

联系电话：                                                传真号：

法定代表人或其授权的代理人亲笔签字：

法定代表人或其授权的代理人姓名和职务（打印）：姓名               职务

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东华伦招标有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

(可根据质疑内容增加或删减)

广东华伦招标有限公司：

我公司依法参与了（招标代理机构或采购人）于 年 月 日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我公司认为 （采购项目名称）（采购项目编号：     ）项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据）：

（  ）质疑采购文件

1．质疑内容采购文件    页，内容“                              ” 损害了我公司权益

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求采购文件做如下修改：

我方对采购文件其他内容无质疑。

（  ）质疑采购过程

1．于 年 月 日，在                          进行的（收取采购文件（样品）、开标、谈判）过程，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对其他采购过程无质疑。

（  ）质疑采购结果

1．于 年 月 日公布的中标（成交）结果，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对中标（成交）结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商： （签章）       法定代表人：        （签名或盖章）

主要负责人 ：        （签名或盖章），职位：

项目联系人：                电话（手机/座机）：

地址：                      邮编：

电子邮箱：                    传真：

年  月  日

备注：

1.每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。

2.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

3.质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当有本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

不按上述要求拟写的质疑函，广东华伦招标有限公司将有可能不予受理。