疾病预防控制中心购置基因测序仪等设备

招标文件

项目编号：WQCG2017-1103

招 标 单 位（盖章）：天津市武清区疾病预防控制中心

法定代表人 (印鉴) ：

招标代理机构（盖章）：天津誉莱工程咨询有限公司

法定代表人（印鉴）：

# 第一部分  招标公告

受天津市武清区疾病预防控制中心委托，天津誉莱工程咨询有限公司将以公开招标方式,对其疾病预防控制中心购置基因测序仪等设备采购项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：疾病预防控制中心购置基因测序仪等设备

（二）项目编号：WQCG2017-1103

二、项目内容

疾病预防控制中心购置基因测序仪等设备，具体详见招标文件项目需求书。

三、项目预算

本项目采购预算为661.9万元。

四、项目需要落实的政府采购政策

按照国家节能环保政策执行，按照现行《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的节能产品采用优先采购和强制采购的评标方法。按照现行《财政部、环保部关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的环境标志产品采用优先采购的评标方法。

五、供应商资质要求

1. 供应商须提供有效期内的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一副本原件及复印件加盖公章，均应在有效期内；

2.供应商具有良好的商业信誉和健全的财务，需提供上一年度经会计师事务所审计的审计报告复印件或银行资信证明复印件；

3.供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近三个月缴纳税收和社会保障资金证明复印件；

4.供应商在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供无重大违法记录声明；

5.参加谈判的供应商若为法人，需提供法定代表人身份证明书（需由法定代表人签字或盖章）和法定代表人身份证原件；若为被授权人参加谈判，需提供法人代表授权书（需由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件。

6. 投标人须在新版《天津市政府采购网》上完成注册并成为合格供应商。（注册网址： http://www.tjgp.gov.cn）。

7.不接受联合体投标。

六、获取招标文件时间、地点、方式及招标文件售价

（一）获取招标文件的时间：2017年12月25日至2017年12月29日，每日8:30-11:30，14:00-16:00（法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的地点：天津市武清区政府采购中心。

（三）获取招标文件的方式：现场领取，(1）报名时须携带供应商资格要求的文件复印件加盖公章，法定代表人授权委托书原件及授权人身份证原件；（2）供应商须在《天津市政府采购网》（网址：www.tjgp.gov.cn）上完成供应商注册并成为合格供应商。

（四）招标文件的售价：招标文件售价为400元/本，标书一经售出，概不退还。

七、投标截止时间及地点、开标时间及地点

（一）投标截止时间：2018年01月15日14:00止。

（二）开标时间：2018年01月15日14:00。

（三）开标地点：天津市武清区政府采购中心。

八、项目联系人及联系方式

（一）联系人：王先生

（二）联系电话：022-29380090

九、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市武清区疾病预防控制中心

（二）采购人地址：  天津市武清区新城翠亨路569号

（三）采购人联系人和采购人联系电话：王先生，022-29380090

十、采购代理机构的名称、地址和联系方式

（一）采购代理机构名称：天津誉莱工程咨询有限公司

（二）采购代理机构地址：天津市武清区天房雍阳府18号楼

（三）采购代理机构联系电话：022-29536202

十一、质疑方式

供应商认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在获取招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和代理机构提出质疑，逾期不予受理。供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津市武清区财政局提出投诉，逾期不予受理。

2017年12月22日

# 第二部分  招标项目要求

本项目就疾病预防控制中心购置基因测序仪等设备采购项目进行公开招标，凡符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人，均可参加投标。投标产品应符合国家强制性技术标准。本部分内容若与其他部分有不同之处，以本部分内容为准。

## 一、项目内容

具体详见第二部分附件——项目需求书。

投标人投标时须提供所投产品详细配置清单，该清单在投标人被确认为中标供应商后，作为验收的依据。清单内容应包括详细配置及技术标准，并与交货时向采购人提供的产品说明书内容一致。

## 二、技术要求

（一）详见“项目需求”。

（二）按照项目需求书中的要求，须在投标文件中对所投产品的名称、品牌、生产厂家、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的技术文件、图纸及产品彩页等相关资料。在投标文件中须注明以上资料的印制时间，能提供网络查询的还须列出链接网址，并加盖投标单位公章。

（三）投标产品须保证市场成熟度高，质量稳定性好，不接受针对本次政府采购项目的专供、特配产品参与投标。

（四）投标人须提供所投产品详细的配置清单。

## 三、商务要求

（一）报价要求

1. 报价以人民币填报。

2. 投标人所报价格为最优惠总价格，包含货物购置费、安装调试、备品备件费、运输费、质保期内售后服务及维修等相关费用。

3. 投标人所报价格不能低于成本报价。若低于成本报价，投标人又无具体理由表述清楚的，评标委员会认为报价明显不合理的将被予拒绝。

4. 不接受选择性的投标产品及报价。

5. 投标人负责提供所有设备的验收及售后服务，相关费用由投标人负责承担。

6. 商务报价既要有总报价，也要有各部分的明细报价。

（二）服务要求

1. 提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。质保期过后，终身维护。

2. 提供随机赠送的易耗品清单、消耗材料价格清单及折扣率、保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

3、投标人负责对业主的技术人员、操作人员、维修人员进行产品及系统的操作、系统的管理维护、常用技术知识进行免费技术培训，使培训的操作人员按操作规程能够独立操作,培训人数按照用户需求而定。

4、提供仪器免费2次现场培训，一次为期7天装机培训（包括：现场安装、调试设备，进行操作试验演示和现场培训，直至运行正常。培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止）。一次为期3天的上门技术应用培训（包括：软件操作，开发应用方法包等）。

（三）交货要求

1. 交货期：自合同签订之日起，90天内（含公休日及法定节假日）到货，否则视为违约，招标人有权追究中标人违约责任。

2. 交货地点：采购人指定地点。

3. 提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用、维修手册和随车工具、备件等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

（四）付款方式

签定合同后15个工作日内预付合同总额的40%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总额的55%，自验收合格之日起12个月后15个工作日内支付合同总额5%的货款（特殊情况以合同为准）。

（五）投标有效期

本项目投标有效期为60天。

（六）投标保证金和履约保证金

投标人应交纳人民币12万元作为投标保证金，未按规定递交投标保证金的投标人，将被视为未在实质上响应招标文件，其投标文件将被拒绝。

注：投标人最迟应在采购文件确定的提交投标文件截止时间前7个工作日16:00之前，向采购人交纳投标保证金并取得合格的保证金收据（各投标单位获取保证金收据时需提供投标保证金交纳及退还办理授权委托书按照招标文件第六部分第一阶段投标文件格式附件14的格式填写并附上开户行许可证复印件加盖公章及被授权人身份证原件及复印件加盖公章）。投标人取得收据经复印后装订在投标文件资格审查部分中，在开标时提供投标保证金收据原件。投标保证金的交付时间以收款人银行实际到账时间为准，由于投标人的原因而造成投标保证金没有及时到账的相关责任，由投标人自行负责。投标人须以电汇方式缴纳投标保证金。现将投标保证金收款人名称、开户银行、帐号等公布如下：

收款人名称：天津誉莱工程咨询有限公司

收款人地址：天津市武清区天房雍阳府18号楼

开户行名称：中国农业银行股份有限公司天津武清支行营业部

开户行账号：02060001040046547

采用电汇方式的，投标保证金应从投标单位的注册地汇出，并注明用途、项目名称、招标编号，以便查对核实。交纳投标保证金单位名称必须与参加投标的投标单位名称一致。

投标保证金的退还

1. 开评标结束后，本机构凭退款单位开具的企业往来专用收据，根据不同情况办理投标保证金的退还工作。

①对开评标过程中依法作为无效投标、废标或因投标方不足三家、投标方报价均超出采购人预算而造成的流标等，在开评标结束后五个工作日内向投标人退还投标保证金。

②对参加政府采购项目的投标人，在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交单位的投标保证金；在采购合同签定后五个工作日内退还成交单位的投标保证金。

③对其他情形的投标保证金退还及违约投标保证金的处理，依据招标文件及国家有关法律、法规执行。

2. 投标保证金退还一律按投标人提交投标保证金时的路径、银行帐号由银行予以无息返还，投标人应承担银行按规定收取的投标保证金退还的相关费用。

3. 退付投标保证金一律采用电汇方式（各投标单位须将电汇信息按照招标文件第六部分附件14的格式填写并附在投标文件中）。

本项目不收取履约保证金。

（七）其他要求

1. 投标人须整包进行投标，不得拆包分项投标，但不排除同一包中分项中标的可能。

2. 本项目由采购人组织验收。

## 四、招投标程序

（一）参加投标的供应商资质要求

1. 供应商须提供有效期内的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一副本原件及复印件加盖公章，均应在有效期内；

2.供应商具有良好的商业信誉和健全的财务，需提供上一年度经会计师事务所审计的审计报告复印件或银行资信证明复印件；

3.供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近三个月缴纳税收和社会保障资金证明复印件；

4.供应商在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供无重大违法记录声明；

5.参加谈判的供应商若为法人，需提供法定代表人身份证明书（需由法定代表人签字或盖章）和法定代表人身份证原件；若为被授权人参加谈判，需提供法人代表授权书（需由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件。

6. 投标人须在新版《天津市政府采购网》上完成注册并成为合格供应商。（注册网址： http://www.tjgp.gov.cn）。

7.不接受联合体投标。

（二）购买招标文件

投标人应在信息公告发布后到天津市武清区政府采购中心购买招标文件。

（三）投标文件的递交

按照规定的时间，投标人须携带全部投标文件到本机构接受审查。

## 五、评标方法及中标候选供应商的产生办法

（一）采用“综合评分”的评标方法。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，各项得分汇总后为该评委对该投标人的打分，各评委每一因素的打分汇总后取平均分，该平均分为投标人的得分。综合评分最高的为第一中标候选人。

（二）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或经评标委员会认定有重大偏离的投标文件，为无效的投标。

（三）如果几个投标人所投整包产品为同一品牌、同一型号时，在服务承诺符合招标文件的情况下，综合评分最高的投标人入围评标阶段。

（四）按照现行《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的节能产品采用优先采购和强制采购的评标方法。

根据财政部、环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号），供应商应按规定强制或优先选用符合中国政府采购网公布最新一期清单中的产品。

（五）中标候选供应商产生办法：本项目投标价格不能超过本项目预算，若报价均超过本项目预算，则本次投标无效；在技术指标、配置符合招标条件下按综合评分由高到低的顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（六）评分因素及评标标准

第一部分  商务因素（13分）

- 本地化服务（10分）

（1）投标人是在天津工商行政管理部门注册企业：6分

（2））投标人在天津设有分公司、全资子公司或与本项目服务相关的投资公司（投资比例须超过50%，提供户卡或验资报告），并在天津市依法纳税满一年的（提供纳税发票复印件）：3分

(3) 投标人在本市具有常驻机构，提供房屋租赁合同或产权证明：1分

2. 在经营活动中没有重大违法记录（3分）

在经营活动中没有重大违法记录，得3分。

不具备或未提供0分。

第二部分  服务因素（30分）

1. 技术支持服务方案（满分10分）

（1）较好的技术服务方案（能结合项目要求，提出较完善的技术服务方案，能满足并高于招标文件的要求）：7-10分

（2）技术服务满足招标文件的要求：4-6分

（3）技术服务不完全满足招标文件的要求：1-3分

2. 技术培训标准和条件（满分10分）

（1）较好的技术培训方案（能结合项目要求，提出较完善的技术培训方案，能满足并高于招标文件的要求）：7-10分

（2）技术培训标准和条件满足招标文件的要求：4-6分

（3）技术培训标准和条件不满足招标文件的要求：1-3分

3.产品质量服务满足方案（10分）

（1）较好的方案（能结合项目要求，提出较完善的方案，能满足并高于招标文件的要求）：7-10分

（2）方案标准和条件满足招标文件的要求：4-6分

（3）方案标准和条件不完全满足招标文件的要求：1-3分

第三部分  技术因素（37分）

1. 技术参数、配置是否符合招标文件要求（27分）

（1）无负偏离：27分

（2）非“*”指标有1项负偏离：22分

（3）非“*”指标有2项负偏离：17分

（4）非“*”指标有3项负偏离：12分

（5）非“*”指标有4项负偏离：7分

（6）非“*”指标有5项负偏离：2分

（7）非“*”指标有6项及以上负偏离：0分

2. 产品质量和稳定性，从性能参数、关键部件进行评价（5分）

满分为5分，最低2分，分值调整最小幅度为1分

3. 产品的扩展能力，从产品可升级性、可选配性、可兼容性进行评价（5分）

满分为5分，最低2分，分值调整最小幅度为1分

第四部分  商务因素（20分）

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20

注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价

第五部分  投标文件质量减分

（一）有下列情形之一的，减5分

1. 投标文件不完整，缺页的。

2. 投标文件无连续页码、无目录的。

3. 投标文件未按招标文件目录顺序和格式制作的。

4. 投标文件未装订、装订有误的。

5. 投标文件正本文件与副本文件内容不一致的。

6. 投标样品（如有时）与投标文件表述不符的。

7. 投标文件未按招标文件要求密封的。

（二）有下列情形之一的，减10分

1. 不按照招标文件要求制作投标文件，复制招标文件的技术条款相关部分内容作为其投标文件的一部分的或技术点对点应答均无具体内容的。

2. 投标文件内容无法辨认的，包括盖章不清楚、印刷不清楚、、字迹模糊等情形的。

3. 投标文件前后内容不一致的，包括开标一览表与开标分项一览表内容不一致、点对点应答表与技术资料内容不一致、对同一问题的前后表述不一致等情形的。

4. 未在规定时间内答复评标委员会提出的问题的。

第五部分  其他

（一）出现以下任何情形取消投标资格

1. 围标或陪标的。

2. 扰乱评标现场秩序，无理取闹，恶意诽谤的。

3. 提供虚假材料谋取中标、成交的。

4. 不实应答或虚假应标的。

## 六、其他注意事项

（一）根据《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知（计价格[2002]1980号）》和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）》的文件规定，本次项目向中标供应商收取服务费。

（二）请投标人在开标前随时关注天津市政府采购网（www.tjgp.gov.cn）。若有补充文件，请投标人将“补充文件回执”下载后盖上公章并扫描，发送至本机构。邮箱号为：tjylgczx@163.com。至投标截止时间仍未收到“补充文件回执”的视为已熟知补充文件内容，接受补充文件所表述内容，并承担由此可能产生的风险。

（三）根据天津市财政局《关于转发财政部〈政府采购货物和服务招标投标管理办法〉的通知》的规定，对投标截止时间后投标人提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

（四）投标文件编制要求

本项目须提交投标文件（一正三副），随投标文件正本提供所投产品详细配置清单和投标文件全部内容的电子版光盘一份。技术标、商务标（商务报价）分别编制。

1. 投标书

2. 开标一览表

3. 开标分项一览表

4. 投标产品点对点应答表

5. 近三年主要相关项目业绩一览表

6. 售后服务承诺及培训内容

7. 授权书

8. 真诚投标承诺书

9. 投标产品技术说明文件

10. 招标文件第二部分资格要求的证件

11. 其他需提供的内容

注：法定代表人授权书原件及实质性资质文件除在投标文件中提供外，另需单独密封一份。

（五）其他

1. 开标以后，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料（评标委员会和监督委员要求提供的除外）。

2. 投标人应在投标文件中对所提供的产品进行点对点应答，并逐一做出具体响应。实质性技术条款（加注“*”号条款）不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

3. 在合同签订与执行过程中，出现下列情形的，将在天津市政府采购网上予以公布。

（1）不按时签订合同的。

（2）未在规定的时间内将合同送交我机构备案的。

（3）在合同执行过程中未按合同约定履约或不能提供现场条件导致不能履约的。

（4）其它经我机构认定应当公布的情况。

4. 某品牌代理商因授权或资质等问题在招标过程中发生争执，影响评标秩序，取消该品牌所有代理商本项目投标资格。

5. 投标人有选择出席或不出席答疑会和踏勘现场的权利，有在会上提出各项涉及招标文件内容问题的权利；未在答疑会和踏勘现场召开之时到达现场视为知悉答疑会举行并自愿缺席；无论是否参加答疑会和踏勘现场及提何问题，投标人必须自行承担缺席答疑会和踏勘现场可能产生的风险。

6. 投标人的诚信度及其行为将进行考核并记入投标人记录中。

7.投标人认为招标文件、评标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可按照《关于规范政府采购供应商质疑处理工作有关事项的通知》（津财采[2010]14号）的规定提出质疑。

8.投标人所投及交付产品中的软件应为正版软件，采购人如后期自行安装或更新软件的必需获得软件著作权人的使用授权。否则，出现软件版权纠纷问题与本机构无关。

9.中标供应商须于中标公告发布之日起两个工作日内到本机构领取中标通知书，逾期未领取者视同领取，中标供应商按照规定的时限和程序完成政府采购合同的签订。

## 项目需求书

目录：

- 恒温震荡培养箱   1台

- 二氧化碳培养箱   3台

- 脉冲式均质器  1台

- 生物分析仪  1台

- 磁力架  2台

- 核酸蛋白测定仪 1台

- T淋巴细胞计数仪  1台

- 精密自动分液仪  1台

- 压力蒸汽灭菌器  2台

- 压力蒸汽灭菌器2台

- 自动接种仪  1台

- 全自动菌落计数仪  1台

- 离子溅射仪 1台

- 水中微生物过滤系统  1台

- 低温冰箱（-40）  1台

- 全自动革兰染色仪  1台

- 多功能样品重量稀释仪  1台

- 浊度仪2台

- 多功能移液器  1套

- 电动连续分配器  1台

- 磁力搅拌器2台

- 迷你水浴锅（ep管用）2台

- 大流量空气浮游菌采样器  1台

- 生物安全柜-30排-70循环 2台

- 基因测序仪  1台

- 全自动酶免工作站  1台

- 免疫蛋白印迹仪  1台

- 高分辨率多功能显微成像系统  1台

正置荧光显微镜1台

附件：

一、恒温震荡培养箱技术参数

一、配置要求

1.主机1台

2.500ml夹具23个

3.1000ml夹具15个

二、技术要求

1、微处理器执行的自动PID控制 使温度、速度迅速达到设定值，并确保运行过程中这些参数的稳定性。

2、高亮液晶显示 清晰反映各设定参数和运行状态。

3、自动调整制冷系数 保证运行温度不受环境温度等变化的影响。

4、自动除霜。

5、 横流风机带动的空气循环 风压强、交换速率快，噪音低、寿命长。

6、多项报警、保护功能 超温报警、保护，制冷超荷保护，传感器故障报警、安全门锁保护，漏电安全保护。

7、控制面板：LCD显示

8、异常报警	指示灯、蜂鸣器

9、开门保护:开门即停

10、启动控制:慢启动、匀加速

11、振荡方式：水平圆周旋转

12、振荡幅度：Φ26mm

13、振荡频率：0，30～300rpm（可做静态培养）

14、频率精度：±1rpm

*15、温控范围：环境温度-15℃～60℃（最低温度4℃）

16、温控精度：±0.1℃

17、温度均度：±0.5℃

18空气循环：横流风机带动空气循环

19定时范围：0～999H

二、二氧化碳培养箱技术参数

一、配置要求

1.主机

2.高精度TCD二氧化碳传感器

3.一扇大玻璃内门

4.不锈钢搁板（三块）

5.虹吸泵

6.CO2减压阀

二、技术要求

1.采用微电脑温度控制器，适用于细胞、组织、微生物等培养

2.气套式加热系统，加热迅速，温度.湿度恢复速度快

3.内部容积≥240L

4.最低温度控制范围为室温+5℃

5.温度传感器，温度控制精度（℃）：±0.1℃，带独立传感器的超温保护装置

6.标配环境温度传感器，环境温度监测功能，可根据外界温度调整门加热的功率。

7.90℃湿热灭菌系统，灭菌彻底，有效地清除细菌、霉菌、真菌孢子和支原体

8.CO2浓度传感器具有自动启动功能，自动校准，保证CO2浓度的高精确性

9.CO2进气口配备HEPA高效过滤器，对粒径≥0.3μm颗粒物过滤效率为99.998％

10.内腔及附件不锈钢采用特殊电化学处理

11.倾斜式的底盘水库式设计结构，非增湿盘,增加蒸发面积,相对湿度:≥95%，湿度恢复速度快

12.具有独特循环风道设计，非自然对流，保证温度、湿度、CO2浓度的均一性

13.具有玻璃门加热或外门加热功能，有效避免玻璃门上产生冷凝水

14.可配4个接口的钢瓶自动切换装置，同时接4个钢瓶，可自动切换

15.标配虹吸泵，清洁方便

16.可堆叠摆放，节省实验室空间

三、脉冲式均质器技术参数

一、技术要求

- 可用于硬糖、压片药丸、鱼骨、核桃等质地坚硬的样品。

- 可预设均质时间（1-12分钟）

- 带热保护电机组

- 中英文液晶显示屏

- 内置99组均质模式。

- 全304不锈钢外壳

- 标配100个无菌样品处理袋

- 样品处理最大装量体积250ml

- 均质频率：≥93次/秒

- 输出功率：≥60W

- 电压：220V 50Hz

四、生物分析仪技术参数

一、配置要求

1.电极卡夹

2.软件和许可证

3.灌注工作站

4.涡旋振荡仪

5.测试芯片

二、技术要求

1.在二代测序技术工作流程中进行DNA质量控制。

2. 采用公认的 RNA 完整性测定标准。30 分钟内即可完成对总 RNA、mRNA 或小 RNA 含量与降解程度的检测。具有唯一性的 RIN 作为总 RNA 质量的客观度量标准，可确保从下游实验（如二代测序技术、基因表达微阵列芯片或qPCR）中获得可重现的结果。

3. DNA、RNA 与蛋白质分析的灵敏度极高，可达 pg 级。

4. 检测准确度与精确度极高。

5. 耗样量极少（核酸为 1 ˜L，稀释后的蛋白质为 4 ˜L），25 min 内即可得出结果。

6. 可更换电极卡夹有利于方法的无污染切换。

7. 具有多种数据显示选项（凝胶图像、电泳图谱和表格显示）的数字化数据可实现多种芯片样品结果之间的便捷分析、归档与简单比较。

8. 支持多种数据导出格式（xml、csv、html、pdf、wmf、jpg、tif、bmp 和 aia）。

9. 最大限度减少与有害物质的接触。

10. 支持 21 CFR Part 11 标准。

11. 能够通过微型化芯片电泳法快速可靠地完成 DNA、RNA 和蛋白质的分离、片段大小测定与定量分析，并且在速度、重现性和排除用户干扰方面都远胜于费时费力的平板凝胶法。

五、磁力架技术参数

一、技术要求

1.亚克力材质，超强永久磁芯

2.超强永久磁芯，3600 高斯，1.5ml、2ml 离心管*16 孔

3.加强磁芯，磁性高达 3600 高斯，直接将离心管放入磁力架上，实现磁珠的侧壁吸附。请将1.5ml 的 EP 管的底部的尖部按入底板内侧的圆孔内，以实现离心管的固定。

六、核酸蛋白测定仪技术参数

一、技术要求

1.基座检测下限：2ng/uL（dsDNA），0.06mg/mL（BSA），0.03mg/mL（IgG）；基座检测上限：27,500ng/uL（dsDNA），820mg/mL（BSA），400mg/mL（IgG）；

2.波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析；可以测定低波长下的蛋白光吸收，如多肽或无色氨酸和酪氨酸的205nm光吸收。

3.光程：内含0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确；

4.光源和检测器：氙闪灯，2048-CMOS

5.检测重复性：0.002A(1.0mm光程) 或1%CV；

6.光吸收准确度：3%（0.97Abs，302nm）；光谱分辨率≤1.8nm（FWHM at Hg254nm）；

7.波长精度：±1nm；

8.最小样品体积≤1uL；

9.载样点采用303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测，无需使用微量比色皿和毛细管等容器；

10.智能检测技术，当样本中存在污染物时，系统会智能报警，能鉴定的污染物（≥5种）；样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度；

11.仪器操作：7英寸，1280×800高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可左右移动或前后45度角调整角度；操作系统内存≥32GB闪存，操作系统支持的语言≥8种；

12.连接方法：3个U盘接口，以太网，蓝牙，WiFi；可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果；

13.仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，保证检测的可靠性；

14.检测应用范围：常规核酸检测，蛋白浓度检测（通过Bradford、BCA、Piece660等多种检测方法

七、T淋巴细胞计数仪技术参数

一、技术要求

- 用途：能对T淋巴细胞进行全自动绝对计数检测；

- 检测原理：LED照明和基于CCD进行检测；

- 检测标本：指尖血或者静脉全血，且无需样本前处理；

- 标本量：25µl；

- 检测时间：从采样到出结果的时间不超过25分钟；

- 便携性：可携带，仪器重量小于3kg；

- 操作温度：10-40℃；

- 电源：仪器可使用220V交流电或者内置电池，能保证在停电或者没有电源的地方正常工作；

- 检测结果：可存储1000个检测结果，同时结果可打印或下载。

八、精密自动分液仪技术参数

一、技术要求

1、分液原理：采用蠕动泵分液技术

2、八通道分液盒设计，三种可选：包括标准分液盒、细管塑料分液盒和细管金属分液盒

3、分液体积：细管分液盒0.5- 50 μl，标准分液盒5-2500 μl

4、适用板型：6-1536孔板

5、彩色图形化用户界面，直观选择板型、分液盒、分液体积以及分液方法

6、分液方式：整板或任意列，每列可设置不同的分液体积

7、分液速度：三档可选，可满足细胞分液的要求

8、分液高度：5-50mm，自动可调

9、可拆卸式预洗槽设计，中间带凸起，防止液体溅出

10、具有独立预冲洗按键及保护功能，防止未冲洗就直接分液的误操作

11、具有振荡功能，有助于分液后的混匀

12、USB接口连接电脑

13、分液速度：20 µl 96孔板整板分液4 s，10 μl 384孔板整板分液6 s

14、分液精度：

细管分液盒： 2 µl: CV≤ 5%，  10 µl: CV≤ 3%，>10 µl: CV≤ 3%

标准分液盒：20 µl: CV≤ 1.5%，100 µl: CV≤ 1%，>100 µl: CV≤ 1%

15、分液准确性：

细管分液盒：2 µl: ±10%，10 µl: ±5%

标准分液盒：5 µl: ±3%，20 µl: ±2%，100 µl: ±1%

16、终端滤器可选，适用于细管分液盒

17、与自动化系统兼容含开机耗材一套

九、压力蒸汽灭菌器技术参数

一、技术要求

1.全自动电子高压灭菌器 (带3个不锈钢吊篮)

2.具有中华人民共和国特种设备制造(压力容器)许可证

3.电动锁系统：仅用触摸控制器就能轻易和安全地开启箱盖。

4.双联安全锁：

同时检测内压力和温度，只有当两者都在安全范围内才释放箱盖，确保最大的安全性。

5.双联排气检测系统：同时检测腔内压力和温度，以此判断腔内残余空气是否排放干净。

6.脉冲排汽系统

电脑控制脉冲阀门高速开合，在保证液体培养基不暴沸的前提下，加速腔内排汽，使灭菌腔更快地冷却下来。

7.记忆（储存）支持系统

可以改变各种参数（如灭菌、排气、加热等参数），且一旦发生改变（甚至发生停电故障）上述参数仍能被保留下来。

8.节省空间的设计

9.采用垂直向上打开箱盖设计，节省空间。

过程状况显示：

通过一组闪光灯指示出当前灭菌过程的多种情况。

10.针式锁盖系统：通过6根钢制的固定针水平穿过灭菌器盖上对应的孔，从而锁住灭菌器盖，确保安全。

11.外部尺寸：大于500(W)x 1000(H) x 500(D)

12.内部尺寸：大于280Φ×700D

13.动力消耗：2.0kw

14.可选的杀菌温度: 105 to 135℃

15.温度显示范围: 5 - 137℃

16.(保温)温度范围: 45 - 60℃

17.灭菌定时：1 – 250 分钟

18.最大允许压力: 0.26Mpa

19.压力计量程：0-0.4Mpa

20.灭菌模式：

①琼脂培养基灭菌：培养基制备-加热-灭菌-排气（脉冲）-保温-结束

②液体培养基灭菌：培养基制备-加热-灭菌-排气（脉冲）-结束

③固体/医疗器皿灭菌：准备-加热-灭菌-排气-结束

21.材料：不锈钢（SUS304）

22.安全装置及示警系统

23.双联联盖系统；双联排气检查系统；

24.超温超压断电；锁盖检测；

25.温敏探头断路检测；压力安全阀；

26.灭菌时间读数定时器；加热故障检测；

27.缺水保护装置；漏电断路器

28.容积：大于等于50L

十、压力蒸汽灭菌器技术参数

一、技术要求

1.全自动灭菌器 (带2个不锈钢丝吊篮)

2.具有中华人民共和国特种设备制造(压力容器)许可证

3.标配强制冷却风扇，减少冷却时间

4.电动锁系统：仅用触摸控制器就能轻易和安全地开启箱盖。

5.双联安全锁：

同时检测内压力和温度，只有当两者都在安全范围内才释放箱盖，确保最大的安全性。

6.双联排气检测系统：同时检测腔内压力和温度，以此判断腔内残余空气是否排放干净。

7.脉冲排汽系统

电脑控制脉冲阀门高速开合，在保证液体培养基不暴沸的前提下，加速腔内排汽，使灭菌腔更快地冷却下来。

8.记忆（储存）支持系统

可以改变各种参数（如灭菌、排气、加热等参数），且一旦发生改变（甚至发生停电故障）上述参数仍能被保留下来。

9.节省空间的设计

采用垂直向上打开箱盖设计，节省空间。

过程状况显示：

通过一组闪光灯指示出当前灭菌过程的多种情况。

10.针式锁盖系统：通过6根钢制的固定针水平穿过灭菌器盖上对应的孔，从而锁住灭菌器盖，确保安全

11.材料：不锈钢（SUS304）

12.安全装置及示警系统

13.双联联盖系统；双联排气检查系统；

14.超温超压断电；锁盖检测；

15.温敏探头断路检测；压力安全阀；

16.灭菌时间读数定时器；加热故障检测；

17.缺水保护装置；漏电断路器

18.外部尺寸（W x H x D）：大于650x 1100x 600

19.内部尺寸：大于400φx 780H

20.容积  ：大于100升

21.可选的杀菌温度: 105 to 135℃

22.温度显示范围: 5 - 137℃

23.(保温)温度范围: 45 - 60℃

24.灭菌定时：1 – 250 分钟

25.最大允许压力: 0.26Mpa

26.压力计量程: 0-0.4Mpa

27.功率：4.0KW

十一、自动接种仪技术参数

一、技术要求

1. 3.4英寸彩色液晶触摸屏控制，全新智能人性化控制软件，内置真空泵，占地面积小。

2. 外置3个1L或2L的容器，用于装无菌水、消毒水和废液。机器运行时自动抽取消毒水和无菌水至三个水槽，自动上样，自动消毒清洗并排废水。

3. 标配50uL和100uL两种容量的对数螺旋接种模式（log模式）；样品接种轨迹为阿基米德螺旋，有均一线性或对数两种接种模式可选，在9cm平板接种后会产生1000倍的稀释效果，对15cm平板，可产生10000倍稀释效果；

4. 1000ul大容量注射器，增加10uL和200uL对数接种模式，增加50, 100, 200, 500, 1000 µl线性均匀接种模式（lin模式）；线性模式用于定量接种，取代传统的涂布方法。

5. 接种头使用可重复使用的特富龙材料接种针，无需一次性接种头。

6. 标配适用于直径为90mm平皿，尺寸在一定范围内自动调整；可选配55mm或150mm接种平台。

7. 可选配数据处理和记录模块，可记录日期、时间、用户名、平板编号、体积、接种模式、校正日期及校正体积、上次操作的开始时间、完成位置检测的时间以及上次执行染料接种的时间；可进行不同用户等级的密码保护；可通过U盘下载数据，然后由Excel进行数据处理；网络接口提供数据传输及远程诊断服务。

8．单一平板计数范围30～4×105 cfu/ml，达到较好的菌落离散度；

9．环境要求：温度：5-40℃，湿度：20 %-90%

10. 电力要求：110-240V，50Hz

11. 开机耗材一套。

十二、全自动菌落计数仪技术参数

一、技术要求

1、人体工程学设计，主机与电脑分离式控制或一体式控制，触摸屏控制

2、CCD相机：1.4M像素科研级CCD相机，USB接口，带F1.2镜头。

3、暗箱：两个滑动门以屏蔽外源干扰光线

4、最大可计数平板规格：150mm

5、分辨率：最小检测菌落0.043mm。

6、彩色图片：专利的红绿蓝3通道彩色光源获取三张单色图片，由软件合成高清彩色图片

7、照明系统：利用3通道（红绿蓝三色）LED长寿命冷光源系统，底部照明结合顶部反射光。

8、检测模式：完全自动兼手动修正功能

9、抑菌圈测量精度：0.05mm

10、测试模式：倾注平板，涂布平板，螺旋平板，表面接触平板，滤膜，多孔板，3M微生物测试片等。

11、接触粘连菌落自动分离

12、功能：菌落计数、抑菌区测量、抗菌敏感性分析、致突变测试(AMES)、OPKA、血清抗菌性能(SBA)、单向免疫扩散(SRD)、多区域平板计数等功能。

13、自动彩色菌落分析：配有彩色菌落分析功能模块，自动区分20种不同颜色的菌落。

14、自动面积识别，最多可自动将平板上的菌落按大小分为20类。

15、自动形状识别，最多可自动将平板上的菌落按形状分为20类。

16、自动网格识别技术，适用于带网格的纸片计数。

17、漫延菌落可手工区域排除干扰后计数。

18、外部连接：5个USB接口，可接鼠标，键盘，一维或二维读码器，显示器，外部相机，外部大型扫描仪，网卡。

19、端口开放，可连接实验室信息管理系统(LIMS)

20、安全性：符合FDA 21CFR PART II 和PART 58

21、认证和审核：可选配IQ，OQ，PQ认证

22、软件系统：全新中文操作界面，基于Win7中文操作系统

十三、离子溅射仪技术参数

一、技术要求

# 1.价比高、易操作、磁控溅射头

# 2.快速循环时间（典型为2-3分钟），具有定时功能

# 3. 样品台高度可调，可调范围30mm

# 4.标配靶材为金/钯合金，可适用多种靶材,如金、钯、银 等

# 5.靶尺寸： 57mm直径x0.1mm厚

十四、水中微生物过滤系统技术参数

一、配置要求

1.主机1台

2.泵头1个

3.滤杯150个

4.0.22um滤膜600片

5.全自动取膜器1个

二、技术要求

1工作环境

电源100~240V，50~60Hz，室内温度15～40℃，相对湿度不大于90%

2技术规格

2.1 适用范围:微生物计数

2.2测试方法：薄膜过滤法

2.3适用样品：液体或者溶解后可过滤固体样品

2.4单项目测试能力：8S/100ml(以25℃纯水，0.45um滤膜计）

2.5工作模式：手动、自动双模式

2.6体积计量：刻度目测、内置称重转换装置

2.7内部管路清洁方式：自动设定的清洁程序

2.8泵头灭菌方式：高温高压，121℃，30分钟或者火焰灭菌

2.9易操作性：可更换式泵头，可提供多种不同的泵头供使用者选择，基本配置：具有泄真空作用抬膜器的Microfil泵头

2.10测量误差：＜5%（使用自动称重功能情况下）

2.11滤杯体积：100ml及250ml

2.12滤杯灭菌方式：高温高压，121℃，30分钟，可叠加摆放

2.13抽滤方式：内置隔膜泵

2.14需具有自动干燥滤膜功能、比例稀释功能、自动真空释放功能、设备自动检测功

2.17可匹配滤膜种类：47mm和50mm及其他规格

2.19用户可自编试剂程序

十五、低温冰箱（-40）技术参数

一、技术要求

- 压缩机：双压缩机系统（全密闭活塞式250W*2个）

- 冰箱结构：冰箱分为上下两室，两室的温度可独立设定，并各自拥有独立的制冷系统。一室故障不影响另外一室正常工作。上下室可以单独除霜。

- 温度设定：-20℃～-40℃任意可调

- 温度波动：柜内中央温度和显示温度均保持在设定温度±3℃以内

- 有效容积：≥478L

- 储物筐大于10个

- 测试通孔：￠30mm×2个，背面上下室各1个

- 温度传感器：热敏电阻传感器

- 脚轮：4个

- 电源失败后，一旦恢复供电，设备会恢复为断电前设置。

- 运转功率：≤380W，噪音：≤42dB

- 制冷蒸发管采用高品质铜管，箱体预埋式结构，避免长期运转产生管路腐蚀导致制冷剂泄漏

十六、全自动革兰染色仪技术参数

1.对各类标本涂片的自动化革兰染色

2.染色流程全自动化，只需加载玻片，其余无需人工介入染色完成时，玻片已离心干燥，可直接镜检

标准的八步骤染色流程（固定、结晶紫初染、冲洗、碘液媒染、冲洗、酒精脱色和冲洗、复染、干燥）

3.喷雾式染色原理，节约试剂用量，且玻片间无交叉污染

可选择机外加热固定涂片，或机内酒精固定涂片

一次可染色不少于12片，每小时可染色至少180张

4.单次染色时间在230～320秒之间，如加上机内酒精固定，时间在300～420秒之间每套染液（500ml/瓶）可染600～1200张玻片。

5.全封闭系统，不需要接近水槽，不污染实验室环境

6.软件功能：无外置电脑，触摸屏操作可自定义玻片数目

7.可根据涂片厚度选择脱色设定（9种）

8.可配细胞离心转子。

9.需包含染色液二套"

十七、多功能样品重量稀释仪技术参数

1.全自动转动臂

2.可预设15种稀释程序

3.可对样品编码，稀释液批次号以及用户进行管理

4.屏幕可多行显示，窗口格式

5.可选择英语，法语，西班牙语和德语

6.键盘设计简单，能快速启动和运行设备。

7.可选稀释或分装模式

8.最小称量重量：1g

9.最大称量重量：1,5g

10.程序自动校准，安全性预警

11.电源：230V，+/-10%，50Hz

十八、浊度仪技术参数

一、技术要求

1.符合标准： 满足USEPA 方法180.1 的要求；满足ASTM D7315 - 静态模式下测定混浊度大于 1 浊度单位 (TU) 的标准试验方法；满足ASTM D6655 - 静态模式下测定混浊度小于 5 NTU 的标准试验方法

2.量程范围： 0-4000 NTU

3.电源：仪器：12 VDC, 3.4 A；电源：100-240 VAC，50/60 Hz

4.操作环境：0~40℃(32 - 104 °F)

5.相对湿度：无冷凝，相对湿度 5 至 95%

6.认证：CE、KC、RCM

7.光源：钨灯

8.测量模式： NTU，EBC

9.准确度：读数的±2% + 0.01NTU（0-1000NTU时）；读数的±5%（1000-4000NTU时），基于10.福尔马肼一级标准溶液

11.分辨率：0.001NTU//EBC，在最低量程范围时

12.重复性：读数的± 1%或者±0.01NTU/EBC，取大者

13.读数模式：单次，连续，快速沉降模式（RST），信号平均模式，比率模式

14.响应时间：信号平均模式关闭状态为6.8 s；信号平均模式开启状态：14 s（10次测量取平均值）

15.人机交互：2个USB-A接口。可用户外接优盘，打印机，键盘以及二维码扫描设备

16.数据存储：存储2000个数据，包括测量读数、校准值、验证值

17.操作界面：七英寸彩色触摸屏显示

18.具有信号平均功能

十九、多功能移液器技术参数

  - 微电脑控制操作

确保每一次样品转移的一致性和高精确性

  - 16位彩色显示屏幕，显示清晰，操纵杆及软键盘设计

  - 4000微步进马达,确保产品超强的可靠性，精确性及重复性

  - 需具有为连续升级模式及选项而设计的硬件及固件及为终端客户应用下载及固件升级而设计的USB接口及SD卡

  - 增强型电源管理及记忆功能,取出电池及电源完全用尽后，之前的设置仍然保留

  - 进行自动线性校准自动补偿并校正由于液体流动而产生的误差

  - 轻质强力锂电源，充电一小时，可移液3000次以上，快速充电15分钟可运行数小时，充电90分钟充满；

  - 内置多种移液模式

常规移液、反向移液、连续分配、稀释、滴定、混和、体积测量等功能，可根据用户的实验参数设定预存定制化的移液程序；

  - 吸液、排液、混合速度可独立设置

提高移液效率，可以针对不同样品特性，设定不同的速度，使移液更精确

  - 无线射频技术：

实现实验室移液器标准管理，更加符合GLP/GMP要求

  - 全中文界面同时支持英语，德语，法语，西班牙语及日语

  - 量程规格要求：

0.5-10ul,2-20ul,10-100ul,20-300ul,100-1000ul,200-2000ul ,1-10ml,20ml各1支

  - 助吸器两支

二十、电动连续分配器技术参数

一、配置要求

1.主机1个

2.分液管3个

二、技术要求

1.微电脑处理器控制,确保精确性和重复性；

2.可自动识别分液管；

3.外置活塞式分液管确保1ul-50ml之间分液的便捷及准确；

4.可用于高粘度或高蒸汽压力液体；

5.充电方便快速：借助充电底座仅需2.5h；

6.有0.5ml、1.25ml、2.5ml、5ml、12.5ml、25ml、50ml分液管可选。

二十一、磁力搅拌器技术参数

一、技术要求

1.最大处理量:  15 L

2.搅拌转速范围: 100 - 2000 rpm

3.控温范围 (盘面): 50- 320℃

4.热输出功率： 600 W

5.加热盘材质:  不锈钢 (AISI 304)

6.盘面直径: 135mm

7.经济实惠

8.马达启动平稳

二十二、迷你水浴锅技术参数

一、配置要求

1.主机1台

2.混合夹具（适用于5ml,1.5ml,0.2ml）1个

二、技术要求

1、小型化水浴，节约试验台面使用面积；

2、微处理器控制，控温精度高，温度稳定性好；

3、超温保护及报警功能；

4、WB-01系列具有多段编程板运行功能，满足温度梯度试验要求；

5、多种试管架可选，或定制。

6、温控范围：室温 +5～95℃

7、定时范围：99h59min

8、温度均匀度：±0.3℃

9、标配一个管夹，一个保温罩。

二十三、大流量空气浮游菌采样器技术参数

一、配置要求

1.主机1台

2.采样头1个

二、技术要求

1.流速为100 升/分钟，精度为±2.5%

2.内流量感应器，仪器功率可随环境而改变，保证流速为100升/分钟

3.单次采样体积2000 升，体积可以设定为0-2000 内的任意数字

4.具有连续分次采样系统，可设定一定体积气体量在设定时间段内分次完成采样。

5.提供Feller对照表，排除菌落重叠误差。

6.采样头材质为阳极氧化铝，可121℃20分钟高温高压灭菌

7.可使用90mm标准平，大小可微调。

8.采样头可随气流方向随调整采样角度。

二十四、生物安全柜-30排-70循环技术参数

一、配置要求

1.生物安全柜主机一台

2.可调高度支架一套

3.紫外消毒灯一个

二、技术要求

工作条件

1.1 电源：220V±10%，50Hz

1.2 温度：10～35℃

1.3 相对湿度：20～80%

2．技术性能指标

2.1生物安全柜，30%外排，70%循环。

2.2 HEPA高效过滤器过滤0.3微米粒子的效率达≥99.995%。

2.3安全柜柜体及内腔均为304系列不锈钢材料制作，内体三面一次成型，操作台面耐酸、耐碱、耐腐蚀。

2.4控制系统包括：风机开关、荧光灯/紫外灯开关、工作区电源开关、报警器开关。

2.5安全柜实时显示进风及层流风速、温度、时间，还可显示定时器、过滤器寿命等信息。

2.6零泄漏气流系统，风机和过滤器之间采用软连接密闭，防止污染物泄漏，在工作区形成宁静的、均匀向下的气流，真正层流气流。

2.7数字气流监控器，对气流进行监测和控制。

2.8报警系统：前窗开启高度超过安全高度报警，气流报警。

2.9紫外灯可定时，有自锁功能，只有当前窗完全关闭时紫外灯才能开启，紫外灯开启时荧光灯不能打开。

2.10具有节能模式，可在操作前窗完全关闭的情况下，使风机以较低速率持续运转，保持工作区内持续有经过HEPA过滤的气流，方便当日再次使用同时节约能源。

2.11超高效直流ECM电机，可自动调节, 对过滤器负荷进行补偿，延长过滤器寿命。

*2.12 具有灭菌程序设定功能，可辅助消毒设备（如H2O2蒸汽发生器）对安全柜进行消毒。

2.13风机维护和高效过滤器的更换从安全柜的前部进行。

2.14送排风采用单风机结构设计，有效调节及平衡排风及供气比例。

2.15工作开度时进气风速：0.53m/s；下降气流风速：0.30m/s。

2.16噪声：≤60dB

二十五、基因测序仪技术参数

一、配置要求

1.基因测序仪主机：1台；

2.仪器操作手册：1套；

3.配套仪器控制软件：1套；

4.配套分析软件：1套；

5.相关仪器调试用试剂： 1套；

6.提供仪器维护的有关资料：1套；

7.必需的附件、配件及专用工具：1套；

二、技术要求

1. 设备用途

该系统将用于未知物种全基因组测序、已知物种再测序、全基因组小RNA分析、微生物宏基因组分析、染色质免疫互沉淀（ChIP）研究、甲基化研究、转录组分析等；

2. 工作条件

2.1用电需求：

2.1.1适用工作电压：220V±10V；

2.1.2频率：50/60Hz；

2.1.3最大工作电流：≤10A；

2.1.4最大输出功率：≤400W；

2.1.5线路规格要求：≤1.5mm2；

2.1.6电源插头：应符合国标，如不符合，请提供改造方案；

2.2运行所需环境温度范围：能够满足在实验室19℃～25℃条件下正常运行；

2.3运行所需相对湿度范围：能够满足在20～80%湿度环境下正常运行；

2.4工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。

3. 配置及技术要求

3.1空间要求：

3.1.1符合用户实验室空间摆放条件要求；

3.1.2仪器尺寸（宽×高×进深）：≤500×500×550 mm；

3.1.3重量：≤50Kg；

3.1.4能够满足标准洁净台内空间摆放要求；

3.2整机检测性能：

3.2.1属于光学检测仪器，由光学检测器、进样舱、激光传感器、内置电脑数据处理系统组成；

*3.2.2检测原理：边合成边测序法；

3.2.3应用范围：用于DNA、RNA的序列测定；

3.2.4样品用量：DNA/RNA样本1ng；

*3.2.5数据通量：每次反应测序数据产出量7.5Gb；

*3.2.6每次运行至少可生成可读2500万个片段标签序列；

*3.2.7数据读长：自动化双端读取及自动化单端读取序列，读长≥2*150个碱基；

3.2.7 光学系统

3.2.7.1 激发光：LED发光二极管；

3.2.7.2 检测灵敏度：单个碱基序列；

3.2.7.3 检测器：双面荧光芯片扫描检测器；

3.2.7.4检测准确度及重复性：可精确读取≥12个的连续单个重复碱基（如AAAAAAAAAAAAAAA）；

3.2.8 进样系统

3.2.8.1样品制备可在2小时内完成；

3.2.8.2 试剂槽：即插即用；

3.2.8.3无线射频识别装置：试剂槽具备无线射频识别（RFID）标签的读取；

3.2.8.4 封闭检测室，反应过程无废液、废气产生，反应后无需任何生物学处理；

3.2.8.5不同样品并行性：提供稳定成熟的96个样品的index混合接头

3.2.9 内置电脑数据处理系统

3.2.9.1内置电脑数据处理系统：硬盘容量≥1Tb，内存≥16G；

3.2.9.2测序数据准确性：测序结果给出严格的Q30的数据质量评判，Q30值≥于85%；

*3.2.9.3扩增、测序和数据分析在同一台仪器上完成，无需单独配置扩增设备和服务器；

3.2.10 产品安全性及遵循法规：CE，FCC/IC,NRTL；

3.2.11 数据传输：可与实验室LIMS系统连接，并进行数据传输；

4.仪器控制、数据采集、处理和应用

4.1数据采集模式：边合成边采集每一个碱基反应信号；

4.2操作软件：实现对测序仪器的自动工作流程进行操作设置，可自动控制仪器完成簇生成扩增和边合成边测序的化学反应。

4.3 分析软件：提供优化的生物信息学支持软件，整合在测序仪内；

二十六、全自动酶免工作站技术参数

一、技术要求

1.	用途：	全自动完成ELISA实验，包括标本分配、试剂加注、振荡、孵育、洗板、判读。

*2.机械臂：	2个独立的机械臂，可独立工作也可同步工作，工作中两个机械臂可分开间距≥900mm。

3.	加样模块

*3.1	加样通道：	≥8个加样通道，使用一次性加样针，气动置换加样原理，工作中任意两加样通道可分开间距≥300mm。

3.2	加样针：	白色透明的一次性加样针，杜绝使用钢针，便于观察和监测，避免交叉污染。

3.3	液体探测：	具有液面和凝块探测、报警功能，压力感应式探测原理。

*3.4	加样范围：	5-1000ul，提供所投标产品的CFDA注册检验报告为证。

3.5	加样精度：	加样量       精度（CV）     准确度

100ul         ≤1%           ±2.5%

1000ul        ≤0.8%         ±1%

3.6	分配速度：	标本分配速度≤1分钟30秒/96孔板（并行分配8块微板的样本时）；

试剂分配速度≤1分钟20秒/96孔板。

3.7	加样微板位：	≥12个加样微板位，可并行分配标本的微板数≥12块。

4.	试剂位

4.1	试剂位数量：	应能同时放置试剂≥21种。

*4.2	试剂自动识别：	所有试剂位均可主动感应识别试剂的类型和位置，无需在实验之前预先设定试剂位置固定摆放；可在实验进行中动态更换试剂位置，仪器自动识别。

5.	抓手模块	采用压力感应原理监测抓板，抓空自动报警，能自动适应各种宽度类型的微板。

6.	孵育模块

6.1	振荡孵育模块：	≥12个振荡孵育模块，每个模块均可独立振荡和控温孵育，孵育时加盖密封。

*6.2	控温范围及精度：	孵育温度范围32℃—60℃，控温精度（温度偏差）±0.4℃，提供所投标产品的CFDA注册检验报告为证。

7.	洗板模块

*7.1	洗板机：	≥2台独立的洗板机，≥2个洗板头（每台洗板机1个独立的洗板头）。

清洗残留液量≤1ul/孔，提供所投标产品的CFDA注册检验报告为证。

7.2	洗板方式：	每台洗板机独立洗板，2台洗板机可同时使用2种不同类型的洗液并列洗板。

7.3	模块独立：	洗板机可在脱离主机的情况下独立工作。

*7.4	洗液监测：	每台洗板机同时连接≥4个洗液瓶，每个洗液位均配有1个称重传感器，独立监测每个洗液瓶液量，并在软件界面实时显示；

液量不足时自动切换使用备用洗液不需人工干预。

7.5	洗液容器：	所有洗液瓶采取立体层叠方式摆放，避免管路发生缠绕，节省空间。

8.	酶标仪

*8.1   	模块独立：	酶标仪有独立的注册证，且有独立操作软件，可以脱离主机单独使用。

8.2 	测量方式：	8个测量通道，可单、双波长判读。

8.3	滤光片：	配置405nm，450nm，492nm，630nm四种滤光片。

*9.	标本条码扫描：	具备标本条码扫描仪，装载标本时自动扫描标本条码，不可使用手持式扫描枪扫描标本条码。

10.	软件

10.1	运行环境：	全中文操作软件，能在Windows XP及 windows 7操作系统运行；

10.2	系统对接：	操作软件能与实验室管理系统（Lis系统）连接，可实现双向通讯；

10.3	拼板功能：	可在同一块微板上进行≥6项目的检测；

10.4	自定义项目功能：	可对同一批上机检测的标本，定义每个标本所检测的项目；

10.5	多孔复查功能：	复查标本与正常标本同批次处理，自动将需复查的同一管标本分配到对应项目微板的多个孔位，无需将复查标本管移位、分管；

10.6	微板插入功能：	可以从微板实验中途的任意步骤开始，上机实验。无需重新编实验方法，只需启用已有的完整实验程序，指定起始步骤上机，全自动完成后继实验步骤。

11.	安全防护：	全密闭的外观结构；具备报警声、警示灯的双重报警系统功能；具备电磁安全防护门锁，实验中可自动锁紧防护门。

12.	电脑1台

二十七、免疫蛋白印迹仪技术参数

一、配置要求

1.主机,

2.用于处理多达48个样品测试条、

3.6个试剂瓶+2个废液瓶、

4.控制软件、

二、技术要求

1.环境要求：常温常湿
2.系统兼容性：开放系统，适用于所有国内外试剂
*3.样本数量（样本槽）：≥48 个测试
4.样本检测位置：样本检测位置随意调节，样本槽抗静电处理
5.孵育时间设定：1~999min任意时间设定，增量一分钟；有持续模式
6.摇床速度：5种速度可选；
7.加样、清洗方式：专业全自动蠕动泵加液，实验前后无需人对泵体进行任何处理，无需人工对管道进行灌注，可同时处理3个样本
8.废液处理方式：专业蠕动泵排液（非真空泵），可同时处理3个样本
9.试剂存放位置：有独立，封闭的试剂存放位置，避免污染和人为干扰
10.界面显示：2行16字液晶显示,可监视仪器操作过程
*11.清洗速度：48个样本用时3.5min
12.洗液瓶容量： 1000ml×1 Bottle
13.试剂瓶容量：250ml×5 Bottles（1个可选）
14.废液瓶容量：1×500ml; 1×2500ml ；
15.加样通道：7个（标准6个，可选1个）；
16.用户自定义可编程数：可储存20个程序
17.单程可编辑步骤： 59个步骤
18.操作语言：英文显示(配备中文说明书)
19.计算机接口：RS232C、USB接口，有远程诊断模式

二十八、高分辨率多功能显微成像系统技术参数

一、配置要求

- 主机1台、

- 带三目观察筒1个、

- 电源线 2根、

- 防尘罩1个、

- 载物台延伸板1个、

- 带右手柄机械载物台1个、

- 相差滑块，包括调中工具1个、

- 相差环板2个、

- 4X万能平场半复消色差相差物镜, NA 0.13, 工作距离17mm1个、

- 10X相差物镜, NA 0.25, 工作距离10mm1个、

- 20X长工作距离相差物镜, NA 0.4, 工作距离3.2mm1个、

- 40X长工作距离相差物镜, NA 0.55, 工作距离2.2mm一个、

- 反射荧光照明器，具有3个荧光镜组位置，包含B激发滤色镜组和G激发滤色镜组1个、

- 100W汞灯灯室1个、汞灯供电器（220V电压用）1个、100W汞灯灯泡1个、600万像素彩色相机，深度制冷1个

二、技术要求

用途：普通活细胞观察，用于临床工作。

- 工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（(10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

- 主要技术指标

2.1  倒置相差显微镜

2.1.1  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

2.1.2  调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。

2.1.3  观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22

2.1.4  照明装置：高性能LED光源

2.1.5  物镜：

2.1.5.1  相差物镜4X （N.A.≥0. 13 ；W.D. ≥16.4）
2.1.5.2  相差物镜10X （W.D. ≥10）
2.1.5.3  长工作距离相差物镜20X （W.D. ≥3.2）
2.1.5.4  长工作距离相差物镜40X （W.D. ≥2.2）

2.1.6  载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=110mm，Y=74mm。

2.1.7  目镜：10×，视场直径为22

2.1.8  备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm

2.1.9  相差系统：4X、10X、20X、40X对应相差环板

2.1.10  所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识

2.1.11  荧光系统：

2.1.11.1  ≥8孔位激发镜转换器；

2.1.11.2  荧光激发块：B、G、U激发

2.1.11.3  12V100W超高压汞灯，中性密度滤色片。

2.2 显微数码成像系统：

2.2.1 600 万像素 1 英寸 CCD 芯片

2.2.2量子效率 (QE) 峰值 (600nm) ≥74%

2.2.3 全局快门，采集视频时无扭曲现象

2.2.4 2688 x 2200像素，像元尺寸 4.54 x 4.54 微米，对角线尺寸16mm

2.2.5  14bit 数据输出

2.2.6 读出噪声不高于6e-(RMS)

2.2.7半导体制冷：零下12摄氏度 (恒温)

    - 暗电流不高于0.0007 e-/像素/秒

2.2.9  USB 3.0：兼容 Windows® 7 、Windows® 8和Windows® 10 64位操作系统；支持多种触发模式 (Trigger First, Strobe, Bulb); 触发信号端提供Trigger In, Expose Out, End-of-Frame, Shutter Out等信号

2.3 显微图像分析软件：

2.3.1 带状控制按钮排布，方便寻找所需功能钮；

2.3.2 可选择功能按钮是否显示及显示位置；

2.3.4 单帧、时间序列或高速视频采集；序列图像可保存为视频文件；2.3.5 通过红绿蓝三色按钮采集多通道，自动叠加成伪彩色图像；

2.3.6 局部区域放大；

2.3.7 区域及线性强度统计分析；

2.3.8 具备图像发表功能，输出后保留图像图层和感兴趣区域信息

二十九、正置荧光显微镜技术参数

一、配置要求

- 显微镜主机一台，内置日光平衡滤色片，ND滤色片等、

- 三目观察筒一个、

- 10X目镜2个、

- 6孔位物镜转换器1个、

- 机械式载物台1个、

- 左手样品夹1个、

- 卤素灯灯泡1个、

- 空荧光激发块1个、

- 8孔位荧光照明系统1个、

- 防尘罩1个、

- 摇摆式聚光镜,一个、

- 4X万能平场半复消色差物镜, NA 0.13, 工作距离17mm一个、

- 10X万能平场半复消色差物镜, NA 0.3, 工作距离10mm一个、

- 20X万能平场半复消色差物镜, NA 0.5, 工作距离2.1mm一个、

- 40X万能平场半复消色差物镜, NA 0.75, 工作距离0.51mm一个、

- 100X万能平场半复消色差油浸物镜, NA 1.3, 工作距离0.2mm一个、

- 宽带蓝光荧光激发块1个、窄带紫外荧光激发块1个、窄带绿光荧光激发块1个、130W光纤荧光照明器光源, 含一个灯泡、1.5米光纤导管1个、光纤导管适配器1个、600万像素彩色相机，深度制冷一个

二、技术要求

用途：可观察普通染色、荧光标记的切片，用于研究工作。

1.工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（(10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2.主要技术指标

2.1  研究级正置显微镜

2.1.1  研究级正置显微镜，可作明场、荧光的观察

*2.1.2  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm

2.1.3  调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米

2.1.4  观察镜筒：超宽视野三目镜筒，视场数≥22

2.1.5  照明装置：内置透射光柯勒照明器，12V100W卤素灯，光强预调开关，内置式滤色镜（日光平衡滤色片、ND25、ND6），左右手均可操作。具备ECO环保节能感应开关，操作人员离开30分钟后自动关闭透射光源。

2.1.6  物镜：万能平场半复消色差物镜，视野数≥26

4X（N.A. 0.13，W.D. 17）

10X（N.A. 0.30, W.D. 10）

20X（N.A. 0.50, W.D. 2.1 spring）

40X（N.A. 0.75, W.D. 0.51 spring）

100X（N.A. 1.30, W.D. 0.20 spring, oil）

2.1.7  载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

2.1.8  目镜：10X宽视野目镜，视场数≥22

2.1.9  物镜转换器：六孔DIC专用物镜转换器

2.1.10  聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A.≥0.9

2.1.11  荧光系统：

2.1.11.1  ≥8孔位激发镜转换器；

2.1.11.2  荧光激发块：B、G、U激发

2.1.11.3  12V100W超高压汞灯，中性密度滤色片。

2.2 显微数码成像系统：

2.2.1 600 万像素 1 英寸 CCD 芯片

2.2.2量子效率 (QE) 峰值 (600nm) ≥74%

2.2.3 全局快门，采集视频时无扭曲现象

2.2.4 2688 x 2200像素，像元尺寸 4.54 x 4.54 微米，对角线尺寸16mm

2.2.5  14bit 数据输出

2.2.6 读出噪声不高于6e-(RMS)

2.2.7半导体制冷：零下12摄氏度 (恒温)

    - *暗电流不高于0.0007 e-/像素/秒

2.2.9  USB 3.0：兼容 Windows® 7 、Windows® 8和Windows® 10 64位操作系统；支持多种触发模式 (Trigger First, Strobe, Bulb); 触发信号端提供Trigger In, Expose Out, End-of-Frame, Shutter Out等信号

2.3 显微图像分析软件：

2.3.1 带状控制按钮排布，方便寻找所需功能钮；

2.3.2 可选择功能按钮是否显示及显示位置；

2.3.4 单帧、时间序列或高速视频采集；序列图像可保存为视频文件；2.3.5 通过红绿蓝三色按钮采集多通道，自动叠加成伪彩色图像；

2.3.6 局部区域放大；

2.3.7 区域及线性强度统计分析；

2.3.8 具备图像发表功能，输出后保留图像图层和感兴趣区域信息。

# 第三部分  投标须知

## A  说明

1. 适用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目货物和服务的采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“            ”。采购人及采购代理机构统称“招标采购单位”。

2.2 “投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.3 “货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定供应商须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为招标采购单位。当对一个问题有多种解释时以招标采购单位解释为准。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标采购单位将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的制造商或供应商。

4.2 符合招标文件第二部分关于投标人的规定。

4.3 两个以上自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

4.3.1 联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

4.3.2 联合体应当向招标采购单位提交联合协议。

4.3.3 联合体各方应当共同与采购人订立合同并履约。

5. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

## B  招标文件说明

6. 招标文件的构成

6.1 招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告；

（2）招标项目要求；

（3）投标须知；

（4）合同一般条款；

（5）合同特殊条款；

（6）附件——投标文件格式。

6.2 招标文件以中文编印。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7. 招标文件的修改

7.1 更正公告将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

7.2 在投标截止日期十五日前，无论出于何种原因，采购代理机构可依据采购人或投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人，投标人在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。

7.3 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并在投标截止日期三日前以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人，投标人在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。

8. 招标文件的澄清

投标人对招标文件有疑问，可要求澄清，并在投标截止时间十五日前按投标邀请函中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真等）通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人。

## C  投标文件的编写

9. 要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

9.2 投标人应认真填写第六部分表格文件，并保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

10. 投标语言及计量单位

10.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。未按上述规定提供中文文本的，评标委员会有权拒绝其投标。

10.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11. 投标文件的组成

投标文件应包括下列部分：

（1）投标书；

（2）开标一览表；

（3）开标分项一览表；

（4）投标产品点对点应答表；

（5）投标产品技术说明文件；

（6）近三年主要相关项目业绩一览表；

（7）售后服务承诺及培训内容；

（8）真诚投标承诺书；

（9）法定代表人（负责人）授权书；

（10）招标文件第二部分资格要求的文件；

（11）投标人认为需加以说明的其它内容。

投标人应将投标文件装订成册，并填写“投标文件资料目录”。第二部分有特殊要求的以第二部分为准。

12. 投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整地填写。

12.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商，但不排除分项中标的可能。

13. 投标报价

13.1 投标人对所投标货物应提供分项单价及总价。

13.2 除特殊要求外，投标人对每种货物只允许有一个报价；采购代理机构不接受任何选择性的报价。

14. 投标货币

投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

15. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）招标文件第二部分规定的资质文件；

（2）国家及行业对投标项目规定的特殊资格证明文件；

（3）投标人对有能力履行投标文件中合同条款和技术要求规定的由卖方履行的保养、修理、供应备件和其他技术服务和义务所做出的书面承诺；

（4）投标人具有履行合同所需的技术和生产能力的证明材料；

（5）招标文件第二部分规定的资信文件；

（6）法定代表人（负责人）授权书。

16. 投标货物符合招标文件规定的证明文件

16.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单,包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对采购人要求的技术规格进行评议，指出自己提供货物和服务是否做出实质性的响应并说明与技术规格条文的偏离。

17. 投标保证金

17.1 若招标文件第二部分要求提供投标保证金的，投标人应在规定时间向采购代理机构提交投标保证金并取得收据，并作为其投标的一部分。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

17.2 投标保证金用于保护本次招标免受因投标人的行为而蒙受的损失。投标保证金应用人民币，并采取下列任何一种非现金方式提交：

（1）银行支票；

（2）电汇；

17.3 投标人如以空头支票支付投标保证金的，投标人将承担相应的法律责任。

17.4 投标保证金保函应在投标文件有效期过后30天内继续有效。

17.5 未按规定提交投标保证金的投标人，将被视为未在实质上响应招标文件，其投标将被拒绝。

17.6 未中标供应商的保证金，投标人可在中标公告发出后五个工作日内无息退回。因投标人的原因，未能及时退回投标保证金的，由投标人自行承担有关损失。

17.7 中标供应商的投标保证金，可在合同签订后五个工作日内无息退回或抵作履约保证金的一部分。因投标人的原因，未能及时退回投标保证金的，由投标人自行承担有关损失。

18. 投标有效期

18.1 投标有效期为开标之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

18.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

19. 投标文件的签署及规定

19.1 投标人的投标文件应按第二、六部分的格式如实编写，未尽事宜可自行补充。

19.2 投标人按照投标须知的要求准备纸质投标文件（正本和副本）及投标文件电子版光盘，纸质投标文件装订成册。在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，正本与副本如有差异，以正本为准。开标当日在规定时间递交纸质投标文件，方被确认为有效投标。技术标、商务标分别单独装订密封。

19.3 投标文件正本和副本须用不褪色的黑色墨水书写或打印并由投标人代表签字、盖章。

19.4 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不得行间插字、涂抹或增删。若有修改须由投标人代表签字和盖章。

## D  投标文件的递交

20. 投标文件的密封和标记

20.1 投标人应将投标文件正本、副本分别装订成册，并分别用信封密封完好，注明正本、副本字样。技术标、商务标分别单独装订密封。技术标、商务标（商务报价）分别单独装订密封。

20.2 投标人应在信封上注明投标项目名称、项目编号，并在每一密封信封上注明“于              正式开标之前（指招标公告中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，同时在密封处加盖公章。

20.3 投标人应在信封上注明投标人名称、投标人地址、邮编、联系电话、投标人代表、法定代表人等内容。

20.4 如投标文件由专人送交，投标人应将投标文件按20.1-20.3中的规定进行密封和标记后，按投标注明的时间和地址送至采购代理机构。

20.5 投标文件未按招标文件规定要求密封和标记的、字迹模糊无法辨认的，采购代理机构将拒绝接受，并对误投或过早启封概不负责。

20.6 电报、电话、传真及其它形式的投标概不接受。

20.7 每个投标人须按照招标文件要求提交投标文件，一经投标，无论投标结果如何，其投标文件恕不退还。

21. 递交投标文件的截止时间

21.1 采购代理机构在投标邀请函中规定的地址收到投标文件的时间应不迟于招标公告中规定的截止时间。

21.2 采购代理机构可根据本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

22. 迟交的投标文件

按本须知第21条的规定采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何投标文件。

23. 投标文件的修改和撤消

23.1 投标人在递交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但采购代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤消的书面通知。

23.2 投标人的修改或撤回的书面通知应按本须知第19条和第20条的规定进行编制、签署、密封、注上标记和递送，并注明“修改投标文件”或“撤回投标”字样。

23.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行修改。

23.4 投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期届满前撤消其投标。

## E  开标和评标

24. 资格审查及开标

24.1 在有投标人代表在场的情况下，监督员在投标邀请函中规定的时间和地点对投标人进行资格审查，参加投标的投标人代表应签名报到以证明其出席。投标人须由投标人代表到场，并携带营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或三证合一副本原件、投标人若为法人投标，须提供法定代表人身份证明书（需加盖单位公章）和法定代表人身份证原件；投标人若为被授权人投标，须提供法人代表授权书（需加盖单位公章和法人章）和被授权人身份证原件、投标保证金收据原件，以备查验。

24.2 采购代理机构按规定作开标记录，存档备查。

25. 评标委员会

25.1 采购代理机构将根据采购项目的特点组建评标委员会，其成员由政府采购管理部门抽取的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二。

25.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

25.3 如果出现投标截止时间后参加投标的供应商不足三家，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或影响采购公正的违法、违规行为，评标委员会有权宣布废标。

25.4 评标委员会负责完成全部评标过程，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

26. 对投标文件的审查和响应性的确定

26.1 资格性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、投标文件中的资格证明是否齐全等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

26.2 符合性检查。在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会首先审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件是指经评标委员会认定的无重大偏离或保留的投标文件。

26.3 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

26.4 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）若招标文件第二部分要求提供投标保证金的，投标人未提供投标保证金或投标保证金金额不足或投标保函的有效期短于投标有效期的；

（2）超出经营范围投标的；

（3）投标文件（正本）中资格证明文件（第二部分中规定须提交的资格证明文件）不全或未实质性响应招标文件要求的；

（4）投标文件无法定代表人（负责人）或其有效委托的授权人的签字，或未按招标文件的要求加盖公章的，或授权期限不符合要求的；

（5）投标有效期短于招标文件要求的；

（6）投标文件中提供虚假或失实资料的。

（7）没有按照招标文件要求提供一正三副的投标文件

26.5 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.6 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

26.7 评标委员会将允许投标人修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响其它投标人的名次排列。

27. 投标文件的澄清

27.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人就相关问题进行澄清。

27.2 澄清、说明或者补充应当为书面形式，并由法定代表人或有效委托的授权人签署。

27.3 投标人的书面答复应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

27.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

28. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

29. 评标原则和评标方法

29.1 评标原则

（1）招标文件是评标的依据，严格按照招标文件的要求和条件进行；

（2）执行“公开、公平、公正、择优”的原则，维护采购人和投标人的合法、正当的权益；

（3）对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准；

（4）不以最低的投标报价作为中标的唯一依据。

29.2 评标方法

根据项目的实际情况，分别可采用下列评标方法：

（1）最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

（2）综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。上述因素根据项目情况在招标文件中明确。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分：

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分；

A1、A2、……An 分别为各项评分因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

（3）性价比法，是指按照要求对投标文件进行评审后，计算出每个有效投标人除价格因素以外的其他各项评分因素(包括技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度等)的汇总得分，并除以该投标人的投标报价，以商数（评标总得分）最高的投标人为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

评标总得分＝B/N

B为投标人的综合得分，B＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An，其中：F1、F2……Fn分别为除价格因素以外的其他各项评分因素的汇总得分；A1、A2、……An 分别为除价格因素以外的其他各项评分因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

N为投标人的投标报价。

30. 保密及其他注意事项

30.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将会导致其投标被拒绝。

30.2 投标人在开、评标过程中，如试图向采购代理机构施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

30.3 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等评标情况向投标人或其它无关的人员透露。

30.4 不保证所有投标一定有中标结果，如出现招标后没有供应商或者经审查没有合格标的，将会出现全部落标的可能。

## F  授予合同

31. 中标供应商的产生

31.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

31.2 采购人按照相关法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

32. 合同授予标准

严格按照招标文件的要求和条件进行评标，择优定标。除第34条规定外，实质上响应招标文件且满足下列条件之一者为中标候选供应商：

（1）采用最低评标价法的，按评审后的投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

（2）采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序确定中标候选供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。

（3）采用性价比法的，按商数得分由高到低顺序确定中标候选供应商。商数得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商。商数得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。

33. 最终审查

33.1 评标委员会将对中标候选供应商是否具备履行合同义务的资格进行最终审查。

33.2 最终审查将根据投标人提交的资格证明文件和其它认为必要的、合适的资料，对投标人的财务、技术、生产和供货能力及其信誉进行审查。

33.3 如果审查通过，采购人将按照相关法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商，并将合同授予该投标人；如果审查没有通过，评标委员会将对下一个中标候选供应商作类似的审查。

34. 授予合同时变更数量的权力

采购人在授予合同时有权对招标要求中规定的货物及服务的采购数量予以增加或减少，但投标单价和其他的条款与条件不得改变。

35. 取消采购任务

采购人按照有关法律法规的规定，在授予合同之前有权取消采购任务。

36. 中标通知

36.1 在投标有效期届满之前，采购代理机构将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

36.2 采购代理机构在发出《中标通知书》的同时，将向未中标供应商发出未中标通知，有投标保证金的按本须知第17条的规定退还其投标保证金。

36.3 《中标通知书》是签订合同的依据，且为合同的组成部分。

36.4 在招标过程中，投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，依法在知道其权益受到损害的七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出，本机构将依据有关规定进行处理。

37. 签订合同

37.1 采购代理机构组织中标供应商按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人洽谈合同条款并最终签订合同。

37.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

38. 履约保证金

38.1 若招标文件第二部分要求提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须向采购代理机构提交合同金额10%的履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。

38.2 履约保证金应使用人民币，并采取下列任何一种非现金方式提交：

（1）银行支票；

（2）电汇；

38.3 中标供应商自行承担与按规定提供履约保证金有关的全部费用。

38.4 如果中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购代理机构有权没收履约保证金。

39. 中标决定的撤消

如果中标供应商没有按照37条的规定执行，招标采购单位将有权撤消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标采购单位可将合同授予下一个中标候选供应商，或重新组织招标。

40. 合同转让

40.1 合同的转包、分包要严格按照投标文件进行，中标供应商应在投标文件中明确此类事项。

40.2 合同未经采购人（包括采购人和最终用户）同意，中标供应商不得转让合同，转包或分包。

41. 合同款项支付方式

41.1 采购人直接支付。

41.2 国库集中支付。

## G   中标服务费

42．根据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2002]1980号）》和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）》的文件规定。

# 第四部分  合同一般条款

需方：

供方（企业类型：大型□/中型□/小型□/微型□）：

供、需双方根据    年  月  日                                  关于              项目（项目编号：FZK   -    -    ）的招标结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成货物购销合同：

一、货物名称：

货物型号：

生产厂家（企业类型：大型□/中型□/小型□/微型□）：

货物原产地：

货物数量：

货物单价：

货物总价款：

大写：

二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1. 货物具体技术指标见附件1。

2. 供方提供的货物必须是全新（包括零部件）的，货物必须符合国家标准、行业标准以及企业标准。供方承诺所供货物与中标所示货物完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，供方将承担违约责任。投标人所投及交付产品中如涉及软件，应为正版软件。

3． 供方对所提供的货物提供     年免费维修保质期（详见附件），并负责终身维护。保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成的实际费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。

三、供方所提供的货物必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、交货时间、地点、方式：

合同签订后，于      年     月      日之前将所供货物在需方或需方指定处交付（具体地点：       ），并于      年     月      日之前完成安装、调试工作，货物运送产生的费用由供方负责。

五、供方应随货物向需方交付货物的使用说明书及与货物相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对货物进行验收，必要时                        将协同政府采购监督员及其他相关人员到场协同监督验收。需方验收供方所交的货物后填写“合同履约情况验收报告”并交由                                  存档备查。

七、货款支付方式：

1. 本合同以人民币进行结算

2. 付款方式：

合同签订后    个工作日内支付合同总额   %的货款；货到现场安装调试完毕验收合格无质量问题后   个工作日内支付合同总额   %的货款；所有货物使用无质量问题，自验收合格之日起   个月后   个工作日内支付其余   %的货款。

实行国库集中支付付款日期从合同送至                            签收后第二日起开始计算。

供方开户银行（汉字全称）：              ，行号（数字代码）：        ，

帐号：                                 。

合同约定的交货期或验收期届满，需方由于不具备现场条件导致供方无法安装和验收，合同顺延，延期30日以上，需方应按约定支付货款，如在实际验收过程中出现质量问题，另行商定；需方无故推迟验收或拒不验收的，则视同“验收合格”并向供方付款，但合同中与验收有关的其他条款以合同实际履行后的验收为准。需方具备现场条件，供方应积极做好安装和验收工作。余款应在验收合格之日起一年后15日内支付，如有设备质量或其他问题需延期支付余款的，需方应在验收合格之日起一年内书面函告供方和                       ，否则，视同同意支付余款。

3. 如所供货物出现质量问题，需方在付款期内随时有权停止付款，待供方对该货物消除障碍正常运转后再行付款。付款的时间则相应顺延。

八、违约责任：

需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付货款总值30%的违约金。

需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额5‰的违约金。

供方所交的货物品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收，供方向需方偿付货款总值30%的违约金。

供方不能交付货物的，供方向需方支付货款总值30%的违约金。

供方逾期交付货物的，供方向需方每日偿付货款总额5‰的违约金。

九、因货物的质量问题发生争议，依据国家标准，由天津市技术监督局或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受，质量鉴定期间所发生的相关费用由货物质量责任方承担。

十、由于供需双方在履行本合同过程中出现问题，由供需双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。

十一、有关涉及本合同供方向                   所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

十二、本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。

十三、本合同一式五份，供需双方各持一份，武清区区政府采购管理办公室持二份，政府采购代理机构持一份，均具同等效力，签字盖章后生效。

供方（公章）：                需方（公章）：

地址：                       地址：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

电话：                       电话：

时间：       年     月     日

# 第五部分  合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由中标单位和货物需求方根据项目的具体情况协商拟订。

附件1.合同设备清单

附件2.售后服务承诺

附件3.供应商应答表

# 第六部分  附件――投标文件格式

附件1

## 投标书

致：

根据贵方               项目（项目编号：FZK   -    -    ）的投标邀请，投标人代表                    （姓名/职务）经正式授权并代表投标人                     （投标人名称、地址）提交下述文件正本    份、副本    份、投标文件电子版光盘    份。

1. 开标一览表

2. 开标分项一览表

3. 投标产品点对点应答表

4. 资格证明文件

5. 近三年主要相关项目业绩一览表

6. 售后服务承诺及培训内容

…………

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为:

第一包，￥      元（注明币种），大写                   （文字表述）。

第二包，￥      元（注明币种），大写                   （文字表述）。

第三包，￥      元（注明币种），大写                   （文字表述）。

……

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并认为本招标文件公平、公正，不存在倾向性内容。

4. 本投标自开标之日起有效期为60日。

5. 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被采购代理机构没收。

6. 投标人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称（公章）：

日期：     年    月    日

投标人代表签字：

附件2

## 开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 生产厂商 | 品牌 | 数量 | 投标总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包： |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二包： |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件3

## 开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 国内/外 | 省内/外 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件4

## 投标产品点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格要求 |
| 资信要求 |
| 投标人实施能力（若有） |
| 技术要求 |
| 付款方式 |
| 服务要求 |
| 交货要求 |

注：

1. 不如实填写负偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求。

3. 投标应答指投标人的实际情况。

4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件5

## 环保产品投标价格一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 品牌 | 环境标志认证证书号 | 投标价格 | 占全包报价的比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |
| 获得认证的产品 |  | % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：若所投产品为环境标志产品清单内产品（以中国政府采购网公布最新一期的“环境标志产品政府采购清单”为准），或未在清单中列出但具有《环境标志产品认证证书》的产品，需填写附表2（提供证书复印件并填写附表2，否则不予认定）。

附件6

## 节能产品投标价格一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 品牌 | 节能认证证书号 | 投标价格 | 占全包报价的比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |
| 获得认证的产品 |  | % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：若所投产品为节能产品清单内产品（以中国政府采购网公布最新一期的“节能产品政府采购清单”为准），或未在清单中列出但具有《节能产品认证证书》的产品，需填写附表3（提供证书复印件并填写附表3，否则不予认定）。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件7

## 近三年主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 验收报告或用户出具的成功履行合同的相关证明材料 | 合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分要求提供投标人实施能力的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件8

## 售后服务承诺及培训内容

（由投标人提供）

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件9

## 授权书

兹授权我单位            ，身份证号：                           代表                          （投标人名称）进行                     项目（项目编号：FZK   -    -    ）的投标，此授权至      年      月      日有效，特此证明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）盖章：

年    月   日

附件10

## 真诚投标承诺书

：

本投标人愿意参与“                             项目（FZK   -    -    ）”的投标，并作出如下承诺：

- 未与其它任何公司\个人达成固定价格的协议。

- 在投标撤回之前，不做以下任何事项：

（1）向采购人以外的人员泄漏投标情况；

（2）与其他参与本次投标的人达成可能限制竞争的协议；

（3）为影响投标而向有关招标当事者提供金钱、物质及服务；

3、保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》承担商品价值双倍的赔偿；同时承担采购人依据现行的国家法律法规追究的其他责任。

4、保证递交的投标文件不提供虚假材料，否则接受政府采购法第七十七条

规定的处罚，列入不良行为记录名单，一至三年内禁止参加政府采购活动。以下材料或情形之一不实的均视为提供虚假材料：

（1）投标价格；（2）交货期；（3）业绩；（4）资质文件；

（5）技术响应；（6）服务及履约情况；

特此承诺。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________