疾病预防控制中心购置数字PCR等实验设备采购项目招标文件

项目编号：WQCG2017-1102

招标人（盖章）：天津市武清区疾病预防控制中心

采购代理机构（盖章）：天津誉莱工程咨询有限公司

# 第一部分  招标公告

受天津市武清区疾病预防控制中心委托，天津誉莱工程咨询有限公司将以公开招标方式,对其武清区疾病预防控制中心购置数字PCR等实验室设备采购项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：武清区疾病预防控制中心购置数字PCR等实验室设备采购项目

（二）项目编号：WQCG2017-1102

二、项目内容

武清区疾病预防控制中心购置数字PCR等实验室设备采购项目，具体详见招标文件项目需求书。

三、项目预算

本项目采购预算为597.5万元。

四、项目需要落实的政府采购政策

按照国家节能环保政策执行，按照现行《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的节能产品采用优先采购和强制采购的评标方法。按照现行《财政部、环保部关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的环境标志产品采用优先采购的评标方法。

五、供应商资质要求

1、投标人具备有效的营业执照，且在有效期内；

2、供应商在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供无重大违法记录声明；

3、提供企业注册当地的检察院或武清区检察院出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》且在有效期内，提供原件；

4、投标人报名及购买招标文件时须提供上述所有证件的原件及加盖公章的复印件，还须提供：1）经办人为法定代表人时，提供法定代表人资格证明书加盖公章、法定代表人身份证原件；2）经办人为受托人时，提供法定代表人资格证明书加盖公章、法定代表人身份证复印件加盖公章、法定代表人签字或盖章的授权委托书并加盖公章、受托人身份证原件。

5、本次招标不接受联合体投标；

6、本次招标必须整包进行投标；

7、投标人须在新版《天津市政府采购网》上完成注册并成为合格供应商。（注册网址： http://www.tjgp.gov.cn）。

六、获取招标文件时间、地点、方式及招标文件售价

（一）获取招标文件的时间：2017年12月25日至2017年12月29日，每日8:30-11:30，14:00-16:00（法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的地点：天津誉莱工程咨询有限公司。

（三）获取招标文件的方式：现场领取，(1）报名时须携带供应商资格要求的文件原件及复印件加盖公章，法定代表人授权委托书原件及授权人身份证原件；（2）供应商须在《天津市政府采购网》（网址：www.tjgp.gov.cn）上完成供应商注册并成为合格供应商。

（四）招标文件的售价：招标文件售价为400元/本，标书一经售出，概不退还。

七、投标截止时间及地点、开标时间及地点

（一）投标截止时间：2018年01月15日9:30。

（二）开标时间：2018年01月15日9:30。

（三）开标地点：天津市武清区政府采购中心。

八、项目联系人及联系方式

（一）联系人：王先生

（二）联系电话：022-29380090

九、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市武清区疾病预防控制中心

（二）采购人地址：  天津市武清区新城翠亨路569号

（三）采购人联系人和采购人联系电话：王先生，022-29380090

十、采购代理机构的名称、地址和联系方式

（一）采购代理机构名称：天津誉莱工程咨询有限公司

（二）采购代理机构地址：天津市武清区天房雍阳府18号楼

（三）采购代理机构联系电话：022-29536202

十一、质疑方式

供应商认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在获取招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和代理机构提出质疑，逾期不予受理。供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津市武清区财政局提出投诉，逾期不予受理。

2017年12月25日

# 第二部分  招标项目要求

本项目就武清区疾病预防控制中心购置数字PCR等实验室设备采购项目进行公开招标，凡符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人，均可参加投标。投标产品应符合国家强制性技术标准。本部分内容若与其他部分有不同之处，以本部分内容为准。

## 一、项目内容

武清区疾病预防控制中心购置数字PCR等实验室设备采购项目，包括：数字PCR一台、流式细胞仪一台、生化培养箱四台、霉菌培养箱二台、恒温恒湿培养箱三台、恒温震荡培养箱一台、恒温培养摇床二台、烘箱一台、高温鼓风干燥箱一台、恒温水浴震荡装置三台、恒温精密水槽一台、电热恒温水浴锅一台、加热回旋振荡器二台、生物安全柜（30排-70循环）五台、生物安全柜-100%排五台。

本包预算597.5万元

具体详见第二部分附件——项目需求书。

投标人投标时须提供所投产品详细配置清单，该清单在投标人被确认为中标供应商后，作为验收的依据。清单内容应包括详细配置及技术标准，并与交货时向采购人提供的产品说明书内容一致。

## 二、技术要求

（一）详见“项目需求”。

（二）按照项目需求书中的要求，须在投标文件中对所投产品的名称、品牌、生产厂家、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的技术文件、图纸及产品彩页等相关资料。在投标文件中须注明以上资料的印制时间，能提供网络查询的还须列出链接网址，并加盖投标单位公章。

（三）投标产品须保证市场成熟度高，质量稳定性好，不接受针对本次政府采购项目的专供、特配产品参与投标。

（四）投标人须提供所投产品详细的配置清单。

## 三、商务要求

（一）报价要求

1. 报价以人民币填报。

2. 投标人所报价格为最优惠总价格，包含货物购置费、安装调试、备品备件费、运输费、质保期内售后服务及维修等相关费用。

3. 投标人所报价格不能低于成本报价。若低于成本报价，投标人又无具体理由表述清楚的，评标委员会认为报价明显不合理的将被予拒绝。

4. 不接受选择性的投标产品及报价。

5. 投标人负责提供所有设备的验收及售后服务，相关费用由投标人负责承担。

6. 商务报价既要有总报价，也要有各部分的明细报价。

（二）服务要求

1. 投标人提供所投产品1年的质保期；在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，应负责免费更换。如在使用过程中发生质量问题，在接到通知后在 48 小时内到达现场。

2. 提供随机赠送的易耗品清单、消耗材料价格清单及折扣率、保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

3、投标人负责对业主的技术人员、操作人员、维修人员进行产品及系统的操作、系统的管理维护、常用技术知识进行免费技术培训，使培训的操作人员按操作规程能够独立操作,培训人数按照用户需求而定。

（三）交货要求

1. 交货期：自合同签订之日起，90天内（含公休日及法定节假日）到货，否则视为违约，招标人有权追究中标人违约责任。

2. 交货地点：采购人指定地点。

3. 提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用、维修手册和随车工具、备件等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

（四）付款方式

签定合同后15个工作日内预付合同总额的40%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总额的55%，自验收合格之日起12个月后15个工作日内支付合同总额5%的货款（特殊情况以合同为准）。

（五）投标有效期

本项目投标有效期为60天。

（六）投标保证金和履约保证金

投标人应交纳人民币10万元作为投标保证金，未按规定递交投标保证金的投标人，将被视为未在实质上响应招标文件，其投标文件将被拒绝。

注：投标人最迟应在采购文件确定的提交投标文件截止时间前7个工作日16:00之前，向代理机构交纳投标保证金并取得合格的保证金收据（各投标单位获取保证金收据时需提供投标保证金交纳及退还办理授权委托书按照招标文件第六部分第一阶段投标文件格式附件14的格式填写并附上开户行许可证复印件加盖公章及被授权人身份证原件及复印件加盖公章）。投标人取得收据经复印后装订在投标文件资格审查部分中，在开标时提供投标保证金收据原件。投标保证金的交付时间以收款人银行实际到账时间为准，由于投标人的原因而造成投标保证金没有及时到账的相关责任，由投标人自行负责。投标人须以电汇方式缴纳投标保证金。现将投标保证金收款人名称、开户银行、帐号等公布如下：

收款人名称：天津誉莱工程咨询有限公司

收款人地址：天津市武清区天房雍阳府18号楼

开户行名称：中国农业银行股份有限公司天津武清支行营业部

开户行账号：02060001040046547

采用电汇方式的，投标保证金应从投标单位的注册地汇出，并注明用途、项目名称、招标编号，以便查对核实。交纳投标保证金单位名称必须与参加投标的投标单位名称一致。

投标保证金的退还

1. 开评标结束后，本机构凭退款单位开具的企业往来专用收据，根据不同情况办理投标保证金的退还工作。

①对开评标过程中依法作为无效投标、废标或因投标方不足三家、投标方报价均超出采购人预算而造成的流标等，在开评标结束后五个工作日内向投标人退还投标保证金。

②对参加政府采购项目的投标人，在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交单位的投标保证金；在采购合同签定后五个工作日内退还成交单位的投标保证金。

③对其他情形的投标保证金退还及违约投标保证金的处理，依据招标文件及国家有关法律、法规执行。

2. 投标保证金退还一律按投标人提交投标保证金时的路径、银行帐号由银行予以无息返还，投标人应承担银行按规定收取的投标保证金退还的相关费用。

3. 退付投标保证金一律采用电汇方式（各投标单位须将电汇信息按照招标文件第六部分附件14的格式填写并附在投标文件中）。

本项目不收取履约保证金。

（七）其他要求

1. 投标人须整包进行投标，不得拆包分项投标，但不排除同一包中分项中标的可能。

2. 本项目由采购人组织验收。

## 四、招投标程序

（一）参加投标的供应商资质要求

1、投标人具备有效的营业执照，且在有效期内；

2、供应商在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供无重大违法记录声明；

3、提供企业注册当地的检察院或武清区检察院出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》且在有效期内，提供原件；

4、投标人开标时须提供上述所有证件的原件及加盖公章的复印件，还须提供：1）经办人为法定代表人时，提供法定代表人资格证明书加盖公章、法定代表人身份证原件；2）经办人为受托人时，提供法定代表人资格证明书加盖公章、法定代表人身份证复印件加盖公章、法定代表人签字并签盖的授权委托书并加盖公章、受托人身份证原件。

5、本次招标不接受联合体投标；

6、本次招标必须整包进行投标；

7、投标人须在新版《天津市政府采购网》上完成注册并成为合格供应商。（注册网址： http://www.tjgp.gov.cn）。

以上证件开标时提供原件及复印件以备查验，未按时提供的视为无效投标。

（二）购买招标文件

投标人应在信息公告发布后到天津市武清区政府采购中心购买招标文件。

（三）投标文件的递交

按照规定的时间，投标人须携带全部投标文件到本机构接受审查。

## 五、评标方法及中标候选供应商的产生办法

（一）采用“综合评分”的评标方法。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，各项得分汇总后为该评委对该投标人的打分，各评委每一因素的打分汇总后取平均分，该平均分为投标人的得分。综合评分最高的为第一中标候选人。

（二）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或经评标委员会认定有重大偏离的投标文件，为无效的投标。

（三）如果几个投标人所投整包产品为同一品牌、同一型号时，在服务承诺符合招标文件的情况下，综合评分最高的投标人入围评标阶段。

（四）按照现行《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的节能产品采用优先采购和强制采购的评标方法。

根据财政部、环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号），供应商应按规定强制或优先选用符合中国政府采购网公布最新一期清单中的产品。

（五）中标候选供应商产生办法：本项目投标价格不能超过本项目预算，若报价均超过本项目预算，则本次投标无效；在技术指标、配置符合招标条件下按综合评分由高到低的顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（六）评分因素及评标标准

第一部分  商务因素（13分）

- 本地化服务（10分）

（1）投标人是在天津工商行政管理部门注册企业：5分

（2）投标人在本市具有常驻机构，提供房屋租赁合同或产权证明：5分

2. 在经营活动中没有重大违法记录（3分）

在经营活动中没有重大违法记录，得3分。

不具备或未提供0分。

第二部分  服务因素（30分）

1. 技术支持服务方案（满分10分）

（1）较好的技术服务方案（能结合项目要求，提出较完善的技术服务方案，能满足并高于招标文件的要求）：7-10分

（2）技术服务满足招标文件的要求：4-6分

（3）技术服务不完全满足招标文件的要求：1-3分

2. 技术培训标准和条件（满分10分）

（1）较好的技术培训方案（能结合项目要求，提出较完善的技术培训方案，能满足并高于招标文件的要求）：7-10分

（2）技术培训标准和条件满足招标文件的要求：4-6分

（3）技术培训标准和条件不完全满足招标文件的要求：1-3分

3.产品质量服务满足方案（10分）

（1）较好的方案（能结合项目要求，提出较完善的方案，能满足并高于招标文件的要求）：7-10分

（2）方案标准和条件满足招标文件的要求：4-6分

（3）方案标准和条件不完全满足招标文件的要求：1-3分

第三部分  技术因素（37分）

1. 技术参数、配置是否符合招标文件要求（27分）

（1）无负偏离：27分

（2）非“*”指标有1项负偏离：22分

（3）非“*”指标有2项负偏离：17分

（4）非“*”指标有3项负偏离：12分

（5）非“*”指标有4项负偏离：7分

（6）非“*”指标有5项负偏离：2分

（7）非“*”指标有6项及以上负偏离：0分

2. 产品质量和稳定性，从性能参数、关键部件进行评价（5分）

满分为5分，最低2分，分值调整最小幅度为1分

3. 产品的扩展能力，从产品可升级性、可选配性、可兼容性进行评价（5分）

满分为5分，最低2分，分值调整最小幅度为1分

第四部分  商务因素（20分）

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20

注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价

第五部分  投标文件质量减分

（一）有下列情形之一的，减5分

1. 投标文件不完整，缺页的。

2. 投标文件无连续页码、无目录的。

3. 投标文件未按招标文件目录顺序和格式制作的。

4. 投标文件未装订、装订有误的。

5. 投标文件正本文件与副本文件内容不一致的。

6. 投标样品（如有时）与投标文件表述不符的。

7. 投标文件未按招标文件要求密封的。

（二）有下列情形之一的，减10分

1. 不按照招标文件要求制作投标文件，复制招标文件的技术条款相关部分内容作为其投标文件的一部分的或技术点对点应答均无具体内容的。

2. 投标文件内容无法辨认的，包括盖章不清楚、印刷不清楚、、字迹模糊等情形的。

3. 投标文件前后内容不一致的，包括开标一览表与开标分项一览表内容不一致、点对点应答表与技术资料内容不一致、对同一问题的前后表述不一致等情形的。

4. 未在规定时间内答复评标委员会提出的问题的。

第五部分  其他

（一）出现以下任何情形取消投标资格

1. 围标或陪标的。

2. 扰乱评标现场秩序，无理取闹，恶意诽谤的。

3. 提供虚假材料谋取中标、成交的。

4. 不实应答或虚假应标的。

## 六、其他注意事项

（一）根据《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知（计价格[2002]1980号）》和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）》的文件规定，本次项目向中标供应商收取服务费。

（二）请投标人在开标前随时关注天津市政府采购网（www.tjgp.gov.cn）。若有补充文件，请投标人将“补充文件回执”下载后盖上公章并扫描，发送至本机构。邮箱号为：tjylgczx@163.com。至投标截止时间仍未收到“补充文件回执”的视为已熟知补充文件内容，接受补充文件所表述内容，并承担由此可能产生的风险。

（三）根据天津市财政局《关于转发财政部〈政府采购货物和服务招标投标管理办法〉的通知》的规定，对投标截止时间后投标人提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

（四）投标文件编制要求

本项目须提交投标文件（一正三副），随投标文件正本提供所投产品详细配置清单和投标文件全部内容的电子版光盘一份。技术标、商务标（商务报价）分别编制。

1. 投标书

2. 开标一览表

3. 开标分项一览表

4. 投标产品点对点应答表

5. 近三年主要相关项目业绩一览表

6. 售后服务承诺及培训内容

7. 授权书

8. 真诚投标承诺书

9. 投标产品技术说明文件

10. 招标文件第二部分资格要求的证件

11. 其他需提供的内容

注：法定代表人授权书原件及实质性资质文件除在投标文件中提供外，另需单独密封一份。

（五）其他

1. 开标以后，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料（评标委员会和监督委员要求提供的除外）。

2. 投标人应在投标文件中对所提供的产品进行点对点应答，并逐一做出具体响应。实质性技术条款（加注“*”号条款）不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

3．投标文件正本和副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，响应文件的资格、技术、商务部分文件，每页须加盖投标人公章、法定代表人签字（或加盖印鉴）和法定代表人签字章。文件标注需相关人员签字的部分必须为本人签字，盖章或字体不符的均视为不响应文件要求按无效标处理。

4. 在合同签订与执行过程中，出现下列情形的，将在天津市政府采购网上予以公布。

（1）不按时签订合同的。

（2）未在规定的时间内将合同送交我机构备案的。

（3）在合同执行过程中未按合同约定履约或不能提供现场条件导致不能履约的。

（4）其它经我机构认定应当公布的情况。

5. 某品牌代理商因授权或资质等问题在招标过程中发生争执，影响评标秩序，取消该品牌所有代理商本项目投标资格。

6. 投标人有选择出席或不出席答疑会和踏勘现场的权利，有在会上提出各项涉及招标文件内容问题的权利；未在答疑会和踏勘现场召开之时到达现场视为知悉答疑会举行并自愿缺席；无论是否参加答疑会和踏勘现场及提何问题，投标人必须自行承担缺席答疑会和踏勘现场可能产生的风险。

7. 投标人的诚信度及其行为将进行考核并记入投标人记录中。

8.投标人认为招标文件、评标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可按照《关于规范政府采购供应商质疑处理工作有关事项的通知》（津财采[2010]14号）的规定提出质疑。

9.投标人所投及交付产品中的软件应为正版软件，采购人如后期自行安装或更新软件的必需获得软件著作权人的使用授权。否则，出现软件版权纠纷问题与本机构无关。

10.中标供应商须于中标公告发布之日起两个工作日内到本机构领取中标通知书，逾期未领取者视同领取，中标供应商按照规定的时限和程序完成政府采购合同的签订。

## 项目需求书

附件：

一、数字PCR仪技术参数

一、配置要求

1 微滴发生器 1套；

2 微滴检测仪 1套；

3 微滴发生卡底座 2个

4 操作分析软件 1套

5 提供1000份样品所需全部试剂耗材

6 系统用探针预混液试剂盒 1个；缓冲液控制试剂盒 1个；

7 配套分析电脑 1台

8 配套封膜仪 1台

9 配套DNA富集以及回收单元 各1套

二、技术要求

1．工作环境

1.1	工作温度			15-30℃

1.2	工作湿度			相对湿度≤85%

1.3	工作电源			100–240 VAC, 50–60HZ.

2．原理和功能

*2.1原理：样品富集后，通过将反应体系进行微滴化处理，使含有目标核酸分子的反应体系分成若干个液化微滴，形成的每个微滴都作为一个独立的PCR反应体系，经PCR扩增后，利用微滴检测仪逐个对每个微滴进行扫描检测，利用分析软件计算出目标靶分子的绝对起始拷贝数及绝对浓度，从而实现对核酸的绝对定量。

2.2用途: 适用于依靠Ct值（通过荧光定量实时PCR技术得到）不能很好达到分辨效果的应用领域：微量微生物检测、真假食品检定、转基因检测、拷贝数变异、稀有核酸序列检测、基因相对表达研究（如等位基因不平衡表达）、二代测序结果验证、miRNA表达分析、单细胞基因表达分析等。

3．性能与技术要求

3.1 主要性能

* 3.1.1 样本类型：能对DNA与RNA分子（原厂提供专用一步法RT-ddPCR预混液，无需进行逆转录）进行直接的绝对定量。

*3.1.2 富集样本类型：可处理多种微生物或生物大分子，包括细菌、寄生虫、真菌孢子、病毒等。

3.1.3 适用方法：适用于Taqman探针法和染料法两种检测方法，无须Rox校正。

3.1.4 样本处理要求：样品无需前处理，对于分析样品的DNA片段大小没有限制。

*3.1.5 微滴生成方式：无需外接氮气等其他装置，仪器本身可将每个反应体系分为不少于20,000个油包水微滴，以避免芯片法对液滴分割的不均匀。可同时处理8个样品，完成时间不超过3分钟，即在45分钟内完成96个样品的制备。

3.1.6 反应体系稳定性：保证微滴在50个PCR循环后仍然保持稳定而不会彼此融合。

*3.1.7 微滴检测方式：可进行FAM/HEX（VIC）双荧光通路同时检测。无需人工干预情况下，可同时一次性自动检测96个样品（每个样品20000次独立反应），以便于做复孔检测和阴/阳性对照；可任意设置对照样品，确保实验结果的准确性，并保证检测的灵敏性。

3.2  主要技术要求

3.2.1 每个微滴的体积不大于1nL，直径不大于150um

3.2.2 反应体系：20µl

* 3.2.3 检测器：采用硅光子计数器，以保证在流式系统中的光子数分辨能力，进而适应数字PCR对极弱信号检测的需要。

3.2.4 单孔数字pcr检测动态范围：5个数量级，1~100,000（需至少提供3篇文献支持该线性动态范围）

3.2.5 精确度：10％（单孔反应可分辨出10个原始模板和11个原始模板的区别）

3.2.6 检测微滴总数：150万/96孔板；支持微滴内PCR产物回收功能。

* 3.2.7 软件功能：数据不采用远端服务器分析处理，操作人员可单机直接操作，可编辑报告模式、格式，显示每个微滴FAM通道(或EvaGreen)和HEX(VIC)通道的荧光信号、计算给出每个样品中含有靶分子的起始拷贝数或浓度(copies/ul)、拷贝数变异分析功能、结果可直接打印输出或导入Excel表格。

*3.2.8拥有原厂自主开发且专用于数字PCR平台的突变检测试剂、NGS测序文库质控试剂盒、拷贝数变异分析、多重筛选试剂盒、宿主细胞残留DNA检测预混液等。

* 3.2.9 文献支持：基于此平台的发表文献至少200篇以上，提供文献列表。

* 3.2.10提供全国装机名单，大于90个实验室

* 3.2.11 配套DNA回收单元：采用盘式设计，无需人工操作情况下，10分钟内自动完成8个以上DNA样本的回收。

二、流式细胞仪技术参数

一、配置要求

1.流式细胞分析系统(带自动进样器）

包括:

激发光源：488nm 、638nm

光学参数：前向（FS）、侧向（SS）及8个荧光检测器

石英流动室：150 X 460 um

标准光学滤片组合

Blue laser: 525/40, 575/30, 620/30, 675/20 , 695/30, 755LP

Red laser: 660/20, 725/20 , 755 LP

液流管理系统

2.软件：数据采集及分析软件

8 X 8 全矩阵、全自动颜色补偿

3.工作站 显示器1台、激光打印机1台

二、技术要求

1. 工作条件：

  - 环境温度：10-35℃；

  - 相对湿度：20-80%；

  - 工作电压：220V 50Hz。

2. 用途：

主要用于淋巴细胞亚群分析，绝对计数，细胞活化，细胞因子，调节性T细胞，树突细胞，肿瘤的细胞周期和倍体分析，癌症病人的多药耐药性，白血病和淋巴瘤的免疫分型，残留白血病细胞检查，血小板活化及相关疾病，阵发性血红蛋白尿，细胞移植的交叉配型和免疫状态监测，造血干细胞计数，HLA-B27强制性脊柱炎检测等方面的临床检测以及研究。同时满足临床科研应用，包括干细胞鉴定和功能分析，细胞凋亡，细胞增殖动力学，荧光报告基因转染，细胞死活鉴定，pH值，膜电位，钙流，微生物分析等。

3. 主要技术指标：

3.1 同时配2根固态激光器，激光器波长为488nm、638nm固态激光器功率不小于20mW；同时检测8色荧光；

3.2 激光可单独控制打开或处于待机状态；

3.3 滤光片组合：488nm激光对应荧光滤光片为525BP、575BP、620BP、695BP、755LP；638nm激光对应荧光滤光片为660BP、725BP、755LP；

3.4 可以应用的染料：FITC、PE、PE-TR、PI、PerCP、PE-CY5、PE-CY7、APC、APC-CY5、APC-CY7等；

3.5 激光卡槽式设计，微马达自动固定激光间距，真正固定光路，即开即用；

3.6 全光纤化光路传递和收集，全反射收集系统，无需任何工具即可更换光学滤光片，不用专业人员调校；

*3.7具有仪器内部的光路恒温控制功能：避免环境温度变化对荧光强度、荧光补偿等的干扰，保证实验结果准确性和重复性；

*3.8具有三种前向角散射光(FSC)检测角度：1-8度(N)、1-19度(W) 和增强型宽角度(W2)，FSC可将0.4um的细胞颗粒与背景噪音区分开；

3.9 荧光检测灵敏度：FITC<50MESF；PE<50MESF；

3.10 荧光分辨率：PI染色CEN（鸡红细胞核）样本，G0/G1期全峰宽CV<3%；

3.11 荧光线性度：PI染色CEN样本，双粘体/单细胞比率：2(0.05；

*3.12 数据分辨率和信号精度：40MHz数字化样本采集速率，每个参数都达到20 bit (100万channels)确保微弱荧光表达差异和荧光连续表达细胞群体的有效识别；

*3.13 单个样本一次性处理和存储的信息量：2400万个细胞/文件，能准确分析万分之一以下含量的稀有目标细胞群体，保证实验结果准确性和重复性；

3.14 荧光补偿系统：数字化8×8全矩阵式补偿，可进行任意激光任意荧光间的补偿。可提供实时补偿、获取后脱机补偿和软件自动补偿。软件可以利用生物样本对仪器检测条件进行自动化设定；

3.15 能同时检测每个脉冲信号的高度、面积和宽度，能有效区分粘连细胞和单个细胞；

3.16 全自动进样系统：

*3.16.1全自动轮盘式进样：无需任何硬件转换和工程师调试即可实现单管手动进样或连续多管（流式进样管规格12*75mm，5ml）自动进样；进样前可单管混匀样本；

3.16.2 样本间可自动清洗进样针内外壁；

3.16.3 交叉污染率<0.1%；

3.16.4 32管连续自动进样，88样本/小时。

3.17 液流车系统：内置鞘液盒，外接大容量鞘液桶，不间断向鞘液盒供给鞘液，保证长效稳定供液；

*3.18 检测速度50000个细胞/秒；

3.19 数据处理系统：

3.19.1 允许多用户密码登陆，可设置管理员权限；

3.19.2 可完成数据获取分析和仪器控制的全部功能；

3.19.3 可直接在图形上以直观拖拽方式调节电压和补偿；

3.19.4 具有浓缩柱形图功能，能将多色分析所有荧光参数阴阳性结果的全部组合和统计结果在一张图上直观显示，真正支持多色分析；

3.19.5 数据结果兼容office和PDF；

3.19.6仪器在国家食品药品监督管理局注册并有医疗器械注册证。

三、生化培养箱技术参数

一、技术要求

- *内腔容积≥110L

- 温度在37℃ 时波动度 ≤±0.1
温度范围：环境温度+5℃至100℃；

- *利用 APT.line 技术实现较高的温度精确度

- 数字式温度设定，精度为0.1℃；

- DS控制器，采用电子定时器，定时范围0至99小时；

- *通过背后带有通风瓣的排气管（直径50mm）和前面的通风滑板，调节通风量；

- 内部玻璃门，2支镀铬搁架，每个隔板的负载≧ 30 kg

- 独立的可调温度安全装置，Class 3.1（DIN 12880），带有可视报警器；
RS422接口，用于通讯软件APT-COM@数据控制系统；

- 对处理过程中产生的污染进行高达100℃的消毒处理程序

- 箱体可以叠加；

- *外部尺寸≥700×700×600mm

- *内腔尺寸≥510×530×420mm

四、霉菌培养箱技术参数

一、技术要求

- *内腔容积≥250L

- 温度在37℃ 时波动度 ≤±0.1
温度范围：环境温度+5℃至100℃；

- *利用APT.line技术实现较高的温度精确度

- 数字式温度设定，精度为0.1℃；

- DS控制器，采用电子定时器，定时范围0至99小时；

- *通过背后带有通风瓣的排气管（直径50mm）和前面的通风滑板，调节通风量；

- 内部玻璃门，2支镀铬搁架，每个隔板的负载≧ 30 kg

- 独立的可调温度安全装置，Class 3.1（DIN 12880），带有可视报警器；
RS422接口，用于通讯软件APT-COM@数据控制系统；

- 对处理过程中产生的污染进行高达100℃的消毒处理程序

- *外部尺寸≥800×960×750mm

- *内腔尺寸≥610×760×545mm

五、恒温恒湿培养箱技术参数

一、技术要求

- *内腔容积≥245L

- 温度范围：0℃  至 70℃

- 湿度范围：10 % 相对湿度至 80 % 相对湿度

- *APT.Line预热腔技术，最大限度保证温湿度的均匀性和重现性

- 直观的触摸屏控制器，带时段和实时编程，带内部测量值记录

- 密闭型内门采用带特殊 TIMELESS 涂层的安全玻璃 (ESG) 制成

- 利用电容式湿度传感器和蒸汽加湿进行湿度调节

- 内腔完全由不锈钢制成

- 独立可调的温度安全装置3.1级(DIN12880)，采用光学和声音温度报警

- 2只不锈钢搁架带硅胶塞的接入孔 30 mm（左），

- *压缩机需是环保型制冷剂R134a ；

- 4个稳固的脚轮，两个带制动器，

- 计算机接口：以太网

- *外观尺寸≥920*1460*800mm

- *内腔尺寸≥650*785*480mm

六、烘箱技术参数

1. *内腔容积≥240L

2.温度范围：环境温度加上 10℃  至 300℃
3、*利用 APT.line 技术实现较高的温度精确度
4.可调节的风扇转速, 升温速率可调
5.带 LCD 显示器和高级时间功能的控制器
6.排气阀机电控制
7.2个镀铬插架
8.集成式独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880)，采用光学报警
9.*用于记录数据的 USB 接口

10.*外观尺寸≥800*960*750mm

11.*内腔尺寸≥650*780*515mm

七、生化培养箱技术参数

一、技术要求

- 大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于观察和操作。

- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，隔板支架可以自由装卸，便于工作室的清洗工作。

- 模糊PID控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值99小时59分。

- 循环风扇速度大小可自动控制，当箱内温度处于恒温状态时，速度会减小，就 根本不循环风速会调整到适宜细胞成长的风速，避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发。

- 当培养箱发生故障时，液晶显示屏会出现故障信息，运行故障点一目了然。

- 多段液晶可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行。

- 温度偏高和超温将自动报警。

- 控制范围 -5～70oC

- 温度分辨率0.1 oC

- 电源电源AC220V50HZ

- 工作环境温度+5～35oC

- 输入功率950W

- *内胆尺寸≥520×550×1050

- 载物托架3块

- 定时范围1～5999min

16.*容积≥250L

八、霉菌培养箱技术参数

一、技术要求

- 大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于观察和操作。

- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，隔板支架可以自由装卸，便于工作室的清洗工作。

- 模糊PID控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值99小时59分。

- 循环风扇速度大小可自动控制，当箱内温度处于恒温状态时，速度会减小，循环风速会调整到适宜细胞成长的风速，避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发。

- 当培养箱发生故障时，液晶显示屏会出现故障信息，运行故障点一目了然。

- 多段液晶可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行。

- 温度偏高和超温将自动报警。

- 控制范围: -5～70oC

- 温度分辨率:0.1 oC

- 电源电压:AC220V50HZ

- 工作环境温度:+5～35oC

- 输入功率:950W

- *内胆尺寸:≥520×550×1050

- 载物托架:3块

- 定时范围:1～5999min

16.*容积≥250L

九、恒温恒湿培养箱技术参数

一、技术要求

- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调。

- 微电脑温度湿度控制器，采用TMHM平衡式调温调湿方法，运行稳定，控温控湿精确并安全可靠。

- 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。

- 箱体左侧有一直径25mm的测试孔，便于实验操作与测试。

- 控温范围：-10～70oC

- 温度分辨率0.1 oC

- 控湿范围：40～95%RH

- 输入功率：2100W

- 工作环境温度：+5～35oC

- 电源电压：AC220V 50HZ

- *工作室尺寸：≥550×405×670

- *外形尺寸：≥690×800×1430

- 载物托架：3块

- *容积≥150L

十、恒温恒湿培养箱技术参数

一、技术要求

1.控制范围:  -20-100℃

2.温度分辨率0.1℃

3.温度波动度：高温±0.5℃低温±1.0℃

4. 输入功率：2300W

5.工作环境温度：﹢5-30℃

6.电源电压:AC22V 50HZ

7.*工作室尺寸（mm）W×D×H：≥500×400×550

8.*外形尺寸（mm）W×D×H：：≥650×800×1310

9.载物托架：2块

10.控温范围35-95%RH

*11.容积≥100L

十一、恒温震荡培养箱技术参数

一、技术要求

- 集培养箱、振荡器于一体，占地小，载瓶量大。

- 振荡实验结束，可自动转换为培养箱使用，避免振荡实验结束后更换机器的麻烦。

- 大屏幕液晶显示屏，菜单式操作界面，简单易懂。

- 大屏幕隔热观察窗，即清晰地在仪器运行观察样本得状态同时具有良好的隔热效果。

- 加热内胆、振动台面和搁板均采用304不锈钢材料，便于清洗。

- 箱体左侧配有直径为25mm测试孔，可根据放置场所需要而任意布线。

- 用户设定的参数可以在突然停电的情况下自动储存，并在通电后运行原设定程序。

- 采用微电脑PID控制温度和振荡频率，带有定时功能。

- 低散热直流电机，启动转矩大，调速宽，免保养、突破现有国产摇床无法长时间连续运行的缺陷。

- 设有门开关，箱门开启时，微风循环、加热和摇床自动停止，无温度过冲之弊。

- 独特控制转速电路，确保摇床平稳启动，并能放置液体溅出而造成仪器损坏。

- 循环风扇速度大小自动控制，可避免试验过程中，由于循环风扇过快而造成的样品挥发。

- 具有自我诊断功能，当振荡培养箱发生故障时，液晶显示屏会出现故障信息，振荡培养箱运行故障一目了然。

- 电源：AC220V50HZ

- 振荡频率：40-300rpm

- 振幅：20mm

- 控制范围：4～65oC

- 温度分辨率：0.1 oC

- 定时范围：1～99小时59分

- 输入功率：1300W

- 托盘尺寸：≥500×350mm、外形尺寸：≥725×720×1150mm

十二、恒温培养摇床技术参数

一、技术要求

- 集培养箱、振荡器于一体，占地小。

- 大屏幕液晶显示屏，能连续、精确、实时显示温度以及转速和工作时间，并且菜单式操作界面，简单易懂。

- 顺应世界环保潮流，全新无氟设计，使你始终走在健康生活的前沿。

- 工程塑料外壳，大观察视窗，箱体内胆及振动台面均采用不锈钢材料，便于清洗。

- 采用微电脑控制温度和振荡频率，带有定时功能；内置断电保护功能,可在电源正常供电后自动恢复运转。

- 压缩机和循环风扇等关键零部件均采用进口产品，环保无氟制冷剂。

- 低散热直流电机，启动转矩大，调速宽、免保养、突破现有国产摇床无法长时间连续运行的缺陷。

- 设有门开关，箱门开启时，微风循环、加热和摇床自动停止，无温度过冲之弊。

- 独特控制转速电路，确保摇床平稳启动，并能防止液体溅出而造成仪器损坏。

- 独立限温报警系统，超过限制温度后自动切断加热，保证安全运行不发生意外。

- 循环风扇速度大小自动控制，可避免试验过程中，由于循环风扇过快而造成的样品挥发。

- 电源：AC220V 50HZ

- 振荡频率：40~300 rpm

- 振幅：20mm

- 控制器：液晶控制器

- 控温范围：4～50℃ （环境温度降20℃）

- 温度分辨率：0.1℃

- 输入功率：1400W

- 托盘尺寸(mm)：≥450×450

- 外形尺寸：≥590×925×490

21.定时范围：1～99小时59分

十三、高温鼓风干燥箱技术参数

一、技术要求

- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，隔板支架可以自由装卸，便于箱内清洁。

- 采用新PID模糊逻辑处理控制器，快速达到设定值且运转更加精确稳定。

- 门封条采用陶瓷纤维材质，能长期高温运行，使用寿命长。

- 多段可编程控制，菜单式操作界面，可以简化复杂的实验过程，真正实现自动控制和运行。

- 电源电压：AC380V 50HZ

- 温度范围：RT+20～400oC

- 温度分辨率：0.1 oC

- 温度波动度：+0.5 oC

- 工作环境温度：+5～40oC

- 输入功率：4900W

- *容积≥220L

- 内胆尺寸：≥600×600×600mm

- 外形尺寸：≥1140×950×1140mm

- 载物托架：2块

- 定时范围：1～5999min

十四、恒温水浴振荡装置技术参数

一、技术要求

1.控制范围:RT﹢5-99℃

2.温度分辨率0.1℃

3. 温度均匀性：±1℃

4. 振荡频率：30～150rmp

5. 振幅：30mm或40mm

6.电源电压:AC220V 50HZ

7.输入功率：1650W

8.内胆尺寸（mm）W×D×H：≥618×310×250

9.外形尺寸（mm）W×D×H：≥823×350×355

10.内胆外壳全为不锈钢材料

*11.容积≥48L

十五、恒温精密水槽技术参数

一、技术要求

- 一次性冲压成型不锈钢内胆，防腐蚀、易清洁。

- 不锈钢尖顶盖，可防止水分蒸发和水露进入实验样品造成污染。

- 具有缺水防空烧功能，出现缺水现象马上切断加热器，保证仪器安全运行，不发生意外。

- 电源电压：AC220V 50HZ

- 输入功率：1000W

- 控制范围：RT+5～80oC

- 温度波动度+0.2 oC

- 分辨率0.1 oC

- 有效容积：≥20L

- 内胆尺寸：≥500×300×200mm

- 外形尺寸：≥680×360×390mm

- 定时范围：1～5999min

十六、电热恒温水浴锅技术参数

一、技术要求

- 采用不锈钢内胆、烧杯孔可任意改变大小。

- 高精度微电脑控制器，控温精确可靠。

- 超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护。

- 电源电压:AC220V50HZ

- 消耗功率:1500W

- 控制范围: RT5～99oC

- 温度波动度：+0.5oC

- 跟踪报警：+2oC

- *容积≥14.8L，双列六孔

- 内胆尺寸：≥450×300×110mm

- 外形尺寸：≥602×345×210mm

- 定时范围：1～5999min

十七、加热回旋振荡器技术参数

一、技术要求

- 采用微电脑控制温度、频率和时间，内置断电保护功能，可在电源正常供电后自动恢复运转。

- 大屏幕液晶显示屏，可同时显示温度、频率和时间，菜单式操作界面，简单易懂。锁定式操作模式， 防止误操作。

- 直流电机起动力矩大，宽调速、恒力矩和免保养。

- 用户可自行调节电机起动力矩，避免由于负载过大造成仪器无法运转。当振荡过于剧烈时，仪器会自动停止运行，起动和减速平稳。

- 多种专有摇架和夹具可供选择，摇架和夹具更换非常简便，大大提高了工作效率。

- 集振荡和加热平台于一体，适用于凝胶体的着色或去色和组合化学，适合既要快速加热又需要完全敞开的实验样品，进行回旋、振荡、混合和培养。具有加温速度快，温度范围广，最高温度可达到100℃以上，突破现有国内振荡器无法高温运行的缺陷。

- 电源：AC220V 50HZ

- 振荡频率：40~250 rpm

- 振幅：20mm

- 控温范围：RT+5～100℃

- 温度分辨率：0.1℃

- 输入功率：400W

- 托盘尺寸(mm)：380×340

- 外形尺寸：≥590×925×490

- 定时范围：1～99小时59分

十八、生物安全柜-30排-70循环技术参数

1、技术参数

安全柜分类：A2型，30%外排，70%循环

1.1 外部尺寸（L×D×H）：1870mm×775mm×2295mm；

*内部尺寸（L×D×H）：1700mm×600mm×660mm 。

1.2 生物安全性：

*  (1)人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105

(2) 产品安全性：菌落数≤5CFU/次

(3) 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

*1.3过滤效率:送风和排风过滤器均采用HEPA高效过滤器，对0.3μm颗粒过滤效率≥99.999%

1.4工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全

1.5 可在安全柜前方更换、维修过滤器及风机。

1.6  气道密闭性

装置的气道在承受500 Pa±10%的压力下，其贯穿部分在皂泡实验条件下无气泡出现。

平均风速：0.33±0.025m/s,  吸入口风速0.53±0.025m/s

1.7 电机与风机：风机的电机应保证当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降应不超过10%

*1．8前玻璃窗有10度生理斜度，视角更大，更具人性化，且不在安全高度具有声光报警功能；

*1．9前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束。

*1．10前玻璃窗，可同时采用脚踏控制，按键控制或遥控控制，不直接接触玻璃，使实验人员更安全。

1．11 内部工作区域，工作区内墙体及工作台面为优质304#不锈钢，操作区三面一体成型，三面无接缝圆角结构,不留死角，易于清洁。

*1.12采用盆状的工作台面，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理。

1.13  噪音等级：≤65dB（A）

1.14 照明：≥1000lx

*1.15  高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，实时显示过滤器的使用时间并由条码显示，条码全部点亮是过滤器失效并提示需要更换、安全柜的整体运行时间、UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度、送风和排风过滤器的阻力。当安全柜出现故障时，声光报警提示。

*1.16 福马脚轮设计，安全柜可移动且可以通过调节脚轮固定调平。

1.17  遥控控制，减少使用者与安全柜的直接接触，更能保护使用者。

*1.18 具有预约定时功能，能自动消毒、自动开关机，提高工作效率。

2、  资格证明和技术文件

*2.1 TUV机构 ISO9001质量管理认证和ISO14001环境管理体系认证

*2.2 ISO13485及CE认证

*2.3 国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证

*2.4 每台生物安全柜须具备具有CMA资质机构出具的第三方检测报告。

*2.5 具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》标准的检测报告

十九、生物安全柜-100%排技术参数

一、配置要求

1.主机（手动,ULPA过滤器）

2.外排风箱组件（不含4米管道）

3.外排管道（4M）

4.喉箍

5.固定式支架

6.紫外消毒灯

7.荧光灯管

二、技术要求

*1.100%外排

2.流入气流平均风速为0.53±0.025m/s，下降气流平均风速为0.30±0.025m/s

*3.ULPA超高效空气过滤器：优质品牌品牌，针对颗粒直径≥0.12um，过滤效率≥99.9995%

4.安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试

*5.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性，提供证明文件

6.采用高性能自感应风机设计，风速自动调节，故障率低，噪音小；标配EC外排风机，风速自动调节

*7.工作区和外排出风口各配一个高灵敏、高精度的热式微风速传感器，真实、实时检测风速的安全性，传感器自动零点校准，提供证明文件

8.显示面板可实时显示工作区温度、气流流速/流量、过滤膜寿命、累计运行时间等信息

9.温度传感器：可实时检测并显示工作区的温度，监测风机运行及操作区安全状态

10.前窗采用手动升降方式，安全位置±5mm上、下限位声光报警装置

11.工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护

12.操作台面前侧凹槽设计，无需搁手架，避免操作时手臂或其他物品阻挡风口

13.集液槽面积不小于工作台面积，集液槽与工作台面之间无任何支撑架，材质为304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒

14.10度倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性

15.前窗玻璃门采用6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能

16.出厂前均通过严格的压力衰减法检测：加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa

17.通过严格的KI-Discus 碘化钾法人员保护测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105

18.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏；

19.通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，可提供密闭阀、风机等，并自动控制

*20.可选配与主机同一品牌的活性炭过滤器装置，且活性炭过滤装置面板能实时显示使用寿命，具有失效报警功能

21.柜内电源：双防水插座设计，整机具有断电保护功能

22.噪音＜65分贝

*23.外形尺寸(宽×深×高)：≥1940×790×2200mm

工作区内部尺寸(宽×深×高)：≥1850×575×625mm

24.工作区间照明度800－1200 lux

25.生产企业通过TÜV机构颁布的ISO13485:2003认证和ISO9001:2008认证，具有SFDA医疗器械注册证，提供证明文件

# 第三部分  投标须知

## A  说明

1. 适用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目货物和服务的采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“            ”。采购人及采购代理机构统称“招标采购单位”。

2.2 “投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.3 “货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定供应商须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为招标采购单位。当对一个问题有多种解释时以招标采购单位解释为准。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标采购单位将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的制造商或供应商。

4.2 符合招标文件第二部分关于投标人的规定。

4.3 两个以上自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

4.3.1 联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

4.3.2 联合体应当向招标采购单位提交联合协议。

4.3.3 联合体各方应当共同与采购人订立合同并履约。

5. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

## B  招标文件说明

6. 招标文件的构成

6.1 招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告；

（2）招标项目要求；

（3）投标须知；

（4）合同一般条款；

（5）合同特殊条款；

（6）附件——投标文件格式。

6.2 招标文件以中文编印。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7. 招标文件的修改

7.1 更正公告将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

7.2 在投标截止日期十五日前，无论出于何种原因，采购代理机构可依据采购人或投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人，投标人在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。

7.3 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并在投标截止日期三日前以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人，投标人在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。

8. 招标文件的澄清

投标人对招标文件有疑问，可要求澄清，并在投标截止时间十五日前按投标邀请函中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真等）通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人。

## C  投标文件的编写

9. 要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

9.2 投标人应认真填写第六部分表格文件，并保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

10. 投标语言及计量单位

10.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。未按上述规定提供中文文本的，评标委员会有权拒绝其投标。

10.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11. 投标文件的组成

投标文件应包括下列部分：

（1）投标书；

（2）开标一览表；

（3）开标分项一览表；

（4）投标产品点对点应答表；

（5）投标产品技术说明文件；

（6）近三年主要相关项目业绩一览表；

（7）售后服务承诺及培训内容；

（8）真诚投标承诺书；

（9）法定代表人（负责人）授权书；

（10）招标文件第二部分资格要求的文件；

（11）投标人认为需加以说明的其它内容。

投标人应将投标文件装订成册，并填写“投标文件资料目录”。第二部分有特殊要求的以第二部分为准。

12. 投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整地填写。

12.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商，但不排除分项中标的可能。

13. 投标报价

13.1 投标人对所投标货物应提供分项单价及总价。

13.2 除特殊要求外，投标人对每种货物只允许有一个报价；采购代理机构不接受任何选择性的报价。

14. 投标货币

投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

15. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）招标文件第二部分规定的资质文件；

（2）国家及行业对投标项目规定的特殊资格证明文件；

（3）投标人对有能力履行投标文件中合同条款和技术要求规定的由卖方履行的保养、修理、供应备件和其他技术服务和义务所做出的书面承诺；

（4）投标人具有履行合同所需的技术和生产能力的证明材料；

（5）招标文件第二部分规定的资信文件；

（6）法定代表人（负责人）授权书。

16. 投标货物符合招标文件规定的证明文件

16.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单,包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对采购人要求的技术规格进行评议，指出自己提供货物和服务是否做出实质性的响应并说明与技术规格条文的偏离。

17. 投标保证金

17.1 若招标文件第二部分要求提供投标保证金的，投标人应在规定时间向采购代理机构提交投标保证金并取得收据，并作为其投标的一部分。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

17.2 投标保证金用于保护本次招标免受因投标人的行为而蒙受的损失。投标保证金应用人民币，并采取下列任何一种非现金方式提交：

（1）银行支票；

（2）电汇；

17.3 投标人如以空头支票支付投标保证金的，投标人将承担相应的法律责任。

17.4 投标保证金保函应在投标文件有效期过后30天内继续有效。

17.5 未按规定提交投标保证金的投标人，将被视为未在实质上响应招标文件，其投标将被拒绝。

17.6 未中标供应商的保证金，投标人可在中标公告发出后五个工作日内无息退回。因投标人的原因，未能及时退回投标保证金的，由投标人自行承担有关损失。

17.7 中标供应商的投标保证金，可在合同签订后五个工作日内无息退回或抵作履约保证金的一部分。因投标人的原因，未能及时退回投标保证金的，由投标人自行承担有关损失。

18. 投标有效期

18.1 投标有效期为开标之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

18.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

19. 投标文件的签署及规定

19.1 投标人的投标文件应按第二、六部分的格式如实编写，未尽事宜可自行补充。

19.2 投标人按照投标须知的要求准备纸质投标文件（正本和副本）及投标文件电子版光盘，纸质投标文件装订成册。在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，正本与副本如有差异，以正本为准。开标当日在规定时间递交纸质投标文件，方被确认为有效投标。技术标、商务标分别单独装订密封。

19.3投标文件正本和副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，响应文件的资格、技术、商务部分文件，每页须加盖投标人公章、法定代表人签字（或加盖印鉴）和法定代表人签字章。文件标注需相关人员签字的部分必须为本人签字，盖章或字体不符的均视为不响应文件要求按无效标处理。

19.4 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不得行间插字、涂抹或增删。若有修改须由投标人代表签字和盖章。

## D  投标文件的递交

20. 投标文件的密封和标记

20.1 投标人应将投标文件正本、副本分别装订成册，并分别用信封密封完好，注明正本、副本字样。技术标、商务标分别单独装订密封。技术标、商务标（商务报价）分别单独装订密封。

20.2 投标人应在信封上注明投标项目名称、项目编号，并在每一密封信封上注明“于2018年1月15日上午9：30正式开标之前（指招标公告中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，同时在密封处加盖公章。

20.3 投标人应在信封上注明投标人名称、投标人地址、邮编、联系电话、投标人代表、法定代表人等内容。

20.4 如投标文件由专人送交，投标人应将投标文件按20.1-20.3中的规定进行密封和标记后，按投标注明的时间和地址送至采购代理机构。

20.5 投标文件未按招标文件规定要求密封和标记的、字迹模糊无法辨认的，采购代理机构将拒绝接受，并对误投或过早启封概不负责。

20.6 电报、电话、传真及其它形式的投标概不接受。

20.7 每个投标人须按照招标文件要求提交投标文件，一经投标，无论投标结果如何，其投标文件恕不退还。

21. 递交投标文件的截止时间

21.1 采购代理机构在投标邀请函中规定的地址收到投标文件的时间应不迟于招标公告中规定的截止时间。

21.2 采购代理机构可根据本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

22. 迟交的投标文件

按本须知第21条的规定采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何投标文件。

23. 投标文件的修改和撤消

23.1 投标人在递交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但采购代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤消的书面通知。

23.2 投标人的修改或撤回的书面通知应按本须知第19条和第20条的规定进行编制、签署、密封、注上标记和递送，并注明“修改投标文件”或“撤回投标”字样。

23.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行修改。

23.4 投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期届满前撤消其投标。

## E  开标和评标

24. 资格审查及开标

24.1 在有投标人代表在场的情况下，监督员在投标邀请函中规定的时间和地点对投标人进行资格审查，参加投标的投标人代表应签名报到以证明其出席。投标人须由投标人代表到场，并携带营业执照副本原件、无重大违法记录声明原件、《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》原件、投标人若为法人投标，须提供法定代表人身份证明书（需加盖单位公章）和法定代表人身份证原件；投标人若为被授权人投标，须提供法定代表人资格证明书加盖公章、法定代表人身份证复印件加盖公章、法定代表人签字并签盖的授权委托书并加盖公章、受托人身份证原件、投标保证金收据原件，以备查验。未按时提供的投标人按废标处理。

24.2 采购代理机构按规定作开标记录，存档备查。

25. 评标委员会

25.1 采购代理机构将根据采购项目的特点组建评标委员会，其成员由政府采购管理部门抽取的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二。

25.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

25.3 如果出现投标截止时间后参加投标的供应商不足三家，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或影响采购公正的违法、违规行为，评标委员会有权宣布废标。

25.4 评标委员会负责完成全部评标过程，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

26. 对投标文件的审查和响应性的确定

26.1 资格性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、投标文件中的资格证明是否齐全等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

26.2 符合性检查。在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会首先审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件是指经评标委员会认定的无重大偏离或保留的投标文件。

26.3 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

26.4 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）若招标文件第二部分要求提供投标保证金的，投标人未提供投标保证金或投标保证金金额不足或投标保函的有效期短于投标有效期的；

（2）超出经营范围投标的；

（3）投标文件（正本）中资格证明文件（第二部分中规定须提交的资格证明文件）不全或未实质性响应招标文件要求的；

（4）投标文件无法定代表人（负责人）或其有效委托的授权人的签字，或未按招标文件的要求加盖公章的，或授权期限不符合要求的；

（5）投标有效期短于招标文件要求的；

（6）投标文件中提供虚假或失实资料的。

（7）没有按照招标文件要求提供一正三副的投标文件

26.5 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.6 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

26.7 评标委员会将允许投标人修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响其它投标人的名次排列。

27. 投标文件的澄清

27.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人就相关问题进行澄清。

27.2 澄清、说明或者补充应当为书面形式，并由法定代表人或有效委托的授权人签署。

27.3 投标人的书面答复应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

27.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

28. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

29. 评标原则和评标方法

29.1 评标原则

（1）招标文件是评标的依据，严格按照招标文件的要求和条件进行；

（2）执行“公开、公平、公正、择优”的原则，维护采购人和投标人的合法、正当的权益；

（3）对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准；

（4）不以最低的投标报价作为中标的唯一依据。

29.2 评标方法

根据项目的实际情况，分别可采用下列评标方法：

（1）最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

（2）综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。上述因素根据项目情况在招标文件中明确。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分：

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分；

A1、A2、……An 分别为各项评分因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

（3）性价比法，是指按照要求对投标文件进行评审后，计算出每个有效投标人除价格因素以外的其他各项评分因素(包括技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度等)的汇总得分，并除以该投标人的投标报价，以商数（评标总得分）最高的投标人为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

评标总得分＝B/N

B为投标人的综合得分，B＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An，其中：F1、F2……Fn分别为除价格因素以外的其他各项评分因素的汇总得分；A1、A2、……An 分别为除价格因素以外的其他各项评分因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

N为投标人的投标报价。

30. 保密及其他注意事项

30.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将会导致其投标被拒绝。

30.2 投标人在开、评标过程中，如试图向采购代理机构施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

30.3 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等评标情况向投标人或其它无关的人员透露。

30.4 不保证所有投标一定有中标结果，如出现招标后没有供应商或者经审查没有合格标的，将会出现全部落标的可能。

## F  授予合同

31. 中标供应商的产生

31.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

31.2 采购人按照相关法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

32. 合同授予标准

严格按照招标文件的要求和条件进行评标，择优定标。除第34条规定外，实质上响应招标文件且满足下列条件之一者为中标候选供应商：

（1）采用最低评标价法的，按评审后的投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

（2）采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序确定中标候选供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。

（3）采用性价比法的，按商数得分由高到低顺序确定中标候选供应商。商数得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商。商数得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。

33. 最终审查

33.1 评标委员会将对中标候选供应商是否具备履行合同义务的资格进行最终审查。

33.2 最终审查将根据投标人提交的资格证明文件和其它认为必要的、合适的资料，对投标人的财务、技术、生产和供货能力及其信誉进行审查。

33.3 如果审查通过，采购人将按照相关法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商，并将合同授予该投标人；如果审查没有通过，评标委员会将对下一个中标候选供应商作类似的审查。

34. 授予合同时变更数量的权力

采购人在授予合同时有权对招标要求中规定的货物及服务的采购数量予以增加或减少，但投标单价和其他的条款与条件不得改变。

35. 取消采购任务

采购人按照有关法律法规的规定，在授予合同之前有权取消采购任务。

36. 中标通知

36.1 在投标有效期届满之前，采购代理机构将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

36.2 采购代理机构在发出《中标通知书》的同时，将向未中标供应商发出未中标通知，有投标保证金的按本须知第17条的规定退还其投标保证金。

36.3 《中标通知书》是签订合同的依据，且为合同的组成部分。

36.4 在招标过程中，投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，依法在知道其权益受到损害的七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出，本机构将依据有关规定进行处理。

37. 签订合同

37.1 采购代理机构组织中标供应商按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人洽谈合同条款并最终签订合同。

37.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

38. 履约保证金

38.1 若招标文件第二部分要求提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须向采购代理机构提交合同金额10%的履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。

38.2 履约保证金应使用人民币，并采取下列任何一种非现金方式提交：

本项目不收取履约保证金。

38.3 中标供应商自行承担与按规定提供履约保证金有关的全部费用。

38.4 如果中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购代理机构有权没收履约保证金。

39. 中标决定的撤消

如果中标供应商没有按照37条的规定执行，招标采购单位将有权撤消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标采购单位可将合同授予下一个中标候选供应商，或重新组织招标。

40. 合同转让

40.1 合同的转包、分包要严格按照投标文件进行，中标供应商应在投标文件中明确此类事项。

40.2 合同未经采购人（包括采购人和最终用户）同意，中标供应商不得转让合同，转包或分包。

41. 合同款项支付方式

41.1 采购人直接支付。

41.2 国库集中支付。

## G   中标服务费

42 中标服务费的收取

42.1（一）根据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2002]1980号）》和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）》的文件规定，本次项目向成交供应商收取服务费。

42.2 中标人在签订合同后15天内向招标代理机构缴付中标服务费。

42.3中标服务费只接受电汇或现金。

42.4 投标供应商应将此部分费用考虑到报价中。

# 第四部分  合同一般条款

需方：

供方（企业类型：大型□/中型□/小型□/微型□）：

供、需双方根据    年  月  日                                  关于              项目（项目编号：FZK   -    -    ）的招标结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成货物购销合同：

一、货物名称：

货物型号：

生产厂家（企业类型：大型□/中型□/小型□/微型□）：

货物原产地：

货物数量：

货物单价：

货物总价款：

大写：

二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1. 货物具体技术指标见附件1。

2. 供方提供的货物必须是全新（包括零部件）的，货物必须符合国家标准、行业标准以及企业标准。供方承诺所供货物与中标所示货物完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，供方将承担违约责任。投标人所投及交付产品中如涉及软件，应为正版软件。

3． 供方对所提供的货物提供     年免费维修保质期（详见附件），并负责终身维护。保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成的实际费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。

三、供方所提供的货物必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、交货时间、地点、方式：

合同签订后，于      年     月      日之前将所供货物在需方或需方指定处交付（具体地点：       ），并于      年     月      日之前完成安装、调试工作，货物运送产生的费用由供方负责。

五、供方应随货物向需方交付货物的使用说明书及与货物相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对货物进行验收，必要时                        将协同政府采购监督员及其他相关人员到场协同监督验收。需方验收供方所交的货物后填写“合同履约情况验收报告”并交由                                  存档备查。

七、货款支付方式：

1. 本合同以人民币进行结算

2. 付款方式：

合同签订后    个工作日内支付合同总额   %的货款；货到现场安装调试完毕验收合格无质量问题后   个工作日内支付合同总额   %的货款；所有货物使用无质量问题，自验收合格之日起   个月后   个工作日内支付其余   %的货款。

实行国库集中支付付款日期从合同送至                            签收后第二日起开始计算。

供方开户银行（汉字全称）：              ，行号（数字代码）：        ，

帐号：                                 。

合同约定的交货期或验收期届满，需方由于不具备现场条件导致供方无法安装和验收，合同顺延，延期30日以上，需方应按约定支付货款，如在实际验收过程中出现质量问题，另行商定；需方无故推迟验收或拒不验收的，则视同“验收合格”并向供方付款，但合同中与验收有关的其他条款以合同实际履行后的验收为准。需方具备现场条件，供方应积极做好安装和验收工作。余款应在验收合格之日起一年后15日内支付，如有设备质量或其他问题需延期支付余款的，需方应在验收合格之日起一年内书面函告供方和                       ，否则，视同同意支付余款。

3. 如所供货物出现质量问题，需方在付款期内随时有权停止付款，待供方对该货物消除障碍正常运转后再行付款。付款的时间则相应顺延。

八、违约责任：

需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付货款总值30%的违约金。

需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额5‰的违约金。

供方所交的货物品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收，供方向需方偿付货款总值30%的违约金。

供方不能交付货物的，供方向需方支付货款总值30%的违约金。

供方逾期交付货物的，供方向需方每日偿付货款总额5‰的违约金。

九、因货物的质量问题发生争议，依据国家标准，由天津市技术监督局或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受，质量鉴定期间所发生的相关费用由货物质量责任方承担。

十、由于供需双方在履行本合同过程中出现问题，由供需双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。

十一、有关涉及本合同供方向                   所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

十二、本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。

十三、本合同一式五份，供需双方各持一份，武清区区政府采购管理办公室持二份，政府采购代理机构持一份，均具同等效力，签字盖章后生效。

供方（公章）：                需方（公章）：

地址：                       地址：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

电话：                       电话：

时间：       年     月     日

# 第五部分  合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由中标单位和货物需求方根据项目的具体情况协商拟订。

附件1.合同设备清单

附件2.售后服务承诺

附件3.供应商应答表

# 第六部分  附件――投标文件格式

附件1

## 投标书

致：

根据贵方               项目（项目编号：FZK   -    -    ）的投标邀请，投标人代表                    （姓名/职务）经正式授权并代表投标人                     （投标人名称、地址）提交下述文件正本    份、副本    份、投标文件电子版光盘    份。

1. 开标一览表

2. 开标分项一览表

3. 投标产品点对点应答表

4. 资格证明文件

5. 近三年主要相关项目业绩一览表

6. 售后服务承诺及培训内容

…………

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为:

第一包，￥      元（注明币种），大写                   （文字表述）。

第二包，￥      元（注明币种），大写                   （文字表述）。

第三包，￥      元（注明币种），大写                   （文字表述）。

……

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并认为本招标文件公平、公正，不存在倾向性内容。

4. 本投标自开标之日起有效期为60日。

5. 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被采购代理机构没收。

6. 投标人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称（公章）：

日期：     年    月    日

投标人代表签字：

附件2

## 开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 生产厂商 | 品牌 | 数量 | 投标总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包： |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二包： |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件3

## 开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 国内/外 | 省内/外 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件4

## 投标产品点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格要求 |
| 资信要求 |
| 投标人实施能力（若有） |
| 技术要求 |
| 付款方式 |
| 服务要求 |
| 交货要求 |

注：

1. 不如实填写负偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求。

3. 投标应答指投标人的实际情况。

4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件5

## 环保产品投标价格一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 品牌 | 环境标志认证证书号 | 投标价格 | 占全包报价的比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |
| 获得认证的产品 |  | % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：若所投产品为环境标志产品清单内产品（以中国政府采购网公布最新一期的“环境标志产品政府采购清单”为准），或未在清单中列出但具有《环境标志产品认证证书》的产品，需填写附表2（提供证书复印件并填写附表2，否则不予认定）。

附件6

## 节能产品投标价格一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 品牌 | 节能认证证书号 | 投标价格 | 占全包报价的比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |
| 获得认证的产品 |  | % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：若所投产品为节能产品清单内产品（以中国政府采购网公布最新一期的“节能产品政府采购清单”为准），或未在清单中列出但具有《节能产品认证证书》的产品，需填写附表3（提供证书复印件并填写附表3，否则不予认定）。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件7

## 近三年主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 验收报告或用户出具的成功履行合同的相关证明材料 | 合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分要求提供投标人实施能力的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件8

## 售后服务承诺及培训内容

（由投标人提供）

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件9

## 授权书

兹授权我单位            ，身份证号：                           代表                          （投标人名称）进行                     项目（项目编号：FZK   -    -    ）的投标，此授权至      年      月      日有效，特此证明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）盖章：

年    月   日

附件10

## 真诚投标承诺书

：

本投标人愿意参与“                             项目（FZK   -    -    ）”的投标，并作出如下承诺：

- 未与其它任何公司\个人达成固定价格的协议。

- 在投标撤回之前，不做以下任何事项：

（1）向采购人以外的人员泄漏投标情况；

（2）与其他参与本次投标的人达成可能限制竞争的协议；

（3）为影响投标而向有关招标当事者提供金钱、物质及服务；

3、保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》承担商品价值双倍的赔偿；同时承担采购人依据现行的国家法律法规追究的其他责任。

4、保证递交的投标文件不提供虚假材料，否则接受政府采购法第七十七条

规定的处罚，列入不良行为记录名单，一至三年内禁止参加政府采购活动。以下材料或情形之一不实的均视为提供虚假材料：

（1）投标价格；（2）交货期；（3）业绩；（4）资质文件；

（5）技术响应；（6）服务及履约情况；

特此承诺。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________