目   录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  投标资料表	2

第三部分  投标供应商须知	8

第四部分  合同条款	21

第五部分  投标文件格式	24

商务报价文件部分	26

投标供应商资格证明文件	31

商务、业绩及技术部分	36

第六部分  技术规格书	49

第七部分  评标办法	58

### 第一部分  投标邀请

受天津市农作物研究所的委托，天津国际招标有限公司将以公开招标方式,对天津市农作物研究所高通量基因型检测系统采购项目实施政府采购。现邀请符合《中华人民共和国政府采购法》规定的潜在投标商前来投标。

一、项目名称和编号

1、项目名称：天津市农作物研究所高通量基因型检测系统采购项目

2、项目编号：0615-184118050675

二、项目内容：

本次采购高通量基因型检测系统采购项目，数量1批。包括：DNA模板复制仪，数量1套；8通道Mix分液器，数量1套；水浴PCR仪，数量1套；PCR板封膜仪，数量1套；SNP分型检测仪，数量1套；DNA自动提取工作站，数量1套。

本次采购接收进口产品投标。

三、交货期限及交货地点：

自签订合同之日起3个月内交货。             交货地点：天津市农作物研究所实验室4楼。

四、项目预算为573万元

五、供应商资格要求（实质性要求）

5.1投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

（1）营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件。

（2）财务状况报告等相关材料：提供2017年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告扫描件或银行出具的资信证明扫描件。

（3）2018年1月至今任一个月依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料扫描件。

（4）投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

(5)投标人所投DNA模板复制仪，8通道Mix分液器，水浴PCR仪，PCR板封膜仪，SNP分型检测仪，DNA自动提取工作站均须来自同一品牌，并提供制造厂家授权书。

5.2要求法定代表人或授权人参加开标会，如法定代表人参加，则须提供有效的投标供应商法人代表资格证明书和法人代表身份证；如授权人参加开标会议，须提供法人代表资格证明书和法定代表人授权委托书，由授权人携带本人身份证参加开标会议；

5.3. 本项目不接受联合体投标。

六、项目需要落实的政府采购政策

6.1按照现行《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的节能产品采用优先采购和强制采购的评标方法。

6.2按照现行《财政部、环保部关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的环境标志产品采用优先采购的评标方法。

6.3按照 《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》2（财库〔2016〕125号） 的要求， 根据开标当日 “信用中国” 网站 （www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

6.4根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。

6.5根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。

6.6根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除。

注：小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

七、获取招标文件时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件时间：2018年09月04日至2018年09月11日，每日8时30分至11时30分，下午13时30分至16时，法定节假日除外。

2、获取招标文件地点：天津国际招标有限公司（天津市河西区卫津南路19号天津国际招标有限公司102室）获取。

3、获取招标文件的方式：供应商须携带营业执照原件及复印件加盖公章、法定代表人授权书原件，被授权人身份证复印件到（天津市河西区卫津南路19号102室）购买招标文件。

4、招标文件的售价：每套200元人民币（以现金、电汇形式），文件一经售出，所收费用概不退还。

八、提交投标文件时间及地点、开标时间及地点

1、提交投标文件时间：2018年09月25日上午09:30时

2、提交投标文件地点：3楼303开标室（天津市河西区卫津南路19号）

3、开标时间：2018年09月25日上午09:30时

4、开标地点：3楼303开标室（天津市河西区卫津南路19号）

九、项目联系人及联系方式

1、联系人：宋女士、王先生

2、联系电话：022-23556650

十、采购人的名称、地址和联系方式

1、采购人名称：天津市农作物研究所

2、采购人地址：天津市西青区津静公路17公里处

3、采购人联系人和联系电话：钱老师 张老师    联系电话：022-27796907  022-27798052。

十一、采购代理机构的名称、地址和联系方式及采购代理机构电汇信息

1、采购代理机构名称：天津国际招标有限公司

2、采购代理机构地址：天津市河西区卫津南路19号

3、采购代理机构联系电话：022-23556650         邮箱：titc04@163.com       邮政编码：300060

4、采购代理机构汇款银行及账号

开户名称：天津国际招标有限公司

开 户 行：中国光大银行紫金山路支行

银行帐号：087557120100304007426

十二、质疑、投诉方式

供应商认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在获取招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和天津国际招标有限公司提出质疑，逾期不予受理。供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、采购项目需求

本次采购高通量基因型检测系统采购项目，数量1批，（具体要求详见招标文件）。

十四、公告期限

招标公告的公告期限为５个工作日。

### 第二部分  投标资料表

注：本表是对本招标文件中投标供应商须知、合同条款部分内容的强调、补充、修改和完善，如有不一致之处，应以本“投标资料表”为准。

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 第三部分 投标供应商须知 |
| 1 | 2.1 | 招 标 人：天津市农作物研究所 地 址：天津市西青区津静公路17公里处 联系人：钱老师 张老师 联系电话：022-27796907 022-27798052 |
| 2 | 2.2 | 招标代理：天津国际招标有限公司 地 址：天津市河西区卫津南路19号 联系电话：022-23556650 传真电话：022-23556650 联 系 人：宋女士 王先生 |
| 3 | 3.1 | 交货及安装地点：采购人指定地点 ★交货期：自签订合同之日起3个月内交货。 |
|  | ★3.3 | 采购预算：573万元（伍佰柒拾叁万元整），投标报价超出采购预算的，其投标按否决处理。 |
| 4 | 24.1.1 | “开标一览表”、“分项报价表”须放在一个信封单独密封提交，附于投标文件之外。 |
| 5 | ★4 | 供应商资格要求： 1.投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料： （1）营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件。 （2）财务状况报告等相关材料：提供2017年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告扫描件或银行出具的资信证明扫描件。 （3）2018年1月至今任一个月依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料扫描件。 （4）投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。 (5)投标人所投DNA模板复制仪，8通道Mix分液器，水浴PCR仪，PCR板封膜仪，SNP分型检测仪，DNA自动提取工作站均须来自同一品牌，并提供制造厂家授权书。 2.要求法定代表人或授权人参加开标会，如法定代表人参加，则须提供有效的投标供应商法人代表资格证明书和法人代表身份证；如授权人参加开标会议，须提供法人代表资格证明书和法定代表人授权委托书，由授权人携带本人身份证参加开标会议； 3.本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | ★16.1 | 投标报价： 1.投标币种：人民币 2.投标报价为CIP（运保费付至）天津市农作物研究所。含相关技术资料的提供、设备主机及附件货款及进口环节所产生的费用，包括但不限于运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、验收费用、国内运保费、运维费、培训费、进口代理服务费等所产生的全部费用。投标供应商所报价格为货到现场安装调试验收合格完成的最终优惠价格。 3. 验收及相关费用由投标人负责。 |
| 7 |  | 质保期：提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修。保修期自验收合格之日起计算。 |
| 8 | ★18 | 投标保证金：柒万元整。 投标保证金形式：电汇。 投标供应商应于招标采购响应文件递交截止时间前将投标保证金提交至天津国际招标有限公司并取得收据。开标时须携带收据原件，否则其投标按否决处理。 注：投标供应商递交的投标保证金须由投标供应商的基本账户汇出，递交投标保证金单位名称必须与参加投标的投标供应商单位名称一致，否则按无效标处理。 账户名称：天津国际招标有限公司 人民币开户行：光大银行紫金山路支行 银行帐号：087557120100304007426 |
| 9 | 19.1 | 投标有效期：投标时间截止后90天（日历日） |
| 10 | ★20.4 | 投标文件数量：正本1份，副本3份；电子标书（U盘或CD-R光盘）2份。 备注：电子标书内容要求与投标文件正本内容完全一致（含要求盖印的红章），PDF格式扫描拷贝或刻盘，密封于信封袋内，信封袋外表面注明投标单位名称。 |
| 11 | 25.1 | 投标文件递交单位：天津国际招标有限公司303开标室 投标文件递交地点：天津市河西区卫津南路19号 投标截止时间：2018年09月25日上午09:30时 |
| 12 | 28.1 | 开标时间：2018年09月25日上午09:30时 开标地点：天津国际招标有限公司303开标室 地 址：天津市河西区卫津南路19号 |
| 13 | 34.2 | 评标方法：综合打分法（详见招标文件第七部分） |
| 14 | 42.1 | 履约担保：本项目不适用。 |
| 15 | 43.2 | 中标服务费： 中标供应商应依据国家发展计划委员会的计价格【2002】1980号文件和国家发展改革委办公厅文件发改办价格［2003］857号的规定向天津国际招标有限公司以中标金额为基数按货物标准缴付中标服务费。 开户名：天津国际招标有限公司 开户行：中国光大银行天津紫金山路支行 银行帐号：087557120100304007426 |
| 第四部分 合同条款 |
| 16 | 2.1 | “需方”是指：天津市农作物研究所 |
| 17 | 2.3 | “供方”是指：本次中标方 |
| 18 | 2.1 | “现场”是指：天津市农作物研究所实验室4楼。 |
| 19 | ★ | 付款方式： 需方在合同签订后5日内给付供方合同总额80%，货到需方指定地点后，安装、调试并验收合格后10日内给付供方合同总额10%，自验收合格之日起1年后15日内需方将合同总额10%给付供方。 |

### 第三部分  投标供应商须知

一、总 则

1．适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标活动中所述项目的货物采购、相关技术资料的提供、最终使用地点的安装及相关技术服务。

2．定义

2.1招标人系按照招标投标法的规定，提出招标项目并委托招标代理机构进行招标的法人或者其他组织。本次招标人名称、地址、电话和传真、联系人见投标资料表。

2.2招标代理机构系指具备相应资格，受招标人委托，从事本次招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。本次招标的招标机构名称、地址、电话和传真、联系人见投标资料表。

2.3投标供应商系指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

2.4货物系指投标供应商根据招标文件规定须向招标人提供的一切产品及服务。

2.5评标委员会系指依《政府采购法》组建的专门负责本次招标评标工作的临时性机构。

3．项目说明

3.1项目概况：详见投标资料表

3.2招标范围：详见投标资料表，投标供应商须就本次招标范围内的所有内容提交密封投标。

3.3价格要求：详见投标资料表

4.投标供应商资格要求：详见投标资料表

5．投标费用

5.1投标供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用，不论投标结果如何，招标人或招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由下述部分组成：

第一部分  投标邀请

第二部分  投标资料表

第三部分  投标供应商须知

第四部分  合同条款（仅供参考）

第五部分  投标文件格式

第六部分  技术规格书

第七部分  评标办法

6.2招标人以书面方式所补充的一切通知、修改及补充都是招标文件不可分割的组成部分。

6.3投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标供应商的投标文件没有按照招标文件的要求提交全部资料和相关证件，或造成投标文件实质上不响应招标文件要求而投标被拒绝的，责任由投标供应商自负。

6.4 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.5加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照第七部分评标办法第5.3.4条款执行。

6.6 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

7.招标文件的澄清

7.1投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与用户进行技术交流时，可用书面、传真、电子邮件形式于收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日前通知招标代理机构。招标代理机构将视情况确定是否召开技术交流会，或以书面、传真、电子邮件形式做出答复。如有必要时可将答复内容包括原提出的问题(但不标明问题查询的来源)，分发给所有取得同一招标文件的投标供应商。

7.2投标供应商获取招标文件后，应认真审阅，检查招标文件中所有内容，如发现项目内容及数量有遗漏或不一致的地方，应于收到招标文件之日以书面形式（如以传真方式提出，随后将原件提交招标人，下同）向招标人提出。

7.3招标人将以书面形式或投标预备会的方式予以解答或澄清投标供应商所提出的问题（包括对询问的解释，但不说明询问来源）。

7.4解答或澄清将送给所有获得招标文件的投标供应商，投标供应商应于收到解答或澄清后2日内以书面形式予以确认。解答或澄清内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.招标文件的修改

8.1招标文件发出后，在投标截止日期前，由于各种原因不管是招标人自己主动提出的还是答复投标供应商的解释，招标人都可能会进行必要的澄清或修改招标文件。

8.2招标文件的修改将以书面形式发给所有获得招标文件的投标供应商，投标供应商应于收到修改文件后2日内以书面形式予以确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4为使投标供应商在编制招标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以确认。

9.招标文件语言及计量

9.1招标文件所使用的语言为中文。

9.2招标文件中的所有计量单位和规格说明都是用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）表示。

10.招标文件的解释

10.1本招标文件的解释权归招标人和招标代理机构所有。

三、投标文件的编制

11．编制要求

11.1投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。对招标文件中所要求必备的条件和事项必须满足，否则视为未能对招标文件做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性。投标文件中提供的所有复印件均应清晰可辩，同时加盖单位公章并注明与原件一致。

11.2投标供应商对本招标文件的规定不允许实质性偏离，否则，其投标可能被拒绝。

11.3投标供应商不得将本次招标项下的内容拆开投标，否则视为未能对招标文件做出实质性响应的投标。

12．投标语言及计量单位

12.1投标供应商提交的投标文件及投标供应商与招标代理机构就有关投标的所有往来函件，均应以中文书写。投标供应商提供的支持文件和印刷的文献可以使用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

12.2除在招标文件的“技术规格书”中另有规定外, 投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

13．投标文件的组成

13.1报价部分文件：

13.1.1承诺书（见第五部分）

13.1.2投标书（见第五部分）

13.1.3开标一览表（用于唱标，见第五部分）

13.1.4分项报价表（见第五部分）

13.2 投标供应商资格证明文件

13.2.1法人代表授权书原件（加盖公章）

13.2.2各种证件的复印件（加盖公章）

13.2.3制造厂家授权书原件

13.2.4投标供应商简介

13.2.5相关认证资格证书

13.3商务、业绩、技术部分文件

13.3.1商务要求点对点应答表

13.3.2技术要求点对点应答表

13.3.3投标供应商技术响应文件

13.3.4业绩

13.3.5制造商售后服务承诺

13.3.6投标人售后服务承诺

附表1：政府采购政策情况表

附表2：投标产品配置清单

附表3：中小微企业声明函（投标人）

附表4：中小微企业声明函（制造商）

附表5：残疾人福利性单位声明函（投标人）

附表6：残疾人福利性单位声明函（制造商）

附表7：招标文件要求的其他资料和投标供应商认为必要的其他资料

附表8：不接受联合体参加投标的声明函

13.4其他要求

13.4.1 投标供应商技术响应文件 (除文件规定格式外，如有需要投标供应商视需要自行编写)。

13.4.2投标供应商还须随书面投标文件一同提交与其投标文件正本内容完全一致的电子投标文件PDF格式扫描件2份。

13.5投标保证金是投标文件的组成部分。

14.投标文件格式

14.1投标供应商应按照招标文件要求编制投标文件，提供格式的按格式编写。投标文件的顺序及编号应与招标文件规定一致。

14.2投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意，投标文件与招标文件有差异之处，应按“偏差表”填写说明。

14.3 投标文件文字部分必须采用A4纸型，版式装订，必须编制总目录及各章目录并编辑页号，中间不得丢页、少页，并装订成一册。

15.投标内容填写说明

15.1 “投标书”投标供应商须按照招标文件第五部分规定的格式填写。

15.2 “开标一览表”为在开标仪式上唱标的内容，投标供应商应按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

15.3投标供应商技术响应文件的编制及编目：

15.3.1投标供应商的技术响应文件须按照招标文件规定的格式及“技术规格书”的要求提交符合招标文件规定的技术响应文件（可以是文字资料、图纸和数据等）。

投标供应商技术响应文件需包含以下内容：

(1)货物组成系统说明，主要技术数据和性能的详细描述及其技术支持材料;

(2)主要设备、仪表明细表（包括制造厂名和国别等）;

(3)制造、安装、验收标准;

(4)详细的设备材料清单;

(5)专用工具及备件清单;

(6)投标供应商推荐的供选择的配套货物表;

(7)投标供应商提出的备选方案（若投标资料表或技术规格书有要求）（不适用本项目）

(8)产品的技术服务和售后服务的内容及措施。

15.3.2投标供应商应提交各种试验报告、鉴定报告复印件，产品的样本说明书等技术资料，获奖产品的证明复印件，作为其技术响应文件的附件。

16.投标报价与投标响应中的报价方案

16.1所有投标均以人民币报价。投标供应商的投标总价必须是固定价，在投标有效期内固定不变。

16.2投标供应商要按满足本次招标范围所需的全部内容填写各分项报价及投标总价，并由法人代表或全权代表签署。

16.3对于非标准设备的投标，还应填报报价明细表(报价明细表格式由投标供应商自行设计)。（本项目不涉及）

16.4投标供应商如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币计入总报价中并列明折算方式。

16.5所有投标只允许投标供应商有一个投标方案（除非投标资料表或技术规格书中另有规定），否则，其投标将被拒绝。如果投标资料表或技术规格中规定允许有备选方案，投标供应商必须说明主选方案，评标时仅对主选方案评议。如果投标供应商未说明主选方案，其投标将被拒绝。主选方案不符合中标条件的，其备选方案不予考虑。

16.6最低报价不能作为中标的保证。

17.投标货币

17.1投标书、投标价格表及开标一览表中的报价一律以人民币填报。

18.投标保证金

18.1投标保证金金额（详见投标资料表）

18.2 投标保证金形式（详见投标资料表）

18.3未按18.1和第18.2条要求提交投标保证金的投标将被视为无效投标。

18.4中标人的投标保证金在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的保证金。

18.5落标的投标供应商的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还。

18.6有下列情形之一的，招标人将在5个工作日内向投标供应商（包括中标人）退还投标保证金：

18.6.1中标通知书发出后，招标人与中标人订立书面合同的；

18.6.2 招标过程因正当理由被招标人宣布终止或暂停的；

18.6.3 依照法律规定需要重新组织招标的。

18.7投标供应商有下列情形之一的，招标人有权取消其投标资格或中标资格，投标保证金不予退还，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以补偿；没有提交投标保证金的，投标供应商应当对招标人的损失承担赔偿责任：

18.7.1 投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标文件；

18.7.2 中标后中标人拒绝与招标人签订合同的；

18.7.3 中标人未按招标文件要求提交履约担保的。

19．投标有效期

19.1投标书应在投标资料表规定的时间内保持有效。有效期短于规定期限的投标，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

19.2特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标供应商，不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

20．投标文件的签署及份数

20.1组成投标文件的各项资料(本须知第13条中所规定)均应遵守本条。

20.2投标供应商应填写全称，同时加盖印章。

20.3投标供应商应按照投标资料表中要求的份数提交投标文件及与投标文件正本内容完全一致（含要求的盖印红章）的电子标书PDF格式扫描件。

20.4投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，且投标文件上要明确注明“投标文件正本”或“投标文件副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。副本可以为正本的复印件。

20.5全套投标文件应无涂改和行间插字，对必须修改的错误，修改处应由被授权委托人或法定代表人签字。

20.6 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

21．知识产权和专利权

21.1投标供应商应保证招标人在中华人民共和国接受投标供应商提供的货物时招标人免受第三方提出侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。

21.2投标报价应包括所有应支付的对专利权、版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的税费。

22．保密

22.1由招标人向投标供应商提供的招标文件、详细资料和其他资料，均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露。

22.2开标完成后，应招标人要求，投标供应商应归还招标人认为必要的从招标人处获得的保密资料。

23．投标供应商知悉

23.1投标供应商将被视为已合理地、尽可能地对所有影响项目的事项，包括任何与现场和技术规格书所列明的有关的特殊困难充分了解。

四、投标文件的递交

24.投标文件的密封和标记

24.1投标文件应按以下方法分别封装：

24.1.1 投标供应商应将“开标一览表”、“分项报价表”放在一个信封单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

24.1.2投标供应商应将投标文件正本和所有副本分别封装在单独的包封中，且在封面上标明“投标文件正本”“投标文件副本”字样。然后再将其共同封装在一个外层包封中。

24.1.3内、外层包封的封口处均应加盖投标单位公章。封皮上写明招标编号、招标项目名称、投标供应商名称，并注明“开标时启封”字样。

24.1.4将全部投标文件以及投标供应商认为有必要提交的其他资料包装完好后，外层封皮上应详细写明招标代理机构邮政编码、名称、地址、招标编号、投标供应商名称、地址、邮政编码等。

24.1.5投标文件电子版应密封在一个密封袋中，袋表面注明“投标单位名称”或电子光盘上注明“投标单位名称”，并放于投标文件的正本包封之中。

24.2 如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，导致招标代理机构对投标文件处理不当或提前启封，责任由投标供应商负责。

25．递交投标文件的截止时间

25.1投标文件必须在招标文件的投标资料表中规定的投标截止时间前送达招标文件的投标资料表中规定的投标地点。

★25.2供应商的投标保证金，须在开标前电汇至招标代理机构的银行账户并在开标前派人到代理公司财务换取收据。

25.3 招标代理机构推迟投标截止时间时，应以书面(或传真、电报)的形式，通知所有投标供应商。在这种情况下，招标代理机构和投标供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

25.4 招标代理机构对投标文件在邮寄过程中的遗失、迟到或损坏概不负责。

25.5 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标代理机构拒绝接收。

26．迟交的投标文件

26.1 招标人将拒绝在投标截止时间后收到的任何投标文件。

27．投标文件的修改和撤销

27.1投标供应商在提交投标文件后，可对其投标文件进行修改或撤销，但修改或撤销通知应以书面形式在投标截止时间之前送达招标代理机构。且该修改材料或撤销通知须有投标供应商的授权代表签字。

27.2投标供应商对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按第24条规定进行密封、标记，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

27.3投标截止时间以后不得修改投标文件。

27.4投标供应商不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销投标文件，否则招标代理机构将按规定没收其投标保证金。

五、开 标

28．开标

28.1招标代理机构按招标文件“投标资料表”规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标代理机构主持，招标人代表及有关工作人员参加（评标委员会成员不出席开标活动）。

28.2 投标供应商应派代表参加开标仪式。

28.3招标代理机构对开标、评标现场活动进行全程录音录像，音像资料作为招标文件一并存档。

28.4开标时，由投标人或其推荐的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封唱标。

28.5代理机构工作人员在开标仪式上, 将公布投标供应商的名称、投标价格、交货期及其投标的修改、投标的撤回、投标保证金是否提交等内容，招标代理机构将做唱标记录。

28.6 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予拆封并退回给投标供应商；按本投标须知第29条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

28.7开标过程由招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关的工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

28.8开标结束后，招标人依法对投标人的资格进行审查。

28.9招标人将有效的投标文件送评标委员会进行评审、比较。

29.投标文件有下列情形之一的，招标人将不予受理：

29.1 投标文件逾期送达或未送到指定地点的；

29.2 投标文件未按招标文件要求密封的。

六、评 标

30.评标委员会

30.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。评标采用保密方式进行。

31.评标过程的保密

31.1开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

31.2在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及授予合同的过程中，投标供应商向对招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致其投标资格拒绝。

31.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

32.投标文件的澄清

32.1 在评标期间，为方便对投标文件的审核、评估和对比，评标委员会将有权要求投标供应商对其投标文件中不明之处进行澄清，投标供应商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。必要时招标代理机构可要求投标供应商就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

32.2投标供应商对投标文件的澄清不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

32.3从开标后至授予合同期间，未接到招标代理机构书面要求，任何投标供应商均不得就其投标文件有关问题与评标委员会、招标人、招标代理机构进行联系。

33.错误的修正

33.1评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

33.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

33.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

33.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

33.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

33.1.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33.2评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

34.评标原则和评标方法

34.1评标原则

评标严格按照招标文件规定的评标依据进行。同时考虑以下因素：

(1) 货物的先进性、可靠性。

(2) 货物的性能、互换性及标准。

(3) 货物的寿命、运行成本。

(4) 货物符合相关节能、环保等要求的规定。

(5) 交货时间、安装竣工时间。

(6) 维修服务、备件供应。

(7) 经营信誉和业绩。

(8) 鼓励小型、微型企业产品或监狱企业或残疾人福利性单位。

34.2评标委员会对确定为实质上响应的投标进行政策功能评价，如涉及以下内容，具体标准为：

（1）评标委员会对于节能、环保产品或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的价格扣除，审核投标人填写的《政府采购政策情况表》。

（2）对于非专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 （供应商须为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位） | 对小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格扣除6% | 评标价＝总投标报价—小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品的价格×6% |

注：1.上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

2.小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位是指投标人及其所投产品的制造商均为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。以上政策不重复享受。

34.3 评标方法：评标委员会将按照投标资料表中确定的综合打分法进行评标，详见招标文件第七部分。

35.评标程序

35.1符合性检查

35.1.1按照招标文件规定要求签署/盖章/装订；

35.1.2按要求缴纳投标保证金；

35.1.3投标报价在采购人预算或支付能力范围内；

35.1.4投标人所投DNA模板复制仪，8通道Mix分液器，水浴PCR仪，PCR板封膜仪，SNP分型检测仪，DNA自动提取工作站均须来自同一品牌，并提供制造厂家授权书。

35.1.5交货完工期符合招标文件规定；

35.1.6投标有效期符合招标文件规定；

35.2初步评审

35.2.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标供应商是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

35.2.2 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响其他投标供应商的相对排序。

35.3.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金…等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会判定投标的响应性只根据投标本身的真实无误内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

35.2.4 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

35.2.5 经评标委员会初审，投标文件有下列情形之一的，为未能对招标文件做出实质性响应，其投标将被否决，不再进入以后的评标程序。

(1) 投标文件无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

(2) 无法定代表人出具的授权委托书的；

(3) 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(4) 投标供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

(5) 采用资格预审时，投标供应商名称或组织结构与资格预审时不一致且未提供有效证明的；（不适用本项目）

(6)供应商的法定代表人或其授权代理人没有参加开标的；或未提供身份证件的或证件失效的；

(7)未按招标文件要求提供供应商相关证件或证件不齐全；或证件未经年检的或年检不合格的或失效的；

(8)供应商仍在停止参加投标处罚期内的（如有，供应商应如实提供相关部门下发的处罚文件，否则由供应商承担相应后果）；

(9)不按要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

(10)投标文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的期限；

(11)明显不符合技术规格、技术部分标准的要求；

(12) 投标有效期不满足招标文件要求的；

(13) 未按招标文件要求提交投标保证金的（投标供应商未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的）；

(14)不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（15）符合招标文件中否决性条款规定的内容要求。

(16) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的情形如下：

a. 投标文件附有招标方不能接受的条件

b. 投标文件所加盖公章为电子版印章（计算机编辑制作的印章）的；

c. 投标供应商及其制造商与招标人、招标代理机构有利害关系的；

d. 投标供应商资格不完全满足本招标文件对投标供应商的资格要求的；

e. 投标供应商的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

f. 投标供应商为代理商但没有制造商授权的。

35.2.6 评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标的实质性内容。拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

35.2.7 经过初步评审，如果由于有效投标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

35.3 技术评审

35.3.1经初步评审合格的投标文件，评标委员会将按照招标文件中确定的评标办法对投标文件技术等内容进行进一步评审、比较。

35.3.2在技术评审时，如发现下列情况之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，其投标将被否决，不再进行综合打分：

(1) 投标文件不满足招标文件技术要求中加注星号（“★”）的主要参数要求或加注星号（“★”）的主要参数无技术资料支持的；

(2) 投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项次的；（如有要求）

(3) 投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

(4) 明显不符合招标文件技术规格、技术标准的要求；

(5) 投标文件载明的检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

35.4 在评标过程中，评标委员会发现投标供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的，该投标将被否决。

35.5 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的或所有投标报价均过高时，可以否决所有投标。评标委员会经评审，认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明。必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效报价处理，否决其投标。

36.编写评标报告

36.1评标委员会完成评标后，向招标人提交书面评标报告。

37.中标及否决条件

37.1中标条件：

(1) 投标文件符合招标文件要求；

(2) 综合打分得分最高；

(3) 有执行合同的能力。

37.2否决性条款：

投标文件出现下列情况之一的，该投标将作否决性处理。

(1)投标单位法定代表人或授权代表人未参加开标会议的。

(2)投标单位未按规定要求提交有效证件或证件不全或提供的证件中有无效文件的。

(3)提交的投标单位法定代表人资格证明书或授权委托书不符合要求。

(4)投标书未加盖投标单位法人公章、法定代表人或其代理人的印章。

(5)投标文件未按招标文件要求装订、编制、密封、标注，投标文件字迹潦草、模糊、无法辨认的。

(6)在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达投标文件的。

(7)投标文件不满足招标文件中加注星号（“★”）的主要条款的。

(8)投标文件附有招标人不能接受的条件，投标供应商资格条件不符合国家规定和招标文件要求的，或者据不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标小组可以否决其投标。

(9)投标单位在一份投标文件中，报由两个或多个报价，且未声明以哪个报价为准。

(10)投标供应商相互串通投标，排挤其他投标供应商的公平竞争，损害招标人或者其他投标供应商的合法权益。

(11)投标供应商以低于企业成本的报价竞争，以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

(12)其中所投一种设备超出采购预算的投标。

七、授予合同

38.最终审查

38.1 最终审查的对象是本次招标项目投标供应商中综合打分得分最高者。

38.2 最终审查的内容是对综合打分得分最高者的设计能力、产品性能、技术状况、生产条件、产品质量，投标供应商资格、信誉以及评标委员会认为有必要了解的其它问题作进一步的考察。

38.3 最终审查的方式：

(1) 进行询问。

(2) 进行实地考察。

38.4 接受最终审查综合得分最高者，必须如实回答和受理评标委员会的询问或考察，并提供所需的有关资料。

38.5 如审查结果综合得分最高者不符合中标条件，则应考察下一个综合得分最高者。

39.评标委员会接受和拒绝任何或所有投标的权力

尽管有第37条规定，但为维护国家和招标人的利益，评标委员会在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标供应商中标的权力。

40.中标通知

40.1在投标有效期内，招标代理机构以书面形式通知所选定的中标人。通知也可以电话、传真和电子邮件的形式。

40.2招标代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内内通知其他未中标的投标供应商，退还其投标保证金。

40.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

41.签订合同

41.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间、地点与招标人签订中标合同，否则按开标后撤回投标处理。

41.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

42.履约担保（本项目不适用）

42.1中标供应商在收到中标通知书后，应在合同条款规定的时间内，按招标文件投标资料表中规定的履约担保形式和金额比例向招标人提供履约担保。（如有规定另行执行）

42.2 中标供应商如未按第41.1及42.1条的规定办理，招标代理机构应招标人的请求有权撤销其中标资格并没收其投标保证金。在这种情况下，招标人可选择下一个综合得分最高者中标。

42.3 履约保证金自签发之日起至质量保证期满前有效。

八、中标服务费

43.中标服务费

43.1 中标供应商与招标人签订合同后，招标代理机构依据法律按照“投标资料表”中规定的比例向中标供应商收取中标服务费。

43.2 中标供应商在发出中标通知书后5天内向招标代理机构缴付中标服务费。

43.3 中标服务费缴纳方式现金、支票、电汇。

43.4 中标供应商如未按43.1和第43.2条规定办理，招标代理机构将没收其投标保证金。

### 第四部分  合同条款

（注：以实际签订格式及内容为准）

需方：

供方：

需方和供方双方根据    年   月    日天津国际招标有限公司关于项目（项目编号：0615-184118050675）的招标结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成货物购销合同：

一、货物名称：

货物型号：

制造厂家：

货物原产地：

货物数量：

货物单价：

货物总价款：

大写：

二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1. 货物具体技术指标见附件1。

2. 供方提供的货物必须是全新（包括零部件）的，货物必须符合国家标准、行业标准以及企业标准。供方承诺所供货物与中标所示货物完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，供方将承担违约责任。投标供应商所投及交付产品中如涉及软件，应为正版软件。

3.供方对所提供的货物提供年免费维修保质期（详见附件），并负责终身维护。保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成的实际费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。

三、供方所提供的货物必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、交货时间、地点、方式：

合同签订后，于年月日之前将所供货物在需方或需方指定处交付（具体地点：），并于年月日之前完成安装、调试工作，货物运送产生的费用由供方负责。

五、供方应随货物向需方交付货物的使用说明书及与货物相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对货物进行验收。

七、货款支付方式：

1. 本合同以人民币进行结算

2. 付款方式：

需方在合同签订后5日内给付供方合同总额80%，货到需方指定地点后，安装、调试并验收合格后10日内给付供方合同总额10%，自验收合格之日起1年后15日内需方将合同总额10%给付供方。

供方开户银行（汉字全称）：，

行号（数字代码）：

账号：

合同约定的交货期或验收期届满，需方由于不具备现场条件导致供方无法安装和验收，合同顺延，延期30日以上，需方应按约定支付货款，如在实际验收过程中出现质量问题，另行商定；需方无故推迟验收或拒不验收的，则视同“验收合格”并向供方付款，但合同中与验收有关的其他条款以合同实际履行后的验收为准。需方具备现场条件，供方应积极做好安装和验收工作。

3. 如所供货物出现质量问题，需方在付款期内随时有权停止付款，待供方对该货物消除障碍正常运转后再行付款。付款的时间则相应顺延。

八、违约责任：

需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付货款总值30%的违约金。

需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额5‰的违约金。

供方所交的货物品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收，供方向需方偿付货款总值30%的违约金。

供方不能交付货物的，供方向需方支付货款总值30%的违约金。

供方逾期交付货物的，供方向需方每日偿付货款总额5‰的违约金。

九、因货物的质量问题发生争议，依据国家标准，由天津市技术监督局或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受，质量鉴定期间所发生的相关费用由货物质量责任方承担。

十、由于供需双方在履行本合同过程中出现问题，由供需双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。

十一、有关涉及本合同供方向天津国际招标有限公司所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

十二、本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。

十三、本合同一式    份，供方持   份，需方持   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

供方（公章）：                             需方（公章）：

地址：                                    地址：

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

电话：                                    电话：

时间：   年   月   日                     时间：   年   月   日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由中标供应商和货物（或工程、服务）需求方及代理方根据货物项目的具体情况协商拟订。

### 第五部分  投标文件格式

封面

（正本/副本）

天津市农作物研究所高通量基因型检测系统采购项目

投  标  文  件

项目编号：0615-184118050675

项目名称：

投标单位名称（公章）：

投标日期： 年   月  日

投标文件总目录

（需投标供应商按照招标文件投标文件的内容规定格式自行编制）

详细评分细则页码检索

（需投标供应商按招标文件第七部分评标办法“详细评分细则”中每个评分项逐项列明页码）

### 商务报价文件部分

说明：本部分所提供的格式不包含投标文件的所有格式，投标供应商须按照招标文件所要求的条款以及评标办法所涉及的内容自行编制并提供证明材料。

- 承 诺 书

致：天津国际招标有限公司

我方根据已收到的                               招标文件（招标编号： 0615-184118050675），经研究决定就以下内容分别做出承诺：

  - 我方已理解了该招标文件的全部内容，决定参加投标，并保证按招标文件要求完成本次招标范围内的全部工作；

  - 我方承诺我们的投标文件中有关资格、资信证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；

  - 我方承诺我们的投标报价在投标有效期内固定不变；

  - 如果我方中标，我们将按招标文件规定的内容和投标文件的相关内容与招标人签订合同；

  - 如果我方中标，我方保证在招标文件规定的日期内交货；并保证我们的供货及相关服务满足招标文件要求。

  - 如果我方中标，将按要求提供金额为招标文件要求的中标服务费。

| 投标供应商： | （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或 被授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日 期： 年 月 日 |

2、投 标 书

致： 天津国际招标有限公司

根据贵方为                       的招标文件(招标编号：0615-184118050675)，          （法定代表人或被授权委托人：全名、职务）（经正式授权并）代表投标供应商         (投标供应商名称)，提交下述文件：

1. 按投标须知中有关“投标文件的组成”规定要求，提供的全部文件（正本   份和副本   份）；

2. 按招标文件规定提交投标保证金，金额为___________________；

3. 按招标文件规定提交与书面投标文件相一致的电子文件    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方应缴付和提供的货物及服务的投标总价为                   元，即人民币（大写）__________________元整。

2. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我方的投标有效期为自开标之日起为_________个日历日。

5. 如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，同意贵方将投标保证金没收。

| 投标供应商： | （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或 被授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日 期： 年 月 日 |

3、开标一览表

招标项目名称：____________________       招标编号：_______________     包号：_______

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 数量 | 投标价 (人民币元) | 交货时间 | 交货地点 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（元） |  |
| 备注/声明 |  |

注：“投标总价”应为“开标分项一览表”中“总价”之和。

投标供应商全称(盖章)：

全权代表(签字)：

注：

开标一览表、分项报价表应另外单独封入同一信封，供开标时使用。投标文件中同时也提供以上表格。单独密封的开标一览表、分项报价表的内容应与投标文件中的内容完全一致，若不一致，以单独密封的内容为准。

4、分项报价表

招标编号：                                                    货币单位：  人民币

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号和规格 | 采购 数量 | 原产地和 制造商名称 | 商品 属性 | 单价 | 计量单位 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |

说明：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2、表中同种设备数量之和应符合招标文件“技术规格书”中的要求。

3. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

4. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

5. “单价”须包含产品及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。

| 投标供应商： | （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或 被授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日 期： 年 月 日 |

### 投标供应商资格证明文件

5、法人代表授权书（格式）

致：天津国际招标有限公司

本授权书声明：注册于              （国家或地区）的                   （投标供应商名称）的在下面签字的                 （法人代表姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权委托人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就              项目招标（招标编号：              ）的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

（后附被授权人身份证）

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

职务：

被授权委托人（签字）：

职务：

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

此授权书填写完毕后打印，由法定代表人签字或加盖名章，扫描后放入电子投标文件。

6、各种证件的复印件

6.1投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

（1）营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件。

（2）财务状况报告等相关材料：提供2017年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告扫描件或银行出具的资信证明扫描件。

（3）2018年1月至今任一个月依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料扫描件。

（4）投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

(5)投标人所投DNA模板复制仪，8通道Mix分液器，水浴PCR仪，PCR板封膜仪，SNP分型检测仪，DNA自动提取工作站均须来自同一品牌，并提供制造厂家授权书。

6.2要求法定代表人或授权人参加开标会，如法定代表人参加，则须提供有效的投标供应商法人代表资格证明书和法人代表身份证；如授权人参加开标会议，须提供法人代表资格证明书和法定代表人授权委托书，由授权人携带本人身份证参加开标会议；

6.3. 本项目不接受联合体投标。

（注：所有提供的证件复印件应加盖单位公章并注明与原件一致，且内容清楚、可辨）

7、制造厂家授权书

制造厂家授权书（格式）

致：天津国际招标有限公司

我们（制造商名称）是依照中华人民共和国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在(制造商地址)。兹指派依照中华人民共和国法律成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的(贸易公司名称)作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动:

(1)代表我方按贵方第(招标文件编号)号招标文件的要求提供由我方制造的货物、材料及其相关服务，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以竞价合作者来约束自己，并对该竞价共同分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（贸易公司名称）或其正式授权的全权代表全权办理和履行我方为完成上述各款所必须的事宜。

我方于     年   月   日签署本文件，(贸易公司名称)于    年    月    日接受此件，以此为证。

贸易公司名称:                               	制造商名称:

签字人职务和部门:						        签字人职务和部门:

签字人姓名:							            签字人姓名:

签字人签名:							            签字人签名:

8、投标供应商简介

投标供应商应对企业情况做详细介绍（包括组织机构、资质情况、供货能力、制造能力、现有设备、厂房、测试及检测手段、技术人力资源情况等）。

投标供应商应对所投设备相关的设计、制造、检测、试验等技术能力、设备状况、人员保证等进行说明。

9、相关认证资格证书

（提供所投产品的制造商或投标人具备GB/T19001系列/IS09001系列质量管理体系认证、GB/T28001系列/OHSAS18001系列职业健康安全管理体系认证、GB/T24001系列或ISO14001系列环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件）

### 商务、业绩及技术部分

10、商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |
| （二）服务要求 |
| （三）交货要求 |
| （四）付款方式 |
| （五）投标保证金和履约保证金 |
| （六）验收方法及标准 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

11、技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 招标文件第六部分招标项目要求 |
| --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 项目技术需求表（项目技术需求里的内容要求须逐条应答） |
| 序号 | 采购项名称 | 条款 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离 说明 | 技术支撑材料所在页码 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

5. 技术支撑材料是指与所供仪器设备同品牌同型号的完整的检测/检验/试验/测试报告、加盖所投产品制造商公章的技术证明材料、进口产品制造商（或其分支机构）盖章的技术证明材料。未提供页码或提供页码不准确的视为无技术支撑材料。

投标人名称：

日期：     年    月    日

12、业绩

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 用户盖章的成功履行合同的相关证明材料扫描件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第七部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

13、制造商售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

制造商（单位公章）：

日期：     年    月    日

注：制造商售后服务承诺须原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

14、投标人售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附表1                 政府采购政策情况表

项目名称：                                  项目编号：                           单位：元

| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （）小型、微型企业参加磋商且提供本企业制造的产品。 （）小微企业参加磋商且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |
| --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利单位产品金额合计 |  |
| 监狱企业 | （）监狱企业。如属于监狱企业，请在括号内打“√”。同时须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。证明材料见投标文件第 至 页。 |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》 该声明函见投标文件第 至 页。 |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |
|  | 比重（节能产品金额/所投包的磋商总价） | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |
| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包的磋商总价） | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |

填报要求：

1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《磋商分项一览表》一致。

2. “制造商企业类型”栏填写内容为“小型”、“微型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附表2

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

15、中小微企业声明函（投标人）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司属于第四条第______项______行业，为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：2018年   月   日

注：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

16、中小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司属于第四条第______项______行业，为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商（单位公章）：

日期：2018年   月   日

注：中小微企业声明函（制造商）须原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

17、残疾人福利性单位声明函（投标人）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人名称：

日期：2018年   月   日

注：

提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须同时提供制造商残疾人福利性单位的声明函。

18、残疾人福利性单位声明函（制造商）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

制造商（单位公章）：

日期：2018 年   月   日

注：

残疾人福利性单位声明函（制造商）须原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

19、招标文件要求的其他资料和投标供应商认为必要的其他资料

（注：均须加盖公章）

20、不接受联合体参加投标的声明函

（磋商供应商自行编制）

### 第六部分  技术规格书

# 注：加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照第七部分评标办法第5.3.4条款执行。

进口仪器项目技术需求表

| 序号 | 采购项名称 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DNA 模板复制仪 | 1套 | 1工作条件 |
|  |  |  | 1.1 电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz |
|  |  |  | 1.2 环境温度：15-28℃ |
|  |  |  | 1.3 相对湿度：10-80% |
|  |  |  | 2技术参数： |
|  |  |  | ★2.1可以进行96，384及1536孔板的低体系液体移液处理工作； |
|  |  |  | ★2.2可以完成多种复制模式，包括96→96，96→384，96→1536，384→384，385→1536； |
|  |  |  | 2.3可采用96道和384道移液头； |
|  |  |  | ★2.4 可使用常规规格的96，384及1536孔板； |
|  |  |  | 2.5 加样平台的操作高度易于调整，可以兼容常规PCR板及各种规格深孔板； |
|  |  |  | 2.6 系统可以对吸液及分液的全过程自动化完成； |
|  |  |  | 2.7 移液工作站系统可以独立运行操作，也可以整合到自动化系统中； |
|  |  |  | 2.8 分液量程范围：0.5 - 500ul，枪头可以打回枪头盒，反复利用； |
|  |  |  | 2.9 分液精度：<3% CV at 1ul (96-125ul/384模式) ，<3% at 5ul (96-500ul模式)； |
|  |  |  | 2.10 分液准确性：+/- 2% at 1ul (96-125ul/384 模式) +/- 2% at 10ul (96-500ul模式) |
|  |  |  | 2.11 分液量程分辨率：0.1ul(96-125ul/384模式)，1ul(96-500ul version模式)) |
|  |  |  | 2.12 枪头量程：1.0 to 125ul (96-125ul/384模式)，1 to 500ul (96-500模式) |
|  |  |  | 2.13 枪头清洗工作站可分别用来清洗96，384两种规格的枪头； |
|  |  |  | 2.14 由气泵，水泵，独立的96头和384头四个主要部分组成； |
|  |  |  | 2.15 通过脚踏板控制气泵和水泵，根据需要通水或通气； |
|  |  |  | 2.16 连接空气压缩机，用高压气体和RO水冲洗枪头内壁及外壁，达到快速清洗枪头目的，从而实现枪头重复使用，节约耗材成本的目的。 |
|  |  |  | 2.17 清洗每盒枪头耗时约两分钟； |
|  |  |  | 3 配置清单 |
|  |  |  | 3.1 自动化DNA模板复制仪 1台 |
|  |  |  | 3.2 枪头洗涤工作站 1 套 |
|  |  |  | 3.3 96道枪头 2 箱 |
|  |  |  | 3.4 384道枪头 2 箱 |
|  |  |  | 4 技术资料 |
|  |  |  | 4.1 免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。 |
|  |  |  | 4.2出具制造商授权书。 |
|  |  |  | 5 技术服务和培训 |
|  |  |  | 5.1供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。 |
|  |  |  | 5.2供应商必须为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训； |
|  |  |  | 5.3仪器在调试通过后提供壹年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。 |
|  |  |  | 5.4供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持。 |
|  |  |  | 6质量保证 |
|  |  |  | 主机及配套设备免费保修期1年(自设备验收合格之日起计算)，保修期内提供全免费保修。 |
| 2 | 8通道Mix分液器 | 1套 | 1工作条件 |
|  |  |  | 1.1 电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz |
|  |  |  | 1.2 环境温度：15-28℃ |
|  |  |  | 1.3 相对湿度：10-80% |
|  |  |  | 2技术参数： |
|  |  |  | ★2. 1 可以将Mix分装到96、384及1536孔等多种规格的PCR板; |
|  |  |  | 2. 2 可选择1-8道等多种分液模式； |
|  |  |  | 2. 3 一次分液反应最多可以分装16种不同溶液； |
|  |  |  | 2. 4 可同时8通道加样，每个通道均可以独立分液； |
|  |  |  | ★2.5 采用8道钢针分液，无需消耗任何耗材，配套有内置清洗站，可自动清洗整个管路； |
|  |  |  | 2.6 配套有缓冲液池，控温模块可控制低温制冷； |
|  |  |  | 2.7 有16个放置引物管的板位，自动进行缓冲液及引物的混合； |
|  |  |  | 2.8 内部整合有一维码微孔板扫描器及二维码引物管扫描器； |
|  |  |  | 2.9 金属喷头采用倒吸方式，由钢针直接从试剂槽吸取溶液，减少死体积浪费，节约试剂； |
|  |  |  | ★2.10 可在45s内完成一块1536孔板1μL体系的分液； |
|  |  |  | 2.11 采用非接触式加样方式，避免交叉污染，喷头间CV值< 5%，同一喷头CV值<3% ； |
|  |  |  | 2.12 软件采用图形化界面，设置和操作简单；分液体积范围广泛：1μL-50uL； |
|  |  |  | 2.13 可通过LIMS软件与其他仪器整合； |
|  |  |  | 3 配置清单 |
|  |  |  | 3.1 8道Mix分液仪 1台 |
|  |  |  | 3.2 空气压缩机1 台 |
|  |  |  | 3.3 操作笔记本电脑 1 台 |
|  |  |  | 4 技术资料 |
|  |  |  | 4.1 免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。 |
|  |  |  | 4.2出具制造商授权书。 |
|  |  |  | 5 技术服务和培训 |
|  |  |  | 5.1供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。 |
|  |  |  | 5.2供应商必须为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训； |
|  |  |  | 5.3仪器在调试通过后提供壹年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。 |
|  |  |  | 5.4供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持。 |
|  |  |  | 6质量保证 |
|  |  |  | 主机及配套设备免费保修期1年(自设备验收合格之日起计算)，保修期内提供全免费保修。 |
| 3 | 水浴PCR仪 | 1套 | 1工作条件 |
|  |  |  | 1.1 电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz |
|  |  |  | 1.2 环境温度：15-28℃ |
|  |  |  | 1.3 相对湿度：10-80% |
|  |  |  | 2技术参数： |
|  |  |  | ★2.1 适用于96，384和1536等多种规格的孔板的PCR扩增实验，不同规格的孔板可同时使用； |
|  |  |  | ★2.2 最多可容纳16块384孔板或16块1536板及12块96孔板； |
|  |  |  | ★2.3 可使用常规规格的96，384及1536孔板； |
|  |  |  | 2.4 机械臂操作，自动切换温度，无需升降温变化，直接切换不同温度的水浴； |
|  |  |  | 2.5 运行时间比常规PCR节省25%； |
|  |  |  | 2.6 可用于大体积的乳液PCR实验； |
|  |  |  | 2.7 12寸大触摸屏操作设置实验程序，可进行常规PCR程序设置以及Touchdown实验； |
|  |  |  | 2..8 含有冷水浴用于快速调节温度； |
|  |  |  | ★2.9 带有预约功能，可在每日工作之前自动预热水浴； |
|  |  |  | 3 配置清单 |
|  |  |  | 3.1 水浴PCR仪 1台 |
|  |  |  | 3.3 384/1536孔板架 1个 |
|  |  |  | 3.3 96孔板架 1 个 |
|  |  |  | 4 技术资料 |
|  |  |  | 4.1 免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。 |
|  |  |  | 4.2出具制造商授权书。 |
|  |  |  | 5 技术服务和培训 |
|  |  |  | 5.1供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。 |
|  |  |  | 5.2供应商必须为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训； |
|  |  |  | 5.3仪器在调试通过后提供壹年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。 |
|  |  |  | 5.4供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持。 |
|  |  |  | 6质量保证 |
|  |  |  | 主机及配套设备免费保修期1年(自设备验收合格之日起计算)，保修期内提供全免费保修。 |
| 4 | PCR板封膜仪 | 1套 | 1工作条件 |
|  |  |  | 1.1 电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz |
|  |  |  | 1.2 环境温度：15-28℃ |
|  |  |  | 1.3 相对湿度：10-80% |
|  |  |  | 2技术参数： |
|  |  |  | 2.1 兼容多种规格的孔板，孔板厚度9-48mm均可； |
|  |  |  | ★2.2 标准孔板可反复封膜5次，Flexblock模式为25次； |
|  |  |  | ★2.3 标准封板速度：5-10s/板； |
|  |  |  | 2.4265mm的薄膜卷，可用于至少4500次封板； |
|  |  |  | 2.5 适用于96,384孔板； |
|  |  |  | 2.6 操作简便，只需在触屏界面点击“封板”即可； |
|  |  |  | 2.7 兼容高裙边板； |
|  |  |  | 2.8 可采用不同的薄膜，用于后续的孔板样本冷藏或PCR等实验。 |
|  |  |  | ★2.9 适合于96,384和1536孔板； |
|  |  |  | 2.10 300mm直径的薄膜卷，可用于至少5000次封板； |
|  |  |  | 2.11 可通过安全玻璃窗口观察激光封膜过程； |
|  |  |  | 2.12 仅需从前端放入孔板即可自动化封膜； |
|  |  |  | 2.13 图形化用户界面，操作简单； |
|  |  |  | 2.14 适合于高温实验； |
|  |  |  | 2.15 封板后可长期储存； |
|  |  |  | 2.16 封膜可用透明或彩色的薄膜，以提高信噪比； |
|  |  |  | 2.17可采用可透过二氧化碳的薄膜，用于细胞培养； |
|  |  |  | 2.18 激光封板过程中，样本不受热； |
|  |  |  | ★2.19 封板时间：384孔板10-20秒/板，1536孔板20-30秒/板； |
|  |  |  | 2.20 PCR板可以反复“封板-揭板”使用50次； |
|  |  |  | 3 配置清单 |
|  |  |  | 3.1 PCR板热封膜仪1台 |
|  |  |  | 3.2 热封板膜 1 套 |
|  |  |  | 3.3 PCR板激光封膜仪1台 |
|  |  |  | 3.4 激光封板膜 1 卷 |
|  |  |  | 3.5 笔记本电脑 1 台 |
|  |  |  | 4 技术资料 |
|  |  |  | 4.1 免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。 |
|  |  |  | 4.2出具制造商授权书。 |
|  |  |  | 5 技术服务和培训 |
|  |  |  | 5.1供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。 |
|  |  |  | 5.2供应商必须为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训； |
|  |  |  | 5.3仪器在调试通过后提供壹年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。 |
|  |  |  | 5.4供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持。 |
|  |  |  | 6质量保证 |
|  |  |  | 主机及配套设备免费保修期1年(自设备验收合格之日起计算)，保修期内提供全免费保修。 |
| 5 | SNP分型检测仪 | 1套 | 1. 工作条件 |
|  |  |  | 1.1 电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz |
|  |  |  | 1.2 环境温度：15-28℃ |
|  |  |  | 1.3 相对湿度：10-80% |
|  |  |  | 2. 技术参数： |
|  |  |  | ★2.1 SNP分型实验使用国际规格的96,384，1536孔板，通用性强； |
|  |  |  | ★2.2 适用于检测单个至几十个位点，几百至上万样本的SNP分型实验，可用于分子辅助育种、转基因检测、纯度鉴定及基因精细定位工作；以及检测几百个位点，几千份样本的高通量品种鉴定工作； |
|  |  |  | 2.3 可用于Indel标记检测及转基因检测； |
|  |  |  | 2.4 转基因检测可设定内参基因进行对照，提高检测准确性。同时采用终点法检测，提高检测的通量； |
|  |  |  | 2.5 SNP位点的实验结果可自动聚类分型； |
|  |  |  | 2.6 高能量氙闪灯光源； |
|  |  |  | 2.7 灵敏度需达到0.2 fmol荧光分子/孔； |
|  |  |  | ★2.8 读取96孔板时间<10s，384孔板时间<18s,1536孔板<80s； |
|  |  |  | 2.9 可检测FAM，HEX，ROX等荧光； |
|  |  |  | 2.10 单激光激发，双发射光检测，可同时读取FAM和ROX，再同时读取HEX和ROX，可提高30%的速度； |
|  |  |  | 2.11 兼容96，384板及1536孔板； |
|  |  |  | 2.12 有适配器可以兼容多种孔板类型，包括全裙边，无裙边和半裙边的96，384及1536孔板； |
|  |  |  | 2.13 配备有专业的 SNP分型检测软件，可对分型结果进行自动化检测，并且建立样本及引物间的关联分析。 |
|  |  |  | ★2.14 分型软件可以对96，384及1536孔板进行结果的录入，显示和输出。可以对每个实验建立项目管理，可以显示孔板名称、引物名称及分型的伞形聚类图。可以标注样品孔及NTC。 |
|  |  |  | 2.15 基因分型的结果显示为伞形聚类图，X轴和Y轴分别对应亲本的聚类。SNP分型软件可以利用ROX荧光数值对FAM及HEX数值结果进行背景扣除，提高分型效果。软件可以自动对结果进行聚类分型。 |
|  |  |  | 2.16 配备专业的服务器，可以存储大量基因分型结果，并且对分型结果进行备份和调用。 |
|  |  |  | ★2.17服务器类别是机架式；结构4U；CPU型号Xeon E7-4830 v4；标配CPU数量2颗；内存类型RDIMMs；内存容量256GB，内存描述 16GB*16 RDIMM，2400MT/s，双列，x8 带宽；硬盘接口类型SAS；标配硬盘容量4800GB，硬盘描述600GB*8 10K RPM SAS 12Gbps 2.5英寸热插拔硬盘； CPU频率2.0GHz；最大CPU数量4颗；制程工艺14nm；三级缓存 35MB；总线规格 QPI 8GT/s ；CPU核心 十四核；CPU线程数28线程； 内部硬盘架数 机箱最高含24块2.5英寸硬盘；磁盘控制器 PERC H730P 适配器 RAID 控制器，2GB NV 缓存；RAID模式 C4, RAID5，适用于H330/H730P(3-24 HDDs)。 |
|  |  |  | 2.18光驱 DVD ROM，SATA，内置 |
|  |  |  | 2.19 网络控制器Broadcom 5720 四端口1Gb 网络子卡 |
|  |  |  | 2.20 管理及其它：散热系统4个CPU，含最高达96个DIMMs；系统管理 |
|  |  |  | 2.21 其它参数机架导轨ReadyRails滑动导轨，带电缆管理臂；电源线4个用于UPS/PDU连接的带IEC C13-C14插头的电源线；电源类型 2+2电源，冗余配置；电源功率1100W |
|  |  |  | 2.22保修政策，全国联保，享受三包服务，质保时间3年 |
|  |  |  | 3 配置清单 |
|  |  |  | 3.1 SNP分型检测仪 1台 |
|  |  |  | 3.2 SNP专业分型软件 1 套 |
|  |  |  | 3.3 96孔PCR板适配器 1 个 |
|  |  |  | 3.4 操作笔记本电脑 1 台 |
|  |  |  | 3.5 服务器1 台 |
|  |  |  | 4 技术资料 |
|  |  |  | 4.1 免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。 |
|  |  |  | 4.2出具制造商授权书。 |
|  |  |  | 5 技术服务和培训 |
|  |  |  | 5.1供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。 |
|  |  |  | 5.2供应商必须为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训； |
|  |  |  | 5.3仪器在调试通过后提供壹年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。 |
|  |  |  | 5.4供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持。 |
|  |  |  | 6质量保证 |
|  |  |  | 主机及配套设备免费保修期1年(自设备验收合格之日起计算)，保修期内提供全免费保修。 |
| 6 | DNA自动提取工作站 | 1套 | 1工作条件 |
|  |  |  | 1.1 电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz |
|  |  |  | 1.2 环境温度：15-28℃ |
|  |  |  | 1.3 相对湿度：10-80% |
|  |  |  | 2技术参数： |
|  |  |  | 2.1. 基于磁珠吸附原理的全自动核酸抽提工作站，适合于各种植物组织，种子，细胞，质粒质体，以及印痕微量样品(trace DNA)； |
|  |  |  | 2.2．使用96 x的移液系统，每次运行可全自动化平行操作提取1至8块96孔板的样品； |
|  |  |  | ★2.3.系统按照反应液功能，包含不同板位的相应分区；至少24个板位用于磁珠法提取实验，配套至少8个电磁控制磁力架。有单独的缓冲液试剂放置板位，和可以同时进行8块96孔板提取的枪头盒放置板位； |
|  |  |  | 2.4．系统试剂开放，兼容任何品牌（包括国产或自制）的磁珠法核酸试剂盒及溶液，可自定义提取程序； |
|  |  |  | ★2.5. 每次可同时操作8块96孔板的时间不超过1.5小时；一天可以处理5000个核酸抽提样品。自动化提取流程的时间与样品的纯度和质量相对应。可根据应用的不同来选择所需的应用程序和时间。20-30mg起始样本量，完成800个左右（8*96孔板）核酸提取样本所需时间不高于1.5小时，80-100mg起始样本量，完成完成800个左右（8*96孔板）核酸提取样本所需时间不高于2.5小时； |
|  |  |  | 2.6. 系统预提供针对植物配套DNA提取试剂盒，针对不同植物物种提供最优化的核酸提取条件；针对不同的植物特性配套专门提取流程，可根据不同物种、不同组织选择针对性洗涤程序；有效去除杂质； |
|  |  |  | 2.7．基于磁珠吸附法，不需要空干磁珠或等待酒精挥发。 两步洗涤中包含纯水洗涤步骤，以便去除水溶杂质，特别是PCR反应抑制物；避免有机溶剂或离散剂污染对下游应用的影响； |
|  |  |  | ★2.8.自动工作平台须配备移液枪头洗涤系统，须内置枪头洗涤工作站台位，且配有线下枪头清洗工作站，通过核酸去除等溶液洗涤后的枪头可以重复利用至少40-50次，洗涤后的枪头没有交叉污染风险。 |
|  |  |  | 3 配置清单 |
|  |  |  | 3.1 高通量DNA提取仪 |
|  |  |  | 3.2 线下枪头洗涤工作站1 套 |
|  |  |  | 3.3 96道枪头(10盒/箱）2 箱 |
|  |  |  | 3.4 洗液 1 瓶 |
|  |  |  | ★3.5 DNA反应试剂盒(960个/盒) 50盒 |
|  |  |  | ★3.6 1.2ml专用深孔板1000个 |
|  |  |  | ★3.7 0.8ml专用深孔板 500个 |
|  |  |  | 4 技术资料 |
|  |  |  | 4.1 免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。 |
|  |  |  | 4.2出具制造商授权书。 |
|  |  |  | 5 技术服务和培训 |
|  |  |  | 5.1供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。 |
|  |  |  | 5.2供应商必须为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训； |
|  |  |  | 5.3仪器在调试通过后提供壹年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。 |
|  |  |  | 5.4供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持。 |
|  |  |  | 6质量保证 |
|  |  |  | 主机及配套设备免费保修期1年(自设备验收合格之日起计算)，保修期内提供全免费保修。 |

二、招标项目要求：

A、商务要求

（一）报价要求

1. 投标货币：人民币。

投标报价为CIP（运保费付至）天津市农作物研究所。含相关技术资料的提供、设备主机及附件货款及进口环节所产生的费用，包括但不限于运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、验收费用、国内运保费、运维费、培训费、进口代理服务费等所产生的全部费用。投标供应商所报价格为货到现场安装调试验收合格完成的最终优惠价格。

2. 本项目验收由采购人和投标商负责，验收及相关费用均由投标商负责。

（二）服务要求

1. 投标人或制造商须承诺确保所提供所有产品均为原厂生产，不得为副厂或组装件，并能及时为用户提供备品备件，及时提供维修服务。

2. 投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新、符合国家及采购方提出的有关质量标准的仪器和设备。

3. 投标人须提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，如果由于仪器本身的原因未能在三十天内调试通过，供货商必须更换新的同型号仪器。

4. 提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修。保修期自验收合格之日起计算。售后服务：提供包括热线电话支持、现场维护维修、备品备件支持等多种方式在内的技术支持与服务，具体包括：

⑴7×24小时电话技术支持与故障保修；

⑵在4小时内对用户所提出的维护要求做出响应；

⑶发生故障时，电话技术支持无效时，4小时到达客户现场；

⑷在接到维修要求后，在1天内完成维修工作，重大故障维修不超过3天。

5. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

6. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

7. 投标人提供仪器安装地点不少于2周的现场使用培训。

（三）交货要求

1. 交货期：自签订合同之日起3个月内交货。

2. 交货地点：天津市农作物研究所实验室4楼。

3. 提供制造厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标商就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标供应商对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标商提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标商要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

（四）付款方式

需方在合同签订后5日内给付供方合同总额80%，货到需方指定地点后，安装、调试并验收合格后10日内给付供方合同总额10%，自验收合格之日起1年后15日内需方将合同总额10%给付供方。

（五）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

B、技术要求

（一）投标商须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求供应商出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

（二）投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。

（三）投标文件中提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如检测报告、与所投产品相关的知识产权证书、第三方认证机构出具的认证证书等。

（四）所投产品的制造商或投标人具备GB/T19001系列/IS09001系列质量管理体系认证、GB/T28001系列/OHSAS18001系列职业健康安全管理体系认证、GB/T24001系列或ISO14001系列环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。

### 第七部分  评标办法

1、前言

1.1为保证本次招标工作的“公开、公平、公正”，根据国家相关法律、法规及有关方针、政策，结合本项目的实际和特点，制定本评标办法。

1.2本评标办法仅适用于本招标项目。

2、评标依据

2.l 评标工作严格执行《政府采购法》以及国家和地方颁布的有关法令、法规。

2.2评标的依据是招标文件及其补充文件、投标商的投标文件及其澄清文件以及本评标办法。

2.3本次评标采用综合评分法。

3、评标机构

3.1评标委员会

评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。评标委员会由5人组成，其中从天津市政府采购专家库中随机抽取的技术、经济专家为4人，招标人1人。

3.2评标委员会的主要职责：

（l）根据招标文件规定的评标标准和办法及招标文件的要求，对投标文件进行认真评审和比较，并对评标结果签字确认。

（2）向招标人提交书面评标报告，并推荐有排序的中标候选人。

4、评标人员应遵守的原则和纪律

4.1 评标原则

4.1.1 评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

4.1.2 对所有投标供应商的投标评审，都采用相同的程序和标准。

4.1.3 评标将采用综合评分法，严格按评标标准及办法和招标文件的要求进行。

4.1.4 根据招标文件规定的各项综合评价标准，通过评审打分排序推荐出有排序的3名中标候选人。

4.1.5 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

4.1.6 评标委员会拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

4.2 评标纪律

4.2.1 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；

4.2.2 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得向任何投标供应商或与评标工作无关的人员透露与评标有关的任何情况；

5、评标办法

按照现行《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的节能产品采用优先采购和强制采购的评标方法。

5.1 初步评审

5.1.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标供应商是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

5.1.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标供应商不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

5.1.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响其他投标供应商的相对排序。

5.1.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金…等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会判定投标的响应性只根据投标本身的真实无误内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实、不正确的内容时除外。

5.1.5 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

5.1.6 经评标委员会初审，投标文件有投标须知第35.1.6规定的情形之一的，均为未能对招标文件做出实质性响应，其投标将被否决，不再进入以后的评标程序。

5.1.7 评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标的实质性内容。拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

5.1.8 经过初步评审，如果由于有效投标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

5.2 详细技术评审

投标文件有投标须知第35.2.2规定的情形之一的，均为未能对招标文件做出实质性响应，其投标作否决处理，不再进入以后的评标程序。

初步评审及详细技术评审通过的投标供应商，评标委员会对其商务、业绩、技术和价格部分作进一步评审、比较，进行综合打分。

详细评分细则如下：

5.2.1 商务、业绩评审客观分（满分17分）

1、环境标志产品（满分2分）：

投标产品为1项的，且投标产品符合上述要求的：2分

投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分

无环境标志产品清单内产品的：0分

2、节能产品（满分2分）：

投标核心产品为1项的，且投标产品符合上述要求的：2分

投标核心产品为多项的，得分为节能产品（不含强制采购的节能产品）价值权重×2分

无节能产品清单内产品的：0分

3、制造商或投标人认证评价（满分1分）

所投产品的制造商或投标人具备GB/T19001系列/IS09001系列质量管理体系认证、GB/T28001系列/OHSAS18001系列职业健康安全管理体系认证、GB/T24001系列或ISO14001系列环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备任意一份证书得1分

4、产品认证评价（满分1分）

投标文件中提供与所投产品相关的知识产权证书扫描件。具备证书得1分

5、检测/检验/试验/测试报告（满分1分）

投标文件中提供与所投产品同品牌同型号产品的完整检测/检验/试验/测试报告扫描件，得1分

6、技术材料（满分1分）

投标文件中提供加盖制造商公章的所投产品技术材料扫描件或加盖进口产品制造商（或其分支机构）公章的所投产品技术材料扫描件，一种产品得0.2分，最多1分

7、服务支撑能力评价（满分1分）

投标人或所投产品制造商在使用地区设有长期稳定的服务机构，投标文件中提供与投标人或制造商相关的服务网点的营业执照或租赁合同或合作协议扫描件得1分；其他不得分。

8、投标人所投货物知名度评价（满分8分）

完全按照以下要求提供与本项目内容相当且已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。

投标人提供近三年（自2015年8月至今）以来,与所投品牌相同的同系列产品，在国内权威农业科研机构，所完成项目的业绩或案例证明（合同复印件或中标通知书复印件等，要求合同中包含买卖双方名称及盖章）：每提供1个符合要求的合同得2分，最高得8分。

5.2.2 技术评审（满分53分）

1、“★”技术参数有一项不满足的其投标被否决。

2、非“★”技术参数评价（满分25分）

完全满足无偏离的得25分。非“★”技术参数低于招标文件要求或未做应答的，每条扣1分，扣完为止。

3、产品整体性能评价（满分5分）

对比各投标产品，从产品整体先进、稳定、安全、耐用进行综合比较，优（对比最优）：5分；良（对比次之）：3分；中（对比一般）：1分；差（对比最差）：0分

4、关键部件质量评价（满分5分）

对比各投标产品，从关键部件的品质先进、稳定性、安全性、耐用性进行综合比较，优（对比最优）：5分；良（对比次之）：3分；差（对比最差）：0分

5、技术支撑材料响应度评价（满分4分）

根据招标文件项目技术规格书中技术参数与投标文件中提供的技术支撑材料（指：检测/检验/试验/测试报告）、技术材料的响应程度进行评价，响应程度高得4分，响应程度较高得2分，响应程度一般得1分；其他不得分。

6、设计结构评价（满分5分）

对比各投标产品，从设计结构的先进、实用、获得第三方认证机构的认证进行综合比较，优（对比最优）：5分；良（对比次之）：3分；差（对比最差）：0分

7、售后服务承诺评价（满分5分）

对比各供应商承诺，从制造厂商服务承诺、供应商服务承诺、运输方案、售后服务的具体措施办法及质保期以外在承诺方案等进行综合比较，优（对比最优）：5分；良（对比次之）：3分；中（对比一般）：1分；差（对比最差）：0分

8、技术培训方案和指导（满分4分）

响应标书中提供较好的技术培训方案和技术指导（能结合项目要求，提出较完善的技术培训方案和指导，能满足并高于招标文件的要求）的得4分，基本满足招标文件要求的技术培训方案得2分。不满足或投标书中没有提及此项内容的得0分。

5.2.3价格评审（满分30分）

1）投标供应商为小型或微型企业的，且所投产品的制造厂家为小、微企业的，其投标总价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与投标价格评审，投标供应商须提供本单位及制造厂家的规模（大、中、小型和微型），小型和微型企业须提供《财库[2011]181号》所规定的《中小企业声明函》。

2）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。

3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除。

注：小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

4）投标文件中未提供声明函或提供了不符合要求的声明函的，评标委员会不予认定。

5）投标报价超出采购预算的，其投标无效（注：有效投标价格为通过评标委员会评审的报价。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明。必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效报价处理，否决其投标。）未超采购预算的各投标供应商的投标价格得分按照如下步骤计算：

（1）计算评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价。

投标供应商提交的投标报价与评标基准价相同的得满分30分，报价与评标基准价不同的按下述公式计算报价得分：   投标报价得分＝（评标基准价/供应商投标报价）*30

（2）评标委员会每位评委根据上述评标办法对各有效投标文件的商务、技术部分分别进行评审打分。各投标单位的技术部分得分为所有评委打分的平均值；评标委员会根据报价评分办法进行审核、计算出符合规定的各投标供应商的报价得分。

评标总得分 = F1XA1+F2XA2+……+FnXAn

上式中：F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分

A1、A2……An分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+……+An=1）

注：得分保留小数点后两位，小数点后保留值按四舍五入方式取舍。

5.2.4经评标委员会认定，有下列情形之一的，减2分，最多减10分

1） 投标文件不完整，缺页的。

2） 投标文件无页码、无目录的。

3） 不按照招标文件要求制作投标文件的。

4） 技术点对点应答完全复制招标文件的技术条款相关部分内容作为其投标文件的一部分的。

5） 投标文件部分内容无法辨认的。

6） 投标文件中对同一问题的前后表述不一致的。

7） 未在规定时间内答复评标委员会询标的。

5.3 中标单位的确定

5.3.1评标委员会将经评审的合格投标供应商综合得分由高到低进行排序并向招标人推荐3名以上中标候选人；

5. 3.2由评标委员会确定排名第一的为中标候选人。当排名第一的中标候选人放弃中标、或者因不可抗力提出不能履行合同、或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，招标人可以依排序确定其他中标候选人为中标单位。

5.3.3 如综合得分相同，则按投标报价由低到高排列中标单位顺序；得分且投标报价均相同的，则按照技术评审得分由高到低顺序排列中标单位顺序；如若出现得分且投标报价均相同，技术评审得分也相同的情形下则由评标委员会采取无记名投票方式，以少数服从多数的原则确定排列中标单位顺序。

5.3.4不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会全体成员按照5.3.3条规定的方式选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.3.5 如中标供应商拒绝与招标人签约，或出现其它原因导致双方无法签约，经双方确认后，招标人可以按照评标委员会确定的中标供应商顺序，与下一名供应商签订合同，也可以重新开展招标活动；

5.3.6不承诺最低投标价中标。