广西中信恒泰工程顾问有限公司

Guangxi Zhongxinhengtai engineering consulting co., ltd

公开招标文件

项目编号：GXZC2019-G1-24813-ZXHT(重)

项目名称：医疗设备采购(重)

采购人：广西国际壮医医院

采购代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司

2019年8月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	5

第三章  投标人须知	22

第四章  评标办法及标准	35

第五章  合同主要条款格式	38

第六章  投标文件格式	44

# 第一章  公开招标公告

广西中信恒泰工程顾问有限公司关于医疗设备采购(重)（项目编号：GXZC2019-G1-24813-ZXHT(重)）公开招标公告

广西中信恒泰工程顾问有限公司受广西国际壮医医院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经财政部门批准的政府采购计划（编号：201905220192）批准，现就医疗设备采购(重)项目进行公开招标，现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、项目名称：医疗设备采购(重)

二、项目编号：GXZC2019-G1-24813-ZXHT(重)

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

B标段：全自动尿液分析流水线1套；超高倍显微镜1台；实时荧光定量PCR1台；生物安全柜1个；全自动化学发光测定仪1台；血浆低温保存箱1台；转移脱色摇床1台；真菌/细菌动态检测仪1台；移液器1台；酶标板混匀器（96孔板）1台；洗板机1台；血气分析仪1台；医用快速分子杂交仪1台；快速扩增仪1台；血栓弹力图仪2台；胶体金试剂分析仪1台；荧光免疫分析仪1台。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

四、采购项目预算金额（人民币）： B分标：116.68万元

五、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号），《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），强制采购、优先采购节能产品，优先采购环境标志产品，《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号）。

六、合格投标人的资格要求：

（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），注册经营范围满足所采购内容供应商。

(2) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

(3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(4) 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

（5）投标人具备医疗产品经营许可证（或医疗器械生产许可证）。

（6）本项目不接受联合体投标。

七、招标文件的发售：

1.发售时间：2019年08月05日至2019年08月12日（工作日）上午9：00-12：00；下午14：30-17：30。

2.发售地点：南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼9层905办公室。

3.售价：招标文件工本费每套250元，售后不退。

4.购买招标文件联系人：刘清源     电话：0771-5776251

八、投标保证金：

投标保证金（人民币）： B分标：11000.00元。

投标人应于投标截止时间前将投标保证金以汇票、电汇、转帐等非现金形式交至广西中信恒泰工程顾问有限公司，开户银行：建设银行南宁市金湖广场支行，银行账号：4500 1604 2660 5250 2851 。

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2019年08月28日14时00分前将投标文件密封送交到广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排），逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2019年08月28日14时00分在广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。

十一、联系事项：

1.采购人名称：广西国际壮医医院

地址：南宁市五象新区秋月路8号

联系人：黎工    ；联系电话：0771-3376599

2.采购代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司

地址：南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼9层

联系人：刘清源；          联系电话： 0771-5776251

3.监督部门：广西区财政厅政府采购监督管理处；

联系电话：0771-5331810

十二、公告期限：本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

十三、网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.zfcg.gxzf.gov.cn （广西壮族自治区政府采购网）、gxggzy.gxzf.gov.cn（广西公共资源交易中心网）

十四、交易服务单位：广西壮族自治区公共资源交易中心。

广西中信恒泰工程顾问有限公司

2019年08月05日

# 第二章  招标项目采购需求

说明：

1、本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。

3、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

4、带★号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。

5、B分标核心产品：超高倍显微镜。

B分标（采购最高限价116.68万元）

| 一、招标技术要求 |
| --- |
| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单项限额（万元） | 技术参数及其性能（配置）要求 |
| 1 | 全自动尿液分析流水线 | 1套 | 32 | 1.检测项目：红细胞、白细胞、管型、上皮细胞、酵母菌、细菌、结晶、精子、粘液丝等尿液中的有形成分 2.基本原理：基于形态学,采用机器视觉成像技术对尿液中的有形成分进行自动定位、聚焦，识别、分类和计数 3.连续测试速度：90-150标本/小时； 4.标本处理：全自动进样，一次上机50个标本，自动染色，浓稠自动稀释，具有急诊插入功能 5.最小样本量：2ml，吸入量≤0.2ml 6.图形处理：LED冷光源，300万像素彩色相机； 7.储存功能：≥30000个结果； 8.检出率：≥95% 重复性：CV<7% 准确性：≥95% 携带污染率<0.05% 数据接口：USB接口、网络接口、多个RS232双向通信接口（可同时连USB打印、LIS系统、HIS系统、干化学分析仪）, 两台仪器只需一个LIS端口，支持LIS双向连接； 9.仪器可检测PH值、胆红素、葡萄糖、维生素C、蛋白、尿胆素原、潜血、亚硝酸盐、白细胞、酮体、尿比重共11个项目。 自动化程度高，操作者只需装入试纸条、放置样本、按“进标本”键，仪器便可完成无限量标本连续测定 ★10.测试系统采用三波长高亮度冷光源，独特的多波长独立扫描技术，避免光源相互影响及减少环境的干扰，减少环境光干扰，光源使用寿命长，提高仪器的灵敏度、准确度、稳定性。 11.自动修正环境温度、试纸非特异性、尿液酸碱度、比重、颜色对测试结果的影响。 12.触摸式大屏幕液晶显示，全中文视窗操作界面800*600彩色薄膜显示器。 13.储存功能：仪器可储存5万个标本数据，并可随时调出显示及打印。 14.自动完成11项试纸测定，连续测试：240个测试/小时；反应时间：60秒 15.自动输送样本、吸样、点样、清洗、试纸条进给、收集废条。 16.需样本量：2ml；使用样本量：0.2ml 17.精确定量滴样，避免测试项间交叉污染 18.急诊插入功能，可进行单个或成组样本的急诊测试 19.可配条码阅读器，采用标准RS232接口,可内置或外置打印机。 |
| 2 | 超高倍显微镜 | 1台 | 32 | 一、工作条件 1.1 环境温度：﹣10~50℃ 1.2 相对湿度：＜80% 1.3 工作电源： 电压：220V±10% 频率：50HZ±1 1.4 大气压力： 86-106Kpa 1.5 其它：应在无强烈电磁干扰、无振动、不在强烈光线下（包括阳光）直射环境下工作 二、技术数据 2.1 显微镜：BX53高级生物显微镜 2.1.1 光学校正系统：高清晰度（平场消色差/复消色差），高分辨率（最高达阿贝极限分辨率0.22um） 2.1.2 放大倍率：2倍、4倍、10倍、20倍、40倍、100倍 2.1.3 观察镜筒：三目：双筒目镜、单筒观察镜筒 2.1.4 目镜：广角目镜10倍 2.1.5 物镜：平面消色透镜 10倍、相差物镜40倍、油镜100倍 2.1.5.1 ACH10X：1个,消色差；数值孔径0.25;工作距离0.45 2.1.5.2 ACH40XPH弹簧：1个,消色差/相差；数值孔径0.65;工作距离6.1 2.1.5.3 ACH100X(弹簧，油式) ： 1个,消色差；数值孔径1.25;工作距离0.13 2.1.6 调焦控制系统：手动粗/微调焦 2.1.7 物镜转盘：五孔 2.1.8 聚光镜：相差、明视、暗视、消色差、中性密度明视野多种视野快速转换 2.1.9 滤色片：有ND6,ND25,LBD多种滤色镜 2.1.10 照明：100W/12V 2.1.11 载物台：移动式载物台 2.1.12 样本夹：有 2.1.13 镜头防霉：有 2.1.14 主机颜色：白色 2.2 可变倍光电放大器 2.2.1 放大倍率：150-30000倍 2.2.2 可变无级调整：共扼变焦，无级连续放大和缩小调节，变换放大过程中图像始终保持清晰。具有图像亮度增益自动控制技术。可在放大倍率调整时自动调整光圈，使图像亮度保持恒定无需调整显微镜亮度。 2.2.3 颜色：黑色 2.2.4 数字摄像头：CCD高清摄像头，采集图像色彩逼真、高清晰度、高灵敏度，数码显示。幅面不低于1360*1024像素点。摄像头由控制箱提供独立稳定电源，相比电脑供电可靠性更高。 2.3 倍率控制器 2.3.1 控制：硬件、软件控制光电放大器放大及缩小 2.3.2 显示：显示实际放大倍数 2.4 计算机 2.4.1 主频：双核3.2GHZ 2.4.2 内存：4GB 2.4.3 硬盘：500GB 2.4.4 显卡：集成 2.4.5 声卡：AC97 2.4.6 显示器：19寸液晶彩色显示器 2.4.7 软件：多功能软件检测系统，具有血液、骨髓、体液等多种检测功能；具有专业数据库，可以科学的管理病人病历，医生数据，及医学检验术语；具有查询统计功能（检验工作量、检验项目分类、检测结果、检验医生、送检医生等）；图像能实现冻结、标注、放大，动态、静态存储、回放、查询、打印等功能。 2.4.8 网卡：10M/100M自适应网卡 2.5 彩色打印机：彩色喷墨打印机一台 2.5.1 类型：喷墨 2.5.2 打印速度：黑白打印速度 14ppm 彩色打印速度 13.7ppm 2.5.3 分辨率：最大分辨率 5760×720dpi 2.5.4 最大打印幅面：A4 2.5.5 打印语言：中英文 三、基本配置和附件、专用工具、备件 3.1 基本配置 3.1.1 主机：联想品牌电脑 3.1.2 目镜：2*10倍 3.1.3 物镜转换器：5孔 3.1.4 载物台：移动式 3.1.5 物镜：10、40、100倍。 3.1.7 载玻片：2盒 3.1.8 多功能电源插座：1支 3.1.9 说明书光盘：1张 四、质量保证期 4.1 验收合格后12个月 五、技术服务 5.1 维修保证： 24小时内响应，72小时到达维修 5.2 保修：验收合格后1年免费保修，终身远程免费维修。 5.3 培训：免费在用户所在地安装、调试与培训 |
| 3 | 实时荧光定量PCR | 1台 | 20 | 标配4通道 ★1、样本容量：96孔 ★2、光 源：超高亮度LED 3、检测器：高灵敏度光电传感器 4、检测动力学范围：100-1010 5、最小检测模板：单个拷贝 6、反应容积：15ul-100ul ★7、荧光激发波长：通道1：470nm 通道2：530 nm 通道3：585 nm 通道4：630 nm ★8、荧光检测波长：通道1：510 nm 通道2：565 nm 通道3：620 nm 通道4：665 nm 9、检测的荧光素及染料：通道1：FAM、SYBR 通道2：VIC、HEX、JOE、TET、TAMRA、CY3 通道3：ROX、TEXRAD 通道4： CY5 10、控温模式：半导体热电模块 11、温度准确性：±0.1℃ 12、温度均匀性：±0.1℃ 13、控温范围：4℃-99℃ 14、升降温速率：≥4.0℃ ★15、热盖：电子自动热盖 16、操作系统：WindowsXP/VISTA/Windows7等 17、耗能：≤850VA 18、体积(L*W*H)：52cm*38cm*25cm 19、重量：18kg |
| 4 | 生物安全柜 | 1个 | 4.8 | 1、产品类别：II级A2型 2、气流循环：70%循环，30%外排 3、外形尺寸(宽*深*高)（mm）：1380*780*2160（宽度不含搁手架） 内部尺寸(宽*深*高)（mm）：1220*620*650 包装尺寸(宽*深*高)（mm）：1455*905*1670 4、前窗开口高度（mm）：200（最大530） 5、洁净等级：10级（美标FED 209D），CLASS 4（ISO 14644-1） 6、过滤器类别：进口品牌防潮、阻燃玻璃纤维超高效过滤器ULPA 7、过滤器效率：99.9995%@0.12µm 8、排风量（m³/h）：500 9、标准模式下降气流速度(m/s）：≥0.34 标准模式流入气流速度(m/s）：≥0.55 节能模式下降气流速度(m/s）：≥0.31 节能模式流入气流速度(m/s）：≥0.52 10、照度(LX)：≥1000 11、噪音dB（A)：≤61 12、人员保护：6.2*106 产品保护：≤5CFU 交叉污染保护：≤2CFU 13、报警模式：声光报警 14、工作区内表面材质：304不锈钢 15、积液槽材质：304不锈钢 16、工作区最大承重kg：65 17、柜内插座配置:2个防水插座，左右各1个 插座负载能力：220V，6A 18、阀门口：共4个，左右各2个 19、脚轮：万向脚轮 固定底脚：无裸露螺纹 20、工作电压：220V±10% 频率：50±1HZ 功率(W)（带负载）：1500W 21、大气压：70~106KPa 22、净重（Kg）：280 包装重量（Kg）：310 |
| 5 | 全自动化学发光测定仪 | 1台 | 4 | 1、测定原理：磁微粒化学发光免疫测定（CLIA） 2、测试速度：单模块恒速200测试/小时，可模块拓展, 4模块恒速800测试/小时。 3、仪器平台：转盘式运转孵育盘，单管随机平台 4、样本处理模式：原试管上机，多种预稀释比例选择，急诊优先,批量处理 5、样本位：单模块≥100个样本位，4模块≥400个样本位。样本架（5个样本位/架），测量过程中可循环追加，有急诊优先通道 6、样品针和试剂探针：样品探针和试剂探针独立分开工作，且试剂针≥3个，防止标本和试剂，试剂间的交叉污染 7、携带污染：特殊的内外全冲式高速清洗站，避免样品携带污染 8、样本稀释功能：在机稀释（最大100倍稀释），能在机自动稀释、PMT检测功能 9、加样精密度： 样本加样精密度达到1% ★10、定标及质控物： 2点或多点定标,多项目复合定标液及质控液，标准品包含于试剂盒中 ★11、试剂种类：包含生长发育（胰岛素样生长因子-1，生长激素）、TORCH十项、传染病项目（两对半、艾滋、丙肝、梅毒、乙肝前S1抗原、戊肝IgM抗体、戊肝IgG抗体、甲肝IgM抗体、高血压五项） 12、传染病8项配套质控品均获得CFDA注册证，可以提供不同规格、滴度的质控品，为客户提供系统的解决方案 13、孵育位：单模块孵育位≥190，4模块孵育位≥760。双相运转位置的转盘式孵育环，避免孵育过程中卡杯现象，可一步法和两步法混合实验 14、吸样感应： 此测定仪具有压力液面感应器、光路气泡感应器、凝块检测提示、样本量不足的检测和提示 15、定标曲线：长达28天 ★16、反应杯位：独立单孔反应杯，采用高灵活性的散装供给方式 17、样本量：加样量5ul-150ul，死腔量≤50ul,直接从原管吸样,多种吸样模式可选,最节约样本 18、在线更换试剂：可以进行在线更换试剂 19、洗板机类型：≥12针独立清洗，洗板残液量≤1 ul 20、仪器联机：仪器可进行2台以上联机操作，最多可以4台联机 21、在线更换底物：可以进行在线更换底物。 22、水处理系统：此仪器无须连接净水处理系统，如工作量太大亦可连接净水系统方便操作 23、质控软件： 使用ADVIA质控包，根据Westgard规则持续观察L-J质控图 24、操作界面： 键盘、条码阅读器 25、数据管理系统： 全中文操作系统，预留LIS/HIS系统接口。 26、输入设备：条码读取器、显示屏、鼠标、键盘 |
| 6 | 血浆低温保存箱 | 1台 | 1.6 | 1、制冷性能：-20℃至-40℃(环境温度35℃) 2、温度设定范围（环境温度30℃时）：-18℃至-45℃(每挡1℃，环境温度35℃，空载) 3、温度精度：1℃ 4、外形尺寸(宽×深×高)：约804 × 772× 1802mm 5、内部尺寸(宽×深×高)：约685 × 607× 1272mm 6、有效容积：约482L 7、耗电量（220V，50Hz）：215W 8、隔热层：无氟硬质聚亚胺酯原位整体发泡 9、外箱材料：彩色涂层钢板 10、内胆材料：苯乙烯塑板 11、外门/外门锁：2扇，隔热材料带磁性门封条；1个门锁，2个可独立挂锁的门栓 12、自动除霜：沿门封条设置的“门加热“线与隔热内门组合成一体，高效气密性可防结霜积聚。 13、脚轮：4个（2个可调节） 14、抽屉式储存合：上层6个，下层4个 15、检测孔：1个，直径30mm（背部） 16、温度显示：绿色液晶大字体数字显示LED与CPU计算机控制装置连接在一起 17、压缩机：1个独立Coolsafe全密闭型压缩机，快速降温并实现温度均匀分布，输出功率：350W 18、无氟制冷剂：HFC 19、微电脑温控：微机处理控制系统：键盘式数据输入，数字显示所有功能 20、制冷方式：直冷式 21、开机延时：有 22、报警器和蜂鸣器视听双重警报系统：高低温报警(可设置上下限)，当温度偏离设定值±10℃（可调）以上时发出视听报警。断电报警，自我诊断，电池更换通知，电流异常断路器自动切断电源。 23、报警器自动回铃功能：当蜂鸣器静音后，报警状态持续存在时，蜂鸣器自动恢复,后备记忆 24、备用电池：可在断电期间检查内部温度，电池寿命时间通知功能 25、充电式镍氢电池：循环充电1000次，即便达到使用寿命上限，也能循环再生 26、锁键功能可以防止篡改：锁键功能可以防止经由键盘任何更改 27、延时启动：断电恢复期间启动延时，确保均匀的电力负荷 ★28、远程警报接口：容许接点容量：DC30V，2A，可连接远程集中控制和报警系统 ★29、故障预警按钮：STATUS按钮,可在故障发生之前报警提示,例如环境温度过高,电源发生不稳时,压缩机工作效率降低时 ★30、噪声级：42dB（背景噪音20dB） 31、最大压力：2320Kpa |
| 7 | 转移脱色摇床 | 1台 | 0.24 | 1、电源：AC 220V 50/60HZ 2、功率：30W 3、摆幅：上下 20mm 4、频率： 0~80转/分 5、调速：无级调速 6、托盘尺寸： 280×260mm 7、外型尺寸： 350×260×160mm 8、整机重量：约4.5 kg |
| 8 | 真菌/细菌动态检测仪 | 1台 | 2.4 | 1.功能要求：能够同时检测人体体液真菌（1-3-β-D葡聚糖）和细菌内毒素（LPS）的定量检测 2.检测标本范围：血液、尿液、脑积液、胸积液、腹水、血液透析液、透析用水等项目。 3.检测方法：动态显色法★ 4.内毒素测定范围：5Pg/ml～500Pg/ml，灵敏度为5Pg/ml 5.真菌测定范围：10Pg/ml～1000Pg/ml，灵敏度为10Pg/ml 6.标本容量：可同时检测32个样本 7.线性相关系数：¦r¦ ≥ 0.980 8.反应器工作温度：37.0±1.0℃ 9.试管反应物量：0.2 ml 10.回收率：75%-125% 11.变异系数：≤10% 12.数据分别率：优于2% 13.测定报告格式：检验报告单、通用格式、临床格式等 ★14.分析软件：2套（内毒素、真菌定量测定；透析液及透析用水中内毒素定量测定），分析软件提供免费升级 ★15.配套试剂：革兰阴性菌脂多糖检测试剂盒、真菌1-3-β-D葡聚糖检测试剂盒 16.单机多项检测：可同时检测真菌 1-3-β-D葡聚糖、细菌内毒素 17.具备循环检测功能：检测通道循环使用，可进行批量检测，也可临时进行随机检测。 18.软件系统：对任一标本反应结束后可单独读取检测结果。 19.操作性能：操作简便，记录并自动生成最终检测报告，可直接打印。 20.超温报警功能：自动断电保护、声音报警 21.所投货物生产厂家须取得质量管理体系认证，仪器和配套试剂均须通过CE认证。 22.溯源性:为保证实验结果的溯源性，仪器与试剂须为同一厂家生产。 |
| 9 | 移液器 | 1台 | 0.6 | 单道手动可调式移液器： 2-20µL：3支 5-50µL：5支 10-100µL：10只 100-1000µL：1支 |
| 10 | 酶标板混匀器（96孔板） | 1台 | 0.24 | 显示形式：LED 容 量：酶标板4块 转 速：速度可调1600rpm 电 源：AC 220V 外型尺寸：330×290×160mm 96孔板混匀仪 含孔板托盘（PS1.2） 国标插头 100-240V / 50/60Hz 技术参数： 电源12VDC，2A 功率15 W 尺寸（长×宽×高） 190×135×75（mm） 重量2.8 kg 噪音< 50 分贝 Vortex混匀频率300-3,000 rpm（以10 rpm 递增） 板式振荡频率300-1,500 rpm（以10 rpm 递增） 混匀时间1分钟到999分钟，可连续运转 振荡和混匀直径4 mm 输出功率电机无刷直流电机10W |
| 11 | 洗板机 | 1台 | 2.4 | 二次液体分流技术，确保96孔间加液量CV<1.5% 清洗次数：1-99次可调 清洗条数：整板或1-12条可任意组合，键盘选择控制并指示 清洗方式：单板、双板或多板三种 清洗液加入量：50-950μl/孔可调，间隔50μl 洗板速度为：5秒/板/次 洗板位：A、B两个 浸泡或振板时间：0-999秒可调 吸液时间0.1-9.9秒可调，间隔0.1秒 可编程100个洗板程序并自动存储，每个洗板程序可编辑实验项目名称 洗头结构设计：96根注液针单条可控制，8条控制和12条控制同机可转换，96根吸液针同步控制 具备两点定位吸液功能，每孔残留量<1μl，保证清洗干净彻底 |
| 12 | 血气分析仪 | 1台 | 2 | 产品组成：分析仪、试剂包、测试卡、电子质控。 有效期：测试卡可在室温4-30℃及冷藏2-8℃(不可冷冻)下保存，测试卡室温保存有效期为6个月，冷藏保存有效期为9个月；试剂包2-8℃(不可冷冻)下保存，有效期6个月，装机使用期30天 特点：一次检测8个指标，可报31项结果 分析仪参数 项目 参数 仪器规格大小 小型便携式 显示及操控 触控式显示屏 电源 使用220V充电及充电电池（国际电源另行配套），一次充满后电量够24小时待机或50次检测所需 可储存数据 不少于10000组 质控 试剂自带同步定标质控或配套品进行定标质控 条码扫描 自带条码扫描 结果输出 自带打印机，无/有线联接LIS和数据管理系统 反应温度控制 37℃±0.5℃ 使用环境条件 温度10℃~35℃、湿度<90% 注射器 普通注射器 测量参数 测量参数 描述 测量范围 分辨率 精密度CV 准确度 pH 酸碱度 6.500-8.000 0.001 <0.02 ±0.04 pCO2 二氧化碳分压 10-150mmHg 0.1mmHg <2.5mmHg或<4% ±5mmHg或8%（取大值） pO2 氧分压 10-700mmHg 1mmHg <2.5mmHg或<5% ±7.5mmHg或15%（取大值） K 钾离子浓度 2.0-9.0mmol/L 0.1mmol/L <1.5%或<0.1mmol/L ±3%或0.15mmol/L(取大值） Na 钠离子浓度 100-180mmol/L 1mmol/L <1.5%或<2mmol/L ±3%或4mmol/L(取大值） Cl 氯离子浓度 65-140mmol/L 1mmol/L <1.5%或<1.5mmol/L ±3%或3mmol/L(取大值） Ca 钙离子浓度 0.25-2.50mmol/L 0.01mmol/L <0.06mol或<2.5 ±0.12mmol或5%(取大值） Hct 红细胞压积 10-75%PCV 1%PCV <1.5%PCV或<3 ±3%PCV或6%(取大值） |
| 13 | 医用快速分子杂交仪 | 1台 | 2.8 | 一、主要用途： 本设备为体外诊断试剂医用设备，与利用核酸分子快速杂交为检测手段的试剂盒配套使用，用于核酸分子的杂交分析。 二、仪器特点： ★1、采用导流杂交技术，提高杂交效率，简化操作步骤，缩短杂交时间。 2、高速热循环系统，采用先进热电制冷技术，快速加热和冷却。 3、彩色LCD显示器，可对杂交过程中的温控变化进行实时监控。 ★4、机械升降台代替手工密封，实现密封自动化。 5、压力平衡系统，减少杂交过程试剂的损耗。 三、产品型号和技术指标 ·重 量： 24kg ·仪器性能参数 ★样本容量： 1～32人份 控温范围： 20℃-55℃ 控温精度： ±0.5℃ 升温速率： ≥4.0℃/min 降温速率： ≥2.0℃/min 显示精度： 0.1℃ ★排液速度（分低速、中速、高速三档）分别为： (50±15)ml/min，(60±15)ml/min，(70±20)ml/min 仪器最大噪声：≤65dB(A计权) ·安全特性 污染等级2级 过压类别：Ⅱ类 电源种类：AC220V、50Hz 输入功率：350VA 属于普通型设备，不防浸液 |
| 14 | 快速扩增仪 | 1台 | 2 | 1、货物名称：梯度PCR仪 2、主要用途：基因扩增（DNA扩增），摸索PCR条件 3、工作条件： 3.1 环境温度: 10℃-40℃ 3.2 工作相对湿度:≤70% 3.3 工作电源:AC220V（±10%）,50/60Hz 3.4 工作时间：连续工作8小时以上 4、技术指标： 4.1 仪器为模块化设计，梯度PCR仪样品槽为96孔单模块，可放置96×0.2mlPCR管 4.2 温度范围：0℃ ～ 105℃ 4.3 热盖温度：30℃ ～ 110℃ ★4.4升降温速率：最高可达到5℃/sec ★4.5 温度准确性：±0.1℃/55℃ ★4.6 温度均一性：<±0.3℃/55℃ 4.7 温度梯度设定范围：约30°C～105°C ★4.8 温度梯度跨度范围： 1°C～42°C 4.9 模块容量：0.2ml×96 4.10 控制方式：人工/自动 ★4.11 屏幕大小：≥7英寸800*480LED背光64K彩色液晶触摸屏 ★4.12 程序存储量：无需外部借助USB、内存卡等扩存，主机自身即可储存≥1296个程序,无需翻页就可浏览到≥36个文件夹或≥36个程序文件。 4.13 应有24小时断电保护能力和重新启动能力 4.14 应有多磁环保护，以过滤电网中的脉冲群，保护仪器。 4.15 电源要求采用全封闭式设计，具有防尘防潮能力。 ★4.16 具有非均匀环形加热技术，保证整板升降温的均一性。 4.17 散热片采用铜铝合金设计，散热片数量不少于45片。 4.18 前下进风后上出风的风路设计，避免机器之间相互干扰。 4.19 具有无极变速风扇设计，风扇可随散热器温度不同自动调速，噪音低于60分贝。 4.20 具有高亮度LED呼吸灯，无需靠近就可知悉仪器工作状态。 4.21 要求仪器具有开机自检功能。能够检测仪器所有工作模块是否正常。 ★5.自验收合格之日起，整机质保伍年。 ★6.投标文件中必须提供投标产品中华人民共和国医疗器械注册证复印件。 7.其他要求 7.1本项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 |
| 15 | 血栓弹力图仪 | 2台 | 5.6 | 功能： 全血凝血过程动态监测（普通杯检测），主要用于术前和术中患者凝血功能的变化监测（区分正常、高凝、低凝）或体检筛查；快速诊断DIC，区分原发性纤溶亢进和继发性纤溶亢进，指导各类血制品的使用。判断各类肝素的药效（肝素酶杯检测），主要用于手术中判断肝素是否适量，指导鱼精蛋白的使用；评估阿司匹林、氯吡格雷、阿普单抗等抗血小板药物的效果（血小板聚集功能检测），自动算出AA、ADP受体通道的抑制率（AA%, ADP%），主要用于评估抗血小板药物的疗效；体外检测人全血功能性纤维蛋白原的含量）（功能性纤维蛋白原检测）； 血栓弹力图仪采用一体化工控机数据采集与处理，搜集数据更准确方便。 ★设备具有自动上下杯功能，特有的触摸屏人机交互，让操作更加简单。 ★设备具有自动调节水平功能，状态监测以及报警功能，显示设备水平度符合测试需要。 设备带有恒流源&PID闭环温孔，每个通道独立控温，并且可以根据检测要求调节，。 基本原理；电磁法（通过电磁感应将机械运动转化为电信号） 检测通道：2个 通道差：一台仪器两个通道测定同份血样的R、Angle、MA值CV小于5%。 测量重复性：检测同份血样5次，主要指标如R、Angle、MA值CV小于5%。 活化凝血可以检测17个参数。 ★将A/D转换器与变压器集成到了仪器的内部，减少了仪器外部的线路连接，实现了仪器的一体化，使仪器更加便捷。 ★多台机器可以连接到同一台电脑上进行试验，大大节约了试验室的空间。 ★同时，具有原厂的质控品同时也适用于第三方质控品。 样本要求：枸橼酸钠全血、肝素抗凝全血，每次检测全血用量0.36mL。 测定时长：20-25分钟 输出参数：20个以上的国际标准参数，包括α角度，R值，K值，SP，MA值，TMA，G，E，TPI，EPL，A，CI，PMA，LTE，LY30，A30，A60，CL30，CL60，LY60，CLT等。 电源：220V±22V，频率50Hz±1Hz 连续工作时间：不低于24小时 软件功能：专用配套软件，自动记录检测结果，系统与医院Lis系统对接，具有数据导出功能，方便临床医师提取和查询，显示初步诊断结果。 报告模式：图形+数据，输出初步的诊断建议； 操作界面：中文操作界面。 售后服务及保修年限：保修3年，保修期内提供24小时的技术支持服务。 |
| 16 | 胶体金试剂分析仪 | 1台 | 1.2 | 一、产品特点: 1. 支持定性及定量检测 2. 支持所有的金标项目 3. 多语言触提式图形界面，操作简单，支持彩色TFT LCD 4. POCT设计体积小、重量轻，便于携带 5. 内置大容量存储器，检测结果自动存于仪器内部存储器中 6. 内置热敏打印机，可实时打印检测结果 7. 内置多种接口，支持LIS系统 8. 支持试剂封闭功能，支持地域封锁功能 9. 内置条形码识别模块，支持试剂条项目自动识别功能 二、产品参数: 1. 测试通道: 1个 2. 进卡方式: 自动 3. 结果误差： <5% 4. 重复性： CV<3% 5. 显示屏幕： 480x272真彩LCD或320x240单色LCD 6. 界面语言：英文、中文 7. 检测项目：所有金标项目 8. L.IS接口：USB2.0及RS232 9. 试剂封闭：条形码及SD CARD 10. 试剂识别:条形码 11. 结果存储：1000 个样本 12. 结果打印：内置58mm热敏打印机 13. 定时检测：0 -60分钟可调 |
| 17 | 荧光免疫分析仪 | 1台 | 2.8 | 一、配置清单： —仪器主机1 台 —电源线1 条 —定制加样枪2 把 —QC 芯片卡1 张 —QC 试剂卡1 份 —说明书1 份 —打印机及配套组件1 套 —定制 U 盘1 个 二、技术参数： 1、电源适配器的输入定制额 电压AC 100-230V 电流1.7A 频率50-70Hz 2、荧光免疫分析仪的额定输入值 电压DC 12V 电流3.3A 3、规格240mm×260mm×175mm（W×L×H） 重量3kg 4、操作条件 温度10℃-40℃ 湿度30%-80% 5、储存条件 温度15℃-30℃ 湿度10%-80% 6、用户界面 7 英寸触屏 规格75mm×103mm×44.3mm 重量200g 7、便携式打印机 打印速度500mm/sec |
| 二、商务要求表 |
| ★质保期 | 按生产厂家承诺：自设备安装完毕验收合格之日起质保期限不少于一年，单项货物质保期超过与此期限不符的，以单项要求的货物质保期为准。质保期内免费保修，设备终身维护。 |
| 售后服务要求 | 1、免费送货上门并安装调试，并提前提供设备平面布置图。 2、设备发生故障时，在接到报修通知后，30分钟内响应，24小时内到达现场，终身提供技术支持。 3、提供专业化技术培训：装机使用培训≥2天，跟进强化培训≥1天，保证使用人员正常操作设备的各种功能：维修保养培训：医院现场≥1天，安排2次生产商组织的国内技术培训，每次1人。 4、定期回访以及对设备维修。 5、在广西地区有完善的售后体系，应设有售后服务点，并写明详细的售后服务点地址及联系人、联系方式。 |
| ★交货时间及地点 | 1、交付使用时间：自合同签订之日起20天内全部货物交付使用。 2、交货地点：在南宁市内采购人指定的地点。 |
| ★付款条件 | 合同签订后甲方在10个工作日内支付合同总金额的30%预付款给乙方，设备到达并安装调试后支付通过验收部分的65%，其余5%作为质量保证金，质保期满一年后，10天内若无质量问题，则一次性支付完剩余货款（不计利息）。 |
| ★其他要求 | 1、本标段除第2项（超高倍显微镜）、第6项（血浆低温保存箱）接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标外，其他项不接受进口产品参与投标。 2、属于医疗器械产品的均必须提供有效的医疗器械注册证复印件。 3、设备须是全新整套的，应按有关质量标准制造、满足本项目需求的技术指标的设备。 4、本项目所有采购的医疗设备将来涉及到需与医院信息系统对接的，供应商必须提供免费接入医院信息系统服务。 |
| 三、投标人的资信要求表 |
| 政策性加分条件 | 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品。 |
| 其它加分条件 | 详见评标办法及标准 |

第三章  投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：医疗设备采购(重) 项目编号：GXZC2019-G1-24813-ZXHT(重) |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定标准下浮30%向中标人收取。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）： B分标：11000.00元。 |
| 4 | 现场踏勘：无 |
| 5 | 质疑：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交至广西中信恒泰工程顾问有限公司。 质疑联系部门及联系方式：刘清源，联系电话：0771-5776251 通讯地址：南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼9层 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件有误、有不合理要求的或者其他违法内容的，应当于获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购人作出书面解释、澄清或者向招标采购人提出书面疑问；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 7 | 投标文件组成： 开标一览表 1 份； 资格文件：正本 1 份；副本 4 份 资信/商务文件：正本 1 份；副本 4 份 技术文件：正本 1 份；副本 4 份 投标报价文件：正本 1 份；副本 4 份 其中投标报价文件中的《开标一览表》必须独立装订成册，并单独包装、单独密封递交。资格文件必须独立装订成册，其余尽量装订成一册或根据自身情况多册装订。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：投标人应于2019年08月28日14时00分前将投标文件密封送交到广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。 |
| 9 | 开标时间及地点：本次招标将于2019年08月28日14时00分在广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。 |
| 10 | 评标办法及标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后2个工作日内发布中标公告和发出中标通知书，中标公告发布于www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.gxzbtb.cn（广西公共资源交易中心网）。 |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，招标采购人在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 采购资金来源：预算资金。 |
| 15 | 付款方式：采购人自行支付 |
| 16 | 投标文件有效期：60天 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购人。 |

一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标采购人系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

公开招标。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

## （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接收联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

## （八）特别说明：

★1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

★2.提供相同品牌产品且通过资格审核、符合性审查的不同投标人参加同一分标投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

★3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

★4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

★5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

## （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购人的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

# 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标人须知前附表规定的时间以书面形式要求招标采购人澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信/商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成，其中资格文件独立装订成册，其余尽量装订成一册；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交。

1.资格文件：

★实质性要求的资格材料：

（1）投标声明书 （格式见第六章）。

（2）投标人有效的营业执照副本复印件

（3）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（投标截止时间前查询结果截图加盖单位公章）。

（4）投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟）。

（5）投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）。

（6）投标人提供2018年度财务状况报告复印件（新成立的单位按实际月份提供）。

（7）投标人资格要求中的其他资质（或资格）证书：投标人医疗产品经营许可证（或医疗器械生产许可证）复印件。

2.资信/商务文件：

★实质性要求的资信/商务材料：

（1）投标保证金缴纳证明。

（2）法定代表人身份证和法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（格式见第六章）。

（3）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

（4）商务响应表（格式见第六章）。

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（5）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）。

（6）投标人的信誉、荣誉证书或文件。

（7）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。

（8）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

（9）节能产品证明文件、环保产品证明文件。

（10）投标人情况介绍。

（11）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（12）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（13）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（14）广西工业产品声明函。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）。

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状。

（3）产品出厂标准、质量检测报告。

★（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

（5）设备配置清单（均不含报价）。

★（6）技术响应表。

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案。

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

★（9）项目实施人员一览表。

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施。

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.报价文件：

★（1）投标函（格式见第六章）；

★（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

★（4）开标一览表（独立装订成册，单独包装、密封递交，格式见第六章）；

★注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

# （二）投标文件的语言及计量

★1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

★1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将作无效投标处理。

2.保证金交纳形式：汇票、电汇、转帐等非现金形式。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还或者转为中标人的履约保证金（应提供两份合同副本给采购代理机构）。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

# （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应将投标文件装订成册成正本1份，副本4份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将投标文件正、副本（正本一份、副本四份）一并装入一个投标文件袋内加以密封 （投标人应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中），在每一封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可）。

其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件、资信/商务文件或者技术文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2. 逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理，由此造成的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格性审查和符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，或者未在规定时间内购买招标文件的。

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的，或未按招标文件规定要求签署、盖章。

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

（5）项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件或不符合法律、法规要求或投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

## 4.投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

## （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

## （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

## （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

## （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

## （5）不同投标人的投标文件相互混装；

## （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出；

## 5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

## （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

## （2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家，应予废标。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5.公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家时，采购代理机构将按规定以书面形式向政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门审核后作相应处理。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西政府采购网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

# （3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

中标服务费

（1）中标服务收费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定向中标人收取。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

# 第四章  评标办法及标准

本项目评标方法：综合评分法

一、评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、信誉业绩、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（五）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………45分

价格分计算公式：

有效投标人最低评标报价

某投标人价格分=                                  ×45分

某投标人有效评标报价

2、技术分………………………………………………………………………………26分

（1）基本分（满分10分）

投标产品参数完全满足招标文件要求的得10分，一般参数（不带★号的条款）有负偏离的每一项扣2分，漏项的每一项扣2分，最多扣完本项分值。

（2）货物性能分（满分16分）（有负偏离或漏项，货物性能计0分）

①投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，无正偏离的得3分；

②投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，有1-5项参数为正偏离的得8分；

③投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，有6-10项参数为正偏离的得12分；

④投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，有11项以上参数为正偏离的得16分。

3、售后服务分………………………………………………………………………… 12分

①按招标文件质保期和技术服务要求进行保修，到达现场处理故障时间为12小时以内，一般排除故障时间为4小时以内，售后服务综合评定相对一般的得4分；

②比招标文件要求延长二年以内（不含）免费质保期，保修期满后维修零配件有一定优惠，到达现场处理故障时间为8小时以内，一般排除故障时间为3小时以内，无法排除故障时5日内提供替换产品，售后服务综合评定相对良好的得8分；

③比招标文件要求延长二年以上（含二年）免费质保期，保修期满后维修零配件有较大优惠，到达现场处理故障时间为4小时以内，一般排除故障时间为2小时以内，无法排除故障时2日内提供替换产品，售后服务综合评定相对良好的得12分。

4、信誉业绩分…………………………………………………………………………13分

（1）投标人2015年以来获得省、部级或以上重合同守信用先进企业等与企业生产经营相关的荣誉证书的每项得0.5分，满分1分（应提供复印件）。

（2）投标人或其主要投标产品生产厂家通过ISO18001、ISO9001、ISO14001管理体系认证、3C认证、ROHS认证、CE认证的，每提供一份得1分，满分4分（应提供复印件）。

（3）业绩分（满分8分）以投标人自2014年以来的同类项目业绩计算，每提供一份业绩合同的得2分。（以中标通知书或合同复印件为加分依据，证明材料原件备查）

5、政策功能分（节能、环保、区内产品等）…………………………………………4分

（1）主要投标产品（金额占总额50%以上）为政府采购节能产品的，得1分（适用于非强制采购节能产品，以有效的政府采购节能产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）。

（2）主要投标产品（金额占总额50%以上）为政府采购环境标志产品的，得1分（以有效的政府采购环境标志产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）。

（3）投标产品80%以上为广西工业产品的得2分（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。

6、总得分=1+2+3+4+5

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐不多于三名中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

# 第五章  合同主要条款格式

合同编号：

采购人（甲方）广西国际壮医医院        采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                        招  标  编  号GXZC2019-G1--

签  订  地  点                          签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：乙方自定。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条　交付和验收

1、交货时间：按乙方投标文件中所承诺的时间、地点：广西区内采购人指定地点

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间：货物验收合格后、地点：按乙方投标文件中的承诺。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按乙方投标文件中所承诺的期限。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：按第二章招标项目采购需求约定执行。

第九条　保证金：按付款方式约定执行。

第十条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期按乙方投标文件中所承诺的期限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在安装、调试完后7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在验收合格交付甲方使用前发生的所有风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每逾期1天罚款1000元/天，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：　　）的约定，我单位对（项目名称）　　　　政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）　　　　提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □联合验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） | 数量 | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （按招标采购文件、投标投标文件及验收方案等。可附件） |
| 验收小组意见 |  |
| 验收小组成员签字： |
| 参与验收其他或监督人员签字： |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 | 采购人盖章： 年 月 日 |

备注：本报告单一式4份（采购人1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

# 第六章  投标文件格式

## 一、投标文件包装封面及投标文件封面格式

1.投标文件的包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标时启封

年  月  日

2.投标文件封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

## 二、投标文件格式

目录

1.资格文件：

★实质性要求的资格材料：

（1）投标声明书 （格式见第六章）————————（页码）

（2）投标人有效的营业执照副本内页复印件及投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（投标截止时间前查询结果截图加盖单位公章）————————

（3）投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟）————————

（4）投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）————————

（5）投标人财务状况报告————————

（6）投标人资格要求中的其他资质（或资格）证书————————

2.资信/商务文件：

★实质性要求的资信/商务材料：

（1）投标保证金缴纳证明（可单独提交）————————

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（格式见第六章）———

（3）招标项目采购需求中要求必须提供的材料————————

（4）商务响应表（格式见第六章）————————

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（5）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）————————

（6）投标人的信誉、荣誉证书或文件————————

（7）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书————————

（8）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————

（9）节能产品证明文件、环保产品证明文件————————

（10）投标人情况介绍———————

（11）中小企业声明函———————

（12）监狱企业的证明文件———————

（13）残疾人福利性单位声明函———————

（14）广西工业产品声明函—————————

…

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）—————

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状————————

（3）产品出厂标准、质量检测报告————————

（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料————————

（5）设备配置清单（均不含报价）————————

（6）技术响应表————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案————————

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施————————

（9）项目实施人员一览表————————

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠————————

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————

（12）投标人需要说明的其他文件和说明————————

…

4.报价文件

（1）投标函————————

（2）投标报价明细表————————

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明————————

（4）开标一览表————————

…

5.其他文书、文件————————

资格文件

1.投标声明书格式：

投标声明书

致：         （招标采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                   项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                            ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

2.投标人有效的营业执照副本内页复印件及投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（投标截止时间前查询结果截图加盖单位公章）。

3.投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟）。

4.投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）。

5.投标人财务状况报告

6.投标人资格要求中的其他资质（或资格）证书。

资信/商务文件

1.投标保证金缴纳证明（复印件，也可在开标会现场提交原件，格式略）

2.法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购人名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

被授权人身份证复印：

投标人公章：

年    月    日

3.招标项目采购需求中要求必须提供的材料

4.商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：

5.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                                                            年    月  日

6.投标人的信誉、荣誉证书或文件复印件

7.投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书复印件

8.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

9.节能产品证明文件、环保产品证明文件

10.投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

11.中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

备注：如果投标产品中有小型或微型企业的产品，应在投标报价明细表中注明生产企业名称，并在投标文件提供符合规定的有关证明材料（投标人应提供最近一年的年度财务审计报告，以证明投标人或投标产品生产厂家的营业收入、资产总额等指标），否则不认可该产品为小型或微型企业的产品。

12.监狱企业的证明文件

13.残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

14.广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

技术文件

1.对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

2.投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）

3.产品出厂标准、质量检测报告（格式自拟）

4.招标项目采购需求中要求必须提供的材料

5.设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                          日  期：

6.技术响应表格式：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |
| 条款 | 要求 | 设备名称 | 性能及指标 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” 。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                          日 期：

7.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

8.技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

9.项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                         日  期：

10.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                        日 期：

11.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

12.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

报价文件

1.投标函格式：

投 标 函

致：                （招标采购人名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：             ），签字代表              （全名）经正式授权并代表投标人                          （投标人名称）提交资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天内。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：             投标人代表姓名           职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字：                     日期：      年    月   日

2.投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌及生产厂家 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                          日  期：

3.开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

招标编号：

投标人名称：

开标一览表

4.开标一览表

开标一览表（格式）

招标编号：

投标人名称：                                           单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及生产厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |
| 交货时间： |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请尽量单独装信封并单独递交，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：                                 日期：    年   月   日

5.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

其他文书、文件格式：无