## 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。未标注“▲”号的条款负偏离达5项以上（含5项）的，投标无效。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.本采购项目标的所属行业：工业。

A分标    采购预算：170万元

| 一、采购需求 |
| --- |
| 项号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 技术需求 |
| 1 | 三重四极杆气相色谱质谱联用仪 | 1套 | 1．工作条件 1.1. 电源电压：220 V±10% 1.2. 温度：18℃～28℃ 1.3. 湿度：40%～70% 2．气相色谱仪部分 2.1. 柱箱 2.1.1. 操作温度范围：室温以上5℃～445℃ ▲2.1.2. 标配柱箱升温速率5～140℃/min可调 （无需升级），以0.01℃/min增加（投标文件中提供软件设置界面或操作屏幕截图证明） 2.1.3. 程序升温的阶数：≥24阶25平台（投标文件中提供软件设置界面或操作屏幕截图证明） 2.1.4. 温度设定精度：0.1℃ 2.1.5. 控温准确性：0.01℃ 2.1.6. 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃ 2.1.7. 冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（210s） 2.1.8. 最大运行时间：9000分钟 2.1.9. 面板键盘：完全控制及显示所有温度区域和载气流量；完全控制所有检测器功能和检测器气体；实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件。 2.1.10. 可依据不同色谱柱自由设置柱温箱降温速率，有效延长色谱柱使用寿命 2.1.11配套耐高温柱温箱照明灯 2.2. 流路系统 2.2.1.支持双柱双流路系统 2.2.2.两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元 2.2.3.具有室温补偿和自动环境补偿功能 2.2.4支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件，操作方便。同时可实现不泄真空更换色谱柱功能。 2.3. 分流/不分流毛细管进样口 2.3.1.压力、流量和分流比可通过流量控制系统进行数字化设定。 2.3.2.配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能 2.3.3.支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及恒线速度控制功能。 ▲2.3.4.最高温度：≥400℃ 2.3.5.压力设定范围：0～145psi，压力控制精度为0.001psi 2.3.6.压速率设定范围：-400～400kPa/min 2.3.7.压力程序的阶数：7 2.3.8.分流比设定范围：0～9999.9 ▲2.3.9.流量设定范围：1~1250 mL/min He或H2，1~500 mL/min N2 2.4. 三位一体自动进样器单元 2.4.1可实现液体、顶空和SPME三种模式的自动进样。 2.4.2具有瓶底探测、快速进样（100ms）功能。 2.4.3样品瓶容量：2mL样品瓶标配162位；10/20mL样品瓶标配45位 2.4.4进样量范围：液体进样: 1.2uL～1mL；顶空进样：1mL～5mL 。 2.4.5通过气质工作软件嵌入式控制，中英文版本均可提供。 2.4.6软件内置顶空进样、液体进样、SPME进样、添加内标物、配制标准曲线、苯酚衍生化方法文件。 2.4.7可配合双柱系统、在无需人为干预的情况下实现两根色谱柱同时接入质谱，最大提升分析效率。 2.4.8搭载内置芯片的智能进样针、智能SPME fiber， 具有耗材管理功能，可以读取并显示智能进样针、智能SPME fiber上芯片信息，这些信息包括耐受温度、使用历史、使用日期以及运行次数。 2.4.9可配合相关数据库，实现全自动的样品先筛查再准确定量功能，流程全部内嵌于软件之中。 3．质谱部分 3.1. 基本性能 3.1.1.质量数范围: 5～1080 u 3.1.2.灵敏度: ▲3.1.2.1.EI Scan : 1pg OFN, S/N ≥1900（氦气做载气，作为验收指标） 3.1.2.2.EI Scan : 1pg OFN, S/N ≥300（氢气做载气） 3.1.2.3.EI MRM : 100fg OFN, S/N ≥80000 ▲3.1.2.4.IDL(MRM): 2fg OFN 连续8次进样，统计学上99%置信度水平，IDL≤0.5fg（作为验收指标） 3.1.2.5.PCI MRM :1pg BZP-d10, S/N ≥ 4500 3.1.2.6.NCI SIM : 100fg OFN, S/N ≥ 9000 3.1.3.分辨率：0.6～3.0u，可调 3.1.4.质量稳定性：±0.1u/48h 3.1.5.最大扫描速度：≥20,000 u/sec，并配备高速扫描技术，有效降低在高速扫描时灵敏度下降，质谱图正确性下降的弊端。 3.1.6.最小驻留时间(Dwell Time)：0.5ms 3.1.7.最小Event time：3ms 3.1.8.最大Event数：2000 ▲3.1.9.最大MRM速度：≥800通道/sec 3.1.10.最大离子监测通道数：16ch/1 event 3.1.11. 一次进样最多设置MRM通道数: ＞31000 3.2. 离子源 3.2.1. EI 3.2.2.离子化能量：10～180eV 3.2.3.离子源温度：独立控温，150～300℃ 3.2.4.灯丝电流：5～200μA（发射电流） 3.2.5.双灯丝的高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成，分析中灯丝可以自动切换。 3.2.6.GCMS 接口温度：50～300℃ 3.3. 质量分析器 3.3.1.配备预四极的高精度全金属钼四极杆，预四极杆要求为非S型，避免出现死体积点和污染点。 3.3.2.预四极可转动，主四极杆可清洗打磨，有效抗污染。 3.3.3.四极杆无需控温即可达到0.1amu/48h质量稳定性。 3.3.4四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术，提升离子通过四极杆的速度，以提升全质量范围的信号质量，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性。 3.3.5. Q2采用八极杆超快速碰撞室，实现快速MRM性能，能有效消除记忆效应和交叉污染。先进的加速电势场（带弯曲）加碰撞气压控制，同时进行线性高压加速，有效消除记忆效应和交叉污染。 3.3.6 Q1之后采用离轴设计，降低中性分子引起的背景噪声。 3..3.7 支持多种监测模式的同时扫描,例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等等，获得高灵敏度定量数据的同时不丢失化合物的质谱信息。 3.5. 检测系统 3.5.1.二次电子倍增管，配备偏转透镜和±10kV转换打拿极。 3.5.2.离轴连续打拿电子倍增器 3.5.3.动态范围：8×106 3.6. 真空系统 3.6.1.高真空：＞380L/s 双入口差动式涡轮分子泵排气系统 3.6.2.标准配备皮拉尼真空规、离子规。 4. 顶空进样器（必须与气相色谱主机同品牌） 4.1 样品瓶数量≥20位 4.2恒温炉温度范围：室温+10℃至225℃，电子加热，加热孔数量：6个样品瓶位旋转托盘。 4.3 样品流路温度为室温+10℃至225℃，电子加热，6 通阀进样。 4.4样品瓶恒温时间：0.00 ～ 999.99 (min) 4.5样品瓶加压时间： 0.00 ～ 999.99 (min) 5. 数据处理系统 5.1 工作站软件可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；可调入单极GCMS方法，支持Excel表格与 MRM 表格的互相拷贝黏贴；支持自建库及谱库检索功能，支持保留时间自动调整功能。软件符合GLP认证及21 CFR Part11，支持自动校正和全自动分析功能，满足各种自动要求的软件系统。 5.2 MRM数据库包含：1500种以上的农药、环境污染物、法医毒物、代谢物的MRM参数、CAS号、中文名称、英文名称、日文名称和保留指数，并具备分组管理功能，自动创建MRM仪器方法。每个化合物包含至少4个MRM通道。 5.3 MRM数据库利用保留指数计算目标成分的当前保留时间，无需标准品即可创建仪器方法。 5.4 MRM数据库具备分组管理功能，用户可自行创建目标化合物分组并支持自动创建MRM仪器方法。 5.5 具有MRM自动优化工具，支持任意设置碰撞池CE能量范围和间隔，可自动创建批处理表格，自动处理相关数据文件，自动添加新增MRM参数至数据库中。 5.6 工作站采用一体化数据结构，数据文件中可调出仪器方法，定量方法，报告格式，批处理、调谐文件等相应信息。 5.7 CID碰撞气ON和CID碰撞气OFF支持同时调谐，保存在一个调谐文件中。一个批处理中软件可自动切换碰撞气ON/OFF。 5.8 同一套软件可自由设置成单极四极杆模式及串联四极杆模式切换使用，串联四极杆仪器当做单极四极杆模式使用时，无离子信号损失，检测灵敏度与同品牌最高端型号单四极杆气质联用仪相当。 5.9异味分析数据库 5.9.1包含不低于150种化合物的MRM参数、SIM参数、CAS号、中文名称、3种不同极性色谱柱相对应的保留指数，每个化合物包含至少4个MRM通道。 5.9.2包含异味及相关组分的感官信息：气味特征描述、气味阈值（投标文件中提供气味特征描述、气味阈值的截图证明） 5.9.3内置校准曲线信息，可实现对样品进行快速定性、半定量分析，软件可自动根据预估出的定量信息与可能的异味物质阈值相对比，并将超过阈值范围的信息突出显示，同时通过对异味的特征和数据库中预置的气味特征进行比较辅证，最大限度缩小可疑目标（提供内置标准曲线信息）。 5.9.4数据库手册包含气味注册信息，能够提供在MRM、SIM两种扫描方式下，针对不同极性色谱柱相对应的各个化合物的检测限信息。 5.9.5数据库可实现利用保留指数计算目标成分的当前保留时间，无需标准品即可创建仪器方法（提供利用保留指数计算保留时间，并快速创建MRM分析方法的应用报告或说明）。 6. 配置清单 6.1三重四极杆气相色谱质谱联用仪主机（含气相色谱前端）1套 6.2分流/不分流进样口1套 6.3抽力不小于380L/sec双入口涡轮分子泵1套 6.4 EI源、PCI源、NCI源各1套 6.5 NIST2020版谱库1套 6.6 MRM农残数据库1套 6.7异味分析软件1套 6.8异味分析数据库1套 6.9 水质嗅味数据库1套，数据库内置校准曲线，能在无标准品的情况下，对常见水质嗅味物质进行半定量筛查，数据库中包含嗅味物质的阈值和感官成分。 6.10不低于20位顶空进样器1台（含开瓶盖工具1套、密封瓶盖工具1套、顶空样品瓶及盖垫1包）。 6.11毛细管色谱柱Pure-Wax、-5MS、-624MS各1根。 6.12消耗品包1套（微量注射针2根、绿色进样垫50个、聚胺酯压环0.25mm柱用10个、聚胺酯压环0.32mm柱用10个、氟橡胶O型圈10个、惰性化带石英棉分流衬管5个、惰性化带石英棉不分流衬管5个、柱接头螺母5个）。 6.13工具包1套 6.14样品瓶10包（100个/包） 6.15 4mL 溶剂/废液瓶套装1 套（50个/套） 6.16专用过滤器1套 6.17三位一体自动进样器 1套 6.18 1L 泵油2瓶 6.19 灵敏度检查标准物质4支 6.20 厂家分析中心培训名额2名（差旅费自理） 6.21配套终端设备1套：参照或者相当于Intel i7以上；内存容量≥8GB；硬盘容量≥1TB；DVD刻录机；带有1个COM口，23英寸以上液晶显示器 。 6.22黑白图像输出设备1套 6.23 10kv UPS电源（维持2h） 6.24配套凝胶样品净化系统1套（含高压恒流泵2台、具备波长程序与能量观察快捷键、采用压铸式单色仪、馏分收集器） 6.25样品超声波粉碎前处理系统1套（输出功率：2000W，频率：20KHz±0.5，变幅杆数：6支，适用试管：1.5ml、2ml、 5ml、10ml、15ml、20ml、30ml、50ml，配备恒温系统） |
| ▲二、商务最低要求表 |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期不得少于1年，自设备验收合格并能正常使用之日算起。 |
| 交货时间及地点 | 1、交货时间：国产设备自签订合同之日起30天内安装调试完毕；进口设备自签订合同之日起60天内安装调试完毕。 2、交货地点：南宁市内广西壮族自治区分析测试研究中心指定地点。 |
| 服务标准、服务效率、售后服务要求 | 1、送货上门，安装调试（仪器到货后1周内到用户处安装调试），负责培训1～2名操作人员至能完全独立操作及日常维护及相关费用。 2、保修期内仪器设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出响应，8小时到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，否则须在二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3、每半年一次定期回访以及对设备维护。 |
| 付款方式 | 签订合同后10个工作日内中标人按合同全款的5%作为履约保证金缴至采购人指定账户，采购人在收到履约保证金20个工作日内预付合同全款的60%给中标人，所有货物安装调试完毕并通过验收合格后20个工作日内支付合同全款的40%，待质保期满且产品无质量问题后20个工作日内无息退还履约保证金。每次付款前成交供应商开具相应发票给采购人。 |
| 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。 |
| 三、投标人的资信要求表 |
| 政策性加分条件 | 符合节能环保等国家政策要求。 |
| 质量管理、企业信用要求 | 见本招标文件“评标办法及评分标准”。 |
| 能力或业绩要求 | 见本招标文件“评标办法及评分标准”。 |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |
| 采购人的特殊要求及说明 | 1.本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。 2.在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 |
| 参考品牌及型号规格 | 无 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 详见《采购需求》及《评标办法及评分标准》 |
| 规范标准 | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |
| 验收标准、验收方法及方案 | 1.采购人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3. 中标人需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购人方可验收。 4.采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 5.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 6.验收产生的费用中标人负责。 |
| 其他技术及服务要求 | 无 |
| 五、其他 |
| 产品资料及说明文件 | 1、投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 ▲2、如投标产品为进口设备，投标人在投标文件中必须提供投标进口产品生产厂家或国内代理商出具的授权书复印件；如投标产品为国产设备，投标人在供货时必须提供投标产品生产厂家或国内代理商出具的授权书复印件，原件备查。 |
| ▲采购预算价及最高限价 | 详见《第一章公开招标公告》，投标报价超采购预算及最高限价的投标无效。 |

B分标    采购预算：41.6万元

| 一、采购需求 |
| --- |
| 项号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 技术需求 |
| 1 | 无人采样船 | 1套 | ▲1.1.工作水深：≤0.1m； 1.2.投放方式：岸边投放 1.3.风浪等级：≤3级风，≤2级浪； 1.4.适于电源220～240V/50Hz 1.5.工作温度：-20℃～＋50℃； 1.6.相对湿度：20～70％； 2.1.船体尺寸： 850 mm×400 mm×300mm（可以放置在任何汽车后备箱） ▲2.2.船体材质：阻燃环保防撞材料。船体小，重量轻，方便携带。 2.3.整船所有设备总重量低于10kg（含电池和采样设备）。 ▲3.1.具有2个模块化涵道式推进器，与船底齐平，放置与行驶可以很好的避免碰伤、撞击。 ▲3.2.最大速度：4M/S 4.1.电池类型：高能锂离子聚合物电池；电池容量不低于：10Ah；续航能力不低于：航速4m/s时1小时，2.5m/s时2小时，1m/s时3小时； 4.2.充电接口设计：船体外部有预留接口可直接充电；支持大电流充电器，充电电流可达3A； 4.3.电池充放电次数：≦200次 5.1.遥控器可以控制无人船行驶，随时中断或随时改变工作任务；带GPS防丢模块。 5.2.防水防尘等级IP65，摇杆数量2个，摇杆旋转范围360°，重量≤1kg，自带2.4GHz全向天线，遥控距离：≦500M 6.1.水质采样：采样量≥2L 6.2.采样杆自动收放，水质采样船满足水质采样深度为水面0.5米处的采样要求。水质采样时把采样水管放到指定位置，保持至采样瓶注满水状态； 6.3.采水量误差：≤5% 6.4.采水速度≥1000mL/min； 配置：电池数量1块，便携式移动充电电源。 |
| 2 | 无人机 | 1套 | 滞空半小时，能清晰拍摄绘制地形地貌，飞行器参数如下： 1.重量（含电池及桨）≤1375 g 2.轴距≥350 mm 3最大上升速度 运动模式：6 m/s；定位模式：5 m/s 4.最大下降速度 运动模式：4 m/s；定位模式：3 m/s 5.最大水平飞行速度 运动模式：72 km/h；姿态模式：58 km/h；定位模式：50 km/h 6.最大可倾斜角度 运动模式：42°；姿态模式：35°；定位模式：25° 7.最大旋转角速度 运动模式：250°/s；姿态模式：150°/s ▲8.最大飞行海拔高度：6000 m ▲9.最大可承受风速：10 m/s 10.最大飞行时间：约 30 分钟 11.工作环境温度：0℃ 至 40℃ ▲12.卫星定位模块：GPS/GLONASS 双模 13.悬停精度 垂直： ±0.1 m（视觉定位正常工作时） ±0.5 m（GPS定位正常工作时） 水平： ±0.3 m（视觉定位正常工作时） ±1.5 m（GPS定位正常工作时） 14.配置： 1、飞行器一台； 2、电池三块； 3、电池管家一个； 4、控制器一台； 6、128G 内存卡一个。 |
| 3 | 荧光/磷光分光光度计 | 1套 | 技术参数： 1.工作条件 1.1 电源要求：230V （+5%~-10%），50/60 Hz；5000VA。 1.2 环境温度：+15℃～+35℃。 1.3 相对湿度：20～80%。 2. 系统描述 用于材料表征、工业追踪和制造研发、农业和环境分析、以及LED、太阳能电池和有机电致发光材料等材料的荧光分析，也可用于细胞生物学、分子生物学、免疫学、酶学和蛋白质等生物样品的荧光分析。 3. 技术指标 3.1光源：连续氙灯光源，功率150W 3.2光学系统 3.2.1单色器: Monk-Gillieson型单色器; 3.2.2光 栅: 全息光栅，1200刻线/mm ▲3.2.3波长范围: 激发光 200–900nm，零阶可选； 发射光 200-900nm，零阶可选； 3.2.4校正方式：激发光谱自动校正; ▲3.2.5激发光路滤光片轮: 激发滤光片轮包含12个孔位置，标配290，370, and 530 nm三个滤光片，可选择配置水平和垂直滤光片，也可加入自制滤光片；软件自动控制。 ▲3.2.6发射光路滤光片轮: 发射滤光片轮包含12个孔位置，标配320，430, and 515 nm三个滤光片，可选择配置590，610, and 665 nm，水平和垂直滤光片，也可加入自制滤光片；软件自动控制。 3.3波长准确度:±0.5nm; 波长重复性: ≤0.2nm; 3.4 检测器：R928光电倍增管， 响应时间可调≥ 0.002s 3.5带宽: 激发狭缝 1, 2.5, 5, 10, 20 nm，四档可调; 发射狭缝 1, 2.5, 5, 10, 20 nm，四档可调; 3.6 扫描速度≥60000nm/min 3.7 荧光强度纵坐标显示范围: 0-260000 ▲3.8灵敏度:用350nm激发波长测定纯水拉曼谱线, 在拉曼峰处信噪比为4000:1(RMS),峰峰值1000：1（P-P） 3.9数据采集：主机由数据采集系统控制,在Windows环境下工作。发光强度激发和发射波长均可实时显示。光谱或时间驱动数据均可实时显示并可存盘。 3.10测定模式：荧光/磷光测定模式，定量扫描，时间驱动扫描，波长编程；光谱扫描，包括激光光谱、发射光谱、等波长差同步扫描光谱、等能量差同步扫描光谱；三维激发/发射光谱；三维同步光谱； 3.11数据分析：有对储存数据的算术运算功能、包括四则运算、平滑功能，1—4阶导数，求面积，求峰值，标化，融合，差值，内插等。 4.主要配置： 4.1主机 1套； 4.2石英池10mm 1对； 4.3水平及垂直偏振片各1组； 4.4激发与发射滤光片各3个； 4.5配套终端设备1套：参照或相当于Intel i7以上；内存容量≥8GB；硬盘容量≥1TB；DVD刻录机；带有1个COM口，23英寸以上液晶显示器 。 4.6 黑白图像输出设备1套 |
| 4 | 便携式红外线CO分析仪 | 1套 | 1.测量原理：不分光红外分析法/非分散红外法（NDIR） ▲2.采样方式：内置泵吸式 3.测量范围：0~50.0×10-6或0~200.0×10-6 4.分 辨 率：0.1×10-6 5.重 复 性：≤1% 满刻度 6.零点漂移：≤±2% 满刻度/h 7.量程漂移：≤±2% 满刻度/3h 8.线性偏差：≤±2% 满刻度 9.预热时间：≤30min 10.响应时间：t0～t90≤45S 11.流量范围：（0.5-1.0）L/min 12.存储功能：≤5000组测量数据 13.数字接口：USB，配数据传输软件 14.标准配置： 14.1．主机 1 台 14.2．专用稳压电源 1 只 14.3．电源线 1根 14.4．取样器 1套 14.5．小号螺丝刀 1把 14.6．通讯软件 1张 14.7．数据线 1根 14.8. 仪器背带 1根 14.9. 仪器箱 1 只 14.10. 安装使用说明书 1份 14.11. 保修卡 1份 14.12. 合格证 1份 14.13. 装箱单 1份 14.14. U盘 1个 ▲15.供电电源：交直流两用，220AVC（±10%）或机内充电电池。 16.外形尺寸≤245×190×85（mm） 17.重量：≤3kg 18.内置式调零过滤器、六通阀切换调零与测量。 ▲19.具备显示mg/m3；定制测量范围；定制平均值的测量功能。 ▲20.具备一键式自动调零的功能。 |
| ▲二、商务最低要求表 |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期不得少于1年，自设备验收合格并能正常使用之日算起。 |
| 交货时间及地点 | 1、交货时间：国产设备自签订合同之日起30天内安装调试完毕；进口设备自签订合同之日起60天内安装调试完毕。 2、交货地点：南宁市内广西壮族自治区分析测试研究中心指定地点。 |
| 服务标准、服务效率、售后服务要求 | 1、送货上门，安装调试（仪器到货后1周内到用户处安装调试），负责培训1～2名操作人员至能完全独立操作及日常维护及相关费用。 2、保修期内仪器设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出响应，8小时到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，否则须在二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3、每半年一次定期回访以及对设备维护。 |
| 付款方式 | 签订合同后10个工作日内中标人按合同全款的5%作为履约保证金缴至采购人指定账户，采购人在收到履约保证金20个工作日内预付合同全款的60%给中标人，所有货物安装调试完毕并通过验收合格后20个工作日内支付合同全款的40%，待质保期满且产品无质量问题后20个工作日内无息退还履约保证金。每次付款前成交供应商开具相应发票给采购人。 |
| 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。 |
| 三、投标人的资信要求表 |
| 政策性加分条件 | 符合节能环保等国家政策要求。 |
| 质量管理、企业信用要求 | 见本招标文件“评标办法及评分标准”。 |
| 能力或业绩要求 | 见本招标文件“评标办法及评分标准”。 |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |
| 采购人的特殊要求及说明 | 1.本分标第3项货物荧光/磷光分光光度计已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。 2.在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 |
| 核心产品 | 本项目核心产品为第3项货物：荧光/磷光分光光度计 |
| 参考品牌及型号规格 | 无 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 详见《采购需求》及《评标办法及评分标准》 |
| 规范标准 | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |
| 验收标准、验收方法及方案 | 1.采购人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3. 中标人需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购人方可验收。 4.采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 5.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 6.验收产生的费用中标人负责。 |
| 其他技术及服务要求 | 无 |
| 五、其他 |
| 产品资料及说明文件 | 1、投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 ▲2、如投标产品为进口设备，投标人在投标文件中必须提供投标进口产品生产厂家或国内代理商出具的授权书复印件；如投标产品为国产设备，投标人在供货时必须提供投标产品生产厂家或国内代理商出具的授权书复印件，原件备查。 |
| ▲采购预算价及最高限价 | 详见《第一章公开招标公告》，投标报价超采购预算及最高限价的投标无效。 |

C分标    采购预算：41万元

| 一、采购需求 |
| --- |
| 项号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 技术需求 |
| 1 | 全自动电熔融炉 | 1套 | 一、仪器用途： 用于将样品和溶剂加热到熔融温度，熔化熔剂并溶解样品，形成极其均匀熔体；浇铸在铂金模具形成玻璃片，用于XRF分析，或者倒入酸溶液容器制备溶液样品，用于AA及ICP分析。 二、仪器技术指标： ▲1.电源：220V/50HZ（±10%），具有可直接插接标准市电功能，无需额外电源装置，更无需进行实验室电源改造； 2.操作控制：全自动电加热熔融炉，一键式自动操作，降低人为操作可能对实验精度的影响； 3.操作界面：LCD彩色触摸屏，实时显示工作温度,熔融过程所需时间，摇动速度,幅度，方便实验人员操作观察； 4.操作软件：图标+曲线设计，具有多种预设程序，并可自由编程，可编程参数包括温度,升温速率，摇动速度,幅度,辅助倒模，批次温度补偿等； 5.加热方式:电阻辐射加热； ▲6.升温1200℃所需时间：≤15min； ▲7.加热元件具备防腐蚀设计，避免熔融物飞溅损坏加热元件； 8.工作温度范围：20-1200℃； ▲9.控温方式：R型铂铑热电偶测温和占空比控温，每根加热元件独立控制（非串联），具备位置补偿功能，根据每个位置调整加热元件输出功率比例，保证每个位置的坩埚受热均匀； ▲10.功率：≤3000W，确保实验高效且节能环保的要求，仪器加热部位保温性能好，热量流失少，实验员正常操作时无热辐射的不适感； 11.处理样品量：3个/批次，约9个玻璃片样品/小时熔样量； ▲12.预氧化方式：全区间线性升温（非比例升温），升温程序实时显示，可设置5/10/15/20/25/50℃/min等升温速率，实现固体氧化剂充分预氧化功能，有效处理复杂矿石、金属、合金等还原性成分样品； 13.多用性：可用作XRF分析用玻璃片制备，亦可过氧化物和焦硫酸盐熔融制备，ICP、AA湿法化学分析溶液样品制备； 14.溶液制备：具备带磁力搅拌功能的三个液体杯放置位，在溶液制备的时候，能通过操作界面启动溶液制备程序，自动制备样品，并且在过程中均匀的混合熔融样品及酸溶液，防止飞溅产生； 15.炉腔耐火材料：复合陶瓷绝缘材料，保证炉体绝缘，低能耗，低电费；组合式，防止循环冷热应力损伤； ▲16.坩埚模具支架：高纯陶瓷材质，耐高温变形耐腐蚀；坩埚放置角度自锁，无需多余操作；单套模具支架可同时匹配30/32/35/40mm等模具尺寸； ▲17.具有3个卤素排空通道，可排空样品中卤素等腐蚀性气体，且熔融过程可随时观测坩埚及样品，有利于开发熔融方法； 18.熔融环境：确保无高频辐射，无需使用燃气，无有毒物质释放； 19.动力系统：双马达驱动，以达到对驱动稳固性的要求，可自动振动辅助倒模； 20.安全系统：集成安全锁+防护安全盖，保证实验人员绝对安全； 21.电子元件：HMI工业级触控屏幕及控制接口，电子骨干体系结构，PCB涂覆处理电路板，符合UL94阻燃和高抗腐蚀标准，保证电子元件坚固耐用； 22. 具备CE认证和相关质量体系认证； 23.配备详细铂金坩埚和模具图纸。 三、标准配置 1.全自动电加热熔融炉 1台 2.高纯陶瓷坩埚支架 3套（分体） 3.高纯陶瓷模具支架 3套 4.溶液制备附件 1套 5.六角工具包 1套 6.出厂证书 1份 7.随机U盘 1个 8.操作手册 1份 9.配套终端设备1套：参照或相当于Intel i7以上；内存容量≥8GB；硬盘容量≥1TB；DVD刻录机；带有1个COM口，23英寸以上液晶显示器 。 10. 黑白图像输出设备1套。 |
| ▲二、商务最低要求表 |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期不得少于1年，自设备验收合格并能正常使用之日算起。 |
| 交货时间及地点 | 1、交货时间：国产设备自签订合同之日起30天内安装调试完毕；进口设备自签订合同之日起60天内安装调试完毕。 2、交货地点：南宁市内广西壮族自治区分析测试研究中心指定地点。 |
| 服务标准、服务效率、售后服务要求 | 1、送货上门，安装调试（仪器到货后1周内到用户处安装调试），负责培训1～2名操作人员至能完全独立操作及日常维护及相关费用。 2、保修期内仪器设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出响应，8小时到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，否则须在二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3、每半年一次定期回访以及对设备维护。 |
| 付款方式 | 签订合同后10个工作日内中标人按合同全款的5%作为履约保证金缴至采购人指定账户，采购人在收到履约保证金20个工作日内预付合同全款的60%给中标人，所有货物安装调试完毕并通过验收合格后20个工作日内支付合同全款的40%，待质保期满且产品无质量问题后20个工作日内无息退还履约保证金。每次付款前成交供应商开具相应发票给采购人。 |
| 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。 |
| 三、投标人的资信要求表 |
| 政策性加分条件 | 符合节能环保等国家政策要求。 |
| 质量管理、企业信用要求 | 见本招标文件“评标办法及评分标准”。 |
| 能力或业绩要求 | 见本招标文件“评标办法及评分标准”。 |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |
| 采购人的特殊要求及说明 | 1.本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。 2.在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 |
| 参考品牌及型号规格 | 无 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 详见《采购需求》及《评标办法及评分标准》 |
| 规范标准 | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |
| 验收标准、验收方法及方案 | 1.采购人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3. 中标人需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购人方可验收。 4.采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 5.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 6.验收产生的费用中标人负责。 |
| 其他技术及服务要求 | 无 |
| 五、其他 |
| 产品资料及说明文件 | 1、投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 ▲2、如投标产品为进口设备，投标人在投标文件中必须提供投标进口产品生产厂家或国内代理商出具的授权书复印件；如投标产品为国产设备，投标人在供货时必须提供投标产品生产厂家或国内代理商出具的授权书复印件，原件备查。 |
| ▲采购预算价及最高限价 | 详见《第一章公开招标公告》，投标报价超采购预算及最高限价的投标无效。 |