麻醉呼吸机等医疗设备采购项目

招

标

文

件

项目编号：445200-201901-108003-0001

广东和盛招标代理有限公司揭阳分公司

2019年2月

目   录

第一部分:投标邀请函………………………………………………… 3

第二部分: 采购项目内容………………………………………………5

第三部分: 投标人须知…………………………………………………30

第四部分: 合同书格式…………………………………………………45

第五部分：投标文件格式………………………………………………49

第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

各供应商:

广东和盛招标代理有限公司揭阳分公司（以下简称“采购代理机构”）受揭阳市妇幼保健计划生育服务中心（以下简称“采购人”）的委托，对麻醉呼吸机等医疗设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：445200-201901-108003-0001

二、采购项目名称：麻醉呼吸机等医疗设备采购项目

三、采购项目预算：人民币6,181,200.00 元

四、符合资格的供应商应当在2019年2月12日至2019年2月18日9:00-11:30；下午14:30-17:00（法定节假日除外）到广东和盛招标代理有限公司揭阳分公司报名及获取招标文件，招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。

五、投标截止时间：2019年3月4日下午14:30（北京时间）(注14:00开始受理投标文件)

六、投标文件送达地点：揭阳东山莲花大道以东、市国土资源局以北（广东和盛招标代理有限公司揭阳分公司）

七、开标时间：2019年3月4日下午14:30（北京时间）

八、评标时间：2019年3月4日下午15:00（北京时间）

九、开标评标地点：揭阳市东山莲花大道以东、市国土资源局以北（广东和盛招标代理有限公司揭阳分公司）

十、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

- 采购人名称：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

采购人地址：揭阳市

采购人联系人：林先生

采购人联系电话：0663-8272321

2、采购代理机构名称：广东和盛招标代理有限公司揭阳分公司

采购代理机构地址：揭阳市东山莲花大道以东、市国土资源局以北

采购代理机构联系人姓名：吴先生

采购代理机构联系电话：0663-8275777

采购代理机构传真：0663-8275779

十一、购买标书、退保证金事宜联系方式

联系人：陈小姐

联系电话：0663-8275777

广东和盛招标代理有限公司揭阳分公司

2019年2月

第二部分

采 购 项 目 内 容

采购项目内容

一、供应商资格：

# 1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

# 2、投标人必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

# 3、投标人必须具有医疗器械生产或经营（经营范围内）资格证书；

# 4、投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

# 5、本项目不接受联合体投标。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

1.采购项目需求一览表：

| 包号 | 名称 | 数量 | 单位 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉呼吸机 | 1 | 台 | 人民币3,938,200.00元 |
|  | 气管观察用内窥镜 | 1 | 台 |  |
|  | 监护仪（允许进口） | 1 | 台 |  |
|  | 三通道靶控注射泵 | 1 | 台 |  |
|  | 高频电刀（允许进口） | 1 | 台 |  |
|  | 能量平台（允许进口） | 1 | 台 |  |
|  | 除颤仪 | 1 | 台 |  |
|  | 胎心监护仪（母婴） | 3 | 台 |  |
|  | 胎心监护仪（双胎） | 2 | 台 |  |
|  | 胎心监护仪（单胎） | 1 | 台 |  |
|  | 脉搏血氧饱和度测量仪(允许进口） | 1 | 台 |  |
|  | 输液泵 | 6 | 台 |  |
|  | 心电监护仪 | 2 | 台 |  |
|  | 小儿CPAP | 2 | 台 |  |
|  | 脉动真空蒸汽灭菌器 | 1 | 台 |  |
|  | 全自动洗脱机（50kg） | 1 | 台 |  |
|  | 全自动洗脱机（70kg） | 1 | 台 |  |
|  | 全自动烘干机 | 2 | 台 |  |
|  | 电加热发生器 | 1 | 台 |  |
|  | 无油空气压缩机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 全自动时间分辨荧光免疫分析仪（允许进口） | 1 | 台 | 人民币2,243,000.00元 |
|  | 宫腔镜手术系统（允许进口） | 1 | 台 |  |
|  | 探头（允许进口） | 1 | 台 |  |

投标人可对个别包或全部包投标，但应对包内所有的内容进行投标，不允许只对包内部分内容进行投标。

2.参数及要求:

包1：

（1）麻醉机：

1.工作条件

1.1操作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95%，大气压：500 至 800 mmHg

1.2电源：220V (±10%), 50Hz(±2%)

1.3后备电池使用时间：90分钟

1.4机架：带推车，三个大抽屉，前轮脚刹

1.5工作台双层灯光亮度可调

1.6标配RS232接口，以太网络接口，投影仪分屏接口。

2. 气源

2.1氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于252Kpa时报警

2.2具有空气气源及接口

2.3快速充氧范围25-75L/min

3.流量计

▲3.1电子流量计，氧气、空气，流量通过呼吸机屏幕电子显示；流量范围0.1-15 l/min

3.2具备备用机械流量管，流量范围1-10 l/min，保证在停电时能正常工作

4.挥发罐

▲4.1 2个挥发罐的位置，标配一个七氟醚挥发罐，可选配原厂同品牌地氟醚挥发罐。

4.2 快速加药器式挥发罐，既保证快速加药，又保证无药物泄漏造成的浪费和环境污染

5.呼吸回路

5.1模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内；所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装

5.2所有模块可耐受134℃高温高压消毒避免院内交叉感染

5.3标配内置二氧化碳旁路功能，支持术中更换钠石灰

5.4内置冷凝功能，采用物理方式解决回路积水问题

5.5智能回路系统，能识别和显示：正在使用呼吸模式以及CO2吸收罐状态

6.呼吸机

▲6.1气动电控呼吸机，支持中英文界面，外置彩色触摸屏

6.2应用范围：新生儿、儿童及成人等所有病人通气

▲6.3原机屏幕≥15英寸彩色可触摸显示屏幕，具备双分屏显示功能.当触屏失灵,手动可调..

6.4用户可选择的全自检或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动，可无限次跳过自检

6.5自动检测挥发罐状态，提示低压漏气情况

▲6.6提供辅助/控制/支持通气模式，标配: VCV、PCV（用于新生儿、小儿手术）、手动通气、电子PEEP

▲6.7可选配:压力控制容量保证（PCV-VG）、SIMV PCV、SIMV VCV、PSV Pro

6.8潮气量范围:5-1500ml

6.9呼吸频率：4-100 次/分钟

6.10吸呼比：2:1到1:8

6.11最大吸气流速：≥120 l/min

6.12压力范围（压力模式）： 5 到 60 cmH2O

6.13压力限制范围：12到 100 cmH2O

6.14 PEEP范围：关，4 到 30 cmH2O

6.15具备流量静态以及动态实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差；

6.16智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全

6.17标配三种工作模式：通气模式、待机模式和心脏手术模式

6.18 30分钟迷你趋势，可手术中与其他呼吸机参数同屏分屏显示

6.19标配被动排污系统,可选配主动排污

7.数字和波形监测

7.1监测参数：吸入氧、笑气或空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示。

7.2潮气量监测范围：5 到1500ml

7.3报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息

8.传感器

8.1韧钢抗变型加热流量传感器

8.2可耐受134℃高温高压消毒

8.3高精度流量传感器，最小潮气量监测值不大于5ml

8.4吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：100 ml/ min-15 l/min；保证SIMV、PSV功能的实施

- 气管观察用内窥镜：

1、整机重量≤0.5KG

2、管身总长度：42.8-52.8cm

3、可插入气管导管长度：35.3-46.3cm

4、直径：5mm 下限不计

5、管身弯曲：可调整弯曲角度

6、管身材质：可绕性金属，有记忆性

7、镜头前端照明：6个白光LED、防雾处理

8、亮度可调：是

9、系统：CMOS

10、输出讯号：类比讯号

11、彩色或黑白：彩色

12、景深：5mm至30mm之间

13、视角：70度

14、无线电频率：类比2.4G

15、频道：4频道

16、适用显示器：任何有视频输出的显示器

17、适用范围：气管插管术及检查

18、发射器电池：电池标准容量400mAh，标准电压3.7V（终止电压2.75V）

19、显示器电池：电池标准容量2000mAh，标准电压3.7V（终止电压3V）

- 监护仪（允许进口）：

1、整机性能稳定可靠，可耐受频繁关机，抗干扰能力强。

▲2、监护仪主机屏幕≥12英寸彩色WSXGA+ TFT医用专业触摸屏显示器, 分辨率≥1280*800，16:10 高精密医用宽屏显示,内置3个侧插槽。

3、≥八种科室常用监护屏幕，并可自定义屏幕显示配置（多种参数显示方式，如大字，趋势，波形等）。

▲4、监护仪具有智能屏幕光控技术，可根据环境光线情况自动调节屏幕显示亮度，减少光污染:

5、监测成人，儿童，新生儿，并具备相应软件，具备最新的PPV检测技术。

6、测量参数模块化设计，模块可在同品牌任意一台监护仪上直接插拔互换使用，无需添加其他外接设备，节约科室成本：

▲7、具有水平趋势图分析功能，可将患者生命体征绘制成图像，直观查看患者各项测量值的改变、程度、变化趋势、偏离方向程度，指导临床用药，治疗，复苏等。

8、监测参数：每台监护仪具有5导、12导联心电、呼吸、血氧饱和度、脉搏、无创血压。可选配主路呼末二氧化碳、双有创、双体温、BIS麻醉深度、NMT肌松监测、双屏双控，前后都有屏幕可方便医生调整监护参数，观察病人状况。

▲9、心电监测时可用≤5个电极获得12导联心电，测量准确，操作简便，病人舒适，节省科室成本；

10、血氧饱和度监测采用"傅立叶伪差抑制技术"，具有防运动/低灌注的血氧饱和度监测技术, 提供灌注指示。血氧探头采用指套式，提高测量准确性和病人舒适度。

▲11、无创血压具有听诊法和动脉内法双参考点进行校正，具有 ≥ 4种监测模式：除手动、自动、快速测量外，还具有序列测量模式（根据患者的病情设定测量次数与时间）。

12、智能动态通道，具备自动调整各波形显示大小从而平均分配显示空间， 无需手动调节波形幅度或改变屏幕显示，节约操作时间

13、报警：采用声光色报警，报警上下限可调，具有机器故障报警，全部报警均可回顾。

14、具有≥48小时表格与图形趋势, 趋势图包含垂直趋势图和水平趋势图分析，可直观地表达病人的治疗/监测目标、当前状态，及变化趋势（改善或恶化）。

▲15、每台设备配置多导联高级心律失常分析(≥22种)，包含房颤分析功能；连续QT/QTc测量或报警，提供QT/QTc数值和可配置的报警从而满足临床的需求并降低危险。

▲16、ST-环状图分析系统，可动态观察ST段变化趋势，心肌缺血定位，指导临床治疗。

（4）三通道靶控注射泵：

1.功能特点与技术参数：

1.1 ▲内置优美唑咪啶药物方案，方便临床使用。

1.2 ▲具有三个液晶窗口分别显示三个通道信息，不易混淆出错。

1.3 ▲具有三个CPU分别控制三个通道，相比一个CPU控制三个通道更可靠、更稳定。

1.4 ▲具有优化的TCI模式(OTCI模式)， 解决了个体差异及术前用药问题

1.5 ▲彩色液晶显示屏幕。血药浓度可用彩色曲线显示

1.6 属于静脉麻醉工作站的组件。

1.7 具有血浆靶控、效应室靶控、恒速、药物库四种输注模式,

1.8 具有十一种麻醉药物（异丙酚、瑞芬太尼、舒芬太尼、阿芬太尼、芬太尼、维库溴铵、罗库溴铵、阿曲可林、氯胺酮、咪唑安定、依托咪酯）的药代动力学模型，异丙酚具有儿童模型（年龄范围3岁一99岁、体重范围：12kg-150kg）

1.9 有定时诱导功能，诱导时间可以根据病人状况设定

1.10 具有靶浓度与剂量换算功能

1.11 可以实时预测药物衰减到一定浓度的时间

1.12 恒速功能具有十种注射模式：ml/h、ml/min、mg/h、μg/h、mg/min、μg/min、    mg/kg/h、μg/kg/h、mg/kg/min、μg/kg/min，  避免了使用中单一输注速率单位与其他速率单位间折算的麻烦

1.13 具有红外通讯串口及RS232通讯串口，满足各种通讯要求

1.14 可自动识别20、50/60ml注射器

2.综合性能参数

2.1 速度范围：  20ml注射器0.1ml-------600ml/h

50ml注射器0.1ml-------1200ml/h

2.2 精度误差：＜3%  (包括机械误差1%)

2.3 快注速度:  　20ml注射器600ml/h

50ml注射器1200ml/h。

2.4压力报警阈值： 高：900毫米汞柱

中：600毫米汞柱

低：300毫米汞柱

2.5 各种报警显示: 外接电源掉电报警、备用电池欠压报警、注射器推空、

阻塞报警、注射器脱落报警、注射预设量完毕报警、药物将尽报警、运行提示报警

2.6电源参数：交流电源AC220V±22V  50Hz±1Hz ，直流电源14V±2V。充电10h后, 电池连续工作时间大于2h。

2.7 工作环境：温度范围+5℃～+40℃；相对湿度范围≤80℅；

大气压力范围500 hPa～1060hPa

（5）高频电刀：

功能要求：

- 产品适用于手术中对组织的切割和凝血，可与膀胱镜、腹腔镜、汽化镜、宫腔镜等连接。

- 设备满足所有外科领域的手术需要，具有单/双极电切电凝等功能；

技术参数要求：

- 电刀具备单/双极脚踏接口，方便腔镜连接使用。

- 配备单极脚踏控制系统，同时可以实现双极电凝需求。脚踏主体以高品质铝制成，防滑基座，防水连接，在电切与电凝之间有隔板，防止误操作。

- ▲电刀有效输出功率必须≥98﹪。电刀必须具备≥三种切割模式；≥四种凝血模式；≥三种双极输出模式。

- ▲具备低电压切割，峰值电压1350伏，适用于整形、小儿、五官外科等精细组织的切割和腔镜外科。具备LCF电灼凝血，峰值电压6900伏，适用于大部分浅表和腔镜手术凝血。具备喷射性凝血，峰值电压9000伏，适用于大面积的组织渗血，而只造成非常表浅的组织焦痂。双极部分具备宏双极输出模式，可以用于现代腔镜外科的双极切割和凝血。

- 电刀主机带有回路负极板接触质量监测系统,可随时监测负极板和病人体表的接触面积质量,接触质量不好时主机立刻停止输出,彻底消除负极板烫伤的危险。

- ▲微双极电凝，功率1-70W，在此功率范围内当双极间组织电阻值达到100欧姆时，输出功率开始缓缓下降，方便用于神经外科、显微外科和其它应用双极的外科手术。

- ▲设备具有组织密度即时反馈系统，该系统可依组织密度变化而由电脑控制进行输出的自动调节，而不必人为调节。

- ▲带射频启动口,可以连接吸烟装置。  带有RS232串口，通过通讯装置或者多媒体可采集电刀的有关信息，为医疗事故提供依据。

- 可与所有内窥镜相连，将来可联接氩气车而升级为氩气刀，并且有CEM接口，可以连接超声外科吸引器。

- 默认输出模式设置，更人性化，方便临床使用。

- ▲可以同时接两个单极电刀笔，而且可以同时输出同时工作（并非交替输出工作），更便于开展心脏手术。

（6）能量平台（允许进口）：

| 序号 | 参数内容 |
| --- | --- |
|  | 具备智能组织感应技术，每秒≥3333次感应组织阻抗变化，从而实时调整能量输出，以实现最短的平均闭合周期。附制造商原厂彩页资料证明。 |
|  | 红外识别接口技术，主机能自动识别器械。附制造商原厂彩页资料证明。 |
|  | 单极切割模式具有纯切、混切；单极凝血模式具有电灼、喷凝；双极模式具有精确、标准、宏双极。 |
|  | 功率有效率（PER值）97-99%。 |
|  | 三个独立的触摸式液晶屏，更加直接的人机交流，可以有演示模式，方便医生护士熟悉主机功能；，触摸液晶彩色显示屏有≥27个国家语言可供选择明。 |
|  | ▲可在无菌区对单极电刀笔手控调节功率输出和三种模式的改变，具有≥5个功率区域，每个功率区域有≥5种功率设置，术者可通过手控改变无菌区的功率输出。 |
|  | 手控摇杆式电刀笔带不锈钢六角形锁定刃状电极及保护套，导线长度≤3m，双刀笔可同时输出能量。 |
|  | 拥有自动双极功能在使用双极功能时可以通过设置时间和阻抗两种方法来控制双极输出，并能显示双极电流输出参数。 |
|  | 可连接设备同品牌的负极板，确保手术效果安全可靠。设备同品牌负极板包括成人、新生儿、婴儿等各种品规，更多型号确保不同类型病患手术均能安全使用。 |
|  | 病人回路负极板带连接导线，采用具有高湿度、高传导性的亲水性凝胶制成，先进的热性能可减少回路负极板下的热量积聚，将电外科手术中病人受损伤的危险程度降到最低，回路负极板病人皮肤温度不高于4℃。 |
|  | 系统结扎束模式可安全闭合直径大至7mm的脉管组织（包括动脉、静脉和淋巴腺等）。 |
|  | ▲具备腔镜下使用的5mm器械，22±2度弧形钳口，可闭合、切割直径7mm血管。切割长度≥18mm，闭合长度≥19mm，双面隔热设计，利于组织保护，平均热传导范围≤1.5mm。 |
|  | ▲具备弯形小钳口开放手术器械，钳口弯度为27±2度，双面隔热设计，可闭合、切割直径7mm血管。单次激发钳口平均温度＜60度，多次激发钳口平均温度≤80度。单次激发钳口冷却（＜60℃）时间小于1.5秒。 |
|  | ▲具备弯形大钳口开放手术器械，双面隔热设计，可闭合、切割直径7mm的血管。闭合长度≥35mm，切割长度≥33mm，14度弯形头端。 |
|  | ▲具备5mm器械同时带单双极功能，单极尖端能够做精细分离，双极能安全闭合7mm脉管。手柄上可控制单极≥5种功率设置和单双极模式输出，手术平均闭合时间为2到4秒。 |
|  | ▲具备可用于腔镜和开放手术的10mm器械，可闭合、切割直径7mm血管。头端可旋转≥350°，便于腔镜下操作。 |
|  | 能够通过USB接口和以太网连接免费原地进行软件升级；能够通过串联接口连接达芬奇机器人使用机械臂进行手术。 |
|  | 能够通过接口连接氩气发生器升级为氩气刀。 |
|  | 能够通过接口连接超声外科吸引器连接CUSA。 |
|  | 能够通过接口连接手术室有害气体的排烟系统。 |
|  | 将来能够升级等离子双极盐水下电切功能，可以匹配各种腔镜公司双极器械，双极功率大于200W 。 |

（7）除颤仪：

- 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

- 整机重量≤6kg。

- 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

- 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。

- 除颤充电迅速，充电至200J<5s。

- 可升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。

- CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。

- 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。

- 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

- 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

- ▲支持中文操作界面、AED中文语音提示。

- ▲彩色TFT显示屏≥8”, 分辨率≥640×480，最多可显示≥4通道监护参数波形，有高对比度显示界面，具备外接屏幕显示功能。

- 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

- ▲可存储≥24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

- ▲关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。

- 可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。

- 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。

- 符合欧盟救护车标准EN1789:2007。

- 具备良好的防水性能，防水级别IPX4。

- 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。

（8）胎心监护仪（母婴）：

- 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）,母亲参数（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温）；

- ▲多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<10 mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

- 无凸点设计的宫缩探头，0~100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动；

- 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

- 母亲参数指标：

心电导联选择：三导，心率范围：30~240 bpm，测量精度：±2bpm；

无创血压测量方法：振荡法，计量单位：mmHg/Kpa可选，测量方式：手动/自动，袖带压力范围：0～300 mmHg，测量范围：收缩压40~270mmHg； 平均压20~235mmHg；舒张压10~215mmHg，测量精度：最大平均偏差不超过 ± 5 mmHg（ ± 0.8 kPa）；最大标准偏差不超过 8mmHg（ 1.2 kPa）；

血氧饱和度显示方法：脉搏波形、血氧饱和度值，测量范围：50%~100%，分辨率：1%，测量精确度：90% ~ 100%： ±2%；70% ~ 90%： ±4%；< 70%： 未明确；

呼吸 阻抗法，测量范围：0~120rpm，测量精度：±3rpm；

脉率显示范围：30 bpm ~ 240 bpm，测量精度：±3bpm；

体温显示范围：0°C ~ +50°C，测量精度：±0.3°C（ 不包括探头误差: ±0.1 °C； 探头: ≤ ±0.2 °C）

- ≥10.1英寸高清晰TFT屏， 0-60°度内多角度翻转；

- 良好的人机对话界面，多种界面可选；

- 监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

- 一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

- 飞梭和硅胶按键操作；

- 易装纸打印结构设计，不用喂纸；

- 隐藏式提手，方便移动；

- 内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

- 打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min；

- 打印结束后给与声音提示；

- 每十分钟自动打印时间、日期、母亲参数（心率、血压、血氧、呼吸、体温等参数数值）；

- 支持NIBP省纸打印；

- 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

- 具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

- 双胎心率重合报警(SOV)，母胎心率信号重合验证；

- ▲在宫缩数值大于50单位的情况下，在界面上弹出禁止测量血压的提示信息；

- 回顾报警功能，可回顾最近的≥100条报警信息；

- ≥60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储；

- 支持外接U盘存储监护数据；

- 具有查找监护记录功能；

- 可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印；

- 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

- ▲支持拓展无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放，无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力；

- 中英文操作界面；

- 配置双胎探头。

（9）胎心监护仪（双胎）：

1.监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

2.▲多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<10mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

3.无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动；

4.胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

5.≥10.1英寸高清晰液晶彩屏， 0-60°度内多角度翻转；

6.多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示；

7.监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

8.一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

9.飞梭和硅胶按键操作；

10.易装纸打印结构设计，不用喂纸；

11.隐藏式提手，方便移动；

12.内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

13.打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min；

14.打印结束后给与声音提示；

15.胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

16.具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

17.双胎心率重合报警(SOV)；

18.回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；

19.≥60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储，支持；

20.支持外接U盘存储监护数据

21.具有查找监护记录功能；

22.中英文操作界面；

23.支持拓展母亲监护参数（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温）；

24.▲支持拓展无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放，无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力；

25.内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

26.配置双胎探头。

（10）胎心监护仪（单胎）：

1.监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

2.▲多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<10mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

3.无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动；

4.胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

5.≥10.1英寸高清晰液晶彩屏， 0-60°度内多角度翻转；

6.多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示；

7.监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

8.一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

9.飞梭和硅胶按键操作；

10.易装纸打印结构设计，不用喂纸；

11.隐藏式提手，方便移动；

12.内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

13.打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min；

14.打印结束后给与声音提示；

15.胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

16.具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

17.双胎心率重合报警(SOV)；

18.回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；

19.≥60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储，支持；

20.支持外接U盘存储监护数据

21.具有查找监护记录功能；

22.中英文操作界面；

23.支持拓展母亲监护参数（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温）；

24.▲支持拓展无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放，无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力；

25.内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

26.配置单胎探头。

（11）脉搏血氧饱和度测量仪（允许进口）：

- 适用于从新生儿到成人，并且能够提供提供成人、儿童、新生儿模式选择；

- 主机净重（带电池）≤1.6㎏，便于新生儿科使用；

- ▲体积：主机体积≤8.2cm×25.5cm×16.5cm，便于新生儿科使用；

- 提供全中文操作服务界面，≥20种语言选择，能够通过飞梭导航旋钮，快速的进行界面操作；

- 黑色背景的彩色液晶显示，在不同角度和光照条件下都能获取清晰的读数；

- 可监测血氧、脉搏等生命体征，提供血氧彩色波形图便于临床观察；

- 具备数字信号处理技术增强了在低灌注，病人运动和其他信号干扰情况下准确测量的性能；

- 具有音高变化的哔哔声让临床医生听到SP02的每一点变化功能，并且SPO2和脉搏提示音不同，便于区别；

- ▲电池可以连续使用≥5小时；

- 提供≥96小时趋势记忆，能够通过USB接口导出到个人电脑进行分析与保存；

- 智能报警管理系统，能更好的减少临床误报警和无关紧要的的报警；

- 具备优先级报警处理系统，用作通知医护人员出现病人状态的主要报警源；

- 性能参数：

  - 测量范围：SP02：1%-100%；脉搏：20-249bpm；灌注范围：0.03%-20%；

  - 准确度：饱和度(%SP02±1SD)： 70%-100%±2； 60%-80%±3；低灌注：70%-100%±2；移动状态：70%-100%±3；

脉率：20-250bpm±3；低灌注：20-250bpm±3；

- 各种参数的监测及附件要能很好的适用于新生儿。

- 输液泵：

1、用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于精确输液。

2、一般规格和要求：

2.1 设备先进、结构合理、加工精密；

3、主要技术和性能要求：

3.1安全要求：

▲3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU性能更稳；

3.1.2压力报警阈值≥3档可调；

3.1.3 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

3.1.4防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出；

▲3.1.5 双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警；

3.1.6 自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。

3.2 精度要求：

3.2.1 全挤压蠕动输注，精度≤±5%；

▲3.2.2 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

▲3.2.3泵体具备防水膜：保护管路维持输液精度、防水防液防止交叉感染。

3.3 基本要求：

3.3.1 速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml；

3.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

3.3.3 安装固定：可固定在输液支架上；

3.3.4 快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量；

3.3.5  KVO： 0.5ml/h；

▲3.3.6  对输液器无要求，可预存20种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器；

3.3.7  屏幕≥2.5”，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位、报警信息 ；

▲3.3.8  主机自带提手，方便携带

3.3.8 低、中、高三级分层报警系统，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

▲3.3.9高级别:阻塞，完成、系统故障、滴速异常、电池耗尽、气泡、门开、KVO完成、空瓶；

中级别:系统异常，待机时间结束；

低级别:无操作、电池电量低、接近完成、网电源脱落、未安装输液管；

3.3.10具有2种输液模式可选：速度模式、滴速模式；

▲3.3.11 电池工作时间≥4小时@25ml/h；

3.3.12供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

3.3.14  RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

3.3.15全中文软件操作界面。

- 心电监护仪：

- 监护参数

心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)

- ≥12.1寸彩色TFT屏，分辨率：≥800×600

- ▲支持同屏显示≥11道波形和全部监测数据

- 支持七导心电波形同屏显示、心电波形级联

- 可根据医护人员临床观察需要自由组合任意≥4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察

- 具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断

- 具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势

- 主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表

- 数据存储、回顾

- ≥120小时趋势图/表存储回顾

- ≥1200组无创血压测量回顾

- ≥48小时全息波形存储回顾

- ≥200组报警事件/心律失常事件回顾

- 具备USB数据接口、SD卡数据接口，可实现监测数据存储容量扩充

- 性能特点

- 中英文操作界面，全中文按键面板

- ▲标配触摸屏，使操作更加便捷，提高医护人员的工作效率

- 具备触摸屏锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态

- 支持七导心电波形同屏显示、心电波形级联

- ▲心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求

- ▲心电波形速度：6.25 mm/s 、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s

- ▲支持双通道有创压监测，支持CVP、ART、PA、PAWP、ICP等测量

- ▲标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装

- 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护

- 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征

- ▲无风扇设计，低噪音，保持临床环境安静；低功耗，延长电池的使用时长；不吸尘，保持设备内外部清洁，防止交叉感染

- 易清洁硅胶按键，防水防渗，防交叉感染，便于清洁

- ▲声光双重三级报警，技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色，有利于医护人员远距离辨识报警情况

- 可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率

- 具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB口、SD卡接口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）

- 小儿CPAP：

小儿CPAP持续气道正压通气系统是基于无创的持续气道正压通气在儿科领域的广泛应用而设计的专用小儿呼吸支持的医疗设备，为早产儿、新生儿、婴幼儿直至14岁以下的儿童鼻塞式CPAP通气治疗使用。 CPAP模式早保持小儿自主呼吸的同时，能有效地减少小儿呼吸做功。

功能：

能够给婴儿提供一个安全可控的氧气浓度

能够有效地保持功能残气量

能够帮助减少婴儿所做的呼吸功

能够减少对有创机械通气的需要

能够给婴儿提供一个较佳的湿温气体

能够明显地减少慢性肺炎（CLD）的发生率

能够改善一些肺脏生理指标，如身高、体重等

性能参数：

氧浓度调节：21%~100%

流量调节：0~18LPM

CPAP压力：0.3~1.0kPa(3~10cmH2O)

发生器水容量：500ml or more

差压报警：供气压力差大于0.1MPa时，声音报警

氧气和空气压力：0.3MPa~0.4MPa

电源：AC 220V 50Hz

CPAP发生器：

通过CPAP压力杆能很容易地设置从3到10cmH2O的震荡气体压力

自动水位调整机制以确保恒定的CPAP压力水平

可拆卸的盛水罐可保持CPAP不被中断的情况下倒掉多余的冷凝水

- 脉动真空蒸汽灭菌器：

1、技术参数：

1.1规格：≥600L机动双门

1.2内室尺寸：≥1080×610×915 (mm)

▲1.3设计压力：≥0.25Mpa

1.4设计温度：≥138℃

1.5工作压力：0.21-0.24Mpa

1.6工作温度：100-137℃

▲1.7设备总功率功率:≤ 29KW/380V

▲1.8设备净重：≥1700Kg

1.9行程周期：35-55min

1.10冷却水耗量：≥220 Kg /次

1.11外型尺寸：≤1425×1264×1875 (mm)

- 功能要求说明：

▲2.1、功能要求：≥600L机动双门，SUS304不锈钢内筒体，彩色触摸屏控制，中文数字、曲线打印机，内置蒸汽发生器，设备总功率≤29KW。

▲2.2、门及门胶条：双门设有安全连锁装置；门胶条采用耐200℃高温硅胶密封圈，能自动起到密封作用，门胶条装在大门上，不装在缸体上，密封性能好，使用寿命长。

▲2.3、真空泵：双极分体水环式真空泵，不使用单极直连式真空泵；皮带传动，抽真空速度快，真空度高，两个泵腔抽高温蒸汽时不易产生气蚀共振，工作效率高，脉动真空,脉动次数3次或多次可调，转速≤1700转/分钟，转速低，噪音低，使用寿命长。

2.4、气动阀门：使用角座气动阀，不使用不锈钢角座气动阀，密封性更好；灭菌设备进蒸汽由进口气动阀门控制,保证蒸汽进入室内的饱和度,有效控制进蒸汽的压力, 动作可靠，无故障动作≥400万次。

▲2.5、主控系统：可编程控制器（PLC），工程塑料外壳，不使用金属外壳，耐高温、耐腐蚀。

2.6、软件程序：织物、器械、液体、BD试验、调试、真空检漏、自由设定多种程序可供选择;灭菌压力、温度、时间及干燥次数可调。

2.7、触摸屏：彩色触摸屏，中文、数字动态显示，有自我检测功能，出现故障时可自动报警及故障打印记录，可同时显示夹套、内室的温度及压力。

▲2.8、微型打印机：中文数字、曲线打印；打印机装在设备正门，与触摸屏同侧，便于监控及重复打印。

2.9、门电机：高温静音门电机。

2.10、压力传感器：进口品牌压力传感器。

▲2.11、安全性：双门自动互锁，压力 、温度超高报警，双重控制，更安全；内壳采用δ≥8㎜厚的优质304不锈钢板材制作;夹套采用δ≥8㎜厚的压力容器专用Q245-R钢板;保证设备使用寿命为8年以上。

2.12、主控制系统可编程控制器及电器控制原件，与缸体分离，装在设备的操作面板上，正面维修、监控；避免主控制系统可编程控制器，及电器控制原件长期受热，降低故障率。

2.13、真空泵、管道、电器及所有需要维修的配件都要装在设备的一侧，独立悬挂,降低震动，便于维修，减轻震动，延长设备使用寿命；带冷空气预热装置,确保物品干燥效果。

2.14、设备标配1辆不锈钢灭菌车及2辆外车。

▲2.15、蒸汽发生器与灭菌器缸体为焊接一体式，不使用管道连接，避免热量损失，安全性更高。

▲2.16、只需要办理一个压力容器使用证。

配置：

1、灭菌器主机1台

2、搬运车2台

3、消毒内车1台

- 全自动洗脱机（50kg）：

| 洗涤容量 千克 | 50 |
| --- | --- |
| 滚笼直径φ | 1020 |
| 滚笼深度φ | 610 |
| 滚笼转速洗涤脱水 转/分 | 38/700 |
| 额定电压 伏 | 380 |
| 电机功率 千瓦 | 5.5 |
| 变频器型号 | BT40S 7.5KWT |
| 冷水进口 英寸 | 1 1/2" |
| 蒸汽进口 英寸 | 1" |
| 皂液进口 英寸 | 3/4" |
| 蒸汽压力 兆帕 | 0.3-0.5 |
| 空气压力 兆帕 | 0.45-0.6 |

- 全自动洗脱机（70kg）：

| 洗涤容量 千克 | 70 |
| --- | --- |
| 滚笼直径φ | 1200 |
| 滚笼深度φ | 626 |
| 滚笼转速洗涤脱水 转/分 | 35/700 |
| 额定电压 伏 | 380 |
| 电机功率 千瓦 | 7.5 |
| 变频器型号 | BT40S 11KWT |
| 冷水进口 英寸 | 1 1/2" |
| 蒸汽进口 英寸 | 1" |
| 皂液进口 英寸 | 3/4" |
| 蒸汽压力 兆帕 | 0.3-0.5 |
| 空气压力 兆帕 | 0.45-0.6 |

- 全自动烘干机：

| 干衣容量 千克 | 50 |
| --- | --- |
| 滚笼直径 毫米 | 1065 |
| 滚笼深度 毫米 | 1000 |
| 驱动电机功率 千瓦 | 1.1 |
| 风机功率 千瓦 | 1.1 |
| 加热功率 千瓦 | 35.2 |
| 额定电压 伏特 | 380 |
| 蒸汽压力 兆帕 | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 千克 | 150-180 |

- 电加热发生器：

1：接电源 380V 总线需25平方国标铜芯线

120A空气断路器

加热功率：48kw

电机：0.35kw

需要接进水管 蒸汽管（需要无缝管）

- 无油空气压缩机：

驱动方式: 电动

容量：50L

包2：

- 全自动时间分辨荧光免疫分析仪（允许进口）：

# （一）设备技术参数

# ▲1、采用时间分辨免疫荧光原理，随机进行标本取样、处理和检测；

# ▲2、可连续检测，并支持急诊插入功能；

# 3、每小时通量可达40个测试；

# ▲4、快速检测：每次首个样本的测试结果所需时间为30分钟，随后每一分钟可以得到一个样本的测试结果；

# 5、系统包括：样品轮盘，机载笔形杯固定器，缓冲液瓶支架，试剂瓶支架，固体废物盒，以及桶装试剂瓶成套组件等；

# 6、自动扫描样品及试剂盒条码，支持条码扫描功能；

# 7、配套产前筛查数据管理软件，可对产前筛查数据进行分析和处理；

# 8、管路自动冲洗；

# 9、操作简单快速，日常维护简便；

# 10、系统工作站：品牌电脑；预装仪器系统软件，可进行工作表/样本编辑，自动程序编排等；预装病人数据管理软件，可进行质量控制，测量数据的评估输出。

# ▲11、系统能够进行孕早期、孕中期生化筛查，内容包括：PAPP-A、Free hCGβ、AFP、uE3，试剂均有CFDA注册证和CE认证。

# （二）、产前筛查数据管理软件技术参数

# 1、风险评估功能

# 1.1、用于T21/T18及NTD的风险评估 。

# 1.2、新增的筛查项目：T13，Turner’s，腹壁缺损等。

# 1.3、适用于孕早期、孕中期以及早中孕联合筛查。

# ▲1.4、支持多种筛查模式（整合、酌情筛查）。

# ▲1.5、可评估双胎妊娠的唐氏风险。

# 1.6、支持多样本。

# 1.7、支持多种生化（AFP，hCG，F-hCGβ，uE3，PAPP-A）和超声指标（NT，NB）。

# ▲1.8、可添加新的检测指标（抑制素-A，ADAM12）。

# 1.9、全新的IVF妊娠风险评估模块。

# 1.10、多种可选的孕龄计算方法。

# 2、数据处理功能

# 2.1、采用SQL数据库管理，安全稳定，数据处理功能强大。

# 2.2、提供便捷查询功能，自定义查询字段。

# 2.3、存储完整孕妇档案：妊娠信息，患病史，历次筛查记录，胎儿出生后信息等。

# 2.4、筛查送检者的详细信息录入。

# 2.5、文件管理功能：支持多附件。

# 2.6、可连接医院LIS或者HIS系统。

# 3、筛查结果监测功能

# 3.1、对筛查结果进行监测分析 。

# ▲3.2、追踪任意检测指标MoM值漂移情况，决定是否调整其参考中数。

# 3.3、根据期望假阳性值调整cut-off值。

# 3.4、当实验数据达到10000个时，可校正中位数，计算出自己实验室的中位数，更好的适应地区人群的需要。

# 4、报告功能

# 4.1、可发中文报告，

# 4.2、自由选择报告类型（风险评估结果报告，超声结果报告，高风险病人报告）。

# 4.3、不同报告形式以针对各筛查模式。

# 4.4、输出多种监测、审核报告。

# 4.5、用户可自行设计、编辑报告内容。

# 5、结局随访和审核功能

# 5.1、存储诊断结果及妊娠结局，用于分析、审核整体筛查效果（检出率，假阳性率）。

# 5.2、对错误录入数据可自动识别并警告。

# 5.3、审核追踪（Audit Trail）功能，保存对数据的任意操作及修改记录。

# ▲6、软件有CE认证及CFDA注册证

- 宫腔镜手术系统（允许进口）：

（一）宫腔镜

- ▲宫腔镜一支，镜子视角 12°，可高温高压消毒，镜子工作长度≥200毫米。

- ▲镜体内独立器械通道≥4毫米，并具有有专用器械通道开关，确保器械进入前，通道不漏水。

- ▲SFDA三类注册证，不仅可用于宫腔镜检查，还可用于宫腔镜手术。

- 强力抓钳一把，单开，可以拆卸，直径≤3毫米，可360度旋转。

- 单开微型剪刀一把，尖头，可以拆卸，直径3毫米，可360度旋转。

- 双开弯剪刀一把，可以拆卸，直径≤3毫米，可360度旋转。

- 有创抓钳一把，可以拆卸，直径≤3毫米，可360度旋转。

- 左弯分离钳一把，可以拆卸，直径≤3毫米，可360度旋转。

- ▲双极电钩，直径≤3毫米，头端不同形状共三支。

- 双极连线一条。

- ▲内窥镜外鞘一支，含配套闭孔器。直径≤27Fr，前端侧面带有多个出水孔，确保连续对流效率。

- 消毒蓝一个，能放置该配套的所有产品，能高温高压消毒。

- 宫腔镜一支，镜子视角 12°，直径4毫米，可高温高压消毒，镜子工作长度≥210毫米。

- 镜子组合鞘，含配套闭孔器。

- 电切工作手件一套，被动式。

- 配置电切环、电针、滚球电极、汽化电极各一支。

- 相配套电切导线一条。

- 电切环消毒管一根。

19、等离子体手术系统主机。

（二）全自动膨宫系统

1、液晶显示预值压力、实际压力、预置流速，压力值范围15-150mmHg,高压阀值：200mmHg。

2、宫腔压力测定精准，正负2mmHg。

3、根据宫腔的实际压力与设定压力之间差值自动调整流速，流速监控报警。

- 探头（允许进口）：

# 1、脐血穿刺专用线阵穿刺探头，数量一个。

# 2、用途：超声异常、高龄孕妇、唐氏综合症高危、18--三体高风险者、NTD高危合并穿刺指征。

# ▲3、探头频率2-6MHz,扫查宽度≧80mm，接触面大，平，易固定适合脐血穿刺线阵设计。

# ▲4、中间开槽式，无盲区设计。

# 5、能配套医院现有超声设备使用

三、采购项目商务要求：

1.供货要求：货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，设备使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

2.经验要求：列出同类项目近三年业绩介绍，业绩是必须以投标人名义的项目。

3.报价要求：报价应包括供货方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

4.完工期：合同签订后60日内通过验收并交付使用。

5.交货地点：采购人指定地点。

6.质保期（服务期）：货物保修期一年，保修期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。

7.验收要求：交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺的配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

8.售后服务：

⑴按厂家承诺进行；⑵免费送货上门，免费安装调试合格。须派出有相应资格的技术工程师到现场负责设备安装调试，直至正常使用；⑶接故障通知2小时内给予答复，12小时内到达现场提供服务（保修期内为免费服务），提供终身维护和保养服务。⑷提供免费培训计划，直至操作人员正常使用。

9.付款方式：

⑴采购人、中标人共同协商，以合同签订为准。

⑵付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

⑶款项支付时，卖方同时向买方提供相应金额的正式发票。

第三部分

投 标 人 须 知

投标人须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心。

2.2 “监管部门”是指：揭阳市财政局。

2.3“政府采购代理机构”是指：广东和盛招标代理有限公司揭阳分公司。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，政府采购代理机构。

2.5合格的投标人

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 节能产品须直接打印国家财政部、发展改革委发布的“节能产品政府采购清单”（最新一期）中该产品所在页，并加盖报价供应商公章及标注报价产品在该页的位置。清单见“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）”

★投标供应商报价的产品如涉及：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等产品为政府强制采购节能产品，供应商必须按照上述要求提供资料 。

3.3环境标志产品须直接打印最新的“环境标志产品政府采购清单”中报价产品所在清单页并加盖报价供应商公章及标注报价产品在该页的位置。清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.org/）上发布。

3.4 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取的中标服务费。

中标供应商在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

| 费率 成交金额（万元） | 货物 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100－500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |

例如：某货物中标金额为400万元，计算中标代理服务费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（400－100）万元×1.1％＝3.3万元

合计收费＝1.5＋3.3＝4.8万元

    - 中标服务费以人民币支付。

    - 中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

    - 中标服务费不在报价中单列。

    - 报价人如果不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的报价保证金中抵扣服务费。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应在投标截止时间三日前发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分” 采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体投标

13.1本项目不接受联合体投标。

14. 投标人资格证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1) 投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；

2）投标人应按要求提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括经过年审合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码及其他有关经营、安装资质证书、生产许可证（仅适用于国内制造商）等）；

3）如果招标文件要求，投标人提供的主要货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其代理或在本次投标中提供该货物的有效授权（提供有效的代理证书或按招标文件提供的格式出具授权函）；

4）如果招标文件有特别注明允许联合体投标，联合体投标的必须按照招标文件规定提供联合体共同投标协议书，联合体各方并就该项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5）如果招标文件有特别注明允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。

如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

15.2证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

1）货物的型号、规格；

2）货物主要技术指标和性能的详细说明（提供有关部门出具的检验报告，如果招标文件有要求的话）；

3）详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

4）采购人在正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

5）对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

15.3按招标文件要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证；

16. 投标保证金

### 16.1投标人必须按招标文件规定的金额和期限提交投标保证金：包1：人民币叁万玖仟元整（￥39,000.00元）包:2：人民币贰万贰仟元整（￥22,000.00元）；，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标保证金交纳形式和时间：

1）通过银行转账、支票、汇票、本票、银行保函或《政府采购投标担保函》等非现金形式提交。

收款人：广东和盛招标代理有限公司揭阳分公司

账号：2019 0027 1920 1306 424

开户银行：中国工商银行股份有限公司揭阳东山支行

财务联系人：陈小姐

财务联系电话：0663-8275777

[递交投标保证金请注明：项目编号445200-201901-108003-0001 包号         ]

2）投标保证金作为供应商投标的组成部分，与投标文件一同递交。

3）《政府采购投标担保函》形式提交，应符合下列规定：

①由《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构出具（详见www.gdgpo.gov.cn）；

②有效期超过投标有效期30天。

16.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17. 投标的截止期

17.1 投标的截止时点为2019年3月4日下午14:30（北京时间），超过截止时点后的投标为无效投标。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式六份，其中正本一份和副本五份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

20. 投标文件的修改、撤回及有效期

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

20.3投标文件应在投标截止日后  60 天内有效。

20.4投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

21. 开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3 招标采购单位做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

21.4采购人及采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

21.4.1在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）不具备招标文件中规定资格要求的；

2）投标函、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书不符合招标文件要求的；

3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

21.4.2采购人及采购代理机构对各投标人进行资格性审查过程中，对初步被认定为资格性审查不合格者应实行及时告知，由采购人或采购代理机构将意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

21.4.3合格投标人不足3家的，不得评标，作废标处理。

22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用（综合评分法）方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

23. 投标文件的符合性检查

23.1 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.2 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.4.1 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标总金额超过本项目采购预算的；

2）未按照招标文件规定提交投标保证金的；

3）投标有效期不足的；

4）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

5）投标报价明显低于其他投标人的报价且不能证明其报价合理性的；

6）投标文件对招标文件的实质性技术与商务（即标注★号条款）产生负偏离的；

7）招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

23.4.2评标委员会对各投标人进行符合性审查过程中，对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

26.3 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

27替补候选人的设定与使用。

根据广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法第四十四条规定，中标、成交供应商放弃中标、成交或者中标、成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标、成交侯选供应商中确定中标、成交供应商，没有其他中标、成交侯选供应商的，应当重新组织采购活动。

六、质疑

28.质疑提出

28.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑供应商必须在法定质疑期内一次性提出，否则，采购人、采购代理机构不予受理。

28.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.4供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。

29.质疑答复

29.1采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

30.接收质疑函地址和联系方式

地址：揭阳市东山莲花大道以东、市国土资源局以北（广东和盛招标代理有限公司揭阳分公司）

联系电话：0663-8275777	传真：0663-8275779

七、 合同的订立和履行

31. 合同的订立

31.1  采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

32. 合同的履行

32.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

32.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照31.2条的规定备案

八、适用法律

33. 采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九  评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

34.评标方法

本次评标采用综合评分法，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。

综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或权值等。

35.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查、比较与评价：

（一）符合性检查；

1、评标委员会对投标文件的符合性进行评审，只有对招标文件作出实质性响应的投标文件才能通过符合性评审。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2、投标人数必须达到3家，否则作废标处理。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3、无效投标的认定按本招标文件23.4.1条款的规定执行。

（二）比较与评价

1.商务评价；评标委员会就投标人对商务要求的响应程度、履约能力、销售业绩、制造商信誉、售后服务承诺等因素进行打分；

2.技术评价 ；评标委员会就投标人对技术要求的响应程度、产品技术水平、产品的可靠性及稳定性、售后服务、技术服务能力、安装维修的便利性等因素进行打分；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3.价格评估；

3.1根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，按以下原则处理：

1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2对属于节能（政府强制采购节能产品外）、环保标志的产品的价格给予4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100.

3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

4.综合比较与评价。

技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权 重 | 50% | 20% | 30% |

评标总得分=F1＋F2＋……+Fn

F1、F2、……Fn分别为各项评分因素的得分；

A1、A2、……An分别为各项评分因素所占的权重（A1+A2+……+An=1）

根据上述技术、商务及价格综合评价的权重分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的优先排列顺序如下 ：1）投标报价由低者；2) 技术得分高者 。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

（三）推荐中标候选供应商名单·

评标委员会将出具评标报告，并按招标文件的规定推荐二位中标候选人。

36.评标标准

评分标准：

１、技术评分

| 序号 | 评分项目 | 评分参考及范围 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应 | 完全满足采购项目技术要求的得满分，每项负偏离扣1分 ，带▲号每项负偏离扣2分 ，扣完为止。 | 30 |
| 2 | 技术先进性 | 根据投标产品技术水平在同类产品中领先，技术性能明显优于同类产品等情况横向比较。 先进性强得 5分， 先进性一般得3分，先进性弱得1分 | 5 |
| 3 | 成熟可靠性 | 根据投标产品技术成熟性、可靠性强，应用广泛等情况横向比较。 可靠性强得 5分， 可靠性一般得3分，可靠性弱得1分 | 5 |
| 4 | 技术力量支持情况 | 根据投标人技术力量支持情况综合评价。 技术力量强得 5分，技术力量一般得3分，技术力量弱得1分 | 5 |
| 5 | 安装调试 | 根据技术方案安装调试及验收方案具体、详细、可行，有利于项目实施等情况横向比较。 方案合理得 5分，方案基本合理得3分，方案一般得2分，方案不合理得1分 | 5 |
| 合计 | 50 |

2、商务评分

| 序号 | 评分项目 | 评分参考及范围 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应 | 完全满足采购项目商务要求的得满分，每项负偏离扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 2 | 售后服务 | 根据各投标人的售后服务及培训计划，包括维修响应时间、服务范围、售后服务人员、应急处理方案等综合评价。 方案合理得 8分，方案基本合理得6分，方案一般得4分，方案不合理得2分 | 8 |
| 3 | 经营业绩 | 投标商3年内有类似项目每个1分（须提供中标通知书或合同复印件，不能提供的不得分）。5个或以上此项得满分。 | 5 |
| 4 | 财务状况 | 近两年财务报表，每一年盈利得1分 | 2 |
| 合计 | 20 |

第四部分

合 同 书 格 式

合同书格式（货物类）

市（县、区）政府采购

合 同 书

（货物类）

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：

电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为本次招标/谈判前原制造商制造的非淘汰类全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

五、付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

1.预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

2.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      %。

3.从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

代表：                                 代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

政府采购代理机构登记备案（盖章）：

第五部分

投 标 文 件 格 式

投标文件（货物类）

货物类项目投标文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标一览表

2.2投标保证金复印件

2.3法定代表人授权书；

2.4被授权人身份证复印件

市（县、区）政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：

采购项目名称：

投标供应商名称：

日期：             年      月      日

一、自查表

| 1.1资格性/符合性自查表 |
| --- |
| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。(副本复印件加盖公章) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |
|  | 其他要求 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |
| 符合性审查 | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，支票、汇票、银行保函、政府采购投标担保函以现场递交为依据） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |

注：以上材料将作为投标供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格性文件

#### 2.1 投标函

（政府采购代理机构）：

依据贵方（采购项目名称、编号) 招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起60天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

投标供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：政府采购代理机构：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：政府采购代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

2．3投标保证金交纳凭证

（政府采购代理机构）：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款、支票、银行汇票、银行保函、政府采购投标担保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标供应商名称：

投标供应商开户银行：

投标供应商银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标供应商投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采转帐、银行汇款、银行汇票、银行保函、政府采购投标担保函等形式交纳。

2.代理机构在中标通知书发出后五个工作日内凭投标供应商归还的投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

2．4关于资格的声明函

致：（政府采购代理机构）

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        包(组)号：            ）投标邀请，本单位愿意参加投标响应，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

一、我方是依法注册的单位，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）及广东和盛招标代理有限公司揭阳分公司 ；

二、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

三、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本单位如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方承诺不再参加该采购项目的其他采购活动。

四、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

五、我方提供本次招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的，并保证与原件一致。

1、营业执照副本（提供三证合一或五证合一证书）；

2、医疗器械生产或经营（经营范围内）资格证书；

3、开标日期上一年度（若注册未满一年的，提供自成立以来的月或季度）财务报表或其基本开户行出具的资信证明；

4、开标日期前半年内任一个月份缴纳社会保障资金证明；

5、开标日期前半年内任一个月份缴纳税收证明；

6、信用中国网站“信用信息”以及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果打印页面。

（相关证明文件附后）

本单位承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自修改，否则视为无效投标。

2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 三、商务部分

#### 3.1投标供应商综合概况

一、投标供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注： 1) 投标供应商必须提供近2年财务报表（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

2）如投标供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

三、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标供应商名义完成的项目。投标供应商必须提供合同复印件。

四、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

五、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

六、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 3.2商务条款响应表

#### （1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标供应商必须对应招标文件“采购项目商务要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合投标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。当招标文件未设置“★” 项商务条款时，应在表中第一行填写：本项目未设置“★” 项商务条款。

2.对于上述要求，如投标供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

3.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

4.本表内容不得擅自修改。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### （2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件） |  |  |
| 5 | 所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告 |  |  |
| 6 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于60天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 7 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 8 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 9 | 主要关键设备均为本次招标前原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  |
| 10 | 交货完工期：合同生效后60天内完成并可交付验收 |  |  |
| 11 | 质保期：验收交付之日起 年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。 |  |  |
| 12 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 13 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 14 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 15 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |

注： 1.对于上述要求，如投标供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 四、技术部分

#### 4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标供应商必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。当招标文件未设置“★” 项技术条款时，应在表中第一行填写：本项目未设置“★” 项技术条款。

2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

（2）一般技术条款响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标供应商必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.货物技术特点说明及详细方案

3调试及验收

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 五、价格部分

#### 5.1开标一览表

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 货物 |  |
| 各种税费 |  |
| 运输费 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |

注：1.投标供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 5.2投标明细报价表

采购项目名称:____________                             采购项目编号：        包(组)号：

| ： 一、货物、设备及材料类详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与开标/报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准） |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标/报价总价内） |
| 分 项 | 名 称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 中小企业声明函（投标供应商为中小企业时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于          行业，有从业人员        人，最近一年营业收入为          元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 残疾人福利性单位声明函（投标供应商为残疾人福利性单位时适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件