广东省揭阳市农产品质量安全检验检测体系建设-仪                器设备采购项目

招

标

文

件

项目编号：445200-201910-136001-0004

广东泽盛咨询有限公司

2019年10月

目   录

第一部分:投标邀请函………………………………………………… 3

第二部分: 采购项目内容………………………………………………5

第三部分: 投标人须知…………………………………………………30

第四部分: 合同书格式…………………………………………………44

第五部分：投标文件格式………………………………………………49

第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

各供应商:

广东泽盛咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受揭阳市农业农村局（以下简称“采购人”）的委托，对广东省揭阳市农产品质量安全检验检测体系建设-仪器设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：445200-201910-136001-0004

二、采购项目名称：广东省揭阳市农产品质量安全检验检测体系建设-仪器设备采购项目

三、采购项目预算：人民币2,500,000.00元

四、符合资格的供应商应当在2019年10月31日至2019年11月6日9:00-12:00；下午14:30-17:30（法定节假日除外）到广东泽盛咨询有限公司报名及获取招标文件，招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。

五、投标截止时间：2019年11月20日下午14:30（北京时间）(注14:00开始受理投标文件)

六、投标文件送达地点：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司）

七、开标时间：2019年11月20日下午14:30（北京时间）

八、评标时间：2019年11月20日下午15:00（北京时间）

九、开标评标地点：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司）

十、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人名称：揭阳市农业农村局

采购人地址：揭阳市

采购人联系人：何小姐

采购人联系电话：0663-8237542

2、采购代理机构名称：广东泽盛咨询有限公司

采购代理机构地址：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号

采购代理机构联系人姓名：陈小姐

采购代理机构联系电话：0663-3322666   采购代理机构传真：0663-3299090

十一、购买标书、退保证金事宜联系方式

联系人：陈小姐

联系电话：0663-3599090

广东泽盛咨询有限公司

2019年10月

第二部分

采 购 项 目 内 容

采购项目内容

一、供应商资格：

# 1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

# 2、投标人必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

# 3、投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

# 4、本项目不接受联合体投标。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

（1）采购项目需求一览表：本项目核心产品为“微波消解仪”。

| 序号 | 产品名称 | 主要配置及性能参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰柜 | 技术参数： 款式：卧式柜 功能：冷藏冷冻转换柜 总有效容积(L)：≧500L 制冷方式：直冷 外观：顶开门 | 台 | 1 |
|  | 超低温冰箱 | 1.配置要求： 1.1主机，1台 1.2冻存架，1套 2.技术参数： 2.1内部容积：不小于650L，2英寸冻存盒容量不少于400 个 2.2压缩机:2台1HP工业级高效压缩机，制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃 2.3工作温度:-50℃∽-86℃ 2.4工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器 2.5 Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行 2.6标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能 2.7箱体结构：重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢内壁，可选配不锈钢内壁，便于清洗耐腐蚀；3块可调节高度的不锈钢搁板； 2.8工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性， 2.9标配四扇内门，减少冷气丢失 ▲2.10具有良好的保温性能，断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于 233 分钟 ▲2.11. 压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 36 分钟 2.12外部尺寸约(mm)：1979 H X 989 D X 1036 W mm 2.13 127mm厚原位成型无氟聚亚胺酯绝热层，门厚114mm，减少热量传递，防止冷凝物形成 2.14一级和二级压缩机智能启停，每运行24分钟，停止19分钟，安静节能 2.15三点四层式门密封条，提供极佳的保温性能 2.16控制面板高度齐眼线，所有信息一目了然 2.17符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性 2.18标配1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器 2.19标配4-20mA, RS-485 以及 dry contacts数据输出端口 2.20冷凝器，面积为305X457mm， 确保最佳降温效果 2.21 标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能 2.22标配的真空减压口设计，方便箱门快速再次开启 2.23 全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示: 过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏 2.24重型脚轮，方便移动和固定冰箱 2.25冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行安静 2.26后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时 2.27可以选配液态CO2和液氮后备制冷系统，可在断电和冰箱故障时启动，使样品保持-60℃以下低温 2.28可选配6英寸(15.2cm)图表温度记录仪，连续记录七天温度，符合验证和法规要求 3.售后及其他要求 3.1 产品质保期1年，提供免费的安装、调试和培训服务； 3.2供应商若非产品制造商，需提供产品制造商或代理商（提供授权代理证书）针对本项目的授权书和售后服务承诺书原件。 | 台 | 1 |
| 2 | 氢气发生器 | 1.性能特点： ▲1.1采用自动补水及冷干旋风式除湿技术，不用日常补充电解液及更换吸附剂（分子筛及变色硅胶）； 1.2流量自动跟踪，数码显示，硬密封及金属一次性焊接，大大降低了漏气的可能性，同时也提高了气体的纯度。 2.技术参数： 输出压力：0～0.4Mpa 氢气纯度：99.999% 氢气流量：0～300ml/min 最大功率：265W 除湿方式：冷干+吸附 储水量：自动补水 水质：蒸馏水或纯净水 | 台 | 1 |
| 3 | 原子荧光光度计 | 1、总量分析技术指标 1.1 检出限(D.L.): As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te、Hg≤ 0.01µg/L Hg(冷原子法)、Cd≤0.001µg/L、Ge≤0.05µg/L、Zn≤1.0µg/L、Au≤3.0µg/L ▲1.2 精密度<0.7％（提供计量器具型式批准证书） 1.3 线性范围: 大于三个数量级。 2、性能特点： 2.1 适用于样品中砷、汞、硒、铅、锗、锡、锑、铋、镉、碲、锌、金等十二种元素的痕量分析。 2.2 双道两元素同时测量。 ▲2.3 采用内置式进口注射泵与蠕动泵联用的断续流动进样装置。采用夹管阀应用技术（提供技术证明材料及图示说明），替代了多位阀或多通道阀，流路结构简单，试剂不接触夹管阀阀体，避免多通道阀和注射泵因样品结晶、磨损造成的频繁漏液现象。 ▲2.4采用高效涌流式气液分离装置（提供证明材料）,二级气液分离器无需加水封及排废。 2.5全自动183位极坐标抗腐蚀进样器，并具备进样针自动清洗功能。 2.6 空芯阴极灯采用恒流驱动、脉冲供电方式。 2.7 仪器可实现单点配置工作曲线，自动稀释高浓度样品。 ▲2.8为保证仪器测量精度及重现性结果，仪器需应用样品反应的蒸汽无残留装置（提供证明材料）。 2.9具有外置滤光式氩氢火焰观察窗，可实时监控火焰状态。 2.10屏蔽式石英原子化器采用悬挂可调式无基座设计，具有载气，屏蔽气双重气路设计保护氢化物气体燃烧的稳定性，保证原子化器基座不被腐蚀。 2.11具有通道间干扰和直流漂移自动扣除电路，有效降低仪器漂移，提高仪器的稳定性。（提供证明材料） 2.12 应用样品、载流隔离技术，杜绝扩散效应引入的交叉污染和对测量结果带来的不利影响。 2.13可升级成液相色谱原子荧光联用仪，进行元素形态和价态的分析。 3．配置清单 3.1全自动双道注射式原子荧光光度计主机， 1套 3.2注射泵-蠕动泵联用全自动断续流动进样系统（含夹管阀），1套 3.3极坐标183位自动进样器，1套 3.4专用编码空芯阴极灯，2支 3.5标准配件，1套 3.6 商用计算机和打印机，1套 4.售后及其他要求 4.1 免费安装调试,安装调试经用户验收当天起,质量保证期一年； 4.2维修响应时间为24小时，终身维修,现场免费培训2人直至完全能独立操作； 4.3供应商若非产品制造商，需提供产品制造商或代理商（提供授权代理证书）针对本项目的授权书和售后服务承诺书原件。 | 台 | 1 |
| 4 | 液相在线消解装置 | 1.技术要求 1.1要求与原子荧光光度计为同一制造商，二者可联用可对样品中的砷、汞等元素进行形态分析。 ▲1.2形态单元集分离单元、柱温控制、紫外消解、六通进样阀于一体机上，并带有柱温实时显示； 1.3整机既可以进行总量分析，也可以进行形态分析，无需更换任何连接管路。 1.4紫外消解单元应密闭，确保紫外光无泄漏，紫外和非紫外模式可随意切换，无需更换流路。 1.5具有紫外工作模式和柱温控制指示灯，以显示工作状态； 1.6采用内置微型高压液相泵，可单独对高压泵进行脱机操作和检测； 1.7扩展有液相进样器接口（RS232/485），以便实现液相进样器的一体化控制； 1.8形态单元的试剂引入部分为六通道、十滚轴大蠕动泵，且每个通道能单独调节； 1.9形态预处理部分具有独立的蒸气发生系统，不得与总量检测部分共用，以提高分析效率和减少交叉污染； 1.10专用工作站，即可控制色谱分离部分，也可以控制荧光部分完成总量分析。 2. 液相分离单元技术参数： 2.1输送系统: 具有主动和辅助活塞的双柱塞输送泵 2.2规格材质：10ml 工业纯钛材质 2.3柱塞反冲: 标准 2.4溶剂接触材料: 陶瓷、宝石、PEEK和不锈钢 2.5流速范围: 10 ml 泵头 0.001 – 9.999 ml/min 2.6流量精度: <0.1%（1ml/min，12 MPa） 2.7残留脉冲: < 2%（1ml/min 甲醇: 水 (8:2)，12 MPa） 2.8系统保护: 可调的Pmin 和 Pmax 2.9最大运行压力:10 ml 陶瓷 40 Mpa；10 ml 不锈钢 40 Mpa 3、技术参数指标 3.1检出极限： As（Ⅲ）＜0.04ng；DMA＜0.08 ng；MMA＜0.08 ng；As（Ⅴ）＜0.2 ng；分析时间 ＜ 6分钟；Hg(II) ＜ 0.05；MeHg＜0.05；EtHg＜0.05；PhHg＜0.1，分析时间 ＜10分钟 3.2精密度 ≤ 5% 3.3线性范围 三个数量级 3.4相关系数：>0.999 4、配置清单 4.1微型高压液相泵,1套 4.2六通阀（罗丹明7725i）1套 4.3内置高效在线紫外消解系统,1套 4.4双柱温箱系统,1套 4.5砷色谱柱,1支 4.6液相色谱原子荧光联用数据工作站，1套 4.7 标准配件，1套 4.8 液相自动进样器，1台 | 台 | 1 |
| 5 | 全自动智能农药残留测仪 | 1．功能与配置要求 1.1适用于蔬菜、水果等样品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的全自动化快速检测。 1.2可实现农药残留快速检测的全自动化，即只需要放入样品既可实现精准的快速检测。 1.3检测过程中温度恒定，试剂定量，检测过程和使用完毕后，仪器自动清洗，能克服传统检测中人工作带来的误差。 1.4 配置要求： 1.4.1全自动智能农药残留测仪主机，1套； 1.4.2电脑和打印机，1套 1.4.3农残检测试剂（500份），1套 2、技术参数 2.1波长配置：340、410、450、510、546、630等波长可以单独或组合选配 2.2试剂位置：32个试剂位置 2.3样本位置：31个样本位置 2.4检测通道：40个检测通道，可以同时测试多个样品，每个样品由程序控制分别独立工作，不会相互干扰 ▲2.5加样针：具有液面检测功能，防撞针安全保护功能 2.6清洗：仪器具有全自动清洗功能 2.7反应温度：37±1℃（温度可通过软件进行调整） 2.8抑制率显示范围：0%-100% 2.9抑制率测量范围：0%-100% 2.10透射比准确度：±1.5% 2.11透射比重复性：≤0.5% 2.12漂移：≤0.005Abs/3min 2.13抑制率示值误差：≤10% 2.14抑制率重复性：≤5% 3.资质文件及售后服务 3.1 免费安装调试,安装调试经用户验收当天起,质量保证期一年； 3.2维修响应时间为24小时，终身维修,现场免费培训2人直至完全能独立操作； ▲3.3 产品性技术先进，质量可靠，制造商提供高新技术产品证书和软件著作权登记证书复印件（加盖公章） | 台 | 1 |
| 6 | 酶标仪 | 1．性能要求： 1.1快速定量检测食品中农药残留（胆碱酯抑率法）、甲醛、吊白块、二氧化硫、亚硝酸盐等50多个项目。用户可根据自己的实际需求，从中任意选择1－50个项目组成（1－50）合一的食品安全检测仪，并可连接食品安全监管软件 1.2大屏幕 LCD触摸屏，全中文显示，具有开机自动检测功能 ，可自动选取滤光片，人性化操作界面，读数准确、直观、中文提示操作无需专业人员即可操作 1.3 检测方法：具有吸光度、定性、定量检测方法，具有单、双波长和单、双孔检测方式供选择 1.4微机控制和仪器单独检测均可，操作灵活 1.5振板功能：速度和时间可调，快速混匀孔内液体，便于准确测量仪器 1.6可以PC机通讯，并控制仪器工作；实现数据查询、浏览、分析、统计、打印和发布信息自动保存检测结果，数据存储量大，内置微型热敏打印机，可实时打印检测结果,检测报告可打印样品名称，抑制率，是否合格，检测日期 ，检测单位等 1.7仪器可存储检测数据，内置大容量存储器，可以存储8000组测量原始数据.可随时查询，保存信息包括，样品名称，检测时间，检测人员，检测数据，结果判断等详实数据 1.8具有检测定标功能，能保存和修改500个项目的定标参数和曲线，在做相同的项目检测时可以调用并能打印定标曲线。 1.9具有对光路，机械运动部件等进行自检和报警功能，确保仪器处于良好的工作状态 1.10单板多项测试同一板可进行多达到种不同项目测试 1.11横向或纵向96孔可视化布板，任意设置测试直始位和终止位，可在任意位设置多在世界上对阴阳对照。 2.技术参数 2.1测量系统：8通道光纤检测 2.2光源：卤素钨灯 2.3可选择1-96通道同时检测，可进行横向或纵向96孔可视化布板，自由编排对照、样本位，直观可靠 2.4 操作方式：触摸屏操作，7英寸液晶显示 2.5波长范围：400-800nm，标准配置：405nm、450nm、492nm、630nm，最多可配置8个滤光片 2.6测试范围： 0.000～4.000 Abs 2.7示值稳定性：±0.001 Abs 2.8吸光度示值误差：≤0.03 Abs 2.9吸光度重复性：≤0.5% 2.10 通道差异：≤0.03Abs 2.11接口方式： RS-232/USB， 可以使用RS232或者USB接口和PC机通讯，并控制仪器工作 2.12内置嵌入式微型热敏打印机，并可外接打印机 2.13振板功能：速度和时间可调，快速混匀孔内液体，便于准确测量 2.14具有查询、打印、汇总等功能，可直接输出检测结果，软件终身免费升级 3.配置要求： 3.1酶标仪主机，1台 3.2甲醛检测试剂（100份），1盒 3.3二氧化硫检测试剂（100份），1盒 3.4亚硝酸盐检测试剂（100份），1盒 | 台 | 1 |
| 7 | 水产品安全快速检测仪 | 性能要求： 1.1 10寸以上彩屏全触摸输入，支持WIF； 1.2 自动计算样品浓度，支持金标项目检测定性检测，结果可显示样品阴/阳性结果、浓度值； 1.3内置智能操作系统软件内置大容量存储数据库，可随时分类查询已测项目； 1.4数据可局域网和互联网数据上传，可构建食品安全监管系统平台，支持LIMS系统，内置USB接口，可扩展外设； 2.技术参数： ▲2.1通道数：6通道，可单通道检测，也可任选多通道检测 2.2检测项目：可检测盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、四环素类、硝基呋喃类、磺胺类、沙星类、氯霉素、孔雀石绿磺胺类等药物残留，并且可以连接食品安全监控系统。 2.3测量速度：≤1s； 2.4 储存功能：储存至少20000个结果数据，支持自定义查询； 2.5重复性：CV值小于2%（标准卡），批间差小于3%（标准卡）； 2.6检测输出，CT比值检测，图片输出 2.7内置热敏打印机或通过电脑打印 2.8数据输出：内置WIFI，食品安全信息系统，一键数据上传功能。 | 台 | 1 |
| 8 | 微波消解仪（允许进口产品） | 1.用途：用于各种样品的消解和萃取 2.工作条件 环境温度 0-50℃ 适用电源 220V（AC），50HZ 微波发射频率 2450MHz 3.技术指标： 硬件部分 3.1.1采用双磁控管微波控制技术，微波输出功率≥1900W； ▲3.1.2 微波发射方式脉冲和非脉冲可选，并有微波功率曲线以于证实。磁控管终身保修。满功率工作时，微波泄漏量≤0.05mW/cm2. (提供国际标准检测方法及数据) ，以保证操作人员健康。 3.1.3 多维微波能量输出，以保证腔体内能量分布均匀和微波能量最优化。 ▲3.1.4 大微波消解腔体，容积≥70L，提供工作腔体尺寸和整机尺寸数据。 3.1.5 腔体内具有多层PTFE涂层，具有≥5年的防腐质量保证 3.1.6 不锈钢自吸式门体采用 “自密闭”技术，可自吸式关闭，有效防爆、防微波泄露作用，具有自动平移泻压功能，遇到意外事故可自动迅速向外平移，解除隐患后能自动恢复原状。 3.1.7 自动落锁系统，确保操作人员安全。提供软件截图并作说明。 3.2温度/压力控制系统 ▲3.2.1 温度控制系统：同时监测每一个罐子的温度，并能实时显示每个一罐子的全过程温度曲线图。测温范围：常温-500℃。 3.2.2 传感器要求配置≥2套非接触式的红外温度传感器，测温点必须为内管底，不受液位影响且为内管管壁的实际温度，以保证测温准确性.且温度传感器需提供大于3年的免费质保。 控制终端 3.3.1 触摸式一体/分体两用防腐智能控制终端，高分辨率彩色显示，大屏幕直观易操作，可远距离在线控制微波消解系统的所有操作，避免微波辐射。非民用移动终端。 3.3.2 全自动消解罐识别系统，根据用户消解样品的数量和消解罐类型，全自动调节微波输出功率大小，确保每次试验的重现性。 3.3.3 全自动过温保护系统，当消解罐内温度高于设定温度时，全自动识别并自动切断微波输出，确保操作安全。当消解温度回归正常时，自动识别并启动，全自动消解罐识别系统。保证样品消解不会中断重做。 3.3.4 微波消解过程中平均功率计算功能，为新方法的建立提供足够依据 3.4远程无线监控系统，可与任何手机等职能终端实现无线网络连接，实时监控仪器运行情况。 3.5 仪器反应状态灯功能，仪器可通过5种以上颜色变换，显示仪器状态。 3.6高压高通量样品罐转子 3.6.1高温/高压样品消解罐，每个消解罐均有“弹性泄压阀”主动泻压保护技术，泄压后不影响样品继续消解，泄压过程无任何消耗件 3.6.2样品消解罐最高耐压：≥120bar（1800psi） 3.4.3样品消解罐最高耐温：≥330℃。 ★3.6.4样品消解罐体积：≥80ml，且批处理量：≥44位 3.6.5样品消解罐和盖子的材料：PTFE-TFM保护外罐材质：复合石英纤维PEEKK材料，不吸收任何溶剂和气体，永远不会发生形变。 3.7 24孔赶酸器，控温范围：室温-180℃ 4.仪器配置 4.1带全套安全设施的全不锈钢主机，1套 4.2高精度红外温度控制系统，2套 4.3自动落锁系统，1套 4.4 远程无线网络监控系统，1套 4.5 5种颜色变换状态灯光系统，1套 4.6 ≥44位超高压样品罐转子，1套 4.7一体/分离式两用控制终端，1套 4.8 高压外罐，≥44个 4.9 ≥80ml TFM内罐，≥44个 4.10 TFM盖子，≥44个 4.11安全帽，≥44个 4.12 24孔赶酸器，1台 5.售后及其他要求 5.1免费安装调试,安装调试经用户验收当天起,质量保证期一年； 5.2维修响应时间为24小时，终身维修,现场免费培训2人直至完全能独立操作； 5.3 仪器制造商在广东省设有原厂办事处，有专职售后工程师负责仪器维修，保养等服务。 5.4供应商若非产品制造商，需提供产品制造商或代理商（提供授权代理证书）针对本项目的授权书和售后服务承诺书原件。 | 台 | 1 |
| 9 | 平行蒸发仪（允许进口产品） | 1.配置要求： 1.1平行蒸发仪主机，1台 1.2蒸发单元，1台 1.3配套标准试管，1套（6支） 1.4标准试管接头，1套（6个） 1.5带S型冷凝器(镀P+G防爆膜)，1套 1.6 1L接收烧瓶 (镀P+G防爆膜)，1个 1.7无油变频隔膜真空泵，1台 1.8彩色液晶触摸显示真空控制器，1台 1.9堵头，1套（6个） 1.10冷却循环水机 ，1台 2．技术指标： 2.1平行蒸发仪 2.1.1无需氮气，真空、水浴加热条件下，同时蒸发6个150ml样品, 溶剂冷凝回收； ▲2.1.2每个样品管都通过配套的真空接头与真空盖单独接口，确保无交叉污染，可同时浓缩6位单个样品体积范围：0.5－150mL； 2.1.3环形样品架为全透明设计，可清楚观察到试管内样品蒸发情况； 2.1.4溶剂冷凝回收，不会排放到环境中造成污染,保护试验人员健康； 2.1.5冷凝器带有P+G防爆涂层，防止玻璃破碎时发危险，保护实验人员； 2.1.6加热温度范围：≥ 95 ℃；大体积液晶屏实时显示设定温度与实际温度； 2.1.7转速：0 ~ 370 rpm； 2.1.8通过不同接头，可兼容多种标准试管，离心管；（可选配） 2.1.9可与旋转蒸发仪联用，实现大体积，高通量样品浓缩； 2.2无油隔膜真空泵 2.2.1采用模块式设计，变频无油隔膜真空泵，PETF材料，抗化学腐蚀； 2.2.2带有一体便携式手柄，具有隔音系统、封闭外壳和重量平衡设计，泵运行安静平稳； 2.2.3透明窗口设计，可以随时观察隔膜污染情况和溶剂累积情况，维护清洁方便； 2.2.4低碳环保功能(Eco模式)：在没有真空模块条件下长时间连续工作，真空泵连续工作1 小时后会将泵速降低到80%（95 W），2小时后可降低到50%（60 W）从而降低能源消耗，减少噪音污染，并延长仪器的使用寿命。 2.2.5变频控制功能：在达到设定的真空度时，整个真空泵可完全静止，将真空度维持在精确的一点，最大限度减低能耗、避免爆沸、减少噪音； 2.2.6体积流量：≥1.8 m3/h，泵头数：≥2； 2.2.7最低真空度：≤5 mbar，耐化学腐蚀PTFE膜； 2.3真空控制器 2.3 .17英寸LCD彩色液晶触摸屏（具有防水功能）：数字式及图形式显示真空度，真空度控制范围为1-1100mbar，真空度测定范围：0-1400mbar； 2.3.2真空控制器带有中文操作菜单，带有导航旋钮和功能键实现快速访问，方便用户使用； ▲2.3.3内置常用≥43种溶剂动态应用数据库，仪器根据当前样品加热温度，自动设定相应的蒸馏条件，无需编辑，使用方便，用户可自行扩展数据库； 2.3.4具有放气功能，可有效控制暴沸和起泡； 2.3.5气密性测试功能：可自动检测系统气密性，并显示结果； 2.3.6界面存有常用配件货号及名称，方便查找和购买； 2.3.7工作状态显示：工作状态控制器显示黑色，非工作状态显示白色，方便用户观察仪器使用情况； 2.3.8动态蒸馏：从溶剂库中选择溶剂后可直接启动蒸馏过程，即使冷却机和水浴锅尚未达到各自的设定温 度，真空度可实现动态调节开启蒸馏过程； 2.3.9带有真空梯度功能，每个梯度程序可以设定≥12种真空梯度参数，图形显示梯度曲线，适用于难蒸馏的产品，如：易起泡的提取液或容易爆沸的液体； 2.3.10收藏夹：首选的溶剂、气密性测试及其他功能均可另存到收藏夹中，以便快速访问； 2.3.11过程记录功能：为便于跟踪，连续记录所有工艺参数。数据库集可导出到 SD卡上用于进一步分析； ▲2.3.12远程监控：适用于iOS、Android 和 Windows 操作系统，应用程序提供所有工艺参数的实时视图和图表显示，包括推送通知； 2.4冷却循环水机 容积：5L，最低温度：-10℃ 3.售后服务及其他要求： 3.1免费安装调试,安装调试经用户验收当天起,质量保证期一年； 3.2维修响应时间为24小时，终身维修,现场免费培训2人直至完全能独立操作； 3.3供应商若非产品制造商，需提供产品制造商或代理商（提供授权代理证书）针对本项目的授权书和售后服务承诺书原件。 | 台 | 1 |
| 10 | 振荡摇床（允许进口产品） | 1.性能要求： 平面摇床，可提供缓和的持续往复振荡，可放置不同规格的培养皿、锥形瓶、分液漏斗等容器，主要应用于生物、制药、医疗、检测等实验室中。 2技术参数： 2.1运行方式：往复振荡 2.2输入功率：50W； 2.3振幅：32mm； 2.4转速范围：30-250rpm； 2.5转速显示：旋钮调节，数字显示，连续可调； 2.6运行方式：连续运转及定时操作； ▲2.7具有定时功能，数字显示，定时范围1-999分钟，定时结束后声音提示并自动停止振动，可满足无人值守操作要求； 3.2.8振动平台尺寸：290*258mm； 2.9可选配滚轴或摇板夹具，适用于不同规格锥形瓶、分液漏斗的振荡，最大可放置2*2000ml锥形瓶； 3.配置要求： 3.1往复式摇床主机，1台 3.2 250ml锥形瓶夹具，1个 | 台 | 2 |
| 11 | 高速冷冻离心机 | 1.技术参数 1.1最高转速: 18500r/min 1.2最大离心力: 22959×g 1.3转速精度: ±10r/min 1.4定时范围: 1min～99min 1.5温控范围：-20℃~+40℃ 1.6温控精度：±1℃ 1.7最大制备容量: 100ml×4 1.8总功率: 800W 1.9外形尺寸约（L×W×H）: 535×610×390(mm) 2.配置清单 高速冷冻离心机，1台 100ml×4角转子，1套 50ml×6（圆底），1套 15ml×8（尖底），1套 | 台 | 1 |
| 12 | 万能粉碎机 | 1.技术参数 1.1具有3个样品杯位，可放置3个2000ml样品杯，可同时对3个样品进行粉碎。 1.2电机功率1100瓦，最高转速15000转/分； 1.3粉碎刀组材料：316不锈钢均； 1.4在程序编辑界面可以直接设定粉碎转速和时间，并可分两段设置梯度转速； 1.5.可以设置20个操作程序并保存在机器上以便随时调用； 1.6.真彩触摸屏成45度安置，保证视觉清晰，控制精确，不会误操作，保证使用效果，有专门急停实体按钮，以防止意外发生； ▲1.7.粉碎刀组自带重力盖，能保证样品充分粉碎。 1.8.模仿人工在垂直方向设置从上而下循环运动，实现样品多层面粉碎，垂直运动速度可设； 1.9.具有样品杯自动检测系统，能自动检测样品杯的存在，自行进行粉碎； 1.10.通过自带液晶面板在主机上直接设定程序，无需另配电脑控制； 1.11.批次间处理不同样品时，无需更改工作方法，能自动检测并进行粉碎； 1.12.粗粉碎和精细粉碎一体机完成：支持间歇式粉碎、转速递增式粉碎、连续式粉碎； 1.13.支持粗料进样，最终出料粒度<300微米； ▲1.14.带透明安全防护门，方便观察 ▲1.15.安全联锁：安全门未关闭不会启动粉碎；开安全门立刻停止粉碎；粉碎过程安全门锁死无法打开 1.17.中文操作系统； 2．主要配置 2.1 粉碎机主机，1台 2.2 粉碎刀组，3套 2.3 200ml样品杯，30个 | 台 | 1 |
| 13 | 高速研磨均质仪 | 1.技术参数 1.1均质仪能产生上下震荡、旋涡震荡，能使样品能高速高效相互撞击 1.2可添加研磨珠子,加速样品的研磨均质,提高萃取效率 1.3速度可调,最高速度可达3000RPM, ▲1.4可分三段设置运行转速、运行时间（提供触摸屏操作界面照片证明）,每段速度自动运行 1.5最大样品量: 16×50ml;32×15ml,96×2ml;384×2ml(96孔板) 1.6时间设定:1-59分60秒 1.7可设定循环次数：1-10个循环 1.8可设定循环间隙时间：1-10分可选 1.9程序可编辑、保存、调用，最多可存20组 1.10采用知名品牌真彩触摸显示屏,能显示运行速度段和时间 1.11电子锁装置:主箱体采用双电磁铁, 仪器盖带双吸铁,吸力可达60公斤. 1.12具有仪器未停止运行仪器盖自动锁死防止开盖功能 1.13安全联控:具有开盖自动停机功能,安全装置设置在仪器盖的前端,确保仪器盖只要开启一条小缝就能立刻停机,确保运行安全. 1.14.仪器内部采用隔音材料处理,仪器盖做隔音密封处理,超强静音效果:噪音小于:45dBA ▲1.15触摸屏上有:启动、停止、暂停、门开/关、系统设置、参数设置、参数选择等触控按键（提供触摸屏操作界面照片证明） ▲1.16样品架震荡腔体采用304不锈钢拉伸成型无焊缝方槽(提供仪器照片证明)，仪器外壳采用金属板金表面防锈处理，安全性能高。 1.17.具有急停开关 1.18仪器背面有检修门窗，检修维护方便 1.19内部采用I-shaped运动结构,运行耐久稳定,故障率低. 1.20样品适合配器盖带自锁结构,防止手柄在工作中松动. 1.21样品适合器配具有通用性,能适用多款同类仪器,并可以直接放置进氮吹仪、分液仪无需转管。 1.22采用可编程控制器加变频器双控制,运行保险稳定. 2.主要配置 2.1高速研磨均质仪主机，1台 2.2.15ml样品管架，1个 2.3.50ml样品管架，1个 2.4. 3号研磨珠子，1000颗 3.售后服务与其他要求 3.1免费安装调试,安装调试经用户验收当天起,质量保证期一年； 3.2维修响应时间为24小时，终身维修,现场免费培训2人直至完全能独立操作； 3.3供应商若非产品制造商，需提供产品制造商或代理商（提供授权代理证书）针对本项目的授权书和售后服务承诺书原件。 | 台 | 1 |
| 14 | 超声波清洗器 | 1.性能要求 1.1槽体采用加厚（2.0）不锈钢SUS304，耐酸耐碱防腐蚀； 1.2超声功率可0-100%任意调节，频率28Khz、40Khz可任意选择，适用不同清洗要求，彻底解决清洗盲区； 1.3自动恒温系统30-110℃可调，节约用电能耗； 1.4工业级设计，二十四小时连续工作，适应大批量清洗； 1.5先进的第二代发生器，独特的扫频功能，效率更好，品质更高； 1.6柔性线路板控制，更具安全性、稳定性； 1.7流水线大批量生产，品质一致性高，成本控制良好； 1.8高级医用万向脚轮；手控隔音盖，降低噪音；标配全不锈钢SUS304清洗篮； 1.9特殊设计分体式超声波发生器, 方便操作及摆放，适应潮湿和腐蚀性工作环境； 1.10加热开关独立设置在机器右面中上位置，可选择性打开加热开关，加热开关上方安装有挡水板； 2.技术参数 内槽：500*350*360 外形：630*480*650 超声功率：1080W 超声频率：28/40KHz 加热功率：2500W 时间设置：常开/关机 温度设置：30-110 | 台 | 1 |
| 15 | 瓶口分液器 | 1.配置要求: 1.1适合移液有机溶剂 1.2分液活塞为精密磨砂玻璃披PTFE镀膜，光滑、耐用、密封性好 ▲1.3分液量筒透明带刻度，分液过程清晰可见，经真空校准，激光处理，精准、耐磨，不裉色。 ▲1.4分液阀块为PTFE材质,与基座、分液量筒为一体，珠阀为宝石材质，无金属材质，不生锈，保证移液时无交叉污染 1.45门模块可360度旋转，操作方便 2.技术参数： 2.1 量程范围：1-5ML，2-10ML，5-50ML，10-100ML各1支 2.2分液刻度：0.1ml（5ML）和1ml（50ml） 2.3 准确度：0.6%以下 2.4偏差系数：0.2%以下 | 支 | 4 |
| 16 | 酸度计 | 测量范围：pH：(0.00～14.00) pH | 台 | 1 |
| 17 | 自动移液器 | 1.技术参数 1.1组合18种移液组合，满足用户各种移液需要，适合普通液体、易挥发、易起气泡、高粘度液体等各类液体移取。包括正向移液、反向移液、分液模式和取样混合模式等18种不同的取液模式。 1.2旋转式按键操作，彩色大屏幕，直观快速充分调取任一模式和功能。 1.3速度分级1-5档，极慢流速可满足特殊移液需求。 1.4内置自动校准功能，手动输入数据即可自行校准。 1.5采用直线步进马达推进控制活塞。 1.6不锈钢活塞，杜绝液体侵蚀内部结构。 1.7 USB充电接口，内置锂电池，可边充电边工作，随时满足工作需求 。 1.8下端拆卸简便，可高温高压消毒：121℃,1bar，消毒20分钟；更可整支紫外线消毒。 2.配置要求： 5-100μL单道可调电动移液器，1支，配吸头1包（1000支/包） 50-1000μL单道可调电动移液器，配吸头1包（500支/包） 0.5-5mL单道可调电动移液器，1支，配吸头200支 1-10mL单道可调电动移液器，2支，配长吸管200支 10-300μL 8道可电动调移液器，配吸头1包（1000支/包） 3.售后服务： 24小时极速响应服务，一年内质量问题免费换新，三年免费保修。 | 支 | 6 |
| 18 | 全自动固相萃取系统 | 1.工作条件 环境温度：10℃~35℃ 相对湿度：10~80% 工作电压：100~120VAC 200~240VAC，50-60Hz 工作功率：200W 2.技术指标 2.1主要功能： 全自动固相萃取系统。主要用于样品的分离、纯化和富集，广泛应用于环保（环境水、土壤），食品（加工性食品中的添加剂、饮用水等）、农产品（水果、蔬菜、茶叶、烟草、中药等中农药残留；饲料、肉类、乳品、鱼虾等样品中的抗菌素残留物、激素检测），石化，药物临床分析（血样、尿样、组织等药物代谢研究的样品前处理），生命科学等领域；整套系统可自动完成固相萃取柱的活化、样品过柱、清洗、氮气干燥、洗脱等操作，处理样品量大，自动化程度高；整套系统密封环保。 2.2萃取指标 2.2.1全自动完成固相萃取的全过程（包括萃取柱的活化、上样、淋洗、吹干、洗脱等）。 ▲2.2.2并行通道数量：4通道, 可同时自动处理4个样品，实现4通道的同时活化、上样、洗脱，提高工作效率，在同一台仪器中最多可升级至8通道。 2.2.3连续处理样品能力：标配连续自动化处理32个样品。整个处理过程不需要任何人工介入，完全达到全自动化要求。最多可升级至连续处理40个样品。 2.2.4处理样品体积范围：0mL－60L，不仅可以处理常规样品，也可处理大体积水样。 2.2.5配置大体积上样组件，可连续自动处理大体积样品32个。 2.2.6可配置10ml、20ml、60ml等多种样品架及收集架，另有带尾管的浓缩杯可选，可与同品牌的全自动平行浓缩仪配套使用，满足实验室各种应用方法需求。 2.2.7上样瓶为隔垫密封瓶而非普通的开口试管，上样针可进行隔垫穿刺，避免有机溶剂挥发。 2.2.8可全自动连续处理标准的1ml/3ml/6ml/12ml萃取小柱，包括萃取柱预处理、上样、清洗、柱干燥、洗脱、分析物收集等过程；整个过程无需人为干预，最大限度提高工作效率。 2.2.9可使用标准的免疫亲和柱（适用于黄曲霉毒素等应用），并且连续自动处理，扩大了仪器的使用范围。 2.2.10 SPE柱上采用独特的膜片式弹性密封技术，独立的顶部弹性密封垫不会产生固定密封活塞反复使用而造成的交叉污染问题，同时也避免了硬质密封盖密封不严、进样针易损坏的问题。 ▲2.2.11正压上样、洗脱的模式，4个高精度输液泵，可实现连续无间断自动液体输送，避免注射泵在往复抽吸时造成活化/上样/洗脱液体的间断，以及样品进入注射泵易造成交叉污染问题等问题，流速：0.1-10mL/min。（要求提供省级以上单位出具的检测报告） 1.2.12双针结构，采用单独的移液上样针与柱密封针，液体样品沿单向流路设计运行，可最大程度的清洗系统管路，解决了缓存管式流路残留和交叉污染的问题。 1.2.13双针喷涂特氟龙涂层防腐处理，可有效防止有机溶剂的腐蚀，同时可减少液体在针外壁的附着。 ▲1.2.14多功能柱密封针可适配不同规格固相萃取柱，使用1ml/3ml/6ml/12ml萃取小柱时无需进行更换柱塞等操作，可在同一个软件方法序列中连续不间断处理1ml/3ml/6ml/12ml等不同规格的萃取小柱而无需任何手动操作。（要求提供省级以上单位出具的检测报告） 1.2.15上样针具有自动喷淋清洗样品瓶功能，并将清洗液完全转移至固相萃取柱中，实现样品的真正完全上样，没有样品损失。 1.2.16做大体积样品时，对1L体积以上的样品瓶依然具有喷淋清洗样品瓶功能，实现大体积样品的真正完全上样而没有任何样品损失。 1.2.17上样针具有液面追随功能：采用非接触式流体传感器在吸液过程中实时监测,可以在吸液的同时进行液面探测，跟随吸液时不断下降的液面，保证进样针与液面的最小接触。同时非接触式传感器可避免浸入式传感器带来的交叉污染。 1.2.18通过清洗池自动清洗移液针内外壁，可编程控制洗涤参数，设置清洗步骤、清洗次数和清洗体积，最大限度的防止交叉污染。 ▲1.2.19溶剂管理系统标配8种溶剂接口，标配500ml溶剂瓶，系统可供使用的溶剂瓶体积不受限制，可选1L、2L、4L以及更大体积定制。（要求提供省级以上单位出具的检测报告） 1.2.20三种废液接口，包含废水、一般有机废液和含氯废液通道，实现废液的分类收集。 1.2.21整个固相萃取系统采用避光设计，可适用于对光敏感的样品进行固相萃取，例如样品中亚硝胺类物质的萃取等。 1.2.22整机系统密闭设计，且自带通风系统，实验中挥发的有毒有害气体可通过风扇，从通风管路排出，无需放置于通风橱中，节省了实验室宝贵的通风厨空间，保护实验人员。 1.2.23系统内置照明和双摄像头，利用本机监控摄像头，通过自带的液晶显示屏可以实时观察到仪器内部的运行状态。 1.2.24可通过手机APP通过远程监控摄像头，实时监控仪器运行状态，并在紧急情况下实现紧急停机操作。 2.3控制软件 2.3.1工作站软件适用于windows操作系统，可对仪器各部分进行实时反控。图形化界面设置，实时显示工作状态。 2.3.2系统具有一键式启动、定时预约运行方法及关机功能，做到低碳节能，延长耗材的使用寿命，降低维护成本。 2.3.4集成化的网口通讯，最大限度的保证仪器运行数据的安全、可靠、不丢失。 2.3.5具有批处理功能，可进行批表编辑、插入、删除、保存、暂停等功能。具备溯源功能，可根据日期查看工作日志。 2.3.6移动智能监控系统 2.3.6.1可通过智能手机或平板电脑APP监控仪器软件，实时监控软件运行情况。 2.3.6.2通过摄像头实时向智能手机或平板电脑APP传输仪器运行视频。 ▲2.3.6.3智能手机或平板电脑APP具有紧急一键停止功能，发生意外时可远程第一时间停止运行仪器。（要求提供省级以上单位出具的检测报告） 3.仪器配置 3.1全自动固相萃取系统主机,1套,包括：移液针 ，8根；高精度输液泵 ，4个；本机监控摄像头，1个，远程监控摄像头，1个，液晶监控显示器， 1个 3.2 6mL萃取柱载架（64位），1个 3.3 500mg/ 6ml C18固相萃取柱（30个/包），1包 3.4 6ml萃取柱密封盖（100个/包），1包 3.5 不锈钢针（用于SPE柱收集端），32根 3.6 20mL样品管架（64位），1个 3.7 20mL收集管架（64位），1个 3.8 20mL样品管 含盖/垫（100个/包），2包 3.9 500mL溶剂瓶 及瓶口适配器，8个 3.10 附件包（包括排风管、溶剂适配器、液路接头等），1套 3.11全自动固相萃取操作系统（包括安装光盘）， 1套 4.售后服务及其他要求： 4.1免费安装调试,安装调试经用户验收当天起,质量保证期一年； 4.2维修响应时间为24小时，终身维修,现场免费培训2人直至完全能独立操作； 4.4产品性能稳定，有质量有保障，售后服务规范，需提供ISO9001质量管理体系认证证书和ISO9001售后服务体系证书复印件。 （加盖公章） | 台 | 1 |
| 19 | 全自动稀释配标仪 | 用途: 全自动稀释配标仪用于分析过程中的有机固液样品配制，液体样品稀释，标准曲线配制，混标配制，标准品及质控样的定量添加，以及其他各类液体处理操作，为后续的GC/LC提供标准样品，标准曲线及样品制备服务。此系统可广泛应用于疾病控制，食品安全，农业，环境保护，制药，化工等多种领域。 技术指标 2.1系统为有机专用仪器，同时具备固液样品配制，液液样品配制，样品稀释，样品分装，单标配制，混标配制，定量添加等液体处理功能。 2.2注射泵 ▲2.2.1采用双注射泵设计，标配1mL和10mL精密注射泵各一支。具有10mL，5mL，1mL，500μL，250μL，100μL等多种注射泵可选，并可自由两两组合。 2.2.2系统可根据实际应用在两个注射泵之间自动切换，保证液体处理的准确性和精密度。 2.2.3注射泵经过权威计量部门校准，保证结果准确有效，整机移液的容量允许误差及测量重复性符合《JJG 646-2006移液器检定规程》的要求。 双注射泵均通过机身的视窗可见，方便直接观察及维护更换。 2.3移液针 2.3.1采用XYZ轴自动移液针，特制的内/外套针结构，内针与外针可分别独立自由上下运动，外针不会接触液体样品，有效避免交叉污染。 2.3.2支持隔垫穿刺，无需使用预开口的隔垫，方便有机标样的配制，避免有机溶剂挥发造成配标结果不准确。 2.3.3移液针具有三级清洗功能，通过不同清洗池的多级清洗，最大程度避免交叉污染，且是否清洗及清洗级数可以根据样品自行设定，在保证无污染的情况下缩短配标时间。 2.3.4移液针内/外壁分别清洗，独立的外壁清洗过程后可自动吹干，避免残留液滴，确保无交叉污染。 2.3.5配制液体样品过程中，可以通过移液针进行吸吐混合、气泡混合等方式对溶液进行混合，混合方式可以自行选择。 2.4样品瓶/架 ▲2.4.1可同时放置3种样品架，标配60位2mL样品架3个，24位12mL样品架1个，10位30mL样品架1个，可同时使用180位2ml的GC/LC小瓶。 2.4.2提供样品架定制服务，包括20ml顶空瓶及40ml吹扫捕集瓶等。 2.4.3所有标配样品瓶均为棕色小瓶，方便标液配制贮存。 2.4.4可以选配金属材质的加热制冷功能样品架，实现样品环境精确控温。只选配制冷功能，可通过冷却水循环实现对样品环境的精确控温，温度控制范围5℃~35℃，控温精度：±0.3℃，制冷效果明显优于普通的帕尔贴半导体控温。 2.4.5选配制冷及加热功能，可实现控温范围：-25℃～100℃；控温精度：±0.05℃ 2.5溶剂柜 ▲2.5.1标配独立的避光溶剂柜，方便光敏样品避光操作。 2.5.2溶剂柜内具有单独照明装置，在无需避光时可以开启。 ▲2.5.3系统可提供7种不同溶剂可选，可根据程序设定自动选择任意稀释溶剂。 2.5.4配标过程中若前后两种稀释溶剂不互溶，可自行选择过渡溶剂，如丙酮、异丙醇等，保证实验正常进行，无需手动操作。 安全结构 仪器整机采用密闭结构，并具有通风系统，结构小巧，可直接放入通风橱中，有效保护实验室人员免受有毒有害试剂危害。 仪器整机避光设计，可以保护光敏样品，支持避光操作。且具有单独的照明装置，在无需避光时可以开启。 ▲2.1.3机身具有明显的紧急按钮，当出现紧急情况时，可以一键急停，支持一键开关机。 可以选配：RWAI废液报警装置，包括控制器、报警探头及废液桶等，利用传感器检测废液液面，自动报警，避免废液溢出。 操作软件： 2.7.1图形化软件，简单易用，自动计算配制方案无需人工计算，并实时显示仪器运行方法及运行过程。 2.7.2软件具有标液管理功能，可储存、管理、打印标液相关信息，方便实验室直接通过仪器的操作软件生成标液管理记录。可存储及输出详细配制报告，报告格式符合GLP规范。 2.7.3液体处理方法可编辑储存在软件中，方便常用方法的随时调用。 2.7.4软件具有数据溯源和权限管理功能，可为不同等级的用户分配不同的编辑或使用权限，方便管理。 2.7.5仪器内置摄像头，可通过电脑软件或手机APP实时查看配标过程，软件支持windows系统，在传统电脑或触屏平板电脑上均可使用（要求分辨率不低于1200×800）。 配置清单 全自动稀释配标仪主机（内置摄像），1套 双注射泵系统（1mL和10Ml）, 1套 避光溶剂柜, 1套 1L溶剂瓶及瓶口适配器,7个 废液收集瓶, 1个 60位2mL样品瓶架,3个 24位12mL样品瓶架, 1个 10位30mL样品瓶架, 1个 2mL棕色样品瓶及盖和垫（100个/包）,1包 12mL棕色样品瓶及盖和垫（100个/包）,1包 30mL棕色样品瓶及盖和垫（100个/包）,1包 备用移液套针（粗针）,2根 备用移液套针（细针）,2根 电源线和通讯线, 1套 软件操作系统（具有标液管理、权限管理等功能）,1套 使用说明书, 1套 | 台 | 1 |
| 20 | 氦气瓶 | 40L，含纯度99.99%氦气 | 套 | 1 |
| 21 | 乙炔瓶 | 40L，含纯度99.99%氦气 | 套 | 1 |

三、采购项目商务要求：

1.供货要求：货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，设备使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

2.经验要求：列出同类项目近三年业绩介绍，业绩是必须以投标人名义的项目。

3.报价要求：报价应包括供货方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

4.完工期：自签订合同之日起60日内安装调试完毕并交付使用。

5.交货地点：采购人指定地点。

6.质保期（服务期）：货物保修期一年，保修期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。

7.验收要求：以双方签定的合同的条件为准，逐项进行最终验收。交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺的配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

8.售后服务：

8.1电话（传真）支持应提供7×12免费技术支持服务，其电话（传真）服务请求的响应时间应少于1小时，故障解决时间应少于12小时。提供2年的免费技术支持服务。

8.2投标人须提供所有设备完整技术资料。 技术资料须包括设备安装图纸，电缆连接图，技术规格，各部件型号和参数清单，操作使用说明手册，注意事项，设备维护和故障处理手册。

8.3免费送货上门，免费由技术人员现场安装、调试和技术指导，并在用户现场免费培训2～3名相关人员平台日常维护。各项需求指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。

8.4负责整套设备的安装、集成、调试。现场电路，不包含在本项目实施及部署范围。

8.5投标人需免费为客户提供系统应用培训。

9.付款方式：

⑴货到验收合格后10个工作日内一次性付清合同款。

⑵付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

⑶款项支付时，卖方同时向买方提供相应金额的正式发票。

第三部分

投 标 人 须 知

投标人须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：揭阳市农业农村局。

2.2 “监管部门”是指：揭阳市财政局。

2.3“政府采购代理机构”是指：广东泽盛咨询有限公司。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，政府采购代理机构。

2.5合格的投标人

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】，依据财政部、发展改革委、生态环境部发布的品目清单（最新一期）属于政府强制采购节能产品、环境标志产品的，供应商必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则，视为无效投标。

★投标供应商报价的产品如涉及：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等产品为政府强制采购节能产品，供应商必须按照上述要求提供资料。

3.3 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取的中标服务费。

中标供应商在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

| 费率 中标金额（万元） | 货物 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100－500 | 1.1% |

例如：某货物中标金额为400万元，计算中标代理服务费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（400－100）万元×1.1％＝3.3万元

合计收费＝1.5＋3.3＝4.8万元

    - 中标服务费以人民币支付。

    - 中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

    - 中标服务费不在报价中单列。

    - 报价人如果不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的报价保证金中抵扣服务费。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应在投标截止时间三日前发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分” 采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体投标

13.1本项目不接受联合体投标。

14. 投标人资格证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1) 投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；

2）投标人应按要求提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括经过年审合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码及其他有关经营、安装资质证书、生产许可证（仅适用于国内制造商）等）；

3）如果招标文件要求，投标人提供的主要货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其代理或在本次投标中提供该货物的有效授权（提供有效的代理证书或按招标文件提供的格式出具授权函）；

4）如果招标文件有特别注明允许联合体投标，联合体投标的必须按照招标文件规定提供联合体共同投标协议书，联合体各方并就该项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5）如果招标文件有特别注明允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。

如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

15.2证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

1）货物的型号、规格；

2）货物主要技术指标和性能的详细说明（提供有关部门出具的检验报告，如果招标文件有要求的话）；

3）详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

4）采购人在正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

5）对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

15.3按招标文件要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证；

16. 投标保证金

### 16.1投标人必须按招标文件规定的金额和期限提交投标保证金：人民币贰万伍仟元整（￥25,000.00元）；，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标保证金交纳形式和时间：

1）通过电汇、银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

收款人：广东泽盛咨询有限公司

账号：2019002719200063628

开户银行：中国工商银行股份有限公司揭阳东山支行

财务联系人：陈小姐

财务联系电话：0663-3599090

[递交投标保证金请注明：项目编号445200-201910-136001-0004]

2）投标保证金作为供应商投标的组成部分，与投标文件一同递交。

16.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17. 投标的截止期

17.1 投标的截止时点为2019年11月20日下午14:30（北京时间），超过截止时点后的投标为无效投标。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式六份，其中正本一份和副本五份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人/负责人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人/负责人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人/负责人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

20. 投标文件的修改、撤回及有效期

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

20.3投标文件应在投标截止日后  60 天内有效。

20.4投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

21. 开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3 招标采购单位做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

21.4采购人及采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

21.4.1在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）不具备招标文件中规定资格要求的；

2）投标函、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书不符合招标文件要求的；

3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

21.4.2采购人及采购代理机构对各投标人进行资格性审查过程中，对初步被认定为资格性审查不合格者应实行及时告知，由采购人或采购代理机构将意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

21.4.3合格投标人不足3家的，不得评标，作废标处理。

22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用（综合评分法）方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

23. 投标文件的符合性检查

23.1 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.2 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金等。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.4.1 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标总金额超过本项目采购预算的；

2）未按照招标文件规定提交投标保证金的；

3）投标有效期不足的；

4）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

5）投标报价明显低于其他投标人的报价且不能证明其报价合理性的；

6）投标文件对招标文件的实质性技术与商务（即标注★号条款）产生负偏离的；

7）招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

23.4.2评标委员会对各投标人进行符合性审查过程中，对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人/负责人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

26.3 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

27替补候选人的设定与使用。

根据广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法第四十四条规定，中标、成交供应商放弃中标、成交或者中标、成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标、成交侯选供应商中确定中标、成交供应商，没有其他中标、成交侯选供应商的，应当重新组织采购活动。

六、质疑

28.质疑提出

28.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑供应商必须在法定质疑期内一次性提出，否则，采购人、采购代理机构不予受理。

28.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.4供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。

29.质疑答复

29.1采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

30.接收质疑函地址和联系方式

地址：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司）

联系电话：0663-3322666	传真：0663-3299090

七、 合同的订立和履行

31. 合同的订立

31.1  采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

32. 合同的履行

32.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

32.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照31.2条的规定备案

八、适用法律

33. 采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九  评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

34.评标方法

本次评标采用综合评分法，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。

综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或权值等。

35.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查、比较与评价：

（一）符合性检查；

1、评标委员会对投标文件的符合性进行评审，只有对招标文件作出实质性响应的投标文件才能通过符合性评审。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2、投标人数必须达到3家，否则作废标处理。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3、无效投标的认定按本招标文件23.4.1条款的规定执行。

（二）比较与评价

1.商务评价；评标委员会就投标人对商务要求的响应程度、履约能力、销售业绩、制造商信誉、售后服务承诺等因素进行打分；

2.技术评价 ；评标委员会就投标人对技术要求的响应程度、产品技术水平、产品的可靠性及稳定性、售后服务、技术服务能力、安装维修的便利性等因素进行打分；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3.价格评估；

3.1根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，按以下原则处理：

1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2对属于优先采购品目清单的节能、环保标志的产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100.

3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

4.综合比较与评价。

技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权 重 | 50% | 20% | 30% |

评标总得分=F1＋F2＋……+Fn

F1、F2、……Fn分别为各项评分因素的得分；

A1、A2、……An分别为各项评分因素所占的权重（A1+A2+……+An=1）

根据上述技术、商务及价格综合评价的权重分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的优先排列顺序如下 ：1）投标报价由低者；2)技术得分高者。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

（三）推荐中标候选供应商名单·

评标委员会将出具评标报告，并按招标文件的规定推荐第一、第二中标候选人。

36.评标标准

评分标准：

１、技术评分

| 序号 | 评分项目 | 评分参考及范围 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应 | 完全满足采购项目技术要求的得满分，每项负偏离扣1分 ，带▲号每项负偏离扣2分 ，扣完为止。 | 30 |
| 2 | 技术先进性 | 1、技术水平在同类产品中领先，技术性能明显优于同类产品，应用广泛得5分； 2、技术水平在同类产品中属于中等，性能一般，应用一般得3分； 3、技术水平在同类产品中较落后，性能较差，较少或未得到应用得1分。 | 5 |
| 3 | 货物配置、选型的合理性、成熟可靠性 | 1、所投货物配置、选型的合理性高、性能稳定性高、成熟可靠性强的得5分； 2、所投货物配置、选型较合理性、具有一定的稳定性、可靠性的得3分； 3、所投货物配置、选型、性能稳定性、可靠性一般的得1分。 | 5 |
| 4 | 安装调试 | 根据技术方案安装调试及验收方案具体、详细、可行，有利于项目实施等情况综合评价。 1、方案详细、合理，可操作性强，符合本项目需求的得10分； 2、方案基本合理，可操作，基本符合本项目需求的得7分； 3、方案一般，可操作性一般的得4分； 4、方案不全面的得2分。 | 10 |
| 合计 | 50 |

- 商务评分

| 序号 | 评分项目 | 评分参考及范围 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应 | 完全满足采购项目商务要求的得满分，每项负偏离扣1分，扣完为止。 | 3 |
| 2 | 投标人的资质与荣誉（须提交有效证书复印件，原件备查。） | ISO14001 环境管理体系认证证书 ISO9001 质量管理体系认证证书 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书 “守合同重信用企业”证书 纳税信用等级：A级 企业信用等级：AAA 每提供一个得1分，共6分。 | 6 |
| 3 | 经营业绩 | 2016年至投标截止之日前投标人具有完成的同类仪器设备业绩得6分，本项最高分为6分。 业绩证明材料说明：投标人须提交中标通知书、合同和验收证明复印件，无复印件或无原件均不得分。时间以合同所签日期为准。 | 6 |
| 4 | 售后服务 | 根据各投标人的售后服务及培训计划，包括维修响应时间、服务范围、售后服务人员、应急处理方案等综合评价。 1、方案详细、合理，可操作性强，符合本项目需求的得5分； 2、方案基本合理，可操作，基本符合本项目需求的得3分； 3、方案一般，可操作性一般的得2分； 4、方案不全面的得1分。 | 5 |
| 合计 | 20 |

第四部分

合 同 书 格 式

合同书格式（货物类）

市（县、区）政府采购

合 同 书

（货物类）

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：

电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为本次招标/谈判前原制造商制造的非淘汰类全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

五、付款方式

1.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后10个工作日内，支付至合同金额的100%。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后响应时间要求在1小时内，4小时内到达现场，12小时内处理完毕。若在12小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表/负责人或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。甲乙双方各执    份，政府采购代理机构执一份，一份送采购监督部门备案。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

代表：                                 代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

政府采购代理机构登记备案（盖章）：

第五部分

投 标 文 件 格 式

投标文件（货物类）

货物类项目投标文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标一览表

2.2投标保证金复印件

2.3法定代表人授权书；

2.4被授权人身份证复印件

市（县、区）政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：

采购项目名称：

投标供应商名称：

日期：             年      月      日

一、自查表

| 1.1资格性/符合性自查表 |
| --- |
| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。(副本复印件加盖公章) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |
|  | 其他要求 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |
| 符合性审查 | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，支票、汇票、银行保函、投标担保函以现场递交为依据） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |

注：以上材料将作为投标供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格性文件

#### 2.1 投标函

（政府采购代理机构）：

依据贵方（采购项目名称、编号) 招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起60天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：

投标供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：政府采购代理机构：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：政府采购代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人/负责人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人/负责人，则本表不适用。

2．3投标保证金交纳凭证

（政府采购代理机构）：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款、支票、银行汇票、银行保函、投标担保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标供应商名称：

投标供应商开户银行：

投标供应商银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标供应商投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采转帐、银行汇款、银行汇票、银行保函、投标担保函等形式交纳。

2.代理机构在中标通知书发出后五个工作日内凭投标供应商归还的投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

2．4关于资格的声明函

致：（政府采购代理机构）

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        包(组)号：            ）投标邀请，本单位愿意参加投标响应，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

一、我方是依法注册的单位，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）及广东泽盛咨询有限公司 ；

二、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

三、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本单位如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方承诺不再参加该采购项目的其他采购活动。

四、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

五、我方提供本次招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的，并保证与原件一致。

1、营业执照副本或事业单位法人证书副本（提供三证合一或五证合一证书）；

2、开标日期上一年度（若注册未满一年的，提供自成立以来的月或季度）财务报表或其基本开户行出具的资信证明；

3、开标日期前半年内任一个月份缴纳社会保障资金证明；

4、开标日期前半年内任一个月份缴纳税收证明；

5、信用中国网站“信用信息”以及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果打印页面。

（相关证明文件附后）

本单位承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自修改，否则视为无效投标。

2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 三、商务部分

#### 3.1投标供应商综合概况

一、投标供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注： 1) 投标供应商提供近2年财务报表（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

2）如投标供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

三、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标供应商名义完成的项目。投标供应商必须提供合同复印件。

四、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

五、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

六、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 3.2商务条款响应表

#### （1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标供应商必须对应招标文件“采购项目商务要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合投标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。当招标文件未设置“★” 项商务条款时，应在表中第一行填写：本项目未设置“★” 项商务条款。

2.对于上述要求，如投标供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

3.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

4.本表内容不得擅自修改。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### （2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件） |  |  |
| 5 | 所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告 |  |  |
| 6 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于60天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 7 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 8 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 9 | 主要关键设备均为本次招标前原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  |
| 10 | 交货完工期：合同生效后60天内完成并可交付验收 |  |  |
| 11 | 质保期：货物免费保修期 年。保修期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。 |  |  |
| 12 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 13 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 14 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 15 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |

注： 1.对于上述要求，如投标供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 四、技术部分

#### 4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标供应商必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。当招标文件未设置“★” 项技术条款时，应在表中第一行填写：本项目未设置“★” 项技术条款。

2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

（2）一般技术条款响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标供应商必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.货物技术特点说明及详细方案

3调试及验收

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 五、价格部分

#### 5.1开标一览表

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |

注：1.投标供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 5.2投标明细报价表

采购项目名称:____________                             采购项目编号：        包(组)号：

| ： 一、货物、设备及材料类详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与开标/报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准） |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标/报价总价内） |
| 分 项 | 名 称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 中小企业声明函（投标供应商为中小企业时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于          行业，有从业人员        人，最近一年营业收入为          元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 残疾人福利性单位声明函（投标供应商为残疾人福利性单位时适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# Text boxes

法定代表人/负责人身份证正、反面复印件

代理人身份证正、反面复印件