公开招标文件

广工揭阳理工学院（筹）

高分子材料与工程实验室仪器设备（第一批）采购项目

（货物类）

广工揭阳理工学院（筹）

揭阳市公共资源交易中心

发布日期：2020年7月21日

温 馨 提 示

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

- 本中心全面启用网上报名系统进行供应商报名，不设线下报名和售卖采购文件，请登录揭阳市公共资源交易中心网站，在供应商报名系统（http://121.11.160.122:9002/sso/ssosysuser/ssologin.html?sys=0&netType=0）进行注册报名并免费下载采购文件。

- 首次参与政府采购项目投标的供应商，应在报名成功后最迟必须于开标前一日登录广东省政府采购网（办事指南链接： http://www.gdgpo.com/workEnchiridion.html）进行注册，该网站注册与揭阳市公共资源交易中心供应商报名注册系统是两个独立的系统，供应商必须在对应的系统进行注册。

- 如无另行说明，投标/报价文件递交时间为投标/报价文件递交截止时间之前30分钟内。

- 每个供应商每个项目的保证金缴纳账户是唯一的，本中心将根据唯一保证金缴纳账户的缴纳情况，确认供应商是否已按规定缴纳项目保证金。所以请各供应商缴纳保证金前务必核对正确的缴纳账户，错缴误缴导致未按项目缴纳保证金的情况将由供应商自行负责。

- 如投标/报价供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了采购文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，书面形式告知本中心。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 投标/报价人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

目      录

第一部分  投标邀请函…………………………………………4-6

第二部分  采购项目内容………………………………………7-9

第三部分  投标供应商须知……………………………………10-31

第四部分  合同书格式…………………………………………32-36

第五部分  投标文件格式………………………………………37-69

第六部分  用户需求……………………………………………70-81

第一部分 投标邀请函

各供应商:

受广工揭阳理工学院（筹）的委托，揭阳市公共资源交易中心对高分子材料与工程实验室仪器设备（第一批）项目进行公开招标采购。欢迎符合资格条件的供应商投标，本项目将优先确定符合相应资格条件的节能产品、环保产品供应商。

一、采购项目编号：445200-202007-435001-0021 。

二、采购项目名称：高分子材料与工程实验室仪器设备（第一批）。

三、采购预算：147.27万元。

四、采购项目需求：详见<<公开招标文件>>。

五、供应商资格：

（一）供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织【投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件】。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【投标时提供2018年度或2019年1月至今（至少一个月份）的财务报表（至少应包括利润表、资产负债表及现金流量表等复印件）或其基本开户行出具的资信证明】。

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的记录（提供缴纳至开标日期前半年内任一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）。

4.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为”信息记录名单[以采购人或评标委员会于资格审查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准]”。

（三）联合体投标情形：本项目不接受联合体投标。

（四）已登记报名并获取本项目采购文件【提供网上报名回执】。

（五）符合国家法律法规规定的其他政府采购供应商条件。

注：具体资格性文件要求详见招标文件第三部分第13.1款的要求。

六、投标报名截止时间：符合资格的投标供应商应当在本项目招标公告规定期间到揭阳市公共资源交易中心报名（本项目仅接受网上报名。网上报名须知：供应商访问揭阳市公共资源交易中心门户网站，使用CA数字证书登录揭阳市公共资源交易中心平台中“政府采购”业务系统，选择具体项目并点击“新增报名”按钮报名。报名成功后，报名项目会显示“已报名”状态，供应商须点击“打印回执码”按钮打印“政府采购投标报名确认单”，同时点击“保证金缴纳”按钮按提示获取保证金账户。如为联合体报名的，由牵头人一方在“政府采购”业务系统中进行报名，同时需要逐一读取联合体成员的CA数字证书并添加成员名单。投标保证金只需由联合体中一个供应商按规定提交即可。供应商报名成功后请打印报名回执，并密切留意系统中可能发布的更正公告及与本项目相关的信息。）

七、投标截止时间：2020年8月12日09时30分（注：09:00开始受理递交投标文件）。

八、提交纸质投标文件地点：揭阳市公共资源交易中心七楼第二开标室。.

九、开标时间：按本项目招标公告规定时间，如有延后或调整的，以延后或调整后时间为准。

十、开标地点：揭阳市公共资源交易中心七楼第二开标室。

十一、投标保证金：投标供应商在网上报名成功同时获取投标保证金账号，并按系统提示选择银行进行网上转账，网上转账成功的凭证打印后随投标文件一起递交（如属联合体投标的，投标保证金只需由联合体中一个供应商按规定提交即可）。

十二、现场踏勘时间、地点：与采购人联系，由采购人安排。

十三、采购人及集中采购机构的联系方式: 
（一）采购人：广工揭阳理工学院（筹）。 
联系人：黄先生，  联系方式：0663-8225313。 
（二）集中采购机构：揭阳市公共资源交易中心。 
联系地址：揭阳市政务服务中心大楼七楼。 
业务咨询联系人：黄小姐，  电话：0663-8071671。

网上报名及交纳投标保证金缴纳技术支持：

电话：0663-8071661，13719143331。

揭阳市公共资源交易中心
             2020年7月21日

第二部分　采购项目内容

一、供应商资格：详见本项目招标公告

二、采购项目技术规格、参数及要求：

（一）采购项目需求一览表：

| 包号 | 项 目 名 称 | 主要技术参数或要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高分子材料与工程实验室仪器设备（第一批） | 详见附件用户需求 | 批 | 1 |  |

★为完善政府绿色采购政策，简化节能（节水）产品、环境标志产品政府采购执行机制，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的要求，本项目采购产品中涉及台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的复印件并加盖投标供应商公章。

三、采购项目商务要求

（一）交货时间：合同签订之日起6～12个月内完成现场到货、布置或展览以及安装、调试、交付使用，具体交货时间以采购人发出的《供货通知书》日期为准。《供货通知书》为供需双方在项目履约过程中形成的约束性材料，一经采购人单方发出即对双方产生约束力，既作为《采购合同》的补充材料，同时又作为项目竣工验收依据。投标单位参与本项目的投标须充分考虑自身的履约能力，一旦参与投标，视为同意本条款的所有内容。

（二）交货地点：广东省揭阳市（含惠来县）辖区内广工揭阳理工学院的用户指定地点或临时存放地点。具体交货地点以采购人发出的《供货通知书》中所载明的地点为准。
    特别说明：用户指定地点是指广工揭阳理工学院校舍楼正式交付使用后货物的最终使用场地。临时存放地点是指在广工揭阳理工学院校舍楼正式交付使用前用于临时存放货物的场地（临时存放点距离广工揭阳理工学院院址半径15公里内）。

（三）项目整体要求

1.投标人所投设备及材料应是原厂原装、全新的产品，并符合下列要求：国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。

2.投标人应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。

3.在临时存放地交付的货物，需要按采购人的要求进行布置或展览。

4.由于交货地点的原因，本项目货物可能存在必要的从临时存放地点到最终使用地点的二次搬运，鉴于项目总预算已包含其中的风险损益，因此，如涉及货物二次搬运（包括拆卸、二次安装和调试等）所产生的费用，均由中标人承担，采购人不再另行支付任何费用。

（四）报价要求：

1.投标人的投标报价即为合同总额，合同执行期间不再另作调整，包括货物及其附件的设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、二次搬运（包括拆卸、二次安装和调试等）、布置展览、调试、培训、质保售后、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等相关货物、服务的合部费用。投标人应自行核算项目正常、合法运作及使用所必须需的费用，费用应在投标人报价中清楚列明，如出现任何遗漏内容产生额外费用，均由中标人自行承担，采购人不再另行支付任何费用。

2.投标人的投标报价不得超过项目总预算，否则视为无效报价。投标人还应该对项目中的货物清单进行分项报价，如果货物有分项预算的，投标人的分项报价应该在分项预算内，若超过分项预算报价的，必须备注充分报价理由。

（五）付款方式：

1.合同全部货物完成在最终使用地的安装、调试、交付使用，采购人将与中标人双方按合同对货物进行验收，验收合格后中标人向采购人提供合同全额的发票作为报账凭证。

2.收到报账凭证后，采购人按程序向政府采购支付部门提出支付申请，在二十个工作日内（不含政府财政支付部门审查的时间）完成办理相关规定的支付手续，一次性支付所有货款。

（六）验收：

1.合同货物安装和调试完毕后，按照本合同规定的技术规格、制造商的技术规范进行初步验收，验收合格后货物移交甲方使用部门签收，双方签署验收合格证明书一式二份，双方各执一份。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.国内货物必须具备出厂合格证。

4.乙方应将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.货物验收所发生的检测等有关费用由乙方负担。

6.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

7.合同验收结果以全部货物在最终使用地的验收结果为准。

（七）售后服务：

1.安装调试与人员培训：中标人应及时安装调试设备，安装调试期间采购人的使用人员协调配合；安装调试完毕，中标人需组织采购人的使用人进行使用及日常的维护行等培训。

2.中标人提供2年以上的免费保修期，保修期从采购人签订验收合格报告之日起开始计算。如设备原厂免费保修期大于2年，则按原厂保修期限，保修期限内中标人负责所有因设备质量问题而产生的费用，上述所需费用均包含在投标总价中。中标人必须在投标文件中作出承诺。

3.中标人应指派专人专责与采购人联系售后服务事宜。无论设备因何种原因发生何种故障，中标人在接到维修通知后，须在2小时内响应，8小时到达现场，24 小时内解决问题，若48小时内无法解决问题，则中标人应该提供不低于同等档次货物的产品供采购人使用。

# 第三部分　投标供应商须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：广工揭阳理工学院（筹）。

2.2 “监管部门”是指：揭阳市财政局。

2.3“政府采购代理机构”是指：揭阳市公共资源交易中心。

2.4网上报名

1)本项目投标仅接受供应商网上报名。

2）本次采购活动过程中所产生的有关资料均以纸质材料（线下）为准，电子交易模式所产生有关资料（除网上报名和网上递交投标保证金外）只作为评标的辅助资料。

2.5合格的投标供应商

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合招标文件规定的资格要求。

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的规定：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标供应商。

2.7关于中小企业投标（根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定）：

2.7.1组成中小企业联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

2.7.2以中小企业联合体形式参加投标的，参加联合体的供应商均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件，采购人根据采购项目的特殊要求规定投标供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

2.7.3中小企业联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和义务，并将共同投标协议连同投标文件一并提交政府采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目的投标。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

2.7.4小型企业、微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.7.5中小企业联合协议中约定，小型企业、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按照招标文件2.7.4规定的方法参与评审。

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.7.6中小企业依据2.7.2、2.7.3规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标供应商制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

# 5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请函

2) 采购项目内容

3) 用户需求

4)投标供应商须知

5) 合同书格式

6) 投标文件格式

7) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标供应商应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修

改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标供应商没有按照招

标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投

标供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无

效。

# 6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标供应商，均应以书面形式在投标截止时间十

五日以前通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构将对投标供应商所要求

澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购人或采购代理机构将组织相关专家

召开答疑会，并将会议内容以网上澄清或更正公告的形式通知每个领取招标文件的潜在投标供应商（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标供应商在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购人或采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

# 7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，采购人或采购代理机构可主动或在解答投标供应商提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面或网上更正的形式通知所有领取招标文件的潜在投标供应商，并对潜在投标供应商具有约束力。潜在投标供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购人或采购代理机构确认。

7.3为使投标供应商准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人或采购代理机构可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有领取招标文件的潜在投标供应商。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与政府采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标供应商应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标供应商承担。

10.2投标供应商应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受政府采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

10.4如果因为投标供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标供应商承担。

11.备选方案

11.1只允许投标供应商有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

12. 联合体投标（如有）

12.1组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行，并签订《联合体共同投标协议书》。

13.投标文件应由资格性文件、符合性文件（含商务、技术）和投标报价书三部分组成。供应商应根据资格性和符合性审查内容（见附一）提交自查表（格式见第五部分投标文件格式），并根据评审标准（见附二）制作评审项目投标资料表。

13.1资格性文件

供应商应根据资格性审查内容提供以下资格性文件（必须加盖公章）：

1）投标函（格式见第五部分投标文件格式）；

2）本项目《政府采购投标报名确认单》；

3）法定代表人资格证明书（格式见第五部分投标文件格式）；

4）法定代表人授权书（格式见第五部分投标文件格式，非法定代表人参加投标时提交）；

5）法定代表人身份证及全权代表身份证（复印件）；

6）供应商以联合体参加投标的，须提交联合体共同投标协议书（参考格式见第五部分投标文件格式）；

7）有效的企业法人营业执照副本（复印件）；

8）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2018年度或2019年1月至今（至少一个月份）的财务报表（至少应包括利润表、资产负债表及现金流量表等复印件）或其基本开户行出具的资信证明】；

9）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供缴纳至开标日期前半年内任一个月份的相关材料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。（复印件）；

10）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明原件）；

11） 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为”信息记录名单[以采购人或评标委员会于资格审查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准]。

13.2符合性文件（含商务、技术）

1）参照本项目的需求方案、资格性和符合性审查、评审标准等要求提供资料 [应包括但不限于①投标货物的品牌（生产厂家）、型号规格、产地、配置、主要技术参数及数量等；②本项目交货（完工）时间和售后服务方案等]。其中，售后服务方案包括：免费质保期限、响应时间、保证措施、免费质保期后的承诺及维护费用等。

2）根据“采购项目商务要求”制作商务条款响应表（格式见第五部分投标文件格式），并提供相应资料。

3）根据“采购项目需求方案”中的产品技术参数制作投标产品技术参数偏离表（格式见第五部分投标文件格式），并提供相应资料。

13.3投标报价书

1）投标供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

2）投标供应商应按照“第二部分” 采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、

责任范围以及合同条款进行报价。并按《报价一览表》和《投标明细报价表》确定的

格式报出分项价格和总价。投标供应商应按照“第二部分”《采购项目需求方案》规定

的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《报价一览表》和《报价明细表》确

定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，

在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将

可能被视为无效投标或确定为投标无效。

3）投标价应包括：本采购项目全部货物价格、运输（保险）费、装卸费、安装调试费、培训费、税金等终验合格前发生的所有费用及售后服务费用。

4）对于报价免费的项目必须标明“免费”。

5）每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

6）最低投标价不能作为本次招标采购的中标保证。

7) 投标供应商认为其为小型或微型企业的须同时提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）、最近年度经审计的财务报表及《小型和微型企业产品说明》（格式见第五部分投标文件格式），否则评审时不能享受相应的价格扣除。

14. 投标保证金、履约保证金

14.1投标供应商应按招标公告规定的金额交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

14.2投标保证金可以采用银行转账、银行保函等形式提交。采用银行转账方式的，投标保证金必须由投标供应商自有对公账户转入（转账成功凭证与投标文件一起递交）揭阳市公共资源交易中心保证金帐户，不允许代缴，不接受银行柜台缴纳现金方式。采用银行保函等的，原件应与投标文件一起递交。

14.3投标保证金缴纳：投标供应商在电子交易（政府采购）系统进行网上报名时，按系统提示选择银行获取保证金账户，按规定将投标保证交纳至该账户（每个供应商每个项目的保证金缴纳账户由系统在报名时自动生成并且是唯一的，集中采购机构将根据唯一保证金缴纳账户的缴纳情况，确认供应商是否已按规定缴纳项目投标保证金。请各供应商缴纳保证金前务必核对正确的缴纳账户，如出现错缴误缴导致未按项目缴纳保证金的情况将由供应商自行负责）。

14.4凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

14.5如无质疑或投诉，未中标的投标供应商保证金，在中标通知书发出后五个工作日

内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退

还。

14.6中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息

原额退还。

14.7有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

14.8履约保证金的提交由甲乙双方共同协商确定。

15. 服务费：本项目不收取服务费。

16. 投标的截止期

16.1超过截止时间后的投标为无效投标。

17. 投标文件的数量和签署

17.1 投标供应商应编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

17.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

17.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

17.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

四、投标文件的递交

18. 投标文件的递交、密封和标记

18.1投标供应商应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清

晰标明“正本”、“副本”字样。

18.2信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定

的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标供应商印章。

18.3封套均应写明投标供应商名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，

能原封退回。

18.4为方便开标时唱标，投标供应商应将《报价一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“报价一览表”字样。封口处应加盖投标供应商印章。

18.5如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

18.6不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1投标供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤

回。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，

并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标供应商不得对其投标文件做

任何修改和补充。

19.2 投标供应商在递交投标文件后，可以撤回其投标，但必须在规定的投标截止时点前。

19.3 投标供应商所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标、定标

20. 开标

20.1 政府采购代理机构在规定的日期、时间和地点组织公开开标，投标供应商、采购人及政府采购代理机构工作人员参加，参加开标的代表应签到以证明其出席。

20.2开标时，由投标供应商的法定代表人或全权代表检查各自投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、投标价格。

20.3 政府采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标供应商全权代表签字确认。

20.4投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21. 采购人资格性审查小组及评标委员会的组成和评标方法

21.1依法组建的采购人资格性审查小组负责投标供应商的资格性审查。

21.2依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定而组建的评标委员会负责投标供应商的符合性审查和评标工作，评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会成员由采购人代表和法律、技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评审专家依法从政府采购专家库中随机抽取。

21.3 本次评标采用综合评分法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

22.资格性审查和符合性审查

22.1资格性审查

投标文件的资格性审查由采购人资格性审查小组负责，采购人资格性审查小组根据《资格性和符合性审查表》（附一）的“资格性审查”内容逐条对投标文件的资格性进行审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项资格性审查要求的投标才是有效投标，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项资格性审查要求之一的，将被认定为无效投标。未能通过资格性审查的无效投标无需进行符合性审查，不能进入技术、商务及价格评审。

采购人资格性审查小组在对各投标供应商进行资格性审查过程中，对初步被认定为审查不合格或无效投标供应商的应及时告知，由采购人资格性审查小组将意见在现场及时告知投标当事人（投标供应商全权代表），以让其核证、澄清事实。

22.2符合性审查

投标文件的符合性审查由评标委员会负责，评标委员会根据《资格性和符合性审查表》（附一）的“符合性审查”内容逐条对通过“资格性审查”的投标供应商投标文件的符合性进行审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项符合性审查要求的投标才是有效投标，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项符合性审查要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

评标委员会在对各投标供应商进行审查过程中，对初步被认定为审查不合格或无效投标供应商的应及时告知，由评标委员会主任将集体意见在现场及时告知投标当事人（投标供应商全权代表），以让其核证、澄清事实。

评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标供应商不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

22.3在资格性审查、符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效

投标：

1）投标总金额超过本项目采购预算；

2）投标供应商的资格性文件或符合性文件未提供或不符合招标文件要求的；

3）不具备招标文件中规定资格要求的；

4）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

5）投标文件无法定代表人（及全权代表）亲笔签字或签字人无法定代表人有效授权的；

6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

7）投标文件对招标文件的实质性技术与商务的条款产生重大负偏离的（是否有重大负偏离由评标委员会以少数服从多数原则决定）；

8）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

9）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

23. 投标文件的澄清

23.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会主任签字）要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标供应商对投标报价等实质性内容做任何更改。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标供应商的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

23.2 投标供应商的澄清文件是其投标文件的组成部分。

24. 投标的评价

24.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

25. 授标

25.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

25.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

25.3 中标人确定后，政府采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

26.替补候选人的设定与使用。

综合得分次高者可预设为替补侯选人。根据广东省实施《中华人民共和国政府采

购法》办法第四十四条规定，中标、成交供应商放弃中标、成交或者中标、成交资格

被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标、成交侯选供应商中确定中标、

成交供应商，没有其他中标、成交侯选供应商的，应当重新组织采购活动。

六、质疑

27.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或集中采购机构提出质疑，并登录“揭阳市公共资源电子交易平台” 将相应的问题在网上提交。（对涉及政府采购过程和程序的内容由公共资源交易中心负责，对涉及用户需求与采购预算内容的，均由采购人负责。）

27.1供应商应知其权益受到损害之日是指：

27.1.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

27.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告发布之日。

27.2质疑函应当包括下列主要内容：

27.2.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

27.2.2 质疑项目及编号；

27.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求

认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

27.2.4提出质疑的日期。

质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，交易中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理，同时交易中心将在企业信用档案中予以记录，对综合信用评价得分予以扣除。

质疑供应商对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

七、 合同的订立和履行

28. 合同的订立

28.1  采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中

标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、

也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2采购人应当自政府采购合同签订之日起２个工作日内，将采购合同扫描版在广东省政府采购网和揭阳市公共资源交易中心网站公开。

29. 合同的履行

政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

八、适用法律

30. 采购人、集中采购机构及投标供应商的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

九  评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

# 31.评标方法

本次评标采用 综合评分法，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标供应商作为中标候选人的评标方法。

# 32.评标步骤

对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

# （一）初审：1.资格性检查  2.符合性检查

1.采购人和评标委员会分别对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对招标文件作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2.投标供应商数必须达到法定人数，否则作废标处理。在评审过程中，如出现有效投标供应商达不到法定人数，将视招标失败；但经政府采购监督管理部门同意，可将视情况而定有可能现场采取转变其他采购方式进行采购，集中采购机构只局限通知经评审确定的合格投标供应商，由此引起投标供应商的任何损失，集中采购机构将不负责任。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人在采购需求中根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的核心产品，如多家投标供应商提供“核心产品”的品牌相同且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

# （二）比较与评价：

1.商务评价：评标委员会就投标供应商对商务响应表中各项条款的响应程度、履约能力、销售业绩、制造商信誉、售后服务承诺等因素进行打分；

2.技术评价：评标委员会就投标供应商对技术响应表中各项要求的响应程度、产品技术水平、产品的可靠性、技术服务能力、安装维修的便利性等因素进行打分；

3.价格评估：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重

1）投标供应商不得以低于成本的报价竞标。如评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可要求投标供应商提供书面说明（报价成本报告），投标人须在接到评标委员会通知后一小时内提供报价成本分析报告的详细说明及相关佐证材料；如未能及时提供报价成本分析报告或评标委员会认为报价成本分析报告不合理的，评标委员会将对其作无效投标处理。

2）报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

a.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（说明：如同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。）

e.对投标货物的关键、主要设备，投标供应商报价漏项的，作非响应性投标处理；

f.采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标供应商是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

3） 对小型或微型企业投标的扶持

a.投标供应商按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定享受价格扣除的，己经核准扣除后的价格参与价格评审。

b.中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

c.投标供应商认为其为小型或微型企业的，须同时提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）、最近年度经审计的财务报表及《小型和微型企业产品说明》（格式见第五部分投标文件格式），否则评审时不能享受相应的价格扣除。

d.监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

e.根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五部分投标文件格式），并对声明的真实性负责，否则评审时不能享受相应的价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.综合比较与评价：

1)技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权 重 | 60 | 10 | 30 |

2)根据上述技术、商务及价格综合评价的权重分配计算进入详细评审的各投标供应商的综合得分，按得分从高到低排名。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。
（三）推荐中标候选供应商名单

评标委员会将出具评标报告，并按招标文件的规定推荐一位中标候选人。

附一：资格性和符合性审查表

| 审查 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 一、资格性审查（由采购人资格性审查小组进行审查） | 1）是否按对应格式文件填写、签署、盖章提供《投标函》。 |
|  | 2）是否提供本项目《政府采购投标报名确认单》（复印件并加盖公章）。 |
|  | 3）是否提供法定代表人资格证明书。 |
|  | 4）是否提供法定代表人授权书【非法定代表人参加投标时提交】。 |
|  | 5）是否提供法定代表人身份证（复印件）及全权代表身份证【复印件，非法定代表人参加投标时提交；法定代表人或全权代表应随身携带身份证原件供现场核对】。 |
|  | 6）如以联合体形式参加投标的，是否已提交联合体的《共同投标协议》。 |
|  | 7）是否提供有效的企业法人营业执照副本（如营业执照副本没有显示具体经营范围，则须提供工商行政主管部门公示平台查询打印结果并加盖公章） |
|  | 8）是否提供财务状况报告或资信证明【提供2018年度或2019年1月至今（至少一个月份）的财务报表（至少应包括利润表、资产负债表及现金流量表等复印件）或其基本开户行出具的资信证明】。 |
|  | 9）是否提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供缴纳至开标日期前半年内任一个月份的相关材料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明.复印件）。 |
|  | 10）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）。 |
|  | 11）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为”信息记录名单[以采购人或评标委员会于资格审查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准]”。 |
| 注：不能通过资格性审查的，不需进行以下内容的审查。 |
| 二、符合性审查（由评标委员会进行审查） | 1）投标总报价金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算（如评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可要求投标供应商提供书面说明（报价成本报告），投标人须在接到评标委员会通知后一小时内提供报价成本分析报告的详细说明及相关佐证材料；如未能及时提供报价成本分析报告或评标委员会认为报价成本分析报告不合理的，评标委员会将对其作无效投标处理）。 |
|  | 2）投标文件商务、技术等内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
|  | 3）参投的货物不是进口产品。 |
|  | 4）参投货物的品牌型号是否明确，数量是否满足招标文件的要求。 |
|  | 5）交货（完工）时间是否符合招标文件需求。 |
|  | 6）售后服务方案是否满足售后服务要求。 |
|  | 7）无违反法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。 |

- 技术评分

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件的技术参数的响应程度 | 根据招标文件的技术参数要求与投标文件的响应程度进行评审，完全符合或优于的得30分，▲条款每一个负偏离扣5分，一般条款每一个负偏离扣3分，扣完为止。 | 30 |
| 2 | 货物设计先进性、质量可靠性 | （1）投标货物的设计先进性、质量可靠性高，货物制造技术、制造设备、生产工艺达到行业内高水平、使用材料与部件等方面达到行业高质量，得6分； （2）投标货物的设计先进性、质量可靠性较高，货物制造技术、制造设备、生产工艺为行业内较高水平，使用材料与部件等方面达到行业较高质量，得4分； （3）投标货物的设计先进性、质量可靠性一般，货物制造技术、制造设备、生产工艺一般、使用材料与部件等方面质量一般，得3分； （4）投标货物的设计先进性、质量可靠性较差，货物制造技术、制造设备、生产工艺较差、使用材料与部件等方面质量较差，得2分。 （5）投标货物的设计先进性、质量可靠性很差，货物制造技术、制造设备、生产工艺很差、使用材料与部件等方面质量很差，得1分。 注：投标人的投标文件应对货物设计先进性、质量可靠性进行阐述，并提交有效的证明材料；未提供有效证明材料的，本评审项不能得满分。 | 6 |
| 3 | 货物耐用性、功能及性能的稳定性 | 1）货物功能、性能和用途的描述及产品的成熟度优，能够充分满足用户需求的，得6分； （2）货物功能、性能和用途的描述及产品的成熟度好，能够满足用户需求的，得4分； （3）货物功能、性能和用途的描述及产品的成熟度较好，较能够满足用户需求的，得3分； （4）货物功能、性能和用途的描述及产品的成熟度基本能够满足用户需求的，得2分； （5）货物功能、性能和用途的描述及产品的成熟度不能够满足用户需求的，得1分。 | 6 |
| 4 | 技术服务，实施方案 | 根据投标人提供的技术服务方案，安装、检测、验证计划，供货时间等进行综合评分： （1）针对本项目的技术服务方案和安装实施方案详细具体，可行性、可操作性强，供货时间安排合理，得6分； （2）针对本项目的技术服务方案和安装实施方案较为详细具体，可行性、可操作性较强，供货时间安排较为合理，得5分； （3）针对本项目的技术服务方案和安装实施方案不够详细具体，可行性、可操作性一般，供货时间安排一般，得3分； （4）针对本项目的技术服务方案和安装实施方案较差，可行性、可操作性较差，供货时间安排较差，得2分； （5）不提供者，得0分。 | 6 |
| 5 | 培训方案 | （1）针对本项目的培训方案详细具体，可行性、可操作性强、培训计划全面，得6分； （2）针对本项目的培训服务方案较为详细具体，可行性、可操作性较强、培训计划较为全面，得4分； （3）针对本项目的培训服务方案不够详细具体，可行性、可操作性一般、培训计划一般，得3分； （4）针对本项目的培训服务方案不够详细具体，可行性、可操作性较差、培训计划较差，得1分； （5）没有培训方案，得0分。 | 6 |
| 6 | 投标技术力量 | 根据投标人的企业技术资质情况、拟投入本项目人员情况进行综合评比： （1）投标人获得的企业技术资质个数最多，拟投入本项目人员学历、获得的资质证书以及与本项目相关工作经验最优，得6分； （2）投标人获得的企业技术资质个数一般，拟投入本项目人员学历、获得的资质证书以及与本项目相关工作经验一般，得4分； （3）投标人获得的企业技术资质个数较少，拟投入本项目人员学历、获得的资质证书以及与本项目相关工作经验较差，得3分； （4）投标人获得的企业技术资质个数很少，拟投入本项目人员学历、获得的资质证书以及与本项目相关工作经验很差，得1分； （5）不提供者，得0分。 注：需提供相关证明材料，包括证明企业技术资质的材料及拟投入本项目人员近三个月内的社保证明及人员资质证书。 | 6 |
| 合计 | 60分 |

2）商务评分

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约能力 | 2018和2019年度经营状况：连续二年不亏损的得1.5分，其中一年不亏损的得1分，其余0分。 注：提供经会计师事务所审计的财务状况报告作为证明材料，不提供或专家无法认定的不得分。 | 1.5 |
| 2 | 同类项目业绩 | 投标人自2015年1月1日至今，完成同类业绩（须包含采购货物的其中一种或以上）项目情况，每提供一项得0.2分，最高得2分。注：提供中标/成交通知书和合同关键页复印件，以合同生效时间为准。 | 2 |
| 3 | 企业管理状况 | 具有有效的质量管理体系认证证书的，得1分，否则得0分。 具有有效的环境管理体系认证且证书的，得1分，否则得0分。 注：提供相关证书复印件和在中国国家认证认可监督管理委员会查询平台的相关查询记录加盖投标人公章。 | 2 |
| 4 | 企业信用 | 获得“守合同重信用/重合同守信用”企业证书。得1分，否则得0分。 具有税务局出具的“纳税信用A级荣誉证书”得1分，否则得0分。 投标人提供银行评级信用等级证书，得0.5分，否则得0分。 | 2.5 |
| 5 | 售后服务管理体系 | 投标人针对本项目的售后服务承诺（交付使用时间、质保期、响应时间、维护方案等）及售后服务体系制定相关方案： （1）售后服务计划详细，售后服务便利，并优于招标文件要求2分； （2）售后服务计划详细，售后服务便利，满足招标文件要求1.5分； （3）售后服务计划一般，基本满足招标文件要求1分； （4）售后服务计划较差，低于招标文件要求0.5分； （5）没有售后服务方案，得0分。 | 2 |
| 合计 | 10分 |

第四部分　合同书格式

揭阳市政府采购

合 同 书

（货物类）

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

# 甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

# 乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

签定地点：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置 （性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |

合同总额包括乙方安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3. 为保证采购单位工作安全性，本采购项目进口产品不可以参加投标报价，否则作为无效报价处理。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

五、付款方式

1）本项目经费由采购人根据项目进度及资金到位状况分期支付给中标供应商，因财政专项资金拨付原因导致支付延期，中标供应商不得以此现由拖延供货及实施时间：具体以采购人、中标人协商，按合同签订为准。采用银行汇付（含电汇）形式付款。

2）项目验收后，中标供应商须同时向采购方提供相应金额的正式发票。

六、质保期及售后服务要求

1、主要设备保修一年,保修期内出现故障须派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。

2、(1)按厂家承诺进行；(2)免费送货上门，免费安装调试合格。(3)接故障通知半小时内给予答复，2小时内到达现场提供服务（保修期内为免费服务）；(4)为使用单位相关人员安排免费培训，直到能自行操作。(5)对免费质保期内的故障报修，如成交供应商未能做到上述的服务承诺，采购人有权采取必要的补救措施（如聘请其他有资质的技术人员进行维护），但其风险和所需费用由成交供应商承担。(6)保修期间内同一硬件一个月内连续3次出现同一故障，供货商须无偿更换同一档次设备。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

交付验收标准依次序对照适用标准为：⑴符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；⑵符合采购文件和响应承诺配置、参数及各项要求；⑶货物来源国官方标准。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物和提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物和接受服务，到期拒付货物和服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方有权向本合同签订所在地的法院提起诉讼。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。并在２个工作日内，将采购合同扫描版在广东省政府采购网和揭阳市公共资源交易中心网站公告。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 代表: 签定时间： 年 月 日 | 代表: 开户名称： 开户银行: 账号 签定时间： 年 月 日 |

第五部分　投标文件格式

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：

1. 请投标供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标/响应文件的评价。

2. 为方便开标时唱标，投标供应商应将《报价一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“报价一览表”字样。封口处应加盖投标供应商印章。

3. 递交投标文件时须出示并提交以下资料：若为法定代表人递交的，须提交法定代表人身份证明书（原件）和法定代表人身份证复印件（复印件加盖公章，原件核查）；若为代理人递交的，须提交法定代表人授权委托书（原件）和代理人身份证复印件（原件核查）。

揭阳市政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标供应商名称：

日      期：     年   月   日

# 一、自查表

1.1资格性和符合性自查表

| 审查 项目 | 采购文件要求 （详见附一《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 资 格 性 审 查 | 1）是否按对应格式文件填写、签署、盖章提供《投标函》。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2）是否提供本项目《政府采购投标报名确认单》（复印件并加盖公章）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3）是否提供法定代表人资格证明书。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4）是否提供法定代表人授权书【非法定代表人参加投标时提交】。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 5）是否提供法定代表人身份证（复印件）及全权代表身份证【复印件，非法定代表人参加投标时提交；法定代表人或全权代表应随身携带身份证原件供现场核对】。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 6）如以联合体形式参加投标的，是否已提交联合体的《共同投标协议》。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 7）是否提供有效的企业法人营业执照副本（如营业执照副本没有显示具体经营范围，则须提供工商行政主管部门公示平台查询打印结果并加盖公章。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 8）是否提供财务状况报告或资信证明【提供2018年度或2019年1月至今（至少一个月份）的财务报表（至少应包括利润表、资产负债表及现金流量表等复印件）或其基本开户行出具的资信证明】。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 9）是否提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供缴纳至开标日期前半年内任一个月份的相关材料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。复印件）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 10）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 11）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为”信息记录名单[以采购人或评标委员会于资格审查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准]”。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 二、 符 合 性 审 查 | 1）投标总报价金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算（如评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可要求投标供应商提供书面说明（报价成本报告），投标人须在接到评标委员会通知后一小时内提供报价成本分析报告的详细说明及相关佐证材料；如未能及时提供报价成本分析报告或评标委员会认为报价成本分析报告不合理的，评标委员会将对其作无效投标处理）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2）投标文件商务、技术等内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3）参投的货物不是进口产品。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4）参投货物的品牌型号是否明确，数量是否满足招标文件的要求。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 5）交货（完工）时间是否符合招标文件需求。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 6）售后服务方案是否满足售后服务要求。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 7）无违反法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 三、 重 要 提 示 | 1）报价明细表中货物的生产厂家（或品牌型号）、规格、材质、主要技术参数、数量及配置等是否与技术参数偏离表一致。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！投标供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

# 二、资格性文件

2.1投标函

揭阳市公共资源交易中心：

为响应贵方组织的                   项目（采购编号：       ），我方愿意参与投标。

(投标供应商名称) 作为投标供应商，正式授权  (全权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交投标文件，正本   份，副本    份。包含：1. 自查表；2. 资格性文件；3. 商务部分；4. 技术部分；5. 价格部分。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

1. 我方确认收到贵方提供的本项目的招标文件的全部内容，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利，完全同意招标文件的全部内容，遵守招标中的各项规定，招标文件要求提供的全部货物及服务的投标总价详见《报价一览表》。

2.本投标文件的有效期为投标截止时间起 90 天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

3. 我方明白并同意：①我方没有按规定准时递交投标文件、参加采购活动的；②我方在提交的投标文件的有效期限内撤回投标文件的；③我方因本身原因提出弃标的；④我方中标后不按政府采购代理机构规定签约或不按规定缴纳履约保证金的；则贵方将不予退还投标保证金。

4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5. 我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方承诺具备本采购项目规定的资格条件，如有虚假或与事实不符的，采购人或评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

7. 我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

8. 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

9. 我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购项目内容》及《合同书》中的全部任务；

10.所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

联系人姓名：                     职    务：

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标供应商名称(加盖公章)：

日期：      年   月   日

2.2《政府采购投标报名确认单》（网上报名成功回执，加盖公章）

2.3法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

揭阳市公共资源交易中心：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位（盖章）：

法定代表人亲笔签字：

附：法定代表人性别：       年龄：   身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（2）法定代表人授权委托书格式（如投标签字全权代表为法定代表人，则无需提供本授权委托书）

法定代表人/负责人授权委托书

致：揭阳市公共资源交易中心：

（供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表，参加贵中心组织的

项目招标活动，全权处理投标活动中的一切事宜。

法定代表人亲笔签字：

供应商全称（加盖公章）：

被授权人亲笔签字：

日  期：

附：

法定代表人姓名：

联系电话：

全权代表姓名：

职务：

联系电话：

2．4投标/谈判保证金交纳凭证

揭阳市公共资源交易中心：

（投标人/响应供应商全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标/谈判文件的规定，已通过（银行转账或银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标/谈判保证金。

投标人/响应供应商名称：

投标人/响应供应商开户银行：

投标人/响应供应商银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行保函的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标/谈判保证金。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1. 投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用银行转账、银行保函等形式交纳。

2. 招标人在中标/成交通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标/成交供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标保证金。

2.5联合体共同投标协议书（参考格式，以联合体形式参加投标时提供）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

# 一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同，政府采购合同由邀请人进行鉴证。

# 二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与采购人联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的响应小组具体实施。

3.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任。

5.联合体成员　（公司全称）　为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额　　%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

甲公司全称：（盖章） 	乙公司全称：（盖章）	……公司全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）  法定代表人：（签字或盖章）	法定代表人：（签字或盖章）

年　　月　　日	　　  年　　月　　日	　　年　　月　　日

注：1、联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2、投标供应商可根据需要增加协议约定事项及条款。此协议将作为签订合同的附件之一。

2.6资格性审查要求的其他资格性文件

# 1）有效的企业法人营业执照副本（复印件）；

2）财务状况报告【提供2018年度或2019年1月至今（至少一个月份）的财务报表（至少应包括利润表、资产负债表及现金流量表，复印件）】；

3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供缴纳至开标日期前半年内任一个月份的相关材料，复印件）；

4）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）；

5）其他……（如有）。

三、商务部分

#### 3.1投标供应商综合概况

# 一、投标供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及 机构设置 |  |
| 单位优势及 特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 (万元) | 收入总额 (万元) | 利润总额 (万元) | 净利润 (万元) | 资产负 债率 |

注：如投标供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

# 二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

# 三、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

四、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

# 五、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标供应商名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

#### 3.2商务条款响应表

#### （1）实质性响应商务条款（*）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

注：1. 投标供供应商对应招标文件中实质性响应（*号）商务条款的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合投标要求。。

2.对于上述要求，如投标供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

3.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

4.本表内容不得擅自修改。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标供应商名称（签章）：                        日期：          年      月     日

#### (2)一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标供应商、合格的货物和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明（均为原件） |  |  |
| 5 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标/成交人止不少于90天，中标/成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 8 | 交货完工期：合同生效后 天内完成并可交付验收 |  |  |
| 9 | 质保期：验收交付之日起 年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。 |  |  |
| 10 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册的售后服务营业性机构。 |  |  |
| 11 | 同意接受合同范本所列述的各项条款。 |  |  |
| 13 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 14 | 其它商务条款偏离说明： |

注： 1.对于上述要求，如投标供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标供应商名称（加盖公章）：

日      期：          年      月     日

#### 3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标供应商名称（加盖公章）：

日      期：          年      月     日

## 四、技术部分

#### 4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

#### 4.2技术条款响应表
投标供应商名称：

| 序号 | 货物 名称 | 招标文件技术参数要求（如属带“▲”符号的，应同时予以标注） | 投标产品品牌（生产厂家）、规格及型号、产地 | 投标/响应实际参数 (投标供应商应按响应货 物/服务实际数据填写， 不能照抄要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离 说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| … |  |  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |

注：1.投标供应商必须对应《采购项目需求》中全部的技术参数要求按顺序逐条响应。

2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标供应商名称(加盖公章)：

日期：　　年   月   日

4.3核心产品（主要设备）响应一览表

| 序号 | 核心产品 名称 | 招标文件技术参数要求（核心产品） | 投标产品品牌（生产厂家）、规格及型号、产地 | 投标/响应实际参数 (投标供应商应按所投货 物/服务实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离 说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| … |  |  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |

注：投标供应商按采购人设定的核心产品对应进行填写。如采购人没有设定核心产品的，则投标人在填写本表时可为空。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

4.4技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标供应商名称（加盖公章）：

日      期：   年   月   日

## 五、价格部分

#### 5.1开标/报价一览表

| 项目名称 | 投标报价(人民币) | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |

注：1.投标供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，独立封装作为唱标之用。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标供应商名称（加盖公章）：

日      期：   年   月   日

#### 5.2投标明细报价表

采购项目名称:____________                                                                                                  采购项目编号：

| 一、货物、设备及材料类详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标一览表为准） |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标总价内） |
| 分 项 | 名 称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

2.如本表格式内容不能满足需要，投标供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

3.为方便专家评标，请将上表内容（Word格式）刻录在一张光盘后随投标文件一起递交。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标供应商名称（加盖公章）：                          日期：    年    月   日

5.3投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交中小企业声明函，明确其企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表及《小型和微型企业产品说明》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于　  　行业，有从业人员　  　人，最近一年营业收入为　  　元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：        年度经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）。

投标供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

# 4.小型和微型企业产品说明

在本次投标方案中，采用符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求的小型和微型企业产品说明如下：

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌和型号 | 产品制造企业名称 | 产品制造企业联系方式 | 产品制造企业地址 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业产品金额合计（人民币） |  |

填表要求：

- 上述小型和微型企业产品的生产制造商须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》中关于中小企业的条件。

- 以上产品名称、品牌及型号必须与明细报价表中列述的一一对应，如有不对应将有可能影响价格扣除评分。小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。

- 经核准有效的小型和微型企业产品的价格将给予相应扣除，按折扣后的价格进入价格评分。

- 评标委员会或采购人在评审期间或合同签订前认为有必要时，可要求投标供应商随时提供以上内容的证明材料，以上内容经核实后如有虚假或与事实不符的，将对投标供应商作无效投标处理并列入不良行为记录，已获得中标资格的其中标资格无效且同时须承担相应的法律责任。

- 以上产品在签订政府采购项目合同时不得变更。

投标供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

5. 投标供应商认为其根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，为符合条件的残疾人福利性单位的，应当提供《残疾人福利性单位声明函》以享受政策，否则评审时不能享受相应的价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

质疑函范本

(说明：本部分格式为投标供应商提交质疑函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。)

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六部分　用户需求

## 一、项目概况

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 最高限价（元） | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高分子材料与工程实验室仪器设备（第一批） | 1批 | 1472700.00 | 合同签订之日起6～12个月内完成现场到货、布置或展览以及安装、调试、交付使用，具体交货时间以采购人发出的《供货通知书》日期为准。 |

核心产品：18. 高分子加工流变仪；19. 微机控制电子高低温拉力试验机；

## 二、项目技术规格、参数及要求

设备购置清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粘度测定仪 | 1 | 台 | 否 |
| 2 | 显微熔点仪 | 1 | 台 | 否 |
| 3 | 偏光显微镜（热台） | 1 | 台 | 否 |
| 4 | 接触角测定仪 | 1 | 台 | 否 |
| 5 | 电动塑料洛氏硬度计 | 1 | 台 | 否 |
| 6 | 万能制样机 | 1 | 台 | 否 |
| 7 | 高绝缘电阻测量仪 | 1 | 台 | 否 |
| 8 | 电子密度分析天平 | 1 | 台 | 否 |
| 9 | 测厚仪 | 2 | 台 | 否 |
| 10 | 鼓风干燥箱 | 1 | 台 | 否 |
| 11 | 真空干燥箱 | 1 | 台 | 否 |
| 12 | 电子天平 | 2 | 台 | 否 |
| 13 | 干式真空泵 | 1 | 台 | 否 |
| 14 | 小型注塑机 | 1 | 台 | 否 |
| 15 | 数显悬臂梁冲击试验机 | 2 | 台 | 否 |
| 16 | 静电计（高阻表） | 1 | 台 | 是 |
| 17 | 介电常数测定仪 | 1 | 台 | 否 |
| 18 | 高分子加工流变仪（核心产品） | 1 | 台 | 否 |
| 19 | 微机控制电子高低温拉力试验机（核心产品） | 1 | 台 | 否 |
| 20 | 微机控制电子万能试验机 | 1 | 台 | 否 |
| 21 | 平板硫化机 | 1 | 台 | 否 |
| 22 | 平板硫化机 | 1 | 台 | 否 |
| 23 | 鼓风干燥箱 | 2 | 台 | 否 |
| 24 | 微量水份测定仪 | 1 | 台 | 否 |
| 25 | 密炼机 | 2 | 台 | 否 |
| 26 | 漆膜干燥时间试验仪 | 1 | 台 | 否 |
| 27 | 漆膜多用检测仪 | 1 | 台 | 否 |
| 28 | 可调式涂膜器 | 1 | 台 | 否 |
| 29 | 水平-垂直燃烧测试仪 | 1 | 台 | 否 |
| 20 | 氧指数测定仪 | 1 | 台 | 否 |
| 31 | 气动冲片机 | 1 | 台 | 否 |
| 32 | 空气压缩机 | 1 | 台 | 否 |
| 33 | 熔融指数仪 | 1 | 台 | 否 |
| 34 | 热空气老化实验箱 | 1 | 台 | 否 |
| 35 | 偏光显微镜 | 1 | 台 | 否 |
| 36 | 维卡软化点温度测试仪 | 1 | 台 | 否 |

详细参数：

| 序号 | 设备名称 | 技术指标及性能说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粘度测定仪 | 1、测量范围：1-2×106mpa.s 2、测量精度：±2%（牛顿液体） | 1 | 台 |
| 2 | 显微熔点仪 | 主要技术参数及配置： 1.放大倍数：20X-40X 2.视场直径：10mm-5mm 3.样品量＜1mg/次 4.工作距离105mm 5.显示方式:指针 6.测量范围：测量范围室温-320℃ 7.测量精密度：室温∽200℃的误差±1℃ 200℃∽320℃的误差±1℃ 8.电源/功率:220V 50HZ/80W | 1 | 台 |
| 3 | 偏光显微镜（热台） | 一、偏光显微镜技术参数： 1、光学系统：OTICS无限远色差校正光学系统，防雾、防霉光学系统；40X-600X 2、目镜：WF10×（Ø22），WF10×（Ø22）／十字分划（0.1mm）； 3、▲观察筒：铰链式三目观察筒，30°倾斜，瞳距调节48mm-76mm，右侧目镜筒联动；两档转换：100%观察；20%观察，同时80%摄影；聚光镜：摇出式聚光镜, N.A.0.9/ 0.13，带可变光栏； 4、物镜：无限远无应力平场物镜 5×／0.1工作距离12.1mm；10×／0.25工作距离4.64mm； 20×／0.40（弹簧）工作距离2.41mm；40×／0.66（弹簧）工作距离0.65mm；60×／0.80（弹簧）工作距离0.33mm； 100×／1.25（弹簧）工作距离0.12mm；所有物镜带有限位装置，均保证同轴、齐焦，所有光学镜片均防霉处理； 5、转换器：内倾五孔可调中心转换器，带防霉装置； 6、中间体：360°可旋转检偏器组（模块式，可锁定），内置中心可调的勃氏镜，可移出光路；可进行单偏光、正交偏光、锥光观察； 7、补偿镜：λ插片（一级红），1/4λ插片，石英楔插片（Ⅰ~ Ⅳ级）； 8、粗微调焦装置：粗微动同轴调焦，粗动行程25mm，微调每圈0.2mm，格值2um，粗调带松紧调节；并有调焦上限位装置； 9、载物台：360°旋转圆形偏光载物台，中心可调，刻度格值1°，游标格值6′；偏光移动尺（可选）； 10、起偏器：可360°旋转，带刻度，可锁定； 11、透射照明系统：可调亮度6V/20W卤素灯（6V/20W卤素灯）； 13、反射偏光装置：反射偏光装置，带视场光栏、孔径光阑、起偏器，12V50W卤钨灯，亮度可调； 14、制造商符合ISO14001环境管理体系、ISO9001质量管理体系、通过RoHS认证 热台技术参数: 产品特性： 1、控制方式：触摸屏控制显示； 2、温度范围：室温—400℃； 3、测量精度：全范围≤±0.5%； 4、数据保存：可以通过触摸屏控制保存测量温度； 5、热台外体最高温度：当热体400℃；室温25℃时≤70℃； 6、可设置升温速度范围：分/0.1—10℃自行设置； 7、即刻恒温响应时间：≤0.01秒； 8、输入电源：AC100-240V,50—60Hz； 9、热台加热工作电源：直流24V 3A; 10、功耗：75W; 11、热体最大载物重量：200克； 12、工作方式：连续； 13、工作台外形尺寸：φ109mm，厚度：15mm； 14、工作台工作面尺寸：φ31.5mm，可用于透射光和反射光； | 1 | 台 |
| 4 | 接触角测定仪 | 1、视频采集：采用国产高端高速工业相机，图像大小1280*960像素，高精度、高清晰度、低噪声。USB2.0输出，计算机控制增益、亮度、曝光时间。USB供电，不需单独电源。信噪比>52dB，曝光时间1uS~1S，帧频率25FPS，采样精度10bit。 2、镜头特性：国产高端变焦显微镜头。变倍比：0.7～4.5X；放大倍数：30～130倍；最佳拍摄距离：95mm 筒长：165mm 3、载物台移动特性：移动方式：手动，平滑光学部件 X方向（横向）：80mm，精度0.1mm Y方向（纵向）：30mm，精度0.1mm Z方向（上下）：50mm 4、旋转台特性：采用国产高精度光学旋转台，带动载物台同心旋转，以实现转落法测试前进角和后退角 旋转方式：计算机控制，高细分步进电机驱动，同时可手动调节。旋转角度：≥90°，旋转速度：计算机软件调节，角度刻度分辨率：2° 5、镜头调节支架特性：采用F型专用镜头支架，调节范围：60mm 6、单色半导体照明光源，亮度连续可调。 7、外形尺寸：600x310x450 mm | 1 | 台 |
| 5 | 电动塑料洛氏硬度计 | 1、测量范围70-100HREW,50-115HRLW；50-115HRMW,50-115HRRW； 2、试验力588.4、980.7、1471N（60、100、150kgf) 3、试件允许最大高度 200mm 4、压头中心到机壁距离130mm 5、硬度分辨率0.5HR 6、电源AC 220V，50Hz 7、外形尺寸510*230*730mm 8、配置大平工作台1个，小平工作台 1个，V型工作台1个，Φ3.175、6.35、12.7mm钢球压头各1个，Φ3.175、6.35、12.7mm钢球各1个，标准塑料洛氏硬度块4块 | 1 | 台 |
| 6 | 万能制样机 | 1、最大锯切长度：250mm 2、最大锯切厚度：25mm 3、最大铣削平面长度：240mm 4、锯切用铣刀规格：φ200mm×φ32mm×2mm 5、铣缺口刀具长度：50mm 6、加工哑铃形及平面刀具规格：φ27mm×φ12mm×30mm(镶合金钢刀头圆柱铣刀，耐用耐磨) 7、整机外形：长1100mm×宽600mm×高1000mm 8、各部分转速及运动速度 锯切部分主轴转速：1450r/min 铣削哑铃形铣刀转速：2800r/min 铣削进给速度：0-180mm/min 铣缺口铣刀往返速度：60次/min 9.试样类型:Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型（选配）符合试验样条标准加工精度要求。(标配一块哑铃型靠模板，尺寸为10*150mm) 10.缺口类型:A型、B型、C型 | 1 | 台 |
| 7 | 高绝缘电阻测量仪 | 电压：100/250/500/1000V 量程0-1016欧姆 分辨率：1000欧姆 基本误差：±1% | 1 | 台 |
| 8 | 电子密度分析天平 | 1最大称重：100g 2、最小读数：0.1mg 3、测锤排水量：5cm3 | 1 | 台 |
| 9 | 测厚仪 | 量程0-10mm 精度：0.001mm 喉深：120mm 电子数显 | 2 | 台 |
| 10 | 鼓风干燥箱 | 1温控范围：室温+10～200℃ 2、控温精度：±0.5℃ 3、工作室尺寸（mm）：300*300*350 | 1 | 台 |
| 11 | 真空干燥箱 | 温控范围：50～200℃ 控温精度：±1℃ 工作室尺寸（mm）：415×345×370mm 真空度：≤133pa | 1 | 台 |
| 12 | 电子天平 | 1、称量范围：0~2000g 2、可读性精度：10mg 3、秤盘尺寸：Φ130mm | 2 | 台 |
| 13 | 干式真空泵 | 立式无油爪式真空泵，真空度高，耐腐蚀，对有机溶媒二次回收，免污水处理。 1、抽气速率：8 L/S； 2、极限真空：≤50Pa Pa 3、电机功率：1.1 KW 4、转速：R/min 2900(50Hz) 5、进排气口口径：DN25 mm 6、冷水用量：0.3 M³/h | 1 | 台 |
| 14 | 小型注塑机 | 立式 射出系统 2.1螺杆直径：36mm 2.2射出压力：1208kg/cm2 2.3射出量：130g 2.4螺杆行程：螺杆行程140mm 2.5螺杆转数：0-260 2.6射嘴行程200mm 2.7温度控制段数：3 锁模系统 3.1▲锁模力：55T 3.2模板尺寸：650*430mm 3.3模柱间距：450*250mm 3.4最小模厚：150/200mm 3.5开模行程：200mm 3.6最大开模距离：350/400mm 3.7顶出压力：3T | 1 | 台 |
| 15 | 数显悬臂梁冲击试验机 | 1、冲击能量 2.75J、5.5J 2、冲击速度 3.5m/s 3、摆轴中心至试样中心的距离327mm 4、摆锤预扬角150° 5、刀刃夹角 750 6、刀刃圆角半径0.8mm 7、刀刃前角 50 8、刀刃后角 100 9、试样类型及尺寸（长×宽×厚）mm3ISO180-2000或GB/T 1843-2008： 1型试样：80×10×4 2型试样：63.5×12.7×6.4 3型试样：63.5×12.7×3.2 | 2 | 台 |
| 16 | 静电计（高阻表） | 1、智能的、高性能阻抗计可以快速而精确的进行多种形状样品的测量，测量范围宽达103~ 1014 Ω 2、能够在高阻抗范围内，精确测量表面阻抗率和体积阻抗率。 3、高至 1000DC测试电压，使测量范围大大扩展；新增29步电压扫描功能。 4、7.5 英寸彩色触摸显示器使操作非常容易。 5、可存储 2000 个数据，可通过U盘导出测试数据等资料。 6、内置比较器功能：可以手动设定最大和最小 7、提供USB接口，以便客户二次开发可与电脑实时通讯。 | 1 | 台 |
| 17 | 介电常数测定仪 | 1、Q 值测量范围: 2 ～ 1023,量程分档：30100﹑300﹑1000，自动换档或手动换档。 2、固有误差:≤ 5 ％ ± 满度值的 2 ％（ 200kHz ～ 10MHz ） ,≤6％ ± 满度值的 2％（10MHz～160MHz）； 3、工作误差:≤7％ ± 满度值的 2％ （ 200kHz ～ 10MHz ）,≤8％ ± 满度值的 2％（10MHz～160MHz） 4、电感测量范围: 4.5nH ～ 140mH； 5、电容直接测量范围: 1 ～ 200pF； 6、主电容调节范围: 18 ～ 220pF； 7、主电容调节准确度: 100pF 以下 ± 1pF;100pF 以上 ± 1 ％； 8、信号源频率覆盖范围: 100kHz ～ 160MHz； 9、频率分段 （ 虚拟 ）:100 ～ 999.999kHz,1 ～ 9.99999MHz,10 ～ 99.9999MHz,100 ～ 160MHz； 10、频率指示误差 :3 × 10-5 ± 1 个字 | 1 | 台 |
| 18 | 高分子加工流变仪 | 流变仪测控主机 1.1.动力输出转速 2~120r/min（无级），主机减速比： 1:1.5 1.2.转速控制精度 ±0.2％F.S 1.3.温度控制 20路 1.4.温度控制精度 ±0.1℃ 1.5.温度控制范围 室温~450℃ 1.6.冷却控制 压缩空气6路 ▲1.7.转矩测量量程 0~300N.m 1.8.转矩测量精度 0.2~0.5％F.S 1.9.熔体压力测量量程 0~100MPa 1.10.熔体压力测量精度 0.1~0.5％F.S 1.11.电机及减速器功率 4Kw 1.12.电源配置 AC380VNE , 14A, E≤4Ω 1.13.适配计算机： ★ 1.14.软件功能 ：12段自编程序；万人数据设定保存功能；超温,超量,失控报警功能；断偶、压力、扭矩超量停机保护功能；自动停机设定功能。 ▲ 1.15.分析软件： ①混炼分折软件;融熔 ,热稳 ,交联.,能量 ,自定义 ②挤出分折软件：表观粘度 ,挤出.,自定义 ③叠加对比数据分析功能：曲线光滑处理。 2.. 混合器装置 2.1 混合器容积 60ml 2.2 转子型式 Roller 2.3 加热形式 三段电加热, 2.4 升温速率 200℃/10分钟 2.5 冷却方法 压缩空气 3. 双螺杆挤出装置 3.1 螺杆结构 积木式螺杆结构 3.2 螺杆长径比 L/D=40 3.3 螺杆槽深 3.5mm 3.4 加热形式 5段电加热 3.5 冷却形式 5段压缩空气冷却 3.6 加料方法 螺杆式计量喂料 3.7 螺杆转速 15～300 r/min 3.8 排气形式 真空排气 3.9 产量 2~~10kg/h 3.10 不锈钢冷却水槽 长1200mm。配风干 3.11 切粒机 | 1 | 台 |
| 19 | 微机控制电子高低温拉力试验机 | 一、性能指标： 1.主机框架：无间隙滚珠丝杠、高硬度光杠；主机与夹具和附件之间的接头具有防旋转特性；可精确定位，先进的伺服控制系统可以达到满速满量程的试验要求；集成的光电编码器提供高精度的测量位移。 2、为保证控制器与微机的通讯速率，采用USB直接和微机连接。 3、含有多功能手持器：包括开始键、 停止键、 返车键、上行下行键、暂停键 4、高精度自识别负荷传感器：有效测量范围1～100%FS，精度等级0.5级 ▲5、安全保护功能：力超载保护、电流过载保护、超速保护、位移超量程保护、过载过热保护、超温保护、高低压保护，提供证明资料。 ▲6、测试软件：操作界面：在中文WINDOWS界面上用虚拟键盘操作；配合高精度的程控放大器实现方便的标定，提供分档和不分档多种校准和修正方式，保证测量精度；支持大变形测量；全数字化控制，有多种控制方式，包括等速应力、等速应变、等速位移、位移保持和力保持等多种闭环控制方式。提供简洁、易用的“控制程序编辑器”软件，用户可以定制自己的控制程序，编制各种复杂的控制过程，控制步骤没有限制，可根据用户要求扩充测试标准。 ▲7、试验软件设置向导（金属拉伸试验）中根据力-变形曲线的不同控制阶段用不同颜色标注出来，更加清楚直观。提供技术说明和证明。 8、可以同时最多配置4个力传感器和8个电子引伸计，用户可根据需要随时更换。提供技术说明和证明。 9、具有网络接口，可与试验综合信息数据管理系统进行网络连接，满足各类数据联网要求； 10、软件采用权限分级管理：操作级权限、管理级权限、系统级权限，兼顾了使用的方便性和安全性。 11、主机自平衡结构，可以承受不同方向受力进行测试。 12、具有快速自动定位并自锁结构。 13、夹具采用自锁结构，试验过程中有自锁补偿，夹具操作迅速，夹持力极高，夹持可靠。夹块采用三角麟式防滑设计，极佳的防滑效果。 ▲14、技术要求：最大试验力：5KN，试验力分辨力：1/500000（全量程一个分辨力）;框架类型：落地式；最大试验速度：1000mm/min;最小速度：0.001mm/min;位移分辨率：0.000013mm; 7寸真彩触摸屏;具有密码锁定功能;预约控制功能;断电记忆自动回复功能；动横梁行程大于等于1100mm;试验宽度大于等于600mm;最大试验速度下的额定载荷：100%；试验机高度：小于等于1800mm；内箱尺寸大于等于：W(宽)220mm*H(高)600mm*D(深)280mm；外箱尺寸W(宽)480mm*H(高)1260mm*D(深)1100mm；温度范围-60℃～+250℃(全程可控，可调控制精度±0.1℃)；温度波动度≤±0.5℃；温度偏差≤±2℃；温度梯度≤±2℃；升温速率-60℃升至+250℃全程平均非线性3℃/分钟可调；降温速率+250℃降至-60℃全程平均非线性1℃/分钟可调。压缩机控温系统，制冷剂无氟环保。整个测试过程在控温箱内完成。主机和温控箱间配有温度隔离装置。 ▲18、温控箱体采用模块化设计，不用时可迅速分离，分开存放节省空间。 ▲19、技术要求：符合下面2点并提供技术说明和证明。 ①采用双臂式减摩系统、力压缩消隙结构等技术，确保伺服控制从最小力值开始。 ②可升级高速过载保护装置，保护高速试验时的设备安全。 23、为保证整机刚度，整机重大于等于500KG。 ▲24、制造商有软件开发能力，配套软件由自己开发，可以根据用户需求修改和改进软件，提供技术说明和证明。 ▲25、制造商有制造大吨位试验机的技术实力，符合 ISO 9001质量管理体系认证，具有500t或以上的试验机第三方检测报告。 三、主要配置要求 1、5KN落地主机1台 2、温度隔离装置1套 3、温控箱1套 4、高精度负荷传感器1套 5、全自动测量控制系统1套 6、品牌电脑1台 7、测控软件1套 8、GLJ10夹具一套 | 1 | 台 |
| 20 | 微机控制电子万能试验机 | 一、设备功能要求： 主要用于金属、非金属材料的的拉伸、压缩、等的力学性能测试分析研究，可求出最大力、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数。根据GB及ISO、JIS、ASTM、DIN等国际标准进行试验和提供检测数据。适用的典型试验方法标准：GB/T 228《金属材料 室温拉伸试验方法》；GB/T 7314《金属材料 室温压缩试验方法》；GB/T232《金属材料 弯曲试验方法》；GB/T 1040《塑料 拉伸性能的测定》；GB/T 1041《塑料 压缩性能的测定》；GB/T 9341《塑料 弯曲性能的测定》； 二、性能指标参数要求： 1.主机框架：无间隙滚珠丝杠、高硬度光杠；主机与夹具和附件之间的接头具有防旋转特性；可精确定位，先进的伺服控制系统可以达到满速满量程的试验要求；集成的光电编码器提供高精度的测量位移。 2、为保证控制器与微机的通讯速率，采用USB直接和微机连接。 3、含有多功能手持器：包括开始键、 停止键、 返车键、上行下行键、暂停键 4、高精度自识别负荷传感器：有效测量范围1～100%FS，精度等级0.5级 ▲5、测试软件：操作界面：在中文WINDOWS界面上用虚拟键盘操作；配合高精度的程控放大器实现方便的标定，提供分档和不分档多种校准和修正方式，保证测量精度；支持大变形测量；全数字化控制，有多种控制方式，包括等速应力、等速应变、等速位移、位移保持和力保持等多种闭环控制方式。提供简洁、易用的“控制程序编辑器”软件，用户可以定制自己的控制程序，编制各种复杂的控制过程，控制步骤没有限制，可根据用户要求扩充测试标准。 ▲6、试验软件设置向导（金属拉伸试验）中根据力-变形曲线的不同控制阶段用不同颜色标注出来，更加清楚直观。提供技术说明和证明。 7、可以同时最多配置4个力传感器和8个电子引伸计，用户可根据需要随时更换。提供技术说明和证明。 8、具有网络接口，可与试验综合信息数据管理系统进行网络连接，满足各类数据联网要求； 9、软件采用权限分级管理：操作级权限、管理级权限、系统级权限，兼顾了使用的方便性和安全性。 10、具有快速自动定位并锁紧装置。 11、拉伸夹具：采用自锁结构，试验过程中有自锁补偿，有多种夹块可供选配，适用于不同尺寸的板材或者棒材试样的拉伸试验。 ▲12、技术参数：最大试验力：20KN，试验力分辨力：1/500000（全量程一个分辨力）;框架类型：落地式，单空间结构；最大试验速度：500mm/min;最小速度：0.001mm/min;位移分辨率：0.000013mm;动横梁行程（无夹具）：大于等于850mm;试验宽度：大于等于410mm;最大试验速度下的额定载荷：100%；最大载荷下的最大试验速度：500mm/min。试验机高度：小于等于1900mm。 13、设有良好的冷却系统，连续工作12小时系统温升＜30K。 14、试验区间噪声：不大于60dB。 ▲15、技术要求：符合下面5点并提供技术说明和证明。 ①采用双臂式减摩系统、力压缩消隙结构等技术，确保伺服控制从最小力值开始。 ②位移测量装置可采用单光电编码器技术，结构简单，轻便可靠。 ③可升级高速过载保护装置，保护高速试验时的设备安全。 三、主要配置要求 1、20KN落地主机1台 2、高精度负荷传感器1套 3、全数字测量控制系统1套 4、品牌电脑1台； 5、手持式控制器1个 6、测控软件1套 7、LJ20拉伸夹具1套 8、位移测量装置（800mm）1套 | 1 | 台 |
| 21 | 平板硫化机 | 1.控制系统：工业电脑PLC系统，触摸屏点控设定，可以设定控制温度、时间、排气次数等组合控制程序，自动执行各步程序。 2.合模力：最大25吨； 3.液压系统不大于：15MPa； 4.热板层数：1层，层高不小于150mm 5.热压板尺寸：300mm*300mm； 6.最高温度：450℃； 7.分区控温功能：每块热板分区不小于3个区间单独控温，使整个热板均匀控制在±3℃； 8.加热功率：每块热板约3KW 9.其它功能：具有预压、预热功能 10.使用电源：AC380V 50HZ 10KW 11.体积：约110X70X170cm 12.重量：约800kg | 1 | 台 |
| 22 | 平板硫化机 | 1.控制系统：工业电脑PLC系统，触摸屏点控设定，可以设定控制温度、时间、排气次数等组合控制程序，自动执行各步程序。 2.合模力：最大25吨； 3.液压系统不大于：15MPa； 4.热板层数：1层,层高不大于120mm 5.热压板尺寸：300mm*300mm； 6.最高温度：300℃； 7.分区控温功能：每块热板分区不小于3个区间单独控温，使整个热板均匀控制在±3℃； 8.加热功率：每块热板约3KW 9.其它功能：具有预压、预热功能 10.真空功能: ①.真空度：最大-50KPA ②.真空启动持续时间：不超过3分钟，程序有强制停机功能。 ③.真空泵功率：0.75KW ④.真空罩：气缸控制开合（用户自备空气压缩机）。 | 1 | 台 |
| 23 | 鼓风干燥箱 | 工作室尺寸：500*600*750mm 功率：2200W， 立式 加热温度：室温+10℃-200℃ | 2 | 台 |
| 24 | 微量水份测定仪 | 1、测定方法：卡尔费休库仑法（电量法） 2、显示方式：四位高亮LED数字显示 3、电解速度：0-300mA自动控制 4、测量范围：3μg~100mgH2O（3ppm~100%含水量） 5、分辨率：1μgH2O 6、准确性：不含进样误差：≤1mgH2O误差不大于±3µgH2O,：＞1mgH2O误差不大于测定值的±0.3% 7、终点指示：声音警告/终点灯提示 8、漂移补偿：微处理器自动补偿 9、搅拌速度：无级调速控制 10、显示单位：μgH2O 11、功率：40W 12、环境温度：5℃-45℃ 13、环境湿度：环境湿度≤80% 14、外形尺寸：320mm*260mm*90mm 15、电源：AC220V±11V 50Hz±2.5Hz | 1 | 台 |
| 25 | 密炼机 | 容量1L。主要用于塑胶及化工原料的混合密炼，也适用于各种低粘度物料的混炼。 1. 混炼容量：1L 2. 温度范围：RT~260℃ 3. 加热方式：电热板 4. 控 制 器：LED 数字显示器，按键设定输入，数字显示输出； 5. 硫化计时：LED 数字显示器，0.1S~99M~9.9H密炼时间 可以设置。 6. 倒料方式：电机翻转倒料。 7. 翻转角度：110° 8. 转子速比：1：1.27 9. 转子转速：0-50 rpm变频器调速。 10. 转子材质：SKD铬钼合金 11. 转子硬度：HRC60 表面硬铬 12. 混 炼 室：SKD铬钼合金材质，内腔表面硬度 HRC60 镜 面硬铬 13. 上 压 砣：全压力气动，气源压力 0.5～0.8Mpa 14. 冷却方式：自来水冷却 | 2 | 台 |
| 26 | 漆膜干燥时间试验仪 | 1、划针球面 Φ8 mm 2、划针行程 Φ50 mm 3、负载砝码 12 g 4、时间设定 0.5, 1h, 2h, 6h, 12h, 24h | 1 | 台 |
| 27 | 漆膜多用检测仪 | 根据ISO·2808—74—4B法、ISO·2409—72、ISO·2815—73标准设计制造的。 漆膜测厚切割刀角度 2.2切割刀（1）45°±1 2.3切割刀（2）26°35 ，-1,-2 2.4切割刀（3）5° 40 ，+3，+2 3、划格附着力多刃切割刀 3.1间距分别为：1+0.01mm、2+0.01mm 3.2尺顶直线度分别为：不小于0.003mm、不小于0.006mm 3.3工作齿尖角度：30±1° 4、巴克霍尔兹压痕刀半径：R15+0.1mm有效负荷：500±5g | 1 | 台 |
| 28 | 可调式涂膜器 | 材料：铝 有效涂膜宽度： 200mm 精度： ±2μm 涂膜厚度范围：0-3500μm | 1 | 台 |
| 29 | 水平-垂直燃烧测试仪 | 1、灯具：本生灯灯管直径 9.5mm ± 0.5mm 从空气主进气口或入口处向上长度约 100mm 2、本生灯具管口形状：圆形灯口和不锈钢鱼尾状灯口 ( 可更换 ) 3、灯具试验倾角：0°、 20° 、 45° 可快速定位，最大行程约 150mm 4、施燃气体：98% 甲烷气 ( 基准气 ) ，也可使用 37MJ/m 3 ±1MJ/m 3 天然气 5、施燃和移开时间：1s ～ 999.9s( 数显可预置 ) 6、持燃时间：1s ～ 999.9s( 数显不可预置 ) 7、测温传感器：0.5mm k型热电偶 1100℃ 8、重复施燃次数；1 ～ 9999 次 ( 数显可预置 ) 9、试验区容积: 大于0.75m³背景黑色 ，1220mm*600mm*1120mm | 1 | 台 |
| 20 | 氧指数测定仪 | 1、耐热玻璃筒（约）：直径：>Φ95mm, 高500mm 2、计时器：999s±0.25s 3、氧浓度测试范围：0-45% 4、显示方式：液晶显示流量、氧浓度、时间和实验结果等参数。 5、点火装置：丝杆传动，运动准确可靠，且能自动控制。 6、自撑材料试样夹：全不锈钢，能固定在燃烧筒轴心位置上，并能垂直夹住试样。 7、非自撑材料的试样夹：全不锈钢，能将试样的两个垂直边同时固定在框架上。 | 1 | 台 |
| 31 | 气动冲片机 | 1、该机用于冲裁拉伸试片及其它各种形状的试片，简易方便，可根据用户需要，配备各种刀具。 2、最大行程：130mm(气缸) 3、工作台规格：350mm×200mm 4、有效面积：175mm×140mm 5、使用气压：0.4-0.6Mpa | 1 | 台 |
| 32 | 空气压缩机 | 1.技术参数： 2、功率不1500W 3、转速：1380rpm 4、排气量： 120L/min 5、压力：0.7Bar 6、储气罐：50L 7、.配置：大孔径散热孔，安全阀，启动开关，消音器 | 1 | 台 |
| 33 | 熔融指数仪 | 1.挤压出料部分 1.1出料口直径：Φ2.095±0.005毫米，出料口长度：8.000±0.025毫米 1.2装料筒直径：Φ9.550±0.025毫米，装料筒长度：162± 0.1毫米 1.3活塞杆头直径：9.475±0.015毫米，活塞杆头长度：6.350±0.100毫米 2.温度范围：常规室温——500℃ 3.恒温精度：±0.2℃ 4.显示分辨率：0.1℃ 5.切料方式：可选手动或自动切料 6.自动加载砝码、自动计算、一次测量可实现质量法及体积法。 7.五套独立控温系统，温度范围从常温到500度可设定，每个温控系统PID组数15组 8. 温度分辨率≤0.1度，温度均匀度≤0.2度，24小时内的温度波动不超过0.5，位移传感器分辨率≤0.001mm。 9.温度保护，升温若超出设定值一定温度后即发出报警并自行停止加热。 10.切料装置为一步进电机带动刮刀旋转，可通过屏幕设定电机每多少秒转动一次，时间设定范围为0.1S~999S。 11.测试时可选择质量法，或体积法，或者两种测试方法同时进。两种方法均为活塞杆移动到某位置时开始测试。 12.有记忆功能，开机后的参数保留上边最后一次设定参数，避免用户重复设定。 13.通过触摸屏控制，7寸触摸屏，可以存储并打印最近测试条件及数据。 14.自动加载砝码系统，砝码不需更换即可实现各种测试负载加载。 15. 耐腐蚀合金料筒，可测试各种强腐蚀材料。 | 1 | 台 |
| 34 | 热空气老化实验箱 | 最高使用用温度： 室温-300℃ 温度误差：< 125℃温度偏差±1℃ 温度稳定度：< 2℃ 温度波动度：< 1℃ 温度分布均匀性：< 1℃ 工作室尺寸：≥450×450×500(mm) | 1 | 台 |
| 35 | 偏光显微镜 | 1、光学系统：OTICS无限远色差校正光学系统，防雾、防霉光学系统；40X-600X 2、目镜：WF10×（Ø22），WF10×（Ø22）／十字分划（0.1mm）； 3、▲观察筒：铰链式三目观察筒，30°倾斜，瞳距调节48mm-76mm，右侧目镜筒联动；两档转换：100%观察；20%观察，同时80%摄影；聚光镜：摇出式聚光镜, N.A.0.9/ 0.13，带可变光栏； 4、物镜：无限远无应力平场物镜 5×／0.1工作距离12.1mm；10×／0.25工作距离4.64mm； 20×／0.40（弹簧）工作距离2.41mm；40×／0.66（弹簧）工作距离0.65mm；60×／0.80（弹簧）工作距离0.33mm； 100×／1.25（弹簧）工作距离0.12mm；所有物镜带有限位装置，均保证同轴、齐焦，所有光学镜片均防霉处理； 5、转换器：内倾五孔可调中心转换器，带防霉装置； 6、中间体：360°可旋转检偏器组（模块式，可锁定），内置中心可调的勃氏镜，可移出光路；可进行单偏光、正交偏光、锥光观察； 7、补偿镜：λ插片（一级红），1/4λ插片，石英楔插片（Ⅰ~ Ⅳ级）； 8、粗微调焦装置：粗微动同轴调焦，粗动行程25mm，微调每圈0.2mm，格值2um，粗调带松紧调节；并有调焦上限位装置； 9、载物台：360°旋转圆形偏光载物台，中心可调，刻度格值1°，游标格值6′；偏光移动尺（可选）； 10、起偏器：可360°旋转，带刻度，可锁定； 11、透射照明系统：可调亮度6V/20W卤素灯（6V/20W卤素灯）； 12、反射偏光装置：反射偏光装置，带视场光栏、孔径光阑、起偏器，12V50W卤钨灯，亮度可调。 13、制造商符合ISO14001环境管理体系、ISO9001质量管理体系、通过RoHS认证 | 1 | 台 |
| 36 | 维卡软化点温度测试仪 | 一、符合以下标准： 1.GBT8802、ASTM D601-01 2.ISO75-1 1993《塑料-负荷变形温度的测定》 3.ISO306 1994《塑料-热塑性塑料维卡软化点温度的测定》 4.GB/T1633-2000《热塑性塑料维卡软化点温度的测定》 5.GB/T1634-2004《塑料-负荷变形温度的测定》 二、产品功能: 1.实时显示试验温度和温度—变形曲线； 2.试验过程中，通过输入试样的尺寸，可自动计算出试验所须的负荷质量； 3.上线温度、变形量在使用范围内任意设定；具备自动控制的上限温度保护功能； 4.误差通过软件自动修正；。 5.试验曲线颜色任意设定，可以实时显示和隐藏，并且曲线宽度粗细任意转换； 6.试验完成后，打印试验曲线和试验报告。查询历次试验的历史纪录，并能重绘历次试验的试验曲线。 7.试样架标准为：3架 8.软件具有在一台机器上做维卡、热变形两种不同试验的功能； 三、主要性能指标： 1.温度的控制和测量范围：室温—300℃ 2.升温速率：120℃/h（12±1℃/6min） 50℃/h（5±0.5℃/6min） 3.温度分辨率:≤0.1℃，温度最大误差: 0.5℃ 4.变形测量：范围0—5mm 5.最大误差：0.01mm 6.变形分辨率：0.001mm 7.热变形试验跨距可调，可调范围60mm—120mm。 8.加热介质：甲基硅油（粘度低为好），油箱加12升左右 | 1 | 台 |

# Text boxes

全权代表身份证复印件正面、背面

法定代表人身份证复印件正面、背面