佛山市顺德区第二人民医院诊断型听力计（临床型听力计）、听力测试平台（声阻抗仪）等设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院超声内镜图像处理装置、超声光纤电子支气管镜(超声支气管镜)等设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院摄像系统（内窥镜摄像系统）设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院电子鼻咽喉镜系统(电子喉镜)设备采购项目，佛山市顺德区第二人民

医院多功能肺测试仪设备采购项目

招

标

文

件

招标编号：GZSWSD17HG2026

广州顺为招标代理有限公司

2017年6月

温馨提示

- 如无另行说明，投标/报价文件递交时间为投标/报价文件递交截止时间之前30分钟内。

- 为避免因迟到而失去投标/报价资格，请适当提前到达。

- 投标/报价供应商请注意区分标书款账号、投标保证金及中标/成交服务费收款帐号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标/成交服务费存入中标/成交通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

- 为避免因投标/报价保证金未达账而导致报价被拒绝，建议至少提前2个工作日转账（开户行及账号见《投标/报价人须知》）。

- 投标/报价文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标/报价文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期。

- 请正确填写《报价一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

- 如投标/报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 若项目允许，以联合体形式投标/报价的，请提交《联合体共同投标协议书》。

- 投标/报价供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了采购文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 投标/报价人如需对项目提出询问或质疑，在法定质疑期内以书面形式（加盖单位公章的原件和必要的证明材料，其它形式无效）向招标代理机构提出质疑。

- 根据广东省政府采购网的要求，投标人参加广东省政府采购活动须在广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn）首页左侧“用户登录”-“立即注册”进行注册登记，否则由此造成的后果由投标人自行承担。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

目   录

第一部分:投标邀请函………………………………………1-5

第二部分:采购项目内容……………………………………6-24

第三部分:投标人须知………………………………………25-48

第四部分:合同条款…………………………………………49-62

第五部分:投标文件格式……………………………………63-89

第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

广州顺为招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受佛山市顺德区第二人民医院（以下简称“采购人”）的委托，就佛山市顺德区第二人民医院诊断型听力计（临床型听力计）、听力测试平台（声阻抗仪）等设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院超声内镜图像处理装置、超声光纤电子支气管镜(超声支气管镜)等设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院摄像系统（内窥镜摄像系统）设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院电子鼻咽喉镜系统(电子喉镜)设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院多功能肺测试仪设备采购项目（招标编号：GZSWSD17HG2026）以公开招标方式接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

# 一、招标项目的名称、内容、数量、预算金额、简要技术要求或者招标项目的性质

1、采购项目名称：佛山市顺德区第二人民医院诊断型听力计（临床型听力计）、听力测试平台（声阻抗仪）等设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院超声内镜图像处理装置、超声光纤电子支气管镜(超声支气管镜)等设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院摄像系统（内窥镜摄像系统）设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院电子鼻咽喉镜系统(电子喉镜)设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院多功能肺测试仪设备采购项目

2、招标编号：GZSWSD17HG2026

3、采购内容、数量（台/套/条）、采购预算（人民币/万元）：

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备单价预算 | 包号总预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 诊断型听力计（临床型听力计） | 1 | 18 | 192 | 1.允许进口产品投标； 2.投标人投标时需提供所投设备的彩页并加盖投标人公章。 |
|  | 2 | 听力测试平台（声阻抗仪） | 1 | 27 |  |  |
|  | 3 | 听力测试平台（自动听性脑干诱发电位仪） | 1 | 19 |  |  |
|  | 4 | 听力测试平台（耳声发射仪） | 1 | 24 |  |  |
|  | 5 | 客观听觉测试平台（听觉诱发电位仪） | 1 | 40 |  |  |
|  | 6 | 前庭功能检查系统（眼震视图仪） | 1 | 34 |  |  |
|  | 7 | 前庭功能检查系统（头脉冲测试仪） | 1 | 30 |  |  |
| 2 | 1 | 超声内镜图像处理装置 | 1 | 86 | 325 |  |
|  | 2 | 超声光纤电子支气管镜(超声支气管镜) | 1 | 95 |  |  |
|  | 3 | 电子支气管内窥镜（6MM电子纤维支气管镜） | 1 | 25 |  |  |
|  | 4 | 支气管内窥镜（4MM电子纤维支气管镜） | 1 | 25 |  |  |
|  | 5 | 电子支气管内窥镜(4.9MM) | 1 | 25 |  |  |
|  | 6 | 纤维气管插管镜（便携式纤维支气管镜） | 1 | 15 |  |  |
|  | 7 | 图像处理装置（电子纤维支气管镜主机系统） | 1 | 54 |  |  |
| 3 | 摄像系统 （内窥镜摄像系统） | 摄像系统（摄像头） | 1 | 145 | 145 |  |
|  |  | 摄像系统 （全高清影像核心模块） |  |  |  |  |
|  |  | 摄像系统 （全高清光学镜模块） |  |  |  |  |
|  |  | 光源 |  |  |  |  |
|  |  | 动力系统 |  |  |  |  |
| 4 | 电子鼻咽喉镜系统 (电子喉镜) | 电子鼻咽喉镜系统 | 1 | 150 | 150 |  |
|  |  | 综合摄像系统 |  |  |  |  |
|  |  | 医用LED冷光源 |  |  |  |  |
|  |  | 电子鼻咽喉镜 （直径3.9MM） |  |  |  |  |
|  |  | 电子硬管喉镜 |  |  |  |  |
|  |  | 纤维鼻咽喉镜 （直径3.4MM） |  |  |  |  |
|  |  | 纤维鼻咽喉镜（直径4MM） |  |  |  |  |
|  |  | 纤维鼻咽喉镜 （直径2.8MM） |  |  |  |  |
|  |  | 嗓音分析软件 |  |  |  |  |
| 5 | 多功能肺测试仪 | 1 | 40 | 40 |  |

投标人可选择全部包号投标，也可选择其中一个或多个包号投标，但不能将单个包号拆分投标。各包号的投标文件必须单独编制。

4、简要技术要求：详见第二部分《采购项目内容》。

# 二、合格投标人条件

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

2、投标人必须具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》，且投标人所投设备必须在其经营许可范围内；

3、投标人所投设备必须具有《医疗器械注册证》；

4、本项目不接受联合体投标；

5、报名并获取本项目招标文件的。

（注：对供应商的资格审查以评标委员会的评审结论为准。）

# 三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件时间：2017年06月02日起至2017年06月13日8：30-17：30（工作时间）

2、获取招标文件地点：佛山市顺德区大良马地街新基时代广场三层C13-C14

3、联系方式：电话（0757-22120222），邮箱（swbcsd@163.com）

4、获取方法：现场报名购买或邮购

凭企业《工商营业执照》副本复印件、法人代表授权书原件（以上资料均需加盖公章）购买招标文件，招标文件每套售价300元（人民币），售后不退。（如需邮寄招标文件，请另付特快专递费用人民币60.00元，并与工作人员联系（账号详见下文，投标人购买招标文件的款项必须由投标人公账转出）。在任何情况下采购代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失均不承担责任。）

# 四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间: 2017年06月27日上午9:00--9：30（北京时间）

2、投标截止时间: 2017年06月27日上午9：30（北京时间）

3、开标时间: 2017年06月27日上午9：30（北京时间）

4、递交投标文件、开标地点：佛山市顺德区容桂宏业路12号容桂国土城建和水利局二楼容桂公共资源交易大厅

# 五、采购人、监管部门、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称: 佛山市顺德区第二人民医院

采购人地址：广东省佛山市顺德区容桂狮山前路4号

采购人联系人：吴先生

联系电话：0757-28385698

2、监管部门名称：佛山市顺德区容桂街道公共资源交易管理委员会办公室

3、采购代理机构名称：广州顺为招标代理有限公司（网址：www.gzswbc.com）

采购代理机构地点：佛山市顺德区大良马地街新基商厦三层C13-C14

采购代理机构联系人：姚先生

采购代理机构联系电话：0757-22120333

采购代理机构传真：0757-22366178

采购代理机构邮箱：swbcsd@163.com

4、招标文件汇款信息

户名：广州顺为招标代理有限公司顺德分公司

开户银行：广东顺德农村商业银行大良南门支行

帐号：01078800027349

财务部联系人：周小姐

联系电话：0757-22120222

# 六、采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名: 姚先生

采购项目联系人电话: 0757-22120333

# 七、采购文件公示

依据《广东省实施《政府采购法》办法》第三十五条规定，现将本项目采购文件在广东省政府采购网（http://shunde.gdgpo.com/）进行公示，公示期为自本项目招标公告发布之日起五个工作日。

# 八、请潜在投标人随时关注以下招标信息公告网址，以免错漏重要信息：

广东省政府采购网（http://shunde.gdgpo.com）；

佛山市公共资源交易网（http://www.fsggzy.cn/）；

顺德容桂人民政府网（http://ronggui.shunde.gov.cn）；

广州顺为招标代理有限公司网（http:// www.gzswbc.com）。

广州顺为招标代理有限公司

2017年6月

第二部分

采 购 项 目 内 容

注：1、投标人须对招标文件“采购项目内容”逐条作出响应，若有缺漏视为负偏离；加“▲”项为重要要求，如出现负偏离情况将导致严重扣分。

2、本项目的设备经政府采购监督部门同意，可以采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定禁止的进口产品。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。）

一、项目概况

1、采购项目名称：佛山市顺德区第二人民医院诊断型听力计（临床型听力计）、听力测试平台（声阻抗仪）等设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院超声内镜图像处理装置、超声光纤电子支气管镜(超声支气管镜)等设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院摄像系统（内窥镜摄像系统）设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院电子鼻咽喉镜系统(电子喉镜)设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院多功能肺测试仪设备采购项目

2、招标编号：GZSWSD17HG2026

3、采购内容、数量（台/套/条）、采购预算（人民币/万元）：

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备单价预算 | 包号总预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 诊断型听力计（临床型听力计） | 1 | 18 | 192 | 1.允许进口产品投标； 2.投标人投标时需提供所投设备的彩页并加盖投标人公章。 |
|  | 2 | 听力测试平台（声阻抗仪） | 1 | 27 |  |  |
|  | 3 | 听力测试平台（自动听性脑干诱发电位仪） | 1 | 19 |  |  |
|  | 4 | 听力测试平台（耳声发射仪） | 1 | 24 |  |  |
|  | 5 | 客观听觉测试平台（听觉诱发电位仪） | 1 | 40 |  |  |
|  | 6 | 前庭功能检查系统（眼震视图仪） | 1 | 34 |  |  |
|  | 7 | 前庭功能检查系统（头脉冲测试仪） | 1 | 30 |  |  |
| 2 | 1 | 超声内镜图像处理装置 | 1 | 86 | 325 |  |
|  | 2 | 超声光纤电子支气管镜(超声支气管镜) | 1 | 95 |  |  |
|  | 3 | 电子支气管内窥镜（6MM电子纤维支气管镜） | 1 | 25 |  |  |
|  | 4 | 支气管内窥镜（4MM电子纤维支气管镜） | 1 | 25 |  |  |
|  | 5 | 电子支气管内窥镜(4.9MM) | 1 | 25 |  |  |
|  | 6 | 纤维气管插管镜（便携式纤维支气管镜） | 1 | 15 |  |  |
|  | 7 | 图像处理装置（电子纤维支气管镜主机系统） | 1 | 54 |  |  |
| 3 | 摄像系统 （内窥镜摄像系统） | 摄像系统（摄像头） | 1 | 145 | 145 |  |
|  |  | 摄像系统 （全高清影像核心模块） |  |  |  |  |
|  |  | 摄像系统 （全高清光学镜模块） |  |  |  |  |
|  |  | 光源 |  |  |  |  |
|  |  | 动力系统 |  |  |  |  |
| 4 | 电子鼻咽喉镜系统 (电子喉镜) | 电子鼻咽喉镜系统 | 1 | 150 | 150 |  |
|  |  | 综合摄像系统 |  |  |  |  |
|  |  | 医用LED冷光源 |  |  |  |  |
|  |  | 电子鼻咽喉镜 （直径3.9MM） |  |  |  |  |
|  |  | 电子硬管喉镜 |  |  |  |  |
|  |  | 纤维鼻咽喉镜 （直径3.4MM） |  |  |  |  |
|  |  | 纤维鼻咽喉镜（直径4MM） |  |  |  |  |
|  |  | 纤维鼻咽喉镜 （直径2.8MM） |  |  |  |  |
|  |  | 嗓音分析软件 |  |  |  |  |
| 5 | 多功能肺测试仪 | 1 | 40 | 40 |  |

注：投标人可选择全部包号投标，也可选择其中一个或多个包号投标，但不能将单个包号拆分投标。各包号的投标文件必须单独编制。

二、采购项目内容及相关参数

注：下列技术指标中如出现的材料或参数仅为方便描述而没有限制性，供应商可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本采购项目内容的标准。

包号1（允许进口产品投标）

| 序号 | 设备名称 | 详细技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊断型听力计（临床型听力计） | 1、输入：纯音、啭音、白噪声、CD1+2、麦克风1+2、波形文件； 2、掩蔽信号：根据纯音测试结果或言语测试结果自动选择窄带噪声或白噪声； 3、输出：气导，骨导，插入式耳机，声场1+2； 4、测试：气导，骨导及掩蔽，言语测试，FF，ABLB，伪聋，自动测试； 5、频率范围：气导 125Hz – 8kHz，骨导 250Hz - 8kHz； 6、强度范围：气导：-10 - 120dBHL,步进：1、2、5dB，骨导：-10 – 80dB 步进：1、2、5dB； 7、给声刺激：手动或反转给声，单脉冲或多脉冲；可选择默认测试频率提高工作效率； 8、信号发放：轻触式静音给声，手动或自动，单脉冲、复合脉冲； 9、患者应答：一个按钮式应答器； 10、强度范围：气导：-10 - 120dBHL,步进：1、2、5dB，骨导：-10 – 80dB 步进：1、2、5dB； 11、患者通讯：授话和回话； 12、监听：通过内置、外置扬声器或外接耳机； ▲13、内置存储：听力计可独立存储＞400个患者信息/40000次测试结果； 14、频率选择：125Hz, 250Hz, 750Hz, 1500Hz or 8kHz可以被取消； ▲15、显示：＞5寸高分辨率彩色中文显示屏 640X480像素，全屏幕显示双耳听力图，及所有频率掩蔽信息； ▲16、配套声场测试功能，可进行3岁以上儿童行为测听； 17、接口：背后：＞3个USB，配有：1个网络接口，适应将来网络化建设；2个声场接口；气导L/R；插入式气导L/R；骨导；患者应答；回话；麦克风；CD1；左边：耳机，麦克风； ▲18、操作及打印模式：除单机独立操作外，加配电脑操作模块，可无限量储存检查数据并通过USB连接口直接连接打印机输出测试结果； 19、外接设备：标准的电脑键盘鼠标和键盘（数据录入）； 20、重量：＜3.5公斤。 | 1套 |
| 2 | 听力测试平台（声阻抗仪） | 1、模块一：传统声阻抗功能 1.1声阻抗： 1.1.1探测音：226Hz，678Hz，800Hz，1000Hz，AGC控制 1.1.2强度：85dB SPL 1.1.3压力范围：-705 daPa到+550 daPa 1.1.4给压速度：慢速、中速、快速、自动 1.1.5声顺值范围：226Hz: 0.1-8.0ml; 678/800/1000Hz: 0.1-15mmho 1.2声反射： 1.2.1信号类型： 1.2.2同侧纯音：500，1000，2000，3000，4000Hz 1.2.3对侧纯音：250，500，1000，2000，3000，4000，6000，8000Hz 1.2.4同侧窄带噪声：1000，2000，3000，4000Hz 1.2.5对侧窄带噪声：250，500，1000，2000，3000，4000，6000，8000Hz 1.2.6同对侧噪声：宽频噪声，高频噪声，低频噪声 1.2.7声反射衰减：自动阈值上10dB，时间10-30秒可调 1.2.8声反射潜伏期：300ms 2、模块二：多种咽鼓管功能测试 ▲可进行多种咽鼓管功能测试:完整鼓膜、穿孔鼓膜、咽鼓管异常开放 3、模块三：宽频声导抗功能 ▲3.1刺激声：包含 226-8000Hz 刺激频率的Click声，可提取120个频点的吸收率值。 ▲3.2鼓室图：可提取50个压力值的鼓室图。 ▲3.3探测音：压力值96-100dB peSPL。 ▲3.4 3D显示测试结果。 4、操作模式：单机操作或通过USB线连接电脑操作 5、内存：1GB存储卡，可存储数十万测试 6、标准： 安全标准：IEC60601-1内置电源，B型BF型 7、EMC：IEC60601-1-2 8、导抗：IEC 60645-5/ANSI S3.39， 1型 9、测试信号：ICE60645-1/ANSI S3.6， IEC 60645-3 OAE：IEC60645-6 2009， 2型 ABR：IEC 60645-7 2009， 2型 | 1套 |
| 3 | 听力测试平台（自动听性脑干诱发电位仪） | 1、增益：64dB； 2、响应频率：0.5-5000Hz； 3、噪声：＜25nV/√Hz； 4、CMRR >90dB； 5、最大输入补偿电压：2.5v； 6、输入阻抗：10 MΩ/170pF； 7、阻抗测量； 8、测量频率：33Hz； 9、波形：矩形； 10、测试电流：11.25μA； 11、范围：0.5 KΩ —25 KΩ ±10%； 12、刺激信号： ▲Click（200Hz-11KHz）； ▲CE-Chirp®（200Hz-11KHz）； ▲Lo CE-Chirp® (200Hz-1500 Hz)； ▲HiCE-Chirp® (1500Hz-11KHz)； ▲贝式计权算法：Bayesian weighted averaging； 13、刺激率：90Hz； 14、通道：2通道； 15、刺激强度：30，35，40dB nHL； 16、带宽：22.05 KHz； 17、分析时间：1-10分钟或残余噪声5-80nV； 18、A/D分辨率：24 bit； ▲19、显示项目：测试结果（通过/转诊）、测试图、信号质量标识、双耳测试信号波形、脑电波、有效测试数、伪迹数； 20、敏感度：>99.9％； 21、特异度：>96％。； ▲22、操作模式：单机操作或通过USB线连接电脑操作； 23、内存：1GB存储卡，可存储数十万测试； 24、标准： 安全标准：IEC60601-1内置电源，B型BF型； 25、EMC：IEC60601-1-2； 26、导抗：IEC 60645-5/ANSI S3.39， 1型； 27、测试信号：ICE60645-1/ANSI S3.6， IEC 60645-3； OAE：IEC60645-6 2009， 2型； ABR：IEC 60645-7 2009， 2型。 | 1套 |
| 4 | 听力测试平台（耳声发射仪） | ▲1、可进行外耳道在不同压力（正压或负压）状态下的耳声发射测试，便于对不完整鼓膜测试提供更精确的数据； 2、频率范围：500Hz to 10000Hz； 3、标准频率：f2； 4、步进频率：1 to 25Hz； 5、强度水平：30 to 80dB SPL或30-90dB peSPL； 6、步进强度：1dB； 7、探头：IOW探头自动检测，自动校准； 8、分析时间：2秒 to 无限制； 9、A/D分辨率：24位； 10、抗干扰系统：-30 to +30dB SPL 或 关闭； 11、刺激耐受性：可调1 和 10dB； 12、信噪比标准：可调 3 和 25dB； 13、探头检查窗口：Click刺激声通过耳道得到256个频率点响应； 14、响应窗口：4096个频率点响应； 15、残余噪声：26 bins ＜ 2500Hz & 60 bins ≥ 2500Hz； 16、压力测试：环境压力测试，鼓室峰压测试； 17、通过判断标准：频段SNR，刺激数量，测试时间，Min OAE，Min重复性等条件，可自定义； ▲18、操作模式：单机操作或通过USB线连接电脑操作； 19、内存：1GB存储卡，可存储数十万测试； 20、标准： 安全标准：IEC60601-1内置电源，B型BF型； 21、EMC：IEC60601-1-2； 22、导抗：IEC 60645-5/ANSI S3.39， 1型； 23、测试信号：ICE60645-1/ANSI S3.6， IEC 60645-3； OAE：IEC60645-6 2009， 2型； ABR：IEC 60645-7 2009， 2型。 | 1套 |
| 5 | 客观听觉测试平台（听觉诱发电位仪） | 一、功能模块： 一体化硬件平台，所有软件功能共用同一硬件平台，通过USB直接连接电脑。软件功能模块包括： 1、听性脑干诱发电位（ABR）； 2、听性稳态诱发电位（ASSR）； 3、前庭肌源诱发电位（VEMP）； 二、技术参数： （一）听性脑干诱发电位（ABR）技术要求： 听性脑干诱发电位(ABR)测试项目包括：Click、Tone 、Burst 500-4000Hz、CE-Chirp、（NB CE-Chirp500-4000Hz)、耳蜗电图EcochG (Click、Tone Burst 2000Hz)、Latency Intensity Function潜伏期强度函数、中潜伏期MLR、长潜伏期LLR、P300、MMN、eABR、Neuro Rate Study Examination、Neuro Latency Examination、BC Click、BC Tone Burst、ALR Tone Burst、CVEMP、OVEMP、Neonate Screening Chirp。 1、前置放大器： 双通道，增益：80 dB，具备自动和手动控制； 频率响应：高至5000 Hz； 噪声：4 nV √Hz，0.22µV RMS （0-3 kHz）； CMR比：> 118 dB（0.1 Hz – 100 Hz）； 输入阻抗：> 10 MΩ； 可接受电极偏置：> 300 mV ； 2、Raw EEG：在线显示，刷新率：10 Hz典型值； 3、滤波器：低通与高通数字滤波，为记录后滤波。模拟输入滤波器：0.5 Hz至100 Hz，随测试选择而不同； 4、阻抗检查：33 Hz方波，显示电极阻抗信息。测量电流19 µA，测量范围：0.5 kΩ - 25kΩ； 5、刺激声： 5.1短声（Click） ▲5.2 NB-CHIRP ：-10 – 110 dB SPL（20 – 130 dB peSPL）。带宽：1/2倍频程 5.3短纯音：频率：500-4000 Hz；周期数：1 – 3120；包络类型：Blackman、 Gaussian、Hanning、 Hammming、 Bartlett、Rectangle、 手工rise/plateau/fall设置； ▲5.4用户可根据需要自己生成刺激声文件； ▲5.5可将言语声转化成ABR的刺激声（用于言语康复及ＭＭＮ的研究）； 5.6刺激率0.1 – 80.1次/秒，0.1秒步进； 6、掩蔽声：白噪声（低于刺激声0 - -40 dB）； 7、测试曲线数：无限制； 8、数据获取： 分析时窗：15 – 900 ms范围内可选择； 分析启动时间：自刺激声发生 +/- 2 s ；A/D精度：16bit位；每轨迹点数：450； 9、曲线增益： 自动：每次测试前自动选择最适当的增益， 手动：74 – 104 dB之间，6 dB步进； ▲10、排斥系统：双排斥引擎同时运行； ▲11、具有自校准功能； 12、左右通道分离描记； 13、自动计算波形重复率和信噪比，当达到预设要求时可提前自动结束当前刺激声测试，并跳转到下一刺激声； 14、可同步记录疏相和密相刺激波形，并可选分离显示或合并显示； 15、可在测试过程中进行编辑，随时改变测试规则设置； 16、记录后滤波功能，可在测试中及测试后编辑数字滤波设置； 17、潜伏期曲线显示功能（可编辑正常值数据库）； 18、多种显示选择：单一曲线显示、多曲线显示、多曲线分屏显示； 19、强大的曲线编辑功能：自动Jewett标记、A、B曲线分离显示、对侧曲线显示、曲线加、减处理，峰值-基线计算，峰值-波谷计算，双游标，曲线注解标签； ▲20、可选择柔和刺激声（刺激声强度渐进），特别适合对熟睡中的婴儿测试。 （二）前庭肌源诱发电位（VEMP）技术要求： 1、患者肌肉紧张度水平指示：实时显示EMG紧张度水平； 2、肌肉紧张度差异补偿：根据测试记录过程中的肌肉紧张度，分别对每条曲线的显示增益进行补偿； 3、每个测试曲线数：无限制； ▲4、自动测试协议：预设多个自动测试协议，包括短声（Click）、500Hz和1000Hz短纯音测试CVEMP和OVEMP操作者可自定义并添加任意多个自动测试，自动测试过程中可以插入手动控制； 5、数据采集：分析时间：-20-80ms（最大150ms）时窗； 6、采集开始：刺激开始时间±20ms； 7、伪迹拒绝系统：可选择； 8、实时EEG：测试过程中通过大屏幕实时显示EEG，刷新率：典型值10Hz； 9、患者通讯：授话。 （三）听性稳态诱发电位(ASSR)技术要求： ▲1、双通道前置放大器，全新的刺激声NB CE-Chirp，较传统调频调幅刺激声大大减少测试时间； 2、测试者可根据患者睡眠/清醒状态，选择40Hz或90Hz 刺激率，进一步缩短测试时间； ▲双耳共八个频率同时测试，可独立控制每个频率和或每个刺激，可通过网络共享到其他工作站，完成远程监控、编辑等工作； ▲3、全中文操作界面，可打印详细报告，可自定义输出内容； 4、双通道，增益：80 dB/60dB，频响范围：0.5至5000 Hz，噪声：4 nV √Hz，0.22 µV RMS （0-3 kHz），CMRR：> 118 dB（0.1Hz – 100 Hz），输入阻抗：> 10 MΩ，可接受电极偏置：> 300 mV ，Raw EEG: 在线显示，刷新率：10 Hz典型值；滤波器：低通与高通后数字滤波，模拟输入滤波器：0.5 Hz至100 Hz； 5、抗混叠滤波器：模拟5000 Hz 24 dB 倍频程（30 kHz 采样率）； 5.1阻抗检查：33 Hz方波，测量电流19 A； 5.2测量范围： 0.5kΩ-25kΩ； ▲6、刺激声：NB CE-Chirp ,频率500、1、2、4 kHz；带宽：± 1/2 倍频程 – 3 dB；刺激方式拥有耳蜗延迟代偿技术，双耳同时给声，每耳同时测试4个频率； 7、调制比率：90 Hz 和40 Hz可选，在同一测试中可作修改； 8、掩蔽声：0–100 dB HL白噪音； 9、刺激控制：独立控制8个刺激声强度，动态提示可选强度范围，独立控制8个刺激声开始/停止。 | 1套 |
| 6 | 前庭功能检查系统（眼震视图仪） | 一、技术参数 1、安全标准：IEC 60601-1;IEC60601-1-1;IEC 60606-1-2； ▲2、摄像头：IEEE1394 FireWire® （火线）； 3、通道：4通道； ▲4、采样率：双眼测试105 帧/秒，单眼测试174 帧/秒； 5、分辨率：≥640 x 480 像素； 6、眼球追踪范围：± 30º； 7、追踪精确度：0.1º； ▲8、眼罩：带有封闭式护目镜及固视测试灯，无需额外暗室条件可同时采集双眼信号； 8.1眼罩重量：单摄像头时，240g (不含遮光板) / 320g (含遮光板) 双摄像头时，305g (不含遮光板) / 385g (含遮光板)； ▲8.2投影视靶:全视角投影，无视觉盲区；尺寸：302X216X131mm； 9、测试项目：双温冷热试验、自发性眼震试验、位置性眼震试验、变位性眼震试验、凝视试验 、平稳跟随试验 、扫视试验 、视动性眼震试验； 10、软件系统要求：Windows® 7, 32 或64 bit Microsoft .Net 2.0 Framework Windows Installer 3.x 硬件系统要求： Intel 酷睿2 双核处理器2.3 GHz 或更高配置； 2GB DDR3 内存或更高配置； 硬盘容量160 GB； 笔记本计算机：1 个空闲的34 mm PC 扩展卡插口 （台式计算机：1 个空闲的PCI 卡槽，用于PCI FireWire 板卡）； 3个空闲USB 端口； 1个空闲VGA 端口； 监视器分辨率1024 x 768 或更高配置； 二、附件：冷热刺激仪 固定气流: 8升/分钟 ； 气流准确度: ±1升/分钟 ； 气流温度范围: 8℃-48℃（容限0℃-50℃） 步进 0.2℃ ； 温度准确度: <±0.5℃ 温度稳定时间 <90秒 ； 端口连接: NAC 。 | 1套 |
| 7 | 前庭功能检查系统（头脉冲测试仪） | ▲1、眼罩重量:≤40g，超轻的眼罩确保测试结果的准确性； 2、摄像头重量：≤32g ； 3、电脑接口：USB； 4、USB线长：≥1.5米； 5、摄像头分辨率：≥752*480 像素； 6、陀螺仪：1Hz以上； 7、速度范围：+/- 500度/秒； 8、尺寸：≥1.25” x 0.65”； 9、重量：≤1.6oz； 10、检测3维头动、眼动； ▲11、可分别分析双侧水平半规管、前半规管和后半规管的状况； ▲12、可生成6个半规管的综合报告：EyeSeeSix； 13、可测试自发性眼震； ▲14、可分别测试左眼和右眼的眼动数据； 15、实时数据分析，延时小于4ms； 16、数字摄像头，帧速率≥600Hz； 17、分辨率优于0.01度； ▲18、5点激光校准发射器。 | 1套 |

包号2（允许进口产品投标）

| 序号 | 设备名称 | 详细技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声内镜图像处理装置 | 1、超声主机 ▲1.1超声扫描方式：电子扫描、机械扫描； ▲1.2 EUS系统组成方式：可与电子内镜系统设置于同一台车，组成一体化超声内镜系统； 1.3兼容设备： ▲1.3.1按探头分类：可兼容机械环形扫描超声内镜、小探头、电子环形扫描超声内镜、电子电子凸阵扫描超声内镜； ▲1.3.2按临床分类：可兼容电子超声胃、肠镜，可兼容电子超声支气管镜； 1.4可用频率： 1.4.1机械扫描：C5,C7.5,C12,C20, 7.5 MHz、12 MHz、20 MHz； 1.4.2电子扫描：5 MHz、6 MHz、7.5 MHz、10 MHz、12 MHz； 1.5显示模式： ▲1.5.1三种显示模式：B-模式、血流模式、脉冲多普勒（PW）模式； ▲1.5.2血流模式：彩色血流模式、能量血流模式、H–血流模式； ▲1.5.3 PW模式：B+PW、彩色+PW、能量+PW、H-FLOW+PW； 1.6超声图像显示方式： ▲1.6.1至少2种显示方式:2D显示、3D实时显示； ▲1.6.2可将环扫、线扫和3D图像同时呈现； ▲1.7图像调节方式：可通过增益、对比度、STC、伽玛曲线、线密度、帧相关等方式进行超声图像调节； 1.8显示范围： 1.8.1机械扫描：2、3、4、6、9、12CM； 1.8.2电子扫描：2、3、4、5、6、9、12CM； 1.9测量方式：距离、面积、周长，可估测体积、PW测量； 1.10键盘功能: 内置轨迹球、LCD触摸屏、具备LED背光； 1.11画中画功能：内镜图像与超声图像可以画中画的形式显示在同一显示器, 能同时观察内镜图像及超声图像； ▲1.12记录图像数据：静态图像：最大600帧，Bmp、Jpeg、3dv； ▲1.13数字影像储存方式：可存储于设备内，并可使用USB外接存储设备转存； ▲1.14视频信号输出方式：可输出高清电视、标清电视影像，并具备IEEE1394数字影像输出。 2、内窥镜冷光源 2.1氙气光源，300瓦氙气短弧灯，无臭氧；可持续照明500小时，应急灯平均寿命500小时； ▲2.2可经滤光片过滤后输出≥410nm、≤550nm两种波长的特殊光用于照射黏膜以获得特殊光成像画面； 2.3照明光线颜色转换：通过切换专用滤光片得以实现，通过面板按键进行切换； 2.4散热模式：强制冷空气散热，前方进冷风后方排出热风； 2.5自动亮度调节模式：伺服光圈模式； 2.6自动曝光：17档； 2.7气泵具备4级压力开关(关,高,中,低)； 2.8调光电缆在机器的后端，可通过数字信号输出模式与主机连接，减少信号的衰减； 2.9可在有效降噪的同时，提高图像由暗到明的转化速度； 2.10为可拆卸式水瓶加压，实现送水。 | 1套 |
| 2 | 超声光纤电子支气管镜(超声支气管镜) | 1、超声光纤电子支气管镜 1.1视野角度：≥80度； 1.2视野方向：向前斜视（≥35度）； 1.3景深：可视焦距包括大于2 mm ，小于50mm； 1.4最小可视距离：≤2.0mm； 1.5先端部外径：≤6.9mm； 1.6插入部外径：≤6.3mm； 1.7弯曲部角度：上≥120度、下≥90度； 1.8钳子管道内径：≥2.1mm； 1.9插入部有效长度：≥600mm； 1.10扫描方式：电子凸阵扫描； 1.11扫描方向：平行于插入方向； 1.12扫描频率：5/6/7.5/10/12MHz； 1.13扫描范围：≥65度； 1.14超声扫描接触法：水囊法、直接接触法； 1.15显示模式：B超模式、彩色血流模式、能量血流模式、高清血流模式、脉冲多普勒模式； 1.16遥控功能：按钮数量≥4个，可按需要将主机功能设置在任意一个按钮上，至少可遥控白平衡、图像强调、图像冻结、特殊光观察四种功能。 2、内镜用超声探头 2.1显示模式：B模式； 2.2扫描方法：机械环形扫描； 2.3扫描方向：垂直于插入方向； 2.4超声频率：20MHz； 2.5有效长度：≥2150mm； 2.6插入部外径：先端侧≤1.4mm，近端侧≤1.7mm； 2.7最大外径：≤1.7mm； 2.8兼容内镜钳道：≤2.0mm； 2.9接触方式：直接接触法。 3、高清晰度液晶监视器 3.1液晶面板：≥26.0寸，可与全数字信号兼容，提供稳定、无闪烁的超高清晰图像； 3.2显示设备：薄膜晶体管有效矩阵； 3.3输入/输出信号：3G、标清、高清、串行数字、合成（卡扣配合型连接器接口）、分量视频、复合信号接口； 3.4纯平薄型设计，屏幕长宽对比16:9、高亮度、高对比度、高质量图像； 3.5多种显示模式：画中画、画外画、克隆输出，能够同时查看不同的实时图像； ▲3.6翻转功能：可上下、水平（180度）翻转，为诊疗过程提供合适的图像显示和监视器布局； 3.7分辨率：1920*1080点全高清； 3.8对比度：1400:1； 3.9色量：10.7亿； 3.10与图像处理装置、冷光源同一品牌。 | 1套 |
| 3 | 电子支气管内窥镜（6MM电子纤维支气管镜） | 1、视野角度：≥120度； 2、视野方向：0度直视； 3、景深：可视焦距包括3～100mm； 4、最小可视距离：≤3.0mm； 5、先端部外径：≤5.9mm； 6、插入部外径：≤6.0mm； 7、弯曲部角度：上≥180度、下≥130度； 8、钳子管道：钳道内径≥2.8mm；适用多种附件，可以使用包括高频电烧在内的广泛的治疗附件，还可以进行电外科和激光治理治疗； 9、插入部有效长度：≥600mm； 10、可进行特殊光观察，能够观测粘膜深层的血管网状态； 11、遥控功能：按钮数量≥4个，可按需要将主机功能设置在任意一个按钮上，至少可遥控白平衡、图像强调、图像冻结、特殊光观察四种功能。 | 1套 |
| 4 | 支气管内窥镜（4MM 电子纤维支气管镜） | 1、视野角度：≥120度； 2、视野方向：直视； 3、景深：可视焦距包括3～50mm； 4、最小可视距离：≤3.0mm； 5、先端部外径：≤4.0mm； 6、插入部外径：≤4.4mm； 7、弯曲部角度：上≥180度、下≥130度； 8、钳子管道：钳道内径≥2.0mm；适用多种附件，可以使用包括高频电烧在内的广泛的治疗附件，还可以进行电外科和激光治理治疗； 9、插入部有效长度：≥600mm； 10、可进行特殊光观察，能够观测粘膜深层的血管网状态； 11、遥控功能：按钮数量≥4个，可按需要将主机功能设置在任意一个按钮上，至少可遥控白平衡、图像强调、图像冻结、特殊光观察四种功能。 | 1套 |
| 5 | 电子支气管内窥镜(4.9MM) | 1、视野角度：≥120度； 2、视野方向：0度直视； 3、景深：可视焦距包括3～100mm； 4、最小可视距离：≤3.0mm； 5、先端部外径：≤4.9mm； 6、插入部外径：≤4.9mm； 7、弯曲部角度：上≥180度、下≥130度； 8、钳子管道：钳道内径≥2.0mm；可以使用包括高频电烧在内的广泛的治疗附件，还可以进行电外科和激光治理治疗； 9、插入部有效长度：≥600mm； 10、可进行特殊光观察，能够观测粘膜深层的血管网状态； 11、遥控功能：按钮数量≥4个，可按需要将主机功能设置在任意一个按钮上，至少可遥控白平衡、图像强调、图像冻结、特殊光观察四种功能。 | 1套 |
| 6 | 纤维气管插管镜（便携式纤维支气管镜） | 1、视野角度≥90°； 2、景深：3—50 mm； 3、先端部外径≤5.1mm； 4、插入部外径≤5.2mm； 5、有效长度≥600mm； 6、全长≥855mm； ▲7、吸引管道内径≥2.6mm； ▲8、弯曲角度：上≥180°，下≥130°。 | 1套 |
| 7 | 图像处理装置（电子纤维支气管镜主机系统） | 1、支持高清晰度电视、标准清晰度电视、数字信号输出、图像可采用≥1080P线图片信息有效扫描线（可选择红绿蓝色彩模式、色差分量接口、串行数字接口、数字视频接口输出），保证输出高保真图像； ▲2、具有光学染色成像技术，利用两段特殊光照射（≥410nm、≤550nm），可凸现粘膜下毛细血管和粘膜表面腺管开口等结构； ▲3、具备可识别肿瘤性病变和正常组织的荧光影像； 4、具有血色素指数色彩强调功能，强调粘膜细微色彩改变，从而更易查明细微的病变改变； 5、具有自动亮度调节功能，根据视野明暗变化自动调节图像亮度； 6、测光模式分为三种，平均、峰值、全自动三种，保证任何时候都可获得良好的观察环境； 7、具有构造强调功能，能够突出细微结构的构造； 8、具有轮廓强调功能，能够突出病变部位范围和轮廓； 9、具有电子放大功能，将正常显示的光学图像放大≥1.8倍； 10、具有快速实时冻结功能，能从按下冻结之前的图像中挑选色差最少的图像显示出来； 11、具有图像记录和回放功能； 12、具备自动白平衡功能； 13、影像处理中心与冷光源分体具备独立的电源系统及散热系统； 14、具有患者数据录入功能，存贮≥50名患者资料数据； 15、具有数据存储功能：可通过机器缓存存储或者便携存储工具存储图片。 | 1套 |

包号3（允许进口产品投标）

| 序号 | 设备名称 | 详细技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像系统（内窥镜摄像系统） | 配置名称： 摄像系统（摄像头）； 摄像系统（全高清影像核心模块）； 摄像系统（全高清光学镜模块）； 光源； 动力系统。 具体参数： 1、摄像系统（摄像头） 1.1采集像素：摄像头像素为1920 x 1080，3个CCD芯片； ▲1.2一体化不可拆分式摄像头，变焦环和调焦环单独设置，分别控制光学变焦和图像清晰度，配备二倍光学齐焦变焦，焦距为15—31mm； 1.3摄像头3个按键可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印，调节白平衡、亮度、增益、色彩； 1.4摄像头可连接各种规格的光学内窥镜、纤维内镜等； ▲1.5医用设备安全CF-1类，可应用于心脏手术和除颤手术； 1.6全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输； 1.7可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源等； ▲1.8摄像头插头采用金手指接口，坚固耐用不易折断。 摄像系统（全高清影像核心模块） 2.1输出分辨率支持1920x1080，逐行扫描； ▲2.2集成图文工作站功能，可术中记录≥1920x1080P全高清录像及1920x1080高清图片； ▲2.3主机内有两个图像处理器，可同时处理两路图像信号； ▲2.4可实现单平台双图显示，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示； 2.5术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能； ▲2.6可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式； 2.7术野画面至少5级亮度可调； 2.8术野画面至少5级电子放大功能； 2.9至少2种纤维镜图像优化功能； 2.10通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接； ▲2.11至少4 个USB接口； ▲2.12输出端口：3G-SDI数字端口1个，DVI-D数字端口2个； 2.13同时兼容PAL制和NTSC制； 2.14具有技术过时保护：主机具有兼容性、可升级； ▲2.15可通过摄像头、键盘多种方式控制录像，拍照； 2.16可进行用户个性化菜单编辑、存储、调用，预存术者常用参数； 2.17智能化图形菜单，避免术野遮挡，直观易懂； ▲2.18可实现连接打印机即时打印功能； 2.19可预存患者信息； ▲2.20术野可添加指示栅栏和标记点。 摄像系统（全高清光学镜模块） 3.1全数字化传输数据； ▲3.2可连接至少6种全高清三晶片摄像头，包含全高清显微镜摄像头； ▲3.3配备及免费开放数据串行传输接口。 光源 4.1氙灯冷光源，功率不小于300W； 4.2灯泡寿命大于500小时，灯泡寿命预警； 4.3粗导光束：直径4.8 mm，长度250cm； 4.4色温接近日光，光强度可连续调节； ▲4.5与摄像系统同一品牌。 5、动力系统 ▲5.1具有多种使用模式，用途广泛，配置灵活：支持鼻刨削，鼻钻，耳钻，植皮刀，微型锯，颅底钻等多种手柄，主机能自动识别不同功能的电机，可以用于鼻科，耳科，神经外科，眼科，头颈外科，颌面外科等，节约设备投资。主要部件均可单独采购，可根据不同需要进行灵活配置； ▲5.2双电机输出：方便在术中交替使用不同手柄，并设定不同的模式和参数,减少更换手柄的时间和麻烦。 5.3设备操控方便： 5.3.1标配多功能脚踏开关，医生可独立完成所有操作，不需要助手帮助； 5.3.2最高刨削（往复）转速10000 rpm； 5.3.3最高鼻钻（单向）转速12000 rpm； 5.3.4脚踏开关无级变速，可按比例控制转速； 5.3.5全金属脚踏开关，坚固耐用。 5.4高性能电机专利风冷技术，可自身冷却，可长时间连续工作； 5.5电机可高温高压消毒； 5.6电机性能稳定，最高转速80000转/分，无摆动及震动感； 5.7电机有过载保护功能，在工作中遇过大阻力时，马达自动停机并提醒检查故障； 5.8可拆分设计，更好的维护和保养。 | 1套 |

包号4（允许进口产品投标）

| 序号 | 设备名称 | 详细技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子鼻咽喉镜系统(电子喉镜) | 配置名称： 1、电子鼻咽喉镜系统 1套 2、综合摄像系统 1套 3、医用LED冷光源 1套 4、电子鼻咽喉镜3.9MM 1条 5、电子硬管喉镜 1条 6、纤维鼻咽喉镜直径3.4MM 1条 7、纤维鼻咽喉镜直径4MM 1条 8、纤维鼻咽喉镜直径2.8MM 1条 9、嗓音分析软件 1套 具体参数： 1、电子鼻咽喉镜系统 1.1 CCD位于插入管的前端，全屏显示图像； 1.2可与摄像主机连接，进行动态喉镜的检查，带钳道。 2、综合摄像系统 2.1数字式高清主机，具有动态喉镜以及电声门功能，可连接电子镜，纤维镜及各种光学镜； 2.2具有自动白平衡功能，自动曝光亮度控制； 2.3 DVI数字信号输出，SDI高清，USB3.0接口采集； 2.4带有动态喉镜及喉频谱功能。 3、医用LED冷光源 ▲3.1单个灯泡使用寿命为1万小时以上； 3.2 LED双灯设计，即有2个光纤接口； 3.3自感应保护功能，拔出光纤，自动切断灯泡电源； 3.4配合相关摄像，可实现自动调光功能。 4、电子鼻咽喉镜 4.1可与摄像主机连接，进行动态喉镜的检查； 4.2弯曲角度，上130°，下130°； 4.3视野≥85°,景深：2-100mm； 4.4插入管最大外径≤4.0mm。 5、电子硬管喉镜 前端内置CCD，全屏显示图像，直径7mm或10mm。 6、纤维鼻咽喉镜 6.1通过跟摄像主机连接，观察； 6.2弯曲角度，上130°，下130°； 6.3视野≥85°,景深：1-50mm。 7、嗓音分析软件 7.1专业嗓音分析软件，提供嗓音学各种参数以及图表，参数既可显示点值，亦可计算平均值以及标准方差； 7.2实时语谱图应为彩色，提供宽频和窄频2种语谱图，可自定义共振峰； ▲7.3专业音域测量和矫治软件，软件需内置标准钢琴或其它乐器键用于嗓音矫治； 7.4提供唱音和言语音两种测试方法； 7.5具有计算DSI（嗓音障碍综合指数）功能，所有嗓音学参数可导出至Excel表格，并提供各音调单独的参。 | 1套 |

包号5（允许进口产品投标）

| 序号 | 设备名称 | 详细技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能肺测试仪 | ▲1、流量传感器:双向数字涡轮式-永久使用，并非消耗材料 1.1流速范围： 0.3-20L/S 1.2通气量范围： 5-300 升/分钟 1.3精确度: ±3% 1.4阻力: 在流速为14L/S时, <0.6cmH20 s/L ▲2、独立一氧化碳传感器： 非色散红外，永久使用，非氧化锆电化学原理 2.1反应时间: 200毫秒 2.2 精确度: ±0.003% ▲3、独立甲烷传感器: 非色散红外，永久使用，非CO/CH4/C2H2 多气体分析器。 (经过国家食品药品监督管理局检测，需提供该CH4传感器的检测报告) 3.1范围: 0-0.3% 3.2反应时间: 200毫秒 3.3精确度: ±0.003% 4、测试项目： 4.1肺通气功能测定： 包括FVC用力肺活量、SVC慢肺活量、MVV最大分钟通气量 ▲4.2一体化气道激发试验（气道收缩/气道扩张试验） 给药装置完全由计算机智能化控制，内置于肺功能主机内，过程全自动定量精密，药物激发试验测定能完全与肺功能仪主机一体化精确控制药物的定量雾化激发实验， 4.3肺弥散功能测定：标准一口气法 4.4甲烷稀释法测定残气功能 ▲4.5升级功能: 在原肺测试仪主机, 可以内置直接插板升级运动心肺功能、专用营养代谢头罩测试（专用营养代谢头罩传感器包含在进口医疗器械注册证的产品性能结构及组成中），并非额外购置独立操作模块，与主机为一体化设备。 4.6技术参数： 4.6.1肺通气功能： FVC用力肺活量, SVC慢肺活量, FEV1一秒量, PEF最大呼气流量, PIF最大吸气流速, FEV1/FVC%一秒量占用力肺活量的百分比, FEV1/VC% Tiffenau 指数, FEF25-75%用力中期吸气流量,Vmax25%25%肺活量时最大呼气流量, Vmax50%50%肺活量时最大呼气流量, Vmax75%75%肺活量时最大呼气流量, FET100%快速肺活量时间, VEXT推断值(反推), FIVC用力吸气容积, EVC呼气肺活量, ERV呼气储备量,IRV吸气储备量,VE呼气分钟通气量, Rf呼吸频率, Vt潮气量, Ti/TtotTi/Ttot 比率, MVV最大分钟通气量； 4.6.2气道激发试验: P10使 FEV1相对于基线降低10%的剂量， P15使 FEV1相对于基线降低15%的剂量， P20使 FEV1相对于基线降低20%的剂量； 4.6.3弥散功能测试： EVC呼气肺活量, ERV呼气储备量, Vt潮气量,FiCO吸入CO浓度, DLCOCO 弥散, DLCO(CORR)CO 弥散Hb, COHb, PB修正, DLCO/VAKrogh因素, FiCH4呼出CH4浓度 ，FaCO肺泡CO浓度,FaCH4肺泡CH4浓度, Sample Vol采样容量, Wash-out Vol抑制容量, IVC(DLCO)DLCO测试期间IVC计算； 4.6.4甲烷稀释法残气测试： RV(DLCO)余气量, RV/TLC(DLCO)RV/TLC 比率 (混合指数), TLC(DLCO)肺总量； 4.6.5基础代谢率测定：RMR基础代谢。 | 1套 |

# 三、交货时间及地点

1、交货时间：在合同签订生效后 90个日历日内按采购人要求送至指定地点。

2、交货地点：用户指定地点。

# 四、设备的一般要求

1、所有产品均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，产品来源渠道合法。

2、中标人必须负责将所有货物运送至采购人指定的地点，进行安装调试。本项目所有设备应包含正常运行所需的相关连接配件，采购人不另行支付任何费用。

3、所有设备必须是在中国范围内合法销售、厂商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出厂标准。

4、所有设备提供出厂合格证等质量证明文件。

5、设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

6、对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供在投标文件中明确列出。

7、中标人应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如设备和附件箱清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用教材、实验指导书、电路图纸、原理框图等。

8、投标人应提供满足设备保修期内正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在总报价之内。

9、中标人保证所提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

10、中标人若非所投设备的制造商，则必须是所投设备的经销商或代理商；或具有所投设备制造商出具的针对本项目的专项授权书。（合同签订时必须提供相关证明文件作为合同附件一并提供给采购人）

# 五、售后服务要求

# 投标人应提供有效的售后服务及质量保证承诺书，承诺内容须包含但不限于以下条款：

1、所有货物保证在交付采购方使用之日起，承诺提供最少 1 年免费售后服务质量保证期（本采购项目内容参数中另有要求的除外），终身维护，在质保期内中标供应商免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。

2、中标供应商须提供制造商针对本项目中主要货物的售后服务承诺书。

3、中标供应商具有驻点专业的工程师跟踪服务，并保证长期良好的售后服务和零配件供应。

4、 采购方按中标价格和数量向中标供应商采购本项目货物后，若需增加采购相同品牌型号的货物，中标供应商必须按相同的配置和不高于中标价格销售给采购方。

5、 中标供应商必须在广东省范围内设有固定的售后服务机构（若投标时不能提供售后服务机构相关证明文件，则必须出具承诺函，承诺中标后1个月内在广东省内设立固定的售后服务机构或合作代理，并将相关资料送交采购人备案），所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，供应商须无条件退货或者更换同类产品。

6、 在保用的期限内，系统产品货物出现故障的，无偿为采购方维修或者更换相应货物，并保证采购方的正常使用；中标供应商应在接到故障通知后4小时之内响应，一般情况在24小时内须排除故障，特殊情况需与采购方说明情况，并提供代用货物，保证采购方的正常工作使用。

7、 所有货物均由中标供应商免费送货至采购方指定的交货地点并安装调试好。

8、 中标供应商应提供包括但不限于满足货物安装、使用和维护的技术文件，如货物和附件装箱清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用说明（原版正本）和中文维护手册。

# 六、验收要求

1、验收的标准按照国内、国际最新相关标准实施。

2、验收内容由投标人给出具体的验收计划、测试的内容和方法，并得到采购方的认可，方可进行验收测试。

3、验收测试的过程和结果必须详细记录，系统测试中如发现设备性能指标或功能上不符合招标书和合同要求时，将被看作性能不合格，用户有权拒收并要求赔偿。

4、技术文件和资料：在交货时需提供产品合格证，质量保证书，仪器设备安装、操作手册、工作站软件说明书、维修保养手册等技术文件及国家法定计量部门的检定报告。

# 七、付款要求

1、合同签订后10个工作日内，由采购方向中标公司支付合同总金额的10%作为预付款；

2、全部货物到货、安装调试完毕并验收合格后一个月内采购方向中标公司支付合同总金额的40%；

3、全部货物验收合格之日起三个月作为试运行期，试运行期满（无出现重大质量问题）后10个工作日内，采购方向中标公司支付合同总额的45%；剩下的5%作为质保金，验收合格之日起满1年，采购方自期满之日起10个工作日内无息支付给中标公司。

4、所有货物通过验收合格后，中标公司应提供合同总额的正式发票。

5、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

6、本项目的付款时间为采购方向政府财政支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审核的时间）。

第三部分

投 标 人 须 知

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：佛山市顺德区第二人民医院。

2.2 “监管部门”是指：佛山市顺德区容桂街道公共资源交易管理委员会办公室。

2.3“政府采购代理机构”是指：广州顺为招标代理有限公司。

2.4“招标采购单位”是指：广州顺为招标代理有限公司，佛山市顺德区第二人民医院。

2.5合格的投标人

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

注：1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、在信用中国 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网站渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。（以代理采购机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物（财政部门允许采购进口产品的除外），在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能、环保产品。如涉及政府强制采购节能产品，必须在财政部公布的强制采购产品清单范围内选择适用产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

3.3 投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标产品、服务或其任何一部分时，不会产生涉及第三方的专利权、商标权或其它知识产权所引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

3.4 投标人必须拥有所投标的物的所有权或合法处分权，一切因标的物的所有权或合法处分权而引起的法律和经济纠纷由投标人自行负责，与本项目采购代理机构、采购人无关。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家有关规定执行。

中标人在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算。具体收费标准按下表计算：

| 费率 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100及以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |

例如：某货物招标中标金额为300万元，计算招标代理服务费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（300-100）万元×1.1％＝2.2万元

合计收费=1.5万元+2.2万元=3.7万元

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。对口头、电话、传真等形式提出的，采购代理机构将视情况选择口头、电话或传真等形式予以答复。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

7.4投标人必须密切留意采购代理机构指定的采购信息公告网页。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监管机关等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分 采购项目内容”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中和投标明细报价中不得包含招标文件要求以外的内容。投标总价中和投标明细报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的货物、服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

11.5投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

11.6投标报价有计算上或累加上的算术错误的，评标委员会将要求投标人按以下方法更正，如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将确定为无效投标：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体投标

13.1本项目不接受联合体投标。

14. 投标人资格证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

(1)自查表；

(2)资格性文件；

(3)商务响应文件；

(4)技术响应文件；

(5)价格部分；

14.2资格证明文件必须真实有效、清晰可辨，复印件必须加盖单位印章，如因文件不清晰造成难以分辨，此后果由投标人承担。

15. 证明投标标的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1按招标文件“第二部分 采购项目内容”的要求提供。

16. 投标保证金

16.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

本项目投标保证金金额为：包号1人民币壹万玖仟贰佰元整（￥19,200.00）；包号2人民币叁万贰仟伍佰元整（￥32,500.00）；包号3人民币壹万肆仟伍佰元整（￥14,500.00）；包号4人民币壹万伍仟元整（￥15,000.00）；包号5人民币肆仟元整（￥4,000.00）。

16.2投标保证金可以采用电汇、银行转帐的形式提交。

- 以电汇、银行转帐形式交纳保证金的，直接存入如下帐户（交款时投标人向银行提供招标编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。并在投标文件递交截止时间之前一个工作日到达采购代理机构帐户上。）

收款人：广州顺为招标代理有限公司顺德分公司

帐号：7443200182800014002

开户银行：中信银行广州天河支行

（递交投标保证金请注明：招标编号：GZSWSD17HG2026 包号：  ）

- 投标保证金银行划帐后，请把划帐单发到代理公司邮箱(swbcsd@163.com)，并注明招标编号，以便统计之用。

16.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.5中标人的投标保证金,在中标人与招标采购单位签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.6有下列情形之一的，投标保证金将依法处理：

1) 中标后无正当理由不与招标采购单位签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17. 投标的截止期和投标有效期

17.1 投标的截止时点见投标邀请函，超过截止时点后的投标为无效投标。

17.2 投标文件应在提交投标文件截止时间起90天内保持有效。投标有效期不符合规定时间的为无效投标。

17.3 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标文件的数量

（1）投标人应编制投标文件一式 捌 份，其中正本 壹 份和副本 柒 份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

（2）投标人应同时提交已盖章签名的投标文件正本（含图片及印刷文件）的扫描电子文件一套(以光盘或U盘形式，PDF格式)及报价清单（EXCEL格式）。所有文档均不留密码，无病毒，不得进行压缩处理。如果电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。

18.2投标文件的签署

（1）投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

（2）投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

（3）投标文件的正本必须按照招标文件的要求：已明示要求盖章处，必须加盖投标人公章；已明示要求签名处，必须由法定代表人或经其正式授权的代表用不褪色墨水签字或盖章。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1为方便开标时唱标，投标人应单独密封提交《唱标信封》一份，《唱标信封》封装内容详见第五部分“投标文件格式”要求。如唱标信封的内容与投标文件正本不一致时,以投标文件正本为准。

19.2投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。电子文件需密封递交。

19.3信封或外包装上应当注明采购项目名称、招标编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样。

19.4如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

21. 开标

21.1 采购代理机构在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封投标文件报价内容，并宣读投标人名称、投标价格、价格折扣（如有）和招标文件允许提供的备选投标方案。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

21.3 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用综合评分法方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，且须经评标委员会一致同意并签字。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代表签字确认。

23.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

24. 授标

24.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

24.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

24.3 中标人确定后，采购代理机构将在政府采购监管机关指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

六、质疑与处理

  - 投标人对此次采购活动有疑问，可依法向采购代理机构或采购人提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

- 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

- 质疑函内容包括但不限于权益受损害的情况说明、原因及证据内容等，以下述格式提交：

- 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

- 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

- 质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者主要负责人携带书面原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者主要负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件），否则不予受理 。

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的监督管理部门提起投诉。投诉的事项不得超出质疑的事项内容。

- 质疑受理部门：广州顺为招标代理有限公司

- 提交质疑文件地点：佛山市顺德区大良街道马地街新基时代广场三楼C13

- 本次采购活动中，采购代理机构对质疑回复等文件的送达方式为现场取件、邮寄或电子邮件（采购代理机构指定邮箱为：swbcsd@163.com）

七、合同的订立和履行

  - 合同的订立

- 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监管机关备案。

  - 合同的履行

- 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

- 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照26.2条的规定备案。

八、适用法律

  - 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

九、评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

  - 评标方法

- 评标办法采用综合评分法。投标人数必须达到法定人数，否则作废标处理。

  - 评标步骤

- 评标委员会对投标文件的评审分为初步评审再进行技术商务的详细评审。初步评审不合格的投标人不能进入详细评审。

- 初步评审（资格性和符合性检查）

  - 在详细评标之前，评标委员会根据《初步评审表》审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是符合招标文件的关键条款、条件和规格以及政府采购各项法律、法规的规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

  - 只有全部满足《初步评审表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足《初步评审表》所列各项要求之一的，将被认定为无效投标（即“初步评审不合格”）。

  - 评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初步评审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

  - 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

- 详细评审

    - 技术商务评分：详见附表《技术商务打分表》；

    - 价格评分：

- 价格扣除

    - 监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

    - 对小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值范围为6%），即：评标价＝投标报价－小微企业产品核实价×C1。

    - 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝投标报价×(1－C2)。（本项目不适用）

    - 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（本项目不适用）

    - 本条款中两种价格扣除不同时使用。投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

    - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准； ②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

    - 中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

    - 《中小企业声明函》格式见（第五部分 投标文件格式）。

- 根据财政部财库[2007]2号文规定，价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格得分=评标基准价/投标报价×价格分值权重，

如此类推，算出所有投标人的价格得分。

    - 综合得分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分。将所有评委的技术商务评分进行算术平均，得出的算术平均值即为该投标人的技术商务得分。然后，评出价格得分。将技术商务得分和价格得分相加得出综合得分。（分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）

- 技术商务及价格权重分配：

| 评分项目 | 技术商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70分 | 30分 |

- 综合得分=技术商务得分+价格得分。

- 推荐中标候选供应商名单

1.评标委员会按照通过初步评审的各投标人的综合得分从高到低顺序排名，综合得分最高的投标人为中标候选人。若出现综合得分相同的情况，按下列顺序比较确定：（1）节能产品，（2）环保产品，（3）投标报价（由低到高）；（4）技术得分（由高到低）。

2.评标委员会按规定提出书面评标报告，按照综合得分由高到低的顺序推荐1名中标候选人。综合得分最高的投标人为中标候选人。

- 评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

佛山市顺德区第二人民医院诊断型听力计（临床型听力计）、听力测试平台（声阻抗仪）等设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院超声内镜图像处理装置、超声光纤电子支气管镜(超声支气管镜)等设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院摄像系统（内窥镜摄像系统）设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院电子鼻咽喉镜系统(电子喉镜)

设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院多功能肺测试仪设备采购项目

（招标编号：GZSWSD17HG2026）

初步审查表(包号1)

评委签名：

| 投标单位 评议内容 |  |
| --- | --- |
| 投标保证金足额提交，提交形式符合招标文件要求 |  |
| 具备招标文件中规定资格要求的 |  |
| 投标人的资格证明文件有提供并符合招标文件要求 |  |
| 投标文件是否完整且总体编排有序，并按招标文件规定要求签署、盖章的 |  |
| 投标有效期是否为90天 |  |
| 投标价格是否固定唯一的 |  |
| 投标报价是否没有超出采购预算（含设备单价预算和包号总预算） |  |
| 不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而报价人不能合理说明的情况 |  |
| 技术、商务没有重大偏离或保留 |  |
| 没有不符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的 |  |
| 没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的 |  |
| 结 论 |  |

注：1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”。

2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

佛山市顺德区第二人民医院诊断型听力计（临床型听力计）、听力测试平台（声阻抗仪）等设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院超声内镜图像处理装置、超声光纤电子支气管镜(超声支气管镜)等设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院摄像系统（内窥镜摄像系统）设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院电子鼻咽喉镜系统(电子喉镜)

设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院多功能肺测试仪设备采购项目

（招标编号：GZSWSD17HG2026）

初步审查表(包号2)

评委签名：

| 投标单位 评议内容 |  |
| --- | --- |
| 投标保证金足额提交，提交形式符合招标文件要求 |  |
| 具备招标文件中规定资格要求的 |  |
| 投标人的资格证明文件有提供并符合招标文件要求 |  |
| 投标文件是否完整且总体编排有序，并按招标文件规定要求签署、盖章的 |  |
| 投标有效期是否为90天 |  |
| 投标价格是否固定唯一的 |  |
| 投标报价是否没有超出采购预算（含设备单价预算和包号总预算） |  |
| 不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而报价人不能合理说明的情况 |  |
| 技术、商务没有重大偏离或保留 |  |
| 没有不符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的 |  |
| 没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的 |  |
| 结 论 |  |

注：1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”。

2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

佛山市顺德区第二人民医院诊断型听力计（临床型听力计）、听力测试平台（声阻抗仪）等设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院超声内镜图像处理装置、超声光纤电子支气管镜(超声支气管镜)等设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院摄像系统（内窥镜摄像系统）设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院电子鼻咽喉镜系统(电子喉镜)

设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院多功能肺测试仪设备采购项目

（招标编号：GZSWSD17HG2026）

初步审查表(包号3)

评委签名：

| 投标单位 评议内容 |  |
| --- | --- |
| 投标保证金足额提交，提交形式符合招标文件要求 |  |
| 具备招标文件中规定资格要求的 |  |
| 投标人的资格证明文件有提供并符合招标文件要求 |  |
| 投标文件是否完整且总体编排有序，并按招标文件规定要求签署、盖章的 |  |
| 投标有效期是否为90天 |  |
| 投标价格是否固定唯一的 |  |
| 投标报价是否没有超出采购预算（含设备单价预算和包号总预算） |  |
| 不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而报价人不能合理说明的情况 |  |
| 技术、商务没有重大偏离或保留 |  |
| 没有不符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的 |  |
| 没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的 |  |
| 结 论 |  |

注：1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”。

2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

佛山市顺德区第二人民医院诊断型听力计（临床型听力计）、听力测试平台（声阻抗仪）等设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院超声内镜图像处理装置、超声光纤电子支气管镜(超声支气管镜)等设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院摄像系统（内窥镜摄像系统）设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院电子鼻咽喉镜系统(电子喉镜)

设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院多功能肺测试仪设备采购项目

（招标编号：GZSWSD17HG2026）

初步审查表(包号4)

评委签名：

| 投标单位 评议内容 |  |
| --- | --- |
| 投标保证金足额提交，提交形式符合招标文件要求 |  |
| 具备招标文件中规定资格要求的 |  |
| 投标人的资格证明文件有提供并符合招标文件要求 |  |
| 投标文件是否完整且总体编排有序，并按招标文件规定要求签署、盖章的 |  |
| 投标有效期是否为90天 |  |
| 投标价格是否固定唯一的 |  |
| 投标报价是否没有超出采购预算（含设备单价预算和包号总预算） |  |
| 不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而报价人不能合理说明的情况 |  |
| 技术、商务没有重大偏离或保留 |  |
| 没有不符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的 |  |
| 没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的 |  |
| 结 论 |  |

注：1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”。

2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

佛山市顺德区第二人民医院诊断型听力计（临床型听力计）、听力测试平台（声阻抗仪）等设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院超声内镜图像处理装置、超声光纤电子支气管镜(超声支气管镜)等设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院摄像系统（内窥镜摄像系统）设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院电子鼻咽喉镜系统(电子喉镜)设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院多功能肺测试仪设备采购项目

（招标编号：GZSWSD17HG2026）

初步审查表(包号5)

评委签名：

| 投标单位 评议内容 |  |
| --- | --- |
| 投标保证金足额提交，提交形式符合招标文件要求 |  |
| 具备招标文件中规定资格要求的 |  |
| 投标人的资格证明文件有提供并符合招标文件要求 |  |
| 投标文件是否完整且总体编排有序，并按招标文件规定要求签署、盖章的 |  |
| 投标有效期是否为90天 |  |
| 投标价格是否固定唯一的 |  |
| 投标报价是否没有超出采购预算（含设备单价预算和包号总预算） |  |
| 不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而报价人不能合理说明的情况 |  |
| 技术、商务没有重大偏离或保留 |  |
| 没有不符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的 |  |
| 没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的 |  |
| 结 论 |  |

注：1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”。

2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

佛山市顺德区第二人民医院诊断型听力计（临床型听力计）、听力测试平台（声阻抗仪）等设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院超声内镜图像处理装置、超声光纤电子支气管镜(超声支气管镜)等设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院摄像系统（内窥镜摄像系统）设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院电子鼻咽喉镜系统(电子喉镜)设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院多功能肺测试仪设备采购项目

（招标编号：GZSWSD17HG2026）

技术商务打分表(包号1)

## 评委签名：

| 评审项 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件的响应程度 | 优的得3分，良的得2分，一般0-1分 | 3 |
| 诊断型听力计 （临床型听力计） | 完全满足招标要求的，得4分，非“▲”条款不满足招标要求的在4分基础上扣0.5分/项， “▲”条款不满足招标要求的在4分基础上扣1分/项，扣完为止。 本项最高得4分，最低0分。 | 4 |
| 听力测试平台 （声阻抗仪） | 完全满足招标要求的，得6分，非“▲”条款不满足招标要求的在6分基础上扣0.5分/项， “▲”条款不满足招标要求的在6分基础上扣1.5分/项，扣完为止。 本项最高得6分，最低0分。 | 6 |
| 听力测试平台 （自动听性脑干诱发电位仪） | 完全满足招标要求的，得4 分，非“▲”条款不满足招标要求的在4分基础上扣0.5分/项， “▲”条款不满足招标要求的在4分基础上扣1分/项，扣完为止。 本项最高得4分，最低0分。 | 4 |
| 听力测试平台 （耳声发射仪） | 完全满足招标要求的，得6分，非“▲”条款不满足招标要求的在6分基础上扣1分/项， “▲”条款不满足招标要求的在6分基础上扣3分/项，扣完为止。 本项最高得6分，最低0分。 | 6 |
| 客观听觉测试平台 （听觉诱发电位仪） | 完全满足招标要求的，得12分，非“▲”条款不满足招标要求的在12分基础上扣1分/项， “▲”条款不满足招标要求的在12分基础上扣2分/项，扣完为止。 本项最高得12分，最低0分。 | 12 |
| 前庭功能检查系统 （眼震视图仪） | 完全满足招标要求的，得10分，非“▲”条款不满足招标要求的在10分基础上扣1分/项， “▲”条款不满足招标要求的在10分基础上扣2分/项，扣完为止。 本项最高得10分，最低0分。 | 10 |
| 前庭功能检查系统 （头脉冲测试仪） | 完全满足招标要求的，得6分，非“▲”条款不满足招标要求的在6分基础上扣0.5分/项， “▲”条款不满足招标要求的在6分基础上扣1.5分/项，扣完为止。 本项最高得6分，最低0分。 | 6 |
| 产品质量及知名度 | 相对最优得4分，良好2-3分，其他0-1分 | 4 |
| 履约能力 | 投标人须提供2014、2015年度经第三方会计师事务所出具的财务报告，各投标人横向对比： 相比较最优得4分，良好2-3分，一般1分，其他0分 【投标人须提供财务报告复印件加盖公章，否则不得分】 | 4 |
| 产品制造商资质证书 | 提供所投产品制造 CE质量认证证书，ISO9001质量认证证书，ISO13485质量认证证书，三项证书同时提供的得2分。 【投标人须提供证书复印件加盖公章，不完整提供或不提供均不得分】 | 2 |
| 投标产品业绩 | 投标人自2014年1月1日至今所投产品的销售业绩，每提供一项得0.5分，最高得4分。无销售业绩不得分 【投标人须提供合同关键页及验收报告复印件，时间以合同签订时间为准，不完整提供或不提供均不得分】 | 4 |
| 免费质保时间 | 满足招标文件要求得1分，每增加1年加1分，最高得3分。 | 3 |
| 投标人承诺的售后服务内容和工作方案及售后服务机构 | 相对最优得2分，良好1分，最差0分。 | 2 |
| 合 计 | 70 |

注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

佛山市顺德区第二人民医院诊断型听力计（临床型听力计）、听力测试平台（声阻抗仪）等设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院超声内镜图像处理装置、超声光纤电子支气管镜(超声支气管镜)等设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院摄像系统（内窥镜摄像系统）设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院电子鼻咽喉镜系统(电子喉镜)设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院多功能肺测试仪设备采购项目

（招标编号：GZSWSD17HG2026）

技术商务打分表(包号2)

## 评委签名：

| 评审项 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件的响应程度 | 优的得3分，良的得2分，一般0-1分 | 3 |
| 超声内镜图像处理装置 | 完全满足招标要求的，得10分，非“▲”条款不满足招标要求的在10分基础上扣0.5分/项， “▲”条款不满足招标要求的在10分基础上扣1分/项，扣完为止。 本项最高得10分，最低0分。 | 10 |
| 超声光纤电子支气管镜 (超声支气管镜) | 完全满足招标要求的，得12分，非“▲”条款不满足招标要求的在12分基础上扣1分/项，“▲”条款不满足招标要求的在12分基础上扣3分/项，扣完为止。 本项最高得12分，最低0分。 | 12 |
| 电子支气管内窥镜（6MM电子纤维支气管镜） | 完全满足招标要求的，得5分，有条款不满足招标要求的在5分基础上扣0.5分/项，扣完为止。 本项最高得5分，最低0分。 | 5 |
| 支气管内窥镜 （4MM 电子纤维支气管镜） | 完全满足招标要求的，得5分，有条款不满足招标要求的在5分基础上扣0.5分/项，扣完为止。 本项最高得5分，最低0分。 | 5 |
| 电子支气管内窥镜(4.9MM) | 完全满足招标要求的，得5分，有条款不满足招标要求的在5分基础上扣0.5分/项，扣完为止。 本项最高得5分，最低0分。 | 5 |
| 纤维气管插管镜 （便携式纤维支气管镜） | 完全满足招标要求的，得5分，非“▲”条款不满足招标要求的在5分基础上扣0.5分/项，“▲”条款不满足招标要求的在5分基础上扣1分/项，扣完为止。 本项最高得5分，最低0分。 | 5 |
| 图像处理装置 （电子纤维支气管镜主机系统） | 完全满足招标要求的，得8分，非“▲”条款不满足招标要求的在8分基础上扣0.5分/项， “▲”条款不满足招标要求的在8分基础上扣2分/项，扣完为止。 本项最高得8分，最低0分。 | 8 |
| 产品质量及知名度 | 相对最优得3分，良好2分，其他0-1分 | 3 |
| 履约能力 | 投标人须提供2014、2015年度经第三方会计师事务所出具的财务报告，各投标人横向对比： 相比较最优得3分，良好2分，一般1分，其他0分 【投标人须提供财务报告复印件加盖公章，否则不得分】 | 3 |
| 产品制造商资质证书 | 提供所投产品制造 CE质量认证证书，ISO9001质量认证证书，ISO13485质量认证证书，三项证书同时提供的得2分。 【投标人须提供证书复印件加盖公章，不完整提供或不提供均不得分】 | 2 |
| 投标产品业绩 | 投标人自2014年1月1日至今所投产品的销售业绩，每提供一项得0.5分，最高得4分。无销售业绩不得分 【投标人须提供合同关键页及验收报告复印件，时间以合同签订时间为准，不完整提供或不提供均不得分】 | 4 |
| 免费质保时间 | 满足招标文件要求得1分，每增加1年加1分，最高得3分。 | 3 |
| 投标人承诺的售后服务内容和工作方案及售后服务机构 | 相对最优得2分，良好1分，最差0分。 | 2 |
| 合 计 | 70 |

注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

佛山市顺德区第二人民医院诊断型听力计（临床型听力计）、听力测试平台（声阻抗仪）等设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院超声内镜图像处理装置、超声光纤电子支气管镜(超声支气管镜)等设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院摄像系统（内窥镜摄像系统）设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院电子鼻咽喉镜系统(电子喉镜)设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院多功能肺测试仪设备采购项目

（招标编号：GZSWSD17HG2026）

技术商务打分表(包号3)

## 评委签名：

| 评审项 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件的响应程度 | 优的得4-5分，良的得2-3分，一般0-1分 | 5 |
| 摄像系统 （内窥镜摄像系统） | 完全满足招标要求的，得40分，非“▲”条款不满足招标要求的在40分基础上扣2分/项， “▲”条款不满足招标要求的在40分基础上扣4分/项，扣完为止。 本项最高得40分，最低0分。 | 40 |
| 产品质量及知名度 | 相对最优得3分，良好2分，其他0-1分 | 3 |
| 履约能力 | 投标人须提供2014、2015年度经第三方会计师事务所出具的财务报告，各投标人横向对比： 相比较最优得5-6分，良好3-4分，一般1-2分，其他0分 【投标人须提供财务报告复印件加盖公章，否则不得分】 | 6 |
| 产品制造商资质证书 | 提供所投产品制造 CE质量认证证书，ISO9001质量认证证书，ISO13485质量认证证书，三项证书同时提供的得2分。 【投标人须提供证书复印件加盖公章，不完整提供或不提供均不得分】 | 2 |
| 投标产品业绩 | 投标人自2014年1月1日至今所投产品的销售业绩，每提供一项得1分，最高得8分。无销售业绩不得分。 【投标人须提供合同关键页及验收报告复印件，时间以合同签订时间为准，不完整提供或不提供均不得分】 | 8 |
| 免费质保时间 | 满足招标文件要求得1分，每增加1年加1分，最高得3分。 | 3 |
| 投标人承诺的售后服务内容和工作方案及售后服务机构 | 相对最优得3分，良好2分，最差0-1分。 | 3 |
| 合 计 | 70 |

注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

佛山市顺德区第二人民医院诊断型听力计（临床型听力计）、听力测试平台（声阻抗仪）等设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院超声内镜图像处理装置、超声光纤电子支气管镜(超声支气管镜)等设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院摄像系统（内窥镜摄像系统）设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院电子鼻咽喉镜系统(电子喉镜)设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院多功能肺测试仪设备采购项目

（招标编号：GZSWSD17HG2026）

技术商务打分表(包号4)

## 评委签名：

| 评审项 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件的响应程度 | 优的得4-5分，良的得2-3分，一般0-1分 | 5 |
| 电子鼻咽喉镜系统 (电子喉镜) | 完全满足招标要求的，得40分，非“▲”条款不满足招标要求的在40分基础上扣2分/项，“▲”条款不满足招标要求的在40分基础上扣4分/项，扣完为止。 本项最高得40分，最低0分。 | 40 |
| 产品质量及知名度 | 相对最优得3分，良好2分，其他0-1分 | 3 |
| 履约能力 | 投标人须提供2014、2015年度经第三方会计师事务所出具的财务报告，各投标人横向对比： 相比较最优得5-6分，良好3-4分，一般1-2分，其他0分 【投标人须提供财务报告复印件加盖公章，否则不得分】 | 6 |
| 产品制造商资质证书 | 提供所投产品制造 CE质量认证证书，ISO9001质量认证证书，ISO13485质量认证证书，三项证书同时提供的得2分。 【投标人须提供证书复印件加盖公章，不完整提供或不提供均不得分】 | 2 |
| 投标产品业绩 | 投标人自2014年1月1日至今所投产品的销售业绩，每提供一项得1分，最高得8分。无销售业绩不得分。 【投标人须提供合同关键页及验收报告复印件，时间以合同签订时间为准，不完整提供或不提供均不得分】 | 8 |
| 免费质保时间 | 满足招标文件要求得1分，每增加1年加1分，最高得3分。 | 3 |
| 投标人承诺的售后服务内容和工作方案及售后服务机构 | 相对最优得3分，良好2分，最差0-1分。 | 3 |
| 合 计 | 70 |

注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

佛山市顺德区第二人民医院诊断型听力计（临床型听力计）、听力测试平台（声阻抗仪）等设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院超声内镜图像处理装置、超声光纤电子支气管镜(超声支气管镜)等设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院摄像系统（内窥镜摄像系统）设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院电子鼻咽喉镜系统(电子喉镜)设备采购项目，佛山市顺德区第二人民医院多功能肺测试仪设备采购项目

（招标编号：GZSWSD17HG2026）

技术商务打分表(包号5)

## 评委签名：

| 评审项 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件的响应程度 | 优的得4-5分，良的得2-3分，一般0-1分。 | 5 |
| 多功能肺测试仪 | 完全满足招标要求的，得40分，非“▲”条款不满足招标要求的在40分基础上扣2分/项，“▲”条款不满足招标要求的在40分基础上扣4分/项，扣完为止。 本项最高得40分，最低0分。 | 40 |
| 产品质量及知名度 | 相对最优得3分，良好2分，其他0-1分 | 3 |
| 履约能力 | 投标人须提供2014、2015年度经第三方会计师事务所出具的财务报告，各投标人横向对比： 相比较最优得5-6分，良好3-4分，一般1-2分，其他0分 【投标人须提供财务报告复印件加盖公章，否则不得分】 | 6 |
| 产品制造商资质证书 | 提供所投产品制造 CE质量认证证书，ISO9001质量认证证书，ISO13485质量认证证书，三项证书同时提供的得2分。 【投标人须提供证书复印件加盖公章，不完整提供或不提供均不得分】 | 2 |
| 投标产品业绩 | 投标人自2014年1月1日至今所投产品的销售业绩，每提供一项得1分，最高得8分。无销售业绩不得分。 【投标人须提供合同关键页及验收报告复印件，时间以合同签订时间为准，不完整提供或不提供均不得分】 | 8 |
| 免费质保时间 | 满足招标文件要求得1分，每增加1年加1分，最高得3分。 | 3 |
| 投标人承诺的售后服务内容和工作方案及售后服务机构 | 相对最优得3分，良好2分，最差0-1分。 | 3 |
| 合 计 | 70 |

注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

第四部分

合 同 条 款

佛山市顺德区政府采购

合同书

项目名称：

包    号：

招标编号：

签约地点：

签订日期：二○一七年   月     日

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

（以下简称买方）与                      （以下简称卖方）就卖方向买方提供            的供货及相关服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

# 一、合同标的

- 本合同标的为             ，包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。

- 供货货物名称、型号、规格、数量。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件               。

- 卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。

- 完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日（参见《合同资料表》）。

# 二、价格

  - 合同总价：

人民币（大写）                  （￥           ）。（价格明细清单见合同附件）

其中：（1）设备材料、备品备件总价：

人民币（大写）                            （￥                             ）；

（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：

人民币（大写）                            （￥                             ）；

（3）安装调试费用：

人民币（大写）                            （￥                              ）；

（4）其它服务费用：

人民币（大写）                            （￥                              ）。

  - 合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。

  - 合同总价中包括《合同资料表》或采购项目内容中列明所需的备品备件及技术服务。

  - 本合同价格为固定不变价。

  - 如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以采购代理机构发出的《中标通知书》金额为准并修正单价。

# 三、货物产地及标准

- 货物为（填写制造厂商名称）全新的（原装）产品。

- 本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

# 四、到货、安装的时间、地点

- 到货及安装地点：佛山市顺德区第二人民医院。

- 安装时间安排如下：

1）         年      月      日开始安装；         年      月      日安装完毕。

2）验收时间         年      月      日至         年      月      日。

- 合同生效，买方按合同规定履行付款（如果合同约定是分期付款）等义务后，卖方应按本合同要求的交付使用时间将货物运至上款指定到货地点卸货、安装，并按《合同资料表》规定通报买方。

# 五、保密

- 未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

- 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给买方。

# 六、技术文件

  - 卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

  - 上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

  - 买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由卖方承担责任。

  - 卖方应按照买方的要求提供上述技术文件一式两套给买方。

  - 所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

  - 所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给买方。

  - 到货后买方如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。

# 七、知识产权

  - 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由卖方承担一切责任。

  - 卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。

# 八、包装、装卸和运输

- 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责。

- 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。

- 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

- 每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

- 包装费、运费已包含在合同价内。

# 九、装运单证

采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给买方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给买方：

- 装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量。

- 制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份。

# 十、付款

1、合同签订后10个工作日内，由买方向卖方支付合同总金额的10%人民币：        元作为预付款；

2、全部货物到货、安装调试完毕并验收合格后一个月内买方向卖方支付合同总金额的40%（人民币：     元）

3、全部货物验收合格之日起三个月作为试运行期，试运行期满（无出现重大质量问题）后10个工作日内，买方向卖方支付合同总金额的45%（人民币       元）；剩下的5%（人民币    元）作为质保金，验收合格之日起满1年，买方自期满之日起10个工作日内无息支付给卖方。

4、所有货物通过验收合格后，卖方应提供合同总额的正式发票。

5、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

6、本项目的付款时间为买方向政府财政支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审核的时间）。

# 十一、产权与风险转移

除非《合同资料表》另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

- 卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。

- 货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由卖方转移至买方。

- 因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。

- 产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。

# 十二、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，卖方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，卖方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。

# 十三、检验与测试

- 买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。

- 检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

- 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

- 买方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在卖方或其分包人的驻地已通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

- 交货时，卖方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

- 如果货物是进口产品，卖方应附上经中华人民共和国国家出入境检验检疫局对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。

- 本“检验与测试”的有关条款不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其它义务。

# 十四、伴随服务

应买方要求，卖方应提供下列服务的各项，以及《合同资料表》及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。

- 安装、调试与运行

  - 卖方必须向买方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

  - 卖方在接到买方要求开始安装的通知后    天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。

  - 卖方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求。

  - 卖方已对买方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对买方索赔。

  - 卖方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。

- 测试与验收

  - 卖方必须在测试与验收前，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

  - 在有关部门进行验收时，买方应及时配合卖方。

  - 卖方提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到买方要求的设计性能，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。

  - 测试及验收工作由买方和/或卖方组织，验收合格后，买卖双方签署验收合格证书。

  - 如果卖方没有按以上要求，按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。

- 培训

  - 卖方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

  - 卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训。

  - 设备安装验收后派专职工程师上门培训，免费培训至少     人直至能完全独立操作。

# 十五、合同转让与分包

- 本合同卖方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

- 卖方拟将本合同的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包，或更换分包人的），应事先征得买方同意（参见《合同资料表》中规定），并提交证明拟分包人合格的文件，及买方与分包人签订的合同，且分包人不得再分包。

- 卖方将本合同分包的，其就分包部分向卖方负责，分包人就分包部分承担连带责任。

# 十六、质量保证及售后服务

- 质量保证

  - 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

  - 上述保证在货物验收合格交付买方使用之日起《合同资料表》规定的质量保证期内有效，在质保期内卖方免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。

  - 买方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面及电话形式通知卖方。对质保期内的故障报修，卖方应按用户需求书及《合同资料表》规定设服务热线，保证在接到报障后按《合同资料表》规定时间内到达买方现场，并于《合同资料表》规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。卖方不能按时排除故障时，应提供备用设备给买方维持工作。

  - 对质保期内的故障报修，如卖方未能做到上款的服务承诺，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。由于卖方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

  - 质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由买方承担，卖方提供有偿服务。

- 质量保证期后服务

  - 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责免费更换及维修。

  - 质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。

  - 在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，卖方应免费向买方提供备件的图纸、资料。

# 十七、索赔

卖方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，卖方同意买方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

- 卖方同意买方退货，并将货物被拒收前买方已付的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

- 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方相应延长被更换货物的质保期。

- 卖方收到索赔通知后10天内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后10天内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，买方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

# 十八、不可抗力

- 签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

- 受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

# 十九、逾期交货及逾期付款的赔偿

- 除不可抗力因素外，如果卖方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知买方。买方收到卖方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。买方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.8‰/天计算。误期期限为30天，一旦达此限期，买方有权解除合同。此时如果买方按合同支付了预付款的，买方有权选择要求卖方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。

- 如果买方不能按合同约定支付预付款，则卖方有权延期交货；迟付期限为30天，一旦达此限期，卖方有权解除合同，并要求买方按合同总金额的0.8‰/天计付违约金。买方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按拖欠款金额的0.8‰/天计算。超过合同付款期限30天买方仍不付款，且造成卖方损失的，买方应支付赔偿予卖方。

- 本合同中对于买方付款和卖方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。

- 如果卖方不能按招标文件、投标文件及合同要求供货或提供低档次货物的，必须在7个工作日内免费更换符合要求或更高档次的货物。否则，按合同总金额的0.8‰/天计付违约金。

# 二十、合同变更

- 卖方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知买方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）,并报政府采购监管部门同意后实施。

- 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，卖方都不能免除其对货物应承担的责任。

# 二十一、合同解除和终止

- 合同自然终止

买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

- 合同因买方便利而解除或终止。

  - 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

  - 对卖方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，买方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；或取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及买方以前已采购的材料和部件的费用。

- 违约违规终止合同

在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

  - 如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）。

  - 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

  - 如果买方认为卖方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响买方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害买方利益、干扰买方、评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

- 因卖方破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

# 二十二、争端的解决

- 凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

- 本合同的诉讼管辖机关为交货地法院或被告所在地（合同未实际履行时）法院。

- 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

# 二十三、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

# 二十四、通知

- 本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

- 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

# 二十五、税和关税

根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。

# 二十六、合同生效

合同经双方授权代表签字盖章，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

# 二十七、其它

- 中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

- 在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

- 除买方事先以书面形式确认同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 本合同一式     份，买方    份，卖方    份，政府采购监管部门1份，采购代理机构1份。

- 本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

买方（盖章）：	卖方（盖章）：

买方法定代表（签字）：	卖方法定代表（签字）：

地     址：	地     址：

邮政编码：	邮政编码：

电     话：	电     话：

传     真：	传     真：

开户银行：	开户银行：

开户账号：	开户帐号：

签约时间：    年   月   日                 签约时间：    年   月   日

合同附件（合同编号	  ）

附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………

附件2  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………

附件3  招标文件………………………………………………………………………………

附件4  中标人的投标文件………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“采购项目内容”要求和中标人的投标文件中的相应内容；

2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改,如有矛盾,应以本资料表为准.

| 条款 | 内容 |
| --- | --- |
| 一、合同标的 | 4．货物通过验收交付时间为：按采购项目内容要求 |
| 二、价格 | 3．备品备件、技术服务要求：运行至质保期满所需备品备件 |
| 四、到货、安装的时间、地点 | 1．项目现场地址：见《采购项目内容》 |
|  | 2．根据合同第一条第4款规定的验收交付完毕时间分解填报。 |
|  | 3．卖方应在货物预计运到时间 3 天前通知买方。 |
| 履约保证金 | 1．履约保证金金额：不须提交履约保证金 |
|  | 2．履约保证金提交形式： 不适用 |
| 十一、产权与风险转移 | 合同标的产权与风险转移条款改为：不修改 |
| 十四、伴随服务 | 应提供的伴随服务： 见《采购项目内容》 |
| 十五、合同转让与分包 | 本合同不可以分包。 |
| 十六、质量保证及售后服务 | 1.2．质量保证期为：按《采购项目内容》要求 |
|  | 1.3．服务热线：按采购项目内容要求及投标人承诺； 服务响应：按采购项目内容要求及投标人承诺； |
| 二十四、通知 | 卖方通知送达地址：见《采购项目内容》 |

(各包号的投标文件必须单独编制。)

第五部分

投 标 文 件 格 式

（投标文件须编页码，页码必须连续）

政府采购项目

投

标

文

件

（正本/副本）

招标编号：

项目名称：

包　　号：

投标人名称：

日期：          年      月      日

投标文件目录

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1.请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则将可能影响对投标文件的评价。

2. 如招标文件要求响应或列示的内容而《第五部分 投标文件格式》没有提供对应格式的，投标人可自行编制格式，由法定代表人或经其正式授权的代表签字并加盖投标人公章。

3.唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

3.1 《开标一览表》(从投标文件正本中复印并盖章)

3.2价格折扣（如有）

3.3 法定代表人授权书

3.4 投标保证金交付凭证复印件（加盖公章）

3.5 退保证金说明（正本）

说明:本唱标信封仅为方便代理机构而设, 如唱标信封的内容与投标文件正本不一致时,以投标文件正本为准。

一、自查表

| 1.1资格性/符合性自查表 |
| --- |
| 招标文件要求 （详见《初步评审表所列各项》） | 自查结论 | 证明资料 |
|  | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
| 注：请根据技术商务打分表逐条响应。 |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

二、资格性文件

2.1 投标函和中小企业声明函

投标函

致:广州顺为招标代理有限公司

依据贵方（采购项目名称）（招标编号) (包号)项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份，电子文件   份。

1、 自查表；

2、 资格性文件；

3、 商务部分；

4、 技术部分；

5、 价格部分。

在此，我方声明如下：

1、同意并接受招标文件各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、投标有效期为递交投标文件之日起 90 天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7、我方同意按招标/谈判文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：                                    电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：             投标人 (公章)：

开户银行：                           帐号：

日期：

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广州顺为招标代理有限公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广州顺为招标代理有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

2．3投标保证金

（1）投标保证金交纳凭证(原件一份放于正本，另一份放于唱标信封里)。

致：广州顺为招标代理有限公司

（投标人全称) 参加贵方组织的、招标编号为        包号     的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1、投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转帐、银行汇款形式交纳。

2、招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人投标保证金收据退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

（2）退保证金说明（为确保投标保证金退回顺畅，请投标人仔细阅读以下表中说明并执行，原件一份放于正本，另一份放于唱标信封里。）

致：广州顺为招标代理有限公司

我方为                                       投标[招标编号为：      　 ][包号   ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

投标人（公章）：

日       期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，投标人须保留此表 ）

付款申请表 付款内容 付款金额： 元 ￥ 已付金额： 元 ￥ 付款方式： 1.现金； 2.支票； 3.转账 ； 4.保函； 5.其它（电汇）； 资金来源： 保证金 备注： 经办及审批 申请人： 采购部门负责人： 合同管理人员审核 财务部门审核

2.4关于资格的声明函

资格声明

致：广州顺为招标代理有限公司

关于贵方采购项目名称：  （项目名称）       招标编号：         包号：    的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

投标人应按照“招标文件第一部分 投标邀请函 二、合格投标人条件”的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

- 《工商营业执照》副本复印件（如非“三合一”证照，同时提供税务登记证、组织机构代码证复印件；如非“五合一”证照，除同时提供税务登记证、组织机构代码证复印件外，还须同时社会保险登记证复印件。

- 《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件。

- 《医疗器械注册证》复印件。

- 投标人须提供2014、2015度经审计的财务报告的复印件（资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），加盖公章。新成立企业提供基本户开户行出具的资信证明。

- 近期依法缴纳税收的相关证明材料（提供投标截止日前六个月的缴纳税收的凭据，依法免税的供应商应提供相关文件证明其依法免税）。近期依法缴纳社会保障资金的相关证明材料（提供投标截止日前六个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明其不需要缴纳社会保障资金）。

- 参加本政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。符合法律、行政法规规定的其他条件。（提供书面声明，参照附件格式）。

（注：以上证明材料必须在投标文件中提供，否则可能导致投标无效，相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

附1：

声明函

广州顺为招标代理有限公司：

关于贵公司发布的                        项目（招标编号：        包号：    ）的采购项目，我单位愿意参加报价并在此声明：

（一）我单位具有独立承担民事责任的能力；

（二）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位若有违反本承诺内容的行为，被采购人、采购代理机构发现或被他人举报查实，将无条件接受政府采购监管部门作出的取消报价资格、成交资格、不良行为记录的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

附2：

制造商（或总代理）授权书（如有的话）

致：广州顺为招标代理有限公司：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1、代表我方办理贵方招标编号为               、项目名称：           （包号：    ）的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2、作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

3、我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4、授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5、我方于      年  月  日签署本文件， （投标人名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年   月   日

附3：

（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加（采购人）单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 产品类型 | 货物/服务名称 | 制作商/服务商名称 | 所属行业 | 金额（元） | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本企业提供的货物/服务 |  |  |  |  |  |
| 2 | 其他中型企业提供的货物/服务 |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他小型企业提供的货物/服务 |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他微型企业提供的货物/服务 |  |  |  |  |  |

注：

1、本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用。投标人若为监狱企业，则提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2、如投标人提供的货物中有其他小型或微型企业生产的货物时，请将该企业的《中小企业声明函》一并提供，否则该部分货物视为不符合价格扣除条件。

3、投标人若不提供《中小企业声明函》或不按要求填写的，则视投标人放弃招标文件规定的价格扣除。

企业名称（盖章）：

日    期：

2.5服务费承诺书格式

中标服务费承诺书

承诺书号：ZBSD17HG2026

致：广州顺为招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  物及相关服务招标中获中标（招标编号：    包号：     ），我方保证在收到《中标通知书》后，按招标文件规定“投标人须知”向贵公司交纳中标服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金及买方给我方的中标合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求买方（应广州顺为招标代理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

三、商务部分

3.1投标人综合概况

（一）投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |
|  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

（二）供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

（三）投标人按技术商务打分表的要求提供业绩

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：按照技术商务打分表的要求提供证明文件。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

（四）拟任执行管理及技术服务人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 其他技术服务人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

附：1、项目经理、技术服务人员的资质、资格证书文件、工作履历证明材料文件等。

2、提供以上人员提供投标截止日前六个月的在本公司任职的社保缴费证明复印件。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

（五）履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

（六）其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

# （七）除上述资料外，招标文件第二部分“采购项目内容”、《技术商务打分表》中要求提供的其它证明文件或材料。（如有）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

3.2一般商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人合格的货物和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明 |  |  |
| 5 | 投标有效期：投标文件有效期应在提交投标文件截止时间起90天内保持有效，中标/成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 8 | 交货完工期：合同生效后 天内完成并交付验收。 |  |  |
| 10 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 11 | 质保期：验收交付之日起 年。 |  |  |
| 12 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 13 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 14 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 15 | 其它商务条款偏离说明： |

注：

1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1、免费保修期和服务内容；

2、应急维修时间安排；

3、维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4、维修服务收费标准；

5、制造商的技术支持；

6、其它服务承诺；

7、培训方案；

8、其他。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

四、技术部分

4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1、货物技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、操作简介等相关证明文件。

2、货物清单，包括货物备件、专用工具。

3、如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.2采购项目内容响应表

投标人应按下列要求描述本次投标货物的技术参数、性能、可靠性等，说明其满足程度，并在投标人案栏中详细列明方案的具体响应内容,包括招标文件所要求技术说明文件的要求情况。

（1）带“▲”内容响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、投标人须根据招标文件“采购项目内容”的“▲”内容作出响应，带“▲”的内容为较重要的技术要求，若有缺漏视为负偏离，如出现负偏离情况将导致严重扣分；

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

（2）其他内容响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、投标人须对应招标文件“采购项目内容”的其他内容（“▲”项内容除外）作出响应，若有缺漏视为负偏离，如出现负偏离将影响评分。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

五、价格部分

5.1开标一览表

采购项目名称:                               包号：                招标编号：

| 序号 | 分项名称 | 分项报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物费用 |  |  |
| 2 | 相关服务 |  |  |
| 3 | 其他费用 |  |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |

注：

1、此表的总报价是本次招标标的金额总数，即投标总价，投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、投标报价为全包价，以人民币为结算单位，包括本项目所有货物及零配件的购置和安装、运输费用、装卸、培训、相关法律规定的必须的检验、验收、售后服务等伴随的服务、各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

3、此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

5.2投标明细报价表

采购项目名称:                        包号：             招标编号：

| 一、货物及材料费详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、产地、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、相关服务费用详列 |
| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与分项报价汇总表中的对应项均一致相符） |

注：1.以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准。

2.此表为报价总表之各项工作报价明细表。以上内容可根据项目实际情况做适当调整。

3.对于报价免费的项目必须标明“免费”

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

# Text boxes

质疑函

广州顺为招标代理有限公司：

我公司依法参与了广州顺为招标代理有限公司于2017年  月   日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我公司认为（项目名称）（招标编号：GZSWSD17HG2026 包号：    ）项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、中标（成交）结果）损害了我公司权益，等提出质疑。

一、我公司认为本项目的采购文件/采购过程/中标（成交）结果损害了我司权益，具体事项如下：（列明质疑事项目的同时，依法举证）

1、

2、

……

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商：   （签章）                  法定代表人：   （签字）

地址：                        电话：              邮编

电子邮箱：                      传真：

年    月    日

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件